КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всероссийский научно-исследовательский институт

экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С С Н

Выпуск 10

Транспортное обслуживание

геологоразведочных работ.

Москва ВИЭМС 1992 г.

УДК 550.83:550.814.003.12:657.47

Сборник сметных  норм  на геологоразведочные работы,  выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ. М. 1992.

Содержит укрупненные  сметные  нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов  по  транспортному  обслуживанию геологоразведочных работ.

Сборник сметных  норм  разработан   Научно-исследовательским институтом  экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Госгеолкома и Академии наук Российской Федерации.

Сборник подготовлен с участием Калужского филиала ВНИИГеоинформсистем.

Методическое руководство  и  координацию работ по разработке сметных норм осуществляли:  М.А.Комаров, В.Х.Ахмет, А.В.Голубков, С.Г.Багдасаров, Т.П.Скрябина.

В разработке данного выпуска принимали участие:  от ВИЭМС  - М.А.Комаров  -  научный  руководитель,  В.Х.Ахмет - ответственный исполнитель ССН, А.В.Голубков, Ф.А.Пастухов, от Калужского филиала ВНИИгеоинформсистем - М.И.Гримберг - ответственный исполнитель выпуска, В.М.Галанов, А.С.Михайлов, Е.В.Андреева, И.А.Павлова.

Научный редактор выпуска

Главная редколлегия:

# В В Е Д Е Н И Е

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные  работы приняты  Комитетом  по  геологии  и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в  организациях и предприятиях,  осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской  Федерации  на  геологоразведочные работы.

2. В  ССН  приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов,  по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего.

Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические (кроме съемок)и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

2. Геоэкологические работы.

3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная)

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

4. Горно-разведочные работы.

5. Разведочное бурение.

6. Морские геологоразведочные работы.

7. Лабораторные работы.

8. Торфоразведочные работы.

9. Топографо- геодезические и маркшейдерские работы.

10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

11. Строительство зданий и сооружений.

Часть I. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть II. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

4. ССН  разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний  по производству  отдельных  видов  работ  с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно- квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности пригеологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемый малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, его количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны исходя из применения  наиболее  эффективных методики, техники, технологии и организации работ и учитывают комплекс производственных процессов, необходимый  при  проведении  соответствующих  видов  геологоразведочных  работ, строительстве  зданий  и сооружений. Содержание  работ  приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат  на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные  с ним  работы, выполнение  которых является обязательным в  соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении  геологоразведочных  работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к  нормам  времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые  условия  и размеры  коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени  (выработки)  принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных  работах и в  шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя - при  работе  в  подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных  работ в  горных районах с  абсолютными  высотами  более  2300 м нормы  времени (выработки) подлежат  пересчету на 36-часовую  рабочую  неделю. Пересчет  норм с  40-часовой  рабочей  недели  на 36-часовую осуществляется путем умножения  приведенных в таблицах  ССН  норм  выработки на коэффициент 0,9, а норм времени - на коэффициент 1,11.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геолого-съемочных, поисковых, гидрогеологических  и  геофизических  партий (кроме каротажных), а также буровые  и  горные  мастера. Трудозатраты  указанных  категорий  работников предусматриваются  только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений  на полное  восстановление  основных  фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы на износ спецодежды, спецобуви и  предохранительных приспособлений, выдаваемых  работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно- финансовым расчетом исходя из действующих на предприятии норм выдачи  бесплатной  спецодежды, спецобуви  и  предохранительных приспособлений, их  стоимости по цене поставщика ( с начислением транспортно- заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы  в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-  финансовых расчетов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий Сборник содержит  укрупненные сметные  нормы, предназначенные для  определения  сметной стоимости транспортного обслуживания  геологоразведочных работ, осуществляемых автомобильным (общим  и  специализированным), тракторным, гужевым и вьючным транспортом, гусеничными  транспортерами и тягачами, производственно- технологическим речным флотом геологоразведочных организаций, а также нормы массы грузов, необходимых для производства геологоразведочных и транспортных работ.

14. Целесообразность транспортировки грузов и персонала геологоразведочных партий и экспедиций  соответствующим  видом транспорта обосновывается проектом. При выборе транспорта и типа  подвижного состава необходимо руководствоваться экономической эффективностью использования тех или иных транспортных  средств с учетом особенностей организации производства геологоразведочных работ, рациональной схемой грузоперевозок, номенклатурой перевозимых грузов, характеристики дорожных условий, рельефа местности, местных навигационных условий и т.д.

15. Сметные нормы и нормативы включают:

- укрупненные нормы времени, а также статью основных расходов;

- заработная плата;

- материальные затраты;

- амортизация;

- всего основных расходов.

Сборник сметных норм разработан  для  условий  развивающихся рыночных отношений  в сфере  хозяйственного механизма, что определило особенности представления статей  основных расходов. По автомобильному, тракторному транспорту, гусеничным тягачам и транспортерам и речному  флоту  они  даны в виде  математических формул. В них численная часть представлена агрегированными постоянными нормами и нормативами живого труда и материальных  ресурсов в натуральном выражении, а буквенные выражения  являются  величинами переменными, представляющими стоимостные  показатели (тарифная ставка, цена оборудования, ГСМ, запасных частей и т.д.), а также коэффициенты  отчисления на социальное страхование и дополнительную заработную плату, носящими переменный во времени характер.

По гужевому, вьючному  и специализированному транспорту нормативы в натуральных показателях по статье "Материальные затраты" приведены в табличном виде.

16. Укрупненные нормы  времени даны  в  машино-(судо-)сменах на 100 т перевозимого груза, в коне-днях  10 т  для гужевого и 1 т для вьючного транспорта.

17. Статья "Заработная плата" является свободной. Она объединяет самостоятельные статьи: основная заработная плата, дополнительная заработная плата, отчисления на социальное страхование, а также перечисленные расходы по комплексным  статьям: услуги, содержание гаражей (конных парков).

18. Статья "Материальные затраты" также  является сводной. В нее входят затраты  на топливо и смазочные  материалы, износ шин, материальные затраты по статьям  "Услуги" и "Содержание гаражей" (конных парков, портов, пристаней).

19. В расчетах сметной стоимости  транспортных работ используются показатели норм основных  расходов, которые  корректируются в следующих условиях:

19.1. Статья "Заработная плата":

- при  производстве  работ  в  северных районах,  на  Дальнем Востоке,  в Восточной и Западной Сибири,  на Урале;

- при производстве работ в высокогорных районах;

- при производстве работ в пустынных и безводных районах.

В районах производства работ, где одновременно применяются районные  коэффициенты  и  коэффициенты за высокогорность, пустынность и безводность -  общий коэффициент  определяется путем суммирования районного коэффициента  с дробной  частью коэффициентов за высокогорность и пустынность.

19.2. Статьи "Материальные затраты" и "Амортизация":

- при  начислении  транспортно-заготовительных  расходов  на затраты  по  топливу и смазочным  материалам, амортизацию применяются  коэффициенты в размерах, утвержденных в установленном порядке по районам деятельности геологических организаций.

20. Нормы  разработаны  исходя из наиболее эффективной методики,  техники,  технологии и организации  транспортных  работ. Нормами  на  перевозку  грузов  учтен  обратный  пробег подвижного состава транспортных средств.

21.

22. В расчетных формулах  не  учтены затраты на капитальный ремонт  транспортных средств. Указанные  затраты  определяются по нормам, приведенным в соответствующих главах Сборника и включаются в материальные затраты дополнительно.

23. Сметная  стоимость  погрузочно - разгрузочных  работ  на кран  плавучий  дизель-электрический венгерский типа "Ганс" грузоподъемностью  5 т и  16 т рассчитывается по аналогии с отечественным краном плавучим КПЛ-5 (16)-30 согласно таблицам (78, 79).

24. Затраты  на погрузочно-разгрузочные работы  при доставке грузов вьючным транспортом учтены в стоимости коне- дня.

25. К нормам времени  переездов на  общее расстояние более 200 км  на каждую  персону в пути добавляется по одному дню, а при переездах в районах  Крайнего Севера и местностей приравненных к ним, на каждую пересадку в пути добавляется по 2 дня.

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

# Глава I. Автомобильный транспорт

26. В настоящей главе приведены сметные нормы на перевозку грузов автомобильным транспортом в условиях бездорожья.

27. Нормы основных расходов определены для  условий работы на почасовой и сдельной оплате труда.

27.1. При сдельной оплате труда  нормы  основных  расходов определены  в  рублях  на перевозку 100 т груза в зависимости от расстояния перевозки от 1 до 100 км с интервалом в 1 км и до 300 км с интервалом 50 км, вида груза и способа проведения погрузочно -разгрузочных работ.

27.2. При  почасовой  оплате труда нормы основных расходов определены в рублях на 1 машино-смену при пробеге от 1 до 100 км с интервалом 10 км.

27.3. Для расчета норм основных расходов принят зимний период для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - 8 месяцев, для остальных районов - 6.

28. Нормы на перевозку грузов определены по принятым базовым автомобилям по их назначению.

28.1. При сдельной оплате труда:

- бортовые автомобили  повышенной  проходимости  ГАЗ-66-01 грузоподъемностью  2  т,  Урал-4320  грузоподъемностью 5 т,  КАМАЗ-4310 грузоподъемностью 6 т, КРАЗ-255Б1 грузоподъемностью 7,5т;

- автомобили трубовозы ТВ9-10-4310 грузоподъемностью  8 т, ПВ-95 грузоподъемностью 12 т, КРАЗ-255Л1 грузоподъемностью 19 т;

- автомобили-цистерны АВЦ-1,7, АЦ-5-4320.

28.2. При почасовой оплате труда:

- бортовые  повышенной  проходимости  УАЗ-3303 грузоподъемностью 0,8 т, ГАЗ-66-01 грузоподъемностью 2 т, ЗИЛ-131 грузоподъемностью 5 т, УРАЛ-4320 грузоподъемностью 5 т;

- специализированный  транспорт,  производящий   перевозку груза и персонала;

- автомобили-цистерны  АВЦ-1,7,  АВВ-3,8,  АЦ-10   -   КАМАЗ-53212, АЦ-5-4320;

- вахтовые автобусы на шасси ГАЗ-66-01, УРАЛ-375, УРАЛ-4320.

29. При расчете норм основных расходов при сдельной оплате труда приняты следующие показатели:  коэффициент  использования пробега  0,55;  коэффициент использования грузоподъемности 0,85; техническая скорость по бездорожью - 16,8 км/час.

30. Для  всех автомобилей, работающих в условиях бездорожья к действующим нормам расхода топлива применен повышающий  коэффициент 1,23.

31. Нормативы технического обслуживания рассчитаны при перевозке  грузов по Y категории условий эксплуатации, по специализированному транспорту по Ш-Y категориям условий эксплуатации.

32. Затраты  на проведение капитальных ремонтов всех видов автомобильного транспорта (кроме специального)  определяются  по следующим нормам (в процентах от балансовой стоимости транспортных средств на 1000 км пробега):

а) транспортные автомобили, прицепы и полуприцепы:

- автомобили грузоподъемностью до 2 т - 0,45

- автомобили грузоподъемностью более 2 т - 0,20

- автомобили-самосвалы грузоподъемностью 25 т и выше - 0,46

- прицепы и полуприцепы всех марок - 0,13

- тяжеловозы грузоподъемностью более 18 т - 0,22

б) легковые автомобили:

- автомобили особо малого класса - 0,77 ;

- автомобили малого класса  -  0,36;

-  автомобили  среднего класса  общего  назначения - 0,18;

в) автобусы:

- автобусы особо малого класса (длиной до 5 м) - 0,20;

- автобусы малого класса (длиной более 5 до 8 м) - 0,29;

- автобусы среднего и большого класса (длиной более 8  м)  - 0,20.

Затраты на капитальный  ремонт  специального  автотранспорта принимаются в размере 6,5% от балансовой стоимости на год работы транспортного средства.

К затратам  на капитальный ремонт транспортных средств при эксплуатации его в районах Крайнего Севера и  местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, применяется повышающий коэффициент 1,3.

Таблица I

Нормы времени

на перевозку грузов  навалочных, упакованных

и без упаковки бортовыми  автомобилями повышенной проходимости

при работе по бездорожью.

Погрузка, разгрузка грузов вручную

В машино-сменах на 100 т груза

| Расстояние | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| перевозки, км | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5,69 | 3,11 | 2,59 | 2,19 |
| 2 | 6,70 | 3,51 | 2,93 | 2,46 |
| 3 | 7,71 | 3,92 | 3,27 | 2,73 |
| 4 | 8,72 | 4,32 | 3,60 | 3,00 |
| 5 | 9,74 | 4,73 | 3,94 | 3,27 |
| 6 | 10,75 | 5,13 | 4,28 | 3,54 |
| 7 | 11,76 | 5,54 | 4,62 | 3,81 |
| 8 | 12,77 | 5,94 | 4,95 | 4,08 |
| 9 | 13,79 | 6,35 | 5,29 | 4,35 |
| 10 | 14,80 | 6,75 | 5,63 | 4,62 |
| 11 | 15,81 | 7,16 | 5,96 | 4,89 |
| 12 | 16,82 | 7,56 | 6,30 | 5,16 |
| 13 | 17,83 | 7,97 | 6,64 | 5,43 |
| 14 | 18,85 | 8,37 | 6,98 | 5,70 |
| 15 | 19,86 | 8,78 | 7,31 | 5,97 |
| 16 | 20,87 | 9,18 | 7,65 | 6,24 |
| 17 | 21,88 | 9,59 | 7,99 | 6,51 |
| 18 | 22,89 | 9,99 | 8,33 | 6,78 |
| 19 | 23,91 | 10,40 | 8,66 | 7,05 |
| 20 | 24,92 | 10,80 | 9,00 | 7,32 |
| 21 | 25,93 | 11,21 | 9,34 | 7,59 |
| 22 | 26,94 | 11,61 | 9,68 | 7,86 |
| 23 | 27,96 | 12,02 | 10,01 | 8,13 |
| 24 | 28,97 | 12,42 | 10,35 | 8,40 |
| 25 | 29,98 | 12,83 | 10,69 | 8,67 |
| 26 | 30,99 | 13,23 | 11,03 | 8,94 |
| 27 | 32,00 | 13,64 | 11,36 | 9,21 |
| 28 | 33,02 | 14,04 | 11,70 | 9,48 |
| 29 | 34,03 | 14,45 | 12,04 | 9,75 |
| 30 | 35,04 | 14,85 | 12,37 | 10,02 |
| 31 | 36,05 | 15,26 | 12,71 | 10,29 |
| 32 | 37,06 | 15,66 | 13,15 | 10,56 |
| 33 | 38,08 | 16,06 | 13,39 | 10,83 |
| 34 | 39,09 | 16,47 | 13,72 | 11,10 |
| 35 | 40,10 | 16,87 | 14,06 | 11,37 |
| 36 | 41,11 | 17,28 | 14,40 | 11,64 |
| 37 | 42,13 | 17,68 | 14,74 | 11,91 |
| 38 | 43,14 | 18,09 | 15,07 | 12,18 |
| 39 | 44,15 | 18,49 | 15,31 | 12,45 |
| 40 | 45,16 | 18,90 | 15,75 | 12,71 |
| 41 | 46,17 | 19,30 | 16,09 | 12,98 |
| 42 | 47,19 | 19,71 | 16,42 | 13,25 |
| 43 | 48,20 | 20,11 | 16,76 | 13,52 |
| 44 | 49,21 | 20,52 | 17,10 | 13,79 |
| 45 | 50,22 | 20,92 | 17,44 | 14,06 |
| 46 | 51,23 | 21,33 | 17,77 | 14,33 |
| 47 | 52,25 | 21,73 | 18,11 | 14,60 |
| 48 | 53,26 | 22,14 | 18,45 | 14,87 |
| 49 | 54,27 | 22,54 | 18,78 | 15,14 |
| 50 | 55,28 | 22,95 | 19,12 | 15,41 |
| 51 | 56,30 | 23,35 | 19,46 | 15,68 |
| 52 | 57,31 | 23,76 | 19,80 | 15,95 |
| 53 | 58,32 | 24,16 | 20,13 | 16,22 |
| 54 | 59,33 | 24,57 | 20,47 | 16,49 |
| 55 | 60,34 | 24,97 | 20,81 | 16,76 |
| 56 | 61,36 | 25,38 | 21,15 | 17,03 |
| 57 | 62,37 | 25,78 | 21,48 | 17,30 |
| 58 | 63,38 | 26,19 | 21,82 | 17,57 |
| 59 | 64,39 | 26,59 | 22,16 | 17,84 |
| 60 | 65,40 | 27,00 | 22,50 | 18,11 |
| 61 | 66,42 | 27,40 | 22,83 | 18,38 |
| 62 | 67,43 | 27,81 | 23,17 | 18,65 |
| 63 | 68,44 | 28,21 | 29,51 | 18,92 |
| 64 | 69,45 | 28,62 | 23,85 | 19,19 |
| 65 | 70,47 | 29,02 | 24,18 | 19,46 |
| 66 | 71,48 | 29,43 | 24,52 | 19,73 |
| 67 | 72,49 | 29,83 | 24,86 | 20,00 |
| 68 | 73,50 | 30,23 | 25,19 | 20,27 |
| 69 | 74,51 | 30,64 | 25,53 | 20,54 |
| 70 | 75,53 | 31,04 | 25,87 | 20,81 |
| 71 | 76,54 | 31,45 | 26,21 | 21,08 |
| 72 | 77,55 | 31,85 | 26,54 | 21,35 |
| 73 | 78,56 | 32,26 | 26,88 | 21,62 |
| 74 | 79,57 | 32,66 | 27,22 | 21,89 |
| 75 | 80,59 | 33,07 | 27,56 | 22,16 |
| 76 | 81,60 | 33,47 | 27,89 | 22,43 |
| 77 | 82,61 | 33,88 | 28,23 | 22,70 |
| 78 | 83,62 | 34,28 | 28,57 | 22,97 |
| 79 | 84,64 | 34,69 | 28,91 | 23,24 |
| 80 | 85,65 | 35,09 | 29,24 | 23,51 |
| 81 | 86,66 | 35,50 | 29,58 | 23,78 |
| 82 | 87,67 | 35,90 | 29,92 | 24,05 |
| 83 | 88,68 | 36,31 | 30,26 | 24,32 |
| 84 | 89,70 | 36,71 | 30,59 | 24,59 |
| 85 | 90,71 | 37,12 | 30,93 | 24,86 |
| 86 | 91,72 | 37,52 | 31,27 | 25,13 |
| 87 | 92,73 | 37,93 | 31,60 | 25,40 |
| 88 | 93,74 | 38,33 | 31,94 | 25,67 |
| 89 | 94,76 | 38,74 | 32,28 | 25,94 |
| 90 | 95,77 | 39,14 | 32,62 | 26,21 |
| 91 | 96,78 | 39,55 | 32,95 | 26,48 |
| 92 | 97,79 | 39,95 | 33,29 | 26,75 |
| 93 | 98,81 | 40,36 | 33,63 | 27,02 |
| 94 | 99,82 | 40,76 | 33,97 | 27,29 |
| 95 | 100,83 | 41,17 | 34,30 | 27,56 |
| 96 | 101,84 | 41,57 | 34,64 | 27,83 |
| 97 | 102,85 | 41,98 | 34,98 | 28,10 |
| 98 | 103,87 | 42,38 | 35,32 | 28,37 |
| 99 | 104,88 | 42,79 | 35,65 | 28,64 |
| 100 | 105,89 | 43,19 | 35,99 | 28,91 |
| 150 | 156,50 | 63,43 | 52,86 | 42,40 |
| 200 | 207,11 | 83,68 | 69,73 | 55,90 |
| 250 | 257,71 | 103,92 | 86,60 | 69,39 |
| 300 | 308,32 | 124,16 | 103,46 | 82,89 |
| Свыше 300 км за каждый км дополнительно | +1,01 | +0,40 | +0,34 | +0,27 |

Таблица 2

Нормы времени

На перевозку грузов упакованных и без упаковки, не требующих специальных устройств для их крепления, бортовыми автомобилями повышенной проходимости при работе по бездорожью.

Погрузка, разгрузка механическая

В машино-сменах на 100 т груза

| Расстояние | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| перевозки, км | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2,42 | 1,65 | 1,40 | 1,24 |
| 2 | 3,43 | 2,06 | 1,73 | 1,52 |
| 3 | 4,44 | 2,46 | 2,07 | 1,79 |
| 4 | 5,46 | 2,87 | 2,41 | 2,06 |
| 5 | 6,47 | 3,27 | 2,75 | 2,33 |
| 6 | 7,48 | 3,68 | 3,08 | 2,60 |
| 7 | 8,49 | 4,08 | 3,42 | 2,87 |
| 8 | 9,50 | 4,49 | 3,76 | 3,14 |
| 9 | 10,52 | 4,89 | 4,10 | 3,41 |
| 10 | 11,53 | 5,30 | 4,44 | 3,68 |
| 11 | 12,54 | 5,70 | 4,77 | 3,95 |
| 12 | 13,55 | 6,11 | 5,11 | 4,22 |
| 13 | 14,56 | 6,51 | 5,45 | 4,49 |
| 14 | 15,58 | 6,91 | 5,78 | 4,76 |
| 15 | 16,59 | 7,32 | 6,12 | 5,03 |
| 16 | 17,60 | 7,72 | 6,46 | 5,30 |
| 17 | 18,61 | 8,13 | 6,79 | 5,57 |
| 18 | 19,63 | 8,53 | 7,13 | 5,84 |
| 19 | 20,64 | 8,94 | 7,47 | 6,11 |
| 20 | 21,65 | 9,34 | 7,81 | 6,38 |
| 21 | 22,66 | 9,75 | 8,14 | 6,65 |
| 22 | 23,67 | 10,15 | 8,48 | 6,92 |
| 23 | 24,69 | 10,56 | 8,82 | 7,19 |
| 24 | 25,70 | 10,96 | 9,16 | 7,46 |
| 25 | 26,71 | 11,37 | 9,49 | 7,73 |
| 26 | 27,72 | 11,77 | 9,83 | 8,00 |
| 27 | 28,73 | 12,18 | 10,17 | 8,27 |
| 28 | 29,75 | 12,58 | 10,51 | 8,54 |
| 29 | 30,76 | 12,99 | 10,84 | 8,81 |
| 30 | 31,77 | 13,39 | 11,18 | 9,08 |
| 31 | 32,78 | 13,80 | 11,52 | 9,35 |
| 32 | 33,80 | 14,20 | 11,86 | 9,62 |
| 33 | 34,81 | 16,61 | 12,19 | 9,89 |
| 34 | 35,82 | 15,01 | 12,53 | 10,16 |
| 35 | 36,83 | 15,42 | 12,87 | 10,43 |
| 36 | 37,84 | 15,82 | 13,20 | 10,70 |
| 37 | 38,86 | 16,23 | 13,54 | 10,97 |
| 38 | 39,87 | 16,63 | 13,88 | 11,24 |
| 39 | 40,88 | 17,04 | 14,22 | 11,51 |
| 40 | 41,89 | 17,44 | 14,55 | 11,78 |
| 41 | 42,90 | 17,85 | 14,89 | 12,05 |
| 42 | 43,92 | 18,25 | 15,23 | 12,32 |
| 43 | 44,93 | 18,66 | 15,57 | 12,59 |
| 44 | 45,94 | 19,06 | 15,90 | 12,86 |
| 45 | 46,95 | 19,47 | 16,24 | 13,13 |
| 46 | 47,97 | 19,87 | 16,58 | 13,40 |
| 47 | 48,98 | 20,28 | 16,92 | 13,67 |
| 48 | 49,99 | 20,68 | 17,25 | 13,94 |
| 49 | 51,00 | 21,09 | 17,59 | 14,21 |
| 50 | 52,01 | 21,49 | 17,93 | 14,48 |
| 51 | 53,03 | 21,89 | 18,27 | 14,75 |
| 52 | 54,04 | 22,30 | 18,60 | 15,02 |
| 53 | 55,05 | 22,70 | 18,94 | 15,29 |
| 54 | 56,06 | 23,11 | 19,28 | 15,56 |
| 55 | 57,07 | 23,51 | 19,61 | 15,83 |
| 56 | 58,09 | 23,92 | 19,95 | 16,10 |
| 57 | 59,10 | 24,32 | 20,29 | 16,37 |
| 58 | 60,11 | 24,73 | 20,63 | 16,64 |
| 59 | 61,12 | 25,13 | 20,96 | 16,91 |
| 60 | 62,14 | 25,54 | 21,30 | 17,18 |
| 61 | 63,15 | 25,94 | 21,64 | 17,45 |
| 62 | 64,16 | 26,35 | 21,98 | 17,72 |
| 63 | 65,17 | 26,75 | 22,31 | 17,99 |
| 64 | 66,18 | 27,16 | 22,65 | 18,26 |
| 65 | 67,20 | 27,56 | 22,99 | 18,53 |
| 66 | 68,21 | 27,97 | 23,33 | 18,80 |
| 67 | 69,22 | 28,37 | 23,66 | 19,07 |
| 68 | 70,23 | 28,78 | 24,00 | 19,34 |
| 69 | 71,24 | 29,18 | 24,34 | 19,61 |
| 70 | 72,26 | 29,59 | 24,68 | 19,88 |
| 71 | 73,27 | 29,99 | 25,01 | 20,15 |
| 72 | 74,28 | 30,40 | 25,35 | 20,42 |
| 73 | 75,29 | 30,80 | 25,69 | 20,69 |
| 74 | 76,31 | 31,21 | 26,02 | 20,95 |
| 75 | 77,32 | 31,61 | 26,36 | 21,22 |
| 76 | 78,33 | 32,02 | 26,70 | 21,49 |
| 77 | 79,34 | 32,42 | 27,04 | 21,76 |
| 78 | 80,35 | 32,83 | 27,37 | 22,03 |
| 79 | 81,37 | 33,23 | 27,71 | 22,30 |
| 80 | 82,38 | 33,64 | 28,05 | 22,57 |
| 81 | 83,39 | 34,04 | 28,39 | 22,84 |
| 82 | 84,40 | 34,45 | 28,72 | 23,11 |
| 83 | 85,41 | 34,85 | 29,06 | 23,38 |
| 84 | 86,43 | 35,26 | 29,40 | 23,65 |
| 85 | 87,44 | 35,66 | 29,74 | 23,92 |
| 86 | 88,45 | 36,06 | 30,07 | 24,19 |
| 87 | 89,46 | 36,47 | 30,41 | 24,46 |
| 88 | 90,48 | 36,87 | 30,75 | 24,73 |
| 89 | 91,49 | 37,28 | 31,09 | 25,00 |
| 90 | 92,50 | 37,68 | 31,42 | 25,27 |
| 91 | 93,51 | 38,09 | 31,76 | 25,54 |
| 92 | 94,52 | 38,49 | 32,10 | 25,81 |
| 93 | 95,54 | 38,90 | 32,43 | 26,08 |
| 94 | 96,55 | 39,30 | 32,77 | 26,35 |
| 95 | 97,56 | 39,71 | 33,11 | 26,62 |
| 96 | 98,57 | 40,11 | 33,45 | 26,89 |
| 97 | 99,59 | 40,52 | 33,78 | 27,16 |
| 98 | 100,60 | 40,92 | 34,12 | 27,43 |
| 99 | 101,61 | 41,33 | 34,46 | 27,70 |
| 100 | 102,62 | 41,73 | 34,80 | 27,97 |
| 150 | 153,23 | 61,98 | 51,66 | 41,47 |
| 200 | 203,84 | 82,22 | 68,53 | 54,96 |
| 250 | 254,44 | 102,46 | 85,40 | 68,46 |
| 300 | 305,05 | 122,70 | 102,36 | 81,95 |
| На каждый последующий один км | +1,01 | +0,40 | +0,34 | +0,27 |

Таблица 3

Нормы времени

на перевозку труб дизельными автомобилями-трубовозами при работе по бездарожье. Погрузка, разгрузка кранами погрузчиками  и другими аналогичными механизмами.

Масса груза при одновременном подъеме механизма до 3,0 т.

В машино- сменах на 100 т груза

| Расстояние перевозки, | Грузоподъемность, т |
| --- | --- |
| км | 8,0 | 12,0 | 19,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1,14 | 1,00 | 0,84 |
| 2 | 1,36 | 1,14 | 0,93 |
| 3 | 1,57 | 1,28 | 1,03 |
| 4 | 1,79 | 1,43 | 1,12 |
| 5 | 2,01 | 1,57 | 1,20 |
| 6 | 2,23 | 1,72 | 1,29 |
| 7 | 2,44 | 1,86 | 1,39 |
| 8 | 2,66 | 2,00 | 1,48 |
| 9 | 2,88 | 2,15 | 1,57 |
| 10 | 3,09 | 2,29 | 1,66 |
| 11 | 3,31 | 2,44 | 1,75 |
| 12 | 3,52 | 2,58 | 1,84 |
| 13 | 3,74 | 2,72 | 1,93 |
| 14 | 3,95 | 2,88 | 2,02 |
| 15 | 4,17 | 3,01 | 2,12 |
| 16 | 4,39 | 3,16 | 2,20 |
| 17 | 4,60 | 3,30 | 2,29 |
| 18 | 4,82 | 3,44 | 2,38 |
| 19 | 5,03 | 3,59 | 2,48 |
| 20 | 5,25 | 3,73 | 2,57 |
| 21 | 5,45 | 3,88 | 2,65 |
| 22 | 5,67 | 4,02 | 2,74 |
| 23 | 5,88 | 4,16 | 2,84 |
| 24 | 6,10 | 4,30 | 2,93 |
| 25 | 6,32 | 4,44 | 3,02 |
| 26 | 6,53 | 4,59 | 3,11 |
| 27 | 6,75 | 4,73 | 3,29 |
| 28 | 6,29 | 4,87 | 3,29 |
| 29 | 7,17 | 5,02 | 3,38 |
| 30 | 7,38 | 5,16 | 3,47 |
| 31 | 7,60 | 5,31 | 3,57 |
| 32 | 7,81 | 5,45 | 3,66 |
| 33 | 8,03 | 5,59 | 3,74 |
| 34 | 8,25 | 5,74 | 3,83 |
| 35 | 8,46 | 5,88 | 3,92 |
| 36 | 8,68 | 6,03 | 4,02 |
| 37 | 8,89 | 6,17 | 4,11 |
| 38 | 9,11 | 6,31 | 4,19 |
| 39 | 9,31 | 6,46 | 4,28 |
| 40 | 9,53 | 6,60 | 4,38 |
| 41 | 9,75 | 6,75 | 4,47 |
| 42 | 9,96 | 6,89 | 4,60 |
| 43 | 10,18 | 7,03 | 4,65 |
| 44 | 10,39 | 7,18 | 4,74 |
| 45 | 10,61 | 7,32 | 4,83 |
| 46 | 10,82 | 7,46 | 4,92 |
| 47 | 11,04 | 7,61 | 5,01 |
| 48 | 11,26 | 7,75 | 5,11 |
| 49 | 11,47 | 7,90 | 5,20 |
| 50 | 11,69 | 8,04 | 5,28 |
| 51 | 11,90 | 8,18 | 5,37 |
| 52 | 12,12 | 8,33 | 5,47 |
| 53 | 12,33 | 8,47 | 5,56 |
| 54 | 12,55 | 8,61 | 5,65 |
| 55 | 12,76 | 8,75 | 5,73 |
| 56 | 12,98 | 8,89 | 5,83 |
| 57 | 13,20 | 9,04 | 5,92 |
| 58 | 13,41 | 9,18 | 6,01 |
| 59 | 13,65 | 9,33 | 6,10 |
| 60 | 13,83 | 9,47 | 6,22 |
| 61 | 14,05 | 9,61 | 6,29 |
| 62 | 14,27 | 9,76 | 6,37 |
| 63 | 14,48 | 9,90 | 6,46 |
| 64 | 14,70 | 10,05 | 6,55 |
| 65 | 14,91 | 10,19 | 6,65 |
| 66 | 15,13 | 10,33 | 6,74 |
| 67 | 15,34 | 10,48 | 6,82 |
| 68 | 15,56 | 10,62 | 6,91 |
| 69 | 15,77 | 10,76 | 7,01 |
| 70 | 15,99 | 10,91 | 7,10 |
| 71 | 16,21 | 11,05 | 7,19 |
| 72 | 16,42 | 11,20 | 7,27 |
| 73 | 16,64 | 11,34 | 7,37 |
| 74 | 16,85 | 11,49 | 7,46 |
| 75 | 17,07 | 11,63 | 7,55 |
| 76 | 17,28 | 11,77 | 7,64 |
| 77 | 17,50 | 11,92 | 7,74 |
| 78 | 17,72 | 12,06 | 7,82 |
| 79 | 17,93 | 12,21 | 7,91 |
| 80 | 18,94 | 12,35 | 8,00 |
| 81 | 18,35 | 12,49 | 8,10 |
| 82 | 18,57 | 12,64 | 8,19 |
| 83 | 18,78 | 12,78 | 8,28 |
| 84 | 19,0 | 12,92 | 8,36 |
| 85 | 19,22 | 13,06 | 8,46 |
| 86 | 19,43 | 13,20 | 8,55 |
| 87 | 19,65 | 13,35 | 8,64 |
| 88 | 19,86 | 13,49 | 8,73 |
| 89 | 20,08 | 13,63 | 8,82 |
| 90 | 20,29 | 13,78 | 8,91 |
| 91 | 20,51 | 13,92 | 9,00 |
| 92 | 20,72 | 14,07 | 9,09 |
| 93 | 20,94 | 14,21 | 9,18 |
| 94 | 21,16 | 14,36 | 9,28 |
| 95 | 21,37 | 14,50 | 9,36 |
| 96 | 21,59 | 14,64 | 9,45 |
| 97 | 21,80 | 14,79 | 9,54 |
| 98 | 22,02 | 14,93 | 9,64 |
| 99 | 22,23 | 15,07 | 9,73 |
| 100 | 22,45 | 15,24 | 9,83 |
| 150 | 33,20 | 22,40 | 14,35 |
| 200 | 43,97 | 29,58 | 18,88 |
| 250 | 54,72 | 36,76 | 23,41 |
| 300 | 65,48 | 43,94 | 27,95 |
| Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,22 | 0,14 | 0,09 |

Таблица 4

Норма времени

на перевозку грузов и нефтепродуктов автомобилями- цистернами

повышенной проходимости при работе по бездорожью.

Налив и слив наливных грузов самотеком.

В машино-сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс. л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4,19 | 2,17 |
| 2 | 5,01 | 2,50 |
| 3 | 5,83 | 2,82 |
| 4 | 6,65 | 3,14 |
| 5 | 7,46 | 3,47 |
| 6 | 8,28 | 3,80 |
| 7 | 9,20 | 4,12 |
| 8 | 9,92 | 4,44 |
| 9 | 10,75 | 4,77 |
| 10 | 11,56 | 5,10 |
| 11 | 12,38 | 5,43 |
| 12 | 13,20 | 5,74 |
| 13 | 14,02 | 6,07 |
| 14 | 14,84 | 6,40 |
| 15 | 15,66 | 6,72 |
| 16 | 16,47 | 7,04 |
| 17 | 17,29 | 7,37 |
| 18 | 18,11 | 7,70 |
| 19 | 18,93 | 8,02 |
| 20 | 19,75 | 8,34 |
| 21 | 20,56 | 8,67 |
| 22 | 21,38 | 9,00 |
| 23 | 22,20 | 9,32 |
| 24 | 23,03 | 9,65 |
| 25 | 23,85 | 9,97 |
| 26 | 24,67 | 10,29 |
| 27 | 25,48 | 10,62 |
| 28 | 26,30 | 10,95 |
| 29 | 27,12 | 11,27 |
| 30 | 27,94 | 11,59 |
| 31 | 28,76 | 11,92 |
| 32 | 29,57 | 12,25 |
| 33 | 30,39 | 12,57 |
| 34 | 31,21 | 12,89 |
| 35 | 32,03 | 13,22 |
| 36 | 32,85 | 13,55 |
| 37 | 33,67 | 13,87 |
| 38 | 34,49 | 14,19 |
| 39 | 35,31 | 14,52 |
| 40 | 36,13 | 14,85 |
| 41 | 36,95 | 15,17 |
| 42 | 37,77 | 15,49 |
| 43 | 38,59 | 15,82 |
| 44 | 39,40 | 16,15 |
| 45 | 40,22 | 16,47 |
| 46 | 41,04 | 16,79 |
| 47 | 41,86 | 17,12 |
| 48 | 42,68 | 17,44 |
| 49 | 43,49 | 17,77 |
| 50 | 44,31 | 18,10 |
| 51 | 45,13 | 18,42 |
| 52 | 45,96 | 18,74 |
| 53 | 46,78 | 19,07 |
| 54 | 47,60 | 19,40 |
| 55 | 48,41 | 19,72 |
| 56 | 49,23 | 20,04 |
| 57 | 50,05 | 20,37 |
| 58 | 50,87 | 20,70 |
| 59 | 51,69 | 21,03 |
| 60 | 52,50 | 21,34 |
| 61 | 53,32 | 21,67 |
| 62 | 54,14 | 22,00 |
| 63 | 54,96 | 22,32 |
| 64 | 55,78 | 22,64 |
| 65 | 56,60 | 22,97 |
| 66 | 57,41 | 23,32 |
| 67 | 58,24 | 23,62 |
| 68 | 59,06 | 23,94 |
| 69 | 59,88 | 24,27 |
| 70 | 60,70 | 24,60 |
| 71 | 61,51 | 24,92 |
| 72 | 62,33 | 25,24 |
| 73 | 63,15 | 25,57 |
| 74 | 63,97 | 25,89 |
| 75 | 64,74 | 26,22 |
| 76 | 65,61 | 26,55 |
| 77 | 66,42 | 26,28 |
| 78 | 67,24 | 27,19 |
| 79 | 68,06 | 27,52 |
| 80 | 68,88 | 27,85 |
| 81 | 69,71 | 28,17 |
| 82 | 70,52 | 28,49 |
| 83 | 71,34 | 28,82 |
| 84 | 72,16 | 29,15 |
| 85 | 72,98 | 29,46 |
| 86 | 73,80 | 29,79 |
| 87 | 74,62 | 30,12 |
| 88 | 75,43 | 30,45 |
| 89 | 76,25 | 30,77 |
| 90 | 77,07 | 31,09 |
| 91 | 77,89 | 31,42 |
| 92 | 78,71 | 31,75 |
| 93 | 79,53 | 32,07 |
| 94 | 80,34 | 32,39 |
| 95 | 81,17 | 32,72 |
| 96 | 81,89 | 33,04 |
| 97 | 82,81 | 33,37 |
| 98 | 83,63 | 33,70 |
| 99 | 84,44 | 34,02 |
| 100 | 85,26 | 34,34 |
| 150 | 126,20 | 50,60 |
| 200 | 166,40 | 66,84 |
| 250 | 208,08 | 83,10 |
| 300 | 248,93 | 99,34 |
| Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,82 | 0,33 |

Таблица 5

Нормы времени

на перевозку пищевых грузов и светлых нефтепродуктов

(диз.топл. и бензин)  автомобилями- цистернами

повышенной проходимости при работе по бездорожью.

Налив и слив наливных грузов при помощи насоса.

В машино-сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3,60 | 1,81 |
| 2 | 4,41 | 2,14 |
| 3 | 5,24 | 2,47 |
| 4 | 6,06 | 2,80 |
| 5 | 6,89 | 3,12 |
| 6 | 7,71 | 3,45 |
| 7 | 8,53 | 3,78 |
| 8 | 9,35 | 4,10 |
| 9 | 10,18 | 4,43 |
| 10 | 11,00 | 4,76 |
| 11 | 11,82 | 5,09 |
| 12 | 12,65 | 5,41 |
| 13 | 13,46 | 5,74 |
| 14 | 14,29 | 6,07 |
| 15 | 15,11 | 6,40 |
| 16 | 15,94 | 6,72 |
| 17 | 16,76 | 7,05 |
| 18 | 17,59 | 7,38 |
| 19 | 18,40 | 7,70 |
| 20 | 19,23 | 8,03 |
| 21 | 20,05 | 8,36 |
| 22 | 20,88 | 8,69 |
| 23 | 21,70 | 9,01 |
| 24 | 22,51 | 9,34 |
| 25 | 22,34 | 9,67 |
| 26 | 24,16 | 10,00 |
| 27 | 24,99 | 10,32 |
| 28 | 25,81 | 10,65 |
| 29 | 26,64 | 10,98 |
| 30 | 27,45 | 11,30 |
| 31 | 26,40 | 11,63 |
| 32 | 29,10 | 11,96 |
| 33 | 29,93 | 12,29 |
| 34 | 30,75 | 12,61 |
| 35 | 31,57 | 12,94 |
| 36 | 32,39 | 13,27 |
| 37 | 33,21 | 13,60 |
| 38 | 34,04 | 13,92 |
| 39 | 34,86 | 14,25 |
| 40 | 35,69 | 14,58 |
| 41 | 36,50 | 14,90 |
| 42 | 37,33 | 15,23 |
| 43 | 38,15 | 15,56 |
| 44 | 38,98 | 15,89 |
| 45 | 39,80 | 16,21 |
| 46 | 40,62 | 16,54 |
| 47 | 41,44 | 16,87 |
| 48 | 42,27 | 17,20 |
| 49 | 43,09 | 17,52 |
| 50 | 43,92 | 17,85 |
| 51 | 44,74 | 18,18 |
| 52 | 45,55 | 18,51 |
| 53 | 46,38 | 18,83 |
| 54 | 47,20 | 19,16 |
| 55 | 48,03 | 19,49 |
| 56 | 48,85 | 19,81 |
| 57 | 49,67 | 20,14 |
| 58 | 50,49 | 20,47 |
| 59 | 51,32 | 20,80 |
| 60 | 52,14 | 21,12 |
| 61 | 52,97 | 21,45 |
| 62 | 53,79 | 21,78 |
| 63 | 54,60 | 22,11 |
| 64 | 55,43 | 22,43 |
| 65 | 56,25 | 22,76 |
| 66 | 57,08 | 23,09 |
| 67 | 57,90 | 23,42 |
| 68 | 58,73 | 23,75 |
| 69 | 59,54 | 24,08 |
| 70 | 60,37 | 24,41 |
| 71 | 61,19 | 24,73 |
| 72 | 62,02 | 25,06 |
| 73 | 62,84 | 25,39 |
| 74 | 63,66 | 25,72 |
| 75 | 64,48 | 26,04 |
| 76 | 65,30 | 26,37 |
| 77 | 66,13 | 26,70 |
| 78 | 66,95 | 27,02 |
| 79 | 67,78 | 27,35 |
| 80 | 68,59 | 27,67 |
| 81 | 69,42 | 28,01 |
| 82 | 70,24 | 28,33 |
| 83 | 71,07 | 28,66 |
| 84 | 71,89 | 28,99 |
| 85 | 72,71 | 29,32 |
| 86 | 73,53 | 29,64 |
| 87 | 74,36 | 29,97 |
| 88 | 75,18 | 30,30 |
| 89 | 76,01 | 30,62 |
| 90 | 76,83 | 30,95 |
| 91 | 77,64 | 31,28 |
| 92 | 78,47 | 31,61 |
| 93 | 79,29 | 31,93 |
| 94 | 80,12 | 32,26 |
| 95 | 80,94 | 32,59 |
| 96 | 81,76 | 32,92 |
| 97 | 82,58 | 33,24 |
| 98 | 83,41 | 33,57 |
| 99 | 84,23 | 33,90 |
| 100 | 85,06 | 34,22 |
| 150 | 126,20 | 50,60 |
| 200 | 166,59 | 66,95 |
| 250 | 208,48 | 83,33 |
| 300 | 249,62 | 99,69 |
| Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,82 | 0,33 |

Таблица 6

Нормы времени

на перевозку темных нефтепродуктов автомобилями-цистернами

повышенной проходимости при работе по бездорожью.

Налив и слив наливных грузов при помощи насоса.

В машино- сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4,19 | 2,17 |
| 2 | 5,01 | 2,50 |
| 3 | 5,83 | 2,82 |
| 4 | 6,65 | 3,14 |
| 5 | 7,46 | 3,47 |
| 6 | 8,28 | 3,80 |
| 7 | 9,10 | 4,12 |
| 8 | 9,92 | 4,44 |
| 9 | 10,74 | 4,77 |
| 10 | 11,55 | 5,10 |
| 11 | 12,37 | 5,43 |
| 12 | 13,19 | 5,74 |
| 13 | 14,01 | 6,07 |
| 14 | 14,83 | 6,40 |
| 15 | 15,65 | 6,72 |
| 16 | 16,46 | 7,04 |
| 17 | 17,28 | 7,37 |
| 18 | 18,10 | 7,70 |
| 19 | 18,93 | 8,02 |
| 20 | 19,75 | 8,34 |
| 21 | 20,56 | 8,67 |
| 22 | 21,38 | 9,00 |
| 23 | 22,20 | 9,32 |
| 24 | 23,02 | 9,65 |
| 25 | 23,84 | 9,97 |
| 26 | 24,66 | 10,29 |
| 27 | 25,47 | 10,62 |
| 28 | 26,29 | 10,95 |
| 29 | 27,11 | 11,27 |
| 30 | 27,93 | 11,59 |
| 31 | 28,75 | 11,92 |
| 32 | 29,56 | 12,25 |
| 33 | 30,38 | 12,57 |
| 34 | 31,20 | 12,89 |
| 35 | 32,02 | 13,22 |
| 36 | 32,84 | 13,55 |
| 37 | 33,66 | 13,87 |
| 38 | 34,47 | 14,19 |
| 39 | 35,29 | 14,52 |
| 40 | 36,11 | 14,85 |
| 41 | 36,93 | 15,17 |
| 42 | 37,75 | 15,49 |
| 43 | 38,57 | 15,82 |
| 44 | 39,38 | 16,15 |
| 45 | 40,21 | 16,47 |
| 46 | 48,03 | 16,79 |
| 47 | 41,85 | 17,12 |
| 48 | 42,67 | 17,44 |
| 49 | 43,48 | 17,77 |
| 50 | 44,30 | 18,10 |
| 51 | 45,12 | 18,42 |
| 52 | 45,93 | 18,74 |
| 53 | 46,76 | 19,07 |
| 54 | 47,58 | 19,40 |
| 55 | 48,39 | 19,72 |
| 56 | 49,21 | 20,04 |
| 57 | 50,03 | 20,37 |
| 58 | 50,85 | 20,70 |
| 59 | 51,67 | 21,03 |
| 60 | 52,48 | 21,34 |
| 61 | 53,30 | 21,67 |
| 62 | 54,12 | 22,00 |
| 63 | 54,94 | 22,32 |
| 64 | 55,76 | 22,64 |
| 65 | 56,58 | 22,97 |
| 66 | 57,39 | 23,30 |
| 67 | 58,21 | 23,62 |
| 68 | 59,03 | 23,94 |
| 69 | 59,85 | 24,27 |
| 70 | 60,68 | 24,60 |
| 71 | 61,49 | 24,90 |
| 72 | 62,31 | 25,24 |
| 73 | 63,13 | 25,57 |
| 74 | 63,95 | 25,89 |
| 75 | 64,77 | 26,22 |
| 76 | 65,59 | 26,55 |
| 77 | 66,40 | 26,87 |
| 78 | 67,22 | 27,19 |
| 79 | 68,04 | 27,52 |
| 80 | 68,86 | 27,85 |
| 81 | 69,68 | 28,17 |
| 82 | 70,49 | 28,49 |
| 83 | 71,31 | 28,82 |
| 84 | 72,13 | 29,15 |
| 85 | 72,95 | 29,46 |
| 86 | 73,77 | 29,79 |
| 87 | 74,59 | 30,12 |
| 88 | 75,40 | 30,45 |
| 89 | 76,22 | 30,77 |
| 90 | 77,04 | 31,09 |
| 91 | 77,86 | 31,42 |
| 92 | 78,68 | 31,75 |
| 93 | 79,50 | 32,07 |
| 94 | 80,31 | 32,39 |
| 95 | 81,13 | 32,72 |
| 96 | 81,96 | 33,04 |
| 97 | 82,72 | 33,37 |
| 98 | 83,60 | 33,70 |
| 99 | 84,41 | 34,02 |
| 100 | 85,23 | 34,34 |
| 150 | 126,23 | 68,84 |
| 200 | 156,10 | 83,24 |
| 250 | 208,02 | 99,34 |
| 300 | 248,95 | 99,34 |
| Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,82 | 0,33 |

Таблица 7

Нормы времени

на перевозку пищевых грузов и светлых нефтепродуктов

автомобилями- цистернами  повышенной проходимости при работе по бездорожью. Налив при помощи насоса, слив самотеком и наоборот.

В машино-сменах на 100 т груза

| Номер | Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- | --- |
| (шифр) норм | перевозки, км | 1,7 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 3,89 | 1,99 |
|  | 2 | 4,72 | 2,32 |
|  | 3 | 5,54 | 2,63 |
|  | 4 | 6,36 | 2,96 |
|  | 5 | 7,19 | 3,29 |
|  | 6 | 8,00 | 3,61 |
|  | 7 | 8,82 | 3,94 |
|  | 8 | 9,65 | 4,26 |
|  | 9 | 10,47 | 4,60 |
|  | 10 | 11,29 | 4,91 |
|  | 11 | 12,12 | 5,24 |
|  | 12 | 12,93 | 5,67 |
|  | 13 | 13,75 | 5,89 |
|  | 14 | 14,58 | 6,21 |
|  | 15 | 15,40 | 6,54 |
|  | 16 | 16,22 | 6,87 |
|  | 17 | 17,04 | 7,18 |
|  | 18 | 17,86 | 7,51 |
|  | 19 | 18,68 | 7,84 |
|  | 20 | 19,51 | 8,17 |
|  | 21 | 20,33 | 8,49 |
|  | 22 | 21,15 | 8,81 |
|  | 23 | 21,97 | 9,14 |
|  | 24 | 22,79 | 9,47 |
|  | 25 | 23,61 | 9,79 |
|  | 26 | 24,44 | 10,11 |
|  | 27 | 25,26 | 10,44 |
|  | 28 | 26,07 | 10,76 |
|  | 29 | 26,90 | 11,09 |
|  | 30 | 27,72 | 11,42 |
|  | 31 | 28,54 | 11,74 |
|  | 32 | 29,37 | 12,06 |
|  | 33 | 30,19 | 12,39 |
|  | 34 | 31,00 | 12,72 |
|  | 35 | 31,83 | 13,05 |
|  | 36 | 32,65 | 13,36 |
|  | 37 | 33,48 | 13,69 |
|  | 38 | 34,30 | 14,02 |
|  | 39 | 35,11 | 14,34 |
|  | 40 | 35,94 | 14,66 |
|  | 41 | 36,76 | 14,99 |
|  | 42 | 37,58 | 15,32 |
|  | 43 | 38,41 | 15,64 |
|  | 44 | 39,23 | 15,97 |
|  | 45 | 40,04 | 16,29 |
|  | 46 | 40,87 | 16,62 |
|  | 47 | 41,69 | 16,94 |
|  | 48 | 42,51 | 17,27 |
|  | 49 | 43,34 | 17,59 |
|  | 50 | 44,16 | 17,91 |
|  | 51 | 44,97 | 18,24 |
|  | 52 | 45,80 | 18,57 |
|  | 53 | 46,62 | 19,00 |
|  | 54 | 47,44 | 19,21 |
|  | 55 | 48,27 | 19,54 |
|  | 56 | 49,07 | 19,86 |
|  | 57 | 49,69 | 20,20 |
|  | 58 | 50,73 | 20,51 |
|  | 59 | 51,55 | 20,84 |
|  | 60 | 52,37 | 21,17 |
|  | 61 | 53,20 | 21,50 |
|  | 62 | 54,01 | 21,82 |
|  | 63 | 54,83 | 22,14 |
|  | 64 | 55,66 | 22,47 |
|  | 65 | 56,48 | 22,79 |
|  | 66 | 57,30 | 23,12 |
|  | 67 | 58,12 | 23,45 |
|  | 68 | 58,94 | 23,77 |
|  | 69 | 59,76 | 24,09 |
|  | 70 | 60,59 | 24,42 |
|  | 71 | 61,41 | 24,75 |
|  | 72 | 62,23 | 25,07 |
|  | 73 | 63,05 | 25,38 |
|  | 74 | 63,87 | 25,72 |
|  | 75 | 64,69 | 26,05 |
|  | 76 | 65,52 | 26,37 |
|  | 77 | 66,34 | 26,69 |
|  | 78 | 67,15 | 27,02 |
|  | 79 | 67,98 | 27,35 |
|  | 80 | 68,80 | 27,67 |
|  | 81 | 69,62 | 27,99 |
|  | 82 | 70,45 | 28,32 |
|  | 83 | 71,27 | 28,65 |
|  | 84 | 72,08 | 28,97 |
|  | 85 | 72,90 | 29,30 |
|  | 86 | 73,73 | 29,62 |
|  | 87 | 74,55 | 29,94 |
|  | 88 | 75,38 | 30,27 |
|  | 89 | 76,19 | 30,60 |
|  | 90 | 77,01 | 30,93 |
|  | 91 | 77,84 | 31,24 |
|  | 92 | 78,66 | 31,57 |
|  | 93 | 79,48 | 31,90 |
|  | 94 | 80,31 | 32,23 |
|  | 95 | 81,12 | 32,54 |
|  | 96 | 81,95 | 32,87 |
|  | 97 | 82,77 | 33,20 |
|  | 98 | 83,59 | 33,52 |
|  | 99 | 84,42 | 33,85 |
|  | 100 | 85,23 | 34,17 |
|  | 200 | 166,65 | 66,69 |
|  | 250 | 208,47 | 81,28 |
|  | 300 | 249,55 | 99,20 |
|  | Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,82 | 0,33 |

Таблица 8

Нормы времени

на перевозку  темных нефтепродуктов автомобилями- цистернами

повышенной проходимости при работе по бездорожью.

Налив при помощи насоса,  слив самотеком и наоборот.

В машино- сменах на 100 т груза

| Номер | Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- | --- |
| (шифр) норм | перевозки, км | 1,7 | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 4,63 | 2,38 |
|  | 2 | 5,45 | 2,69 |
|  | 3 | 6,27 | 3,02 |
|  | 4 | 7,08 | 3,34 |
|  | 5 | 7,89 | 3,67 |
|  | 6 | 8,71 | 3,99 |
|  | 7 | 9,53 | 4,31 |
|  | 8 | 10,34 | 4,64 |
|  | 9 | 11,16 | 4,95 |
|  | 10 | 11,98 | 5,25 |
|  | 11 | 12,79 | 5,61 |
|  | 12 | 13,60 | 5,93 |
|  | 13 | 14,42 | 6,25 |
|  | 14 | 15,24 | 6,57 |
|  | 15 | 16,06 | 6,90 |
|  | 16 | 16,87 | 7,23 |
|  | 17 | 17,68 | 7,54 |
|  | 18 | 18,50 | 7,87 |
|  | 19 | 19,32 | 8,19 |
|  | 20 | 20,13 | 8,51 |
|  | 21 | 20,95 | 8,84 |
|  | 22 | 21,76 | 9,16 |
|  | 23 | 22,58 | 9,49 |
|  | 24 | 23,39 | 9,80 |
|  | 25 | 24,21 | 10,13 |
|  | 26 | 25,03 | 10,45 |
|  | 27 | 25,85 | 10,79 |
|  | 28 | 26,65 | 11,10 |
|  | 29 | 27,47 | 11,42 |
|  | 30 | 28,29 | 11,75 |
|  | 31 | 29,11 | 12,06 |
|  | 32 | 29,92 | 12,39 |
|  | 33 | 30,73 | 12,72 |
|  | 34 | 31,55 | 13,04 |
|  | 35 | 32,37 | 13,36 |
|  | 36 | 33,18 | 13,68 |
|  | 37 | 34,00 | 14,01 |
|  | 38 | 34,82 | 14,34 |
|  | 39 | 35,63 | 14,65 |
|  | 40 | 36,44 | 14,98 |
|  | 41 | 37,26 | 15,30 |
|  | 42 | 38,08 | 15,62 |
|  | 43 | 38,90 | 15,94 |
|  | 44 | 39,70 | 16,27 |
|  | 45 | 40,52 | 16,00 |
|  | 46 | 41,34 | 16,91 |
|  | 47 | 42,16 | 17,24 |
|  | 48 | 42,98 | 17,57 |
|  | 49 | 43,79 | 17,89 |
|  | 50 | 44,60 | 18,21 |
|  | 51 | 45,42 | 18,53 |
|  | 52 | 46,24 | 18,86 |
|  | 53 | 47,05 | 19,18 |
|  | 54 | 47,87 | 19,50 |
|  | 55 | 48,68 | 19,33 |
|  | 56 | 49,50 | 20,15 |
|  | 57 | 50,31 | 20,47 |
|  | 58 | 51,13 | 20,79 |
|  | 59 | 51,95 | 21,12 |
|  | 60 | 52,77 | 21,45 |
|  | 61 | 53,57 | 21,76 |
|  | 62 | 54,39 | 22,09 |
|  | 63 | 55,21 | 22,41 |
|  | 64 | 56,03 | 22,74 |
|  | 65 | 56,84 | 23,06 |
|  | 66 | 57,66 | 23,38 |
|  | 67 | 58,47 | 23,71 |
|  | 68 | 59,29 | 24,08 |
|  | 69 | 60,10 | 24,35 |
|  | 70 | 60,92 | 24,67 |
|  | 71 | 61,74 | 25,00 |
|  | 72 | 62,55 | 25,32 |
|  | 73 | 63,36 | 25,64 |
|  | 74 | 64,18 | 25,97 |
|  | 75 | 65,00 | 26,30 |
|  | 76 | 65,82 | 26,61 |
|  | 77 | 66,63 | 26,94 |
|  | 78 | 67,44 | 27,26 |
|  | 79 | 67,20 | 27,58 |
|  | 80 | 69,08 | 27,90 |
|  | 81 | 69,89 | 28,23 |
|  | 82 | 70,71 | 28,56 |
|  | 83 | 71,52 | 28,87 |
|  | 84 | 72,34 | 29,20 |
|  | 85 | 73,15 | 29,52 |
|  | 86 | 73,97 | 29,85 |
|  | 87 | 74,79 | 30,17 |
|  | 88 | 75,61 | 30,49 |
|  | 89 | 76,41 | 30,82 |
|  | 90 | 77,23 | 31,13 |
|  | 91 | 78,05 | 31,46 |
|  | 92 | 78,87 | 31,79 |
|  | 93 | 79,68 | 32,11 |
|  | 94 | 80,49 | 32,43 |
|  | 95 | 81,31 | 32,75 |
|  | 96 | 82,13 | 33,08 |
|  | 97 | 82,95 | 33,41 |
|  | 98 | 83,76 | 33,72 |
|  | 99 | 84,58 | 34,05 |
|  | 100 | 85,39 | 34,37 |
|  | 150 | 126,17 | 50,55 |
|  | 200 | 166,23 | 66,69 |
|  | 250 | 207,75 | 82,85 |
|  | 300 | 248,55 | 99,02 |
|  | Свыше 300 км за каждый км дополнительно | 0,82 | 0,32 |

Таблица 9

Нормы времени

на перевозку технической воды автоцистернами

по дорогам (Ш категория условий эксплуатации).

Налив при помощи насоса, слив самотеком и наоборот.

В машино-сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 3,8 | 5,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,73 | 2,17 | 1,78 |
| 2 | 4,36 | 2,45 | 1,98 |
| 3 | 4,99 | 2,71 | 2,18 |
| 4 | 5,63 | 3,02 | 2,37 |
| 5 | 6,26 | 3,31 | 2,58 |
| 6 | 6,48 | 3,40 | 2,64 |
| 7 | 7,07 | 3,66 | 2,81 |
| 8 | 8,02 | 3,90 | 2,99 |
| 9 | 8,16 | 4,16 | 3,16 |
| 10 | 9,04 | 4,41 | 3,35 |
| 11 | 9,29 | 4,66 | 3,52 |
| 12 | 9,86 | 4,91 | 3,70 |
| 13 | 10,42 | 5,17 | 3,87 |
| 14 | 10,99 | 5,71 | 4,05 |
| 15 | 11,55 | 5,67 | 4,22 |
| 16 | 12,12 | 5,93 | 4,39 |
| 17 | 12,67 | 6,17 | 4,58 |
| 18 | 13,24 | 6,43 | 4,75 |
| 19 | 13,80 | 6,67 | 4,93 |
| 20 | 14,37 | 6,93 | 5,12 |
| 21-25 | 17,18 | 8,18 | 5,99 |
| 26-30 | 20,01 | 9,45 | 7,07 |
| 31-35 | 22,82 | 10,71 | 7,74 |
| 36-40 | 25,63 | 11,97 | 8,63 |
| 41-45 | 28,45 | 13,23 | 9,51 |
| 46-50 | 31,27 | 14,49 | 10,38 |
| 51-60 | 36,93 | 17,01 | 12,15 |
| 61-70 | 42,52 | 19,53 | 13,90 |
| 71-80 | 48,18 | 22,05 | 15,67 |
| 81-90 | 53,80 | 24,58 | 17,43 |
| 91-100 | 59,44 | 27,09 | 19,18 |
| 101-125 | 73,52 | 33,40 | 23,59 |
| 126-150 | 87,61 | 39,69 | 28,00 |
| 151-175 | 101,69 | 46,00 | 32,39 |
| 176-200 | 115,78 | 52,29 | 36,80 |

Таблица 10

Нормы времени

на перевозку технической воды автоцистернами

по дорогам (IУ категория условий эксплуатации)

Налив при помощи насоса, слив самотеком и наоборот.

В машино- сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс.л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 3,8 | 5,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3,93 | 2,26 | 1,85 |
| 2 | 4,77 | 2,64 | 2,10 |
| 3 | 5,61 | 3,01 | 2,37 |
| 4 | 6,45 | 3,39 | 2,63 |
| 5 | 7,29 | 3,76 | 2,90 |
| 6 | 7,57 | 3,89 | 2,98 |
| 7 | 8,31 | 4,22 | 3,21 |
| 8 | 9,06 | 4,55 | 3,44 |
| 9 | 9,80 | 4,89 | 3,68 |
| 10 | 10,55 | 5,22 | 3,91 |
| 11 | 11,29 | 5,56 | 4,14 |
| 12 | 12,04 | 5,88 | 4,38 |
| 13 | 12,73 | 6,21 | 4,61 |
| 14 | 13,52 | 6,55 | 4,84 |
| 15 | 14,26 | 6,88 | 5,07 |
| 16 | 15,01 | 7,22 | 5,31 |
| 17 | 15,75 | 7,55 | 5,53 |
| 18 | 16,49 | 7,89 | 5,77 |
| 19 | 17,24 | 8,22 | 6,00 |
| 20 | 17,98 | 8,54 | 6,23 |
| 21-25 | 21,71 | 10,22 | 7,39 |
| 26-30 | 25,43 | 11,88 | 8,56 |
| 31-35 | 29,16 | 13,55 | 9,73 |
| 36-40 | 32,87 | 15,21 | 10,89 |
| 41-45 | 36,60 | 16,87 | 12,05 |
| 46-50 | 40,32 | 18,54 | 13,22 |
| 51-60 | 47,77 | 21,87 | 15,54 |
| 61-70 | 55,21 | 25,20 | 17,87 |
| 71-80 | 62,56 | 28,53 | 20,19 |
| 81-90 | 70,10 | 31,87 | 22,52 |
| 91-100 | 77,55 | 35,19 | 24,84 |
| 101-125 | 96,16 | 43,52 | 30,67 |
| 126-150 | 114,78 | 51,84 | 36,48 |
| 151-175 | 133,39 | 60,17 | 42,30 |
| 176-200 | 152,01 | 68,50 | 48,11 |

Таблица 11

Нормы времени

на перевозку технической воды автоцистернами

по дорогам (У категория условий эксплуатации)

Налив  при  помощи насоса, слив  самотеком и наоборот

В машино- сменах на 100 т груза

| Расстояние | Эксплуатационный объем цистерны, тыс. л |
| --- | --- |
| перевозки, км | 1,7 | 5,44 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4,21 | 1,93 |
| 2 | 5,33 | 2,28 |
| 3 | 6,44 | 2,63 |
| 4 | 7,56 | 2,98 |
| 5 | 8,68 | 3,33 |
| 6 | 9,80 | 3,68 |
| 7 | 10,91 | 4,02 |
| 8 | 12,03 | 4,40 |
| 9 | 13,15 | 4,72 |
| 10 | 14,26 | 5,07 |
| 11 | 15,37 | 5,42 |
| 12 | 16,49 | 5,77 |
| 13 | 17,61 | 6,12 |
| 14 | 18,73 | 6,47 |
| 15 | 19,84 | 6,82 |
| 16 | 20,96 | 7,17 |
| 17 | 22,08 | 7,52 |
| 18 | 23,19 | 7,87 |
| 19 | 24,31 | 8,22 |
| 20 | 25,43 | 8,56 |
| 21-25 | 31,01 | 10,31 |
| 26-30 | 36,60 | 12,06 |
| 31-35 | 42,18 | 13,80 |
| 36-40 | 47,77 | 15,55 |
| 41-45 | 53,35 | 17,28 |
| 46-50 | 58,93 | 19,03 |
| 51-60 | 70,10 | 22,52 |
| 61-70 | 81,27 | 26,01 |
| 71-80 | 92,44 | 29,51 |
| 81-90 | 103,60 | 33,00 |
| 91-100 | 114,78 | 36,48 |
| 101-125 | 142,69 | 45,21 |
| 126-150 | 176,61 | 53,93 |
| 151-175 | 198,53 | 62,66 |
| 176-200 | 226,45 | 71,38 |

НОРМЫ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

Условные обозначения, принятые в

формулах расчета основных расходов

Тв - часовая тарифная ставка водителя транспортного средства.

Тнр - соответственно средневзвешенная часовая тарифная ставка       ремонтного рабочего.

К - поправочный коэффициент на зарплату за перевозку грузов    2, 3, 4-го классов (берется из приложения).

L - пробег автомобиля, км.

lг - расстояние перевозки, км.

Цт - стоимость топлива, руб./л.

Цм - стоимость моторного масла, руб./кг.

Цтр - стоимость трансмиссионного масла, руб./кг.

Цс - стоимость специального масла, руб./кг.

Цк - стоимость консистентной смазки, руб./кг.

Цш - стоимость комплекта шин, руб.

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Кдоп - коэффициент отчисления на дополнительную зарплату, доли ед.

Ксс - коэффициент на социальное страхование, доли ед.

Таблица 12

Нормы основных расходов

по  бортовому  автомобилю  УАЗ-3303  грузоподъемностью

0,8т, при работе на почасовой оплате труда по бездорожью

по  всей  территории Российской Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,7293+0,019L)Тнр](1+Кдоп)(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,2377LЦт+0,00309L(2,16Цм+0,273Цтр+0,087Цс+ +0,2Цк)+10-5 x 7,53ЦшL +10-6 x 1,785ФL |
| 3. | Амортизация | 10-2 x 0,065Ф |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 13

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  УАЗ-3303  грузоподъемностью

0,8т, при работе на почасовой оплате труда по бездорожью по

районам Крайнего Севера и местностям,  приравненных к ним

В руб. на машино- смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,7293+0,02212L)Тнр](1+Кдоп)(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,2531LЦт+0,00347L(2,16Цм+0,273Цтр+0,087Цс+ +0,2Цк) +10-5 x 9,805ЦшL +10-6 x 2,231ФL |
| 3. | Амортизация | 10-2 x 0,065Ф |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 14

Нормы основных расходов

по бортовому  автомобилю  ГАЗ-66-01  грузоподъемностью

2т, при работе на почасовой оплате труда по бездорожью

на всей территории Российской Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино- смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,5834+0,01726L)Тнр](1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,416LЦт+0,00541L(2,16Цм+0,273Цтр+ +0,087Цс+0,2Цк)+10-5 x 10,336ЦшL +10-6 x 1,024ФL |
| 3. | Амортизация | 10-2 x 0,065 Ф |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 15

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю ГАЗ-66-01 грузоподъемностью

2т, при  работе на почасовой оплате труда в районах

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,5834+0,02025L)Тнр](1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,443LЦт+0,00607L(2,16Цм+0,273Цтр+0,087Цс+0,2Цк)+ 10-5 x 10,819ЦшL +10-6 x 1,28ФL |
| 3. | Амортизация | 10-2 x 0,065 Ф |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 16

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю ЗИЛ-131 грузоподъемностью

5т, при  работе на почасовой оплате труда по всей

территории  Российской  Федерации, кроме  районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,6569+0,01013L)Тнр](1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,6092LЦт+0,00792L(2,16Цм+0,273Цтр+0,087Цс+ 0,2Цк)+10-5 x 18,113ЦшL +10-5 x 1,391ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5 x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 17

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  ЗИЛ-131 грузоподъемностью

5т, при работе на почасовой оплате труда в районах

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,6569+0,01191L)Тнр](1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,6487LЦт+0,00889L(2,16Цм+0,0273Цтр+0,087Цс+ +0,2Цк)+10-5 x 18,909ЦшL +10-6x 1,739ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 18

Нормы основных расходов

по бортовому  автомобилю  Урал-4320  грузоподъемностью

5т, при работе на почасовой оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской  Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,9486+0,02926L)Тнр](1+Кдоп)(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,4755LЦт+0,00618L(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ 0,3Цк)+10-5 x 18,113ЦшL +10-6 x 0,987ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 19

Нормы основных расходов

по  бортовому автомобилю  Урал-4320  грузоподъемностью

5т, при работе на почасовой оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего Севера  и местностей, приравненных к ним

В руб. на машино-смену

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,368Тв+(0,9486+0,03433L)Тнр](1+Кдоп)(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 0,5063LЦт+0,00694L(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)+10-5 x 18,909ЦшL +10-6 x 1,234ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5 x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 20

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  ГАЗ-66-01  грузоподъемностью

2т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской Федерации, кроме райо-

нов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,5834Нвр+0,01726L)Тнр] х (1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 40,35LгЦт+0,525Lг(2,16Цм+0,273Цтр+ 0,087Цс+0,2Цк)+10-5 x 10,336ЦшL+10-6x 1,024ФL |
| 3. | Амортизация | 10-6 x 0,065 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 21

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  ГАЗ-66-01  грузоподъемностью

2т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,5834Нвр+0,02025L)Тнр](1+Кдоп)х (1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 42,96LгЦт+0,588Lг(2,16Цм+0,273Цтр+0,087Цс+ +0,2Цк)+10-5 x 10,819ЦшL+10-6x 1,28ФL |
| 3. | Амортизация | 10-7 x 0,065 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 22

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  Урал-4320  грузоподъемностью

5т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской Федерации, кроме райо-

нов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,9486Нвр+0,02926L)Тнр]х (1+Кдоп)(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 18,93LгЦт+0,246Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ 0,3Цк)+10-5x 18,113ЦшL+10-6x 0,987ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 23

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  Урал-4320  грузоподъемностью

5т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,9486Нвр+0,03433L)Тнр](1+Кдоп)х (1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 20,16LгЦт+0,276Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)+ 10-5x 18,909ЦшL+10-6 x 1,234ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 24

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  КамАЗ-4310 грузоподъемностью

6т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской Федерации, кроме райо-

нов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,0945Нвр+0,01713L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 15,6LгЦт+0,203Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ +0,3Цк)+10-5 x 27,169ЦшL+10-6x 1,134ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 25

Нормы основных расходов

по бортовому автомобилю  КамАЗ-4310 грузоподъемностью

6т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,0945Нвр+0,02034L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 16,61LгЦт+0,228Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)++10-5x 28,28ЦшL+10-6x 1,418ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 26

Нормы основных расходов

по бортовому  автомобилю  КрАЗ-255Б1  грузоподъемностью

7,5т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,7293Нвр+0,02034L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 16,77LгЦт+0,218Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ +0,3Цк)+ 10-5x 27,169ЦшL+10-6x 1,229ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 27

Нормы основных расходов

по бортовому  автомобилю  КрАЗ-255Б1  грузоподъемностью

7,5т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего Севера  и  местностях, приравненных к ним

Вид груза - навалочный, упакованный и без упаковки

Способ погрузочно-разгрузочных работ - вручную

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,7293Нвр+0,02388L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 17,86LгЦт+0,245Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ +0,3Цк)+10-5x 28,28ЦшL+10-6x 1,536ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505 ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 28

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу ТВЭ-10-4310 грузоподъемностью

8т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории  Российской Федерации, кроме райо-

нов  Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном

подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,2577Нвр+0,0197L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 10,24LгЦт+0,133Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ +0,3Цк)+ 10-5x (32,8343Цш+39,7992Цшпр)L+10-6x 1,134ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,37Ф+0,417Фпр) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 29

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу ТВЭ-10-4310 грузоподъемностью

8т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в  районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном

подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,2577Нвр+0,02337L)Тнр] (1+Кдоп)х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 10,91LгЦт+0,149Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+ +0,3Цк)+10-5x(34,2689Цш+41,538Цшпр)L+10-6x 1,418ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,37Ф+0,417Фпр) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 30

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу ПВ-95 грузоподъемностью 12 т,

при работе на сдельной оплате труда по бездорожью  по

всей территории  Российской Федерации, кроме  районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном

подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,904Нвр+0,03362L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 11,11LгЦт+0,1444Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)+ +10-5x (21,9161Цш+26,6915Цшпр)L+10-6x 0,987ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,407Ф+0,417Фпр) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 31

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу ПВ-95 грузоподъемностью

12т,при работе на сдельной оплате труда по без-

дорожью в районах Крайнего Севера и местностях,

приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном

подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,0904Нвр+0,0394L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 11,83LгЦт+0,162Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)+ +10-5x (22,8725Цш+27,7242Цшпр)L+10-6x 1,234ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,407Ф+0,417Фпр) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 32

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу  КрАЗ-255Л1  грузоподъемностью

19т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

по всей территории Российской Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,8384Нвр+0,02338L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 10,94LгЦт+0,1422Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)++10-5x (32,834Цш+39,799Цшпр)L+10-6x 1,229ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,407Ф+0,333Фпр) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 33

Нормы основных расходов

по автомобилю-трубовозу  КрАЗ-255Л1  грузоподъемностью

19т, при работе на сдельной оплате труда по бездорожью

в районах  Крайнего  Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - длинномерный

Способ погрузочно-разгрузочных работ - кранами, погрузчиками и

другими аналогичными механизмами при массе груза при одновременном

подъеме механизма до 3,0 т

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,8384Нвр+0,02743L)Тнр](1+Кдоп)х (1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | 11,65LгЦт+0,16Lг(2,88Цм+0,364Цтр+0,087Цс+0,3Цк)+ 10-5x (34,2689Цш+41,538Цшпр)L+10-6x 1,536ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x (0,407Ф+Фпр0,33) 1,365L |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Таблица 34

Нормы основных расходов

по автомобилю-цистерне АВЦ-1,7 при работе на сдель-

ной оплате труда по бездорожью  по всей  территории

Российской Федерации, кроме районов Крайнего Севера

и местностей, приравненных к ним

Вид груза - пищевые продукты и светлые нефтепродукты

Способ погрузочно-разгрузочных работ - самотеком

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,6997Нвр+0,02072L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | (42,99Lг+185,72)Цт+(0,559Lг+2,41)(2,16Цм+0,273Цтр++0,087Цс+0,2Цк)+10-511,35ЦшL+10-6 x 1,024ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,65ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Примечание:

Аналогично рассчитываются нормы основных расходов при перевозке:

1. Темных нефтепродуктов. Налив и слив самотеком.

2. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

3. Темных нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

4. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

5. Темных нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

При расчетах используются соответствующие нормы времени.

Таблица 35

Нормы основных расходов

по автомобилю-цистерне АВЦ-1,7 при работе на сдель-

ной оплате труда по  бездорожью в районах  Крайнего

Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - пищевые продукты и светлые нефтепродукты

Способ погрузочно-разгрузочных работ - самотеком

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(0,6997Нвр+0,0243L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | (45,78Lг+197,77)Цт+(0,627Lг+2,71)(2,16Цм+0,273Цтр+ +0,087Цс+0,2Цк)+10-5x 11,882ЦшL+10-6x 1,28ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,65ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Примечание:

Аналогично рассчитываются нормы основных расходов при перевозке:

1. Темных нефтепродуктов. Налив и слив самотеком.

2. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

3. Темных нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

4. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

5. Темных нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

При расчетах используются соответствующие нормы времени.

Таблица 36

Нормы основных расходов

по автомобилю-цистерне АЦ-5-4320 при работе на

сдельной  оплате  труда  по бездорожью по всей

территории Российской Федерации, кроме районов

Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним

Вид груза - пищевые продукты и светлые нефтепродукты

Способ погрузочно-разгрузочных работ - самотеком

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,1373Нвр+0,03511L)Тнр](1+Кдоп)х х(1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | (19,25Lг+243,67)Цт+(0,25Lг+3,17)(2,88Цм+0,364Цтр+ +0,087Цс+0,3Цк)+10-5x 19,924ЦшL+10-6x 0,987ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Примечание:

Аналогично рассчитываются нормы основных расходов при перевозке:

1. Темных нефтепродуктов. Налив и слив самотеком.

2. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

3. Темных нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

4. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

5. Темных нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

При расчетах используются соответствующие нормы времени.

Таблица 37

Нормы основных расходов

по автомобилю-цистерне АЦ-5-4320 при работе на

сдельной  оплате труда по бездорожью в районах

Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

Вид груза - пищевые продукты и светлые нефтепродукты

Способ погрузочно-разгрузочных работ - самотеком

В руб. на 100 т груза

| N п/п | Статьи затрат | Формула расчета затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заработная плата | [8,3682НврТвК+(1,1373Нвр+0,04119L)Тнр](1+Кдоп)х (1+Ксс) |
| 2. | Материальные затраты | (20,5Lг+259,47)Цт+(0,281Lг+3,55)(2,88Цм+0,364Цтр+ +0,087Цс+0,3Цк)+10-5x 20,793ЦшL+10-6x 1,28ФL |
| 3. | Амортизация | 10-5x 0,505ФL |
|  | Итого основных расходов | п.1 + п.2 + п.3 |

Примечание:

Аналогично рассчитываются нормы основных расходов при перевозке:

1. Темных нефтепродуктов. Налив и слив самотеком.

2. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

3. Темных нефтепродуктов. Налив и слив при помощи насоса.

4. Пищевых продуктов и светлых нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

5. Темных нефтепродуктов. Налив насосом, слив самотеком и наоборот.

При расчетах используются соответствующие нормы времени.

НОРМЫ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

(специализированный автотранспорт)

33. Нормы  основных  расходов для специализированных машин определяются в зависимости от их назначения аналогично автомобилям, работающим по часовой оплате труда:

- зарплата по тарифным ставкам водителей 2 группы грузовых автомашин (Тв), средневзвешенной тарифной ставке ремонтных рабочих с учетом  тяжелых и  вредных работ, приведенных к нормальной работе (Тнр),и коэффициентов на дополнительную зарплату и отчисления на соцстрах по таблице 38;

-при пробеге, отличном от 100 км, данные п.2 таблицы 38 делить на 100 и умножать на пробег за смену (L), км;

- материалы, приведенные в натуральной величине в таблицах 39-54, топливо и смазки умножаются на их цену 1 кг  (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6), запасные части (п.7) на стоимость  машины (Ф), а затраты на восстановление и ремонт шин (п.8) на стоимость одного комплекта шин (Цш), без учета на содержание  гаражей (5%);

- амортизационные  отчисления  определяются по таблице 55, умножая данные графы 7 (8) на стоимость основного средства (Ф) и пробег за смену (L) в км с учетом категории условий эксплуатации.

Таблица 38

Нормы затрат живого труда на спецавтомобиле с геологоразведочным оборудованием при

передвижении на 100 км в различных категориях усл. эксплуатации (за машино-смену)

|  |  | Грузовые машины 2 группы (специализированные) и прицепы грузоподъемностью в т |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Затраты труда | УАЗ-31512, | ГАЗ-53-12 | ГАЗ-66-01 | ЗИЛ-131 | УРАЛ-375Д | УРАЛ-4320 | МАЗ-5334 | КрАЗ-257Б1 | КрАЗ-255Б1 | прицепы двухосные |
|  | исполнителей | УАЗ-469 |  |  |  |  |  |  |  |  | до 8 т | 8 т и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Шофер 2 класса (Зв) (за машино- смену) | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | 7,285 Тв | - | - |
| 2. | Рабочие, занятые на ремонте и техобслуживании подвижного состава вместе с вспомогательными работами средневзвешен. специальностью за смену (Это): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III к.у.э. | 1,56 Тнр | 2,18 Тнр | 2,39 Тнр | 2,70 Тнр | 3,09 Тнр | 3,09 Тнр | 2,18 Тнр | 2,67 Тнр | 3,26 Тнр | 0,83 Тнр | 1,14 Тнр |
|  | IV к.у.э. | 1,69 Тнр | 2,39 Тнр | 2,60 Тнр | 3,06 Тнр | 3,37 Тнр | 3,37 Тнр | 3,37 Тнр | 2,96 Тнр | 3,67 Тнр | 0,89 Тнр | 1,14 Тнр |
|  | V к.у.э. | 1,78 Тнр | - | 2,75 Тнр | 3,26 Тнр | 3,67 Тнр | 3,67 Тнр | - | 3,16 Тнр | 3,88 Тнр | 1,00 Тнр | 1,36 Тнр |
|  | III к.у.э. в районах Крайнего Севера | 1,70 Тнр | 2,40 Тнр | 2,61 Тнр | 3,00 Тнр | 3,49 Тнр | 3,49 Тнр | 2,46 Тнр | 2,99 Тнр | 3,30 Тнр | 0,94 Тнр | 1,28 Тнр |
|  | V к.у.э. в районах Крайнего Севера | 2,01 Тнр | - | 3,06 Тнр | 3,55 Тнр | 4,08 Тнр | 4,08 Тнр | - | - | 3,36 Тнр | 1,08 Тнр | 1,47 Тнр |
| 3. | Персонал гаражей за машино- смену (15% от заработной платы шоферов) Зг | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв | 1,092 Тв |  |  |
| 4. | Зарплата за смену (Зпл) Зпл = (Зв+Зто+Зг)(1+Кдоп)(1+Ксс) Зпл = (8,378Тв+Зто)(1+Кдоп)(1+Ксс) |

Тв - тарифная ставка водителя в зависимости от грузоподъемности базовой машины

Тнр - средневзв. тарифн. ставка рем.рабочих при норм. работе

Кдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату

Ксс -  коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование

При пробеге, отличном от 100 км, затраты считать: данные п.2 делить на 100 и умножать на пробег за смену (L), км;

Таблица 39

Норма расхода материалов на 100 км пробега вахтовыми автобусами по различным дорогам (в кг)

|  |  | На базе автомобиля ГАЗ-66-01 | На базе автомобиля Урал-4320 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов по | По дорогам | По дорогам | По бездорожью | в районе Кр. Севера | По дорогам | По дорогам | По бездорожью | в районе Кр. Севера |
| N п/п | ГОСТу или прейскуранту оптовых цен | (III к.у.э.) | (IV к.у.э.) | (V к.у.э.) | По дорогам (III к.у.э.) | По бездорожью(V к.у.э.) | (III к.у.э.) | (IV к.у.э.) | (V к.у.э.) | По дорогам (III к.у.э.) | По бездорожью(V к.у.э.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Бензин автомоб. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 27,88 | 28,78 | 33,15 | 30,84 | 34,95 | 50,71 | 52,34 | 60,29 | 56,08 | 63,56 |
| 2. | Масло автотр. моторное: ДВ-АСЗп-10в(М-6з/10в) ОСТ 3801370-84 (Зм.дв.) | 0,99 | 1,09 | 1,28 | 1,06 | 1,42 | 1,80 | 1,98 | 2,32 | 1,93 | 2,35 |
| 3. | Масла трансмиссионные: ТАП-15В ГОСТ 23652-79 (Зм.тр.) | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,30 |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,040 | 0,044 | 0,051 | 0,042 | 0,060 | 0,073 | 0,080 | 0,093 | 0,78 | 0,093 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,092 | 0,11 | 0,12 | 0,095 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,22 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 x74Ф | 10-6 x83Ф | 10-6 x98Ф | 10-6 x92Ф | 10-5 x12Ф | 10-6 x89Ф | 10-6 x99Ф | 10-5 x12Ф | 10-6 x11Ф | 10-5 x15Ф |
| 7. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4x82Цш | 10-4x82Цш | 10-4x86Цш | 10-4x90Цш | 10-4x90Цш | 10-3x14Цш | 10-3x14Цш | 10-3x15Цш | 10-3 x16Цш |
|  | На базе автомобиля Урал-4320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 36,98 | 38,17 | 43,96 | 40,90 | 46,35 |  |  |  |  |  |
| 2. | Масло автотр. моторное: Дизельное М-10Г2к, М-8Г2к ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) | 1,54 | 1,70 | 1,98 | 1,65 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные: ТСП-15к (Зм.тр.) | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,047 | 0,051 | 0,060 | 0,050 | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6x74Ф | 10-6x83Ф | 10-6x98Ф | 10-6x92Ф | 10-5x12Ф |  |  |  |  |  |
| 7. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-3x14Цш | 10-3x14Цш | 10-3x15Цш | 10-3x16Цш |  |  |  |  |  |

При пробеге отличном от 100 км затраты считать: данные таблицы делить на 100 и умножать на L км пробега

Цш - цена комплекта шин, руб.

Ф - цена транспортного средства, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 40

Нормы расхода материалов автоцистерной АВЦ-1,7 (ГАЗ-66) по дорогам (III категории усл. экспл.)

во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,09 | 2,59 | 3,07 | 3,56 | 4,04 | 4,53 | 5,02 | 5,50 |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,076 | 0,093 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,0094 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное(Зм.сп.) | 0,0030 | 0,0037 | 0,0044 | 0,0051 | 0,0058 | 0,0065 | 0,0072 | 0,0079 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0069 | 0,0085 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 15Ф | 10-7 30Ф | 10-7 45Ф | 10-7 60Ф | 10-7 75Ф | 10-7 90Ф | 10-6 11Ф | 10-6 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-516Цш | 10-533Цш | 10-549Цш | 10-566Цш | 10-582Цш | 10-590Цш | 10-411Цш | 10-4 13Ц |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |

Продолжение таблицы 40

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 5,99 | 6,48 | 11,34 | 16,20 | 21,07 | 25,93 | 38,09 | 50,25 |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,22 | 0,23 | 0,41 | 0,58 | 0,76 | 0,93 | 1,37 | 1,80 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,027 | 0,029 | 0,051 | 0,073 | 0,094 | 0,12 | 0,17 | 0,23 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное(Зм.сп.) | 0,0086 | 0,0093 | 0,016 | 0,023 | 0,030 | 0,037 | 0,054 | 0,072 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,020 | 0,021 | 0,037 | 0,053 | 0,069 | 0,085 | 0,12 | 0,17 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 14Ф | 10-6 15Ф | 10-6 30Ф | 10-6 45Ф | 10-6 60Ф | 10-6 60Ф | 10-5 75Ф | 10-5 15Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-415Цш | 10-416Цш | 10-433Цш | 10-449Цш | 10-466Цш | 10-482Цш | 10-312Цш | 10-316Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 41

Нормы расхода материалов автоцистерной АВЦ-1,7 (ГАЗ-66) по дорогам (IV категории усл. экспл.)

во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,12 | 2,61 | 3,12 | 3,63 | 4,12 | 4,62 | 5,13 | 5,63 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,081 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 | 0,027 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к-"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0032 | 0,0040 | 0,0048 | 0,0055 | 0,0063 | 0,0070 | 0,0078 | 0,0086 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,0074 | 0,0092 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 17Ф | 10-7 34Ф | 10-7 50Ф | 10-7 66Ф | 10-7 83Ф | 10-7 99Ф | 10-6 12Ф | 10-6 13Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин Зш.) | 10-516Цш | 10-533Цш | 10-549Цш | 10-566Цш | 10-582Цш | 10-598Цш | 10-411Цш | 10-413Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |

Продолжение табл. 41

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 6,13 | 6,64 | 11,65 | 16,67 | 21,69 | 26,67 | 36,75 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,23 | 0,25 | 0,45 | 0,64 | 0,83 | 1,02 | 1,41 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,029 | 0,032 | 0,056 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 0,18 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к-"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0094 | 0,010 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,056 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,022 | 0,023 | 0,041 | 0,058 | 0,076 | 0,094 | 0,13 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 15Ф | 10-6 17Ф | 10-6 33Ф | 10-6 50Ф | 10-6 66Ф | 10-6 83Ф | 10-5 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин Зш.) | 10-4 15Цш | 10-4 16Цш | 10-4 33Цш | 10-4 49Цш | 10-4 66Цш | 10-4 82Цш | 10-3 12Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино- смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы"  и  "Износ шин".

Таблица 42

Нормы расхода материалов автоцистерной АВЦ-1,7 (ГАЗ-66) по дорогам (V категории усл. экспл.)

во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,19 | 2,77 | 3,35 | 3,93 | 4,50 | 5,09 | 5,66 | 6,24 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в(М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,085 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,027 | 0,030 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.)0,0034 | 0,0034 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0061 | 0,0070 | 0,0079 | 0,0087 | 0,0088 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,0078 | 0,0099 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 |
| 7. | Запасные части(Ззпч.) | 10-720Ф | 10-739Ф | 10-759Ф | 10-778Ф | 10-798Ф | 10-6 12Ф | 10-6 14Ф | 10-6 16Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-517Цш | 10-534Цш | 10-5 52Цш | 10-569Цш | 10-586Цш | 10-410Цш | 10-412Цш | 10-414Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |

Продолжение табл. 42

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 6,82 | 7,40 | 13,18 | 18,96 | 24,74 | 30,53 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в(М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,26 | 0,29 | 0,51 | 0,74 | 0,96 | 1,19 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,033 | 0,036 | 0,064 | 0,092 | 0,12 | 0,15 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.)0,0034 | 0,0096 | 0,011 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,047 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,024 | 0,026 | 0,047 | 0,068 | 0,088 | 0,11 |
| 7. | Запасные части(Ззпч.) | 10-6 18Ф | 10-6 20Ф | 10-6 40Ф | 10-6 59Ф | 10-6 78Ф | 10-6 98Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 15Цш | 10-4 17Цш | 10-4 34Цш | 10-4 52Цш | 10-4 69Цш | 10-4 86Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 43

Нормы расхода материалов автоцистерной АВЦ-1,7 (ГАЗ-66) по дорогам (III категории усл. экспл.)

в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,28 | 2,81 | 3,35 | 3,89 | 4,43 | 4,96 | 5,50 | 6,04 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,079 | 0,098 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,0099 | 0,012 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к-"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное для гидросистем (Зм.сп.) | 0,0032 | 0,0039 | 0,0046 | 0,0054 | 0,0061 | 0,0069 | 0,0076 | 0,0084 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0073 | 0,0090 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 18Ф | 10-7 37Ф | 10-7 56Ф | 10-7 74Ф | 10-7 93Ф | 10-6 11Ф | 10-6 13Ф | 10-6 15Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-5 18Цш | 10-536Цш | 10-554Цш | 10-572Цш | 10-5 90Цш | 10-411Цш | 10-412Цш | 10-414Ц |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |

Продолжение табл. 43

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТу или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 6,58 | 7,12 | 12,49 | 18,03 | 23,13 | 28,63 | 42,08 | 55,52 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,46 | 1,93 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,029 | 0,031 | 0,054 | 0,078 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,24 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к-"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное для гидросистем (Зм.сп.) | 0,0091 | 0,0099 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,058 | 0,077 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,021 | 0,023 | 0,040 | 0,057 | 0,074 | 0,091 | 0,13 | 0,18 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 17Ф | 10-6 19Ф | 10-6 38Ф | 10-6 56Ф | 10-6 74Ф | 10-6 93Ф | 10-5 14Ф | 10-6 19Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-416Цш | 10-418Цш | 10-436Цш | 10-454Цш | 10-472Цш | 10-490Цш | 10-313Цш | 10-318Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 44

Нормы расхода материалов автоцистерной АВЦ-1,7 (ГАЗ-66) по дорогам (V категории усл. экспл.)

в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,35 | 2,96 | 3,56 | 4,18 | 4,79 | 5,39 | 6,01 | 6,61 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,096 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,028 | 0,031 | 0,034 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное для гидросистем (Зм.сп.) | 0,0038 | 0,0048 | 0,0058 | 0,0068 | 0,0078 | 0,0088 | 0,0098 | 0,011 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0088 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,025 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 24Ф | 10-7 48Ф | 10-7 73Ф | 10-6 10Ф | 10-6 12Ф | 10-6 15Ф | 10-6 17Ф | 10-6 20Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-518Цш | 10-536Цш | 10-554Цш | 10-572Цш | 10-590Цш | 10-411Цш | 10-412Цш | 10-414Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |

Продолжение табл. 44

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 7,23 | 7,83 | 13,93 | 20,02 | 26,12 | 32,22 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,30 | 0,32 | 0,57 | 0,82 | 1,07 | 1,31 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,037 | 0,040 | 0,071 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное для гидросистем (Зм.сп.) | 0,012 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,043 | 0,053 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,027 | 0,029 | 0,052 | 0,075 | 0,098 | 0,12 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 22Ф | 10-6 24Ф | 10-6 49Ф | 10-6 73Ф | 10-6 98Ф | 10-5 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 16Цш | 10-4 18Цш | 10-4 36Цш | 10-4 54Цш | 10-4 72Цш | 10-4 90Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 45

Нормы расхода материалов автоцистерной 46101 на шасси автомобиля Урал-4320 по дорогам

(III категории усл. экспл.) во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке жидкости

на одну ездку, (в кг) (Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N п/п | Наименование материалов по ГОСТ или прейскурантам | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
|  | оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 4,03 | 4,68 | 5,31 | 5,96 | 6,61 | 7,25 | 7,89 | 8,53 |
| 3. | Масло автотракт. моторное диз. М-10Г2к (Зм.дв.) | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
|  | М-8Г2к ГОСТ 8581-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,045 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"-(Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0050 | 0,0059 | 0,0067 | 0,0075 | 0,0083 | 0,0091 | 0,0099 | 0,011 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,037 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 18Ф | 10-7 35Ф | 10-7 53Ф | 10-7 71Ф | 10-7 90Ф | 10-6 11Ф | 10-6 12Ф | 10-6 14Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-529Цш | 10-558Цш | 10-586Цш | 10-411Цш | 10-414Цш | 10-417Цш | 10-420Цш | 10-422Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |

Продолжение табл. 45

| N п/п | Наименование материалов по ГОСТ или прейскурантам | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
|  | оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 9,17 | 9,81 | 16,21 | 22,61 | 29,01 | 35,42 | 51,43 | 67,43 |
| 3. | Масло автотракт. моторное диз. М-10Г2к (Зм.дв.) | 0,39 | 0,41 | 0,68 | 0,95 | 1,22 | 1,49 | 2,17 | 2,84 |
|  | М-8Г2к ГОСТ 8581-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные | 0,048 | 0,052 | 0,085 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"-(Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0114 | 0,012 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,065 | 0,085 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,040 | 0,043 | 0,070 | 0,098 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,29 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 16Ф | 10-6 18Ф | 10-6 36Ф | 10-6 53Ф | 10-6 71Ф | 10-6 89Ф | 10-5 13Ф | 10-5 18Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-425Цш | 10-428Цш | 10-456Цш | 10-484Цш | 10-311Цш | 10-314Цш | 10-321Цш | 10-328Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 46

Нормы расхода материалов автоцистерной 46101 на шасси автомобиля Урал-4320 по дорогам

(IV категории усл. экспл.) во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке жидкости

на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | 4,08 | 4,73 | 5,39 | 6,05 | 6,72 | 7,38 | 8,04 | 9,70 |
| 3. | Масло автотракт. моторное дизел. М-10Г2к, М-8Г2к | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло трансмиссионное: | 0,023 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,045 | 0,049 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0055 | 0,0064 | 0,0072 | 0,0081 | 0,0090 | 0,0099 | 0,011 | 0,012 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,040 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 20Ф | 10-7 40Ф | 10-7 60Ф | 10-7 80Ф | 10-7 99Ф | 10-6 12Ф | 10-6 14Ф | 10-6 16Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-529Цш | 10-558Цш | 10-586Цш | 10-41Цш | 10-414Цш | 10-417Цш | 10-420Цш | 10-423Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |

Продолжение табл. 46

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | 9,36 | 10,02 | 16,63 | 23,24 | 29,85 | 36,46 | 52,99 |
| 3. | Масло автотракт. моторное дизел. М-10Г2к, М-8Г2к | 0,42 | 0,45 | 0,75 | 1,05 | 1,34 | 1,64 | 2,38 |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло трансмиссионное: | 0,053 | 0,056 | 0,093 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,30 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,013 | 0,014 | 0,022 | 0,031 | 0,040 | 0,049 | 0,071 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,043 | 0,046 | 0,077 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,245 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 18Ф | 10-6 20Ф | 10-6 40Ф | 10-6 60Ф | 10-6 80Ф | 10-6 99Ф | 10-5 15Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 26Цш | 10-4 29Цш | 10-4 58Цш | 10-4 86Цш | 10-3 12Цш | 10-3 14Цш | 10-3 22Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 47

Нормы расхода материалов автоцистерной 46101 на шасси автомобиля Урал-4320 по дорогам

(V категории усл. экспл.) во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке жидкости

на одну ездку, (в кг)  (Налив с помощью насоса, слив самотеком)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | 4,17 | 4,93 | 5,69 | 6,45 | 7,22 | 7,98 | 8,74 | 9,50 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 |
|  | дизел. М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78(Зм.дв.) | 0,024 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,046 | 0,05 | 0,054 |
| 4. | Масла трансмиссионные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0057 | 0,0067 | 0,0078 | 0,0088 | 0,0098 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,020 | 0,023 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,045 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 24Ф | 10-7 47Ф | 10-7 71Ф | 10-7 94Ф | 10-6 12Ф | 10-6 14Ф | 10-6 17Ф | 10-6 19Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 3Цш | 10-4 6Цш | 10-4 9Цш | 10-412Цш | 10-415Цш | 10-418Цш | 10-421Цш | 10-424Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |

Продолжение табл. 47

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | 10,26 | 11,02 | 18,64 | 26,25 | 33,86 | 41,48 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,47 | 0,50 | 0,85 | 1,20 | 1,55 | 1,89 |
|  | дизел. М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78(Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные | 0,059 | 0,063 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тсп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,014 | 0,015 | 0,025 | 0,036 | 0,046 | 0,057 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,048 | 0,052 | 0,088 | 0,125 | 0,16 | 0,20 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 22Ф | 10-6 24Ф | 10-6 48Ф | 10-6 72Ф | 10-6 96Ф | 10-5 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 27Цш | 10-4 30Цш | 10-3 6Цш | 10-3 9Цш | 10-3 12Цш | 10-3 15Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино- смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 48

Нормы расхода материалов автоцистерной 46101 на шасси автомобиля Урал-4320 по дорогам

(III категории усл. экспл.) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

при перевозке жидкости на одну ездку, (в кг).Налив с помощью насоса, слив самотеком (или наоборот)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 4,39 | 5,10 | 5,81 | 6,52 | 7,23 | 7,94 | 8,65 | 9,35 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
|  | дизел. М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,044 | 0,048 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0054 | 0,0062 | 0,0071 | 0,0079 | 0,0088 | 0,0097 | 0,0105 | 0,011 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 22Ф | 10-7 44Ф | 10-7 66Ф | 10-7 89Ф | 10-6 11Ф | 10-6 13Ф | 10-6 15Ф | 10-6 18Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 3Цш | 10-4 6Цш | 10-4 9Цш | 10-412Цш | 10-415Цш | 10-418Цш | 10-421Цш | 10-424Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |

Продолжение табл. 48

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 10,06 | 10,77 | 17,85 | 24,93 | 32,01 | 39,09 | 56,80 | 74,50 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,41 | 0,44 | 0,73 | 1,02 | 1,31 | 1,60 | 2,32 | 3,04 |
|  | дизел. М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,051 | 0,055 | 0,091 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,29 | 0,38 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,012 | 0,013 | 0,23 | 0,030 | 0,039 | 0,048 | 0,069 | 0,091 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,042 | 0,045 | 0,075 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,31 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 20Ф | 10-6 22Ф | 10-6 44Ф | 10-6 66Ф | 10-6 89Ф | 10-5 11Ф | 10-5 17Ф | 10-5 22Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-427Цш | 10-430Цш | 10-460Цш | 10-490Цш | 10-32Цш | 10-315Цш | 10-323Цш | 10-330Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 49

Нормы расхода материалов автоцистерной 46101 на шасси автомобиля Урал-4320 по бездорожью

(V категории усл. экспл.) в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

при перевозке технических жидкостей на одну ездку, (в кг)

Налив с помощью насоса, слив самотеком (или наоборот)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 4,49 | 5,29 | 6,09 | 6,91 | 7,70 | 8,51 | 9,31 | 10,11 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 |
|  | М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,061 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0065 | 0,0076 | 0,009 | 0,0099 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,015 |
| 6. | Смазки пластичные(Зсм.пл) | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,050 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 29Ф | 10-7 59Ф | 10-7 88Ф | 10-6 12Ф | 10-6 15Ф | 10-6 18Ф | 10-6 21Ф | 10-6 24Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-5 1Цш | 10-563Цш | 10-594Цш | 10-413Цш | 10-417Цш | 10-419Цш | 10-422Цш | 10-425Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |

Продолжение табл. 49

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 10,91 | 11,71 | 19,74 | 27,76 | 35,79 | 43,81 |
| 3. | Масло автотракт. моторное | 0,52 | 0,56 | 0,95 | 1,33 | 1,72 | 2,11 |
|  | М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,066 | 0,070 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,26 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,016 | 0,017 | 0,028 | 0,040 | 0,051 | 0,063 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,054 | 0,058 | 0,098 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 27Ф | 10-6 30Ф | 10-6 60Ф | 10-6 90Ф | 10-5 12Ф | 10-5 15Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-4 28Цш | 10-4 31Цш | 10-4 63Цш | 10-4 94Цш | 10-3 13Цш | 10-3 16Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 50

Нормы расхода материалов автоцистерной АВВ-3,8 (ГАЗ-53-12) по дорогам (III категории усл. экспл.)

в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним при перевозке воды на одну ездку,(в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком или наоборот)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,53 | 3,04 | 3,54 | 4,04 | 4,55 | 5,06 | 5,56 | 6,07 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (М-6з/10в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,083 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0035 | 0,0042 | 0,0049 | 0,0056 | 0,0063 | 0,0070 | 0,0077 | 0,0084 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0081 | 0,0097 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,019 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 15Ф | 10-7 31Ф | 10-7 46Ф | 10-7 62Ф | 10-7 77Ф | 10-7 92Ф | 10-6 11Ф | 10-6 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-698Цш | 10-520Цш | 10-529Цш | 10-539Цш | 10-549Цш | 10-559Цш | 10-569Цш | 10-578Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |

Продолжение табл. 50

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 6,57 | 7,07 | 12,12 | 17,17 | 22,21 | 27,26 | 39,87 | 52,49 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в | 0,23 | 0,25 | 0,42 | 0,60 | 0,77 | 0,95 | 1,38 | 1,83 |
|  | (М-6з/10в) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,029 | 0,031 | 0,052 | 0,075 | 0,097 | 0,12 | 0,17 | 0,23 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0091 | 0,0098 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,055 | 0,073 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,021 | 0,022 | 0,039 | 0,055 | 0,071 | 0,087 | 0,13 | 0,16 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 14Ф | 10-6 15Ф | 10-6 31Ф | 10-6 46Ф | 10-6 62Ф | 10-6 77Ф | 10-5 12Ф | 10-5 15Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-588Цш | 10-598Цш | 10-420Цш | 10-429Цш | 10-439Цш | 10-449Цш | 10-474Цш | 10-498Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 51

Нормы расхода материалов автоцистерной АВВ-3,8 (ГАЗ-53-12) по дорогам (IV категории усл. экспл.)

во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком или наоборот)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,35 | 2,82 | 3,29 | 3,76 | 4,23 | 4,71 | 5,17 | 5,65 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
| 4. | Масла трансмиссионные | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,027 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0036 | 0,0043 | 0,0050 | 0,0057 | 0,0065 | 0,0072 | 0,0079 | 0,0086 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0082 | 0,0099 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 14Ф | 10-7 27Ф | 10-7 41Ф | 10-7 55Ф | 10-7 69Ф | 10-7 82Ф | 10-7 96Ф | 10-6 11Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-5 9Цш | 10-518Цш | 10-527Цш | 10-536Цш | 10-545Цш | 10-554Цш | 10-563Цш | 10-572Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |

Продолжение табл. 51

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 6,11 | 6,59 | 11,30 | 16,00 | 20,71 | 25,42 | 37,20 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 0,79 | 0,97 | 1,42 |
| 4. | Масла трансмиссионные | 0,029 | 0,032 | 0,054 | 0,077 | 0,099 | 0,12 | 0,17 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-14 ГИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0093 | 0,010 | 0,017 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,057 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,021 | 0,023 | 0,040 | 0,056 | 0,073 | 0,089 | 0,13 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 12Ф | 10-6 14Ф | 10-6 28Ф | 10-6 41Ф | 10-6 55Ф | 10-6 69Ф | 10-5 10Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-5 81Цш | 10-5 90Цш | 10-4 18Цш | 10-4 27Цш | 10-4 36Цш | 10-4 45Цш | 10-4 67Ц |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 52

Нормы расхода материалов автоцистерной АВВ-3,8 (ГАЗ-53-12) по дорогам (III категории усл. экспл.)

во всех районах, кроме Крайнего Севера при перевозке воды на одну ездку, (в кг)

(Налив с помощью насоса, слив самотеком или наоборот)

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 2,34 | 2,79 | 3,25 | 3,70 | 4,16 | 4,62 | 5,07 | 5,53 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,084 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
| 4. | Масла трансмиссионные: | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"-(Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0033 | 0,0040 | 0,0047 | 0,0053 | 0,0060 | 0,0066 | 0,0072 | 0,0079 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,0077 | 0,0092 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-7 12Ф | 10-7 25Ф | 10-7 37Ф | 10-7 49Ф | 10-7 61Ф | 10-7 74Ф | 10-7 86Ф | 10-7 98Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-5 9Цш | 10-518Цш | 10-527Цш | 10-536Цш | 10-545Цш | 10-554Цш | 10-563Цш | 10-572Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |

Продолжение табл.52

| N | Наименование материалов | П р о б е г с г р у з о м з а о д н у е з д к у , к м |
| --- | --- | --- |
| п/п | по ГОСТ или прейскурантам оптовых цен | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Бензин автом. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 5,98 | 6,44 | 11,00 | 15,56 | 20,13 | 24,69 | 36,09 | 47,50 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Масло автотракт. моторное ДВ-АСЗп-10в (М-6з/10в) ОСТ 380-1370-84 (Зм.дв.) | 0,22 | 0,23 | 0,40 | 0,56 | 0,72 | 0,89 | 1,30 | 1,71 |
| 4. | Масла трансмиссионные: | 0,027 | 0,029 | 0,049 | 0,070 | 0,090 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСп-15к -"-(Зм.тр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Масло специальное (Зм.сп.) | 0,0086 | 0,0092 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,052 | 0,068 |
| 6. | Смазки пластичные (Зсм.пл) | 0,020 | 0,021 | 0,036 | 0,051 | 0,066 | 0,081 | 0,12 | 0,16 |
| 7. | Запасные части (Ззпч.) | 10-6 11Ф | 10-6 12Ф | 10-6 25Ф | 10-6 37Ф | 10-6 49Ф | 10-6 61Ф | 10-6 92Ф | 10-5 12Ф |
| 8. | Восстановление износа и ремонт шин (Зш.) | 10-581Цш | 10-590Цш | 10-418Цш | 10-4 27Цш | 10-436Цш | 10-445Цш | 10-467Цш | 10-490Цш |
| 9. | Максимальное число ездок за смену (Nе) | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

При определении норм расхода на машино-смену данные таблицы умножаются на число ездок за смену (Nе)

Ф - стоимость транспортного средства, руб.

Цш - цена комплекта шин, руб.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы" и "Износ шин".

Таблица 53

Норма расхода материалов на 100 км пробега автокранами по различным дорогам и при работе

на месте за один час работы (в кг)

| N | Наименование материалов по ГОСТу или | По дорогам | По дорогам | По бездорожью | Работа на месте | В районах Кр. Севера и приравненных к ним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | прейскуранту оптовых цен | (III к.у.э.) | (IV к.у.э.) | (V к.у.э.) | (погрузка- разгрузка) | По дорогам (III к.у.э.) | По бездорожью (V к.у.э.) | Работа на месте (погрузка- разгрузка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автокран АК-8 на шасси автомобиля Урал-4320 |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 34,79 | 35,79 | 41,22 | 6,48 | 38,35 | 43,46 | 6,99 |
| 2. | Масло автотр. моторное: (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизельное М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8581-78 | 1,46 | 1,61 | 1,88 | 0,23 | 1,57 | 2,09 | 0,25 |
| 3. | Масла трансмиссионные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСП-15К -"- (Зм.тр.) | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,014 | 0,20 | 0,26 | 0,015 |
| 4. | Масло специальное (для гидросистем) (Зм.сп) | 0,044 | 0,048 | 0,056 | 0,020 | 0,047 | 0,062 | 0,022 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,008 | 0,16 | 0,22 | 0,009 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 71Ф | 10-680Ф | 10-694Ф | 10-6 13Ф | 10-6 89Ф | 10-5 12Ф | 10-6 13Ф |
| Автокран КC-4562 на шасси автомобиля КРАЗ-257Б |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 (Зт.) | 48,27 | 49,83 | - | 7,71 | 53,39 | - | 8,32 |
| 2. | Масло автотр. моторное: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизельное М-10В2, М-8В2 (Зм.дв.) | 2,03 | 2,24 | - | 0,27 | 2,18 | - | 0,29 |
| 3. | Масла трансмиссионные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСП-15К ГОСТ 23652-79 (Зм.тр.) | 0,25 | 0,28 | - | 0,017 | 0,27 | - | 0,018 |
| 4. | Масло специальное (для гидросистем) (Зм.сп) | 0,061 | 0,067 | - | 0,008 | 0,065 | - | 0,009 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,21 | 0,23 | - | 0,0093 | 0,22 | - | 0,010 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 73Ф | 10-682Ф | - | 10-6 13Ф | 10-6 92Ф | - | 10-6 13Ф |

При пробеге отличном от 100 км затраты считать: данные таблицы делить на 100 и умножать на L км пробега

Ф - цена транспортного средства, руб.

Восстановление шин производится за счет средств, выделенных на капитальный ремонт.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы".

Таблица 54

Норма расхода материалов на 100 км пробега специальными геологоразведочными машинами, смонтированными

на шасси автомобилей, по различным дорогам и бездорожью (в кг)

| N | Наименование материалов по | По дорогам | По дорогам | По | В районе Кр. Севера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ГОСТу или прейскуранту оптовых цен | (III к.у.э.) | (IV к.у.э.) | бездорожью (V к.у.э.) | по дорогам (III к.у.э.) | по бездор. (V к.у.э.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | УАЗ 31512-01 (УАЗ-469) |
| 1. | Бензин автомоб. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 13,94 | 14,39 | 16,57 | 15,42 | 17,47 |
| 2. | Масло автотр. моторное: | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,52 | 0,72 |
|  | ДВ-АСЗп-10в(М-6з/10в) |  |  |  |  |  |
|  | ОСТ 3801370-84 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные: | 0,063 | 0,069 | 0,081 | 0,065 | 0,090 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |
|  | ТСП-14 ГИП -"- (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,020 | 0,022 | 0,026 | 0,021 | 0,029 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,046 | 0,050 | 0,059 | 0,048 | 0,066 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-5 13Ф | 10-5 14Ф | 10-5 17Ф | 10-5 16Ф | 10-5 21Ф |
|  |  | ГАЗ 66-01 |
| 1. | Бензин автомоб. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 25,35 | 26,16 | 30,13 | 28,03 | 31,77 |
| 2. | Масло автотр. моторное: | 0,91 | 1,00 | 1,17 | 0,95 | 1,30 |
|  | ДВ-АСЗп-10в(М-6з/10в) |  |  |  |  |  |
|  | ОСТ 3801370-84 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные: | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,16 |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 |  |  |  |  |  |
|  | ТСП-14 ГИП -"- (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,036 | 0,040 | 0,047 | 0,038 | 0,052 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,083 | 0,092 | 0,11 | 0,087 | 0,12 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 74Ф | 10-6 83Ф | 10-6 98Ф | 10-6 92Ф | 10-5 12Ф |
|  |  | З И Л - 131 |
| 1. | Бензин автомоб. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 39,21 | 40,47 | 46,61 | 43,36 | 49,14 |
| 2. | Масло автотр. моторное (Зм.дв.) | 1,41 | 1,55 | 1,81 | 1,51 | 2,01 |
| 3. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,25 |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,056 | 0,062 | 0,072 | 0,060 | 0,080 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,19 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-5 10Ф | 10-5 11Ф | 10-6 133Ф | 10-5 13Ф | 10-5 17Ф |
|  |  | У Р А Л - 375Д |
| 1. | Бензин автомоб. А-76 ГОСТ 2084-77 (Зт.) | 47,52 | 49,06 | 56,50 | 52,56 | 59,57 |
| 2. | Масло автотр. моторное (Зм.дв.) | 1,71 | 1,88 | 2,18 | 1,83 | 2,44 |
| 3. | Масла трансмиссионные (Зм.тр.) | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,31 |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,068 | 0,074 | 0,087 | 0,073 | 0,097 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,22 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-689Ф | 10-6 99Ф | 10-5 12Ф | 10-5 11Ф | 10-5 15Ф |
|  |  | У Р А Л - 4 3 2 0 |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 35-82 (Зт.) | 34,67 | 35,79 | 41,22 | 38,35 | 43,46 |
| 2. | Масло автотр. моторное: | 1,46 | 1,61 | 1,88 | 1,57 | 2,09 |
|  | Дизельное М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |
|  | -"- М-10В2, М-8В2 |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8582-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные: | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,26 |
|  | ТАП-15к ГОСТ 23652-79 (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (для гидросистем) (Зм.сп) | 0,045 | 0,048 | 0,056 | 0,047 | 0,062 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,22 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 71Ф | 10-6 80Ф | 10-6 94Ф | 10-6 89Ф | 10-5 12Ф |
|  |  | К Р А З - 2 5 5 Б 1 |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 35-82 (Зт.) | 46,60 | 48,11 | 55,41 | 51,54 | 58,42 |
| 2. | Масло автотр. моторное: | 1,96 | 2,16 | 2,53 | 2,10 | 2,81 |
|  | Дизельное М-10Г2к, М-8Г2к |  |  |  |  |  |
|  | -"- М-10В2, М-8В2 |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8582-78 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные: | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,26 | 0,35 |
|  | ТАП-15к ГОСТ 23652-79 (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (для гидросистем) (Зм.сп) | 0,059 | 0,065 | 0,076 | 0,063 | 0,084 |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,29 |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 89Ф | 10-6 99Ф | 10-5 12Ф | 10-5 11Ф | 10-5 15Ф |
|  |  | М А З - 5 3 3 4 |
| 1. | Дизельное топливо ГОСТ 35-82 (Зт.) | 30,98 | 31,98 | - | 34,26 | - |
| 2. | Масло автотр. моторное | 1,30 | 1,44 | - | 1,40 | - |
|  | Дизельное М-10В2, М-8В2 (Зм.дв.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Масла трансмиссионные | 0,16 | 0,18 | - | 0,17 | - |
|  | ТАП-15В ГОСТ 23652-79 (Зм.тр.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Масло специальное (Зм.сп) | 0,039 | 0,043 | - | 0,042 | - |
| 5. | Смазки пластичные (Зсм.пл.) | 0,13 | 0,15 | - | 0,14 | - |
| 6. | Запасные части (Ззапч.) | 10-6 82Ф | 10-6 91Ф | - | 10-5 10Ф | - |

При пробеге отличном от 100 км затраты считать: данные таблицы делить на 100 и умножать на L км пробега Ф - цена транспортного средства, руб.

Восстановление шин производится за счет средств на капитальный ремонт машины.

Примечание: Расход материалов на содержание гаражей принимается в размере 5% от суммы  затрат по статьям "Материалы", "Запасные части и ремонтные материалы".

Таблица 55

Амортизационные отчисления на основные средства при транспортном

обеспечении геологоразведочных работ (за машино-смену)

|  |  |  | Норма амортизационных отчислений | Фонд рабочего времени | Определение амортизационного отчисления на смену |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных средств | Шифр | В % от стоим. основн. средств (Но) | В % от стоим. машины на 1000 км пробега (Нв) | в году (Фг) в дн. | За1=10-2х Но(Ф(К Фг | 3а11=10-5 НвФ(L(К | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
| Подвижной состав автомобильного транспорта |
|  | Транспортные автомобили, прицепы и полуприцепы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более 0,5 до 2 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УАЗ-469 | 50401 | 14,3 | - | 305 | 10-5 47Ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50401 | 14,3 | - | 305 | 10-5 62Ф |  | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
|  | ГАЗ 66-01 | 50401 | 14,3 | - | 305 | 10-5 47Ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50401 | 14,3 | - | 305 | 10-5 62Ф |  | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 2. | - более 2 т с ресурсом до Кр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - до 200 тыс. км |  |  |  |  |  | -7 |  |
|  | ЗИЛ-131 | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-737Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-748Ф | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
|  | УРАЛ-375Д | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-737Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-748Ф | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
|  | - до 200 тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРАЗ-255Б1 | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-737Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50402 | - | 0,37 | - |  | 10-748Ф | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 4. | - от 200 до 250 тыс. км |  |  |  |  |  | -7 |  |
|  | УРАЛ-4320 | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-730Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-739Ф | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
|  | ГАЗ-53-12 | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-730Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-739Ф | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 5. | - от 200 до 250 тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРАЗ-257Б1 | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-730Ф | При I-IV к.у.э. |
|  | -"- | 50403 | - | 0,30 | - |  | 10-739Ф | При III к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 6. | - от 250 до 350 тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАЗ-5335 | 50404 | - | 0,20 | - |  |  | При I-IV к.у.э. |
| ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 7. | Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10т | 41700 | 10,0 | - | 305 | 10-533Ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | АК-8 | 41700 | 10,0 | - | 305 | 10-533Ф |  | При III к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 8. | Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью более 10 т | 41700 | 7,7 | - | 305 | 10-5 25ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | КС-4562 | 41700 | 7,7 | - | 305 | 10-5 33ф |  | При III к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| АВТОБУСЫ (вахтовые) |
| 9. | - малого класса (длина до 7,5 м) на ГАЗ-66-01 | 50423 | 10,0 | - | 305 | 10-5 33ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | (ведом.трансп.) | 50423 | 10,0 | - | 305 | 10-5 43ф |  | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| 10. | Среднего и большого класса(8 м) на УРАЛ-375 и УРАЛ-4320 | 50425 | 9,1 | - | 305 | 10-5 30ф |  | При I-IV к.у.э. |
|  | (ведомственного транспорта) | 50425 | 9,1 | - | 305 | 10-5 39ф | - | При V к.у.э. и районах Крайнего Севера |
| РАБОЧИЙ СКОТ |
| 11. | Лошади, верблюды, ослы и др. скот (кроме волов и оленей) | 80000 | 12,0 | - | 200 | 10-5 60Цл |  |  |
| 12. | Повозка (телега) | 50513 | 15,1 | - | 180 | 10-5 84Цп |  |  |
| 13. | Сани с подрезами | 50513 | 15,1 | - | 120 | 10-5 13Цс |  |  |
| 14. | Вьючное седло, упряжь | 50513 | 15,1 | - | 200 | 10-5 76Ц седла (упряжи) |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Если вахтовые машины, смонтированные на шасси грузовых автомобилей  в ГАИ, не оформлены как автобусы, то тогда для всех норм амортизационного отчисления принять 10%.

2. Ф - цена транспортного средства;

L - пробег за смену;

Цл - цена лошади, Цп - цена повозки, Цс - цена саней.

3. Для всех групп автомобилей (грузовых, легковых, специальных, автобусов), прицепов и полуприцепов, постоянно работающих в районах Кр. Севера и местностях, приравненных к ним (за исключением транспортных средств в северном исполнении), в пустынно- песчаных и высокогорных районах, а также в тяжелых дорожных условиях (котлованы, грунтовые и лесовозные дороги, временные подъездные пути) амортизационные нормы увеличиваются на 1,3 (т.е. К = 1,3).

4. Расчеты велись согласно Постановлению Совета Министров СССР от 22.10.90 N 1072.

# ГЛАВА II.    Тракторный транспорт

34. В данной главе сметные нормы на транспортировку грузов тракторами  с  колесными  прицепами  или  санями по дорогам III группы и в условиях бездорожья.

35. Нормы  времени  установлены  в  машино-сменах на 100 т груза с учетом механизированных и ручных  погрузочно- разгрузочных работ.

36. В нормах основных расходов на перевозку грузов тракторами  с колесными прицепами учтены расходы на содержание колесных прицепов.  Нормы основных расходов на колесные и гусеничные тракторы  на транспортных работах приведены без учета затрат на содержание тракторных прицепов.

37. Сметные нормы на перевозку грузов тракторным транспортом усреднены по тяговому классу трактора.  Тяговый класс является  основным  показателем,  которым следует руководствоваться при выборе соответствующих сметных норм. В случаях производства транспортных работ тракторами, тяговый класс которых не предусмотрен таблицами сметных норм,  нормы принимаются по ближайшему тяговому классу.

38. За базовые марки транспортных средств приняты:

- тракторы колесные К-701 (703) по 5 тяговому классу;

- Т-150К по 3 тяговому классу;

- тракторы   гусеничные   Т-170  МГ-I  (Т-130.01;  T-100),

Т-170МБГ-I (Т2130Б.0I) по 10 тяговому классу.

39. Целесообразность использования затрат труда двух трактористов на одну машино-смену обосновывается проектом на производство работ. При этом соответствующие нормы основных расходов следует применять только в случаях  транспортировки  грузов  по временным  дорогам или в условиях бездорожья в безлюдных (малонаселенных) районах на дальние рейсы.

Категория "Дальний  рейс" устанавливается приказом руководителя организации,  исходя из местных условий, протяженности и продолжительности рейса.

40. Затраты на капитальный ремонт принимаются по следующим нормам (в процентах от балансовой стоимости):

- тракторы гусеничные общего назначения класса 6,0 т : Т-100МБ, Т-130, Т-130МБ - 6,0;

- тракторы колесные общего  назначения  класса  5,0  т  : К-700, К-701 - 5,5;

- тракторы колесные общего  назначения  класса  3,0  т  : Т-150К, Т-125 - 6,0;

- тракторы гусеничные общего назначения класса 3,0 т : Т- 150, ДТ-75М - 5,0.

Таблица 56

Нормы времени

на перевозку навалочных грузов, вязких

и полувязких колесными тракторами при

работе по дорогам и бездорожью. Погрузка

механизированная, разгрузка самосвальная

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Тяговый класс |
| --- | --- | --- |
| Номер | Расстояние | 3 | 5 |
| (шифр) | перевозки, | Марка прицепа |
| норм | км | IПТС-9 | ЗПТС-12 | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 0,75 | 0,90 | 0,73 | 0,87 | 0,70 | 0,90 | 0,69 | 0,79 |
|  | 2 | 1,02 | 1,31 | 0,96 | 1,24 | 0,84 | 1,09 | 0,80 | 1,00 |
|  | 3 | 1,29 | 1,73 | 1,18 | 1,61 | 0,99 | 0,35 | 0,91 | 1,21 |
|  | 4 | 1,57 | 2,15 | 1,41 | 1,98 | 1,15 | 1,63 | 1,01 | 1,43 |
|  | 5 | 1,84 | 2,57 | 1,64 | 2,35 | 1,29 | 1,90 | 1,13 | 1,65 |
|  | 6 | 2,11 | 2,98 | 1,87 | 2,72 | 1,44 | 2,17 | 1,24 | 1,85 |
|  | 7 | 2,38 | 3,40 | 2,10 | 3,09 | 1,59 | 2,44 | 1,35 | 2,07 |
|  | 8 | 2,65 | 3,82 | 2,32 | 3,46 | 1,74 | 2,72 | 1,45 | 2,28 |
|  | 9 | 2,92 | 4,24 | 2,55 | 3,83 | 1,90 | 2,98 | 1,56 | 2,50 |
|  | 10 | 3,19 | 4,65 | 2,78 | 4,20 | 2,04 | 3,26 | 1,68 | 2,72 |
|  | 11 | 3,46 | 5,07 | 3,01 | 4,57 | 2,19 | 3,53 | 1,79 | 2,93 |
|  | 12 | 3,74 | 5,49 | 3,24 | 4,94 | 2,35 | 3,80 | 1,90 | 3,14 |
|  | 13 | 4,01 | 5,91 | 3,46 | 5,31 | 2,49 | 4,06 | 2,01 | 3,35 |
|  | 14 | 4,28 | 6,32 | 3,69 | 5,68 | 2,64 | 4,33 | 2,12 | 3,57 |
|  | 15 | 4,55 | 6,74 | 3,92 | 6,05 | 2,79 | 4,61 | 2,23 | 3,78 |
|  | 16 | 4,82 | 7,16 | 4,15 | 6,42 | 2,94 | 4,88 | 2,34 | 4,00 |
|  | 17 | 5,09 | 7,57 | 4,37 | 6,79 | 3,09 | 5,15 | 2,45 | 4,21 |
|  | 18 | 5,36 | 7,99 | 4,60 | 7,16 | 3,24 | 5,42 | 2,64 | 4,42 |
|  | 19 | 5,63 | 8,41 | 4,83 | 7,53 | 3,39 | 5,70 | 2,68 | 4,63 |
|  | 20 | 5,91 | 8,83 | 5,06 | 7,90 | 3,54 | 5,96 | 2,78 | 4,85 |
|  | 21-25 | 7,26 | 10,91 | 6,19 | 9,74 | 4,29 | 7,32 | 3,33 | 5,91 |
|  | 26-30 | 8,71 | 12,20 | 7,32 | 11,59 | 5,04 | 8,68 | 3,88 | 6,98 |
|  | 31-35 | 9,97 | 15,08 | 8,47 | 13,44 | 5,79 | 10,03 | 4,44 | 8,05 |
|  | 36-40 | 11,32 | 17,16 | 9,61 | 15,28 | 6,54 | 11,39 | 4,98 | 9,12 |
|  | 41-45 | 12,68 | 19,25 | 10,75 | 17,14 | 7,29 | 12,74 | 5,53 | 10,19 |
|  | 46-50 | 14,03 | 21,33 | 11,89 | 18,98 | 8,04 | 14,10 | 6,09 | 11,25 |
|  | 51-60 | 16,75 | 25,50 | 14,16 | 22,68 | 9,53 | 16,81 | 7,18 | 13,39 |
|  | 61-70 | 19,45 | 29,67 | 16,44 | 26,37 | 11,23 | 19,53 | 8,09 | 15,51 |
|  | 71-80 | 22,17 | 33,84 | 18,72 | 30,07 | 12,52 | 22,23 | 9,39 | 17,66 |
|  | 81-90 | 24,88 | 38,01 | 20,99 | 33,77 | 14,03 | 24,93 | 10,49 | 19,79 |
|  | 91-100 | 27,59 | 42,18 | 23,28 | 37,46 | 15,52 | 27,65 | 11,59 | 21,92 |
|  | 101-125 | 34,37 | 52,61 | 28,97 | 46,71 | 19,27 | 34,42 | 14,35 | 27,26 |
|  | 126-150 | 41,14 | 63,03 | 34,65 | 55,95 | 23,02 | 41,20 | 17,11 | 32,60 |
|  | 151-175 | 47,92 | 73,46 | 40,35 | 65,19 | 26,76 | 47,99 | 19,86 | 37,93 |
|  | 176-200 | 54,69 | 83,89 | 46,04 | 74,43 | 30,50 | 54,76 | 22,61 | 43,27 |

Таблица 57

Нормы времени

на перевозку всех грузов, кроме навалочных и наливных,

колесными тракторами при работе по дорогам и бездорожью.

Погрузка и разгрузка немеханизированная.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Тяговый класс |
| --- | --- | --- |
| Номер | Расстояние | 3 | 5 |
| (шифр) | перевозки, | Марка прицепа |
| норм | км | IПТС-9 | ЗПТС-12 | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 2,53 | 2,67 | 2,30 | 2,44 | 1,65 | 1,77 | 1,71 | 1,81 |
|  | 2 | 2,80 | 3,09 | 2,52 | 2,81 | 1,80 | 2,05 | 1,82 | 2,07 |
|  | 3 | 3,01 | 3,51 | 2,75 | 3,18 | 1,95 | 2,32 | 1,93 | 2,24 |
|  | 4 | 3,34 | 3,92 | 2,98 | 3,55 | 2,10 | 2,58 | 2,04 | 2,45 |
|  | 5 | 3,61 | 4,34 | 3,21 | 3,92 | 2,26 | 2,86 | 2,15 | 2,67 |
|  | 6 | 3,79 | 4,76 | 3,45 | 4,29 | 2,40 | 3,13 | 2,27 | 2,88 |
|  | 7 | 4,15 | 5,18 | 3,66 | 4,66 | 2,55 | 3,40 | 2,37 | 3,10 |
|  | 8 | 4,43 | 5,59 | 3,89 | 5,03 | 2,71 | 3,67 | 2,48 | 3,31 |
|  | 9 | 4,70 | 6,01 | 4,12 | 5,40 | 2,85 | 3,95 | 2,59 | 3,53 |
|  | 10 | 4,97 | 6,43 | 4,35 | 5,77 | 3,00 | 4,21 | 2,71 | 3,73 |
|  | 11 | 5,24 | 6,85 | 4,57 | 6,14 | 3,15 | 4,49 | 2,81 | 3,95 |
|  | 12 | 5,51 | 7,26 | 4,80 | 6,51 | 3,30 | 4,76 | 2,92 | 4,16 |
|  | 13 | 5,78 | 7,68 | 5,03 | 6,88 | 3,45 | 5,02 | 3,02 | 4,38 |
|  | 14 | 6,05 | 8,10 | 5,26 | 7,25 | 3,60 | 5,30 | 3,15 | 4,59 |
|  | 15 | 6,32 | 8,52 | 5,49 | 7,62 | 3,75 | 5,57 | 3,25 | 4,81 |
|  | 16 | 6,60 | 8,93 | 5,71 | 7,99 | 3,90 | 5,84 | 3,36 | 5,01 |
|  | 17 | 6,87 | 9,35 | 5,94 | 8,36 | 4,05 | 6,11 | 3,47 | 5,23 |
|  | 18 | 7,14 | 9,77 | 6,17 | 8,33 | 4,20 | 6,39 | 3,59 | 5,44 |
|  | 19 | 7,41 | 10,18 | 6,40 | 9,10 | 4,35 | 6,65 | 3,69 | 5,66 |
|  | 20 | 7,68 | 10,60 | 6,62 | 9,47 | 4,50 | 6,92 | 3,80 | 5,87 |
|  | 21-25 | 9,03 | 12,68 | 7,76 | 11,31 | 5,25 | 8,28 | 4,36 | 6,94 |
|  | 26-30 | 10,38 | 14,77 | 8,90 | 13,16 | 6,00 | 9,64 | 4,91 | 8,01 |
|  | 31-35 | 11,75 | 16,85 | 10,03 | 15,01 | 6,74 | 10,99 | 5,45 | 9,07 |
|  | 36-40 | 13,10 | 18,94 | 11,18 | 16,85 | 7,49 | 12,35 | 6,01 | 10,14 |
|  | 41-45 | 14,45 | 21,02 | 12,31 | 18,71 | 8,24 | 13,70 | 6,56 | 11,12 |
|  | 46-50 | 15,81 | 23,10 | 13,45 | 20,55 | 8,99 | 15,06 | 7,11 | 12,28 |
|  | 51-60 | 18,52 | 27,28 | 15,73 | 24,25 | 10,50 | 17,77 | 8,21 | 14,41 |
|  | 61-70 | 21,23 | 31,45 | 18,01 | 27,94 | 11,99 | 20,48 | 9,32 | 16,54 |
|  | 71-80 | 23,94 | 35,62 | 20,28 | 31,64 | 13,49 | 23,79 | 10,41 | 18,68 |
|  | 81-90 | 26,65 | 39,79 | 22,56 | 35,34 | 14,99 | 25,90 | 11,52 | 20,82 |
|  | 91-100 | 29,37 | 43,96 | 24,84 | 39,03 | 16,48 | 28,61 | 12,62 | 22,95 |
|  | 101-125 | 36,14 | 54,39 | 30,53 | 48,27 | 20,23 | 35,39 | 15,38 | 28,29 |
|  | 126-150 | 42,92 | 64,81 | 36,22 | 57,51 | 23,97 | 42,17 | 18,13 | 39,77 |
|  | 151-175 | 49,69 | 75,25 | 41,91 | 56,51 | 27,72 | 48,94 | 20,88 | 38,96 |
|  | 176-200 | 56,48 | 85,67 | 47,61 | 76,00 | 31,47 | 55,72 | 23,64 | 44,30 |

Таблица 58

Нормы времени

на перевозку всех грузов, кроме навалочных и наливных,

колесными тракторами при работе по дорогам и бездорожью.

Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Тяговый класс |
| --- | --- | --- |
| Номер | Расстояние | 3 | 5 |
| (шифр) | перевозки, | Марка прицепа |
| норм | км | IПТС-9 | ЗПТС-12 | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 1,94 | 2,09 | 1,76 | 1,90 | 1,32 | 1,44 | 1,32 | 1,42 |
|  | 2 | 2,21 | 2,51 | 1,99 | 2,27 | 1,48 | 1,71 | 1,43 | 1,64 |
|  | 3 | 2,48 | 2,92 | 2,22 | 2,64 | 1,62 | 1,99 | 1,54 | 1,85 |
|  | 4 | 2,76 | 3,34 | 2,45 | 3,01 | 1,77 | 2,25 | 1,65 | 2,06 |
|  | 5 | 3,03 | 3,76 | 2,67 | 3,38 | 1,93 | 2,53 | 1,76 | 2,27 |
|  | 6 | 3,30 | 4,17 | 2,90 | 3,75 | 2,07 | 2,80 | 1,88 | 2,49 |
|  | 7 | 3,57 | 4,59 | 3,13 | 4,12 | 2,22 | 3,07 | 1,98 | 2,71 |
|  | 8 | 3,84 | 5,01 | 3,36 | 4,49 | 2,31 | 3,34 | 2,09 | 2,99 |
|  | 9 | 4,11 | 5,43 | 3,59 | 4,86 | 2,52 | 3,63 | 2,20 | 3,12 |
|  | 10 | 4,38 | 5,84 | 3,81 | 5,23 | 2,68 | 3,88 | 2,31 | 3,34 |
|  | 11 | 4,65 | 6,26 | 4,04 | 5,60 | 2,82 | 4,15 | 2,42 | 3,56 |
|  | 12 | 4,93 | 6,68 | 4,27 | 5,97 | 2,97 | 4,43 | 2,53 | 3,77 |
|  | 13 | 5,20 | 7,10 | 4,50 | 6,34 | 3,13 | 4,59 | 2,64 | 3,99 |
|  | 14 | 5,47 | 7,51 | 4,72 | 6,71 | 3,27 | 4,97 | 2,76 | 4,20 |
|  | 15 | 5,74 | 7,93 | 4,95 | 7,08 | 3,42 | 5,24 | 2,86 | 4,41 |
|  | 16 | 6,01 | 8,35 | 5,18 | 7,45 | 3,57 | 5,51 | 2,97 | 4,62 |
|  | 17 | 6,28 | 8,76 | 5,41 | 7,82 | 3,72 | 5,78 | 3,08 | 4,84 |
|  | 18 | 6,55 | 9,18 | 5,64 | 8,19 | 3,87 | 6,06 | 3,20 | 5,05 |
|  | 19 | 6,82 | 9,60 | 5,86 | 8,56 | 4,02 | 6,32 | 3,30 | 5,27 |
|  | 20 | 7,70 | 10,02 | 6,09 | 8,93 | 4,17 | 6,60 | 3,41 | 5,48 |
|  | 21-25 | 8,45 | 12,09 | 7,22 | 10,77 | 4,92 | 7,95 | 3,97 | 6,55 |
|  | 26-30 | 9,80 | 14,19 | 8,36 | 12,63 | 5,67 | 9,31 | 4,52 | 7,61 |
|  | 31-35 | 11,16 | 16,27 | 9,50 | 14,46 | 6,42 | 10,66 | 5,06 | 8,68 |
|  | 36-40 | 12,51 | 18,35 | 10,63 | 16,32 | 6,16 | 12,01 | 5,61 | 9,75 |
|  | 41-45 | 13,87 | 20,44 | 11,77 | 18,17 | 7,91 | 13,31 | 6,17 | 10,81 |
|  | 46-50 | 15,22 | 22,52 | 12,91 | 20,02 | 8,66 | 15,24 | 6,72 | 11,88 |
|  | 51-60 | 17,94 | 26,69 | 15,20 | 23,72 | 10,17 | 17,43 | 7,82 | 14,02 |
|  | 61-70 | 20,64 | 30,86 | 17,47 | 27,41 | 11,66 | 20,15 | 8,92 | 16,15 |
|  | 71-80 | 23,36 | 35,03 | 19,75 | 31,11 | 13,16 | 22,86 | 10,02 | 18,29 |
|  | 81-90 | 26,06 | 39,20 | 22,02 | 34,81 | 14,56 | 25,57 | 11,13 | 20,43 |
|  | 91-100 | 28,78 | 43,38 | 24,30 | 38,50 | 16,15 | 28,28 | 12,23 | 22,56 |
|  | 101-125 | 35,56 | 53,80 | 30,00 | 47,74 | 19,90 | 35,06 | 14,99 | 27,90 |
|  | 126-150 | 42,33 | 64,23 | 35,69 | 56,98 | 23,65 | 41,84 | 17,74 | 33,45 |
|  | 151-175 | 49,10 | 74,66 | 41,38 | 66,22 | 27,39 | 48,62 | 20,49 | 38,57 |
|  | 176-200 | 55,89 | 85,08 | 47,08 | 75,47 | 31,14 | 55,39 | 23,25 | 43,91 |

Таблица 59

Нормы времени

на перевозку навалочных грузов, вязких и

полувязких колесными тракторами при работе

по дорогам и бездорожью.

Погрузка, разгрузка механизированная.

В машино- сменах на 100т груза

|  |  | Тяговый класс |
| --- | --- | --- |
| Номер | Расстояние | 3 | 5 |
| (шифр) | перевозки, | Марка прицепа |
| норм | км | IПТС-9 | ЗПТС-12 | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 1,67 | 1,81 | 1,53 | 1,67 | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,28 |
|  | 2 | 1,95 | 2,23 | 1,75 | 2,04 | 1,63 | 1,87 | 1,29 | 1,50 |
|  | 3 | 2,21 | 2,65 | 1,98 | 2,41 | 1,78 | 2,14 | 1,39 | 1,71 |
|  | 4 | 2,48 | 3,06 | 2,21 | 2,77 | 1,94 | 2,42 | 1,51 | 1,92 |
|  | 5 | 2,76 | 3,48 | 2,45 | 3,15 | 2,08 | 2,68 | 1,62 | 2,13 |
|  | 6 | 3,02 | 3,90 | 2,66 | 3,52 | 3,26 | 2,96 | 1,73 | 2,35 |
|  | 7 | 3,30 | 4,31 | 2,89 | 3,88 | 2,38 | 3,23 | 1,83 | 2,56 |
|  | 8 | 3,57 | 4,73 | 3,12 | 4,25 | 2,53 | 3,50 | 2,03 | 2,78 |
|  | 9 | 3,84 | 5,15 | 3,35 | 4,62 | 2,68 | 3,77 | 2,06 | 2,99 |
|  | 10 | 4,11 | 5,56 | 3,58 | 4,99 | 2,83 | 4,05 | 2,17 | 3,20 |
|  | 11 | 4,38 | 5,99 | 3,90 | 5,36 | 2,98 | 4,31 | 2,27 | 3,41 |
|  | 12 | 4,65 | 6,40 | 4,03 | 5,74 | 3,14 | 4,59 | 2,39 | 3,63 |
|  | 13 | 4,92 | 6,82 | 4,26 | 6,11 | 3,28 | 4,86 | 2,50 | 3,94 |
|  | 14 | 5,19 | 7,23 | 4,49 | 6,48 | 3,43 | 5,12 | 2,61 | 4,06 |
|  | 15 | 5,46 | 7,66 | 4,71 | 6,84 | 3,58 | 5,40 | 2,72 | 4,27 |
|  | 16 | 5,74 | 8,07 | 4,94 | 7,21 | 3,73 | 6,67 | 2,83 | 4,48 |
|  | 17 | 6,00 | 8,49 | 5,17 | 7,50 | 3,88 | 5,94 | 2,94 | 4,69 |
|  | 18 | 6,28 | 8,90 | 5,40 | 7,95 | 4,03 | 6,21 | 3,05 | 4,91 |
|  | 19 | 6,55 | 9,33 | 5,65 | 8,32 | 4,18 | 6,49 | 3,16 | 5,12 |
|  | 20 | 6,81 | 9,74 | 5,85 | 8,69 | 4,32 | 6,75 | 3,27 | 5,34 |
|  | 21-25 | 8,18 | 11,82 | 6,99 | 10,54 | 4,98 | 8,11 | 3,82 | 6,41 |
|  | 26-30 | 9,53 | 13,91 | 8,13 | 12,39 | 5,83 | 9,47 | 4,38 | 7,47 |
|  | 31-35 | 10,88 | 16,00 | 9,27 | 14,24 | 6,58 | 10,82 | 4,92 | 8,54 |
|  | 36-40 | 12,24 | 18,08 | 10,40 | 16,08 | 7,33 | 11,17 | 5,47 | 9,60 |
|  | 41-45 | 13,60 | 20,16 | 11,55 | 17,94 | 8,08 | 13,52 | 6,03 | 10,67 |
|  | 46-50 | 14,95 | 22,25 | 12,69 | 19,78 | 8,82 | 14,89 | 6,58 | 11,74 |
|  | 51-60 | 17,66 | 26,42 | 14,96 | 23,48 | 10,32 | 17,00 | 7,68 | 13,87 |
|  | 61-70 | 20,38 | 30,60 | 17,24 | 27,17 | 11,81 | 20,30 | 8,78 | 16,00 |
|  | 71-80 | 23,08 | 34,77 | 19,52 | 30,87 | 13,31 | 23,02 | 9,88 | 18,14 |
|  | 81-90 | 25,80 | 38,93 | 21,79 | 34,57 | 14,82 | 25,72 | 10,99 | 20,28 |
|  | 91-100 | 28,50 | 43,10 | 24,07 | 38,26 | 16,31 | 28,44 | 12,08 | 22,42 |
|  | 101-125 | 35,28 | 53,53 | 29,77 | 47,51 | 20,05 | 35,22 | 14,84 | 27,75 |
|  | 126-150 | 42,07 | 63,96 | 35,45 | 56,75 | 23,81 | 41,09 | 17,59 | 33,09 |
|  | 151-175 | 48,84 | 74,38 | 41,15 | 65,99 | 27,55 | 48,78 | 20,35 | 38,43 |
|  | 176-200 | 55,62 | 84,81 | 46,84 | 75,23 | 31,29 | 55,55 | 23,10 | 43,77 |

Таблица 60

Нормы времени

на  перевозку  всех грузов  навалочных и

наливных колесными тракторами при работе

по дорогам и бездорожью.

Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Тяговый класс |
| --- | --- | --- |
| Номер | Расстояние | 3 | 5 |
| (шифр) | перевозки, | Марка прицепа |
| норм | км | IПТС-9 | ЗПТС-12 | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 2,26 | 2,40 | 2,06 | 2,20 | 1,52 | 1,65 | 1,56 | 1,66 |
|  | 2 | 2,53 | 2,82 | 2,29 | 2,57 | 1,68 | 1,93 | 1,67 | 1,88 |
|  | 3 | 2,80 | 3,24 | 2,52 | 2,94 | 1,83 | 2,19 | 1,78 | 2,09 |
|  | 4 | 3,07 | 3,65 | 2,74 | 3,31 | 1,97 | 2,47 | 1,89 | 2,30 |
|  | 5 | 3,34 | 4,07 | 2,97 | 3,68 | 2,13 | 2,74 | 2,00 | 2,52 |
|  | 6 | 3,61 | 4,49 | 3,20 | 4,05 | 2,27 | 3,00 | 2,11 | 2,73 |
|  | 7 | 3,88 | 4,91 | 3,43 | 4,42 | 2,43 | 3,28 | 2,22 | 2,94 |
|  | 8 | 4,15 | 5,32 | 3,86 | 4,79 | 2,58 | 3,55 | 2,32 | 3,16 |
|  | 9 | 4,43 | 5,74 | 3,88 | 5,16 | 2,73 | 3,82 | 2,44 | 3,37 |
|  | 10 | 4,70 | 6,16 | 4,11 | 5,53 | 2,88 | 4,09 | 2,55 | 3,59 |
|  | 11 | 4,97 | 6,57 | 4,34 | 5,90 | 3,02 | 4,37 | 2,66 | 3,80 |
|  | 12 | 5,24 | 6,99 | 4,57 | 6,27 | 3,18 | 4,63 | 2,77 | 4,00 |
|  | 13 | 5,51 | 7,41 | 4,79 | 6,64 | 3,33 | 4,91 | 2,89 | 4,22 |
|  | 14 | 5,78 | 7,83 | 5,02 | 7,01 | 3,47 | 5,18 | 2,99 | 4,43 |
|  | 15 | 6,05 | 8,04 | 5,25 | 7,38 | 3,68 | 5,44 | 3,10 | 4,65 |
|  | 16 | 6,32 | 8,66 | 5,48 | 7,75 | 3,78 | 5,72 | 3,21 | 4,86 |
|  | 17 | 6,60 | 8,08 | 5,71 | 7,12 | 3,92 | 5,99 | 3,32 | 5,08 |
|  | 18 | 6,81 | 9,50 | 6,93 | 8,49 | 4,08 | 6,26 | 3,43 | 5,29 |
|  | 19 | 7,14 | 9,91 | 6,16 | 8,86 | 4,22 | 6,53 | 3,55 | 5,50 |
|  | 20 | 7,41 | 10,33 | 6,39 | 9,23 | 4,38 | 6,81 | 3,65 | 5,72 |
|  | 21-25 | 8,76 | 12,41 | 7,52 | 11,87 | 5,12 | 8,16 | 4,20 | 6,78 |
|  | 26-30 | 10,12 | 14,19 | 8,66 | 12,92 | 5,87 | 9,51 | 4,76 | 7,85 |
|  | 31-35 | 11,47 | 16,58 | 9,80 | 14,77 | 6,62 | 10,86 | 5,31 | 8,92 |
|  | 36-40 | 12,82 | 18,66 | 10,94 | 16,61 | 7,37 | 12,23 | 5,85 | 9,99 |
|  | 41-45 | 14,19 | 20,24 | 12,07 | 18,47 | 8,12 | 13,58 | 6,40 | 11,06 |
|  | 46-50 | 15,53 | 22,84 | 13,22 | 19,49 | 8,88 | 14,93 | 6,96 | 12,12 |
|  | 51-60 | 18,24 | 27,01 | 15,50 | 24,05 | 10,37 | 17,65 | 8,06 | 14,26 |
|  | 61-70 | 20,96 | 31,18 | 17,77 | 27,01 | 11,87 | 20,36 | 9,16 | 16,39 |
|  | 71-80 | 23,66 | 35,35 | 20,05 | 31,41 | 13,34 | 23,07 | 10,26 | 18,53 |
|  | 81-90 | 26,38 | 39,51 | 22,32 | 35,11 | 14,86 | 25,77 | 11,36 | 20,66 |
|  | 91-100 | 29,10 | 43,68 | 24,60 | 38,80 | 16,36 | 28,49 | 12,46 | 22,79 |
|  | 101-125 | 35,86 | 54,72 | 30,30 | 47,22 | 20,11 | 35,26 | 15,22 | 28,13 |
|  | 126-150 | 42,65 | 64,54 | 35,99 | 67,29 | 23,85 | 42,04 | 17,98 | 33,48 |
|  | 151-175 | 49,42 | 74,97 | 41,69 | 66,52 | 27,60 | 48,82 | 20,73 | 38,81 |
|  | 176-200 | 56,20 | 85,39 | 47,37 | 75,77 | 31,34 | 55,60 | 23,48 | 44,15 |

Таблица 61

Нормы времени

на перевозку  навалочных грузов, вязких и

полувязких колесными тракторами 5-го класса

при работе по дорогам и бездорожью.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Способ погрузочно- разгрузочных работ |
| --- | --- | --- |
| Номер(шифр | Расстояние перевозки, | Погрузка, разгрузка механизированная | Погрузка, разгрузка немеханизированная |
| норм) | км | Марка прицепа |
|  |  | ПТ-20 | ТП-25 |
|  |  | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 0,17 | 0,70 | 0,54 | 0,64 |
|  | 2 | 0,72 | 0,96 | 0,65 | 0,85 |
|  | 3 | 0,87 | 1,24 | 0,76 | 1,07 |
|  | 4 | 1,02 | 1,51 | 0,87 | 1,28 |
|  | 5 | 1,15 | 1,77 | 0,98 | 1,50 |
|  | 6 | 1,32 | 2,05 | 1,09 | 1,71 |
|  | 7 | 1,48 | 2,32 | 1,20 | 1,92 |
|  | 8 | 1,62 | 2,59 | 1,31 | 2,13 |
|  | 9 | 1,77 | 2,86 | 1,42 | 2,35 |
|  | 10 | 1,92 | 3,14 | 1,53 | 2,56 |
|  | 11 | 2,07 | 3,40 | 1,64 | 2,78 |
|  | 12 | 2,22 | 3,68 | 1,75 | 2,99 |
|  | 13 | 2,37 | 3,95 | 1,86 | 3,20 |
|  | 14 | 2,52 | 4,22 | 1,97 | 3,41 |
|  | 15 | 2,66 | 4,49 | 2,08 | 3,63 |
|  | 16 | 2,82 | 4,76 | 2,19 | 3,84 |
|  | 17 | 2,97 | 5,03 | 2,31 | 4,06 |
|  | 18 | 3,12 | 5,30 | 2,41 | 4,27 |
|  | 19 | 3,27 | 5,58 | 2,52 | 4,49 |
|  | 20 | 3,42 | 5,84 | 2,63 | 4,69 |
|  | 21-25 | 4,17 | 7,19 | 3,19 | 5,76 |
|  | 26-30 | 4,92 | 8,56 | 3,73 | 6,84 |
|  | 31-35 | 5,66 | 9,91 | 4,28 | 7,90 |
|  | 36-40 | 6,42 | 11,26 | 4,84 | 7,97 |
|  | 41-45 | 7,16 | 12,62 | 5,39 | 10,03 |
|  | 46-50 | 7,91 | 13,98 | 5,93 | 11,10 |
|  | 51-60 | 9,41 | 16,69 | 7,04 | 13,23 |
|  | 61-70 | 10,91 | 17,35 | 8,14 | 15,37 |
|  | 71-80 | 12,41 | 22,11 | 9,24 | 17,51 |
|  | 81-90 | 14,22 | 24,82 | 10,34 | 19,64 |
|  | 91-100 | 15,40 | 27,53 | 11,44 | 21,78 |
|  | 101-125 | 19,15 | 34,31 | 14,21 | 27,11 |
|  | 126-150 | 22,90 | 41,08 | 17,06 | 22,20 |
|  | 151-176 | 22,64 | 47,87 | 19,71 | 37,79 |
|  | 176-200 | 30,38 | 54,64 | 22,47 | 43,12 |

Таблица 62

Нормы времени

на перевозку грузов наливных трактором

5-го тягового класса при работе по

дорогам и бездорожью. Налив и слив самотеком.

В машино-сменах на 100т груза

| Номер | Расстояние | Марка прицепа |
| --- | --- | --- |
| (шифр) | перевозки, | ТПЦ-16 | ТПЦ-20 |
| норм | км | Дорога | Бездорожье | Дорога | Бездорожье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 1,13 | 1,23 | 0,95 | 1,04 |
|  | 2 | 1,25 | 1,44 | 1,09 | 1,27 |
|  | 3 | 1,36 | 1,66 | 1,13 | 1,50 |
|  | 4 | 1,48 | 1,87 | 1,37 | 1,73 |
|  | 5 | 1,59 | 2,08 | 1,51 | 1,96 |
|  | 6 | 1,71 | 2,30 | 1,65 | 2,20 |
|  | 7 | 1,82 | 2,51 | 1,79 | 2,43 |
|  | 8 | 1,94 | 2,73 | 1,93 | 2,66 |
|  | 9 | 2,05 | 2,94 | 2,07 | 1,89 |
|  | 10 | 2,16 | 3,15 | 2,21 | 3,12 |
|  | 11 | 2,28 | 3,37 | 2,35 | 3,35 |
|  | 12 | 2,39 | 3,58 | 2,49 | 3,58 |
|  | 13 | 2,51 | 3,79 | 2,63 | 3,81 |
|  | 14 | 2,62 | 4,01 | 2,77 | 4,04 |
|  | 15 | 2,74 | 4,22 | 2,90 | 4,27 |
|  | 16 | 2,85 | 4,34 | 3,04 | 4,50 |
|  | 17 | 2,97 | 4,65 | 3,18 | 4,73 |
|  | 18 | 3,08 | 4,86 | 3,32 | 4,96 |
|  | 19 | 3,20 | 5,08 | 3,46 | 5,19 |
|  | 20 | 3,31 | 5,29 | 3,60 | 5,42 |
|  | 21-25 | 3,88 | 6,35 | 4,29 | 6,57 |
|  | 26-30 | 4,46 | 7,42 | 4,99 | 7,72 |
|  | 31-35 | 5,03 | 8,49 | 5,69 | 8,87 |
|  | 36-40 | 5,61 | 9,55 | 6,38 | 10,02 |
|  | 41-45 | 6,18 | 10,63 | 7,08 | 11,17 |
|  | 46-50 | 6,75 | 11,69 | 7,78 | 12,32 |
|  | 51-60 | 7,90 | 13,83 | 9,17 | 14,63 |
|  | 61-70 | 9,05 | 15,96 | 10,57 | 16,93 |
|  | 71-80 | 10,20 | 18,10 | 11,96 | 19,23 |
|  | 81-90 | 11,34 | 20,23 | 13,36 | 21,53 |
|  | 91-100 | 12,49 | 22,36 | 14,75 | 23,84 |
|  | 101-125 | 15,36 | 27,91 | 18,23 | 29,59 |
|  | 126-150 | 18,23 | 33,05 | 21,72 | 35,35 |
|  | 151-176 | 21,10 | 38,38 | 35,20 | 41,10 |
|  | 176-200 | 23,97 | 43,73 | 28,69 | 46,86 |

Таблица 63

Нормы времени

на  перевозку  всех  грузов, кроме  навалочных  и

наливных, тракторами 5-го класса с прицепом ПТ-20

при работе по дорогам  и  бездорожью.  Погрузка и

разгрузка механизированные.

В машино-сменах на 100т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | По дорогам | По бездорожью |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 1,20 | 1,12 |
|  | 2 | 1,35 | 1,60 |
|  | 3 | 1,50 | 1,87 |
|  | 4 | 1,65 | 2,14 |
|  | 5 | 1,80 | 2,41 |
|  | 6 | 1,95 | 2,68 |
|  | 7 | 2,10 | 2,95 |
|  | 8 | 2,25 | 3,22 |
|  | 9 | 2,40 | 3,49 |
|  | 10 | 2,55 | 3,77 |
|  | 11 | 2,70 | 4,04 |
|  | 12 | 2,85 | 4,31 |
|  | 13 | 3,00 | 4,58 |
|  | 14 | 3,15 | 4,85 |
|  | 15 | 3,30 | 5,12 |
|  | 16 | 3,45 | 5,39 |
|  | 17 | 3,60 | 5,66 |
|  | 18 | 3,75 | 5,93 |
|  | 19 | 3,90 | 6,21 |
|  | 20 | 4,05 | 6,48 |
|  | 21-25 | 4,80 | 7,83 |
|  | 26-30 | 5,54 | 9,18 |
|  | 31-35 | 6,29 | 10,54 |
|  | 36-40 | 7,04 | 11,90 |
|  | 41-45 | 7,79 | 13,25 |
|  | 46-50 | 8,54 | 14,60 |
|  | 51-60 | 10,04 | 17,32 |
|  | 61-70 | 11,54 | 20,03 |
|  | 71-80 | 13,04 | 22,73 |
|  | 81-90 | 14,53 | 25,45 |
|  | 91-100 | 16,03 | 28,16 |
|  | 101-125 | 19,78 | 34,94 |
|  | 126-150 | 23,52 | 41,72 |
|  | 151-175 | 27,26 | 48,49 |
|  | 176-200 | 31,02 | 55,27 |

Таблица 64

Нормы времени

на перевозку всех грузов, кроме навалочных

и наливных, гусеничным трактором 10-го тя-

гового класса  Т-170  МБГ-1  по бездорожью

с санным прицепом грузоподъемностью 10 т.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Способ разгрузочно- погрузочных работ |
| --- | --- | --- |
| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Погрузка и разгрузка немеханизированные | Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная | Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная | Погрузка и разгрузка механизированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 2,45 | 2,21 | 1,93 | 1,68 |
|  | 2 | 2,87 | 2,63 | 2,35 | 2,10 |
|  | 3 | 3,30 | 3,05 | 2,77 | 2,53 |
|  | 4 | 3,72 | 3,47 | 3,19 | 2,95 |
|  | 5 | 4,14 | 3,90 | 3,61 | 3,37 |
|  | 6 | 4,56 | 4,32 | 4,04 | 3,79 |
|  | 7 | 4,98 | 4,74 | 4,46 | 4,21 |
|  | 8 | 5,41 | 5,16 | 4,88 | 4,68 |
|  | 9 | 5,83 | 5,58 | 5,30 | 5,06 |
|  | 10 | 6,25 | 6,01 | 5,72 | 5,48 |
|  | 11 | 6,67 | 6,43 | 6,14 | 5,90 |
|  | 12 | 7,09 | 6,85 | 6,57 | 6,32 |
|  | 13 | 7,52 | 7,27 | 6,99 | 6,74 |
|  | 14 | 7,94 | 7,69 | 7,41 | 7,17 |
|  | 15 | 8,36 | 8,11 | 6,78 | 7,59 |
|  | 16 | 8,78 | 8,54 | 8,25 | 8,01 |
|  | 17 | 9,20 | 8,96 | 8,68 | 8,43 |
|  | 18 | 9,62 | 9,38 | 9,10 | 8,85 |
|  | 19 | 10,05 | 9,80 | 9,52 | 9,28 |
|  | 20 | 10,47 | 10,22 | 9,94 | 9,70 |
|  | 21-25 | 12,57 | 10,86 | 10,59 | 10,34 |
|  | 26-30 | 14,68 | 12,69 | 12,40 | 12,16 |
|  | 31-35 | 16,78 | 14,50 | 14,22 | 13,98 |
|  | 36-40 | 18,90 | 16,32 | 16,04 | 15,79 |
|  | 41-45 | 21,00 | 18,13 | 17,85 | 17,60 |
|  | 46-50 | 23,11 | 19,96 | 19,67 | 19,42 |
|  | 51-60 | 27,33 | 23,58 | 23,31 | 23,06 |
|  | 61-70 | 31,55 | 27,22 | 26,93 | 26,69 |
|  | 71-80 | 35,76 | 30,85 | 30,57 | 30,33 |
|  | 81-90 | 39,98 | 34,49 | 34,20 | 33,96 |
|  | 91-100 | 44,20 | 38,12 | 37,84 | 37,60 |
|  | 101-125 | 54,74 | 47,21 | 46,92 | 46,68 |
|  | 126-150 | 65,08 | 56,29 | 56,01 | 55,77 |
|  | 151-175 | 75,83 | 65,37 | 65,10 | 64,85 |
|  | 176-200 | 86,37 | 74,46 | 74,18 | 73,93 |

Таблица 65

Нормы времени

на перевозку всех грузов, кроме навалочных

и наливных, гусеничным трактором Т-170МГ-I

10-го тягового класса по бездорожью с санным

прицепом грузоподъемностью 10 т.

В машино-сменах на 100т груза

|  |  | Способ разгрузочно- погрузочных работ |
| --- | --- | --- |
| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Погрузка и разгрузка немеханизированные | Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная | Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная | Погрузка и разгрузка механизированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 2,38 | 2,20 | 1,93 | 1,68 |
|  | 2 | 2,75 | 2,62 | 2,35 | 2,10 |
|  | 3 | 3,12 | 3,05 | 2,77 | 2,52 |
|  | 4 | 3,48 | 3,47 | 3,19 | 2,94 |
|  | 5 | 3,84 | 3,89 | 3,61 | 3,37 |
|  | 6 | 4,21 | 4,31 | 4,03 | 3,79 |
|  | 7 | 4,57 | 4,73 | 4,46 | 4,21 |
|  | 8 | 4,94 | 5,15 | 4,88 | 4,68 |
|  | 9 | 5,30 | 5,58 | 5,30 | 5,05 |
|  | 10 | 5,66 | 6,00 | 5,72 | 5,47 |
|  | 11 | 6,03 | 6,43 | 6,14 | 5,89 |
|  | 12 | 6,39 | 6,85 | 6,56 | 6,31 |
|  | 13 | 6,75 | 7,27 | 6,98 | 6,74 |
|  | 14 | 7,11 | 7,69 | 7,41 | 7,16 |
|  | 15 | 7,48 | 8,11 | 7,83 | 7,58 |
|  | 16 | 7,84 | 8,53 | 8,25 | 8,00 |
|  | 17 | 8,21 | 8,96 | 8,67 | 8,42 |
|  | 18 | 8,57 | 9,38 | 9,09 | 8,84 |
|  | 19 | 8,94 | 9,80 | 9,51 | 9,27 |
|  | 20 | 9,30 | 10,22 | 9,93 | 9,70 |
|  | 21-25 | 11,11 | 12,33 | 12,04 | 11,80 |
|  | 26-30 | 12,92 | 14,43 | 14,15 | 13,90 |
|  | 31-35 | 14,75 | 16,54 | 16,27 | 16,02 |
|  | 36-40 | 16,56 | 18,65 | 18,36 | 18,12 |
|  | 41-45 | 18,38 | 20,75 | 20,48 | 20,23 |
|  | 46-50 | 20,20 | 22,87 | 22,59 | 22,34 |
|  | 51-60 | 23,83 | 27,09 | 26,80 | 26,56 |
|  | 61-70 | 27,47 | 31,30 | 31,03 | 30,78 |
|  | 71-80 | 31,10 | 35,51 | 35,24 | 34,99 |
|  | 81-90 | 34,74 | 39,74 | 39,45 | 39,22 |
|  | 91-100 | 38,36 | 43,95 | 43,67 | 43,43 |
|  | 101-125 | 47,45 | 54,50 | 54,21 | 53,97 |
|  | 126-150 | 56,54 | 65,04 | 64,76 | 64,51 |
|  | 151-175 | 65,62 | 75,58 | 75,30 | 75,06 |
|  | 176-200 | 74,70 | 86,12 | 85,84 | 85,60 |

Условные обозначения в  формулах расчета

основных расходов для колесных тракторов

с прицепами и гусеничных тракторов с прицепами

Тв   - часовая тарифная ставка тракториста, руб.;

Трр  - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб.;

Цт   - стоимость основного топлива, руб./кг;

Цпт  - стоимость пускового топлива, руб./кг;

См   - стоимость моторного масла, руб./кг;

Стр  - стоимость трансмиссионного масла, руб./кг;

Си   - стоимость индустриального масла, руб./кг;

Сп   - стоимость пластичных смазок, руб./кг;

Цш   - стоимость комплекта шин, руб.;

Ф    - стоимость трактора, руб.;

Фпр  - стоимость прицепа, руб.;

Кдоп - коэффициент отчислений на дополнительную зарплату, доли ед;

Ксс  - коэффициент отчислений на социальное страхование, доли ед.

Таблица 66

Нормы основных расходов для колесных тракторов с прицепами для всех районов Российской Федерации, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в руб. на 1 машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К-701 (ТП-25) | К-701 (ТПЦ-16) | К-703 (ПТ-20) |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05([138ЦТ+6,192СМ+0,55СТР+ +0,275СИ+0,028СПЛ+(0,38Ф+ +22,12ЦШ)(10-3] | 1,05([138ЦТ+6,192СМ+0,55СТР+ +0,275СИ+0,028СПЛ+(0,38Ф+ +11,06ЦШ)(10-3] | 1,05([121ЦТ+5,441СМ+0,48СТР+ +0,242СИ+0,024СПЛ+(0,38Ф+ +16,58ЦШ)(10-3] |
| 3 | Амортизация | 6,825(Ф+ФПР)(10-4 | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |
| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
|  |  | К-703 ТПЦ-20 | Т-150К 1ПТС-9 | Т-150К 3ПТС-123 |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 5 | 3 | 3 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,21Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,21Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05([121ЦТ+5,441СМ+0,484СТР+ +0,242СИ+0,024СПЛ+(0,38Ф+ +16,58ЦШ)(10-3] | 1,05([88ЦТ+0,88Цпт+3,344СМ+ +0,528СТР+0,352СИ+0,035СПЛ+ +(0,38Ф+10,92ЦШ)(10-3] | 1,05([88ЦТ+0,88Цпт+3,344СМ+ +0,528СТР+0,352СИ+0,035СПЛ+ +(0,38Ф+13,76ЦШ)(10-3] |
| 3 | Амортизация | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 67

Нормы основных расходов для колесных тракторов, для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним (в руб. на 1 машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К-701 (ТП-25) | К-701 (ТПЦ-16) | К-703 (ПТ-20) |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05([148ЦТ+6,665СМ+0,296Си+ +0,592СТР+0,03СПЛ+(0,474Ф+ +22,12ЦШ)(10-3] | 1,05([148ЦТ+6,665СМ+0,296Си+ +0,592СТР+0,03СПЛ+(0,474Ф+ +11,06ЦШ)(10-3] | 1,05([130ЦТ+5,855СМ+0,52СТР+ +0,26СИ+0,026СПЛ+(0,474Ф+ +16,58ЦШ)(10-3] |
| 3 | Амортизация | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |
| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
|  |  | К-703 (ТПЦ-20) | Т-150К (1ПТС-9) | Т-150К (3ПТС-123) |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 5 | 3 | 3 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,29Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,21Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,21Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05([130ЦТ+5,855СМ+0,52СТР+ +0,26СИ+0,026СПЛ+(0,474Ф+ +16,58ЦШ)(10-3] | 1,05([95ЦТ+0,95Цпт+3,599СМ+ +0,568СТР+0,379СИ+0,038СПЛ+ +(0,474Ф+10,92ЦШ)(10-3] | 1,05([95ЦТ+0,95Цпт+3,599СМ+ +0,568СТР+0,379СИ+0,038СПЛ+ +(0,474Ф+13,76ЦШ)(10-3] |
| 3 | Амортизация | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) | 6,825(10-4(Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 68

Нормы основных расходов для гусеничных тракторов для всех районов Российской Федерации, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в руб. на 1 машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Т-170 МГ-1 (санный прицеп) | Т-170 МБГ (санный прицеп) |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 10 | 10 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,24Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,24Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05((78ЦТ+0,78Цпт+3,515СМ+0,703СТР+ +0,078СИ+0,047СПЛ+411(10-6Ф) | 1,05((67ЦТ+0,67Цпт+3,015СМ+0,603СТР+ +0,067СИ+0,047СПЛ+411(10-6Ф) |
| 3 | Амортизация | 6,825(10-4(1,2Ф+ФПР) | 6,825(10-4(1,2Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 69

Нормы основных расходов для гусеничных тракторов для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в руб. на 1 машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Т-170 МГ-1 (санный прицеп) | Т-170 МБГ (санный прицеп) |
|  |  | Тяговый класс |
|  |  | 10 | 10 |
| 1 | Заработная плата | 8(0,24Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) | 8(0,24Трр+ТВ)(КДОП+1)((КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05((84ЦТ+0,84Цпт+3,78СМ+0,756СТР+ +0,084СИ+0,05СПЛ+513(10-6Ф) | 1,05((72ЦТ+0,72Цпт+3,245СМ+0,649СТР+ +0,072СИ+0,043СПЛ+513(10-6Ф) |
| 3 | Амортизация | 6,825(10-4(1,2Ф+ФПР) | 6,825(10-4(1,2Ф+ФПР) |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

# ГЛАВА III. Гусеничные транспортеры и тягачи

41. Нормами учтена транспортировка грузов гусеничными транспортерами ГАЗ-71, ГТ-Т и гусеничными тягачами АТС-59Г в условиях бездорожья.

42. Нормы  времени  установлены  в  машино-сменах на 100 т груза для всех регионов, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

43. Целесообразность применения работы водителей гусеничных транспортеров и тягачей в два лица на одну машино-смену обосновывается проектом на производство работ. При этом соответствующие нормы основных расходов следует применят только в случаях перевозки грузов по временным дорогам или в условиях бездорожья в безлюдных (малонаселенных) районах на дальние рейсы. Категория «Дальний рейс» устанавливается приказом руководителя организации, исходя из местных условий, протяженности маршрута и продолжительности рейса.

44. Затраты на капитальный ремонт гусеничных транспортеров и тягачей принимаются в размере 9,3% от балансовой стоимости на год работы.

Условные обозначения, принятые в  формулах расчета

основных расходов для гусеничных транспортерах и тягачей

Тв   - тарифная ставка водителя гусеничного транспортера, тягача, коп;

Цт   - стоимость основного топлива, руб./кг;

Цпт  - стоимость пускового топлива, руб./кг;

Сд   - стоимость дизельного топлива, руб./кг;

См   - стоимость моторного масла, руб./кг;

Стр  - стоимость трансмиссионного масла, руб./кг;

Ск   - стоимость консистентной смазки, руб./кг;

Ф    - стоимость гусеничного транспортера, руб.;

Кдоп - коэффициент отчислений на дополнительную зарплату, доли ед;

Ксс  - коэффициент отчислений на социальное страхование, доли ед.

Таблица 70

Нормы времени на перевозку всех грузов, кроме навалочных и наливных, гусеничным транспортером ГАЗ-71 по бездорожью

В машино-сменах на 100т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Способ погрузочно-разгрузочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Погрузка и разгрузка немеханизированные | Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная | Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная | Погрузка и разгрузка механизированная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 12,94 | 11,44 | 9,38 | 8,07 |
|  | 2 | 14,81 | 13,30 | 11,24 | 9,92 |
|  | 3 | 16,68 | 15,17 | 13,11 | 11,79 |
|  | 4 | 18,54 | 17,03 | 14,96 | 13,65 |
|  | 5 | 20,41 | 18,90 | 16,83 | 15,52 |
|  | 6 | 22,26 | 20,77 | 18,70 | 17,38 |
|  | 7 | 24,13 | 22,63 | 20,56 | 19,25 |
|  | 8 | 25,99 | 24,39 | 22,43 | 21,10 |
|  | 9 | 27,85 | 36,35 | 24,29 | 22,97 |
|  | 10 | 29,72 | 28,22 | 26,15 | 24,83 |
|  | 11 | 31,59 | 30,08 | 28,01 | 26,70 |
|  | 12 | 33,44 | 31,95 | 29,88 | 28,57 |
|  | 13 | 35,31 | 33,81 | 31,74 | 30,43 |
|  | 14 | 37,18 | 35,67 | 33,61 | 32,29 |
|  | 15 | 39,04 | 37,53 | 35,46 | 34,15 |
|  | 16 | 40,91 | 39,40 | 37,33 | 36,03 |
|  | 17 | 42,76 | 41,27 | 39,20 | 37,88 |
|  | 18 | 44,63 | 43,13 | 41,06 | 39,75 |
|  | 19 | 46,49 | 45,00 | 42,92 | 41,61 |
|  | 20 | 48,36 | 46,85 | 44,79 | 43,77 |
|  | 21-25 | 57,68 | 56,17 | 54,11 | 52,80 |
|  | 26-30 | 66,99 | 65,60 | 63,43 | 62,11 |
|  | 31-35 | 76,31 | 74,81 | 72,74 | 71,43 |
|  | 36-40 | 85,64 | 84,13 | 82,06 | 80,75 |
|  | 41-45 | 94,96 | 93,45 | 91,38 | 90,07 |
|  | 46-50 | 104,27 | 102,77 | 100,71 | 99,38 |
|  | 51-60 | 122,91 | 121,41 | 119,34 | 118,03 |
|  | 61-70 | 141,54 | 140,04 | 137,97 | 136,66 |
|  | 71-80 | 160,19 | 158,68 | 156,62 | 153,30 |
|  | 81-90 | 178,82 | 177,31 | 174,64 | 171,89 |
|  | 91-100 | 197,47 | 195,96 | 193,89 | 192,58 |
|  | 101-125 | 244,05 | 242,54 | 240,48 | 239,17 |
|  | 126-150 | 290,65 | 289,14 | 287,08 | 285,76 |
|  | 151-175 | 387,24 | 335,74 | 333,67 | 332,36 |
|  | 176-200 | 383,83 | 382,32 | 380,26 | 378,95 |

Таблица 71

Нормы времени на перевозку всех грузов, кроме навалочных и наливных, единичным транспортером ГТ-Т по бездорожью

В машино-сменах на 100т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Способ погрузочно-разгрузочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Погрузка и разгрузка немеханизированные | Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная | Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная | Погрузка и разгрузка механизированная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 6,87 | 6,02 | 5,18 | 4,32 |
|  | 2 | 7,72 | 6,87 | 6,03 | 5,18 |
|  | 3 | 8,57 | 7,72 | 6,88 | 7,05 |
|  | 4 | 9,42 | 8,57 | 7,73 | 6,88 |
|  | 5 | 10,27 | 9,42 | 8,58 | 7,73 |
|  | 6 | 11,12 | 10,27 | 9,43 | 8,58 |
|  | 7 | 11,97 | 11,12 | 10,28 | 9,43 |
|  | 8 | 12,82 | 11,97 | 11,13 | 10,28 |
|  | 9 | 13,67 | 12,82 | 11,98 | 11,13 |
|  | 10 | 14,52 | 13,67 | 12,83 | 11,98 |
|  | 11 | 15,37 | 14,52 | 13,68 | 12,83 |
|  | 12 | 16,22 | 15,37 | 14,53 | 13,68 |
|  | 13 | 17,08 | 16,22 | 15,38 | 14,53 |
|  | 14 | 17,93 | 17,08 | 16,24 | 15,38 |
|  | 15 | 18,78 | 17,92 | 17,09 | 16,24 |
|  | 16 | 19,62 | 18,78 | 17,94 | 17,09 |
|  | 17 | 20,48 | 19,63 | 18,79 | 17,94 |
|  | 18 | 21,33 | 20,48 | 19,64 | 18,79 |
|  | 19 | 22,18 | 21,33 | 20,49 | 19,64 |
|  | 20 | 23,03 | 22,18 | 21,34 | 20,49 |
|  | 21-25 | 27,28 | 26,43 | 25,59 | 24,74 |
|  | 26-30 | 31,54 | 30,69 | 29,85 | 28,99 |
|  | 31-35 | 35,79 | 34,94 | 34,10 | 33,25 |
|  | 36-40 | 40,05 | 39,20 | 38,35 | 34,10 |
|  | 41-45 | 44,30 | 43,45 | 42,61 | 41,76 |
|  | 46-50 | 48,55 | 47,70 | 46,86 | 46,02 |
|  | 51-60 | 57,06 | 56,02 | 55,37 | 54,53 |
|  | 61-70 | 65,57 | 64,73 | 63,88 | 63,04 |
|  | 71-80 | 74,08 | 73,24 | 72,38 | 71,54 |
|  | 81-90 | 82,58 | 81,74 | 80,89 | 78,02 |
|  | 91-100 | 91,09 | 90,25 | 89,40 | 88,56 |
|  | 101-125 | 112,37 | 111,52 | 110,68 | 109,83 |
|  | 126-150 | 133,64 | 132,79 | 131,95 | 131,10 |
|  | 151-175 | 154,9 | 154,07 | 153,22 | 152,38 |
|  | 176-200 | 176,2 | 175,34 | 174,49 | 173,64 |

Таблица 72

Нормы времени на перевозку всех грузов, кроме навалочных и наливных, гусеничным тягачом АТС-59Г по бездорожью

В машино-сменах на 100т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Способ погрузочно-разгрузочных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Погрузка и разгрузка немеханизированные | Погрузка немеханизированная, разгрузка механизированная | Погрузка механизированная, разгрузка немеханизированная | Погрузка и разгрузка механизированная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 5,35 | 4,66 | 3,98 | 3,54 |
|  | 2 | 5,88 | 5,20 | 4,51 | 3,82 |
|  | 3 | 6,42 | 5,73 | 5,04 | 4,36 |
|  | 4 | 6,95 | 6,26 | 5,58 | 4,89 |
|  | 5 | 7,49 | 6,79 | 6,11 | 5,42 |
|  | 6 | 8,01 | 7,33 | 6,64 | 5,95 |
|  | 7 | 8,55 | 7,86 | 7,17 | 6,48 |
|  | 8 | 9,08 | 8,39 | 7,71 | 7,01 |
|  | 9 | 9,61 | 8,93 | 8,24 | 7,54 |
|  | 10 | 10,15 | 9,46 | 8,77 | 8,08 |
|  | 11 | 10,68 | 9,99 | 9,29 | 8,61 |
|  | 12 | 11,21 | 10,53 | 9,82 | 9,14 |
|  | 13 | 11,75 | 11,06 | 10,36 | 9,68 |
|  | 14 | 12,28 | 11,59 | 10,99 | 10,21 |
|  | 15 | 12,81 | 12,11 | 11,43 | 10,14 |
|  | 16 | 13,34 | 12,65 | 11,96 | 11,27 |
|  | 17 | 13,88 | 13,18 | 12,49 | 11,81 |
|  | 18 | 14,41 | 13,71 | 13,03 | 12,34 |
|  | 19 | 14,94 | 14,25 | 13,56 | 12,87 |
|  | 20 | 15,47 | 14,78 | 14,09 | 13,41 |
|  | 21-25 | 18,13 | 17,44 | 16,76 | 16,07 |
|  | 26-30 | 20,80 | 20,11 | 19,42 | 18,73 |
|  | 31-35 | 23,46 | 22,77 | 22,08 | 21,39 |
|  | 36-40 | 26,12 | 25,43 | 24,74 | 27,06 |
|  | 41-45 | 28,78 | 28,09 | 26,76 | 26,72 |
|  | 46-50 | 31,45 | 30,76 | 30,07 | 29,37 |
|  | 51-60 | 36,78 | 36,08 | 35,39 | 34,71 |
|  | 61-70 | 42,10 | 41,41 | 40,72 | 40,03 |
|  | 71-80 | 47,43 | 46,73 | 46,04 | 45,36 |
|  | 81-90 | 52,75 | 52,06 | 51,37 | 50,68 |
|  | 91-100 | 58,08 | 57,38 | 56,69 | 56,01 |
|  | 101-125 | 71,38 | 70,68 | 70,01 | 69,32 |
|  | 126-150 | 84,69 | 84,01 | 83,32 | 82,63 |
|  | 151-175 | 98,01 | 97,32 | 96,64 | 95,94 |
|  | 176-200 | 111,32 | 110,64 | 109,94 | 109,25 |

Таблица 73

Нормы основных расходов для гусеничных транспортеров и тягачей для всех районов, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним (в руб. на машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГАЗ-71 | ГТ-Т | АТС-59Г |
| 1 | Заработная плата | 8(0,26Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) | 8(0,33Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) | 8(0,33Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05((52ЦТ+2,621СМ+0,262СТР+ +0,524СПЛ+411(10-6(Ф) | 1,05((104ЦТ+5,711СМ+0,520СТР+ +1,38СПЛ+411(10-6(Ф) | 1,05((116ЦТ+6,986СМ+0,582СТР+ +1,746СПЛ+411(10-6(Ф) |
| 3 | Амортизация | 14,39(10-4(Ф | 14,39(10-4(Ф | 14,39(10-4(Ф |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 74

Нормы основных расходов для гусеничных транспортеров и тягачей для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним (в руб. на машино-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Марки тракторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГАЗ-71 | ГТ-Т | АТС-59Г |
| 1 | Заработная плата | 8(0,26Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) | 8(0,33Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) | 8(0,33Трр+ТВ)(КДОП+1)(КСС+1) |
| 2 | Материальные затраты | 1,05((57ЦТ+2,828СМ+0,283СТР+ +0,566СПЛ+513(10-6(Ф) | 1,05((112ЦТ+1,11Цпт+6,162СМ+ +0,560СТР+1,12СПЛ+513(10-6(Ф) | 1,05((120ЦТ+1,25Цпт+7,538СМ+ +0,628СТР+1,884СПЛ+513(10-6(Ф) |
| 3 | Амортизация | 14,39(10-4(Ф | 14,39(10-4(Ф | 14,39(10-4(Ф |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

# ГЛАВА IV. Производственно-технологический речной флот

45. В настоящей главе приведены сметные нормы на перевозку грузов производственно-технологическим речным флотом.

Данные нормы могут быть использованы также для составления сметно-финансовых расчетов на условия производства речных перевозок, не предусмотренных Сборником.

Сметные нормы по статьям основных расходов предназначаются для определения сметной стоимости перевозки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых в организационно-технических условиях, принятых в пункте 21.

Нормами времени, которые даны в таблицах, установлено количество судо-смен работы речных судов, необходимое для транспортировки 100 т груза на соответствующее расстояние перевозки в километрах.

Состав экипажей базовых судов дан в таблице 80.

46. Организационно-технические условия, учтенные в нормах времени: нормы на речной флот приведены для условий работы теплоходов сухогрузных и наливных, теплоходов буксирных с одной или двумя баржами по рекам и озерам, имеющим гарантированную глубину судового хода и судоходную (навигационную) обстановку.

При отсутствии гарантированной глубины судового хода и судоходной (навигационной) обстановки к нормам времени на перевозку грузов весом 100 т, применяется поправочный коэффициент 2.

47. Наличие гарантированной глубины судового хода и судоходной (навигационной) обстановки ежегодно объявляется по рекам в каждом речном пароходстве в соответствии с местными навигационными условиями.

48. В зависимости от продолжительности навигационного периода реки разделены на три зоны:

– I зона (северная) – реки Иртыш (ниже Павлодара), Лена, Енисей, Бурея, Печора, Шилка, Амгунь, Аргунь, Мезень, Зея, Северная Сосьва, Ангара (ниже г. Братска), Обь (ниже 
г. Новосибирска), Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Колыма, Пур, Вилюй, Оленек, Хатанга, Индигирка, Чулым, Кама (в пределах Пермской области), Северная Двина (без Вычегды);

– II зона (средняя) – реки Волга (выше г. Чебоксары), Ока, Нева, Москва, Волхов, Свирь, Уссури, Белая, Иртыш (выше 
г. Павлодара), Урал, Кострома, Вятка, Тобол, Тура, Бия, Обь (выше г. Новосибирска), Ветлюга, Унжа, Тавда, Юг, Сухона, Амур, Кама (кроме Пермской области), Онега, Томь, Ишим, Конда, Вычегда, Ангара (выше г. Братска), Селенга, Онон, Иногонда;

– III зона (южная) – реки Амударья, Сырдарья, Днестр, Кубань, С. Донец, Дон, Неман, Припять, Десна, Березина, 
З. Двина, Днепр, Волга (ниже г. Чебоксары), Кура.

Бассейны остальных рек следует отнести к соответствующей зоне применительно к их расположению.

49. Затраты на капитальный ремонт принимаются по следующим нормам (в процентах от стоимости судна на год работы):

– буксирные и служебно-вспомогательные теплоходы с двигателями со скоростью вращения коленвала:

до 500 об/мин 						– 2,7

более 500 до 1000 об/мин				– 3,8

более 1000 об/мин					– 7,4

– буксирные пароходы					– 2,5

– сухогрузные теплоходы:

грузоподъемностью до 200 т				– 4,4

грузоподъемностью более 200 до 700 т		– 3,9

грузоподъемностью более 700 до 2000 т		– 2,3

– наливные теплоходы грузоподъемностью

до 200 т				– 2,9

– грузопассажирские и пассажирские теплоходы мощностью более 600 л.с.							– 2,4

– сухогрузные баржи:

грузоподъемностью до 300 т				– 3,8

грузоподъемностью более 200 до 1000 т		– 2,0

– краны плавучие						– 1,1

Таблица 75

Нормы времени на перевозку грузов двумя баржами-сухогрузами или наливными с буксирами

В судо-сменах на 100 т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Баржи сухогрузные | Баржи наливные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузоподъемность, т |
|  |  | 2(200 | 2(300 | 2(100 | 2(200 |
|  |  | Мощность буксира, л.с. |
|  |  | 150-235 | 300 | 150 | 150-225 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | До 5 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,56 |
|  | 6-10 | 1,55 | 1,57 | 1,69 | 1,61 |
|  | 11-15 | 1,62 | 1,62 | 1,81 | 1,66 |
|  | 16-20 | 1,69 | 1,67 | 1,92 | 1,72 |
|  | 21-25 | 1,76 | 1,72 | 2,02 | 1,77 |
|  | 26-30 | 1,84 | 1,77 | 2,12 | 1,83 |
|  | 31-35 | 1,91 | 1,83 | 2,24 | 1,89 |
|  | 36-40 | 1,95 | 1,88 | 2,34 | 1,94 |
|  | 41-45 | 2,02 | 1,93 | 2,45 | 1,99 |
|  | 45-50 | 2,11 | 1,98 | 2,55 | 2,04 |
|  | 51-60 | 2,18 | 2,03 | 2,67 | 2,11 |
|  | 61-70 | 2,26 | 2,12 | 2,98 | 2,22 |
|  | 71-80 | 2,40 | 2,22 | 3,30 | 2,42 |
|  | 81-90 | 2,54 | 2,31 | 3,62 | 2,53 |
|  | 91-100 | 2,70 | 2,40 | 3,92 | 2,64 |
|  | 101-120 | 2,82 | 2,49 | 4,05 | 2,80 |
|  | 121-140 | 3,06 | 2,69 | 4,18 | 3,02 |
|  | 141-160 | 3,26 | 2,88 | 4,63 | 3,23 |
|  | 161-180 | 3,54 | 3,18 | 5,07 | 3,45 |
|  | 181-200 | 3,83 | 3,36 | 5,51 | 3,67 |
|  | 201-220 | 4,11 | 3,55 | 5,95 | 3,89 |
|  | 221-240 | 4,39 | 3,73 | 6,39 | 4,10 |
|  | 241-260 | 4,67 | 3,92 | 6,83 | 4,32 |
|  | 261-280 | 4,94 | 4,10 | 7,27 | 4,44 |
|  | 281-300 | 5,22 | 4,29 | 7,71 | 4,77 |
|  | 301-330 | 5,57 | 4,47 | 8,15 | 5,04 |
|  | 331-360 | 5,92 | 4,66 | 8,43 | 5,36 |
|  | 361-390 | 6,40 | 4,84 | 9,04 | 5,68 |
|  | 391-420 | 6,73 | 5,03 | 9,69 | 6,01 |
|  | 421-450 | 7,22 | 5,21 | 10,34 | 6,34 |
|  | 451-480 | 7,65 | 5,39 | 10,99 | 6,66 |
|  | 481-510 | 8,07 | 5,58 | 11,67 | 6,94 |
|  | Свыше 510 км за каждый км дополн. | 0,013 | 0,01 | 0,0215 | 0,011 |

Таблица 76

Нормы времени на перевозку грузов одной баржей с буксиром

В судо-сменах на 100 т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Баржи сухогрузные | Баржи наливные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузоподъемность, т |
|  |  | 101-200 | 201-300 | 301-1000 | До 100 | 101-200 |
|  |  | Мощность буксира, л.с. |
|  |  | 65-90 | 90-150 | 150-300 | 65 | 150 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | До 5 | 3,06 | 3,16 | 3,14 | 3,23 | 3,18 |
|  | 6-10 | 3,16 | 3,23 | 3,17 | 3,45 | 3,29 |
|  | 11-15 | 3,25 | 3,30 | 3,20 | 3,65 | 3,40 |
|  | 16-20 | 3,34 | 3,35 | 3,23 | 3,86 | 3,49 |
|  | 21-25 | 3,45 | 3,43 | 3,25 | 4,05 | 3,59 |
|  | 26-30 | 3,54 | 3,49 | 3,28 | 4,25 | 3,69 |
|  | 31-35 | 3,63 | 3,55 | 3,31 | 4,45 | 3,78 |
|  | 36-40 | 3,73 | 3,61 | 3,33 | 4,66 | 3,89 |
|  | 41-45 | 3,83 | 3,67 | 3,36 | 4,85 | 3,99 |
|  | 45-50 | 3,93 | 3,74 | 3,38 | 5,05 | 4,09 |
|  | 51-60 | 4,06 | 3,84 | 3,43 | 5,34 | 4,24 |
|  | 61-70 | 4,26 | 3,96 | 3,48 | 5,74 | 4,44 |
|  | 71-80 | 4,45 | 4,09 | 3,53 | 6,14 | 4,64 |
|  | 81-90 | 4,65 | 4,23 | 3,58 | 6,54 | 4,84 |
|  | 91-100 | 4,83 | 4,35 | 3,64 | 6,94 | 5,04 |
|  | 101-120 | 5,12 | 4,54 | 3,72 | 7,55 | 5,33 |
|  | 121-140 | 5,50 | 4,79 | 3,83 | 8,35 | 5,73 |
|  | 141-160 | 5,89 | 5,05 | 3,93 | 9,15 | 6,13 |
|  | 161-180 | 6,27 | 5,30 | 4,04 | 9,95 | 6,53 |
|  | 181-200 | 6,65 | 5,56 | 4,14 | 10,74 | 6,93 |
|  | 201-220 | 7,04 | 5,82 | 4,25 | 11,54 | 7,33 |
|  | 221-240 | 7,42 | 6,07 | 4,36 | 12,35 | 7,73 |
|  | 241-260 | 7,79 | 6,33 | 4,46 | 13,14 | 8,13 |
|  | 261-280 | 8,17 | 6,58 | 4,57 | 13,94 | 8,53 |
|  | 281-300 | 8,56 | 6,83 | 4,68 | 14,74 | 8,93 |
|  | 301-330 | 9,05 | 7,15 | 4,81 | 15,74 | 9,44 |
|  | 331-360 | 9,61 | 7,54 | 4,96 | 16,94 | 10,03 |
|  | 361-390 | 10,18 | 7,92 | 5,13 | 18,14 | 10,64 |
|  | 391-420 | 10,76 | 8,30 | 5,29 | 19,33 | 11,23 |
|  | 421-450 | 11,33 | 8,69 | 5,46 | 20,54 | 11,84 |
|  | 451-480 | 11,91 | 9,07 | 5,61 | 21,73 | 12,43 |
|  | 481-510 | 12,48 | 9,45 | 5,77 | 22,93 | 13,04 |
|  | Свыше 510 км за каждый км дополн. | 0,0185 | 0,0144 | 0,006 | 0,041 | 0,0205 |

Таблица 77

Нормы времени на перевозку грузов теплоходами сухогрузными и наливными

В судо-сменах на 100 т груза

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Сухогрузные | Наливные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузоподъемность, т |
|  |  | До 20 | 21-60 | 61-150 | 200 | 150 |
|  |  | Мощность буксира, л.с. |
|  |  | До 90 | До 150 | До 225 | До 225 | До 225 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | До 5 | 2,47 | 2,16 | 2,06 | 2,05 | 3,20 |
|  | 6-10 | 3,50 | 2,50 | 2,21 | 2,15 | 3,34 |
|  | 11-15 | 4,43 | 2,81 | 2,33 | 2,25 | 3,48 |
|  | 16-20 | 5,36 | 3,13 | 2,45 | 2,34 | 3,62 |
|  | 21-25 | 6,30 | 3,44 | 2,57 | 2,43 | 3,75 |
|  | 26-30 | 7,23 | 3,74 | 2,70 | 2,52 | 3,89 |
|  | 31-35 | 8,15 | 4,05 | 2,82 | 2,62 | 4,02 |
|  | 36-40 | 9,09 | 4,37 | 2,94 | 2,71 | 4,16 |
|  | 41-45 | 10,02 | 4,68 | 3,07 | 2,80 | 4,30 |
|  | 45-50 | 10,95 | 4,98 | 3,20 | 2,90 | 4,43 |
|  | 51-60 | 12,36 | 5,46 | 3,38 | 3,04 | 4,64 |
|  | 61-70 | 14,21 | 6,07 | 3,63 | 3,22 | 4,90 |
|  | 71-80 | 16,08 | 6,70 | 3,88 | 3,42 | 5,18 |
|  | 81-90 | 17,95 | 7,32 | 4,13 | 3,60 | 5,46 |
|  | 91-100 | 19,80 | 7,94 | 4,38 | 3,78 | 5,72 |
|  | 101-120 | 22,60 | 8,87 | 4,75 | 4,06 | 6,12 |
|  | 121-140 | 26,34 | 10,11 | 5,25 | 4,44 | 6,68 |
|  | 141-160 | 30,07 | 11,35 | 5,74 | 4,81 | 7,21 |
|  | 161-180 | 33,80 | 12,59 | 6,24 | 5,18 | 7,75 |
|  | 181-200 | 37,53 | 13,85 | 6,74 | 5,55 | 8,30 |
|  | 201-220 | 41,26 | 15,09 | 7,24 | 5,93 | 8,84 |
|  | 221-240 | 44,98 | 16,33 | 7,73 | 6,30 | 9,38 |
|  | 241-260 | 48,71 | 17,58 | 8,23 | 6,68 | 9,92 |
|  | 261-280 | 52,45 | 18,82 | 8,73 | 7,05 | 10,47 |
|  | 281-300 | 56,17 | 20,37 | 9,22 | 7,43 | 11,01 |
|  | 301-330 | 60,84 | 21,61 | 9,85 | 7,89 | 11,68 |
|  | 331-360 | 66,43 | 23,48 | 10,59 | 8,45 | 12,50 |
|  | 361-390 | 72,03 | 25,34 | 11,33 | 9,00 | 13,31 |
|  | 391-420 | 77,61 | 27,21 | 12,08 | 9,57 | 14,12 |
|  | 421-450 | 83,21 | 29,07 | 12,83 | 10,12 | 14,94 |
|  | 451-480 | 88,80 | 30,94 | 13,58 | 10,69 | 15,75 |
|  | 481-510 | 94,40 | 32,80 | 14,32 | 11,24 | 16,57 |
|  | Свыше 510 км за каждый км дополн. | 0,185 | 0,062 | 0,025 | 0,0185 | 0,027 |

Таблица 78

Нормы выработки и времени на погрузку и разгрузку плавучими кранами

| № п/п | Категория грузов | Выработка в тоннах | Время в часах на 1 т груза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в смену | в час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | 112 | 16 | 0,062 |
| 2 | II | 734,4 | 104,9 | 0,009 |
| 3 | III | 132 | 19 | 0,053 |
| 4 | IV | 76,2 | 10,88 | 0,092 |
| 5 | V | 82 | 12 | 0,085 |
| 6 | VI | 149 | 21 | 0,054 |
| 7 | VII | 183 | 26 | 0,050 |
| 8 | VIII | 215 | 31 | 0,032 |
| 9 | IX | 88 | 13 | 0,080 |
| 10 | X | 95 | 14 | 0,074 |

Таблица 79

Нормы времени на погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов ручным способом
(на 100 т груза в человеко-днях)

| № п/п | Категория грузов | Погрузка | Разгрузка | Всего | При дополнительном перемещении грузов добавлять на каждые 10 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I | 6,16 | 3,72 | 9,88 | 3,46 |
| 2 | II | 6,41 | 5,25 | 11,66 | 1,83 |
| 3 | III | 8,58 | 8,08 | 16,66 | 5,28 |
| 4 | IV | 9,88 | 10,18 | 20,06 | 2,35 |
| 5 | V | 9,33 | 9,68 | 19,06 | 5,72 |
| 6 | VI | 9,22 | 9,55 | 18,77 | 7,48 |
| 7 | VII-VIII | 9,38 | 9,68 | 19,06 | 8,80 |
| 8 | IX | 8,02 | 8,67 | 16,69 | 6,16 |
| 9 | X | 7,77 | 8,36 | 16,13 | 4,69 |
| 10 | Независимо от категории груза | 8,06 | 7,77 | 15,83 | 4,25 |

Таблица 80

Состав экипажей базовых судов

| № п/п | Наименование транспортных средств и должностей | Группа по оплате труда | Численность в экипаже, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проект «М-105» | II | 6 |
| 1.1. | Капитан – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 1.2. | Механик – 1-й штурман |  | 1 |
| 1.3. | 2-й штурман – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 1.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 2 | Проект Р-83 | IV | 6 |
| 2.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 2.2. | 1-й пом. капитана – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 2.3. | 2-й штурман – 2-й пом. механика |  | 1 |
| 2.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 3 | Проект 1660 | I | 4 |
| 3.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 3.2. | 1-й пом. капитана – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 3.3. | Моторист-рулевой |  | 2 |
| 4 | Проекты 698-П и 890 | III | 6 |
| 4.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 4.2. | 1-й пом. капитана – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 4.3. | 2-ой пом. капитана – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 4.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 5 | Проект 795 | III | 6 |
| 5.1. | Капитан – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 5.2. | Механик – 1-й пом. капитана |  | 1 |
| 5.3. | 2-ой пом. капитана – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 5.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 6 | Проекты Р-376У, 1606, 861 | II | 6 |
| 6.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 6.2. | 1-й пом. капитана – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 6.3. | 2-ой пом. капитана – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 6.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 7 | Проекты 1427, Р-96А | III | 6 |
| 7.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 7.2. | 1-й пом. капитана – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 7.3. | 2-ой пом. капитана – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 7.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 8 | Проект 183-В | I | 1 |
| 8.1. | Шкипер |  | 1 |
| 9 | Проект 942 | II | 2 |
| 9.1. | Шкипер |  | 1 |
| 9.2. | Матрос 1-го класса |  | 1 |
| 10 | Проекты Т-77, Р-63 | I | 1,5 |
| 10.1. | Шкипер |  | 1 |
| 10.2. | Матрос 2-го класса |  | 0,5 |
| 11 | Проекты БМК-90, БМК-65 | I | 6 |
| 11.1. | Капитан-механик |  | 1 |
| 11.2. | Капитан-дублер – 1-й пом. механика |  | 1 |
| 11.3. | Капитан-дублер – 2-ой пом. механика |  | 1 |
| 11.4. | Моторист-рулевой |  | 3 |
| 12 | Проекты ББК-30А, Амур-М | I | 2 |
| 12.1. | Старшина-моторист |  | 1 |
| 12.2. | Пом. старшины-моториста |  | 1 |
| 13 | Плавучий кран – КПЛ-5-30, г/п 5 т |  | 9 |
| 13.1. | Старший механик-шкипер |  | 1 |
| 13.2. | Механик сменный |  | 3 |
| 13.3. | Крановщик 5 разряда |  | 3 |
| 13.4. | Матрос |  | 1 |
| 13.5. | Повар |  | 1 |
| 14 | Проект Р-108, Кран КПЛ-16-30, г/п 16 т |  | 16 |
| 14.1. | Старший механик-шкипер |  | 1 |
| 14.2. | Пом. капитана по электрооборудованию |  | 1 |
| 14.3. | Сменный эл. механик |  | 3 |
| 14.4. | Боцман |  | 1 |
| 14.5. | Матрос |  | 2 |
| 14.6. | Повар |  | 1 |
| 14.7. | Радиооператор |  | 1 |
| 14.8. | Крановщик 5 разряда |  | 3 |
| 14.9. | Сменный моторист |  | 3 |
| 15 | Моторные лодки N=9 кВт, N=18 кВт, N=22 кВт, | I | 2 |
| 15.1. | Старшина-моторист |  | 1 |
| 15.2. | Пом. старшины-моториста |  | 1 |

Условные обозначения, принятые в формулах расчета основных расходов

Тм1, Тм2, Тм3 – месячные должностные оклады с надбавками членов экипажа судов, руб./мес.

Ф – стоимость транспортного средства, руб.

Аам – коэффициент амортизационных отчислений, доли ед.

Эам – затраты на амортизационные отчисления, руб.

Эзп – затраты на зарплату, руб.

Цт – стоимость топлива, руб./кг

Кдоп – коэффициент отчислений на дополнительную зарплату, доли ед.

Ксс – коэффициент отчислений на социальное страхование, доли ед.

Таблица 81

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации ледокольного буксира проект 1427 с экипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0246Тм1+0,0165Тм2+ +0,0165Тм3+0,049Тм4+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+ +0,0165Тм3+0,049Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+ +0,0165Тм3+0,049Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 260,57Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 260,21Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 259,89Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 82

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода буксирного проект Р-96А с безэкипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 261,93Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,59Цт+1,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,25Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 83

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации ледокольного буксира проект 1427 с безэкипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0303Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 260,57Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 260,21Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 259,89Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 84

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплоходов буксирных проекты Р-376, 861 с экипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 133,47Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,28Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,13Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 85

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплоходов буксирных проект 1606 с экипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165 (Тм3+0,049Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 202,87Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 202,52Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 202,27Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 86

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплоходов буксирных проекты Р-376У, 861 с безэкипажным обслуживанием несамоходных судов (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 133,47Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,28Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,13Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 87

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации моторной лодки металлической с мотором мощностью 
18 кВт (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0192Тм1+0,016Тм2+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 20,06Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 20,06Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 20,06Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 88

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации моторной лодки деревянной с подвесным мотором мощностью 9 кВт (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0192Тм1+0,016Тм2+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 13,75Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 13,75Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 13,75Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 89

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода буксирного проект 1606 с безэкипажным обслуживанием несамоходных судов(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0278Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 202,87Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 202,52Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 202,27Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 90

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации моторной лодки металлической с двигателем мощностью 22 кВт (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0192Тм1+0,016Тм2+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+0,016Тм2+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 37,53Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 37,53Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 37,28Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 91

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации катера разъездного «Амур-М» (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,027Тм1+0,0205Тм2+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,027Тм1+0,0205Тм2+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,027Тм1+0,0205Тм2+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 46,74Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 46,61Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 46,24Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 92

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации катера буксирного БМК-90 (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 108,7Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 108,34Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 108,11Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 93

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации катера буксирного БМК-65 (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+2( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0263Тм1+0,018Тм2+0,018( (Тм3+0,0614Тм4+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 46,74Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 46,61Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 46,24Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 94

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации катера разъездного ББК-30А (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,027Тм1+0,0205Тм2+2,0( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,027Тм1+0,0205Тм2+1,7( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,027Тм1+0,0205Тм2+1,5( (10-5(Ф)(Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 37,53Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 37,53Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 37,29Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 95

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации крана плавучего КПЛ-16-30, г/п 16 т

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | [(0,0189Тм1+0,0176(Тм2+Тм4++Тм6+Тм7)+0,0491(Тм3+Тм8+ +Тм9)+0,0329Тм5+2( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | [(0,0189Тм1+0,0165(Тм2+Тм4++Тм6+Тм7)+0,0491(Тм3+Тм8+ +Тм9)+0,0329Тм5+1,7( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | [(0,0189Тм1+0,0165(Тм2+Тм4++Тм6+Тм7)+0,0491(Тм3+Тм8+ +Тм9)+0,0329Тм5+1,5( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 406,24Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 405,59Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 405,19Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 96

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации крана плавучего КПЛ-5-30, г/п 5 т

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0189Тм1+0,0491Тм2+0,0491Тм3+0,0165Тм4+0,0165Тм5+2( (10-5(Ф)((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0189Тм1+0,0491Тм2+0,0491Тм3+0,0165Тм4+0,0165Тм5+1,7 (10-5(Ф)((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0189Тм1+0,0491Тм2+0,0491Тм3+0,0165Тм4+0,0165Тм5+1,5 (10-5(Ф)((Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 261,92Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,59Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,25Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 97

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации барж наливных несамоходных проекты Т-77, Р-63

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0211Тм1+0,0089Тм2+2( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0211Тм1+0,0089Тм2+1,7( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0211Тм1+0,0089Тм2+1,5( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 3,737(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,889(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,525(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 98

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации барж сухогрузных несамоходных проект 942

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0201Тм1+0,016Тм2+2( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0201Тм1+0,016Тм2+1,7( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0201Тм1+0,016Тм2+1,5( (10-5(Ф)]((Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 3,737(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,889(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,525(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 99

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации баржи сухогрузной несамоходной проект 183-ВМ

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0192Тм1+2(10-5(Ф)( ((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+1,7(10-5(Ф)( ((Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,0192Тм1+1,5(10-5(Ф)( ((Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 3,737(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,889(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) | 2,525(10-5(Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 100

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода наливного проект 795

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,029Тм1+0,018Тм2+0,018Тм3+0,054Тм4+2(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,029Тм1+0,018Тм2+0,018Тм3+0,054Тм4+1,7(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,029Тм1+0,018Тм2+0,018Тм3+0,054Тм4+1,5(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 188,63Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 188,34Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 188,10Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 101

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода сухогрузного проект 698-П и теплохода сухогрузного проект 890 (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+2(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,7(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,5(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 188,37Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 188,34Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 188,10Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 102

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода сухогрузного проект 1660

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0234Тм1+0,017Тм2+0,033( (Тм3+2(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,0234Тм1+0,017Тм2+0,033( (Тм3+1,7(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,0234Тм1+0,017Тм2+0,033( (Тм3+1,5(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 84,7Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 84,57Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 84,46Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 103

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода пассажирского проект Р-83, мощностью 
1000 л.с., пассажиров вместимостью 60 чел. (в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+2(10-5(Ф)(Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,7(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,029Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,5(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 939,89Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 938,48Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 937,27Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 104

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода буксирного проект Р-96 с экипажным обслуживанием несамоходных судов

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165Тм3+0,049Тм4+2(10-5(Ф) (Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165Тм3+0,049Тм4+1,7(10-5(Ф) (Кдоп+1)( ((Ксс+1) | (0,0245Тм1+0,0165Тм2+0,0165Тм3+0,049Тм4+1,5(10-5(Ф) (Кдоп+1)( ((Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 261,93Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,59Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 261,25Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

Таблица 105

Нормы основных расходов на содержание в эксплуатации теплохода сухогрузного проект М-105

(в руб. на судо-смену)

| Номер п/п | Статьи расходов | Зоны навигации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северная | Средняя | Южная |
| 1 | Заработная плата | (0,025Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+2(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,025Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,7(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) | (0,025Тм1+0,017Тм2+0,017Тм3+0,049Тм4+1,5(10-5(Ф) (Кдоп+1)(Ксс+1) |
| 2 | Материальные затраты | 133,56Цт+3,737(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,35Цт+2,889(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) | 133,18Цт+2,525(10-5( (Ф+0,01(Эам+Эзп) |
| 3 | Амортизация | 3,7(10-5(Ф(Аам | 2,86(10-5(Ф(Аам | 2,5(10-5(Ф(Аам |
| 4 | Итого основных расходов | п. 1 + п. 2 + п. 3 |

# ГЛАВА V. Гужевой и вьючный транспорт

50. Сметные нормы ичитывают транспортировку геологоразведочных грузов:

а) летом – одноконной повозкой на стальных шинах по различного качества грунтовым дорогам, бездорожью в пароконной на пневматических шинах по грунтовым дорогам (хорошим и средним) и бездорожью по твердым грунтам;

б) зимой – на санях с подрезами одноконными по хорошо накатанной зимней дороге и по плохой дороге.

51. Нормы времени установлены в коне-днях на перевозку 
10 т груза (табл. 106-108) лошадьми массой 400, 500 и 600 кг для всех регионов, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

52. Нормы времени на перевозку грузов вьючным транспортом приведены в коне-днях на 1 т груза (табл. 109).

53. Сметные нормы на перевозку грузов вьючным транспортом следует применять только в тех случаях, когда местность является недоступной для других видов наземного транспорта (автомобильного, тракторного, гусеничных тягачей, транспортеров, гужевого транспорта и т.п.).

54. Нормами учтены следующие условия производства транспортных работ: транспортировка грузов вьючной лошадью по бездорожью в горах и на равнине.

55. В сметных нормах основных расходов на 1 коне-день учтены затраты по круглосуточному содержанию лошадей (рабочего скота), принадлежащего геологическим организациям.

56. Затраты на капитальный ремонт повозки и сбруи 5,4% от балансовой стоимости.

Таблица 106

Нормы времени на перевозку грузов гужевым транспортом (лошадью массой 400 кг)

10,0 т груза в коне-днях

повозко-днях – для пароконной повозки

| № (шифр) нормы | Расстояние перевозки, км | Летом, повозка на железном ходу, одноконная | Летом, повозка на пневмоходу, пароконная | Зимой, сани с подрезами, одноконные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | дорога грунтовая плохая (бездорожье) | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | бездорожье по твердому грунту | дорога зимняя, хорошая накатанная | дорога зимняя плохая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 1,92 | 2,07 | 2,64 | 0,97 | 0,99 | 1,19 | 1,47 | 2,27 |
|  | 2 | 3,02 | 3,33 | 4,47 | 1,33 | 1,36 | 1,76 | 2,14 | 3,73 |
|  | 3 | 4,12 | 4,60 | 6,32 | 1,68 | 1,73 | 2,33 | 2,82 | 5,18 |
|  | 4 | 5,23 | 5,86 | 8,15 | 2,03 | 2,10 | 1,91 | 3,50 | 6,64 |
|  | 5 | 6,33 | 7,13 | 9,98 | 2,38 | 2,46 | 3,48 | 4,17 | 8,10 |
|  | 6 | 7,44 | 8,38 | 11,83 | 2,73 | 2,84 | 4,05 | 4,85 | 9,56 |
|  | 7 | 8,53 | 9,64 | 13,66 | 3,09 | 3,21 | 4,62 | 5,52 | 11,02 |
|  | 8 | 9,64 | 10,91 | 15,49 | 3,44 | 3,57 | 5,19 | 6,20 | 12,48 |
|  | 9 | 10,74 | 12,17 | 17,34 | 3,78 | 3,95 | 5,77 | 6,88 | 13,93 |
|  | 10 | 11,85 | 13,43 | 19,17 | 4,13 | 4,32 | 6,34 | 7,55 | 15,39 |
|  | 11 | 12,95 | 14,69 | 21,01 | 4,48 | 4,68 | 6,91 | 8,22 | 16,85 |
|  | 12 | 14,06 | 15,95 | 22,84 | 4,84 | 5,05 | 7,48 | 8,91 | 18,31 |
|  | 13 | 15,15 | 17,21 | 24,68 | 5,19 | 5,43 | 8,05 | 9,58 | 19,77 |
|  | 14 | 16,26 | 18,48 | 26,52 | 5,54 | 5,79 | 8,63 | 10,25 | 21,23 |
|  | 15 | 17,36 | 19,74 | 28,35 | 5,89 | 6,16 | 9,20 | 10,93 | 22,69 |
|  | 16-20 | 22,88 | 26,05 | 37,54 | 7,65 | 8,01 | 12,06 | 14,31 | 29,99 |
|  | 21-25 | 28,39 | 32,36 | 46,71 | 9,40 | 9,86 | 14,92 | 17,69 | 37,28 |
|  | 26-30 | 33,90 | 38,67 | 62,12 | 11,17 | 11,70 | 17,77 | 21,08 | 44,57 |
|  | 31-40 | 44,93 | 51,28 | 74,27 | 14,68 | 15,39 | 23,49 | 27,83 | 59,16 |
|  | 41-50 | 55,96 | 63,90 | 92,63 | 18,20 | 19,09 | 29,22 | 34,60 | 73,75 |
|  | Свыше 50 км за каждый километр дополнительно | +1,10 | +1,26 | +1,84 | +0,35 | +0,37 | +0,57 | +0,68 | +1,46 |

Таблица 107

Нормы времени на перевозку грузов гужевым транспортом (лошадью массой 500 кг)

10,0 т груза в коне-днях

повозко-днях – для пароконной повозки

| № (шифр) нормы | Расстояние перевозки, км | Летом, повозка на железном ходу, одноконная | Летом, повозка на пневмоходу, пароконная | Зимой, сани с подрезами, одноконные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | дорога грунтовая плохая (бездорожье) | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | бездорожье по твердому грунту | дорога зимняя, хорошая накатанная | дорога зимняя плохая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 1,84 | 1,97 | 2,60 | 0,96 | 0,97 | 1,13 | 1,43 | 2,16 |
|  | 2 | 2,86 | 3,11 | 4,38 | 1,31 | 1,33 | 1,64 | 2,07 | 3,52 |
|  | 3 | 3,89 | 4,28 | 6,17 | 1,65 | 1,68 | 2,14 | 2,71 | 4,88 |
|  | 4 | 4,92 | 5,43 | 7,96 | 1,99 | 2,03 | 2,66 | 3,35 | 6,24 |
|  | 5 | 5,94 | 6,58 | 9,75 | 2,33 | 2,39 | 3,17 | 4,00 | 7,60 |
|  | 6 | 6,97 | 7,73 | 11,54 | 2,67 | 2,74 | 3,68 | 4,63 | 8,96 |
|  | 7 | 8,00 | 8,89 | 13,33 | 3,01 | 3,10 | 4,18 | 5,26 | 10,32 |
|  | 8 | 9,01 | 10,04 | 15,12 | 3,36 | 3,45 | 4,69 | 5,90 | 11,67 |
|  | 9 | 10,04 | 11,19 | 16,90 | 3,70 | 3,80 | 5,20 | 6,55 | 13,04 |
|  | 10 | 11,06 | 12,34 | 18,70 | 4,04 | 4,15 | 5,71 | 7,18 | 14,40 |
|  | 11 | 12,09 | 13,50 | 20,49 | 4,38 | 4,50 | 6,21 | 7,82 | 15,75 |
|  | 12 | 13,11 | 14,65 | 22,27 | 4,72 | 4,86 | 6,73 | 8,46 | 17,11 |
|  | 13 | 14,14 | 15,80 | 24,06 | 5,06 | 5,21 | 7,24 | 9,09 | 18,47 |
|  | 14 | 15,16 | 16,95 | 25,85 | 5,41 | 5,57 | 7,75 | 9,74 | 19,83 |
|  | 15 | 16,19 | 18,09 | 27,53 | 5,76 | 5,92 | 8,25 | 10,38 | 21,19 |
|  | 16-20 | 21,31 | 23,86 | 36,58 | 7,47 | 7,69 | 10,80 | 13,57 | 27,99 |
|  | 21-25 | 26,43 | 29,62 | 45,53 | 9,18 | 9,46 | 13,34 | 16,77 | 34,74 |
|  | 26-30 | 31,55 | 35,38 | 54,27 | 10,89 | 11,22 | 15,89 | 19,96 | 41,58 |
|  | 31-40 | 41,80 | 46,90 | 72,36 | 14,31 | 14,75 | 21,30 | 26,35 | 55,32 |
|  | 41-50 | 52,05 | 58,43 | 90,25 | 17,73 | 18,28 | 26,07 | 32,74 | 68,77 |
|  | Свыше 50 км за каждый километр дополнительно | +1,02 | +1,15 | +1,79 | +0,34 | +0,35 | +0,48 | +0,64 | +1,35 |

Таблица 108

Нормы времени на перевозку грузов гужевым транспортом (лошадью массой 600 кг)

10,0 т груза в коне-днях

повозко-днях – для пароконной повозки

| № (шифр) нормы | Расстояние перевозки, км | Летом, повозка на железном ходу, одноконная | Летом, повозка на пневмоходу, пароконная | Зимой, сани с подрезами, одноконные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | дорога грунтовая плохая (бездорожье) | дорога грунтовая хорошая | дорога грунтовая средняя | бездорожье по твердому грунту | дорога зимняя, хорошая накатанная | Дорога зимняя плохая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 1,81 | 1,91 | 2,42 | 0,95 | 0,96 | 1,11 | 1,40 | 2,10 |
|  | 2 | 2,81 | 2,99 | 4,05 | 1,29 | 1,31 | 1,58 | 2,02 | 3,39 |
|  | 3 | 3,81 | 4,08 | 5,67 | 1,63 | 1,66 | 2,07 | 2,62 | 4,68 |
|  | 4 | 4,81 | 5,17 | 7,29 | 1,97 | 2,00 | 2,56 | 3,25 | 5,98 |
|  | 5 | 5,81 | 6,26 | 8,91 | 2,30 | 2,35 | 3,04 | 3,86 | 7,26 |
|  | 6 | 6,80 | 7,34 | 10,53 | 2,63 | 2,69 | 3,53 | 4,48 | 8,56 |
|  | 7 | 7,81 | 8,43 | 12,15 | 2,97 | 3,03 | 4,01 | 5,10 | 9,85 |
|  | 8 | 8,80 | 9,52 | 13,78 | 3,30 | 3,83 | 4,49 | 5,71 | 11,13 |
|  | 9 | 9,80 | 10,61 | 15,39 | 3,65 | 3,78 | 4,98 | 6,33 | 12,43 |
|  | 10 | 10,80 | 11,69 | 17,02 | 3,98 | 4,07 | 5,47 | 6,94 | 13,72 |
|  | 11 | 11,80 | 12,78 | 18,63 | 4,32 | 4,41 | 5,96 | 7,56 | 15,02 |
|  | 12 | 12,80 | 13,87 | 20,26 | 4,65 | 4,76 | 6,43 | 8,17 | 16,30 |
|  | 13 | 13,80 | 14,96 | 21,88 | 4,98 | 5,11 | 6,92 | 8,78 | 17,60 |
|  | 14 | 14,80 | 16,04 | 23,50 | 5,32 | 5,45 | 7,41 | 9,40 | 18,89 |
|  | 15 | 15,80 | 17,13 | 25,12 | 5,65 | 5,80 | 7,89 | 10,02 | 20,18 |
|  | 16-20 | 20,79 | 22,57 | 33,23 | 7,33 | 7,52 | 10,32 | 13,09 | 26,64 |
|  | 21-25 | 25,78 | 28,02 | 41,33 | 9,01 | 9,25 | 12,74 | 16,17 | 33,09 |
|  | 26-30 | 30,77 | 33,47 | 49,44 | 10,69 | 10,98 | 15,16 | 19,62 | 39,56 |
|  | 31-40 | 40,77 | 44,33 | 65,65 | 14,06 | 14,43 | 20,01 | 25,41 | 52,46 |
|  | 41-50 | 50,75 | 55,22 | 81,86 | 17,41 | 17,88 | 24,86 | 31,56 | 65,38 |
|  | Свыше 50 км за каждый километр дополнительно | +1,00 | +1,09 | +1,62 | +0,33 | +0,34 | +0,48 | +0,61 | +1,29 |

Таблица 109

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Вьючная лошадь массой в кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | в горах | на равнине |
|  |  | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | 2,13 | 1,76 | 1,66 | 1,41 | 1,25 | 1,14 |
|  | 2 | 3,68 | 2,96 | 2,74 | 2,26 | 1,92 | 1,69 |
|  | 3 | 5,23 | 4,18 | 3,84 | 3,11 | 2,60 | 2,26 |
|  | 4 | 6,79 | 5,39 | 4,91 | 3,95 | 3,27 | 2,83 |
|  | 5 | 8,34 | 6,59 | 6,01 | 4,80 | 3,95 | 3,38 |
|  | 6 | 9,90 | 7,80 | 7,09 | 5,64 | 4,62 | 3,95 |
|  | 7 | 11,45 | 9,01 | 8,18 | 6,49 | 5,30 | 4,52 |
|  | 8 | 13,00 | 10,22 | 9,27 | 7,34 | 5,99 | 5,08 |
|  | 9 | 14,56 | 11,42 | 10,35 | 8,18 | 6,66 | 6,64 |
|  | 10 | 16,11 | 12,63 | 11,43 | 9,03 | 7,34 | 6,21 |
|  | 11 | 17,67 | 13,84 | 12,53 | 9,88 | 8,00 | 6,77 |
|  | 12 | 19,23 | 15,05 | 13,61 | 10,72 | 8,69 | 7,32 |
|  | 13 | 20,77 | 16,26 | 14,70 | 11,57 | 9,37 | 7,90 |
|  | 14 | 22,33 | 17,47 | 15,78 | 12,41 | 10,04 | 8,46 |
|  | 15 | 23,88 | 18,68 | 16,87 | 13,26 | 10,72 | 9,03 |
|  | 16-20 | 31,65 | 24,72 | 22,30 | 17,49 | 14,11 | 11,85 |
|  | 21-25 | 39,43 | 30,76 | 27,73 | 21,72 | 17,49 | 14,66 |
|  | 26-30 | 47,20 | 36,80 | 33,17 | 25,94 | 20,88 | 17,49 |
|  | 31-40 | 62,75 | 48,88 | 44,02 | 34,41 | 27,65 | 23,13 |
|  | 41-50 | 78,29 | 60,97 | 54,89 | 42,87 | 34,43 | 28,76 |
|  | Свыше 50 км за каждый километр дополнительно | +1,55 | +1,21 | +1,09 | +0,85 | +0,68 | +0,56 |

Таблица 110

Нормы затрат живого труда рабочих при эксплуатации гужевого и вьючного транспорта
(на коне-день в человеко-днях)

| № п/п | Наименование профессий | Конюшни | Гужевой транспорт | Одноконные сани с подрезами | Вьючный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноконная повозка | пароконная повозка |  | на равнине | в горной местности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Возчик (ездовой) | – | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,50 |
| 2 | Конюх (коневод)х/ | 0,056(Пл. | – | – | – | – | – |
| 3 | Ветфельдшер |  | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Подсобный рабочий 2 разряда |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,125 | 0,25 |
| 5 | Плотник 3 разряда | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | – | – |
| 6 | Кузнец-слесарь 3 разряда | 0,15 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

П р и м е ч а н и е. 	Площадь – число рабочих животных в конюшне.

Нормы обслуживания рабочих лошадей при привязном содержании, голов 
на 1 коневода.

Таблица 111

Нормы расхода материалов для гужевого и вьючного транспорта на коне-день

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Лошадь массой 400 кг | Лошадь массой 500 кг | Лошадь массой 600 кг | Повозка одноконная на метал. шинах | Повозка пароконная на пневмошинах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суточная норма расхода | приходится на 1 коне-день | суточная норма расхода | приходится на 1 коне-день | суточная норма расхода | приходится на 1 коне-день | расход за смену | годовой расход | расход за смену | годовой расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | а) корм лошади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сено злаковое | кг | 10 | 13,96 | 12 | 16,54 | 14 | 19,36 |  |  |  |  |
| 2 | Солома яровая | кг | 3,5 | 4,82 | 4,0 | 5,50 | 4,7 | 6,43 |  |  |  |  |
| 3 | Концентраты (овес) | кг | 4,0 | 5,50 | 4,5 | 6,15 | 5,2 | 7,0 |  |  |  |  |
| 4 | Корнеплоды | кг | 4,0 | 5,50 | 5,0 | 6,65 | 6,0 | 8,15 |  |  |  |  |
| 5 | Соль поваренная | кг | 0,032 | 0,052 | 0,042 | 0,066 | 0,048 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | б) смазка ступиц колес повозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солидол синтетический марки «С» ГОСТ 4366-76 | кг |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 8 | 0,02 | 4 |
|  | в) ветеринарная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Медикаменты | 8% от стоимости корма лошади |
|  | г) малоценные материалы и материалы для ремонта повозок и сбруи |
|  | 1,2% в год от стоимости лошади – для гужевого транспорта |
|  | 0,67% в год от стоимости лошади – для вьючного транспорта |

# ГЛАВА VI. Транспортировка персонала

Таблица 112

Нормы времени на переезд персонала партий и экспедиций к месту работы и обратно

На одного человека в днях

| Номер (шифр) норм | Расстояние перевозки, км | Вид транспорта (транспортных средств) |
| --- | --- | --- |
|  |  | автомобильный | тракторный | гусеничные тягачи и транспортеры | вьючный | речной |
|  |  |  |  |  |  | теплоходом | катером |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | До 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 25-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | 51-75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | 76-100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|  | 101-150 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
|  | 151-200 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 1 |
|  | 201-300 | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 |
|  | 301-500 | 3 | – | 5 | – | 2 | 3 |
|  | 501-1000 | – | – | – | – | 3 | – |

П р м е ч а н и е. 1. К нормам времени переездов на общее расстояние более 200 км на каждую пересадку в пути добавляется по одному дню.

2. Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, на каждую пересадку в пути добавляется по два дня.

# ГЛАВА VII. Нормы массы грузов

57. В настоящей главе приведены нормы массы грузов (оборудования, аппаратуры, инструмента, инвентаря, снаряжения и материалов), необходимых для производства геологоразведочных работ, а также для эксплуатации собственных транспортных средств геологических организаций.

58. Нормы массы грузов включают:

– нормы массы оборудования, аппаратуры, инструмента, инвентаря и снаряжения на одну производственную единицу (партию, отряд, бригаду, буровую установку, автомобиль и др.);

– нормы массы материалов и пополнения быстроизнашиваемого инструмента, инвентаря и снаряжения на оду расчетную единицу (месяц полевых работ, бригадо-смену, 100 машино-смен, монтаж, пункт, километр, метр, м3, 100 м3 и др.).

59. Нормы массы грузов (табл. 113-120, 120.1) приведены в тоннах (кг) «нетто». Для перевода массы «нетто» в массу «брутто» в необходимых случаях применяются коэффициенты, указанные в табл. 120.1. Коэффициенты перевода массы «нетто» в массу «брутто» не применяются:

– при доставке к месту работ самоходного геологоразведочного оборудования и транспортных средств своим ходом;

– при транспортировке наливных, насыпных (навалочных) и других грузов специализированными видами транспорта;

– при перевозке неупакованных грузов.

60. Общая масса грузов, подлежащих перевозке, определяется как сумма произведений соответствующих норм массы грузов на одну производственную и расчетную единицы, приведенных в 
табл. 113-120 на количество производственных и расчетных единиц, предусмотренных проектом геологоразведочных работ, предусмотренных ССН (кроме выпусков 4, 7 и 11). Нормы массы груза для горнопроходческих работ и строительства зданий и сооружений приведены соответственно в выпусках 4 и 11. Нормы массы грузов для лабораторных работ (ССН, вып.7) учтены при определении норм основных расходов по статье «Услуги».

61. Из норм массы грузов исключается масса лесоматериалов, перевозимых из лесосек, в случае, когда отпускные цены на них установлены франко-станция назначения.

62. Нормы массы грузов на оборудование, транспортные средства, приборы и другие основные средства, направляемых на капитальный ремонт и доставляемых обратно, а также нормы массы топлива для жилья и бытовых зданий и сооружений в таблицах норм массы грузов не предусмотрены.

63. В таблицах норм массы грузов не учтены и определяются прямым расчетом масса следующих грузов:

– оборудования, инвентаря, аппаратуры, инструмента и материалов для ремонтно-механических мастерских, кузниц, электростанций и других обеспечивающих и обслуживающих производств;

– топлива для производственных зданий;

– воды для питья в безводных районах;

– продовольственных и промышленных товаров, завозимых в районы производства геологоразведочных работ;

– продуктов, топлива и кухонного инвентаря для котлового довольствия.

64. В таблицах норм массы грузов не учтена и определяется в необходимых случаях прямым расчетом масса тракторных саней при производстве тракторно-транспортных работ.

65. При определении сметной стоимости транспортных работ по действующим единым тарифам на перевозку грузов автомобильным транспортом в целях упрощения расчетов все грузы могут быть отнесены ко II классу грузов.

66. Приведенные в табл. 113-120 нормы массы грузов усреднены и корректировке не подлежат.

Таблица 113

Нормы массы грузов для полевых геологосъемочных и поисковых работ (в тоннах)

| Номер строки | Наименование работ | Производственная единица | Масса грузов на производственную единицу (не зависящая от продолжительности работ) | Масса грузов на 1 м-ц полевых работ (дополнительно к массе, определенной в гр.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | 1 | 2 |
| 1 | Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых | Производственная группа 2 чел. | 0,10 | 0,01 |
|  |  | Производственная группа 3 чел. | 0,15 | 0,02 |
|  |  | Производственная группа 4 чел. | 0,20 | 0,03 |

Таблица 114

Нормы массы грузов для гидрогеологических и связанных с ними работ (кроме съемок)

(в тоннах)

| Номер строки | Наименование работ | Производственная единица | Масса грузов на производственную единицу | Масса грузов на расчетную единицу (бр.-смену) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | оборудование | трубы | прочие грузы |  | грузы | ГСМ | прочие грузы |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка и ликвидация опытов по откачке воды эрлифтом с одной передвижной компрессорной станцией | Бригада | 6,56 | 3,0 | 3,15 | 0,41 | – | – | – | – |
| 2 | То же, эрлифтом с двумя передвижными компрессорными станциями | Бригада | 9,85 | 6,0 | 3,33 | 0,52 | – | – | – | – |
| 3 | Подготовка и ликвидация опытов по откачке воды центробежным скважинным насосом с погружным электродвигателем типоразмеров ЭЦВ-4 и ЭЦВ-5 | Бригада | 1,45 | – | 0,70 | 0,75 | – | – | – | – |
| 4 | То же, ЭЦВ-6; ЭЦВ-8 | Бригада | 1,67 | – | 0,81 | 0,86 | – | – | – | – |
| 5 | То же, ЭЦВ-10 | Бригада | 4,69 | – | 3,81 | 0,88 | – | – | – | – |
| 6 | То же, ЭЦВ-12 | Бригада | 7,52 | – | 6,56 | 0,96 | – | – | – | – |
| 7 | Ликвидация и подготовка опытов по откачке воды штанговым насосом с приводом от установок для бурения скважин | Бригада | 2,45 | – | 1,79 | 0,66 | – | – | – | – |
| 8 | То же, центробежным грязевым насосом (типа ГНОМ) с погружным электродвигателем | Бригада | 1,02 | – | 0,24 | 0,78 | – | – | – | – |
| 9 | То же, передвижным центробежным самовсасывающим насосом | Бригада | 1,17 | – | 0,24 | 0,93 | – | – | – | – |
| 10 | Подготовка и ликвидация опытов по выпуску самоизливающейся воды из буровых скважин | Бригада | 1,04 | – | 0,24 | 0,80 | – | – | – | – |
| 11 | То же, при опережающем опробовании в процессе бурения скважин эрлифтом | Бригада | 2,32 | – | 1,83 | 0,49 | – | – | – | – |
| 12 | Проведение опытов по откачке воды эрлифтом с одной передвижной компрессорной станцией | Бригада | – | – | – | – | 0,20 | – | 0,10 | 0,10 |
| 13 | То же, эрлифтом с двумя передвижными компрессорными станциями | Бригада | – | – | – | – | 0,31 | – | 0,21 | 0,10 |
| 14 | Проведение опытов по откачке воды центробежным скважинным насосом с погружным электродвигателем типоразмеров ЭЦВ-4; ЭЦВ-5 | Бригада | – | – | – | – | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 15 | Проведение опытов по откачек воды центробежным скважинным насосом с погружным электродвигателем типоразмеров ЭЦВ-6; ЭЦВ-8 | – | – | – | – | – | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 16 | То же, ЭЦВ-10 | – | – | – | – | – | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 17 | То же, ЭЦВ-12 | – | – | – | – | – | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 18 | Проведение опытов по откачке воды штанговым насосом с приводом от установок для бурения скважин | – | – | – | – | – | 0,22 | – | 0,02 | 0,20 |
| 19 | То же, центробежным грязевым насосом (типа ГНОМ) с погружным электродвигателем | – | – | – | – | – | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 20 | То же, передвижным центробежным самовсасывающим насосом | – | – | – | – | – | 0,17 | – | 0,03 | 0,14 |
| 21 | Проведение опытов по выпуску самоизливающейся воды из буровых скважин | – | – | – | – | – | 0,10 | – | – | 0,10 |
| 22 | То же, при опережающем опробовании в процессе бурения скважин эрлифтом | – | – | – | – | – | 0,35 | – | 0,10 | 0,25 |
| 23 | Подготовка и ликвидация опытов по наливу воды в скважину с расходом воды до 800 л/ч | Бригада | 1,12 | – | 0,08 | 1,04 | – | – | – | – |
| 24 | Подготовка и ликвидация опытов по наливу воды в скважину с расходом воды более 800 л/ч | Бригада | 1,12 | – | 0,08 | 1,04 | – | – | – | – |
| 25 | То же, в шурф с расходом воды до 800 л/ч | Бригада | 0,94 | – | – | 0,94 | – | – | – | – |
| 26 | То же, в шурф с расходом воды более 800 л/ч | Бригада | 0,94 | – | – | 0,94 | – | – | – | – |
| 27 | Проведение опытов по наливу воды в скважину с расходом воды до 800 л/ч | – | – | – | – | – | 0,11 | – | 0,04 | 0,07 |
| 28 | То же, в скважину с расходом воды более 800 л/ч | – | – | – | – | – | 0,11 | – | 0,04 | 0,07 |
| 29 | То же, в шурф с расходом воды до 800 л/ч | – | – | – | – | – | 0,11 | – | 0,04 | 0,07 |
| 30 | То же, в шурф с расходом воды более 800 л/ч | – | – | – | – | – | 0,11 | – | 0,04 | 0,07 |
| 31 | Полевые испытания грунтов методом прессиометрии | Бригада | 1,74 | 1,40 | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 32 | Полевые испытания грунтов методом вращательного среза | Бригада | 1,54 | 1,20 | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 33 | Измерение уровня воды, измерение температуры воды, совместное измерение уровня и температуры воды в буровой скважине с установкой треноги | Бригада | 0,42 | – | – | 0,42 | – | – | – | – |
| 34 | Измерение уровня воды, измерение температуры воды, совместное измерение уровня и температуры воды в буровой скважине без установки треноги | Бригада | 0,34 | – | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 35 | Отбор проб воды из горных выработок | Бригада | 0,42 | – | – | 0,42 | – | – | – | – |
| 36 | Подготовка, ликвидация и собственно совместный отбор проб воды и газа из буровых скважин с измерением температуры | Бригада | 1,26 | – | – | 1,26 | – | – | – | – |
| 37 | Измерение температуры, измерение расхода и измерение напора изливающейся воды из буровых скважин, в водотоках (измерение температуры и расхода) и водоемах (измерение температуры) | Бригада | 0,34 | – | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 38 | Отбор проб изливающейся воды из буровых скважин, в водотоках и водоемах | Бригада | 0,44 | – | – | 0,44 | – | – | – | – |
| 39 | Зарядка, установка, оборудование и разрядка гидрологических испарителей | Бригада | 1,64 | – | – | 1,64 | – | – | – | – |
| 40 | Наблюдение за испарением влаги с поверхности почвы и болот по гидрологическим испарителям, наблюдение за испарением с водной поверхности по испарительным бассейнам | Бригада | 0,34 | – | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 41 | Наблюдение за промерзаемостью и оттаиванием почвогрунтов по мерзлотомеру | Бригада | 0,34 | – | – | 0,34 | – | – | – | – |
| 42 | Первичное и повторное обследование эксплуатационных водозаборов в связи с контролем за охраной подземных вод от истощения и загрязнения | Бригада | 0,44 | – | – | 0,44 | – | – | – | – |
| 43 | Отбор монолитов нескальных горных пород из обнажений, шурфов глубиной до 5 м, подземных горных выработок | Бригада | 0,44 | – | – | 0,44 | – | – | – | – |
| 44 | Отбор монолитов нескальных горных пород грунтоносом из буровых скважин | Бригада | 0,15 | – | – | 0,15 | – | – | – | – |
| 45 | Установка фильтров в буровые скважины и их извлечение самоходными буровыми установками вращательным способом с отбором керна при глубине установки фильтра до 100 м | – | – | – | – | – | 2,58 | 2,48 | 0,04 | 0,06 |
| 46 | Установка фильтров в буровые скважины и их извлечение самоходными буровыми установками вращательным способом с отбором керна при глубине установки фильтра более 100 м | – | – | – | – | – | 2,69 | 2,59 | 0,04 | 0,06 |
| 47 | То же, без отбора керна при глубине установки фильтров до 100 м | – | – | – | – | – | 3,63 | 3,53 | 0,04 | 0,06 |
| 48 | То же, без отбора керна при глубине установки фильтров более 100 м | – | – | – | – | – | 4,51 | 4,41 | 0,04 | 0,06 |
| 49 | Установка фильтров в буровые скважины и их извлечение при бурении ударно-канатным способом самоходными буровыми установками УГБ-18С, УГБ-50А, М и др., диаметр бурения до 219 мм, глубина установки фильтра до 50 м | – | – | – | – | – | 2,17 | 2,07 | 0,04 | 0,06 |
| 50 | То же, передвижными буровыми установками, диаметр бурения до 218 мм, глубина установки фильтра до 150 м | – | – | – | – | – | 4,01 | 3,91 | 0,04 | 0,06 |
| 51 | То же, передвижными буровыми установками, диаметр бурения до 219 мм, глубина установки фильтра более 150 м | – | – | – | – | – | 10,47 | 10,37 | 0,04 | 0,06 |
| 52 | Передвижение исполнителей между объектами изучения | Бригада | 0,34 | – | – | 0,34 | – | – | – | – |

Таблица 115

Нормы массы грузов для производства геофизических работ

| Номер строки | Наименование работ и условия производства | Масса грузов на производственную единицу (отряд) | Масса грузов на расчетную единицу (отрядо-месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | вода |
|  |  |  | транспортные средства | прочие грузы |  | ВВ и СВ | ГСМ | прочие грузы |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СЕЙСМОРАЗВЕДКА МОГТ способом продольного профилирования МОГТ со взрывными источниками |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 52,61 | 36,92 | 15,69 | 18,36 | 9,80 | 4,64 | 3,92 | 209,17 |
| 2 | 25 | 52,61 | 36,92 | 15,69 | 24,9 | 16,34 | 4,64 | 3,92 | 209,17 |
| 3 | 50 | 52,61 | 36,92 | 15,69 | 37,98 | 29,42 | 4,64 | 3,92 | 209,17 |
| 4 | 150 | 52,61 | 36,92 | 15,69 | 73,95 | 65,39 | 4,64 | 3,92 | 209,17 |
|  | III-IV кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | 64,31 | 48,62 | 15,69 | 19,99 | 9,07 | 7,00 | 3,92 | 193,66 |
| 6 | 25 | 64,31 | 48,62 | 15,69 | 26,05 | 15,13 | 7,00 | 3,92 | 193,66 |
| 7 | 50 | 64,31 | 48,62 | 15,69 | 38,16 | 27,24 | 7,00 | 3,92 | 193,66 |
| 8 | 150 | 64,31 | 48,62 | 15,69 | 71,47 | 60,55 | 7,00 | 3,92 | 193,66 |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 | 58,31 | 40,28 | 18,03 | 18,27 | 8,23 | 5,16 | 4,88 | 175,77 |
| 10 | 25 | 58,31 | 40,28 | 18,03 | 23,77 | 13,73 | 5,16 | 4,88 | 175,77 |
| 11 | 50 | 58,31 | 40,28 | 18,03 | 34,76 | 24,72 | 5,16 | 4,88 | 175,77 |
| 12 | 150 | 58,31 | 40,28 | 18,03 | 64,99 | 54,95 | 5,16 | 4,88 | 175,77 |
|  | III-V кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 15 | 70,01 | 51,98 | 18,03 | 20,02 | 7,62 | 7,52 | 4,88 | 162,74 |
| 14 | 25 | 70,01 | 51,98 | 18,03 | 25,11 | 12,71 | 7,52 | 4,88 | 162,74 |
| 15 | 50 | 70,01 | 51,98 | 18,03 | 35,29 | 22,89 | 7,52 | 4,88 | 162,74 |
| 16 | 150 | 70,01 | 51,98 | 18,03 | 63,20 | 50,80 | 7,52 | 4,88 | 162,74 |
|  | МОГТ с ЛДШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | I-II кат. трудности | 81,10 | 63,86 | 17,24 | 24,52 | 9,80 | 8,60 | 6,12 | – |
| 18 | III-V кат. трудности | 92,80 | 75,56 | 17,24 | 26,14 | 9,07 | 10,95 | 6,12 | – |
|  | 96-кан.с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | I-II кат. трудности | 86,80 | 67,22 | 19,58 | 24,44 | 8,23 | 9,12 | 7,09 | – |
| 20 | III-IV кат.труд. | 98,50 | 78,92 | 19,58 | 26,18 | 7,62 | 11,47 | 7,09 | – |
| МОГТ способом продольно-непродольного профилирования со взрывными источниками |
|  | Две 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 15 | 87,92 | 61,50 | 26,42 | 21,70 | 9,11 | 6,45 | 6,14 | 194,53 |
| 22 | 25 | 87,92 | 61,50 | 26,42 | 27,79 | 15,20 | 6,45 | 6,14 | 194,53 |
| 23 | 50 | 87,92 | 61,50 | 26,42 | 39,95 | 27,36 | 6,45 | 6,14 | 194,53 |
| 24 | 150 | 87,92 | 61,50 | 26,42 | 73,40 | 60,81 | 6,45 | 6,14 | 194,53 |
|  | III-V кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 15 | 99,62 | 73,20 | 26,42 | 23,38 | 8,43 | 8,81 | 6,14 | 180,10 |
| 26 | 25 | 99,62 | 73,20 | 26,42 | 29,02 | 14,07 | 8,81 | 6,14 | 180,10 |
| 27 | 50 | 99,62 | 73,20 | 26,42 | 40,28 | 25,33 | 8,81 | 6,14 | 180,10 |
| 28 | 150 | 99,62 | 73,20 | 26,42 | 71,26 | 56,31 | 8,81 | 6,14 | 180,10 |
|  | Две 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 15 | 99,32 | 68,22 | 31,10 | 23,21 | 7,65 | 7,48 | 8,08 | 163,47 |
| 30 | 25 | 99,32 | 68,22 | 31,10 | 28,33 | 12,77 | 7,48 | 8,08 | 163,47 |
| 31 | 50 | 99,32 | 68,22 | 31,10 | 38,55 | 22,99 | 7,48 | 8,08 | 163,47 |
| 32 | 150 | 99,32 | 68,22 | 31,10 | 66,66 | 51,10 | 7,48 | 8,08 | 163,47 |
|  | III-V кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 15 | 111,02 | 79,92 | 31,10 | 25,01 | 7,09 | 9,84 | 8,08 | 151,35 |
| 34 | 25 | 111,02 | 79,92 | 31,10 | 29,74 | 11,82 | 9,84 | 8,08 | 151,35 |
| 35 | 50 | 111,02 | 79,92 | 31,10 | 39,21 | 21,29 | 9,84 | 8,08 | 151,35 |
| 36 | 150 | 111,02 | 79,92 | 31,10 | 65,16 | 47,24 | 9,84 | 8,08 | 151,35 |
|  | Три 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 15 | 115,39 | 82,96 | 32,43 | 25,44 | 8,13 | 8,95 | 8,36 | 173,61 |
| 38 | 25 | 115,39 | 82,96 | 32,43 | 30,87 | 13,56 | 8,95 | 8,36 | 173,61 |
| 39 | 50 | 115,39 | 82,96 | 32,43 | 41,73 | 24,42 | 8,95 | 8,36 | 173,61 |
| 40 | 150 | 115,39 | 82,96 | 32,43 | 71,58 | 54,27 | 8,95 | 8,36 | 173,61 |
|  | III-V кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 15 | 127,09 | 94,66 | 32,43 | 27,25 | 7,53 | 11,31 | 8,36 | 160,74 |
| 42 | 25 | 127,09 | 94,66 | 32,43 | 32,28 | 12,56 | 11,31 | 8,36 | 160,74 |
| 43 | 50 | 127,09 | 94,66 | 32,43 | 42,33 | 22,61 | 11,31 | 8,36 | 160,74 |
| 44 | 150 | 127,09 | 94,66 | 32,43 | 69,98 | 50,26 | 11,31 | 8,36 | 160,74 |
|  | Три 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 15 | 132,49 | 93,04 | 39,45 | 28,60 | 6,83 | 10,50 | 11,27 | 145,89 |
| 46 | 25 | 132,49 | 93,04 | 39,45 | 33,17 | 11,40 | 10,50 | 11,27 | 145,89 |
| 47 | 50 | 132,49 | 93,04 | 39,45 | 42,29 | 20,52 | 10,50 | 11,27 | 145,89 |
| 48 | 150 | 132,49 | 93,04 | 39,45 | 67,38 | 45,61 | 10,50 | 11,27 | 145,89 |
|  | III-V кат.труд. масса суммарн.заряда, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 15 | 144,19 | 104,74 | 39,45 | 30,45 | 6,32 | 12,86 | 11,27 | 135,07 |
| 50 | 25 | 144,19 | 104,74 | 39,45 | 34,68 | 10,55 | 12,86 | 11,27 | 135,07 |
| 51 | 50 | 144,19 | 104,74 | 39,45 | 43,13 | 19,00 | 12,86 | 11,27 | 135,07 |
| 52 | 150 | 144,19 | 104,74 | 39,45 | 66,29 | 42,16 | 12,86 | 11,27 | 135,07 |
| МОГТ с невзрывными источниками |
|  | МОГТ с ГКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 5 ГКС | 100,38 | 65,62 | 34,76 | 10,79 | – | 5,61 | 5,18 | – |
| 54 | 1 ГКС дополнительный | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5 ГКС | 112,08 | 77,32 | 34,76 | 13,16 | – | 7,98 | 5,18 | – |
| 56 | 1 ГКС дополнительный | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5 ГКС | 106,08 | 68,98 | 37,10 | 12,28 | – | 6,13 | 6,15 | – |
| 58 | 1 ГКС дополнительный | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 5 ГКС | 117,78 | 80,68 | 37,10 | 14,65 | – | 8,50 | 6,16 | – |
| 60 | 1 ГКС дополнительный | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
|  | Две сейсморазведки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 5 ГКС | 132,16 | 86,55 | 45,61 | 15,31 | – | 7,91 | 7,40 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 5 ГКС | 143,86 | 98,25 | 45,61 | 17,67 | – | 10,27 | 7,40 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5 ГКС | 143,56 | 93,27 | 50,29 | 18,76 | – | 9,42 | 9,34 | – |
|  | III-IV кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5 ГКС | 155,26 | 104,97 | 50,29 | 21,12 | – | 11,78 | 9,34 | – |
|  | Три сейсморазведки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 5 ГКС | 163,64 | 107,99 | 55,65 | 19,54 | – | 9,92 | 9,62 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 5 ГКС | 175,34 | 119,69 | 55,65 | 21,91 | – | 12,29 | 9,62 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 5 ГКС | 180,74 | 118,07 | 62,67 | 24,68 | – | 12,15 | 12,53 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 5 ГКС | 192,44 | 129,77 | 62,67 | 27,05 | – | 14,52 | 12,53 | – |
|  | МОГТ с вибраторами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5 вибраторов | 120,78 | 69,16 | 51,62 | 21,66 | – | 16,48 | 5,18 | – |
| 70 | 1 вибратор дополнительно | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 3,04 | – | 2,66 | 0,38 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5 вибраторов | 132,48 | 80,86 | 51,62 | 24,03 | – | 18,85 | 5,18 | – |
| 72 | 1 вибратор дополнительно | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 3,04 | – | 2,66 | 0,38 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5 вибраторов | 126,48 | 72,52 | 53,96 | 23,15 | – | 17,0 | 6,15 | – |
| 74 | 1 вибратор дополнительно | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 3,04 | – | 2,66 | 0,38 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5 вибраторов | 138,18 | 84,22 | 53,96 | 25,52 | – | 19,37 | 6,15 | – |
| 76 | 1 вибратор дополнительно | 19,00 | 10,00 | 9,00 | 3,04 | – | 2,66 | 0,38 | – |
|  | Две сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5 вибраторов | 152,51 | 90,04 | 62,47 | 26,18 | – | 18,78 | 7,70 | – |
|  | III-IV кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5 вибраторов | 164,21 | 101,74 | 62,47 | 28,54 | – | 21,14 | 7,40 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5 вибраторов | 163,91 | 96,76 | 67,15 | 29,63 | – | 20,29 | 9,34 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 5 вибраторов | 175,61 | 108,46 | 67,15 | 31,99 | – | 22,65 | 9,34 | – |
|  | Три сейсмостанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5 вибраторов | 184,04 | 111,53 | 72,51 | 30,41 | – | 20,79 | 9,62 | – |
|  | III-IV кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5 вибраторов | 195,74 | 123,23 | 72,51 | 32,78 | – | 23,16 | 9,62 | – |
|  | 96-кан.с/ст. I-II кат.тр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5 вибраторов | 201,14 | 121,61 | 79,53 | 35,55 | – | 23,02 | 12,53 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5 вибраторов | 212,84 | 133,31 | 79,53 | 37,92 | – | 25,39 | 12,53 | – |
|  | К М П В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одна 48-кан. с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2 пункта взрыва | 41,54 | 28,90 | 12,64 | 46,66 | 39,21 | 3,68 | 3,77 | 31,73 |
| 86 | 4 и более пунктов взрыва | 53,02 | 36,84 | 16,18 | 69,57 | 61,20 | 4,40 | 3,77 | 48,96 |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 2 пункта взрыва | 53,24 | 40,60 | 12,64 | 49,02 | 39,21 | 6,04 | 3,77 | 31,73 |
| 88 | 4 и более пунктов взрыва | 64,72 | 48,54 | 16,18 | 71,94 | 61,20 | 6,97 | 3,77 | 48,96 |
|  | Две 48-кан. с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 2 пункта взрыва | 63,31 | 43,13 | 20,18 | 56,56 | 45,28 | 4,99 | 6,29 | 28,97 |
| 90 | 4 и более пунктов взрыва | 75,06 | 51,07 | 23,99 | 83,20 | 71,00 | 5,91 | 6,29 | 45,44 |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 2 пункта взрыва | 75,01 | 54,83 | 20,18 | 58,92 | 45,28 | 7,35 | 6,29 | 28,97 |
| 92 | 4 и более пунктов взрыва | 86,76 | 62,77 | 23,99 | 85,56 | 71,00 | 8,27 | 6,29 | 45,44 |
|  | Три 48-кан. с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 2 пункта взрыва | 85,55 | 57,36 | 28,19 | 63,88 | 48,84 | 6,29 | 8,75 | 26,05 |
| 94 | 4 и более пунктов взрыва | 97,03 | 65,30 | 31,73 | 92,17 | 76,20 | 7,22 | 8,75 | 40,64 |
|  | III-IV кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 2 пункта взрыва | 97,25 | 69,06 | 28,19 | 66,25 | 48,84 | 8,66 | 8,75 | 26,05 |
| 96 | 4 и более пунктов взрыва | 108,73 | 77,0 | 31,73 | 94,53 | 76,20 | 9,58 | 8,75 | 40,64 |
|  | Одна 96-кан. с/ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 2 пункта взрыва | 52,63 | 36,67 | 15,96 | 40,98 | 30,16 | 4,53 | 6,29 | 24,41 |
| 98 | 4 и более пунктов взрыва | 64,31 | 44,61 | 19,70 | 58,82 | 47,08 | 5,45 | 6,29 | 37,66 |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 2 пункта взрыва | 64,33 | 48,37 | 15,96 | 43,34 | 30,16 | 6,89 | 6,29 | 24,41 |
| 100 | 4 и более пунктов взрыва | 76,01 | 56,31 | 19,70 | 61,18 | 47,08 | 7,81 | 6,29 | 37,66 |
|  | ВСП со взрывными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. тр., масса суммарн. заряда, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 15 | 43,02 | 21,51 | 21,51 | 10,11 | 5,59 | 2,66 | 1,86 | 178,82 |
| 102 | 25 | 43,02 | 21,51 | 21,51 | 11,93 | 7,41 | 2,66 | 1,86 | 135,53 |
|  | III-V кат. тр., масса суммарн. заряда, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 15 | 54,72 | 33,21 | 21,51 | 12,48 | 5,59 | 5,03 | 1,86 | 178,82 |
| 104 | 25 | 54,72 | 33,21 | 21,51 | 14,30 | 7,41 | 5,03 | 1,86 | 135,53 |
|  | ВСП с невзрывными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Число ГСК-3 | 70,58 | 38,01 | 32,57 | 5,73 | – | 3,15 | 2,58 | – |
| 106 | Один дополнительный ГСК | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Число ГСК-3 | 82,28 | 49,71 | 32,57 | 8,10 | – | 5,52 | 2,58 | – |
| 108 | Один дополнительный ГСК | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 0,87 | – | 0,49 | 0,38 | – |
| 109 | МСК | 32,14 | 21,82 | 10,32 | 1,97 | – | 0,75 | 1,22 | – |
|  | ЗМС со взрывными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | I-II кат. трудности | 25,84 | 18,52 | 7,32 | 10,67 | 6,08 | 1,71 | 2,88 | 194,56 |
| 111 | III-V кат. трудности | 37,54 | 30,22 | 7,32 | 13,04 | 6,08 | 4,08 | 2,88 | 194,56 |
|  | ЗМС с невзрывными источниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-II кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Число ГСК-1 | 33,08 | 22,55 | 10,53 | 4,16 | – | 1,28 | 2,88 | – |
| 113 | Число ГСК-2 | 46,11 | 30,55 | 15,56 | 4,64 | – | 1,76 | 2,88 | – |
|  | III-V кат. трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Число ГСК-1 | 44,78 | 34,25 | 10,53 | 6,52 | – | 3,64 | 2,88 | – |
| 115 | Число ГСК-2 | 57,81 | 42,25 | 15,56 | 7,00 | – | 4,12 | 2,88 | – |
| ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА |
|  | ВЭЗ со станцией СГЭ-72 АВ=3000-4000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | I-III кат. трудности | 7,66 | 5,06 | 2,6 | 0,71 | – | 0,56 | 0,15 | – |
| 117 | IV-V кат. трудности | 2,19 | 1,59 | 0,6 | 0,35 | – | 0,20 | 0,15 | – |
|  | АВ=6000-10000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | I-III кат. трудности | 13,13 | 8,53 | 4,6 | 1,08 | – | 0,92 | 0,16 | – |
| 119 | IV-V кат. трудности | 2,19 | 1,59 | 0,6 | 0,36 | – | 0,20 | 0,16 | – |
|  | ВЭЗ со станцией ЭРСУ-71 АВ=6000-10000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | I-III кат. трудности | 26,87 | 17,87 | 10,0 | 1,81 | – | 1,63 | 0,19 | – |
| 121 | IV-V кат. трудности | 15,93 | 9,93 | 6,0 | 1,25 | – | 1,06 | 0,19 | – |
|  | ВП со станцией ВП-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | I-III кат. трудности | 4,66 | 3,26 | 1,4 | 0,55 | – | 0,40 | 0,15 | – |
| 123 | IV-V кат. трудности | 4,66 | 3,26 | 1,4 | 0,61 | – | 0,46 | 0,15 | – |
|  | ВП со станциями ВПС-63, СВП-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | I-III кат. трудности | 20,92 | 12,92 | 8,0 | 1,26 | – | 1,11 | 0,15 | – |
| 125 | IV-V кат. трудности | 20,92 | 12,92 | 8,0 | 1,43 | – | 1,28 | 0,15 | – |
|  | ВП со станциями ВПС-Ф, ЭВП-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IV-V кат. трудности | 6,78 | 4,98 | 1,8 | 1,07 | – | 0,92 | 0,15 | – |
|  | ВП со станцией «Диапир» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | I-III кат. трудности | 4,38 | 3,18 | 1,20 | 0,35 | – | 0,20 | 0,15 | – |
| 128 | IV-V кат. трудности | 4,38 | 3,18 | 1,20 | 0,38 | – | 0,23 | 0,15 | – |
|  | МЗ со станциями ВПС-63, СВП-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | I-III кат. трудности | 23,66 | 14,66 | 9,0 | 1,44 | – | 1,29 | 0,15 | – |
| 130 | IV-V кат. трудности | 20,92 | 12,92 | 8,0 | 1,43 | – | 1,28 | 0,15 | – |
|  | МЗ со станцией «Диапир» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | I-III кат. трудности | 4,92 | 3,32 | 1,6 | 0,53 | – | 0,38 | 0,15 | – |
| 132 | IV-V кат. трудности | 2,19 | 1,59 | 0,6 | 0,38 | – | 0,23 | 0,15 | – |
|  | МЗ со станциями ВПС-Ф, ЭВП-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | I-III кат. трудности | 8,20 | 5,20 | 3,0 | 0,69 | – | 0,54 | 0,15 | – |
| 134 | IV-V кат. трудности | 6,78 | 4,98 | 1,80 | 1,07 | – | 0,92 | 0,15 | – |
|  | МТЗ, ГМТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | I-III кат. трудности | 6,56 | 4,16 | 2,40 | 0,80 | – | 0,43 | 0,37 | – |
| 136 | IV кат. трудности | 6,56 | 4,16 | 2,40 | 0,87 | – | 0,50 | 0,37 | – |
|  | КМТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | I-III кат. трудности | 10,01 | 6,35 | 3,66 | 1,03 | – | 0,66 | 0,37 | – |
| 138 | IV кат. трудности | 10,01 | 6,35 | 3,66 | 1,13 | – | 0,76 | 0,37 | – |
|  | ЗС со станцией ЦЭС-2 и генераторной установкой ЭРС-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия устройства питающей установки нормальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | I-III кат. трудности | 16,17 | 10,17 | 6,0 | 1,42 | – | 1,0 | 0,42 | – |
| 140 | IV кат. трудности | 16,17 | 10,17 | 6,0 | 1,57 | – | 1,15 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки осложненные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | I-III кат. трудности | 18,90 | 11,91 | 7,0 | 1,60 | – | 1,18 | 0,42 | – |
| 142 | IV кат. трудности | 18,90 | 11,91 | 7,0 | 1,78 | – | 1,36 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки трудные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | I-III кат. трудности | 21,64 | 13,64 | 8,0 | 1,78 | – | 1,36 | 0,42 | – |
| 144 | IV кат. трудности | 21,64 | 13,64 | 8,0 | 1,97 | – | 1,55 | 0,42 | – |
|  | ЗС со станцией ЦЭС-2 и генераторной установкой УГЭ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия устройства питающей установки нормальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | I-III кат. трудности | 21,40 | 13,40 | 8,0 | 1,70 | – | 1,28 | 0,42 | – |
| 146 | IV кат. трудности | 21,40 | 13,40 | 8,0 | 1,89 | – | 1,47 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки осложненные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | I-III кат. трудности | 24,13 | 15,14 | 9,0 | 1,88 | – | 1,46 | 0,42 | – |
| 148 | IV кат. трудности | 24,13 | 15,14 | 9,0 | 2,10 | – | 1,68 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки трудные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | I-III кат. трудности | 26,87 | 16,87 | 10,0 | 2,08 | – | 1,64 | 0,42 | – |
| 150 | IV кат. трудности | 26,87 | 16,87 | 10,0 | 2,31 | – | 1,89 | 0,42 | – |
|  | ЧЗ-ВП со станцией ЭВП-203 (ЭИН-204) и генераторной установкой ЭРС-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия устройства питающей установки нормальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | I-III кат. трудности | 16,17 | 10,17 | 6,0 | 1,42 | – | 1,0 | 0,42 | – |
| 152 | IV кат. трудности | 16,17 | 10,17 | 6,0 | 1,57 | – | 1,15 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки осложненные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | I-III кат. трудности | 18,90 | 11,91 | 7,0 | 1,60 | – | 1,18 | 0,42 | – |
| 154 | IV кат. трудности | 18,90 | 11,91 | 7,0 | 1,78 | – | 1,36 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки трудные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | I-III кат. трудности | 21,64 | 13,64 | 8,0 | 1,78 | – | 1,36 | 0,42 | – |
| 156 | IV кат. трудности | 21,64 | 13,64 | 8,0 | 1,97 | – | 1,55 | 0,42 | – |
|  | ЧЗ-ВП со станцией ЭВП-203 (ЭИН-204) и генераторной установкой УГЭ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия устройства питающей установки нормальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | I-III кат. трудности | 21,40 | 13,40 | 8,0 | 1,70 | – | 1,28 | 0,42 | – |
| 158 | IV кат. трудности | 21,40 | 13,40 | 8,0 | 1,89 | – | 1,47 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки осложненные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | I-III кат. трудности | 24,13 | 15,14 | 9,0 | 1,88 | – | 1,46 | 0,42 | – |
| 160 | IV кат. трудности | 24,13 | 15,14 | 9,0 | 2,10 | – | 1,68 | 0,42 | – |
|  | Условия устройства питающей установки трудные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | I-III кат. трудности | 26,87 | 16,87 | 10,0 | 2,08 | – | 1,64 | 0,42 | – |
| 162 | IV кат. трудности | 26,87 | 16,87 | 10,0 | 2,31 | – | 1,89 | 0,42 | – |
|  | НП со станцией ЭВП-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | I-III кат. трудности | 8,20 | 5,20 | 3,0 | 0,96 | – | 0,54 | 0,42 | – |
| 164 | IV кат. трудности | 6,78 | 4,98 | 1,8 | 1,34 | – | 0,92 | 0,42 | – |
|  | МПП с аппаратурой МПП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | I-III кат. трудности с использованием автотранспорта | 2,73 | 1,73 | 1,0 | 0,33 | – | 0,18 | 0,15 | – |
|  | МПП с аппаратурой «Импульс-Ц» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размотка-смотка проводов с частичным использованием транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-III категории трудности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 2 петли (генераторная петля 400(400) | 5,47 | 3,47 | 2,0 | 0,51 | – | 0,36 | 0,15 | – |
| 167 | 4 петли (генераторная петля 400(400) или 2 петли (генераторная петля 400(400) | 7,66 | 5,06 | 2,6 | 0,71 | – | 0,56 | 0,15 | – |
|  | Размотка-смотка проводов вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | III категории трудности | 2,19 | 1,59 | 0,60 | 0,35 | – | 0,20 | 0,15 | – |
| 169 | IV-V кат. трудности | 2,19 | 1,59 | 0,60 | 0,38 | – | 0,23 | 0,15 | – |
|  | МПП с аппаратурой «Цикл-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размотка-смотка проводов с частичным использованием транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | I-III категории трудности | 21,40 | 13,40 | 8,0 | 1,43 | – | 1,28 | 0,15 | – |
|  | Размотка-смотка проводов вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | III категории трудности | 10,46 | 6,46 | 4,0 | 0,71 | – | 0,56 | 0,15 | – |
| 172 | IV-V кат. трудности | 10,46 | 6,46 | 4,0 | 0,79 | – | 0,64 | 0,15 | – |
| ГРАВИРАЗВЕДКА |
| 173 | Съемка с гравиметрической станцией | 2,19 | 1,60 | 0,59 | 0,46 | – | 0,20 | 0,26 | – |
| 174 | Съемка на вездеходе | 4,56 | 3,75 | 0,81 | 2,61 | – | 2,35 | 0,26 | – |
| 175 | Съемка с гравиметрической станцией ГС | 2,40 | 1,60 | 0,80 | 0,70 | – | 0,44 | 0,26 | – |
| 176 | Съемка на гусеничном транспортере IV кат. (ГАЗ-71) | 4,56 (4,54) | 3,73 | 0,81 | 2,61 (2,59) | – | 2,33 | 0,26 | – |
| 177 | Съемка при пешем передвижении | 1,24 | 0,44 | 0,80 | 0,39 | – | 0,13 | 0,26 | – |
| 178 | Съемка с применением вьючного транспорта | 0,86 | – | 0,86 | 0,39 | – | 0,13 | 0,26 | – |
| МАГНИТОРАЗВЕДКА (наземная) |
| 179 | Съемка с магнитометрами М-33, ММ-61 и МПП-203 при пешем передвижении | 0,86 | 0,62 | 0,24 | 0,20 | – | 0,10 | 0,10 | – |
| АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| 180 | Аэрогаммаспектрометрическая съемка с АГС-71С и комплексная аэрогеофизическая съемка с АГС-71С и ЯМП-3, СКАТ-77 | 1,50 | – | 1,50 | 0,08 | – | 0,08 | – | – |
| 181 | Аэромагнитная съемка с КАМ-28, ММ-305, ЯМП-3, ММС-214 | 1,40 | – | 1,40 | 0,08 | – | 0,08 | – | – |
| 182 | Аэрофотопривязка АФ-3-36, АФАГ-1,7 и др. | 3,00 | – | 3,00 | 0,02 | – | 0,02 | – | – |
| 183 | Радиогеодезическая привязка системы «ПОИСК-Д» | 31,00 | 27,86 | 3,14 | 4,00 | – | 4,00 | – | – |
| ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ (ГИС) |
| 184 | Исследования в структурно-картировочных и гидрологических скважинах со станциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СК-1-74М | 10,89 | 6,46 | 4,43 | 0,99 | 0,01 | 0,091 | 0,07 | – |
|  | СКС-1АVI-0,2 | 11,1 | 7,50 | 3,6 | 3,98 | 0,01 | 3,90 | 0,07 | – |
| 185 | Исследования в скважинах на уголь со станциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СК-1-74М | 11,76 | 6,46 | 5,30 | 0,99 | 0,01 | 0,91 | 0,07 | – |
|  | СКС-1АVI-0,2 | 11,50 | 7,50 | 4,00 | 3,98 | 0,01 | 3,90 | 0,07 | – |
|  | СК-Р (разборная) | 7,59 | 3,67 | 3,92 | 0,73 | 0,01 | 0,65 | 0,07 | – |
| 186 | Исследования в скважинах на руду и другие виды минерального сырья со станциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СК-1-74М | 10,74 | 6,46 | 4,28 | 0,99 | 0,01 | 0,91 | 0,07 | – |
|  | СКС-1АVI-0,2 | 10,58 | 7,50 | 3,08 | 3,98 | 0,01 | 3,90 | 0,07 | – |
|  | Разборная | 6,46 | 3,67 | 2,97 | 0,73 | 0,01 | 0,65 | 0,07 | – |
| 187 | Инклинометрический отряд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станция СК-1-74М | 11,63 | 6,46 | 5,17 | 0,96 | – | 0,91 | 0,05 | – |
| МЕТОДЫ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ |
| 188 | Работа на 1 автомашине по методам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РВП | 10,6 | 9,14 | 1,06 | 0,83 | – | 0,79 | 0,04 | – |
|  | ДЭМПС | 10,64 | 9,15 | 1,49 | 0,83 | – | 0,79 | 0,04 | – |
|  | ЕПС | 9,01 | 8,00 | 1,01 | 0,83 | – | 0,79 | 0,04 | – |
| 189 | Работа на 2 автомашинах по методам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РВП | 19,80 | 18,74 | 1,06 | 1,01 | – | 0,97 | 0,04 | – |
|  | МЭК | 19,77 | 18,74 | 1,03 | 1,01 | – | 0,97 | 0,04 | – |
|  | ВПС | 17,34 | 16,30 | 1,04 | 1,01 | – | 0,97 | 0,04 | – |
| 190 | Работа на 3 автомашинах по методу КСПК | 25,00 | 23,70 | 1,30 | 1,14 | – | 1,10 | 0,04 | – |

П р и м е ч а н и я. 1. Под массой суммарного заряда принимается предельный заряд из группы скважин или шурфов.

2. В случае производства взрывов в шурфах, воздухе, водоемах применяются нормы, указанные в графах 1-7.

Таблица 116

Нормы массы грузов для разведочного бурения

| № строки | Наименование работ | Масса грузов на производственную единицу (буровую установку) | Масса грузов на расчетную единицу (100 станко-смен) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | с электродвигателем | с двигателем внутреннего сгорания | оборудование | буровые трубы, буровой инструмент |  | металлы, метизы, инструмент | лесоматериалы | ГСМ | глина, хим. реагенты, строительный материал |
|  |  |  |  | с электродвигателем | с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Вращательное механическое бурение диаметром до 132 мм буровыми установками с вращателем шпиндельного типа по группам глубин скважин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 9,62 | 10,00 | 8,52 | 8,90 | 1,10 | 10,10 | 0,90 | 2,00 | – | 7,20 |
| 2 | 300 | 18,54 | 19,44 | 13,50 | 14,40 | 5,04 | 10,53 | 1,13 | 1,60 | – | 7,80 |
| 3 | 500 | 27,08 | 31,88 | 19,50 | 24,30 | 7,58 | 11,14 | 1,20 | 1,34 | – | 8,60 |
| 4 | 800 | 33,13 | 35,43 | 22,10 | 24,40 | 11,03 | 13,57 | 1,54 | 1,23 | – | 10,80 |
| 5 | 1200 | 46,64 | – | 32,00 | – | 14,64 | 14,66 | 1,76 | 1,00 | – | 11,90 |
| 6 | 1500 | 50,47 | – | 32,00 | – | 18,47 | 15,02 | 2,02 | 0,90 | – | 12,10 |
| 7 | 2000 | 59,07 | – | 35,60 | – | 23,47 | 16,31 | 2,34 | 0,87 | – | 13,10 |
|  | Вращательное механическое бурение диаметром до 132 мм самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа по группам глубин скважин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | – | 4,70 | – | 3,58 | 1,12 | 20,66 | 1,00 | 1,34 | 5,92 | 12,40 |
| 9 | 300 | – | 10,32 | – | 4,05 | 6,27 | 23,30 | 1,24 | 1,34 | 5,92 | 14,80 |
| 10 | 500 | – | 18,94 | – | 6,69 | 12,25 | 25,54 | 1,36 | 1,23 | 7,35 | 15,60 |
| 11 | 700 | – | 23,40 | – | 8,30 | 15,10 | 30,78 | 1,86 | 1,00 | 10,72 | 17,20 |
| 12 | 1000 | – | 27,30 | – | 8,30 | 19,00 | 33,50 | 2,50 | 0,90 | 12,70 | 17,40 |
|  | Вращательное механическое бурение диаметром свыше 132 мм буровыми установками с вращателем шпиндельного типа диаметром 133-250 мм по группам глубин скважин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 23,27 | 25,61 | 22,06 | 24,40 | 1,21 | 13,50 | 1,10 | – | – | 12,40 |
| 14 | 300 | 27,60 | 29,94 | 22,06 | 24,40 | 5,54 | 16,42 | 1,42 | – | – | 15,00 |
| 15 | 500 | 30,40 | 32,74 | 22,06 | 24,40 | 8,34 | 18,86 | 1,66 | – | – | 17,20 |
| 16 | 800 | 44,13 | – | 32,00 | – | 12,13 | 21,64 | 1,94 | – | – | 19,70 |
| 17 | 1200 | 48,10 | – | 32,00 | – | 16,10 | 25,18 | 2,18 | – | – | 23,00 |
| 18 | 1500 | 52,32 | – | 32,00 | – | 20,32 | 28,46 | 2,36 | – | – | 26,10 |
|  | Вращательное механическое бурение диаметром 250-350 мм по группам глубин скважин, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 100 | 23,63 | 25,99 | 22,06 | 24,42 | 1,57 | 19,97 | 1,43 | – | – | 18,54 |
| 20 | 300 | 29,27 | 31,63 | 22,06 | 24,42 | 7,21 | 24,09 | 1,85 | – | – | 22,24 |
| 21 | 500 | 32,90 | – | 22,06 | – | 10,84 | 28,86 | 2,16 | – | – | 26,70 |
| 22 | 800 | 47,77 | – | 32,00 | – | 15,77 | 31,62 | 2,52 | – | – | 29,10 |
| 23 | 1200 | 54,51 | – | 32,00 | – | 22,51 | 36,03 | 2,83 | – | – | 33,20 |
|  | Вращательное механическое бурение диаметром 133-250 мм самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа по группам глубин скважин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 100 | – | 5,28 | – | 4,05 | 1,23 | 22,14 | 1,19 | – | 7,35 | 13,60 |
| 25 | 300 | – | 13,59 | – | 6,69 | 6,90 | 25,56 | 1,31 | – | 7,35 | 16,90 |
| 26 | 500 | – | 20,98 | – | 7,50 | 13,48 | 30,81 | 1,59 | – | 10,72 | 18,50 |
| 27 | 700 | – | 24,91 | – | 8,30 | 16,61 | 35,43 | 2,13 | – | 12,70 | 20,60 |
| 28 | 1000 | – | 29,20 | – | 8,30 | 20,90 | 40,02 | 2,65 | – | 13,57 | 23,80 |
|  | То же, диаметром 250-350 мм по группам глубин скважин, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 100 | – | 8,29 | – | 6,69 | 1,60 | 30,70 | 1,55 | – | 7,35 | 21,80 |
| 30 | 300 | – | 16,47 | – | 7,50 | 8,97 | 37,72 | 1,70 | – | 10,72 | 25,30 |
| 31 | 500 | – | 25,82 | – | 8,30 | 17,52 | 43,54 | 2,07 | – | 13,57 | 27,90 |
| 32 | 700 | – | 29,90 | – | 8,30 | 21,60 | 54,22 | 2,70 | – | 19,02 | 32,50 |
| 33 | Шнековое бурение для труднопроходимых районов | – | 5,50 | – | 2,50 | 3,00 | 6,20 | 0,30 | – | 5,80 | 0,10 |
| 34 | Шнековое бурение, исключая труднопроходимые районы | – | 4,10 | – | 1,90 | 2,20 | 5,40 | 0,70 | – | 4,60 | 0,10 |
| 35 | Ударно-канатное бурение при разведке россыпных месторождений | 9,50 | 10,40 | 3,10 | 4,00 | 6,40 | 2,28 | 1,08 | 0,20 | – | 1,00 |
| 36 | Ударно-канатное бурение, исключая разведку россыпных месторождений, при диаметре скважин до 273 мм | 16,20 | – | 9,00 | – | 7,20 | 2,50 | 1,50 | – | – | 1,00 |
| 37 | То же, свыше 273 мм | 23,67 | – | 12,73 | – | 10,94 | 4,62 | 3,12 | – | – | 1,50 |
| 38 | Бурение шурфо-скважин (УБСР-25) | – | 16,5 | – | 4,50 | 12,00 | 6,50 | 2,50 | – | 4,00 | – |
| 39 | Бурение комплексами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КГК-100 | – | 10,4 | – | 4,90 | 3,50 | 7,40 | 0,30 | 0,7 | 6,40 | – |
|  | КГК-300 | – | 10,4 | – | 4,90 | 3,60 | 9,05 | 0,35 | 0,7 | 8,00 | – |

Таблица 117

Нормы массы грузов для опробования твердых полезных ископаемых, т

| № строки | Наименование работ | Производственная единица | Масса грузов на производственную единицу | Расчетная единица | Масса грузов на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | оборудование | инструмент, снаряжение |  |  | инструмент, снаряжение | ВВ и СВ | лесоматериалы |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Химическое опробование |
| 1 | Отбор проб ручным спортом | Бригада | 0,05 | – | 0,05 | 100 бригадо-смен | 0,20 | 0,10 | – | 0,10 |
| 2 | То же, машино-ручным способом | Бригада | 0,40 | – | 0,40 | 100 бригадо-смен | 0,25 | 0,12 | – | 0,13 |
| 3 | Обработка проб машино-ручным способом | Бригада | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,05 | 0,05 | – | – |
| 4 | То же, машинным способом | Бригада | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,08 | 0,08 | – | – |
| 5 | Отбор и обработка проб ручным способом | Бригада | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,65 | 0,65 | – | – |
| 6 | То же, машино-ручным способом | Бригада | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 100 бригадо-смен | 2,08 | 0,75 | 1,25 | 0,08 |
| 7 | То же, машинным способом | Бригада | 4,60 | 4,30 | 0,30 | 100 бригадо-смен | 2,40 | 0,90 | 1,40 | 0,10 |
| Минералогическое опробование |
| 8 | Обработка (концентрация) проб | Бригада | 0,25 | – | 0,25 | 100 бригадо-смен | 0,05 | 0,05 | – | – |
| 9 | Отбор и обработка шлиховых проб | Бригада | 0,05 | – | 0,05 | 100 бригадо-смен | 0,15 | 0,15 | – | – |
| 10 | Обор и обработка протолочных проб | Бригада | 2,60 | 2,30 | 0,30 | 100 бригадо-смен | 0,70 | 0,70 | – | – |
| Технологическое опробование |
| 11 | Отбор проб ручным способом | Бригада | 0,05 | – | 0,05 | 100 бригадо-смен | 0,13 | 0,13 | – | – |
| 12 | То же, машино-ручным способом | Бригада | 0,85 | 0,80 | 0,05 | 100 бригадо-смен | 0,94 | 0,14 | 0,80 | – |
| 13 | Обработка (обогащение) алмазосодержащих проб | Бригада | – | – | – | 100 бригадо-смен | 1,90 | 1,05 | – | 0,85 |
| 14 | Обработка (обогащение) золотосодержащих проб из буровых скважин | Бригада | 1,20 | 1,00 | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,20 | 0,20 | – | – |
| 15 | То же, на промышленных установках | Бригада | – | – | – | 100 бригадо-смен | 0,30 | 0,30 | – | – |
| 16 | То же, рыхлого керна | Бригада | 0,10 | – | 0,10 | 100 бригадо-смен | 0,05 | 0,05 | – | – |
| 17 | Отбор и обработка золотосодержащих проб с использованием ПОУ-4 | Бригада | 0,30 | – | 0,30 | 100 бригадо-смен | 0,20 | 0,20 | – | – |
| 18 | То же, с использованием ПОУ-6 | Бригада | 2,60 | 2,40 | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,35 | 0,35 | – | – |
| 19 | То же, с использованием РОП-П | Бригада | 0,20 | – | 0,20 | 100 бригадо-смен | 0,15 | 0,15 | – | – |
| 20 | Малообъемное технологическое опробование | Бригада | 2,00 | 1,30 | 0,70 | 100 бригадо-смен | 0,10 | 0,10 | – | – |
| Техническое опробование |
|  | Опробование на стройматриалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Каменных | Бригада | 1,00 | 0,70 | 0,30 | 100 бригадо-смен | 0,74 | 0,40 | 0,34 | – |
| 22 | Глинисто-галечных | Бригада | 0,30 | – | 0,30 | 100 бригадо-смен | 0,35 | 0,35 | – | – |
| 23 | Опробование при определении физико-механических свойств руд и горных пород | Бригада | 0,30 | – | 0,30 | 100 бригадо-смен | 0,20 | 0,20 | – | – |
| Геофизическое опробование |
| 24 | Рентгенорадиометрическое опробование в естественном залегании и по керну | Бригада | 0,10 | – | 0,10 | 100 бригадо-смен | 0,05 | 0,05 | – | – |
| Вспомогательные опробование |
| 25 | Монтаж установок для обогащения алмазосодержащих проб | Установка | 5,20 | 4,70 | 0,50 | Монтаж | 16,28 | 2,28 | – | 14,00 |
| 26 | То же, для обогащения золотосодержащих проб на промышленных установках | Установка | 3,50 | 3,00 | 0,50 | Монтаж | 7,70 | 1,70 | – | 6,00 |

Таблица 1119

Нормы массы грузов для торфоразведочных работ, т

| № строки | Наименование работ | Масса грузов на производственную единицу (бригаду) | Расчетная единица | Масса грузов на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | лесоматериалы | ГСМ | прочие грузы |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс топографических работ | 0,24 | 10 бригадо-дней | 0,48 | 0,46 | – | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разбивка направлений поперечников | 0,09 | 100 направлений | 0,35 | 0,35 | – | – |
| 3 | Опознавание контурных точек | 0,06 | – | – | – | – | – |
| 4 | Промеры глубин рек и каналов | 0,10 | 100 створов | 0,07 | 0,07 | – | – |
| 5 | Комплекс работ по исследованию торфяной залежи | 0,19 | 10 бригадо-дней | 0,07 | 0,01 | – | 0,06 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зондирование торфяной залежи | 0,09 | – | – | – | – | – |
| 7 | Стратиграфическое бурение торфяной залежи | 0,10 | – | – | – | – | – |
| 8 | Отбор проб массой до 0,4 кг | 0,11 | 100 проб | 0,05 | – | – | 0,05 |
| 9 | То же, массой 0,6 и 1,0 кг | 0,09 | 100 проб | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 10 | То же, массой 5,0 кг | 0,09 | 10 проб | 0,06 | – | – | 0,06 |
| 11 | То же, массой 10,0 кг | 0,10 | 10 проб | 0,13 | – | – | 0,13 |
| 12 | Специальное стратиграфическое бурение торфяной залежи малой степени разложения | 0,10 | 100 пунктов | 0,03 | – | – | 0,03 |
| 13 | Заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи | 0,14 | – | – | – | – | – |
| 14 | Технико-экономическое обследование | 0,06 | – | – | – | – | – |
| 15 | Комплекс работ по исследованию озерных отложений сапропеля | 0,82 | 10 бригадо-смен | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Зондирование озерных отложений сапропеля с лодки | 0,70 | 100 пунктов | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| 17 | Зондирование озерных отложений сапропеля со льда | 0,25 | 100 пунктов | 0,11 | 0,10 | – | 0,01 |
| 18 | Отбор проб сапропеля с лодки до 0,5 кг | 0,63 | 100 проб | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| 19 | То же, массой 5,0 кг | 0,63 | 100 проб | 0,66 | 0,01 | 0,05 | 0,60 |
| 20 | Отбор проб сапропеля со льда массой до 0,5 кг | 0,24 | 100 проб | 0,12 | 0,05 | – | 0,07 |
| 21 | То же, массой 5,0 кг | 0,24 | 100 проб | 0,65 | 0,05 | – | 0,60 |
| 22 | Комплекс гидрогеологических работ | 1,20 | 10 бригадо-дней | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Речное бурение скважин комплектом диаметром 60 мм | 0,40 | 100 м | 0,14 | 0,08 | – | 0,06 |
| 24 | То же, диаметром 89 мм | 1,00 | 100 м | 0,21 | 0,13 | – | 0,08 |
| 25 | Бурение скважин мотобуром | 0,21 | 100 м | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,06 |
| 26 | Комплекс гидрогеологических работ | 0,28 | 10 бригадо-дней | 0,26 | 0,23 | – | 0,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади | 0,13 | – | – | – | – | – |
| 28 | Установка максимальных водомерных реек | 0,15 | Рейка | 0,01 | – | – | 0,01 |
| 29 | Устройство гидрометрических створов | 0,13 | Створ | 2,01 | 2,00 | – | 0,01 |
| 30 | Устройство гидрометрических постов | 0,13 | Пост | 0,54 | 0,53 | – | 0,01 |
| 31 | Устройство гидрометрических мостиков | 0,13 | Мостик | 1,54 | 1,50 | – | 0,04 |
| 32 | Устройство лодочных переправ | 0,13 | Переправа | 1,83 | 1,70 | – | 0,13 |
| 33 | Измерение расходов воды вертушкой | 0,14 | – | – | – | – | – |
| 34 | Измерение расходов воды поплавками | 0,10 | – | – | – | – | – |
| 35 | Наблюдения на гидрометрическом створе | 0,09 | Годоствор | 0,10 | – | – | 0,10 |
| 36 | Наблюдения на гидрологическом посту | 0,07 | Годопост | 0,10 | – | – | 0,10 |
| 37 | Комплекс лесотаксационных работ | 0,13 | – | – | – | – | – |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Таксация лесных насаждений | 0,05 | – | – | – | – | – |
| 39 | Закладка пробных площадок | 0,12 | – | – | – | – | – |

Таблица 119

Нормы массы грузов для топографо-геодезических и маркшейдерских работ

(в тоннах)

| № п/п | Наименование работ | Производственная единица | Масса грузов на производственную единицу | Расчетная единица | Масса грузов на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | лесоматериалы | стройматериалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. Сгущение геодезического обоснования геологоразведочных работ |
| 1 | Комплекс работ на пунктах триангуляции 1 и 2 разрядов и микротриангуляции (создание съемочной сети методом триангуляции) | Бригада | 0,16 | Пункт | 0,10 | 0,10 | – |
| 2 | Измерение базисов светодальномером в триангуляции 1 и 2 разрядов | Бригада | 0,16 | Базис | 0,07 | 0,07 | – |
| 3 | Полигонометрия 1 и 2 разрядов с измерение сторон светодальномером | Бригада | 0,22 | км | 0,01 | – | 0,01 |
| 4 | Короткобазисная параллактическая полигонометрия 1 и 2 разрядов | Бригада | 0,14 | км | – | – | – |
| 5 | Теодолитные, дальномерно-теодолитные и тахеометрические ходы | Бригада | 0,16 | км | – | – | – |
| 6 | Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером | Бригада | 0,21 | км | – | – | – |
| 7 | Нивелирование IV класса и техническое нивелирование | Бригада | 0,15 | км | 0,01 | 0,01 | – |
| 8 | Закладка рядовых грунтовых реперов | Бригада | 0,20 | Репер | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 9 | Закладка стенных и скальных марок и реперов | Бригада | 0,15 | Марка, знак | 0,01 | – | 0,01 |
| 10 | Закладка пунктов полигонометрии | Бригада | 0,12 | Пункт | 0,01 | – | 0,01 |
| 3.2. Топографические съемки |
| 11 | Мензульные и тахеометрические съемки | Бригада | 0,15 | 100 км2 | 2,03 | 2,00 | 0,03 |
| 12 | Комбинированная съемка на фотопланах | Бригада | 0,15 | 100 км2 | 1,06 | 1,00 | 0,06 |
| 13 | Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах, уточненных фотосхемах или контактных отпечатках | Бригада | 0,11 | км2 | – | – | – |
| 14 | Планово-высотная привязка аэрофотоснимков для съемки в масштабах 1:25 000, 1:10 000 | Бригада | 0,15 | 10 км2 | 3,01 | 3,00 | 0,01 |
| 15 | Фототеодолитная съемка в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 000 и 1:2 000 | Бригада | 0,21 | км2 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
|  | 1:1 000 и 1:200 | Бригада | 0,21 | км2 | 0,21 | 0,10 | 0,11 |
| 3.3. Разбивочно-привязочные работы |
| 16 | Вешение профиля | Бригада | 0,13 | км | – | – | – |
| 17 | Разбивка профиля | Бригада | 0,16 | км | 0,10 | 0,10 | – |
| 18 | Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразведочных наблюдений и привязка их по топографической карте; аналитическая привязка точек геологоразведочных наблюдений способом засечек; привязка точек геологоразведочных наблюдений теодолитными ходами; привязка точек геологоразведочных наблюдений при помощи мензулы | Бригада | 0,16 | Точка | – | – | – |
| 19 | Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений тригонометрическим, гидромеханическим и барометрическим нивелированием | Бригада | 0,15 | км | – | – | – |
| 3.5. Разные сопутствующие работы |
| 20 | Нивелирование площадок вокруг гравиметрических пунктов | Бригада | 0,15 | км | – | – | – |
| 21 | Прорубка просек и визирок | Бригада | 0,06 | км | – | – | – |
| 22 | Прорубка просек с использованием мотобензопилы | Бригада | 0,08 | км | – | – | – |
| 23 | Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин | Бригада | 0,13 | км | – | – | – |
| 24 | Определение приближенного азимута | Бригада | 0,13 | км | – | – | – |
| 25 | Закрепление на местности точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками | Бригада | 0,11 | Пункт | 0,01 | – | 0,01 |

Таблица 120

Нормы массы грузов при эксплуатации собственного транспорта

(в тоннах)

| № строки | Наименование работ | Производственная единица | Масса грузов на производственную единицу | Расчетная единица | Масса грузов на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | запчасти, ремонтно-эксплуатационные материалы, инструмент | ГСМ, фураж |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перевозка грузов автомобилями обычной проходимости грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 1 т | Автомобиль | 1,51 | 100 м/смен | 1,58 | 0,05 | 1,53 |
| 2 | свыше 1 до 2,5 т | Автомобиль | 2,52 | 100 м/смен | 2,33 | 0,09 | 2,24 |
| 3 | свыше 2,5 до 5 т | Автомобиль | 3,25 | 100 м/смен | 2,58 | 0,09 | 2,49 |
| 4 | свыше 5 до 8,5 т | Автомобиль | 6,72 | 100 м/смен | 2,89 | 0,21 | 2,68 |
| 5 | свыше 8,5 т | Автомобиль | 10,27 | 100 м/смен | 4,74 | 0,31 | 4,43 |
|  | Перевозка грузов автомобилями повышенной проходимости грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | до 1 т | Автомобиль | 1,67 | 100 м/смен | 1,69 | 0,06 | 1,63 |
| 7 | свыше 1 до 2 т | Автомобиль | 3,47 | 100 м/смен | 2,97 | 0,12 | 2,85 |
| 8 | свыше 2 до 4 т | Автомобиль | 6,46 | 100 м/смен | 4,36 | 0,19 | 4,17 |
| 9 | свыше 4 до 5 т | Автомобиль | 8,57 | 100 м/смен | 3,93 | 0,20 | 3,73 |
| 10 | свыше 5 т | Автомобиль | 11,69 | 100 м/смен | 5,23 | 0,34 | 4,89 |
|  | Перевозка грузов тракторами с колесными прицепами |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. колесными тракторами тягового класса: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,4 | Трактор с прицепом | 4,28 | 100 м/смен | 4,58 | 0,32 | 4,26 |
| 12 | 3 | Трактор с прицепом | 12,62 | 100 м/смен | 12,59 | 0,88 | 11,71 |
| 13 | 5 | Трактор с прицепом | 18,99 | 100 м/смен | 21,09 | 1,50 | 19,59 |
|  | 2. гусеничными тракторами тягового класса: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3 | Трактор с прицепом | 9,66 | 100 м/смен | 6,62 | 0,57 | 6,05 |
| 15 | 10(6) типа Т-100 | Трактор с прицепом | 16,93 | 100 м/смен | 8,86 | 0,96 | 7,90 |
| 16 | 10(6) типа Т-130 | Трактор с прицепом | 20,52 | 100 м/смен | 12,86 | 1,29 | 11,57 |
| 17 | 25 | Трактор с прицепом | 37,98 | 100 м/смен | 24,26 | 2,42 | 21,84 |
|  | Тракторы на транспортных работах |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Колесные тракторы тягового класса: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,4 | Трактор | 2,75 | 100 м/смен | 4,43 | 0,20 | 4,23 |
| 19 | 3 | Трактор | 7,53 | 100 м/смен | 12,22 | 0,54 | 11,68 |
| 20 | 5 | Трактор | 12,50 | 100 м/смен | 20,50 | 0,94 | 19,56 |
|  | 2. Гусеничные тракторы тягового класса: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3 | Трактор | 6,44 | 100 м/смен | 6,35 | 0,33 | 6,02 |
| 22 | 10(6) типа Т-100 | Трактор | 11,84 | 100 м/смен | 8,49 | 0,62 | 7,87 |
| 23 | 10(6) типа Т-130 | Трактор | 14,03 | 100 м/смен | 12,27 | 0,73 | 11,54 |
| 24 | 25 | Трактор | 25,00 | 100 м/смен | 23,08 | 1,30 | 21,78 |
|  | Перевозка грузов гусеничными тягачами и транспортерами: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | АТС-59Г | Тягач | 13,00 | 100 м/смен | 18,33 | 0,84 | 17,49 |
| 26 | АТ-Т | Тягач | 20,00 | 100 м/смен | 25,48 | 1,30 | 24,18 |
| 27 | ГТ-Т | Транспортер | 8,20 | 100 м/смен | 12,39 | 0,59 | 11,86 |
| 28 | ГАЗ-71 | Транспортер | 3,75 | 100 м/смен | 11,54 | 0,24 | 11,30 |
| 29 | Перевозка грузов вьючным транспортом | Лошадь с вьючным седлом | 0,41 | 100 коне-дней | 2,99 | – | 2,99 |
|  | Перевозка грузов гужевым транспортом: |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Одноконной повозкой на железном ходу | Лошадь с одноконной повозкой на железном ходу | 0,66 | 100 коне-дней | 3,00 | 0,01 | 2,99 |
| 31 | Пароконной повозкой на пневмоходу | Пара лошадей с повозкой на пневмоходу | 1,27 | 100 коне-дней | 6,00 | 0,02 | 5,98 |
| 32 | Одноконными санями с подрезами | Лошадь с одноконными санями | 0,56 | 100 коне-дней | 2,99 | – | 2,99 |

Продолжение табл. 120

Нормы массы речных транспортных судов, инструмента и материалов (в тоннах)

| № п/п | Наименование транспортных судов | Производственная единица | Масса судна порожнем | Расчетная единица работы | Масса грузов на расчетную единицу работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | инструмента | ГСМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | Теплоходные буксирные до 65 л.с. | Судно | 2,5 | 100 судо-смен | 5,72 | 0,02 | 5,7 |
| 34 | свыше 65 до 90 л.с. | Судно | 17,3 | 100 судо-смен | 8,79 | 0,29 | 8,5 |
| 35 | свыше 90 до 150 л.с. | Судно | 28,3 | 100 судо-смен | 10,61 | 0,51 | 10,1 |
| 36 | свыше 150 до 235 л.с. | Судно | 19,1 | 100 судо-смен | 16,29 | 0,39 | 15,9 |
| 37 | свыше 235 до 300 л.с. | Судно | 38,6 | 100 судо-смен | 22,83 | 0,43 | 22,4 |
| 38 | 300 л.с. (ледок.) | Судно | 49,1 | 100 судо-смен | 22,07 | 0,57 | 21,5 |
| 39 | Теплоходы сухогрузные до 90 л.с. | Судно | 16,2 | 100 судо-смен | 6,88 | 0,28 | 6,6 |
| 39.1 | свыше 90 до 225 л.с. | Судно | 129,5 | 100 судо-смен | 15,85 | 0,45 | 15,4 |
| 40 | Теплоход наливной 150 л.с. | Судно | 130,0 | 100 судо-смен | 16,26 | 0,86 | 15,4 |
| 41 | Баржи-площадки сухогрузные несамоходные до 200 т | Судно | 44,3 | 100 судо-смен | 0,37 | 0,37 | – |
| 42 | свыше 200 до 300 т | Судно | 109,0 | 100 судо-смен | 0,22 | 0,22 | – |
| 43 | Баржи-площадки сухогрузные несамоходные свыше 300 до 1000 т | Судно | 251,0 | 100 судо-смен | 0,5 | 0,5 | – |
| 44 | Баржи наливные несамоходные до 100 т | Судно | 36,5 | 100 судо-смен | 0,44 | 0,44 | – |
| 45 | свыше 100 до 200 т | Судно | 54,0 | 100 судо-смен | 0,17 | 0,17 | – |
| 46 | Мотолодки 12 л.с. | Судно | 2,4 | 100 судо-смен | 1,02 | 0,12 | 0,9 |
| 47 | 25 л.с. | Судно | 3,0 | 100 судо-смен | 2,10 | 0,20 | 1,9 |
| 48 | 30 л.с. | Судно | 3,1 | 100 судо-смен | 2,52 | 0,22 | 2,3 |
| 49 | Катер 30 л.с. | Судно | 3,5 | 100 судо-смен | 2,89 | 0,29 | 2,6 |
| 50 | 60 л.с. | Судно | 7,0 | 100 судо-смен | 5,54 | 0,34 | 5,2 |

Таблица 120.1

Коэффициенты перевода массы «нетто» в массу «брутто»

| Номер | Наименование грузов | Для всех районов, кроме указанных в графе 4 | Для всех районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к Крайнему Северу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лес круглый, лес пиленый, крепежный, шпалы, дрова, доски, деревянные столбы | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Камень естественный, ракушечный, туф, глина, шлак, песок, щебень, гравий, уголь каменный, пыль угольная и т.д. | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Кирпич строительный, изделия из глины, сборные бетонные и железобетонные изделия, изделия из шлака, алебастра, извести, гипс, известь, цемент, мел и др. | 1,03 | 1,09 |
| 4 | Камышитовые плиты, маты, минеральная вата, войлок, торфоплиты, пакля, сено, солома и др. Снаряжение. Изделия трикотажные и швейные | 1,25 | 1,61 |
| 5 | Детали домов заводского изготовления, отдельные столярные и плотничьи изделия | 1,23 | 1,54 |
| 6 | Асбестоцементные листы, толь, рубероид, сталь кровельная, стекло, гвозди, поковки, рельсы, балки, швеллеры, трубы стальные, трубы чугунные, асбестоцементные. Изделия и конструкции из черных металлов крупногабаритные. Метизы, металл мелкосортный, изнашиваемый инструмент, инвентарь, средства взрывания (СВ) и взрывчатые вещества (ВВ): |  |  |
|  | а) металл и металлоконструкции | 1,00 | 1,01 |
|  | б) все остальные материалы | 1,15 | 1,24 |
| 7 | Тракторы, машины, станки, двигатели, геологоразведочное оборудование. Котлы, вентиляторы, компрессоры, агрегаты отопительные вентиляционные, кабели силовые, провода на барабанах. | 1,36 | 1,48 |
| 8 | Автомобили и прочие средства транспортирования (прицепы и т.п.), аппараты и приборы, радиоаппаратура. | 1,28 | 1,41 |
| 9 | Химические продукты. Горюче-смазочные материалы, вода и прочие наливные грузы в бочках. | 1,25 | 1,32 |
| 10 | Мука, крупа, крахмал, продукты в таре, консервы: |  |  |
|  | а) в мягкой таре | 1,02 | 1,02 |
|  | б) в ящиках | 1,28 | 1,41 |

Таблица 121

Оценка дорожных условий

Качественная оценка сложности обычно осуществляется по пяти категориям условий эксплуатации.

При этом первые три категории (I-III, ГОСТ 21624-81) распространены на все типы автомобилей, включая и автомобили общетранспортного назначения; последние две (IV-V) применяют для оценки условий эксплуатации полноприводных автомобилей.

| Категория условий эксплуатации | Характеристика дорог | Категория дорог |
| --- | --- | --- |
| I | Автомобильные с асфальто- и цементно-бетонным покрытием за пределами пригородной зоны, на равнинной, слабохолмистой и холмистой местности | I, II, III |
|  | Автомобильные с асфальто- и цементно-бетонным покрытием в гористой местности, в малых городах и в пригородной зоне | I, II, III |
| II | Автомобильные с щебеночным или гравийным покрытием во всех видах рельефа, кроме гористого и горного. Автомобильные грунтовые профилированные и лесовозные. | IV, V |
| III | Автомобильные с щебеночным или гравийным покрытием в гористой и горной местности, непрофилированные и стерня | IV, V |
| IV | Грунтовые и лесные в период распутицы. Разбитые грунтовые дороги в сухой местности. Песчаный грунт. Зимники. |  |
| V | Естественные грунтовые дороги, внутри карьерные и временные подъездные пути, степная целина, болотистые грунты, тундра в периоды, когда возможно движение |  |

Таблица 122

Группа и характеристика дорог

| Группа дорог | Тип и характеристика дорог |
| --- | --- |
| I | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные, торцовые, ледяные) |
| II | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные (накатанные, гладкие) |
| III | Булыжные и щебеночные (в неисправном состоянии) при грязевом покрове толщиной до 5 см. дороги грунтовые естественные (малоукатанные или слегка загрязненные) |
| Бездорожье | Труднопроходимые дороги во время распутицы, разрушенные дороги всех типов, пересеченные рытвинами и покрытые толстым слоем грязи (20 см и более), жердевые настилы в плохом состоянии, арктическая тундра, лесотундра (без дорог), сыпучие пески, целина, пашня, снежная целина |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение

Общие положения

Сметные нормы

Глава I. Автомобильный транспорт

Глава II. Тракторный транспорт

Глава III. Гусеничные тягачи и транспортеры

Глава IV. Производственно-технологический речной флот

Глава V. Гужевой и вьючный транспорт

Глава VI. Транспортировка персонала

Глава VII. Нормы массы грузов

Оценка дорожных условий

Группа и характеристика дорог

# Footnotes

Принимается на уровне достигнутого на период расчета на данном предприятии.

х/  Один коневод участвует в подвозе кормов и подстилки на расстояние до 500 м, раздачи кормов и подстилки вручную с подносом, удаление навоза с помощью повозки или ручной тележки, поение из ведер с поносом воды – 18 голов.