КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всероссийский научно-исследовательский институт

экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

## С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С С Н

### Выпуск 11

Строительство зданий и сооружений

Часть 2

Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ

Москва ВИЭМС 1993 г.

# Ч А С Т Ь I

## СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

75. Нормы на строительство зданий и сооружений, приведенные в настоящей части выпуска ССН, рекомендуется использовать в основном для определения сметной стоимости строительства, осуществляемого в местах производства геологоразведочных работ или технологически связанного с ними.

76. Планируемые к строительству объекты включаются в состав проектно-сметной документации на проведение геологоразведочных работ.

77. Применение норм данной части выпуска допускается для определения сметной стоимости строительства в базовых поселках геологоразведочных организаций.

78. Для расчета сметной стоимости устройства внутренних коммуникаций в жилых, общественных, коммунальных, производственных и др. объектах рекомендуется использовать нормы гл.7 части 1 настоящего выпуска, а для расчета затрат на монтаж отдельных видов оборудования – по нормам гл.8.

79. Правила определения объемов строительства работ приведены в соответствующих главах части 1 настоящего выпуска.

80. Порядок составления проектно-сметной документации на производство геологоразведочных работ регламентируется Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

### Глава 9

## ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

### Техническая часть

81. В главе приведены нормы на строительство жилых одноэтажных домов, общежитий, жилищ типа «Зимовье», балков и деревянных оснований под палатки.

82. Технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ представлены в табл.7т.

83. Перед таблицами некоторых норм вместо технических характеристик конструктивных частей приведен состав работ.

Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

#### Таблица 7т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | деревянные | из бетонных блоков | из ракушечника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фундаменты: |  |  |  |  |
| ленточные бутовые | 87,88 | 88 | – | 88 |
| ленточные бутобетонные | – | 86 | 86 | – |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 86 | – | – | – |
| столбчатые бутобетонные | – | 86 | 86 | – |
| деревянные стулья | – | 86 | – | – |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |  |  |
| деревянные | 86-88 | 86,88,89 | 86 | 88 |
| Кровля: |  |  |  |  |
| рулонная многослойная | 88 | 88,89 | – | 88 |
| асбестоцементные листы | 86,87 | 86 | 86 | – |
| Полы: |  |  |  |  |
| бетонные | 86 | – | – | – |
| дощатые | 86,88 | 86,88,89 | 86 | 88 |
| из керамической плитки | 86,87 | 86 | 86 | – |
| из линолеума | 87 | 86 | – | – |
| цементные | 87 | – | – | – |
| Перегородки: |  |  |  |  |
| гипсобетонные | 86 | – | – | – |
| дощатые | – | 88,89 | – | – |
| из гипсовых плит | – | – | 86 | – |
| кирпичные | 86-88 | – | 86 | 88 |
| Окна: |  |  |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 86-88 | 86,88,89 | 86 | 88 |
| Двери: |  |  |  |  |
| дощатые | 86-88 | 86,88,89 | 86 | 88 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка | 86,87 | – | 86 | – |
| оклейка обоями | 86 | 86 | 86 | – |
| окраска клеевая, масляная, водоэмульсионная, известковая | 86-88 | 86,88,89 | 86 | 88 |
| облицовка глазурованной плиткой | 86,87 | – | 86 | – |
| облицовка древесноволокнистыми плиткой | – | 89 | 86 | – |
| сухая штукатурка | 86,88 | 86,88 | 86 | 88 |
| Наружная отделка: |  |  |  |  |
| расшивка швов | 86-88 | – | 86 | 88 |
| окраска водостойкими составами | 88 | 86 | – | 88 |

#### Таблица 86

Жилые дома одноэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | деревянные | из мелких бетонных блоков |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 234,66 | 234,66 | 235,76 | 251,84 | 270,48 | 226,10 | 226,10 | 226,82 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,44 | 16,44 | 16,49 | 7,21 | 7,35 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | 0,21 | 0,21 | 0,24 |
| 9 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – | – | – | – | – |
| 10 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Растворомешалки 80 л.с. | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,41 | 0,41 | – | – | – |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0,03 | 0,03 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 14 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,07 | 0,07 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 16 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,68 | 0,68 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 19 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Балки | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Балки | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 21 | Блоки дверные | м2 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 2,95 | 2,95 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Блоки дверные | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 22 | Блоки оконные | м2 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,17 | 3,17 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Блоки оконные | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 23 | Доски подоконные | м | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,35 | 2,35 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Доски подоконные | кг | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,52 | 7,52 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 24 | Доски полового настила | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,55 | 0,55 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Доски полового настила | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 25 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – | – | – | – | – |
| 26 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
|  | Доски строганные 40-60 мм | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – | – | – | – | – |
| 27 | Лаги | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Лаги | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 28 | Погонажные изделия | м | 32,51 | 32,51 | 32,51 | 64,11 | 64,11 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
|  | Погонажные изделия | кг | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 47,55 | 47,55 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
| 29 | Щиты перекрытий | м2 | – | – | – | 8,97 | 8,97 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
|  | Щиты перекрытий | т | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 30 | Щиты опалубки | м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,44 | 1,44 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 31 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | – | – | – | – | – |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мелкие металлоконструкции | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | – | – | – | – | – |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 34 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 3,15 | 3,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,92 | 1,92 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 35 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 36 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,030 | 0,030 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,018 | 0,018 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 37 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 38 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Дрова | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Лес круглый | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – | – | – |
|  | Лес круглый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – |
| 41 | Фанера строительная | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Фанера строительная | кг | – | – | – | 8,30 | 8,30 | – | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Арматура | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | – | – | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 43 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 24,73 | 24,73 | 25,01 | 25,01 | 25,01 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 44 | Белила | кг | – | – | – | 0,27 | 0,27 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 45 | Битум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 46 | Вата минеральная | м3 | 1,47 | 1,47 | 1,87 | – | – | – | – | – |
|  | Вата минеральная | т | 0,29 | 0,29 | 0,37 | – | – | – | – | – |
| 47 | Войлок | м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Войлок | кг | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 48 | Грунтовка | кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 | – | – | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 49 | Известь негашеная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – |
| 50 | Краски | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,35 | 5,35 | 38,88 | 38,88 | 38,88 |
| 51 | Лаки | кг | – | – | – | 1,68 | 1,68 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 52 | Линолеум | м2 | – | – | – | 9,44 | 9,44 | – | – | – |
|  | Линолеум | кг | – | – | – | 21,71 | 21,71 | – | – | – |
| 53 | Листы сухой штукатурки | м2 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 25,29 | 25,29 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 54 | Мастики битумные | кг | – | – | – | 4,08 | 4,08 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
| 55 | Металлические изделия | кг | 43,24 | 43,24 | 43,24 | 26,20 | 26,20 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| 56 | Олифа | кг | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 57 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | 15,31 | 15,31 | – | – | – |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | – | – | – | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
| 58 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 7,41 | 7,41 | – | – | – |
|  | Плиты древесностружечные | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 59 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 1,33 | 1,67 | 1,21 | 1,21 | 1,52 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,30 |
| 60 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | – | – | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | Плитки керамические глазурованные | кг | 3,87 | 3,87 | 3,87 | – | – | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| 61 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,83 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 62 | Проволока разная | кг | – | – | – | 3,22 | 3,22 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 21,55 | 21,55 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 64 | Сетки металлические сварные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 65 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,02 | 0,02 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 0,06 | 0,06 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 66 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,36 | 1,36 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 3,52 | 3,52 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 67 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 3,03 | 3,03 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 68 | Сталь кровельная черная | т | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 69 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 70 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | – | – | – | 2,85 | 3,55 | – | – | – |
| 71 | Стекло оконное | м2 | 2,26 | 2,26 | 3,39 | 3,86 | 4,84 | 3,13 | 3,13 | 4,76 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 72 | Цемент | кг | – | – | – | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Бетон тяжелый | м3 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,51 | 1,51 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 3,62 | 3,62 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | цементный | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | цементный | т | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 75 | цементно-известковый | м3 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 0,19 | 0,20 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | цементно-известковый | т | 5,67 | 5,63 | 5,76 | 0,42 | 0,44 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | цементный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 77 | цементно-известковый | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | цементно-известковый | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 78 | известковый | м3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | известковый | т | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 79 | Глина | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,09 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Глина | т | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,14 | 0,14 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 80 | Гравий | м3 | – | – | – | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Гравий | т | – | – | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 81 | Гравий керамзитовый | м3 | – | – | – | 0,42 | 0,42 | – | – | – |
|  | Гравий керамзитовый | т | – | – | – | 0,17 | 0,17 | – | – | – |
| 82 | Камень бутовый | м3 | – | – | – | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Камень бутовый | т | – | – | – | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 83 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | – | – | – | – | – | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | – | – | – | – | – | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 84 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 4,26 | 4,26 | 4,36 | 0,59 | 0,59 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Кирпич керамический | т | 15,95 | 15,95 | 16,32 | 2,21 | 2,21 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 85 | Песок | м3 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Песок | т | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0,11 | 0,11 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 86 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 87 | Щебень | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,36 | 1,36 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Щебень | т | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 2,18 | 2,18 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 88 | Щебень кирпичный | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | – | – | – |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,03 | 1,03 | – | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Балки | м3 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | – | – | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Балки | т | 2,74 | 2,74 | 2,74 | – | – | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 90 | Блоки стен | м3 | – | – | – | – | – | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | – | – | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 91 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | – | – | – | – | – |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 0,79 | 0,79 | 0,79 | – | – | – | – | – |
| 92 | Плиты гипсовые | м2 | – | – | – | – | – | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  | Плиты гипсовые | т | – | – | – | – | – | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 93 | Фундаменты | м3 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | – | – | – | – | – |
|  | Фундаменты | т | 5,81 | 5,81 | 5,81 | – | – | – | – | – |
| 94 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 48,80 | 48,80 | 49,41 | 16,79 | 16,89 | 29,80 | 29,08 | 29,86 |

#### Таблица 87

Общежития одноэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 138,04 | 138,04 | 138,69 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,25 | 6,25 | 6,27 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 6 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 10 | Блоки дверные | м2 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Блоки дверные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Блоки оконные | м2 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Погонажные изделия | м | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 15 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 17 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 19 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Дрова | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 23 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Асбест | кг | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 25 | Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля | м2 | 18,99 | 18,99 | 18,99 |
|  | Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 26 | Битум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Грунтовка | кг | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 28 | Известь негашеная | кг | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 29 | Краски | кг | 19,91 | 19,91 | 19,91 |
| 30 | Линолеум | м2 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Мастики битумные | кг | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| 32 | Металлические изделия | кг | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| 33 | Олифа | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 34 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 36 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 37 | Проволока разная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 38 | Рулонные материалы | м2 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 40 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 41 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 42 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| 43 | Стекло оконное | м2 | 1,58 | 1,58 | 2,37 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 44 | Бетон тяжелый | м3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 45 | цементный | м3 | 0,43 | 0,43 | 0,45 |
|  | цементный | т | 0,95 | 0,95 | 0,99 |
| 46 | цементно-известковый | м3 | 1,47 | 1,47 | 1,50 |
|  | цементно-известковый | т | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 47 | цементный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементный | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 48 | цементно-известковый | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | цементно-известковый | т | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 49 | известковый | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | известковый | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 50 | Глина | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Глина | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 51 | Гравий | м3 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Гравий | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 52 | Камень бутовый | м3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Камень бутовый | т | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 53 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,12 | 2,12 | 2,17 |
|  | Кирпич керамический | т | 7,95 | 7,95 | 8,14 |
| 54 | Песок | м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Песок | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 55 | Щебень | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Щебень | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 56 | Балки | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Балки | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 57 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 21,08 | 21,08 | 21,39 |

#### Таблица 88

Жилища типа «Зимовье»

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 152,06 | 165,93 | 179,95 | 177,88 | 191,76 | 197,12 | 141,21 | 148,76 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,01 | 7,97 | 9,20 | 6,59 | 5,91 | 6,73 | 6,59 | 7,55 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Растворомешалки 80 л.с. | маш.-ч. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,31 | 0,31 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – | – | 0,25 | 0,25 |
| 6 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | 0,14 | 0,14 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | Блоки дверные | кг | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Блоки оконные | кг | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 10 | Доски подоконные | м | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Доски подоконные | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | Доски полового настила | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Доски полового настила | кг | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 12 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | кг | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 13 | Лаги | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Лаги | кг | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 14 | Погонажные изделия | м | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 20,79 | 20,79 | 19,20 | 19,20 |
|  | Погонажные изделия | кг | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 15,60 | 15,60 | 14,30 | 14,30 |
| 15 | Щиты опалубки | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | Щиты опалубки | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | 0,30 | 0,30 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мелкие металлоконструкции | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | – | – | 4,00 | 4,00 |
| 17 | Закладные и накладные детали | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,66 | 0,68 | 0,25 | 0,26 |
|  | Бруски и брусья II сорта | кг | 140,30 | 140,30 | 158,60 | 182,90 | 433,30 | 445,50 | 152,50 | 158,90 |
| 19 | Бруски и брусья III сорта | м3 | – | – | – | – | 0,003 | 0,003 | – | – |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | – | – | – | – | 2,000 | 2,000 | – | – |
| 20 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,47 | 0,44 | 0,52 | 0,47 | 0,47 |
|  | Доски обрезные I сорта | кг | 287,00 | 287,00 | 336,00 | 287,00 | 286,00 | 317,00 | 287,00 | 287,00 |
| 21 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные II сорта | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 61,00 | 61,00 | 12,00 | 12,00 |
| 22 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 0,53 | 0,60 | 0,55 | 0,57 |
|  | Доски обрезные III сорта | кг | 347,00 | 372,00 | 397,00 | 387,00 | 323,00 | 366,00 | 335,00 | 347,00 |
| 23 | Лес круглый | м3 | – | – | – | – | 4,60 | 4,60 | – | – |
|  | Лес круглый | т | – | – | – | – | 3,27 | 3,27 | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Арматура | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | – | – | 10,00 | 10,00 |
| 25 | Асбест | кг | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 26 | Битум | кг | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Войлок | м2 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  | Войлок | т | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 28 | Краски | кг | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 4,10 | 4,10 | 3,06 | 3,06 |
| 29 | Листы сухой штукатурки | м2 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 28,66 | 28,66 | 30,87 | 30,87 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 30 | Мастики битумные | кг | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 |
| 31 | Металлические изделия | кг | 11,38 | 11,50 | 12,72 | 12,38 | 16,67 | 18,00 | 11,53 | 11,65 |
| 32 | Олифа | кг | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 33 | Рулонные материалы | м2 | 73,90 | 79,70 | 85,09 | 84,24 | 59,86 | 61,10 | 69,65 | 73,19 |
|  | Рулонные материалы | кг | 152,00 | 164,00 | 176,00 | 173,00 | 122,00 | 125,00 | 143,00 | 151,00 |
| 34 | Сетки металлические сварные | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 |
| 35 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 36 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 37 | Сталь кровельная черная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 39 | Сталь полосовая | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40 | Стекло оконное | м2 | 1,24 | 1,24 | 1,99 | 1,24 | 1,24 | 1,99 | 1,24 | 1,24 |
|  | Стекло оконное | кг | 11,20 | 11,20 | 18,00 | 11,20 | 11,20 | 18,00 | 11,20 | 11,20 |
| 41 | Цемент | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Бетон тяжелый | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | – | – | 0,27 | 0,27 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,56 | – | – | 0,65 | 0,65 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | цементный | м3 | 0,39 | 0,46 | 0,48 | 1,34 | 0,09 | 0,10 | 0,37 | 0,38 |
|  | цементный | т | 0,86 | 1,01 | 1,06 | 2,95 | 0,20 | 0,22 | 0,81 | 0,84 |
| 44 | цементно-известковый | м3 | 2,57 | 3,16 | 3,65 | 2,74 | 0,07 | 0,07 | 1,42 | 1,59 |
|  | цементно-известковый | т | 5,65 | 6,95 | 8,03 | 6,03 | 0,15 | 0,15 | 3,12 | 3,50 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | цементный | м3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,023 | 0,023 |
|  | цементный | т | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| 46 | Блоки из ракушечника | м3 | – | – | – | – | – | – | 6,96 | 6,96 |
|  | Блоки из ракушечника | т | – | – | – | – | – | – | 8,35 | 8,35 |
| 47 | Глина | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Глина | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 48 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,64 | 2,19 | 2,95 | 1,64 | 2,37 | 3,20 | 1,64 | 2,19 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,66 | 0,88 | 1,18 | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 0,66 | 0,88 |
| 49 | Камень бутовый | м3 | 2,25 | 2,66 | 2,66 | 13,95 | 0,28 | 0,28 | 2,25 | 2,25 |
|  | Камень бутовый | т | 3,60 | 4,26 | 4,26 | 22,32 | 0,45 | 0,45 | 3,60 | 3,60 |
| 50 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,87 | 4,68 | 5,51 | 0,90 | 0,46 | 0,46 | 0,90 | 0,90 |
|  | Кирпич керамический | т | 14,51 | 17,55 | 20,66 | 3,38 | 1,73 | 1,73 | 3,38 | 3,38 |
| 51 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 52 | Песок | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Песок | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 53 | Щебень | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Щебень | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 54 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 32,23 | 37,65 | 42,33 | 42,41 | 13,30 | 13,75 | 26,83 | 27,52 |

#### Таблица 89

Балки

Наружные стены – деревянные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилой балок на 4 человека 2,4м(4,7м | Балок-баня 2,4м(4,7м | Балок-столовая, красный уголок 2,4м(7,2м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 449,75 | 449,75 | 450,54 | 469,36 | 469,36 | 470,15 | 652,48 | 652,48 | 655,52 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран козловой 30 т | маш.-ч. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | Кран гусеничный 25 т | маш.-ч. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блоки дверные | м2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Блоки дверные | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7 | Блоки оконные | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Доски подоконные | м | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
|  | Доски подоконные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Доски полового настила | м3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | Доски полового настила | т | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 10 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Лаги | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Лаги | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Погонажные изделия | м | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 73,28 | 73,28 | 73,28 |
|  | Погонажные изделия | кг | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 15 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 16 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 17 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 18 | Дрова | м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Дрова | т | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Битум | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 20 | Войлок | м2 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
|  | Войлок | кг | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| 21 | Грунтовка | кг | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| 22 | Краски | кг | 18,05 | 18,05 | 18,18 | 18,05 | 18,05 | 18,18 | 27,47 | 27,47 | 28,00 |
| 23 | Мастики битумные | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 24 | Металлические изделия | кг | 255,91 | 255,91 | 255,91 | 269,67 | 269,67 | 269,67 | 376,15 | 376,15 | 376,15 |
| 25 | Олифа | кг | 5,56 | 5,56 | 5,60 | 5,56 | 5,56 | 5,60 | 8,85 | 8,85 | 9,01 |
| 26 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 58,07 | 58,07 | 58,07 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 81,90 | 81,90 | 81,90 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 27 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 6,47 | 7,77 | 9,10 | 6,75 | 8,12 | 9,52 | 9,25 | 11,10 | 12,98 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 1,27 | 1,53 | 1,79 | 1,33 | 1,60 | 1,88 | 1,82 | 2,19 | 2,56 |
| 28 | Рулонные материалы | м2 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 125,74 | 125,74 | 125,74 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 29 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| 30 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 31 | Сталь кровельная черная | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 32 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 1,32 | 1,32 | 2,05 | 1,32 | 1,32 | 2,05 | 4,71 | 4,71 | 7,32 |
|  | Стекло оконное | кг | 11,88 | 11,88 | 18,45 | 11,88 | 11,88 | 18,45 | 42,39 | 42,39 | 65,88 |
| 34 | Прочие материалы | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 9,12 | 9,38 | 9,65 | 9,62 | 9,89 | 10,17 | 12,89 | 13,26 | 13,65 |

#### Таблица 90

Фундаменты под балки

Состав работ. Разработка грунта вручную. Устройство бетонных оснований. Устройство фундаментов из кирпича (гр.1-3). Укладка блоков (гр.4-6). Устройства цементных стяжек. Гидроизоляция рубероидом.

Нормы на 1 балок

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Из кирпича | Из бетонных блоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой балок | балок-баня | балок-столовая, красный уголок | жилой балок | балок-баня | балок-столовая, красный уголок |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,22 | 14,22 | 19,90 | 15,04 | 15,04 | 21,28 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран гусеничный до 16 т | маш.-ч. | – | – | – | 2,93 | 2,93 | 4,03 |
| 4 | Прочие машины | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мастики битумные | кг | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 |
| 6 | Рулонные материалы | м2 | 8,96 | 8,96 | 12,75 | 4,40 | 4,40 | 6,60 |
|  | Рулонные материалы | кг | 15,50 | 15,50 | 22,06 | 7,61 | 7,61 | 11,42 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бетон тяжелый | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,20 | 0,20 | 0,31 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,48 | 0,48 | 0,74 | 0,48 | 0,48 | 0,74 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | цементный | м3 | 0,50 | 0,50 | 0,71 | 0,18 | 0,18 | 0,27 |
|  | цементный | т | 1,10 | 1,10 | 1,56 | 0,40 | 0,40 | 0,59 |
| 9 | цементно-известковый | м3 | 0,5 | 0,65 | 0,87 | – | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 1,43 | 1,43 | 1,91 | – | – | – |
| 10 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,25 | 1,25 | 1,68 | – | – | – |
|  | Кирпич керамический | т | 4,69 | 4,69 | 6,30 | – | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 2,74 | 2,74 | 3,74 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | 6,58 | 6,58 | 8,98 |
| 12 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 7,73 | 7,73 | 10,55 | 7,48 | 7,48 | 10,33 |

#### Таблица 91

Деревянные основания под палатки

Состав работ. Укладка настила из кругового леса. Устройство дощатого пола

Нормы на 1 палатку

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Вместимость палатки, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 10 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,00 | 31,00 | 47,00 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 2 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,30 | 0,48 | 0,74 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,18 | 0,29 | 0,44 |
| 3 | Лес круглый | м3 | 0,57 | 0,93 | 1,44 |
|  | Лес круглый | т | 0,40 | 0,66 | 1,02 |
| 4 | Пластины II сорта | м3 | 0,26 | 0,43 | 0,66 |
|  | Пластины II сорта | т | 0,18 | 0,31 | 0,47 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 5 | Металлические изделия | кг | 18,96 | 30,92 | 47,95 |
| 6 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 0,78 | 1,29 | 1,98 |

### Глава 10

## ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### Техническая часть

84. В главе приведены нормы на строительство сооружений общественноо и коммунального назначения.

85. Технические характеристики конструктивных частей сооружений и видов работ даны в табл.8т. перед таблицами некоторых норм помещены составы работ.

Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

#### Таблица 8т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | каркасно-обшивные |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты: |  |  |
| ленточные бутобетонные | 95 | – |
| ленточные бетонные | – | 96 |
| столбчатые бетонные | – | 96 |
| деревянные стулья | – | 92,95,97 |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |
| деревянные | 95,98 | 92,95-97,99,101 |
| Кровля: |  |  |
| рулонная многослойная | 95 | 92,95,97,99,101 |
| асбестоцементные листы | – | 96 |
| Полы: |  |  |
| бетонные | 95 | 95 |
| глинобетонные | – | 92,97 |
| дощатые | – | 101 |
| цементные | 98 | 96 |
| Перегородки: |  |  |
| дощатые | – | 97 |
| Окна: |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 95 | 95-97 |
| Двери: |  |  |
| дощатые | 95 | 95-97,99,101 |
| Внутренняя отделка: |  |  |
| мокрая штукатурка | 95,98 | – |
| окраска известковая, масляная | 95 | 95 |
| Наружная отделка: |  |  |
| расшивка швов | 95 | – |

#### Таблица 92

Навесы закрытые с 3-х сторон площадью 6-54 м2 деревянные каркасно-обшивные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Площадь навесов, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6-9 | 12-18 | 27-54 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,67 | 64,44 | 49,72 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,22 | 1,67 | 1,39 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 4 | Щиты стен | м2 | 33,47 | 19,57 | 12,62 |
|  | Щиты стен | т | 0,90 | 0,53 | 0,34 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 5 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,70 | 0,47 | 0,37 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,44 | 0,30 | 0,24 |
| 6 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,46 | 0,39 | 0,34 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| 9 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 0,64 | 0,42 | 0,30 |
|  | Лес круглый | т | 0,45 | 0,30 | 0,21 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 11 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 12 | Битум | т | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| 13 | Металлические изделия | кг | 10,45 | 8,39 | 7,43 |
| 14 | Рулонные материалы | м2 | 59,80 | 45,79 | 42,24 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| 15 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | – | 5,56 | 2,78 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 16 | Глина | м3 | 0,70 | 0,61 | 0,56 |
|  | Глина | т | 1,05 | 0,92 | 0,84 |
| 17 | Песок | м3 | 1,61 | 1,40 | 1,29 |
|  | Песок | т | 2,58 | 2,24 | 2,06 |
| 18 | Щебень | м3 | 1,04 | 0,77 | 0,63 |
|  | Щебень | т | 1,66 | 1,23 | 1,01 |
| 19 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 5,56 | 4,61 | 4,10 |

#### Таблица 93

Палатки-столовые

Состав работ. Копание ям вручную и обратная засыпка. Устройство стола и скамеек. Заготовка и установка элементов каркаса. Устройство настила из досок. Огнезащита деревянных конструкций.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 10 мест | на 24 места |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,00 | 28,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,33 | 0,65 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 4 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,18 | 0,36 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,11 | 0,22 |
| 5 | Лес круглый | м3 | 0,24 | 0,49 |
|  | Лес круглый | т | 0,17 | 0,35 |
| 6 | Пластины II сорта | м3 | 0,11 | 0,22 |
|  | Пластины II сорта | т | 0,08 | 0,16 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 7 | Краски | кг | 3,33 | 6,66 |
| 8 | Мастики битумные | кг | 5,00 | 10,00 |
| 9 | Металлические изделия | кг | 8,32 | 16,65 |
| 10 | Прочие материалы | % | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 0,38 | 0,76 |

#### Таблица 94

Палатки-душевые

Состав работ. Копание ям вручную и обратная засыпка. Заготовка и установка элементов каркаса. Устройство настила из досок толщиной 40 мм. Постановка креплений. Антисептирование и огнезащита деревянных конструкций. Устройство перегородок из полиэтиленовой пленки. Прокладка  трубопроводов из стальных водогазопроводных и электросварных труб.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Нормы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 сетку | на 2 сетки | на 6 сеток |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 66,00 | 94,00 | 126,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,12 | 2,00 | 3,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 4 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 5 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 6 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,30 | 0,48 | 0,74 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,18 | 0,29 | 0,45 |
| 7 | Лес круглый | м3 | 1,32 | 1,85 | 2,53 |
|  | Лес круглый | т | 0,94 | 1,31 | 1,80 |
| 8 | Пластины II сорта | м3 | 0,60 | 0,85 | 1,16 |
|  | Пластины II сорта | т | 0,43 | 0,60 | 0,82 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 9 | Краски | кг | 7,74 | 12,64 | 19,60 |
| 10 | Металлические изделия | кг | 44,47 | 61,89 | 86,17 |
| 11 | Пленка полиэтиленовая | кг | 1,38 | 2,41 | 6,55 |
| 12 | Трубы вологазопроводные оцинкованные ( 15 мм | м | 33,57 | 49,65 | 58,04 |
|  | Трубы вологазопроводные оцинкованные ( 15 мм | т | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Трубы электросварные ( 108(4 мм | м | 3,41 | 5,24 | 7,92 |
|  | Трубы электросварные ( 108(4 мм | т | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 14 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| 15 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 1,80 | 2,51 | 3,55 |

Таблица 95

### Продовольственные ларьки

Нормы на 1 ларек

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | деревянные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 418,00 | 418,00 | 460,00 | 436,26 | 461,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 9,66 | 11,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 2,60 | 2,60 | 2,60 | – | – |
| 6 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Блоки дверные | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Блоки оконные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Погонажные изделия | м | – | – | – | 21,60 | 21,60 |
|  | Погонажные изделия | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Щиты опалубки | м2 | 8,75 | 8,75 | 10,46 | 0,32 | 0,32 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Закладные и накладные детали | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | – | 0,76 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | 0,46 |
| 13 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 |
| 14 | Доски необрезные II сорта | м3 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | – | 0,59 |
|  | Доски необрезные II сорта | т | 0,22 | 0,22 | 0,23 | – | 0,36 |
| 15 | Доски необрезные III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | – | 0,21 |
|  | Доски необрезные III сорта | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | – | 0,13 |
| 16 | Лес круглый | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 15,61 | 16,08 |
|  | Лес круглый | т | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11,08 | 11,42 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 18 | Асбест | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Битум | т | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 21 | Грунтовка | кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – |
| 22 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Краски | кг | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 5,39 | 5,39 |
| 24 | Мастики битумные | т | 0,05 | 0,05 | 0,06 | – | – |
| 25 | Металлические изделия | кг | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 36,91 | 36,85 |
| 26 | Олифа | кг | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 1,82 | 1,82 |
| 27 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,53 | 0,80 | 0,93 | 0,80 | 0,93 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
| 28 | Рулонные материалы | м2 | 217,01 | 217,01 | 223,61 | 174,14 | 177,75 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,32 | 0,33 |
| 29 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | – | – |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 30 | Скобяные изделия для окон | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 4,04 | 2,02 |
| 32 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бетон тяжелый | м3 | 6,65 | 6,65 | 7,76 | 0,74 | 0,74 |
|  | Бетон тяжелый | т | 15,96 | 15,96 | 18,62 | 1,78 | 1,78 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 35 | цементный | м3 | 1,53 | 1,53 | 1,69 | 0,86 | 0,86 |
|  | цементный | т | 3,37 | 3,37 | 3,72 | 1,89 | 1,89 |
| 36 | цементно-известковый | м3 | 5,40 | 5,40 | 7,25 | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 11,88 | 11,88 | 15,95 | – | – |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 37 | цементный | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | – | – |
|  | цементный | т | 1,34 | 1,34 | 1,34 | – | – |
| 38 | цементно-известковый | м3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 2,53 | 2,53 | 2,53 | – | – |
| 39 | известковый | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – |
|  | известковый | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 | – | – |
| 40 | Камень бутовый | м3 | 3,34 | 3,34 | 3,93 | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 5,34 | 5,34 | 6,29 | – | – |
| 41 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 9,02 | 9,02 | 12,11 | – | – |
|  | Кирпич силикатный | т | 33,37 | 33,37 | 44,81 | – | – |
| 42 | Песок | м3 | 1,99 | 1,99 | 2,36 | 0,12 | 0,12 |
|  | Песок | т | 3,18 | 3,18 | 3,78 | 0,19 | 0,19 |
| 43 | Щебень | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Щебень | т | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 44 | Щебень кирпичный | м3 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
|  | Щебень кирпичный | т | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 45 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
|  | Масса грузов | т | 86,15 | 86,21 | 106,37 | 21,64 | 22,97 |

Таблица 96

Душевая с дренажным колодцем

Наружные стены – каркасно-обшивные

Нормы на 1 душевую

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 229,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,04 |
| 5 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,17 |
| 6 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 1,67 |
|  | Блоки дверные | т | 0,09 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 0,49 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 |
| 10 | Доски подоконные | м | 0,43 |
|  | Доски подоконные | кг | 1,38 |
| 11 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,02 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,01 |
| 12 | Погонажные изделия | м | 9,02 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 |
| 13 | Щиты настила | м2 | 0,84 |
|  | Щиты настила | т | 0,02 |
| 14 | Щиты опалубки | м2 | 0,25 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 15 | Бак | т | 0,14 |
| 16 | Закладные и накладные детали | кг | 1,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,28 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,17 |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,02 |
| 19 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,28 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,17 |
| 20 | Доски обрезные II (III) сорта | м3 | 0,06 |
|  | Доски обрезные II (III) сорта | т | 0,04 |
| 21 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 |
| 22 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,04 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 23 | Арматура | т | 0,04 |
| 24 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 5,40 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,08 |
| 25 | Войлок | м2 | 0,17 |
|  | Войлок | кг | 0,14 |
| 26 | Краски | кг | 8,30 |
| 27 | Лаки | кг | 2,75 |
| 28 | Металлические изделия | кг | 6,63 |
| 29 | Олифа | кг | 0,40 |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | 17,62 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,01 |
| 31 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,40 |
| 32 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,80 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 1,56 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 34 | Бетон тяжелый | м3 | 0,51 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,22 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 35 | цементный | м3 | 1,34 |
|  | цементный | т | 2,95 |
| 36 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,86 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,98 |
| 37 | Песок | м3 | 0,39 |
|  | Песок | т | 0,62 |
| 38 | Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм, 200 мм | м | 5,30 |
|  | Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм, 200 мм | т | 0,06 |
| 39 | Щебень | м3 | 4,27 |
|  | Щебень | т | 6,83 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 40 | Плиты | м2 | 4,50 |
|  | Плиты | т | 0,68 |
| 41 | Прочие материалы | % | 7 |
|  | Масса грузов | т | 20,24 |

Таблица 97

Сараи для хранения тары, твердого топлива, пожарного инвентаря

Наружные стены – каркасно-обшивные

Нормы на 1 сооружение (гр.1,2,4)

и 10 м2 общей площади (гр.3)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Сараи площадью, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 18 | 24(45 | 54 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 98,00 | 142,00 | 66,76 | 328,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,00 | 4,00 | 1,85 | 9,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,20 |
| 4 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |
| 5 | Щиты перекрытий | м2 | 36,12 | 47,22 | 19,28 | 91,62 |
|  | Щиты перекрытий | т | 0,98 | 1,27 | 0,52 | 2,47 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,92 | 1,30 | 0,62 | 2,84 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,57 | 0,79 | 0,38 | 1,73 |
| 7 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,21 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,13 |
| 8 | Доски необрезные II сорта | м3 | 0,10 | 0,15 | 0,07 | 0,32 |
|  | Доски необрезные II сорта | т | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,20 |
| 9 | Доски необрезные III сорта | м3 | 0,28 | 0,57 | 0,33 | 1,72 |
|  | Доски необрезные III сорта | т | 0,17 | 0,35 | 0,20 | 1,05 |
| 10 | Доски необрезные IV сорта | м3 | 0,14 | 0,18 | 0,08 | 0,36 |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,22 |
| 11 | Лес круглый | м3 | 0,43 | 0,58 | 0,25 | 1,20 |
|  | Лес круглый | т | 0,31 | 0,41 | 0,18 | 0,85 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 12 | Асбест | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| 13 | Битум | т | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,48 |
| 14 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| 15 | Металлические изделия | кг | 12,76 | 18,33 | 8,80 | 41,13 |
| 16 | Рулонные материалы | м2 | 55,58 | 99,23 | 55,33 | 286,48 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,11 | 0,20 | 0,11 | 0,58 |
| 17 | Сталь кровельная оцинкованная | т | – | 0,01 | 0,003 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 18 | Глина | м3 | 0,67 | 1,03 | 0,49 | 2,48 |
|  | Глина | т | 1,01 | 1,55 | 0,74 | 3,72 |
| 19 | Песок | м3 | 1,53 | 2,36 | 1,12 | 5,71 |
|  | Песок | т | 2,45 | 3,78 | 1,79 | 9,14 |
| 20 | Щебень | м3 | 2,58 | 4,42 | 2,24 | 11,70 |
|  | Щебень | т | 4,13 | 7,07 | 3,58 | 18,72 |
| 21 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 10,05 | 15,92 | 7,72 | 39,45 |

Таблица 98

Погреб

глубиной 2,1 м, размером в плане 2,1(3,5 м

Стены кирпичные. Перекрытия – монолитный бетон

Нормы на 1 погреб

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 237,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,11 |
| 4 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,18 |
| 5 | Прочие машины | % | 3,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 6 | Погонажные изделия | м | 0,17 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,04 |
| 7 | Полки переставные | м2 | 0,64 |
|  | Полки переставные | т | 0,01 |
| 8 | Щиты опалубки | м2 | 0,69 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 9 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,07 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 |
| 10 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
| 11 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,04 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 |
| 12 | Дрова | м3 | 0,03 |
|  | Дрова | т | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 13 | Арматура | т | 0,02 |
| 14 | Асбест | кг | 2,34 |
| 15 | Битум | т | 0,11 |
| 16 | Краски | кг | 0,98 |
| 17 | Мастики битумные | т | 0,06 |
| 18 | Металлические изделия | кг | 8,31 |
| 19 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,56 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,09 |
| 20 | Проволока разная | кг | 0,18 |
| 21 | Рулонные материалы | м2 | 15,76 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,03 |
| 22 | Сетки металлические плетенные | м2 | 6,14 |
|  | Сетки металлические плетенные | т | 0,01 |
| 23 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,66 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 2,11 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 24 | Бетон тяжелый | м3 | 1,46 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,50 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 25 | цементный | м3 | 0,56 |
|  | цементный | т | 1,23 |
| 26 | цементно-известковый | м3 | 1,59 |
|  | цементно-известковый | т | 3,50 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 27 | цементный | м3 | 0,38 |
|  | Цементный | т | 0,84 |
| 28 | Глина | м3 | 7,87 |
|  | Глина | т | 11,81 |
| 29 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,62 |
|  | Кирпич керамический | т | 9,83 |
| 30 | Песок | м3 | 0,80 |
|  | Песок | т | 1,28 |
| 31 | Щебень | м3 | 0,33 |
|  | Щебень | т | 0,53 |
| 32 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 32,97 |

Таблица 99

Лабаз

Наружные стены – каркасно-обшивные

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 82,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Комплект оборудования шнекового бурения | маш.-ч. | 2,71 |
| 4 | Прочие машины | % | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 5 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,04 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | 24,00 |
| 6 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,03 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | кг | 18,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 7 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,73 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,51 |
| 8 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,41 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,25 |
| 9 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,91 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,56 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 1,48 |
|  | Лес круглый | т | 1,05 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 11 | Асбест | т | 0,02 |
| 12 | Битум | т | 0,10 |
| 13 | Краски | кг | 20,68 |
| 14 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 15 | Металлические изделия | кг | 54,19 |
| 16 | Рулонные материалы | м2 | 79,55 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,13 |
| 17 | Прочие материалы | % | 5 |
|  | Масса грузов | т | 2,75 |

Таблица 100

Колодцы для питьевой воды

Состав работ. Разработка грунта вручную. Подъем грунта бадьей. Заготовка и установка сруба колодца из бревен. Устройство фильтра на дне колодца из щебня или гравия. Устройство ворота над колодцем.

Нормы на 1 колодец

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Колодцы деревянные рубленные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | глубина 5 м | добавка или уменьшение на 1 м изменения глубины |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 195,00 | 37,64 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,00 | 1,27 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 2,18 | 0,44 |
| 4 | Насосы центробежные 50 м3/час | маш.-ч. | 5,10 | – |
| 5 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 6 | Лес круглый | м3 | 8,23 | 1,57 |
|  | Лес круглый | т | 5,84 | 1,11 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 7 | Металлические изделия | кг | 4,00 | – |
| 8 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 6,00 | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 9 | Щебень | м3 | 0,39 | – |
|  | Щебень | т | 0,62 | – |
| 10 | Прочие материалы | % | 6 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 6,47 | 1,11 |

Таблица 101

Туалеты

Наружные стены – каркасно-обшивные

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | На 1 очко | На 2 очка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,00 | 46,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,64 | 1,09 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1,0 | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 4 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,01 | 0,02 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | 6,00 | 12,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 5 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,23 | 0,41 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,15 | 0,27 |
| 6 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,15 | 0,24 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,09 | 0,15 |
| 7 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,02 |
|  | Доски обрезные II сорта | кг | 6,00 | 12,20 |
| 8 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,29 | 0,52 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,18 | 0,32 |
| 9 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,08 | 0,16 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,05 | 0,10 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 0,26 | 0,37 |
|  | Лес круглый | т | 0,18 | 0,26 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 11 | Битум | т | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Металлические изделия | кг | 11,15 | 17,21 |
| 13 | Рулонные материалы | м2 | 15,38 | 26,91 |
|  | Рулонные материалы | кг | 16,26 | 29,64 |
| 14 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,00 | 4,00 |
| 15 | Прочие материалы | % | 12 | 11 |
|  | Масса грузов | т | 0,70 | 1,18 |

Таблица 102

Выгреба

Состав работ. Рытье ямы вручную и обратная засыпка. Устройство щебеночного основания. Устройство рубленых стен из бревен (гр.1) и кирпичных стен (гр.2). Антисептирование (гр.1) стен и гидроизоляция (гр.2). Устройство деревянного перекрытия и люка.

Нормы на 1 выгреб

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Выгреб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рубленный из бревен | кирпичный |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 285,00 | 273,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,00 | 4,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 4 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 5 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,33 | 0,41 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,20 | 0,25 |
| 6 | Лес круглый | м3 | 4,25 | – |
|  | Лес круглый | т | 3,02 | – |
| 7 | Пластины II сорта | м3 | 1,95 | – |
|  | Пластины II сорта | т | 1,39 | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 8 | Мастики битумные | т | – | 0,08 |
| 9 | Металлические изделия | кг | 205,57 | 11,75 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 10 | Раствор кладочный тяжелый цементный | м3 | – | 2,65 |
|  | Раствор кладочный тяжелый цементный | т | – | 5,83 |
| 11 | Раствор отделочный тяжелый цементный | м3 | – | 0,68 |
|  | Раствор отделочный тяжелый цементный | т | – | 1,60 |
| 12 | Кирпич керамический | тыс.шт. | – | 4,41 |
|  | Кирпич керамический | т | – | 16,54 |
| 13 | Щебень | м3 | 1,07 | 1,27 |
|  | Щебень | т | 1,71 | 2,03 |
| 14 | Прочие материалы | % | 6 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 6,55 | 26,26 |

Таблица 103

Помойная яма

Состав работ. Рытье ямы вручную. Устройство гидроизоляции стен и дна ямы жирной глины. Устройство стен из пластин и днища из досок. Устройство крыши из досок.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 381,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 4 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,03 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 5 | Дрова | м3 | 0,33 |
|  | Дрова | т | 0,23 |
| 6 | Доски необрезные III сорта | м3 | 0,05 |
|  | Доски необрезные III сорта | т | 0,03 |
| 7 | Лес круглый | м3 | 4,61 |
|  | Лес круглый | т | 3,27 |
| 8 | Пластины II сорта | м3 | 2,11 |
|  | Пластины II сорта | т | 1,50 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 9 | Металлические изделия | т | 0,15 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 10 | Глина | м3 | 4,94 |
|  | Глина | т | 7,41 |
| 11 | Песок | м3 | 11,44 |
|  | Песок | т | 18,30 |
| 12 | Щебень | м3 | 0,78 |
|  | Щебень | т | 1,25 |
| 13 | Прочие материалы | % | 11 |
|  | Масса грузов | т | 32,16 |

### Глава 11

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

### Техническая часть

86. В главе приведены нормы на строительство производственных зданий и сооружений следующего назначения:

камеральные;

санитарно-бытовые;

ремонтно-механические мастерские;

заводы глинистых растворов;

лесопильные и дробильные цехи;

сооружения для ремонта и обслуживания автотранспортной техники;

складские сооружения;

87. Технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ даны в табл.9т, а состав работ по некоторым сооружениям перед соответствующими таблицами норм.

Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

#### Таблица 9т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | деревянные | из ракушечника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты: |  |  |  |
| ленточные бутовые | 104-107,109-114,116-119 | 108,110,114 | 104-113,116-118 |
| деревянные стулья | – | 104-113, 116-119 | – |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |  |
| деревянные | 104-107,109-114,116-119 | 104-114, 116-119 | 104-113, 116-118 |
| Кровля: |  |  |  |
| рулонная многослойная | 104-107,109-114,116,117,119 | 104-114,116,117,119 | 104-107,109-113,116,117,119 |
| асбестоцементные листы | 118 | 118 | 118 |
| Полы: |  |  |  |
| асфальтобетонные | 114 | 114 | – |
| бетонные | 111,112,115,119 | 111,112,115,119 | 111,112 |
| глинобетонные | 107,109-111,116-118 | 107,109-111,116-118 | 107,109-111,116-118 |
| дощатые | 104 | 104,105,108 | 104 |
| цементные | 104,105 | 104 | 104,105 |
| из керамической плитки | 105,113 | 105,113 | 105,113 |
| из линолеума | 105,111,112 | 111,112 | 105,111,112 |
| Перегородки: |  |  |  |
| дощатые | – | 104-110,111-113,117,118 | – |
| кирпичные | 104-107,109,110,112,113,117-119 | 119 | 104-107,109,110,112,113 |
| Окна: |  |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 104-107,109-113,116-119 | 104-113,116-119 | 104-107,109,110-113,116-118 |
| Двери: |  |  |  |
| дощатые | 104-107,109-113,116-119 | 104-113,116-119 | 104-107,109-113,116-118 |
| Ворота: |  |  |  |
| деревянные | 111 | 108,111 | 111 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| мокрая штукатурка | 104-107,109-113,116-119 | – | 104-107,109-113,116-118 |
| сухая штукатурка | – | 104,109 | – |
| окраска клеевая, масляная, водоэмульсионная, известковая | 104-107,109-113,116-119 | 104-113,116-119 | 104-107,109-113,116-118 |
| Наружная отделка: |  |  |  |
| расшивка швов | 104-107,109-113,116-119 | – | 104-107,109-113,116-119 |

Таблица 104

Камеральные здания

Норма на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,57 | 29,80 | 31,91 | 32,24 | 39,32 | 39,60 | 28,24 | 28,78 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,37 | 1,42 | 1,57 | 1,33 | 1,19 | 1,24 | 1,33 | 1,41 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Растворомешалки 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,05 | 0,07 | 0,33 | 0,33 |
| 6 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блоки дверные | м2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Блоки дверные | кг | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
| 10 | Блоки оконные | м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Блоки оконные | кг | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 11 | Доски подоконные | м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Доски подоконные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Доски полового настила | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски полового настила | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Доски строганные 25-30 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 25-30 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Лаги | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Лаги | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Погонажные изделия | м | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 4,57 | 4,57 | 3,67 | 3,67 |
|  | Погонажные изделия | кг | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 3,42 | 3,42 | 2,71 | 2,71 |
| 18 | Щиты для барьеров в гардеробе | м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Щиты для барьеров в гардеробе | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мелкие металлоконструкции | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | кг | 18,30 | 18,30 | 24,40 | 25,40 | 68,10 | 74,20 | 18,30 | 18,30 |
| 21 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| 23 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | – | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 24 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Дрова | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 26 | Лес круглый | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,87 | 0,87 | – | – |
|  | Лес круглый | т | – | – | – | 0,01 | 0,62 | 0,62 | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Арматура | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | 2,00 | 2,00 |
| 28 | Асбест | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 29 | Битум | кг | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 30 | Вата минеральная | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Вата минеральная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 31 | Войлок | м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Войлок | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 32 | Грунтовка | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 33 | Известь негашеная | кг | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| 34 | Краски | кг | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,08 | 1,08 | 0,78 | 0,78 |
| 35 | Листы сухой штукатурки | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 7,50 | 7,50 | 0,34 | 0,34 |
|  | Листы сухой штукатурки | кг | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 90,92 | 90,92 | 3,74 | 3,74 |
| 36 | Мастики битумные | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 37 | Металлические изделия | кг | 3,09 | 3,09 | 3,44 | 3,46 | 3,88 | 4,20 | 3,09 | 3,09 |
| 38 | Олифа | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 39 | Рулонные материалы | м2 | 14,74 | 14,74 | 16,05 | 15,04 | 12,95 | 13,18 | 14,74 | 14,74 |
|  | Рулонные материалы | кг | 31,50 | 31,50 | 33,70 | 31,61 | 26,00 | 26,50 | 31,50 | 31,50 |
| 40 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 |
| 41 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 0,42 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 1,00 |
| 42 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 43 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 44 | Сталь кровельная черная | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 45 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 46 | Стекло оконное | м2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Стекло оконное | кг | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Бетон тяжелый | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | цементный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,66 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| 49 | цементно-известковый | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | – | – | 0,18 | 0,19 |
|  | цементно-известковый | т | 0,68 | 0,68 | 0,79 | 0,70 | – | – | 0,40 | 0,42 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 51 | цементно-известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | цементно-известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 52 | известковый | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | – | – | 0,11 | 0,11 |
|  | известковый | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | – | – | 0,24 | 0,24 |
| 53 | Блоки из ракушечника | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,58 | 0,58 |
|  | Блоки из ракушечника | т | – | – | – | – | – | – | 0,70 | 0,70 |
| 54 | Глина | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Глина | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 0,02 |
| 55 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,14 | 0,25 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,10 |
| 56 | Камень бутовый | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,47 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 |
|  | Камень бутовый | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,35 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 |
| 57 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 58 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,47 | 0,47 | 0,56 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
|  | Кирпич керамический | т | 1,76 | 1,76 | 2,10 | 0,56 | 0,08 | 0,08 | 0,56 | 0,56 |
| 59 | Песок | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Песок | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 60 | Щебень | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Щебень | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 61 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 3,99 | 4,05 | 4,56 | 5,41 | 1,70 | 1,76 | 3,21 | 3,27 |

Таблица 105

Санитарно-бытовые блоки на 4 человека

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 194,20 | 196,02 | 206,52 | 203,62 | 328,99 | 332,97 | 186,59 | 188,41 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,88 | 7,25 | 8,33 | 5,80 | 9,78 | 10,51 | 6,52 | 7,25 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | – | – | 1,43 | 1,43 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | – | – | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
|  | Блоки дверные | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 9 | Доски полового настила | м3 | – | – | - | - | 0,46 | 0,46 | - | - |
|  | Доски полового настила | т | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - |
| 10 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | – | – |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 12 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | – | – | – | – | 0,35 | 0,35 | – | – |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | - | - |
| 13 | Лаги | м3 | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | – | – |
|  | Лаги | т | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 14 | Погонажные изделия | м | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 42,12 | 42,12 | 31,11 | 31,11 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мелкие металлоконструкции | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | – | – | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Закладные и накладные детали | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,76 | 0,78 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,48 | 0,49 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – | – |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 19 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | – | – | – | – | 0,16 | 0,16 | – | – |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - |
| 20 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,49 | 0,51 | 0,58 | 0,49 | 0,49 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| 21 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 | – | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 22 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,83 | 0,83 | 0,54 | 0,54 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 |
| 23 | Доски обрезные IV сорта | м3 | – | – | – | – | 0,004 | 0,004 | – | – |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 24 | Дрова | м3 | – | – | – | – | 0,21 | 0,21 | – | – |
|  | Дрова | т | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 25 | Лес круглый | м3 | – | – | – | – | 5,54 | 5,54 | – | – |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 3,93 | 3,93 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Белила | кг | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 28 | Битум | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,33 | 0,33 | 0,10 | 0,10 |
| 29 | Грунтовка | кг | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | – | - | 3,79 | 3,79 |
| 30 | Известь негашеная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
| 31 | Краски | кг | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 13,57 | 13,57 | 18,45 | 18,45 |
| 32 | Лаки | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 33 | Линолеум | м2 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | - | - | 4,07 | 4,07 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 34 | Металлические изделия | кг | 8,85 | 8,85 | 9,95 | 8,85 | 27,18 | 28,28 | 8,85 | 8,85 |
| 35 | Олифа | кг | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 4,84 | 4,84 | 5,96 | 5,96 |
| 36 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | - | - | - | - | 2,16 | 2,16 | - | - |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | - | – | – | – | 0,43 | 0,43 | – | – |
| 37 | Плитки керамические метлахские | м2 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 38 | Рулонные материалы | м2 | 62,69 | 62,69 | 63,54 | 65,23 | 67,03 | 67,35 | 62,69 | 62,69 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| 39 | Сетки металлические сварные | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 40 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | - | - | 1,61 | 1,61 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 | 5,00 |
| 41 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 42 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Бетон тяжелый | м3 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | - | - | 1,26 | 1,26 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | - | - | 3,04 | 3,04 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | цементный | м3 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 2,17 | 0,19 | 0,19 | 0,62 | 0,62 |
|  | цементный | т | 1,35 | 1,35 | 1,43 | 4,79 | 0,42 | 0,42 | 1,35 | 1,35 |
| 45 | цементно-известковый | м3 | 2,24 | 2,24 | 2,62 | 2,21 | 0,49 | 0,49 | 1,44 | 1,47 |
|  | цементно-известковый | т | 4,92 | 4,92 | 5,77 | 4,86 | 1,08 | 1,08 | 3,16 | 3,25 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | цементно-известковый | м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - | 0,57 | 0,57 |
|  | цементно-известковый | т | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,25 | 1,25 |
| 47 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 3,60 | 4,52 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 4,32 | 5,42 |
| 48 | Глина | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Глина | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 49 | Гравий керамзитовый | м3 | 3,20 | 4,08 | 4,95 | 3,20 | 3,89 | 4,72 | 3,20 | 4,08 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,28 | 1,63 | 1,98 | 1,28 | 1,56 | 1,89 | 1,28 | 1,63 |
| 50 | Камень бутовый | м3 | 2,05 | 2,05 | 2,35 | 8,99 | - | - | 2,05 | 2,05 |
|  | Камень бутовый | т | 3,28 | 3,28 | 3,76 | 14,38 | - | - | 3,28 | 3,28 |
| 51 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,11 | 3,11 | 3,62 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,08 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,64 | 11,64 | 13,56 | 4,05 | 4,16 | 4,16 | 4,05 | 4,05 |
| 52 | Песок | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Песок | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 53 | Щебень | м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,29 | 0,29 | 0,70 | 0,70 |
|  | Щебень | т | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,46 | 0,46 | 1,12 | 1,12 |
| 54 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 30,09 | 30,44 | 34,19 | 36,99 | 20,34 | 21,82 | 20,74 | 21,18 |

Таблица 106

Санитарно-бытовые блоки на 6-24 человека

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 202,27 | 208,51 | 222,85 | 225,61 | 350,49 | 359,89 | 196,52 | 203,73 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,24 | 9,48 | 10,86 | 8,10 | 11,51 | 11,83 | 8,91 | 9,81 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - | - | 1,76 | 1,76 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,24 |
| 6 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,51 | 4,51 | 4,42 | 4,42 |
|  | Блоки дверные | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,83 | 0,83 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Доски полового настила | м3 | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | - | - |
|  | Доски полового настила | т | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - |
| 11 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 12 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 13 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | - | - |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | - | - |
| 14 | Лаги | м3 | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | Лаги | т | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - |
| 15 | Погонажные изделия | м | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 34,80 | 34,80 | 24,85 | 24,85 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мелкие металлоконструкции | кг | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | - | - | 4,05 | 4,05 |
| 17 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,82 | 1,04 | 0,14 | 0,14 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,50 | 063 | 0,09 | 0,09 |
| 19 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,32 | 0,32 | - | - |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | - | - |
| 21 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,60 | 0,51 | 0,51 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,31 | 0,31 |
| 22 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 23 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,74 | 0,86 | 0,58 | 0,58 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,52 | 0,35 | 0,35 |
| 24 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
| 25 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,02 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 6,43 | 6,52 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 4,57 | 4,63 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Арматура | кг | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | - | - | 9,72 | 9,72 |
| 28 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Белила | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| 30 | Битум | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,13 |
| 31 | Грунтовка | кг | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | - | - | 3,03 | 3,03 |
| 32 | Известь негашеная | кг | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,05 | 4,05 | 2,43 | 2,43 |
| 33 | Краски | кг | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 10,74 | 10,74 | 16,19 | 16,19 |
| 34 | Лаки | кг | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 35 | Линолеум | м2 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | - | - | 7,60 | 7,60 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 36 | Металлические изделия | кг | 17,30 | 17,30 | 18,47 | 17,30 | 36,36 | 39,51 | 17,30 | 17,30 |
| 37 | Олифа | кг | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 3,84 | 3,84 | 4,73 | 4,73 |
| 38 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,41 | 2,41 | 0,20 | 0,20 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 0,04 | 0,04 |
| 39 | Плитки керамические метлахские | м2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 40 | Рулонные материалы | м2 | 70,90 | 70,90 | 72,15 | 74,78 | 72,86 | 73,43 | 70,90 | 70,90 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 41 | Сетки металлические сварные | кг | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 8,91 | 8,91 | 7,29 | 7,29 |
| 42 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | - | - | 4,75 | 4,75 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 43 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 44 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 45 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 4,86 | 4,86 | 8,10 | 8,10 |
| 46 | Стекло оконное | м2 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,95 | 1,95 | 1,27 | 1,27 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Бетон тяжелый | м3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | - | - | 1,27 | 1,27 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | - | - | 3,05 | 3,05 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | цементный | м3 | 0,64 | 0,64 | 0,71 | 2,66 | 0,11 | 0,11 | 0,64 | 0,64 |
|  | цементный | т | 1,41 | 1,41 | 1,56 | 5,85 | 0,24 | 0,24 | 0,41 | 0,41 |
| 49 | цементно-известковый | м3 | 2,68 | 2,68 | 3,29 | 2,91 | 0,37 | 0,38 | 1,64 | 1,81 |
|  | цементно-известковый | т | 5,90 | 5,90 | 7,24 | 6,40 | 0,81 | 0,84 | 3,61 | 3,98 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | цементно-известковый | м3 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - | - | 0,78 | 0,78 |
|  | цементно-известковый | т | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | 1,72 | 1,72 |
| 51 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 4,85 | 6,28 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 5,82 | 7,54 |
| 52 | Глина | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Глина | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 53 | Гравий керамзитовый | м3 | 3,53 | 4,49 | 5,45 | 3,53 | 4,28 | 5,19 | 3,53 | 4,40 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,41 | 1,80 | 2,18 | 1,41 | 1,71 | 2,08 | 1,41 | 1,76 |
| 54 | Камень бутовый | м3 | 2,75 | 2,75 | 3,26 | 13,43 | - | - | 2,75 | 2,75 |
|  | Камень бутовый | т | 4,40 | 4,40 | 5,22 | 21,49 | - | - | 4,40 | 4,40 |
| 55 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,49 | 3,49 | 4,28 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 0,82 |
|  | Кирпич керамический | т | 13,09 | 13,09 | 16,05 | 3,08 | 3,11 | 3,19 | 3,08 | 3,08 |
| 56 | Песок | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Песок | т | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 57 | Щебень | м3 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,47 | 0,47 | 0,91 | 0,91 |
|  | Щебень | т | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,75 | 0,75 | 1,46 | 1,46 |
| 58 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 34,97 | 35,36 | 41,08 | 47,00 | 16,24 | 17,04 | 28,49 | 30,93 |

Таблица 107

Ремонтно-механические мастерские на 2 станка

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 140,60 | 144,13 | 155,05 | 165,51 | 180,98 | 181,89 | 141,40 | 144,92 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,23 | 5,46 | 6,26 | 5,57 | 5,01 | 5,12 | 6,60 | 6,83 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | 0,86 | 0,86 |
| 4 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блоки дверные | м2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Блоки дверные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Блоки оконные | м2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Блоки оконные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Доски полового настила | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски полового настила | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| 10 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Погонажные изделия | м | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|  | Погонажные изделия | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 12 | Щиты настила | м2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 |
|  | Щиты настила | кг | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,5 | 0,05 | 13,00 | 13,00 |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Щиты опалубки | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мелкие металлоконструкции | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 39,00 | 39,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15 | Стальные детали лесов | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Закладные и накладные детали | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | 0,13 | 0,15 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | 0,09 |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,51 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,31 |
| 20 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,097 | 0,097 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,81 | 0,81 | 0,54 | 0,54 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 0,33 |
| 22 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | кг | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | 9,00 | 9,00 |
| 23 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Лес круглый | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 5,350 | 5,380 | 0,002 | 0,002 |
|  | Лес круглый | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3798,000 | 3820,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Арматура | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 26 | Асбест | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 27 | Битум | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| 28 | Войлок | м2 | - | - | - | - | 1,18 | 1,18 | - | - |
|  | Войлок | кг | - | - | - | - | 0,94 | 0,94 | - | - |
| 29 | Известь негашеная | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 30 | Краски | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 31 | Металлические изделия | кг | 13,42 | 14,58 | 14,58 | 13,42 | 20,26 | 20,26 | 13,42 | 14,58 |
| 32 | Олифа | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Плиты теплоизоляционные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Рулонные материалы | м2 | 64,37 | 64,37 | 65,48 | 67,60 | 52,37 | 52,37 | 63,68 | 64,02 |
|  | Рулонные материалы | кг | 115,00 | 116,00 | 118,00 | 121,00 | 94,00 | 94,00 | 114,00 | 115,00 |
| 35 | Сетки металлические сварные | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | 3,00 |
| 36 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,72 | 1,72 | 2,20 | 2,20 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 |
| 37 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 38 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 39 | Сталь кровельная черная | кг | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| 40 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 5,00 | 5,00 |
| 41 | Стекло оконное | м2 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Бетон тяжелый | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,46 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | цементный | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 2,39 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 |
|  | цементный | т | 0,62 | 0,62 | 0,76 | 5,26 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,52 |
| 44 | цементно-известковый | м3 | 2,56 | 2,56 | 3,16 | 2,97 | 0,16 | 0,16 | 1,90 | 1,90 |
|  | цементно-известковый | т | 5,63 | 5,63 | 6,95 | 6,54 | 0,36 | 0,36 | 4,18 | 4,18 |
| 45 | Блоки из ракушечника | м | - | - | - | - | - | - | 7,44 | 7,44 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 8,93 | 8,93 |
| 46 | Глина | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Глина | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 47 | Гравий | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,16 |
|  | Гравий | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,26 |
| 48 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,74 | 1,34 | 1,78 | 0,74 | 1,25 | 1,66 | 0,74 | 1,34 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,30 | 0,53 | 0,71 | 0,30 | 0,50 | 0,67 | 0,30 | 0,53 |
| 49 | Камень бутовый | м3 | 2,17 | 2,17 | 2,61 | 13,18 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | 1,79 |
|  | Камень бутовый | т | 3,48 | 3,48 | 4,17 | 21,08 | 0,09 | 0,09 | 2,86 | 2,86 |
| 50 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | - | - |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | - | - | - | - | 1,12 | 1,12 | - | - |
| 51 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,84 | 2,84 | 3,65 | 0,46 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,46 |
|  | Кирпич керамический | т | 10,66 | 10,66 | 13,71 | 1,74 | 0,86 | 0,86 | 1,74 | 1,74 |
| 52 | Песок | м3 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2,26 | 2,26 | 0,81 | 0,81 |
|  | Песок | т | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,62 | 3,62 | 1,30 | 1,30 |
| 53 | Щебень | м3 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Щебень | т | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 54 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 27,38 | 27,67 | 33,05 | 41,61 | 15,70 | 15,89 | 25,22 | 25,51 |

Таблица 108

Лесопильный цех на одну пилораму

Наружные стены – деревянные

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2235,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 100,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 1,13 |
| 4 | Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 11,36 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 6 | Блоки дверные | м2 | 11,85 |
|  | Блоки дверные | т | 1,14 |
| 7 | Блоки оконные | м2 | 36,72 |
|  | Блоки оконные | т | 1,39 |
| 8 | Ворота | м2 | 17,28 |
|  | Ворота | т | 1,40 |
| 9 | Доски полового настила | м3 | 0,99 |
|  | Доски полового настила | т | 0,59 |
| 10 | Лаги | м3 | 0,27 |
|  | Лаги | т | 0,17 |
| 11 | Погонажные изделия | м | 66,90 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,05 |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 16,88 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,46 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 13 | Каркасы ворот | т | 0,74 |
| 14 | Закладные и накладные детали | т | 1,72 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 26,43 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 18,69 |
| 16 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,07 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,05 |
| 17 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,06 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | 0,04 |
| 18 | Доски обрезные I сорта | м3 | 2,96 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 1,80 |
| 19 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,25 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,15 |
| 20 | Доски обрезные III сорта | м3 | 9,87 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 6,01 |
| 21 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 1,34 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,82 |
| 22 | Лес круглый | м3 | 22,07 |
|  | Лес круглый | т | 15,67 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 23 | Арматура | т | 0,41 |
| 24 | Асбест | т | 0,27 |
| 25 | Битум | т | 2,03 |
| 26 | Известь негашеная | т | 0,06 |
| 27 | Краски | кг | 40,71 |
| 28 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 29 | Металлические изделия | кг | 240,71 |
| 30 | Олифа | кг | 0,29 |
| 31 | Рулонные материалы | м2 | 1241,09 |
|  | Рулонные материалы | т | 2,48 |
| 32 | Скобяные изделия для окон | комплект | 12,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,03 |
| 33 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 6,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 |
| 34 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,08 |
| 35 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,07 |
| 36 | Стекло оконное | м2 | 31,99 |
|  | Стекло оконное | т | 0,29 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 37 | Бетон тяжелый | м3 | 26,35 |
|  | Бетон тяжелый | т | 63,24 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 38 | цементный | м3 | 0,83 |
|  | цементный | т | 1,82 |
| 39 | цементно-известковый | м3 | 1,73 |
|  | цементно-известковый | т | 3,81 |
| 40 | Глина | м3 | 8,45 |
|  | Глина | т | 12,67 |
| 41 | Гравий керамзитовый | м3 | 3,90 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,56 |
| 42 | Камень бутовый | м3 | 1,68 |
|  | Камень бутовый | т | 2,69 |
| 43 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,17 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,14 |
| 44 | Песок | м3 | 19,43 |
|  | Песок | т | 31,09 |
| 45 | Щебень | м3 | 48,21 |
|  | Щебень | т | 77,14 |
| 46 | Прочие материалы | % | 8 |
|  | Масса грузов | т | 259,07 |

Таблица 109

Дробильные цеха

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 120,09 | 123,04 | 132,93 | 137,22 | 144,59 | 145,39 | 111,79 | 114,74 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,22 | 5,47 | 6,08 | 4,48 | 3,99 | 3,99 | 5,28 | 5,53 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | - | - | 1,18 | 1,18 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Прочие машины | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Блоки дверные | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Погонажные изделия | м | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 8,47 | 8,47 | 2,61 | 2,61 |
|  | Погонажные изделия | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | Щиты настила | м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - | 0,61 | 0,61 |
|  | Щиты настила | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Щиты опалубки | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,007 |
| 14 | Стальные детали лесов | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Закладные и накладные детали | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,48 | 0,48 | 0,14 | 0,15 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 0,09 |
| 17 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,47 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
| 19 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,101 | 0,101 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,062 | 0,062 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
| 21 | Дрова | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Дрова | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 22 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 4,70 | 4,72 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 3,34 | 3,35 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Арматура | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 24 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Битум | т | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 26 | Вата минеральная | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Вата минеральная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Краски | кг | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,57 | 1,57 | 0,56 | 0,56 |
| 29 | Листы сухой штукатурки | м2 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 12,37 | 12,37 | 2,93 | 2,93 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,04 |
| 30 | Мастики битумные | т | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
| 31 | Металлические изделия | кг | 9,39 | 10,50 | 10,49 | 9,91 | 12,96 | 12,96 | 9,39 | 10,43 |
| 32 | Олифа | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 33 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 34 | Рулонные материалы | м2 | 54,51 | 54,82 | 58,19 | 58,43 | 45,83 | 45,83 | 53,47 | 53,78 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,53 | 0,53 | 0,58 | 0,56 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,50 |
| 35 | Сетки металлические сварные | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 36 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | - | - | 0,76 | 0,76 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 37 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 39 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 40 | Стекло оконное | м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,5 | 1,56 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бетон тяжелый | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | цементный | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 2,18 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,30 |
|  | цементный | т | 0,68 | 0,68 | 0,79 | 4,80 | 0,05 | 0,05 | 0,66 | 0,66 |
| 43 | цементно-известковый | м3 | 2,780 | 2,780 | 3,310 | 2,830 | 0,001 | 0,001 | 1,750 | 1,750 |
|  | цементно-известковый | т | 6,120 | 6,120 | 7,280 | 6,230 | 0,002 | 0,002 | 3,850 | 3,850 |
| 44 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 6,28 | 6,28 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 7,54 | 7,54 |
| 45 | Глина | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Глина | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 46 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,49 | 0,88 | 1,17 | 0,49 | 0,92 | 1,22 | 0,49 | 0,88 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,20 | 0,34 | 0,47 | 0,20 | 0,37 | 0,49 | 0,20 | 0,35 |
| 47 | Камень бутовый | м3 | 2,10 | 2,10 | 2,43 | 11,83 | - | - | 2,11 | 2,11 |
|  | Камень бутовый | т | 3,36 | 3,36 | 3,89 | 18,93 | - | - | 3,38 | 3,38 |
| 48 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,07 | 3,07 | 3,80 | 0,47 | - | - | 0,13 | 0,13 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,51 | 11,51 | 14,25 | 1,76 | - | - | 0,49 | 0,49 |
| 49 | Песок | м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
|  | Песок | т | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 |
| 50 | Щебень | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 |
|  | Щебень | т | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,81 | 1,79 | 1,79 |
| 51 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 26,83 | 27,03 | 31,76 | 36,94 | 8,97 | 9,10 | 21,05 | 21,25 |

Таблица 110

Кузницы на 1 горн

Норма на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1031,00 | 1038,00 | 1157,00 | 1170,00 | 1417,00 | 1422,00 | 956,00 | 976,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,00 | 51,00 | 59,00 | 41,00 | 48,00 | 49,00 | 52,00 | 54,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | - | - | 0,46 | 0,46 |
| 4 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 5,47 | 5,47 | 8,54 | 8,54 |
| 6 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 7 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,42 |
| 8 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блоки дверные | м2 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
|  | Блоки дверные | т | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 10 | Блоки оконные | м2 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
|  | Блоки оконные | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 12 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Щиты настила | м2 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  | Щиты настила | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Щиты опалубки | м2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лестницы | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | Стальные детали лесов | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,38 | 2,38 | 1,15 | 1,15 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | - | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 19 | Доски обрезные I сорта | м3 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 20 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | 0,80 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Доски обрезные III сорта | м3 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 22 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Лес круглый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 42,41 | 42,41 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 30,11 | 30,11 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Арматура | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Асбест | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 26 | Битум | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 27 | Вата минеральная | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Вата минеральная | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 28 | Известь негашеная | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 29 | Краски | кг | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,64 | 5,59 | 5,59 |
| 30 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Металлические изделия | кг | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 81,75 | 81,75 | 65,10 | 65,10 |
| 32 | Олифа | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
| 33 | Рулонные материалы | м2 | 443,91 | 443,91 | 449,94 | 443,91 | 380,16 | 380,16 | 443,91 | 443,91 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,76 | 0,76 | 0,90 | 0,90 |
| 34 | Сетки металлические сварные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02, | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 35 | Сетки металлические тканые | м2 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,22 | 3,22 | 19,50 | 19,50 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 10,00 | 10,00 | 62,00 | 62,00 |
| 36 | Скобяные изделия для окон | комплект | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 37 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 38 | Сталь кровельная черная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 39 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 40 | Стекло оконное | м2 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 21,92 | 21,92 | 25,12 | 25,12 |
|  | Стекло оконное | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бетон тяжелый | м3 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | Бетон тяжелый | т | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | цементный | м3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 21,45 | 0,47 | 0,47 | 2,50 | 2,50 |
|  | цементный | т | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 47,19 | 1,03 | 1,03 | 5,50 | 5,50 |
| 43 | цементно-известковый | м3 | 22,34 | 22,34 | 22,34 | 21,63 | 2,22 | 2,22 | 12,09 | 12,09 |
|  | цементно-известковый | т | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 47,59 | 4,88 | 4,88 | 26,60 | 26,60 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | цементно-известковый | м3 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 1,87 | 1,87 | 3,39 | 3,39 |
|  | цементно-известковый | т | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 4,11 | 4,11 | 7,46 | 7,46 |
| 45 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 67,20 | 67,20 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 80,64 | 80,64 |
| 46 | Глина | м3 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Глина | т | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 47 | Гравий керамзитовый | м3 | 3,96 | 7,13 | 7,13 | 3,96 | 7,13 | 7,13 | 3,96 | 7,13 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,58 | 2,85 | 2,85 | 1,58 | 2,85 | 2,85 | 1,58 | 2,85 |
| 48 | Камень бутовый | м3 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 116,12 | 1,24 | 1,24 | 13,80 | 17,31 |
|  | Камень бутовый | т | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 185,79 | 1,98 | 1,98 | 22,08 | 27,70 |
| 49 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 1,55 | 3,63 | 3,63 | 1,55 | 1,55 |
|  | Кирпич керамический | т | 116,09 | 116,09 | 116,09 | 8,80 | 16,58 | 16,58 | 8,80 | 8,80 |
| 50 | Песок | м3 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
|  | Песок | т | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| 51 | Щебень | м3 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,34 | 14,34 | 14,36 | 14,36 |
|  | Щебень | т | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| 52 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 258,73 | 260,00 | 260,01 | 349,66 | 113,75 | 113,75 | 203,91 | 210,80 |

Таблица 111

Заводы глинистых растворов производительностью 5-50 м3/сут

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,89 | 108,18 | 114,35 | 115,89 | 140,58 | 141,13 | 95,12 | 99,10 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,10 | 6,33 | 6,87 | 5,72 | 5,23 | 5,33 | 5,77 | 6,08 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Краны башенные 16-50 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 11 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,13 | 0,13 | 0,60 | 0,60 |
| 12 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 14 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,09 |
| 15 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Блоки дверные | м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Блоки дверные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | Блоки оконные | м2 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Ворота | м2 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Ворота | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Погонажные изделия | м | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
|  | Погонажные изделия | кг | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,54 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Каркас ворот | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Лестницы | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Закладные и накладные детали | т | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,59 | 0,59 | 0,14 | 0,15 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,39 | 0,39 | 0,08 | 0,09 |
| 27 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 28 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,55 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,33 |
| 29 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 30 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| 31 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Лес круглый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3,30 | 3,30 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,20 | 2,20 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Битум | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 35 | Грунтовка | кг | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 36 | Известь негашеная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 37 | Краски | кг | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,18 | 1,18 | 0,60 | 0,60 |
| 38 | Линолеум | м2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 |
|  | Линолеум | т | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 39 | Листы сухой штукатурки | м2 | - | - | - | - | 3,96 | 3,96 | - | - |
|  | Листы сухой штукатурки | т | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 40 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Металлические изделия | кг | 8,89 | 10,10 | 10,11 | 9,50 | 13,13 | 12,91 | 9,50 | 10,10 |
| 42 | Олифа | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 43 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 44 | Рулонные материалы | м2 | 59,29 | 59,62 | 59,90 | 61,05 | 47,63 | 47,63 | 59,45 | 59,62 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
| 45 | Сетки металлические сварные | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 46 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | 0,38 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,22 | 0,22 | 1,22 | 1,22 |
| 47 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 48 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 49 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 50 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 51 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 52 | Сталь сортовая | кг | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 53 | Стекло оконное | м2 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 54 | Эмали | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Бетон тяжелый | м3 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | цементный | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 1,57 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,23 |
|  | цементный | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 3,45 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 0,51 |
| 57 | цементно-известковый | м3 | 1,83 | 1,83 | 2,15 | 1,75 | 0,10 | 0,10 | 1,03 | 1,03 |
|  | цементно-известковый | т | 4,03 | 4,03 | 4,73 | 3,85 | 0,22 | 0,22 | 2,27 | 2,27 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | цементно-известковый | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,21 |
|  | цементно-известковый | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,46 |
| 59 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 3,57 | 3,57 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 4,28 | 4,28 |
| 60 | Глина | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Глина | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 61 | Гравий | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
|  | Гравий | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| 62 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,44 | 0,78 | 1,04 | 0,63 | 0,78 | 1,4 | 0,44 | 0,78 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,18 | 0,31 |
| 63 | Камень бутовый | м3 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 8,67 | - | - | 1,77 | 1,77 |
|  | Камень бутовый | т | 2,83 | 2,83 | 2,85 | 13,87 | - | - | 2,83 | 2,83 |
| 64 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,33 | 2,33 | 2,86 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | 0,31 | 0,31 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,74 | 8,74 | 10,73 | 1,16 | 0,64 | 0,64 | 1,16 | 1,16 |
| 65 | Песок | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Песок | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 66 | Щебень | м3 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,33 | 1,33 |
|  | Щебень | т | 2,13 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,00 | 2,00 | 2,13 | 2,13 |
| 67 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 26,93 | 27,13 | 29,97 | 33,25 | 14,00 | 14,11 | 21,91 | 22,07 |

Таблица 112

Стоянки-навесы для автомобилей, тракторов и другой самоходной техники

Норма на 1 машино-место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 168,13 | 169,87 | 176,20 | 170,27 | 195,60 | 196,07 | 166,00 | 167,73 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,07 | 7,27 | 7,60 | 6,67 | 6,80 | 7,53 | 7,27 | 7,47 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - | 0,47 | 0,47 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Блоки дверные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 | - | - |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| 12 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | - | - | - | - | 0,006 | 0,013 | - | - |
|  | Доски строганные 40-60 мм | кг | - | - | - | - | 4,000 | 8,000 | - | - |
| 13 | Погонажные изделия | м | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 11,95 | 11,95 | 6,72 | 6,72 |
|  | Погонажные изделия | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,26 | 8,26 | 5,00 | 5,00 |
| 14 | Щиты настила | м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,45 |
|  | Щиты настила | кг | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | 9,00 | 9,00 |
| 15 | Щиты опалубки | м2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Щиты опалубки | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мелкие металлоконструкции | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 2,00 |
| 17 | Стальные детали лесов | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 7,00 |
| 18 | Закладные и накладные детали | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | 3,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,68 | 0,68 | 0,48 | 0,49 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,44 | 0,44 | 0,31 | 0,32 |
| 20 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 21 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 22 | Доски обрезные I сорта | м3 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,11 | 0,93 | 0,93 | 1,11 | 1,15 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,56 | 0,56 | 0,68 | 0,70 |
| 23 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 24 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 25 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные IV сорта | кг | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 26 | Лес круглый | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 3,32 | 3,32 | 0,51 | 0,51 |
|  | Лес круглый | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2,36 | 2,36 | 0,36 | 0,36 |
| 27 | Фанера строительная | м3 | - | - | - | - | 0,066 | 0,066 | - | - |
|  | Фанера строительная | т | - | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Асбест | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 29 | Битум | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 30 | Войлок | м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,93 | 0,93 | 0,38 | 0,38 |
|  | Войлок | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,74 | 0,74 | 0,30 | 0,30 |
| 31 | Известь негашеная | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 32 | Краски | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 4,80 | 4,80 | 0,13 | 0,13 |
| 33 | Линолеум | м2 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  | Линолеум | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 34 | Листы сухой штукатурки | м2 | - | - | - | - | 11,05 | 11,05 | - | - |
|  | Листы сухой штукатурки | т | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 35 | Металлические изделия | кг | 29,67 | 29,79 | 30,36 | 29,67 | 39,48 | 39,48 | 29,67 | 30,23 |
| 36 | Плиты древесноволокнистые | м2 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 37 | Рулонные материалы | м2 | 205,92 | 206,08 | 206,45 | 207,47 | 200,80 | 200,80 | 205,55 | 205,71 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 |
| 38 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,26 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 39 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 40 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 41 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 42 | Сталь кровельная черная | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 17,00 | 17,00 | 3,00 | 3,00 |
| 43 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 17,00 |
| 44 | Стекло оконное | м2 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Бетон тяжелый | м3 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,44 | 4,44 | 4,50 | 4,50 |
|  | Бетон тяжелый | т | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,65 | 10,65 | 10,79 | 10,79 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | цементный | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
|  | цементный | т | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 1,44 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,32 |
| 47 | цементно-известковый | м3 | 1,33 | 1,33 | 1,68 | 1,32 | 0,02 | 0,02 | 0,79 | 0,79 |
|  | цементно-известковый | т | 2,92 | 2,92 | ,369 | 2,89 | 0,04 | 0,04 | 1,75 | 1,75 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | цементно-известковый | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 |
|  | цементно-известковый | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | - | 0,33 | 0,33 |
| 49 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 3,58 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 4,30 | 4,30 |
| 50 | Глина | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
|  | Глина | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 51 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,36 | 0,64 | 0,85 | 0,36 | 0,65 | 0,85 | 0,36 | 0,64 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,14 | 0,26 | 0,34 | 0,14 | 0,26 | 0,34 | 0,14 | 0,26 |
| 52 | Камень бутовый | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,24 | 6,34 | 0,07 | 0,07 | 0,83 | 0,83 |
|  | Камень бутовый | т | 1,66 | 1,66 | 1,99 | 10,14 | 0,11 | 0,11 | 1,32 | 1,32 |
| 53 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | - | - | - | 0,10 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,10 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | - | - | - | 0,36 | 0,90 | 0,90 | 0,36 | 0,36 |
| 54 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,85 | 1,85 | 2,34 | 0,35 | - | - | 0,35 | 0,35 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,93 | 6,93 | 8,76 | 1,32 | - | - | 1,32 | 1,32 |
| 55 | Песок | м3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,82 | 0,82 | 0,54 | 0,54 |
|  | Песок | т | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,32 | 1,32 | 0,86 | 0,86 |
| 56 | Щебень | м3 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 3,25 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
|  | Щебень | т | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 5,20 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| 57 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 32,22 | 32,37 | 35,44 | 37,12 | 24,03 | 24,12 | 29,71 | 29,86 |

Таблица 113

Пункты зарядки аккумуляторов

Норма на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 872,00 | 877,00 | 965,00 | 961,00 | 1170,00 | 1192,00 | 802,0 | 826,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,00 | 41,00 | 45,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 39,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 2,32 | 2,32 | 7,94 | 7,94 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 6 | Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | - | - | 0,67 | 0,67 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 16,80 | 16,80 | 14,70 | 14,70 |
|  | Блоки дверные | т | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,61 | 1,61 | 1,41 | 1,41 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  | Блоки оконные | т | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 10 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| 11 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Погонажные изделия | м | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 67,22 | 103,82 | 103,82 | 67,22 | 67,22 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,05 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | 0,80 | 1,96 | 2,08 | 0,80 | 0,80 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,49 | 0,49 | 0,56 | 0,49 | 1,22 | 1,29 | 0,49 | 0,49 |
| 15 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Доски обрезные I сорта | м3 | 2,88 | 2,88 | 3,37 | 2,88 | 2,86 | 3,34 | 2,88 | 2,88 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 1,76 | 1,76 | 2,06 | 1,76 | 1,75 | 2,04 | 1,76 | 1,76 |
| 17 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,66 | 0,66 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - |
| 18 | Доски обрезные III сорта | м3 | 2,73 | 2,73 | 3,41 | 3,23 | 3,15 | 3,17 | 3,23 | 3,23 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,66 | 1,66 | 2,08 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 1,97 | 1,97 |
| 19 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 32,71 | 32,79 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 23,22 | 23,28 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Арматура | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Асбест | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 22 | Битум | т | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
| 23 | Войлок | м2 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
|  | Войлок | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Известь негашеная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Краски | кг | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 6,28 | 6,28 | 1,71 | 1,71 |
| 26 | Листы сухой штукатурки | м2 | - | - | - | - | 41,61 | 41,61 | - | - |
|  | Листы сухой штукатурки | т | - | - | - | - | 0,46 | 0,46 | - | - |
| 27 | Мастики битумные | т | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 28 | Металлические изделия | кг | 54,00 | 54,00 | 61,47 | 54,00 | 63,75 | 70,72 | 54,00 | 54,00 |
| 29 | Олифа | кг | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 30 | Плитки керамические метлахские | м2 | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 41,41 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 31 | Рулонные материалы | м2 | 414,27 | 414,27 | 459,02 | 446,83 | 351,97 | 363,11 | 407,89 | 407,89 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,84 | 0,84 | 0,94 | 0,92 | 0,72 | 0,72 | 0,83 | 0,83 |
| 32 | Сетки металлические тканые | м2 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 1,27 | 1,27 | 5,07 | 5,07 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 |
| 33 | Сетки металлические сварные | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Скобяные изделия для окон | комплект | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 36 | Сталь кровельная черная | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 37 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 38 | Стекло оконное | м2 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
|  | Стекло оконное | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Бетон тяжелый | м3 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 4,99 | 4,99 | 5,65 | 5,65 |
|  | Бетон тяжелый | т | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | 11,98 | 11,98 | 13,56 | 13,56 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | цементный | м3 | 2,36 | 2,36 | 2,91 | 12,03 | 0,41 | 0,41 | 2,29 | 2,29 |
|  | цементный | т | 5,20 | 5,20 | 6,41 | 26,47 | 0,90 | 0,90 | 5,04 | 5,04 |
| 41 | цементно-известковый | м3 | 12,75 | 12,75 | 16,38 | 13,41 | 0,24 | 0,24 | 7,15 | 7,77 |
|  | цементно-известковый | т | 28,05 | 28,05 | 36,04 | 29,50 | 0,53 | 0,53 | 15,73 | 17,09 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | цементно-известковый | м3 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,74 | 0,74 | 2,78 | 2,78 |
|  | цементно-известковый | т | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 1,63 | 1,63 | 6,12 | 6,12 |
| 43 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 23,99 | 23,99 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 28,79 | 28,79 |
| 44 | Глина | м3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Глина | т | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 45 | Гравий керамзитовый | м3 | 2,98 | 5,37 | 7,16 | 2,98 | 5,82 | 7,75 | 2,98 | 5,37 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,19 | 2,15 | 2,86 | 1,19 | 2,33 | 3,10 | 1,19 | 2,15 |
| 46 | Камень бутовый | м3 | 15,25 | 15,25 | 18,13 | 65,10 | 0,93 | 0,93 | 15,25 | 15,25 |
|  | Камень бутовый | т | 24,40 | 24,40 | 29,01 | 104,16 | 1,49 | 1,49 | 24,40 | 24,40 |
| 47 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 15,50 | 15,50 | 20,29 | 2,58 | 0,21 | 0,21 | 2,58 | 2,58 |
|  | Кирпич керамический | т | 58,12 | 58,12 | 76,09 | 9,67 | 0,79 | 0,79 | 9,68 | 9,68 |
| 48 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 49 | Песок | м3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  | Песок | т | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 50 | Щебень | м3 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | Щебень | т | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 51 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 164,44 | 165,40 | 198,88 | 218,90 | 72,53 | 73,75 | 132,60 | 134,92 |

Таблица 114

Эстакады для мойки автомобилей

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Эстакады из |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | естественного камня | бревен |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 228,00 | 146,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,00 | 13,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Автомобили бортовые 4 т | маш.-ч. | 2,44 | 4,17 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу 3 т | маш.-ч. | 2,67 | 4,56 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,3 | 0,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 6 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,03 | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 7 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,18 | 0,18 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Лес круглый | м3 | 8,02 | 13,68 |
|  | Лес круглый | т | 5,69 | 9,71 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 9 | Грунтовка | т | 0,02 | 0,01 |
| 10 | Металлические изделия | кг | 34,04 | 56,79 |
| 11 | Рулонные материалы | м2 | 3,84 | - |
|  | Рулонные материалы | т | 0,01 | - |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 12 | Бетон тяжелый | м3 | 0,61 | 0,61 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,46 | 1,46 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 13 | цементный | м3 | 4,84 | - |
|  | цементный | т | 10,64 | - |
| 14 | цементно-известковый | м3 | 6,12 | - |
|  | цементно-известковый | т | 13,46 | - |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 15 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 |
| 16 | цементно-известковый | м3 | 0,01 | 0,01 |
|  | цементно-известковый | т | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Глина | м3 | - | 2,21 |
|  | Глина | т | - | 3,31 |
| 18 | Камень бутовый | м3 | 30,77 | - |
|  | Камень бутовый | т | 49,34 | - |
| 19 | Песок | м3 | 0,24 | 1,93 |
|  | Песок | т | 0,38 | 3,09 |
| 20 | Песчаная асфальтобетонная смесь | т | 1,52 | 0,73 |
| 21 | Щебень | м3 | - | 4,31 |
|  | Щебень | т | - | 6,90 |
| 22 | Прочие материалы | % | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 82,65 | 25,47 |

Таблица 115

Ямы смотровые для профосмотра автомобилей

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Стены ямы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | деревянные | кирпичные | естественный камень |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 48,00 | 69,00 | 76,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,00 | 5,00 | 2,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автомобили бортовые 4 т | маш.-ч. | 1,87 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу 3 т | маш.-ч. | 2,04 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Прочие машины | % | 7,6 | 1,9 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 6 | Щиты опалубки | м2 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | Щиты опалубки | т | - | 0,03 | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 7 | Доски обрезные III сорта | м3 | - | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | - | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Лес круглый | м3 | 6,12 | 0,05 | 0,05 |
|  | Лес круглый | т | 4,34 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 9 | Металлические изделия | кг | 24,60 | 1,47 | 1,47 |
| 10 | Рулонные материалы | м2 | - | - | 3,47 |
|  | Рулонные материалы | т | - | - | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 11 | Бетон тяжелый | м3 | - | 1,60 | 1,60 |
|  | Бетон тяжелый | т | - | 3,84 | 3,84 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 12 | цементный | м3 | - | 0,15 | 3,04 |
|  | цементный | т | - | 0,33 | 6,69 |
| 13 | цементно-известковый | м3 | - | 3,39 | 2,46 |
|  | цементно-известковый | т | - | 7,46 | 5,41 |
| 14 | Глина | м3 | 1,85 | - | - |
|  | Глина | т | 2,77 | - | - |
| 15 | Камень бутовый | м3 | - | - | 14,88 |
|  | Камень бутовый | т | - | - | 23,81 |
| 16 | Кирпич керамический | тыс.шт. | - | 5,60 | - |
|  | Кирпич керамический | т | - | 21,00 | - |
| 17 | Щебень | м3 | - | 0,28 | 0,28 |
|  | Щебень | т | - | 0,45 | 0,45 |
| 18 | Прочие материалы | % |  | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 7,13 | 33,15 | 40,28 |

Таблица 116

Кернохранилища на 500 ящиков

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 80,89 | 81,17 | 85,03 | 96,52 | 105,46 | 106,12 | 75,24 | 75,42 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,95 | 3,95 | 4,14 | 3,77 | 2,82 | 2,82 | 3,77 | 3,86 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,42 |
| 4 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блоки дверные | м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Блоки оконные | м2 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 10 | Доски строганные 40 мм и более | м3 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | Доски строганные 40 мм и более | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 11 | Погонажные изделия | м | - | - | - | - | 1,19 | 1,19 | - | - |
|  | Погонажные изделия | кг | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,22 | 1,22 | 0,08 | 0,08 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,86 | 0,86 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 15 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 16 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 17 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,31 | 0,31 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
| 18 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 1,68 | 1,68 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 1,19 | 1,19 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Асбест | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Битум | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
| 22 | Войлок | м2 | - | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Войлок | кг | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 23 | Известь негашеная | кг | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 2,82 | 2,82 | 7,53 | 7,53 |
| 24 | Краски | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 2,94 | 2,94 | 0,18 | 0,18 |
| 25 | Металлические изделия | кг | 5,79 | 5,79 | 6,01 | 5,58 | 12,86 | 13,10 | 5,58 | 5,58 |
| 26 | Рулонные материалы | м2 | 62,94 | 62,94 | 63,34 | 64,93 | 55,50 | 55,57 | 62,94 | 62,94 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 27 | Сетки металлические сварные | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 6,00 | 6,00 |
| 28 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | 0,23 | 0,23 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 29 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 30 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 31 | Сталь кровельная черная | кг | - | - | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 31 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,44 | 2,44 | 2,66 | 2,66 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | цементный | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 1,68 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,28 |
|  | цементный | т | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 3,70 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,62 |
| 35 | цементно-известковый | м3 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,91 | 0,01 | 0,01 | 1,02 | 1,06 |
|  | цементно-известковый | т | 3,96 | 3,96 | 4,40 | 4,20 | 0,02 | 0,02 | 2,24 | 2,33 |
| 36 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 3,42 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 4,10 |
| 37 | Глина | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Глина | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 38 | Гравий | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,16 |
|  | Гравий | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,26 |
| 39 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,15 | 0,27 | 0,36 | 0,15 | 0,24 | 0,32 | 0,15 | 0,27 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 |
| 40 | Камень бутовый | м3 | 2,20 | 2,20 | 2,39 | 9,52 | 0,04 | 0,04 | 1,94 | 2,20 |
|  | Камень бутовый | т | 3,52 | 3,52 | 3,82 | 15,23 | 0,06 | 0,06 | 3,10 | 3,52 |
| 41 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,85 | 1,85 | 2,09 | - | - | - | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 6,94 | 6,94 | 7,84 | - | - | - | - | - |
| 42 | Песок | м3 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,17 | 2,17 | 0,80 | 0,80 |
|  | Песок | т | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 3,47 | 3,47 | 1,28 | 1,28 |
| 43 | Щебень | м3 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Щебень | т | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 44 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 20,63 | 20,68 | 22,40 | 28,73 | 9,64 | 9,68 | 15,27 | 16,22 |

Таблица 117

Материально-технические склады

Норма на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 89,40 | 90,06 | 98,60 | 109,57 | 133,83 | 134,20 | 85,41 | 85,87 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,27 | 4,46 | 5,02 | 3,90 | 3,72 | 3,81 | 4,01 | 4,28 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | - | 0,42 | 0,42 |
| 5 | Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блоки дверные | м2 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,21 | 1,21 | 0,91 | 0,91 |
|  | Блоки дверные | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Блоки оконные | м2 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Доски строганные 40 мм и более | м3 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |
|  | Доски строганные 40 мм и более | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 10 | Погонажные изделия | м | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 4,39 | 4,39 | 1,17 | 1,17 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 3,47 | 3,47 | 0,94 | 0,94 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мелкие металлоконструкции | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 1,09 | 1,09 | 0,11 | 0,11 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,75 | 0,75 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 6,100 | 6,100 | 1,830 | 1,830 |
| 14 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 15 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,47 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,42 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| 16 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 17 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 18 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,003 | 0,003 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | - | - | 1,830 | 1,830 |
| 19 | Дрова | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,006 | 0,006 |
|  | Дрова | кг | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 7,100 | 7,100 | 4,260 | 4,260 |
| 20 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 2,73 | 2,73 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 1,94 | 1,94 | - | - |
| 21 | Фанера строительная | м3 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Фанера строительная | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Арматура | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,00 | 4,00 |
| 23 | Асбест | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Битум | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 25 | Войлок | м2 | - | - | - | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,99 |
|  | Войлок | кг | - | - | - | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 0,79 |
| 26 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Краски | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,98 | 1,98 | 0,11 | 0,11 |
| 28 | Листы сухой штукатурки | м2 | - | - | - | - | 2,06 | 2,06 | - | - |
|  | Листы сухой штукатурки | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 29 | Металлические изделия | кг | 9,74 | 9,74 | 10,36 | 9,35 | 21,24 | 21,24 | 9,35 | 9,35 |
| 30 | Плиты теплоизоляционные М-150 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
|  | Плиты теплоизоляционные М-150 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Рулонные материалы | м2 | 58,41 | 58,41 | 59,02 | 60,70 | 49,33 | 49,33 | 58,41 | 58,41 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | - | - | 1,34 | 1,34 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | - | - | 4,29 | 4,29 |
| 33 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 35 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | 0,37 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,67 |
| 36 | Сталь кровельная черная | кг | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 37 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 38 | Стекло оконное | м2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,80 | 0,80 | 1,02 | 1,02 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | цементный | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 1,80 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 |
|  | цементный | т | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | 0,53 | 0,53 |
| 40 | цементно-известковый | м3 | 1,83 | 1,83 | 2,23 | 1,88 | 0,03 | 0,03 | 0,92 | 0,92 |
|  | цементно-известковый | т | 4,03 | 4,03 | 4,91 | 4,14 | 0,07 | 0,07 | 2,02 | 2,02 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | цементно-известковый | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | 0,35 | 0,35 |
| 42 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 3,60 | 3,60 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 4,32 | 4,32 |
| 43 | Глина | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Глина | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 44 | Гравий | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
|  | Гравий | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| 45 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,36 | 0,64 | 0,86 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,36 | 0,64 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,14 | 0,26 | 0,34 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,14 | 0,26 |
| 46 | Камень бутовый | м3 | 1,88 | 1,88 | 2,12 | 10,12 | 0,03 | 0,03 | 1,88 | 1,88 |
|  | Камень бутовый | т | 3,01 | 3,01 | 3,39 | 16,19 | 0,05 | 0,05 | 3,01 | 3,01 |
| 47 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,25 | 2,25 | 2,81 | 0,31 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,31 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,44 | 8,44 | 10,54 | 1,16 | 0,71 | 0,97 | 1,16 | 1,16 |
| 48 | Песок | м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 1,66 | 1,66 | 0,80 | 0,80 |
|  | Песок | т | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 2,66 | 2,66 | 1,28 | 1,28 |
| 49 | Щебень | м3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Щебень | т | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 50 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 21,99 | 22,11 | 25,66 | 31,59 | 10,89 | 11,23 | 17,17 | 17,29 |

Таблица 118

Здания для хранения и подготовки взрывчатых материалов

Норма на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,94 | 28,14 | 30,46 | 32,01 | 41,19 | 41,35 | 25,04 | 25,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,10 | 1,14 | 1,35 | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 1,02 | 1,10 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Прочие машины | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Погонажные изделия | м | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мелкие металлоконструкции | кг | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 11 | Закладные и накладные детали | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 | - | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 14 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 15 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 16 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Доски обрезные IV сорта | м3 | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 18 | Лес круглый | м3 | - | - | - | 0,006 | 1,150 | 1,150 | 0,006 | 0,006 |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | 0,004 | 0,820 | 0,820 | 0,004 | 0,004 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 20 | Войлок | м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Войлок | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 21 | Известь негашеная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 22 | Краски | кг | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,45 | 0,45 | 4,29 | 4,29 |
| 23 | Металлические изделия | кг | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,80 | 4,46 | 4,46 | 6,83 | 6,83 |
| 24 | Олифа | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Рулонные материалы | м2 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 9,41 | 3,43 | 3,43 | 8,87 | 8,87 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 27 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 28 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 29 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Стекло оконное | м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Стекло оконное | кг | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бетон тяжелый | м3 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
|  | Бетон тяжелый | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | цементный | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементный | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,51 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 |
| 33 | цементно-известковый | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,68 | 0,59 | - | - | 0,32 | 0,34 |
|  | цементно-известковый | т | 1,23 | 1,23 | 1,50 | 1,30 | - | - | 0,70 | 0,75 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 35 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,19 |
| 36 | Глина | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Глина | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 37 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,12 | 0,21 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 |
| 38 | Камень бутовый | м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 3,03 | 3,03 | 0,03 | 0,72 | 0,72 |
|  | Камень бутовый | т | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,85 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | 1,15 |
| 39 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 40 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,68 | 0,68 | 0,88 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 |
|  | Кирпич керамический | т | 2,55 | 2,55 | 3,30 | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,38 | 0,38 |
| 41 | Песок | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Песок | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 42 | Щебень | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Щебень | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 43 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 6,76 | 6,79 | 7,84 | 9,35 | 2,73 | 2,76 | 5,25 | 5,33 |

Таблица 119

Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 149,80 | 161,26 | 219,57 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,13 | 12,77 | 14,11 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 6 | Прочие машины | % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | Блоки дверные | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Щиты опалубки | м2 | 0,10 | 0,01 | - |
|  | Щиты опалубки | кг | 2,70 | 2,70 | - |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 10 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,39 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,10 | 0,10 | 0,26 |
| 11 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 12 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | 0,10 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | 0,06 |
| 13 | Доски обрезные III сорта | м3 | 7,13 | 7,13 | 8,94 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 4,35 | 4,35 | 5,45 |
| 14 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Лес круглый | м3 | 0,03 | 0,03 | 5,75 |
|  | Лес круглый | т | 0,02 | 0,02 | 4,08 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 16 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Краски | кг | 0,50 | 0,50 | 5,42 |
| 18 | Мастики битумные | т | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 11,62 | 11,62 | 26,45 |
| 20 | Рулонные материалы | м2 | 48,58 | 52,85 | 29,74 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| 21 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 22 | Бетон тяжелый | м3 | 2,10 | 2,10 | 1,86 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,04 | 5,04 | 4,46 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 23 | цементный | м3 | 0,75 | 4,29 | 0,35 |
|  | цементный | т | 1,65 | 9,42 | 0,77 |
| 24 | цементно-известковый | м3 | 4,68 | 3,62 | 1,12 |
|  | цементно-известковый | т | 10,29 | 7,97 | 2,47 |
| 25 | Глина | м3 | 1,15 | 1,15 | 1,22 |
|  | Глина | т | 1,72 | 1,72 | 1,83 |
| 26 | Камень бутовый | м3 | 2,30 | 20,47 | 0,59 |
|  | Камень бутовый | т | 3,68 | 32,75 | 0,94 |
| 27 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 6,79 | 0,09 | 1,62 |
|  | Кирпич керамический | т | 25,12 | 0,33 | 5,99 |
| 28 | Щебень | м3 | 0,59 | 0,59 | 0,62 |
|  | Щебень | т | 0,94 | 0,94 | 0,99 |
| 29 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 53,66 | 63,39 | 27,15 |

Таблица 120

Склады ГСМ в емкостях

Техническая характеристика

Каркас из брусьев. Рабочий настил из досок.

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Фундаменты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | деревянные сваи | ряжи | стулья |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 66,02 | 100,00 | 60,45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,75 | 11,42 | 7,80 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | - | 0,61 | - |
| 4 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6 | Комплект оборудования шнекового бурения | маш.-ч. | 0,62 | - | - |
| 7 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | - | 0,82 | - |
| 8 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | - | 0,48 | - |
| 9 | Прочие машины | % | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 10 | Лестницы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Резервуары | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 12 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 1,33 | 1,86 | 1,24 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,81 | 1,13 | 0,76 |
| 13 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| 14 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 15 | Лес круглый | м3 | 0,55 | 1,50 | 0,44 |
|  | Лес круглый | т | 0,39 | 1,07 | 0,31 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 16 | Грунтовка | кг | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 17 | Краски | кг | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 18 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 46,46 | 77,55 | 46,10 |
| 20 | Олифа | кг | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 21 | Эмали | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 2,11 | 3,16 | 1,98 |

Таблица 121

Караульная вышка

Состав работ. Бурение ям. Заготовка и устройство каркаса из пластин и брусьев. Обшивка стен и пола досками. Гидроизоляция конструкций. Устройство 2-х слойной рулонной кровли.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Комплект оборудования шнекового бурения | маш.-ч. | 0,98 |
| 4 | Прочие машины | % | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 5 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,01 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | 6,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 6 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,58 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,35 |
| 7 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,10 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,06 |
| 8 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,03 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,02 |
| 9 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,43 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,26 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 0,84 |
|  | Лес круглый | т | 0,60 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 11 | Асбест | т | 0,01 |
| 12 | Битум | т | 0,06 |
| 13 | Мастика битумная | т | 0,02 |
| 14 | Металлические изделия | кг | 30,58 |
| 15 | Рулонные материалы | м2 | 35,46 |
|  | Рулонные материалы | кг | 63,71 |
| 16 | Прочие материалы | % | 6 |
|  | Масса грузов | т | 1,48 |

Таблица 122

Караульная вышка

Состав работ. Рытье ям. Под столбы с обратной засыпкой. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. Установка монтажных изделий. Натягивание колючей проволоки с закреплением.

Нормы на 100 м забора

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Столбы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | железобетонные | деревянные | стандартные обсадные трубы |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 175,00 | 192,00 | 175,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Краны на автомобильном ходу 4 т | маш.-ч. | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| 4 | Прочие машины | % | 6,9 | 1,0 | 0,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 5 | Лес круглый | м3 | - | 0,57 | - |
|  | Лес круглый | т | - | 0,40 | - |
| 6 | Пластины II сорта | м3 | - | 0,26 | - |
|  | Пластины II сорта | т | - | 0,18 | - |
| 7 | Пластины III сорта | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Пластины III сорта | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 8 | Арматура | т | 0,30 | - | - |
| 9 | Металлические изделия | кг | 24,00 | 17,98 | 0,02 |
| 10 | Обсадные трубы | т | - | - | 0,63 |
| 11 | Проволока колючая | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 12 | Бетон тяжелый | м3 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 13 | Столбы | м3 | 1,00 | - | - |
|  | Столбы | т | 2,40 | - | - |
| 14 | Прочие материалы | % | 2 | 6 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 6,53 | 4,41 | 4,44 |

Таблица 123

Стеллаж плотничный трехъярусный из брусьев, обшитых досками размером 2(2(0,5 м

Состав работ. Заготовка и установка элементов каркасов. Постановка креплений. Обшивка каркаса строганными досками. Окраска масляной краской.

Нормы на 1 стеллаж

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 4 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,06 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 5 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,05 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,03 |
| 6 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 7 | Краски | кг | 1,87 |
| 8 | Металлические изделия | кг | 0,53 |
| 9 | Олифа | кг | 0,58 |
| 10 | Прочие материалы | % | 3 |
|  | Масса грузов | т | 0,08 |

Таблица 124

Сани для перевозки грузов грузоподъемностью до 10 т

Состав работ. Заготовка и монтаж металлоконструкций (гр.1). Заготовка и сборка каркаса из бревен и пластин (гр.2). Постановка креплений (гр.2). Устройство рабочего настила из досок (гр.2). масляная окраска.

Нормы на 1 сани

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Конструкции саней |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | металлические | деревянные |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 204,00 | 82,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,12 | 2,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1,0 | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 4 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,01 | - |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 5 | Бруски и брусья II сорта | м3 | - | 0,83 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | - | 0,59 |
| 6 | Доски обрезные III сорта | м3 | - | 0,66 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | - | 0,40 |
| 7 | Лес круглый | м3 | - | 1,81 |
|  | Лес круглый | т | - | 1,29 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 8 | Краски | кг | 28,42 | 4,80 |
| 9 | Металлические изделия | кг | - | 60,07 |
| 10 | Олифа | кг | 3,12 | 0,53 |
| 11 | Сталь толстолистовая | т | 0,70 | 0,26 |
| 12 | Трубы обсадные | т | 1,27 | - |
| 13 | Прочие материалы | % | 1 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 2,01 | 2,61 |

### Глава 12

## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НАДШАХТНОГО КОМПЛЕКСА

### Техническая часть

88. В главе приведены нормы на строительство производственных зданий и сооружений надшахтного комплекса:

надшахтного здания с опрокидывателем;

зданий подземных машин;

вентиляторной главного проветривания;

здания проходческих лебедок;

пешеходных и разгрузочных галерей;

здания антисептирования с крепезаготовительной;

здания зарядной станции для электровозов;

здания калориферной;

зданий компрессорных станций.

89. При необходимости дополнить комплекс другими зданиями и сооружениями рекомендуется использовать соответствующие нормы, помещенные в других главах выпуска.

90. Технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ приведены в табл.10т.

#### Таблица 10т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | деревянные | асбестоцементные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты: |  |  |  |
| ленточные бутобетонные | 125-130 | 126,130 | - |
| столбчатые монолитные бетонные | - | - | 127(2) |
| деревянные стулья | - | 125 | - |
| деревянные ряжи | - | 127 | 127(4) |
| Перекрытия: |  |  |  |
| сборные железобетонные | 125(3),129 | - | - |
| деревянные | 125(2)-128,130 | 125-127,130 | 127 |
| металлические | 125(1) | - | - |
| Колонны и стойки: |  |  |  |
| металлические | 125(1) | - | - |
| Кровля: |  |  |  |
| рулонная многослойная | 125(3),129 | 125,127 | 127(4) |
| асбестоцементные листы | 125(2)-128,130 | 126,130 | 127(2) |
| Полы: |  |  |  |
| бетонные | 125-130 | 126,130 | 127(2) |
| глинобетонные | - | 125 | - |
| дощатые | - | 127 | 127(4) |
| Перегородки: |  |  |  |
| кирпичные | 126 | - | - |
| дощатые | - | 126 | - |
| Окна: |  |  |  |
| деревянные с одинарными переплетами | 125-130 | 125-127,130 | 127 |
| Двери: |  |  |  |
| дощатые | 125-130 | 125-127,130 | 127 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| окраска масляная, известковая | 125-130 | 126,127,130 | 127 |
| Наружная отделка: |  |  |  |
| расшивка швов | 125-130 | - | - |
| окраска силикатной краской | - | 126 | - |

Таблица 125

Надшахтное здание, вентиляторная главного проветривания, калориферная, здания проходческих лебедок

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Надшахтное здание | Вентиляторная главного проветривания | Калориферная | Здания проходческих лебедок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | №1 (9(16) | №2 (9(14) |
|  |  |  | Наружные стены |
|  |  |  | кирпичные | кирпичные | кирпичные | каркасно-обшивные |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1121,00 | 371,00 | 419,00 | 923,00 | 876,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 78,47 | 26,00 | 29,33 | 36,92 | 35,04 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 33,77 | - | - | - | - |
| 4 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,36 | 0,73 | 4,88 | - | - |
| 5 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 0,64 | - | - | - | - |
| 6 | Краны башенные 13-25 т | маш.-ч. | 0,22 | - | - | - | - |
| 7 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 4,37 | 2,17 | 0,92 | 3,30 | 3,30 |
| 8 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 3,16 | - | - | - | - |
| 9 | Краны козловые 20 т | маш.-ч. | 0,43 | - | - | - | - |
| 10 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 1,29 | 0,20 | - | - | - |
| 11 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 3,51 | - | - | - | - |
| 12 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,19 | - | - | - | - |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | - | 1,61 | - | - | - |
| 14 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | - | 1,29 | - | 2,72 | 2,70 |
| 15 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 6,10 | - | - | 4,20 | 4,10 |
| 16 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Балки | м3 | - | 3,03 | - | 2,86 | 2,52 |
|  | Балки | т | - | 1,82 | - | 1,72 | 1,51 |
| 18 | Блоки дверные | м2 | 14,83 | 2,36 | 2,43 | 2,54 | 2,54 |
|  | Блоки дверные | т | 1,42 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| 19 | Блоки оконные | м2 | 5,10 | 4,80 | 1,33 | 12,96 | 10,80 |
|  | Блоки оконные | т | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 0,45 | 0,37 |
| 20 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | - | - | 8,89 | 7,80 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | - | - | 5,42 | 4,76 |
| 21 | Погонажные изделия | м | - | - | - | 28,46 | 25,99 |
|  | Погонажные изделия | т | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 37,30 | 11,45 | 7,13 | 33,59 | 29,60 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,01 | 0,31 | 0,19 | 0,91 | 0,80 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Балки | т | 7,13 | 0,17 | - | 0,07 | 0,03 |
| 24 | Колонны | т | 2,38 | - | - | - | - |
| 25 | Лестницы | т | 0,30 | - | - | - | - |
| 26 | Закладные и накладные детали | т | - | - | - | 0,07 | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бруски и брусья I сорта | м3 | - | - | - | 0,65 | 0,57 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | - | - | - | 0,40 | 0,35 |
| 28 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 1,75 | 0,07 | 1,40 | 6,78 | 5,70 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 1,07 | 0,04 | 0,85 | 4,14 | 3,48 |
| 29 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | 0,41 | - | 0,05 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | 0,25 | - | 0,03 | 0,02 |
| 30 | Доски обрезные I сорта | м3 | - | - | - | 1,54 | 1,44 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | - | - | - | 0,94 | 0,88 |
| 31 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | 0,81 | - | 3,86 | 3,38 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | 0,49 | - | 2,35 | 2,06 |
| 32 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,28 | 0,35 | 0,08 | 0,75 | 0,67 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,17 | 0,21 | 0,05 | 0,46 | 0,41 |
| 33 | Доски обрезные IV сорта | м3 | - | 0,02 | 0,01 | - | - |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 34 | Лес круглый | м3 | - | - | - | 0,71 | 0,61 |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | 0,50 | 0,43 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Арматура | кг | 6,57 | 17,91 | 216,34 | - | - |
| 36 | Асбест | т | - | - | 0,05 | 0,20 | 0,17 |
| 37 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | - | 73,10 | - | - | - |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | - | 1,07 | - | - | - |
| 38 | Битум | т | 0,10 | - | 0,38 | 0,40 | 0,40 |
| 39 | Известь негашеная | т | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 40 | Краски | кг | 3,11 | 6,29 | 1,22 | - | - |
| 41 | Металлические изделия | т | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,13 | 0,11 |
| 42 | Олифа | кг | 0,10 | 0,24 | 0,03 | - | - |
| 43 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 21,80 | - | 5,30 | - | - |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 4,29 | - | 1,04 | - | - |
| 44 | Проволока разная | кг | - | - | 2,30 | - | - |
| 45 | Рулонные материалы | м2 | 20,20 | 80,32 | 178,57 | 697,18 | 617,88 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,05 | 0,20 | 0,45 | 1,74 | 1,54 |
| 46 | Сетки металлические тканые | м2 | - | 0,89 | 24,92 | - | - |
|  | Сетки металлические тканые | кг | - | 2,85 | 79,74 | - | - |
| 47 | Скобяные изделия для окон | комплект | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 13,23 | 8,82 | 4,41 | 26,46 | 22,05 |
| 48 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 8,08 | 2,02 | 4,04 | 2,02 | 2,02 |
| 49 | Сталь кровельная оцинкованная | т | - | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| 50 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 10,40 | - | - | - | - |
| 51 | Стекло оконное | м2 | 8,80 | 4,49 | 2,24 | 19,00 | 17,00 |
|  | Стекло оконное | т | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,21 | 0,19 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Бетон тяжелый | м3 | 46,24 | 10,20 | 9,95 | 44,14 | 37,50 |
|  | Бетон тяжелый | т | 110,98 | 24,48 | 23,88 | 105,94 | 90,00 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 53 | цементно-известковый | м3 | 8,97 | 7,48 | 4,74 | - | - |
|  | цементно-известковый | т | 19,73 | 16,46 | 10,43 | - | - |
| 54 | Глина | м3 | 6,20 | - | - | 2,06 | 1,82 |
|  | Глина | т | 9,30 | - | - | 3,09 | 2,73 |
| 55 | Гравий | м3 | - | 1,10 | 0,37 | 1,90 | 1,67 |
|  | Гравий | т | - | 1,82 | 0,61 | 3,14 | 2,76 |
| 56 | Камень бутовый | м3 | 18,84 | 5,28 | 3,08 | 0,26 | 0,26 |
|  | Камень бутовый | т | 30,14 | 8,45 | 4,93 | 0,42 | 0,42 |
| 57 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 14,82 | 11,70 | 13,32 | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 55,58 | 43,88 | 49,95 | - | - |
| 58 | Песок | м3 | - | - | - | 4,74 | 4,19 |
|  | Песок | т | - | - | - | 7,58 | 6,70 |
| 59 | Щебень | м3 | 1,26 | 0,76 | 0,76 | 10,89 | 9,69 |
|  | Щебень | т | 2,02 | 1,22 | 1,22 | 17,42 | 15,50 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Балки | м3 | 0,30 | 0,54 | 0,18 | - | - |
|  | Балки | т | 0,72 | 1,30 | 0,43 | - | - |
| 61 | Плиты | м2 | - | - | 28,80 | - | - |
|  | Плиты | т | - | - | 4,32 | - | - |
| 62 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|  | Масса грузов | т | 257,24 | 102,83 | 99,44 | 158,07 | 135,97 |

Таблица 126

### Здания подъемной машины

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | деревянные |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1164,00 | 1156,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 81,48 | 34,69 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,21 | - |
| 4 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 5,52 | 2,90 |
| 5 | Прочие машины | % | 1,8 | 2,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 6 | Балки | м3 | 0,11 | 0,09 |
|  | Балки | т | 0,07 | 0,05 |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 7,44 | 7,44 |
|  | Блоки дверные | т | 0,71 | 0,71 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 20,06 | 20,06 |
|  | Блоки оконные | т | 0,69 | 0,69 |
| 9 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | 0,27 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | 0,16 |
| 10 | Погонажные изделия | м | 18,00 | 18,00 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Щиты обшивочные | м3 | - | 13,64 |
|  | Щиты обшивочные | т | - | 8,18 |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 41,40 | 28,82 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,12 | 0,78 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 13 | Закладные и накладные детали | кг | 0,02 | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,80 | 7,16 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,49 | 4,37 |
| 15 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 1,38 | 1,79 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,84 | 1,09 |
| 16 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | 0,04 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | 0,02 |
| 17 | Доски необрезные IV сорта | м3 | - | 1,08 |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | - | 0,66 |
| 18 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,13 | 2,92 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,08 | 1,78 |
| 19 | Доски обрезные II сорта | м3 | 2,26 | 3,08 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 1,38 | 1,88 |
| 20 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,21 | 0,86 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,74 | 0,52 |
| 21 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,06 | 0,13 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,04 | 0,08 |
| 22 | Дрова | м3 | 0,16 | 1,87 |
|  | Дрова | т | 0,11 | 1,33 |
| 23 | Лес круглый | м3 | 0,04 | 0,04 |
|  | Лес круглый | т | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 24 | Арматура | кг | 44,00 | - |
| 25 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 232,20 | 167,40 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 3,25 | 2,34 |
| 26 | Битум | т | 0,16 | 1,87 |
| 27 | Известь негашеная | т | 0,05 | 0,06 |
| 28 | Краски | кг | 17,99 | 53,71 |
| 29 | Металлические изделия | т | 0,24 | 0,94 |
| 30 | Олифа | кг | 0,70 | 0,70 |
| 31 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 6,60 | 6,60 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 1,30 | 1,30 |
| 32 | Проволока разная | кг | 3,01 | - |
| 33 | Рулонные материалы | м2 | 199,22 | 424,98 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,40 | 0,85 |
| 34 | Сетки металлические тканые | м2 | 15,12 | 15,12 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,05 | 0,05 |
| 35 | Скобяные изделия для окон | комплект | 7,00 | 7,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 |
| 36 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 4,04 | 4,04 |
| 37 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,05 | 0,04 |
| 38 | Стекло оконное | м2 | 26,50 | 26,50 |
|  | Стекло оконное | т | 0,29 | 0,29 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 39 | Бетон тяжелый | м3 | 60,32 | 77,34 |
|  | Бетон тяжелый | т | 144,77 | 185,62 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 40 | цементно-известковый | м3 | 30,19 | 8,60 |
|  | цементно-известковый | т | 66,42 | 18,92 |
| 41 | Камень бутовый | м3 | 18,20 | 18,20 |
|  | Камень бутовый | т | 29,12 | 29,12 |
| 42 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 37,24 | - |
|  | Кирпич керамический | т | 139,65 | - |
| 43 | Щебень | м3 | 1,40 | 1,30 |
|  | Щебень | т | 2,24 | 2,08 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 44 | Балки | м3 | 0,24 | - |
|  | Балки | т | 0,58 | - |
| 45 | Прочие материалы | % | 3 | 9 |
|  | Масса грузов | т | 394,96 | 265,89 |

Таблица 127

Галереи

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Пешеходная галерея от АБК к копру | Галерея на разгрузочной площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружные стены |
|  |  |  | кирпичные | асбестоцементные | каркасно-обшивные | асбестоцементные |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 456,00 | 181,00 | 553,00 | 422,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31,92 | - | 16,49 | - |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 2,02 | - | - | - |
| 4 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 4,10 | - | - | - |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 7,02 | - | - | - |
| 6 | Прочие машины | % | 1,8 | - | 1,9 | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |
| 7 | Балки | м3 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 1,20 |
|  | Балки | т | 0,24 | 0,24 | 0,72 | 0,72 |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 2,30 | 2,30 | 3,88 | 3,88 |
|  | Блоки дверные | т | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 6,57 | 6,57 | 3,37 | 3,37 |
|  | Блоки оконные | т | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,12 |
| 10 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | - | - | 0,18 | - |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | - | - | 0,11 | - |
| 11 | Погонажные изделия | м | 11,34 | 11,34 | - | - |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 12 | Щиты перекрытий | м3 | 27,20 | 27,20 | - | - |
|  | Щиты перекрытий | т | 0,41 | 0,41 | - | - |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 6,10 | 1,78 | - | - |
|  | Щиты опалубки | т | 0,16 | 0,05 | - | - |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья I сорта | м3 | - | - | 4,18 | 5,40 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | - | - | 2,55 | 3,29 |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,06 | 0,53 | 6,22 | 6,05 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,32 | 3,79 | 3,69 |
| 16 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,40 | 1,13 | - | 0,78 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,24 | 0,69 | - | 0,48 |
| 17 | Доски обрезные I сорта | м3 | - | - | 1,86 | - |
|  | Доски обрезные I сорта | т | - | - | 1,13 | - |
| 18 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | 0,06 | 2,68 | 0,78 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | 0,04 | 1,63 | 0,48 |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,90 | 0,64 | 17,44 | 17,48 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,55 | 0,39 | 10,64 | 10,66 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 20 | Арматура | т | 0,01 | - | - | - |
| 21 | Асбест | т | 0,01 | - | 0,12 | - |
| 22 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 70,20 | 198,29 | - | 138,37 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 1,03 | 2,90 | - | 2,02 |
| 23 | Битум | т | 0,12 | - | 1,05 | - |
| 24 | Известь негашеная | т | 16,00 | - | - | - |
| 25 | Краски | кг | 5,08 | 6,83 | 103,40 | 103,40 |
| 26 | Металлические изделия | кг | 60,07 | 89,13 | 118,92 | 111,21 |
| 27 | Олифа | кг | 0,20 | 0,32 | - | - |
| 28 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 34,00 | - | - | - |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 6,70 | - | - | - |
| 29 | Рулонные материалы | м2 | 100,85 | 55,59 | 500,30 | - |
|  | Рулонные материалы | т | 0,25 | 0,14 | 1,25 | - |
| 30 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,64 | - | - | - |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | - | - | - |
| 31 | Скобяные изделия для окон | комплект | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 33 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | Стекло оконное | м2 | 11,00 | 11,00 | 5,64 | 5,64 |
|  | Стекло оконное | т | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 35 | Бетон тяжелый | м3 | 16,06 | 6,33 | - | - |
|  | Бетон тяжелый | т | 38,54 | 15,19 | - | - |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 36 | цементно-известковый | м3 | 6,02 | - | - | - |
|  | цементно-известковый | т | 14,45 | - | - | - |
| 37 | Глина | м3 | 0,07 | - | - | - |
|  | Глина | т | 0,11 | - | - | - |
| 38 | Гравий | м3 | - | - | 1,19 | - |
|  | Гравий | т | - | - | 1,96 | - |
| 39 | Камень бутовый | м3 | 2,90 | - | - | - |
|  | Камень бутовый | т | 4,64 | - | - | - |
| 40 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 9,04 | - | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 33,90 | - | - | - |
| 41 | Песок | м3 | 0,17 | - | - | - |
|  | Песок | т | 0,27 | - | - | - |
| 42 | Щебень | м3 | 0,92 | 0,92 | - | - |
|  | Щебень | т | 1,47 | 1,47 | - | - |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |
| 43 | Балки | м3 | 0,16 | - | - | - |
|  | Балки | т | 0,38 | - | - | - |
| 44 | Прочие материалы | % | 5 | 2 | 8 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 120,21 | 22,58 | 25,76 | 22,15 |

Таблица 128

Здание антисептирования с крепезаготовительной

Нормы на 1  здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2300,00 | 2300,00 | 2620,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 161,00 | 161,00 | 183,40 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,92 | 0,92 | - |
| 4 | Краны автомобильные 16 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | - |
| 5 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,30 | 1,30 | 1,70 |
| 6 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 7 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 8 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 9 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 2,73 | 2,73 | 3,20 |
| 11 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 12 | Балки | м3 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
|  | Балки | т | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 13 | Блоки дверные | м2 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
|  | Блоки дверные | т | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 14 | Блоки оконные | м2 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
|  | Блоки оконные | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 15 | Щиты перекрытий | м3 | 169,60 | 169,60 | 169,60 |
|  | Щиты перекрытий | т | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 16 | Щиты опалубки | м2 | 52,00 | 52,00 | 55,50 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 17 | Балки | т | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 18 | Подкрановые балки | т | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 19 | Рельсы | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 20 | Закладные и накладные детали | т | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 21 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,36 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,35 | 0,35 | 0,22 |
| 22 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,38 | 0,38 | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,23 | 0,23 | - |
| 23 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,98 | 0,98 | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,60 | 0,60 | - |
| 24 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,43 | 0,43 | 1,28 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,26 | 0,26 | 0,78 |
| 25 | Лес круглый | м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | Лес круглый | т | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 26 | Арматура | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | Асбест | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 28 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 29 | Битум | т | 0,53 | 0,53 | 0,60 |
| 30 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Краски | кг | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 32 | Металлические изделия | т | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| 33 | Олифа | кг | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 34 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 35 | Рулонные материалы | м2 | 463,00 | 463,00 | 463,00 |
|  | Рулонные материалы | т | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 36 | Сетки металлические тканые | м2 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 37 | Скобяные изделия для окон | комплект | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 38 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 39 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 40 | Стекло оконное | м2 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
|  | Стекло оконное | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 41 | Бетон тяжелый | м3 | 51,35 | 51,35 | 57,70 |
|  | Бетон тяжелый | т | 123,24 | 123,24 | 138,48 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 42 | цементно-известковый | м3 | 28,50 | 28,50 | 49,29 |
|  | цементно-известковый | т | 62,70 | 62,70 | 108,44 |
| 43 | Глина | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Глина | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 44 | Камень бутовый | м3 | 10,34 | 10,34 | 12,01 |
|  | Камень бутовый | т | 16,54 | 16,54 | 19,22 |
| 45 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 45,79 | 45,79 | 54,14 |
|  | Кирпич керамический | т | 171,71 | 171,71 | 203,03 |
| 46 | Песок | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Песок | т | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 47 | Щебень | м3 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  | Щебень | т | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 48 | Балки | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,25 |
|  | Балки | т | 0,46 | 0,46 | 0,60 |
| 49 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 404,58 | 404,58 | 499,44 |

Таблица 129

Здание зарядной станции для электровозов 4,5 АРП-2М

Нормы на 1  здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1045,00 | 1105,00 | 1221,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 73,15 | 77,35 | 85,47 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 2,99 | 3,53 | 3,68 |
| 5 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 8,72 | 10,50 | 11,33 |
| 8 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 2,69 | 2,76 | 3,56 |
| 9 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 10 | Блоки дверные | м2 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
|  | Блоки дверные | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 11 | Блоки оконные | м2 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
|  | Блоки оконные | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 80,00 | 83,50 | 85,36 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,16 | 2,25 | 2,30 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 13 | Балки | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 14 | Подкрановые балки | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 15 | Рельсы | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 16 | Закладные и накладные детали | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 18 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,48 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,23 | 0,23 | 0,29 |
| 20 | Лес круглый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 21 | Арматура | т | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| 22 | Асбест | т | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 23 | Битум | т | 1,30 | 1,30 | 1,34 |
| 24 | Краски | кг | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 25 | Металлические изделия | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 26 | Олифа | кг | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 27 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 28 | Рулонные материалы | м2 | 520,70 | 586,00 | 626,18 |
|  | Рулонные материалы | т | 1,30 | 1,47 | 1,57 |
| 29 | Сетки металлические тканые | м2 | 5,40 | 5,80 | 6,34 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Скобяные изделия для окон | комплект | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
|  | Стекло оконное | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 34 | Бетон тяжелый | м3 | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
|  | Бетон тяжелый | т | 71,42 | 71,42 | 71,42 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 35 | цементно-известковый | м3 | 14,18 | 19,16 | 22,20 |
|  | цементно-известковый | т | 31,20 | 42,15 | 48,84 |
| 36 | известковый | м3 | 2,24 | 2,80 | 3,36 |
|  | известковый | т | 4,93 | 6,16 | 7,39 |
| 37 | Глина | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  | Глина | т | 0,18 | 0,18 | 0,20 |
| 38 | Гравий | м3 | 1,10 | 1,01 | 1,34 |
|  | Гравий | т | 1,82 | 1,67 | 2,21 |
| 39 | Камень бутовый | м3 | 9,09 | 9,39 | 11,68 |
|  | Камень бутовый | т | 14,54 | 15,02 | 18,69 |
| 40 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 31,87 | 45,88 | 50,85 |
|  | Кирпич керамический | т | 119,51 | 172,05 | 190,69 |
| 41 | Песок | м3 | 0,27 | 0,30 | 0,32 |
|  | Песок | т | 0,43 | 0,48 | 0,51 |
| 42 | Щебень кирпичный | м3 | 1,47 | 1,60 | 1,71 |
|  | Щебень кирпичный | т | 1,84 | 2,00 | 2,14 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 43 | Балки | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Балки | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 44 | Плиты | м3 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
|  | Плиты | т | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| 45 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 269,78 | 335,33 | 366,57 |

Таблица 130

Компрессорные станции производительностью 60 м3/мин.

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | деревянные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1359,00 | 1656,50 | 1756,40 | 1233,67 | 1251,14 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 95,13 | 115,92 | 122,95 | 37,01 | 37,53 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 3,79 | 3,80 | 3,80 | 2,40 | 2,40 |
| 4 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,53 | 0,65 | 0,89 | - | - |
| 5 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,40 | 7,00 | 7,00 | - | - |
| 6 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,58 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 7 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 5,78 | 6,00 | 6,00 | - | - |
| 8 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 3,34 | 3,34 | 3,92 | 2,76 | 2,76 |
| 9 | Прочие машины | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Блоки дверные | м2 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 |
|  | Блоки дверные | т | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 11 | Блоки оконные | м2 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Блоки оконные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Ворота | м2 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|  | Ворота | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 13 | Погонажные изделия | м | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 55,60 | 55,60 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Щиты опалубки | м2 | 62,48 | 67,20 | 75,23 | 58,15 | 58,15 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,69 | 1,81 | 2,03 | 1,57 | 1,57 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лестницы и площадки | т | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 16 | Подкрановые балки | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - |
| 17 | Закладные и накладные детали | т | 0,51 | 1,36 | 1,36 | - | - |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | - |
| 19 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 1,12 | 1,45 | 1,45 | 14,63 | 14,63 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,68 | 0,88 | 0,88 | 8,92 | 8,92 |
| 20 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| 21 | Доски обрезные II сорта | м3 | 3,56 | 3,85 | 4,56 | 3,96 | 4,08 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 2,17 | 2,35 | 2,78 | 2,42 | 2,49 |
| 22 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,59 | 2,19 | 2,27 | 2,48 | 2,48 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,97 | 1,34 | 1,38 | 1,51 | 1,51 |
| 23 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 24 | Лес круглый | м3 | 0,57 | 0,85 | 0,85 | 0,60 | 0,60 |
|  | Лес круглый | т | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,43 | 0,43 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | - | - |
| 26 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 157,95 | 205,00 | 216,00 | 162,00 | 170,00 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 2,31 | 3,00 | 3,16 | 2,37 | 2,49 |
| 27 | Известь негашеная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Краски | кг | 10,74 | 34,39 | 34,39 | 8,53 | 8,53 |
| 29 | Металлические изделия | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 |
| 30 | Олифа | кг | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| 31 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 4,64 | 5,41 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,91 | 1,07 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 32 | Рулонные материалы | м2 | 208,64 | 208,77 | 208,77 | 197,20 | 197,20 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,49 |
| 33 | Сетки металлические тканые | м2 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | - | - |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 34 | Скобяные изделия для окон | комплект | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 36 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | Стекло оконное | м2 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
|  | Стекло оконное | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Бетон тяжелый | м3 | 53,23 | 56,54 | 63,38 | 52,98 | 56,45 |
|  | Бетон тяжелый | т | 127,75 | 135,70 | 152,11 | 127,15 | 135,48 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 39 | цементно-известковый | м3 | 20,90 | 28,23 | 32,04 | - | - |
|  | цементно-известковый | т | 45,98 | 62,11 | 70,49 | - | - |
| 40 | Гравий | м3 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | Гравий | т | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 41 | Камень бутовый | м3 | 8,07 | 10,28 | 13,54 | 7,08 | 7,08 |
|  | Камень бутовый | т | 12,91 | 16,45 | 21,66 | 11,33 | 11,33 |
| 42 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 30,96 | 45,57 | 54,46 | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 116,10 | 170,89 | 204,23 | - | - |
| 43 | Щебень | м3 | 1,14 | 1,14 | 2,16 | 1,46 | 1,46 |
|  | Щебень | т | 1,82 | 1,82 | 3,46 | 2,34 | 2,34 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Балки | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
|  | Балки | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - |
| 45 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|  | Масса грузов | т | 323,94 | 409,16 | 475,08 | 165,73 | 174,25 |

### Глава 13

## ЖИЛЬЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТЕПНЫХ И ПОЛУПУСТЫННЫХ РАЙОНОВ

### Техническая часть

91. В главе помещены нормы на строительство следующих зданий: общежитий на 10 человек и для малосемейных; красных уголков на 30-45 человек; пищеблоков на 12 и 28 мест; пунктов хранения и раздачи воды; магазина продовольственных и промышленных товаров; конторы начальника партии; камеральных помещений на 12 и 24 человека.

92. Нормами настоящей главы следует пользоваться при обустройстве временных жилых поселков геологов с числом проживающих до 150 человек, в случае пребывания в полевых условиях до 7 мес., в которых возможны пыльные и песчаные бури, а также при температуре наружного воздуха от –100С до +450С.

93. Нормы предусматривают строительство зданий полузаглубленного типа (отметка пола на 1,3 м ниже отметки поверхности земли) размером в плане 6(9 или 6(18 м при средней высоте помещений 2,7 м. Наружные стены выполнены из сборных дощатых щитов, устанавливаемых по деревянным стойкам, заглубленным на 0,8 м ниже отметки пола в сыпучих грунтах и на 0,5 м – в связанных грунтах. Предусмотрен также вариант с наружными стенами из естественного камня (ракушечника). Все остальные конструктивные элементы одинаковы для всех типоразмеров зданий:

– полы и перегородки щитовые из досок;

– кровля совмещенная, двухскатная, многослойная – дощатые щиты по деревянным стропилам, слой рулонного материала, камышитовые плиты в качестве утеплителя, покрытие глиняной обмазкой;

– двери деревянные, однопольные, щитовые, индивидуальные;

– окна – переплеты одинарные индивидуального изготовления;

- внутренняя отделка: для стен каменных – затирка известковым раствором и окраска известковой краской, для стен щитовых – щиты стен – масляной краской 1 раз, для зданий с любыми наружными стенами – щиты пола, покрытия – масляной краской 1 раз, оконные переплеты, торцевые щиты и перегородки – масляной краской 2 раза; наружная отделка – естественная поверхность.

Таблица 131

Общежития

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | На 10 человек | Для малосемейных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наружные стены |
|  |  |  | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1530,00 | 1437,00 | 901,00 | 803,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 71,00 | 64,00 | 42,00 | 35,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,71 | 0,71 | 0,47 | 0,47 |
| 4 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 6,47 | - | 3,78 | - |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 7,15 | 7,15 | 5,20 | 4,68 |
| 6 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 10,90 | 10,90 | 6,75 | 6,23 |
| 7 | Прочие машины | % | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |
| 8 | Балки | м3 | - | 0,35 | - | 0,35 |
|  | Балки | т | - | 0,21 | - | 0,21 |
| 9 | Блоки дверные | м2 | 18,00 | 18,00 | 10,80 | 10,80 |
|  | Блоки дверные | т | 1,33 | 1,33 | 0,80 | 0,80 |
| 10 | Погонажные изделия | м | 214,28 | 214,28 | 173,35 | 173,35 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Щиты стен, перегородок | м2 | 215,32 | 347,06 | 149,50 | 242,66 |
|  | Щиты стен, перегородок | т | 5,81 | 9,25 | 4,04 | 6,41 |
| 12 | Щиты покрытий | м2 | 149,73 | 149,73 | 75,14 | 75,14 |
|  | Щиты покрытий | т | 2,62 | 2,62 | 1,35 | 1,35 |
| 13 | Щиты полов | м2 | 109,42 | 109,42 | 53,00 | 53,00 |
|  | Щиты полов | т | 1,86 | 1,86 | 0,90 | 0,90 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 2,01 | 2,01 | 1,06 | 1,06 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 1,23 | 1,23 | 0,65 | 0,65 |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,64 | 3,37 | 0,27 | 1,80 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,39 | 2,07 | 0,16 | 1,10 |
| 16 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | - | - | 0,02 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | - | - | 0,01 |
| 17 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,06 | 0,39 | 0,02 | 0,44 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,24 | 0,01 | 0,27 |
| 18 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Доски обрезные IV сорта | м3 | - | - | - | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | - | - | 0,02 |
| 20 | Лес круглый | м3 | - | 0,76 | - | 0,76 |
|  | Лес круглый | т | - | 0,54 | - | 0,54 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 21 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Битум | т | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,15 |
| 23 | Известь негашеная | т | 0,02 | - | 0,01 | - |
| 24 | Краски | кг | 187,24 | 224,09 | 125,16 | 153,28 |
| 25 | Металлические изделия | кг | 36,88 | 110,20 | 32,27 | 97,84 |
| 26 | Олифа | кг | 66,45 | 79,64 | 43,92 | 54,12 |
| 27 | Рулонные материалы | м2 | 366,34 | 354,23 | 233,45 | 218,96 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,53 | 0,49 | 0,37 | 0,34 |
| 28 | Сетки металлические тканые | м2 | 7,23 | - | 4,22 | - |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,02 | - | 0,01 | - |
| 29 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Стекло оконное | м2 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 31 | цементный | м3 | 10,95 | - | 6,92 | - |
|  | цементный | т | 24,09 | - | 15,22 | - |
| 32 | цементно-известковый | м3 | 9,31 | - | 5,88 | - |
|  | цементно-известковый | т | 20,48 | - | 12,94 | - |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 33 | цементно-известковый | м3 | 2,56 | - | 1,50 | - |
|  | цементно-известковый | т | 5,63 | - | 3,30 | - |
| 34 | Глина | м3 | 7,00 | 7,00 | 4,09 | 4,09 |
|  | Глина | т | 10,50 | 10,50 | 6,14 | 6,14 |
| 35 | Камень бутовый | м3 | 56,39 | - | 35,64 | - |
|  | Камень бутовый | т | 90,22 | - | 57,02 | - |
| 36 | Маты камышитовые | м2 | 139,54 | 139,54 | 82,93 | 82,93 |
|  | Маты камышитовые | т | 3,49 | 3,49 | 2,07 | 2,07 |
| 37 | Прочие материалы | % | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 169,09 | 34,77 | 105,54 | 21,47 |

Таблица 132

Общественные здания

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Красный уголок | Пищеблок с обеденным залом | Пункт хранения и раздачи воды | Магазин продовольственных и промышленных товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 30 чел. | на 45 чел. | на 12 чел. | на 28 чел. | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые |
|  |  |  | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 765,0 | 675,00 | 1217,00 | 1178,00 | 827,00 | 731,00 | 1383,00 | 1288,00 | 667,00 | 593,00 | 780,00 | 691,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,00 | 25,00 | 65,00 | 60,00 | 40,00 | 34,00 | 63,00 | 57,00 | 36,00 | 28,00 | 38,00 | 32,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,71 | 0,71 | 0,47 | 0,47 | 0,71 | 0,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 3,78 | - | 6,18 | - | 3,78 | - | 5,85 | - | 3,78 | - | 3,78 | - |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 5,20 | 4,68 | 7,80 | 7,80 | 5,20 | 4,68 | 7,80 | 7,80 | 5,20 | 4,68 | 5,20 | 4,68 |
| 6 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 6,75 | 6,23 | 10,90 | 10,90 | 6,75 | 6,23 | 10,90 | 10,90 | 6,75 | 6,23 | 6,75 | 6,23 |
| 7 | Прочие машины | % | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Балки | м3 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
|  | Балки | т | - | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 |
| 9 | Блоки дверные | м2 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 16,20 | 16,20 | 18,00 | 18,00 | 7,20 | 7,20 | 12,60 | 12,60 |
|  | Блоки дверные | т | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,22 | 1,22 | 1,35 | 1,35 | 0,54 | 0,54 | 0,95 | 0,95 |
| 10 | Погонажные изделия | м | 173,35 | 173,35 | 176,30 | 176,30 | 202,51 | 202,51 | 215,18 | 215,18 | 153,91 | 153,91 | 183,07 | 183,07 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Щиты стен, перегородок | м2 | 55,45 | 149,13 | 79,15 | 199,38 | 77,71 | 152,91 | 145,86 | 281,57 | 13,42 | 106,62 | 70,62 | 163,82 |
|  | Щиты стен, перегородок | т | 1,50 | 3,88 | 2,14 | 5,27 | 2,10 | 4,13 | 3,94 | 7,60 | 0,36 | 2,74 | 1,91 | 4,28 |
| 12 | Щиты покрытий | м2 | 78,77 | 78,77 | 157,03 | 157,03 | 80,58 | 80,58 | 157,03 | 157,03 | 75,14 | 75,14 | 75,14 | 75,14 |
|  | Щиты покрытий | т | 1,42 | 1,42 | 2,75 | 2,75 | 1,45 | 1,37 | 2,75 | 2,67 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 13 | Щиты полов | м2 | 53,00 | 53,00 | 110,26 | 110,26 | 53,00 | 53,00 | 110,26 | 110,26 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
|  | Щиты полов | т | 0,90 | 0,90 | 1,87 | 1,87 | 1,43 | 1,43 | 2,98 | 2,98 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 1,06 | 1,06 | 2,00 | 2,00 | 1,06 | 1,06 | 2,00 | 2,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,65 | 0,65 | 1,22 | 1,22 | 0,65 | 0,65 | 1,22 | 1,22 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,27 | 1,80 | 0,62 | 3,12 | 0,18 | 1,89 | 0,62 | 3,09 | 0,18 | 1,80 | 0,18 | 1,80 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,16 | 1,10 | 0,38 | 1,89 | 0,11 | 1,17 | 0,38 | 1,90 | 0,11 | 1,11 | 0,11 | 1,11 |
| 16 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 0,02 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 17 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,02 | 0,21 | 0,08 | 0,37 | 0,02 | 0,21 | 0,08 | 0,37 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,13 | 0,08 | 0,23 | 0,01 | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,13 |
| 18 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Доски обрезные IV сорта | м3 | - | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 0,02 |
| 20 | Лес круглый | м3 | - | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 |
|  | Лес круглый | т | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Битум | т | 0,16 | 0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 23 | Известь негашеная | т | 0,01 | - | 0,02 | - | 0,01 | - | 0,02 | - | 0,01 | - | 0,01 | - |
| 24 | Краски | кг | 78,63 | 106,75 | 119,90 | 164,04 | 81,16 | 106,50 | 132,19 | 184,13 | 55,60 | 87,93 | 74,71 | 106,23 |
| 25 | Линолеум | м2 | - | - | - | - | 54,06 | 54,06 | 112,47 | 112,47 | - | - | 54,06 | 54,06 |
|  | Линолеум | т | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,26 | - | - | 0,12 | 0,12 |
| 26 | Металлические изделия | кг | 32,27 | 97,24 | 38,88 | 109,90 | 32,67 | 91,93 | 38,87 | 110,11 | 31,57 | 96,66 | 31,57 | 96,54 |
| 27 | Олифа | кг | 27,48 | 37,69 | 43,19 | 59,21 | 26,52 | 35,65 | 44,19 | 62,79 | 19,77 | 30,35 | 25,08 | 34,14 |
| 28 | Рулонные материалы | м2 | 237,89 | 224,12 | 389,04 | 370,70 | 165,67 | 150,96 | 259,21 | 240,87 | 146,80 | 132,09 | 146,80 | 132,09 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,39 | 0,35 | 0,56 | 0,51 | 0,29 | 0,26 | 0,46 | 0,42 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,23 |
| 29 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,22 | - | 6,92 | - | 4,22 | - | 6,55 | - | 4,22 | - | 4,22 | - |
|  | Сетки металлические тканые | т | 13,50 | - | 22,14 | - | 13,50 | - | 20,96 | - | 13,50 | - | 13,50 | - |
| 30 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Стекло оконное | м2 | 5,08 | 5,08 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,08 | 5,08 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
|  | Стекло оконное | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | цементный | м3 | 6,92 | - | 9,94 | - | 6,92 | - | 9,94 | - | 6,92 | - | 6,92 | - |
|  | цементный | т | 15,22 | - | 21,87 | - | 15,22 | - | 21,87 | - | 15,22 | - | 15,22 | - |
| 33 | цементно-известковый | м3 | 5,88 | - | 8,45 | - | 5,88 | - | 8,45 | - | 5,88 | - | 5,88 | - |
|  | цементно-известковый | т | 12,94 | - | 18,59 | - | 12,94 | - | 18,59 | - | 12,94 | - | 12,94 | - |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | цементно-известковый | м3 | 1,50 | - | 2,45 | - | 1,50 | - | 2,32 | - | 1,50 | - | 1,50 | - |
|  | цементно-известковый | т | 3,30 | - | 5,39 | - | 3,30 | - | 5,10 | - | 3,30 | - | 3,30 | - |
| 35 | Глина | м3 | 4,25 | 4,25 | 7,49 | 7,49 | 4,71 | 4,71 | 7,49 | 7,49 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
|  | Глина | т | 6,38 | 6,38 | 11,24 | 11,24 | 7,07 | 7,07 | 11,24 | 11,24 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 36 | Камень бутовый | м3 | 35,64 | - | 51,19 | - | 35,67 | - | 51,19 | - | 35,64 | - | 35,64 | - |
|  | Камень бутовый | т | 57,02 | - | 81,90 | - | 57,02 | - | 81,90 | - | 57,02 | - | 57,02 | - |
| 37 | Маты камышитовые | м2 | 72,42 | 72,42 | 152,18 | 152,18 | 83,44 | 83,44 | 152,18 | 152,18 | 68,65 | 68,65 | 68,65 | 68,65 |
|  | Маты камышитовые | т | 1,81 | 1,81 | 3,80 | 3,80 | 2,09 | 2,09 | 3,80 | 3,80 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 38 | Прочие материалы | % | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 103,04 | 18,83 | 153,34 | 31,23 | 105,61 | 21,08 | 156,71 | 35,35 | 100,99 | 16,84 | 103,11 | 18,96 |

Таблица 133

Производственные здания

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Контора начальника партии | Камеральное помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 12 человек | на 24 человека |
|  |  |  | Наружные стены |
|  |  |  | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые | каменные | деревянные щитовые |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 890,00 | 786,00 | 722,00 | 622,00 | 1127,00 | 1028,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 33,00 | 26,00 | 29,00 | 22,00 | 64,00 | 57,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,71 | 0,71 |
| 4 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 3,78 | - | 3,78 | - | 5,85 | - |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 5,20 | 4,68 | 5,20 | 4,68 | 7,80 | 7,80 |
| 6 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 6,75 | 6,23 | 6,75 | 6,23 | 10,90 | 10,90 |
| 7 | Прочие машины | % | 2,6 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Балки | м3 | - | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
|  | Балки | т | - | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 |
| 9 | Блоки дверные | м2 | 14,40 | 14,40 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
|  | Блоки дверные | т | 1,07 | 1,07 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 10 | Погонажные изделия | м | 192,79 | 192,79 | 153,91 | 153,91 | 156,86 | 156,86 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 11 | Щиты стен, перегородок | м2 | 127,95 | 221,42 | 17,32 | 110,52 | 22,99 | 143,78 |
|  | Щиты стен, перегородок | т | 3,45 | 5,83 | 0,47 | 2,84 | 0,62 | 3,77 |
| 12 | Щиты покрытий | м2 | 78,77 | 78,77 | 78,77 | 78,77 | 147,38 | 147,38 |
|  | Щиты покрытий | т | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 2,57 | 2,57 |
| 13 | Щиты полов | м2 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 110,26 | 110,26 |
|  | Щиты полов | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,87 | 1,87 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 2,01 | 2,01 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,23 | 1,23 |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,27 | 1,89 | 0,18 | 1,80 | 0,62 | 3,09 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,16 | 1,15 | 0,11 | 1,10 | 0,38 | 1,88 |
| 16 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | - | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 17 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,08 | 0,37 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,05 | 0,23 |
| 18 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Доски обрезные IV сорта | м3 | - | 0,03 | - | - | - | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 |
| 20 | Лес круглый | м3 | - | 0,76 | - | 0,76 | - | 0,76 |
|  | Лес круглый | т | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Битум | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,26 | 0,26 |
| 23 | Известь негашеная | т | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,02 | - |
| 24 | Краски | кг | 117,11 | 145,35 | 87,83 | 105,70 | 92,35 | 119,29 |
| 25 | Металлические изделия | кг | 32,27 | 97,24 | 32,27 | 97,24 | 38,88 | 79,71 |
| 26 | Олифа | кг | 40,70 | 50,91 | 20,53 | 30,66 | 34,03 | 44,44 |
| 27 | Рулонные материалы | м2 | 253,43 | 239,66 | 166,78 | 152,07 | 243,67 | 226,27 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,41 | 0,38 | 0,28 | 0,26 | 0,44 | 0,39 |
| 28 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,22 | - | 4,22 | - | 6,55 | - |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,02 | - |
| 29 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Стекло оконное | м2 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
|  | Стекло оконное | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | цементный | м3 | 6,92 | - | 6,92 | - | 9,95 | - |
|  | цементный | т | 15,22 | - | 15,22 | - | 21,89 | - |
| 32 | цементно-известковый | м3 | 5,88 | - | 5,88 | - | 8,45 | - |
|  | цементно-известковый | т | 12,94 | - | 12,94 | - | 18,59 | - |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | цементно-известковый | м3 | 1,50 | - | 1,50 | - | 2,32 | - |
|  | цементно-известковый | т | 3,30 | - | 3,30 | - | 5,10 | - |
| 34 | Глина | м3 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 7,00 | 7,00 |
|  | Глина | т | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 10,50 | 10,50 |
| 35 | Камень бутовый | м3 | 35,64 | - | 35,64 | - | 51,20 | - |
|  | Камень бутовый | т | 57,02 | - | 57,02 | - | 81,92 | - |
| 36 | Маты камышитовые | м2 | 82,93 | 82,93 | 82,93 | 82,93 | 139,54 | 139,54 |
|  | Маты камышитовые | т | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 3,49 | 3,49 |
| 37 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 106,35 | 22,18 | 102,58 | 18,38 | 149,89 | 27,97 |

### Глава 14

## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### Техническая часть

94. В главе приведены нормы на строительство зданий и сооружений инженерного обеспечения, предназначенных для водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения.

95. Объекты водоснабжения, на строительство которых даны нормы, предусматривают осуществление водоснабжения путем забора воды из поверхностных или подземных источников, ее очистку и обеззараживание, подачу потребителю, хранение.

96. Норма на строительство объектов энергоснабжения и связи предусматривают сооружение временных коммуникаций, трансформаторных подстанций, компрессорных и дизельных электростанций, обеспечивающих временный и автономный режим питания.

97. Объекты канализации – септики и отстойники – обеспечивают очистку бытовых сточных вод.

98. Правила исчисления объемов работ изложены в гл.2 и 3, а также в соответствующих «Сметных нормах и правилах» части IV.

99. Техническая характеристика конструктивных частей зданий и видов работ приведены в табл.11т, а состав работ, в необходимых случаях – перед таблицами норм.

Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

#### Таблица 11т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | деревянные | из ракушечника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Днища: |  |  |  |
| монолитные железобетонные | 137 | - | 137 |
| деревянный накат | - | 137 | - |
| Фундаменты: |  |  |  |
| ленточные бутовые | 136,147-149 | - | 136,147-149 |
| столбчатые бетонные | - | 147 | - |
| деревянные стулья | - | 136,147-149 | - |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |  |
| деревянные | 136,137,147-149 | 136,137,140,147-149 | 136,137,147-149 |
| Кровля: |  |  |  |
| рулонная многослойная | 136,137,147-149 | 136,137,147-149 | 136,137,147-149 |
| Полы: |  |  |  |
| глинобетонные | 147-149 | 147-149 | 147-149 |
| дощатые | 135,137 | 136,137 | 136,137 |
| Окна: |  |  |  |
| деревянные с двойными переплетами | 136,137,147-149 | 136,137,147-149 | 136,137,147-149 |
| Двери: |  |  |  |
| дощатые | 136,137,147-149 | 136,137,140,147-149 | 136,137,147-149 |
| Ворота: |  |  |  |
| дощатые | 147 | 147 | 147 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| окраска масляная, известковая | 136,137,147-149 | 136,137,140,147-149 | 136,137,147-149 |
| Наружная отделка: |  |  |  |
| расшивка швов | 136,137,147-149 | - | 147-149 |

#### Таблица 134

Ряжевый водозабор производительностью до 200 л/сут

Состав работ. Разработка котлована из под воды. Изготовление и установка на месте ряжа из бревен с загрузкой камнем. Изготовление и установка водозаборного устройства из листовой стали.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Размеры в плане 2(2,5м, высота 2,5м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 544,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 66,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Буксиры 300 л.с. | маш.-ч. | 0,51 |
| 4 | Буксиры 500 л.с. | маш.-ч. | 1,09 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,03 |
| 6 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором | маш.-ч. | 0,40 |
| 7 | Краны плавучие 15 т | маш.-ч. | 1,09 |
| 8 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч. | 2,82 |
| 9 | Прочие машины | % | 6,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 10 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,12 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 11 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 20,48 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 12,49 |
| 12 | Доски обрезные II сорта | м3 | 2,64 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 1,61 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 13 | Воздуховоды из черной стали | м2 | 7,64 |
|  | Воздуховоды из черной стали | т | 0,28 |
| 14 | Металлические изделия | кг | 277,94 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 15 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 66,55 |
|  | Гравийно-песчаная смесь | т | 106,48 |
| 16 | Щебень | м3 | 60,50 |
|  | Щебень | т | 96,80 |
| 17 | Прочие материалы | % | 24 |
|  | Масса грузов | т | 218,06 |

#### Таблица 135

Каптаж родников от 1 до 10 л/сут

Состав работ. Разработка грунта экскаватором. Опускание железобетонных колодцев. Глиняная гидроизоляция. Укладка полиэтиленовых труб.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Родники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | восходящие | нисходящие |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 85,00 | 259,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,00 | 40,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 3,60 | 6,13 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,05 | 0,54 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,39 | 0,39 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,95 | 0,95 |
| 7 | Краны автомобильные 5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,07 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 1,55 | 1,81 |
| 9 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 0,61 | - |
| 10 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,4 м3 | маш.-ч. | 1,96 | 4,29 |
| 12 | Прочие машины | % | 8,8 | 10,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 13 | Доски строганные в четверть 40-60 мм | м3 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски строганные в четверть 40-60 мм | т | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 14 | Арматура | т | 0,03 | 0,19 |
| 15 | Металлические изделия | кг | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 1,01 | 1,01 |
|  | Трубы полиэтиленовые | кг | 9,49 | 9,49 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 17 | Раствор кладочный тяжелый | м3 | 0,04 | 0,04 |
|  | Раствор кладочный тяжелый | т | 0,09 | 0,09 |
| 18 | Глина | м3 | 6,67 | 20,93 |
|  | Глина | т | 10,01 | 31,40 |
| 19 | Гравий | м3 | - | 0,32 |
|  | Гравий | т | - | 0,53 |
| 20 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 2,10 | 29,40 |
|  | Гравийно-песчаная смесь | т | 3,36 | 47,04 |
| 21 | Камень бутовый | м3 | 0,77 | 19,25 |
|  | Камень бутовый | т | 1,23 | 30,80 |
| 22 | Песок | м3 | 0,14 | 0,14 |
|  | Песок | т | 0,22 | 0,22 |
| 23 | Щебень | м3 | 2,24 | 2,42 |
|  | Щебень | т | 3,58 | 3,87 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 24 | Кольца | м | 3,67 | 2,70 |
|  | Кольца | т | 4,26 | 3,13 |
| 25 | Плиты покрытий и днищ | м3 | 0,27 | 0,65 |
|  | Плиты покрытий и днищ | т | 0,56 | 1,56 |
| 26 | Прочие материалы | % | 5 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 23,45 | 118,85 |

#### Таблица 136

Наземные сооружения над хозпитьевыми скважинами

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | естественный камень | деревянные | ракушечник |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 107,00 | 168,00 | 164,00 | 110,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,65 | 0,65 | - | 0,65 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,39 | 0,39 | - | 0,39 |
| 6 | Прочие машины | % | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Блоки дверные | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Блоки оконные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 9 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,10 | 0,10 | 1,98 | 0,10 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,06 | 0,06 | 1,39 | 0,06 |
| 10 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 11 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Лес круглый | м3 | - | - | 0,99 | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | 0,70 | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 13 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 14 | Битум | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 15 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| 16 | Краски | кг | 0,28 | 0,25 | - | 0,25 |
| 17 | Мастики битумные | т | 0,03 | 0,05 | - | 0,04 |
| 18 | Металлические изделия | кг | 6,09 | 6,09 | 13,82 | 6,09 |
| 19 | Рулонные материалы | м2 | 72,26 | 88,45 | 59,44 | 74,16 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,14 |
| 20 | Сетки металлические сварные | т | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| 21 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 22 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 23 | Стекло оконное | м2 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 24 | цементный | м3 | 0,42 | 4,50 | - | 0,50 |
|  | цементный | т | 0,92 | 9,90 | - | 1,10 |
| 25 | цементно-известковый | м3 | 2,79 | 4,46 | - | 1,97 |
|  | цементно-известковый | т | 6,14 | 9,81 | - | 4,33 |
| 26 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | 9,94 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | 11,93 |
| 27 | Глина | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Глина | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 28 | Гравий | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Гравий | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 29 | Камень бутовый | м3 | 2,68 | 24,22 | - | 3,13 |
|  | Камень бутовый | т | 4,29 | 38,75 | - | 5,01 |
| 30 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,48 | - | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 13,05 | - | - | - |
| 31 | Песок | м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Песок | т | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 32 | Щебень | м3 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Щебень | т | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 33 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 11 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 31,58 | 65,69 | 9,13 | 29,56 |

#### Таблица 137

Хлораторные установки с отстойниками

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 556,00 | 559,00 | 572,00 | 574,00 | 641,00 | 642,00 | 544,00 | 547,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,00 | 49,00 | 51,00 | 48,00 | 33,00 | 34,00 | 48,00 | 48,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | - | 12,00 | 12,00 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 5 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | - | - | 3,67 | 3,67 |
| 6 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 7 | Цемент-пушка | маш.-ч. | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - | - | 7,50 | 7,50 |
| 8 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 9 | Прочие машины | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Блоки дверные | м2 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  | Блоки дверные | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 11 | Блоки оконные | м2 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  | Блоки оконные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Доски полового настила | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Доски полового настила | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 14 | Погонажные изделия | м | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 31,91 | 31,91 | 6,42 | 6,42 |
|  | Погонажные изделия | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 24,00 | 24,00 | 4,00 | 4,00 |
| 15 | Щиты опалубки | м2 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | - | - | 39,42 | 39,42 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - | - | 1,06 | 1,06 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Закладные и накладные детали | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,48 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,29ё |
| 20 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,64 | 0,64 | 1,78 | 1,78 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,39 | 0,39 | 1,09 | 1,09 |
| 22 | Лес круглый | м3 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 21,66 | 21,66 | 1,13 | 1,13 |
|  | Лес круглый | т | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 15,38 | 15,38 | 0,80 | 0,80 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Битум | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 25 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Краски | кг | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 64,81 | 64,81 | 0,66 | 0,66 |
| 27 | Мастики битумные | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | 0,16 | 0,16 |
| 28 | Металлические изделия | кг | 48,75 | 49,68 | 49,68 | 48,75 | 47,92 | 47,92 | 48,75 | 49,68 |
| 29 | Рулонные материалы | м2 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | 72,33 | 62,80 | 62,80 | 69,58 | 69,58 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 30 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 31 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 32 | Сталь кровельная черная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | Цемент | т | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | - | 0,82 | 0,82 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Бетон тяжелый | м3 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 2,65 | 2,65 | 33,91 | 33,91 |
|  | Бетон тяжелый | т | 81,38 | 81,38 | 81,38 | 81,38 | 6,36 | 6,36 | 81,38 | 81,38 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | цементный | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,45 | 0,31 | 0,31 | 0,08 | 0,08 |
|  | цементный | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 3,19 | 0,68 | 0,68 | 0,18 | 0,18 |
| 37 | цементно-известковый | м3 | 2,00 | 2,00 | 2,69 | 1,95 | - | - | 0,74 | 0,74 |
|  | цементно-известковый | т | 4,40 | 4,40 | 5,92 | 4,29 | - | - | 1,63 | 1,63 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | цементный | м3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,45 |
|  | цементный | т | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 39 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | - | - | - | 6,23 | 6,23 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | - | - | - | 7,48 | 7,48 |
| 40 | Глина | м3 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 12,98 | 12,98 | 4,13 | 4,13 |
|  | Глина | т | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 19,47 | 19,47 | 6,19 | 6,19 |
| 41 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,58 | 1,06 | 1,41 | 0,58 | 1,06 | 1,41 | 0,58 | 1,06 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,23 | 0,42 | 0,56 | 0,23 | 0,42 | 0,56 | 0,23 | 0,42 |
| 42 | Камень бутовый | м3 | - | - | - | 11,79 | - | - | - | - |
|  | Камень бутовый | т | - | - | - | 18,86 | - | - | - | - |
| 43 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,45 | 3,45 | 4,59 | 0,16 | - | - | 0,14 | 0,14 |
|  | Кирпич керамический | т | 12,94 | 12,94 | 17,21 | 0,60 | - | - | 0,52 | 0,52 |
| 44 | Песок | м3 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,97 | 0,97 | 3,11 | 3,11 |
|  | Песок | т | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 1,55 | 1,55 | 4,98 | 4,98 |
| 45 | Щебень | м3 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | Щебень | т | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 46 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 122,31 | 122,31 | 128,24 | 131,51 | 51,40 | 51,54 | 114,37 | 114,60 |

Таблица 138

Линии водопровода и теплоснабжения в 2-4 нитки в утепленных деревянных коробах

Состав работ. Заготовка и установка элементов каркаса и покрытия с креплением. Сварка труб в звенья. Опускание или подъем звеньев труб и деталей. Сварка трубопроводов, установка и приварка отводов, задвижек, подвижных и неподвижных опор. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание. Разметка и нарезка ткани. Обертывание с прошивкой нитью или шпагатом. Засыпка утеплителем и трамбовка.

#### Нормы на 100 м линии

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Размер короба, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45(45 | 60(40 | 95(40 | 120(45 |
|  |  |  | Количество труб и условный диаметр, шт. ( мм |
|  |  |  | 2(70 | 2(50 | 2(25 | 2(100 | 2(80 | 1(80 1(50 | 1(80 1(70 | 2(70 1(50 | 2(50 1(40 | 2(70 1(50 1(32 | 2(50 1(40 1(25 | 2(100 1(80 1(50 | 2(100 1(80 1(70 | 2(80 1(70 1(70 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 250,00 | 244,00 | 245,00 | 289,00 | 284,00 | 281,00 | 282,00 | 400,00 | 403,00 | 452,00 | 447,00 | 519,00 | 515,00 | 514,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 68,00 | 58,00 | 72,00 | 70,00 | 79,00 | 80,00 | 77,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Агрегаты сварочные | маш.-ч. | 18,76 | 17,44 | 17,44 | 25,40 | 19,60 | 18,52 | 19,10 | 27,48 | 26,16 | 36,70 | 34,88 | 43,92 | 44,58 | 37,70 |
| 4 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания до 686 Кпа (7АТ) 5 м3/мин | маш.-ч. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,89 | 1,89 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 5 | Краны автомобильные до 10 т | маш.-ч. | 4,88 | 5,60 | 3,90 | 4,86 | 4,88 | 4,39 | 4,88 | 6,83 | 5,85 | 8,48 | 7,80 | 9,25 | 9,74 | 9,17 |
| 6 | Станции насосные передвижные 50 м3/ч | маш.-ч. | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 6,93 | 6,93 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| 7 | Прочие машины | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Опоры неподвижные стальные | т | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,02 | - |
| 9 | Опоры скользящие | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 10 | Отводы стальные | т | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,02 | 1,02 | 0,26 | 0,26 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,62 | 0,62 | 0,16 | 0,16 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 12 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 0,72 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,44 | 0,44 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 13 | Доски обрезные III сорта | м3 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 14 | Дрова | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
|  | Дрова | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Задвижки чугунные | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Задвижки чугунные | кг | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 16 | Краны чугунные | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Краны чугунные | кг | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,80 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,80 | 3,80 | 1,30 |
| 17 | Мастики битумные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| 18 | Металлические изделия | кг | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 24,93 | 24,93 | 24,93 | 24,93 | 33,76 | 33,76 | 32,71 | 32,71 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |
| 19 | Проволока разная | кг | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 10,03 | 9,12 | 10,03 |
| 20 | Рулонные материалы | м2 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 379,50 | 379,50 | 379,50 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Трубы тонкостенные электросварные наружным диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 48 мм | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,00 | - | 101,00 | - | - | 101,00 |
|  | 48 мм | т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 |
| 22 | 57 мм | м | - | 202,00 | - | - | - | 101,00 | - | 101,00 | 202,00 | 101,00 | 202,00 | 101,00 | - | - |
|  | 57 мм | т | - | 0,81 | - | - | - | 0,40 | - | 0,40 | 0,81 | 0,40 | 0,81 | 0,40 | - | - |
| 23 | 76 мм | м | 202,00 | - | - | - | - | - | 101,00 | 202,00 | - | 202,00 | - | - | 101,00 | 101,00 |
|  | 76 мм | т | 1,26 | - | - | - | - | - | 0,63 | 1,26 | - | 1,26 | - | - | 0,63 | 0,63 |
| 24 | 89 мм | м | - | - | - | - | 202,00 | 101,00 | 101,00 | - | - | - | - | 101,00 | 101,00 | 202,00 |
|  | 89 мм | т | - | - | - | - | 1,69 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | 0,85 | 0,85 | 1,69 |
| 25 | 108 мм | м | - | - | - | 202,00 | - | - | - | - | - | - | - | 202,00 | 202,00 | - |
|  | 108 мм | т | - | - | - | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 | 2,08 | - |
|  | Трубы сварные водогазопроводные (газовые) условным диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 25 мм | м | - | - | 202,00 | - | - | - | - | - | - | - | 101,00 | - | - | - |
|  | 25 мм | т | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
| 27 | 32 мм | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,00 | - | - | - | - |
|  | 32 мм | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Гравий керамзитовый | м3 | 21,23 | 21,45 | 22,00 | 27,50 | 28,05 | 28,60 | 27,50 | 45,34 | 46,20 | 45,65 | 46,20 | 56065 | 56,43 | 57,20 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 8,49 | 8,58 | 8,80 | 11,00 | 11,22 | 11,44 | 11,00 | 18,14 | 18,48 | 18,26 | 18,48 | 22,66 | 22,57 | 22,88 |
| 29 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 12,74 | 12,38 | 12,22 | 16,58 | 16,40 | 16,17 | 15,96 | 24,47 | 24,27 | 24,78 | 24,10 | 31,61 | 31,68 | 31,07 |

Таблица 139

Водоем открытый вместимостью 100 м3

Состав работ. Разработка котлована с отвозкой грунта. Планировка дна и стенок котлована. Изоляция днища и стенок котлована глиной (гр.1).

#### Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Устройство водоема в грунта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | песчаных | глинистых |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 84,01 | 19,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 32,68 | 13,18 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 4,73 | 4,73 |
| 4 | Прочие машины | % | - | - |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 5 | Глина | м3 | 11,50 | - |
|  | Глина | т | 17,25 | - |
| 6 | Прочие материалы | % | - | - |
|  | Масса грузов | т | 17,25 | - |

#### Таблица 140

Септики деревянные с песчано-гравийными фильтрами

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 1,50 |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 113,00 | 163,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,00 | 14,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,26 | 0,44 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 2,94 | 5,01 |
| 5 | Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 1,30 | 2,11 |
| 6 | Прочие машины | % | 3,1 | 3,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 0,81 | 0,81 |
|  | Блоки дверные | т | 0,08 | 0,08 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 8 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,20 | 0,30 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,14 | 0,21 |
| 9 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,06 | 0,09 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,05 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 3,98 | 5,61 |
|  | Лес круглый | т | 2,83 | 3,98 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 11 | Краски | кг | 0,53 | 0,53 |
| 12 | Металлические изделия | кг | 13,64 | 20,47 |
|  | Муфты асбестоцементные: |  |  |  |
| 13 | ( 150 мм | шт. | 2,10 | 4,24 |
|  | ( 150 мм | т | 0,01 | 0,02 |
| 14 | Олифа | кг | 0,06 | 0,06 |
| 15 | Рулонные материалы | м2 | 1,15 | 1,15 |
|  | Рулонные материалы | кг | 2,88 | 2,88 |
| 16 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,80 | 1,80 |
| 17 | Сталь кровельная черная | т | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | м | 1,70 | 1,70 |
|  | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | т | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Трубы асбестоцементные ( 150 мм | м | 6,17 | 12,44 |
|  | Трубы асбестоцементные ( 150 мм | т | 0,07 | 0,14 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,14 | 0,41 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,34 | 0,98 |
| 21 | Глина | м3 | 1,32 | 3,68 |
|  | Глина | т | 1,98 | 5,52 |
| 22 | Земля растительная | м3 | 0,64 | 0,64 |
|  | Земля строительная | т | 1,02 | 1,02 |
| 23 | Раствор кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,03 | 0,03 |
|  | Раствор кладочный тяжелый цементный | т | 0,07 | 0,18 |
| 24 | Щебень | м3 | 0,13 | 0,28 |
|  | Щебень | т | 0,21 | 0,45 |
| 25 | Прочие материалы | % | 10 | 10 |
|  | Масса грузов | т | 6,75 | 12,60 |

Таблица 141

Двухъярусный отстойник производительностью до 5 м3/сут.

Состав работ. Разработка котлована. Заготовка и установка каркасов из бревен и пластин. Постановка креплений. Окраска. Приготовление и укладка слоя мятой глины с уплотнением. Устройство ограждения площадок заборами решетчатымию

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 435,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 29,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,49 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 5,56 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 2,40 |
| 6 | Прочие машины | % | 7,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 7 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 4,10 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 2,50 |
| 8 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,18 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,11 |
| 9 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,02 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 8,11 |
|  | Лес круглый | т | 5,76 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 11 | Краски | кг | 13,88 |
| 12 | Металлические изделия | кг | 257,68 |
| 13 | Олифа | кг | 4,90 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 14 | Глина | м3 | 19,11 |
|  | Глина | т | 28,67 |
| 15 | Прочие материалы | % | 12 |
|  | Масса грузов | т | 37,34 |

Таблица 142

Переносные линии электроснабжения напряжением 0,38 кВ на опорах из старых обсадных труб

Состав работ. Монтаж опор (гр.1). сборка опор. Бурение и рытье ям вручную. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. Нумерация опор. Развозка столбов по трассе. Монтаж проводов (гр.2-8). Развозка материалов по трассе. Раскатка проводов. Подъем проводов на опоры. Натягивание, регулировка и закрепление проводов на опорах. Демонтаж опор и проводов (гр.9,10). Выкопка и разборка опор (гр.9). Снятие проводов (гр.10). Сбор, транспортировка и складирование материалов (гр.9-10).

#### Нормы на 1 опору /гр.1,9/, 100 м линии в 1 провод /гр.2-8,10/

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Монтаж | Демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опор | провод марки | опор | проводов |
|  |  |  |  | А-16 | А-25 | А-35 | А-50 | А-70 | А-95 | А-150 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 1,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 1,30 | 0,22 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вышки телескопические до 26 м | маш.-ч. | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - | 0,11 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу 6,3 т | маш.-ч. | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - |
| 5 | Машины бурильно-крановые | маш.-ч. | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - |
| 6 | Прицепы-роспуски | маш.-ч. | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - |
| 7 | Прицепы тракторные 6 т | маш.-ч. | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - |
| 8 | Тракторы на гусеничном ходу 54 л.с. | маш.-ч. | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | 0,05 |
| 9 | Тракторы на гусеничном ходу 108 л.с. | маш.-ч. | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - |
| 10 | Прочие машины | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Битум | кг | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изоляторы фарфоровые линейные штыревые | шт. | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
|  | Изоляторы фарфоровые линейные штыревые | кг | - | 0,61 | 1,16 | 1,16 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - | - |
| 13 | Металлические изделия | кг | - | 2,50 | 6,00 | 6,00 | 10,20 | 10,20 | 12,60 | 12,60 | - | - |
| 14 | Провода неизоляционные для воздушных линий электропередач | м | - | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | - | - |
|  | Провода неизоляционные для воздушных линий электропередач | кг | - | 4,40 | 6,80 | 9,50 | 13,60 | 19,10 | 25,70 | 32,20 | - | - |
| 15 | Сталь сортовая | кг | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Траверсы | кг | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Трубы стальные бесшовные обсадные | м | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Трубы стальные бесшовные обсадные | т | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Прочие материалы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - |

Таблица 143

Переносные воздушные кабельные линии связи на опорах из старых обсадных труб

Состав работ. Монтаж (гр.1). Установка опор в готовые ямы. Засыпка ям и трамбование грунта. Установка и крепление стальных траверс и изоляторов. Раскатка троса и кабеля. Подвеска с креплением троса и кабеля. Развозка линейных материалов по трассе. Демонтаж (гр.2). Выкопка опор. Демонтаж траверс и изоляторов. Снятие троса и кабеля. Сбор, транспортировка и складирование материалов.

Нормы на 100 м линии

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Монтаж | Демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 25,00 | 12,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,40 | 2,55 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Краны автомобильные 4 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Прочие машины | % | - | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 5 | Изоляторы фарфоровые линейные штыревые | шт. | 3,00 | - |
|  | Изоляторы фарфоровые линейные штыревые | кг | 0,61 | - |
| 6 | Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП | м | 100,00 | - |
|  | Провода неизоляционные для воздушных линий электропередач | кг | 19,00 | - |
| 7 | Сталь сортовая | кг | 15,00 | - |
| 8 | Трос | м | 100,00 | - |
|  | Трос | кг | 10,00 | - |
| 9 | Трубы стальные бесшовные обсадные | м | 25,50 | - |
|  | Трубы стальные бесшовные обсадные | т | 0,97 | - |
| 10 | Прочие материалы | % | - | - |
|  | Масса грузов | т | 1,01 | - |

Таблица 144

Опоры на 4 деревянных столбах для трансформаторных пунктов мощностью до 300 кВА

Состав работ. Разметка и копка ям. Установка столбов, засыпка пазух с трамбованием. Заготовка и установка элементов каркаса с постановкой креплений. Огрунтовка и нанесение битумной мастики.

Нормы на 1 опору

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 73,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 4 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,51 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,36 |
| 5 | Лес круглый | м3 | 1,12 |
|  | Лес круглый | т | 0,80 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 6 | Мастика битумная | т | 0,02 |
| 7 | Металлические изделия | т | 0,04 |
| 8 | Прочие материалы | % | 5 |
|  | Масса грузов | т | 1,22 |

Таблица 145

Мачты из старых обсадных труб высотой 25 м

Состав работ. Рытье котлованов вручную под фундамент мачты и якорей. Обратная засыпка. Устройство бетонного фундамента и якорей с установкой анкерных болтов. Монтаж мачты и крепление растяжек. Окраска металлоконструкций масляной краской.

Нормы на 1 мачту

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 707,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 106,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 2,05 |
| 4 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 4,67 |
| 5 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 3,27 |
| 6 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 25,63 |
| 7 | Прочие машины | % | 0,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 8 | Щиты опалубки | м2 | 2,27 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,06 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 9 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 10 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | кг | 12,20 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 11 | Краски | кг | 141,69 |
| 12 | Канат двойной свивки | м | 114,00 |
|  | Канат двойной свивки | т | 0,15 |
| 13 | Металлические изделия | кг | 389,37 |
| 14 | Олифа | кг | 15,55 |
| 15 | Сталь листовая | т | 0,50 |
| 16 | Труба обсадная ( 140(9 | т | 2,91 |
| 17 | Труба обсадная ( 73(7 | т | 3,58 |
| 18 | Труба обсадная ( 40(3 | т | 0,60 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 19 | Бетон тяжелый | м3 | 30,72 |
|  | Бетон тяжелый | т | 73,73 |
| 20 | Прочие материалы | % | 1 |
|  | Масса грузов | т | 82,12 |

Таблица 146

Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ проходного типа мощностью до 630 кВА

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Нормы на установку КТП на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | четыре приставки ПТЗЗ-З, уложенные горизонтально | две приставки ПТЗЗ-З, уложенные горизонтально | четыре стойки марки УСО-5А, установленные в сверленные котлованы | четыре стойки марки УСО-4А, установленные в сверленные котлованы (для заснеженных районов) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,00 | 8,00 | 17,00 | 19,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,90 | 1,99 | 12,45 | 14,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 4 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | - | 0,22 | 2,92 | 3,40 |
| 5 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,06 | - | - |
| 6 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
| 7 | Опоры башенного типа различного назначения | т | 0,002 | 0,02 | - | 0,03 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 8 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | 0,03 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 9 | Арматура | т | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| 10 | Грунтовка | кг | 0,17 | 0,17 | - | 0,17 |
| 11 | Металлические изделия | кг | - | - | - | 1,63 |
| 12 | Рулонные материалы | м2 | - | - | - | 1,96 |
|  | Рулонные материалы | т | - | - | - | 2,58 |
| 13 | Эмали | кг | 0,32 | 0,32 | - | 0,33 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 14 | цементный | м3 | 0,01 | - | - | - |
|  | цементный | т | 0,02 | - | - | - |
| 15 | Песок | м3 | 2,86 | 1,43 | - | - |
|  | Песок | т | 4,58 | 2,29 | - | - |
| 16 | Щебень | м3 | 1,15 | 1,15 | 2,81 | 1,86 |
|  | Щебень | т | 1,84 | 1,84 | 4,50 | 2,98 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |
| 17 | Приставки | м3 | 0,68 | 0,34 | - | - |
|  | Приставки | т | 1,63 | 0,82 | - | - |
| 18 | Стойки | м3 | - | - | 0,56 | 0,76 |
|  | Стойки | т | - | - | 1,34 | 1,82 |
| 19 | Прочие материалы | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 8,14 | 5,00 | 5,90 | 4,93 |

Таблица 147

Компрессорные на 2 компрессора

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 511,00 | 567,00 | 381,00 | 439,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 25,00 | 21,00 | 10,00 | 22,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 1,20 | 1,20 | 0,73 | 1,20 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,88 | 0,88 | 0,27 | 0,88 |
| 6 | Прочие машины | % | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Блоки дверные | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
|  | Блоки оконные | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 9 | Ворота | м3 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
|  | Ворота | т | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 10 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | - | - | 0,11 | - |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | - | - | 0,07 | - |
| 11 | Погонажные изделия | м | - | - | 11,29 | - |
|  | Погонажные изделия | т | - | - | 0,01 | - |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
| 13 | Каркас ворот | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 14 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,70 | 0,70 | 3,23 | 0,70 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,45 | 0,45 | 1,98 | 0,45 |
| 16 | Бруски и брусья III сорта | м3 | - | - | 0,02 | - |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | - | - | 0,01 | - |
| 17 | Доски обрезные I сорта | м3 | 1,97 | 1,97 | 2,87 | 1,97 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 1,20 | 1,20 | 1,75 | 1,20 |
| 18 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | 0,34 | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | 0,21 | - |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,26 | 1,44 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,88 | 0,88 | 0,77 | 0,88 |
| 20 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 |
| 21 | Лес круглый | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,48 | 0,39 |
|  | Лес круглый | т | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,28 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 22 | Асбест | т | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| 23 | Битум | т | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,58 |
| 24 | Известь негашеная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Краски | кг | 15,61 | 15,61 | 15,84 | 15,61 |
| 26 | Металлические изделия | кг | 52,14 | 52,14 | 82,38 | 52,14 |
| 27 | Олифа | кг | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
| 28 | Рулонные материалы | м2 | 366,91 | 357,97 | 370,90 | 366,91 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,74 | 0,72 | 0,64 | 0,74 |
| 29 | Скобяные изделия для окон | комплект | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| 30 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 31 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 32 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Стекло оконное | м2 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
|  | Стекло оконное | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 34 | Бетон тяжелый | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |
| 35 | цементный | м3 | 1,66 | 10,86 | - | 1,66 |
|  | цементный | т | 3,65 | 23,89 | - | 3,65 |
| 36 | цементно-известковый | м3 | 12,38 | 11,15 | - | 6,17 |
|  | цементно-известковый | т | 27,24 | 24,53 | - | 13,57 |
| 37 | Блоки из ракушечника | м3 | - | - | - | 24,00 |
|  | Блоки из ракушечника | т | - | - | - | 28,80 |
| 38 | Глина | м3 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Глина | т | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| 39 | Камень бутовый | м3 | 13,18 | 50,55 | - | 13,18 |
|  | Камень бутовый | т | 21,09 | 80,88 | - | 21,09 |
| 40 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 14,95 | - | - | - |
|  | Кирпич керамический | т | 56,05 | - | - | - |
| 41 | Песок | м3 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
|  | Песок | т | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 42 | Щебень | м3 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
|  | Щебень | т | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 43 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 143,71 | 164,95 | 37,79 | 102,80 |

#### Таблица 148

Дизельные электростанции на 1 агрегат мощностью от 24 до 144 кВт

Нормы на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,28 | 30,00 | 35,04 | 36,88 | 46,4 | 46,72 | 24,64 | 25,28 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,52 | 1,52 | 1,84 | 1,36 | 1,20 | 1,28 | 1,44 | 1,44 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Блоки дверные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Блоки оконные | т | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 9 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 11 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| 12 | Доски обрезные II сорта | м3 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - |
|  | Доски обрезные II сорта | т | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 13 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,70 |
| 14 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 1,84 | 1,84 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 1,31 | 1,31 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мастики битумные | кг | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 |
| 16 | Металлические изделия | кг | 1,66 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2,89 | 2,89 | 1,66 | 1,81 |
| 17 | Рулонные материалы | м2 | 20,44 | 20,44 | 21,56 | 22,35 | 17,18 | 17,18 | 19,74 | 19,74 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 18 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 20 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 21 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 22 | Стекло оконное | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Стекло оконное | кг | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бетон тяжелый | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | цементный | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,86 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
|  | цементный | т | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 1,89 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,18 |
| 25 | цементно-известковый | м3 | 0,80 | 0,80 | 1,08 | 0,84 | - | - | 0,36 | 0,36 |
|  | цементно-известковый | т | 1,76 | 1,76 | 2,38 | 1,85 | - | - | 0,79 | 0,79 |
| 26 | Глина | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Глина | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 27 | Гравий | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Гравий | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 28 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,16 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,38 | 0,16 | 0,29 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,12 |
| 29 | Камень бутовый | м3 | 0,64 | 0,64 | 0,88 | 4,61 | - | - | 0,49 | 0,49 |
|  | Камень бутовый | т | 1,02 | 1,02 | 1,41 | 7,38 | - | - | 0,78 | 0,78 |
| 30 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Кирпич керамический | т | 4,09 | 4,09 | 5,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 31 | Песок | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Песок | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 32 | Щебень | м3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Щебень | т | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 33 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 8,82 | 8,90 | 11,36 | 13,07 | 3,29 | 3,32 | 3,59 | 3,67 |

#### Таблица 149

Дизельные электростанции на 2 агрегата мощностью от 24 до 144 кВт

Нормы на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,36 | 27,97 | 32,36 | 33,08 | 41,70 | 42,97 | 23,19 | 23,79 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,37 | 1,37 | 1,81 | 1,21 | 1,26 | 1,32 | 1,32 | 1,37 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоки дверные | м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Блоки дверные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Блоки оконные | м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
| 11 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| 12 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Лес круглый | м3 | - | - | - | - | 1,53 | 1,53 | - | - |
|  | Лес круглый | т | - | - | - | - | 1,09 | 1,09 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Битум | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Известь негашеная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 17 | Краски | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Мастики битумные | кг | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 19 | Металлические изделия | кг | 1,67 | 1,84 | 1,84 | 1,74 | 4,25 | 4,25 | 1,67 | 1,84 |
| 20 | Рулонные материалы | м2 | 20,02 | 20,07 | 21,12 | 21,71 | 16,77 | 16,77 | 19,36 | 18,03 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 23 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 24 | Стекло оконное | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Стекло оконное | кг | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Бетон тяжелый | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | цементный | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,72 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
|  | цементный | т | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 1,58 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | цементно-известковый | м3 | 0,69 | 0,69 | 0,93 | 0,73 | - | - | 0,32 | 0,32 |
|  | цементно-известковый | т | 1,52 | 1,52 | 2,05 | 1,61 | - | - | 0,70 | 0,70 |
| 28 | Глина | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Глина | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 29 | Гравий | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Гравий | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 30 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,16 | 0,29 | 0,39 | 0,16 | 0,29 | 0,39 | 0,16 | 0,29 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,12 |
| 31 | Камень бутовый | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,86 | 3,95 | - | - | 0,46 | 0,46 |
|  | Камень бутовый | т | 1,01 | 1,01 | 1,38 | 6,32 | - | - | 0,74 | 0,74 |
| 32 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,89 | 0,89 | 1,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Кирпич керамический | т | 3,34 | 3,34 | 4,46 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 33 | Песок | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Песок | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 34 | Щебень | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Щебень | Т | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 35 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | Т | 7,88 | 7,96 | 10,08 | 11,40 | 3,08 | 3,18 | 3,47 | 3,55 |

### Глава 15

## ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

### Техническая часть

100. Нормы настоящей главы предусматривают устройство грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, дорог с покрытием из пластин, досок и дощатых щитов, дорог лежневых, колесопроводов, эстакад из бревен, сланей на болотах, колейных дорог из сборных железобетонных плит, а также сооружения тротуаров, дорожек, мостов, лестниц на крутых склонах, переездов через железнодорожные пути.

101. Состав работ, необходимых для сооружения тех или иных объектов, помещенных в главе, дан перед соответствующими таблицами норм.

Таблица 150

Грунтовые дороги профилированные при работе в нулевых отметках

Состав работ. Срезка растительного слоя. Рыхление грунта (гр.3, 6). Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно. Планировка и укатка земляного полотна. Укрепление кюветов щебнем.

Нормы на 1 км дороги

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Земляное полотно шириной 7,5 м | Добавлять или уменьшать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория грунтов |
|  |  |  | I | II | III | I | II | III |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 67,50 | 87,00 | 121,00 | 22,40 | 34,60 | 52,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,37 | 63,34 | 66,69 | 14,06 | 15,35 | 16,77 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры среднего типа 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 11,00 | 11,80 | 12,50 |
| 4 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 1,98 | 2,43 | 3,24 | 1,03 | 1,26 | 1,68 |
| 6 | Прочие машины | % | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Щебень | м3 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | - | - |
|  | Щебень | т | 17,60 | 17,60 | 17,60 | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 17,60 | 17,60 | 17,60 | - | - | - |

Таблица 151

Покрытие дорог серповидного профиля из щебеночных, шлаковых и гравийных материалов

Состав работ. Россыпь и разравнивание материала покрытия. Профилирование и планировка материала. Прокатка шлака кулачковыми катками (гр.3,4). Укатка россыпи с поливкой водовй и проверкой профиля по шаблону.

Нормы на 1 км дороги

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | щебеночное | шлаковое | гравийное |
|  |  |  | шириной 7,5 м | на 0,5 м изменения ширины | шириной 7,5 м | на 0,5 м изменения ширины | шириной 7,5 м | на 0,5 м изменения ширины |
|  |  |  | Толщина слоя, 150 мм |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 175,00 | 11,70 | 47,20 | 3,14 | 162,00 | 10,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 233,49 | - | 129,00 | - | 120,87 | - |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры среднего типа 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 3,20 | 0,21 | 6,80 | 0,46 | 14,30 | 0,95 |
| 4 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 19,50 | 1,30 | - | - | - | - |
| 5 | Катки дорожные самоходные гладкие 6,5 т | маш.-ч. | 44,30 | 2,95 | - | - | 57,00 | 3,80 |
| 6 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.-ч. | 103,00 | 6,90 | 86,00 | 5,70 | 23,30 | 1,55 |
| 7 | Катки дорожные прицепные кулачковые 5 т | маш.-ч. | 13,70 | 0,92 | 8,90 | 0,59 | 6,90 | 0,46 |
| 9 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | - | - | 4,90 | 0,33 | - | - |
| 10 | Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале | маш.-ч. | 7,10 | 0,47 | - | - | - | - |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вода | м3 | 75,00 | 5,00 | 48,60 | 3,24 | 38,00 | 2,50 |
|  | Вода | т | 75,00 | 5,00 | 48,60 | 3,24 | 38,00 | 2,50 |
| 12 | Гравий или песчано-гравийная смесь | м3 | - | - | - | - | 960,00 | 64,00 |
|  | Гравий или песчано-гравийная смесь | т | - | - | - | - | 1536,00 | 102,40 |
| 13 | Шлак | м3 | - | - | 1210,00 | 81,00 | - | - |
|  | Шлак | т | - | - | 968,00 | 64,80 | - | - |
| 14 | Щебень 5-10 мм | м3 | 56,00 | 3,70 | - | - | - | - |
|  | Щебень 5-10 мм | т | 89,60 | 5,92 | - | - | - | - |
| 15 | Щебень 10-20 мм | м3 | 86,00 | 5,70 | - | - | - | - |
|  | Щебень 10-20 мм | т | 137,60 | 9,12 | - | - | - | - |
| 16 | Щебень 20-70 мм | м3 | 970,00 | 65,00 | - | - | - | - |
|  | Щебень 20-70 мм | т | 1552,00 | 104,00 | - | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 1854,20 | 124,04 | 1016,60 | 68,04 | 1574,00 | 104,90 |

Таблица 152

Дороги с покрытием из досок, пластин и дощатых щитов

Состав работ. Планировка основания. Укладка лежней (гр.1, 2), коротышей (гр.3), с копанием канавок. Укладка настила из бревен или пластин (гр.1, 2), из щитов с их изготовлением (гр.3) и из досок по бревенчатому настилу (гр.1). укладка колесоотбойных брусьев. Закрепление щитов кольями с их изготовлением (гр.3). погрузка материалов и разгрузка их на месте работы.

Нормы на 1000 м2 покрытия

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Однорядный настил из бревен с покрытием из: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | досок | пластин | дощатых щитов |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 880,00 | 670,00 | 306,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 218,00 | 150,93 | 53,27 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автомобили бортовые 4,5 т | маш.-ч. | 72,00 | 49,50 | 15,50 |
| 4 | Автопогрузчики 3 т | маш.-ч. | 1,74 | - | 4,54 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 2,91 | 2,91 | 0,85 |
| 6 | Краны на автомобильном ходу 3 т | маш.-ч. | 79,00 | 54,50 | 16,80 |
| 7 | Прицепы двухосные к грузовым автомобилям-росруски 3 т | маш.-ч. | 72,00 | 49,50 | - |
| 8 | Прочие машины | % | 0,2 | 0,3 | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 9 | Бруски и брусья IV сорта 70 мм и более | м3 | - | - | 10,60 |
|  | Бруски и брусья IV сорта 70 мм и более | т | - | - | 6,47 |
| 10 | Доски обрезные IV сорта, 40-60 мм | м3 | 24,00 | - | 34,00 |
|  | Доски обрезные IV сорта, 40-60 мм | т | 14,64 | - | 20,74 |
| 11 | Жерди | м3 | 5,83 | - | - |
|  | Жерди | т | 4,14 | - | - |
| 12 | Лес круглый, 14-24 см | м3 | 206,00 | 45,60 | 11,50 |
|  | Лес круглый, 14-24 см | т | 146,26 | 32,38 | 8,17 |
| 13 | Пластины III сорта | м3 | - | 116,00 | - |
|  | Пластины III сорта | т | - | 82,36 | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 14 | Гвозди | кг | - | - | 210,00 |
| 15 | Прочие материалы | % | 5 | 4 | - |
|  | Масса грузов | т | 165,04 | 114,74 | 35,59 |

Таблица 153

Дороги лежневые

Состав работ. Устройство (гр.1-4). Планировка земляного полотна. Копание канавок для укладки нижнего ряда бревен-лежней. Укладка продольных лежней. Укладка поперечного настила из бревен по лежням. Укладка колесоотбоя. Устройство разъездов. Разборка (гр.5,6). Разборка колесоотбоя и поперечного настила из бревен вручную. Разборка продольных лежней трактором. Укладка в штабеля материала, полученного от разборки. Планировка расчищенной полосы бульдозером.

Нормы на 1 км дороги

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Устройство | Разборка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина настила, мм | ширина проезжей части 3,5 м | на каждые 0,5 м изменения ширины добавлять или исключать |
|  |  |  | 180 | 160 |  |  |
|  |  |  | ширина проезжей части 3,5 м | на каждые 0,5 м изменения ширины добавлять или исключать | ширина проезжей части 3,5 м | на каждые 0,5 м изменения ширины добавлять или исключать |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4600,00 | 557,00 | 4550,00 | 557,00 | 1870,00 | 240,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,66 | 0,75 | 6,66 | 0,75 | 148,35 | 27,09 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 4,96 | 0,56 | 4,96 | 0,56 | 3,02 | 0,34 |
| 4 | Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч. | - | - | - | - | 130,00 | 24,00 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лес круглый III сорта 14-24 см | м3 | 1060,00 | 149,00 | 920,00 | 126,00 | - | - |
|  | Лес круглый III сорта 14-24 см | т | 752,60 | 105,79 | 653,20 | 89,46 | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проволока вязальная | т | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 753,40 | 105,79 | 654,00 | 89,46 | - | - |

Таблица 154

Дороги колейные из сборных железобетонных плит

Состав работ. Строительство (гр.1-3). Окончательная планировка земляного полотна. Укладка плит с устройством песчаного подстилающего слоя толщиной 4 см. присыпка обочин и заполнение межколейного промежутка дренирующим грунтом с уплотнением катками. Разборка (гр.4,5). Очистка поверхности покрытия. Удаление грунта с обочин и межколейного промежутка. Разборка покрытия. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель. Планировка участка после разборки плит автогрейдером.

Нормы на 1 км дороги (гр.1,4)и

На один разъезд (гр.2,3,5)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Строительство | Разборка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дорог | разъездов | дорог | разъездов из плит |
|  |  |  |  | из плит | из гравийно-песчаной смеси |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 588,00 | 32,90 | - | 314,00 | 18,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 248,97 | 14,45 | 0,65 | 269,61 | 16,13 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры среднего типа 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 8,95 | 0,20 | 0,51 | 2,15 | - |
| 4 | Автомобили бортовые 4 т | маш.-ч. | - | - | - | 90,00 | 5,42 |
| 5 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч. | 147,00 | 8,80 | - | 114,00 | 6,86 |
| 6 | Прочие машины | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бруски III сорта 40-70 мм | м3 |  |  |  |  |  |
|  | Бруски III сорта 40-70 мм | т |  |  |  |  |  |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Песок | м3 | 604,00 | 11,10 | - | - | - |
|  | Песок | т | 966,40 | 17,76 | - | - | - |
| 9 | Песчано-гравийная смесь | м3 | - | - | 27,00 | - | - |
|  | Песчано-гравийная смесь | т | - | - | 43,20 | - | - |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плиты | м3 | 66,00 | 3,96 | - | - | - |
|  | Плиты | т | 158,40 | 9,50 | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 1125,82 | 27,32 | 43,20 | - | - |

Таблица 155

Эстакады из бревен, колесопроводы, слани на болотах, разъездах

Состав работ. Планировка основания и рытье канавок (гр.1,4,5). Устройство клеток эстакады из бревен (гр.1). Устройство верхнего строения эстакады из бревен с укладкой прогонов, настила из бревен (гр.2). Заготовка, подвозка и укладка в проезжую часть хвороста (гр.2). Устройство пешеходных площадок (гр.3). Изготовление и укладка поперечин, щитов (гр.4,6). Укладка лаг и косого настила из дровяного долготья (гр.5). Постановка болтов и скоб. Засыпка межколейного пространства и засыпка обочин дренирующим грунтом (гр.4,6). Укладка мха по настилу (гр.5). погрузка и разгрузка материалов.

Нормы на 1 м3 древесины в конструкции (гр.1,2), на 100 м3 древесины

в конструкции (гр.4), на 1000 м2 сланей (гр.5), на 1 площадку

1,6(0,6 м (гр.3), на 1 разъезд длиной 32 м (гр.6)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Эстакады | Колесопроводы для автомобилей грузоподъемностью до 7 т | Слани на болотах с плотным торфом под насыпи дорог | Разъезды на дорогах с колесопроводами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клети опор | пролетное строение и проезжая часть | пешеходные площадки |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,60 | 4,17 | 0,88 | 351,00 | 374,00 | 127,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,90 | 0,93 | 0,15 | 87,72 | 11,61 | 42,18 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры среднего типа 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | - | - | - | 0,23 | - | 0,42 |
| 4 | Автомобили бортовые 4 т | маш.-ч. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | - | - | - |
| 5 | Автомобили бортовые 7 т | маш.-ч. | - | - | - | 26,7 | 41,3 | 11,9 |
| 6 | Автопогрузчики 3 т | маш.-ч. | - | - | - | 6,86 | - | 1,51 |
| 7 | Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | - | - | - | 0,24 | - | - |
| 8 | Краны на автомобильном ходу 3 т | маш.-ч. | 0,35 | 0,35 | 0,06 | 21,10 | 45,40 | 13,40 |
| 9 | Прицепы двухосные к грузовым автомобилям-роспуски 3 т | маш.-ч. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 2,42 | 39,20 | - |
| 10 | Прицепы двухосные к грузовым автомобилям с бортовой платформой 4 т | маш.-ч. | - | - | - | 17,20 | - | 10,70 |
| 11 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) 3 м3 | маш.-ч. | - | - | - | 2,26 | - | - |
| 12 | Прочие машины | % | 0,1 | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дрова | м3 | - | - | - | - | 128,00 | - |
|  | Дрова | т | - | - | - | - | 90,88 | - |
| 14 | Лес круглый, 14-24 см | м3 | 1,05 | 1,05 | 0,06 | 105,00 | - | 44,30 |
|  | Лес круглый, 14-24 см | т | 0,75 | 0,75 | 0,04 | 74,55 | - | 31,45 |
| 15 | Пластины | м3 | - | - | 0,10 | - | - | - |
|  | Пластины | т | - | - | 0,07 | - | - | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Болты строительные | кг | - | - | - | 428,00 | - | 130,00 |
| 17 | Детали соединительные | т | - | - | - | 0,30 | - | 0,10 |
| 18 | Поковки | кг | 4,22 | - | - | - | - | - |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Песчаный грунт | м3 | - | - | - | 24,30 | - | 10,20 |
|  | Песчаный грунт | т | - | - | - | 38,88 | - | 16,32 |
| 20 | Мох | м3 | - | - | - | - | 50,00 | - |
|  | Мох | т | - | - | - | - | 7,00 | - |
| 21 | Прочие материалы | % | - | 8 | 2 | - | - | - |
|  | Масса грузов | т | 0,75 | 0,75 | 0,11 | 114,16 | 97,88 | 48,00 |

Таблица 156

Тротуары и дорожки

Состав работ. Подготовка основания. Россыпь, разравнивание и укатка щебня с поливкой водой (гр.1). Укладка бетонных плит, заполнение и расшивка швов раствором (гр.2) или песком (гр.3). Укладка лаг по прокладкам и устройство дощатого настила с пришивкой гвозядми (гр.4).

Нормы на 100 м2 площади основания, тротуаров и дорожек

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Основания тротуаров из кирпичного или известнякового щебня | Тротуары и дорожки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бетонные плитные при заполнении швов | деревянные |
|  |  |  |  | цементным раствором | песком |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 25,60 | 47,90 | 40,20 | 53,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,46 | 5,92 | 4,99 | - |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч. | 1,46 | - | - | - |
| 4 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 0,55 | - | - | - |
| 5 | Прочие машины | % | - | 23,0 | 23,6 | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Доски обрезные III сорта 40-60 мм и более | м3 | - | - | - | 4,90 |
|  | Доски обрезные III сорта 40-60 мм и более | т | - | - | - | 2,99 |
| 7 | Пластины III сорта | м3 | - | - | - | 1,80 |
|  | Пластины III сорта | т | - | - | - | 1,28 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 8 | Гвозди | кг | - | - | - | 6,90 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 9 | Вода | м3 | 2,00 | - | - | - |
|  | Вода | т | 2,00 | - | - | - |
| 10 | Растров цементный | м3 | - | 0,05 | - | - |
|  | Раствор цементный | т | - | 0,11 | - | - |
| 11 | Песок | м3 | - | - | 0,05 | - |
|  | Песок | т | - | - | 0,08 | - |
| 12 | Щебень кирпичный | м3 | 17,40 | - | - | - |
|  | Щебень кирпичный | т | 21,75 | - | - | - |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |
| 13 | Плиты бетонные | м2 | - | 100,00 | 100,00 | - |
|  | Плиты бетонные | т | - | 15,00 | 15,00 | - |
|  | Масса грузов | т | 23,75 | 15,11 | 15,08 | 4,28 |

Таблица 157

Деревянные пешеходные мостики через водотоки площадью настила 7,8 м2

(размер в плане 6,5(1,2 м)

Состав работ.  Обработка круглого лесоматериала. Изготовление и установка на готовое основание элементов с постановкой металлических креплений. Изготовление и разборка подмостей. Устройство сплошного настила и ограждений из бруса. Антисептирование. Устройство щебеночных пандусов.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Краны автомобильные до 10 т | маш.-ч. | 1,33 |
| 4 | Прочие машины | % | 2,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 5 | Брусья I сорта | м3 | 0,12 |
|  | Брусья I сорта | т | 0,07 |
| 6 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,17 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,10 |
| 7 | Доски необрезные III сорта | м3 | 0,10 |
|  | Доски необрезные III сорта | т | 0,06 |
| 8 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
| 9 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,41 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,25 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 0,45 |
|  | Лес круглый | т | 0,32 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 11 | Металлические изделия | кг | 11,77 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 12 | Щебень | м3 | 0,58 |
|  | Щебень | т | 0,93 |
| 13 | Прочие материалы | % | 4 |
|  | Масса грузов | т | 1,75 |

Таблица 158

Переезды через железнодорожные пути в нулевых отметках без пропуска воды с деревянным настилом шириной 6 м

Состав работ.  Планировка основания. Укладка лежней с копанием канавок. Укладка настила из бревен, колесоотбойных брусьев с их изготовлением и покрытия из досок. Заготовка, установка и окраска тумб с копанием и засыпкой ям. Гнутье и резка рельсов. Укладка контррельсов. Погрузка материалов и разгрузка их на месте работы. Перемещение материалов на площадке.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Переезд через |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 путь | 2 путь |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 164,38 | 203,16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,86 | 33,02 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Автомобили бортовые 4,5 т | маш.-ч. | 9,50 | 11,23 |
| 4 | Автопогрузчики 3 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,27 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,38 | 0,45 |
| 6 | Краны на автомобильном ходу 3 т | маш.-ч. | 10,43 | 12,32 |
| 7 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч. | 0,61 | 1,22 |
| 8 | Прицепы двухосные-роспуски | маш.-ч. | 9,50 | 11,23 |
| 9 | Тракторы на гусеничном ходу 108 л.с. | маш.-ч. | 0,40 | 0,79 |
| 10 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 11 | Рельсы старогодные | т | 0,96 | 1,93 |
| 12 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,14 | 0,27 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 13 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 3,17 | 3,74 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 1,93 | 2,28 |
| 14 | Жерди | м3 | 0,77 | 0,90 |
|  | Жерди | т | 0,55 | 0,64 |
| 15 | Лес круглый | м3 | 28,32 | 33,50 |
|  | Лес круглый | т | 20,11 | 23,79 |
| 16 | Пластины II сорта | м3 | 0,13 | 0,16 |
|  | Пластины II сорта | т | 0,09 | 0,11 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 17 | Металлические изделия | т | 0,05 | 0,11 |
| 18 | Прочие материалы | % | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 23,83 | 29,13 |

Таблица 159

Деревянные мосты шириной 4,5 м, пролетом 3 и 6 м при высоте насыпи 2 и 3 м

Состав работ.  Разработка грунта вручную. Обработка круглого лесоматериала. Изготовление и установка на готовое основание элементов опор с постановкой металлических креплений. Изготовление и установка элементов балочных пролетных строений с постановкой металлических креплений. Устройство деревянного настила проезжей части мостов и перил.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Пролет моста, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 6 |
|  |  |  | Высота насыпи, м |
|  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 497,00 | 603,00 | 590,00 | 696,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 88,00 | 116,00 | 101,00 | 129,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч. | 40,21 | 51,59 | 48,26 | 59,04 |
| 4 | Прочие машины | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 5 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 3,46 | 4,50 | 4,01 | 5,05 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 2,11 | 2,75 | 2,45 | 3,08 |
| 6 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,27 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,16 |
| 7 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,95 | 0,95 | 1,75 | 1,75 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,58 | 0,58 | 1,07 | 1,07 |
| 8 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,81 | 0,81 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 0,49 |
| 9 | Доски необрезные III сорта | м3 | 2,40 | 3,29 | 2,40 | 3,29 |
|  | Доски необрезные III сорта | т | 1,46 | 2,01 | 1,46 | 2,01 |
| 10 | Лес круглый | м3 | 16,78 | 20,65 | 22,08 | 25,95 |
|  | Лес круглый | т | 11,91 | 14,66 | 15,68 | 18,42 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 11 | Металлические изделия | кг | 239,80 | 309,53 | 283,72 | 353,45 |
| 12 | Прочие материалы | % | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 16,66 | 20,67 | 21,59 | 25,58 |

Таблица 160

Деревянные лестницы на крутых склонах шириной прохода 1 м с площадками у входа и выхода длиной 1,5 м

Состав работ. Срезка растительного грунта. Заготовка и установка элементов каркасов. Постановка крепления.

Нормы на 1 лестницу

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Крутизна склона, 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 | 45 | 60 |
|  |  |  | Высота лестницы, м |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,97 | 33,62 | 45,80 | 58,87 | 15,10 | 24,61 | 34,52 | 43,99 | 13,18 | 21,21 | 29,24 | 37,27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,42 | 0,67 | 0,91 | 0,92 | 0,33 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,71 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,67 | 1,12 | 1,58 | 2,03 | 0,49 | 0,82 | 1,14 | 1,46 | 0,41 | 0,67 | 0,93 | 1,20 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,41 | 0,68 | 0,96 | 1,24 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,89 | 0,25 | 0,41 | 0,57 | 0,73 |
| 5 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 6 | Лес круглый | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Лес круглый | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Металлические изделия | кг | 11,32 | 16,50 | 21,55 | 26,87 | 9,32 | 13,12 | 16,72 | 20,32 | 8,47 | 11,43 | 14,39 | 17,36 |
| 8 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 0,57 | 0,89 | 1,17 | 1,52 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,12 | 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,94 |

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Таблица 161

Перечень мобильных зданий и сооружений, разработанных Гипрогеолстроем, изготавливаемых на предприятиях и заводах и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ

| Наименование | Исполнение по природным климатическим условиям | Габаритные размеры, м | Общая площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Масса одного блока, т | Количество блоков, шт. | Комплектность | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | длина | высота |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общежитие на 4 чел. «Геолог-Ж.4» | Расчетная температура наружного воздуха –650С | 3 | 6 | 3,06 | 32,55 | 99,6 | 3,5 | 2 | Укомплектовано мебелью и необходимым оборудованием. Кроме того, здание комплектуется входным тамбуром, лестницей, навесом, фундаментом, опорами и стяжками, которые укладываются в блок-контейнер и закрепляются к полу с помощью стальной упаковочной ленты и шурупов. Отопление–центр. водяное. Водоснабжение–от внешней сети. Канализация -во внешние сети. | БКПС ПГО Ухтанефтегазгеология |
| 1.2. Общежитие на 4 чел. с котлом на твердом топливе «Геолог-ЗУМ» | Расчетная температура наружного воздуха –650С | 3 | 6 | 3,06 | 32,55 | 99,6 | 3,7 | 2 | См. п.1.1 отопление – централизованное и автономное | Гранитогорский ОЭЗ НПО Казрудгеология |
| 1.3. Общежитие на 2 чел. «Геолог-1СПДО» с несъемной ходовой частью | Расчетная температура наружного воздуха –650С | 3 | 6 | 3,06 | 15,52 | 54,6 | 5,5 | 1 | На заводе укомплектован встроенной мебелью. Водоснабжение -от бака запаса воды; канализация -бытовая в емкость; отопление –автономное, электроводяное; электроснабжение –от внешней сети | УПТОиК ПГО Севзапгеология |
| 1.4. Общежитие на 2 чел. (модернизированное) «Геолог-1СПДО.М» с несъемной ходовой частью | Расчетная температура –650С | 3 | 6 | 3,06 | 15,41 | 45,72 | 4,2 | 1 | Укомплектован встроенной мебелью. Отопление электроводяное, бытовые электроконвекторы. Водоснабжение -от переносных емкостей привозной водой. Электроснабжение –от внешней сети | БКПС ПГО Ухтанефтегазгеология |
| 1.5. Общежитие на 5 чел. «2СПДО» с несъемной ходовой частью | Расчетная температура наружного воздуха –650С | Размер в плане: 6,23-6,91(9,26 | 31,40 | 95 | 11,0 | 2 | Укомплектован встроенной мебелью; водоснабжение -от баков запаса воды; канализация –бытовая в емкость; отопление –автономное, электроводяное; электроснабжение –от внешней сети | УПТОиК ПГО Севзапгеология |
| 1.5. Общежитие на 8 чел. «Геолог-ЗСПДО» с несъемной ходовой частью | Расчетная температура наружного воздуха –650С | Размер в плане: 9,310-10,110(16,600 | 46,56 | 137,16 | 16,5 | 3 | Укомплектован встроенной мебелью. Водоснабжение -от бака запаса воды; канализация бытовая –в емкость; отопление –автономное, электроводяное; электроснабжение –от внешней сети | То же |
| 1.7. Садовый дом на базе мобильного здания контейнерного типа «Геолог-1СПДО.Ю» | «Ю» зимняя- -250С, летняя +280С | 3 | 6,6 | 2,98 | 15,95 | 38,28 | 5,0 | 1 | Укомплектован встроенной мебелью; водоснабжение –автономное; канализация –септик; отопление –автономное, электрическое; электроснабжение –от внешней сети | Завод нестандартного оборудования Минздрава Таджикистана |
| 1.8. Жилищно-бытовой комплекс на 24 чел. «Вахта-24» | Расчетная температура наружного воздуха –650С | Размер в плане: 13,5(33,0 | 361,7 | 1051,6 | 93 | 21 | Укомплектован встроенной мебелью. Водоснабжение -централизованное; канализация –во внешние сети; отопление –центральное, водяное; электроснабжение –от внешней сети | УПТОиК ПГО Недра |
| 1.9. Двухэтажный секционный жилой дом с однокомнатными квартирами на 24 чел. «Геолог 8-1» | Расчетная температура наружного воздуха –650С | Размер в плане: 13,95(16,8 | 331,4 | 1108,1 | 90 | 18 | Укомплектован встроенной мебелью, оборудованием. Водоснабжение -централизованное; отопление водяное; электроснабжение –от внешней сети; канализация –во внешние сети; | Учреждение АВ 261/1 МВД (Магаданская область) |
| 2. Общественные и коммунальные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Гардероб-душевая на 8 чел. «Геолог-ГД.8» | Расчетная температура наружного воздуха –650С | 3 | 6 | 3,05 | 17,03 | 49,8 | 5,3 | 1 | Укомплектовано необходимым оборудованием. Водоснабжение –от внешних сетей; отопление водяное от теплопункта или др.центр. источника. Канализация –во внешние сети или выгреб. Электроснабжение –от внешней сети | УПТОиК ПГО Недра |
| 2.2. Столовая на 5 мест «Геолог-ЗУС» | То же | Размер в плане: 6,0(9,7 | 32,55 | 95,5 | 9 | 2 | Укомплектована необходимым оборудованием; отопление -от внешних сетей; водоснабжение –от внешних сетей. Канализация –во внешние сети или септик. Электроснабжение –от внешнего источника | Гранитогорский ОЭЗ НПО Казрудгеология |
| 2.3. Столовая на 12 мест «Геолог-С.12» | То же | Размер в плане: 8,5(9,0 | 48,05 | 141,2 | 13,5 | 3 | Укомплектована необходимым оборудованием. Водоснабжение –от внешних сетей; канализация –во внешние сети; отопление –электрическое; электроснабжение –от внешней сети | То же |
| 2.4. Баня сухого жара «Геолог-ЗУБ» | То же | Размер в плане: 6(6 | 32,55 | 95,5 | 9 | 2 | Укомплектована необходимым оборудованием. Водоснабжение –централизованное; отопление –централизованное водяное; электроснабжение –от внешней сети; канализация –во внешние сети | УПТОиК ПГО Недра |
| 2.5. Баня с автономным источником отопления и водоснабжения на 5 мест «Геолог-Б.5М» | Расчетная температура наружного воздуха –450С | Размер в плане: 6(8,5 | 32,55 | 95,5 | 10 | 2 | Укомплектована необходимым оборудованием. Отопление –водяное от автономного источника (котел КЧМ). Водоснабжение –холодное от бака запаса воды, горячее –от водо-водяного подогревателя. Канализация –во внешние сети или выгреб; электроснабжение –от внешних сетей | Гранитогорский ОЭЗ НПО Казрудгеология |
| 3. Производственные здания и сооружения инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Комплект мобильных зданий для комплекса «Разрез» (для размещения аппаратуры и оборудования при бурении и испытании поисково-разведочных скважин) «Разрез-1» | Расчетная температура наружного воздуха –550С | Размер в плане: 9(12 | 77,6 | 228,6 | 20 | 5 | Укомплектован необходимым оборудованием. Отопление –водяное от внешнего источника или электроотопление –от серийно выпускаемых приборов; электроснабжение –от внешней сети; канализация –во внешние сети | УПТОиК ПГО Недра |
| 3.2. Экспедиционный вычислительный центр на базе ЭВМ ГВК | То же | Размер в плане: 6(36,72 | 191 | 888 | 51 | 15 | Укомплектован необходимым оборудованием. Отопление –водяное от внешних сетей; электроснабжение –от внешних сетей; кондиционирование- стац. кондиционер для машинного зала, автономное в других помещениях | УПТОиК ПГО Недра |

П р и м е ч а н и е. Принадлежность и наименование предприятий-изготовителей даны по состоянию на 01.01.91 г.

Таблица 162

Перечень мобильных зданий и сооружений, выпускаемых предприятиями и заводами и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ

| Наименование | Исполнение по природно-климатическим условиям | Габаритные размеры, м | Общая площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Масса одного блок контейнера, т | Количество блок контейнеров, шт. | Комплектность | Организация-разработчик | Организация-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | длина | высота |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Система «Ставрополец» МК-7М-ЮВ1 | (Ю); зимняя –250С | 2,5 | 7 | 3,4 | 16 | 54,4 | 4 | 1 | На заводе укомплектовано необходимой мебелью и оборудованием | КБ Буденновского РМЗ Госагропрома | Вилюйский РМЗ Госагропрома Белоруссии, Краснореченский РМЗ Госагропрома Киргизии |
| Общежитие на 3 чел. контейнерного типа с несъемной ходовой частью | летняя +280С |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение – от внешних сетей; отопление – автономное (электрокалориферы); водоснабжение – автономное. Канализация – во внешние сети; вентиляция принудительная (вент. или кондиционер) |  |  |
| Система «Контур» 0-3 СТР-16 | (01) -450С (02) -350С (Ю) | 3 | 9 | 2,9 | 23,8 | 69 | 4,5 | 1 | Мебель встроенная; электроснабжение – от внешней сети; отопление – электрическое; водоснабжение – централизованное или автономное; канализация – во внешние сети; вентиляция - внешняя | Вологодский ЗДМ Минавтодора | Вологодский ЗДМ Минавтодора РФ «Нефтемаш» Миннефтегазпрома |
| Общежитие на 3 чел. контейнерного типа со съемной ходовой частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система «ЦУБ» Здание контейнерного типа со съемной ходовой частью. Жилой дом двухквартирный однокомнатный «ЦУБ-6М» | (С) –550С | 3,2 | 6 | 3,3 | 28,1 | 93 | 5,9 | 1 | Мебель встроенная; электроснабжение – от внешней сети; отопление – электрическое; водоснабжение – централизованное или автономное; канализация – во внешние сети; вентиляция - внешняя | ВНИИПКССК Миннефтегазстроя | ДОЗ 21 Минобороны |
| Контора на 4 рабочих места 901201 | (С) | 3,2 | 9,6 | 3,6 | 28,1 | 101 | 5,7 | 1 | -«- | ВНИИПКССК инженерный центр ИНГПС Миннефтегазстроя | Волоколамский ЗСК Миннефтегазстроя |
| Медпункт на 2 рабочих места ЦУБ-4М | (С) | 3,2 | 9,6 | 3,3 | 28,1 | 93 | 5,4 | 1 | -«- | ВНИИПКССК Миннефтегазстроя | ДОЗ 21 Минобороны |
| Здание для отдыха | (С) | 3,2 | 6,6 | 3,3 | 18,8 | 62 | 5,2 | 1 | Мебель встроенная; электроснабжение – от внешних сетей; отопление – водяное автономное (КЧМ); водоснабжение – централизованное или автономное; канализация – от внешних сетей; вентиляция - естественная | ВНИИПКССК Миннефтегазстроя | Костромской ЭМЗ Миннефтегазстроя |
| Здание контейнерного типа со съемной ходовой частью | (02) –350С | 3 | 12 | 2,9 | 31,3 | 91 | 7,1 | 1 | Полностью укомплектовано необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием. Электроснабжение –от внешней сети. Отопление- автономное (в общежитие, душевой). электрическое (в столовой). Водоснабжение –централиз. или автономное. | ОГК Ворошиловградского АСЗ Минавтопрома | Ворошиловградский АЗС Минавтопрома |
| Общежитие на 4 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Столовая-раздаточная (02) на 20 посадочных мест МОД.8738 | (02) | 3 | 12 | 2,9 | 31,3 | 91 | 7,0 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Душевая на 6 кабин МОД.8735 | (02) | 3 | 12 | 2,9 | 31,3 | 91 | 8,0 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Система «Универсал» 1129-025 Здание контейнерного типа без ходовой части. Гардеробная на 6 чел. | (02) | 3 | 6 | 2,8 | 15,5 | 46,8 | 3,5 | 1 | Здание укомплектовано оборудованием и мебелью. Водоснабжение- от внешней сети; канализация –во внешние сети; отопление –электрическое; электроустановки –от внешней сети. | Мосспецпроект ППСО Мосмонтажспецстроя | Московский ЗРБК Мосстройкомбината |
| Медпункт на 1 рабочее место | (02) | 3 | 6 | 2,8 | 15,5 | 46,8 | 3,4 | 1 | -«- | -«- | Московский ЗНО, Московский ЗРБК |
| Здание для проведения занятий на 12 чел. | (02) | 3 | 6 | 2,8 | 15,5 | 46,8 | 3,4 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Контора на 2 рабочих места | (02) | 3 | 6 | 2,8 | 15,5 | 46,8 | 3,4 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Столовая-раздаточная на 36 посадочных мест. Здание сборно-разборного типа из 6 блок-контейнеров | (02) | Размер в плане: 9(12 | 106 | 317,6 | 3,8 | 6 | -«- | -«- | Московский ЗСИ, Мосстройкомбината |
| Административное здание строительного участка | (02) | Размер в плане: 12(12 | 144 | 389 | 3,1 | 8 | -«- | Мосспецпромпроект, ППСО Мосмонтажспецстроя Мосстройкомбината | Московский КССК |
| Санитарно-бытовое здание на 36 чел. | (02) | Размер в плане: 12(6 | 77,5 | 243 | 4,2 | 5 | -«- | -«- | -«- |
| Система «Мелиоратор». Здание контейнерного типа со съемной ходовой частью | (Ю) (02) |  |  |  |  |  |  |  | Здание полностью укомплектовано инвентарем, мебелью и оборудованием. Электроснабжение- от внешней сети; отопление –общежития- автономное, от котла; в других- электрическое. Водоснабжение- централизованное |  |  |
| Контора на 3 рабочих места | (Ю) (02) | 3 | 6 | 2,9 | 15,3 | 54,3 | 3,2 | 1 | -«- | КФ СКТБ «Стройдеталь» Минводстроя | Душанбинский ОРЭЗ |
| Гардеробная на 10 чел. | (Ю) (02) | 3 | 6 | 2,8 | 15,3 | 54,3 | 3,2 | 1 | -«- | -«- | ПО Кубаньводреммаш Минводстроя |
| Общежитие на 6 чел. | (01) | Размер в плане: 12(6 | 63 | 220 | 7,6 | 2 | -«- | -«- | -«- |
| Система «Комфорт» Здание контейнерного и сборно-разборного типа | (02) |  |  |  |  |  |  |  | На заводе полностью укомплектовывается необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием. Электроснабжение- от внешней сети; отопление- электрическое или водяное от внешних сетей; водоснабжение централизованное от внешней сети. Канализация- во внешние сети |  |  |
| Контора на 4 рабочих места | (0) | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 4,5 | 1 | -«- | ВПТИагрострой Госкомиссии Совмина по продовольствию и закупкам | Завод «Металлист» Украгростроя, Сафоновский ЗМЗ Росагростроя |
| Диспетчерская на 3 рабочих места | (0) | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 4,3 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Общежитие на 3 чел. с автономным отоплением |  | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 4,6 | 1 | -«- | -«- | Судоверфь «Подводречстрой» Минречфлота |
| Гардеробная на 14 чел. (с автономным отоплением) |  | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 4,8 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Душевая на 6 кабин | (0) | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 5,4 | 1 | -«- | -«- | Завод «Металлист» Украгростроя, Сафоновский ЗМЗ Росагростроя |
| Уборная на 6 кабин | (0) | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 5,4 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Столовая на сырье на 35 посад. мест | (0) | Размер в плане: 9(21 | 170,1 | 476,2 | 4,47 | 7 | На заводе полностью укомплектовывается необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием. Электроснабжение- от внешней сети; отопление- электрическое или водяное от внешних сетей; водоснабжение централизованное от внешней сети. Канализация- во внешние сети | ВПТИагрострой Госкомиссии Совмина по продовольствию и закупкам | Завод «Металлист» Украгростроя, Зирабулакский ОЭЗ Госстроя Узбекистана |
| Мастерская ремонтно-механическая производительностью 12 тыс. руб. продукции в год | (0) | 3 | 9 | 2,8 | 24,3 | 68 | 4,4 | 1 | -«- | -«- | Завод «Металлист» Украгростроя |
| Система 420М-110-(02) контейнерного и сборно-разборного типа | (01) (02) |  |  |  |  |  |  |  | На заводе укомплектовано необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием. Электроснабжение- от внешней сети; отопление- электрическое (калорифер). Водоснабжение- централизованное (от внешних сетей). Канализация- во внешние сети |  |  |
| Столовая на сырье на 20 посадочных мест | (02) | Размер в плане: 9(9 | 70,8 | 223 | 7,5 | 3 | -«- | ЛенЗНИИЭП Госкомархитектуры | КТБ УИД УВД Волгоградской области предприятие ЛТК-4 |
| Красный уголок на 20 человек | (02) | Размер в плане: 9(6 | 47,2 | 155,3 | 7,5 | 2 | -«- | ЛенЗНИИЭП Госкомархитектуры | -«- |
| Система «Лесник» | (01) (02) |  |  |  |  |  | Электроснабжение- от внешних сетей. Отопление –от внешних сетей, автономное, водяное (котел, электрич.); водоснабжение- от внешнего источника, канализация- во внешние сети |  |  |
| Здание контейнерного и сборно-разборного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие на 3 чел. | (02) | 3 | 9 | 2,8 | 24,6 | 100 | 3,6 | 2 | -«- | Институт Росгипроводпром Минводхоза | ПО Ростовводпром Минводхоза |
| Жилой дом двухквартирный двухкомнатный |  | Размер в плане, м: 9(12 | 88,8 | 287,5 | 3,6 | 6 | -«- | ВНПО Союзнаучстанлартдом Минлеспрома | ВПДО «Вятские Поляны» Минлеспрома |
| Система «Пионер» (мобильные здания многоцелевого назначения) | (С), 02, Ю |  |  |  |  |  | Полностью укомплектовывается на заводе необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием, мебель (встроенная). Электроснабжение- от внешних сетей; сан-тех. системами. Водоснабжение, отопление, вентиляция применяются в соответствии с назначением и условиями эксплуатации здания |  |  |
| Жилой дом двухквартирный 7160.02-(0) | (0) | Размер в плане, м: 9(9 | 68,7 | 221,1 | 6,5 | 3 | Полностью укомплектовывается на заводе необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием, мебель (встроенная). Электроснабжение- от внешних сетей; сан-тех. системами. Водоснабжение, отопление, вентиляция применяются в соответствии с назначением и условиями эксплуатации здания | ВПО «Энерготехпром» Минэнерго | Пестовский ОМЗ Минэнерго |
| Контора на 6 рабочих мест 7005.23-(Ю) | (Ю) | Размер в плане, м: 6,0(8,1 | 47,2 | 146,2 | 6,5 | 2 | -«- | -«- | -«- |
| Система «КУБ-Восток» | С, 02, Ю |  |  |  |  |  | Здание полностью оснащается мебелью на заводе (встроен.). электроснабжение – от внешних сетей. Водоснабжение в контейнер. зданиях –автономное (от бачка); в сборно-разборных – от внешних источников. Отопление –автономное электр. печи. Канализация –во внешние сети. Вентиляция –механич. и естественная |  |  |
| Гардеробная на 10 чел. с сушилкой р.3090 |  | 3 | 6 | 2,9 | 15,6 | 55 | 4,2 | 1 | -«- | Хабаровский промпроект Минвостокстроя | Хабаровский ЗКЗ Минвостокстроя |
| Контора на 4 рабочих места 3090 |  | 3 | 6 | 2,9 | 15,5 | 55 | 4,1 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Мастерская ремонтно-механическая на 2 раб. места 3116 (С) |  | 3 | 6 | 2,9 | 15,6 | 55 | 4,1 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| Медпункт на 1 рабочее место 3090 |  | 3 | 6 | 2,9 | 15,6 | 55 | 4,4 | 1 | -«- | -«- | -«- |
| МОБИЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТАНОВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ |
| Система «Виток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на твердом топливе теплопроизводительностью 0,3-0,6 мВТ | Предназначена для теплоснабжения мобильных зданий в любом районе страны с температурой наружного воздуха до –500С | 3,1 | 6,1 | 4,0 | 18 | 72 | 14 | 1 | Полной заводской готовности | ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры | ММОЗ №70 Минобороны |
| Электростанция дизельная мощностью 60 кВт 60-60/400 А1РКУ/1 | Температура наружного воздуха –450С | 3 | 9 | 2,8 | 27 | 76 | 8 | 1 | Полной заводской готовности | ПТИ «Росгипроводпром» Минводхоза | Астраханский ЭВЗ «Ветроэнергомаш» Минводстроя |
| Электростанция дизельная мощностью 100 кВт ЭД100-Т400-РК | Температура наружного воздуха –500С +500С | 2,53 | 6,75 | 3,2 | 17,2 | 55 | 5,7 | 1 | -«- | ВНИИэлектроагрегат Минэлектротехприбора | НПО «Электроагрегат» Минэлектротехприбора |
| Автоматизированная водоподъемная установка производительностью 10 м3/час | Температура наружного воздуха до –500С | 1,2 | 2 | 3,1 | 2,4 | 7,5 | 9,0 | 1 | -«- | В/ч 14262 Минобороны | ЭМЗ 160 Минобороны |
| Насосная станция водопроводная хозяйственно-производственная и противопожарная производительностью 5,4-16 и 90 м3/час 1088-3 | -«- | 3 | 9 | 3,7 | 27 | 100 | 10,8 | 1 | -«- | Красноярский ПромстройНИИпроект Минуралсибстроя | Черногорский ЭЗОК Минуралсибстроя |
| Установка для очистки и обеззараживания вод поверхностных источников производительностью 120 м3/сут УПОВ-5 |  | 2,64 | 7,63 | 2,77 | 18,1 | 50 | 10,0 | 1 | -«- | ЦКБ АКХ Минжилкомхоза | ЭЗКО АКХ Минжилкомхоза |

П р и м е ч а н и е. Принадлежность и наименования организаций-разработчиков и организаций-изготовителей даны по состоянию на 01.01.91 г.

Таблица 163

Распределение территории РФ по территориальным районам по стоимости материалов, изделий и конструкций

| Территориальные районы и подрайоны | Области, края, автономные республики. Автономные округа, базисные пункты, города и прилегающие к ним районы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области |
| II | Новгородская, Псковская области |
| III | Вятская, Костромская, Рязанская области, Республика Мари-Эл, Мордовская АССР, Чувашская АССР |
| IV | Карельская АССР |
| V | Архангельская обл. (южнее Полярного Круга), КОМИ АССР (южнее Полярного Круга) |
| VI | Мурманская область |
| VII | Белгородская, Курская, Орловская области |
| VIII | Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области |
| IX | Ростовская обл., Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкарская АССР |
| X | Дагестанская АССР, Калмыцкая АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР |
| XI | Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская области |
| XII | Республика Татарстан |
| XIII | Курганская, Оренбургская области, республика Башкортостан |
| XIV | Пермская, Екатеринбургская, Челябинская области, Удмуртская АССР |
| XV | Тюменская область (южнее 60-й параллели) |
| XVI | Новосибирская, Омская области, Алтайский край |
| XVII | Кемеровская обл., Томская обл. (южнее 60-й параллели), Красноярский край (южнее 60-й параллели) |
| XVIII | Тувинская АССР |
| XIX | Иркутская обл. (южнее 60-й параллели), Читинская обл., Бурятская АССР |
| XX | Амурская обл., Приморский край, Хабаровский край (южнее 55-й параллели) |
| XXIс | Архангельская обл. (севернее Полярного круга), Ненецкий автономный округ, базисный пункт – Архангельск |
| XXIIс | Коми АССР (севернее Полярного Круга) |
| XXIIIс | Тюменская обл. (севернее 60-й параллели) |
| XXIIIc1 | Города Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и прилегающие к ним районы |
| XXIIIc2 | базисный пункт – г. Ноябрьск |
| XXIIIc3 | базисный пункт – г. Новый Уренгой |
| XXIIIc4 | базисный пункт – г. Надым |
| XXIIIc5 | базисный пункт – г. Лабытнанги |
| XXIIIc6 | базисный пункт – г. Нягань |
| XXIIIc7 | базисный пункт – г. Белоярский |
| XXIIIc8 | базисный пункт – г. Ямбург |
| XXIVс | Александровский и Каргасокский раоны, г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-й параллели) базисный пункт - Томск |
| XXVс | Красноярский край (севернее 60-й параллели) |
| XXVс1 | базисный пункт – г. Туруханск |
| XXVс2 | базисный пункт – г. Норильск |
| XXVIс | Республика Саза (Якутия) |
| XXVIс1 | Алданский район, Республика Саха (Якутия)и районы строительства БАМА в Саха (Якутия), базисный пункт – г. Нерюнгри |
| XXVIс2 | Остальная территория Республика Саха (Якутия), базисный пункт – Якутск |
| XVIIс | Аяно-Майский и Охотский районы Хабаровского края (севернее 55-й параллели), базисный пункт – Хабаровск |
| XVIIIс | Магаданская обл. |
| XXVIIIс1 | Магаданская обл., кроме Чукотского автономного округа, базисный пункт – г. Магадан |
| XXVIIIс2 | Чукотский автономный округ, базисный пункт – г. Певек |
| XIXс | Камчатская обл., базисный пункт – Петропавловск-Камчатский |
| XXXс | Сахалинская обл. |
| XXXс1 | Ногликский и Охинский раоны Сахалинской области, Курильские острова, базисный пункт – г. Оха |
| XXXс2 | Остальные районы Сахалинской обл., базисный пункт – Южно-Сахалинск |

Таблица 164

Территориальный подрайоны, по которым отдельные виды материалов, изделий и конструкций имеют отклонение в сметных ценах от средних районных сметных цен

(справочно)

| Территориальный районы | Территориальные подрайоны | Виды материалов | Автономные республики, края, области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | III.1 | Столярные изделия | Вятская, костромская обл., республика Мари-Эл, Мордовская АССР, Чувашская АССР |
|  | III.2 | То же | Рязанская обл. |
| X | X.1 | Столярные изделия | Дагестанская АССР, Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР |
|  | X.2 | То же | Калмыцкая АССР |
| XI | XI.1 | Столярные изделия | Пензенская, Саратовская области |
|  | XI.2 | То же | Самарская, Ульяновская области |
| XIII | XIII.1 | Лес круглый пиленый | Оренбургская обл., Башкирская АССР |
|  | XIII.2 | То же | Курганская обл. |
| XIV | XIV.1 | Столярные изделия | Екатеринбургская, Пермская, Челябинская области |
|  | XIV.2 | То же | Удмуртская АССР |
| XVI | XVI.1 | Лес круглый пиленый | Омская обл., Алтайский край |
|  | XVI.2 | То же | Новосибирская обл. |
| XVII | XVII.1 | Лес круглый и пиленый столярные изделия | Томская обл. (южнее 60-й параллели) |
|  | XVII.2 | То же | Красноярский край (южнее 60-й параллели) |
|  | XVII.3 | То же | Кемеровская область |
| XX | XX.1 | Теплоизоляционные материалы | Амурская область |
|  | XX.2 | То же | Приморский край, Хабаровский край (южнее 55-й параллели) |

Таблица 165

Деление территории Российской Федерации на температурные зоны с приведением норм дополнительных затрат (с учетом поправочного коэффициента) на зимнее удорожание в % от сметной стоимости строительства

| Республика, край, область | Температурная зона | Расчетный зимний период | Нормы дополнительных затрат на зимнее удорожание в % от сметной стоимости строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец | Здания, сооружения |
|  |  |  |  | жилые | общественные | прочие здания и вилы работ |
|  |  |  |  | Наружные стены |  |  |
|  |  |  |  | кирпичные | панельные | деревянные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РСФСР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Алтайский край | IV | 25.X | 15.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,31/ |
| 2. Краснодарский край: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10.XII | 28.II | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  | 0,16/0,03/ | 0,12/0,02/ | 0,33/0,03/ | 0,18/0,03/ | 0,23/0,05/ |
| б) г. Новороссийск | I | 20.XII | 10.II | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,35 |
|  |  |  |  | 0,11/0,02/ | 0,08/0,01/ | 0,23/0,02/ | 0,13/0,02/ | 0,16/0,04/ |
| в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна | VI | 5.I | 31.I | 1,11 | 0,87 | 1,26 | 1,20 | 2,25 |
|  |  |  |  | 0,44/0,09/ | 0,27/0,07/ | 1,05/0,10/ | 0,60/0,08/ | 0,99/0,17/ |
| 3. Красноярский край: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск-Потапова-Норильск-Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 10.IX | 25.V | 5,55 | 4,35 | 6,30 | 6,00 | 11,25 |
|  |  |  |  | 2,22/0,45/ | 1,35/0,35/ | 5,25/0,48/ | 3,00/0,38/ | 4,95/0,84/ |
| б) остальная часть автономного округа | VI | 10.IX | 25.V | 4,44 | 3,48 | 5,04 | 4,80 | 9,00 |
|  |  |  |  | 1,78/0,36/ | 1,08/0,28/ | 4,20/0,38/ | 2,40/0,30/ | 3,96/0,67/ |
| в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское – р. Таз (включительно) | VI | 1.X | 5.V | 3,70 | 2,90 | 4,20 | 4,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 1,48/0,30/ | 0,90/0,23 | 3,50/0,32/ | 2,00/0,25/ | 3,30/0,56/ |
| г) территория южнее Копьево-Новоселово-Агинское (включительно) | V | 20.X | 15.IV | 1,98 | 1,62 | 2,25 | 2,70 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,79/0,16/ | 0,62/0,10/ | 1,87/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,72/0,34/ |
| д) остальная часть края | V | 10.X | 20.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 4. Приморский край: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория, расположенная севернее линии Трудовое-Сучан (включительно) Преображение (исключая Преображение), кроме территории, указанной в п.4б | V | 1.XI | 5.IV | 1,76 | 1,44 | 2,00 | 2,40 | 3,52 |
|  |  |  |  | 0,70/0,14/ | 0,58/0,09/ | 1,66/0,15/ | 0,96/0,12/ | 1,53/0,30/ |
| б) побережье Японского моря от Преображение до Адими (включительно) | V | 1.XI | 5.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| в) территория, расположенная южнее линии Трудовое-Сучан-Преображение, за исключением территории, указанной в п.4г | IV | 10.XI | 25.III | 1,36 | 1,12 | 1,52 | 1,76 | 2,64 |
|  |  |  |  | 0,54/0,11/ | 0,45/0,09/ | 1,26/0,11/ | 0,72/0,10/ | 1,13/0,22/ |
| г) побережье Японского моря от Преображение до Хасан (включительно) | IV | 10.XI | 25.III | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 5. Ставропольский край: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория, кроме Карачаево-черкесской автономной обл. | I | I.XII | 10.III | 0,48 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,60 |
|  |  |  |  | 0,19/0,04/ | 0,14/0,02/ | 0,40/0,04/ | 0,22/0,04/ | 0,28/0,06/ |
| б) Карачаево-Черкесская автономная обл. | I | I.XII | 1.III | 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | 0,18/0,03/ | 0,13/0,02/ | 0,36/0,03/ | 0,20/0,03/ | 0,25/0,06/ |
| 6. Хабаровский край: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением поборежья Татарского пролива | VI | 15.X | 20.IV | 3,33 | 2,61 | 3,78 | 3,60 | 6,75 |
|  |  |  |  | 1,33/0,27/ | 0,81/0,21/ | 3,15/0,29/ | 1,80/0,33/ | 2,97/0,50/ |
| б) побережье от залива Счастья о Нижнего Пронге (исключая Нижний Пронге) | VI | 15.X | 20.IV | 4,44 | 3,48 | 5,04 | 4,80 | 9,00 |
|  |  |  |  | 1,78/0,36/ | 1,08/0,28/ | 4,20/0,38/ | 2,40/0,30/ | 3,96/0,67/ |
| в) остальная часть края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25.X | 15.IV | 1,98 | 1,62 | 2,25 | 2,70 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,79/0,16/ | 0,65/0,10/ | 1,87/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,72/0,34/ |
| г) побережье Татарского пролива от Нижнего Пронге (включительно) до Адими (исключая Адими) | V | 26.X | 15.IV | 2,42 | 1,98 | 2,75 | 3,30 | 4,84 |
|  |  |  |  | 0,97/0,20/ | 0,79/0,12/ | 2,29/0,21/ | 1,32/0,17/ | 2,10/0,42/ |
| 7. Амурская область | VI | 15.X | 20.IV | 3,33 | 2,61 | 3,78 | 3,60 | 6,75 |
|  |  |  |  | 1,33/0,27/ | 0,81/0,21/ | 3,15/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,97/0,50/ |
| 8. Архангельская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория южнее линии Кушкушара (исключая Кушкушара)- пересечение Северного полярного круга с границей Коми АССР | IV | 10.X | 20.IV | 2,04 | 1,68 | 2,28 | 2,64 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,82/0,17/ | 0,67/0,13/ | 1,90/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,69/0,34/ |
| б) территория севернее линии Кушкушара (включительно)- пересечение Северного Полярного Круга с границей Коми АССР-Ермица- Черная (исключая Черную) и о.Колгуев | IV | 10.X | 20.IV | 2,38 | 1,96 | 2,66 | 3,08 | 4,62 |
|  |  |  |  | 0,95/0,20/ | 0,78/0,15/ | 2,21/0,20/ | 1,26/0,17/ | 1,97/0,39/ |
| в) территория восточнее линии Ермица-Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20.X | 5.V | 2,64 | 2,16 | 3,00 | 3,60 | 5,28 |
|  |  |  |  | 1,06/0,22/ | 0,86/0,13/ | 2,50/0,23/ | 1,44/0,18/ | 2,29/0,46/ |
| г) острова Новая Земля | V | 25.IX | 15.VI | 3,08 | 2,52 | 3,50 | 4,20 | 6,16 |
|  |  |  |  | 1,23/0,25/ | 1,01/0,15/ | 2,91/0,27/ | 1,68/0,21/ | 2,67/0,53/ |
| д) острова Земля Франца-Иосифа | V | 20.VIII | 30.VI | 3,52 | 2,88 | 4,00 | 4,80 | 7,04 |
|  |  |  |  | 1,41/0,29/ | 1,15/0,18/ | 3,33/0,30/ | 1,92/0,24/ | 3,06/0,61/ |
| 9. Астраханская область | II | 20.XI | 20.III | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
|  |  |  |  | 0,28/0,06/ | 0,20/0,04/ | 0,67/0,06/ | 0,30/0,05/ | 0,49/0,10/ |
| 10. Белгородская область | III | 15.XI | 25.III | 1,08 | 0,90 | 1,08 | 1,35 | 1,98 |
|  |  |  |  | 0,43/0,09/ | 0,36/0,07/ | 0,90/0,08/ | 0,54/0,09/ | 0,84/0,17/ |
| 11. Брянская область | III | 15.XI | 31.III | 1,08 | 0,90 | 1,08 | 1,35 | 1,98 |
|  |  |  |  | 0,43/0,09/ | 0,36/0,07/ | 0,90/0,08/ | 0,54/0,09/ | 0,84/0,17/ |
| 12. Владимирская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 13. Волгоградская область | III | 15.XI | 25.III | 1,08 | 0,90 | 1,08 | 1,35 | 1,98 |
|  |  |  |  | 0,43/0,09/ | 0,36/0,07/ | 0,90/0,08/ | 0,54/0,09/ | 0,84/0,17/ |
| 14. Вологодская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория западнее линии оз. Воже-Устье-Вологда-Вохтога (включительно) | III | 1.XI | 10.IV | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 2,42 |
|  |  |  |  | 0,53/0,11/ | 0,44/0,09/ | 1,10/0,10/ | 0,66/0,11/ | 1,02/0,21/ |
| б) остальная часть области | IV | 1.XI | 15.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 15. Воронежская область | III | 15.XI | 31.III | 1,08 | 0,90 | 1,08 | 1,35 | 1,98 |
|  |  |  |  | 0,43/0,09/ | 0,36/0,07/ | 0,90/0,08/ | 0,54/0,09/ | 0,84/0,17/ |
| 16. Вятская область | IV | 25.X | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14 | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 17. Екатеринбургская область | IV | 20.X | 15.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,31/ |
| 18. Ивановская область | III | 5.XI | 10.IV | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 2,42 |
|  |  |  |  | 0,53/0,11/ | 0,44/0,09/ | 1,10/0,10/ | 0,66/0,11/ | 1,02/0,21/ |
| 19. Иркутская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1.X | 5.V | 3,70 | 2,90 | 4,20 | 4,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 1,48/0,30/ | 0,90/0,23/ | 3,50/0,32/ | 2,00/0,25/ | 3,30/0,56/ |
| б) территория северо-восточнее линии Токма-Улькан-Нижнеангарск (включительно), за исключением территории, указанной в п.18а | VI | 5.X | 30.IV | 3,33 | 2,61 | 3,78 | 3,60 | 6,75 |
|  |  |  |  | 1,33/0,27/ | 0,81/0,21/ | 3,15/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,97/0,50/ |
| в) остальная часть области | V | 10.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 20. Калининградская область | I | 1.XII | 10.III | 0,48 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,60 |
|  |  |  |  | 0,19/0,04/ | 0,14/0,02/ | 0,40/0,04/ | 0,22/0,04/ | 0,28/0,06/ |
| 21. Калужская область | III | 10.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 22. Камчатская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория северо-западнее линии Парень-Слаутное (исключая Слаутное) | V | 1.X | 15.V | 2,64 | 2,16 | 3,00 | 3,60 | 5,28 |
|  |  |  |  | 1,06/0,22/ | 0,86/0,13/ | 2,50/0,23/ | 1,44/0,18/ | 2,29/0,46/ |
| б) территория юго-восточнее линии Парень-Слаутное (включительно) и севернее линии Рекинники-Тиличики (включительно) | V | 1.X | 15.V | 3,08 | 2,52 | 3,50 | 4,20 | 6,16 |
|  |  |  |  | 1,23/0,25/ | 1,01/0,15/ | 2,91/0,27/ | 1,68/0,21/ | 2,67/0,53/ |
| в) территория южнее линии Рекинники-Тиличики, за исключением территории, указанной в п.22г | IV | 10.X | 15.IV | 2,21 | 1,82 | 2,47 | 2,86 | 4,29 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,73/0,14/ | 2,05/0,18/ | 1,17/0,16/ | 1,83/0,36/ |
| г) территория, ограниченная линией Ивашка-Хаймоля-Нижнекамчатск-Елизово-52-я параллель (включительно) Апача-Анавгай (исключая Апача-Анавгай) -Ивашка | IV | 10.X | 15.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,/// |
| 23. Кемеровская область | V | 25.X | 20.IV | 1,98 | 1,62 | 2,25 | //70 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,79/0,16/ | 0,65/0,10/ | 1,87/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,72/0,34/ |
| 24. Костромская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) вся территория, за исключением г. Костромы | IV | 1.XI | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28 |
| б) г. Кострома | III | 1.XI | 5.IV | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 2,42 |
|  |  |  |  | 0,53/0,11/ | 0,44/0,09/ | 1,10/0,10/ | 0,66/0,11/ | 1,02/0,21/ |
| 25. Курганская область | IV | 25.X | 15.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28 |
| 26. Курская область | III | 10.XI | 31.III | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 27. Ленинградская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 28. Липецкая область | III | 10.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 29. Магаданская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория южнее линии Мяунджатаскан-Сеймчан-Буксунда (включительно) –Гарманда (исключая Гарманду), за исключением территории юго-восточнее линии Гижига-Гарманда-Тахтоямск-Ямск и южное побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 3,70 | 2,90 | 4,20 | 4,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 1,48/0,30/ | 0,90/0,23/ | 3,50/0,23/ | 2,00/0,25/ | 3,30/0,56/ |
| б) территория юго-восточнее линии Гижига-Гарманда-Тахтоямск-Ямск-Побережье Тауйской губы (включительно) | VI | 25.IX | 10.V | 4,81 | 3,77 | 5,46 | 5,20 | 9,75 |
|  |  |  |  | 1,92/0,39/ | 1,17/0,30/ | 4,55/0,42/ | 2,60/0,33/ | 4,29/0,73/ |
| в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Марково-Усть-Белая-м. Шмидта и о. Врангеля (включительно) | V | 25.IX | 25.V | 3,30 | 2,70 | 3,75 | 4,50 | 6,60 |
|  |  |  |  | 1,32/0,27/ | 1,08/0,17/ | 3,12/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,87/0,57/ |
| г) остальная часть области, за исключением территории юго-восточнее лнии Парень-Гарменда (исключая Гарманду) | VI | 20.IX | 25.V | 4,07 | 3,19 | 4,62 | 4,40 | 8,25 |
|  |  |  |  | 1,63/0,33/ | 0,99/0,25/ | 3,85/0,35/ | 2,20/0,28/ | 3,63/0,62/ |
| д) территория юго-восточнее линии Парень-Гарманда (включительно) | VI | 20.IX | 25.V | 5,18 | 4,06 | 5,88 | 5,60 | 10,50 |
|  |  |  |  | 1,07/0,42/ | 1,26/0,32/ | 4,90/0,45/ | 2,80/0,35/ | 4,62/0,78/ |
| 30. Московская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 31. Мурманская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория плато Расвумчорр (район строительства апатито-нефелинового рудника «Центральный») | VI | 5.X | 30.IV | 3,70 | 2,90 | 4,20 | 4,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 1,48/0,30/ | 0,90/0,23/ | 3,50/0,32/ | 2,00/0,25/ | 3,30/0,56/ |
| б) территория северо-восточнее линии Заполярный-Североморск-Каневка (включительно) и юго-восточнее линии Каневка-Кузомень (включительно) | IV | 10.X | 25.IV | 2,38 | 1,96 | 2,66 | 3,08 | 4,62 |
|  |  |  |  | 0,95/0,20/ | 0,78/0,15/ | 2,21/0,20/ | 1,26/0,17/ | 1,87/0,39/ |
| в) остальная часть области | IV | 10.X | 25.IV | 2,04 | 1,68 | 2,28 | 2,64 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,82/0,17/ | 0,67/0,13/ | 1,90/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,69/0,34/ |
| 32. Нижегородская область | IV | 1.XI | 5.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 33. Новгородская область | III | 10.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 34. Новосибирская область | V | 20.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 35. Омская область | V | 20.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 36. Орловская область | III | 10.XI | 31.III | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 37. Оренбургская область | IV | 5.XI | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 38. Пензенская область | IV | 5.XI | 5.IV | 1,53 | 1,26 | 1,71 | 1,98 | 2,97 |
|  |  |  |  | 0,61/0,13/ | 0,50/0,10/ | 1,42/0,13/ | 0,81/0,11/ | 1,27/0,25/ |
| 39. Пермская область | IV | 25.X | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 40. Псковская область | II | 10.XI | 31.III | 0,84 | 0,60 | 0,96 | 1,20 | 1,44 |
|  |  |  |  | 0,34/0,07/ | 0,24/0,05/ | 0,80/0,07/ | 0,36/0,06/ | 0,59/0,12/ |
| 41. Ростовская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория северо-восточнее линии Миллерово-Морозовск (включительно) | II | 20.XI | 20.III | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
|  |  |  |  | 0,28/0,06/ | 0,20/0,04/ | 0,67/0,06/ | 0,30/0,05/ | 0,49/0,10/ |
| б) остальная часть области | II | 25.XI | 10.III | 0,63 | 0,45 | 0,72 | 0,90 | 1,08 |
|  |  |  |  | 0,25/0,05/ | 0,18/0,04/ | 0,60/0,05/ | 0,27/0,05/ | 0,44/0,09/ |
| 42. Рязанская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 43. Самарская область | IV | 10.XI | 10.IV | 1,53 | 1,26 | 1,71 | 1,98 | 2,97 |
|  |  |  |  | 0,61/0,13/ | 0,50/0,10/ | 1,42/0,13/ | 0,81/0,11/ | 1,27/0,25/ |
| 44. Саратовская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 45. Сахалинская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее линии Шахтерск-Поронайск (включительно), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20.X | 15.IV | 1,98 | 1,62 | 2,25 | 2,70 | 3,96 |
|  |  |  |  | 0,79/0,16/ | 0,65/0,10/ | 1,87/0,17/ | 1,08/0,14/ | 1,72/0,34/ |
| б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск-Поронайск (включая Поронайск) | V | 20.X | 15.IV | 2,42 | 1,98 | 2,75 | 3,30 | 4,84 |
|  |  |  |  | 0,97/0,20/ | 0,79/0,12/ | 2,29/0,21/ | 1,32/0,17/ | 2,10/0,42/ |
| в) территория южнее линии Шахтерск-Поронайск и севернее линии Холмск-Южно-Сахалинск (включительно), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5.XI | 5.IV | 1,53 | 1,26 | 1,71 | 1,98 | 2,97 |
|  |  |  |  | 0,61/0,13/ | 0,50/0,10/ | 1,42/0,13/ | 0,81/0,11/ | 1,27/0,25/ |
| г) территория побережья Татарского пролива между Шахтерск-Холмск | IV | 5.XI | 5.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,31/ |
| д) остальная часть острова, за исключением побережья между Холмск-Невельск | III | 5.XI | 1.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| е) территория побережья Татарского пролива между Холмск-Невельск | III | 5.XI | 1.IV | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 2,42 |
|  |  |  |  | 0,53/0,11/ | 0,44/0,09/ | 1,10/0,10/ | 0,66/0,11/ | 1,02/0,21/ |
| ж) Курильские острова | II | I.XII | I.IV | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
|  |  |  |  | 0,28/0,06/ | 0,20/0,04/ | 0,67/0,06/ | 0,30/0,05/ | 0,49/0,10/ |
| 46. Смоленская область | III | 10.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 47. Тамбовская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 48. Тверская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 49. Томская область | V | 20.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 50. Тульская область | III | 5.XI | 5.IV | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
|  |  |  |  | 0,48/0,10/ | 0,40/0,08/ | 1,00/0,09/ | 0,60/0,10/ | 0,93/0,19/ |
| 51. Тюменская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее Северного Полярного Круга | V | 15.IX | 25.V | 3,30 | 2,70 | 3,75 | 4,50 | 6,60 |
|  |  |  |  | 1,32/0,27/ | 1,08/0,17 | 3,12/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,87/0,57/ |
| б) территория южнее Северного Полярного Круга и севернее 65 параллели | V | 15.IX | 25.V | 2,86 | 2,34 | 3,25 | 3,90 | 5,72 |
|  |  |  |  | 1,14/0,23/ | 0,94/0,14/ | 2,70/0,25/ | 1,56/0,20/ | 2,48/0,49/ |
| в) территория севернее линии Пионерский- Ханты-Мансийск-Нижневартовск (включительно) и южнее 65-й параллели | V | 5.X | 5.V | 2,42 | 1,98 | 2,75 | 3,30 | 4,84 |
|  |  |  |  | 0,97/0,20/ | 0,79/0,12/ | 2,29/0,21/ | 1,32/0,17/ | 2,10/0,42/ |
| г) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 52. Ульяновская область | IV | 5.XI | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 53. Челябинская область | IV | 25.X | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 54. Читинская область: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее линии Шитишка-Тунгокочен-Букачача-Сретенск-Шелопугино-Приаргунск (включительно) | VI | 10.X | 30.IV | 3,33 | 2,61 | 3,78 | 3,60 | 6,75 |
|  |  |  |  | 1,33/0,27/ | 0,81/0,21/ | 3,15/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,97/0,50/ |
| б) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 55. Ярославская область | III | 5.XI | 10.IV | 1,32 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 2,42 |
|  |  |  |  | 0,53/0,11/ | 0,44/0,09/ | 1,10/0,10/ | 0,66/0,11/ | 1,02/0,21/ |
| 56. Башкортостан республика | IV | 25.X | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 57. Бурятская АССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее линии Нижнеангарск-Шитишка (включительно) | VI | 10.X | 30.IV | 3,33 | 2,61 | 3,78 | 3,60 | 6,75 |
|  |  |  |  | 1,33/0,27/ | 0,81/0,21/ | 3,15/0,29/ | 1,80/0,23/ | 2,97/0,50/ |
| б) остальная часть республики | V | 15.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 58. Дагестанская АССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория побережья Каспийского моря и южнее 44-й параллели и острова Чечень | I | 10.XII | 28.II | 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | 0,18/0,03/ | 0,13/0,02/ | 0,36/0,03/ | 0,20/0,03/ | 0,25/0,06/ |
| б) остальная часть республики | I | 10.XII | 28.II | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  | 0,16/0,03/ | 0,12/0,02/ | 0,33/0,03/ | 0,18/0,03/ | 0,23/0,05/ |
| 59. Кабардино-Балкарская АССР: | I | 10.XII | 28.II | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  | 0,16/0,03/ | 0,12/0,02/ | 0,33/0,03/ | 0,18/0,03/ | 0,23/0,05/ |
| 60. Карельская АССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) территория севернее 64-й параллели | IV | 20.X | 20.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,31/ |
| б) остальная часть республики | III | 15.X | 5.IV | 1,44 | 1,20 | 1,44 | 1,80 | 2,64 |
|  |  |  |  | 0,58/0,12/ | 0,48/0,10/ | 1,20/0,11/ | 0,72/0,12/ | 1,12/0,23/ |
| 61. Коми АССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)территория севернее Северного Полярного Круга | V | 10.X | 30.IV | 2,86 | 2,34 | 3,25 | 3,90 | 5,72 |
|  |  |  |  | 1,14/0,23/ | 0,94/0,14/ | 2,70/0,25/ | 1,56/0,20/ | 2,48/0,49/ |
| б) территория восточнее линии Ермица-Ижма-Сосногорск-Помоздино-Усть-Нем (включительно) | V | 10.X | 30.IV | 2,42 | 1,98 | 2,75 | 3,30 | 4,84 |
|  |  |  |  | 0,97/0,20/ | 0,79/0,12/ | 2,29/0,21/ | 1,32/0,17/ | 2,10/0,42/ |
| в) остальная часть республики | IV | 20.X | 25.IV | 1,87 | 1,54 | 2,09 | 2,42 | 3,63 |
|  |  |  |  | 0,75/0,15/ | 0,62/0,12/ | 1,74/0,15/ | 0,99/0,13/ | 1,55/0,31/ |
| 62. Марийская АССР | IV | 1.XI | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 63. Мордовская АССР | IV | 5.XI | 5.IV | 1,53 | 1,26 | 1,71 | 1,98 | 2,97 |
|  |  |  |  | 0,61/0,13/ | 0,50/0,10/ | 1,42/0,13/ | 0,81/0,11/ | 1,27/0,25/ |
| 64. Северо-Осетинская АССР | I | 10.XII | 28.II | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  | 0,16/0,03/ | 0,12/0,02/ | 0,33/0,03/ | 0,18/0,03/ | 0,23/0,05/ |
| 65. Татарская республика | IV | 1.XI | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 66. Тувинская АССР | V | 10.X | 25.IV | 2,20 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 4,40 |
|  |  |  |  | 0,88/0,18/ | 0,72/0,11/ | 2,08/0,19/ | 1,20/0,15/ | 1,91/0,38/ |
| 67. Удмуртская АССР | IV | 25.X | 10.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 68. Хальмг Тангч республика | II | 25.XI | 20.III | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
|  |  |  |  | 0,28/0,06/ | 0,20/0,04/ | 0,67/0,06/ | 0,30/0,05/ | 0,49/0,10/ |
| 69. Чечено-Ингушская АССР | I | 10.XII | 28.II | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  | 0,16/0,03/ | 0,12/0,02/ | 0,33/0,03/ | 0,18/0,03/ | 0,23/0,05/ |
| 70. Чувашская АССР | IV | 1.XI | 5.IV | 1,70 | 1,40 | 1,90 | 2,20 | 3,30 |
|  |  |  |  | 0,68/0,14/ | 0,56/0,11/ | 1,58/0,14/ | 0,90/0,12/ | 1,41/0,28/ |
| 71. Республика Саха (Якутия): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Новосибирские острова | VI | 10.IX | 15.VI | 4,81 | 3,77 | 5,46 | 5,20 | 9,75 |
|  |  |  |  | 1,92/0,39/ | 1,17/0,30/ | 4,55/0,42/ | 2,60/0,33/ | 4,29/0,73/ |
| б) Анабарский и Булунский районы севернее линии Кожевниково (исключая Кожевниково)-Усть-Оленек-Побережье и острова Оленекского залива и острова Дунай (включительно) | VI | 15.IX | 20.V | 5,18 | 4,06 | 5,88 | 5,60 | 10,50 |
|  |  |  |  | 2,07/0,42/ | 1,26/0,32/ | 4,90/0,45/ | 2,80/0,35/ | 4,62/0,78/ |
| в) территория севернее линии пересечения границ Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа с Анабарским и Оленекским районам; Булунский район севернее линии Таймылыр-Тит-Ары-Бухта Сыты-ган-Тала (включительно); Усть-Янский район-протока Правая (исключительно)-побережье Японского залива-Селяхская губа-Чокурдах (включительно); Аллаиховский район-пересечение границ Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского районов и далее вдоль южной границы Нижнеколымского района, за исключением территории, указанной в п.71б | VI | 15.IX | 20.V | 4,07 | 3,19 | 4,62 | 4,40 | 8,25 |
|  |  |  |  | 1,63/0,33/ | 0,99/0,25/ | 3,85/0,35/ | 2,20/0,28/ | 3,63/0,62/ |
| г) Анабарский, Булунский районы, за исключением территории, указанной в пп.71б и 71в; Усть-Янский район, за исключением территории, указанной в п.71в, Аллаиховский район, за исключением территории, указанной в п.71в, Жиганский, Абыйский, Оленекский, Среднеколымский, Верхнеколымский районы | VII | 25.IX | 20.V | 4,90 | 4,00 | 4,40 | 6,50 | 7,70 |
|  |  |  |  | 1,96/0,39/ | 1,16/0,32/ | 3,67/0,33/ | 3,00/0,30/ | 3,55/0,61/ |
| д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский районы | VIII | 25.IX | 15.V | 5,80 | 4,70 | 5,40 | 7,50 | 8,20 |
|  |  |  |  | 2,32/0,46/ | 1,88/0,38/ | 4,50/0,41/ | 3,50/0,35/ | 4,36/0,86/ |
| е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Манский, Чуранчинский районы и г. Якутск | VII | 1.X | 30.IV | 4,41 | 3,60 | 3,96 | 5,85 | 6,93 |
|  |  |  |  | 1,76/0,35/ | 1,04/0,29/ | 3,30/0,30/ | 2,70/0,27/ | 3,20/0,55/ |
| ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы | VI | 5.X | 5.V | 3,70 | 2,90 | 4,20 | 4,00 | 7,50 |
|  |  |  |  | 1,48/0,30/ | 0,90/0,23/ | 3,50/0,32/ | 2,00/0,25/ | 3,30/0,56/ |

Таблица 166

Поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с условиями строительства на вечномерзлых грунтах при расчетной температуре наружного воздуха ниже –450С и в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов

| Особенности районов строительства | Статьи расходов | Жилые и общественные здания | Производственные здания и сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружные стены |
|  |  | кирпичные | панельные | деревянные | кирпичные | панельные | деревянные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сейсмичность 7-8 баллов | Заработная плата | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,09 |
|  | Материальные затраты | 1,16 | 1,12 | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,15 |
|  | Амортизация | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 1,07 | 1,03 | 1,01 |
| Сейсмичность 9 баллов | Заработная плата | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,13 | 1,09 | 1,09 |
|  | Материальные затраты | 1,19 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,15 |
|  | Амортизация | 1,12 | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 1,03 | 1,01 |
| Вечномерзлые грунты и расчетная температура наружного воздуха ниже –450С | Заработная плата | 1,26 | 1,23 | 1,40 | 1,35 | 1,27 | 1,43 |
|  | Материальные затраты | 1,47 | 1,33 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,52 |
|  | Амортизация | 1,74 | 1,60 | 1,20 | 1,80 | 1,64 | 1,21 |

Таблица 167

Распределение грунтов на группы по трудности разработки

(справочно)

| Наименование и краткая характеристика грунтов | Средняя плотность в естественно залегании, кг/м3 | Механизированная разработка грунтов | Разработка грунтов вручную | Разрыхление мерзлых грунтов клинбабой | Нарезка прорезей в мерзлых грунтах буровыми установками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экскаваторами | скреперами | бульдозерами | грейдерами | грейдер-элеваторами | бурильно-крановыми машинами | бурильным молотком ПР-20Л |  |  |  |
|  |  | одноковшовыми | многоковшовыми | роторными при сооружении магистральных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Алевролиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а)низкой прочности | 1500 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| б) малопрочные | 2200 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 2. Ангидрит | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| 3. Аргиллиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) плитчатые малопрочные | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| б) массивные средней прочности | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| 4. Бокситы средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| 5. Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протаивающие грунты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) растительный слой, торф, заторфованные грунты | 1150 | I | - | - | - | - | - | - | - | IV | Iм | Iм | Iм |
| б) пески, супеси, суглинки, глины без примесей | 1750 | II | - | - | - | - | - | - | - | IV | Iм | Iм | Iм |
| в) пески, супеси, суглинки, глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | III | - | - | - | - | - | - | - | V | IIм | IIм | IIм |
| г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 10%, а также гравийно-галечные и щебнисто-дресвяные грунты | 2100 | III | - | - | - | - | - | - | - | V | IIIм | IIIм | IIIм |
| 6. Галечно-гравийно-песчаные грунты (кроме моренных) при размере частиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) до 80 мм | 1750 | I | - | II | II | II | III | - | - | II | II | - | - |
| б) свыше 80 мм | 1950 | II | - | III | - | III | - | - | - | III | III | - | - |
| в) свыше 80 мм с содержанием валунов до 10% | 1950 | III | - | - | - | III | - | - | - | - | III | - | - |
| г) свыше 80 мм с содержанием валунов до 30% | 2000 | IV | - | - | - | IV | - | - | - | - | IV | - | - |
| д) свыше 80 мм с содержанием валунов до 70% | 2300 | V | - | - | - | IV | - | - | - | - | Vр | - | - |
| е) свыше 80 мм с содержанием валунов более 70% | 2600 | VI | - | - | - | IV | - | - | - | - | VII | - | - |
| 7. Гипс | 2200 | V | - | III | - | - | - | - | - | IV | Vр | - | - |
| 8. Глина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II | IIIм | IIIм |
| б) мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | II | II | II | II | II | III | - | I | II | II | IIIм | IIм |
| в) мягко- и тугопластичная с примесью до 10% | 1900 | III | - | III | II | II | - | - | - | III | III | IVм | Ivм |
| г) полутвердая | 1950 | III | - | III | II | III | III | III | II | III | III | - | - |
| д) твердая | 1950-2150 | IV | - | III | - | III | - | - | II | IV | IV | IVм | IIIм |
| 9. Грунт растительного слоя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без корней кустарника и деревьев | 1200 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | Iм | Iм |
| б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | I | II | I | I | II | - | - | I | II | II | Iм | Iм |
| в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 | I | II | II | I | II | - | - | - | II | II | IIм | Iiм |
| 10. Грунты ледникового происхождения (моренные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1600 | I | - | - | - | I | - | - | - | - | I | - | - |
| б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5, глины при показателе консистенции 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% | 1800 | II | - | - | - | I | - | - | - | II | II | - | - |
| в) глина при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10%, пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: | 1850 | III | - | - | - | III | - | - | - | III | III | - | - |
| г) до 35% | 1800 | II | - | - | - | II | - | - | - | IV | II | - | - |
| д) до 65% | 1900 | III | - | - | - | III | - | - | - | - | III | - | - |
| е) более 65% | 1950 | IV | - | - | - | III | - | - | - | - | IV | - | - |
| Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) до 35% | 2000 | IV | - | - | - | III | - | - | - | IV | IV | - | - |
| з) до 65% | 2100 | V | - | - | - | IV | - | - | - | V | V | - | - |
| и) более 65% | 2300 | - | - | - | - | IV | - | - | - | VII | VI | - | - |
| к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50% при любых показателях пористости и консистенции) | 200 | - | - | - | - | IV | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 11. Доломит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) средней прочности | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| б) прочный | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 12. Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 13. Дресвяной грунт | 1800 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| 14. Змеевик (серпентинит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) малопрочный | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| б) средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| в) прочный | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 15. Известняк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) малопрочный | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| б) средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| в) прочный | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 16. Кварцит сланцеватый средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 17. Конгломераты и брекчии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) на глинистом цементе малопрочные | 1900-2100 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
| б) на известковом цементе средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| в) на кремнистом цементе прочные | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 18. Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.) выветрившиеся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) крупнозернистые и древясные малопрочные | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
| б) среднезернистые средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| в) мелкозернистые прочные | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 19. Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.) сильновыветрившиеся средней прочности | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 20. Лесс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мягкопластичный | 1600 | I | II | II | I | I | I | I | I | I | I | IIм | Iм |
| б) тугопластичный | 1800 | I | II | II | II | I | II | - | - | II | II | IIм | Iм |
| в) твердый | 1800 | IV | - | - | II | III | - | - | - | III | III | IIIм | IIм |
| 21. Мел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1550 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| б) малопрочный | 1800 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 22. Мергель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1900 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| б) малопрочный | 2300 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| в) средней прочности | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| 23. Мрамор | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 24. Мусор строительный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) рыхлый и слежавшийся | 1800 | II | - | - | - | II | - | - | - | - | II | IIм | - |
| б) сцементированные | 1900 | III | - | - | - | III | - | - | - | - | III | IIм | - |
| 25. Опока | 1900 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 26. Пемза | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
| 27. Песок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без примесей | 1600 | I | II | II | II | II | II | III | I | I | I | Iм | Iм |
| б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | I | II | II | II | II | II | III | I | I | I | IIм | IIIм |
| в) то же, с примесью более 10% | 1700 | I | - | II | II | II | - | - | - | II | II | IIм | IIIм |
| г) бархатный и дюнный | 1600 | II | - | III | - | III | III | - | - | II | II | - | - |
| 28. Песчаник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) выветрившийся малопрочный | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
| б) на известковом цементе прочный | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| в) на глинистом цементе средней прочности | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| 29. Ракушечник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) слабосцементированный низкой прочности | 1200 | III | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVм | - | - |
| б) слабосцементированный малопрочный | 1800 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 30. Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам) | - | VI | - | IV | - | IV | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Сланцы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| б) глинистые, малопрочные | 2600 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| в) средней прочности | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | VI | VI | - | - |
| г) окварцованные, прочные | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | VII | VII | - | - |
| 32. Солончак и солонец: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пластичные | 1600 | I | II | II | I | I | I | I | I | II | II | IIм | Iм |
| б) твердые | 1800 | III | - | III | - | III | III | - | II | IV | IV | IIIм | IIм |
| 33. Суглинок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мягкопластичный без примесей | 1700 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | IIм | IIм |
| б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора, до 10% и тугопластичный без примесей | 1700 | I | II | II | I | I | I | - | I | I | I | IIIм | IVм |
| в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примесей и с примесью до 10% | 1750 | II | - | II | II | II | - | - | - | II | II | IIIм | IVм |
| г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | III | - | II | - | II | - | - | - | III | III | IIIм | IVм |
| 34. Супесь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пластичная без примесей | 1650 | I | II | II | II | II | II | II | II | I | I | Iм | Iм |
| б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | I | II | II | II | II | II | II | II | I | I | IIм | IIIм |
| в) пластичная и твердая с примесью более 10% | 1850 | I | - | II | II | II | - | - | - | II | II | IIм | IIIм |
| 35. Торф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) без древесных корней | 800-1000 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | IIм | Iм |
| б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 | I | I | I | I | I | - | - | I | II | II | IIм | IIм |
| в) то же, более 30 мм | 900-1200 | II | - | I | - | II | - | - | - | II | II | IIм | IIм |
| 36. Трепел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) низкой прочности | 1550 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | IVр | - | - |
| б) малопрочный | 1770 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | Vр | - | - |
| 37. Туф: | 1100 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | V | - | - |
| 38. Чернозем и каштановый грунт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пластичный | 1300 | I | I | I | I | I | I | II | I | I | I | IIм | IIм |
| б) пластичный с корнями кустарника и деревьев | 1300 | I | I | I | I | I | I | II | I | II | II | IIм | IIм |
| в) твердый | 1200 | II | II | II | II | II | III | III | II | III | III | IIм | IIм |
| 39. Щебень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | II | - | - | - | III | - | - | - | II | II | - | - |
| б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | II | - | - | - | III | - | - | - | III | III | - | - |
| 40. Шлак: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) котельный рыхлый | 700 | I | I | - | - | I | - | - | - | I | I | - | - |
| б) котельный слежавшийся | 700 | I | I | - | - | I | - | - | - | II | II | - | - |
| в) металлургический выветрившийся | 1500 | II | II | - | – | I | - | - | - | IV | III | - | - |

П р и м е ч а н и е. 1. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-82 «Грунты. Классификация».

2. Грунты IVр-Vр группы – разборно-скальные, Iм-Ivм вечномерзлые и среднемерзлые. К скальным, предварительно разрыхленным грунтам VI группы, по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов отнесены все скальные породы VI-XI групп по буримости; скальные грунты V группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по V группе. Для бульдозеров и роторных экскаваторов к IV группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.

3. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель консистенции, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

4. Грунты, указанные в пп. 10 ж, з подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе консистенции, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п.10з.

Грунты, указанные в пп.10и, к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления и нормируются в соответствии с п.30.

Таблица 168

Технические характеристики материалов, изделий и конструкций (определителей цен), соответствующих унифицированных номенклатуре норм

| № п/п | Унифицированная номенклатура норм | Единица измерения | Харкетристика, типоразмер, марка (определитель цены) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 1 | Балки | м3 | Балки составные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков, сечением 100(180 мм |
| 2 | Блоки дверные | м2 | Для жилых и общественных зданий – двупольные с глухими полотнами (типа ДГ24-15С) для промышленных предприятий –щитовой конструкции с глухими полотнами (типа Д33) |
| 3 | Блоки оконные | м2 | Для жилых зданий – со спаренными переплетами (типа ОС12-7.5) для общественных зданий – со спаренными переплетами (типа ОС 18-9В). Для промышленных зданий – со спаренными переплетами с внутренним открыванием створок (типа ВС5-94) |
| 4 | Ворота | м2 | Утепленные с полотнами обшитыми досками глухие с калитками (типа ВР-5К) |
| 5 | Доски подоконные | м | Толщиной 34 мм, шириной 250 мм (типа ПД7-25) |
| 6 | Доски полового настила | м3 | Толщиной 28 мм, шириной 68 и 78 мм |
| 7 | Доски строганные | м3 | II сорта |
| 8 | Лаги | м3 | Антисептированные сечением 80(50, 100(50, 150(50 мм |
| 9 | Паркет | м2 | Штучный из дуба, ильма и клена |
| 10 | Погонажные изделия (галтели, наличники, плинтусы, поручни, раскладки) | м | Плинтусы 38(22 |
| 11 | Щиты настила | м2 | Щиты настила |
| 12 | Щиты перекрытий | м2 | Нестроганные, антисептированные шириной 440 мм, длиной 1500 мм (типа Ш-15) |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | Из досок толщиной 40 мм |
| 14 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | Стенки шкафов (типа СШ17-10) |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 15 | Балки (прогоны, ригели, перемычки) | т | Балки двутавровые № 16-22 |
| 16 | Каркас ворот | т | Раздвижных, распашных из гнутых и горячекатаных профилей |
| 17 | Каркас подвесных потолков | т | Из горячекатаных профилей |
| 18 | Колонны (стойки, опоры) | т | Из двутавров с параллельными гранями полок |
| 19 | Лестницы (косуары, площадки, ограждения) | т | Со ступенями из листовой, просечной рифленой или круглой стали |
| 20 | Мелкие металлоконструкции (решетки, цветочницы и т.д.) | т | Из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали |
| 21 | Подкрановые балки | т | С поясами из тавров и стенкой из листовой стали пролетом 6 м |
| 22 | Панели стеновые | т | Трехслойные с обшивкой из стального оцинкованного профилированного листа толщиной 8 мм и утеплителем из пенополеуретана (типа 2ПТС ( -988,50-С 0,8) |
| 23 | Переплеты оконные и витражи | т | Из профильных труб, с деталями крепления |
| 24 | Связи | т | Из гнутосварочных профилей и круглых труб |
| 25 | Закладные и накладные детали | т | Детали, поставляемые отдельно, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления отверстий |
| 26 | Фермы | т | Из парных горячекатаных уголков до 0,1 т |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 27 | Бруски и брусья I-IV сорта | м3 | Хвойных пород, обрезные длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм |
| 28 | Доски необрезные I-IV сорта | м3 | То же, длиной 2-6,5 м, толщиной 19-22 мм |
| 29 | Доски обрезные I-IV сорта | м3 | То же, длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм |
| 30 | Дрова | м3 | Разделанные, длиной 1,5-2 м –сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, ива |
| 31 | Лес круглый | м3 | Хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см |
| 32 | Фанера строительная | м3 | Клееная, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм |
|  | Материалы разные |  |  |
| 33 | Арматура | т | Класса А1 |
| 34 | Асбест | т | Марки М-3-60 |
| 35 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | Обыкновенного профиля шестиволновые размером 1200(686(5,5 мм |
| 36 | Белила | кг | Цинковые |
| 37 | Битум | т | Марки БНК 90/40 |
| 38 | Вата минеральная | м3 | ГОСТ 4640-76 |
| 39 | Войлок | м2 | Строительный |
| 40 | Грунтовка (все виды) | т | Масляная |
| 41 | Известь негашеная | т | Комовая |
| 42 | Краски (все краски, колер) | кг | Силикатные |
| 43 | Лаки (все виды) | т | Для паркетных полов |
| 44 | Линолеум | м2 | На тканевой основе |
| 45 | Листы сухой штукатурки | м2 | Листы гипсовые обшивочные толщиной 10-12 мм |
| 46 | Мастики битумные | т | Битумно-масляная МБ-50 |
| 47 | Металлические изделия (болты, поковки, гвозди, хомуты, шурупы, катанка, крепления) | кг | Болты строительные с гайками и шайбами |
| 48 | Олифа | кг | Натуральная |
| 49 | Плиты древесностружечные | м2 | С одной декоративной стороной |
| 50 | Плиты древесноволокнистые | м2 | Толщиной 4 мм, марки Т-400 |
| 51 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | М 100 |
| 52 | Плиты фибролитовые | м3 | На портландцементе М-300, длиной 2400-3000 мм, толщиной 50 мм |
| 53 | Плитки керамические глазурованные | м2 | Белые, гладкие |
| 54 | Плитки керамические метлахские | м2 | Для полов, гладкие, неглазурованные без красителя |
| 55 | Проволока разная | кг | Стальная низкоуглеродистая общего назначения, ( 1,1 мм |
| 56 | Рулонные материалы (пергамин, рубероид, толь, гидроизол) | м2 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 |
| 57 | Сетки металлические сварные | т | Из стали классов А1 и АП, ( до 14 мм |
| 58 | Сетки металлические тканые | м2 | Из проволоки ( 1,6 мм |
| 59 | Скобяные изделия для окон | комплект | Для одностворных блоков со спаренными переплетами с фрамугой (для общественных зданий) |
| 60 | Скобяные изделия для дверей | комплект | Для дверей входных в помещение двупольных |
| 61 | Сталь кровельная черная | т | СТК-1, толщиной листа 0,6 мм |
| 62 | Сталь кровельная оцинкованная | т | Толщиной листа 0,6 мм |
| 63 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | Толщиной листа 8 мм |
| 64 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | Ст 3, шириной 220 мм |
| 65 | Сталь сортовая | т | Ст 3, толщиной 13-20 мм |
| 66 | Стекло оконное (все толщины) | м2 | Листовое, 1 сорт, толщиной 3 мм |
| 67 | Эмали (все марки) | т | Белая, ТФ-230 |
| 68 | Цемент (все марки) | т | Портландцемент с минеральными добавками М 300 |
|  | Местные материалы |  |  |
| 69 | Бетон тяжелый (без марок и крупности заполнителя) | м3 | М 200 (10-20 мм) |
| 70 | Бетон легкий (без марок и крупности заполнителей) | м3 | М 100 (10-20 мм) |
| 71 | Бетон дорожный (без марок и крупности заполнителей) | м3 | М 150 (более 40 мм) |
|  | Раствор кладочный тяжелый (без марок): |  |  |
| 72 | Цементный | м3 | М 75 |
| 73 | Цементно-известковый | м3 | М 25 |
| 74 | Известковый | м3 | М 4 |
|  | Раствор отделочный тяжелый (без марок): |  |  |
| 75 | Цементный | м3 | Состава 1:3 |
| 76 | Цементно-известковый | м3 | Состава 1:1:6 |
| 77 | Известковый | м3 | Состава 1:2,5 |
|  | Раствор отделочный легкий (без марок): |  |  |
| 78 | Цементно-известковый | м3 | Состава 1:1:12 |
| 79 | Известковый | м3 | Состава 1:3 |
| 80 | Блоки из местных материалов | м3 | Блоки из ракушечника |
| 81 | Глина | м3 | Обыкновенная |
| 82 | Гравий (без фракций) | м3 | Для строительных работ (5-20 мм) |
| 83 | Гравий керамзитовый | м3 | М 400 (10-22 мм) |
| 84 | Камень бутовый (без фракций) | м3 | Размер кусков не менее 150 мм и не более 500 мм М 800 |
| 85 | Кирпич силикатный (без марок) | - | М 125 |
| 86 | Кирпич керамический (без марок) | - | М 150 |
| 87 | Песок | м3 | Для строительных работ |
| 88 | Смесь асфальтобетонная (без марок) | м3 | Мелкозернистая и среднезернистая, щебеночная |
| 89 | Щебень | м3 | М 600 (20-40 мм) |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 90 | Балки (прогоны, ригели, перемычки) | м3 | М 300, массой до 5 т, объемом до 1 м3 |
| 91 | Блоки легкобетонные | м3 | М 75 |
| 92 | Блоки стен | м3 | М 200 |
| 93 | Колонны | м3 | Длиной от 3 до 12 м, объемом до 1 м3 |
| 94 | Лестничные марши и площадки | м2 | Массой до 5 т |
| 95 | Панели стен, перегородок, легкобетонные | м2 | Объемной массой 1000-1200 кг/м3, длиной от 3 до 12 м |
| 96 | Плиты | м2 | Длиной от 3 до 12 м, шириной до 3 м, массой до 5 т |
| 97 | Сваи | м3 | Длиной до 7 м, массой до 5 т |
| 98 | Фермы | м3 | Пролетом 12 м |
| 99 | Фундаменты (блоки, плиты) | м3 | М 200, массой до 5 т, объемом более 1 м3 |

Таблица 169

Основные показатели объектов, нормы по которым разработаны на 1 здание или сооружение

| № п/п | Наименование объекта строительства | № таблицы (графы) | Общая площадь (площадь застройки), м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Часть I |  |  |  |
|  | Строительство при обустройстве баз геологических организаций |  |  |  |
| 1 | Учебно-производственная мастерская | 11 | 380 | 1730 |
| 2 | Баня на 15 мест с прачечной самообслуживания на 100 кг сухого белья в смену | 17 | 440 | 1780 |
| 3 | Больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену | 20 | 4250 | 18270 |
| 4 | Лечебно-диагностический корпус | 21 | 1470 | 5080 |
| 5 | Вычислительный центр | 25(1) 25(2) | 510 510 | 1955 1880 |
| 6 | Защитные отдельно стоящие сооружения производственного объединения - учебные пункты | 26(1) 26(2) | 580 580 | 2860 3695 |
| 7 | Воздухоподогрев грузовых автомобилей | 31 | 40 | 150 |
| 8 | Здание мойки тракторов и автомобилей | 32 | 140 | 900 |
| 9 | Пожарное депо на две автомашины | 39 | 1020 | 4600 |
| 10 | Весовые | 40 | 90 | 470 |
| 11 | Кислородная станция | 41 | 110 | 490 |
| 12 | Компрессорная станция | 42 | 105 | 540 |
| 13 | Насосные станции подземного типа на водозаборных сооружениях с насосами ЭЦВ производительностью 10-50 м3/ч | 44 | (1000) | 15 |
| 14 | Канализационные насосные станции производительностью 13-150 м3/ч напором 8-60 мм при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м | 46 | 76 | 380 |
| 15 | Канализационные насосные станции | 47 | - | 10 |
| 16 | Очистные сооружения для очистки сточных вод от мойки автомобилей с расходом 3 л/с | 48(1) 48(2) | 30 30 | 140 120 |
| 17 | Пункты газорегуляторные отдельно стоящие для снижения давления газа | 52(1-3) 52(4-6) | 35 30 | 170 160 |
| 18 | Кормоприготовительный цех | 62 | 340 | 2340 |
| 19 | Бетоносмесительный цех и цех металлоконструкций | 63(1) | 530 | 1810 |
| 20 | Арматурный цех | 63(2) | 1200 | 13500 |
| 21 | Полигон для мелких бетонных изделий | 63(3) | (320) | - |
| 22 | Склад заполнителей емкостью 550 м3 открытого бункерного типа с подштабельной галереей и галереей подачи заполнителей | 64 | 240 | 895 |
| 23 | Склад цемента емкостью 25т(2 | 65 | (60) | - |
|  | Часть II |  |  |  |
|  | Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ |  |  |  |
| 24 | Балки | 89(1-6) 89(7-9) | 10 20 | 30 40 |
| 25 | Продовольственные ларьки | 95(1-3) 95(4,5) | 15 15 | 80 55 |
| 26 | Душевая | 96 | (2) | 5 |
| 27 | Лабаз | 99 | 10 | 20 |
| 28 | Туалеты | 100(1) 100(2) | (5) (5) | 20 35 |
| 29 | Лесопильный цех на 1 пилораму | 107 | 220 | 820 |
| 30 | Кузницы на 1 горн | 109(1,2,4) 109(3,5) | 55 55 | 345 290 |
| 31 | Пункт зарядки аккумуляторов | 112 | 55 | 250 |
| 32 | Эстакада для мойки автомобилей | 113 | (120) | - |
| 33 | Ямы смотровые для просмотра автомобилей | 114 | (20) | - |
| 34 | Караульная вышка | 120 | (20) | - |
| 35 | Надшахтное здание | 124(1) | 150 | 1420 |
| 36 | Вентиляторная главного проветривания | 124(2) | 35 | 160 |
| 37 | Калориферная | 124(3) | 25 | 130 |
| 38 | Здание проходческих лебедок | 124(4,5) | 145 | 405 |
| 39 | Здание подъемной машины | 125 | 90 | 1180 |
| 40 | Галереи | 126(1,2) 126(3) 126(4) | 35 85 85 | 140 210 220 |
| 41 | Здание антисептирования с крепезаготовительной | 127 | 160 | 900 |
| 42 | Здание зарядной станции для электровозов 4,5 АРП-2М | 128 | 85 | 410 |
| 43 | Компрессорные станции производительностью 60 м3/мин | 129 | 110 | 660 |
| 44 | Общежития | 130(1,2) 130(3,4) | 120 60 | 370 200 |
| 45 | Общественные здания | 131(1,2,5,6,9-12) 131(3,4,7,8) | 60 120 | 200 370 |
| 46 | Производственные здания | 132(1-4) 132(5,6) | 60 120 | 200 370 |
| 47 | Наземное сооружение над хозпитьевыми скважинами | 135 | (20) | 40 |
| 48 | Хлораторная установка с отстойником | 136 | 20 | 110 |
| 49 | Септики деревянные с песчано-гравийными фильтрами | 139(1) 139(2) | (10) (25) | - - |
| 50 | Двухъярусный отстойник производительностью до 5 м3/сут | 140 | (10) | 35 |
| 51 | Компрессорная на 2 компрессора | 146 | 55 | 270 |

П р и м е ч а н и е. При отличии общей площади проектируемых объектов от общей площади, заложенной в соответствующих норма, следует корректировать норму по стоимости 1 м2 общей площади. Изменение общей площади допускается в пределах 25%.

Таблица 170

Объемы лесных материалов

Объем бревен, м3

(справочно)

| № п/п | Диаметр верхнего отруба, см | Единица измерения | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 5 | Все бревно | 0,0053 | 0,0071 | 0,0088 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 |
| 2 |  | 1 м бревна | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0046 | 0,0048 |
| 3 | 6 | Все бревно | 0,0073 | 0,0093 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,047 | 0,051 | 0,056 |
| 4 |  | 1 м бревна | 0,0037 | 0,0037 | 0,004 | 0,004 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0053 | 0,0056 | 0,0059 | 0,006 | 0,0062 |
| 5 | 7 | Все бревно | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 | 0,070 |
| 6 |  | 1 м бревна | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0051 | 0,0053 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0058 | 0,006 | 0,0062 | 0,0064 | 0,0068 | 0,0073 | 0,0075 | 0,0078 |
| 7 | 8 | Все бревно | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,078 | 0,084 |
| 8 |  | 1 м бревна | 0,0055 | 0,0056 | 0,0057 | 0,006 | 0,0065 | 0,0069 | 0,007 | 0,0073 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0081 | 0,0085 | 0,0089 | 0,0092 | 0,0093 |
| 9 | 9 | Все бревно | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,056 | 0,061 | 0,069 | 0,076 | 0,084 | 0,092 | 0,100 |
| 10 |  | 1 м бревна | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0074 | 0,008 | 0,0082 | 0,0086 | 0,0089 | 0,0092 | 0,0094 | 0,0099 | 0,0101 | 0,0105 | 0,0108 | 0,0111 |
| 11 | 10 | Все бревно | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,122 |
| 12 |  | 1 м бревна | 0,0085 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0089 | 0,0093 | 0,0098 | 0,0102 | 0,0105 | 0,0108 | 0,0115 | 0,0117 | 0,012 | 0,0125 | 0,013 | 0,0136 |
| 13 | 12 | Все бревно | 0,026 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 | 0,150 | 0,166 |
| 14 |  | 1 м бревна | 0,013 | 0,0124 | 0,0127 | 0,0131 | 0,014 | 0,0146 | 0,0151 | 0,0155 | 0,0158 | 0,0163 | 0,0167 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0176 | 0,0184 |
| 15 | 14 | Все бревно | 0,035 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,150 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,210 |
| 16 |  | 1 м бревна | 0,017 | 0,0172 | 0,0173 | 0,0174 | 0,0183 | 0,0187 | 0,0194 | 0,02 | 0,0205 | 0,0208 | 0,0214 | 0,0219 | 0,0224 | 0,0229 | 0,0233 |
| 17 | 16 | Все бревно | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,260 |
| 18 |  | 1 м бревна | 0,022 | 0,0224 | 0,023 | 0,0234 | 0,0238 | 0,0244 | 0,0248 | 0,0255 | 0,0258 | 0,0265 | 0,027 | 0,027 | 0,0275 | 0,0282 | 0,0289 |
| 19 | 18 | Все бревно | 0,056 | 0,071 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| 20 |  | 1 м бревна | 0,028 | 0,0284 | 0,0287 | 0,0294 | 0,03 | 0,0307 | 0,0312 | 0,0318 | 0,032 | 0,0323 | 0,0329 | 0,0333 | 0,035 | 0,0353 | 0,0356 |
| 21 | 20 | Все бревно | 0,069 | 0,087 | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,170 | 0,190 | 0,210 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| 22 |  | 1 м бревна | 0,0345 | 0,0348 | 0,0357 | 0,036 | 0,0368 | 0,0378 | 0,038 | 0,0382 | 0,0383 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0413 | 0,0423 | 0,0433 |
| 23 | 22 | Все бревно | 0,084 | 0,107 | 0,130 | 0,154 | 0,178 | 0,200 | 0,230 | 0,250 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 |
| 24 |  | 1 м бревна | 0,042 | 0,0428 | 0,0433 | 0,0444 | 0,0444 | 0,0444 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,0477 | 0,0486 | 0,0493 | 0,05 | 0,0506 | 0,0511 |
| 25 | 24 | Все бревно | 0,103 | 0,130 | 0,157 | 0,184 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 |
| 26 |  | 1 м бревна | 0,0515 | 0,0520 | 0,0523 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0533 | 0,054 | 0,0545 | 0,055 | 0,065 | 0,0554 | 0,0571 | 0,0573 | 0,0588 | 0,0611 |
| 27 | 26 | Все бревно | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,210 | 0,250 | 0,280 | 0,320 | 0,350 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 |
| 28 |  | 1 м бревна | 0,0615 | 0,0616 | 0,0617 | 0,06 | 0,0620 | 0,0622 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,0662 | 0,0657 | 0,0667 | 0,0675 | 0,0682 | 0,07 |
| 29 | 28 | Все бревно | 0,144 | 0,180 | 0,220 | 0,250 | 0,290 | 0,330 | 0,370 | 0,410 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 |
| 30 |  | 1 м бревна | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,0725 | 0,0733 | 0,074 | 0,0745 | 0,075 | 0,0754 | 0,0757 | 0,0773 | 0,0787 | 0,0788 | 0,08 |
| 31 | 30 | Все бревно | 0,165 | 0,200 | 0,250 | 0,290 | 0,330 | 0,380 | 0,420 | 0,470 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 |
| 32 |  | 1 м бревна | 0,08 | 0,08 | 0,083 | 0,083 | 0,0833 | 0,084 | 0,084 | 0,0855 | 0,086 | 0,086 | 0,0871 | 0,088 | 0,090 | 0,0917 | 0,0922 |
| 33 | 32 | Все бревно | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 |
| 34 |  | 1 м бревна | 0,095 | 0,092 | 0,0933 | 0,0943 | 0,095 | 0,0956 | 0,096 | 0,0964 | 0,0983 | 0,0986 | 0,1 | 0,1013 | 0,1025 | 0,1035 | 0,1044 |
| 35 | 34 | Все бревно | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,06 |
| 36 |  | 1 м бревна | 0,10 | 0,10 | 0,1033 | 0,106 | 0,1075 | 0,1089 | 0,109 | 0,1091 | 0,11 | 0,1108 | 0,111 | 0,1133 | 0,115 | 0,1152 | 0,1178 |
| 37 | 36 | Все бревно | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,18 |
| 38 |  | 1 м бревна | 0,115 | 0,116 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1218 | 0,123 | 0,1231 | 0,1257 | 0,1266 | 0,1275 | 0,1294 | 0,1311 |
| 39 | 38 | Все бревно | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,30 |
| 40 |  | 1 м бревна | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1314 | 0,1325 | 0,1333 | 0,134 | 0,1345 | 0,1367 | 0,1385 | 0,1386 | 0,14 | 0,1413 | 0,1435 | 0,1444 |

Продолжение табл. 170

Объем пластин, м3

| № п/п | Ширина в тонком конце, см | Единица измерения | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 16 | Полный объем | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,070 | 0,078 | 0,086 |
| 42 |  | Объем 1 м | 0,011 | 0,0112 | 0,0113 | 0,0117 | 0,012 | 0,0122 | 0,0124 | 0,0127 | 0,013 | 0,0132 |
| 43 | 18 | Полный объем | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,069 | 0,078 | 0,088 | 0,097 | 0,106 |
| 44 |  | Объем 1 м | 0,014 | 0,0144 | 0,0143 | 0,0149 | 0,015 | 0,0153 | 0,0156 | 0,016 | 0,0162 | 0,0163 |
| 45 | 20 | Полный объем | 0,034 | 0,044 | 0,054 | 0,063 | 0,074 | 0,085 | 0,096 | 0,106 | 0,118 | 0,130 |
| 46 |  | Объем 1 м | 0,017 | 0,0176 | 0,018 | 0,018 | 0,0185 | 0,0189 | 0,0192 | 0,0193 | 0,0197 | 0,02 |
| 47 | 22 | Полный объем | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,077 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,140 | 0,154 |
| 48 |  | Объем 1 м | 0,021 | 0,0216 | 0,0217 | 0,022 | 0,0223 | 0,0227 | 0,023 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0237 |
| 49 | 24 | Полный объем | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,092 | 0,106 | 0,121 | 0,136 | 0,150 | 0,166 | 0,182 |
| 50 |  | Объем 1 м | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,0253 | 0,0265 | 0,0269 | 0,0272 | 0,0273 | 0,0277 | 0,0280 |
| 51 | 26 | Полный объем | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,108 | 0,126 | 0,142 | 0,160 | 0,178 | 0,196 | 0,214 |
| 52 |  | Объем 1 м | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,0315 | 0,0316 | 0,032 | 0,0324 | 0,0327 | 0,,0329 |

Продолжение табл. 170

Объем досок, м3

| № п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 19 | 100 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0048 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0076 | 0,0086 | 0,0095 | 0,0105 | 0,0114 | 0,0124 |
| 54 |  | 120 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0057 | 0,0068 | 0,008 | 0,0091 | 0,0103 | 0,0114 | 0,0125 | 0,0137 | 0,0148 |
| 55 |  | 140 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0066 | 0,008 | 0,0093 | 0,0106 | 0,0120 | 0,0133 | 0,0146 | 0,016 | 0,0173 |
| 56 |  | 160 | 0,0031 | 0,0061 | 0,0076 | 0,0091 | 0,0106 | 0,0122 | 0,0137 | 0,0152 | 0,0167 | 0,0182 | 0,0198 |
| 57 |  | 180 | 0,0034 | 0,0068 | 0,0086 | 0,0103 | 0,012 | 0,0137 | 0,0154 | 0,0171 | 0,0188 | 0,0205 | 0,0222 |
| 58 |  | 200 | 0,0038 | 0,0076 | 0,0095 | 0,0114 | 0,0133 | 0,0152 | 0,0171 | 0,019 | 0,0209 | 0,0228 | 0,0247 |
| 59 |  | 220 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0104 | 0,0125 | 0,0146 | 0,0167 | 0,0188 | 0,0209 | 0,023 | 0,0251 | 0,0272 |
| 60 | 22 | 100 | 0,0022 | 0,0044 | 0,0055 | 0,0066 | 0,0077 | 0,0088 | 0,0099 | 0,011 | 0,0121 | 0,0132 | 0,0143 |
| 61 |  | 120 | 0,0027 | 0,0053 | 0,0066 | 0,0079 | 0,0092 | 0,0106 | 0,0119 | 0,0132 | 0,0145 | 0,0158 | 0,0172 |
| 62 |  | 140 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0077 | 0,0092 | 0,0108 | 0,0123 | 0,0139 | 0,0154 | 0,0169 | 0,0185 | 0,2 |
| 63 |  | 160 | 0,0035 | 0,007 | 0,0088 | 0,0106 | 0,0123 | 0,0141 | 0,0158 | 0,0176 | 0,0194 | 0,0211 | 0,0229 |
| 64 |  | 180 | 0,004 | 0,0079 | 0,0099 | 0,0119 | 0,0139 | 0,0158 | 0,0178 | 0,0198 | 0,0218 | 0,0238 | 0,0257 |
| 65 |  | 200 | 0,0044 | 0,0088 | 0,011 | 0,0132 | 0,0154 | 0,0176 | 0,0198 | 0,022 | 0,0242 | 0,0264 | 0,0286 |
| 66 |  | 220 | 0,0049 | 0,097 | 0,0121 | 0,0145 | 0,0169 | 0,0194 | 0,0218 | 0,0242 | 0,0266 | 0,029 | 0,0315 |
| 67 | 25 | 100 | 0,0025 | 0,005 | 0,0062 | 0,0075 | 0,0088 | 0,01 | 0,0112 | 0,0125 | 0,0138 | 0,015 | 0,0162 |
| 68 |  | 120 | 0,003 | 0,006 | 0,0075 | 0,009 | 0,0105 | 0,012 | 0,0135 | 0,015 | 0,0165 | 0,018 | 0,0195 |
| 69 |  | 140 | 0,0035 | 0,007 | 0,088 | 0,0105 | 0,0122 | 0,014 | 0,0158 | 0,0175 | 0,0193 | 0,021 | 0,0228 |
| 70 |  | 160 | 0,004 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| 71 |  | 180 | 0,0045 | 0,009 | 0,0112 | 0,0135 | 0,0158 | 0,018 | 0,0202 | 0,0225 | 0,0248 | 0,027 | 0,0292 |
| 72 |  | 200 | 0,005 | 0,01 | 0,0125 | 0,015 | 0,0175 | 0,02 | 0,0225 | 0,025 | 0,0275 | 0,03 | 0,0325 |
| 73 |  | 220 | 0,0055 | 0,011 | 0,0138 | 0,0165 | 0,0192 | 0,022 | 0,0248 | 0,0275 | 0,0303 | 0,033 | 0,0358 |
| 74 |  | 240 | 0,006 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,039 |
| 75 | 30 | 100 | 0,003 | 0,0060 | 0,0075 | 0,0090 | 0,0105 | 0,0120 | 0,0135 | 0,0150 | 0,0165 | 0,0180 | 0,0195 |
| 76 |  | 120 | 0,0036 | 0,0072 | 0,0090 | 0,0108 | 0,0125 | 0,0144 | 0,0162 | 0,0180 | 0,0198 | 0,0216 | 0,0234 |
| 77 |  | 140 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0105 | 0,0126 | 0,0147 | 0,0168 | 0,0189 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0250 | 0,0273 |
| 78 |  | 160 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0120 | 0,0144 | 0,0168 | 0,0192 | 0,0216 | 0,0240 | 0,0264 | 0,0288 | 0,0812 |
| 79 |  | 180 | 0,0054 | 0,0108 | 0,0135 | 0,0162 | 0,0189 | 0,0216 | 0,0243 | 0,0270 | 0,0297 | 0,0324 | 0,0351 |
| 80 |  | 200 | 0,006 | 0,0120 | 0,0150 | 0,0180 | 0,0210 | 0,0240 | 0,0270 | 0,0300 | 0,0330 | 0,0360 | 0,0390 |
| 81 |  | 220 | 0,0066 | 0,0132 | 0,0165 | 0,0198 | 0,0221 | 0,0264 | 0,0297 | 0,0330 | 0,0363 | 0,0396 | 0,0429 |
| 82 |  | 240 | 0,0072 | 0,0144 | 0,0180 | 0,0216 | 0,0252 | 0,0288 | 0,0324 | 0,0360 | 0,0396 | 0,0432 | 0,0468 |
| 83 | 35 | 100 | 0,0035 | 0,0070 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0122 | 0,0140 | 0,0158 | 0,0175 | 0,0193 | 0,0210 | 0,0228 |
| 84 |  | 120 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0105 | 0,0126 | 0,0147 | 0,0168 | 0,0189 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0273 |
| 85 |  | 140 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0172 | 0,0196 | 0,0220 | 0,0245 | 0,0269 | 0,0294 | 0,0318 |
| 86 |  | 160 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0140 | 0,0168 | 0,0196 | 0,0224 | 0,0252 | 0,0280 | 0,0308 | 0,0336 | 0,0364 |
| 87 |  | 180 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0158 | 0,0189 | 0,0220 | 0,0252 | 0,0284 | 0,0315 | 0,0346 | 0,0378 | 0,0410 |
| 88 |  | 220 | 0,0077 | 0,0154 | 0,0192 | 0,0231 | 0,0270 | 0,0308 | 0,0346 | 0,0385 | 0,424 | 0,0462 | 0,0500 |
| 89 |  | 240 | 0,0084 | 0,0168 | 0,0210 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0339 | 0,0378 | 0,0420 | 0,0462 | 0,0504 | 0,0546 |
| 90 | 40 | 100 | 0,004 | 0,0080 | 0,0100 | 0,0120 | 0,0140 | 0,0160 | 0,0180 | 0,0200 | 0,0220 | 0,0240 | 0,0260 |
| 91 |  | 120 | 0,0048 | 0,0096 | 0,0120 | 0,0144 | 0,0168 | 0,0192 | 0,0216 | 0,0240 | 0,0264 | 0,0288 | 0,0312 |
| 92 |  | 140 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0140 | 0,0168 | 0,0196 | 0,0224 | 0,0252 | 0,0280 | 0,0308 | 0,0336 | 0,0364 |
| 93 |  | 160 | 0,0064 | 0,0128 | 0,0160 | 0,0192 | 0,0224 | 0,0256 | 0,0288 | 0,0320 | 0,0352 | 0,0384 | 0,0416 |
| 94 |  | 180 | 0,0072 | 0,0144 | 0,0180 | 0,0216 | 0,0252 | 0,0288 | 0,0324 | 0,0360 | 0,0396 | 0,0432 | 0,0468 |
| 95 |  | 200 | 0,008 | 0,0160 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0280 | 0,0320 | 0,0360 | 0,0400 | 0,0440 | 0,0480 | 0,0520 |
| 96 |  | 240 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0240 | 0,0288 | 0,0336 | 0,0384 | 0,0432 | 0,0480 | 0,0528 | 0,0576 | 0,0624 |
| 97 | 45 | 100 | 0,0045 | 0,0090 | 0,0112 | 0,0135 | 0,0168 | 0,0160 | 0,0202 | 0,0225 | 0,0248 | 0,0270 | 0,0292 |
| 98 |  | 120 | 0,0054 | 0,0108 | 0,0135 | 0,0162 | 0,0189 | 0,0216 | 0,0243 | 0,0270 | 0,0297 | 0,0324 | 0,0351 |
| 99 |  | 140 | 0,0063 | 0,0126 | 0,0158 | 0,0189 | 0,0220 | 0,0252 | 0,0284 | 0,0315 | 0,0347 | 0,0378 | 0,0410 |
| 100 |  | 160 | 0,0072 | 0,0144 | 0,0180 | 0,0216 | 0,0262 | 0,0288 | 0,0324 | 0,0360 | 0,0396 | 0,0432 | 0,0468 |
| 101 |  | 180 | 0,0081 | 0,0162 | 0,0202 | 0,0243 | 0,0284 | 0,0324 | 0,0364 | 0,0405 | 0,0446 | 0,0486 | 0,0526 |
| 102 |  | 240 | 0,0108 | 0,0216 | 0,0270 | 0,0324 | 0,0378 | 0,0432 | 0,0486 | 0,0540 | 0,0584 | 0,0648 | 0,0702 |
| 103 | 50 | 120 | 0,006 | 0,0120 | 0,0150 | 0,0180 | 0,0210 | 0,0240 | 0,0270 | 0,0300 | 0,0330 | 0,0360 | 0,0390 |
| 104 |  | 140 | 0,007 | 0,0140 | 0,0175 | 0,0210 | 0,0245 | 0,0280 | 0,0315 | 0,0350 | 0,0385 | 0,0420 | 0,0455 |
| 105 |  | 160 | 0,008 | 0,0160 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0280 | 0,0320 | 0,0360 | 0,0400 | 0,0440 | 0,0480 | 0,0520 |
| 106 |  | 180 | 0,009 | 0,0180 | 0,0225 | 0,0270 | 0,0315 | 0,0360 | 0,0405 | 0,0450 | 0,0495 | 0,0540 | 0,0585 |
| 107 |  | 200 | 0,01 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0300 | 0,0350 | 0,0400 | 0,0450 | 0,0500 | 0,0550 | 0,0600 | 0,0650 |
| 108 |  | 220 | 0,011 | 0,0220 | 0,0275 | 0,0330 | 0,0385 | 0,0440 | 0,0495 | 0,0550 | 0,0605 | 0,0660 | 0,0715 |
| 109 |  | 240 | 0,012 | 0,0240 | 0,0300 | 0,0360 | 0,0420 | 0,0480 | 0,0540 | 0,0600 | 0,0660 | 0,0720 | 0,0780 |
| 110 | 60 | 140 | 0,0084 | 0,0168 | 0,0210 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0336 | 0,0378 | 0,0420 | 0,0462 | 0,0504 | 0,0546 |
| 111 |  | 160 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0240 | 0,0288 | 0,0336 | 0,0384 | 0,0432 | 0,0480 | 0,0528 | 0,0576 | 0,0624 |
| 112 |  | 180 | 0,0108 | 0,0216 | 0,0270 | 0,0324 | 0,0378 | 0,0432 | 0,0486 | 0,0640 | 0,0594 | 0,0648 | 0,0702 |
| 113 |  | 200 | 0,012 | 0,0240 | 0,0300 | 0,0360 | 0,0420 | 0,0480 | 0,0540 | 0,0600 | 0,0660 | 0,0720 | 0,0780 |
| 114 |  | 220 | 0,0132 | 0,0264 | 0,0330 | 0,0396 | 0,0462 | 0,0528 | 0,0594 | 0,0660 | 0,0726 | 0,0792 | 0,0858 |
| 115 | 70 | 160 | 0,0112 | 0,0224 | 0,0280 | 0,0336 | 0,0392 | 0,0448 | 0,0504 | 0,0560 | 0,0616 | 0,0672 | 0,0782 |
| 116 |  | 180 | 0,0126 | 0,0252 | 0,0315 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0504 | 0,0567 | 0,0630 | 0,0693 | 0,0756 | 0,0819 |
| 117 |  | 200 | 0,014 | 0,0280 | 0,0350 | 0,0420 | 0,0490 | 0,0560 | 0,0630 | 0,0700 | 0,0770 | 0,0840 | 0,0910 |
| 118 |  | 220 | 0,0154 | 0,0308 | 0,0385 | 0,0462 | 0,0539 | 0,0616 | 0,0693 | 0,0770 | 0,0847 | 0,0924 | 0,1001 |
| 119 | 80 | 180 | 0,0144 | 0,0288 | 0,0360 | 0,0432 | 0,0504 | 0,0576 | 0,0648 | 0,0720 | 0,0792 | 0,0864 | 0,0936 |
| 120 |  | 200 | 0,016 | 0,0320 | 0,0400 | 0,0480 | 0,0560 | 0,0640 | 0,0720 | 0,0800 | 0,0880 | 0,0960 | 0,1040 |
| 121 |  | 220 | 0,0176 | 0,0352 | 0,0440 | 0,0528 | 0,0616 | 0,0704 | 0,0792 | 0,0880 | 0,0968 | 0,1056 | 0,1140 |
| 122 | 100 | 220 | 0,022 | 0,0440 | 0,0550 | 0,0660 | 0,0770 | 0,0880 | 0,0990 | 0,1100 | 0,1210 | 0,1320 | 0,1430 |
| 123 |  | 240 | 0,024 | 0,0480 | 0,0600 | 0,0720 | 0,0840 | 0,0960 | 0,1080 | 0,1200 | 0,1320 | 0,1440 | 0,1560 |

Продолжение табл. 170

Объем брусков и брусьев, м3

| № п/п | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 124 | 40 | 50 | 0,002 | 0,0040 | 0,0050 | 0,0060 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0090 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 |
| 125 |  | 60 | 0,0024 | 0,0048 | 0,0060 | 0,0072 | 0,0084 | 0,0096 | 0,0108 | 0,0120 | 0,0132 | 0,0144 | 0,0156 |
| 126 |  | 70 | 0,0028 | 0,0056 | 0,0070 | 0,0084 | 0,0098 | 0,0112 | 0,0126 | 0,0140 | 0,0154 | 0,0168 | 0,0182 |
| 127 | 50 | 50 | 0,0025 | 0,0050 | 0,0062 | 0,0075 | 0,0080 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0125 | 0,0138 | 0,0150 | 0,0162 |
| 128 |  | 60 | 0,003 | 0,0060 | 0,0075 | 0,0090 | 0,0106 | 0,0120 | 0,0135 | 0,0150 | 0,0165 | 0,0180 | 0,0195 |
| 129 |  | 70 | 0,0035 | 0,0070 | 0,0088 | 0,0105 | 0,0122 | 0,0140 | 0,0158 | 0,0175 | 0,0193 | 0,0210 | 0,0228 |
| 130 |  | 80 | 0,004 | 0,0080 | 0,0100 | 0,0120 | 0,0140 | 0,0160 | 0,0180 | 0,0200 | 0,0220 | 0,0240 | 0,0260 |
| 131 |  | 100 | 0,005 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0150 | 0,0175 | 0,0200 | 0,0225 | 0,0250 | 0,0275 | 0,0300 | 0,0325 |
| 132 | 60 | 60 | 0,0036 | 0,0072 | 0,009 | 0,0108 | 0,0126 | 0,0144 | 0,0162 | 0,018 | 0,0198 | 0,0216 | 0,0234 |
| 133 |  | 70 | 0,0042 | 0,0084 | 0,0105 | 0,0126 | 0,0147 | 0,0168 | 0,0189 | 0,021 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0273 |
| 134 |  | 80 | 0,0048 | 0,0096 | 0,012 | 0,0144 | 0,0168 | 0,0192 | 0,0216 | 0,024 | 0,0264 | 0,0288 | 0,0312 |
| 135 |  | 100 | 0,006 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,039 |
| 136 | 70 | 70 | 0,0049 | 0,0098 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0172 | 0,0196 | 0,0220 | 0,0245 | 0,0270 | 0,0294 | 0,0318 |
| 137 |  | 80 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0140 | 0,0168 | 0,0196 | 0,0224 | 0,0252 | 0,0280 | 0,0308 | 0,0336 | 0,0364 |
| 138 |  | 100 | 0,007 | 0,0140 | 0,0175 | 0,0210 | 0,0245 | 0,0280 | 0,0315 | 0,0350 | 0,0385 | 0,0420 | 0,0455 |
| 139 |  | 120 | 0,0084 | 0,0168 | 0,0210 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0336 | 0,0378 | 0,0420 | 0,0462 | 0,0504 | 0,0546 |
| 140 |  | 140 | 0,0098 | 0,0196 | 0,0245 | 0,0294 | 0,0343 | 0,0392 | 0,0441 | 0,0490 | 0,0539 | 0,0583 | 0,0637 |
| 141 | 80 | 80 | 0,0064 | 0,0128 | 0,0160 | 0,0192 | 0,0224 | 0,0256 | 0,0288 | 0,0320 | 0,0352 | 0,0384 | 0,0416 |
| 142 |  | 100 | 0,008 | 0,0160 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0280 | 0,0320 | 0,0360 | 0,0400 | 0,0440 | 0,0480 | 0,0520 |
| 143 |  | 120 | 0,0096 | 0,0192 | 0,0240 | 0,0288 | 0,0336 | 0,0384 | 0,0432 | 0,0480 | 0,0528 | 0,0576 | 0,0624 |
| 144 |  | 140 | 0,0112 | 0,0224 | 0,0280 | 0,0336 | 0,0392 | 0,0448 | 0,0504 | 0,0560 | 0,0616 | 0,0672 | 0,0728 |
| 145 |  | 160 | 0,0128 | 0,0256 | 0,0320 | 0,0384 | 0,0448 | 0,0512 | 0,0576 | 0,0640 | 0,0704 | 0,0768 | 0,0832 |
| 146 | 90 | 90 | 0,0081 | 0,0162 | 0,0202 | 0,0243 | 0,0284 | 0,0324 | 0,0364 | 0,0405 | 0,0446 | 0,0486 | 0,0526 |
| 147 |  | 100 | 0,009 | 0,0180 | 0,0225 | 0,0270 | 0,0315 | 0,0360 | 0,0405 | 0,0450 | 0,0495 | 0,0540 | 0,0585 |
| 148 |  | 120 | 0,0108 | 0,0216 | 0,0270 | 0,0324 | 0,0378 | 0,0432 | 0,0486 | 0,0540 | 0,0594 | 0,0684 | 0,0702 |
| 149 |  | 160 | 0,0144 | 0,0288 | 0,0360 | 0,0432 | 0,0504 | 0,0576 | 0,0648 | 0,0720 | 0,0792 | 0,0864 | 0,0936 |
| 150 | 100 | 100 | 0,01 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0300 | 0,0350 | 0,0400 | 0,450 | 0,0500 | 0,0550 | 0,0600 | 0,0650 |
| 151 |  | 120 | 0,012 | 0,0240 | 0,0300 | 0,0360 | 0,0420 | 0,0480 | 0,0540 | 0,0600 | 0,0660 | 0,0720 | 0,0780 |
| 152 |  | 140 | 0,014 | 0,0280 | 0,0350 | 0,0420 | 0,0490 | 0,0560 | 0,0630 | 0,0700 | 0,0770 | 0,0840 | 0,0910 |
| 153 |  | 180 | 0,018 | 0,0360 | 0,0450 | 0,0540 | 0,0630 | 0,0720 | 0,0810 | 0,0900 | 0,0990 | 0,1080 | 0,1170 |
| 154 |  | 200 | 0,02 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0600 | 0,0700 | 0,0800 | 0,0900 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1300 |

Таблица 171

Доля затрат на эксплуатацию машин от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей и сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций

| № п/п | Норматив затрат, % | Номера таблиц (граф) норм основных расходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,1 | 153 |
| 2 | 0,5 | 67,71 |
| 3 | 0,7 | 69 |
| 4 | 0,8 | 70 |
| 5 | 1 | 3(7,8), 23, 49(7,8), 73, 90(1-3), 94, 101, 103, 123, 124, 136(3), 154(3), 160 |
| 6 | 2 | 3(1-6), 4-6, 9(4-6), 10(1-3), 14(7-9), 15(1-3), 16(1-3), 17-19, 24(4-6), 27(1-9), 29(1-3), 30, 38, 40, 52(1-3), 55, 85(2,3), 86(4-5), 87-89, 91-93, 95-97, 102, 104-113, 115(2-3), 116-118, 136(1,2,4), 144, 147-149 |
| 7 | 3 | 2(1-3), 7, 8(1-3), 9(1-3), 12, 14(1-6), 15(4-6), 21, 22, 24(1-3), 25, 26, 31, 33, 50(1-3), 52(4-6), 53, 54, 56, 57, 72, 85(1), 86(1-3,6-8), 100, 114(1), 119, 125(1-3), 126(1), 127(1), 128, 129, 130(1-3), 132(2,4,6,8,10,12), 133(2,4,6), 156(1) |
| 8 | 4 | 8(4-6), 11, 13, 16(4-9), 27(10-11), 32, 34-37, 39, 41, 48(1), 49(2-6), 50(4-6), 62, 64, 81(1), 98, 120, 121, 125(4,5), 126(2), 127(2-4), 130(4,5), 131, 132(1,3,5,9,11), 133(1,3,5), 137 |
| 9 | 5 | 2(4-5), 28, 29(4-6), 42, 45(1-4), 51(2), 58, 63(1,2), 65, 75, 99, 145, 146, 152(3) |
| 10 | 6 | 10(4-6), 20, 48(2), 64(3), 83, 140, 141 |
| 11 | 7 | 46(1), 74, 82(1), 157 |
| 12 | 8 | 49(1), 77(1), 114(2) |
| 13 | 9 | 51(1), 77(3), 80(1), 137 |
| 14 | 11 | 115(1), 122(3), 154(2), 155(1,3,4), 158 |
| 15 | 12 | 78(3), 90(4-6), 152(1,2), 155(2,6), 159 |
| 16 | 13 | 76(2), 78(2) |
| 17 | 14 | 81(2), 80(4) |
| 18 | 15 | 46(2), 122(1), 134 |
| 19 | 16 | 80(3) |
| 20 | 17 | 60,135 |
| 21 | 19 | 59, 61, 76(3), 142 |
| 22 | 20 | 45(5-6), 47(2), 77(2), 122(2), 143 |
| 23 | 21 | 78(1), 82(2) |
| 24 | 22 | 44, 139(1), 153(5) |
| 25 | 24 | 78(4) |
| 26 | 26 | 80(3) |
| 27 | 30 | 82(3), 153(6) |
| 28 | 32 | 81(3) |
| 29 | 36 | 47(1,3), 79, 155(5), 156(2,3) |
| 30 | 38 | 76(1) |
| 31 | 41 | 43(1), 139(2), 151(5) |
| 32 | 53 | 43(2) |
| 33 | 57 | 150(3) |
| 34 | 58 | 43(3), 150(2), 151(1,3) |
| 35 | 59 | 150(1) |
| 36 | 65 | 150(6) |
| 37 | 69 | 154(1) |
| 38 | 74 | 150(5) |
| 39 | 80 | 150(4), 154(4,5) |

Таблица 172

Распределение общей сметной стоимости по конструктивным элементам и видам работ, %

| Наименование конструктивных элементов или видов работ | Здания |
| --- | --- |
|  | жилые (квартирные) | общежития |
|  | Наружные стены |
|  | кирпичные | панельные | деревянные | кирпичные |
|  | Число этажей |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земляные работы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фундаменты | 15 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 8 |
| Стены | 29 | 33 | 23 | 27 | 31 | 29 | 37 | 26 | 26 | 32 | 27 |
| Перекрытия и покрытия | 10 | 22 | 16 | 19 | 15 | 13 | 21 | 20 | 15 | 13 | 19 |
| Кровля | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 4 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| Полы | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Перегородки | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| Окна | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Двери | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отделочные работы | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 7 |
| Прочие работы | 8 | 10 | 17 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 |
| В с е г о | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение табл. 172

| Наименование конструктивных элементов или видов работ | Здания |
| --- | --- |
|  | общественные | производственные | котельные | сельскохозяйственные |
|  | Наружные стены |
|  | кирпичные | панельные | кирпичные | панельные | из естественного камня | из известняка | деревянные | панельные | кирпичные | деревянные |
|  | Число этажей |
|  | до 2 | 1 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Земляные работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Фундаменты | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| Стены | 26 | 25 | 30 | 24 | 36 | 46 | 34 | 38 | 26 | 30 |
| Перекрытия и покрытия | 17 | 14 | 17 | 10 | 18 | 18 | 12 | 16 | 16 | 15 |
| Кровля | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 14 |
| Полы | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 8 |
| Перегородки | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Окна | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Двери | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Отделочные работы | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Прочие работы | 7 | 10 | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| В с е г о | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 173

Расчетные температуры наружного воздуха для определения сметной стоимости строительства

| № п/п | Республика, край, область, пунктх/ | Расчетная температура, -0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алтайский край: |  |
|  | а) Кош-Агачский район Горно-Алтайской автономной области | ниже 45 |
|  | б) остальная часть края | 40 |
| 2 | Амурская область: |  |
|  | а) Благовещенский район | 30 |
|  | б) территория севернее 56-й параллели | ниже 45 |
|  | в) остальная часть области | 40 |
| 3 | Архангельская область: |  |
|  | а) острова Новая Земля и Земля Франца Иосифа | ниже 45 |
|  | б) территория, ограниченная 48-ммеридианом и границей Республики Коми и Вятской Области, территория восточнее и северо-восточнее рек Вашка и Мезень и о. Вайчаг | 40 |
|  | в) остальная часть области, о. Колгуев и п-ов Канин Нос | 30 |
| 4 | Астраханская область: |  |
|  | а) территория южнее линии Хулхута -Астрахань-Красный Яр (включительно) | 20 |
|  | б) остальная часть области | 30 |
| 5 | Белгородская область | 20 |
| 6 | Брянская область | 30 |
| 7 | Владимирская область | 30 |
| 8 | Волгоградская область: |  |
|  | а) Котельниковский район | 20 |
|  | б) остальная часть области | 30 |
| 9 | Вологодская область | 30 |
| 10 | Воронежская область | 30 |
| 11 | Вятская область | 30 |
| 12 | Свердловская область | 40 |
| 13 | Ивановская область | 30 |
| 14 | Иркутская область: |  |
|  | а) территория севернее 57-й параллели и Жигановский район | ниже 45 |
|  | б) Слюдянский район | 30 |
|  | в) остальная часть области | 40 |
| 15 | Республика Кабардино-Балкария | 20 |
| 16 | Калининградская область | 20 |
| 17 | Калужская область | 30 |
| 18 | Камчатская область: |  |
|  | а) территория северо-западнее линии Парень- Слаутное (включительно), территория, ограниченная линией Ивашка- Хайлюля-Нижнекамчатск-Емцово-Анача-Тигель (исключительно) –Усть-Воямполка (включительно)-Ивашка | 40 |
|  | б) территория юго-восточнее линии м. Шинунский-Емцово-Опала (включительно), Соболевский район | 20 |
|  | в) остальная часть области | 30 |
| 19 | Республика Карелия | 30 |
| 20 | Кемеровская область | 30 |
| 21 | Костромская область | 30 |
| 22 | Краснодарский край | 20 |
| 23 | Красноярский край: |  |
|  | а) территория южнее Боготол –Ачинск-Предивинок-Чунская (включительно) о. Диксон | 40 |
|  | б) остальная часть края | ниже 45 |
| 24 | Курганская область | 40 |
| 25 | Курская область | 30 |
| 26 | Ленинградская область | 30 |
| 27 | Липецкая область | 30 |
| 28 | Магаданская область: |  |
|  | а) Ольский район, г. Магадан, побережье Беринговского района | 30 |
|  | б) территория восточнее и юго-восточнее линии Мыс Шмидта- Усть-Белая (включительно) –р. Майн за исключением побережья Беринговского района, побережье Восточно-Сибирского моря, побережье Охотского моря за исключением Ольского района и г. Магадана | 40 |
|  | в)остальная часть области | ниже 45 |
| 29 | Республика Мордвия | 30 |
| 30 | Московская область | 30 |
| 31 | Мурманская область | 30 |
| 32 | Нижегородская область | 30 |
| 33 | Новгородская область | 30 |
| 34 | Новосибирская область | 40 |
| 35 | Омская область | 40 |
| 36 | Оренбургская область | 30 |
| 37 | Орловская область | 30 |
| 38 | Пензенская область | 30 |
| 39 | Пермская область | 40 |
| 40 | Приморский край: |  |
|  | а) побережье Японского моря | 20 |
|  | б) остальная часть края | 30 |
| 41 | Псковская область | 30 |
| 42 | Республика Башкортостан: |  |
|  | а) территория восточнее линии Белорецк –Акьяр (включительно) | 30 |
|  | б) остальная часть республики | 40 |
| 43 | Республика Бурятия: |  |
|  | а) Кабанский, Окинский и Северо-Байкальский районы | 30 |
|  | б) остальная часть республики | 40 |
| 44 | Республика Дагестан | 20 |
| 45 | Республика Коми: |  |
|  | а) Прилузский район | 30 |
|  | б) остальная часть республики | 40 |
| 46 | Республика Мари-Эл | 30 |
| 47 | Республика Татарстан | 30 |
| 48 | Республика Тува | ниже 45 |
| 49 | Ростовская область: |  |
|  | а) территория севернее линии Миллерово- Морозовск (включительно) | 30 |
|  | б) остальная часть республики | 20 |
| 50 | Рязанская область | 30 |
| 51 | Самарская область | 30 |
| 52 | Саратовская область | 30 |
| 53 | Сахалинская область: |  |
|  | а) территория южнее Углегорск- Вахрушев (включительно), Курильские острова | 20 |
|  | б) остальная часть области | 30 |
| 54 | Республика Северная Осетия | 20 |
| 55 | Смоленская область | 30 |
| 56 | Ставропольский край | 20 |
| 57 | Тамбовская область | 30 |
| 58 | Томская область | 40 |
| 59 | Тульская область | 30 |
| 60 | Тверская область | 30 |
| 61 | Тюменская область: |  |
|  | а) Красноселькупский, Пуровский и Тазовский райлны Ямало-Ненецкого автономного округа | ниже 45 |
|  | б) остальная часть области | 40 |
| 62 | Республика Удмуртия: |  |
|  | а) Глазовский и Ярский районы | 40 |
|  | б) остальная часть республики | 30 |
| 63 | Ульяновская область | 30 |
| 64 | Хабаровский край: |  |
|  | а) побережье Японского моря от р. Коппи до границы с Приморским краем | 20 |
|  | б) побережье Охотского моря от границы с Магаданской областью до р. Амур, территория южнее и восточнее линии Облучье- Комсомольск-на-Амуре –Нижнетамбовское (исключительно) далее по р. Амур до побережья Татарского пролива, кроме территории, указанной в п. «а» | 30 |
|  | в) остальная часть края | 40 |
| 65 | Хальмг Тангч | 20 |
| 66 | Челябинская область | 30 |
| 67 | Чечено-Ингушская Республика | 20 |
| 68 | Читинская область: |  |
|  | а) Киринский и Акшинский районы | 30 |
|  | б) территория севернее линии Кыкур- Моклакан- Средняя Олекма (исключительно) | ниже 45 |
|  | в) остальная часть области | 40 |
| 69 | Республика Чувашия | 30 |
| 70 | Республика Саха (Якутия): |  |
|  | а) бухта Тикси, пгт Нагорный, г. Алдан | 40 |
|  | б) остальная часть республики | ниже 45 |
| 71 | Ярославская область | 30 |

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение

Общие положения

ЧАСТЬ I

Строительство при обустройстве баз геологических организаций

Сметные нормы

Г л а в а  1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Жилые дома блокированные, одноэтажные (табл. 2)

Жилые дома секционные, двухэтажные (табл. 3)

Жилые дома секционные, трехэтажные и четырехэтажные (табл. 4)

Жилые дома секционные пятиэтажные (табл. 5)

Общежитие, четырехэтажное (табл. 6)

Г л а в а 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Детские ясли-сады, одноэтажные (табл. 7)

Детские ясли-сады, двухэтажные (табл. 8)

Школы (табл. 9)

Интернаты при школах (табл. 10)

Учебно-производственная мастерская (табл. 11)

Блок учебных гаражей (табл. 12)

Учебная теплица (табл. 13)

Клубы (табл. 14)

Магазины товаров повседневного спроса, одноэтажные 
(табл. 15)

Столовые (табл. 16)

Баня на 15 мест с прачечной самообслуживания на 100 кг сухого белья в смену (табл. 17)

Пункт бытового обслуживания (табл. 18)

Амбулатория (табл. 19)

Больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену (табл. 20)

Лечебно-диагностический корпус (табл. 21)

Спортивный корпус (табл. 22)

Тренировочное футбольное поле размером 90(60 м (табл. 23)

Г л а в а 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Лаборатории (табл. 24)

Вычислительный центр (табл. 25)

Защитные отдельностоящие сооружения производственного объединения -учебные пункты (табл. 26)

Деревообрабатывающие мастерские (табл. 27)

Паровая сушилка (табл. 28)

Гаражи (табл. 29)

Пункты профилактического обслуживания грузовых автомобилей (табл. 30)

Воздухоподогрев грузовых автомобилей (табл. 31)

Здание мойки тракторов и автомобилей (табл. 32)

Склады (табл. 33)

Навесы площадью 76 м2 и 252 м2 (табл. 34)

Хранилище взрывчатых веществ /ВВ/ и средств взрывания /СВ/ (табл. 35)

Хранилище радиоактивных веществ (табл. 36)

Маслосклад с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 18 м3 (табл. 37)

Автозаправочная станция со складом топлива вместимостью 50 м3 (табл. 38)

Пожарное депо на две автомашины (табл. 39)

Весовая (табл. 40)

Кислородная станция (табл. 41)

Компрессорная станция на 4-5 компрессоров 4ВУ1-3/46 (табл. 42)

Г л а в а 4. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Водозаборные сооружения из реки производительностью до 
30 м3/час (табл. 43)

Насосные станции подземного типа на водозаборных сооружениях с насосами ЭЦВ производительностью 10-50 м3/час (табл. 44)

Резервуары для воды сборные железобетонные (табл. 45)

Канализационные насосные станции производительностью 13-150 м3/час напором 8-60 мм при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м (табл. 46)

Канализационные насосные станции (табл. 47)

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 3 л/сек (табл. 48)

Септики (табл. 49)

Котельные на печном топливе и мазуте (табл. 50)

Дымовые трубы (табл. 51)

Пункты газорегуляторные отдельно стоящие для снижения давления газа (табл. 52)

Комплектная трансформаторная подстанция 2(400 кВА 
(табл. 53)

Г л а в а 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Коровник (табл. 54)

Птичник (табл. 55)

Блочная многопролетная теплица (табл. 56)

Теплица пленочная (табл. 57)

Овощехранилища (табл. 58)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены -кирпичные) (табл. 59)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены –сборные железобетонные плиты) (табл. 60)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены –из бутового камня) (табл. 61)

Кормоприготовительный цех (табл. 62)

Г л а в а 6. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Цеха по производству металлоконструкций и железобетонных изделий (табл. 63)

Склад заполнителей емкостью 550 м3 открытого бункерного типа с подштабельной галереей подачи заполнителей (табл. 64)

Склад цемента емкостью 25т(2 (табл. 65)

Г л а в а 7. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Водопровод (табл. 66)

Канализация (табл. 67)

Горячее водоснабжение (табл. 68)

Центральное отопление (табл. 69)

Вентиляция (табл. 70)

Газоснабжение (табл. 71)

Электроосвещение (табл. 72)

Радиофикация (табл. 73)

Телефонизация (табл. 74)

Телевидение (табл. 75)

Г л а в а 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Металлообрабатывающее и прессовое оборудование (табл. 76)

Лесопильное и деревообрабатывающее оборудование 
(табл. 77)

Дробильно-размольное оборудование (табл. 78)

Оборудование для приготовления глинистого раствора
(табл. 79)

Компрессорные машины и вентиляторы (табл. 80)

Насосы общего и специального назначения (табл. 81)

Трансформаторные подстанции (табл. 82)

Сети заземления электрических установок (табл. 83)

Электрические машины (табл. 84)

Пускорегулирующие устройства электротехнического оборудования (табл. 85)

ЧАСТЬ II

Строительство зданий и сооружений в местах проведения геологоразведочных работ

Г л а в а 9. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Жилые дома, одноэтажные (табл. 86)

Общежития, одноэтажные (табл. 87)

Жилища типа «Зимовье» (табл. 88)

Балки (табл. 89)

Фундаменты под балки (табл. 90)

Деревянные основания под палатки (табл. 91)

Г л а в а 10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Навесы закрытые с 3-сторон площадью 6-54 м2 деревянные каркасно-обшивные (табл. 92)

Палатки-столовые (табл. 93)

Палатки-душевые (табл. 94)

Продовольственные ларьки (табл. 95)

Душевая с дренажным колодцем (табл. 96)

Сараи для хранения тары, твердого топлива, пожарного инвентаря (табл. 97)

Погреб (табл. 98)

Лабаз (табл. 99)

Колодцы для питьевой воды (табл. 100)

Туалеты (табл. 101)

Выгреба объемом 10 м3 (глубина 2,75 м, размер в плане 2(2м) (табл. 102)

Помойная яма (табл. 103)

Г л а в а 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Камеральные здания (табл. 104)

Санитарно-бытовые блоки на 4 человека (табл. 105)

Санитарно-бытовые на 6-24 человека (табл. 106)

Ремонтно-механические мастерские на 2 станка (табл. 107)

Лесопильный цех на одну пилораму (табл. 108)

Дробильные цеха (табл. 109)

Кузницы на 1 горн (табл. 110)

Заводы глинистых растворов производительностью 5-50 м3/сут (табл. 111)

Стоянки-навесы для автомобилей, тракторов и другой самоходной техники (табл. 112)

Пункты зарядки аккумуляторов (табл. 113)

Эстакады для мойки автомобилей (табл. 114)

Ямы смотровые для профосмотра автомобилей (табл. 115)

Кернохранилища на 500 ящиков (табл. 116)

Материально-технические склады (табл. 117)

Здания для хранения и подготовки взрывчатых материалов (табл. 118)

Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре (табл. 119)

Склад ГСМ в емкостях (табл. 120)

Караульная вышка (табл. 121)

Заборы из колючей проволоки (табл. 122)

Стеллажи плотничный трехъярусный из брусьев, обшитых досками размером 2(2(0,5 м(табл. 123)

Сани для перевозки грузов грузоподъемностью до 10 т (табл. 124)

Г л а в а 12. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НАДШАХТНОГО КОМПЛЕКСА

Техническая часть

Нормы основных расходов

Надшахтное здание, вентиляторная главного проветривания, калориферная, здания проходческих лебедок (табл. 125)

Здания подъемной машины (табл. 126)

Галереи (табл. 127)

Здание антисептирования с крепезатоговительной 
(табл. 128)

Здание зарядной станции для электровозов 4,5 АРП-2м (табл. 129)

Компрессорные станции производительностью 60 м3/мин 
(табл. 130)

Г л а в а 13. ЖИЛЬЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТЕПНЫХ И ПОЛУПУСТЫННЫХ РАЙОНОВ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Общежития (табл. 131)

Общественные здания (табл. 132)

Производственные здания (табл. 133)

Г л а в а 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Ряжевый водозабор производительностью до 200 л/сут 
(табл. 134)

Каптаж родников от1 до 10 л/сут (табл. 135)

Наземные сооружения над хозпитьевыми скважинами 
(табл. 136)

Хлоратные установки с отстойниками (табл. 137)

Линии водопровода и теплоснабжения в 2-4 нитки в утепленных деревянных коробах (табл. 138)

Водоем открытый вместимостью 100 м3 (табл. 139)

Септики деревянные с песчано-гравийными фильтрами
(табл. 140)

Двухъярусный отстойник производительностью до 5 м3/сут (табл. 141)

Переносные линии электроснабжения напряжением 0,38 кВ на опорах из старых обсадных труб (табл. 142)

Переносные воздушные кабельные линии связи на опорах из старых обсадных труб (табл. 143)

Опоры на 4 деревянных столбах для трансформаторных пунктов мощностью до 300 кВА (табл. 144)

Мачта из старых обсадных труб высотой 25 м (табл. 145)

Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ проходного топа мощностью до 630 кВА 
(табл. 146)

Компрессорные на 2 компрессора (табл. 147)

Дизельные электростанции на 1 агрегат мощностью от 24 до 144 кВт (табл. 148)

Дизельные электростанции на 2 агрегата мощностью от 24 до 144 кВт (табл. 149)

Г л а в а 15. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Грунтовые дороги профилированные (табл. 150)

Покрытие дорог серповидного профиля из щебеночных, шлаковых и гравийных материалов (табл. 151)

Дороги с покрытием из досок, пластин и дощатых щитов (табл. 152)

Дороги лежневые (табл. 153)

Дороги колейные из сборных железобетонных плит
(табл. 154)

Эстакады из бревен, колесопроводы, слани на болотах, разъезды (табл. 155)

Тротуары и дорожки (табл. 156)

Деревянные пешеходные мостики через водотоки площадью настила 7,8 м2 (табл. 157)

Переезды через железнодорожные пути в нулевых отметках без пропуска воды с деревянным настилом шириной 6 м 
(табл. 158)

Деревянные мосты шириной 4,5 м, пролетом 3 и 6 м при высоте насыпи 2 и 3 м (табл. 159)

Деревянные лестницы на крутых склонах шириной прохода 1 м с площадками у входа и выхода 1,5 м (табл. 160)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мобильных зданий и сооружений, разработанных Гипрогеолстроем, изготовляемых на предприятиях и заводах и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ (табл. 161)

Перечень мобильных зданий и сооружений, выпускаемых предприятиями и заводами и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ (табл. 162)

Распределение территории РФ по территориальным районам (табл. 163)

Территориальные подрайоны, по которым отдельные виды материалов, изделий и конструкций имеют отклонение в сметных ценах от средних районных сметных цен (табл. 164)

Деление территории Российской Федерации на температурные зоны с приведением норм дополнительных затрат (с учетом поправочного коэффициента) на зимнее удорожание в % от сметной стоимости строительства (табл. 165)

Поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с условиями строительства на вечномерзлых грунтах при расчетной температуре наружного воздуха ниже –450С и в районах с сейсмичностью выше 6 баллов (табл. 166)

Распределение грунтов на группы по трудности разработки (табл. 167)

Технические характеристики материалов, изделий и конструкций (определителей цен), соответствующих унифицированной номенклатуре норм (табл. 168)

Основные показатели объектов, нормы по которым разработаны на 1 здание или сооружение (табл. 169)

Объемы лесных материалов (табл. 170)

Доля затрат на эксплуатацию машин от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей и сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (табл. 171)

Распределение общей сметной стоимости по конструктивным элементам и видам работ в % (табл. 172)

Расчетные температуры наружного воздуха для определения сметной стоимости строительства (табл. 173)

# Footnotes

х/ По состоянию на 01.01.92 г.