КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ ЭКОНОМИКИ

минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

Институт эколого-экономических проблем биосферы

(ЭКОЭКОНОМИКА)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(С С Н)

Выпуск 2

Геолого-экологические работы

Москва, ВИЭМС, 1993

УДК 550.83:550.814.003.12:657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. ССН. Вып.2. Геолого-экологические работы. (ВНИИ экон. минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС). - М.: ВИЭМС, 1992. - с.

Содержит нормы длительности, нормативные затраты труда исполнителей, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечни основных производственных фондов.

Сметные нормы предназначены для расчета единичных и комплексных расценок и определения на их основе сметной стоимости геолого-экологических работ.

Методическое руководство и координацию работ по разработке ССН осуществляли: В.Х. Ахмет (отв. исполнитель ССН), А.А. Забузов, М.В. Кочетков, М.А. Комаров (научный руководитель), В.М. Питерский.

В разработке данного выпуска 2 принимали участие: Г.С. Ведерников (руководитель), Н.Я. Дугина (отв. исполнитель), Н.В. Инюшкина,
Н.В. Миронова, Т.М. Комарова, О.К. Старцева, Р.П. Моторина,
Е.Г. Григорович.

# ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. Сборники сметных норм (ССН) предназначены для расчета норм основных расходов, по которым определяются расценки - единичные, укрупненные (УКР) и порайонные (ПКР), используемые для составления смет на геологоразведочные и геолого-экологические работы.

Комплект сборников включает следующие выпуски и их отдельные части.

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геолого-экологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно-проходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

3. При разработке ССН использованы:

- действующие инструкции, методические указания и руководства по проведению отдельных видов работ;

- статистические данные, полученные из организаций отрасли;

- действующие квалификационные и единые тарифно-квалификационные справочники;

- действующие нормативные акты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

4. В сборниках приведены нормы для разновидностей работ, имеющих массовый характер распространения и применяемых на всех стадиях и этапах проведения геологоразведочных и геолого-экологических работ. Перечни разновидностей работ, указанные в отдельных выпусках, рассмотрены на специализированных рабочих комиссиях или группах и утверждены центральной методической комиссией при бывшем Мингео СССР.

5. Каждый сборник включает: введение, где приведены общие сведения для всех выпусков и частей; общие положения, в которых указаны сведения, касающиеся специфики разновидностей работ, помещенных в данный выпуск или его части; сметные нормы (нормативные материалы); пример расчета единичной сметной расценки.

6. Данный выпуск 2 сборника сметных норм содержит:

- нормы длительности выполнения физического показателя работы
(1 дм2 площади снимка, 10 км наземного маршрута, установки 1 репера и др.);

- нормативные затраты труда исполнителей по должностям и профессиям на физический показатель;

- нормы расхода материалов на расчетный показатель;

- нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на расчетный показатель;

- перечни основных производственных фондов (основное оборудование, аппаратурно-технические и транспортные средства);

- коэффициенты, учитывающие отклонения от принятых условий проведения работ;

- другие данные, характерные для отдельных разновидностей работ.

7. Количественные значения трудовых норм установлены для условий, которые характеризуются:

- выполнением работ исправными средствами труда;

- выполнением работ численно и квалификационно укомплектованными коллективами согласно содержанию работы, обслуживаемому оборудованию и машинам, основным правилам охраны труда и техники безопасности;

- рациональными для разновидностей работ и условий их выполнения формами организации труда и производства, а также технологией.

8. Приведенные в сборнике значения числовых показателей (глубина, расстояние и др.), для которых указано "до" следует понимать включительно.

9. При расчете норм длительности принята 40-часовая рабочая неделя. В случае проведения работ в горной местности с абсолютными высотами более 2300 м или в подземных горных выработках и шурфах глубиной более 5 м, нормы длительности подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю путем умножения на коэффициент К= 1.11.

10. Нормативными материалами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом (СФР) исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

11. По всем разновидностям работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется СФР.

12. Сборники не могут использоваться для нормирования труда.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий документ является первым в системе Комитета по геологии и использованию недр при правительстве Российской Федерации сборником, содержащем нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на геолого-экологические работы.

14. Геолого-экологические работы - геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, геохимические, радиогеохимические, радиометрические, геодинамические работы, направленные на решение экологических задач. Выполняются с использованием методов геологических наук с привлечением методов, концепций и данных экологии, почвоведения, ландшафтоведения и других наук о Земле.

15. Настоящий сборник не охватывает всего комплекса геолого-экологических исследований, выполненных в системе Комитета по геологии и использованию недр при правительстве Российской Федерации. В сборник включены геолого-экологические работы, обеспеченные методическими и другими нормативными документами, регламентирующими технологию их проведения (опубликованными до 1990 года), и соответствующей нормативной базой.

По мере разработки и опубликования методик проведения геолого-экологических исследований, накопления нормативной базы, характеризующей трудовые и материальные затраты при их проведении, данный сборник будет нуждаться в дополнении и совершенствовании.

16. Сметные нормы на все виды и разновидности геолого-экологических работ, не вошедших в сборник, должны рассчитываться путем составления сметно-финансовых расчетов (СФР).

17. В настоящий сборник включены нормативные материалы по видам и разновидностям геолого-экологических работ, объединенным в следующие разделы:

1. Предварительное геолого-экологическое дешифрирование материалов космо- и аэросъемок;

2. Эколого-геохимические работы;

3. Работы, связанные с охраной подземных вод от загрязнения и истощения;

4. Работы, связанные с изучением экзогенных геологических процессов (ЭГП);

5. Работы, связанные с ведением Государственного водного кадастра (ГВК), раздел 2 "Подземные воды".

6. Проведение гидрогеологических наблюдений по специализированной региональной сети в целях прогноза сильных землетрясений;

7. Радиометрические экологические работы.

18. Сметные нормы на сбор и систематизацию фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) геолого-экологических исследований и смежным территориям; на переходы и переезды исполнителей при проведении геолого-экологических работ; на машинописные и чертежно-оформительские работы приведены в части 1 выпуска 1 ССН и в данном выпуске не приводятся.

19. Трудовые нормы (нормы длительности и нормативные затраты труда исполнителей по должностям и профессиям) рассчитаны исходя из рациональной организации производства и труда при работе в одну смену и типовом ее содержании, принятом в соответствии с действующими методическими и другими нормативными документами. В зависимости от конкретных условий содержание работы может частично изменяться, но без корректировки норм.

20. При установлении трудовых норм учтены нормообразующие факторы, определяющие длительность выполнения конкретной работы и ее трудоемкость. Эти факторы сгруппированы в таблицах (№ 1-16), по которым определяются категории сложности выполнения работы, или указаны в виде конкретных числовых значений в нормативных таблицах.

21. Трудовые нормы определены на одного исполнителя или группу исполнителей (производственную группу, отряд, партию) соответствующей должности или профессии, полностью овладевших техникой проведения работ. Наименование должностей служащих и профессий рабочих при индивидуальной работе или профессионально-должностной и количественный состав производственных групп, отрядов и партий указаны в параграфах норм.

22. Трудовыми нормами учтено перемещение исполнителей только в пределах рабочего места. Перемещение исполнителей с одного рабочего места на другое, подход или подъезд к рабочему месту при проведении полевых работ и передвижения, связанные с возвращением к месту базирования после выполнения работы, нормируются отдельно (ССН, вып.1, часть 1, раздел 3).

23. Для полевых работ приняты следующие общие условия их выполнения:

температура воздуха на открытом рабочем месте от +5(  до +30(С;

абсолютная высота местности до 1500 м;

крутизна склоновых поверхностей при передвижении пешком до 35(;

пешее передвижение по сухим твердым грунтам с грузом до 20 кг;

скорость ветра до 14,0 м/с.

При выполнении работ на местности с абсолютной высотой более 1500 м трудовые нормы корректируются коэффициентами, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Коэффициенты к трудовым нормам при выполнении работ на местности с абсолютной высотой более 1500м

| № п/п | Абсолютная высота местности, м | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Более 1500 до 2000 | 1,05 |
| 2 | Более 2000 до 3000 | 1,10 |
| 3 | Более 3000 до 3500 | 1,18 |
| 4 | Более 3500 до 4000 | 1,25 |
| 5 | Более 4000 до 4500 | 1,33 |
| 6 | Более 4500 | 1,45 |

При других условиях выполнения работ (отличающихся от указанных в п.23) нормы должны рассчитываться путем составления СФР.

24. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов даны на 1 месяц, 1 смену работы основного исполнителя, производственной группы, отряда или партии.

25. Нормативные материалы для расчета амортизационных затрат представлены перечнем основных производственных фондов, используемых в процессе выполнения конкретной разновидности работ.

26. С целью сокращения текста в содержании работы подготовительно-заключительные операции и операции, связанные с обслуживанием рабочего места, не указаны.

В подготовительно-заключительные операции включены: выдача и получение задания на выполнение конкретной работы, инструмента, материалов, разных документов, включая технологические; ознакомление с работой и технологической документацией, включая выполнение необходимых выписок и выкопировок; инструктаж о порядке выполнения работы и по безопасному ее проведению; заточка и правка инструмента в начале работы; прием и сдача инструмента, разных документов и выполненной работы.

К операциям, связанным с обслуживанием рабочего места отнесены: необходимые перемещения орудий и предметов труда в пределах рабочего места; осмотр (проверка) орудий труда; замена изношенного инструмента и других предметов; заточка затупившегося инструмента в период выполнения задания; подналадка и смазка орудий труда в процессе работы; чистка (мойка) орудий труда после выполнения работы; уборка рабочего места.

Таблица 2

Определение категории сложности комплексного дешифрирования МАКС

| Баллы сложности фактора | Факторы, влияющие на сложность дешифрирования, и их характеристика |
| --- | --- |
|  | структурные особенности толщ горных пород | литологические особенности горных пород | геоморфологические особенности территории | гидрогеологические особенности грунтовых вод | степень развития ЭГП на территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Горизонтальное или пологонаклонное залегание | Выдержанные | Элементы рельефа в основном совпадают с геологическими границами | Глубина залегания и минерализация пространственно слабо изменчивы | Развиты слабо |
| 2 | Простая складчатость, осложненная немногочисленными разрывными нарушениями | Невыдержанные | Связь между рельефом и геологическими границами устанавливается не всегда | То же, но изменчивы | Развиты умеренно |
| 3 | Сложная складчатость, многочисленные разрывные нарушения | Сильно изменчивые | Элементы рельефа не совпадают с геологическими границами | То же, но исключительно изменчивы | Развиты широко |

Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС устанавливается исходя из суммы баллов сложности каждого фактора:

1 категория - сумма баллов 5 - 7;

2 категория - сумма баллов 8 - 11;

3 категория - сумма баллов 12 - 15;

Таблица 3

Определение категории сложности геолого-экологического дешифрирования МАКС

| Баллы сложности фактора | Факторы, влияющие на сложность геолого-экологического дешифрирования, их характеристика |
| --- | --- |
|  | сложность комплексного дешифрирования(табл. 2) | разнообразие источников техногенного воздействия(табл.4) | степень антропогенной нарушенности и освоенности территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Представлены источники техногенного воздействия одного типа | Территории антропогенной нарушенности составляют менее 30% |
| 2 | 2 | То же, но двух типов | То же, более 30 до 70% |
| 3 | 3 | То же, трех и более типов | То же, более 70% |

Категории сложности геолого-экологического дешифрирования МАКС устанавливаются, исходя из суммы баллов сложности каждого фактора:

1 категория - сумма баллов 3 - 4

2 категория - сумма баллов 5 - 7

3 категория - сумма баллов 8 - 9.

Таблица 4

Типы источников техногенного воздействия

| № п/п | Наименование типа источника техногенного воздействия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Сельскохозяйственный |
| 2 | Лесотехнический |
| 3 | Рекреационный |
| 4 | Селитебный |
| 5 | Водохозяйственный |
| 6 | Транспортный |
| 7 | Городской |
| 8 | Промышленный |
| 9 | Энергетический |
| 10 | Горнодобывающий |

Таблица 5

Категории

проходимости местности при пеших переходах производственных групп в процессе полевых работ

| Категория проходимости | Характеристика категории(типа местности по категориям проходимости) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Равнины (равнинный и холмистый рельеф). Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: обнаженные покрытые мелкоземом, реже дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Солончаки: корковые в сухое время; луговые Сухие дельты: обнаженные суглинистые с редким кустарником; открытые задернованные с низким травостоем Такыры в сухое время Равнины и горы. Морской или озерный пляж непересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки Равнинные поверхности террас непересеченные: обнаженные покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника |
| 2 | Равнины. Водоразделы плоские и плоско- волнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Водоразделы грядово- холмистые и склоны крутизной 5-10(: обнаженные покрытые мелкоземом реже дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Дно балок и понижений (впадин) сухое с луговой или степной растительностью. Солончаки сухие (шоры). Сухие дельты: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем Равнины и горы. Морской или озерный пляж пересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки Поймы рек непересеченные луговые сухие Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником Равнинные поверхности террас пересеченные: обнаженные покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника |
| 3 | Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником Водоразделы грядово- холмистые и склоны крутизной 5-10(: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником Дно балок и понижений (впадин) сухое, поросшее кустарником или залесенное Местность с балочным рельефом при густой балочной сети, открытая задернованная, поросшая травой Низкобугристые пески закрепленные и покровные пески сухие Сухие дельты распаханные с рыхлым пахотным слоем. Сухие русла обнаженные Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11- 15(: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Равнины и горы. Морской или озерный пляж непересеченный песчаный сухой гравийный или мелкогалечный. Поймы рек сухие: пересеченные луговые; непересеченные кустарниковые или лесные Равнинные поверхности террас непересеченные: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником |
| 4 | Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Водоразделы грядово- холмистые и склоны крутизной 5-10(: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником Грядовые пески закрепленные Дно балок и понижений (впадин) заболоченное с луговой растительностью или занятое болотами травяными или травяно- моховыми Местность с балочным рельефом при очень густой балочной сети, открытая задернованная, поросшая травой. Местность с овражно- балочным рельефом при густой овражно- балочной сети, открытая Низкобугристые пески полузакрепленные Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15(: открытые, задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20(: обнаженные, покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Дно троговых (ледниковых) долин открытое, задернованное с высоким травостоем Равнины и горы. Лайда непересеченная Морской или озерный пляж: пересеченный песчаный сухой, гравийный или мелкогалечный; непересеченный галечно- валунный Поймы рек: непересеченные луговые заболоченные; занятые болотами травяными или травяно- моховыми; пересеченные сухие кустарниковые или лесные Прибрежные лагунные отмели Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие: лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником |
| 5 | Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: заболоченные или занятые болотами травяными кочковатыми или кустарничковыми мелкобугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником Водоразделы грядово- холмистые и склоны крутизной 5-10(, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Высокобугристые и ячеистые пески закрепленные Грядовые пески полузакрепленные Дно балок и понижений (впадин) заболоченное, поросшее кустарником Местность с овражно- балочным рельефом при очень густой овражно- балочной сети открытая Местность с овражным рельефом при густой овражной сети обнаженная Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15(, поросшие: лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20(: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Дно троговых (ледниковых) долин обнаженное или поросшее редким кустарником Дно каньонов, ущелий и V -образных долин Склоны крутизной 11 -15( обнаженные покрытые глыбами Склоны крутизной 21-25(: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника Равнины и горы. Лайда пересеченная Морской или озерный пляж: пересеченный галечно- валунный Поймы рек заболоченные: непересеченные кустарниковые; пересеченные луговые Равнинные поверхности террас непересеченные: заболоченные или занятые болотами травяными, кочковатыми или кустарничковыми мелко- бугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты |
| 6 | Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5( заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью Водоразделы грядово- холмистые и склоны крутизной 5-10(, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником Высокобугристые и ячеистые пески полузакрепленные Местность с овражным рельефом при очень густой овражной сети обнаженная Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15(, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20(, поросшие: лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником Склоны крутизной 16-20(, обнаженные, покрытые глыбами. Склоны крутизной 21-25(: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником Склоны крутизной 26-30(: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем Равнины и горы. Поймы рек пересеченные кустарниковые заболоченные Равнинные поверхности террас: непересеченные заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью; пересеченные, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником |
| 7 | Равнины. Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5(: заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми; занятые болотами кустарничковыми крупно- бугристыми или грядово- мочежинными Барханные пески (поля) незакрепленные Дно балок заболоченное залесенное Горы. Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15(, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16- 20(, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы с резкими формами в низкогорье открытые Склоны крутизной 21-25(: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником; обнаженные покрытые глыбами Склоны крутизной 26-35(: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником Равнины и горы. Равнинные поверхности террас непересеченные: занятые болотами кустарничковыми мелкобугристыми; заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми |
| 8 | Горы. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20(, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы с мягкими формами в высокогорье: обнаженные покрытые щебнем и дресвой, реже мелкоземом; открытые задернованные с низким травостоем Склоны крутизной 21-25(, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Склоны крутизной 26-30(: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; обнаженные покрытые глыбами Склоны крутизной 31-35(: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие редким лесом без кустарника или с редким кустарником или только редким кустарником Равнины и горы. Поймы рек непересеченные лесные заболоченные |
| 9 | Горы. Водоразделы с резкими формами в среднегорье, открытые Склоны крутизной 26-30(, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником Склоны крутизной 31-35(, поросшие редким лесом с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты Равнины и горы. Поймы рек пересеченные лесные заболоченные |
| 10 | Равнины. Местность с овражным рельефом при исключительно густой овражной сети обнаженная Горы. Склоны крутизной 26-30(, поросшие лесом средней густоты или редким с густым кустарником или только густым кустарником Склоны крутизной 31-35( обнаженные покрытые глыбами |

Примечание. 1. Характеристику форм и типов рельефа, по которым дано наименование типов местности по проходимости (графа 2), а также их количественную оценку (например, непересеченные или пересеченные поймы рек; низкобугристые или высокобугристые пески и т.д.) см. в нормативном документе "Единая классификация местности по проходимости и нормативы времени на пешее передвижение исполнителей при проведении геологоразведочных работ" (М., ВИЭМС, 1989).

2. При пешем передвижении по застроенным территориям (города, деревни, поселки и т.п.) категория проходимости приравнивается к 1.

3. При пешем передвижении по грунтовым дорогам в процессе изучения любой местности категория проходимости приравнивается к 1.

4. При пешем передвижении по карстовому рельефу последний приравнивается к местности с овражным или балочным рельефом с отнесением соответственно к 3, 4, 6 или 10 категориям проходимости.

Таблица 6

Категория

разрабатываемости рыхлых горных пород

(ручные работы)

| Категория разрабатываемости | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Почвенно- растительный слой и торф без древесных корней; глина рыхлая; лесс мягкий; песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки до 10 % |
| 2 | Почвенно- растительный слой и торф с древесными корнями толщиной до 30 мм или примесью щебня, гравия и гальки до 10 %; песок, супесь и суглинок с примесью щебня, гравия и гальки до 30 %; глина и лесс мягкие с примесью щебня, гравия и гальки до 10 %; солончак и солонец мягкие. |
| 3 | Гравийник, дресва, галечник или щебень с заполните лем из суглинка (более 40 до 50 % породы) или глины (более 30 %). Суглинок с включениями (до 50%) гравия, дресвы, гальки или щебня. |
| 4 | Глина с включениями (до 50%) гравия, дресвы, гальки или щебня. |

Примечание. Данная классификация применима к грунтам, развитым в природных ландшафтах, сельскохозяйственных угодьях и на промышленных и урбанизированных территориях. Если антропогенное изменение грунтов на позволяет отнести их ни к одной из категорий, единичные расценки определяются СФР.

Таблица 7

КАТЕГОРИИ

сложности составления гидрогеологических заключений

для проектирования водозаборов подземных вод и

согласования проектов строительства водозаборов

подземных вод

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Одиночные скважины, или мелкие групповые водозаборы производительностью до 5000 м3/сут. |
| 2 | Групповые водозаборы производительностью от 500 до 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые вне зоны влияния эксплуатируемых водозаборов |
| 3 | Групповые водозаборы производительностью от 500 до 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые в зоне влияния, эксплуатируемых водозаборов |
| 4 | Крупные групповые водозаборы производительностью свыше 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые в зоне влияния эксплуатируемых водозаборов. Гидрогеологические условия территории проектирования относятся к 1 категории сложности (табл. 10) |
| 5 | Крупные групповые водозаборы производительностью свыше 2,5 тыс. м3/сут., проектируемые в зоне влияния эксплуатируемых водозаборов. Гидрогеологические условия территории проектирования относятся ко 2 и 3 категории сложности (табл. 10) |

Таблица 8

КАТЕГОРИИ

объектов хозяйственного использования по степени

их влияния на загрязнение подземных вод

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лесотехнический, водоснабженческий, гидроэнергетический |
| 2 | Земледельческий, транспортный, теплоэнергетический, рекреационный |
| 3 | Животноводческий, мелиоративный, горнодобывающий, промышленный, городской |
| 4 | Ядерно- энергетический |

Таблица 9

КАТЕГОРИИ

территорий по степени хозяйственной освоенности

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Территории неосвоенные или слабо освоенные. Количество потенциальных источников загрязнения, бесхозных, дефектных, аварийных, водоотборных скважин, каптированных родников и т.п. не превышает 5 на 10 км2 |
| 2 | Освоенные территории. Количество объектов, перечисленных в характеристике категории 1, не превышает 10 на 10км2 |
| 3 | Интенсивно освоенные территории. Количество объектов, перечисленных в характеристике категории 1, более 10 на 10 км2 |

Таблица 10

КАТЕГОРИИ

сложности гидрогеологических условий местности

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Преобладают выдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды преимущественно пластовые в литологически однородных горных породах. Химический состав подземных вод сравнительно однородный. Количество естественных и искусственных водопроявлений невелико |
| 2 | Преобладают невыдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды в основном пластовые в литологически неоднородных горных породах. Подземные воды таликовых зон территории сплошного распространения многолетнемерзлых горных пород. Химический состав подземных вод неоднородный. Естественные и искусственные водопроявления развиты умеренно |
| 3 | Разные типы подземных вод со сложной взаимосвязью. Карстовые подземные воды. Подземные воды территории островного распространения многолетнемерзлых горных пород. Химический состав подземных вод весьма неоднородный. Близкое (преимущественно до 5 м) залегание грунтовых вод при невыдержанном их уровне. Широко развиты естественные или искусственные водопроявления, заболоченность, верховодка |

Таблица 11

КАТЕГОРИИ

техногенных объектов, являющихся источниками

загрязнения подземных вод, по сложности их обследования

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Животноводческие комплексы, сельскохозяйственные поля орошения животноводческими, промышленными, коммунальными стоками, минеральными удобрениями и ядохимикатами; склады ядохимикатов и минеральных удобрений, скотомогильники. Площадь обследования до 5 км2 |
| 2 | Предприятия местной промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию (сахарные, дрожжевые, консервные и т.п.); деревоперерабатывающие, автотранспортные и т.п.; нефтебазы, АЗС, промышленно- бытовые свалки. Площадь обследования до 5 км2 |
| 3 | Фармацевтические, химические, металлургические заводы, заводы по производству удобрений, электростанции. Площадь обследования до 10 км2 |
| 4 | Химические, металлургические, горнодобывающие и др. предприятия, АЭС, места хранения отходов, представленные крупными полями фильтрации, хвостохранилищами, хранилищами радиоактивных отходов; полигоны подземного захоронения промышленных сточных вод; полигоны твердых бытовых и промышленных отходов. Площадь обследования более 5 км2 до 40 км2 |

Таблица 12

Категории территории по степени

инженерно- геологической изученности

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Инженерно- геологические материалы отсутствуют. Имеется в наличии геологическая карта в масштабе проведения работ |
| 2 | Имеется в наличии инженерно- геологическая карта масштаба 1: 500 000 или более крупного |

Таблица 13

Категории

территории по сложности изучения ЭГП

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Пораженность территории проявлениями ЭГП до 5 %, возможно развитие новых редких очагов (дополнительно до 5 %) |
| 2 | Проявлениями ЭГП поражено до 20 % территории, возможно их увеличение еще на 15 - 10 % |
| 3 | Проявлениями ЭГП поражено более 25 % территории. Проявлений ЭГП нет или мало, но возможно их резкое развитие с высокой пораженностью территории (более 20%) |

Таблица 14

КАТЕГОРИИ

местности по степени пораженности ЭГП

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Проявлениями ЭГП охвачено до 40% территории местности. Количество объектов наблюдения на 1 км2 площади - до 50 |
| 2 | Проявлениями ЭГП охвачено от 40 до 60% территории местности. Количество объектов наблюдения на 1 км2 площади более 50 - до 100 |
| 3 | Проявлениями ЭГП охвачено более 60% территории местности. Количество объектов наблюдения на 1 км2 - более 100 |

Таблица 15

Категории местности по степени

активности проявления ЭГП

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Площадь вновь возникших или активизировавшихся форм проявлений ЭГП составляет до 20% территории местности |
| 2 | Площадь вновь возникших или активизировавшихся форм проявлений ЭГП составляет до 30% территории местности |
| 3 | Площадь вновь возникших или активизировавшихся форм проявлений ЭГП составляет более 30% территории местности |

Таблица 16

КАТЕГОРИИ

сложности полетов при проведении аэрогаммаспектрометрической

съемки в зависимости от типа местности

| Категория | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Равнинная и всхолмленная местность вне территорий больших городов, их пригородов, курортных зон, с относительными превышениями рельефа до 140 м на расстоянии 1 км и углами его склонов до 6( |
| 2 | Горная местность с превышениями от 140 до 260 м на 1 км и углами склонов рельефа от 6 до 13(, а также территории крупных городов, их пригородов, курортных зон |
| 3 | Горная местность с превышениями более 260 м на 1 км и углами склонов рельефа более 13( |

# С М Е Т Н Ы Е Н О Р М Ы

(нормативные материалы)

## 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГЕОЛОГО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ КОСМО- И АЭРОФОТОМАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ КОСМО- И АЭРОСЪЕМОК: ТЕПЛОВОЙ ИНФРАКРАСНОЙ (ТИКАС), РАДИОЛОКАЦИОННОЙ (РЛС) И МНОГОЗОНАЛЬНОЙ (МЗС)

27. Под геолого- экологическим дешифрированием МАКС (материалов космо- и аэросъемок) понимается дешифрирование МАКС в составе геолого-экологических исследований, направленное на решение экологических задач.

28. В настоящем разделе даны нормы на предварительное геолого- экологическое дешифрирование, результаты которого используются в подготовительный период и в процессе проектирования геолого-экологических работ. Полевое и окончательное дешифрирование включено в содержание работы при проведении соответствующих полевых исследований и камеральной обработки материалов и отдельно не нормируется.

29. Нормы установлены при условии, что снимки достаточно контрастны, без технических дефектов и систематизированы.

30. Измеритель на который установлена норма - 1 дм2 площади снимка.

Учитывая продольное и поперченное перекрытие снимков, подлежащих дешифрированию, площадь принимается в размере 50% суммарной площади снимков.

31. И случаях выполнения дешифрирования аэро- и космических снимков (обладающих высоким разрешением на местности) с применением многократно увеличивающих приборов к указанным в табл. 17 нормам применяются следующие поправочные коэффициенты: для снимков масштаба 1:100000 - К=1.5, для снимков масштаба 1:1000000 - К=2,0.

### 1.1. Предварительное геолого- экологическое дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов с применением зеркально- линзового стереоскопа

32. Содержание работы. Привязка снимков к топографической карте. Привязка к снимкам (нанесение на кальку) нужного первичного наземного фактического материала ранее проведенных исследований. Оконтуривание однородных участков изображения. Типизация изображений. Опознавание внешних (физиономичных) ландшафтных особенностей выделенных элементов путем использования известных дешифрировочных признаков и установления новых с помощью сопоставления снимков с топографической и тематической картами и стереоскопического изучения снимков. Установление индикационных взаимосвязей путем сопоставления снимков с тематическими (геоморфологической, геологической, гидрогеологической и т.д.) картами и группировки точек опробования (водопунктов, почв, грунта) по их ландшафтной принадлежности с отбраковкой аномальных показателей. Разработка легенды к схеме предварительного дешифрирования. Выделение по снимкам площадных и линейных тектонических структур и их гидрогеологическая и инженерно- геологическая интерпретация с сопоставлением схемы дешифрирования с тектоническими схемами и геофизическими данными. Первичное дешифрирование нарушенных и освоенных территорий. Дешифрирование источников техногенного воздействия. Интерпретация и окончательное выделение контуров элементов гидрогеологических и инженерно- геологических условий. Дешифрирование участков и отдельных проявлений ЭГП. Выделение участков с разными геолого- экологическими характеристиками (с различной пораженностью карстовыми формами, эрозией и т.д.). Выделение миграционных потоков (водных, аэрозольных, механических и т.д.), дешифрирование признаков участков с различными геолого- экологическими характеристиками (выделение ландшафтно- генетических рядов, оценка свежести форм, сопоставление с топоосновой). Выделение участков с разными изменениями почвенно- растительного покрова и гидрогеологических элементов. Выделение мест опасной или катастрофической геолого- экологической ситуации, как по геолого- экологическим характеристикам, так и по их динамике. Составление схемы предварительного дешифрирования.

33. Предварительное геолого- экологическое дешифрирование снимков проводится одним геологом (гидрогеологом) 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

34. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности геолого- экологического дешифрирования. Категория сложности геолого- экологического дешифрирования определяется по табл.3.

Нормативные материалы представлены в таблице 17.

Таблица 17

Нормы длительности

предварительного геолого- экологического дешифрирования

космо- и аэрофотоматериалов с применением

зеркально- линзового стереоскопа, смена

Измеритель - 1 дм2 площади снимка

| N строки | Категория сложности геолого- экологического дешифрирования (табл. 3) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1,01 |
| 2 | 2 | 1,36 |
| 3 | 3 | 2,00 |

35. При дешифрировании ретроспективных космо- и аэрофотоснимков к нормам длительности, приведенным в табл. 17, применяются поправочные коэффициенты: при давности снимков 5-10 лет - поправочный коэффициент - 0,5; 10-20 лет - 0,6; более 20 лет - 0,7.

36. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя работы по предварительному геолого- экологическому дешифрированию космо- и аэрофотоматериалов - геолога (гидрогеолога) 1 категории численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл.17). Затраты труда начальника геологической ( гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда равны 0,01 чел.-смены.

### 1.2. Предварительное геолого- экологическое дешифрирование  материалов специализированных видов съемок: тепловой  инфракрасной (ТИКАС), радиолокационной (РЛС) и многозональной (МЗ)

37. Содержание работы по предварительному геолого- экологическому дешифрированию материалов тепловой инфракрасной съемки (ТИКАС). Привязка снимков к топо- и фотооснове (фотоснимкам, фотопланам, фотокартам). Поиск аномалий, выделение тепловых аномалий и определение тепловых контрастов. Районирование ИК-изображений и составление картосхемы тепловых полей. Анализ факторов, обуславливающих тепловое изображение (состав подстилающей поверхности, экспозиция склонов, вид и сомкнутость растительного покрова). Сравнительное дешифрирование ночных и дневных ИК-снимков для определения динамики тепловых контрастов, выявления источников нагрева и наиболее благоприятного времени съемки. Сопряженное дешифрирование тепловых ИК- и фотографических аэрокосмических снимков для уточнения привязки объектов дешифрирования и повышения точности картографирования. Интерпретация тепловых аномалий на основе квантования типов ИК-изображения и сопоставления с натуральными температурными измерениями. Интерпретация тепловых аномалий на основе типизации, анализа условий влагопереноса в зоне аэрации и районирования территории по типам питания грунтовых вод, определение глубин их залегания. Интерпретация тепловых аномалий для выявления очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

38. Содержание работы по предварительному геолого- экологическому дешифрированию материалов радиолокационной съемки (РЛС). Привязка снимков к топооснове и фотооснове (фотоснимкам, фотопланам, фотокартам). Сопоставление РЛ-снимков, полученных при разных направлениях сканирования. Выделение границ полей с одинаковым фототоном и рисунком изображения, выделение "гладких" территорий (с шероховатостью меньше длины волны - зеркальное отражение). Анализ факторов, влияющих на формирование РЛ-изображения - рельефа, шероховатости, раздробленности горных пород, увлажненности почв и пр. Выделение наиболее четко выраженных элементов ландшафта, в том числе типов рельефа, гидрографической сети и предварительная оценка пригодности РЛ-изображения для решения поставленных задач. Выделение линеаментов, кольцевых и дуговых элементов, пластовых фигур и т.п. Сопоставление с топоосновой (гипсометрия), картами: геоморфологической, геологической, гидрогеологической, инженерно- геологической, почвенной, схемой предварительного дешифрирования, составленной по АФС и КФС; дифференциация территории по степени увлажнения, раздробленности, расчлененности поверхности, степени "шероховатости", по литологическим разностям. Сопоставление с картой водопунктов, картой отбора проб почво- грунтов по химическому составу, выделение площадей с различной степенью увлажнения. Классификация выделенных объектов по генетическим признакам и составление индикационных таблиц и легенды. Перенос контуров на фотооснову близкого масштаба (1:100000 или 1:200000) или трансформирования РЛ-снимков на оптико- механических приборах и монтаж их в фотоплан или фотооснову; или графическое трансформирование (восстановление на РЛ-снимке сетки координат по опознакам, снятым с карты соответствующего масштаба, и использование этой сетки в качестве проектной. Перенос контуров на топооснову.

39. Содержание работы по предварительному геолого- экологическому дешифрированию материалов многозональной съемки (МЗС). Привязка снимков к топооснове и фотооснове (фотоплан, фотосхема, фотокарта). Выборочный просмотр снимков разных зон (каналов) съемки с целью выбора основного канала для комплексного дешифрирования его снимков. Предварительная оценка других зон (каналов) съемки, как источников дополнительной информации. Комплексное дешифрирование снимков выбранного основного канала съемки (проводится в случае, если перед этим не было проведено комплексное дешифрирование черно- белых унифицированных снимков). Анализ инженерно- геологических, гидрогеологических, ландшафтных и других тематических карт с целью уточнения объектов распознавания, их местоположения и совершенствования аппарата интерпретации изображения. Определение и выбор объектов (участков дешифрирования снимков остальных каналов (зон) съемки): фитопланктон, подводная растительность, подводный рельеф, цветовые аномалии растительного покрова, пылевые шлейфы и т.д. Целевое дешифрирование снимков различных каналов (зон) съемки, дополняющее результаты дешифрирования снимков основного канала. Перенос, в процессе дешифрирования, дополнительной информации на схему комплексного дешифрирования. Составление контрольной таблицы: "Диапазон съемки или канал - приоритетные объекты распознавания".

40. Предварительное геолого- экологическое дешифрирование материалов специализированных аэро- и космических съемок (тепловых инфракрасных - ТИКАС, радиолокационных - РЛС, многозональных - МЗС) проводится одним геологом (гидрогеологом) 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

Таблица 18

Поправочные коэффициенты для определения норм длительности на предварительное дешифрирование материалов специализированных  аэро- и космических съемок (тепловых - ТИКАС, радиолокационных   - РЛС и многозональных - МЗС)

Измеритель - 1 дм2

| N строки | Вид специализированной съемки | Значение поправочного коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | РЛС | 0,4 |
|  | ТИКАС: |  |
| 2 | Одноразовая (дневная или ночная) съемка | 0,6 |
| 3 | Двухразовая (ночная и дневная) | 0,8 |
|  | МЗС: |  |
| 4 | - основной канал | 1,0 |
| 5 | - каждый дополнительный канал | 0,2 |

41. Нормы длительности на проведение предварительного геолого- экологического дешифрирования материалов специализированных аэро- и космических съемок (ТИКАС, РЛС, МЗС) определяются путем применения поправочных коэффициентов к нормам длительности на проведение предварительного геолого- экологического дешифрирования унифицированных черно-белых снимков (табл.17). Значения поправочных коэффициентов зависят от вида специализированной съемки и не зависят от категории сложности дешифрирования. Поправочные коэффициенты приведены в табл. 18.

42. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя работы по предварительному дешифрированию специализированных съемок- геолога (гидрогеолога) 1 категории численно равны нормам длительности выполнения этой работы, определенным с помощью поправочных коэффициентов (табл. 18). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда равны 0,15 чел.-смены.

43. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на предварительное геолого- экологическое дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов и материалов специализированных съемок приведены в табл. 19 и 20.

44. Основные производственные фонды, применяемые в процессе геолого- экологического дешифрирования:

1) дешифровочный прибор многократного увеличения (вне зависимости от вида съемки);

2) многоспектральный проектор (для дешифрирования материалов  многозональной съемки).

Таблица 19

Нормы расхода материалов на предварительное геолого-

экологическое дешифрирование МАКС (вне зависимости

от вида съемки)

Измеритель - 1 месяц работы

исполнителя

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 |
| 2 | Карандаш простой | шт. | 2,00 |
| 3 | Карандаш стеклографический | -"- | 0,50 |
| 4 | Резинка ученическая | -"- | 2,00 |
| 5 | Ручка чертежная | -"- | 0,15 |
| 6 | Перья чертежные | коробка (100шт.) | 0,02 |
| 7 | Скрепки канцелярские | коробка (500шт.) | 0,07 |
| 8 | Тушь разных цветов | флакон | 0,50 |

Таблица 20

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, применяющихся при

проведении предварительного геолого- экологического дешифрирования

космо- и аэрофотоматериалов и материалов специализированных съемок

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

|  |  |  |  | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование предмета | Норма | Единица | Вид съемки |
| п/п |  | износа, % | измерения | фотогра- фическая | тепловая инфракрасная | радиолокационная | многозональная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лупа трехкратного увеличения | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Лупа восьмикратного увеличения | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Палетки дешифровочные | 4,17 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2,78 | шт | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Компас жидкостной | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Стул конторский | 4,00 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2. ЭКОЛОГО- ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

45. Раздел содержит нормативные материалы на полевые работы камеральную обработку материалов.

46. Нормативные материалы на полевые работы разработаны на наземные эколого- геохимические маршруты и работы на отдельных площадках (пунктах) при съемках геологического содержания и геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения (городов, промышленных агломераций и сельскохозяйственных предприятий), на отбор и обработку геохимических проб при геолого-экологических исследованиях и картографировании (ГЭИК), а также на полевую камеральную обработку материалов.

47. Содержание, условия работы и нормы длительности приведены по каждой разновидности полевых эколого- геохимических работ отдельно в соответствующих подразделах.

48. Маршруты и работы на отдельных площадках (пунктах) выполняются производственными группами, состав которых приведен в табл. 21 при долевом участии начальника геохимического отряда, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места. Категории специалистов определяются по табл.22.

49. Работы по отбору и обработке геохимических проб являются составной частью маршрутов при ГЭИК и осуществляются производственной группой, проводящей ГЭИК.

50. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей маршруты и работы на отдельных площадках или пунктах (табл. 21), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 23-48, п.п. 57, 65, 73, 74, 81, 94, 98, 102, 107, 111). Затраты труда начальника геохимического отряда - 0,1 чел.-смены на принятый измеритель.

51. Нормы длительности проведения полевых эколого- геохимических работ (кроме полевой камеральной обработки материалов) установлены в зависимости от факторов, которые сгруппированы в таблицы по категориям проходимости местности, разрабатываемости рыхлых горных пород (табл. 5 и 6) или указаны в виде конкретных числовых и смысловых значений в нормативных таблицах.

Таблица 21

Типовой состав

производственных групп при проведении маршрутов

и работ на отдельных площадках (пунктах)

| N |  | Наименование должностей, профессий и количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| п/п | Геохимический метод и разновидность работ | Геолог | Техник- геолог | Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах |
|  |  |  |  | 3 разряда | 2 разряда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Литогеохимический и биогеохимический методы; атомогеохимический метод (работы по парам ртути, метану и углекислому газу; работы по атмосферным выпадениям) | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Гидрогеохимический метод; атмогеохимический метод (работы по пылевым выпадениям из атмосферы путем изучения снежного покрова) | 1 | - | 1 | 1 |
| 3 | Атмогеохимический метод (работы по аэрозолям в атмосферном воздухе) | - | 1 | 1 | - |

Таблица 22

Категории

специалистов (геологов, техников- геологов)

| Функциональная характеристика района работ | Категория специалиста |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Природные ландшафты | 2 |
| Сельскохозяйственные угодья, промышленные и урбанизированные территории | 1 |

52. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, а также перечень основных производственных фондов при проведении маршрутов и работ на отдельных площадях (пунктах) приведены в табл. 49-52.

### 2.1. Эколого- геохимические работы литогеохимическим методом

#### 2.1.1. Эколого- геохимические работы по почвам и поверхностным грунтам

53. Нормативные материалы представлены на отбор и обработку проб при ГЭИК; работы на отдельных площадках и маршруты при съемках геологического содержания и геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

54. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. Выбор площадок отбора проб. Географическая, геоморфологическая и высотная привязка пунктов наблюдения. Проходка копушей (при необходимости), их документация. Отбор проб. Изучение и описание материала проб. Маркировка мешков для проб. Этикетирование и упаковка проб. Засыпка копушей. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Сушка проб. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале. Изготовление бумажных капсул и их маркировка. Просеивание материала проб. Упаковка проб в капсулы.

55. В содержание работы, дополнительно к указанному в п. 54, включается:

при работе на отдельных площадках при съемках геологического содержания: изучение и описание ландшафтно- экологических условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий; перемещение исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных площадках при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения в дополнение к указанному выше: изучение и описание функциональных условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в дополнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение и описание ландшафтно- экологических условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля, установленных границ, возможных источников загрязнения и других элементов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях территории хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: непрерывное изучение и описание функциональных условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки;

при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в дополнение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его нумерации;

при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в дополнение к указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначением пунктов по профилю пикетами, привязка начальных пунктов профиля.

56. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Пробы отбираются методом конверта с площадок и форме квадрата. Длина стороны квадрата при маршрутах составляет 0,1 м от шага отбора проб, но не превышает 100 м. Пробы отбираются при помощи лопаты без проходки копушей (до глубины 20 см) или из копушей глубиной до 60 см и площадью сечения 0,16 м2. Копуши проходятся вручную по нескальным немерзлым горным породам при помощи лопаты и кайла. Сушка проб- до воздушно- сухого состояния. Материал проб просеивается на сите с диаметром отверстий 1,0 мм. Обозначение проб и их регистрация- на бланках этикеток и журналов.

57. Нормы длительности проведения отбора и обработки проб почв и поверхностных грунтов при ГЭИК определяются путем применения коэффициента К=0,8 к нормам длительности, указанным в табл.23 - 26.

58. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных площадках указаны в табл. 23 - 27.

59. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- геохимических работах литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам указаны в табл. 28- 31.

60. В случае совместного проведения в одном маршруте эколого- геохимических работ литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам и биогеохимическим методом учитываются положения, указанные в п. 84.

Таблица 23

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных

площадках при съемках геологического содержания, смена

(длина стороны площадок - 1-2 м)

Измеритель - 100 площадок

| N | Категория |  | С проходкой копушей |
| --- | --- | --- | --- |
| строки | разрабатываемости горных пород | Без проходки копушей | глубина копуша, см |
|  | (табл. 6) |  | более 20 до 40 | более 40 до 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 4.03 | - | - |
| 2 | - | - | 4.94 | 6.90 |
| 3 | 2 | - | 5.66 | 8.26 |
| 4 | 3 | - | 6.74 | 10.24 |
| 5 | 4 | - | 8.19 | 12.96 |

Таблица 24

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных

площадках при съемках геологического содержания, смена

(длина стороны площадки - 4-10 м)

Измеритель - 100 площадок

| N п/п | Длина стороны площадки отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл.6) | 1-4 | 5-8 | 9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4-5 | - | - | 4.13 | 4.25 | 4.42 |
| 2 |  | Более 20 | 1 | 4.79 | 4.91 | 5.07 |
| 3 |  | до 40 | 2 | 5.47 | 5.59 | 5.76 |
| 4 |  |  | 3 | 6.37 | 6.66 | 6.96 |
| 5 |  |  | 4 | 8.29 | 8.41 | 8.58 |
| 6 |  | Более 40 | 1 | 7.00 | 7.12 | 7.29 |
| 7 |  | до 60 | 2 | 8.36 | 8.48 | 8.65 |
| 8 |  |  | 3 | 10.34 | 10.46 | 10.64 |
| 9 |  |  | 4 | 13.06 | 13.18 | 13.34 |
| 10 | 10 | - | - | 4.50 | 4.80 | 5.21 |
| 11 |  | Более 20 | 1 | 5.50 | 5.80 | 6.21 |
| 12 |  | до 40 | 2 | 6.21 | 6.52 | 6.93 |
| 13 |  |  | 3 | 7.36 | 7.66 | 8.07 |
| 14 |  |  | 4 | 8.86 | 9.16 | 9.57 |
| 15 |  | Более 40 | 1 | 7.57 | 7.88 | 8.28 |
| 16 |  | до 60 | 2 | 8.92 | 9.23 | 9.64 |
| 17 |  |  | 3 | 11.0 | 11.30 | 11.72 |
| 18 |  |  | 4 | 13.86 | 14.16 | 14.57 |

Таблица 25

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных

площадках при съемках геологического содержания, смена

(длина стороны площадок - 20-25 м )

Измеритель - 100 площадок

| N п/п | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (табл.6) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | 4.77 | 4.99 | 5.34 | 5.85 | 6.64 |
| 2 | Более 20 | 1 | 5.77 | 5.99 | 6.34 | 6.85 | 7.94 |
| 3 | до 40 | 2 | 6.54 | 6.71 | 7.05 | 7.57 | 8.36 |
| 4 |  | 3 | 7.63 | 7.85 | 8.20 | 8.72 | 9.50 |
| 5 |  | 4 | 9.18 | 9.35 | 9.69 | 10.21 | 11.0 |
| 6 | Более 40 | 1 | 7.84 | 8.06 | 8.40 | 8.92 | 9.71 |
| 7 | до 60 | 2 | 9.25 | 9.42 | 9.76 | 10.28 | 11.08 |
| 8 |  | 3 | 11.32 | 11.50 | 11.84 | 12.36 | 13.14 |
| 9 |  | 4 | 14.13 | 14.35 | 14.70 | 15.21 | 16.00 |

Таблица 26

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных

площадках при съемках геологического содержания, смена

(длина стороны площадок - 50 - 100 м)

Измеритель - 100 площадок

| N строки | Длина стороны площадки отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл. 6) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 50 | - | - | 5.58 | 6.05 | 6.77 | 7.79 | 8.89 | 9.81 |
| 2 |  | Более 20 | 1 | 6.58 | 7.05 | 7.77 | 8.79 | 9.89 | 10.79 |
| 3 |  | до 40 | 2 | 7.30 | 7.76 | 8.48 | 9.50 | 10.60 | 11.50 |
| 4 |  |  | 3 | 8.44 | 8.90 | 9.62 | 10.65 | 11.75 | 12.65 |
| 5 |  |  | 4 | 9.94 | 10.41 | 11.13 | 12.15 | 13.25 | 14.15 |
| 6 |  | Более 40 | 1 | 8.65 | 9.12 | 9.84 | 10.66 | 11.96 | 12.87 |
| 7 |  | до 60 | 2 | 10.01 | 10.48 | 11.20 | 12.22 | 13.32 | 14.22 |
| 8 |  |  | 3 | 12.08 | 12.56 | 13.27 | 14.30 | 15.40 | 16.30 |
| 9 |  |  | 4 | 14.94 | 15.41 | 16.13 | 17.15 | 18.25 | 19.16 |
| 10 | 100 | - | - | 6.55 | 7.48 | 8.94 | 11.00 | 13.18 | 15.03 |
| 11 |  | Более 20 | 1 | 7.55 | 8.48 | 9.94 | 11.99 | 14.18 | 16.03 |
| 12 |  | до 40 | 2 | 8.26 | 9.40 | 10.66 | 12.71 | 14.94 | 16.75 |
| 13 |  |  | 3 | 9.40 | 10.34 | 11.80 | 13.84 | 16.04 | 17.88 |
| 14 |  |  | 4 | 10.90 | 11.81 | 13.30 | 15.35 | 17.54 | 19.39 |
| 15 |  | Более 40 | 1 | 9.62 | 10.54 | 12.02 | 14.07 | 16.26 | 18.10 |
| 16 |  | до 60 | 2 | 10.98 | 11.88 | 13.37 | 15.42 | 17.66 | 19.46 |
| 17 |  |  | 3 | 13.04 | 13.96 | 15.44 | 17.50 | 19.73 | 21.54 |
| 18 |  |  | 4 | 15.90 | 16.84 | 18.30 | 20.36 | 22.54 | 24.39 |

Таблица 27

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по почвам и поверхностным грунтам на отдельных

площадках при геолого-экологических исследованиях

территорий хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 100 площадок

| N строки | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Длина стороны площадки отбора проб, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (табл. 6) | 1-2 | 4-5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - | - | 4.88 | 5.10 | 6.18 | 6.66 | 6.89 | 8.43 | 10.83 |
| 2 | Более 20 | 1 | 5.80 | 6.02 | 7.18 | 7.66 | 7.89 | 9.43 | 11.83 |
| 3 | до 40 | 2 | 6.51 | 6.72 | 7.89 | 8.37 | 8.61 | 10.14 | 12.54 |
| 4 |  | 3 | 7.59 | 7.81 | 9.04 | 9.52 | 9.75 | 11.28 | 14.18 |
| 5 |  | 4 | 9.09 | 9.26 | 10.02 | 11.02 | 11.26 | 12.80 | 15.20 |
| 6 | Более 40 | 1 | 7.76 | 7.97 | 9.25 | 9.74 | 9.97 | 10.00 | 13.40 |
| 7 | до 60 | 2 | 9.11 | 9.33 | 10.60 | 11.09 | 11.32 | 12.86 | 15.26 |
| 8 |  | 3 | 11.01 | 11.30 | 12.68 | 13.16 | 13.40 | 14.94 | 17.34 |
| 9 |  | 4 | 13.82 | 14.02 | 15.54 | 16.02 | 16.25 | 17.79 | 20.19 |

Таблица 28

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам

при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 10-20 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между площадками отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл.6) | 1-4 | 5-8 | 9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 10 | - | - | 35.33 | 36.12 | 37.21 |
| 2 |  | Более 20 | 1 | 44.48 | 45.26 | 46.36 |
| 3 |  | до 40 | 2 | 51.61 | 52.40 | 53.49 |
| 4 |  |  | 3 | 62.48 | 63.26 | 64.36 |
| 5 |  |  | 4 | 76.90 | 77.68 | 78.78 |
| 6 |  | Более 40 | 1 | 64.04 | 64.82 | 66.19 |
| 7 |  | до 60 | 2 | 77.62 | 78.40 | 79.50 |
| 8 |  |  | 3 | 97.47 | 98.25 | 99.35 |
| 9 |  |  | 4 | 124.61 | 125.39 | 126.49 |
| 10 | 20 | - | - | 18.04 | 18.84 | 19.92 |
| 11 |  | Более 20 | 1 | 22.62 | 23.42 | 24.50 |
| 12 |  | до 40 | 2 | 26.18 | 26.98 | 28.06 |
| 13 |  |  | 3 | 31.61 | 32.41 | 33.49 |
| 14 |  |  | 4 | 38.84 | 39.64 | 40.72 |
| 15 |  | Более 40 | 1 | 32.40 | 33.20 | 34.28 |
| 16 |  | до 60 | 2 | 39.19 | 39.99 | 41.07 |
| 17 |  |  | 3 | 49.12 | 49.92 | 51.00 |
| 18 |  |  | 4 | 62.68 | 63.48 | 64.56 |

Таблица 29

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах литогеохимическим методом

по почвам и поверхностным грунтами при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 40-100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

|  | Расстояние |  | Категория | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | между площадками отбора проб, м | Глубина копуша, см | разрабатываемости горных пород(табл. 6) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 40 | - | - | 9.49 | 9.82 | 10.35 | 11.10 | 11.89 | 12.61 |
| 2 |  | Более 20 | 1 | 11.78 | 12.11 | 12.64 | 13.39 | 14.18 | 14.90 |
| 3 |  | до 40 | 2 | 13.56 | 13.89 | 14.42 | 15.17 | 15.96 | 16.68 |
| 4 |  |  | 3 | 16.28 | 16.61 | 17.14 | 17.89 | 18.68 | 19.40 |
| 5 |  |  | 4 | 20.24 | 20.57 | 21.10 | 21.85 | 22.64 | 23.36 |
| 6 |  | Более 40 | 1 | 16.67 | 17.00 | 17.53 | 18.28 | 19.07 | 19.79 |
| 7 |  | до 60 | 2 | 20.42 | 20.75 | 21.28 | 22.03 | 22.82 | 23.54 |
| 8 |  |  | 3 | 25.39 | 25.72 | 26.25 | 27.00 | 27.79 | 28.51 |
| 9 |  |  | 4 | 31.82 | 32.15 | 32.68 | 33.43 | 34.22 | 33.94 |
| 10 | 50 | - | - | 7.74 | 8.11 | 8.62 | 9.36 | 10.16 | 10.84 |
| 11 |  | Более 20 | 1 | 9.57 | 9.94 | 10.45 | 11.19 | 11.99 | 12.67 |
| 12 |  | до 40 | 2 | 11.01 | 11.38 | 11.89 | 12.63 | 13.43 | 14.11 |
| 13 |  |  | 3 | 13.18 | 13.55 | 14.06 | 14.80 | 15.60 | 16.28 |
| 14 |  |  | 4 | 16.06 | 16.43 | 16.94 | 17.68 | 18.48 | 19.16 |
| 15 |  | Более 40 | 1 | 13.49 | 13.85 | 14.35 | 15.10 | 15.90 | 16.58 |
| 16 |  | до 60 | 2 | 16.22 | 16.58 | 17.08 | 17.83 | 18.63 | 19.31 |
| 17 |  |  | 3 | 20.19 | 20.55 | 21.05 | 21.80 | 22.60 | 23.28 |
| 18 |  |  | 4 | 25.62 | 25.98 | 26.48 | 27.23 | 28.03 | 28.71 |
| 19 | 100 | - | - | 4.33 | 4.68 | 5.24 | 5.96 | 6.76 | 7.44 |
| 20 |  | Более 20 | 1 | 5.33 | 5.68 | 6.24 | 6.96 | 7.76 | 8.44 |
| 21 |  | до 40 | 2 | 6.05 | 6.40 | 6.95 | 7.67 | 8.47 | 9.15 |
| 22 |  |  | 3 | 7.19 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 9.61 | 10.29 |
| 23 |  |  | 4 | 8.70 | 9.05 | 9.59 | 10.32 | 11.12 | 11.80 |
| 24 |  | Более 40 | 1 | 7.40 | 7.76 | 8.30 | 9.03 | 9.83 | 10.51 |
| 25 |  | до 60 | 2 | 8.76 | 9.12 | 9.66 | 10.39 | 11.19 | 11.87 |
| 26 |  |  | 3 | 10.83 | 11.19 | 11.73 | 12.46 | 13.26 | 13.94 |
| 27 |  |  | 4 | 13.68 | 14.04 | 14.58 | 15.31 | 16.11 | 16.79 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 28 | 40 | - | - | 10.80 | 11.16 | 11.77 | 12.62 | 13.46 | 14.22 |
| 29 |  | Более 20 | 1 | 13.08 | 13.44 | 14.05 | 14.90 | 15.74 | 16.50 |
| 30 |  | до 40 | 2 | 14.86 | 15.22 | 15.83 | 16.68 | 17.52 | 18.28 |
| 31 |  |  | 3 | 17.58 | 17.94 | 18.55 | 19.40 | 20.24 | 21.00 |
| 32 |  |  | 4 | 21.54 | 21.90 | 22.51 | 23.36 | 24.20 | 24.96 |
| 33 |  | Более 40 | 1 | 17.97 | 18.33 | 18.94 | 19.79 | 20.63 | 21.39 |
| 34 |  | до 60 | 2 | 21.72 | 22.08 | 22.69 | 23.54 | 24.38 | 25.14 |
| 35 |  |  | 3 | 26.69 | 27.05 | 27.66 | 28.51 | 29.35 | 30.11 |
| 36 |  |  | 4 | 33.11 | 33.48 | 34.09 | 34.94 | 35.78 | 36.54 |
| 37 | 50 | - | - | 8.80 | 9.21 | 9.80 | 10.62 | 11.49 | 12.20 |
| 38 |  | Более 20 | 1 | 10.63 | 11.04 | 11.63 | 12.45 | 13.32 | 14.03 |
| 39 |  | до 40 | 2 | 12.07 | 12.48 | 13.07 | 13.89 | 14.76 | 15.47 |
| 40 |  |  | 3 | 14.24 | 14.65 | 15.24 | 16.06 | 16.93 | 17.64 |
| 41 |  |  | 4 | 17.12 | 17.53 | 18.12 | 18.94 | 19.81 | 20.52 |
| 42 |  | Более 40 | 1 | 14.55 | 14.95 | 15.53 | 16.36 | 17.23 | 17.94 |
| 43 |  | до 60 | 2 | 17.28 | 17.68 | 18.26 | 19.09 | 19.96 | 20.67 |
| 44 |  |  | 3 | 21.25 | 21.65 | 22.23 | 23.06 | 23.93 | 24.64 |
| 45 |  |  | 4 | 26.68 | 27.06 | 27.66 | 28.49 | 29.36 | 30.07 |
| 46 | 100 | - | - | 5.15 | 5.55 | 6.18 | 6.99 | 7.86 | 8.58 |
| 47 |  | Более 20 | 1 | 6.15 | 6.55 | 7.18 | 7.99 | 8.86 | 9.58 |
| 48 |  | до 40 | 2 | 6.86 | 7.26 | 7.89 | 8.70 | 9.57 | 10.29 |
| 49 |  |  | 3 | 8.00 | 8.40 | 9.03 | 9.84 | 10.71 | 11.43 |
| 50 |  |  | 4 | 9.51 | 9.91 | 10.54 | 11.35 | 12.22 | 12.94 |
| 51 |  | Более 40 | 1 | 8.22 | 8.63 | 9.24 | 10.06 | 10.93 | 11.65 |
| 52 |  | до 60 | 2 | 9.58 | 9.99 | 10.60 | 11.28 | 12.29 | 13.01 |
| 53 |  |  | 3 | 11.65 | 12.06 | 12.67 | 13.49 | 14.36 | 15.08 |
| 54 |  |  | 4 | 14.50 | 14.91 | 15.52 | 16.34 | 17.21 | 17.93 |

Таблица 30

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах литогеохимическим методом

по почвам и поверхностным грунтам при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 200-1000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между пло- щадками отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл. 6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 200 | - | - | 2.52 | 2.65 | 2.83 | 3.04 | 3.31 | 3.61 | 4.00 | 4.44 | 5.01 | 5.70 |
| 2 |  | Более 20 | 1 | 3.02 | 3.15 | 3.33 | 3.54 | 3.81 | 4.11 | 4.50 | 4.94 | 5.51 | 6.20 |
| 3 |  | до 40 | 2 | 3.37 | 3.50 | 3.68 | 3.89 | 4.16 | 4.46 | 4.85 | 5.29 | 5.86 | 6.55 |
| 4 |  |  | 3 | 3.94 | 4.07 | 4.25 | 4.46 | 4.73 | 5.03 | 5.42 | 5.86 | 6.43 | 7.12 |
| 5 |  |  | 4 | 4.69 | 4.82 | 5.00 | 5.21 | 5.48 | 5.78 | 6.17 | 6.61 | 7.18 | 7.87 |
| 6 |  | Более 40 | 1 | 4.05 | 4.18 | 4.36 | 4.57 | 4.84 | 5.14 | 5.53 | 5.97 | 6.54 | 7.23 |
| 7 |  | до 60 | 2 | 4.73 | 4.86 | 5.04 | 5.25 | 5.52 | 5.82 | 6.21 | 6.65 | 7.22 | 7.91 |
| 8 |  |  | 3 | 5.76 | 5.89 | 6.07 | 6.28 | 6.55 | 6.85 | 7.24 | 7.68 | 8.25 | 8.94 |
| 9 |  |  | 4 | 7.19 | 7.32 | 7.50 | 7.71 | 7.98 | 8.28 | 8.67 | 9.11 | 9.68 | 10.37 |
| 10 | 250 | - | - | 2.18 | 2.30 | 2.48 | 2.69 | 2.96 | 3.26 | 3.63 | 4.08 | 4.65 | 5.34 |
| 11 |  | Более 20 | 1 | 2.58 | 2.70 | 2.88 | 3.09 | 3.36 | 3.66 | 4.03 | 4.48 | 5.05 | 5.74 |
| 12 |  | до 40 | 2 | 2.86 | 2.98 | 3.16 | 3.37 | 3.64 | 3.94 | 4.31 | 4.76 | 5.33 | 6.02 |
| 13 |  |  | 3 | 3.32 | 3.44 | 3.62 | 3.83 | 4.10 | 4.40 | 4.77 | 5.22 | 5.79 | 6.48 |
| 14 |  |  | 4 | 3.92 | 4.04 | 4.22 | 4.43 | 4.70 | 5.00 | 5.37 | 5.82 | 6.39 | 7.08 |
| 15 |  | Более 40 | 1 | 3.41 | 3.53 | 3.71 | 3.92 | 4.19 | 4.49 | 4.87 | 5.32 | 5.89 | 6.58 |
| 16 |  | до 60 | 2 | 3.95 | 4.07 | 4.25 | 4.46 | 4.73 | 5.03 | 5.41 | 5.86 | 6.43 | 7.12 |
| 17 |  |  | 3 | 4.77 | 4.89 | 5.07 | 5.28 | 5.55 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 7.25 | 7.94 |
| 18 |  |  | 4 | 5.92 | 6.04 | 6.22 | 6.43 | 6.70 | 7.00 | 7.38 | 7.83 | 8.40 | 9.09 |
| 19 | 500 | - | - | 1.47 | 1.59 | 1.78 | 1.98 | 2.26 | 2.56 | 2.94 | 3.38 | 3.95 | 4.64 |
| 20 |  | Более 20 | 1 | 1.66 | 1.78 | 1.97 | 2.17 | 2.45 | 2.75 | 3.13 | 3.57 | 4.14 | 4.83 |
| 21 |  | до 40 | 2 | 1.81 | 1.93 | 2.12 | 2.32 | 2.60 | 2.90 | 3.28 | 3.72 | 4.29 | 4.98 |
| 22 |  |  | 3 | 2.04 | 2.16 | 2.35 | 2.55 | 2.83 | 3.13 | 3.51 | 3.95 | 4.52 | 5.21 |
| 23 |  |  | 4 | 2.33 | 2.45 | 2.64 | 2.84 | 3.12 | 3.42 | 3.80 | 4.24 | 4.81 | 5.50 |
| 24 |  | Более 40 | 1 | 2.08 | 2.21 | 2.39 | 2.60 | 2.87 | 3.18 | 3.55 | 4.00 | 4.57 | 5.26 |
| 25 |  | до 60 | 2 | 2.35 | 2.48 | 2.67 | 2.87 | 3.14 | 3.45 | 3.82 | 4.27 | 4.84 | 5.53 |
| 26 |  |  | 3 | 2.76 | 2.89 | 3.07 | 3.28 | 3.55 | 3.86 | 4.23 | 4.68 | 5.25 | 5.94 |
| 27 |  |  | 4 | 3.34 | 3.47 | 3.65 | 3.86 | 4.13 | 4.44 | 4.81 | 5.26 | 5.83 | 6.52 |
| 28 | 1000 | - | - | 1.12 | 1.24 | 1.42 | 1.63 | 1.91 | 2.21 | 2.58 | 3.03 | 3.59 | 4.29 |
| 29 |  | Более 20 | 1 | 1.22 | 1.34 | 1.52 | 1.73 | 2.01 | 2.31 | 2.68 | 3.13 | 3.69 | 4.39 |
| 30 |  | до 40 | 2 | 1.29 | 1.41 | 1.59 | 1.80 | 2.08 | 2.38 | 2.75 | 3.20 | 3.76 | 4.46 |
| 31 |  |  | 3 | 1.41 | 1.53 | 1.71 | 1.92 | 2.20 | 2.50 | 2.87 | 3.32 | 3.88 | 4.58 |
| 32 |  |  | 4 | 1.56 | 1.68 | 1.86 | 2.07 | 2.35 | 2.65 | 3.02 | 3.47 | 4.03 | 4.73 |
| 33 |  | Более 40 | 1 | 1.42 | 1.54 | 1.72 | 1.93 | 2.21 | 2.51 | 2.89 | 3.33 | 3.90 | 4.59 |
| 34 |  | до 60 | 2 | 1.56 | 1.68 | 1.86 | 2.07 | 2.35 | 2.65 | 3.03 | 3.47 | 4.04 | 4.73 |
| 35 |  |  | 3 | 1.77 | 1.89 | 2.07 | 2.28 | 2.56 | 2.86 | 3.24 | 3.68 | 4.25 | 4.94 |
| 36 |  |  | 4 | 2.05 | 2.17 | 2.35 | 2.56 | 2.84 | 3.14 | 3.52 | 3.96 | 4.53 | 5.22 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 37 | 200 | - | - | 2.96 | 3.11 | 3.31 | 3.56 | 3.87 | 4.21 | 4.64 | 5.12 | 5.74 | 6.47 |
| 38 |  | Более 20 | 1 | 3.46 | 3.61 | 3.81 | 4.06 | 4.37 | 4.71 | 5.14 | 5.62 | 6.24 | 6.97 |
| 39 |  | до 40 | 2 | 3.81 | 3.96 | 4.16 | 4.41 | 4.72 | 5.06 | 5.49 | 5.97 | 6.59 | 7.32 |
| 40 |  |  | 3 | 4.38 | 4.53 | 4.73 | 4.98 | 5.29 | 5.63 | 6.06 | 6.54 | 7.16 | 7.89 |
| 41 |  |  | 4 | 5.13 | 5.28 | 5.48 | 5.73 | 6.04 | 6.38 | 6.81 | 7.29 | 7.91 | 8.64 |
| 42 |  | Более 40 | 1 | 4.49 | 4.64 | 4.48 | 5.09 | 5.40 | 5.74 | 6.17 | 6.55 | 7.27 | 8.00 |
| 43 |  | до 60 | 2 | 5.17 | 5.32 | 5.52 | 5.77 | 6.08 | 6.42 | 6.85 | 7.33 | 7.95 | 8.68 |
| 44 |  |  | 3 | 6.20 | 6.35 | 6.55 | 6.80 | 7.11 | 7.45 | 7.88 | 8.36 | 8.98 | 9.71 |
| 45 |  |  | 4 | 7.63 | 7.78 | 7.98 | 8.23 | 8.54 | 8.88 | 9.31 | 9.79 | 10.41 | 11.14 |
| 46 | 250 | - | - | 2.54 | 2.68 | 2.89 | 3.13 | 3.44 | 3.79 | 4.20 | 4.69 | 5.31 | 6.04 |
| 47 |  | Более 20 | 1 | 2.94 | 3.08 | 3.29 | 3.53 | 3.84 | 4.19 | 4.60 | 5.09 | 5.71 | 6.44 |
| 48 |  | до 40 | 2 | 3.22 | 3.36 | 3.57 | 3.81 | 4.12 | 4.47 | 4.88 | 5.37 | 5.99 | 6.72 |
| 49 |  |  | 3 | 3.68 | 3.82 | 4.03 | 4.27 | 4.58 | 4.93 | 5.34 | 5.83 | 6.45 | 7.18 |
| 50 |  |  | 4 | 4.28 | 4.42 | 4.63 | 4.87 | 5.18 | 5.53 | 5.94 | 6.43 | 7.05 | 7.78 |
| 51 |  | Более 40 | 1 | 3.77 | 3.91 | 4.12 | 4.36 | 4.67 | 5.02 | 5.43 | 5.93 | 6.55 | 7.28 |
| 52 |  | до 60 | 2 | 4.31 | 4.45 | 4.66 | 4.90 | 5.21 | 5.56 | 5.97 | 6.47 | 7.09 | 7.82 |
| 53 |  |  | 3 | 5.13 | 5.27 | 5.48 | 5.72 | 6.03 | 6.38 | 6.79 | 7.29 | 7.91 | 8.64 |
| 54 |  |  | 4 | 6.28 | 6.42 | 6.63 | 6.87 | 7.18 | 7.53 | 7.94 | 8.44 | 9.06 | 9.79 |
| 55 | 500 | - | - | 1.76 | 1.89 | 2.11 | 2.34 | 2.66 | 3.01 | 3.43 | 3.91 | 4.52 | 5.26 |
| 56 |  | Более 20 | 1 | 1.95 | 2.08 | 2.30 | 2.53 | 2.85 | 3.20 | 3.62 | 4.10 | 4.71 | 5.45 |
| 57 |  | до 40 | 2 | 2.11 | 2.23 | 2.45 | 2.68 | 3.00 | 3.35 | 3.77 | 4.25 | 4.86 | 5.60 |
| 58 |  |  | 3 | 2.33 | 2.46 | 2.68 | 2.91 | 3.23 | 3.58 | 4.00 | 4.48 | 5.09 | 5.83 |
| 59 |  |  | 4 | 2.62 | 2.75 | 2.97 | 3.20 | 3.52 | 3.87 | 4.29 | 4.77 | 5.38 | 6.12 |
| 60 |  | Более 40 | 1 | 2.37 | 2.51 | 2.72 | 2.96 | 3.27 | 3.63 | 4.04 | 4.53 | 5.14 | 5.88 |
| 61 |  | до 60 | 2 | 2.64 | 2.78 | 2.99 | 3.23 | 3.54 | 3.90 | 4.27 | 4.80 | 5.41 | 6.15 |
| 62 |  |  | 3 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.64 | 3.95 | 4.31 | 4.72 | 5.21 | 5.82 | 6.56 |
| 63 |  |  | 4 | 3.63 | 3.77 | 3.98 | 4.22 | 4.53 | 4.89 | 5.30 | 5.79 | 6.40 | 7.14 |
| 64 | 1000 | - | - | 1.30 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 2.20 | 2.55 | 2.96 | 3.45 | 4.05 | 4.80 |
| 65 |  | Более 20 | 1 | 1.40 | 1.53 | 1.75 | 1.98 | 2.30 | 2.65 | 3.06 | 3.55 | 4.15 | 4.90 |
| 66 |  | до 40 | 2 | 1.47 | 1.60 | 1.82 | 2.05 | 2.37 | 2.72 | 3.13 | 3.62 | 4.22 | 4.97 |
| 67 |  |  | 3 | 1.59 | 1.72 | 1.94 | 2.17 | 2.49 | 2.84 | 3.25 | 3.74 | 4.34 | 5.09 |
| 68 |  |  | 4 | 1.74 | 1.87 | 2.09 | 2.32 | 2.64 | 2.99 | 3.40 | 3.89 | 4.49 | 5.24 |
| 69 |  | Более 40 | 1 | 1.60 | 1.73 | 1.95 | 2.18 | 2.50 | 2.85 | 3.27 | 3.75 | 4.36 | 5.10 |
| 70 |  | до 60 | 2 | 1.74 | 1.87 | 2.09 | 2.32 | 2.64 | 2.99 | 3.41 | 3.89 | 4.50 | 5.24 |
| 71 |  |  | 3 | 1.95 | 2.08 | 2.30 | 2.53 | 2.85 | 3.20 | 3.62 | 4.10 | 4.71 | 5.45 |
| 72 |  |  | 4 | 2.23 | 2.36 | 2.58 | 2.81 | 3.13 | 3.48 | 3.90 | 4.38 | 4.99 | 5.73 |

Таблица 31

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам

при геолого-экологических исследованиях территорий

хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

|  | Расстояние | Категория |  | С проходкой копушей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | между площадками отбора проб, м | разрабатываемости горных пород | Без проходки копушей | глубина копуша, см |
|  |  | (табл.6) |  | более 20 до 40 | более 40 до 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 10 | - | 44.34 | - | - |
| 2 |  | 1 | - | 53.48 | 73.06 |
| 3 |  | 2 | - | 60.63 | 86.62 |
| 4 |  | 3 | - | 71.48 | 106.48 |
| 5 |  | 4 | - | 85.91 | 133.63 |
| 6 | 20 | - | 22.77 | - | - |
| 7 |  | 1 | - | 21.34 | 37.13 |
| 8 |  | 2 | - | 30.92 | 43.92 |
| 9 |  | 3 | - | 36.34 | 53.84 |
| 10 |  | 4 | - | 43.56 | 67.41 |
| 11 | 40 | - | 12.49 | - | - |
| 12 |  | 1 | - | 14.77 | 19.66 |
| 13 |  | 2 | - | 16.56 | 23.06 |
| 14 |  | 3- | 19.26 | 28.02 |  |
| 15 |  | 4 | - | 22.88 | 34.80 |
| 16 | 50 | - | 10.28 | - | - |
| 17 |  | 1 | - | 12.11 | 16.03 |
| 18 |  | 2 | - | 13.54 | 18.74 |
| 19 |  | 3 | - | 15.71 | 22.72 |
| 20 |  | 4 | - | 18.60 | 28.14 |
| 21 | 100 | - | 6.63 | - | - |
| 22 |  | 1- | 7.63 | 9.70 |  |
| 23 |  | 2 | - | 8.34 | 11.06 |
| 24 |  | 3 | - | 9.48 | 13.12 |
| 25 |  | 4 | - | 10.98 | 15.98 |
| 26 | 200 | - | 4.16 | - | - |
| 27 |  | 1 | - | 4.66 | 5.69 |
| 28 |  | 2 | - | 5.02 | 6.37 |
| 29 |  | 3 | - | 5.59 | 7.40 |
| 30 |  | 4 | - | 6.33 | 8.84 |
| 31 | 250 | - | 3.66 | - | - |
| 32 |  | 1 | - | 4.06 | 4.88 |
| 33 |  | 2 | - | 4.34 | 5.42 |
| 34 |  | 3 | - | 4.80 | 6.26 |
| 35 |  | 4 | - | 5.40 | 7.40 |
| 36 | 500 | - | 2.67 | - | - |
| 37 |  | 1 | - | 2.86 | 3.28 |
| 38 |  | 2 | - | 3.01 | 3.55 |
| 39 |  | 3 | - | 3.24 | 3.96 |
| 40 |  | 4 | - | 3.54 | 4.54 |
| 41 | 1000 | - | 2.17 | - | - |
| 42 |  | 1 | - | 2.28 | 2.48 |
| 43 |  | 2 | - | 2.34 | 2.62 |
| 44 |  | 3 | - | 2.46 | 2.82 |
| 45 |  | 4 | - | 2.61 | 3.10 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 46 | 40 | - | 13.80 | - | - |
| 47 |  | 1 | - | 16.08 | 20.98 |
| 48 |  | 2 | - | 17.86 | 24.36 |
| 49 |  | 3 | - | 20.58 | 29.33 |
| 50 |  | 4 | - | 24.19 | 36.12 |
| 51 | 50 | - | 11.36 | - | - |
| 52 |  | 1 | - | 13.69 | 17.10 |
| 53 |  | 2 | - | 14.62 | 19.82 |
| 54 |  | 3 | - | 16.78 | 23.78 |
| 55 |  | 4 | - | 19.67 | 29.22 |
| 56 | 100 | - | 7.47 | - | - |
| 57 |  | 1 | - | 8.47 | 10.55 |
| 58 |  | 2 | - | 9.18 | 11.90 |
| 59 |  | 3 | - | 10.32 | 13.98 |
| 60 |  | 4 | - | 11.82 | 16.84 |
| 61 | 200 | - | 4.63 | - | - |
| 62 |  | 1 | - | 5.12 | 6.16 |
| 63 |  | 2 | - | 5.48 | 6.84 |
| 64 |  | 3 | - | 6.06 | 7.88 |
| 65 |  | 4 | - | 6.80 | 9.30 |
| 66 | 250 | - | 4.06 | - | - |
| 67 |  | 1 | - | 4.46 | 5.28 |
| 68 |  | 2 | - | 4.74 | 5.82 |
| 69 |  | 3 | - | 5.20 | 6.66 |
| 70 |  | 4 | - | 5.80 | 7.80 |
| 71 | 500 | - | 2.99 | - | - |
| 72 |  | 1 | - | 3.19 | 3.60 |
| 73 |  | 2 | - | 3.33 | 3.90 |
| 74 |  | 3 | - | 3.57 | 4.32 |
| 75 |  | 4 | - | 3.89 | 4.86 |
| 76 | 1000 | - | 2.39 | - | - |
| 77 |  | 1 | - | 2.48 | 2.70 |
| 78 |  | 2 | - | 2.55 | 2.82 |
| 79 |  | 3 | - | 2.67 | 3.03 |
| 80 |  | 4 | - | 2.82 | 3.32 |

#### 2.1.2. Эколого- геохимические работы по донным отложениям водотоков

61. Нормативные материалы представлены на: отбор и обработку проб при ГЭИК; работы на отдельных пунктах и маршруты при съемках геологического содержания и геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

62. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. Выбор мест отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Проходка копушей (при необходимости), их документация. Отбор проб. Изучение и описание материала проб. Маркировка мешков для проб. Этикетирование и упаковка проб. Засыпка копушей. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Сушка проб. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале. Изготовление бумажных капсул и их маркировка. Измельчение ссохшегося материала проб. Просеивание материала проб. Упаковка проб в капсулы.

63. В содержание работы, дополнительно к указанному в п. 62 включается:

при работе на отдельных пунктах при съемках геологического содержания: изучение и описание ландшафтно- экологических условий территорий, прилегающих к пунктам отбора проб; перемещение исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных пунктах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: изучение и описание функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам отбора проб;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в дополнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение и описание ландшафтно- экологических условий местности по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линии маршрута, установленных границ, возможных источников загрязнения и других элементов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: непрерывное изучение и описание функциональных условий местности по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки.

64. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Пробы отбираются при помощи лопаты без проходки копушей (до глубины 20 см) или из копушей глубиной до 60 см и площадью сечения 0,16 м2. Копуши проходятся вручную по нескальным немерзлым горным породам при помощи лопаты и кайла. Сушка проб - до воздушно- сухого состояния. Материал проб просеивается на сите с диаметром отверстий 1,0 мм. Обозначение проб и их регистрация - на бланках этикеток и журналов.

65. Нормы длительности проведения отбора и обработки проб донных отложений водотоков при ГЭИК определяются путем применения коэффициента К = 0,8 к нормам длительности, указанным в табл. 32, строки 1-3.

66. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков на отдельных пунктах указаны в табл. 32.

67. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- геохимических работах литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков указаны в табл. 33 - 37.

Таблица 32

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ литогеохимическим

методом по донным отложениям водотоков на отдельных пунктах,

смена

Измеритель - 100 пунктов

|  | Категория |  | С проходкой копушей |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | разрабатываемости горных пород | Без проходки копушей | глубина копуша, см |
|  | (табл. 6) |  | более 20 до 40 | более 40 до 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Работы при съемках геологического содержания |
| 1 | - | 3.54 | - | - |
| 2 | 1-2 | - | 3.69 | 4.02 |
| 3 | 3-4 | - | 4.13 | 4.82 |
| Работы при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения |
| 4 | - | 4.86 | - | - |
| 5 | 1-2 | - | 5.06 | 5.46 |
| 6 | 3-4 | - | 5.55 | 6.33 |

68. В случае совместного проведения в одном маршруте эколого- геохимических работ литогеохимическим методом по донным отложениям и гидрогеохимическим методами учитываются положения, указанные в п.76.

### 2.2. Эколого- геохимические работы гидрогеохимическим методом

69. Нормативные материалы представлены на: отбор проб воды при ГЭИК; работы на отдельных водопунктах и маршруты при съемках геологического содержания и геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

70. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. Выбор места отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Отбор проб. Изучение и описание материала проб. Определение рН воды. Маркировка емкостей с пробами. Консервирование и этикетирование проб. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале.

Таблица 33

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков

при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 50 - 100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл. 6) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | - | - | 6,72 | 7,07 | 7,55 | 8,03 | 8,46 |
| 2 |  | Более 20 | 1-2 | 7,00 | 7,34 | 7,83 | 8,31 | 8,73 |
| 3 |  | до 40 | 3-4 | 7,82 | 8,16 | 8,65 | 9,13 | 9,55 |
| 4 |  | Более 40 | 1-2 | 7,68 | 8,02 | 8,50 | 8,98 | 9,41 |
| 5 |  | до 60 | 3-4 | 9,36 | 9,70 | 10,18 | 10,66 | 11,09 |
| 6 | 100 | - | - | 4,25 | 4,59 | 5,07 | 5,56 | 5,98 |
| 7 |  | Более 20 | 1-2 | 4,39 | 4,74 | 5,22 | 5,70 | 6,12 |
| 8 |  | до 40 | 3-4 | 4,83 | 5,18 | 5,66 | 6,14 | 6,56 |
| 9 |  | Более 40 | 1-2 | 4,72 | 5,07 | 5,55 | 6,03 | 6,46 |
| 10 |  | до 60 | 3-4 | 5,52 | 5,87 | 6,35 | 6,83 | 7,26 |

Таблица 34

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков

при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 200-1000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (табл. 6) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 250 | - | - | 2,16 | 2,31 | 2,47 | 2,69 | 2,92 | 3,21 | 3,55 | 3,97 |
| 2 | - | Более 20 до 40 | 1-2 | 2,21 | 2,36 | 2,52 | 2,74 | 2,98 | 3,26 | 3,60 | 4,02 |
| 3 | - | - | 3-4 | 2,39 | 2,54 | 2,70 | 2,92 | 3,16 | 3,44 | 3,78 | 4,20 |
| 4 | - | Более 40 до 60 | 1-2 | 2,34 | 2,49 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,39 | 3,73 | 4,15 |
| 5 | - | - | 3-4 | 2,64 | 2,79 | 2,95 | 3,18 | 3,41 | 3,69 | 4,03 | 4,45 |

Таблица 35

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков

при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 500-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Глубина копуша, см | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 500 | - | 1,53 | 1,68 | 1,85 | 2,07 | 2,30 | 2,59 | 2,92 | 3,35 |
| 2 |  | Более 20 до 40 | 1,61 | 1,76 | 1,93 | 2,14 | 2,37 | 2,66 | 3,00 | 3,42 |
| 3 |  | Более 40 до 60 | 1,70 | 1,85 | 2,02 | 2,24 | 2,47 | 2,76 | 3,09 | 3,51 |
| 4 | 1000 | - | 1,13 | 1,28 | 1,44 | 1,66 | 1,89 | 2,18 | 2,52 | 2,94 |
| 5 |  | Более 20 до 40 | 1,18 | 1,33 | 1,49 | 1,71 | 1,95 | 2,23 | 2,57 | 2,99 |
| 6 |  | Более 40 до 60 | 1,23 | 1,38 | 1,54 | 1,76 | 2,00 | 2,28 | 2,62 | 3,04 |
| 7 | 2000 | До 60 | 0,96 | 1,11 | 1,28 | 1,49 | 1,73 | 2,01 | 2,35 | 2,78 |
| 8 | 5000 | До 60 | 0,82 | 0,97 | 1,14 | 1,35 | 1,59 | 1,87 | 2,21 | 2,64 |

Таблица 36

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков

при геолого-экологических исследованиях территорий

хозяйственного освоения, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 50-100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

|  |  |  | Без |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Категория разрабатываемости (табл.6) | проходки копушей горных пород | С проходкой копушей глубина копуша, см |
|  |  |  |  | более 20 до 40 | более 40 до 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | - | 8.86 | - | - |
| 2 |  | 1-2 | - | 9.27 | 10.07 |
| 3 |  | 3-4 | - | 10.24 | 12.06 |
| 4 | 100 | - | 6.11 | - | - |
| 5 |  | 1-2 | - | 6.32 | 6.72 |
| 6 |  | 3-4 | - | 6.81 | 7.59 |

Таблица 37

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

литогеохимическим методом по донным отложениям водотоков

при геолого-экологических исследованиях территорий

хозяйственного освоения, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 250-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Глубина копуша, см | Категория разрабатываемости горных пород | Расстояние между пунктами отбора проб, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (табл.6) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | 3,20 | 2,30 | 1,78 | 1,54 | 1,37 |
| 2 | Более 20 до 40 | 1-2 | 3,28 | 2,34 | 1,79 | 1,54 | 1,37 |
| 3 |  | 3-4 | 3,48 | 2,44 | 1,84 | 1,57 | 1,38 |
| 4 | Более 40 до 60 | 1-2 | 3,44 | 2,42 | 1,84 | 1,57 | 1,38 |
| 5 |  | 3-4 | 3,79 | 2,59 | 1,92 | 1,61 | 1,40 |

71. В содержание работы, дополнительно к п. 79, включается:

при работе на отдельных водопунктах при съемках геологического содержания: изучение и описание ландшафтно- экологических условий территорий, прилегающих к опробуемым водопунктам; перемещение исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных водопунктах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: изучение и описание функциональных условий территорий, прилегающих к опробуемым водопунктам;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в дополнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение и описание ландшафтно- экологических и гидрологических условий местности по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линий маршрута, установленных границ, возможных источников загрязнения и других элементов документации; раскраска контуров цветными карандашами и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: непрерывное изучение и описание функциональных условий местности по маршруту при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки.

72. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Пробы воды объемом 2 л отбираются в стеклянные бутылки. Обозначение проб и их регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

73. Норма длительности проведения отбора проб воды при ГЭИК составляет - 5,94 смены на 100 проб.

74. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ гидрогеохимическим методом на отдельных водопунктах составляют: при съемках геологического содержания - 7,20 смены на 100 водопунктов: при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения - 8,63 смены на 100 водопунктов.

75. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- геохимических работах гидрогеохимическим методом по водотока указаны в табл. 38-40.

76. Нормы длительности в случае совместного проведения в одном маршруте эколого- гидрохимических работ гидрогеохимическим методом и литогеохимическим методом по донным отложениям определяются путем применения коэффициента К = 0,75 к сумме норм длительности выполнения разновидностей работ, входящих в комплекс (табл.33-40).

Таблица 38

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

гидрохимическим методом по водотокам при съемках

геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 50-100 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Категория проходимости местности (табл.5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | 14,68 | 15,03 | 15,51 | 16,21 |
| 2 | 100 | 8,00 | 8,34 | 8,82 | 9.52 |

Таблица 39

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

гидрогеохимическим методом по водотокам при съемках

геологического содержания, смена

(расстояние между пунктами отбора проб - 250-5000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Категория проходимости местности (табл.5) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 250 | 3,60 | 3,75 | 3,91 | 4,13 | 4,36 | 4,65 | 4,99 | 5,41 |
| 2 | 500 | 2,23 | 2,38 | 2,54 | 2,76 | 2,99 | 3,28 | 3,62 | 4,04 |
| 3 | 1000 | 1,47 | 1,62 | 1,79 | 2,00 | 2,24 | 2,52 | 2,86 | 3,28 |
| 4 | 2000 | 1,12 | 1,26 | 1,43 | 1,65 | 1,88 | 2,17 | 2,50 | 2,93 |
| 5 | 5000 | 0,88 | 1,03 | 1,19 | 1,41 | 1,64 | 1,93 | 2,27 | 2,69 |

Таблица 40

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

гидрохимическим методом по водотокам при геолого-экологических

исследованиях территорий хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между пунктами отбора проб, м | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50 | 16,86 |
| 2 | 100 | 9,88 |
| 3 | 250 | 4,71 |
| 4 | 500 | 3,05 |
| 5 | 1000 | 2,15 |
| 6 | 2000 | 1,72 |
| 7 | 5000 | 1,44 |

### 2.3. Эколого- геохимические работы биогеохимическим методом

77. Нормативные материалы представлены на: отбор и обработку проб при ГЭИК; работы на отдельных площадках и маршруты при съемках геологического содержания и при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

78. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. Выбор площадок отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Отбор проб объектов биосферы. Изучение и описание материалов проб. Отбор гербарных образцов. Маркировка мешков для проб. Этикетирование и упаковка проб и гербарных образцов. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Промывка, сушка и измельчение материала проб. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале.

79. В содержание работы, дополнительно к указанному в п.78, включается:

при работе на отдельных площадках при съемках геологического содержания: изучение и описание ландшафтно- экологических, ботанических и почвенных условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий; перемещение исполнителей в пределах объектов изучения;

при работе на отдельных площадках при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: изучение и описание функциональных условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий;

при маршрутах при съемках геологического содержания, в дополнение к указанному выше : ориентирование на местности; изучение и описание ландшафтно- экологических условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки; отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля, установленных границ, возможных источников загрязнения и других элементов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: непрерывное изучение и описание функциональных условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки;

при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в дополнение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его нумерации;

при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в дополнение к указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначением пунктов по профилю пикетами, привязка начального пункта профиля.

80. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Пробы отбираются при помощи секатора, ножа или топора. Сушка проб - до воздушно- сухого состояния. Измельчение материала проб - вручную при помощи секатора или ножа. Обозначение проб, гербарных образцов и их регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

81. Нормы длительности проведения отбора и обработки биогеохимических проб при ГЭИК составляют: при отборе одной пробы на каждом пункте - 3,51 смены; двух проб - 5,86; трех проб - 8,20 смены; четырех проб - 10,54 смены; пяти проб - 12,89 смены на 100 площадок.

82. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ биогеохимическим методом на отдельных площадках указаны в табл.41.

Таблиц 41

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ

биогеохимическим методом на отдельных площадках, смена

Измеритель - 100 площадок

| N | Количество проб, отбираемых на каждой площадке, проба |
| --- | --- |
| строки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работы при съемках геологического содержания |
| 1 | 4.48 | 6.83 | 9.46 | 11.51 | 13.86 |
| Работы при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения |
| 2 | 5.91 | 8.26 | 10.88 | 12.94 | 15.28 |

83. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- геохимических работах биогеохимическим методом указаны в табл. 42-45.

84. Нормы длительности в случае совместного проведения в одном маршруте эколого- геохимических работ биогеохимическим методом и литогеохимическим методом по почвам и поверхностным грунтам определяются путем применения коэффициента К = 0,75 к сумме норм длительности выполнения разновидностей работ, входящих в комплекс (табл. 28-31 и 42-45).

Таблица 42

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

биогеохимическим методом при съемках геологического

содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 20 - 50 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между площадками отбора проб, м | Количество проб, отбираемых на каждой площадке, шт. | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-4 | 5-8 | 9-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 20 | 1 | 17.04 | 17.83 | 18.91 |
| 2 |  | 2 | 27.47 | 28.26 | 28.91 |
| 3 |  | 3 | 37.90 | 38.69 | 39.77 |
| 4 |  | 4 | 48.33 | 49.12 | 50.22 |
| 5 |  | 5 | 58.76 | 59.54 | 60.63 |
| 6 | 40 | 1 | 9.40 | 10.19 | 11.27 |
| 7 |  | 2 | 14.83 | 15.62 | 16.70 |
| 8 |  | 3 | 20.26 | 21.04 | 22.13 |
| 9 |  | 4 | 25.69 | 26.47 | 27.56 |
| 10 |  | 5 | 31.04 | 31.83 | 32.91 |
| 11 | 50 | 1 | 7.67 | 8.46 | 9.54 |
| 12 |  | 2 | 12.02 | 12.80 | 13.88 |
| 13 |  | 3 | 16.36 | 17.14 | 18.23 |
| 14 |  | 4 | 20.70 | 21.49 | 22.57 |
| 15 |  | 5 | 24.99 | 25.77 | 26.86 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 16 | 40 | 1 | 10.71 | 11.65 | 12.88 |
| 17 |  | 2 | 16.14 | 17.08 | 18.30 |
| 18 |  | 3 | 21.57 | 22.51 | 23.73 |
| 19 |  | 4 | 27.00 | 27.94 | 29.16 |
| 20 |  | 5 | 32.36 | 33.30 | 34.52 |
| 21 | 50 | 1 | 8.74 | 9.68 | 10.90 |
| 22 |  | 2 | 13.08 | 14.02 | 15.25 |
| 23 |  | 3 | 17.43 | 18.37 | 19.59 |
| 24 |  | 4 | 21.77 | 22.71 | 23.93 |
| 25 |  | 5 | 26.06 | 27.00 | 28.22 |

Таблица 43

Нормы длительности

проведения маршрутов при зколого- геохимических работах

биогеохимическим методом при съемках геологического

содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 100 - 250 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между площадками отбора проб, м | Количество проб отбираемых на каждой площадке | Категория проходимости местности (табл.5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 100 | 1 | 4.38 | 4.63 | 5.02 | 5.40 | 5.72 | 6.13 | 6.64 |
| 2 |  | 2 | 6.72 | 6.97 | 7.36 | 7.74 | 8.06 | 8.47 | 8.98 |
| 3 |  | 3 | 9.35 | 9.60 | 9.99 | 10.37 | 10.69 | 11.10 | 11.61 |
| 4 |  | 4 | 11.40 | 11.66 | 12.05 | 12.43 | 12.75 | 13.16 | 13.67 |
| 5 |  | 5 | 13.75 | 14.00 | 14.39 | 14.77 | 15.09 | 15.50 | 16.01 |
| 6 | 200 | 1 | 2.50 | 2.76 | 3.15 | 3.53 | 3.85 | 4.26 | 4.77 |
| 7 |  | 2 | 3.68 | 3.93 | 4.32 | 4.70 | 5.02 | 5.43 | 5.94 |
| 8 |  | 3 | 4.99 | 5.24 | 5.64 | 6.01 | 6.34 | 6.74 | 7.25 |
| 9 |  | 4 | 6.02 | 6.27 | 6.66 | 7.04 | 7.36 | 7.77 | 8.28 |
| 10 |  | 5 | 7.19 | 7.44 | 7.84 | 8.21 | 8.54 | 8.94 | 9.45 |
| 11 | 250 | 1 | 2.13 | 2.38 | 2.78 | 3.15 | 3.48 | 3.88 | 4.39 |
| 12 |  | 2 | 3.07 | 3.32 | 3.72 | 4.09 | 4.41 | 4.82 | 5.34 |
| 13 |  | 3 | 4.12 | 4.37 | 4.77 | 5.14 | 5.46 | 5.87 | 6.38 |
| 14 |  | 4 | 4.94 | 5.19 | 5.59 | 5.96 | 6.29 | 6.70 | 7.20 |
| 15 |  | 5 | 5.88 | 6.13 | 6.53 | 6.90 | 7.22 | 7.63 | 8.14 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 16 | 100 | 1 | 5.20 | 5.50 | 5.97 | 6.41 | 6.78 | 7.23 | 7.78 |
| 17 |  | 2 | 7.54 | 7.84 | 8.31 | 8.76 | 9.12 | 9.57 | 10.12 |
| 18 |  | 3 | 10.17 | 10.47 | 10.94 | 11.38 | 11.75 | 12.20 | 12.75 |
| 19 |  | 4 | 12.23 | 12.53 | 13.00 | 13.44 | 13.80 | 14.26 | 14.81 |
| 20 |  | 5 | 14.57 | 14.87 | 15.34 | 15.78 | 16.15 | 16.60 | 17.15 |
| 21 | 200 | 1 | 2.96 | 3.26 | 3.72 | 4.17 | 4.53 | 4.99 | 5.54 |
| 22 |  | 2 | 4.13 | 4.43 | 4.90 | 5.34 | 5.71 | 6.16 | 6.71 |
| 23 |  | 3 | 5.44 | 5.74 | 6.21 | 6.66 | 7.02 | 7.47 | 8.02 |
| 24 |  | 4 | 6.47 | 6.77 | 7.24 | 7.68 | 8.05 | 8.50 | 9.05 |
| 25 |  | 5 | 7.64 | 7.94 | 8.41 | 8.86 | 9.22 | 9.67 | 10.22 |
| 26 | 250 | 1 | 2.51 | 2.81 | 3.28 | 3.72 | 4.09 | 4.54 | 5.09 |
| 27 |  | 2 | 3.44 | 3.75 | 4.21 | 4.66 | 5.02 | 5.48 | 6.03 |
| 28 |  | 3 | 4.50 | 4.80 | 5.26 | 5.71 | 6.08 | 6.53 | 7.08 |
| 29 |  | 4 | 5.32 | 5.62 | 6.09 | 6.53 | 6.90 | 7.35 | 7.90 |
| 30 |  | 5 | 6.26 | 6.56 | 7.02 | 7.47 | 7.84 | 8.29 | 8.84 |

Таблица 44

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах биогеохи-

мическим методом при съемках геологического содержания, смена

(расстояние между площадками отбора проб - 500-1000 м)

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между площадками отбора проб, м | Количество проб, отбираемых на каждой площадке, шт. | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 500 | 1 | 1.38 | 1.64 | 1.91 | 2.13 | 2.40 | 2.73 | 3.14 | 3.64 |
| 2 |  | 2 | 1.85 | 2.10 | 2.38 | 2.60 | 2.87 | 3.20 | 3.60 | 4.11 |
| 3 |  | 3 | 2.38 | 2.63 | 2.91 | 3.13 | 3.40 | 3.72 | 4.13 | 4.64 |
| 4 |  | 4 | 2.79 | 3.04 | 3.32 | 3.54 | 3.81 | 4.13 | 4.54 | 5.05 |
| 5 |  | 5 | 3.26 | 3.51 | 3.79 | 4.01 | 4.28 | 4.60 | 5.01 | 5.52 |
| 6 | 1000 | 1 | 1.01 | 1.26 | 1.54 | 1.76 | 2.03 | 2.35 | 2.76 | 3.27 |
| 7 |  | 2 | 1.24 | 1.50 | 1.77 | 1.99 | 2.26 | 2.59 | 3.00 | 2.50 |
| 8 |  | 3 | 1.50 | 1.76 | 2.04 | 2.26 | 2.53 | 2.85 | 3.26 | 3.77 |
| 9 |  | 4 | 1.71 | 1.96 | 2.24 | 2.46 | 2.73 | 3.06 | 3.46 | 3.97 |
| 10 |  | 5 | 1.94 | 2.20 | 2.48 | 2.70 | 2.97 | 3.29 | 3.70 | 4.21 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 11 | 500 | 1 | 1.68 | 1.98 | 2.32 | 2.58 | 2.89 | 3.26 | 3.71 | 4.26 |
| 12 |  | 2 | 2.15 | 2.45 | 2.87 | 3.05 | 3.36 | 3.73 | 4.18 | 4.73 |
| 13 |  | 3 | 2.67 | 2.98 | 3.31 | 3.57 | 3.89 | 4.25 | 4.70 | 5.26 |
| 14 |  | 4 | 3.08 | 3.39 | 3.72 | 3.98 | 4.30 | 4.66 | 5.12 | 5.67 |
| 15 |  | 5 | 3.55 | 3.86 | 4.19 | 4.45 | 4.77 | 5.13 | 5.58 | 6.14 |
| 16 | 1000 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.83 | 2.10 | 2.41 | 2.78 | 3.23 | 3.78 |
| 17 |  | 2 | 1.43 | 1.73 | 2.07 | 2.33 | 2.64 | 3.01 | 3.46 | 4.01 |
| 18 |  | 3 | 1.69 | 2.00 | 2.33 | 2.59 | 2.91 | 3.27 | 3.72 | 4.28 |
| 19 |  | 4 | 1.90 | 2.20 | 2.54 | 2.80 | 3.11 | 3.48 | 3.93 | 4.48 |
| 20 |  | 5 | 2.13 | 2.44 | 2.77 | 3.03 | 3.35 | 3.71 | 4.16 | 4.72 |

Таблица 45

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

биогеохимическим методом при геолого-экологических

исследованиях территорий хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между площадками отбора проб, м | Количество проб, отбираемых на каждой площадке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 20 | 21.77 | 32.20 | 42.63 | 53.06 | 63.48 |
| 2 | 40 | 11.98 | 17.41 | 22.84 | 28.27 | 33.63 |
| 3 | 50 | 9.83 | 14.17 | 18.51 | 22.86 | 27.14 |
| 4 | 100 | 6.37 | 8.71 | 11.34 | 13.40 | 15.74 |
| 5 | 200 | 3.78 | 4.96 | 6.27 | 7.30 | 8.47 |
| 6 | 250 | 3.27 | 4.20 | 5.26 | 6.08 | 7.02 |
| 7 | 500 | 2.23 | 2.70 | 3.23 | 3.64 | 4.11 |
| 8 | 1000 | 1.72 | 1.95 | 2.21 | 2.42 | 2.65 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 9 | 40 | 13.30 | 18.73 | 24.16 | 29.59 | 34.95 |
| 10 | 50 | 10.90 | 15.29 | 19.59 | 23.93 | 28.22 |
| 11 | 100 | 7.22 | 9.56 | 12.19 | 14.24 | 16.59 |
| 12 | 200 | 4.26 | 5.43 | 6.74 | 7.77 | 8.94 |
| 13 | 250 | 3.67 | 4.60 | 5.66 | 6.48 | 7.42 |
| 14 | 500 | 2.55 | 3.02 | 3.55 | 3.96 | 4.43 |
| 15 | 1000 | 1.93 | 2.16 | 2.42 | 2.63 | 2.86 |

### 2.4. Эколого- геохимические работы атмогеохимическим методом

#### 2.4.1. Эколого- геохимические работы по парам ртути в атмосферном воздухе

85. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным пунктам и маршруты при съемках геологического содержания и геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

86. Содержание работы вне зависимости от ее разновидности. Проведение измерений содержаний паров ртути в атмосферном воздухе на контрольной площадке (в начале и конце рабочей смены). Выбор мест проведения измерений содержаний паров ртути. Привязка пунктов наблюдения. Изучение и описание ландшафтно- экологических условий территорий, прилегающих к пунктам проведения измерений содержаний паров ртути. Измерение атмосферного давления, температуры воздуха и почвы, направления и скорости ветра. Проведение измерений содержаний паров ртути в атмосферном воздухе. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Корректировка записей в полевой книжке.

87. В содержание работы, дополнительно к указанному в п. 86, включается:

при работе на отдельных пунктах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения: изучение и описание функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам проведения измерений содержаний паров ртути;

при маршрутах при съемках геологического содержания в дополнение к указанному выше: ориентирование на местности; изучение и описание ландшафтно- экологических условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки: отражение и закрепление тушью на маршрутной карте линии профиля, установленных границ, возможных источников загрязнения и других элементов документации; раскраска цветными карандашами контуров и нанесение тушью значковой нагрузки на маршрутную карту; написание выводов по маршруту;

при маршрутах при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения, в дополнение к указанному выше: непрерывное изучение и описание функциональных условий местности по профилю при пешем передвижении, включая необходимые зарисовки;

при маршрутах по предварительно разбитым профилям, в дополнение к указанному выше: проверка сохранности пикетажа и его нумерации;

при маршрутах с одновременной разбивкой профилей, в дополнение к указанному выше: собственно разбивка профиля с обозначением пунктов по профилю пикетами, привязка начального пункта профиля.

88. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Разбивка профилей - полуинструментальная. Измерение содержаний паров ртути производится в атмосферном воздухе прибором АГП-01 (анализатор газортутный переносной). Температура воздуха и почвы измеряется ртутным термометром, атмосферное давление - барометром, направление и скорость ветра - анемометром. Обозначение пунктов проведения измерений, их регистрация и регистрация содержаний паров ртути - на бланках журналов.

89. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном воздухе на отдельных пунктах указаны в табл. 46.

Таблица 46

Нормы длительности

проведения эколого- геохимических работ атмогеохимическим

методом по парам ртути в атмосферном воздухе на

отдельных пунктах, смена

Измеритель - 100 пунктов

| N | Объем прокачиваемого воздуха, л |
| --- | --- |
| строки | 5 | 10 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы при съемках геологического содержания |
| 1 | 8.77 | 13.82 | 19.54 |
| Работы при картографировании территории хозяйственного освоения |
| 2 | 10.63 | 15.68 | 21.4 |

90. Нормы длительности проведения маршрутов при эколого- геохимических работах атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном воздухе указаны в табл. 47 и 48.

Таблица 47

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном

воздухе при съемках геологического содержания, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| N п/п | Расстояние между пунктами проведения измерений, м | Объем пробы, л | Категория проходимости местности (табл. 5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 200 | 5 | 3.90 | 4.20 | 4.52 | 4.78 | 5.09 | 5.47 | 5.95 | 6.54 |
| 2 |  | 10 | 5.96 | 6.26 | 6.61 | 6.89 | 7.23 | 7.63 | 8.14 | 8.78 |
| 3 |  | 15 | 8.26 | 8.60 | 8.97 | 9.27 | 9.63 | 10.06 | 10.60 | 11.28 |
| 4 | 500 | 5 | 2.32 | 2.62 | 2.94 | 3.20 | 3.51 | 3.89 | 4.37 | 4.96 |
| 5 |  | 10 | 3.37 | 3.68 | 4.04 | 4.31 | 4.65 | 5.05 | 5.56 | 6.20 |
| 6 |  | 15 | 4.56 | 4.89 | 5.26 | 5.56 | 5.92 | 6.35 | 6.90 | 7.58 |
| 7 | 1000 | 5 | 1.53 | 1.82 | 2.15 | 2.41 | 2.72 | 3.10 | 3.58 | 4.17 |
| 8 |  | 10 | 2.08 | 2.40 | 2.74 | 3.02 | 3.36 | 3.76 | 4.27 | 4.91 |
| 9 |  | 15 | 2.70 | 3.04 | 3.41 | 3.70 | 4.06 | 4.49 | 5.04 | 5.72 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 10 | 200 | 5 | 4.34 | 4.65 | 5.08 | 5.39 | 5.76 | 6.18 | 6.71 | 7.35 |
| 11 |  | 10 | 6.42 | 6.75 | 7.22 | 7.55 | 7.94 | 8.40 | 8.96 | 9.65 |
| 12 |  | 15 | 8.76 | 9.17 | 9.62 | 9.97 | 10.39 | 10.88 | 11.48 | 12.21 |
| 13 | 500 | 5 | 2.58 | 2.94 | 3.32 | 3.63 | 4.00 | 4.42 | 4.95 | 5.59 |
| 14 |  | 10 | 3.65 | 4.04 | 4.46 | 4.79 | 5.18 | 5.64 | 6.20 | 6.89 |
| 15 |  | 15 | 4.85 | 5.26 | 5.71 | 6.06 | 6.48 | 6.97 | 7.57 | 8.30 |
| 16 | 1000 | 5 | 1.71 | 2.07 | 2.45 | 2.76 | 3.13 | 3.55 | 4.08 | 4.72 |
| 17 |  | 10 | 1.26 | 2.65 | 3.07 | 3.40 | 3.79 | 4.25 | 4.81 | 5.50 |
| 18 |  | 15 | 2.90 | 3.31 | 3.76 | 4.11 | 4.53 | 5.02 | 5.62 | 6.35 |

Таблица 48

Нормы длительности

проведения маршрутов при эколого- геохимических работах

атмогеохимическим методом по парам ртути в атмосферном

воздухе при геолого-экологических исследованиях территорий

хозяйственного освоения, смена

Измеритель - 10 км маршрутов

| N строки | Расстояние между пунктами проведения измерений, м | Объем пробы, л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По предварительно разбитым профилям |
| 1 | 10 | 111.21 | 163.44 | 222.33 |
| 2 | 20 | 57.04 | 83.27 | 112.81 |
| 3 | 50 | 23.95 | 34.51 | 46.42 |
| 4 | 100 | 12.94 | 18.30 | 24.32 |
| 5 | 200 | 7.33 | 10.07 | 13.14 |
| 6 | 250 | 6.18 | 8.38 | 10.86 |
| 7 | 500 | 3.79 | 4.95 | 6.24 |
| 8 | 1000 | 2.55 | 3.15 | 3.87 |
| С одновременной разбивкой профилей |
| 9 | 50 | 26.41 | 37.15 | 49.22 |
| 10 | 100 | 14.37 | 19.82 | 25.94 |
| 11 | 200 | 8.01 | 10.80 | 13.92 |
| 12 | 250 | 6.74 | 9.00 | 11.52 |
| 13 | 500 | 4.15 | 5.34 | 6.65 |
| 14 | 1000 | 2.77 | 3.41 | 4.12 |

#### 2.4.2. Эколого- геохимические работы по метану и углекислому газу в атмосферном воздухе на отдельных пунктах

91. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

92. Содержание работы. Проведение измерений содержания метана и углекислого газа в атмосферном воздухе на контрольной площадке (в начале и конце рабочей смены). Выбор мест проведения измерений содержаний метана и углекислого газа. Привязка пунктов наблюдения. Изучение и описание ландшафтно- экологических и функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам проведения измерений содержаний метана и углекислого газа. Измерение атмосферного давления, температуры воздуха, направления и скорости ветра. Проведение измерений содержаний метана и углекислого газа или одного из них в атмосферном воздухе. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Корректировка записей в полевой книжке.

93. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомерная. Измерение содержаний метана и углекислого газа производится в атмосферном воздухе прибором ШИ-10 (ШИ-11) (шахтный интерферометр). Температура воздуха и почвы измеряется ртутным термометром, атмосферное давление - барометром, направление и скорость ветра - анемометром. Обозначение пунктов проведения измерений, их регистрация и регистрация содержаний метана и углекислого газа - на бланках журналов установленной формы.

94. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ атмогеохимическим методом по метану и углекислому газу в атмосферном воздухе на отдельных пунктах составляют: при анализе на каждом пункте одного газа - 5,00 смен; двух газов - 5,77 смены на 100 пунктов.

#### 2.4.3. Эколого- геохимические работы по аэрозолям в атмосферном воздухе на отдельных пунктах

95. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

96. Содержание работы. Выбор места отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Монтаж аспирационной установки и ее включение. Регулирование скорости прокачки воздуха. Изучение атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра. Отключение аспирационной установки, снятие фильтров и помещение их в эксикатор. Этикетирование проб (экспонированных фильтров). Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Регистрация проб в журнале. Корректировка записей в полевой книжке. Взвешивание фильтров до и после экспонирования.

97. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомерная. Отбор проб производится с помощью аспирационной установки. Контроль за скоростью прокачки осуществляется жидкостным реометром. Скорость прокачки - 100 л/мин. Объем прокачиваемого воздуха 1-50 м3. Забор проб воздуха производится на высоте 1,5 - 1,7 м от поверхности земли. Температура и влажность воздуха измеряются психрометром, атмосферное давление - барометром, направление и скорость ветра - анемометром. Взвешивание фильтров осуществляется на аналитических весах. Обозначение проб и их регистрация на бланках этикеток и журналов установленной формы.

98. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ атмогеохимическим методом по аэрозолям в атмосферном воздухе на отдельных пунктах составляют: при объеме прокачиваемого воздуха 1 м3 - 1,20 смены, 5 м3 - 2,48 смены, 10 м3 - 4,05 смены, 20 м3 - 7,20 смены, 30 м3 - 10,34 смены, 40 м3 - 13,48 смены, 50 м3 - 16,62 смены на 10 пунктов.

#### 2.4.4. Эколого- геохимические работы по атмосферным выпадениям на отдельных пунктах

99. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным пунктам при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

100. Содержание работы. Выбор мест для установки пробоотборника. Привязка пунктов наблюдения. Монтаж и установка пробоотборника. Составление характеристики природно- техногенных комплексов, на территории которых расположены исследуемые объекты. Периодическое осуществление контроля за сбором атмосферных выпадений в пробоотборники и доливание в них бидистиллированной воды. Отбор проб. Изучение и описание материалов проб. Определение рН воды. Маркировка емкостей для проб. Этикетирование и упаковка проб. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале.

101. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомерная. Материалом, отбираемым в пробу, служат атмосферные осадки и твердые выпадения (пыль, сажа и др.). Отбор проб производится стационарным пробоотборником, устанавливаемым на открытой площадке. На одном пункте в течение года отбирается четыре пробы (одна проба в квартал). Контроль за сбором атмосферных выпадений и долив бидистиллированной воды производятся один раз в месяц. Пробоотборник устанавливается на огороженных охраняемых территориях, поэтому постоянного наблюдения за ним не требуется. Обозначение проб и их регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

102. Норма длительности проведения эколого- геохимических работ по атмосферным выпадениям на отдельных пунктах составляет 3,28 смены на 10 проб.

#### 2.4.5. Эколого- геохимические работы по пылевым выпадениям из атмосферы путем изучения снежного покрова на отдельных площадках

103. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным пунктам при съемках геологического содержания и при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

104. Содержание работы. Выбор площадок отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Расчистка троп к площадкам отбора проб. Проходка шурфов на всю мощность снежного покрова, их документация. Измерение сечения и глубины шурфов. Расчет площади сечения шурфов. Отбор проб. Маркировка тары для проб. Этикетирование и упаковка проб. Изучение и описание ландшафтно- экологических условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдения. Перекладывание проб снега в емкости для таяния. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журнале.

105. В содержание работы, дополнительно к указанному в п.104, при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения включается: изучение и описание функциональных условий территорий, прилегающих к пунктам отбора проб.

106. Условия работы. Привязка пунктов наблюдения - глазомерная. Пробы отбираются из шурфа, проходимого вручную при помощи лопаты на всю мощность снежного покрова. Вес снеговой пробы - 5-20 кг. Пробы отбираются при помощи лопаты в пластмассовые баки, полиэтиленовые мешки или др. Обозначение проб и их регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

107. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ по пылевым выпадениям из атмосферы путем изучения снежного покрова на отдельных площадках составляют: при массе пробы снега 5 кг - 9,63 смены, 10 кг - 11,04 смены, 15 кг - 12,49 смены, 20 кг - 14,09 смены на 100 площадок.

### 2.5. Эколого- геохимические работы био- и литогеохимическим методами по сельскохозяйственным культурам и почвам на отдельных площадях

108. Нормативные материалы представлены на работы по отдельным площадкам при геолого-экологических исследованиях территорий хозяйственного освоения.

109. Содержание работы. Выбор площадок отбора проб. Привязка пунктов наблюдения. Отбор проб почвы и сельскохозяйственных культур. Изучение и описание материалов проб. Маркировка мешков для проб. Этикетирование и упаковка проб. Изучение и описание ландшафтно- экологических и функциональных условий площадок отбора проб и прилегающих к ним территорий. Отбор гербарных образцов сельскохозяйственных растений. Изучение, описание, этикетирование и упаковка образцов. Отражение и закрепление тушью на маршрутной карте пунктов наблюдений. Сушка проб почвы. Просеивание материалов проб почвы и упаковка их в капсулы. Промывка, сушка и измельчение материала проб сельскохозяйственных культур. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в журналах. Изготовление бумажных капсул и их маркировка.

110. Условия работы. Привязка пунктов наблюдений - глазомерная. Работы проводятся на площадях, занятых сельскохозяйственными угодьями. Отбор проб почвы выполняется при помощи лопаты, проб и гербарных образцов сельскохозяйственных культур - при помощи секатора или ножа. Сушка проб - до воздушно- сухого состояния. Материал проб почвы просеивается на сите с диаметром отверстий 1,0 мм. Обозначение проб, гербарных образцов и их регистрация - на бланках этикеток и журналов установленной формы.

111. Нормы длительности проведения эколого- геохимических работ био- и литогеохимическим методами по сельскохозяйственным культурам и почвам на отдельных площадках составляет 6,80 смены на 100 площадок.

Таблица 49

Нормы расхода

материалов на проведение полевых эколого- геохимических

работ (не зависящие от количества проб)

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батарейка для карманного фонаря | шт. | 1.0 |
| 2 | Бензин | л | 10.0 |
| 3 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 | м | 0.4 |
| 4 | Вода дистиллированная | л | 5.0 |
| 5 | Журналы регистрационные разные | шт. | 1.0 |
| 6 | Карандаш простой | шт. | 2.0 |
| 7 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.2 |
| 8 | Кислота соляная | кг | 0.1 |
| 9 | Лампочка электрическая для карманного фонаря | шт. | 0.5 |
| 10 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0.5 |
| 11 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 |
| 12 | Масло смазочное | кг | 1.0 |
| 13 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.02 |
| 14 | Резинка ученическая | шт. | 0.5 |
| 15 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 |
| 16 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.25 |
| 17 | Свечи стеариновые | кг | 0.5 |
| 18 | Спирт этиловый | л | 0.1 |
| 19 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 |
| 20 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 0.6 |
| 21 | Транспортир | шт. | 0.25 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 0.5 |
| 23 | Угольник чертежный | шт. | 0.5 |
| 24 | Черенок для кайла | шт. | 0.25 |
| 25 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 |
| 26 | Черенок для молотка | шт. | 0.25 |
| 27 | Черенок для топора | шт. | 0.25 |
| 28 | Шпагат | м | 0.2 |
| 29 | Щелочь | л | 1.0 |

Примечание. Материалы, указанные в пп. 2, 4, 12, 18, 29, используются только при атмогеохимических работах.

Таблица 50

Нормы расхода

материалов при проведении полевых эколого- геохимических

работ (зависящие от количества проб)

Измеритель - 1000 проб

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Литогеохимические работы | Гидрогеохимические работы | Атмогеохимические работы | При всех эколого- геохи мических работах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бумага оберточная "крафт" | кг | 8 | - | - | - |
| 2 | Бутылка стеклянная, вместимостью 0,5 л с пробкой | комплект | - | -4000 | - | - |
| 3 | Емкость для снега | шт. | - | - | 100 | - |
| 4 | Контейнер для проб | То же | - | - | 50 | - |
| 5 | Книжка этикетная | книжка (300шт.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | Фильтр Петракова | шт. | - | - | 2000 | - |

Таблица 51

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

проведении полевых эколого- геохимических работ

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Месячная норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Барометр | 2,78 | шт | 1 |
| 2 | Бинокль | 2.38 | шт | 1 |
| 3 | Брезент | 4.17 | шт | 1 |
| 4 | Буссоль | 2.78 | шт | 1 |
| 5 | Брусок наждачный | 8.34 | шт | 0.15 |
| 6 | Гигрометр | 2.78 | шт | 1 |
| 7 | Замок висячий | 8.34 | шт | 1 |
| 8 | Зубило | 8.34 | шт | 1 |
| 9 | Кайло | 8.34 | шт | 1 |
| 10 | Компас горный | 2.78 | шт | 1 |
| 11 | Кровать походная | 4.17 | шт | 2 или 3 |
| 12 | Линейка логарифмическая | 2.78 | шт | 1 |
| 13 | Лопата штыковая | 16.66 | комплект | 1 |
| 14 | Лупа | 4.17 | шт | 1 |
| 15 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4.17 | шт | 2 или 3 |
| 16 | Молоток геологический | 8.34 | шт | 1 |
| 17 | Напильники слесарные разные | 8.34 | шт | 0.30 |
| 18 | Нож почвенный | 8.34 | шт | 1 |
| 19 | Ножовка по дереву | 8.34 | шт | 0.15 |
| 20 | Рулетка тесмяная | 8.34 | шт | 1 |
| 21 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | шт | 2 или 3 |
| 22 | Совок | 16.66 | шт | 1 |
| 23 | Секатор | 8.34 | шт | 1 |
| 24 | Сито | 4.17 | шт | 1 |
| 25 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт | 1 |
| 26 | Стул походный складной | 8.34 | шт | 2 или 3 |
| 27 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт | 1 |
| 28 | Термометр пращевой | 16.66 | шт | 1 |
| 29 | Топор | 4.17 | шт | 0.3 |
| 30 | Фонарь электрический карманный | 8.34 | шт | 1 |
| 31 | Ящик вьючный | 2.78 | шт | 1 |

Примечание. Предметы, указанные в пп.1 и 6 используются только при атмогеохимических работах, в пп. 18 и 23 - при биогеохимических работах, в пп. 9 и 24 - при литогеохимических работах.

Таблица 52

Перечень

основных производственных фондов при проведении

полевых эколого- геохимических работ

| N п/п | Наименование | Единица | При всех эколого- геохимических работах | Гидрогеохимические работы | Атмогеохимические работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Агрегат бензоэлектрический(АБ-2) | комплект | - | - | 1 |
| 2 | Анализатор газортутный переносной (АГП-01) | -"- | - | - | 1 |
| 3 | Аспирационнная установка | -"- | - | - | 1 |
| 4 | Лаборатория полевая для анализа воды типа "Комар" | -"- | - | 1 | - |
| 5 | Осциллограф | шт. | - | - | 1 |
| 6 | Палатка 2- или 4-местная в зависимости от количества исполнителей в производственной группе | -"- | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Шахтный интерферометр (ШИ-10 или ШИ-11) | комплект | - | - | 1 |

### 2.6. Полевая камеральная обработка материалов

112. Нормативные материалы даны на полевую камеральную обработку материалов всех разновидностей эколого- геохимических работ, кроме работ по отбору и обработке проб при ГЭИК, и установлены под типовой состав самостоятельного эколого- геохимического отряда (табл. 53). Категория геолога (гидрогеолога) определяется по табл. 22.

113. Содержание работы общее для всех разновидностей исследований. Обработка, уточнение и увязка всех полевых наблюдений, их анализ и сопоставление. Систематизация проб. Составление сопроводительных ведомостей и оформление заказов на сторонние лабораторные работы. Упаковка груза в ящики, отправление его по назначению. Составление карты фактического материала, ее рабочее оформление. Чистовое оформление зарисовок. Написание соответствующего раздела в полевой отчет. Текущая административно- хозяйственная работа.

Таблица 53

Типовой состав

самостоятельного эколого- геохимического отряда

при проведении полевой камеральной обработки

материалов

| Наименование должности или профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальник геохимического отряда | 1 |
| Геолог (гидрогеолог) | 1 |
| Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах 3 разряда | 2 |
| Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах 2 разряда | 2 |

Таблица 54

Нормы длительности

полевой камеральной обработки материалов, смена

Измеритель - 100 проб (пунктов)

| N строки | Геохимический метод и разновидность работ | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Литогеохимический, гидрогеохимический и биогеохимический методы: атмогеохимический метод (работы по аэрозолям в атмосферном воздухе, атмосферным выпадениям, пылевым выпадениям из атмосферы (путем изучения снежного покрова) | 0,41 |
| 2 | Атмогеохимический метод (работы по парам ртути, метану, углекислому газу); работы по сельскохозяйственным культурам м почвам | 0,80 |

114. В содержание полевой камеральной обработки материалов работ с приборами АГП-01 и ШИ-10 (ШИ-11), дополнительно к указанному в п.113, включается: предварительная обработка и изучение результатов анализов атмосферного воздуха, составление полевой карты распределения содержаний индикационных газов.

115. Нормы длительности полевой камеральной обработки материалов эколого- геохимических работ указаны в табл. 54.

116. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в отряде, выполняющем полевую камеральную обработку материалов (табл. 53) численно равны нормам длительности проведения этой работы (табл. 54).

117. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и перечень основных производственных фондов при проведении полевой камеральной обработки исходных данных эколого- геохимических работ указаны в табл. 55-57.

Таблица 55

Нормы расхода

материалов на полевую камеральную обработку

исходных данных эколого- геохимических работ

Измеритель - 1 месяц работы

геохимического отряда

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 2.0 |
| 2 | Бумага копировальная | пачка (100 л) | 0,1 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0,5 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 1,0 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0,4 |
| 6 | Веревка хозяйственная | кг | 0,5 |
| 7 | Гвозди тарные | кг | 0,5 |
| 8 | Калька бумажная натуральная | рулон (40 м) | 0,2 |
| 9 | Карандаш простой | шт. | 2,0 |
| 10 | Карандаши цветные | коробка (24 шт.) | 0,5 |
| 11 | Керосин | кг | 3 |
| 12 | Кислота соляная | кг | 0,1 |
| 13 | Кисточка для клея | шт. | 0,3 |
| 14 | Клей конторский силикатный | флакон | 0,5 |
| 15 | Книга конторская | шт. | 0,2 |
| 16 | Кнопки конторские | коробка (150 шт.) | 0,2 |
| 17 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 1,0 |
| 18 | Линейка чертежная | шт. | 0,25 |
| 19 | Нитки суровые льняные | кг | 0,1 |
| 20 | Папка для бумаг | шт. | 2,0 |
| 21 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,1 |
| 22 | Резинка ученическая | шт. | 1,0 |
| 23 | Ручка чертежная | шт. | 0,5 |
| 24 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 1,0 |
| 25 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт) | 0,2 |
| 26 | Скоросшиватель | шт. | 1,0 |
| 27 | Стекло для керосиновой лампы | шт. | 0,5 |
| 28 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 4,0 |
| 29 | Тушь разная | флакон | 1,0 |
| 30 | Угольник чертежный | шт. | 0,25 |
| 31 | Фитиль для керосиновой лампы | шт. | 0,1 |
| 32 | Шпагат | кг | 0,5 |
| 33 | Шило | шт. | 0,25 |
| 34 | Ящик тара | шт. | 5,0 |

Таблица 56

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

проведении полевой камеральной обработки материалов

Измеритель - 1 месяц работы геохимического отряда

| N п/п | Наименование предмета | Месячная норма износа, % | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4.17 | шт. | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4.17 | шт. | 1 |
| 3 | Дырокол | 8.34 | шт. | 1 |
| 4 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 2 |
| 5 | Клещи | 5.56 | шт. | 1 |
| 6 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 4 или 6 |
| 7 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 |
| 8 | Лампа керосиновая | 8.34 | шт. | 1 |
| 9 | Лупа | 4.17 | шт. | 1 |
| 10 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | комплект | 4 или 6 |
| 11 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 |
| 12 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 |
| 13 | Микрокалькулятор на солнечной батарее | 2.78 | комплект | 1 |
| 14 | Пила- ножовка по дереву | 8.34 | шт. | 1 |
| 15 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 2 |
| 16 | Стул походный складной | 8.34 | шт. | 2 |
| 17 | Топор | 4.17 | шт. | 1 |
| 18 | Тубус для карт | 2.78 | шт. | 2 |
| 19 | Циркуль пропорциональный | 2.78 | шт. | 1 |
| 20 | Ящик вьючный | 2.78 | шт. | 2 |

Таблица 57

Перечень

основных производственных фондов используемых при проведении

полевой камеральной обработки материалов

| N п/п | Наименование | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Палатка 2-х местная | шт. | 2 |
| 2 | Палатка 4-х местная | шт. | 1 |
| 3 | Палатка 6-и местная | шт. | 1 |

### 2.7. Камеральная обработка материалов

118. Камеральная обработка материалов включает: сбор и систематизацию гидрометеорологической, агрохимической и технологической информации; дополнительный сбор исходных данных и их систематизацию в послеполевой период; собственно камеральную обработку материалов; составление специализированных карт (эколого- геохимической изученности, ландшафтного и функционального зонирования и др.); машинописные и чертежно- оформительские работы; рассмотрение отчета на НТС соответствующей организацией, сдача его и первичной документации на хранение.

119. Нормативные материалы представлены на собственно камеральную обработку материалов согласно содержанию работы (пп. 123-125).

120. Сметная стоимость остальных разновидностей работ, входящих в камеральную обработку материалов (п. 118) определяется ибо по ССН вып.1 часть 1 (Сбор и систематизация исходных данных, чертежно- оформительские и машинописные работы), либо СФР. Сметная стоимость промежуточной (между полевыми сезонами) камеральной обработки материалов в случае ее проведения определяется СФР.

121. Трудовые нормы на камеральную обработку материалов установлены под типовой состав самостоятельного эколого- геохимического отряда (табл. 58).

122. Трудовые нормы даны на стандартный (обязательный) комплекс операций и на комплекс операций, необходимость выполнения которого зависит от геохимического метода.

Таблица 58

Типовой состав

самостоятельного эколого- геохимического отряда

при проведении камеральной обработки материалов

| Наименование должности | Количество исполнителей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальник геохимического отряда | 1 |
| Геолог (гидрогеолог) 1 или П категории | 1 |
| Геолог (гидрогеолог) | 1 |
| Техник- геолог (техник- гидрогеолог) 1 или П категории | 1 |
| Техник- геолог (техник- гидрогеолог) | 1 |

123. Содержание работы при выполнении стандартного (обязательного) комплекса операций (без использования ЭВМ). Окончательное уточнение и дополнение карты фактического материала на ландшафтной или функциональной основе и составление их чистовых авторских оригиналов. Регистрация и оценка качества результатов анализов проб. Систематизация эколого- геохимических показателей. Выделение, интерпретация и оценка выявленных эколого- геохимических аномалий; их регистрация. Составление комплексных эколого- геохимических карт оценки современного качества и прогноза изменения окружающей среды. Выявление источников загрязнения и путей транспортировки веществ- загрязнителей в окружающую среду. Составление кадастра геохимических аномалий. Разработка рекомендаций проведения природоохранных мероприятий. Дополнение новыми данными полевых книжек, журналов, каталогов. Написание текста окончательного отчета, включая составление текстовых приложений.

124. В содержание работы при камеральной обработке материалов с использованием ЭВМ, помимо указанного в п. 123, дополнительно включается: формирование макетов, кодирование проб, уточнение порога чувствительности анализов, оформление заявки и передача подготовленной эколого- геохимической информации в вычислительный центр, постановка основной задачи, подборка программы математической обработки, уточнение фоновых содержаний, элементов- индикаторов, оперативный контроль достоверности полученных результатов, постановка дополнительных задач, склейка распечаток, совмещение карты фактического материала с картой- распечаткой, закрепление контуров тушью.

125. Содержание работы при проведении комплекса операций, необходимость выполнения которого зависит в целом от геохимического метода (без использования ЭВМ):

составление, уточнение и пополнение карт (планов) (табл. 60, строка 1-28): изучение и анализ материалов и их систематизация; систематизация и анализ расчетных геохимических показателей; разработка условных обозначений; разноска на карту (план) фактического материала, включая расчетные геохимические показатели; нанесение в карандаше нагрузки, изображений условными обозначениями, с последующим закреплением ее тушью рабочим черчением; вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и зарамочного оформления, включая условные обозначения; раскраска (при необходимости) чертежа цветными карандашами;

аналитические и расчетные работы (табл. 60, строки 29-32): изучение результатов анализов проб и их систематизация; анализ характера распределения элементов- индикаторов с построением (при необходимости) графиков распределения содержаний элементов по профилям; формирование геохимических выборок; собственно расчет геохимических показателей; оформление полученных данных в виде таблиц, графиков, диаграмм.

126. Нормы длительности камеральной обработки материалов установлены в зависимости от масштаба работ, в составе которых проводятся эколого- геохимические исследования, и функциональной характеристики района работ и указаны в табл. 59-61.

Таблица 59

Нормы длительности

выполнения стандартного комплекса операций камеральной обработки

материалов эколого- геохимических работ (без использования ЭВМ), смена

Измеритель - 1000 проб

| N |  | Масштаб работ |
| --- | --- | --- |
| строки | Функциональная характеристика района работ | 1:200000- 1:100000 | 1:50000-1:25000 | 1:10000-1:5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Природные ландшафты | 10.6 | 16.8 | 27.6 |
| 2 | Сельскохозяйственные угодья | 12.0 | 18.8 | 30.4 |
| 3 | Промышленные и урбанизированные территории | 13.6 | 21.2 | 33.4 |

Таблица 60

Нормы длительности

выполнения комплекса операций камеральной обработки материалов эколого-

геохимических работ, необходимость выполнения которого зависит от

геохимического метода (без использования ЭВМ), смена

| N |  | Масштаб |  | Функциональная характеристика района работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | Наименование работы | работы | Измеритель | природные ландшафты | сельскохозяйственные угодья | промышленные и урбанизированные территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Составление, уточнение и пополнение карт (планов) |
| 1 | Уточнение и пополнение карт функционального зонирования | 1:200 000 | 100 км2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2 | То же | 1:100 000 | то же | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 3 | То же | 1:50 00 | то же | 4.7 | 5.6 | 7.0 |
| 4 | То же | 1:25 000 | то же | 5.6 | 7.0 | 8.4 |
| 5 | То же | 1:10 000 | то же | 115.0 | 138.0 | 173.0 |
| 6 | То же | 1:5 000 | то же | 138.0 | 173.0 | 207.0 |
| 7 | Уточнение и пополнение карт ландшафтного зонирования | 1:200 000 | то же | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8 | То же | 1:100 000 | то же | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 9 | То же | 1:50 000 | то же | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 10 | То же | 1:25 000 | то же | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 11 | Уточнение и пополнение карт ландшафтного зонирования | 1:10 000 | 100 км2 | 121.0 | 121.0 | 121.0 |
| 12 | То же | 1:5 000 | то же | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| 13 | Составление на функциональной (или ландшафтной) основе многоэлементных карт распределения содержаний анализируемых элементов (компонентов) в абсолютных значениях или коэффициентах (рассеяния) | 1:200 000 -1:100 000 | 1000 элементо- определений | 0.41 | 0.61 | 0.81 |
| 14 | То же | 1:50 000 1:25 000- | то же | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 15 | То же | 1:10 000-1:5 000 | то же | 0.51 | 0.75 | 1.00 |
| 16 | Составление на функциональной (ландшафтной) основе карт распространения ассоциаций | 1:200 000- 1:100 000 | то же | 0.54 | 0.81 | 1.08 |
| 17 | То же | 1:50 000- 1:25 000 | то же | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| 18 | То же | 1:10 000- 1:5 000 | то же | 0.66 | 0.99 | 1.32 |
| 19 | Составление на функциональной (или ландшафтной) основе карт суммарного показателя концентрации (рассеяния) и других карт, характеризующих экогеохимическую обстановку | 1:200 000-1:100 000 | 1000 элементо- определений | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 20 | То же | 1:50 000- 1:25 000 | то же | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 21 | То же | 1:10 000- 1:5 000 | то же | 0.55 | 0.82 | 1.10 |
| 22 | Составление на функциональной (ландшафтной) основе карт экологической оценки состояния окружающей среды по результатам опробования различных по геохимической информативности природных сред (почва - снег; почва- сельскохозяйственные культуры и др.) | 1:200 000- 1:100 000 | 1000 элементо- определений | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 23 | То же | 1:50 000- 1:25 000 | то же | 0,45 | 0.68 | 0.90 |
| 24 | То же | 1:10 000- 1:5 000 | то же | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 25 | Составление сопоставительных карт разновременных экогеохимических исследований на одной и той же территории (мониторинг) по отдельным видам работ и природным средам | 1:200 000- | 1000 элементо- определений | 0.70 | 1.05 | 1.40 |
| 26 | То же | 1:50 000- 1:25 000 | то же | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
| 27 | То же | 1:10 000- 1:5 000 | то же | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
| 28 | Составление таблиц и графиков режимного изучения динамических сред по отдельным элементам (компонентам) и по суммарным показателям | - | 1000 элементо- определений | 0.70 | 1.05 | 1.40 |
| Аналитические и расчетные работы |
| 29 | Предварительное изучение результатов анализов проб и выявление элементов (компонентов)- загрязнителей исследуемых природных сред | - | 1000 элементо- определений | 0.09 | 0.17 | 0.34 |
| 30 | Определение фоновых и 0.46 минимально- аномальных содержаний анализируемых элементов (компонентов) | - | то же | 0.11 | 0.23 | 0.46 |
| 31 | Расчет суммарного показателя концентрации (рассеяния) элементов (компонентов)- загрязнителей | - | то же | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| 32 | Расчет суммарной экологической нагрузки от совокупности элементов (компонентов)- загрязнителей в одной природной среде | - | то же | 1.71 | 2.40 | 3.36 |

Таблица 61

Нормы длительности

камеральной обработки материалов эколого- геохимических

работ (с использования ЭВМ), смена

Измеритель - 1000 проб

| N |  | Масштаб работ |
| --- | --- | --- |
| строки | Функциональная характеристика района работ | 1:200000- 1:100000 | 1:50000-1:25000 | 1:10000-1:5000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Природные ландшафты | 23.2 | 29.3 | 40.1 |
| 2 | Сельскохозяйственные угодья | 28.4 | 35.0 | 46.6 |
| 3 | Промышленные и урбанизированные территории | 33.7 | 41.4 | 53.3 |

127. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в эколого- геохимическом отряде, выполняющем камеральную обработку материалов (табл. 58), численно равны нормам длительности проведения этой работы (табл. 59-61).

128. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке материалов указаны в табл. 62 и 63.

129. Основные производственные фонды при камеральной обработке материалов не используются.

130. При расчете единичной сметной расценки на окончательную камеральную обработку материалов с использованием ЭВМ учитывается стоимость машинного времени.

Таблица 62

Нормы расхода

материалов на камеральную обработку

исходных данных эколого- геохимических работ

Измеритель - 1 месяц работы

эколого- геохимического отряда

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 2,0 |
| 2 | Бумага копировальная | пачка (100 л) | 0,1 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0,2 |
| 4 | Бумага писчая | кг | 1,5 |
| 5 | Бумага чертежная | лист | 2,0 |
| 6 | Калька бумажная натуральная | рулон (40 м) | 0,3 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 5,0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка (24 шт.) | 0,5 |
| 9 | Кисточка для клея | шт. | 1,0 |
| 10 | Клей конторский силикатный | флакон | 1,0 |
| 11 | Кнопки конторские | коробка (150 шт.) | 0,4 |
| 12 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0,5 |
| 13 | Линейка чертежная | шт. | 0,5 |
| 14 | Папка для бумаг | шт. | 4,0 |
| 15 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,1 |
| 16 | Резинка ученическая | шт. | 2,0 |
| 17 | Рейсшина- линейка | шт. | 0,1 |
| 18 | Ручка чертежная | шт. | 2,0 |
| 19 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 2,0 |
| 20 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт) | 0,5 |
| 21 | Скоросшиватель | шт. | 1,0 |
| 22 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 6,0 |
| 23 | Тушь разная | флакон | 2,0 |
| 24 | Угольник чертежный | шт. | 1,0 |
| 25 | Фломастер | шт. | 4,0 |

Таблица 63

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

проведении камеральной обработки материалов

Измеритель - 1 месяц работы

эколого- геохимического отряда

| N п/п | Наименование предмета | Месячная норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4,17 | набор | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4,17 | шт. | 1 |
| 3 | Дырокол | 8,34 | шт. | 1 |
| 4 | Лампа настольная | 2,78 | шт. | 5 |
| 5 | Линейка металлическая | 3,33 | шт. | 1 |
| 6 | Линейка масштабная | 3,33 | шт. | 1 |
| 7 | Микрокалькулятор | 2,78 | комплект | 1 |
| 8 | Молоток геологический | 8,34 | шт. | 1 |
| 9 | Ножницы | 3,33 | шт. | 1 |
| 10 | Стереоскоп линзово- зеркальный | 2,78 | шт. | 1 |
| 11 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 5 |
| 12 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 5 |
| 13 | Транспортир | 2,78 | шт. | 1 |
| 14 | Тубус для карт | 2,78 | шт. | 1 |
| 15 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт. | 1 |

## 3. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ

131. В разделе представлены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на работы, связанные с охраной подземных вод от истощения и загрязнения.

132. Раздел объединяет следующие виды и разновидности работ:

3.1. Составление гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов подземных вод из буровых скважин (заключение под проект) и на отвод участков для хозяйственного использования.

3.2. Согласование проектов строительства водозаборов подземных вод.

3.3. Согласование проектов размещения наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, полигонах захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

3.4. Согласование проектов объектов, которые могут являться источниками загрязнения подземных вод.

3.5. Обследование эксплуатационных водозаборов подземных вод из буровых скважин (первичное и повторное).

3.6. Обследование техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод (первичное и повторное).

### 3.1. Составление гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов подземных вод из буровых скважин (заключение под проект) и на отвод участков для хозяйственного использования.

133. Гидрогеологические заключения составляются на предпроектной стадии с целью выбора участков размещения водозаборов или отвода участка для хозяйственного использования и определения возможности строительства соответствующего объекта с позиций охраны подземных вод. Работа включает: сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории проектируемого объекта и смежным территориям. Систематизация сведений, извлеченных из источников информации по объектам информации. Собственно составление заключения. Оформительские работы. Рекогносцировочное обследование выбранного участка (необходимость проведения рекогносцировочного обследования обосновывается проектом).

134. В подразделе приведены нормативные материалы на собственно составление гидрогеологического заключения и рекогносцировочное обследование выбранного участка.

135. Содержание работы по собственно составлению гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов. Изучение и анализ собранных и систематизированных источников информации по объекту исследования и выбор участка размещения проектируемого водозабора и эксплуатируемого водоносного горизонта. Выполнение необходимых расчетов, составление схемы расположения скважин и других графических материалов, написание текста заключения.

136. Содержание работы по собственно составлению гидрогеологических заключений на отвод участка для хозяйственного использования. Изучение и анализ собранных и систематизированных источников информации по объекту исследования и выбор участков отвода для хозяйственного использования. Выполнение необходимых расчетов, написание текста заключения.

137. Работа по составлению гидрогеологических заключений выполняется гидрогеологом 1 категории при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и частично на написании текста заключения.

138. Измеритель, на который установлена норма - 1 заключение.

139. Нормы длительности собственно составления гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов рассчитаны с учетом категории сложности составления гидрогеологических заключений (табл. 7) и приведены в табл. 64.

Таблица 64

Нормы длительности

собственно составления гидрогеологических заключений

для проектирования водозаборов подземных вод, смена

Измеритель - 1 заключение

| N строки | Категория сложности составления гидрогеологических заключений (табл. 7) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0.71 |
| 2 | 2 | 1.94 |
| 3 | 3 | 3.22 |
| 4 | 4 | 6.24 |
| 5 | 5 | 9.25 |

140. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога 1 категории численно равны нормам длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (отряда) составляют: при составлении заключений 1 и 2 категории сложности - 0.25 чел.-смен; 3, 4, 5 категорий сложности - 0.53 чел.-смен.

141. Нормы длительности собственно составления гидрогеологических заключений на отвод участка для хозяйственного использования рассчитаны с учетом категории объекта хозяйственного использования по степени его влияния на загрязнение подземных вод (табл. 8) и приведены в табл. 65.

Таблица 65

Нормы длительности

собственно составления гидрогеологических заключений

на отвод участка для хозяйственного использования, смена

Измеритель - 1 заключение

| N строки | Категория объекта хозяйственного использования (табл. 8) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1.21 |
| 2 | 2 | 1.72 |
| 3 | 3 | 2.44 |
| 4 | 4 | 3.64 |

142. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога 1 категории численно равны нормам длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (отряда) составляют: при составлении гидрогеологических заключений на отвод участка под объект хозяйственного использования 1 - 3 категорий - 0.25 чел.-смены; под объект 4 категории - 0.53 чел.-смены.

143. Содержание работы по проведению рекогносцировочного обследования выбранного участка. Передвижение исполнителей по территории выбранного участка и прилегающей территории на автомобиле при скорости передвижения не более 15 км/час. Визуальный осмотр участка. Выявление, фиксация на карте и краткое описание в полевом дневнике интересующих объектов (при составлении заключения для проектирования водозабора: потенциальных источников загрязнения, зон отчуждения предприятий, сооружений, бесхозных, аварийных, дефектных и других скважин; при составлении заключения на отвод участка для хозяйственного использования: водоотборных скважин, каптированных родников, наблюдательных скважин опорной государственной сети, геологических заповедников, областей питания напорных подземных вод, месторождений пресных, лечебных, термальных подземных вод, оценка на местности расположения потенциальных источников загрязнения - накопителей промышленных, бытовых отходов - относительно существующих, проектируемых зон санитарной охраны водозаборных сооружений). Описание геоморфологических условий участка.

144. Работа выполняется производственной группой в составе гидрогеолога 1 категории и рабочего на геологоразведочных работах 3 разряда.

145. Измеритель, на который установлена норма - 10 км2 обследуемого участка.

146. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории обследуемой территории по степени освоенности (табл. 9) и приведены в табл. 66.

147. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на собственно составление гидрогеологических заключений и проведение рекогносцировочного обследования выбранного участка приведены в табл. 75, 76, 77, 78.

Таблица 66

Нормы длительности

проведения рекогносцировочного обследования территории при

составлении гидрогеологических заключений, смена

Измеритель - 10 км2

| N строки | Категория территории по степени освоенности (табл. 8) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0.41 |
| 2 | 2 | 0.52 |
| 3 | 3 | 0.63 |

148. При выполнении рекогносцировочного обследования участка используется автомобиль повышенной проходимости типа "УАЗ", который арендуется по договорной цене.

### 3.2. Согласование проектов строительства водозаборов подземных вод

149. В подразделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на согласование проектов строительства водозаборов подземных вод.

150. Содержание работы. Изучение и анализ материалов проекта (установление целесообразности строительства скважин на данный водоносный горизонт, гидрогеологическое обоснование выбора места заложения водозаборных скважин в соответствии с проектом водоснабжения, с учетом перспектив роста потребления и увязки режима эксплуатации с эксплуатационными запасами вод, надежность и экономичность выбранной конструкции скважин и фильтров, полнота проектируемого объема геологических и геофизических исследований в процессе бурения скважин, наличие и правильность установления зон санитарной охраны. Проверка соответствия проекта ранее выданному гидрогеологическому заключению. Составление заключения о возможности или невозможности строительства водозабора.

151. Работа выполняется гидрогеологом П категории (согласование проектов 1 и 2 категории сложности) или гидрогеологом 1 категории (согласование проектов 3, 4 и 5 категории сложности) при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и частично в написании заключения.

152. Измеритель, на который установлена норма - 1 согласование проекта.

153. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории сложности согласования проектов строительства водозаборов подземных вод (табл. 7), количества страниц машинописного текста и графики в проекте и приведены в табл. 67.

154. Затраты труда гидрогеолога (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (отряда) составляют: при согласовании проектов 1 и 2 категории сложности - 0.1 чел.-смены; при согласовании проектов 3, 4, 5 категорий сложности - 0.25 чел.-смен.

155. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 79, 80.

156. Основные производственные фонды в процессе согласования проектов строительства водозаборов подземных вод не используются.

Таблица 67

Нормы длительности

согласования проектов строительства

водозаборов подземных вод

Измеритель - 1 согласование

проекта

| N строки | Категория сложности (табл. 7) | Количество страниц в проекте | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | до 50 | 0.54 |
| 2 | 1 | 51-100 | 0.82 |
| 3 |  | 101-150 | 1.10 |
| 4 |  | 151-200 | 1.45 |
| 5 |  | до 50 | 0.89 |
| 6 |  | 51-100 | 1.53 |
| 7 | 2 | 101-150 | 2.07 |
| 8 |  | 151-200 | 2.62 |
| 9 |  | 201-250 | 3.16 |
| 10 |  | до 100 | 2.43 |
| 11 |  | 101-150 | 3.19 |
| 12 | 3 | 151-200 | 3.95 |
| 13 |  | 201-250 | 4.70 |
| 14 |  | 251-300 | 5.46 |
| 15 |  | 301-350 | 6.22 |
| 16 |  | до 100 | 3.19 |
| 17 |  | 101-150 | 4.20 |
| 18 | 4 | 151-200 | 5.20 |
| 19 |  | 201-250 | 6.21 |
| 20 |  | 251-300 | 7.22 |
| 21 |  | 301-350 | 8.23 |
| 22 |  | 351-400 | 9.24 |
| 23 |  | до 150 | 5.20 |
| 24 |  | 151-200 | 6.45 |
| 25 | 5 | 201-250 | 7.72 |
| 26 |  | 251-300 | 8.98 |
| 27 |  | 301-350 | 10.24 |
| 28 |  | 351-400 | 11.50 |
| 29 |  | 401-450 | 12.76 |
| 30 |  | 451-500 | 14.03 |

### 3.3. Согласование проектов размещения наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, полигонах захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных объектов

157. В подразделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на согласование проектов размещения наблюдательной сети скважин на водозаборах подземных вод, полигонах захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

158. Содержание работы. Изучение и анализ материалов проекта (оценка достаточности изученности гидрогеологических, гидрогеохимических, техногенных условий объекта, оценка обоснованности запланированной конструкции скважин и их размещения, оценка достаточности комплекса гидрогеохимических режимных наблюдений с точки зрения существующих природоохранных документов). Составление заключения о возможности размещения наблюдательной сети.

159. Работа выполняется гидрогеологом П категории при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и частично в написании текста заключения.

160. Измеритель, на который установлена норма - 1 согласование проекта.

161. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории сложности гидрогеологических условий местности размещения сети наблюдательных скважин (табл. 10) и приведены в табл. 68.

Таблица 68

Нормы длительности

согласования проектов размещения наблюдательной сети

на водозаборах подземных вод, полигонах захоронения про-

мышленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных

объектах, смена

Измеритель - 1 согласованиепроекта

| N строки | Категория сложности гидрогеологических условий (табл. 7) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0.71 |
| 2 | 2 | 1.64 |
| 3 | 3 | 2.57 |

162. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога П категории численно равны нормам длительности выполнения данной работы (табл. 68). Затраты труда начальника гидрогеологической партии (отряда) составляют - 0.25 чел.-смен.

163. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 79, 80.

164. Основные производственные фонды в процессе согласования проектов наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, полигонах захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сельскохозяйственных объектах не используются.

### 3.4. Согласование проектов объектов , которые могут являться источниками загрязнения подземных вод

165. В подразделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на согласование проектов объектов, которые могут являться источниками загрязнения подземных вод.

166. Содержание работы. Изучение и анализ материалов проекта (оценка степени соответствия изысканий существующим нормам и рекомендациям по охране подземных вод, оценка условий складирования, очистки промышленных отходов, оценка естественной защищенности подземных вод от проникновения загрязняющих веществ, оценка достаточности запланированных мер по предотвращению загрязнения и истощения подземных вод; при изучении и анализе материалов проектов для подземного захоронения промышленных сточных вод производится оценка гидрогеологических, гидрогеохимических условий участка проектируемого полигона с точки зрения возможности его использования для водозабора подземных вод питьевого, лечебно- промышленного назначения, оценка полноты и достоверности разведочных работ по обоснованию изолирующих свойств пласта- коллектора, оценка обоснованности конструкции поглощающих, резервных, наблюдательных скважин и их размещения, оценка естественной защищенности подземных вод от проникновения загрязняющих веществ, оценка достаточности мер по изолированию водоносных горизонтов). Составление заключения о возможности (невозможности) строительства объекта.

167. Работа выполняется гидрогеологом П категории (согласование проектов объектов 1, 2 и 3 категории сложности) или гидрогеологом 1 категории (согласование проектов объектов 4 категории сложности) при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и частично в написании текста заключения.

168. Измеритель, на который установлена норма - 1 согласование проекта.

169. Нормы длительности рассчитаны с учетом категории сложности объектов, являющихся загрязнителями подземных вод (табл. 8), и количества страниц машинописного текста и графики в проекте и приведены в табл. 69.

Таблица 69

Нормы длительности

согласования проектов объектов, которые могут

являться источниками загрязнения подземных

вод, смена

Измеритель - 1 согласование

проекта

| N строки | Категория сложности объекта (табл. 7) | Количество страниц в проекте | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | до 50 | 0.96 |
| 2 | 1 | 51-100 | 1.44 |
| 3 |  | 101-150 | 1.92 |
| 4 |  | 151-200 | 2.39 |
| 5 |  | до 100 | 1.83 |
| 6 |  | 101-150 | 2.66 |
| 7 | 2 | 151-200 | 3.14 |
| 8 |  | 201-250 | 3.61 |
| 9 |  | 251-300 | 4.09 |
| 10 |  | 301-350 | 4.57 |
| 11 |  | до 200 | 3.89 |
| 12 |  | 201-250 | 5.08 |
| 13 |  | 251-300 | 5.55 |
| 14 |  | 301-350 | 6.03 |
| 15 | 3 | 351-400 | 6.51 |
| 16 |  | 401-450 | 6.98 |
| 17 |  | 451-500 | 7.46 |
| 18 |  | 501-550 | 7.93 |
| 19 |  | 551-600 | 8.41 |
| 20 |  | 601-650 | 8.88 |
| 21 |  | 651-700 | 9.36 |
| 22 |  | 601-650 | 10.35 |
| 23 |  | 651-700 | 10.83 |
| 24 |  | 701-750 | 11.30 |
| 25 |  | 751-800 | 11.78 |
| 26 |  | 801-850 | 12.25 |
| 27 |  | 851-900 | 12.75 |
| 28 |  | 901-950 | 13.20 |
| 29 |  | 951-1000 | 13.68 |
| 30 | 4 | 1001-1050 | 14.16 |
| 31 |  | 1051-1100 | 14.63 |
| 32 |  | 1101-1150 | 15.01 |
| 33 |  | 1151-1200 | 15.58 |
| 34 |  | 1201-1250 | 16.06 |
| 35 |  | 1251-1300 | 16.54 |
| 36 |  | 1301-1350 | 17.00 |
| 37 |  | 1351-1400 | 17.49 |
| 38 |  | 1401-1450 | 17.96 |
| 39 |  | 1451-1500 | 18.44 |

170. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога 1 или П категории численно равны нормам длительности выполнения данной работы(табл. 69). Затраты труда начальника гидрогеологической партии (отряда) составляют: при согласовании проектов объектов 1, 2 и 3 категории сложности - 0.2 чел.-смены; при согласовании проектов объектов 4 категории сложности - 0.5 чел.-смены.

171. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 79, 80.

172. Основные производственные фонды в процессе согласования проектов объектов, которые могут являться источниками загрязнения подземных вод, не используются.

### 3.5. Обследование эксплуатационных водозаборов подземных вод из буровых скважин (первичное и повторное)

173. Работа по первичному обследованию эксплуатационных водозаборов подземных вод из буровых скважин включает: сбор и систематизацию фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории расположения водозабора; собственно обследование водозабора; оформительские работы.

174. Работа по повторному обследованию водозаборов включает то же, кроме сбора и систематизации фондовых, архивных и опубликованных материалов.

175. В подразделе приведены нормативные материалы только на собственно первичное и повторное обследование водозабора.

176. Содержание работы по первичному обследованию водозабора. Изучение и анализ собранных и систематизированных материалов. Согласование и получение разрешения на обследование водозабора. Проверка наличия в организации, осуществляющей эксплуатацию водозабора геолого- технической документации и ее изучение. Проверка наличия разрешения на сооружение водозабора; установление наличия технического паспорта на водозабор (паспортов скважин) и соответствия его стандарту. Выявление количества, расположения и технической характеристики водозаборных скважин, установление проектного дебета и понижения уровня, категории эксплуатационных запасов, расчетных размеров зон санитарной охраны, расчетных (фоновых) показателей качества воды, наличия потенциальных источников загрязнения подземных вод близ водозаборного участка, проверке соблюдения условий к сооружению водозабора. Передвижение исполнителей по площади водозабора. Составление схемы водозабора. Выяснение фактической в сравнении с проектной конструкции водозабора - количество буровых скважин, их местоположение, оборудование водоподъемниками; осмотр технического состояния устья буровых скважин и соответствия его СНиП; проверка правильности выбора постоянного водоподъемника и погружения его применительно к положению динамического уровня воды; проверка наличия и ведения учета количества отбираемой воды, наблюдений за динамическим уровнем воды в эксплуатационных скважинах и ее качества; проверка соблюдения зон санитарной охраны водозабора и их режима; проверка установки на скважинах расходомеров и пьезомеров для замеров динамического уровня, определение их состояния; проведение контрольных измерений расхода воды объемным методом; проведение контрольных измерений уровня и температуры воды; отбор проб воды для контрольного полного химического анализа на комплекс загрязняющих ингредиентов и определение неустойчивых компонентов, с этикетированием и упаковкой, составление акта обследования (заключения).

177. Содержание работы по повторному обследованию водозабора. Ознакомление с материалами первичного обследования. Согласование и получение разрешения на обследование водозабора; изучение дополнительно поступившей документации; проверка в натуре выполнения предложений и рекомендаций первичного обследования; передвижение исполнителей на площади водозабора; отбор проб воды для химического и бактериологического анализов; измерение уровня, температуры и расхода воды. Составление акта повторного обследования (заключения).

178. Нормативные материалы рассчитаны для водозабора, принадлежащего одному владельцу. Водозабор состоит из одной или группы эксплуатационных скважин.

179. При проведении обследования перемещение исполнителей по площади водозабора осуществляется пешком (категория проходимости местности 1-2 (табл. 5). Уровень, расход и температура воды измеряются техническими средствами, оснащающими обследуемый водозабор. Из каждой эксплуатационной скважины отбирается одна проба воды объемом до 5 л в бутылки объемом 0,5 л.

180. Работа выполняется производственной группой типового состава (табл. 70) при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

181. Нормы длительности на первичное и повторное обследование водозабора рассчитаны с учетом количества скважин на водозаборе и приведены в табл. 71.

182. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны нормам длительности выполнения данной работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии (отряда) составляют 0.2 чел.-смены на 1 первичное или повторное обследование.

183. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов приведены в табл. 81, 82.

Таблица 70

Типовой состав

производственной группы при проведении первичного и

повторного обследования эксплуатационных водозаборов

подземных вод из буровых скважин

| N п/п | Наименование должности или профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидрогеолог 1 категории | 1 |
| 2 | Техник- гидрогеолог | 1 |
|  | И т о г о специалистов | 2 |
| 3 | Рабочий на геологоразведочных работах 3 разряда | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 3 |

Таблица 71

Нормы длительности

на первичное и повторное обследование эксплуатационных

водозаборов подземных вод из буровых скважин, смена

Измеритель - 1 обследование

| N строки | Количество скважин на водозаборе | Первичное обследование | Повторное обследование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 1.08 | 0.89 |
| 2 | 2-3 | 1.32 | 1.10 |
| 3 | 4-6 | 1.65 | 1.38 |
| 4 | 7-10 | 2.09 | 1.75 |
| 5 | 11-15 | 2.69 | 2.25 |
| 6 | 16-22 | 3.48 | 2.91 |
| 7 | 23-30 | 4.47 | 3.74 |

184. Основные производственные фонды, используемые в процессе обследования эксплуатационных водозаборов подземных вод из буровых скважин - палатка 4-х местная - 1.

### 3.6. Обследование техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод (первичное и повторное)

185. Работа по первичному обследованию техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод, включает: сбор и систематизацию фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории техногенного объекта и смежным территориям; согласование сроков и получение разрешения на обследование, оформление пропускных документов; собственно обследование техногенного объекта; оформительские работы.

186. В подразделе приведены нормативные материалы только на собственно первичное обследование техногенного объекта.*)

187. Содержание работы. Изучение и анализ собранных и систематизированных источников информации по объекту с целью получения сведений о геолого- гидрогеологических условиях участка размещения объекта и смежных территорий, степени использования подземных вод, количестве источников загрязнения, составе сбрасываемых промышленных отходов. Ознакомление с техногенным объектом на месте: изучение и анализ имеющейся на объекте документации с целью получения сведений о технологии производства, наличии очистных сооружений и их параметрах, системе канализации, местах складирования жидких и твердых отходов, их химическом составе, результатах химических анализов подземных вод, измерений глубин скважин, уровней воды; Составление схемы расположения объекта с указанием участков сброса жидких и твердых отходов, размещения всех хозяйственных объектов; нанесение на схему маршрута передвижения по объекту; пешее передвижение по территории объекта с описанием источников загрязнения подземных вод, их технического и санитарного состояния (утечки, разливы, неисправности), проведение необходимых замеров, отбор проб жидких и твердых отходов, отбор проб грунта, измерение уровня и отбор проб воды из эксплуатационной скважины и скважин наблюдательной сети. Отправка проб воды и грунта в лабораторию. Составление акта обследования.

188. Нормативные материалы рассчитаны для техногенного объекта, принадлежащего одному владельцу. Перед отбором проб воды скважины прокачиваются с помощью желонирования вручную с извлечением трехкратного объема воды из ствола скважины. Объем пробы до 5 л. Отбор проб грунта осуществляется из копуш глубиной до 0,5 м.

189. Работа выполняется производственной группой типового состава (табл. 72) при долевом участии начальника гидрогеологической партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

Таблица 72

Типовой состав

производственной группы при проведении обследования

техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения

подземных вод

| N п/п | Наименование должности или профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидрогеолог 1 категории | 1 |
| 2 | Техник- гидрогеолог | 1 |
|  | И т о г о специалистов | 2 |
| 3 | Рабочий на геолосъемочных работах 3 разряда | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 3 |

190. Измеритель, на который установлена норма - 1 обследование.

191. Нормы длительности первичного обследования техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод, рассчитаны с учетом категории сложности обследования, которая устанавливается в соответствии с табл. 11 настоящего Справочника, и приведены в табл. 73.

192. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме длительности выполнения данной работы. (табл. 73). Затраты труда начальника партии составляют 0.3 чел.-смены.

193. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 81, 82.

194. Основные производственные фонды, используемые в процессе обследования техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод - палатка 4-х местная - 1.

195. Работа по повторному обследованию техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод, включает: согласование сроков и получение разрешения на обследование; оформление пропускных документов; собственно повторное обследование техногенного объекта; оформительские работы.

196. В подразделе приведены нормативные материалы только на собственно повторное обследование техногенного объекта.

197. Содержание работы. Ознакомление с актом первичного обследования. Проверка в натуре выполнения предписаний первичного обследования; пешее передвижение по территории объекта с осмотром и описанием технического и санитарного состояния источников загрязнения подземных вод. Проведение необходимых замеров, отбор проб жидких и твердых отходов, грунта и воды из эксплуатационной и наблюдательной скважин. Отправка проб в лабораторию. Составление акта обследования.

198. Исполнители и условия проведения работы те же, что и при первичном обследовании (пп. 188, 189, табл. 72).

Таблица 73

Нормы длительности

первичного обследования техногенных объектов,

являющихся источниками загрязнения подземных вод, смена

Измеритель - 1 обследование

| N строки | Категория сложности обследования (табл.11) | Площадь обследования, км2 | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | до 0.5 | 2.97 |
| 2 | 1 | более 0.5 до 1.0 | 5.74 |
| 3 |  | более 1.0 до 5.0 | 11.57 |
| 4 |  | до 0.5 | 3.25 |
| 5 | 2 | более 0.5 до 1.0 | 6.02 |
| 6 |  | более 1.0 до 5.0 | 11.85 |
| 7 |  | более 0.5 до 1.0 | 7.32 |
| 8 | 3 | более 1.0 до 5.0 | 13.15 |
| 9 |  | более 5.0 до 10.0 | 36.79 |
| 10 |  | более 5.0 до 10.0 | 38.14 |
| 11 | 4 | более 10.0 до 20.0 | 70.25 |
| 12 |  | более 20.0 до 30.0 | 112.08 |
| 13 |  | более 30.0 до 40.0 | 153.92 |

199. Измеритель, на который установлена норма - 1 обследование.

200. Нормы длительности собственно повторного обследования техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод, приведены в табл. 74.

Таблица 74

Нормы длительности

повторного обследования техногенных объектов,

являющихся источниками загрязнения подземных вод,

смена

Измеритель - 1 обследование

| N строки | Категория сложности обследования (табл.11) | Площадь обследования, км2 | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | до 0.5 | 2.45 |
| 2 | 1 | более 0.5 до 1.0 | 5.22 |
| 3 |  | более 1.0 до 5.0 | 11.05 |
| 4 |  | до 0.5 | 2.53 |
| 5 | 2 | более 0.5 до 1.0 | 5.30 |
| 6 |  | более 1.0 до 5.0 | 11.13 |
| 7 |  | более 0.5 до 1.0 | 5.69 |
| 8 | 3 | более 1.0 до 5.0 | 11.52 |
| 9 |  | более 5.0 до 10.0 | 32.16 |
| 10 |  | более 5.0 до 10.0 | 32.63 |
| 11 | 4 | более 10.0 до 20.0 | 62.69 |
| 12 |  | более 20.0 до 30.0 | 102.47 |
| 13 |  | более 30.0 до 40.0 | 142.25 |

201. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме длительности выполнения данной работы (табл. 74). Затраты труда начальника гидрогеологической партии (отряда) составляют 0.3 чел.-смены.

202. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 81, 82.

203. Основные производственные фонды, используемые в процессе повторного обследования техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод - палатка 4-х местная - 1.

Таблица 75

Нормы расхода материалов

на составление гидрогеологических заключений для

проектирования водозаборов подземных вод и на отвод

участка для хозяйственного использования

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Составление гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов подземных вод | Составление гидрогеологических заключений на отвод участков для хозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бланки актов заключений | пачка (1000шт.) | 0.025 | 0.025 |
| 2 | Бумага писчая | кг | 0.15 | 0.15 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0.33 | 0.33 |
| 4 | Журнал регистрационный | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Карандаш простой | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Карандаши цветные (24 шт.) | коробка | 0.40 | 0.40 |
| 7 | Калька бумажная | рулон (40 м) | 0.33 | 0.33 |
| 8 | Кисточка для клея | шт. | 0.20 | 0.20 |
| 9 | Клей канцелярский казеиновый | флакон | 0.10 | 0.10 |
| 10 | Линейка чертежная ученическая | шт. | 0.15 | 0.15 |
| 11 | Лезвия | упаковка | 0.02 | 0.02 |
| 12 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.02 | 0.02 |
| 13 | Папка для бумаг | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 15 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 16 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 17 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.05 | 0.05 |
| 18 | Скоросшиватель | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 19 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 20 | Тушь разных цветов | флакон | 0.50 | 0.50 |
| 21 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 |

Таблица 76

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

составлении гидрогеологических заключений для

проектирования водозаборов подземных вод и на отвод

участков для хозяйственного использования

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Составление гидрогеологических заключений для проектирования водозаборов подземных вод | Составление гидрогеологических заключений на отвод участков для хозяйственного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дырокол | 8.33 | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Готовальня малого размера | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Лупа | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортир | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2.78 | комплект | 1 | 1 |
| 7 | Циркуль пропорциональный | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 8 | Стол однотумбовый | 2.00 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Стул конторский | 4.00 | шт. | 1 | 1 |

Таблица 77

Нормы расхода материалов

на проведение рекогносцировочного обследования

при составлении гидрогеологических заключений для

проектирования водозаборов подземных вод и на отвод

участков для хозяйственного использования

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карандаш простой | шт. | 1.0 |
| 2 | Линейка ученическая | шт. | 0.15 |
| 3 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 |
| 4 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.25 |
| 5 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.00 |
| 6 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 1.00 |

Таблица 78

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

рекогносцировочном обследовании при составлении

гидрогеологических заключений для проектирования

водозаборов подземных вод и на отвод участков

для хозяйственного использования

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Норма износа, % | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бинокль полевой | 2.38 | шт. | 1 |
| 2 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 |
| 3 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 |
| 4 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 |
| 5 | Рулетка тесмяная 20 м | 4.17 | шт. | 1 |
| 6 | Транспортир | 2.78 | шт. | 1 |
| 7 | Полевая сумка | 8.33 | шт. | 1 |

Таблица 79

Нормы расхода материалов

на согласование проектов строительства водозаборов

подземных вод; проектов объектов, которые могут являться

источниками загрязнения подземных вод; проектов размещения

наблюдательной сети на водозаборах подземных вод, полигонах

захоронения промышленных сточных вод, промышленных и сельско-

хозяйственных объектах

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

|  |  |  | Согласование проектов |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | строительства водозаборов подземных вод | источников загрязнения подземных вод | наблюдательной сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бумага писчая | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2 | Бумага миллиметровая | рулон | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 3 | Журналы регистрационные | шт. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Карандаш простой | шт. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Карандаши цветные | коробка (24 шт.) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 6 | Калька бумажная | рулон (40 м) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 7 | Кисточка для клея | шт. | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 8 | Клей канцелярский казеиновый | флакон | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 9 | Линейка чертежная | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | Перья чертежные | коробка | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 11 | Лезвия | коробка | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12 | Папка для бумаг | шт. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 14 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 15 | Ручка шариковая без(стержня) | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 16 | Скоросшиватель | шт. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 17 | Скрепки канцелярские | коробка | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 18 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 19 | Тушь разная | флакон | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 20 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

Таблица 80

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

согласовании проектов строительства водозаборов

подземных вод; согласовании проектов объектов,

которые могут являться источниками загрязнения

подземных вод; согласовании проектов размещения

наблюдательной сети на водозаборах подземных вод,

полигонах захоронения промышленных сточных вод,

промышленных и сельскохозяйственных объектах

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

|  |  |  |  | Согласование проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | строительства водозаборов подземных вод | источников загрязнения подземных вод | наблюдательной сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дырокол | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Лупа | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Транспортир | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Циркуль пропорциональный | 2.78 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2.78 | компл. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Стол однотумбовый | 2.00 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Стул конторский | 4.00 | шт. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 81

Нормы расхода

материалов на обследование техногенных объектов,

являющихся источниками загрязнения подземных вод,

и на обследование эксплуатационных водозаборов

подземных вод из буровых скважин

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Обследование техногенных объектов | Обследование эксплуатационных водозаборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | пачка (1000 шт.) | 1.26 | 0.60 |
| 3 | Бланки актов обследования | шт. | 0.015 | 0.015 |
| 4 | Бутылка стеклянная вместимостью 0.5 л | шт. | 600 | 300 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0.15 | 0.15 |
| 6 | Бумага миллиметровая | рулон (20м) | 0.33 | 0.33 |
| 7 | Веревка хозяйственная | кг | 0.25 | 0.25 |
| 8 | Гвозди тарные | кг | 0.25 | 0.12 |
| 9 | Журналы регистрационные разные | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 10 | Карандаш простой | шт. | 2.00 | 2.00 |
| 11 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.40 | 0.40 |
| 12 | Калька бумажная | рулон (40 м) | 0.33 | 0.33 |
| 13 | Кисточка для клея | шт. | 0.20 | 0.20 |
| 14 | Клей канцелярский | флакон | 0.10 | 0.10 |
| 15 | Лампочка для карманного фонаря | шт. | 0.50 | 0.50 |
| 16 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0.15 | - |
| 17 | Линейка чертежная | шт. | 0.15 | 0.15 |
| 18 | Мешок для проб | шт. | 30.00 | - |
| 19 | Мешочек для образцов | шт. | 5.00 | - |
| 20 | Перья чертежные | коробка | 0.02 | 0.02 |
| 21 | Пробка укупорочная | шт. | 600 | 300 |
| 12 | Папка для бумаг | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 23 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 24 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 25 | Ручка шариковая без (стержня) | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 26 | Скрепки канцелярские | коробка | 0.05 | 0.05 |
| 27 | Скоросшиватель | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 28 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 29 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 1.00 | 1.00 |
| 30 | Тушь разных цветов | флакон | 0.50 | 0.50 |
| 31 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 32 | Фотопленка | упаковка | 1.00 | 1.00 |
| 33 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 34 | Черенок для молотка | шт. | 0.50 | 0.50 |
| 35 | Шпагат | кг | 0.25 | 0.25 |
| 36 | Ящик деревянный (тара) | шт. | 30.00 | 15.00 |

Таблица 82

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при обследовании

техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения

подземных вод и обследовании эксплуатационных водозаборов

подземных вод из буровых скважин

Измеритель - 1 месяц работы

|  |  |  |  | Обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | техногенных объектов | эксплуатационных водозаборов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Барометр- анероид | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Ведро железное оцинкованное | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Дырокол | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Клещи | 5.56 | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 3 | 3 |
| 7 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 8 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 9 | Катушка- рулетка с хлопушкой | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 10 | Кружка алюминиевая мерная | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 11 | Лом | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 12 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 | 1 |
| 13 | Лампа керосиновая | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 14 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 | 1 |
| 15 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 16 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | шт. | 3 | 3 |
| 17 | Напильники разные | 8.34 | шт. | 2 | 2 |
| 18 | Ножницы | 5.56 | шт. | 1 | 1 |
| 19 | Пробоотборник "Гидропроекта" | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 20 | Полевая лаборатория "Резникова" | 2.50 | шт. | - | 1 |
| 21 | Манометр | 2.50 | шт. | 1 | 1 |
| 22 | Рулетка тесмяная 20 м | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 23 | Рюкзак брезентовый | 8.33 | шт. | 2 | 2 |
| 24 | Секундомер | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 25 | Сумка полевая | 8.33 | шт. | 2 | 2 |
| 26 | Стол походный складной | 8.33 | шт. | 1 | 1 |
| 27 | Стул походный складной | 8.33 | шт. | 2 | 2 |
| 28 | Стол однотумбовый | 2.00 | шт. | 2 | 2 |
| 29 | Стул конторский | 4.00 | шт. | 2 | 2 |
| 30 | Сейф шкатулка | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 31 | Топор плотничий | 4.17 | шт. | 1 | 1 |
| 32 | Термометр пращевой | 16.66 | шт. | 1 | 1 |
| 33 | Термометр ртутный | 16.66 | шт. | 1 | 1 |
| 34 | Циркуль пропорциональный | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 35 | Фонарь карманный | 8.33 | шт. | 1 | 1 |
| 36 | Фотоаппарат | 2.78 | шт. | 1 | - |
| 37 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2.78 | комплект | 1 | 1 |
| 38 | Ящик для инструмента | 2.78 | шт. | 1 | 1 |
| 39 | Ящик вьючный | 2.78 | шт. | 1 | 1 |

## 4. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ЭГП)

204. В настоящем разделе приводятся нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на работы, связанные с изучением экзогенных геологических процессов (ЭГП).

205. Раздел объединяет следующие виды и разновидности работ:

4.1. Сбор и систематизация данных о проявлении ЭГП, по осадкам температурам, штормам и уровням морей, озер, водохранилищ, расходам рек, другим быстроизменяющимся факторам ЭГП- фондовых, литературных (опубликованных), картографических в различных ведомствах и организациях.

4.2. Составление карты (схемы) инженерно- геологической изученности с характеристикой выполненных работ и имеющихся материалов по ЭГП по территории исследований масштабов 1:200 000, 1:500 000.

4.3. Составление предварительной карты распространения и условий развития ЭГП.

4.4. Составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных наземных наблюдений при проведении специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок.

4.5. Аэровизуальные маршруты.

4.6. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно- геологическом обследовании территории и специализированных инженерно- геологических съемках.

4.7. Оползневая инженерно- геологическая съемка масштабов 1:5000, 1:2000.

4.8. Полевая камеральная обработка материалов специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок.

4.9. Камеральная обработка материалов специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок.

4.10. Установка реперов.

4.11. Установка марок.

4.12. Установка средств измерения (маяков) на стенах зданий.

4.13. Наблюдения за глубинными реперами.

### 4.1. Сбор и систематизация данных о проявлении ЭГП, по осадкам температурам, штормам и уровням морей, озер, водохранилищ, расходам рек, другим быстроизменяющимся факторам ЭГП- фондовых, литературных (опубликованных), картографических в различных ведомствах и организациях.

206. Нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на сбор и систематизацию материалов приведены в ССН, вып. 1, часть 1.

### 4.2. Составление карты (схемы) инженерно- геологической изученности с характеристикой выполненных работ и имеющихся материалов по ЭГП по территории исследований масштабов 1:200 000, 1:500 000.

207. Нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на сбор и систематизацию материалов приведены в ССН, выпуск 1, часть 2.

### 4.3. Составление предварительной карты распространения и условий развития ЭГП.

208. Карта составляется на готовой топографической основе.

209. Содержание работы. Изучение и анализ собранных и систематизированных фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) исследований и смежным территориям с необходимым отбором и обобщением нужной информации, перенос результатов дешифрирования МАКС. Разработка условных обозначений. Нанесение в карандаше на составляемый чертеж соответствующей нагрузки, изображаемой условными обозначениями, с последующим закреплением тушью рабочим черчением. Вычерчивание тушью рабочим черчением рамок и зарамочного оформления, включая условные обозначения. Раскраска (при необходимости) чертежа цветными карандашами.

210. Работа выполняется геологом (гидрогеологом) 1 категории при долевом участии начальника партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

211. Измеритель, на которой принята норма - 1 номенклатурный лист топоосновы в масштабе карты.

212. Нормы длительности рассчитаны с учетом масштаба карты, категории территории по степени инженерно- геологической изученности (табл.12), категории территории по сложности изучения ЭГП (табл. 13) и приведены в табл. 83.

Таблица 83

Нормы длительности

составления предварительной карты распространения

и условий развития ЭГП, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

|  |  | Категория территории по степени инженерно- геологической изученности (табл. 12) |
| --- | --- | --- |
| N | Масштаб | 1 | 2 |
| п/п |  | Категория территории по сложности изучения ЭГП (табл. 10) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1:200 000 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 8.8 |
| 2 | 1:50 000 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 8.3 |

213. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя работы по составлению предварительной карты распространения и условий развития ЭГП- геолога (гидрогеолога) 1 категории численно равны норме длительности составления карты. Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда) - 0,04 чел.-смены.

214. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 92, 93.

215. Основные производственные фонды в процессе составления карты не используются.

### 4.4. Составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных и наземных наблюдений при проведении специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок

216. Нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на составление рабочей схемы маршрутов аэровизуальных и наземных наблюдений приведены в ССН, выпуск 1, часть 2 (чертеж 19).

### 4.5. Аэровизуальные маршруты

217. Нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на аэровизуальные маршруты приведены в ССН, выпуск 1, часть 2.

### 4.6. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно- геологическом обследовании территории и специализированных инженерно- геологических съемках

218. Пешие наземные маршруты при специальном инженерно- геологическом обследовании проводятся при следующих условиях: наличие инженерно- геологической (или геологической) карты, топопланшета с нанесенными на него результатами аэровизуальных наблюдений и предварительно отдешифрированных аэрофотоснимков; привязка объектов наблюдения- визуальная; подчистка естественных обнажений горных пород - по рыхлым, немерзлым горным породам; отбор проб (образцов) горных пород - вручную при помощи молотка и зубила или совка; обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и в журналах установленной формы.

219. Содержание работы. Просмотр аэрофотоснимков (АФС)под стереоскопом. Ориентирование на местности. Общий просмотр объекта наблюдения (форм проявления ЭГП, народнохозяйственных объектов). Подчистка обнажений горных пород. Геологическая, геоморфологическая и высотная привязка начального пункта маршрута и объектов наблюдения по маршруту закрепления точек наблюдения и объектов изучения на АФС. Детальное изучение отдельных форм проявления ЭГП, включая зарисовку и фотографирование, измерение основных геометрических размеров отдельных проявлений процессов и составление схем их строения, визуальное изучение состава и состояния пород в местах развития ЭГП, отбор и этикетирование образцов горных пород, изучение растительности, влияния техногенных факторов (инженерных сооружений, вырубки леса, распашки склонов, орошения, осушения территории и т.д.) на проявление и развитие процессов, их активизацию. Запись в полевом дневнике по предварительно разработанной форме с указанием генезиса, возраста и типа пород, геоморфологических и гидрогеологических особенностей участка. Перемещение исполнителей в пределах объекта наблюдения, связанное с его изучением. Опрос местных жителей. Непрерывное геоморфологическое изучение и описание местности по маршруту между объектами наблюдений при пешем передвижении с проверкой результатов дешифрирования МАКС, ведение гидрогеологических и инженерно- геологических наблюдений. Уточнение привязки и адресов точек наблюдения на топооснове после окончания маршрута. Перенос точек наблюдения на карту фактического материала. Закрепление на топооснове тушью в масштабе и не масштабными знаками всех форм проявления ЭГП. Разбор и сокращение отобранных образцов и проб горных пород, их регистрация. Перезарядка фотоаппаратуры. Систематизация и редактирование записей, сделанных во время маршрута.

220. Наземные маршруты при специализированных инженерно- геологических съемках. Условия проведения работы те же, что и при проведении наземных маршрутов при специальном инженерно- геологическом обследовании (п. 218). Расход воды измеряется мерным сосудом или водосливом. В случае, если расход воды составляет более 10 л/сек., он измеряется гидрометрической вертушкой.

221. Содержание работы общее для специализированных съемок. Просмотр под стереоскопом АФС. Ориентирование на местности. Общий осмотр объектов наблюдения. Подчистка естественных обнажений горных пород. Геологическая, геоморфологическая и высотная привязка объекта наблюдения на топокарте. Изучение и описание объектов наблюдения, включая зарисовки и фотографирование. Отбор в естественных обнажениях геологических образцов и проб горных пород. Этикетирование и упаковка образцов и проб горных пород. Проведение необходимых измерений. Перемещение исполнителей в пределах объектов наблюдения, связанное с их изучением. Непрерывное геологическое, геоморфологическое, гидрогеологическое и инженерно- геологическое изучение и описание местности по маршруту между объектами наблюдений при пешем передвижении с проверкой результатов дешифрирования МАКС, интерпретация геофизических данных. Отражение на карте (АФС) установленных границ, пунктов наблюдений. Закрепление тушью на маршрутной карте (АФС) пунктов наблюдений, установленных границ развития процессов. Опрос местных жителей. Раскраска и нанесение тушью знаков литологии на маршрутной карте. Просмотр, сокращение и регистрация образцов и проб горных пород. Написание выводов по маршруту. Корректировка записей в полевой книжке. Регистрация проб в соответствующих журналах.

222. В зависимости от разновидности специализированных съемок в содержание работы дополнительно к указанному в п.221 включается:

- при проведении наземных маршрутов в процессе оползневой съемки: мытье бутылок и пробок для проб воды на полевой химический анализ; изучение описания оползней по следующей схеме: сведения о генезисе, форме, высоте, крутизне и экспозиции склона, на котором образовался оползень; расположение оползня на склоне (нижняя, средняя, верхняя часть склона захвачена оползнем); сведения о форме оползня в плане; основные параметры оползня - длина, ширина, высота, степень срыва; морфологическая характеристика оползневого склона и его границ; указания о наличии трещин в пределах площади оползня и на соседней с ней территории, а также характере их расположения; описание состава и условий залегания пород в коренном массиве и в оползневом теле; данные об обводненности оползневого склона и характере водопроявлений. Указание о времени образования оползня, обстоятельствах, способствующих ему, описание растительности на поверхности оползня; указание о наличии на площади оползня зданий или сооружений, в том числе противооползневых, их состояние на момент проведения маршрута (характер и степень деформации);изучение и описание эрозионных, абразионных и других ЭГП. Расчистка мест выходов родников или устройство водоотводных канавок для измерения расхода воды из родников. Измерение расхода воды из родников. Измерение температуры воды и воздуха. Отбор проб воды для полевого химического анализа. Регистрация проб воды;

- при проведении наземных маршрутов в процессе карстологичекой съемки: мытье бутылок и пробок для проб воды на полевой химический анализ. Изучение и описание объектов наблюдения: форм и элементов рельефа, карстовых форм, других форм проявлений ЭГП, обнажений карстующих пород, разрывных нарушений, действующих водотоков, мест и участков частичного или полного поглощения поверхностного стока, мест и участков разгрузки карстовых вод, других водопроявлений. Дешифрирование АФС. Геолого- карстологическое профилирование, глазомерная и полуинструментальная привязка устьев карстовых полостей, родников. Расчистка мест выходов родников или устройство водоотводных канавок для измерения расхода воды из родников. Отбор проб горных пород для определения гранулометрического, минерального состава и прочностных характеристик; измерение расхода воды действующих водотоков и родников; измерение температуры воды и воздуха; отбор проб воды из водотоков и родников на полевой химанализ; измерение основных параметров карстовых и других форм ЭГП (длина, ширина, высота, глубина). Регистрация проб воды.

223. Наземные маршруты при специальном инженерно- геологическом обследовании территории и специализированных инженерно- геологических съемках выполняются производственной группой в составе геолога (гидрогеолога) и рабочего на геологосъемочных и поисковых работах 3 разряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях, и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места. Категория специалиста - геолога (гидрогеолога) устанавливается по табл.84 в зависимости от сложности работы.

224. Измеритель, на который установлены нормы длительности - 10 км маршрута.

225. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изучения ЭГП и проходимости местности и приведены в табл.85. Категории сложности изучения ЭГП и проходимости обосновываются проектом работ согласно классификациям, приведенным в табл. 5 и 13 настоящего Справочника.

Таблица 84

Категории специалистов (геологов, гидрогеологов)

в зависимости от сложности работы при

проведении наземных маршрутов

| Категории территории по сложности изучения ЭГП (табл. 13) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория специалиста | П | 1 | 1 |

226. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах), проводящей наземные маршруты при специальном инженерно- геологическом обследовании и специализированных инженерно- геологических съемках (п.223) численно равны нормам длительности выполнения соответствующей работы. Затраты туда начальника партии (или отряда) - 0,01 чел.-смены.

227. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 94, 95.

Таблица 85

Нормы длительности

проведения пеших наземных маршрутов при специальном

инженерно- геологическом обследовании территории, смена

Измеритель - 10 км маршрута

| N строки | Категория проходимости местности | Категория территории по сложности изучения ЭГП (табл. 13) |
| --- | --- | --- |
|  | (табл. 5) | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб 1:200 000 |
| 1 | 1 | 0.8 | 0.97 | 1.14 |
| 2 | 2 | 0.89 | 1.05 | 1.22 |
| 3 | 3 | 0.99 | 1.16 | 1.33 |
| 4 | 4 | 1.13 | 1.3 | 1.47 |
| 5 | 5 | 1.29 | 1.46 | 1.63 |
| 6 | 6 | 1.48 | 1.65 | 1.82 |
| 7 | 7 | 1.72 | 1.89 | 2.06 |
| 8 | 8 | 2.02 | 2.18 | 2.35 |
| 9 | 9 | 2.4 | 2.57 | 2.73 |
| 10 | 10 | 2.83 | 2.99 | 3.16 |
| Масштаб 1:50 000 |
| 11 | 1 | 1.37 | 1.93 | 2.55 |
| 12 | 2-3 | 1.56 | 2.12 | 2.75 |
| 13 | 4-5 | 1.78 | 2.42 | 3.04 |
| 14 | 6 | 2.05 | 2.64 | 3.23 |
| 15 | 7 | 2.28 | 2.85 | 3.47 |
| 16 | 8 | 2.58 | 3.14 | 3.76 |
| 17 | 9 | 2.96 | 3.53 | 4.15 |
| 18 | 10 | 3.39 | 3.96 | 4.58 |

Таблица 86

Нормы длительности

проведения пеших наземных маршрутов при специализированных

(оползневая, карстологическая) инженерно- геологических

съемках, смена

Измеритель - 10 км маршрута

| N строки | Категория проходимости местности (табл. 5) | Категория территории по сложности изучения ЭГП (табл. 13) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб 1:25 000 |
| 1 | 1 | 2.12 | 3.23 | 4.44 |
| 2 | 2-3 | 2.32 | 3.42 | 4.63 |
| 3 | 4-3 | 2.61 | 3.72 | 4.93 |
| 4 | 6-7 | 3.04 | 4.15 | 5.36 |
| 5 | 8-9 | 3.72 | 4.83 | 6.03 |
| 6 | 10 | 4.15 | 5.25 | 6.46 |
| Масштаб 1:10 000 |
| 7 | 1 | 4.38 | 7.10 | 10.09 |
| 8 | 2-5 | 4.87 | 7.58 | 10.58 |
| 9 | 6-8 | 5.59 | 8.31 | 11.3 |
| 10 | 9-10 | 6.41 | 9.12 | 12.11 |

### 4.7. Оползневая инженерно- геологическая съемка масштабов 1:5000, 1:2000.

228. Условия проведения работы аналогичны приведенным в п. 218 и п. 220.

229. Содержание работы то же, что при проведении наземных маршрутов при оползневой инженерно- геологической съемке масштабов 1:2500, 1:10000 и дополнительно: детальное изучение и описание строения и взаимоотношения отдельных частей тела оползня и оползневого склона с характеристикой признаков современного состояния этих частей (стенок срыва, блоков, ступеней, валов выпирания, элементов микро- и мезорельефа оползня, основания склона и языка оползня); наличие и состояние трещин на разных элементах оползня, их тип; наличие признаков интенсивности подмыва основания склона (рекой, морем и т.д.); развитие на склоне других ЭГП.

230. Оползневая инженерно- геологическая съемка выполняется производственной группой в составе геолога (гидрогеолога) 1 категории, техника- геолога 1 категории и рабочего на геологосъемочных и поисковых работах 3 разряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

231. Измеритель, на который установлены нормы длительности - 1 км2 площади работ.

232. Нормы длительности рассчитаны с учетом степени пораженности местности проявлениями ЭГП, степени их активности и проходимости местности и приведены в табл.87. Категория местности по проходимости, степени пораженности проявлениями ЭГП, степени активности проявлений ЭГП обосновываются проектом работ согласно классификациям, приведенным в табл.5, 14, 15, настоящего Справочника.

233. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах), выполняющей оползневую съемку (п.230) численно равны нормам длительности выполнения этой работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) - 0,01 чел.-смены.

234. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 94, 95.

235. Основные производственные фонды, используемые в процессе проведения пеших наземных маршрутов при специальном инженерно- геологическом обследовании территории, специализированных инженерно- геологических съемках и оползневой инженерно- геологической съемке масштабов 1:5 000,1:2 000 - палатка двухместная - 1.

### 4.8. Полевая камеральная обработка материалов специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок

236. Полевая камеральная обработка материалов проводится в течение полевого периода в специально выделенные для этого камеральные дни и предусматривает первичную обработку исходных данных, собранных в периоды проектирования, предполевых и полевых работ, проводимую в полевых условиях.

237. Содержание работы. Составление ведомостей проб и образцов, оформление заказов на сторонние лабораторные исследования.

Таблица 87

Нормы длительности

проведения оползневой инженерно- геологической съемки,

смена

Измеритель - 1 км2

|  | Категория | Категория местности по степени пораженности ЭГП (табл. 14) |
| --- | --- | --- |
| N п/п | проходимости | 1 | 2 | 3 |
|  | местности | Категория местности по степени активности ЭГП (табл. 15) |
|  | (табл.5) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Масштаб 1 : 5 000 |
| 1 | 1 | 2.24 | 2.62 | 3.06 | 2.91 | 3.39 | 3.97 | 3.77 | 4.41 | 5.16 |
| 2 | 2-3 | 2.49 | 2.91 | 3.41 | 3.24 | 3.79 | 4.43 | 4.21 | 4.92 | 5.76 |
| 3 | 4-5 | 2.86 | 3.35 | 3.92 | 3.72 | 4.35 | 5.09 | 4.84 | 5.66 | 6.62 |
| 4 | 6-7 | 3.29 | 3.85 | 4.50 | 4.27 | 4.99 | 5.84 | 5.55 | 6.49 | 7.59 |
| 5 | 8-9 | 3.78 | 4.42 | 5.17 | 4.91 | 5.74 | 6.83 | 6.49 | 7.59 | 8.88 |
| 6 | 10 | 4.35 | 5.09 | 5.95 | 5.65 | 6.61 | 7.73 | 7.34 | 8.59 | 10.05 |
| Масштаб 1 : 2 000 |
| 7 | 1 | 3.89 | 4.55 | 5.32 | 5.06 | 5.92 | 6.93 | 6.58 | 7.70 | 9.01 |
| 8 | 2-3 | 4.31 | 5.04 | 5.90 | 5.60 | 6.56 | 7.68 | 7.28 | 8.52 | 9.97 |
| 9 | 4-5 | 4.96 | 5.80 | 6.79 | 6.45 | 7.55 | 8.83 | 9.38 | 9.80 | 11.47 |
| 10 | 6-7 | 5.70 | 6.67 | 7.80 | 7.41 | 8.67 | 10.14 | 9.60 | 11.23 | 13.14 |
| 11 | 8-9 | 6.56 | 7.68 | 8.99 | 8.53 | 9.98 | 11.68 | 11.01 | 12.88 | 15.07 |
| 12 | 10 | 7.54 | 8.82 | 10.32 | 9.80 | 11.47 | 13.42 | 12.74 | 14.91 | 17.44 |

Упаковка проб и образцов в ящики и отправка их по назначению. Дополнительное дешифрирование и интерпретация МАКС. Обработка, уточнение и увязка всех полевых наблюдений, их анализ и сопоставление. Дополнение и уточнение предварительных обязательных карт, а также составление всего комплекта дополнительных полевых карт и схем. Рабочее оформление полевых карт и схем. Составление краткого полевого отчета (записки) с описанием новых данных по всем целевым вопросам. Текущая административно- хозяйственная и подсобно- вспомогательная работа.

238. Полевая камеральная обработка материалов специального инженерно- геологического обследования и специализированных инженерно- геологических съемок выполняется партией (отрядом) типового состава, состоящей из трех производственных маршрутных групп, одну из которых возглавляет начальник партии (отряда) (табл. 88).

Таблица 88

Типовой состав

партии при полевой камеральной обработке материалов

специального инженерно- геологического обследования

территории и специализированных инженерно- геологических

съемок

| N п/п | Наименование должности или профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (отряда) | 1 |
| 2 | Геолог (гидрогеолог) | 1 |
| 3 | Техник- геолог (техник- гидрогеолог) | 1 |
| 4 | Итого специалистов | 3 |
| 5 | Рабочий на геологоразведочных работах 3 разряда | 3 |
| 6 | Итого исполнителей | 6 |

239. Категория геолога (гидрогеолога) устанавливается по табл. 84.

240. Измеритель, на который установлены нормы длительности - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ.

241. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изучения ЭГП и сложности геолого- экологического дешифрирования МАКС и приведены в табл.89. Категория сложности изучения ЭГП и сложности геолого- экологического дешифрирования МАКС обосновываются в проекте работ согласно классификациям, приведенным в таблице 3 и 13 настоящего Справочника.

242. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в партии (отряде), проводящей полевую камеральную обработку материалов (табл. 88) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 89).

243. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл.96,97, перечень основных производственных фондов - в табл. 98.

Таблица 89

Нормы длительности

полевой камеральной обработки материалов специального

инженерно- геологического обследования территории и

специализированных инженерно- геологических

съемок, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| N строки | Категория сложности геолого- экологического дешифрирования | Категория сложности изучения ЭГП (табл. 13) |
| --- | --- | --- |
|  | (табл. 3) | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб 1 : 200 000 |
| 1 | 1 | 7.69 | 9.77 | 11.84 |
| 2 | 2 | 9.24 | 11.73 | 14.22 |
| 3 | 3 | 11.18 | 14.11 | 17.05 |
| Масштаб 1 : 50 000 |
| 4 | 1 | 6.64 | 8.43 | 10.22 |
| 5 | 2 | 7.98 | 10.11 | 12.25 |
| 6 | 3 | 9.57 | 12.14 | 14.70 |
| Масштаб 1 : 25 000 |
| 7 | 1 | 5.42 | 6.88 | 8.35 |
| 8 | 2 | 6.52 | 8.27 | 10.01 |
| 9 | 3 | 7.82 | 9.92 | 12.02 |
| Масштаб 1 : 10 000 |
| 10 | 1 | 5.04 | 6.40 | 7.77 |
| 11 | 2 | 6.06 | 7.69 | 9.31 |
| 12 | 3 | 7.27 | 9.22 | 11.80 |

### 4.9. Камеральная обработка материалов специального инженерно- геологического обследования территории и специализированных инженерно- геологических съемок

244. Камеральная обработка материалов проводится между полевыми сезонами (промежуточная) и по окончании всех работ по проекту (окончательная). Работа включает: дополнительный сбор исходных данных и систематизацию в послеполевой период; собственно камеральную обработку материалов; машинописные и чертежно- оформительские работы; апробацию и приемку результатов работы промежуточного камерального периода и рассмотрение окончательного отчета на НТС соответствующей организации, а также передачу на хранение первичной документации.

245. В подразделе приведены нормативные материалы на собственно камеральную обработку материалов согласно содержанию работы (п.п.246 и 247). Нормативные материалы на дополнительный сбор исходных данных и их систематизацию, машинописные и чертежно- оформительские работы указаны в ССН вып.1 часть 1. Сметная стоимость приемки результатов работы промежуточного камерального периода и рассмотрение окончательного отчета определяется СФР.

246. Содержание работы при промежуточной камеральной обработке материалов. Камеральное дешифрирование материалов аэрокосмосъемок. Дополнительное изучение и обработка собранных материалов с широким использованием МАКС. Внесение дополнений и изменений в полевые книжки (дневники), полевые карты, схемы и т.п. по результатам лабораторных и других работ. Дополнение и уточнение легенд к полевым картам. Составление кадастров и каталогов по материалам документации форм проявления ЭГП, обработка материалов аэрофотосъемки, фототеодолитной съемки и геодезических работ. Составление авторских экземпляров обязательных карт, схем и других графических приложений по участкам, работы на которых завершены. Написание отдельных разделов (подразделов) отчета по завершенным объектам. Составление заключений по обследованным сооружениям и народнохозяйственным объектам. Составление развернутой программы предстоящего полевого периода.

247. Содержание работы при окончательной камеральной обработке материалов. Обработка материалов последнего полевого сезона согласно изложенному в предыдущем пункте. Окончательное камеральное дешифрирование материалов аэрокосмосъемок. Завершающая совместная интерпретация результатов, полученных разными методами и разновидностями работ. Окончательное дополнение и уточнение обязательных карт, схем и составление их чистовых авторских оригиналов. Написание текста отчета и всех текстовых приложений к нему, включая ведомость всех народнохозяйственных объектов, находящихся в зоне воздействия экзогенных геологических процессов и заключения по результатам их обследования.

248. Камеральная обработка материалов выполняется партией (отрядом) типового состава(табл.88) (с исключением рабочих). При этом категории специалистов определяются по табл. 84.

249. Измеритель, на который установлены нормы - 1 номенклатурный лист топографической основы в масштабе работ.

250. Нормы длительности рассчитаны с учетом сложности изучения ЭГП и приведены в табл.90. Категории сложности изучения ЭГП обосновываются в проекте работ согласно классификации, приведенной в табл. 13 настоящего Справочника.

Таблица 90

Нормы длительности

окончательной камеральной обработки материалов

специального инженерно- геологического обследования

территории и специализированных инженерно- геологических

съемок, смена

Измеритель - 1 номенклатурный лист

| N |  | Категория сложности изучения ЭГП (табл. 13) |
| --- | --- | --- |
| п/п | Масштаб | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 : 200 000 | 106.28 | 118.05 | 130.16 |
| 2 | 1 :50 000 | 177.18 | 194.90 | 214.39 |
| 3 | 1 :25 000 | 161.24 | 177.36 | 195.10 |
| 4 | 1 :10 000 | 145.26 | 156.88 | 169.43 |

251. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя (специалиста) в партии (отряде), проводящей полевую камеральную обработку материалов (табл.88) численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 89).

252. Нормы длительности и затраты труда на промежуточную камеральную обработку материалов определяются путем умножения на коэффициент 0,87.

253. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл.99,100.

### 4.10. Установка реперов

254. Установка реперов производится путем вкапывания в рыхлые немерзлые породы с последующим цементированием. Площадь поперечного сечения котлована 0,24 м2, глубина - 0,8 м. Репер трубчатый.

255. Содержание работы. Разметка котлована с помощью рулетки. Рытье котлована вручную. Установка репера в котловане. Географическая, геоморфологическая и высотная привязка репера, нанесение места установки репера на топооснову (фотоснимок). Затворение цемента, укладка раствора в котлован, ожидание затвердения цемента. Засыпка репера землей и его внешнее оформление.

256. Работа выполняется производственной группой в составе техника- геолога и горнорабочего на геологических работах 3 разряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

257. Измеритель, на который установлена норма - 1 установка репера.

258. Норма длительности на установку 1 репера - 0,508 смены.

259. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) составляют 0,01 чел.-смены на установку 1 репера.

260. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

261. Производственные фонды в процессе работы не используются.

### 4.11. Установка марок

262. Марка представляет собой металлический штырь длиной 0,4-0,5 м, диаметром 10-20 мм. Установка производится путем вколачивания в рыхлые немерзлые породы.

263. Содержание работы. Вколачивание в грунт металлического штыря - марки. Географическая, геоморфологическая и высотная привязка марки, нанесение места установки марки на топооснову (фотоснимок). Взятие первичного замера, запись результата в журнал.

264. Работа выполняется производственной группой в составе техника- геолога и рабочего на геологосъемочных работах 3 разряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

265. Измеритель, на который установлена норма - 1 установка марки.

266. Норма длительности установки 1 марки составляет 0,046 смен.

267. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) составляют 0,01 чел.-смены на установку 10 марок.

268. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

### 4.12. Установка средств измерения (маяков) на стенах зданий (сооружений)

269. Маяк представляет собой две металлические пластины, привинченные к стене здания посредством шурупов. Глубина установки - 2 см.

270. Содержание работы. Вырубка 4-х отверстий в стене, подготовка шурупов к установке, затворение цемента, введение раствора в отверстие под шурупы, введение 4-х шурупов в подготовленные для них отверстия с раствором. Ожидание затвердения раствора. Запись в журнале даты установки маяка, зарисовка схемы установки маяка. Вывинчивание шурупов из отверстия в стене. Закрепление двух пластин маяка с помощью шурупов на месте установки.

271. Работа выполняется производственной группой, состоящей из техника- геолога и горнорабочего на геологических работах 3 разряда при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

272. Измеритель, на который установлена норма - 1 установка маяка.

273. Нормы длительности на 1 установку маяка рассчитаны с учетом материала стен здания (сооружения) и приведены в табл. 91.

274. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах) численно равны нормам длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (или отряда) составляют 0,01 чел.-смены на установку 1 маяка.

275. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

Таблица 91

Нормы длительности

установки маяка на стенах зданий (сооружений),

смена

Измеритель - 1 установка маяка

| N строки | Материал стены |
| --- | --- |
|  | Бетон | Кирпич |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0.42 | 0.37 |

### 4.13. Наблюдения за глубинными реперами

276. Глубинный репер представляет собой буровую скважину, оборудованную обсадной трубой с помещенным в нее оцинкованным тросом. Замер осуществляется с помощью рулетки.

277. Содержание работы. Снятие крышки с зажимным болтом с устья скважины. Взятие отсчета путем измерения с помощью рулетки натянутого конца тросика относительно конца обсадной трубы. Запись в полевую книжку результатов измерения. Закрытие устья скважины крышкой, завинчивание болта.

278. Работа выполняется техником- геологом 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии (или отряда), задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

279. Измеритель, на который установлена норма - 1 наблюдение.

280. Норма длительности на проведение 1 наблюдения за глубинным репером составляет 0,09 смены.

281. Затраты труда техника- геолога 1 категории (в чел.-сменах) численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника партии (отряда) составляют 0,01 чел.-смены на 10 наблюдений.

282. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 101, 102.

Таблица 92

Нормы расхода

материалов на составление предварительной инженерно-

геологической карты условий развития ЭГП и составление

рабочей схемы маршрутов аэровизуальных и наземных наблюдений

при проведении специального инженерно- геологического

обследования территории и специализированных

инженерно- геологических съемок

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот большого размера | шт. | 0,20 |
| 2 | Карандаш простой | шт. | 1,0 |
| 3 | Карандаши цветные | коробка (24 шт.) | 0,10 |
| 4 | Линейка чертежная | шт. | 0,15 |
| 5 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0,10 |
| 6 | Резинка ученическая | шт. | 0,15 |
| 7 | Ручка чертежная | шт. | 0,15 |
| 8 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0,15 |
| 9 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 0,50 |
| 10 | Тушь разная | флакон | 1,0 |
| 11 | Угольник чертежный | шт. | 0,15 |

Таблица 93

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

составлении предварительной инженерно- геологической

карты условий развития ЭГП и составление рабочей схемы

маршрутов аэровизуальных и наземных наблюдений при

проведении специального инженерно- геологического

обследования территории и специализированных

инженерно- геологических съемок

Измеритель - 1 месяц работы

основного исполнителя

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4.17 | шт. | 1 |
| 2 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 |
| 3 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт. | 1 |
| 4 | Стул конторский | 4,00 | шт. | 1 |
| 5 | Тубус для карт | 2.78 | шт. | 1 |
| 6 | Циркуль пропорциональный | 8.25 | шт. | 1 |

Таблица 94

Нормы расхода

материалов на проведение пеших наземных маршрутов

при специальном инженерно- геологическом обследовании

и специализированных инженерно- геологических съемках

и на оползневую инженерно- геологическую съемку

масштаба 1:5 000; 1:2 000

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт | 1.0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | пачка (1000 шт.) | 0.15 |
| 3 | Бумага оберточная "крафт" | кг | 0.3 |
| 4 | Бутылка стеклянная, вместимостью 0,5 л | шт. | 30.0 |
| 5 | Бязь для подклейки карт шириной 0,8 м | м | 0.4 |
| 6 | Журналы регистрационные разные | шт. | 1.0 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 2.0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка | 0.2 |
| 9 | Лампа для карманного фонаря | шт. | 0.5 |
| 10 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0.5 |
| 11 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 |
| 12 | Марля | м | 1.0 |
| 13 | Мешок для проб | шт. | 10.0 |
| 14 | Мешочек для образцов | шт. | 40.0 |
| 15 | Парафин | кг | 0.5 |
| 16 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.2 |
| 17 | Пробка укупорочная | шт. | 30.0 |
| 18 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 |
| 19 | Ручка чертежная | шт. | 0.25 |
| 20 | Ручка шариковая | шт. | 0.25 |
| 21 | Свечи стеариновые | кг | 0.5 |
| 22 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 |
| 23 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт. | 0.3 |
| 24 | Транспортир | шт. | 0.25 |
| 25 | Тушь разных цветов | флакон | 0.5 |
| 26 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 |
| 27 | Фотопленка | упаковка | 1.0 |
| 28 | Черенок для лопаты | шт. | 0.25 |
| 29 | Черенок для топора | шт. | 0.5 |
| 30 | Черенок для молотка | шт. | 0.25 |
| 31 | Шпагат | кг | 0.25 |

Таблица 95

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов

при проведении пеших наземных маршрутов при специальном

инженерно- геологическом обследовании и специализированных

инженерно- геологических съемках и на оползневую инженерно-

геологическую съемку масштаба 1:5 000; 1:2 000

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Барометр- анероид | 2,78 | шт. | 1 |
| 2 | Бинокль полевой | 2.38 | шт. | 1 |
| 3 | Бур геолога | 2.38 | шт. | 1 |
| 4 | Брусок наждачный | 8.34 | шт. | 0.15 |
| 5 | Гидрометрическая вертушка | 4.17 | шт. | 1 |
| 6 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 1 |
| 7 | Зубило слесарное | 8.34 | шт. | 1 |
| 8 | Капельница для соляной кислоты | 16.66 | шт. | 1 |
| 9 | Компас горный | 2.78 | шт. | 1 |
| 10 | Катушка рулетка с хлопушкой | 4.17 | шт. | 1 |
| 11 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 2 |
| 12 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 |
| 13 | Лупа десятикратного увеличения | 4.17 | шт. | 1 |
| 14 | Метр складной | 4.17 | шт. | 1 |
| 15 | Мерный сосуд вместимостью 1 л | 4.17 | шт. | 1 |
| 16 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4.17 | компл. | 2 |
| 17 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 |
| 18 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 |
| 19 | Напильники слесарные разные | 8.34 | шт. | 0.30 |
| 20 | Нож почвенный | 8.34 | шт. | 1 |
| 21 | Ножовка по дереву | 8.34 | шт. | 0.15 |
| 22 | Рулетка тесмяная | 8.34 | шт. | 1 |
| 23 | Рюкзак брезентовый | 8.34 | шт. | 2 |
| 24 | Секундомер | 2.78 | шт. | 1 |
| 25 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2.78 | шт. | 0.3 |
| 26 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 1 |
| 27 | Стул походный складной | 8.34 | шт. | 1 |
| 28 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт. | 1 |
| 29 | Термометр пращевой | 16.66 | шт. | 1 |
| 30 | Термометр родниковый | 16.66 | шт. | 1 |
| 31 | Топор | 4.17 | шт. | 0.3 |
| 32 | Фонарь электрический карманный | 8.34 | шт. | 1 |
| 33 | Фотоаппарат | 2.78 | шт. | 1 |

Таблица 96

Нормы расхода

материалов на полевую камеральную обработку материалов

специального инженерно- геологического обследования

территории и специализированных инженерно- геологических

съемок

Измеритель - 1 месяц работы партии

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0.20 |
| 2 | Бумага копировальная | лист | 3.00 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0.25 |
| 4 | Бумага оберточная "крафт" | кг | 0.5 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0.5 |
| 6 | Гвозди тарные | кг | 1.0 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 16.0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.30 |
| 9 | Керосин | кг | 10.0 |
| 10 | Кислота соляная | л | 0.1 |
| 11 | Кисточка для клея | шт. | 0.50 |
| 12 | Клей конторский | флакон | 0.50 |
| 13 | Кнопки канцелярские | коробка (150 шт.) | 0.15 |
| 14 | Книга конторская | шт. | 0.25 |
| 15 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 1.0 |
| 16 | Линейка чертежная | шт. | 0.25 |
| 17 | Папка для бумаг | шт. | 2.0 |
| 18 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.12 |
| 19 | Резинка ученическая | шт. | 2.0 |
| 20 | Ручка чертежная | шт. | 0.50 |
| 21 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.80 |
| 22 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.15 |
| 23 | Стекло для лампы керосиновой | шт. | 3.0 |
| 24 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 6.0 |
| 25 | Тушь разных цветов | флакон | 2.0 |
| 26 | Угольник чертежный | шт. | 0.25 |
| 27 | Фитиль для лампы керосиновой | м | 0.40 |
| 28 | Шпагат | кг | 0.50 |
| 29 | Ящик деревянный (тара) | шт. | 3.0 |

Таблица 97

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

полевой камеральной обработке материалов специального

инженерно- геологического обследования территории и

специализированных инженерно- геологических съемок

Измеритель - 1 месяц работы партии

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4.17 | комплект | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4.17 | шт. | 1 |
| 3 | Дырокол | 8.34 | шт. | 1 |
| 4 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 3 |
| 5 | Капельница для кислоты | 16.66 | шт. | 1 |
| 6 | Клещи | 5.56 | шт. | 1 |
| 7 | Кровать походная | 4.17 | шт. | 6 |
| 8 | Курвиметр | 4.17 | шт. | 1 |
| 9 | Лампа керосиновая | 8.34 | шт. | 3 |
| 10 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | шт. | 6 |
| 11 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2.78 | комплект | 1 |
| 12 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 |
| 13 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | 1 |
| 14 | Ножницы | 3.33 | шт. | 1 |
| 15 | Пила ножовка по дереву | 8.34 | шт. | 1 |
| 16 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2.78 | шт. | 1 |
| 17 | Стол походный раскладной | 8.34 | шт. | 3 |
| 18 | Стул походный складной | 8.34 | шт. | 3 |
| 19 | Топор | 4.17 | шт. | 1 |
| 20 | Тубус для карт | 2.78 | шт. | 1 |
| 21 | Циркуль пропорциональный | 2.78 | шт. | 1 |
| 22 | Ящик вьючный | 2.78 | шт. | 3 |

Таблица 98

Перечень

основных производственных фондов при полевой

камеральной обработке материалов специального

инженерно- геологического обследования территории

и специализированных инженерно- геологических съемок

| N п/п | Наименование | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лаборатория Резникова | комплект | 1 |
| 2 | Палатка 2-х местная | шт. | 3 |
| 3 | Палатка 6-и местная | шт. | 2 |

Таблица 99

Нормы расхода

материалов на камеральную обработку материалов

специального инженерно- геологического обследования

территории и специализированных инженерно- геологических

съемок

Измеритель - 1 месяц работы партии

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт. | 1.00 |
| 2 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0.10 |
| 3 | Бумага копировальная | лист | 50.0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20 м) | 0.10 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 0.5 |
| 6 | Бумага чертежная | лист | 0.6 |
| 7 | Карандаш простой | шт. | 3.0 |
| 8 | Карандаши цветные | коробка (24 цвета) | 0.15 |
| 9 | Кисточка для клея | шт. | 0.50 |
| 10 | Клей канцелярский силикатный | флакон | 0.30 |
| 11 | Кнопки канцелярские | коробка (150 шт.) | 0.1 |
| 12 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0.15 |
| 13 | Линейка чертежная ученическая | шт. | 0.15 |
| 14 | Папка для бумаг | шт. | 1.0 |
| 15 | Перья чертежные | коробка (100 шт.) | 0.02 |
| 16 | Резинка ученическая | шт. | 2.0 |
| 17 | Ручка чертежная | шт. | 0.20 |
| 18 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.60 |
| 19 | Скрепки канцелярские | коробка (250 шт.) | 0.1 |
| 20 | Скоросшиватель | шт. | 2.0 |
| 21 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 3.0 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 1.0 |
| 23 | Угольник чертежный | шт. | 0.2 |

Таблица 100

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

камеральной обработке материалов специального

инженерно- геологического обследования территории

и специализированных инженерно- геологических съемок

Измеритель - 1 месяц работы партии

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовальня малого размера | 4.17 | набор | 1 |
| 2 | Доска чертежная | 4.17 | шт. | 1 |
| 3 | Замок висячий | 8.34 | шт. | 2 |
| 4 | Лампа настольная | 2.78 | шт. | 3 |
| 5 | Микрокалькулятор на солнечных батареях | 2.78 | комплект | 1 |
| 6 | Молоток геологический | 8.34 | шт. | 1 |
| 7 | Ножницы | 3.33 | шт. | 1 |
| 8 | Стереоскоп линзо- зеркальный | 2.78 | шт. | 1 |
| 9 | Стол однотумбовый | 2.00 | шт. | 3 |
| 10 | Стул конторский | 4.00 | шт. | 4 |
| 11 | Транспортир | 2.78 | шт. | 1 |
| 12 | Тубус для карт | 2.78 | шт. | 1 |
| 13 | Циркуль пропорциональный | 8.28 | шт. | 1 |
| 14 | Ящик вьючный | 4.17 | шт. | 2 |

Таблица 101

Нормы расхода

материалов на установку реперов, марок, маяков

и наблюдение за глубинными реперами при изучении ЭГП

Измеритель - 1 репер, марка, маяк или 1 наблюдение

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Установка | Наблюдение за глубинным репером |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | репера | марки | маяка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Блокнот большого размера | шт. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | Карандаш простой | шт. | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | Труба 1,5" | м | 1 | - | - | - |
| 4 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Проволока диаметром 1,5 мм | кг | - | - | 0.1 | - |
| 6 | Пластина дюралевая 80х30 см | кг | - | - | 0.3 | - |
| 7 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | Черенки для лопат | шт. | 0.05 | - | - | - |
| 9 | Цемент М 400 | кг | 16 | - | 0.2 | - |
| 10 | Шурупы 5х20 мм | кг | - | - | 0.1 | - |

Таблица 102

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

установке реперов, марок, маяков, и наблюдении за

глубинными реперами

Измеритель - 1 месяц работы произ-

водственной группы

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Установка | Наблюдение за глубинным репером |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | репера | марки | маяка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зубило слесарное | 8.34 | шт. | - | - | 1 | - |
| 2 | Канистра дюралевая 5 л | 5.50 | шт. | - | - | 1 | - |
| 3 | Канистра дюралевая 20 л | 5.50 | шт. | 1 | - | - | - |
| 4 | Кувалда 2 кг | 5.50 | шт. | - | 1 | - | - |
| 5 | Ключ торцевой | 8.34 | шт. | - | - | - | 1 |
| 6 | Корыто (для раствора) | 11.00 | шт. | 1 | - | - | - |
| 7 | Катушка рулетка | 4.17 | шт. | - | - | - | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 16.66 | шт. | 1 | - | - | - |
| 9 | Лопата совковая | 16.66 | шт. | 1 | - | - | - |
| 10 | Лом | 4.50 | шт. | 1 | - | - | - |
| 11 | Молоток слесарный | 8.34 | шт. | - | - | 1 | - |
| 12 | Рулетка тесмяная | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Сумка полевая кирзовая | 8.34 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Плоскогубцы | 8.34 | шт. | - | - | 1 | - |
| 15 | отвертка | 8.34 | шт. | - | - | 1 | - |
| 16 | Шлямбур | 8.34 | шт. | - | - | 1 | - |
| 17 | Штырь металлический | 8.34 | шт. | - | 1 | - | - |

## 5. РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА (ГВК) РАЗДЕЛ 2 "ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ"

283. В разделе представлены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на работы связанные с ведением Государственного водного кадастра (ГВК) раздел 2 "Подземные воды".

284. Раздел объединяет следующие разновидности работ.

5.1. Заполнение форм входных документов.

5.2. Перенос информации на бланки символического кодирования (БСК).

5.3. Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных.

5.4. Машинный контроль данных и корректировка ошибок на ЭВМ.

5.5. Загрузка документов в базу данных.

5.6. Ведение базы данных.

285. Работы, связанные с ведением ГВК осуществляются в соответствии с требованиями Типовой рабочей документации второй очереди АИС ГВК "Подземные воды". В перечень форм входных документов входят следующие: ГВК 2-3, ГВК 2-4, ГВК 2-5, ГВК 2-6, ГВК 2-7, ГВК 2-9, ГВК 2-10 , ГВК 2-20, ГВК 2-21, ГВК 2-22, ГВК 2-31, ГВК 2-41, ГВК 2-42, ГВК 2-51, ГВК 2-52, ГВК 2-53, ГВК 2-54. Заполнение форм входных документов осуществляется в соответствии с Инструкциями по их заполнению, которые определяют статус, требование и порядок ведения каждого документа. Работы, связанные с созданием и ведением базы данных АИС ГВК (5, 3), осуществляется с использованием ЭВМ ЕС- 1036.

### 5.1. Заполнение форм входных документов

286. Заполнение форм входных документов включает: сбор и систематизацию исходного материала, собственно заполнение форм входных документов, чертежные работы.

287. В разделе представлены нормативные материалы только на собственно заполнение форм входных документов (далее - заполнение форм входных документов).

288. Содержание работы при заполнении форм входных документов. Проведение расчетов (если они необходимы при заполнение форм входных документов); поиск кода в установленных для АИС ГВК классификаторах и запись всей информации в форму ( из исходного материала и закодированной); контрольное суммирование в итоговой строке с кодом "ИР"; проверка полноты и правильности заполнения формы, внесение поправок; регистрация обработанного документа в журнале.

289. Заполнение форм входных документов осуществляется производственной группой, типовой состав которой приведен в табл. 103.

Таблица 103

Типовой состав производственной группы

при заполнении форм входных документов

|  |  | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности и профессии | ГВК 2-5, ГВК 2-6, ГВК 2-7, ГВК 2-31 | Все остальные формы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гидрогеолог 1 категории | 1 | - |
| 2 | Гидрогеолог П категории | - | 1 |
| 3 | Техник- гидрогеолог 1 категории | 1 | 1 |
| 4 | И т о г о специалистов | 2 | 2 |

290. Измеритель, на который установлена норма - 1 или 10 документострок. Под документострокой понимается строка (для многографных) или (для многострочных) входного документа утвержденной формы.

291. Нормы длительности заполнения первой документостроки в каждой из форм входных документов приведены в табл. 104. Нормы длительности заполнения каждых 10 дополнительных документострок для всех форм входных документов - в табл. 105.

292. Затраты труда каждого исполнителя в производственной группе (в чел.-сменах) численно равны нормам длительности (табл.104, 105).

293. Нормы расхода материалов при заполнении форм входных документов указаны в табл. 109.

Таблица 104

Нормы длительности

заполнения первой строки форм входных документов

(на один учетный объект), смена

Измеритель - 1 документострока

| N строки | Формы ГВК | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2-3 | 0.26 |
| 2 | 2-4 | 0.25 |
| 3 | 2-5, 2-6, 2-7 | 0.34 |
| 4 | 2-9 | 0.21 |
| 5 | 2-10 | 0.14 |
| 6 | 2-20, 2-21, 2-22, 2-53 | 0.13 |
| 7 | 2-31 | 0.62 |
| 8 | 2-41 | 0.27 |
| 9 | 2-42 | 0.24 |
| 10 | 2-51 | 0.43 |
| 11 | 2-52 | 0.29 |
| 12 | 2-54 | 0.39 |

Таблица 105

Нормы длительности

заполнения дополнительных документострок для всех

форм входных документов, смена

Измеритель - 10 документострок

|  |  | Количество классификаторов |
| --- | --- | --- |
| N строки | Количество граф | Без классификатора | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | До 5 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.35 |
| 2 | 6-10 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.47 |
| 3 | 11-15 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.55 |
| 4 | 16-20 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 |
| 5 | 21-25 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.77 |
| 6 | 26-30 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.68 | 0.85 |
| 7 | 31-35 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.83 | 0.97 |
| 8 | 36-40 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 1.10 |
| 9 | 41-45 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 1.08 | 1.25 |
| 10 | 46-50 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.25 | 1.38 |

### 5.2. Перенос информации на бланки символического кодирования (БСК)

294. Содержание работы при переносе информации на БСК. Комплектация входных документов в пачки; подсчет объема информации; перенос данных с входных документов в пачки; проверка правильности переноса на БСК и внесение правок; комплектация БСК в пачки и регистрация в технологическом журнале.

295. Перенос информации на бланки символического кодирования осуществляет техник П категории.

296. Измеритель, на который установлена норма - 1 документ.

297. Нормы длительности переноса информации на БСК приведены в табл. 106.

Таблица 106

Нормы длительности

переноса информации на бланки символического

кодирования (БСК), смена

Измеритель - 1 документ

| N строки | Формы ГВК | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГВК 2-3, ГВК 2-4, ГВК 2-5, ГВК 2-31, ГВК 2-51, ГВК 2-54 | 0.20 |
| 2 | ГВК 2-6, ГВК 2-7, ГВК 2-9 | 0.16 |
| 3 | ГВК 2-10, ГВК 2-41, ГВК 2-52 | 0.12 |
| 4 | ГВК 2-20, ГВК 2-21, ГВК 2-22, ГВК 2-42, ГВК 2-53 | 0.08 |

298. Затраты труда (в чел.-сменах) техника П категории численно равны нормам длительности выполнения данной работы.

### 5.3. Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных. Машинный контроль данных и корректировка ошибок на ЭВМ. Загрузка документов в базу данных. Ведение базы данных

299. Содержание работы при нанесении данных на технические носители и контроле подготовки данных. Нанесение данных с БСК на технические носители; визуальный и синтаксический контроль протокола нанесения данных; исправление ошибок через дисплей устройства подготовки данных на технических носителях; запись данных на магнитную ленту с промежуточного магнитного диска; сдача работы, отметка о выполнении работы в сопроводительном ярлыке, журнале.

300. Содержание работы при машинном контроле данных и корректировке ошибок на ЭВМ. Установка магнитной ленты и магнитного диска; запись исходных данных в библиотеку входных документов; обработка данных средствами генератора ввода- вывода (ГВВ); анализ протокола ГВВ; исправление ошибок после машинного контроля данных через дисплей ЭВМ; вторичная обработка данных средствами пакета ГВВ до получения протокола без ошибок; сдача работы, отметка о выполнении работы в сопроводительном ярлыке, журнале.

301. Содержание работы при загрузке документов в базу данных. Установка магнитного диска и магнитной ленты; запись данных в автоматизированный банк данных (АБД); анализ результатов записи данных в АБД (по протоколу загрузки); подготовка документов- корректур в библиотеку входных документов; обработка данных документов- корректур средствами пакета ГВВ; повторная запись данных в АБД после получения протокола без ошибок; анализ протокола загрузки; сдача работы, отметка о выполнении работы в сопроводительном ярлыке, в журнале.

302. Содержание работы при ведении базы данных. Обеспечение сохранности информации: снятие копий с базы данных на магнитную ленту; снятие справки с магнитной ленты; регистрация выполненной работы. Восстановление базы данных при ее нарушении: разметка базы данных; копирование информации с магнитной ленты; регистрация выполненной работы в журнале. Обработка запросов (стандартных): регистрация запросов; выдача ответа на запрос (в виде распечатки входного документа); регистрация выполненной работы. Реорганизация базы данных: пересчет объема базы данных; выгрузка информации из базы данных на магнитную ленту; переразметка базы данных на магнитном диске; загрузка информации с магнитной ленты в новую базу данных; регистрация выполненной работы.

303. Работы, перечисленные в подразделе 5.3. выполняются производственными группами типового состава (табл. 107).

304. Измеритель, на который установлена норма для работ, перечисленных в подразделе 5.3. - 1 килобайт.

305. Нормы длительности проведения работ, перечисленных в подразделе 5.3. приведены в табл. 108.

Таблица 107

Типовой состав производственных групп

при нанесении данных на технические носители и контроле

подготовки данных, машинном контроле данных и корректировке

ошибок на ЭВМ, загрузке документов в базу данных, ведении

базы данных

| N п/п | Наименование должностей и профессий | Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных | Машинный контроль данных и корректировка ошибок на ЭВМ | Загрузка документов в базу данных | Ведение базы данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инженер- программист П категории | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Техник П категории | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | И т о г о специалистов | 1 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 108

Нормы длительности

нанесения данных на технические носители и контроля

подготовки данных, машинного контроля данных и корректировке

ошибок на ЭВМ, загрузке документов в базу данных, ведении

базы данных, смена

Измеритель - 1 килобайт

| N строки | Наименование работы | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных | 0.13 |
| 2 | Машинный контроль данных и корректировка ошибок на ЭВМ | 0.08 |
| 3 | Загрузка документов в базу данных | 0.12 |
|  | Ведение базы данных: |  |
| 4 | Обеспечение сохранности информации | 0.09 |
| 5 | Восстановление базы данных при ее нарушении | 0.14 |
| 6 | Обработка запросов (стандартных) | 0.15 |
| 7 | Реорганизация базы данных | 0.21 |

306. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме длительности выполнения каждой работы.

307. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и перечень основных производственных фондов приведены в табл. 110, 111, 112, 113, 114.

Таблица 109

Нормы расхода

материалов на заполнение форм входных документов

и перенос информации на бланки символического кодирования

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Заполнение форм входных документов | Перенос информации на бланки символического кодирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Карандаш простой | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 2 | Линейка чертежная, 50 см | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 3 | Клей канцелярский казеиновый флакон | 0.25 | 0.25 |  |
| 4 | Резинка ученическая | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 5 | Ручка шариковая без стержня | шт. | 0.25 | 0.25 |
| 6 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 2.03 | 2.03 |
| 7 | Тетрадь общая | шт. | 0.025 | 0.025 |
| 8 | Бумага писчая | кг | 0.51 | 0.51 |
| 9 | Папка для бумаг | шт. | 1.27 | 1.27 |

Таблица 110

Нормы расхода

материалов на нанесение данных на технические носители

и контроль подготовки данных, машинный контроль данных и

корректировку ошибок на ЭВМ, загрузку документов в базу

данных, ведение базы данных

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных | Машинный контроль данных и корректировка ошибок на ЭВМ | Загрузка документов в базу данных | Ведение базы данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транзистор КТ | шт. | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
| 2 | Диод КД | шт. | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 3 | Светодиод АЛ, КС | шт. | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 4 | Микросхемы разные | шт. | 160.02 | 160.02 | 160.02 | 160.02 |
| 5 | Лампы СНП, КМ | шт. | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 |
| 6 | Разъемы СНП, СНО | шт. | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 7 | Предохранители ВНТ, ПМ, ПК | шт. | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 |
| 8 | Гальванические элементы 383 Марс, 216, КГС-0,5 | шт. | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
| 9 | Лента изоляционная ПХЛ | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | Лента изоляционная х/б | кг | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 11 | Трубка хлорвиниловая разная | кг | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 12 | Трубка линоксиновая разная | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 13 | Клей резиновый 88А | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14 | Клей БФ-2,4,6 | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 15 | Клей универсальный "Момент" | тюб. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 16 | Смола эпоксидная "ДЭР-200" | кг | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 17 | Полиэтиленомиамин | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 18 | Дибутилфталат | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 19 | Припой ЛТН-121 | кг | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 20 | Лента бумажная широкоформатная перфорированная 420 мм сфальцованная в стопу ОСТ 571-70 | кор. | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |
| 21 | Лента бумажная широкоформатная для графических устройств 930 мм | кг | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 22 | Лента диаграммная 240х70, 210 мм | рулон | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 23 | Бумага термохимическая ТХБ ТУ-81-04-578-80 | рулон | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 24 | Бумага для термопечатающих устройств 220 мм ТУ 204--578-80 | рулон | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 25 | Лента бумажная перфорированная 25,4 мм | кг | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 26 | Бумага картографическая | кг | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 27 | Бумага чертежная ватман | лист | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 28 | Перфокарты 80- колонные | тыс. шт. | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| 29 | Лента красящая 48,9 мм и 13 мм | шт. | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
| 30 | Лента красящая широкая 420х250 ТУ 81-01498-80 | т.п.м | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 31 | Бязь отбеленная ГОСТ 11780--65 | м | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| 32 | Шпагат 6309/39 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Нефтепродукты, химические продукты |
| 33 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 34 | Керосин осветительный | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 35 | Бензин- растворитель Уайт- спирт | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 36 | Спирт гидролизный | кг | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| 37 | Железо треххлористое ГОСТ4147-74 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 38 | Ацетон 4 ДА | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 39 | Масло разное | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 40 | Смазка Липом-24 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 41 | Канифоль сосновая | кг | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Таблица 111

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при нанесении

данных на технические носители и контроле подготовки

данных, машинном контроле данных и корректировке

ошибок на ЭВМ, загрузке документов в базу данных,

ведении базы данных

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Нанесение данных на технические носители и контроль подготовки данных | Машинный контроль подготовки данных и корректировка ошибок на ЭВМ | Загрузка документов в базу данных | Ведение базы данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электропаяльники ЭПЕИ-40, 100 30В40 ВТ, | 4.17 | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Электродрель одно фазная 220 в | 1.67 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Пылесос ВИХРЬ, БУРАН | 1.67 | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Пинцет медицинский | 8.33 | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Кусачки | 2.75 | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Пассатижи | 2.75 | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Отвертки разные | 8.33 | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Натфили | 2.75 | компл. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Набор сверл | 4.17 | компл. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Ключ гаечный | 4.17 | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Лента магнитная 127 мм ОР 0-425, 430 | 8.33 | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Пакет сменных дисков ЕС-5269, 5261 | 2.08 | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 112

Перечень

основных производственных фондов при нанесении

данных на технически носители и контроле подготовки

данных

| N п/п | Наименование | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подготовки данных ЕС-9004 | шт. | 1 |
| 2 | Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 | шт. | 1 |
| 3 | Накопитель на магнитной ленте ЕС-5012 | шт. | 1 |

Таблица 113

Перечень

основных производственных фондов при машинном

контроле данных и корректировке ошибок на ЭВМ,

загрузке документов в базу данных

| N п/п | Наименование | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЭВМ ЕС-1036 | шт. | 1 |
| 2 | Дисплей ЕС-7927 | шт. | 1 |
| 3 | Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 | шт. | 1 |
| 4 | Накопитель на магнитной ленте ЕС-5012 | шт. | 1 |
| 5 | Накопитель на магнитном диске ЕС-5061 | шт. | 1 |
| 6 | Накопитель на магнитном диске ЕС-5067 | шт. | 1 |
| 7 | Накопитель на магнитном диске ЕС-5066 | шт. | 1 |

Таблица 114

Перечень

основных производственных фондов при

ведении базы данных

| N п/п | Наименование | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЭВМ ЕС-1036 | шт. | 1 |
| 2 | Дисплей ЕС-7927 | шт. | 1 |
| 3 | Устройство печати АЦПУ ЕС-7040 | шт. | 1 |
| 4 | Накопитель на магнитной ленте ЕС-5012 | шт. | 1 |
| 5 | Накопитель на магнитном диске ЕС-5067 | шт. | 1 |
| 6 | Накопитель на магнитном диске ЕС-5066 | шт. | 1 |

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

308. В разделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на проведение гидрогеологических наблюдений по специализированной региональной сети в целях прогноза сильных землетрясений.

309. Гидрогеологические наблюдения по специализированной региональной сети в целях прогноза сильных землетрясений включают в себя следующие разновидности работ:

- геодинамическое районирование для обоснования размещения наблюдательной сети;

- выбор пунктов наблюдений;

- обследование технического состояния наблюдательной скважины;

- оценка информативности объекта наблюдений;

- оборудование пунктов наблюдений;

- проведение наблюдений;

- инспектирование пунктов наблюдений;

- профилактика аппаратуры и оборудования;

- камеральная обработка данных пунктов наблюдений;

- демонтаж измерительных комплексов в связи с ликвидацией пунктов наблюдений.

310. Нормативными материалами не учтены затраты на геодинамическое районирование для обоснования размещений наблюдательной сети, камеральную обработку данных пунктов наблюдений и демонтаж измерительных комплексов в связи с ликвидацией пунктов наблюдений. Затраты на эти разновидности работ определяются по СФР.

311. Наблюдения за режимом подземных вод проводятся круглосуточно и непрерывно на наблюдательных пунктах, оборудованных измерительными комплексами, работающими в автоматизированном режиме. Измерение уровня воды и атмосферного давления производится измерительным комплексом ГД-2. Измерение уровня воды, атмосферного давления, температуры воды и электропроводности производится измерительным комплексом ГД-4.

### 6.1. Выбор пункта наблюдений

312. Содержание работы. Анализ геолого- технической документации по скважине: паспорта скважины, результатов режимных или разовых наблюдений за уровнем подземных вод, результатов геофизического обследования скважины.

313. Работа выполняется гидрогеологом 1 категории при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

314. Измеритель, на который установлена норма - 1 пункт наблюдений.

315. Норма длительности выбора 1 пункта наблюдений составляет 0,53 смены.

316. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога 1 категории численно равны норме длительности, затраты труда начальника гидрогеологической партии равны - 0,05 чел.-смены.

### 6.2. Обследование технического состояния наблюдательной скважины

317. Содержание работы. Измерение глубины скважины путем калибровки снарядом. Измерение уровня подземных вод уровнемером. Выяснение состояния обсадной колонны методом термометрии. Определение наличия связи водоносного горизонта со скважиной путем налива и наблюдения за поглощением воды.

318. Работа выполняется производственной группой в составе гидрогеолога 1 категории и техника- гидрогеолога при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

319. Измеритель, на который установлена норма - 1 обследование технического состояния наблюдательной скважины.

320. Норма длительности 1 обследования технического состояния наблюдательной скважины составляет 1,06 смены.

321. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии равны - 0,05 чел.-смены.

### 6.3. Оценка информативности объекта наблюдений

322. Содержание работы. Замер уровня воды уровнемером в течение 3-х суток с частотой один раз в час. Построение графиков измерения уровня в процессе наблюдения за уровнем подземных вод. Сопоставление графиков изменения уровня с графиками теоретических поправок за приливные изменения силы тяжести для данного района. Выявление реакции уровня подземных вод на приливные возмущения.

323. Работа выполняется производственной группой в составе гидрогеолога 1 категории и техника-гидрогеолога при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

324. Измеритель, на который установлена норма - оценка информативности 1 пункта наблюдений.

325. Норма длительности оценки информативности 1 пункта наблюдений составляет 7,41 смены.

326. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме длительности выполнения работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии равны - 0,05 чел.-смены.

### 6.4. Оборудование пункта наблюдений

327. Содержание работы. Монтаж измерительного комплекса ГД-2 или ГД-4, подключение их к электропитанию. Градуировка измерительных каналов. Тарирование приборов. Опробование комплекса. Снятие контрольных показаний измеряемых параметров.

328. Работа выполняется производственной группой типового состава (табл. 115) при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

Таблица 115

Типовой состав

производственной группы при оборудовании пунктов

наблюдений на специализированной региональной сети в

целях прогноза сильных землетрясений

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидрогеолог 1 категории | 1 |
| 2 | Инженер- электроник | 1 |
|  | И т о г о специалистов | 2 |
| 3 | Рабочий на геологоразведочных работах 3 разряда | 1 |
| 4 | Рабочий 5 разряда (электрик) | 1 |
|  | И т о г о рабочих | 2 |
|  | В с е г о исполнителей | 4 |

329. Измеритель, на который установлена норма - оборудование 1 пункта наблюдений.

330. Норма длительности оборудования 1 пункта наблюдений - 2,11 смены.

331. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме времени. Затраты труда начальника партии равны - 0,05 чел.-смены.

### 6.5. Проведение наблюдений

332. Содержание работы. Контроль за работой измерительного комплекса (контроль за ходом диаграммной ленты в регистрирующем устройстве; контрольные записи на диаграммной ленте московского времени по сигналам точного времени; снятие с диаграммной ленты данных, измеряемых параметров и запись в журнал регистрации; смена диаграммной ленты). Первичная обработка данных (построение графиков измерения уровня, температуры, электропроводности, атмосферного давления). Передача информации в центр ее сбора.

333. Работа выполняется производственной группой в составе техника-гидрогеолога и рабочего 5 разряда (электрик) при долевом участии начальника партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

334. Продолжительность непрерывных наблюдений за режимом подземных вод на пунктах специализированной региональной сети определяется проектом работ.

335. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны длительности проведения наблюдений. Затраты труда начальника партии составляют - 0,05 чел.-смены. на 1 смену.

### 6.6. Инспектирование пунктов наблюдений

336. Инспектирование пунктов наблюдений проводится три раза в месяц.

337. Содержание работы. Операции правильности работы комплекса. Контрольные замеры регистрирующих параметров. Проверка правильности ведения техником- геологом (оператором) журнала регистрации. Запись в журнал регистрации результатов проверки.

338. Работа выполняется гидрогеологом 1 категории при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

339. Измеритель, на который установлена норма - инспектирование 1 пункта наблюдений.

340. Норма длительности инспектирования 1 пункта наблюдений - 0,53 смены.

341. Затраты труда (в чел.-сменах) гидрогеолога 1 категории численно равны норме длительности. Затраты труда начальника партии - 0,05 чел.-смены.

### 6.7. Профилактика аппаратуры и оборудования

342. Профилактика аппаратуры и оборудования осуществляется 1 раз в месяц.

343. Работа выполняется производственной группой типового состава (табл. 116) при долевом участии начальника гидрогеологической партии, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях.

344. Измеритель, на который установлена норма - профилактика оборудования 1 пункта наблюдений.

Таблица 116

Типовой состав

производственной группы при выполнении

профилактики аппаратуры и оборудования при

проведении гидрогеологических наблюдений

по специализированной региональной сети

в целях прогноза сильных землетрясений

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидрогеолог 1 категории | 1 |
| 2 | Инженер- электроник | 1 |
| 3 | Техник- гидрогеолог | 1 |
|  | И т о г о специалистов | 3 |
| 4 | Рабочий 5 разряда (электрик) | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 4 |

345. Норма длительности профилактики оборудования 1 пункта наблюдений - 2,11 смены.

346. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе численно равны норме длительности выполнения данной работы. Затраты труда начальника гидрогеологической партии равны - 0,05 чел.-смены.

347. Нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и перечень основных производственных фондов, применяющихся при проведении гидрогеологических наблюдений по специализированной региональной сети в целях прогноза сильных землетрясений, приведены в табл. 117-122.

Таблица 117

Нормы расхода

материалов на выбор пунктов наблюдений, обследование

технического состояния, оценку информативности

Измеритель - 1 пункт наблюдения

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Выбор пунктов наблюдений | Обследование технического состояния | Оценка информативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гвозди | кг | - | 0.56 | - |
| 2 | Лесоматериалы | м3 | - | 0.08 | 0.56 |
| 3 | Перчатки резиновые | пара | - | 0.21 | 1.50 |
| 4 | Полотно ножовочное | шт. | - | 0.10 | 0.70 |
| 5 | Карандаш простой | шт. | 0.03 | - | - |
| 6 | Резинка ученическая | шт. | 0.03 | - | - |
| 7 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.03 | - | - |
| 8 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 0.03 | - | - |
| 9 | Тетрадь | шт. | 0.01 | - | - |

Таблица 118

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при

обследовании технического состояния, оценке

информативности и оборудования пункта наблюдений

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Обследование технического состояния | Оценка информативности | Оборудование пунктов наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аптечка походная | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Брезент | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ведро оцинкованное | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Дрель ручная | 1.67 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Зубило слесарное | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Клещи продольно- поперечные | 2.75 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Ключ гаечный разводной | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Лом | 3.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Лопата штыковая | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Лампа паяльная | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Молоток слесарный | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Напильник | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Отвертка | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Пассатижи | 2.75 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Паяльный набор хозяйственный | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Черенок для лопаты | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Рулетка тесмяная | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Стул походный | 8.33 | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Стол походный | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Тиски ручные | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Топор с топорищем | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Фонарь электрический карманный | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Ящик вьючный | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | 4.17 | шт. | 3 | 3 | 3 |

Таблица 119

Перечень

основных производственных фондов при

обследовании технического состояния, оценке

информативности пунктов наблюдений

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование фондов | Единица | 2 параметра | 4 параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс измерительный ГД-2 | шт. | 1 | - |
| 2 | Комплекс измерительный ГД-4 | шт. | - | 1 |
| 3 | Радиостанция "Ангара" | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Термокоса из 20 датчиков НМТ, КИТ | шт. | 1 | 1 |

Таблица 120

Нормы расхода

материалов на оборудование пункта наблюдений

Измеритель - 1 пункт наблюдения

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болты с гайками | кг | 1.04 |
| 2 | Выключатель | шт. | 0.70 |
| 3 | Гвозди | кг | 1.04 |
| 4 | Патрон электрический | шт. | 0.70 |
| 5 | Пиломатериалы | м3 | 0.03 |
| 6 | Провод | 10 м3 | 0.30 |
| 7 | Перчатки резиновые | пара | 0.70 |
| 8 | Шурупы | кг | 1.04 |

Таблица 121

Нормы расхода

материалов при проведении наблюдений

Измеритель - 1 смена работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карандаш простой | шт. | 0.01 |
| 2 | Линейка металлическая | шт. | 0.01 |
| 3 | Лента бумажная диаграммная | пачка | 0.01 |
| 4 | Клей конторский | флакон | 0.01 |
| 5 | Резинка ученическая | шт. | 0.01 |
| 6 | Ручка шариковая (без стержня) | шт. | 0.01 |
| 7 | Стержень для ручки шариковой | шт. | 0.01 |
| 8 | Тетрадь общая | шт. | 0.01 |
| 9 | Электроэнергия | квт./час | 1.96 |

Таблица 122

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов

при проведении наблюдений

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аптечка походная | 4.17 | шт. | 1 |
| 2 | Бак полиэтиленовый | 8.33 | шт. | 1 |
| 3 | Брезент | 4.17 | шт. | 1 |
| 4 | Ведро оцинкованное | 8.33 | шт. | 1 |
| 5 | Готовальня | 4.17 | шт. | 1 |
| 6 | Дрель ручная | 1.67 | шт. | 1 |
| 7 | Зубило слесарное | 8.33 | шт. | 1 |
| 8 | Клещи продольно- поперечные | 4.17 | шт. | 1 |
| 9 | Ключ гаечный разводной | 4.17 | шт. | 1 |
| 10 | Канистра | 3.33 | шт. | 1 |
| 11 | Лом | 8.33 | шт. | 1 |
| 12 | Лопата штыковая | 4.17 | шт. | 1 |
| 13 | Лампа паяльная | 4.17 | шт. | 1 |
| 14 | Молоток слесарный | 1.67 | шт. | 1 |
| 15 | Микроамперметр М-906 | 8.33 | шт. | 1 |
| 16 | Напильник | 8.33 | шт. | 1 |
| 17 | Отвертка | 8.33 | шт. | 1 |
| 18 | Пассатижи | 2.75 | шт. | 2 |
| 19 | Паяльный набор хозяйственный | 4.17 | шт. | 1 |
| 20 | Черенок для лопат | 8.33 | шт. | 1 |
| 21 | Рулетка тесмяная | 8.33 | шт. | 1 |
| 22 | Секундомер | 2.75 | шт. | 1 |
| 23 | Стул походный | 8.33 | шт. | 3 |
| 24 | Стол походный | 8.33 | шт. | 1 |
| 25 | Термометр | 8.33 | шт. | 1 |
| 26 | Тиски ручные | 8.33 | шт. | 1 |
| 27 | Топор с топорищем | 4.17 | шт. | 1 |
| 28 | Фонарь электрический карманный | 8.33 | шт. | 1 |
| 29 | Ящик вьючный | 4.17 | шт. | 1 |

## 7. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

348. В разделе представлены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на работы по изучению радиационной обстановки регионов, территорий городов, лесопарковых массивов и территорий массового отдыха трудящихся (полевые и камеральные).

Раздел объединяет следующие разновидности работ.

7.1. Пешеходная гамма- съемка.

7.2. Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка.

7.3. Аэрогамма- спектрометрическая съемка при геоэкологических работах (АГС- съемка).

7.4. Оценка участков радиоактивного загрязнения, подготовка к дезактивации, постдезактивационный контроль.

349. Нормы длительности на выполнение радиометрических экологических работ рассчитаны с учетом нормализованных организационно- технических условий; обеспечение полевых геофизических отрядов (производственных групп) комплектом (комплектами) исправных приборов, прошедших градуирование и метрологическую поверку, необходимым оборудованием, снаряжением и транспортными средствами, основными материалами, защитными приспособлениями и спецодеждой, а также необходимой документацией на заданную работу; подготовка приборов, аппаратуры и оборудования, порядок настройки и работы с ними регламентируется соответствующими техническими инструкциями о эксплуатации приборов; укомплектованность геофизического отряда (производственной группы) типовым составом рабочих и инженерно- технических работников; получение качественных материалов, отвечающих требованиям действующих инструкций; проведение работ на готовой топографической основе.

350. Нормы длительности выполнения пешеходной гамма- съемки, маршрутной автогамма- спектрометрической съемки, работ по оценке участков радиоактивного загрязнения, подготовке к дезактивации и постдезактивационному контролю рассчитаны для условий равнинных и слабовсхолмленных ландшафтов. Нормами длительности учтены контрольные измерения в объемах 3 % при выполнении пешеходной гамма- и маршрутной автогамма- спектрометрической съемок и детализация в процессе съемок в объемах сответственно 2% и 5%.

351. Нормами длительности не учтены затраты на:

- топо- геодезическое обслуживание наземных съемок;

- приобретение топопланшетов необходимых масштабов;

- монтаж- демонтаж автогамма- спектрометра на автомобиль типа УАЗ-452;

- поддержание временных аэродромов, перебазировку;

- завоз горюче- смазочных материалов (ГСМ) для самолетов и вертолетов на временные аэродромы и посадочные площадки, а также на аэродромы и аэропорты гражданской авиации, куда ГСМ не могут быть завезены железной дорогой, водным и автотранспортом;

-доставку груза на объекты работ, летного и технического персонала на временные аэродромы и посадочные площадки;

- облет аппаратуры после монтажа на борт;

- облет полигонных (эталонных) участков;

- метрологическое обеспечение;

- обработку материалов на ЭВМ;

- содержание базовой радиостанции;

- профилактическое обслуживание радиометров и автогаммаспектрометра;

- перечень операций, указанных в п.22 настоящего Сборника за исключением подлетов при АГС- съемке (табл. 130).

352. Все неучтенные затраты определяются по соответствующим таблицам других выпусков ССН, временным проектно- сметным нормативам или СФР.

### 7.1. Пешеходная гамма- съемка

#### 7.1.1. Полевые работы

353. Пешеходная гамма- съемка проводится в пределах городских территорий (улицы, дворы, жилые массивы, зоны отдыха), а также на территории лесопарковых массивов, пустырей, поселков сельского типа, приусадебных участков, огородов, гаражей и др. объектов, функционально связанных с жизнедеятельностью населения, в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500.

354. Измерения интенсивности гамма-излучения осуществляются геофизическими радиометрами СРП-88Н (СРП-68-01) с экспозицией не менее 5 с. Направление профилей и расположение точек наблюдений на местности определяется глазомерно, по ориентирам. При отсутствии ориентиров - по компасу. Расстояние между точками наблюдений замеряется шагами.

355. Содержание работы. Работа на участке: включение прибора, проверка его работоспособности и стабильности контрольным источником, запись в журнал результатов измерений. Ориентирование и визуальная привязка на местности начальной точки и точек наблюдений по профилю. Замеры на фиксированных точках по сети 20х10 м; 10х5 м и 5х5 м в зависимости от масштаба съемки и непрерывное прослушивание (без замеров) интенсивности гамма-излучения по профилю и в полосе 1,5 - 2,0 м от него. Детализация аномальных значений. Переход между точками наблюдений по профилю и между ними. Текущая обработка полевых материалов: просмотр, поднятие и расшифровка записей и знаков, сделанных оператором в процессе съемки; перевод показаний прибора в стандартные единицы; подготовка рабочих топопланов или выкопировок заданного масштаба, разноска точек наблюдений; ведение журнала контроля стабильности работы прибора, предварительная обработка контрольных измерений, оформление рабочих схем попланшетно в карты фактического материала съемки.

356. Полевые работы выполняются производственной группой, типовой состав которой приведен в табл. 123, при долевом участии начальника геофизического отряда, задолженного на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и выполнении контрольных наблюдений, и техника- геофизика П категории, задолженного на текущей обработке полевых материалов.

Таблица 123

Типовой состав

производственной группы на проведение

пешеходной гамма- съемки

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
|  | И т о г о | 1 |
| 2 | Рабочий 2 разряда на геологосъемочных и поисковых работах | 1 |
|  | И т о г о | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 2 |

Таблица 124

Нормы длительности

выполнения пешеходной гамма- съемки, смена

Измеритель - 1 км2

|  |  | Территории |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Масштаб съемки | городов | лесопарковых зон | приусадебных участков, огородов, гаражей и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 : 2 000 | 10.892 | 10.236 | 12.116 |
| 2 | 1 : 1 000 | 36.952 | 34.856 | 41.196 |
| 3 | 1 : 500 | 66.763 | 62.919 | 75.048 |

357. Нормы длительности выполнения пешеходной гамма- съемки приведены в табл. 124 в зависимости от масштаба съемки и территории ее проведения.

358. При работах на территориях, подвергшихся площадному аварийному загрязнению, если уровень загрязнения по данным аэросъемки или рекогносцировочных наземных маршрутов превышает 1 кюри/км2, к нормам длительности (табл. 124) применяется коэффициент 1,25.

359. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе на выполнение пешеходной гамма- съемки численно равны норме длительности (табл. 124), затраты труда начальника отряда равны 0,25 чел.-смены, техника- геофизика П категории - 0,12 чел.-смены.

360. Нормы расхода материалов на выполнение пешеходной гамма- съемки приведены в табл. 142.

361. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, применяемых при пешеходной гамма- съемке, приведены в табл. 143.

362. Перечень основных производственных фондов, используемых при пешеходной гамма- съемке, приведен в табл. 144.

#### 7.1.2. Камеральная обработка

363. Содержание работы. Ведение журнала градуирования и контроля стабильности работы приборов; систематизация и сводная обработка контрольных наблюдений, статистическая обработка результатов измерений, составление карт гамма- поля в изолиниях масштаба 1:500 - 1:2 000, карт гамма- поля масштаба 1:10 000, карт изученности масштаба 1: 50 000 (1:100 000) и сводной карты радиационной обстановки в масштабе 1 : 50 00 (1 : 100 000). Составление каталога аномалий и участков радиоактивного загрязнения. Составление текста отчета.

364. Камеральная обработка выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в табл. 125, при долевом участии картографа П категории, задолженного на подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

365. Нормы длительности на камеральную обработку полевых материалов пешеходной гамма- съемки приведены в табл. 126.

366. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в геофизическом отряде на камеральную обработку полевых материалов пешеходной гамма- съемки численно равны норме длительности (табл. 126), затраты труда картографа П категории - 0,5 чел.-смены.

Таблица 125

Типовой состав

геофизического отряда на камеральную обработку

материалов при пешеходной гамма- съемке

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геофизического отряда | 1 |
| 2 | Геофизик П категории | 1 |
| 3 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 3 |

Таблица 126

Нормы длительности

камеральной обработка полевых материалов

пешеходной гамма- съемки, смена

Измеритель - 1 км2

| N строки | Масштаб съемки | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 : 2 000 | 4.2 |
| 2 | 1 : 1 000 | 16.8 |
| 3 | 1 :500 | 33.6 |

367. Нормы расхода материалов на камеральную обработку полевых материалов пешеходной гамма- съемки приведены в табл. 145.

368. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, используемых при камеральной обработке материалов пешеходной гамма- съемки, приведены в табл. 146.

369. Перечень основных производственных фондов, используемых при камеральной обработке полевых материалов пешеходной гамма- съемки, приведены в табл. 147.

### 7.2. Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка

#### 7.2.1. Полевые работы

370. Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка проводится с целью поисков участков радиоактивного загрязнения радионуклидами антропогенного происхождения, расположенных на дорожном полотне и в непосредственной близости от проезжей части, а также для изучения грамма- фона. Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка проводится по автомагистралям, улицам, переулкам, дворам, лесопарковой, сельской и другим территориям, доступным для проезда автотранспорта с использованием автогамма- спектрометра типа РСА-007 и их аналогов, установленного на автомашине УАЗ-452 или иного типа. Измерения интенсивности гамма-излучения осуществляются по интегральному и дифференциальным каналам, при непрерывной записи в процессе движения по маршруту со скоростью не более 15 км/час с одновременной прокладкой маршрутов на местности и их привязкой. Расстояние подъезда (ежесменно) от базы отряда до эталонного контрольного маршрута (ЭКМ) принято 2,1 км. Длина маршрута (ЭКМ) - 1,0 км.

371. Содержание работы. Подъезд от базы отряда до ЭКМ и обратно от ЭКМ до базы отряда. Заезд по ЭКМ до и по окончании съемки. Работа на участке: ориентирование, привязка начальной точки маршрута, выполнение измерений по заданной сети маршрутов. Фиксация аномальных превышений на лентах записи по интегральному и дифференциальным каналам, привязка их к четким ориентирам. Детализация аномалий серией повторных маршрутов со скоростью движения не более 5 км/час и выполнение измерений с радиометром СРП-88Н. Переезд с маршрута на маршрут. Текущая обработка. Оформление паспорта ленты записи, расшифровка служебной информации, зафиксированной оператором в процессе съемки; ведение журналов контроля стабильности работы аппаратуры и регистрации лент записи. Обработка результатов измерений на ЭКМ, определение фоновых значений и предельных вариаций фона; обработка лент записи, составление и оформление карт маршрутов, учет радиоактивных аномалий.

372. Полевые работы выполняются производственной группой, типовой состав которой приведен в табл. 127, при долевом участии начальника отряда, задолженного на подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места и техника- геофизика П категории, задолженного на текущей обработке полевых материалов.

Таблица 127

Типовой состав

производственной группы на выполнение маршрутной

автогамма- спектрометрической съемки

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Геофизик 1 категории | 1 |
| 2 | Техник- топограф П категории | 1 |
| 3 | В с е г о исполнителей | 2 |

373. Нормы длительности выполнения маршрутной автогамма- спектрометрической съемки приведены в табл. 128 в зависимости от характера местности для проезда автотранспорта.

Таблица 128

Нормы длительности

выполнения маршрутной автогамма- спектрометрической

съемки, смена

Измеритель - 100 км

| N строки | Характеристика местности для проезда автотранспортом | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Городская улично- дорожная сеть | 3.10 |
| 2 | Сельская и лесопарковая территория | 2.43 |
| 3 | Внутридворовые территории | 5.36 |

374. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя производственной группы на выполнение маршрутной автогамма- спектрометрической съемки численно равны норме длительности (табл. 128), затраты труда начальника геофизического отряда - 0,5 чел.-смены, техника- геофизика П категории - 0,5 чел.-смены.

375. Нормы расхода материалов на выполнение маршрутной автогамма- спектрометрической съемки приведены в табл. 142.

376. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, применяемых при выполнении маршрутной автогамма- спектрометрической съемки, приведены в табл. 143.

377. Перечень основных производственных фондов, используемых при маршрутной автогамма- спектрометрической съемке, приведены в табл. 144.

378. При проведении маршрутной автогамма- спектрометрической съемки используется автомобиль марки УАЗ-452 (или УАЗ-469). Затраты транспорта на 1 смену работы производственной группы составляют 1 машино- смену.

#### 7.2.2. Камеральная обработка

379. Содержание работы. Сводная обработка контрольных измерений и оценка погрешности измерений; статистическая обработка результатов съемки; определение фоновых значений и предельных вариаций фона. Составление карт изученности, обобщенной (сводной) карты маршрутов и карты результатов съемки масштаба 1:10 000 - 1:50 000. Составление сводной карты радиационной обстановки и каталога аномалий и участков радиоактивного загрязнения. Составление окончательного отчета.

380. Камеральная обработка данных маршрутной автогамма- спектрометрической съемки выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в табл. 129, при долевом участии картографа П категории, задолженного на подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

381. Норма длительности камеральной обработки материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки на измеритель - 100 км маршрута составляет 4,24 смены.

382. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в геофизическом отряде на камеральную обработку полевых материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки численно равны норме длительности (п. 381), затраты труда картографа П категории - 0,5 чел.-смены.

Таблица 129

Типовой состав

геофизического отряда на камеральную обработку

материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник отряда (геофизик) | 1 |
| 2 | Геофизик 1 категории | 1 |
| 3 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 3 |

383. Нормы расхода материалов на камеральную обработку полевых материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки приведены в табл. 145.

384. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, используемых при камеральной обработке материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки, приведены в табл. 146.

385. Перечень основных производственных фондов, используемых при камеральной обработке полевых материалов маршрутной автогамма- спектрометрической съемки, приведен в табл. 147.

### 7.3. Аэрогамма- спектрометрическая съемка при геоэкологических работах

386. Аэрогамма- спектрометрическая съемка (АГС- съемка) включает:

- собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку;

- детализацию и повышение кондиционности АГС- съемки (детализационные, повторные, увязочные и контрольные маршруты);

- облет аппаратуры в начале полевого сезона и после ее ремонтов;

- опытно- методические работы;

- привязку маршрутов различными способами (аэровизуальный, аэрофотографический, радиогеодезический, спутниковый и пр.) и съемку каркасных фотосхем;

- предварительную (полевую) камеральную обработку;

- окончательную камеральную обработку.

387. В подразделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок только на собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку, детализацию и повышение кондиционности АГС- съемки, предварительную и окончательную камеральную обработку.

388. В случае выполнения радиогеодезической и аэрофотопривязки маршрутов нормы длительности на АГС- съемку не корректируются (табл. 131, 132), а затраты специалистов и рабочих, перечень основных производственных фондов, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на проведение радиогеодезической и аэрофотопривязки маршрутов, а также на камеральную обработку материалов определяются по ССН, вып. 3, часть 4.

#### 7.3.1. Собственно аэрогамма- спектрометрическая съемка при геоэкологических работах

389. Собственно аэрогамма- спектрометрическая съемка при геоэкологических работах проводится с целью оперативного выявления локальных (точечных) объектов и площадей радиоактивного загрязнения, количественной оценки этих объектов, а также исследования динамики изменения радиационной обстановки отдельных регионов и площадей.

390. Съемка выполняется в масштабе: 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:200 000, 1:1000 000.

391. Условия проведения АГС- съемки. Тип летательного аппарата: вертолет МИ-8 или самолет АН-2; аэрогамма- спектрометры типа СКАТ-77, СТК; маршруты прямолинейные (1 и 2 категории сложности полета) или криволинейные (3 категории сложности полета). Другие условия выполнения АГС- съемки приведены в табл. 130.

392. Работы проводятся со стационарных аэродромов на относительных высотах полета в соответствии с действующими инструкциями в летний и весенне- осенний периоды.

393. Профилактическое обслуживание аэрогеофизической аппаратуры проводится в свободное от полетов время.

394. Содержание работы. Настройка аппаратуры в воздухе: измерение остаточного фона, заход и запись на радиометрический контрольный маршрут (РКМ) до съемки и по ее окончании, настройка счетно- решающего устройства, калибровка радиовысотомера, системы автоматической привязки высоты полета (АПВ) аэрогамма- спектрометрометра. Подлет к участку работ и обратно. Обзор участка перед началом съемки для определения наиболее оптимального направления маршрутов при залете участков, уточнение входных и выходных ориентиров, наличия высотных зданий и сооружений, высоковольтных линий электропередач. Производство измерений по съемочным маршрутам, регистрация на магнитные ленты и ленты аналоговой записи аэрогамма- спектрометрической информации как в области энергетического спектра гамма- излучения естественных радиоактивных элементов: урана (радия), тория и калия, так и в области спектра с низкими энергиями гамма-излучения, характерных для "осколочной" радиации цезия- 137, 134 и других радионуклидов. Оперативный контроль качества записи информации на магнитную ленту.

Таблица 130

Условия проведения АГС- съемки при геоэкологических

работах, принятые при расчете трудовых норм

| Показатели условий | Единица | Тип летательного аппарата |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертолет МИ-8 | самолет АН-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Скорость на съемке: |  |  |  |
| при категории трудности полета 1 | км/час | 150 | 170 |
| при категории трудности полета 2 | км/час | 125 | 170 |
| при категории трудности полета 3 | км/час | 100 | 170 |
| Скорость на подлете при длине маршрутов, км: |  |  |  |
| до 60 | км/час | 164 | 180 |
| 61-90 | км/час | 183 | 180 |
| 91-120 | км/час | 186 | 180 |
| 121-150 | км/час | 187 | 180 |
| 151-180 | км/час | 188 | 180 |
| 181-210 | км/час | 189 | 180 |
| Месячная норма налета часов одним экипажем (санитарная норма летного состава) | час | 80 | 90 |
| Продолжительности одного вылета | час | 3.65 | 6.00 |
| Продолжительность настройки аппаратуры за один вылет | час | 0.35 | 0.35 |
| Продолжительность обзоров участков за один вылет | час | 0.20 | 0.20 |
| Продолжительность одного разворота и захода на маршрут: |  |  |  |
| масштаб 1:10 000 |  |  |  |
| категория трудности 1-2 | мин. | 2.00 | - |
| категория трудности 3 | мин. | 2.50 | - |
| масштаб 1:25 000 |  |  |  |
| категория трудности 1-2 | мин. | 2.50 | - |
| категория трудности 3 | мин. | 3.00 | - |
| масштаб 1:50 000 |  |  |  |
| категория трудности 1-2 | мин. | 3.00 | 3.00 |
| масштаб 1:200 000 |  |  |  |
| категория трудности 1-2 | мин. | 5.00 | 5.00 |
| масштаб 1:1 000 000 |  |  |  |
| категория трудности 1 | мин. | 8.00 | 8.00 |
| Длина маршрута |  |  |  |
| масштаб 1:10 000 | км | 20 | - |
| масштаб 1:25 000 | км | 30 | - |
| масштаб 1:50 000 | км | 40 | 40 |
| масштаб 1:200 000 | км | 70 | 70 |
| масштаб 1:1 000 000 | км | 120 | 120 |

395. Аэрогамма- спектрометрическая съемка выполняется производственной группой в составе геофизика 1 категории ( бортнаблюдатель), геофизика П категории ( первый бортоператор) при долевом участии начальника геофизического отряда и инженера- электроника 1 категории, задолженных на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

396. Нормы длительности выполнения АГС- съемки рассчитаны в зависимости от расстояния подлетов к месту производства работ, масштаба съемки, категории трудности подлета (табл. 16) при определенной длине маршрутов (табл. 130) и приведены в табл. 131 и 132.

397. При длине маршрута, превышающей или менее указанной в табл. 130, к нормам длительности (табл. 131 и 132) применяются поправочные коэффициенты (табл. 133 и 134).

398. Затраты труда (в чел.-месяцах) каждого исполнителя производственной группы, выполняющей собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку (п. 395), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 131 и 132). Затраты труда начальника геофизического отряда равны 0,1 чел.-месяц, инженера- электроника 1 категории - 0,25 чел.-мес.

Таблица 131

Нормы длительности

выполнения собственно аэрогамма- спектрометрической съемки

при геоэкологических работах с использованием

вертолета МИ-8, месяц

Измеритель - 1000 км2

| N строки | Расстояние подлета в одном направлении, км | Категория сложности полета (табл.16) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масштаб 1:10 000 |
| 1 | 31-60 | 1.489 | 1.727 | 2.165 |
| 2 | 61-90 | 1.664 | 1.931 | 2.421 |
| 3 | 91-120 | 1.927 | 2.235 | 2.802 |
| 4 | 121-150 | 2.287 | 2.652 | 3.325 |
| 5 | 151-180 | 2.832 | 3.286 | 4.120 |
| 6 | 181-210 | 3.649 | 4.243 | 5.308 |
| Масштаб 1:25 000 |
| 7 | 31-60 | 0.577 | 0.673 | 0.835 |
| 8 | 61-90 | 0.645 | 0.752 | 0.934 |
| 9 | 91-120 | 0.747 | 0.871 | 1.080 |
| 10 | 121-150 | 0.886 | 1.034 | 1.282 |
| 11 | 151-180 | 1.098 | 1.280 | 1.589 |
| 12 | 181-210 | 1.414 | 1.650 | 2.047 |
| Масштаб 1:50 000 |
| 13 | 31-60 | 0.284 | 0.331 | - |
| 14 | 61-90 | 0.317 | 0.370 | - |
| 15 | 91-120 | 0.367 | 0.428 | - |
| 16 | 121-150 | 0.436 | 0.508 | - |
| 17 | 151-180 | 0.540 | 0.630 | - |
| 18 | 181-210 | 0.696 | 0.812 | - |
| Масштаб 1:200 000 |
| 19 | 31-60 | 0.070 | 0.082 | - |
| 20 | 61-90 | 0.079 | 0.092 | - |
| 21 | 91-120 | 0.091 | 0.106 | - |
| 22 | 121-150 | 0.108 | 0.126 | - |
| 23 | 151-180 | 0.134 | 0.156 | - |
| 24 | 181-210 | 0.172 | 0.202 | - |
| Масштаб 1:1 000 000 |
| 25 | 31-60 | 0.014 | - | - |
| 26 | 61-90 | 0.016 | - | - |
| 27 | 91-120 | 0.018 | - | - |
| 28 | 121-150 | 0.021 | - | - |
| 29 | 151-180 | 0.026 | - | - |
| 30 | 181-210 | 0.034 | - | - |

Таблица 132

Нормы длительности

выполнения собственно аэрогамма- спектрометрической съемки

при геоэкологических работах с использованием

самолета АН-2, месяц

Измеритель -1000 км2

| N | Расстояние подлета в | Масштаб съемки |
| --- | --- | --- |
| строки | одном направлении, км | 1:50 000 | 1:200 000 | 1:1000 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 31-60 | 0.192 | 0.048 | 0.009 |
| 2 | 61-90 | 0.206 | 0.051 | 0.010 |
| 3 | 91-120 | 0.222 | 0.055 | 0.011 |
| 4 | 121-150 | 0.241 | 0.060 | 0.012 |
| 5 | 151-180 | 0.263 | 0.065 | 0.013 |
| 6 | 181-210 | 0.290 | 0.072 | 0.014 |

Таблица 133

Поправочные коэффициенты

к нормам длительности на собственно аэрогамма-

спектрометрическую съемку при геоэкологических

работах с использованием вертолета МИ-8 (табл. 131)

при отклонении длины маршрута от принятой

| N | Длина маршрута, | Масштаб съемки |
| --- | --- | --- |
| п/п | км | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:200000 | 1:1000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 210 и более | - | - | - | 0.90 | 0.93 |
| 2 | 200 | - | - | - | 0.91 | 0.94 |
| 3 | 170 | - | - | - | 0.92 | 0.96 |
| 4 | 140 | - | - | - | 0.93 | 0.98 |
| 5 | 120 | - | - | - | 0.94 | 1.00 |
| 6 | 120 и более | 0.84 | 0.86 | 0.88 | - | - |
| 7 | 110 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.01 |
| 8 | 100 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 1.03 |
| 9 | 90 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 1.05 |
| 10 | 80 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.07 |
| 11 | 70 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 1.10 |
| 12 | 60 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.14 |
| 13 | 50 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.05 | 1.20 |
| 14 | 40 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.10 | 1.28 |
| 15 | 30 и менее | - | - | - | 1.20 | 1.40 |
| 16 | 30 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | - | - |
| 17 | 25 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | - | - |
| 18 | 20 | 1.00 | 1.08 | 1.14 | - | - |
| 19 | 15 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | - | - |
| 20 | 20 и менее | 1.18 | 1.30 | 1.40 | - | - |

399. Соотношение времени на съемочные полеты и подлеты при проведении аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в табл. 135.

400. Нормы расхода материалов на собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку при геоэкологических работах приведены в табл. 149.

401. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку при геоэкологических работах приведены в табл. 149.

Таблица 134

Поправочные коэффициенты

к нормам длительности на собственно аэрогамма-

спектрометрическую съемку при геоэкологических

работах с самолета АН-2 (табл. 132) при

отклонении длины маршрута от принятой

| N | Длина маршрута, | Масштаб съемки |
| --- | --- | --- |
| п/п | км | 1:50 000 | 1:200 000 | 1:1000 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 210 и более | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
| 2 | 200 | 0.86 | 0.89 | 0.93 |
| 3 | 170 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| 4 | 140 | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| 5 | 120 | 0.88 | 0.93 | 1.00 |
| 6 | 110 | 0.89 | 0.94 | 1.01 |
| 7 | 100 | 0.89 | 0.95 | 1.03 |
| 8 | 90 | 0.90 | 0.96 | 1.05 |
| 9 | 80 | 0.91 | 0.98 | 1.08 |
| 10 | 70 | 0.92 | 1.00 | 1.11 |
| 11 | 60 | 0.94 | 1.03 | 1.16 |
| 12 | 50 | 0.96 | 1.07 | 1.22 |
| 13 | 40 | 1.00 | 1.13 | 1.32 |
| 14 | 30 и менее | 1.06 | 1.23 | 1.48 |

Таблица 135

Соотношение времени на съемочные

полеты и подлеты при проведении аэрогамма-

спектрометрической съемки при

геоэкологических работах

(в летных часах на месяц)

|  |  | Вертолет МИ-8 | Самолет АН-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Расстояние подлета в одном направлении, км | съемочные полеты и контрольно- настроечные операции | подлеты | съемочные полеты и контрольно- настроечные операции | подлеты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 60 | 67.9 | 12.1 | 82.5 | 7.5 |
| 2 | 61-90 | 62.0 | 18.0 | 77.5 | 12.5 |
| 3 | 91-120 | 55.2 | 24.8 | 72.4 | 17.6 |
| 4 | 121-150 | 48.4 | 31.6 | 67.5 | 22.5 |
| 5 | 151-180 | 41.4 | 38.6 | 62.5 | 27.5 |
| 6 | 181-210 | 34.9 | 45.1 | 57.4 | 32.6 |

402. Перечень основных производственных фондов на собственно аэрогамма- спектрометрическую съемку при геоэкологических работах приведены в табл. 150.

#### 7.3.2. Детализация участков радиоактивного загрязнения (аномалий), повышение кондиционности съемки

403. Детализация проводится с целью определения энергетических характеристик гамма- излучения, уточнения размеров и контуров аномалий, выявленных в процессе съемки.

404. Повышение кондиционности съемки проводится в случае невозможности соблюдения технико- методических требований по проведению съемки на протяжении одного или нескольких маршрутов (например, несоблюдение высоты полета), а также для увязки съемок, выполненных в разные годы (секущие, повторные маршруты).

405. Объем детализационных повторных, увязочных и контрольных маршрутов на 1000 км2 площади съемки обосновывается проектом.

406. Нормы длительности на проведение этих работ определяются в процентах от норм длительности на выполнение собственно аэрогамма- спектрометрической съемки (табл. 131 и 132).

407. Работа выполняется производственной группой в составе геофизика 1 категории (бортнаблюдатель), геофизика П категории (первый бортоператор), геолога П категории (эколога) при долевом участии начальника геофизического отряда, инженера- электроника 1 категории, задолженных на соответствующих подготовительно- заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

408. Содержание и условия проведения этих работ аналогичны содержанию и условиям проведения собственно аэрогамма- спектрометрической съемки.

409. Затраты труда (в чел.-месяцах) каждого исполнителя производственной группы, выполняющей детализацию, повторные и секущие маршруты, численно равны нормам длительности выполнения этой работы (п. 404). Затраты труда начальника геофизического отряда равны 0,1 чел.-месяц, инженера- электроника 1 категории - 0,25 чел.-мес.

410. Нормы расхода материалов, износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечень основных производственных фондов определяются по таблицам 148, 149, 150.

#### 7.3.3. Предварительная камеральная обработка материалов

411. Содержание работы. Ручная обработка лент аналоговой записи аэрогамма- спектрометрической информации, обработка штурманских донесений, нанесение на топокарты (фрагменты карт) пройденных маршрутов, выделение точек и участков радиоактивного загрязнения; проявление фильмов или обработка результатов по другим методам привязки маршрутов, снятие координат в прямоугольной системе, составление и выдача таблиц координат в прямоугольной системе, составление и выдача таблиц координат ориентиров; подготовка материалов к передаче их для обработки на полевом вычислительном комплексе (ПВК), составление сопроводительных листов к магнитным лентам, подготовка "штампов" зарамочного оформления карт и условных обозначений к ним; составление предварительных карт суммарной гамма- активности, содержаний урана, тория, калия, карт "наведенной" активности в эквиваленте цезия-137 с использованием ПВК и вручную, раскраска карт. Разбор полетов, ведение журнала учета аппаратуры, журнала учета и баланса летного времени воздушного судна, оперативная связь с органами местной исполнительной власти, "Госатомнадзора", санэпидемстанций по вопросам выявляемых объектов и площадей радиоактивного "загрязнения". Составление предварительной информационной записки о радиационной обстановке участка работ и передача этих материалов заказчику.

412. Предварительная камеральная обработка материалов АГС- съемки выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в табл. 136, при долевом участии инженера- электроника 1 категории, задолженного на соответствующих операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

413. Нормы длительности предварительной камеральной обработки материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в таблице 137.

414. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя геофизического отряда, выполняющего предварительную обработку, численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 137). Затраты труда инженера- электроника 1 категории - 0,25 чел.-смены.

415. Нормы расхода материалов на предварительную камеральную обработку материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в табл. 151.

Таблица 136

Типовой состав

геофизического отряда на предварительной камеральной

обработке материалов аэрогамма- спектрометрической съемки

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геофизического отряда | 1 |
| 2 | Геофизик П категории | 1 |
| 3 | Геолог (эколог) П категории | 1 |
| 4 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
| 5 | Техник- геофизик П категории | 3 |
| 6 | Техник- картограф 1 категории | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 11 |

Таблица 137

Нормы длительности

предварительной камеральной обработки материалов

аэрогамма- спектрометрической съемки, смена

Измеритель - 1000 км2

| N п/п | Масштаб |
| --- | --- |
|  | 1:10 000 | 1:25 000 | 1:50 000 | 1:200 000 | 1:1000 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 72.64 | 17.02 | 7.87 | 2.03 | 0.51 |

416. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при предварительной камеральной обработке материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в табл. 149.

417. Перечень основных производственных фондов, используемых при предварительной камеральной обработке материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведен в табл. 152.

#### 7.3.4. Окончательная камеральная обработка материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах

418. Содержание работы. Составление и оформление попланшетных альбомов карт фактического материала, общей гамма- активности урана (радия), тория, калия, "наведенной" активности, карт различных трансформаций геофизических полей, сводных карт, интерпретационных схем, картограмм изученности, каталогов объектов и площадей радиоактивного "загрязнения", статистическая обработка данных съемки, раскраска карт, составление окончательного отчета.

419. Окончательная камеральная обработка материалов съемки выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в табл. 138, при долевом участии инженера- электроника 1 категории, задолженного на соответствующих операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

Таблица 138

Типовой состав

геофизического отряда на окончательную камеральную

обработку материалов аэрогамма- спектрометрической съемки

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геофизического отряда | 1 |
| 2 | Геофизик П категории | 1 |
| 3 | Геолог (эколог) П категории | 1 |
| 4 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
| 5 | Техник- геофизик П категории | 3 |
| 6 | Техник- картограф | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 11 |

420. Нормы длительности окончательной камеральной обработки материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в таблице 139.

421. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя геофизического отряда, выполняющего окончательную камеральную обработку (табл. 138), численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 139). Затраты труда инженера- электроника 1 категории - 0,25 чел.-смены

Таблица 139

Нормы длительности

окончательной камеральной обработки материалов

аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических-

работах, смена

Измеритель - 1000 км2

| N п/п | Масштаб |
| --- | --- |
|  | 1:10 000 | 1:25 000 | 1:50 000 | 1:200 000 | 1:1000 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 24.13 | 10.92 | 4.57 | 1.27 | 0.25 |

422. Нормы расхода материалов на окончательную камеральную обработку материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в табл. 151.

423. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при окончательной камеральной обработке материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведены в табл. 149.

424. Перечень основных производственных фондов, используемых при окончательной камеральной обработке материалов аэрогамма- спектрометрической съемки при геоэкологических работах приведен в табл. 152.

### 7.4. Оценка участков радиоактивного загрязнения и подготовка к дезактивации, постдезактивационный контроль

425. Оценка участков радиоактивного загрязнения проводится на аномалиях, выявленных в процессе пешеходной гамма- съемки, маршрутной автогамма- спектрометрической и аэрогамма- спектрометрической съемки, с целью определения площади распространения, характера (природы) радиоактивного загрязнения и причин, его вызвавших.

#### 7.4.1. Полевые работы

426. Для оценки участков радиоактивного загрязнения используется комплекс радиометрических работ, включающий детальную пешеходную гамма- съемку, шпуровую гамма- съемку, гамма- спектрометрические измерения, замеры дозиметром и отбор проб.

427. Измерения интенсивности гамма-излучения проводятся на поверхности по сети 5х1м, 1х1м, 0,5х0,5м и в шпурах (в городах - с разрешения местных органов власти) глубиной до 1 м по двум профилям, проходящим вкрест эпицентра аномалии с использованием радиометров СРП-88Н и СРП-88Н1 или СРП-68-01 и СРП-68-03, гамма- спектрометра типа РСА-305, дозиметра типа ДРГ-01Т. Расстояние между точками наблюдений измеряют шагами. Контрольные измерения после дезактивации и рекультивации бывшего участка радиоактивного заражения по сети 1х1м.

428. Содержание работы. Работа на участке: включение приборов, проверка их работоспособности контрольным источником, запись в журнал результатов измерений. Ориентирование, привязка на местности участков радиоактивного загрязнения. Замеры интенсивности гамма-излучения, запись результатов в журнал, определение общих размеров и эпицентра участка радиоактивного загрязнения. Отбор проб грунта из эпицентра аномалии, участка радиоактивного загрязнения. Закрепление на местности эпицентра и контура аномалии вехами, высотой 1,2 - 1,5 м. Проведение индивидуального дозиметрического контроля. Контрольные измерения после дезактивации и рекультивации бывшего участка радиоактивного загрязнения. Текущая обработка материалов: перевод показаний приборов в стандартные единицы. Ведение журналов контроля стабильности работы аппаратуры, результатов измерений интенсивности гамма- излучения, составление топоплана участка радиоактивного загрязнения.

429. Полевые работы выполняются геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в табл. 140.

430. Норма длительности выполнения работ по оценке участков радиоактивного загрязнения на измеритель - 100 м2 составляет 0,41 смены.

Таблица 140

Типовой состав

геофизического отряда по оценке участков

радиоактивного загрязнения

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геофизического отряда | 1 |
| 2 | Геофизик 1 категории | 1 |
| 3 | Техник- геофизик П категории | 1 |
|  | Итого | 3 |
| 4 | Рабочий 2 разряда на геологосъемочных работах | 1 |
|  | В с е г о исполнителей | 4 |

431. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в геофизическом отряде на выполнение работ по оценке участков радиоактивного загрязнения численно равны норме длительности (п. 430).

432. Геофизический отряд (табл. 140) обеспечивается специально оборудованной автомашиной типа УАЗ-66 (УАЗ-452). Затраты транспорта на 1 смену работы геофизического отряда составляют 1 машино- смену.

433. Нормы расхода материалов на выполнение работ по оценке участков радиоактивного загрязнения, приведены в табл. 142.

434. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при выполнении работ по оценке участков радиоактивного загрязнения приведены в табл. 143.

435. Перечень основных производственных фондов на работы по оценке участков радиоактивного загрязнения приведен в табл. 144.

#### 7.4.2. Камеральная обработка материалов оценки участков радиоактивного загрязнения

436. Содержание работы. Систематизация и сводная обработка результатов наблюдений; составление планов (карт) гамма- поля в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000 в зависимости от размера участка радиоактивного загрязнения; нанесение на сводную карту (схему) радиационной обстановки участков радиоактивного загрязнения с указанием их параметров и типа загрязнения, подготовка информации для проведения дезактивации. Составление акта о дезактивации участка радиоактивного загрязнения; заполнение каталога участков радиоактивного загрязнения, составление отчета.

437. Камеральная обработка материалов по оценке участков радиоактивного загрязнения выполняется геофизическим отрядом, типовой состав которого приведен в таблице 141.

438. Норма длительности камеральной обработки материалов по оценке участков радиоактивного загрязнения составляет 0,5 смены на 1 участок размером 100 м2.

439. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в геофизическом отряде на камеральную обработку материалов по оценке участков радиоактивного загрязнения численно равны норме длительности (п. 438).

Таблица 141

Типовой состав

геофизического отряда на выполнение камеральной

обработки материалов оценки участков

радиоактивного загрязнения

| N п/п | Наименование должности и профессии | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник геофизического отряда (геофизик) | 1 |
| 2 | Геофизик П категории | 1 |
| 3 | Техник- геофизик 1 категории | 1 |
| 4 | Техник- картограф | 1 |
|  | Всего исполнителей | 4 |

440. Нормы расхода материалов на камеральную обработку материалов по оценке участков радиоактивного загрязнения, приведены в табл. 145.

441. Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке участков радиоактивного загрязнения приведены в табл. 146.

442. Перечень основных производственных фондов используемых при камеральной обработке полевых материалов оценки участков радиоактивного загрязнения приведен в табл. 147.

Таблица 142

Нормы расхода

материалов на выполнение пешеходной гамма- съемки,

автогамма- спектрометрической съемки, оценки участков

радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрутная гамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоактивного загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аккумулятор 6СТ-182 (6СТ-55) | шт. | - | 0.12 | - |
| 2 | Бумага писчая | кг | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 0.4 | 0.2 | 0.02 |
| 4 | Бумага калька | рулон | 0.4 | 0.2 | 0.02 |
| 5 | Бумага чертежная (ватман) | лист | 2.0 | 0.6 | 1.0 |
| 6 | Бумага оберточная | кг | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 7 | Журнал полевой | шт. | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 8 | Канифоль сосновая "А" | кг | 0.12 | 0.5 | 0.1 |
| 9 | Карандаш простой | шт. | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 10 | Карандаши цветные | кор. (24шт.) | 0.4 | 0.66 | 0.3 |
| 11 | Клей канцелярский | флакон | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
| 12 | Клей резиновый | кг | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 13 | Кнопки, скрепки канцелярские | коробка | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 14 | Лента изоляционная х/б | кг | 0.4 | 1.66 | 0.1 |
| 15 | Лента изоляционная ПХВ | кг | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 16 | Лента диаграммная | рулон | - | 10.0 | - |
| 17 | Линейка деревянная | шт. | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| 18 | Мешок шламовый | шт. | 40.0 | 6.0 | 20.0 |
| 19 | Монокристаллы NaJ (T1) 100х200 | шт. | - | 0.2 | - |
| 20 | Монокристаллы NaJ (T1) 30х25 (40х25) | шт. | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
| 21 | Мыло хозяйственное | кусок | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 22 | Олово прутковое | кг | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 23 | Припой ПОС-61 | кг | 0.2 | 0.34 | 0.1 |
| 24 | Резинка канцелярская | шт. | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 25 | Спирт ректификат | л | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 26 | Тушь разная | флакон | 2.0 | 3.34 | 0.5 |
| 27 | Фотоумножитель ФЕУ-85 (ФЕУ-49) | шт. | 0.32 | 0.16 | 0.08 |
| 28 | Элемент 343 | шт. | 72.0 | 18.0 | 18.0 |
| 29 | Чернила спиртовые | флакон | - | 6.0 | - |
| 30 | Пакет полиэтиленовый | шт. | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 31 | Вата гигроскопическая | кг | 0.2 | - | 0.1 |
| 32 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0.2 | - | 0.5 |

Таблица 143

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов,

применяемых при пешеходной гамма- съемке, маршрутной

автогамма- спектрометрической съемке, оценке участков

радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоактивного загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Брезент возовой | 3.33 | шт. | - | 2 | - |
| 2 | Вентилятор | 8.53 | шт. | - | 2 | - |
| 3 | Ведро пластмассовое | 16.67 | шт. | - | 2 | 0.2 |
| 4 | Готовальня | 6.67 | шт. | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 5 | Дрель ручная | 8.33 | шт. | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 6 | Замок висячий | 8.33 | шт. | - | 2 | 1 |
| 7 | Зубила слесарные | 16.67 | шт. | 2 | 2 | 0.5 |
| 8 | Канистра металлическая | 8.33 | шт. | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Контейнер свинцовый | 5.5 | шт. | 0.8 | 2 | 1 |
| 10 | Комплект эталонных источников (ОСГИ) | 8.33 | шт. | - | 2 | 1 |
| 11 | Комплект рудных моделей | 3.33 | шт. | - | 2 | - |
| 12 | Компас авиационный | 5.5 | шт. | - | 2 | - |
| 13 | Компас горный | 5.5 | шт. | 4 | - | 1 |
| 14 | Ключ гаечный | 8.33 | шт. | - | 10 | - |
| 15 | Кусачки | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 0.5 |
| 16 | Круглогубцы | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 0.5 |
| 17 | Кронциркуль | 5.5 | шт. | - | 2 | 0.1 |
| 18 | Линейка металлическая | 8.33 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 19 | Лопата железная | 5.5 | шт. | - | 2 | - |
| 20 | Лопата штыковая | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Молоток геологический | 16.67 | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 22 | Напильники разные | 8.33 | шт. | 2 | 6 | 1 |
| 23 | Нож монтерский | 16.67 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 24 | Набор слесарный | 8.33 | комплект | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 25 | Ножницы | 8.33 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 26 | Отвертки | 16.67 | комплект | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Папка для планшетов | 16.67 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 28 | Пантограф | 8.33 | шт. | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 29 | Паяльник электрический | 8.33 | шт. | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 30 | Пинцет | 5.0 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 31 | Плоскогубцы | 8.33 | шт. | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 32 | Полотно ножовочное | 16.67 | шт. | 4 | 6 | 2 |
| 33 | Рамка ножовочная | 8.33 | шт. | 0.4 | 2 | 0.5 |
| 34 | Радиевый источник серии Р-1 | 3.33 | шт. | - | 1 | - |
| 35 | Радиевый источник серии С-41 | 3.33 | шт. | 0.6 | - | 0.2 |
| 36 | Рулетка стальная, 10 метровая | 8.33 | шт. | 0.4 | 2 | 0.5 |
| 37 | Рюкзак Р-1 | 4.17 | шт. | 4 | 2 | 1 |
| 38 | Стержень для ручки шариковой | 16.67 | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 39 | Стол походный | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 0.5 |
| 40 | Стул походный раскладной | 16.67 | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 41 | Сумка полевая | 8.33 | шт. | 4 | 4 | 1 |
| 42 | Тестер | 5.5 | шт. | 0.8 | 2 | 0.5 |
| 43 | Тисы слесарные | 3.33 | шт. | 0.4 | 1.2 | 0.3 |
| 44 | Топор плотничий | 8.33 | шт. | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| 45 | Трансформатор | 8.33 | шт. | - | 0.5 | 0.1 |
| 46 | Футляр для чертежей | 5.5 | шт. | 0.8 | 2.0 | 0.2 |
| 47 | Фляжка походная | 5.0 | шт. | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 48 | Ящик вьючный | 8.33 | шт. | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
| 49 | Ящик металлический для документов | 5.5 | шт. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Таблица 144

Перечень основных производственных фондов,

используемых при пешеходной гамма- съемке,

автогамма- спектрометрической съемке, оценке

участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоактивного загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 40 | 5 | 6 |
| 1 | Геофизический радиометр СРП-88Н (СРП-68-01) | шт. | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Автогамма спектрометр "Нева" или РСА-007 | шт. | - | 2 | - |
| 3 | Концентрометр РКП-305 (305М) | шт. | - | - | 1 |
| 4 | Радиометр МКС-01Р | шт. | - | - | 1 |
| 5 | Дозиметр ДРГ-017 | шт. | - | - | 1 |
| 6 | Палатка шестиместная | шт. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 145

Нормы расхода

материалов на камеральную обработку полевых материалов

пешеходной гамма- съемки, маршрутной автогамма- спектрометрической

съемки, оценки участков радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоактивного загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бумага чертежная | лист | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | Бумага миллиметровая | рулон | 0.25 | 0.1 | 0.25 |
| 3 | Бумага калька чертежная | рулон | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | Бумага писчая | кг | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 5 | Бумага копировальная | лист | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | Карандаш простой | шт. | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | Карандаши цветные | коробка (24шт.) | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
| 8 | Клей канцелярский (силикатный) | флакон | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | Кнопки канцелярские | коробка | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 10 | Кисточка для клея | шт. | 0.7 | - | 0.7 |
| 11 | Кисточка для красок | шт. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 12 | Линейка деревянная | шт. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | Папка для бумаг | шт. | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 14 | Перья чертежные | коробка | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 15 | Ручка шариковая без стержня | шт. | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 16 | Ручка чертежная | шт. | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 17 | Резинка канцелярская | шт. | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 18 | Скрепки для бумаг | коробка | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | Скоросшиватель | шт. | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 20 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 21 | Тетрадь общая | шт. | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 22 | Тушь черная | флакон | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 23 | Тушь цветная | шт. | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 24 | Угольник чертежный | шт. | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

Таблица 146

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов,

применяемых при камеральной обработке полевых

материалов пешеходной гамма- съемки, маршрутной

автогамма- спектрометрической съемки, оценки участков

радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрут ная автогамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоак тивного загряз нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Готовальня | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Замок висячий | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Кривоножка | 8.33 | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Лампа настольная | 3.33 | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Линейка логарифмическая | 5.5 | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Линейка металлическая | 16.67 | шт. | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Лупа складная | 4.67 | шт. | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Микрокалькулятор "Электроника" | 4.17 | шт. | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Ножницы | 6.67 | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Планиметр | 4.17 | шт. | - | - | 2 |
| 11 | Рейсшина | 4.17 | шт. | - | - | 2 |
| 12 | Стол конторский | 3.33 | шт. | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Стул конторский | 4.17 | шт. | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Тубус металлический для карт | 3.33 | шт. | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Фломастеры | 3.33 | коробка | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Футляр для чертежей | 5.50 | шт. | - | - | 2 |
| 17 | Циркуль пропорциональный | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Доска чертежная 100х75 | 8.33 | шт. | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Ящик металлический | 5.5 | шт. | 1 | 1 | 2 |

Таблица 147

Перечень основных производственных фондов,

используемых при камеральной обработке полевых

материалов пешеходной гамма- съемки, маршрутной

автогамма- спектрометрической съемки, оценки участков

радиоактивного загрязнения

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование | Единица | Пешеходная гамма- съемка | Маршрутная автогамма- спектрометрическая съемка | Оценка участков радиоактивного загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Палатка четырехместная | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Палатка шестиместная | шт. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 148

Нормы расхода

материалов на аэрогамма- спектрометрическую

съемку при геоэкологических работах

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Вертолет МИ-8 | Самолет АН-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асбестоткань | м | 0.6 | 0.6 |
| 2 | Бумага калька | рулон | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Диоды разные | шт. | 6.3 | 7.1 |
| 4 | Диск магнитный 2.5 мегабайта | шт. | 24.0 | 36.0 |
| 5 | Журнал пикетажный | шт. | 1.0 | 1.0 |
| 6 | Кабель ВВГ-3 | м | 7.3 | 7.3 |
| 7 | Канифоль сосновая "А" | кг | 0.2 | 0.22 |
| 8 | Карандаш простой | шт. | 2.0 | 2.0 |
| 9 | Компакт- кассеты ОРВА- 465 | шт. | 24.0 | 36.0 |
| 10 | Конденсаторы разные | шт. | 9.3 | 10.4 |
| 11 | Лента диаграммная 3034 | рулон | 32.0 | 47.0 |
| 12 | Лента изоляционная ПВХ | кг | 0.13 | 0.15 |
| 13 | Лента изоляционная х/б | шт. | 0.18 | 0.2 |
| 14 | Лента магнитная ОРВА-425 | бобина | 6.0 | 9.0 |
| 15 | Лента "пара" | кг | 0.29 | 0.33 |
| 16 | Микросхемы разные | шт. | 9.2 | 10.4 |
| 17 | Монокристаллы 100х200 мм | шт. | 0.06 | 0.06 |
| 18 | Олово прутковое | кг | 0.03 | 0.03 |
| 19 | Провод монтажный | м | 8.4 | 9.4 |
| 20 | Резисторы разные | шт. | 15.3 | 17.6 |
| 21 | Ручка шариковая без стержня | шт. | 3.0 | 3.0 |
| 22 | Сопротивления разные | шт. | 9.31 | 10.5 |
| 23 | Спирт ректификат | л | 0.5 | 0.5 |
| 24 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 2.0 | 2.0 |
| 25 | Транзисторы разные | шт. | 9.3 | 10.4 |
| 26 | Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-85 (102) | шт. | 0.06 | 0.06 |
| 27 | Аэрофотопленка, тип 42 | банка, 300 м | 8.4-0.715 | 6.2-1.1 |
| 28 | Проявитель | банка, 5 л | 4.2-0.35 | 3.1-0.55 |
| 29 | Фиксаж | банка | 4.2-0.35 | 3.1-0.55 |

Таблица 149

Нормы износа

малоценных и быстроизнашивающихся предметов,

применяемых при аэрогамма- спектрометрической съемке

при геоэкологических работах

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы или

геофизического отряда

| N п/п | Наименование предметов | Норма износа, % | Еди ница | Полевые съемочные работы | Предварительная камеральная обработка | Окончательная камеральная обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Агрегат аэродромного электропитания 26 в | 4.17 | шт. | 1 | - | - |
| 2 | Бокорезы хромированные | 16.67 | шт. | 1 | - | - |
| 3 | Бочка железная | 3.3 | шт. | 6 | - | - |
| 4 | Брезент 2х3 м | 8.33 | шт. | 4 | - | - |
| 5 | Брезент 3х4 м | 8.33 | шт. | 2 | - | - |
| 6 | Ведро оцинкованное | 5.50 | шт. | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Ведро эмалированное | 4.17 | шт. | 2 | 2 | - |
| 8 | Вкладыш к спальному мешку | 3.33 | шт. | 8 | 25 | - |
| 9 | Выпрямитель ВСА-5 | 4.17 | шт. | 2 | 2 | - |
| 10 | Готовальня | 8.33 | шт. | - | 2 | 2 |
| 11 | Дрель электрическая | 4.17 | шт. | 1 | - | - |
| 12 | Задвижка | 3.33 | шт. | 10 | 10 | - |
| 13 | Замок висячий | 4.17 | шт. | 10 | 10 | - |
| 14 | Зубило слесарное | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 15 | Инструмент слесарный | 16.67 | набор | 1 | - | - |
| 16 | Изотоп цинка- 65 | 3.33 | шт. | 1 | - | - |
| 17 | Канистра 20 л | 8.33 | шт. | 4 | - | - |
| 18 | Ключи гаечные | 8.33 | набор | 2 | - | - |
| 19 | Компас горный | 5.5 | шт. | 3 | - | - |
| 20 | Кривоножка | 8.33 | шт. | - | 2 | 2 |
| 21 | Кровать раскладная походная | 3.33 | шт. | 4 | 12 | - |
| 22 | Круглогубцы | 8.33 | шт. | 2 | - | - |
| 23 | Кувалда | 8.33 | шт. | 2 | - | - |
| 24 | Кусачки | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 25 | Лампа настольная | 3.33 | шт. | 4 | 10 | 10 |
| 26 | Линейка логарифмическая | 5.5 | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Линейка металлическая | 3.33 | шт. | 2 | 8 | 8 |
| 28 | Лопата совковая | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 29 | Лопата штыковая | 16.67 | шт. | 3 | - | - |
| 30 | Лупа складная | 4.67 | шт. | - | 2 | 2 |
| 31 | Метчики разные (0,5100 мм) | 16.67 | набор | 1 | - | - |
| 32 | Мешок спальный | 3.33 | шт. | 4 | 22 | - |
| 33 | Микрокалькулятор “Электроника" | 4.17 | шт. | - | 5 | 5 |
| 34 | Молоток слесарный | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 35 | Надфиль | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 36 | Напильник | 16.67 | шт. | 4 | - | - |
| 37 | Нож монтерский | 16.67 | шт. | 2 | - | - |
| 38 | Ножницы канцелярские | 6.67 | шт. | - | 3 | 3 |
| 39 | Отвертки | 8.33 | набор | 2 | - | - |
| 40 | Пассатижи | 11.0 | шт. | 3 | - | - |
| 41 | Паяльник электрический | 11.0 | шт. | 3 | - | - |
| 42 | Пила- ножовка | 8.33 | шт. | 2 | - | - |
| 43 | Пила поперечная | 8.33 | шт. | 1 | - | - |
| 44 | Пинцет | 8.33 | шт. | 5 | 2 | - |
| 45 | Пистолет раздаточный | 3.33 | шт. | 1 | - | - |
| 46 | Планиметр | 4.17 | шт. | - | 2 | 2 |
| 47 | Плоскогубцы | 5.33 | шт. | 3 | - | - |
| 48 | Полотна ножовочные | 16.67 | набор | 1 | - | - |
| 49 | Рамка ножовочная | 8.33 | шт. | 1 | - | - |
| 50 | Рейсшина | 4.17 | шт. | - | 2 | 2 |
| 51 | Рукав раздаточный | 3.33 | м | 30 | - | - |
| 52 | Рюкзак | 4.17 | шт. | 2 | 2 | - |
| 53 | Сверла разные 0.5-10 мм | 16.67 | комплект | 1 | - | - |
| 54 | Свинец листовой | 4.17 | кг | 9 | - | - |
| 55 | Секундомер | 8.33 | шт. | 3 | - | - |
| 56 | Стол конторский | 3.33 | шт. | 3 | 10 | 10 |
| 57 | Стул конторский | 4.17 | шт. | 6 | 10 | 10 |
| 58 | Сумка полевая | 8.33 | шт. | 2 | 4 | 4 |
| 59 | Тисы слесарные | 3.33 | шт. | 1 | - | - |
| 60 | Тисы малые | 5.5 | шт. | 1 | - | - |
| 61 | Тестер Ц-4342 | 4.17 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Топор плотницкий | 8.33 | шт. | 3 | 3 | - |
| 63 | Тубус металлический для карт | 3.33 | шт. | 1 | 3 | 3 |
| 64 | Фильтр СТ-500 | 5.50 | шт. | 1 | - | - |
| 65 | Фильтр ТВ-16 | 3.33 | шт. | 2 | - | - |
| 66 | Фломастеры | 3.33 | кор. | 1 | 2 | 2 |
| 67 | Фляга молочная (бидон) | 16.67 | шт. | 1 | 3 | - |
| 68 | Фляжка походная | 4.17 | шт. | 4 | 2 | - |
| 69 | Фонарик электрический карманный | 8.33 | шт. | 2 | 6 | - |
| 70 | Фотокювет | 8.33 | шт. | 3 | - | - |
| 71 | Фотофонарь | 8.33 | шт. | 1 | - | - |
| 72 | Футляр для чертежей | 5.50 | шт. | - | 4 | 4 |
| 73 | Циркуль пропорциональный | 4.17 | шт. | - | 2 | 2 |
| 74 | Чертежная доска 100х75 | 8.33 | шт. | - | 6 | 6 |
| 75 | Штангенциркуль | 3.33 | шт. | 1 | - | - |
| 76 | Эталонные модели(канистры) | 4.17 | комплект | 1 | - | - |
| 77 | Эталон рабочий малый | 3.33 | шт. | 2 | - | - |
| 78 | Радиевый источник серия Р-2, | 1.67 | шт. | 1 | - | - |
| 79 | Ящик вьючный | 8.33 | шт. | 1 | 7 | - |
| 80 | Ящик металлический | 5.5 | шт. | - | 2 | 4 |

Таблица 150

Перечень основных производственных фондов,

используемых на аэрогамма- спектрометрической

съемке при геоэкологических работах

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| N п/п | Наименование | Тип, марка | Единица | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аэрогеофизическая станция (без аэромагнитометра) | СКАТ 77, СТК 8 БДС | шт. | 1 |
| 2 | Аэрофотоаппарат | Афа-ТЭС 5 м (Афак-17 РФАТЭС) | шт. | 1 |
| 3 | Полевой вычислительный комплекс (на базе персональных ЭВМ) | ПВК-Л (РС-АТ) | шт. | 1 |
| 4 | Модуль обработки лент | МОЛ-601 | шт. | 1 |
| 5 | Агрегат бензоэлектрический | АБ-1 | шт. | 1 |
| 6 | Дешифратор фильмов | ПДН-7 | шт. | 1 |
| 7 | Вольтметр импульсный | ВЧ-13 | шт. | 1 |
| 8 | Проявительное устройство | РПП-10 | шт. | 1 |
| 9 | Вольтметр | В7-16А | шт. | 1 |
| 10 | Генератор | Г5-56 | шт. | 1 |
| 11 | Генератор | Г3-112/1 | шт. | 1 |
| 12 | Источник постоянного тока | БК-48 | шт. | 1 |
| 13 | Осциллограф | С1-112 | шт. | 1 |
| 14 | Осциллограф | С1-51 | шт. | 1 |
| 15 | Потенциометр | КОС | шт. | 1 |
| 16 | Стабилизатор | Б-2-3 | шт. | 1 |
| 17 | Частотомер | ЧЗ-54 | шт. | 1 |
| 18 | Частотомер | ЧЗ-33 | шт. | 1 |
| 19 | Палатка 10- местная | - | шт. | 2 |
| 20 | Палатка 4-местная | - | шт. | 2 |
| 21 | Палатка 2-местная | - | шт. | 2 |

Таблица 151

Нормы расхода

материалов на камеральную обработку материалов

аэрогамма- спектрометрической съемки при

геоэкологических работах

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование материалов | Единица | Предварительная камеральная обработка | Окончательная камеральная обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага калька, чертежная | рулон | 2.0 | 0.7 |
| 2 | Бумага копировальная | лист | 10.0 | 10.0 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 1.0 | 0.3 |
| 4 | Бумага писчая | кг | 2.2 | 3.2 |
| 5 | Бумага чертежная (ватман) | лист | 8.0 | 9.4 |
| 6 | Карандаш простой | шт. | 13.0 | 10.0 |
| 7 | Карандаши цветные | коробка (24 шт.) | 0.8 | 1.0 |
| 8 | Клей канцелярский (силикатный) | флакон | 0.4 | 1.0 |
| 9 | Кисточка для клея | шт. | 1.5 | 2.0 |
| 10 | Кисточка для красок | шт. | 1.8 | 4.0 |
| 11 | Кнопки канцелярские | коробка | 0.5 | 0.6 |
| 12 | Краски акварельные | набор | - | 0.75 |
| 13 | Линейка деревянная | шт. | 3.2 | - |
| 13 | Папка для бумаг | шт. | - | 3.0 |
| 14 | Перья чертежные | коробка | - | 0.55 |
| 16 | Резинка канцелярская | шт. | 3.0 | 3.0 |
| 17 | Ручка шариковая без стержня | шт. | 3.0 | 2.0 |
| 18 | Ручка чертежная | шт. | 2.0 | 3.1 |
| 19 | Скоросшиватель | шт. | 4.0 | 5.0 |
| 20 | Скрепки для бумаг | коробка | 0.5 | 0.5 |
| 21 | Спирт | л | 4.25 | 4.8 |
| 22 | Стержень для шариковой ручки | шт. | 4.0 | 5.0 |
| 23 | Тетрадь общая | шт. | 2.8 | 2.0 |
| 24 | Тушь цветная | шт. | 1.6 | 2.0 |
| 24 | Угольник чертежный | шт. | 1.4 | 1.4 |

Таблица 152

Перечень основных производственных фондов,

используемых на предварительной и окончательной

обработке материалов аэрогамма- спектрометрической

съемки при геоэкологических работах

Измеритель - 1 месяц работы

геофизического отряда

| N п/п | Наименование | Единица | Тип, марка | Предварительная обработка | Окончательная обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полевой вычислительный комплекс (на базе персональных ЭВМ) | шт. | ПВК-Л (РС-АТ) | 1 | 1 |
| 2 | Модуль обработки лент | шт. | МОЛ-601 | 1 | 1 |
| 3 | Дешифратор фильмов | шт. | ПДН-7 | 1 | 1 |
| 4 | Проявительное устройство | шт. | РПП-10 | 1 | - |
| 5 | Вольтметр импульсный | шт. | ВЧ-13 | 1 | 1 |
| 6 | Вольтметр | шт. | В7-16А | 1 | 1 |
| 7 | Генератор | шт. | Г5-56 | 1 | 1 |
| 8 | Генератор | шт. | Г3-112/1 | 1 | 1 |
| 9 | Источник постоянного тока | шт. | БК-48 | 1 | 1 |
| 10 | Осциллограф | шт. | С1-112 | 1 | 1 |
| 11 | Осциллограф | шт. | С1-51 | 1 | 1 |
| 12 | Стабилизатор | шт. | Б-2-3 | 1 | 1 |
| 13 | Частотомер | шт. | ЧЗ-54 | 1 | 1 |
| 14 | Частотомер | шт. | ЧЗ-33 | 1 | 1 |
| 15 | Палатка 10-ти местная | шт. | - | 2 | - |
| 16 | Палатка 4-местная | шт. | - | 2 | - |
| 17 | Палатка 2-местная | шт. | - | 4 | - |

# Footnotes

нормы, определяющие время (в минутах ,часах, сменах, месяцах) выполнения взаимосвязанных операций или законченного комплекса работ, приходящееся на измеритель результата труда одного исполнителя, производственной группы, отряда или партии.

Производственная группа - низшая первичная ячейка производственного коллектива, состоящая, по крайней мере, из двух работников, занятых в подразделениях основного или вспомогательного производства и управляемых извне.

С учетом соответствующей классификации рельефа для равнин     принимается крутизна склонов (склоновых поверхностей) до     10(, для гор - более 10(.

Далее слово "наземные" опускается.

Рабочий входит в группу при работе с одновременной разбивкой профилей.

Далее "Привязка пунктов наблюдения".

Количество единиц определяется количеством исполнителей в производственной группе (табл. 21).

Рабочие 2 разряда входят в состав отряда при литогеохимических и биогеохимических работах с одновременной разбивкой профилей, гидрогеохимических работах, а также при работах по пылевым выпадениям из атмосферы путем изучения снежного покрова.

В случае отбора 2, 3, 4 или 5 проб на каждом пункте нормы длительности соответственно увеличиваются в 1,6; 2,4; 3,2 и 4,0 раз.

Количество единиц определяется количеством исполнителей в эколого- геохимическом отряде (табл. 53).

Категория специалиста устанавливается по табл. 22.

Далее слово "собственно" опускается.

Далее слово "собственно" опускается.

Гидрометрическая вертушка применяется в случае, если расход потока составляет более 10 л/сек.

Далее "Оценка участков радиоактивного загрязнения"

Расход материаллов в зависимости от масштаба съемки с вертолета МИ-8:

1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:200 000 1:1 000 000

8.4    5.7    4.3    1.4     0.7

4.2    2.8    2.2    0.7    0.35

4.2    2.8    2.2    0.7    0.35

Расход материаллов в зависимости от масштаба съемки с самолета АН-2:

1:50 000    1:200 000  1:1 000 000

6.2       2.1      1.1

3.1       1.05      0.55

3.1       1.05      0.55