КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

(РОСКОМНЕДРА)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ  НОРМ  НА  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  РАБОТЫ

( С С Н )

Выпуск 3

Геофизические работы

Часть 3

Гравиразведка, Магниторазведка

(наземная)

Москва,  ВИЭМС, 1993

УДК 550.831.+550.838.003

Сборник сметных норм  на  геологоразведочные  работы.  ССН. Выпуск 3.  Геофизические  работы. Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная)- М., 1992.

Содержит нормы  времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на гравиразведочные и наземные магниторазведочные работы и предназначен для определения на их основе сметной стоимости геофизических работ.

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы разработан ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Геолкома и Академии наук Российской Федерации.

Данная часть Сборника подготовлена с участием специалистов научно-производственных объединений «Нефтегеофизика», «Рудгеофизика», производственных геологических объединений «Центргеофизика», «Казгеофизика», «Красноярскгеология», «Дальгеология» и Днепропетрвского горного института.

Методическое руководство  разработкой сметных норм осуществляли А.М.Властовский, В.М.Питерский, М.А.Комаров, В.Х.Ахмет, В.Ю.Зайченко, А.В.Голубков, К.В.Шелепнев, В.В.Камянский, А.В.Липилин.

В разработке ССН принимали  участие от ВИЭМСа М.А.Комаров – научный руководитель; В.Х.Ахмет – ответственный исполнитель ССН; Л.И.Пучкова, Н.К.Шелепнев – ответсвенные испольнители вып.3, ч.3; от КазВИРГа – А.М.Коноплянцев.

# CОДЕРЖАHИЕ

# Ведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ГРАВИРАЗВЕДКА

# Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Сметные нормы на гравиразведочные работы. . . . . . . . . .

# Глава 1. Метрологическое обеспечение средств

# измерения (гравиметров) . . . . . . . . . . . .

# Глава 2. Гравиразведка с наземными гравиметрами

# при передвижении пешком, на автомобиле

# повышенной проходимости, гусеничном

# транспорте, воздушных судах . . . . . . . . . .

# Глава 3. Гравиразведка с донным гравиметром

# на внешней подвеске вертолета . . . . . . . . .

# Глава 4. Камеральные работы. . . . . . . . . . . . . . .

# МАГHИТОРАЗВЕДКА (наземная)

# Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Сметные нормы на магниторазведочные работы. . . . . . . . .

# Глава 1. Магниторазведка с наземными

# магнитометрами, передвижение пешее . . . . . .

# Глава 2. Hаблюдение магнитных вариаций. . . . . . . . .

# Глава 3. Камеральные работы . . . . . . . . . . . . . .

Приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при  Правительстве  Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях,  осуществляющих  геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. В ССН приведены нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке           твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно- проходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7.  Лабораторные работы.

Выпуск 8.  Торфоразведочные работы.

Выпуск 9.  Топографо- геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах           геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемые малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, их количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ, и учитывают комплекс производственных процессов, необходимых при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. содержание работ приведено перед таблицами норам времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ними работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и значения коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя – при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выраьотки)подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0,9, а норм времени – на коэффициент 1,1.

9. в затратах труда ИТР учтены начальники геологосъемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных  приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом (СФР), исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов), и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

# ГРАВИРАЗВЕДКА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В сборнике сметных норм вып.3, ч.3 приведены нормы для проектирования на следующие методы и виды (способы) гравиразведочных работ и их обеспечение:

– метрологическое обеспечение средств измерения (гравиметров);

– гравиразведка с наземными гравиметрами при передвижении пешком, на автомобиле повышенной проходимости, гусеничном транспорте, воздушных судах;

– гравиразведка с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета;

– камеральные работы.

14. Для выполнения полевых работ организуется гравиразведочные партии в составе двух и более отрядов, оснащенных комплектами аппаратуры, оборудования, транспортными средствами и материалами, являющихся или самостоятельными производственными единицами, или входящих в комплекс экспедиции и партии.

Гравиметрическим отрядом называется первичное производственное подразделение, организуемое для выполнения работ одним оператором с одним или двумя гравиметрами.

15. В качестве натуральной единицы работ принят квадратный километр съемки, но котором выполнены физические наблюдения в количестве, предусмотренном настоящими нормами при определенных нормообразующих факторах и в соответствии с инструкцией по гравиразведке.

К таким факторам относятся: категория трудности, методика наблюдений, способ передвижения по профилю, преиод проведения работ (табл. 1).

Таблица 1

Нормообразующие факторы гравиразведочных работ

| Условия производства работ | Варианты, учтенные в нормах по видам работ |
| --- | --- |
|  | Гравиразведка с наземными гравиметрами | Гравиразведка с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета |
| Период проведения работ | Лето, при дневной температуре менее +300С |
| Тип гравиметра | Серийно выпускаемые гравиметры |
| Категория трудности | I-IV, Ia-IIIa | Внекатегорийная |
| Способ передвижения | Пешком; на автомобиле повышенной проходимости, гусеничном транспорте; воздушном судне | Воздушные суда |
| Число гравиметров с одним оператором | 1-2 | 1 |

16. Физическим наблюдением называется комплекс работ, выполненный на координатном пункте одним гравиметром в одном рейсе.

Количество физических наблюдений на координатном пункте для данного вида съемки, необходимых для выполнения заданной точности работ, обосновывается проектом работ.

17. За расчетную единицу времени принята отрядо-смена, в течение которой один гравиметрический отряд (оператор с одним или двумя гравиметрами) выполняет норму выработки в физических наблюдениях, установленную на семичасовой рабочий день.

18. Нормы разработаны для следующих нормализованных организационно-технологических условий:

– обеспечение полевого гравиметрического отряда комплектом исправной аппаратуры и приборов, прошедших метрологические поверки (согласно действующим ГОСТам), необходимым оборудованием и транспортными средствами, основными материалами, а также необходимой документацией на заданную работу;

– использование серийно выпускаемых гравиметров с соответствующими комплектами других видов аппаратуры и оборудования, освоенных и внедренных в производство;

– укомплектованность отряда рабочими и инженерно-техническими работниками;

– проведение работ летом при средней дневной температуре, не превышающей +300С;

– выполнение съемки с одним или двумя приборами в различных категориях трудности (I-IV, Ia-IIIa).

19. При выполнении гравиразведочных работ в особых (ненормализованных) условиях к нормам времени применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в табл.2.

Таблица 2

Поправочные коэффициенты к нормам времени на полевые гравиразведочные работы

| № п/п | Условия работ | Коэффициенты к нормам времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работа с гравиметрами на лыжах (кроме III и IV категории) при расстоянии между пунктами наблюдений, м: до 100 м до 250 м до 500 м 500 и более | 0,95 0,90 0,85 0,80 |
| 2 | Съемка с гравиметрами, когда рейс представлен более, чем тремя звеньями | 1,04 |
| 3 | Съемка в высокогорной местности на участках работы на высоте, м: 1501-2000 2001-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 свыше 4500 | 1,05 1,10 1,18 1,25 1,33 1,45 |
| 4 | в осенне-весенний и зимний периоды в районах I и II зон при средней (за время работы) дневной температуре: до –100С до –200С до –300С до –400С | 1,06 1,18 1,33 1,56 |
| 5 | В летний период при средней (за время работы) дневной температуре: от +310С до +350С от +360С до +400С | 1,18 1,33 |

20. Нормами предусматриваются четыре категории трудности. Отнесение района работ парии (отряда) к той или иной категории трудности производится по совокупности следующих основных факторов: орогидрографии местности, условий передвижения, вида применяемого транспорта, условий наблюдений.

I категория трудности. Работа проводится на равнинной, степной или лесостепной местности, в пределах которой крутизна склонов не превышает 100; на территории, где не более 20% площади заболочено, заселено, занято строениями; в районе, где не более 50% площади занято пашнями и неубранными посевами (огородами).

Отряд с аппаратурой перемещается по профилю пешком, на лыжах или на автомобиле с пониженной скоростью, с объездами, составляющими до 20% расстояния между пунктами геофизических наблюдений.

II категория трудности. Работа выполняется на слабохолмистой, степной или лесостепной местности с развитой сетью неглубоких оврагов, водотоков, при наличии отдельных возвышенностей с крутизной бортов и склонов до 200, на территории, где до 40% площади заболочено, заселено, занято строениями; на участках, до 70% занятых пашнями или неубранными посевами (огородами); на льду водоемов.

Отряд с аппаратурой перемещается с отработанного пункта наблюдения на последующий пешком, на лыжах или на автомобиле с пониженной скоростью, с объездами, не превышающими 20% расстояния между пунктами геофизических наблюдений, и 70% при передвижении на автомобиле.

III категория трудности. Работа проводится на сильно пересеченной местности с развитой сетью оврагов, водотоков, при наличии отдельных возвышенностей с крутизной берегов и склонов до 250; в поймах рек с незамерзшими старицами, протоками и водоемами, поросшими кустарником; в районах, где 70% площади занято массивами пашен и неубранных посевов (огородов); в слегка заболоченной тундре; на территории, до 60% занятой незамерзшими солончаками, пухляками, заселенными и заболоченными участками или поливными культурами и строениями; в пустыне, занятой не менее, чем на 40% незакрепленными песками; на льду водотоков; вблизи (на расстоянии до 1 км) действующих промышленных предприятий, создающих помехи для наблюдений с гравиметрами.

Отряд с аппаратурой перемещается с отработанного пункта наблюдений на последующий по профилю пешком, на лыжах или на автомобиле повышенной проходимости и гусеничном транспорте с объездами, не превышающими 50% расстояния между пунктами наблюдений, либо на автомашине повышенной проходимости с объездами, составляющими свыше 70% расстояния между пунктами наблюдений.

IV категория трудности. Работа выполняется в горной местности, в пределах которой отдельные возвышенности имеют крутизну склонов до 300; в районах, занятых крупными массивами поливных культур; на территории сплошного распространения незакрепленных барханных песков; в местности таежной или полностью покрытой лесом с буреломом и сплошными зарослями кустарника; на участке, площадь которого более чем на 60% занята труднопроходимыми для человека долотами; в болотистой тундре, лесотундре.

Отряд с аппаратурой перемещается по профилю с отработанного пункта наблюдения на последующий пешком, на лыжах; использование гусеничного транспортера для перемещения аппаратуры возможно по отдельным маршрутам с объездами, составляющими свыше 50% расстояния между пунктами наблюдений.

21. При производстве гравиразведочных работ с использованием воздушных судов в зависимости от характера местности и условий посадки воздушного судна приняты следующие категории трудности:

Iа категория трудности. Местность равнинная или слабохолмистая, с относительными превышениями рельефа до 500 м в радиусе 25 км (степь, мелкосопочник, закрепленные пески, такыры, замерзшая тундра), заселенная или заболоченная до 60%, значительно изрезанная оврагами и болтами, занятая сплошными массивами посевов и пашен или с густой сетью мелиорации; посадка воздушного судна возможна вблизи намеченного пункта.

IIа категория трудности. Местность горная (местность с пересеченным рельефом и относительными превышениями 500 м и более в радиусе 25 км), а также местность с абсолютным превышением над уровнем моря от 500 до 2000 м, пустынная с незакрепленными барханными песками, тундровая в незамерзшем состоянии (летом и осенью); сплошное редколесье (лесотундра); подбор посадочных площадок ограничен.

Посадка воздушного судна вблизи намеченного пункта возможна после предварительной высадки члена экипажа воздушного судна для проверки состояния грунта и удаления отдельных препятствий (кусты, сушняк), мешающих посадке.

IIIа категория трудности. Местность таежная, залесенная, с буреломом или со сплошными зарослями кустарника; заболоченная; горная с абсолютным превышением над уровнем моря от 2000 до 3000 м. Посадка-высадка отряда возможна в режиме зависания.

22. Численность гравиразведочного отряда зависит от применяемого метода, способа передвижения, категории трудности.

23. Неполный состав ИТР и рабочих в отряде, необеспеченность оборудованием или транспортными средствами, выполнение работ ИТР или рабочими не тех категорий (должностей) или разрядов (квалификаций), которые предусмотрены Инструкцией по гравиразведке и Тарифно-квалификационным справочником, а также недостатки в организации труда и производства не могут служить основанием для изменения норм выработки (времени).

24. Время на перебазировку внутри района работ (с одного участка работ на другой) рассчитывается в проекте в зависимости от расстояний переездов: при расстоянии до 100 км задалживается 1 отрядо-смена, на каждые последующие 100 км прибавляются нормы времени из табл. 3.

Таблица 3

Нормы времени на перебазировку (в отрядо-сменах на 100 км переезда)

| № п/п | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомобильный | АТЛ, ГТТ, ГАЗ-71 | трактор-тягач |
| 1 | 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетонные, цементно-бетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) | 0,332 | – | – |
| 2 | 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 0,420 | – | – |
| 3 | 2 | Дороги естественные грунтовые | 0,571 | – | – |
| 4 | – | Бездорожье | 1,120 | 1,190 | 2,857 |

25. Для проведения профилактического обслуживания нетермостатированных гравиметров предусматривается одна отрядо-смена в месяц, для термостатированных гравиметров – две отрядо-смены.

Учет данных затрат производится умножением соответствующих норм времени на коэффициент 1,04 (для нетермостатированных гравиметров) и коэффициент 1,085 (для термостатированных гравиметров).

26. Нормы учитывают производство наблюдений, текущую обработку полевых материалов и составление информационного отчета о результатах полевых работ.

27. Нормами не учтены затраты:

– на топографо-геодезическое обеспечение геофизических работ;

– на определение физических свойств горных пород;

– на содержание базовой радиостанции и строительство радиомачты, полевой электростанции и доставку к ней горючего;

– по обслуживанию средствами связи экипажей воздушных судов для получения и передачи метеосводок и сообщений о полетах в установленные сроки на объектах проведения работ;

– на подготовку оснований под палатку, трудозатраты палаточника;

– на расчистку посадочных площадок, технологическое строительство (временные переправы, устройство наледей и других сооружений, связанных с подготовкой возможности переезда транспорта);

– на доставку летного и технического персонала на временные аэродромы и посадочные площадки и обратно;

– на применение авиации на гравиразведочные работы;

– на регистрацию и согласование работ со специализированными организациями;

– на приобретение топогеодезических карт, каталогов поправок за лунно-солнечное притяжение; получение необходимых исходных данных в соответствующих организациях;

– на получение разрешения на производство работ от местных органов;

– на использование вычислительной техники (ЭВМ, ПЭВМ, микрокалькуляторов).

Все вышеперечисленные затраты определяются по соответствующим выпускам сборников, временным проектно-сметным нормативам или сметно-финансовым расчетом (в случае отсутствия укрупненных сметных норм на данный вид работ), учитываются в разделе сметы «Полевые работы» и относятся на стоимость объекта.

28. Расчет затрат по статьям основных расходов на геофизические работы производятся в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ГРАВИРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1

## Метрологическое обеспечение средств измерения (гравиметров)

29. Сметными нормативами предусмотрено метрологическое обеспечение одного гравиметра класса «А», «В», «С» при эксплуатации в течении одного года (проведение поверок перед началом полевого сезона и после его окончания на «эталонном гравиметрическом полигоне» и на «установке эталонирования гравиметров методом наклона (УЭГП)» согласно перечню «операций поверок» – МИ 1820-87).

30. При проведении работ используются следующие средства поверки:

– установка эталонирования гравиметров методом наклона (УЭГП), имеющая паспорт и удовлетворяющая нормативно-техническим требованиям;

– эталонный гравиметрический полигон, имеющий действующее свидетельство о метрологической аттестации.

31. Поверки на эталонном гравиметрическом полигоне проводятся перед началом полевого сезона и после его окончания. Поверки на УЭГП проводятся перед началом полевого сезона. При проведении поверок должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в ГОСТ 13017-83 и в «Правилах безопасности при геологоразведочных работах».

32. Состав работ при проведении поверок на эталонном гравиметрическом полигоне:

– подготовительная работа на базе: получение задания, аппаратуры и полевой документации, инструктаж, погрузка;

– подъезд к исходному пункту эталонного полигона (одновременное введение в «рабочий режим» гравиметров);

– работы на эталонногм гравиметрическом полигоне, включающие производство замеров на пунктах (монолитах) полигона и передвижение между пунктами, согласно схеме эталонных гравиметрических рейсов;

– переезд на базу партии;

– заключительные работы: разгрузка, сдача полевых материалов, аппаратуры (установка гравиметров по уровням); определение метрологических характеристик.

33. Состав работ при проведении поверок на УЭГП:

– «внешний осмотр» – состав работ в соответствии с пунктом 5.1. МИ 1820-87;

– «опробование» – состав работ в соответствии с пунктом 5.2 (5.2.1-5.2.5) МИ 1820-87;

– разборка и установка гравиметра в УЭГП (установка азимута);

– определение метрологических характеристик – состав работ в соответствии с пунктом 5.3. МИ 1820-87;

– извлечение гравиметра из УЭГП, сборка, настройка гравиметра.

34. Нормы времени, нормы затрат труда, перечень основной аппаратуры и оборудования, нормы расхода материалов и нормы износа, и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов на метрологическое обеспечение гравиметров приведены в табл. 4, 5, 6, 14, 15.

Нормы расходов на производственный транспорт определяются по Сборнику сметных норм, вып.10 «Транспортное обслуживание геологоразведочных работ» (табл.38, 54, 55).

Таблица 4

Нормы времени на метрологическое обеспечение при эксплуатации наземных гравиметров класса «А», «В», «С» (в отрядо-сменах на один год эксплуатации)

| Условия производства работ | Количество отрядо-смен |
| --- | --- |
| Весь комплекс в том числе: | 8,42 |
| Эталонный гравиметрической полигон | 6,0 |
| Установка эталонирования гравиметров методом наклона (УЭГН) | 2,42 |

Нормы времени на производственный транспорт при проведении поверок на гравиметрическом полигоне

| Вид производственного транспорта | Количество машино-смен |
| --- | --- |
| Автомобиль повышенной проходимости (УАЗ-31512-01, УАЗ-2206-01) | 6,0 |

Таблица 5

Затраты труда на метрологическое обеспечение гравиметров (в человеко-днях на одну отрядо-смену)

| № п/п | Наименование должностей и профессий | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
|  |  | полигон | УЭГП |
| ИТР |
| 1 | Начальник партии | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Геофизик II категории | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Техник-геофизик I категории | 0,47 | 0,7 |
| Рабочие |
| 4 | Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | – | 1,0 |
| 5 | Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 1,0 | – |
|  | В с е г о: | 2,72 | 2,95 |

Таблица 6

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на метрологическое обеспечение средств измерения (гравиметров)

| № п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Тип, марка | Единица измерения | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Коэффициент за резерв | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | полигон | установка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гравиметр | ГНУ-КА | шт. | 28,6 | 1,15 | 2 | 1 |
|  |  | ГНУ-КВ |  |  |  |  |  |
|  |  | ГНУ-КС |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка эталонирования гравиметров | УЭГП | к-т | 14,3 | 1,00 | – | 1 |

П р и м е ч а н и е. Для имеющихся на балансе производственных организаций гравиметрических станций ГС-6 норма амортизационных отчислений на полное восстановление составляет 28,6%

Глава 2

## Гравиразведка с наземными гравиметрами при передвижении пешком, на автомобиле повышенной проходимости, гусеничном транспорте, воздушных судах

35. Сметные нормы рассчитаны на работу с гравиметрами для наиболее характерных расстояний между пунктами наблюдений и профилями. Работы выполняются оператором с одним или двумя гравиметрами по методике однократных измерений, по предварительно подготовленной сети рядовых и опорных пунктов, на участке I-IV категории трудности – при пешем передвижении (табл.7, 9), I-III категории трудности – с применением автомобиля повышенной проходимости (табл.8, 9), Iа-IIIа категории трудности – при использовании воздушных судов (табл.10, 11).

Нормы времени, приведенные для работ в III категории трудности с применением автомобиля повышенной проходимости (табл.8), распространяются на работы в IV категории трудности с использованием гусеничного транспортера.

36. В нормах времени не учтены затраты на производство контрольных наблюдений; количество их определяется техническим проектом в соответствии с действующей инструкцией по гравиразведке, а затраты времени – по соответствующим нормам времени, приведенным в данном Сборнике.

37. Содержание работ, учитываемое настоящими нормами на гравиразведку с наземными гравиметрами при передвижении пешком и с использованием автомобиля повышенной проходимости, предусматривает:

– подготовительно-заключительные работы на базе (подбазе) партии (отряда): получение задания; подготовку аппаратуры, оборудования, снаряжения и транспорта; погрузку аппаратуры, оборудования и снаряжения на транспортные средства, а также разгрузку их по возвращении на базу; сдачу полевых материалов по окончании рабочего дня;

– работу на профиле: ввод гравиметра в режим, опознавание пункта наблюдений на местности; подготовку места для установки прибора; измерение мощности снега зимой; перемещение аппаратуры на пункт наблюдения, установку и нивелировку прибора; производство серии отсчетов с гравиметрами; оформление полевой документации; перемещение состава отряда с аппаратурой на следующий пункт измерения, с одного профиля на другой.

38. Состав и содержание работ при гравиметровых съемках с наземными гравиметрами с использованием воздушного судна в основном аналогичны вышеизложенным.

39. Ввиду повышенных требований к выбору пункта наблюдений, осуществляемому с учетом посадки воздушного судна, нормами предусмотрено дополнительное время на подбор посадочных площадок.

Таблица 7

Нормы времени на гравиразведку с наземными гравиметрами

Пешее передвижение

(в отрядо-сменах на 1, 10 и 100 км2 площадной съемки)

| Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество | Количество приборов с 1 оператором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров профилей | координатных пунктов | 1 | 2х/ |
|  |  |  |  | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Категория трудности – I На 1 км2 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 1 | 76,63 |  |  |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 2 | 38,31 |  |  |
| 20 | 20 | 50 | 2500 | 3 | 20,00 |  |  |
| 25 | 10 | 40 | 4000 | 4 | 30,65 |  |  |
| 25 | 25 | 40 | 1600 | 5 | 13,11 |  |  |
| 40 | 20 | 25 | 1250 | 6 | 10,00 |  |  |
| 40 | 40 | 25 | 625 | 7 | 5,48 |  |  |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 8 | 15,33 |  |  |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 9 | 8,00 |  |  |
| 50 | 25 | 20 | 800 | 10 | 6,56 |  |  |
| 50 | 50 | 20 | 400 | 11 | 3,66 |  |  |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 12 | 4,00 |  |  |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 13 | 3,28 |  |  |
| 100 | 40 | 10 | 250 | 14 | 2,19 |  |  |
| 100 | 50 | 10 | 200 | 15 | 1,83 |  |  |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 16 | 1,11 |  |  |
| 125 | 25 | 8 | 320 | 17 | 2,62 |  |  |
| 125 | 50 | 8 | 160 | 18 | 1,46 |  |  |
| 200 | 50 | 5 | 100 | 19 | 0,91 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 20 | 0,55 |  |  |
| 250 | 50 | 4 | 80 | 21 | 0,73 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 22 | 0,44 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 23 | 0,22 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 24 | 3,81 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 25 | 2,75 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 26 | 1,52 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 27 | 1,37 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 28 | 1,13 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 29 | 0,76 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 30 | 0,69 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 31 | 0,56 |  |  |
| 2000 | 500 | 10 | 10 | 32 | 0,28 | 165 | 0,35 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 33 | 5,00 | 166 | 5,88 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 34 | 2,50 | 167 | 2,94 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 35 | 2,50 | 168 | 2,69 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 36 | 1,67 | 169 | 1,96 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 37 | 1,67 | 170 | 1,79 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 38 | 1,25 | 171 | 1,47 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 39 | 1,25 | 172 | 1,34 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 40 | 1,00 | 173 | 1,18 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 41 | 1,00 | 174 | 1,07 |
| Категория трудности – II На 1 км2 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 42 | 93,46 |  |  |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 43 | 46,73 |  |  |
| 20 | 20 | 50 | 2500 | 44 | 24,51 |  |  |
| 25 | 10 | 40 | 4000 | 45 | 37,38 |  |  |
| 25 | 25 | 40 | 1600 | 46 | 16,16 |  |  |
| 40 | 20 | 25 | 1250 | 47 | 12,25 |  |  |
| 40 | 40 | 25 | 625 | 48 | 5,62 |  |  |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 49 | 18,69 |  |  |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 50 | 9,80 |  |  |
| 50 | 25 | 20 | 800 | 51 | 8,08 |  |  |
| 50 | 50 | 20 | 400 | 52 | 4,40 |  |  |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 53 | 4,90 |  |  |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 54 | 4,04 |  |  |
| 100 | 40 | 10 | 250 | 55 | 2,28 |  |  |
| 100 | 50 | 10 | 200 | 56 | 2,20 |  |  |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 57 | 1,33 |  |  |
| 125 | 25 | 8 | 320 | 58 | 3,23 |  |  |
| 125 | 50 | 8 | 160 | 59 | 1,76 |  |  |
| 200 | 50 | 5 | 100 | 60 | 1,10 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 61 | 0,67 |  |  |
| 250 | 50 | 4 | 80 | 62 | 0,88 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 63 | 0,53 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 64 | 0,27 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 65 | 4,35 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 66 | 3,12 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 67 | 1,74 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 68 | 1,56 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 69 | 1,25 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 70 | 0,87 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 71 | 0,78 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 72 | 0,62 |  |  |
| 2000 | 500 | 10 | 10 | 73 | 0,31 | 175 | 0,39 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 74 | 5,55 | 176 | 6,45 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 75 | 2,78 | 177 | 3,20 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 76 | 2,69 | 178 | 2,94 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 77 | 1,85 | 179 | 2,13 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 78 | 1,80 | 180 | 1,96 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 79 | 1,39 | 181 | 1,60 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 80 | 1,34 | 182 | 1,47 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 81 | 1,11 | 183 | 1,28 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 82 | 1,07 | 184 | 1,18 |
| Категория трудности – III На 1 км2 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 83 | 111,61 |  |  |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 84 | 55,80 |  |  |
| 20 | 20 | 50 | 2500 | 85 | 29,00 |  |  |
| 25 | 10 | 40 | 4000 | 86 | 44,64 |  |  |
| 25 | 25 | 40 | 1600 | 87 | 19,05 |  |  |
| 40 | 20 | 25 | 1250 | 88 | 14,50 |  |  |
| 40 | 40 | 25 | 625 | 89 | 7,86 |  |  |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 90 | 22,32 |  |  |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 91 | 11,60 |  |  |
| 50 | 25 | 20 | 800 | 92 | 9,52 |  |  |
| 50 | 50 | 20 | 400 | 93 | 5,25 |  |  |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 94 | 5,80 |  |  |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 95 | 4,76 |  |  |
| 100 | 40 | 10 | 250 | 96 | 3,14 |  |  |
| 100 | 50 | 10 | 200 | 97 | 2,62 |  |  |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 98 | 1,58 |  |  |
| 125 | 25 | 8 | 320 | 99 | 3,81 |  |  |
| 125 | 50 | 8 | 160 | 100 | 2,10 |  |  |
| 200 | 50 | 5 | 100 | 101 | 1,31 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 102 | 0,79 |  |  |
| 250 | 50 | 4 | 80 | 103 | 1,05 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 104 | 0,63 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 105 | 0,32 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 106 | 5,08 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 107 | 3,65 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 108 | 2,03 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 109 | 1,83 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 110 | 1,53 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 111 | 1,02 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 112 | 0,91 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 113 | 0,76 |  |  |
| 2000 | 500 | 10 | 10 | 114 | 0,38 | 185 | 0,46 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 115 | 6,85 | 186 | 7,58 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 116 | 3,42 | 187 | 3,79 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 117 | 3,31 | 188 | 3,57 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 118 | 2,28 | 189 | 2,52 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 119 | 2,21 | 190 | 2,39 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 120 | 1,71 | 191 | 1,89 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 121 | 1,66 | 192 | 1,79 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 122 | 1,37 | 193 | 1,51 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 123 | 1,32 | 194 | 1,43 |
| Категория трудности – IV На 1 км2 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 124 | 134,77 |  |  |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 125 | 67,39 |  |  |
| 20 | 20 | 50 | 2500 | 126 | 35,97 |  |  |
| 25 | 10 | 40 | 4000 | 127 | 53,91 |  |  |
| 25 | 25 | 40 | 1600 | 128 | 23,92 |  |  |
| 40 | 20 | 25 | 1250 | 129 | 17,99 |  |  |
| 40 | 40 | 25 | 625 | 130 | 9,74 |  |  |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 131 | 26,95 |  |  |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 132 | 14,39 |  |  |
| 50 | 25 | 20 | 800 | 133 | 11,96 |  |  |
| 50 | 50 | 20 | 400 | 134 | 6,56 |  |  |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 135 | 7,19 |  |  |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 136 | 5,98 |  |  |
| 100 | 40 | 10 | 250 | 137 | 3,89 |  |  |
| 100 | 50 | 10 | 200 | 138 | 3,28 |  |  |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 139 | 2,06 |  |  |
| 125 | 25 | 8 | 320 | 140 | 4,78 |  |  |
| 125 | 50 | 8 | 160 | 141 | 2,62 |  |  |
| 200 | 50 | 5 | 100 | 142 | 1,64 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 143 | 1,03 |  |  |
| 250 | 50 | 4 | 80 | 144 | 1,31 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 145 | 0,82 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 146 | 0,41 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 147 | 6,85 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 148 | 3,95 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 149 | 2,74 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 150 | 2,48 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 151 | 2,13 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 152 | 1,37 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 153 | 1,24 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 154 | 1,06 |  |  |
| 2000 | 500 | 10 | 10 | 155 | 0,53 | 195 | 0,62 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 156 | 10,07 | 196 | 11,12 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 157 | 5,04 | 197 | 5,56 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 158 | 4,66 | 198 | 4,98 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 159 | 3,35 | 199 | 3,70 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 160 | 3,12 | 200 | 3,34 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 161 | 2,52 | 201 | 2,78 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 162 | 2,33 | 202 | 2,50 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 163 | 2,01 | 203 | 2,22 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 164 | 1,87 | 204 | 2,00 |

__________________

х/ При создании опорных сетей

Таблица 8

Нормы времени на гравиразведку с наземными гравиметрами на автомобиле повышенной проходимости (в отрядо-сменах на 1, 10 и 100 км2 площадной съемки)

| Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество | Количество приборов с 1 оператором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров профилей | координатных пунктов | 1 | 2 |
|  |  |  |  | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Категория трудности – I На 1 км2 |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 1 | 0,82 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 2 | 0,41 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 3 | 0,33 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 4 | 0,16 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 5 | 2,30 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 6 | 1,55 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 7 | 0,92 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 8 | 0,77 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 9 | 0,44 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 10 | 0,46 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 11 | 0,39 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 12 | 0,22 |  |  |
| 2000 | 500 | 5 | 10 | 13 | 0,11 | 79 | 0,17 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 14 | 1,35 | 80 | 2,00 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 15 | 0,67 | 81 | 1,00 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 16 | 0,50 | 82 | 0,66 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 17 | 0,45 | 83 | 0,66 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 18 | 0,33 | 84 | 0,44 |
| 3000 | 3000 | 33,3 | 11,1 | 19 | 0,26 | 85 | 0,34 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 20 | 0,34 | 86 | 0,50 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 21 | 0,25 | 87 | 0,33 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 22 | 0,27 | 88 | 0,40 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 23 | 0,20 | 89 | 0,26 |
| 5000 | 3000 | 20 | 6,67 | 24 | 0,16 | 90 | 0,20 |
| 5000 | 5000 | 20 | 4 | 25 | 0,14 | 91 | 0,16 |
| 10000 | 5000 | 10 | 2 | 26 | 0,07 | 92 | 0,08 |
| Категория трудности – II На 1 км2 |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 27 | 1,01 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 28 | 0,51 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 29 | 0,40 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 30 | 0,20 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 31 | 2,88 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 32 | 1,96 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 33 | 1,15 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 34 | 0,98 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 35 | 0,58 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 36 | 0,58 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 37 | 0,49 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 38 | 0,29 |  |  |
| 2000 | 500 | 5 | 10 | 39 | 0,14 | 93 | 0,21 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 40 | 1,77 | 94 | 2,43 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 41 | 0,88 | 95 | 1,21 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 42 | 0,67 | 96 | 0,84 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 43 | 0,59 | 97 | 0,81 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 44 | 0,44 | 98 | 0,56 |
| 3000 | 3000 | 33,3 | 11,1 | 45 | 0,35 | 99 | 0,43 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 46 | 0,44 | 100 | 0,61 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 47 | 0,33 | 101 | 0,42 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 48 | 0,35 | 102 | 0,48 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 49 | 0,27 | 103 | 0,33 |
| 5000 | 3000 | 20 | 6,67 | 50 | 0,21 | 104 | 0,26 |
| 5000 | 5000 | 20 | 4 | 51 | 0,19 | 105 | 0,22 |
| 10000 | 5000 | 10 | 2 | 52 | 0,09 | 106 | 0,11 |
| Категория трудности – III На 1 км2 |
| 100 | 100 | 10 | 100 | 53 | 1,24 |  |  |
| 200 | 100 | 5 | 50 | 54 | 0,62 |  |  |
| 250 | 100 | 4 | 40 | 55 | 0,50 |  |  |
| 500 | 100 | 2 | 20 | 56 | 0,25 |  |  |
| На 10 км2 |
| 200 | 200 | 50 | 250 | 57 | 3,64 |  |  |
| 250 | 250 | 40 | 160 | 58 | 2,51 |  |  |
| 500 | 200 | 20 | 100 | 59 | 1,46 |  |  |
| 500 | 250 | 20 | 80 | 60 | 1,25 |  |  |
| 500 | 500 | 20 | 40 | 61 | 0,76 |  |  |
| 1000 | 200 | 10 | 50 | 62 | 0,73 |  |  |
| 1000 | 250 | 10 | 40 | 63 | 0,63 |  |  |
| 1000 | 500 | 10 | 20 | 64 | 0,38 |  |  |
| 2000 | 500 | 5 | 10 | 65 | 0,19 | 107 | 0,26 |
| На 100 км2 |
| 1000 | 1000 | 100 | 100 | 66 | 2,35 | 108 | 3,02 |
| 2000 | 1000 | 50 | 50 | 67 | 1,17 | 109 | 1,51 |
| 2000 | 2000 | 50 | 25 | 68 | 0,92 | 110 | 1,10 |
| 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 69 | 0,78 | 111 | 1,01 |
| 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 70 | 0,62 | 112 | 0,41 |
| 3000 | 3000 | 33,3 | 11,1 | 71 | 0,51 | 113 | 0,59 |
| 4000 | 1000 | 25 | 25 | 72 | 0,59 | 114 | 0,75 |
| 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 73 | 0,46 | 115 | 0,55 |
| 5000 | 1000 | 20 | 20 | 74 | 0,47 | 116 | 0,60 |
| 5000 | 2000 | 20 | 10 | 75 | 0,37 | 117 | 0,44 |
| 5000 | 3000 | 20 | 6,67 | 76 | 0,31 | 118 | 0,36 |
| 5000 | 5000 | 20 | 4 | 77 | 0,28 | 119 | 0,31 |
| 10000 | 5000 | 10 | 2 | 78 | 0,14 | 120 | 0,16 |

Таблица 9

Нормы выработки на гравиразведку с наземными гравиметрами (в физических наблюдения на одну отрядо-смену)

| Номер строки | Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество | Способ передвижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | километров профилей | координатных пунктов | на автомобиле | пешее |
|  |  |  |  |  | Категории трудности |
|  |  |  |  |  | I | II | III | I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  | Число приборов с одним оператором |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| На 1 км2 |
| 1 | 10 | 10 | 100 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 107 |  | 89,6 |  | 74,2 |  |
| 2 | 20 | 10 | 50 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 107 |  | 89,6 |  | 74,2 |  |
| 3 | 20 | 20 | 50 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 102 |  | 86,2 |  | 69,5 |  |
| 4 | 25 | 10 | 40 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 107 |  | 89,6 |  | 74,2 |  |
| 5 | 25 | 25 | 40 | 1600 |  |  |  |  |  |  | 122,0 |  | 99 |  | 84 |  | 66,9 |  |
| 6 | 40 | 20 | 25 | 1250 |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 102 |  | 86,2 |  | 69,5 |  |
| 7 | 40 | 40 | 25 | 625 |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  | 109,8 |  | 79,5 |  | 64,2 |  |
| 8 | 50 | 10 | 20 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 107 |  | 89,6 |  | 74,2 |  |
| 9 | 50 | 20 | 20 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 102 |  | 86,2 |  | 69,5 |  |
| 10 | 50 | 25 | 20 | 800 |  |  |  |  |  |  | 122,0 |  | 99 |  | 84 |  | 66,9 |  |
| 11 | 50 | 50 | 20 | 400 |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  | 91 |  | 76,2 |  | 61 |  |
| 12 | 100 | 20 | 10 | 500 |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 102 |  | 86,2 |  | 69,5 |  |
| 13 | 100 | 25 | 10 | 400 |  |  |  |  |  |  | 122,0 |  | 99 |  | 84 |  | 66,9 |  |
| 14 | 100 | 40 | 10 | 250 |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  | 109,8 |  | 79,5 |  | 64,2 |  |
| 15 | 100 | 50 | 10 | 200 |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  | 91 |  | 76,2 |  | 61 |  |
| 16 | 100 | 100 | 10 | 100 | 123 |  | 99,1 |  | 80,8 |  | 90,3 |  | 75 |  | 63,2 |  | 48,6 |  |
| 17 | 125 | 25 | 8 | 320 |  |  |  |  |  |  | 122,0 |  | 99 |  | 84 |  | 66,9 |  |
| 18 | 125 | 50 | 8 | 160 |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  | 91 |  | 76,2 |  | 61 |  |
| 19 | 200 | 50 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  | 91 |  | 76,2 |  | 61 |  |
| 20 | 200 | 100 | 5 | 50 | 123 |  | 99,1 |  | 80,8 |  | 90,3 |  | 75 |  | 63,2 |  | 48,6 |  |
| 21 | 250 | 50 | 4 | 80 |  |  |  |  |  |  | 109,4 |  | 91 |  | 76,2 |  | 61 |  |
| 22 | 250 | 100 | 4 | 40 | 123 |  | 99,1 |  | 80,8 |  | 90,3 |  | 75 |  | 63,2 |  | 48,6 |  |
| 23 | 500 | 100 | 2 | 20 | 123 |  | 99,1 |  | 80,8 |  | 90,3 |  | 75 |  | 63,2 |  | 48,6 |  |
| На 10 км2 |
| 24 | 200 | 200 | 50 | 250 | 109,0 |  | 86,8 |  | 68,6 |  | 65,6 |  | 57,5 |  | 49,2 |  | 36,5 |  |
| 25 | 250 | 250 | 40 | 160 | 103 |  | 81,7 |  | 63,8 |  | 52,2 |  | 51,3 |  | 43,8 |  | 32,3 |  |
| 26 | 500 | 200 | 20 | 100 | 109 |  | 86,8 |  | 68,6 |  | 65,6 |  | 57,5 |  | 49,2 |  | 36,5 |  |
| 27 | 500 | 250 | 20 | 80 | 103 |  | 81,7 |  | 63,8 |  | 52,2 |  | 51,3 |  | 43,8 |  | 32,3 |  |
| 28 | 500 | 500 | 20 | 40 | 90,1 |  | 69,1 |  | 52,4 |  | 35,5 |  | 32,0 |  | 26,2 |  | 18,8 |  |
| 29 | 1000 | 200 | 10 | 50 | 109 |  | 86,8 |  | 68,6 |  | 65,6 |  | 57,5 |  | 49,2 |  | 36,5 |  |
| 30 | 1000 | 250 | 10 | 40 | 103 |  | 81,7 |  | 63,8 |  | 52,2 |  | 51,3 |  | 43,8 |  | 32,3 |  |
| 31 | 1000 | 500 | 10 | 20 | 90,1 |  | 69,1 |  | 52,4 |  | 35,5 |  | 32,0 |  | 26,2 |  | 18,8 |  |
| 32 | 2000 | 500 | 5 | 10 | 90,1 | 57,4 | 69,1 | 47,7 | 52,4 | 38,9 | 35,5 | 28,4 | 32,0 | 25,8 | 26,2 | 21,9 | 18,8 | 16,2 |
| На 100 км2 |
| 33 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 74,2 | 50,1 | 56,5 | 41,2 | 42,6 | 33,1 | 20 | 17,0 | 18,0 | 15,5 | 14,6 | 13,2 | 9,93 | 8,99 |
| 34 | 2000 | 1000 | 50 | 50 | 74,2 | 50,1 | 56,5 | 41,2 | 42,6 | 33,1 | 20 | 17,0 | 18,0 | 15,6 | 14,6 | 13,2 | 9,93 | 8,99 |
| 35 | 2000 | 2000 | 50 | 25 | 50,3 | 37,8 | 37,5 | 29,3 | 27,1 | 22,7 | 41 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 7,55 | 7,0 | 5,36 | 5,02 |
| 36 | 3000 | 1000 | 33,3 | 33,3 | 74,2 | 50,1 | 56,5 | 41,2 | 42,6 | 33,1 | 20 | 17,0 | 18,0 | 15,6 | 14,6 | 13,2 | 9,93 | 8,99 |
| 37 | 3000 | 2000 | 33,3 | 16,7 | 50,3 | 37,3 | 37,5 | 29,8 | 27,1 | 22,7 | 10 | 9,35 | 9,3 | 8,5 | 7,53 | 7,0 | 5,36 | 5,0 |
| 38 | 3000 | 3000 | 33,3 | 11,1 | 42,5 | 33,1 | 31,6 | 25,8 | 21,8 | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 4000 | 1000 | 25 | 25 | 74,2 | 50,1 | 56,5 | 41,2 | 42,6 | 33,1 | 20 | 17,0 | 18,0 | 15,6 | 14,6 | 13,2 | 9,93 | 8,99 |
| 40 | 4000 | 2000 | 25 | 12,5 | 50,3 | 37,8 | 37,5 | 29,8 | 27,1 | 22,7 | 10 | 9,35 | 9,3 | 8,5 | 7,55 | 7,0 | 5,36 | 5,0 |
| 41 | 5000 | 1000 | 20 | 20 | 74,2 | 50,1 | 56,5 | 41,2 | 42,6 | 33,1 | 20 | 17,0 | 18,0 | 15,6 | 14,6 | 13,2 | 9,93 | 8,99 |
| 42 | 5000 | 2000 | 20 | 10 | 50,3 | 37,8 | 37,5 | 29,8 | 27,1 | 22,7 | 10 | 9,35 | 9,3 | 8,5 | 7,55 | 7,0 | 5,36 | 5,0 |
| 43 | 5000 | 3000 | 20 | 6,67 | 42,5 | 33,1 | 31,6 | 25,8 | 21,8 | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5000 | 5000 | 20 | 4,0 | 29,2 | 24,3 | 21,3 | 18,4 | 14,3 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10000 | 5000 | 10 | 2,0 | 29,2 | 24,3 | 21,3 | 18,4 | 14,3 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10000 | 10000 | 10 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Нормы времени на гравиразведку с наземными гравиметрами

Передвижение на воздушных судах (в отрядо-сменах на 1000 и 10000 км2 площадной съемки)

| Расстояние между профилями, км | Расстояние между пунктами наблюдения, км | Количество | Количество приборов с 1 оператором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров профилей | координатных пунктов | 1 | 2 |
|  |  |  |  | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Категория трудности – Iа На 1000 км2 |
| 2 | 2 | 500 | 250 | 1 | 9,49 | 52 | 11,83 |
| 3 | 2 | 333,3 | 166,6 | 2 | 6,93 | 53 | 8,21 |
| 3 | 3 | 333,3 | 111,1 | 3 | 4,90 | 54 | 5,55 |
| 4 | 2 | 250 | 125 | 4 | 5,20 | 55 | 5,92 |
| 5 | 2 | 200 | 100 | 5 | 4,16 | 56 | 4,74 |
| 5 | 3 | 200 | 66,66 | 6 | 2,94 | 57 | 3,34 |
| 5 | 4 | 200 | 50 | 7 | 2,32 | 58 | 2,62 |
| 5 | 5 | 200 | 40 | 8 | 1,95 | 59 | 2,20 |
| 6 | 5 | 166,6 | 33,3 | 9 | 1,63 | 60 | 1,84 |
| 8 | 8 | 125 | 15,62 | 10 | 0,82 | 61 | 0,94 |
| 10 | 5 | 100 | 20 | 11 | 0,93 | 62 | 1,11 |
| На 10000 км2 |
| 10 | 10 | 1000 | 100 | 12 | 5,91 | 63 | 6,55 |
| 20 | 10 | 500 | 50 | 13 | 2,96 | 64 | 3,28 |
| 20 | 20 | 500 | 25 | 14 | 1,99 | 65 | 2,16 |
| 30 | 20 | 333,3 | 16,66 | 15 | 1,32 | 66 | 1,44 |
| 30 | 30 | 333,3 | 11,11 | 16 | 1,13 | 67 | 1,22 |
| 50 | 50 | 200 | 4 | 17 | 0,58 | 68 | 0,62 |
| Категория трудности – IIа На 1000 км2 |
| 2 | 2 | 500 | 250 | 18 | 15,54 | 69 | 19,23 |
| 3 | 2 | 333,3 | 166,6 | 19 | 11,25 | 70 | 12,79 |
| 3 | 3 | 333,3 | 111,1 | 20 | 7,83 | 71 | 8,91 |
| 4 | 2 | 250 | 125 | 21 | 8,43 | 72 | 9,62 |
| 5 | 2 | 200 | 100 | 22 | 6,75 | 73 | 7,70 |
| 5 | 3 | 200 | 66,66 | 23 | 4,70 | 74 | 5,34 |
| 5 | 4 | 200 | 50 | 24 | 3,50 | 75 | 3,97 |
| 5 | 5 | 200 | 40 | 25 | 3,03 | 76 | 3,43 |
| 6 | 5 | 166,6 | 33,3 | 26 | 2,53 | 77 | 2,98 |
| 8 | 8 | 125 | 15,62 | 27 | 1,28 | 78 | 1,45 |
| 10 | 5 | 100 | 20 | 28 | 1,60 | 79 | 1,72 |
| На 10000 км2 |
| 10 | 10 | 1000 | 100 | 29 | 8,78 | 80 | 9,80 |
| 20 | 10 | 500 | 50 | 30 | 4,40 | 81 | 4,91 |
| 20 | 20 | 500 | 25 | 31 | 2,78 | 82 | 3,07 |
| 30 | 20 | 333,3 | 16,66 | 32 | 1,84 | 83 | 2,04 |
| 30 | 30 | 333,3 | 11,11 | 33 | 1,52 | 84 | 1,66 |
| 50 | 50 | 200 | 4 | 34 | 0,71 | 85 | 0,80 |
| Категория трудности – IIIа На 1000 км2 |
| 2 | 2 | 500 | 250 | 35 | 20,92 | 86 | 24,61 |
| 3 | 2 | 333,3 | 166,6 | 36 | 13,85 | 87 | 16,34 |
| 3 | 3 | 333,3 | 111,1 | 37 | 9,58 | 88 | 11,35 |
| 4 | 2 | 250 | 125 | 38 | 10,42 | 89 | 12,30 |
| 5 | 2 | 200 | 100 | 39 | 8,33 | 90 | 10,19 |
| 5 | 3 | 200 | 66,66 | 40 | 5,77 | 91 | 6,81 |
| 5 | 4 | 200 | 50 | 41 | 4,48 | 92 | 5,57 |
| 5 | 5 | 200 | 40 | 42 | 3,72 | 93 | 4,35 |
| 6 | 5 | 166,6 | 33,3 | 43 | 2,98 | 94 | 3,61 |
| 8 | 8 | 125 | 15,62 | 44 | 1,56 | 95 | 1,82 |
| 10 | 5 | 100 | 20 | 45 | 1,95 | 96 | 2,16 |
| На 10000 км2 |
| 10 | 10 | 1000 | 100 | 46 | 10,6 | 97 | 12,31 |
| 20 | 10 | 500 | 50 | 47 | 5,31 | 98 | 6,13 |
| 20 | 20 | 500 | 25 | 48 | 3,26 | 99 | 3,70 |
| 30 | 20 | 333,3 | 16,66 | 49 | 2,17 | 100 | 2,46 |
| 30 | 30 | 333,3 | 11,11 | 50 | 1,76 | 101 | 1,97 |
| 50 | 50 | 200 | 4 | 51 | 0,81 | 102 | 0,94 |

Таблица 11

Нормы выработки на гравиразведку с наземными гравиметрами

Передвижение на воздушных судах

(в физ. наблюдениях на 1 отр.-смену)

| Расстояние между профилями, км | Расстояние между пунктами наблюдения, км | Количество приборов с одним оператором |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  |  | номер нормы | количество физических наблюдений | номер нормы | количество физических наблюдений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Категория трудности – Iа |
| 2 | 2 | 1 | 26,35 | 52 | 21,14 |
| 3 | 2 | 2 | 24,05 | 53 | 20,29 |
| 3 | 3 | 3 | 22,66 | 54 | 20,02 |
| 4 | 2 | 4 | 24,04 | 55 | 21,10 |
| 5 | 2 | 5 | 24,04 | 56 | 21,09 |
| 5 | 3 | 6 | 22,68 | 57 | 19,97 |
| 5 | 4 | 7 | 21,52 | 58 | 19,05 |
| 5 | 5 | 8 | 20,48 | 59 | 18,17 |
| 6 | 5 | 9 | 20,46 | 60 | 18,11 |
| 8 | 8 | 10 | 19,05 | 61 | 16,60 |
| 10 | 5 | 11 | 21,5 | 62 | 18,09 |
| 10 | 10 | 12 | 16,93 | 63 | 15,27 |
| 20 | 10 | 13 | 16,92 | 64 | 15,25 |
| 20 | 20 | 14 | 12,57 | 65 | 11,55 |
| 30 | 20 | 15 | 12,61 | 66 | 11,55 |
| 30 | 30 | 16 | 9,87 | 67 | 9,09 |
| 50 | 50 | 17 | 6,86 | 68 | 6,46 |
| Категория трудности – IIа |
| 2 | 2 | 18 | 16,09 | 69 | 13,0 |
| 3 | 2 | 19 | 14,81 | 70 | 13,03 |
| 3 | 3 | 20 | 14,18 | 71 | 12,46 |
| 4 | 2 | 21 | 14,82 | 72 | 13,0 |
| 5 | 2 | 22 | 14,81 | 73 | 12,98 |
| 5 | 3 | 23 | 14,19 | 74 | 12,49 |
| 5 | 4 | 24 | 14,27 | 75 | 12,59 |
| 5 | 5 | 25 | 13,19 | 76 | 11,65 |
| 6 | 5 | 26 | 13,16 | 77 | 11,16 |
| 8 | 8 | 27 | 12,17 | 78 | 10,80 |
| 10 | 5 | 28 | 12,5 | 79 | 11,62 |
| 10 | 10 | 29 | 11,39 | 80 | 10,2 |
| 20 | 10 | 30 | 11,35 | 81 | 10,18 |
| 20 | 20 | 31 | 9,00 | 82 | 8,15 |
| 30 | 20 | 32 | 9,04 | 83 | 8,17 |
| 30 | 30 | 33 | 7,32 | 84 | 6,68 |
| 50 | 50 | 34 | 5,61 | 85 | 4,99 |
| Категория трудности – IIIа |
| 2 | 2 | 35 | 11,95 | 86 | 10,16 |
| 3 | 2 | 36 | 12,03 | 87 | 10,19 |
| 3 | 3 | 37 | 11,6 | 88 | 9,79 |
| 4 | 2 | 38 | 12,0 | 89 | 10,16 |
| 5 | 2 | 39 | 12,01 | 90 | 9,81 |
| 5 | 3 | 40 | 11,56 | 91 | 9,79 |
| 5 | 4 | 41 | 11,16 | 92 | 8,98 |
| 5 | 5 | 42 | 10,75 | 93 | 9,20 |
| 6 | 5 | 43 | 11,19 | 94 | 9,23 |
| 8 | 8 | 44 | 10,00 | 95 | 8,57 |
| 10 | 5 | 45 | 10,24 | 96 | 9,24 |
| 10 | 10 | 46 | 9,43 | 97 | 8,12 |
| 20 | 10 | 47 | 9,42 | 98 | 8,16 |
| 20 | 20 | 48 | 7,66 | 99 | 6,75 |
| 30 | 20 | 49 | 7,69 | 100 | 6,76 |
| 30 | 30 | 50 | 6,32 | 101 | 5,63 |
| 50 | 50 | 51 | 4,92 | 102 | 4,27 |

40. При гравиметровых съемках наземными гравиметрами, в случае использования для передвижения воздушных судов, затраты летного времени на одну отрядо-смену принимаются не более 5 ч для Iа категории трудности, для IIа и IIIа категорий трудности – 5,5 ч с учетом затрат времени на подлет к участку работ и обратно до 100 км включительно. при подлете более 100 км затраты обосновываются техническим проектом и определяются сметно-финансовым расчетом.

41. При выполнении съемки в высокогорных районах с абсолютными высотами более 3000 м определение затрат летного времени производится с учетом летно-технических характеристик воздушного судна.

42. Затраты труда, перечень и количество аппаратуры и основного оборудования, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных предметов и нормы транспорта на полевые гравиразведочные работы с наземными гравиметрами приведены в табл.12, 13, 14, 15 и 16.

Нормы расходов на производственный транспорт определяются по Сборнику сметных норм, вып.10 «Транспортное обслуживание геологоразведочных работ» (табл.38, 54, 55).

Таблица 12

Затраты труда на полевые гравиразведочные работы

(в человеко-днях на одну отрядо-смену)

| № п/п | Наименование должностей и профессий | Способ передвижения | С донным гравиметром на внешней подвеске вертолета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пешее | автомобиль повышенной проходимости | гусеничный транспортер | воздушные суда |  |
|  |  | Категория трудности |  |
|  |  | I-III | IV | IV с удалением от участка работ от базы более 20 км | I-III | IV | Iа-IIIа |  |
|  |  | Количество гравиметров с одним оператором |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник партии | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Начальник отряда | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Геофизик I категории | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Геофизик б/к (оператор) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Геофизик II категории (интерпретатор) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6 | Геолог II категории | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Техник-геофизик I категории | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Техник-геофизик б/к (вычислитель) | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | И т о г о: ИТР | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 |
|  | Рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Рабочий на геофизических работах 2 разряда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
|  | И т о г о: рабочие | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
|  | В с е г о: ИТР и рабочие | 4,25 | 5,75 | 5,25 | 6,75 | 6,25 | 7,75 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 4,75 |

Таблица 13

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на полевые гравиразведочные работы с наземными гравиметрами

| № п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Тип, марка | Единица измерения | Способ передвижения | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Коэффициент на резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пешее | на автомобиле повышенной проходимости или гусеничном транспорте | на воздушных судах |  |  |
|  |  |  |  | Количество гравиметров с 1 оператором |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 1 | Гравиметр | ГНУ-КА | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28,6 | 1,15 |
|  |  | ГНУ-КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГНУ-КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Палатка 4-местная |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 25,0 | 1,0 |

П р и м е ч а н и е: 1. Сметные нормы по статье «Амортизация» определяются по формуле: , где: А  - сметная норма амортизации на полное восстановление, руб.;

Бс – балансовая стоимость единицы аппаратуры или основного оборудования, руб.;

Ар – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, %;

Кр – коэффициент на резерв;

В – годовой фонд рабочего времени (305 дней);

Ксез. – коэффициент за сезонность (рассчитывается по формуле , где Тгодов. – В; Тпроект. – проектная продолжительность полевых работ).

2. Для имеющихся на балансе производственных организаций гравиметрических станций ГС-6 норма амортизационных отчислений на полное восстановление составляет 28,6%.

Таблица 14

Нормы расхода материалов на полевые гравиразведочные работы с наземными гравиметрами (на один отрядо-месяц)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество гравиметров с одним оператором |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бланки разные | шт. | 20 | 20 |
| 2 | Блокноты разные | шт. | 2 | 4 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 0,4 | 0,5 |
| 4 | Бумага калька | рулон | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Бумага оберточная | кг | 1,5 | 1,7 |
| 6 | Бумага писчая листовая | кг | 1,5 | 1,7 |
| 7 | Бумага чертежная | лист | 1,7 | 2 |
| 8 | Бязь хлопчатобумажная | м | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Бензин А-72 | л | 1,0 | 1,5 |
| 10 | Веревка хозяйственная | кг | 1 | 1 |
| 11 | Журнал полевой | шт. | 10 | 20 |
| 12 | Журнал вычислительный | шт. | 2 | 4 |
| 13 | Канифоль сосновая | кг | 0,05 | 0,10 |
| 14 | Канц. принадлежностих/ | набор | 1 | 1 |
| 15 | Картон переплетный | кг | 0,3 | 0,3 |
| 16 | Клей столярный | кг | 0,2 | 0,2 |
| 17 | Клей фенолполивинилацет. ВФТ-2 | кг | 0,02 | 0,02 |
| 18 | Клеенка столовая | м2 | 2 | 2 |
| 19 | Книга конторская | шт. | 1 | 1 |
| 20 | Краска масляная | кг | 0,5 | 0,5 |
| 21 | Лампа накаливания миниатюрная электрическая МН-3,5-0,26 | шт. | 3 | 6,0 |
| 22 | Лампа накаливания электрическая миниатюрная СММ-3В | шт. | 2,5 | 3,5 |
| 23 | Лента изоляционная двухсторонняя | кг | 0,2 | 0,2 |
| 24 | Мешок бумажный (крафт) | шт. | 5 | 5 |
| 25 | Мыло | кг | 1,0 | 1,5 |
| 26 | Нитки льняные для технического назначения | кг | 0,15 | 0,15 |
| 27 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-25 | кг | 0,05 | 0,10 |
| 28 | Провод монтажный НВМ-0,5 мм | м | 4 | 8 |
| 29 | Ручки к лопатам | шт. | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Соединения штепсельные | шт. | 1 | 2 |
| 31 | Спирт этиловый ректификатхх/ | кг | 0,1 | 0,2 |
| 32 | Тетрадь общая | шт. | 1 | 2 |
| 33 | Ткань мешочная (мешковина суровая) | м | 2 | 2 |
| 34 | Фанера клееная (4 мм) | м3 | 0,04 | 0,04 |
| 35 | Шкурка шлифовальная на тканой основе БШ-240 | м2 | 0,1 | 0,2 |
| 36 | Шпагат технический из лубяных волокон | кг | 0,8 | 0,8 |
| 37 | Элемент (145-у, «Сатурн» и т.п.) | шт. | 15 | 30 |

__________________

х/ По табл. 25.

хх/ Расход спирта на УЭГП определяется по гр. 5.

Таблица 15

Нормы износа и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов на полевые гравиразведочные работы (на один год на один отряд)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение нормы, % | Количество единиц на 1 рабочем месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 оператор с 1 гравиметром | 1 оператор с 2 гравиметрами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензопила (при работе в зим. условиях; в лесной полосе) | к-т | 25 | 1 | 1 |
| 2 | Бидон стальной штампованный сварной КС-20 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 3 | Бидон (канистра), 5 л, КС-5 | шт. | 50 | 2 | 2 |
| 4 | Бинокль полевой БТ-12 | шт. | 25 | 1 | 1 |
| 5 | Бочка стальная сварная, 200-275 л | шт. | 50 | 2 | 3 |
| 6 | Брезент защитный (4(6м) | шт. | 50 | 1 | 2 |
| 7 | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 3 | 4 |
| 8 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 1 | 2 |
| 9 | Доска чертежная | шт. | 25 | 1 | 1 |
| 10 | Дрель механ. ручная | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 11 | Дырокол конторский | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 12 | Готовальня У-14 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 13 | Зубило слесарное | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 14 | Компас горный | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 15 | Круглогубцы | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 16 | Круг шлифовальный | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 17 | Кувалда кузнечная тупоносая, 5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 18 | Лампа паяльная ПЛ-2 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 19 | Ключ гаечный разводной | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 20 | Линейка поверочная стальная | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 21 | Линейка метал. масштабная | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 22 | Лом стальной строит. | шт. | 40 | 1 | 1 |
| 23 | Лопата штыковая | шт. | 100 | 3 | 3 |
| 24 | Лупа общего назначения ЛТ-1-4х | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 25 | Лыжих/, хх/ | шт. | 100 | 4-6 | 5-8 |
| 26 | Мешок спальный с двумя вкладышамихх/ | к-т | 50 | 4-6 | 5-8 |
| 27 | Молоток слесарный стальной с ручкой | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 28 | Напильники разные | к-т (10 шт.) | 100 | 2 | 2 |
| 29 | Нож складной | шт. | 50 | 2 | 3 |
| 30 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 1 | 1 |
| 31 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 32 | Острогубцы (кусачки) | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 33 | Отвертки слесарно-монтажные | шт. | 100 | 3 | 3 |
| 34 | Пассатижи | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 35 | Паяльник электрич. бытовой | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 36 | Печки для палатких/ | шт. | 25 | 1 | 2 |
| 37 | Плоскогубцы | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 38 | Пила поперечная | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 39 | Рулетка измерительная металлическая (20 м) | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 40 | Рюкзак | шт. | 100 | 2 | 3 |
| 41 | Сверло комбинированное твердосплавное | шт. | 100 | 5 | 5 |
| 42 | Светильник аккумуляторный переносной | шт. | 100 | 2 | 2 |
| 43 | Станок ножовочный | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 44 | Стол походный ССПЗ-000 | шт. | 50 | 3 | 3 |
| 45 | Стул походныйхх/ | шт. | 50 | 4-6 | 5-8 |
| 46 | Сумка полевая | шт. | 100 | 1 | 2 |
| 47 | Тиски настольные малые с ручным приводом | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 48 | Топор строительный с топорищем | шт. | 50 | 2 | 3 |
| 49 | Транспортир геодезический ТГ-А | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 50 | Тубус для чертежей | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 51 | Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | 1 | 1 |
| 52 | Ящик укладочный | шт. | 50 | 2 | 2 |
| 53 | Ящик металлический (сейф) | шт. | 10 | 1 | 1 |

х/ Для работ в зимних условиях

хх/ Количество определяется в зависимости от численного состава отряда.

Таблица 16

Нормы транспорта на гравиразведочные работы (в машино-сменах на одну отрядо-смену)

| № п/п | Вид производственного транспорта | Способ передвижения |
| --- | --- | --- |
|  |  | пеший | на автомобиле | на вертолете |
|  | С наземными гравиметрами |
| 1 | Автомобиль повышенной проходимости (УАЗ-31512-01 /УАЗ-469/, УАЗ-2206-01 /УАЗ-452/) | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | С донным гравиметром |
| 2 | Автомобиль ГАЗ-66-01 (Урал-375Н, ЗИЛ-131) | – | – | 0,5 |

Глава 3

## Гравиразведка с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета

43. Содержание работ, учитываемое настоящими нормами на гравиразведку с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета, предусматривает:

– предполетную подготовку, проводимую бортоператорами гравиметрического отряда совместно с экипажем вертолета за час до вылета;

– медицинский стартовый осмотр;

– проверку работы аппаратуры (гравиметра, арретирующего устройства и т.д.);

– проверку точности работы подвеса Кардана, выводящего гравиметр по уровням, путем наклона треноги скафандра;

– определение времени успокоения чувствительной системы гравиметра после его дезарретирования;

– проверку плотности охвата прибора рычагами арретирующего устройства или проверку работы демпфирующего устройства;

– окончательное уточнение схемы предстоящего полета в зависимости от направления и силы ветра, намеченного объема работ и расположения пунктов наблюдения;

– по окончании проверки измерительной аппаратуры между операторами-гравиметристами, с одной стороны, и экипажем вертолета, с другой – проверка связи по самолетному переговорному устройству (СПУ);

– получение полевых журналов;

– полет на расчетный гравиметрический пункт, установка гравиметра на землю, взятие отсчета (ввод гравиметра в рабочий режим осуществляется при подлете к опорному гравиметрическому пункту);

– полет на следующий расчетный гравиметрический пункт (ГП), зависание над ним, установка гравиметра на землю, взятие отсчета и т.д. с учетом расхода топлива до остатка, необходимого для полета на опорный гравиметрический пункт (ОГП) и возвращения на аэродром базирования.

44. Послеполетный регламент:

– демонтаж электропитания, приборов, отсоединение и смотка тросов, кабеля;

– сдача полевых материалов.

45. При гравиметровых съемках с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета затраты летного времени на одну отрядо-смену принимаются не более 5 ч с учетом затрат времени на подлет к участку работ и обратно до 100 км включительно. При подлете более 100 км затраты обосновываются техническим проектом и определяются сметно-финансовым расчет.

46. Нормы времени, выработки, затраты труда, перечни аппаратуры и основного оборудования, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных предметов на полевые гравиразведочные работы с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета приведены в табл.12, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

Таблица 17

Нормы времени на гравиразведку с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета (в отрядо-сменах на 1000, 10000 км2 площадной съемки)

| Расстояние между профилями, км | Расстояние между пунктами наблюдения, км | Количество | Номер нормы | Количество отрядо-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров профилей | координатных пунктов |  |  |
| На 1000 км2 |
| 2 | 2 | 500 | 250 | 1 | 16,10 |
| 3 | 2 | 333,3 | 166,6 | 2 | 11,49 |
| 3 | 3 | 333,3 | 111,1 | 3 | 8,06 |
| 4 | 2 | 250 | 125 | 4 | 8,68 |
| 5 | 2 | 200 | 100 | 5 | 6,95 |
| 5 | 3 | 200 | 66,66 | 6 | 4,84 |
| 5 | 4 | 200 | 50 | 7 | 3,63 |
| 5 | 5 | 200 | 40 | 8 | 3,12 |
| 6 | 5 | 166,6 | 33,3 | 9 | 2,60 |
| 8 | 8 | 125 | 15,62 | 10 | 1,32 |
| 10 | 5 | 100 | 20 | 11 | 1,65 |
| На 10000 км2 |
| 10 | 10 | 1000 | 100 | 12 | 9,03 |
| 20 | 10 | 500 | 50 | 13 | 4,53 |
| 20 | 20 | 500 | 25 | 14 | 2,86 |
| 30 | 20 | 333,3 | 16,66 | 15 | 1,91 |
| 30 | 30 | 333,3 | 11,11 | 16 | 1,56 |
| 50 | 50 | 200 | 4 | 17 | 0,64 |

Таблица 18

Нормы выработки на гравиразведку с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета (в физ. наблюдениях на 1 отрядо-смену)

| Расстояние между профилями, км | Расстояние между пунктами наблюдения, км | Номер нормы | Количество физических наблюдений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | 15,53 |
| 3 | 2 | 2 | 14,50 |
| 3 | 3 | 3 | 13,78 |
| 4 | 2 | 4 | 14,40 |
| 5 | 2 | 5 | 14,39 |
| 5 | 3 | 6 | 13,77 |
| 5 | 4 | 7 | 13,78 |
| 5 | 5 | 8 | 12,82 |
| 6 | 5 | 9 | 12,79 |
| 8 | 8 | 10 | 11,83 |
| 10 | 5 | 11 | 12,15 |
| 10 | 10 | 12 | 11,07 |
| 20 | 10 | 13 | 11,03 |
| 20 | 20 | 14 | 8,75 |
| 30 | 20 | 15 | 8,73 |
| 30 | 30 | 16 | 7,11 |
| 50 | 50 | 17 | 6,27 |

Таблица 19

Перечень аппаратуры и основного оборудования на полевые гравиразведочные работы с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета

| № п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Коэффициент за резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граивметр | ГД-К | комплект | 1 | 28,6 | 1,15 |
| 2 | Платформа с тросовой подвеской |  | комплект | 1 | 28,6 | 1,0 |
| 3 | Палатка 10-местная | ПП-10 | шт. | 1 | 25,0 | 1,0 |

П р и м е ч а н и е: Расчет сметной стоимости по данной статье производится аналогично примечанию к табл. 13.

Таблица 20

Нормы расхода материалов на полевые гравиразведочные работы с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета (на один отрядо-месяц)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Антенный канатик | м | 10 |
| 2 | Бланки разные | шт. | 20 |
| 3 | Блокноты разные | шт. | 2 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон | 0,4 |
| 5 | Бумага калька | рулон | 0,3 |
| 6 | Бумага оберточная | кг | 1,5 |
| 7 | Бумага писчая листовая | кг | 1,5 |
| 8 | Бумага чертежная | лист | 1,7 |
| 9 | Бязь хлопчатобумажная | м | 0,5 |
| 10 | Бензин А-72 | л | 2,0 |
| 11 | Веревка хозяйственная | кг | 1,0 |
| 12 | Журнал полевой | шт. | 5,0 |
| 13 | Журнал вычислительный | шт. | 2,0 |
| 14 | Канифоль сосновая | кг | 0,05 |
| 15 | Канцелярские принадлежности | набор | 1,0 |
| 16 | Картон переплетный | кг | 0,3 |
| 17 | Клей столярный | кг | 0,2 |
| 18 | Клей фенолполивинилацет. БФ-2 | кг | 0,02 |
| 19 | Клеенка столовая | м2 | 2,0 |
| 20 | Книга конторская | шт. | 1,0 |
| 21 | Краска масляная | кг | 0,5 |
| 22 | Лампа накаливания электрическая миниатюрная | шт. | 2,5 |
| 23 | Лента изоляционная двухсторонняя | кг | 0,2 |
| 24 | Мешок бумажный (крафт) | шт. | 5 |
| 25 | Мыло | кг | 1,0 |
| 26 | Нитки льняные для технического назначения | кг | 0,15 |
| 27 | Проволока катанка | кг | 2,0 |
| 28 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-25 | кг | 0,05 |
| 29 | Патроны сигнальные | шт. | 100 |
| 30 | Провод монтажный НВМ-0,5 мм | м | 1,0 |
| 31 | Соединения штепсельные | шт. | 1,0 |
| 32 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,2 |
| 33 | Тетрадь общая | шт. | 1,0 |
| 34 | Ткань мешочная (мешковина суровая) | м | 2,0 |
| 35 | Фанера клееная (4 мм) | м3 | 0,04 |
| 36 | Шкурка шлифовальная на тканой основе БШ-240 | м2 | 0,1 |
| 37 | Шпагат технический из лубяных волокон | кг | 0,8 |
| 38 | Элемент (батарея)х/ типа 145-у, «Сатурн» и т.п. | шт. | 15-45 |

__________________

х/ Количество определяется в зависимости от напряжения и электроемкости элементов (батарей).

Таблица 21

Нормы износа и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов на полевые гравиразведочные работы с донным гравиметром на внешней подвеске вертолета

(на один год на один отряд)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение нормы, % | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бидон стальной штамповочный сварной КС-20 | шт. | 50 | 1 |
| 2 | Бидон (канистра), 5 л КС-5 | шт. | 50 | 2 |
| 3 | Бинокль полевой БТ-12 | шт. | 25 | 1 |
| 4 | Бочка стальная сварная, 200-275 л | шт. | 50 | 2 |
| 5 | Брезент защитный (4(6м) | шт. | 50 | 1 |
| 6 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 1 |
| 7 | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 3 |
| 8 | Доска чертежная | шт. | 25 | 1 |
| 9 | Дрель механическая ручная | шт. | 50 | 1 |
| 10 | Дырокол конторский | шт. | 50 | 1 |
| 11 | Готовальня У-14 | шт. | 50 | 1 |
| 12 | Зубило слесарное | шт. | 100 | 1 |
| 13 | Компас горный | шт. | 33 | 1 |
| 14 | Круглогубцы | шт. | 50 | 1 |
| 15 | Круг шлифовальный | шт. | 100 | 1 |
| 16 | Кувалда, 5 кг | шт. | 50 | 1 |
| 17 | Лампа паяльная ПЛ-2 | шт. | 50 | 1 |
| 18 | Ключ гаечный разводной | шт. | 50 | 1 |
| 19 | Линейка поверочная стальная | шт. | 20 | 1 |
| 20 | Линейка металлическая масштабная ЛМ | шт. | 33 | 1 |
| 21 | Лом стальной строительный | шт. | 40 | 1 |
| 22 | Лопата штыковая | шт. | 100 | 3 |
| 23 | Лупа общего назначения ЛТ-1-4х | шт. | 50 | 1 |
| 24 | Мешок спальный с 2-мя вкладышами | комплект | 50 | 5 |
| 25 | Молоток с ручкой | шт. | 50 | 1 |
| 26 | Напильники разные | комплект (10 шт.) | 100 | 2 |
| 27 | Нож складной | шт. | 50 | 2 |
| 28 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 1 |
| 29 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 1 |
| 30 | Острогубцы (кусачки) | шт. | 100 | 1 |
| 31 | Отвертки слесарно-монтажные | шт. | 100 | 3 |
| 32 | Пассатижи | шт. | 50 | 1 |
| 33 | Паяльник электрический бытовой | шт. | 100 | 1 |
| 34 | Плоскогубцы | шт. | 50 | 1 |
| 35 | Рулетка измерительная металлическая(20 м) | шт. | 50 | 1 |
| 36 | Рюкзак | шт. | 100 | 2 |
| 37 | Сверло комбинированное твердосплавное | шт. | 100 | 5 |
| 38 | Светильник аккумуляторный переносной | шт. | 100 | 2 |
| 39 | Станок ножовочный | шт. | 20 | 1 |
| 40 | Стол походный | шт. | 50 | 1 |
| 41 | Стул походный | шт. | 50 | 4 |
| 42 | Сумка полевая | шт. | 100 | 1 |
| 43 | Тиски настольные малые с ручным приводом | шт. | 20 | 1 |
| 44 | Топор строительный с топорищем | шт. | 50 | 2 |
| 45 | Транспортир геодезический ТГ-А | шт. | 33 | 1 |
| 46 | Тубус для чертежей | шт. | 33 | 1 |
| 47 | Циркуль пропорциональный 2Ш | шт. | 25 | 1 |
| 48 | Электротермометр | шт. | 13,4 | 2 |
| 49 | Ящик металлический (сейф) | шт. | 10 | 1 |
| 50 | Ящик укладочный | шт. | 50 | 2 |

Глава 4

## Камеральные работы

47. Камеральные работы гравиразведочной партии (отряда) проводятся с целью составления окончательного технического отчета о геологических результатах геофизических работ.

48. Окончательный отчет составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов; должен содержать текстовую часть и необходимые графические и табличные приложения. Содержание окончательного отчета и иллюстрирующих его материалов определяется в каждом отдельном случае техническим проектом работ.

49. Обработка результатов гравиметрических наблюдений разделяется на два этапа: текущую (в полевой период) и камеральную.

50. Текущая обработка материалов проводится в процессе полевых работ, обеспечивает оперативную обработку гравиметрических материалов, непрерывный контроль качества, получение предварительных результатов съемки и включает:

– оформление, проверку полевых журналов, журнала регистрации полевых журналов, заполнение производственного дневника;

– обработку наблюдений, выполняемых в рейсах на каркасных, опорных, рядовых пунктах (оформление «ведомостей вычисления наблюденных значений», вычисление наблюденных значений силы тяжести, отбраковку и вычисление средних, оценку точности единичных измерений);

– составление ведомости опорной сети;

– составление ведомости рядовых измерений или ведомости контрольных наблюдений на рядовой сети;

– составление ведомости аномалий силы тяжести;

– вычисление средних квадратических погрешностей рядовой и опорной сети;

– уравнивание опорной сети;

– вычисление значений нормального поля силы тяжести;

– вычисление аномальных значений поля силы тяжести;

– составление плана графиков аномальных значений поля силы тяжести;

– построение предварительной гравиметрической карты:

– вычисление ошибки интерполяции.

51. В полевом периоде отдельно можно выделить работы, связанные с вычислением поправок за влияние рельефа местности: в ближней, средней и дальней зонах.

52. Камеральные работы по составлению окончательного геологического отчета включают:

– составление календарного плана камеральных работ;

– сбор, изучение и анализ фондовых и литературных геолого-геофизических материалов по району работ;

– систематизацию первичной документации, окончательную обработку материалов;

– составление карточного каталога ОГП;

– составление каталога рядовых и опорных пунктов;

– составление и уточнение промежуточных и окончательных карт, графиков, схем, разрезов, карт аномалий силы тяжести в различных редукциях с различной плотностью промежуточного слоя;

– выполнение трансформаций гравитационного поля (три преобразования), построение карт трансформированного поля;

– визуальный анализ графиков и карт исходного и трансформированного поля силы тяжести;

– районирование региональных карт (g и gТа, исходного и трансформированного поля (g, дневного рельефа;

– составление схемы геологического строения района, проведение геологической интерпретации с учетом результатов всех геологических и геофизических работ, выполнявшихся ранее на площади исследований;

– составление текста окончательного отчета;

– оформление отчета – печатание, вычерчивание графического материала, размножение его в необходимом количестве экземпляров;

– защита и утверждение отчета в установленном порядке и сдача его в геологические фонды.

53. При съемке с гравиметрами в горных и предгорных районах с сильно пересеченным рельефом местности к трудозатратам на камеральную обработку (табл.22) прибавляются затраты на введение поправок за влияние рельефа в ближней, средней и дальней зонах (табл.23)

54. Дополнительный состав работ при применении новых, более совершенных, методов обработки материала предусматривается в каждом конкретном случае проектом и затраты определяются сметно-финансовым расчетом.

55. Затраты труда на камеральную обработку полевого материала топографо-геодезических работ настоящими нормами не предусмотрены (см. Сборник сметных норм на топографо-геодезические работы и маркшейдерские, ССН-9).

56. Затраты труда на камеральную обработку полевого материала рассчитаны для вышеуказанного обязательного состава работ без учета затрат машинного времени ЭВМ.

57. Сметную стоимость обработки полевого материала с применением ЭВМ устанавливают, исходя из предусмотренных в проекте количества машино-часов и стоимости одного машино-часа эксплуатации ЭВМ.

58. Перечень и количество материалов на камеральные работы приведены в табл.24 и 25.

Таблица 22

Затраты труда на камеральную обработку полевого материала (в чел.-месяцах на 100 координатных пунктов)

| № п/п | Наименование должностей и профессий | Масштаб отчетной карты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:10 000 | 1:50 000 | 1:200 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начальник партии | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | Ведущий геофизик | 2,5 | 1,77 | 0,92 |
| 3 | Геофизик I категории | 1,27 | 1,52 | 2,95 |
| 4 | Геофизик II категории | 0,32 | 0,54 | 1,77 |
| 5 | Геофизик б/к | 0,5 | 0,52 | 1,16 |
| 6 | Геолог I категории | 0,75 | 0,5 | 0,25 |
| 7 | Техник I категории | 0,04 | 0,48 | 0,96 |
| 8 | Техник II категории | – | 0,41 | 0,77 |
| 9 | Техник б/к | 0,36 | 0,07 | – |
| 10 | Картограф | 0,21 | 0,33 | 0,75 |
| 11 | Чертежник | 0,25 | 0,36 | 0,78 |
| И т о г о: | 6,3 | 6,7 | 10,61 |

Таблица 23

Затраты труда на вычисление поправок за влияние рельефа (в человеко-месяцах)

| № п/п | Наименование должностей и профессий | Количество координатных пунктов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | до 375 | до 500 | до 750 | 1000 | до 375 | до 500 | до 750 |
|  |  | Масштаб |
|  |  | 1:50 000 и крупнее | 1:200 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ведущий геофизик | 0,45 | 0,17 | 0,22 | 0,33 | – | – | – | – |
| 2 | Геофизик I категории | 0,77 | 0,29 | 0,38 | 0,58 | – | – | – | – |
| 3 | Геофизик б/к | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,58 | 0,22 | 0,29 | 0,44 |
| 4 | Техник I категории | 6,3 | 2,35 | 3,14 | 4,76 | 1,28 | 0,48 | 0,64 | 0,97 |
| 5 | Техник II категории | – | – | – | – | 2,43 | 0,91 | 1,22 | 1,82 |
| 6 | Техник б/к | 2,64 | 0,99 | 1,32 | 1,98 | 2,43 | 0,91 | 1,22 | 1,82 |
| 7 | Картограф | 0,56 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | – | – | – | – |
| И т о г о: | 10,76 | 4,03 | 5,37 | 8,07 | 6,73 | 2,52 | 3,37 | 5,05 |

Таблица 24

Перечень и количество материалов на камеральные гравиразведочные работы (на 100 координатных пунктов)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага ватман (чертежная) | лист | 1,5 |
| 2 | Бумага калька | рулон | 0,3 |
| 3 | Бумага калька (миллиметровая) | рулон | 0,25 |
| 4 | Бумага копировальная | пачка 100 л. | 0,1 |
| 5 | Бумага миллиметровая | рулон | 0,3 |
| 6 | Бумага оберточная | кг | 0,2 |
| 7 | Бумага писчая | кг | 0,5 |
| 8 | Журналы разные | шт. | 12 |
| 9 | Канцелярские принадлежности | комплект | 1,0 |
| 10 | Картон переплетный | кг | 0,4 |
| 11 | Тетрадь общая | шт. | 1,0 |
| 12 | Ткань техническая (специальная) | м | 0,2 |
| 13 | Шпагат технический | кг | 0,8 |

Таблица 25

Перечень предметов, входящих в набор канцелярских принадлежностей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карандаши чернографитные | шт. | 10 |
| 2 | Карандаши цветные | кор. | 1 |
| 3 | Клей конторский | фл. | 1 |
| 4 | Кнопки | кор. | 0,5 |
| 5 | Кисточки для клея | шт. | 1 |
| 6 | Ручки чертежные | шт. | 2 |
| 7 | Резинки (ластики) | шт. | 5 |
| 8 | Перья чертежные | кор. | 0,25 |
| 9 | Ручки шариковые | шт. | 1 |
| 10 | Стержни для шариковых ручек | шт. | 3 |
| 11 | Тушь разная | фл. | 2 |
| 12 | Скоросшиватель | шт. | 2 |
| 13 | Скрепки | кор. | 0,5 |
| 14 | Линейки разные | шт. | 3 |

# МАГНИТОРАЗВЕДКА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

59. В сборнике сметных норм приведены сметные нормы на следующие виды магниторазведочных работ:

– магниторазведка с наземными магнитометрами по предварительно подготовленной сети пунктов наблюдений, передвижение пешее;

– наблюдение магнитных вариаций;

– камеральные работы.

60. Для выполнения магниторазведочных работ организуются магниторазведочные партии в составе двух или нескольких отрядов или отдельные отряды, оснащенные комплектами аппаратуры, оборудования, транспортными средствами и материалами и организационно являющиеся самостоятельными производственными единицами или входящими в состав комплексных экспедиций и партий.

61. Магниторазведочным отрядом называется первичное производственное подразделение, организуемое для выполнения магниторазведочных работ одним оператором одним прибором.

62. В качестве натуральной единицы работ принят квадратный километр съемки, на котором выполнены физические наблюдения в количестве, предусмотренном настоящими нормами, при определенных нормообразующих факторах и в соответствии с инструкцией по магниторазведке.

63. К таким факторам относятся: категория трудности, способ регистрации результатов наблюдений, способ передвижения по профилю, период проведения работ (табл.26).

64. Физическим наблюдением называется комплекс работ, выполненный на координатном пункте одним оператором одним магнитометром.

Таблица 26

Нормообразующие факторы полевых магниторазведочных работ

| Нормообразующие факторы | Варианты, учтенные в нормах |
| --- | --- |
| Способ регистрации | Автоматический, ручной |
| Категория трудности | I-IV |
| Способ передвижения | Пешком |
| Период проведения работ | Лето, дневная температура не выше +300С; зима, дневная температура не ниже –90С |
| Число магнитометров с одним оператором | 1 |

65. За расчетную единицу времени принята отрядо-смена, в течение которой один магниторазведочный отряд выполняет норму выработки в физических наблюдениях, установленную на семичасовой рабочий день.

66. Нормы времени разработаны для следующих организационно-технологических условий:

– обеспечение полевого магниторазведочного отряда комплектом исправной аппаратуры и приборов, прошедшими метрологические поверки, необходимым оборудованием, снаряжением и транспортными средствами, основными материалами, а также необходимой документацией на заданную работу;

– использование серийно выпускаемых магнитометров с соответствующими комплектами других видов аппаратуры и оборудования, освоенных и внедренных в производство;

– укомплектованность отряда типовым составом рабочих и инженерно-технических работников;

– проведение работ летом при температуре воздуха, не превышающей +300С, а зимой – не ниже –90С;

– выполнение съемки в различных категориях местности
(I-IV).

67. При выполнении магниторазведочных работ в особых (ненормализованных) условиях к нормам времени применяются соответствующие поправочные коэффициенты, приведенные в 
табл. 27.

При необходимости одновременного использования нескольких поправочных коэффициентов последние перемножают и полученное произведение применяют к соответствующим нормам времени.

68. Нормами времени предусматриваются четыре категории трудности, каждая из которых содержит характеристику условий производства полевых работ.

I категория трудности. Работа проводится на равнинной, степной или лесостепной местности, в пределах которой крутизна не превышает 100; на территории, где не более 20% площади заболочено, залесено, занято строениями; в районе, где не более 50% занято пашнями и неубранными посевами(огородами).

II категория трудности. Работа выполняется на слабохолмистой, степной или лесостепной местности с развитой сетью неглубоких оврагов, водотоков, при наличии отдельных возвышенностей с крутизной бортов и склонов до 200; на территории, где до 40% площади заболочено, залесено, занято строениями; на участках, до 70% занятых пашнями или неубранными посевами (огородами); на льду водоемов.

III категория трудности. Работа проводится на сильно пересеченной местности с развитой сетью оврагов, водотоков, при наличии отдельных возвышенностей с крутизной берегов и склонов до 250; в поймах рек с незамерзшими старицами, протоками и водоемами, поросшими кустарником; в районах, где 70% площади занято массивами пашен и неубранных посевов (огородов); в слегка заболоченной тундре; на территории, до 60% занятой незамерзшими солончаками, пухляками, заболоченными и залесенными участками или поливными культурами и строениями; в пустыне, занятой менее, чем на 40% незакрепленными песками; на льду водотоков.

IV категория трудности. Работа выполняется в горной местности, в пределах которой отдельные возвышенности имеют крутизну склонов до 300; в районах, занятых крупными массивами поливных культур; на территории сплошного распространения незакрепленных барханных песков; в местности таежной или полностью покрытой лесом с буреломом и сплошными зарослями кустарника; на участке, площадь которого более чем на 60% занята труднопроходимыми для человека незамерзшими болотами; в болотистой тундре, лесотундре.

Таблица 27

Поправочные коэффициенты к нормам времени на полевые магниторазведочные работы

| № п/п | Условия работ | Коэффициент к нормам времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа с магнитометрами на лыжах (кроме III и IV категории трудности) при расстояниях между пунктами наблюдений, м: до 100 до 250 до 500 500 и более | 0,95 0,90 0,85 0,80 |
| 2 | Съемка в высокогорной местности на участках работы на высоте, м: 1501-2000 2001-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 свыше 4500 | 1,05 1,10 1,18 1,25 1,33 1,45 |
| 3 | В осенне-весенний период и в зимний период в районах I и II зон при средней (за время работы) дневной температуре: до –100С до –200С до –300С до –400С | 1,06 1,18 1,33 1,56 |
| 4 | В летний период при средней (за время работы) дневной температуре: от +310С до +350С от +360С до +400С | 1,18 1,33 |

69. Неполный состав ИТР или рабочих в отряде, необеспеченность оборудованием или транспортными средствами, выполнение работ ИТР или рабочими не тех категорий (должностей) или квалификаций, которые предусмотрены Инструкцией по магниторазведке и Тарифно-квалификационным справочником, а также недостатки в организации труда и производства не могут служить основанием для изменения норм выработки (времени).

70. Для периодической проверки и профилактического обслуживания приборов и оборудования в течение полевого сезона устанавливаются две отрядо-смены в месяц. Учет данных затрат производится умножением норм времени на коэффициент 1,085.

71. Время на перебазировку внутри района работ (с одного участка на другой) определяется в проекте в зависимости от расстояний переездов: при расстоянии до 100 км задалживается 1 отрядо-смена, на каждые последующие 100 км прибавляются нормы времени из табл. 28.

72. Нормы учитывают производство наблюдений, обработку полевых материалов и составление отчета о результатах полевых работ.

73. Нормами не учтены и обосновываются дополнительно затраты на:

– разбивку пунктов опорной сети;

– топографо-геодезическое обеспечение геофизических работ;

– метрологическое обеспечение аппаратуры и ее доставку на поверочные полигоны или в специализированные организации;

– определение физических свойств горных пород;

– содержание базовой радиостанции и строительство радиомачты, полевой электростанции и доставку к ней горючего;

– использование вычислительной техники (ЭВМ, ПЭВМ, микрокалькуляторов).

Таблица 28

Нормы времени на перебазировку

(отрядо-смен на 100 км)

| № п/п | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомобильный | АТЛ, ГТТ, ГАЗ-71 |
| 1 | 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетонные, цементно-бетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) | 0,332 | – |
| 2 | 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 0,420 | – |
| 3 | 2 | Дороги естественные грунтовые | 0,571 | – |
| 4 | – | Бездорожье | 1,120 | 1,190 |

74. Все вышеперечисленные затраты определяются по соответствующим выпускам сборников, временным проектно-сметным нормативам или сметно-финансовым расчетом (в случае отсутствиея норм на данный вид работ), учитываются в разделе сметы «Полевые работы» и относятся на стоимость объекта.

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МАГНИТОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1

## Магниторазведка с наземными магнитометрами

Передвижение пешее

75. Сметные нормы рассчитаны на работу с наземными магнитометрами при пешем передвижении по предварительно подготовленной сети пунктов наблюдений для наиболее характерных расстояний между пунктами наблюдений и профилям
(табл.29, 30, 31).

76. В состав и содержание работ, предусмотренных настоящими нормами, входят:

– подготовительно-заключительные работы на базе партии (отряда): получение задания, аппаратуры, кассет, снаряжения; проверка комплекта энергопитания; сверка оператором своих часов с часами МВС; укладка аппаратуры в ящики; погрузка аппаратуры и снаряжения на транспортные средства и разгрузка их по возвращению на базу; передача кассет начальнику отряда по окончании рабочего дня; сдача аккумуляторов на подзарядку;

– подготовительные работы на участке: разгрузка аппаратуры, снаряжения; подготовка магнитометра к работе; включение магнитометра; выполнение наблюдений на контрольном пункте; запуск таймера текущего времени; проверка оператора на немагнитность;

– подготовительные работы на профиле: опознавание начального профиля и пикета; набор служебной информации (даты, номера профиля, начального пикета, шага съемки, реального времени);

– работа на профиле: команда оператора помощнику о начале движения; перемещение между пикетами и производство измерений (с остановкой или без остановки на пункте наблюдения); ориентирование на местности; контроль за показаниями магнитометра; выполнение съемки в той же последовательности до конца профиля; переход на следующий профиль;

– заключительные работы на профиле (участке): перезапись информации, контроль записи; выключение магнитометра; укладка прибора и снаряжения в ящики для транспортировки на базу (лагерь).

77. В нормах времени не учтены затраты на производство контрольных наблюдений; количество их определяется техническим проектом в соответствии с действующей инструкцией по магниторазведке, а затраты времени – по соответствующим нормам времени, приведенным в данном Сборнике.

78. Затраты труда, перечень и количество аппаратуры и основного оборудования, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных предметов и нормы транспорта на полевые магниторазведочные работы приведены в табл.32, 33, 34, 25, 35, 36.

Нормы расходов на производственный транспорт определяются по Сборнику сметных норм, вып.10 «Транспортное обслуживание геологоразведочных работ» (табл.38, 54, 55).

79. Расчет затрат по статьям основных расходов на геофизические работы производиться в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

Таблица 29

Нормы времени на магниторазведку с магнитометрами типа ММ-60 (в отрядо-сменах на 1 и 10 км2 площадной съемки)

| Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров маршрутной съемки | координатных пунктов | I | II | III | IV |
|  |  |  |  | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| На 1 км2 |
| 5 | 5 | 200 | 40000 | 1 | 15,14 | 16 | 19,71 | 31 | 32,29 | 46 | 43,24 |
| 10 | 5 | 100 | 20000 | 2 | 7,57 | 17 | 9,90 | 32 | 16,10 | 47 | 21,62 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 3 | 6,56 | 18 | 8,67 | 33 | 13,14 | 48 | 18,57 |
| 20 | 5 | 50 | 10000 | 4 | 3,79 | 19 | 4,93 | 34 | 8,08 | 49 | 10,76 |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 5 | 3,28 | 20 | 4,33 | 35 | 6,57 | 50 | 9,29 |
| 50 | 5 | 20 | 4000 | 6 | 1,51 | 21 | 1,97 | 36 | 3,23 | 51 | 4,32 |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 7 | 1,33 | 22 | 1,77 | 37 | 2,63 | 52 | 3,75 |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 8 | 1,24 | 23 | 1,69 | 38 | 2,42 | 53 | 3,47 |
| 100 | 10 | 10 | 1000 | 9 | 0,66 | 24 | 0,87 | 39 | 1,31 | 54 | 1,86 |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 10 | 0,65 | 25 | 0,82 | 40 | 1,18 | 55 | 1,71 |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 11 | 0,64 | 26 | 0,81 | 41 | 1,16 | 56 | 1,68 |
| На 10 км2 |
| 250 | 20 | 40 | 2000 | 12 | 2,49 | 27 | 2,99 | 42 | 3,96 | 57 | 6,33 |
| 250 | 50 | 40 | 800 | 13 | 2,17 | 28 | 2,53 | 43 | 3,37 | 58 | 4,55 |
| 500 | 50 | 20 | 400 | 14 | 1,09 | 29 | 1,27 | 44 | 1,69 | 59 | 2,28 |
| 500 | 100 | 20 | 200 | 15 | 1,07 | 30 | 1,25 | 45 | 1,59 | 60 | 2,18 |

Таблица 30

Нормы времени на магниторазведку с магнитометрами типа ММ-203

(в отрядо-сменах на 1 и 10 км2 площадной съемки или на соответствующее им число км маршрутной съемки)

| Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | километров маршрутной съемки | координатных пунктов | I | II | III | IV |
|  |  |  |  | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен | номер нормы | количество отрядо-смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| На 1 км2 |
| 5 | 5 | 200 | 40000 | 1 | 25,41 | 16 | 29,38 | 31 | 31,57 | 46 | 42,41 |
| 10 | 5 | 100 | 20000 | 2 | 12,71 | 17 | 14,73 | 32 | 15,78 | 47 | 21,21 |
| 10 | 10 | 100 | 10000 | 3 | 8,66 | 18 | 10,68 | 33 | 11,65 | 48 | 17,00 |
| 20 | 5 | 50 | 10000 | 4 | 6,36 | 19 | 7,35 | 34 | 7,89 | 49 | 10,61 |
| 20 | 10 | 50 | 5000 | 5 | 4,33 | 20 | 5,34 | 35 | 5,84 | 50 | 8,50 |
| 50 | 5 | 20 | 4000 | 6 | 2,54 | 21 | 2,94 | 36 | 3,15 | 51 | 4,24 |
| 50 | 10 | 20 | 2000 | 7 | 1,73 | 22 | 2,12 | 37 | 2,33 | 52 | 3,41 |
| 50 | 20 | 20 | 1000 | 8 | 1,23 | 23 | 1,56 | 38 | 1,67 | 53 | 2,65 |
| 100 | 10 | 10 | 1000 | 9 | 0,87 | 24 | 1,07 | 39 | 1,16 | 54 | 1,70 |
| 100 | 20 | 10 | 500 | 10 | 0,62 | 25 | 0,78 | 40 | 0,83 | 55 | 1,33 |
| 100 | 25 | 10 | 400 | 11 | 0,57 | 26 | 0,74 | 41 | 0,79 | 56 | 1,30 |
| На 10 км2 |
| 250 | 20 | 40 | 2000 | 12 | 2,90 | 27 | 3,68 | 42 | 3,93 | 57 | 6,25 |
| 250 | 50 | 40 | 800 | 13 | 2,32 | 28 | 2,69 | 43 | 3,08 | 58 | 4,50 |
| 500 | 50 | 20 | 400 | 14 | 1,16 | 29 | 1,34 | 44 | 1,54 | 59 | 2,25 |
| 500 | 100 | 20 | 200 | 15 | 1,07 | 30 | 1,24 | 45 | 1,45 | 60 | 2,16 |

Таблица 31

Нормы времени на магниторазведку с магнитометром типа ММ-61

(в отрядо-сменах на 1 км2)

| Длина профиля, м | Расстояние между профилями, м | Расстояние между пунктами наблюдения, м | Количество координатных пунктов | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номер нормы | с/ост. | номер нормы | б/ост. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Категория трудности – I |
| 10 | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 542,86 |  |  |
| 20 | 2 | 2 | 250000 | 2 | 151,19 |  |  |
| 50 | 5 | 5 | 40000 | 3 | 32,24 |  |  |
| 500 | 10 | 5 | 20000 | 4 | 9,71 | 27 | 6,29 |
|  | 10 | 10 | 10000 | 5 | 7,98 | 28 | 6,24 |
|  | 20 | 5 | 10000 | 6 | 4,62 | 29 | 2,90 |
| 1000 | 20 | 10 | 5000 | 7 | 3,80 | 30 | 2,94 |
|  | 20 | 20 | 2500 | 8 | 3,37 | 31 | 2,94 |
|  | 50 | 10 | 2000 | 9 | 1,51 | 32 | 1,17 |
|  | 50 | 20 | 1000 | 10 | 1,34 | 33 | 1,17 |
| 1500 | 50 | 25 | 800 | 11 | 1,30 | 34 | 1,17 |
|  | 50 | 40 | 500 | 12 | 1,26 | 35 | 1,17 |
|  | 50 | 50 | 400 | 13 | 1,24 | 36 | 1,17 |
|  | 100 | 10 | 1000 | 14 | 0,78 | 37 | 0,61 |
|  | 100 | 20 | 500 | 15 | 0,70 | 38 | 0,61 |
| 1500 | 100 | 25 | 400 | 16 | 0,68 | 39 | 0,61 |
|  | 100 | 40 | 250 | 17 | 0,65 | 40 | 0,61 |
|  | 100 | 50 | 200 | 18 | 0,64 | 41 | 0,61 |
|  | 200 | 20 | 250 | 19 | 0,35 | 42 | 0,30 |
|  | 200 | 25 | 200 | 20 | 0,34 | 43 | 0,30 |
| 2000 | 200 | 40 | 125 | 21 | 0,33 | 44 | 0,30 |
|  | 200 | 50 | 100 | 22 | 0,32 | 45 | 0,30 |
|  | 250 | 20 | 200 | 23 | 0,28 | 46 | 0,25 |
|  | 250 | 25 | 160 | 24 | 0,28 | 47 | 0,25 |
| 2500 | 250 | 40 | 100 | 25 | 0,27 | 48 | 0,25 |
|  | 250 | 50 | 80 | 26 | 0,26 | 49 | 0,25 |
| Категория трудности – II |
| 10 | 1 | 1 | 1000000 | 50 | 552,38 |  |  |
| 20 | 2 | 2 | 250000 | 51 | 155,95 |  |  |
| 50 | 5 | 5 | 40000 | 52 | 33,52 |  |  |
| 500 | 10 | 5 | 20000 | 53 | 10,76 | 76 | 7,33 |
|  | 10 | 10 | 10000 | 54 | 9,00 | 77 | 7,29 |
|  | 20 | 5 | 10000 | 55 | 5,14 | 78 | 3,43 |
| 1000 | 20 | 10 | 5000 | 56 | 4,32 | 79 | 3,46 |
|  | 20 | 20 | 2500 | 57 | 3,90 | 80 | 3,46 |
|  | 50 | 10 | 2000 | 58 | 1,73 | 81 | 1,38 |
|  | 50 | 20 | 1000 | 59 | 1,55 | 82 | 1,38 |
| 1500 | 50 | 25 | 800 | 60 | 1,52 | 83 | 1,38 |
|  | 50 | 40 | 500 | 61 | 1,47 | 84 | 1,38 |
|  | 50 | 50 | 400 | 62 | 1,45 | 85 | 1,38 |
|  | 100 | 10 | 1000 | 63 | 0,89 | 86 | 0,71 |
|  | 100 | 20 | 500 | 64 | 0,80 | 87 | 0,71 |
| 1500 | 100 | 25 | 400 | 65 | 0,78 | 88 | 0,71 |
|  | 100 | 40 | 250 | 66 | 0,75 | 89 | 0,71 |
|  | 100 | 50 | 200 | 67 | 0,74 | 90 | 0,71 |
|  | 200 | 20 | 250 | 68 | 0,41 | 91 | 0,36 |
|  | 200 | 25 | 200 | 69 | 0,40 | 92 | 0,36 |
| 2000 | 200 | 40 | 125 | 70 | 0,39 | 93 | 0,36 |
|  | 200 | 50 | 100 | 71 | 0,38 | 94 | 0,36 |
|  | 250 | 20 | 200 | 72 | 0,32 | 95 | 0,29 |
|  | 250 | 25 | 160 | 73 | 0,31 | 96 | 0,29 |
| 2500 | 250 | 40 | 100 | 74 | 0,30 | 97 | 0,29 |
|  | 250 | 50 | 80 | 75 | 0,30 | 98 | 0,29 |
| Категория трудности – III |
| 10 | 1 | 1 | 1000000 | 99 | 580,95 |  |  |
| 20 | 2 | 2 | 250000 | 100 | 167,86 |  |  |
| 50 | 5 | 5 | 40000 | 101 | 37,90 |  |  |
| 500 | 10 | 5 | 20000 | 102 | 12,76 | 125 | 9,24 |
|  | 10 | 10 | 10000 | 103 | 11,00 | 126 | 9,24 |
|  | 20 | 5 | 10000 | 104 | 6,17 | 127 | 4,41 |
| 1000 | 20 | 10 | 5000 | 105 | 5,30 | 128 | 4,43 |
|  | 20 | 20 | 2500 | 106 | 4,89 | 129 | 4,45 |
|  | 50 | 10 | 2000 | 107 | 2,13 | 130 | 1,78 |
|  | 50 | 20 | 1000 | 108 | 1,96 | 131 | 1,78 |
| 1500 | 50 | 25 | 800 | 109 | 1,92 | 132 | 1,78 |
|  | 50 | 40 | 500 | 110 | 1,87 | 133 | 1,78 |
|  | 50 | 50 | 400 | 111 | 1,85 | 134 | 1,78 |
|  | 100 | 10 | 1000 | 112 | 1,10 | 135 | 0,92 |
|  | 100 | 20 | 500 | 113 | 1,01 | 136 | 0,92 |
| 1500 | 100 | 25 | 400 | 114 | 0,99 | 137 | 0,92 |
|  | 100 | 40 | 250 | 115 | 0,96 | 138 | 0,92 |
|  | 100 | 50 | 200 | 116 | 0,95 | 139 | 0,92 |
|  | 200 | 20 | 250 | 117 | 0,51 | 140 | 0,47 |
|  | 200 | 25 | 200 | 118 | 0,50 | 141 | 0,47 |
| 2000 | 200 | 40 | 125 | 119 | 0,50 | 142 | 0,47 |
|  | 200 | 50 | 100 | 120 | 0,49 | 143 | 0,47 |
|  | 250 | 20 | 200 | 121 | 0,41 | 144 | 0,37 |
|  | 250 | 25 | 160 | 122 | 0,40 | 145 | 0,37 |
| 2500 | 250 | 40 | 100 | 123 | 0,39 | 146 | 0,37 |
|  | 250 | 50 | 80 | 124 | 0,39 | 147 | 0,37 |
| Категория трудности – IV |
| 10 | 1 | 1 | 1000000 | 148 | 640,48 |  |  |
| 20 | 2 | 2 | 250000 | 149 | 194,05 |  |  |
| 50 | 5 | 5 | 40000 | 150 | 46,95 |  |  |
| 500 | 10 | 5 | 20000 | 151 | 16,76 | 174 | 13,14 |
|  | 10 | 10 | 10000 | 152 | 14,90 | 175 | 13,08 |
|  | 20 | 5 | 10000 | 153 | 8,17 | 176 | 6,33 |
| 1000 | 20 | 10 | 5000 | 154 | 7,25 | 177 | 6,33 |
|  | 20 | 20 | 2500 | 155 | 6,82 | 178 | 6,37 |
|  | 50 | 10 | 2000 | 156 | 2,91 | 179 | 2,55 |
|  | 50 | 20 | 1000 | 157 | 2,74 | 180 | 2,55 |
| 1500 | 50 | 25 | 800 | 158 | 2,70 | 181 | 2,55 |
|  | 50 | 40 | 500 | 159 | 2,65 | 182 | 2,55 |
|  | 50 | 50 | 400 | 160 | 2,63 | 183 | 2,55 |
|  | 100 | 10 | 1000 | 161 | 1,50 | 184 | 1,32 |
|  | 100 | 20 | 500 | 162 | 1,41 | 185 | 1,32 |
| 1500 | 100 | 25 | 400 | 163 | 1,39 | 186 | 1,32 |
|  | 100 | 40 | 250 | 164 | 1,36 | 187 | 1,32 |
|  | 100 | 50 | 200 | 165 | 1,65 | 188 | 1,32 |
|  | 200 | 20 | 250 | 166 | 0,72 | 189 | 0,68 |
|  | 200 | 25 | 200 | 167 | 0,71 | 190 | 0,68 |
| 2000 | 200 | 40 | 125 | 168 | 0,70 | 191 | 0,68 |
|  | 200 | 50 | 100 | 169 | 0,70 | 192 | 0,68 |
|  | 250 | 20 | 200 | 170 | 0,58 | 193 | 0,54 |
|  | 250 | 25 | 160 | 171 | 0,57 | 194 | 0,54 |
| 2500 | 250 | 40 | 100 | 172 | 0,56 | 195 | 0,54 |
|  | 250 | 50 | 80 | 173 | 0,55 | 196 | 0,54 |

Таблица 32

Затраты труда на производство магниторазведочных работ (в чел.-днях на одну отрядо-смену)

| № п/п | Наименование должностей и профессий | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ИТР |  |
| 1 | Начальник партии | 0,25 |
| 2 | Начальник отряда | 0,25 |
| 3 | Геофизик I категории | 0,25 |
| 4 | Геолог II категории | 0,25 |
| 5 | Инженер (электронщик) II категории | 0,25 |
| 6 | Техник (оператор) I категории | 1,0 |
| 7 | Техник II категории | 1,0 |
|  | И т о г о ИТР: | 3,25 |
|  | Рабочие |  |
| 8 | Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 1,0х/ |
| 9 | Аккумуляторщикхх/ | 0,25 |
|  | И т о г о рабочие: | 1,0 1,25х/ |
|  | В с е г о: | 4,25 4,75х/ 4,5хх/ 5,0х/, хх/ |

________________

х/ При работе в условиях IV категории трудности на склонах с углами, большими 300, трудозатраты оставляют
1,5 чел.-день.

хх/ Включается в состав отряда при использовании аккумуляторов для энергопитания магнитометров.

Таблица 33

Перечень и количество аппаратуры и основного оборудования на полевые магниторазведочные работы (на один отряд)

| № п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Единица измерения | Вид работ | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | Коэффициент за резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магнитометр | к-т | 1 | – | 20,0 | 1,15 |
| 2 | Вариационная станция | к-т | – | 1 | 20,0 | 1,15 |
| 3 | Бензоагрегат типа АБ-4 с генеатором | шт. | 0,25 | 0,25 | 12,5 | 1,0 |
| 4 | Выпрямитель | шт. | 0,25 | 0,25 | 7,1 | 1,0 |
| 5 | Палатка 2-местная | шт. | 1 | – | 25,0 | – |
| 6 | Палатка 4-местная | шт. | – | 1 | 25,0 | – |
| 7 | Палатка 10-местная | шт. | 0,5 | 0,5 | 25,0 | – |

Таблица 34

Нормы расхода материалов на полевые магниторазведочные работы (на один месяц работы одноприборной партии)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автол | кг | 3 |
| 2 | Ареометр | шт. | 1 |
| 3 | Бензин | кг | 60 |
| 4 | Бланки разные | кг | 20 |
| 5 | Блокноты разные | шт. | 1 |
| 6 | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,2 |
| 7 | Бумага миллиметровая | рулон | 0,5 |
| 8 | Бумага оберточная | кг | 1 |
| 9 | Бумага писчая № 2 | кг | 0,6 |
| 10 | Бумага чертежная | м2 | 3 |
| 11 | Веревка хозяйственная | кг | 1 |
| 12 | Журнал вычислительный | шт. | 0,8 |
| 13 | Журнал полевой | шт. | 3 |
| 14 | Калька бумажная | рулон | 0,2 |
| 15 | Канифоль сосновая марки В | кг | 0,08 |
| 16 | Канцелярские принадлежностих/ | набор | 0,5 |
| 17 | Радиокомпоненты разные | шт. | 20 |
| 18 | Лампа накаливания миниатюрная МН-2,5-064 | шт. | 1 |
| 19 | Лента поливинилхлоридная | кг | 0,08 |
| 20 | Кассеты МК-60 (МК-90) | шт. | 2 |
| 21 | Мыло | кг | 0,5 |
| 22 | Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 | кг | 0,05 |
| 23 | Папка для бумаг | шт. | 3 |
| 24 | Спирт ректификат | кг | 0,1 |
| 25 | Термометр наружный | шт. | 1 |
| 26 | Тетрадь общая | шт. | 2 |
| 27 | Электролит щелочной | кг | 0,2 |
| 28 | Элемент сухой универсальный «Марс» | шт. | 100 |

_________________

х/ По табл. 25.

Таблица 35

Нормы износа и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов на полевые магниторазведочные работы (на один год на одноприборную партию)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение нормы, % | Количество единиц на 1 рабочем месте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарея аккумуляторная | шт. | 50 | 3 |
| 2 | Бидон стальной штампованный сварной КС-20 | шт. | 50 | 0,5 |
| 3 | Бидон (канистра), 5 л, КС-5 | шт. | 50 | 0,5 |
| 4 | Бинокль полевой БТ-12 | шт. | 25 | 1 |
| 5 | Бочка деревянная для воды емкостью 100 л | шт. | 100 | 1 |
| 6 | Бочка стальная сварная, 200-275 л | шт. | 50 | 1 |
| 7 | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 1 |
| 8 | Ведро эмалированное | шт. | 100 | 1 |
| 9 | Готовальня У-14 | шт. | 50 | 1 |
| 10 | Доска чертежная | шт. | 25 | 1 |
| 11 | Дырокол конторский | шт. | 50 | 1 |
| 12 | Замок висячий транспортный | шт. | 100 | 1 |
| 13 | Компас горный ГК-2 | шт. | 33 | 1 |
| 14 | Круглозубцы | шт. | 50 | 1 |
| 15 | Линейка поверочная стальная | шт. | 20 | 1 |
| 16 | Лопата штыковая | шт. | 100 | 1 |
| 17 | Лупа ЛТ-1-4х | шт. | 50 | 1 |
| 18 | Лыжих/, хх/ | пар | 100 | 4 |
| 19 | Мешок спальный с 2 вкладышамихх/ | шт. | 50 | 4 |
| 20 | Молоток геологический | шт. | 100 | 1 |
| 21 | Молоток слесарный стальной | шт. | 50 | 1 |
| 22 | Напильники разные | комплект (10 шт.) | 100 | 1 |
| 23 | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 1 |
| 24 | Нож складной (перочинный) | шт. | 50 | 1 |
| 25 | Ножовка по дереву | шт. | 50 | 1 |
| 26 | Острогубцы (кусачки) | шт. | 100 | 1 |
| 27 | Отвертки слесарно-монтажные | шт. | 100 | 1 |
| 28 | Пассатижи | шт. | 50 | 1 |
| 29 | Паяльник электрический бытовой | шт. | 100 | 1 |
| 30 | Прибор комбинированный Ц-4313 | шт. | 25 | 1 |
| 31 | Радиоприемник «Маяк» | шт. | 33 | 1 |
| 32 | Рулетка измерительная металлическая (20 л) | шт. | 50 | 1 |
| 33 | Рюкзак | шт. | 100 | 2 |
| 34 | Станок (рамка) ножовочный | шт. | 20 | 1 |
| 35 | Стол походный ССП-000 | шт. | 50 | 1 |
| 36 | Стул походный | шт. | 100 | 4 |
| 37 | Сумка полевая | шт. | 100 | 1 |
| 38 | Тиски настольные малые с ручным приводом | шт. | 20 | 1 |
| 39 | Топор универсальный У-2 | шт. | 50 | 1 |
| 40 | Транспортир геодезический ТГ-А | шт. | 33 | 1 |
| 41 | Тубус для чертежей | шт. | 33 | 1 |
| 42 | Фляга металлическая (походная) | шт. | 50 | 1 |
| 43 | Фонарь карманный электрический | шт. | 100 | 1 |
| 44 | Циркуль пропорциональный 2Ш | шт. | 25 | 1 |
| 45 | Часы-хронометр | шт. | 13,2 | 1 |
| 46 | Ящик укладочный | шт. | 50 | 1 |

________________

х/ Для работ в зимних условиях.

хх/ Количество определяется в зависимости от численного состава отряда.

Таблица 36

Нормы транспорта на полевые магниторазведочные работы

(в машино-сменах на одну отрядо-смену)

| № п/п | Вид транспорта | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль УАЗ-31512-01, УАЗ-2206-01, гусеничный транспортер ГАЗ-71 | 0,25 |

Глава 2

## Наблюдение геомагнитных вариаций

80. Сметные нормы рассчитаны на наблюдение геомагнитных вариаций с использованием в качестве магнитовариационной станции (МВС) специализированных станций или магнитометров с режимом автозапуска.

81. В состав и содержание работ по наблюдению геомагнитных вариаций входит:

– подготовительно-заключительные работы: получение задания; установка станции; подготовка МВС к работе; запуск МВС по выверенным часам; ввод станции в режим; настройка и контроль работы МВС; оформление и сдача лент записи вариаций;

– производство наблюдений: периодический контроль за работой МВС и режимом питания; контроль времени МВС по сигналам точного времени; регистрация помех, погодных условий, температуры; фиксирование переключения диапазонов; оценка качество полученных материалов.

82. Затраты труда, перечень и количество аппаратуры и основного оборудования, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на работы, связанные с наблюдением геомагнитных вариаций, приведены в табл.37, 33, 34 и 35.

Таблица 37

Затраты труда на производство наблюдений геомагнитных вариаций

(в чел.-днях на одну отрядо-смену)

| № п/п | Наименование должностей, профессий | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
|  | ИТР |  |
| 1 | Начальник партии | 0,1 |
| 2 | Техник (оператор) II категории | 1,0 |
|  | И т о г о: ИТР | 1,1 |
|  | Рабочие |  |
| 3 | Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 1,0х/ |
|  | И т о г о: рабочие | 1,0 |
|  | В с е г о: | 1,1х/ 2,1 |

_______________

х/ При расположении МВС в пределах населенных пунктов рабочий исключается.

Глава 3

## Камеральные работы

83. Камеральные работы магниторазведочной партии (отряда) проводятся с целью составления окончательного технического отчета о геологических результатах геофизических работ.

84. Окончательный отчет составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов; должен содержать текстовую часть и необходимые графические и табличные приложения. Содержание окончательного отчета и иллюстрирующих его материалов определяется в каждом случае техническим проектом работ.

85. Обработка результатов наблюдений с магнитометром подразделяются на два этапа: текущую (в полевой период) и камеральную.

86. Текущая обработка полевых материалов проводится в процессе полевых работ и включает: обработку лент и вычисление (Т, введение поправок, обработку вариограмм МВС и введение поправок за вариации, построение первичных графиков по профилям и карт, подсчет средней квадратической погрешности.

87. Камеральные работы по составлению окончательного геологического отчета включает:

– составление календарного плана камеральных работ;

– сбор, изучение и анализ фондовых и литературных геологических и геофизических материалов по району работ;

– обобщение и анализ материалов по изучению магнитных свойств горных пород;

– систематизацию первичной документации, окончательную обработку материалов;

– составление и уточнение промежуточных и окончательных карт, графиков, схем, разрезов, построение карт магнитного поля в графиках и изолиниях (Т

– выполнение различных преобразований (трансформаций) и других расчетов, построение карт трансформированного поля;

– проведение геологической интерпретации с учетом результатов всех геологических и геофизических работ, выполнявшихся ранее на площади исследования, построение схемы геологического строения района;

– составление текста окончательного отчета по работам геофизической партии, отряда;

– оформление отчета – печатание текста, вычерчивание графического материала, тиражирование его в необходимом количестве экземпляров;

– защита и утверждение отчета в установленном порядке и сдача его в геологические фонды.

88. Дополнительный состав работ при применении новых более совершенных методов обработки материалов предусматривается в каждом конкретном случае проектом и затраты определяются сметно-финансовым расчетом.

89. Продолжительность камерального периода определяется объемом работ, выраженным в квадратных километрах (координатных точках), масштабом съемки и трудностью обработки полевого материала, независимо от того, проводятся полевые работы круглый год или в течение одного полевого сезона (табл. 38).

90. Для полевой магниторазведочной партии, объединяющий несколько отрядов с различными типами магнитометров, продолжительность камерального периода определяют суммированием отрядо-месяцев камеральной обработки материалов, установленных для каждого отряда.

Таблица 38

Продолжительность камерального периода на магниторазведочные работы

| № п/п | Вид съемки | Количество координатных точек на один месяц камеральных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магниторазведка, одноотрядная партия | 17500 |

91. Для продолжительности камерального периода на магниторазведочные работы, выполняемые в районах с большими градиентами магнитного поля – более 1000 нТл/км или при объеме расчетов глубин свыше 300 определений, устанавливается поправочный коэффициент за сложность обработки 1,2.

92. Затраты труда на камеральную обработку полевого материала топографо-геодезических работ настоящими нормами не предусмотрены (см. Сборник сметных норм, вып.9 «Топографо-геодезические и маркшейдерские работы»).

Затраты труда на камеральные магниторазведочные работы (табл. 39) рассчитаны для вышеуказанного обязательного состава работ без учета затрат машинного времени ЭВМ.

94. Сметную стоимость обработки полевого материала с применением ЭВМ устанавливают, исходя из предусмотренных в проекте количества машино-часов и стоимости одного машино-часа эксплуатации ЭВМ.

95. Перечень и количество материалов на камеральные магниторазведочные работы в табл. 40, 25.

Таблица 39

Затраты труда на камеральные магниторазведочные работы

(чел.-мес. на один месяц камеральных работ)

| № п/п | Наименование должностей, профессий | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальник партии | 0,25 |
| 2 | Геофизик I категории | 0,25 |
| 3 | Геолог II категории | 0,25 |
| 4 | Техник I категории | 0,1 |
| 5 | Техник II категории | 1,0 |
| 6 | Техник | 0,5 |
| В с е г о: | 2,35 |

Таблица 40

Перечень и нормы расхода материалов на камеральные магниторазведочные работы (на один отрядо-месяц)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага калька | рулон | 0,7 |
| 2 | Бумага копировальная | пачка 100 л. | 0,25 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 1,2 |
| 4 | Бумага оберточная | кг | 0,2 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 1,0 |
| 6 | Бумага чертежная | лист | 1,5 |
| 7 | Журналы разные (амбарная книга) | шт. | 1,0 |
| 8 | Канцелярские принадлежности | набор | 1,0 |
| 9 | Картон переплетный | кг | 0,4 |
| 10 | Тетрадь общая | шт. | 1,0 |
| 11 | Ткань техническая (специальная) | м | 0,2 |
| 12 | Шпагат технический | кг | 0,5 |

Приложение

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПЕРИОДАМ

| Административно-территориальное наименованиех/ | Зона | Летний период | Зимний период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | продолжительность, месяц | начало | окончание | продолжительность, месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Края |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Горно-Алтайская ССР | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Краснодарский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Адыгея | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Красноярский: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 680 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 62-680 с.ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| между 56-620 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| южнее 560 с.ш. | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Приморский |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Карачаево-Черкесская ССР | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Хабаровский: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 550 с.ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 550 с.ш. | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Области |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Архангельская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее Полярного круга | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее Полярного круга | II | 20.V | 15.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Астраханская | I | 20.IV | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,5 |
| Белгородская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Брянская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Владимирская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Волгоградская | II | 25.IV | 20.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IX | 4,0 |
| Вологодская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Воронежская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IX | 4,0 |
| Нижегородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ивановская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Иркутская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 560 с.ш. | II | 5.VI | 1.X | 3,8 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 560 с.ш. | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Калининградская | II | 1.V | 10.XI | 6,3 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Тверская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Калужская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Камчатская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 620 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 56-620 с.ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 560 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Кемеровская | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Кировская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Костромская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Самарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Курганская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Курская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Ленинградская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Липецкая | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Магаданская (без Чукотского автономного округа) | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Чукотский автономный округ | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Московская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мурманская | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Новгородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Новосибирская |  | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Омская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Оренбургская | II | 5.V | 1.XI | 5,8 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Орловская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Пензенская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Пермская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Псковская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ростовская | II | 15.IV | 15.XI | 7,0 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Рязанская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Саратовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Сахалинская: |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 500 с.ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 500 с.ш | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Свердловская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Смоленская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Тамбовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Томская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Тульская |  | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Тюменская: | II |  |  |  |  |  |  |
| севернее 680 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 62-680 с.ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 620 с.ш. | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Ульяновская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Челябинская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Читинская | II | 25.V | 5.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Ярославская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советские социалистические республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Башкирская | II | 10.V | 10.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Бурятская | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Республика Дагестан | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Кабардино-Балкарская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Калмыцкая | I | 20.IV | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Карельская АССР | II | 15.V | 10.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Коми | II | 1.VI | 10.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Марийская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мордовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Северо-Осетинская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Татарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советская республика Тыва | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Удмуртская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Чечено-Ингушская республика | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Чувашская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Якутская-Саха |  |  |  |  |  |  |  |
| севернее 720 с.ш. | II | 20.VI | 5.IX | 2,5 | 10.X | 15.V | 7,2 |
| между 64-720 с.ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| южнее 640 с.ш. | II | 5.VI | 20.XI | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |