Комитет Российской Федерации

по геологии и использованию недр

РОСКОМНЕДРА)

Сборник сметных норм (ССН)

Cборник Норм Основных Расходов (СНОР)

на геологоразведочные работы

Дополнение

к части 3 выпуска 3

Геофизические работы

Составление

авторских оригиналов листов

Государственных гравиметрических карт

Российской  Федерации

1. Сборник  сметных норм (ССН)

на геологоразведочные работы

ВВЕДЕНИЕ

1.Сборник сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы. Дополнение к части 3 выпуска 3

Геофизические работы.  Составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации принят Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр (Роскомнедра) для обязательного применения в организациях и предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы по составлению авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт.

2. В ССН приведены нормы времени, нормы затрат труда и нормативные материалы для расчета основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

Выпуск 1.  Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2.  Геоэкологические работы.

Выпуск  3.  Геофизиченские работы.

Часть 1. Сейсморазведочные работы.

Часть 2. Электроразведочные работы.

Часть 3. Гравиразведочные, магниторазведочные (наземные) работы.

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4.  Горно-проходческие работы.

Выпуск 5.  Разведочное бурение.

Выпуск 6.  Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7.  Лабораторные работы.

Выпуск 8.  Торфоразведочные работы.

Выпуск 9.  Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

Выпуск 10.  Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11.  Строительство зданий и сооружений.

4. ССН разработан на основе:

-  действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных  и технологических связей;

- статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Дополнение к части 3 выпуска 3 ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о составе и порядке применения ССН, и сметных норм, включающих технические условия, содержание работ и затраты труда ИТР на составление авторских оригиналов листов Гравиметрических карт масштабов 1:50000-1:2500000, а также нормы расхода материалов, основное оборудование с нормами амортизационных отчислений и используемый малоценный инвентарь и снаряжение (его количество и нормы износа).

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения  наиболее эффективных методики, техники и организации работ.

7. При выполнении геологоразведочных работ по составлению авторских оригиналов листов Гравиметрических карт в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам затрат труда и к нормам основных расходов применяются поправочные коэффициенты.  Особые условия и значения коэффициентов приведены в табл. 1.

8. При расчете норм времени (норм затрат труда) принята 40-часовая рабочая неделя.

9. По видам и масштабам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. В ССН выпуск  3, часть 3 приведены приведены нормы на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации масштабов:

- 1:50 000,

- 1:200 000 (полный комплект),

- 1:200 000 (докомплект),

- 1:500 000,

- 1:1 000 000,

- 1: 2 500 000

11. Проектирование геологоразведочных работ по составлению авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации всех масштабов осуществляется в соответствии с действующими в отрасли инструктивными и нормативными документами.

12. Для выполнения работ по составлению авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт организуется партия в составе одного или нескольких отрядов,  оснащенных необходимыми инструментами и материалами.

13. В качестве натуральной единицы картосоставительских работ принята 1000 кв.км  территории в пределах площади листа.

14. На составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт масштабов 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000 включен весь комплекс работ (с зарамочным оформлением), предусмотренный Техническими условиями на составление листов карты определенного масштаба.

15. В ССН учтены следующие директивные документы и нормативы:

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, утвержденная приказом Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр от  22.11.93 г. №108;

- Технические условия на составление авторских оригиналов листов Гравиметрических карт различных масштабов (1987, 1989, 1993);

-  Приказ Министерства геологии СССР от 26.03.1981 г. № 117 "Об отнесении работ по составлению авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт к производственным работам".

Таблица 1

Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда

и нормам основных расходов, учитывающие особые ненормализованные

условия выполнения работ при составлении авторских оригиналов листов

Государственных гравиметрических карт масштабов 1:200 000 и 1:50 000

| № п/п | Условия работ | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество используемых съемок на площади листа: 3-4 5-7 8-11 более 10 | 1,1 1,3 1,5 1,6 |
| 2 | Районы с относительными превышениями в пределах листа масштаба 1:25 000 в метрах*: 400-700 701-1000 более 1000 | 1,3 1,4 1,5 |
| 3 | Использование крупномасштабных съемок*: а) 1:50 000 и крупнее (при составлении карт масштаба 1:200 000) б) 1: 25 000 и крупнее (при составлении карт масштаба 1:50 000) | 1,9 1,9 |
| 4 | Использование съемок, выполненных до 60-х гг. | 1,3 |
|  | Коэффициент применяется для соответствующей части площади листа |  |

16. В районах производства работ, где при необходимости одновременно используются несколько поправочных коэффициентов (за  количество используемых съемок на площади листа, за относительные превышения в пределах листа карты масштаба 1:25 000, за использование крупномасштабных съемок, выполненных до 60-х гг.) последние перемножаются и полученное произведение применяется к соответствующим нормам.

17. Сметными нормами не учтены затраты:

- на приобретение топографических карт,

- на введение поправок за влияние рельефа местности,

- на выполнение трансформаций и построение карт локальных аномалий (за исключением карт масштаба 1:50000),

- на использование вычислительной техники (ЭВМ, ПЭВМ),

- на техническую экспертизу составленного листа карты, на пересылку спецматериалов.

Все перечисленные затраты определяются (в случае отсутствия сметных норм на данный вид работ) дополнительными сметно-финансовыми расчетами.

18. Расчет основных расходов на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт производится на расчетную единицу работ (1000 км2 ) в порядке, определенном Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, по следующим статьям затрат:

- основная заработная плата,

- дополнительная заработная плата,

- отчисления на социальные нужды,

- материалы,

- амортизация,

- износ,

- услуги.

СМЕТНЫЕ  НОРМЫ

19. Сметные нормы рассчитаны на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации масштабов 1:50 000, 1:200 000 (комплект),1:200 000 (докомплект), 1:500 000, 1:1 000 000 и 1:2 500 000.

20. Содержание работ, учитываемое настоящими нормами на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт масштабов 1:50 000 - 1:2 500 000, приведено в табл.2.

21. Нормы затрат труда и продолжительность работ на составление авторского оригинала листа Государственной гравиметрической карты соответствующего масштаба определяется по табл.3.

22. Основные расходы по статье "Материалы" на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт определяются по табл.4.

23. Основные расходы по статье "Амортизация" на составление авторских оригиналов листов Государственных  гравиметрических карт определяются по табл.5.

24.Основные расходы по статье "Износ" на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт определяются по табл. 6.

Таблица 2

Содержание  работ по составлению авторских

оригиналов листов Государственных гравиметрических карт

масштаба  1:50 000 - 1:2 500000

| № | Вид работ | М а с ш т а б гравиметрических карт |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | 1:50000 | 1:200000 комплект | 1:200000 докомпл. | 1:500000 | 1:1000000 | 1:2500000 |
| 1 | Сбор гравиметрических и других материалов в пределах площади листа и смежной территории, составление схемы изученности и таблицы с характеристиками съемок | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Оценка качества используемого материала | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Установление правильности приведения съемок к общегосударственному гравиметрическому уровню в пределах составляемого листа и на смежных листах | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Приведение съемок к единой плотности промежуточного слоя (б=2,30 г/см3) | + | + | - | + | - | - |
| 5 | Приведение съемок к единой плотности промежуточного слоя (б=2,67 г/см3) | + | + | + | + | - | - |
| 6 | Приведение съемок к единой реальной плотности промежуточного слоя, используемой при интерпретации | + | - | - | - | - | - |
| 7 | Установление необходимости введения поправки за влияние рельефа. Оценка максимальной величины поправки, контрольные вычисления | + | + | + | + | - | - |
| 8 | Анализ распределения значений плотности промежуточного слоя в данном районе. Определение реальной плотности промежуточного слоя. Составление схемы расположения скважин | + | + | - | - | - | - |
| 9 | Накладка точек по координатам с помощью циркуля и линейки, выноска значений аномалий Буге с реальной плотностью промежуточного слоя; проведение, проверка и вычерчивание изоаномал на жесткой основе | + | - | - | - | - | - |
| 10 | То же с плотностью промежуточного слоя 2,30 г/см3 | - | + | - | + | - | + |
| 11 | То же с плотностью промежуточного слоя 2,67 г/см3 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Оценка правильности проведения изоаномал на отчетных картах съемок, не использованных при составлении листов карты более мелкого масштаба | - | + | + | + | - | - |
| 13 | Оценка правильности проведения изоаномал на изданных картах более крупного масштаба | - | + | + | + | + | + |
| 14 | Составление сводки с соседними листами | + | + | + | + | + | - |
| 15 | Вычисление и проверка значений аномалий в свободном воздухе | + | + | + | - | - | - |
| 16 | Составление карты значений аномалий в свободном воздухе | + | + | + | - | - | - |
| 17 | Составление карты значений абсолютных высот | + | + | + | - | - | - |
| 18 | Составление карты значений аномалий Буге с плотностью промежуточного слоя 2,30 г/см3 | + | - | - | - | - | - |
| 19 | Составление копий гравиметрических карт и сводок | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Составление карточного каталога опорных гравиметрических пунктов (ОГП) III класса или полевой опорной сети. Вычерчивание кроки, выполнение надписей | + | + | + | - | - | - |
| 21 | Выполнение трансформации гравитационного поля и вычисление локальных аномалий; составление карт региональных и локальных аномалий | + | - | - | - | - | - |
| 22 | Комплексная интерпретация гравитационных аномалий по площади листа и его обрамлению; составление схем результатов геологической интерпретации | + | + | - | - | - | - |
| 23 | Подготовка графических материалов к объяснительной записке, вычерчивание рисунков, их пантографирование | + | + | - | - | - | - |
| 24 | Составление объяснительной записки | + | + | - | - | - | - |
| 25 | Составление пояснительного текста | - | - | + | + | + | + |
| 26 | Научное редактирование карты и объяснительной записки | + | + | + | + | + | + |
| 27 | Составление информационной карты | - | + | + | - | - | - |
| 28 | Защита на НТС предприятия | + | + | + | + | + | + |
| 29 | Защита на гравиметрической секции НРС по геологическому картографированию | + | + | + | + | + | + |

Таблица 3

Нормы затрат труда и продолжительность работ

на составление авторского оригинала

листа Государственной гравиметрической карты

| № п/п | Наименование должности | Масштаб составляемой карты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:50000 | 1:200000 комплект | 1:200000 докомплект | 1:500000 | 1:1000000 | 1:2500000 |
| Нормы затрат труда в человеко-днях на 1000 км2 |
| 1 | Начальник партии | 12 | 2 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,02 |
| 2 | Ведущий геофизик | 117 | 15 | 14 | 3,0 | 0,2 | 0,04 |
| 3 | Геофизик 1 кат. | 143 |  |  |  |  |  |
| 4 | Геофизик | 261 | 15 | 12 | 4,6 | 0,8 | 0,04 |
| 5 | Геолог 1 кат. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6 | Геолог | 141 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Картограф 1 кат. | 30 | 12 | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Картограф | 60 |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,6 |
| 9 | Геодезист 1 кат. |  | 3 | 2 |  |  |  |
| 10 | Техн.геофизик 1 кат. | 140 | 10 | 9 | 2,0 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Техн.геофизик 2 кат. | 185 | 5 | 10 | 3,0 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Техник картограф 1 кат. | 150 | 5 | 4 | 1,7 | 1,7 | 0,4 |
| 13 | Ведущий редактор карт | 12 | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,01 |
|  | Итого: | 1331 | 77 | 55 | 17,2 | 5,0 | 1,81 |
| Продолжительность работ в партие-месяцах на 1000 км2 |
|  |  | 4,37 | 0,31 | 0,24 | 0,08 | 0,02 | 0,01 |

Таблица 4

Нормы расхода материалов на составление авторского

оригинала листа Государственной гравиметрической карты

(на один партия-месяц)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокноты разные | шт. | 5 |
| 2 | Бумага ватман | лист | 5 |
| 3 | Бумага миллиметровая | рулон | 0,5 |
| 4 | Бумага калька | рулон | 0,5 |
| 5 | Бумага писчая | кг | 5 |
| 6 | Бумага оберточная | кг | 3 |
| 7 | Бумага копировальная | пачка | 1 |
| 8 | Веник | шт. | 3 |
| 9 | Гексан | флакон | 1 |
| 10 | Журнал вычислительный | шт. | 5 |
| 11 | Канцпринадлежности | набор | 5 |
| 12 | Калька на лавсановой основе | рулон | 0,5 |
| 13 | Клей резиновый | флакон | 4 |
| 14 | Клей фенолполивениловый | флакон | 2 |
| 15 | Книга конторская | шт. | 2 |
| 16 | Лезвия для бритв | пачка | 5 |
| 17 | Лента для пишущей машинки | шт. | 3 |
| 18 | Лента склеивающая | шт. | 4 |
| 19 | Лампочка электрическая | шт. | 5 |
| 20 | Лейкопластырь | упаковка | 3 |
| 21 | Мыло | шт. | 5 |
| 22 | Папки для бумаг | шт. | 10 |
| 23 | Спирт этиловый ректификат | кг | 0,5 |
| 24 | Скоросшиватель | шт. | 5 |
| 25 | Тетрадь общая | шт. | 5 |
| 26 | Тетрадь ученическая | шт. | 10 |
| 27 | Тушь разная | шт. | 5 |
| 28 | Шкурка шлифовальная | м | 2 |
| 29 | Шпагат | кг | 0,8 |
| 30 | Штрих | флакон | 2 |

Таблица 5

Перечень и количество основного оборудования

для составления авторского оригинала листа

Государственной гравиметрической карты

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Единица измерения | Количество | Годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер |  | шт. | 2 | 12,5 |
| 2 | Машинка пишущая |  | шт. | 1 | 20 |
| 3 | Микрокалькулятор |  | шт. | 2 | 33 |
| 4 | Пантограф |  | шт. | 1 | 25 |
| 5 | Стол конторский |  | шт. | 5 | 33 |
| 6 | Шкаф металлический |  | шт. | 2 | 20 |
| Примечание. Сметные нормы по статье "Амортизация" определяются по формуле Бci Аpi А = _________ 100 В Где А - сметная норма амортизации на полное восстановление, руб.; Бci - балансовая стоимость единицы "i" основного оборудования, руб.; Аpi - годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление "i" основного оборудования, %; n - количество единиц "i" основного оборудования, шт.; В - годовой фонд времени (12 месяцев). |

25. Основные расходы по статье "Услуги" на составление авторских оригиналов листов Государственных

гравиметрических карт включают:

-  оплату работ в Росгеолфонде (выписка необходимых данных из отчетов и каталогов),

-  изготовление жестких основ (планшетов) для составления авторских оригиналов листов карт,

-  печатание текста объяснительных записок и отчета, размножение рисунков и графических приложений.

Таблица 6

Перечень, нормы износа и количество малоценных и

быстроизнашивающихся предметов на составление авторского

оригинала листа Государственной гравиметрической карты

(на один год на одну партию)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормы износа, 96 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор электрический | штука | 33 | 3 |
| 2 | Доска чертежная | штука | 25 | 3 |
| 3 | Дрель электрическая | штука | 33 | 1 |
| 4 | Дырокол конторский | штука | 50 | 2 |
| 5 | Готовальня | штука | 50 | 4 |
| 6 | Зеркало | штука | 50 | 2 |
| 7 | Измеритель | штука | 50 | 5 |
| 8 | Инструкции разные | штука | 100 | 10 |
| 9 | Корзинка для мусора | штука | 100 | 5 |
| 10 | Кронциркуль | штука | 50 | 5 |
| 11 | Кривоножка | штука | 50 | 5 |
| 12 | Лампа электрическая настольная | штука | 33 | 5 |
| 13 | Линейка ЛБЛ | штука | 33 | 1 |
| 14 | Линейка металлическая масштабная | штука | 33 | 4 |
| 15 | Линейка синусная | штука | 33 | 1 |
| 16 | Линейка чертежная | штука | 100 | 10 |
| 17 | Лупа | штука | 50 | 5 |
| 18 | Нож складной | штука | 50 | 2 |
| 19 | Ножницы канцелярские | штука | 40 | 4 |
| 20 | Обогреватель масляной | штука | 33 | 3 |
| 21 | Радиоприемник | штука | 25 | 3 |
| 22 | Розетка штепсельная | штука | 100 | 10 |
| 23 | Стул | штука | 50 | 8 |
| 24 | Телефонный аппарат | штука | 33 | 3 |
| 25 | Транспортир геодезический | штука | 33 | 4 |
| 26 | Таблицы разные | штука | 100 | 10 |
| 27 | Тубус для чертежей | штука | 33 | 3 |
| 28 | Удлинитель электрический | штука | 33 | 3 |
| 29 | Циркуль пропорциональный | штука | 25 | 4 |
| 30 | Чайник электрический | штука | 33 | 3 |
| 31 | Чемодан | штука | 33 | 5 |
| 32 | Ящик металлический (сейф) | штука | 10 | 2 |

Пример расчета норм основных расходов на составление авторского

оригинала листа Государственной гравиметрической карты:

Условия выполнения работ:

Вид работ - составление Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000;

Объем работ - 150 тыс.км2;

Условия работ - нормализованные;

Поправочные коэффициенты к: затратам труда = 1,0

заработной плате = 1,0

материальным затратам = 1,0

амортизации = 1,0

Расчет основных расходов производится по следующей номенклатуре затрат:

1. Основная заработная плата (3 осн )

3 осн  =          0 i 3 т

где 0i  - дневная тарифная ставка i-го исполнителя, согласно принятой на предприятии системы

оплаты труда, руб.

3т  - затраты труда i - количество исполнителей

2. Дополнительная заработная плата (3 доп)

3 доп = 3 осн х 7,9% : 100%

3. Отчисления на социальные нужды (Сн)

Сн = (3 осн + 3 доп) х 39% : 100%

Таблица 7

Расчет

основных расходов на составление авторского оригинала

листа Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

по статье "Основная заработная плата"

(в рублях на расчетную единицу 1000 км2)

| № п/п | Наименование должности | Дневная тарифная ставка, руб. | Затраты труда, чел-дни | Сумма расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник партии | 780 | 0,3 | 234 |
| 2 | Ведущий геофизик | 539 | 3,0 | 1617 |
| 3 | Геофизик | 476 | 4,6 | 2190 |
| 4 | Картограф 1 категории | 539 | 0,7 | 377 |
| 5 | Картограф | 476 | 1,4 | 666 |
| 6 | Техник геофизик 1 категории | 421 | 2,0 | 842 |
| 7 | Техник геофизик 2 категории | 421 | 3,0 | 1263 |
| 8 | Техник картограф 1 категории | 421 | 1,7 | 716 |
| 9 | Ведущий редактор карт | 539 | 0,5 | 270 |
| Итого 17,2 8175 |

4. Материалы  (М)

М =           Цi   х   ni   х   К тзр  х Р,

где:  Цi  -  стоимость единицы "i" материала, руб;

ni   -  количество единиц "i" материала;

m   -  число разновидностей наименований материалов;

К тзр - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

Р   -  продолжительность работ в партие-месяцах на 1000 км2.

Таблица 8

Расчет

основных расходов на составление авторского оригинала листа

Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

по статье "материалы"

(в рублях на расчетную единицу 1000 км2)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Цена ед. Изм., руб. | Кол-во ед. Изм. (ССН,табл. 4,гр.4) | Продолжитель- ность работ на 1000 км2 в партие-месяцах | Норма расходов по статье "материалы" в руб на паритие - 1000 км2 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокноты разные | шт. | 0,20 | 5 |  | 1,00 |
| 2 | Бумага ватман | лист | 1,13 | 5 |  | 0,65 |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Штрих | флакон | 1,0 | 2 |  | 2,00 |
|  | Итого |  |  |  | 0,08 | 136,44 10,92 |
| То же с учетом коэффициента 100 13644 1092 |

5. Амортизация (А)

Цi х ni х Ар х  К тзр х Р

А  =   ---------------------------------------

В  х  100

где Ар - годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление, %;

В    -  годовой фонд рабочего времени (12 месяцев).

Таблица 9

Расчет

основных расходов на составление авторского оригинала листа

Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

по статье "Амортизация"

(в рублях на расчетную единицу  1000 км2)

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измере-ния | Цена еди-ницы изме-рения, руб. | Норма амор тизацион-ных отчис-лений на полное вос-становле-ние, % | Количест-во ед.изм. (ССН, табл.5, гр.5) | Продолжитель-ность работ на 1000 км2, в партие-месяцах | Норма расхо-дов по статье "амортизация", в руб. На партие- 1000км месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | шт. | 1490 | 12,5 | 2 |  | 30,42 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф металлический | шт. | 147 | 20 | 2 |  | 4,90 |
| Итого 0,08 90,52 7,24 |
| То же с учетом коэффициента 100 9052 724 |

6. Износ (И)

Цi х  Иi х ni х Ктзр х Р

И =   -------------------------------------

В   х   100

где Иi   -  годовая норма износа инструмента,  малоценного инвентаря, %

Таблица 10

Расчет

основных расходов на составление авторского оригинала листа

Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

по статье "Износ"

(в рублях на расчетную единицу 1000 км2)

| № п/п | Наименование приборов, ин-струментов и инвентаря | Единица измере-ния | Цена еди ницы из-мерения, руб. | Норма износа, % | Кол-во ед.изме-рения (ССН, табл.6, гр.5) | Продолжительность работ на 1000 км2, в партие-месяцах | Норма расходов по статье "износ", в руб. На партие- 1000км2 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор электрический | шт. | 30,20 | 33 | 3 |  | 2,49 |
| 2 | Доска чертежная | шт. | 13,43 | 25 | 3 |  | 0,84 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ящик металли-ческий (сейф) | шт. | 78,50 | 10 | 2 |  | 1,31 |
| Итого 0,08 46,35 3,71 |
| То же с учетом коэффициента 100 4635 371 |

7. Услуги (У)

У = У гф + У ср + У кр + У ио + У оф

где  У гф - затраты на услуги Росгеолфонда, руб. на 1000 км2;

У ср - затраты на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования,

инструментов и приборов, руб. на 1000 км2;

У кр - затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования, руб. на 1000 км2;

У ио - затраты на изготовление жестких основ для составления авторских оригиналов листов карт,

руб. на  1000 км2;

У оф - затраты на машинописные, копировальные и оформительские работы, руб. на 1000 км2.

Затраты на услуги Росгеолфонда в рублях на 1000 км2  определяются по формуле:

У гф = Сд  х n х Р

где Сд  - стоимость одного дня работы в Росгеолфонде, руб.

n   -  количество дней работы в Росгеолфонде в месяц, принято - 6

Р  -  продолжительность работ в партие-месяцах на 1000 км2 .

Затраты на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, инструментов и приборов в рублях на 1000 км определяются по формуле:

Цi  х  ni  х Ктзро  +             Цi  х  ni  х  Ктзри

У ср  = ---------------------------------------------------------------  х  Ку  х  Р

В  х   100

где  Цi,    Цi   -  соответственно стоимость единицы "i"  оборудования, инструмента и прибора, руб.

ni,    ni    -   соответственно количество "i" оборудования, инструмента и прибора, единиц;

Ктзро,  Ктзри - соответственно коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовительные

расходы на оборудование, инструмент и приборы;

Ку   -  нормативный коэффициент, равный 2% в год, учитывающий расходы на техническое

обслуживание и текущий ремонт оборудования, инструментов и приборов;

В   -   годовой фонд рабочего времени, 12 месяцев.

Затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования, в рублях на 1000 км2, определяются

по формуле:

Цi  х  ni  х Ктзро

У кр = ----------------------------  х  Кр  х  Р

В

где: Кр  -  нормативный коэффициент, равный 6% в год, учитывающий расходы на проведение

капитального ремонта оборудования.

Затраты на  изготовление 10 жестких основ (планшетов) для составления авторских оригиналов

листов карт на год работы, в рублях на 1000 км2, определяются по формуле:

Цо  х  n

У ио =  ---------------  х  Р

В

где:  Цо  -  стоимость изготовления 1 жесткой основы, руб.

n   -  количество изготовляемых жестких основ в году, принято 10.

Затраты на машинописные, копировальные и оформительские работы, в рублях на 1000 км2,

определяются по формуле:

См  х  nм   х  Ср  х  Сn  х  no   +   Ск  х  nк

У оф  =    --------------------------------------------------  х  Р

В

где:  См , Ср , Сn , Ск  -  соответственно стоимость листа машинописного текста, рисунка

(графика), переплета отчета, копировального листа, руб.;

nм ,  nр , nn , nк  -  соответственно количество в году страниц машинописного текста, рисунков

(графиков), отчетов для переплета, страниц для размножения.

Затраты на услуги Росгеолфонда и на проведение капитального ремонта оборудования полностью относятся к материальным затратам.

В затратах на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, инструментов и приборов, на изготовление жестких основ для составления авторских оригиналов листов карт и на машинописные, копировальные и оформительские работы доля заработной платы и отчислений на социальные нужды принимается 40%, материальных затрат - 60%.

При использовании в расчетах балансовой стоимости оборудования, инструмента и приборов коэффициенты, учитывающие  транспортно-заготовительные расходы применяются равными единице.

Расчет

основных расходов на составление авторского оригинала листа

Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

по статье "Услуги"

(в рублях на расчетную единицу 1000 км2 с учетом повышающего коэффициента

100 и продолжительности работ 0,08 партие-месяцев)

У гф  =  6  х  6  х  0,08  х  100  =  288  руб.

(5220  +  488)  х  2  х  0,08  х  100

У ср  =      -------------------------------------------   =  76  руб.

12  х  100

5220  х  6  х  0,08  х  100

У кр  =       --------------------------------   =  209  руб.

12  х  100

30  х  10  х  0,08  х  100

У ис   =         -------------------------------   =  200 руб.

12

(0,2  х  300  +  0,5  х  30  +  0,1  х  900)  х  0,08  х  100

У оф  =       ----------------------------------------------------------------------   =  112 руб.

12

У  =   288  +  76  +  209  +  200  +  112  =  885 руб.

в т.ч. Заработная плата  112  руб.

Отчисления на социальные нужды  43 руб.

Материальные затраты  730 руб.

Форма СМ6

Расчет

сметной стоимости  составления авторских оригиналов листов

Государственной гравиметрической карты масштаба 1:500000

Объем работ - 150 тыс.км2.   Продолжительность работ - 12 месяцев

Поправочные коэффициенты:

- к затратам на оплату труда:  индекс _____ районный 1,0_____

высокогорность__________ безводность____________общий__________

- к материальным затратам: индекс________ТЗР 1,0_____ общий_______

|  | Сметная стоимость |
| --- | --- |
| Статья расхода | Расчетной единицы | Объема работ с учетом поправочных коэффициентов |
| 1.Основная заработная плата: 1.1. ИТР | 8175 | 1226250 |
| 2. Дополнительная заработная плата (7,9%) | 646 | 96900 |
| 3. Отчисления на социальные нужды (39%) | 3440 | 516000 |
| 4. Материалы | 1092 | 163800 |
| 5. Амортизация | 724 | 108600 |
| 6.Износ | 371 | 55650 |
| 7. Услуги - всего, в т.ч. | 885 | 132750 |
| 7.1. Затраты на оплату труда | 112 | 16800 |
| 7.2.Отчисления на социальные нужды | 43 | 6450 |
| 7.3. Материальные затраты | 730 | 109500 |
| 8. Итого основных расходов, в том числе: 8.1. Затраты на оплату труда 8.2. Отчисления на соц.нужды 8.3. Материальные затраты 8.4. Амортизация | 15333 8933 3483 2193 724 | 2299950 1339950 522450 328950 108600 |
| 9. Накладные расходы (24%) | 3680 | 552000 |
| 10. Итого основных и накладных расходов | 19013 | 2851950 |
| 11. Плановые накопления (23%) | 4373 | 655950 |
| 12. Всего по расчету | 23386 | 3507900 |
| 13. Сметная стоимость натуральной единицы (1000 км2) | 23386 |  |

Примечание:  Коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовительные расходы, приняты равными единице, так как при расчете использованы балансовые стоимости оборудования и приборов.

II. Сборник норм основных расходов (СНОР)

на геологоразведочные работы.

Общая часть.

1. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы. Дополнение к части 3 выпуска 3. Геофизические работы. Составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в Сборнике сметных норм на геологоразведочные работы. Дополнение к части 3 выпуска 3. Геофизические работы. Составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации.

2. В нормативных материалах сборника, кроме указанных в ССН использованы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки";

- Закон Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал 1993 г.";

- Оптовые цены на промышленную продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергии, введенные в действие с 1 января 1991 г.";

- Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. № 183.

3. Нормы основных расходов определены в рублях на расчетный натуральный измеритель - 1000 км территории в пределах площади листа.

4. Исходный расчет основных расходов приведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на социальные нужды", "Материалы", "Амортизация", "Износ", "Услуги".

5. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат труда ИТР (по должностям), приведенным в Дополнении к части 3 выпуска 3 ССН-94, и денежных ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей, исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

6. Дополнительная заработная плата учтена в размере 7.9% от суммы основной заработной платы.

7. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование работников) приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

8. Основные расходы по статьям "Материалы" и "Износ" на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт определены исходя из норм расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 1 января 1991 г. с повышающим коэффициентом 100.

9. Основные расходы по статье "Амортизация" определены исходя из применяемого вида оборудования, их стоимости, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и годового фонда рабочего времени.  Стоимость серийно выпускаемого оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 1 января 1991 г. с повышающим коэффициентом 100.

10. Основные расходы по статье "Услуги" на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт определены, как сумма затрат на услуги Росгеолфонда,  на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, на изготовление жестких основ для составления авторских оригиналов листов карт и на машинописные, копировальные и оформительские работы.

11. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

12. В показатель нормы "Затраты на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", а также расходы на оплату труда, учитываемые по статье "Услуги" (29% от суммы расходов на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, инструментов и приборов, на изготовление жестких основ, на машинописные, копировальные и оформительские работы).

13. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды", а также расходы на социальные нужды, учитываемые по статье "Услуги" (11% от суммы расходов на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, инструментов и приборов, на изготовление жестких основ, на машинописные, копировальные и оформительские работы).

14. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статье "Материалы" и "Износ", а также материальные затраты, учитываемые по статье "Услуги" (60% от суммы расходов на проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, инструментов и приборов, на изготовление жестких основ, на машинописные, копировальные и оформительские работы; 100% от суммы расходов на капитальные ремонты оборудования и на услуги Росгеолфонда).

15. Нормами сборника не учтены:

- районные коэффициенты к оплате труда;

- коэффициенты к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м;

- коэффициенты к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;

- коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

- затраты на выплату полевого довольствия, командировочные расходы, возмещений и другие затраты,            определяемые сметно-финансовыми расчетами;

- накладные расходы и плановые накопления.

16. При изменении размера минимальной заработной платы, страховых тарифных взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке. Исходные данные для индексации показателей "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" СНОР (табл. 2).

Нормативная часть.

17. В данной части в таблице 1 приведены нормы основных расходов на составление авторских оригиналов листов Государственных гравиметрических карт Российской Федерации масштабов 1:50000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, 1:2500000.

Таблица 1

Нормы основных расходов на составление авторских оригиналов листов

Государственных гравиметрических карт Российской Федерации

масштаба 1:50000 - 1:2500000

(в рублях на 1000 км)

| № пп | Масштаб | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственной гравиметрической карты | Основных расходов | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материаль-ные затраты | Амортизация |
| 1 | 1:50000 | 1120373 | 691606 | 269660 | 119550 | 39557 |
| 2 | 1:200000 комплект | 69159 | 41638 | 16234 | 8481 | 2806 |
| 3 | 1:200000 докомплект | 48833 | 28848 | 11247 | 6566 | 2172 |
| 4 | 1:500000 | 15333 | 8933 | 3483 | 2193 | 724 |
| 5 | 1:1000000 | 4283 | 2558 | 997 | 547 | 181 |
| 6 | 1:2500000 | 1672 | 942 | 367 | 273 | 90 |

Таблица 2

Исходные данные для индексации показателей норм основных

расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"

| № п/п | Наименование основных материалов, инструментов, приборов и инвентаря | Единица измерения | Удельный вес индикаторов, % | Цена за единицу, принятая в СНОР, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальные затраты |
| 1 | Бумага миллиметровая | рулон | 34,5 | 900 |
| 2 | Бумага калька | рулон | 28,8 | 600 |
| 3 | Канцелярские принадлежности | комплект | 36,7 | 491 |
| Итого 100 |
| Амортизация |
| 1 | Кондиционер | шт | 53,0 | 146000 |
| 2 | Микрокалькулятор | шт | 27,8 | 29032 |
| 3 | Машинка пишущая | шт | 19,2 | 66060 |
| Итого 100 |

Содержание

стр.

1. Сборник сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы............................................................

Введение...........................................................................................................................................................

Общие положения............................................................................................................................................

Сметные нормы................................................................................................................................................

II. Сборник  норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы.......................................

Общая часть......................................................................................................................................................

Нормативная часть..........................................................................................................................................