КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

### СБОРНИК

#### СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

### (ССН)

Выпуск 3.

Геофизические работы

Часть 5.

Геофизические исследования в скважинах

Москва, ВИЭМС, 1992 г.

УДК 550.83:550.814	009.12:657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы ССН, вып.3, часть 5, геофизические исследования в скважинах. М. 1992 г.

Содержит укрупненные нормы времени и нормы расхода, трудовых и материальных ресурсов на геофизические исследования в скважинах и предназначены для определения на их основе сметной стоимости геофизических работ.

Сборник сметных норм разработан научно-исследовательским институтом экономики минерального сырья и геологоразведочных работ.

Комитета по геологии и использованию недр при Правительстве Российской федерации.

Данная часть сборника подготовлена с участием научно-производственного объединения "Союзпромгеофизика" и МНТК "Геос" (ВНИИгео-информсистем).

Методическое руководство по разработке Сборника сметных норм осуществляли: [А.М. Властовский], В.Х. Ахмет, Д.Г. Байков, А.В. Голубков, В.Ю. Зайченко, М.А. Комаров, В.М. Питерский, К.В. Шелепнев.

В разработке ССН принимали участие от ВИЭМСа: М.А. Комаров - научный руководитель, В.Х. Ахмет - ответственный исполнитель ССН, Г.Н. Тюрина - ответственный исполнитель вып.3, часть 5,М.А. Сперанский ;Д.М. Воинков (ВНИИЯГГ), М.И. Григорьева (ВНИИГИС), Е.В. Голованова, В.М. Михайлов (Комитет по геологии и минеральным ресурсам), В.Н. Бодайченко, Г.И. Дудникова (Центрогеология).

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В Сборнике сметных норм и нормативов содержатся укрупненные нормы времени, нормы затрат труда, перечни основного оборудования и аппаратурно-технических средств, номенклатура используемых материалов и нормы их расходов на геофизические исследования в структурно-картировочных, гидрогеологических скважинах, в скважинах бурящихся на уголь, руду и другие виды минерального сырья, геологическую съемку, а также специализированные работы методом инклинометрии скважин, исключая глубокое бурение на нефть и газ.

14. Нормы и нормативы разработаны на следующие геофизические методы и виды работ, нашедшие широкое производственное применение в практике геологоразведочных работ:

- электрические методы - кажущегося сопротивления, естественных потенциалов, скользящих контактов, вызванных потенциалов, боковой токовый каротаж, токовый каротаж, микро-каротаж, градиента естественных потенциалов;

- ядерно-геофизические методы - гамма-каротаж, гамма-гамма-каротаж, плотностной гамма-гамма-каротаж, селективный гамма-гамма-каротаж, нейтрон-нейтронный каротаж на быстрых и медленных нейтронах, рентгенорадиометрический  каротаж, импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, спектрометрический нейтронный гамма-каротаж, спектрометрический нейтронный активационный каротаж, спектрометрический гамма-каротаж, нейтронный гамма-каротаж;

- электромагнитные методы - каротаж магнитной восприимчивости, диэлектрический каротаж , электромагнитный каротаж;

акустический каротаж ;

кавернометрия;

инклинометрия;

наклонометрия;

термометрия;

резистивиметрия;

расходометрия;

отбор образцов пород, боковым стреляющим грунтоносом или гидравлическим пробоотборником;

испытания пластов на воду или газ.

15. Проектирование геофизических исследований в скважинах осуществляется в соответствии с действующими инструктивными и нормативными документами. В главе III приведен порядок определения сметных норм основных расходов на ГИС.

16. Исследования выполняются геофизической партией в составе одного или нескольких отрядов, оснащенных комплектами аппаратуры, оборудования, транспортными средствами и материалами.

Отрядом называется первичное производственное подразделение, организуемое для выполнения работы с помощью одного комплекта оборудования и аппаратуры.

17. В качестве натуральной единицы работ принят метр исследуемой скважины, на котором выполняются измерения геофизических параметров и километр пробега автотранспорта или вездехода для переездов.

18. За расчетную единицу времени принята отрядо-смена, в течение которой один геофизический отряд выполняет норму выработки, установленную на семичасовой рабочий день.

19. При определении норм времени учтены следующие организационно-технические условия работ:

- геофизические исследования проводятся в пробуренных с поверхности вертикальных скважинах, подготовленных ко времени прибытия каротажного отряда в соответствии с Техническими условиями на подготовку скважин для проведения геофизических работ;

- основной комплекс исследований определен согласно "Типовым комплексам геофизических методов" - для скважин соответствующего назначения;

- отряд (партия) обеспечен исправным комплектом приборов, аппаратуры и оборудования, транспортными средствами, основными материалами, защитными приспособлениями и спецодеждой, а также нормативным количеством ИТР и рабочих;

- заявки на геофизические исследования поступают равномерно и обеспечивают полную загрузку рабочего времени отряда;

- общими геофизическими исследованиями масштаба 1:500 (1:200) охватываются скважины на всю глубину; потери на забое и на обсаженных интервалах скважины отсутствуют;

- эталонирование и градуирование аппаратуры на базе выполняется 1 раз в месяц в соответствии с действующими техническими инструкциями;

- технологические перерывы и простои отсутствуют;

- работы проводятся при температуре выше - 5 С.

20. При проведении работ в скважинах наклонного бурения, а также при температурах, отличающихся от принятых организационно- техническими условиями, применяются поправочные коэффициенты (таблицы 1-4).

Поправочные коэффициенты по п.п. 8 и 9 табл.3 ССН вып.3,ч.5 распространяются на все виды полезных ископаемых.

При выполнении инклинометрии, термометрии и РРК отдельным выездом каротажного отряда поправочные коэффициенты к нормам времени за наклон скважины (табл.1) применяются на весь интервал исследования.

При проведении инклинометрии через 100 м к нормам времени табл.13 гр.17 применяется поправочный коэффициент 0,5.

При проведении ГИС в масштабе 1:200 нормы времени на инклинометрию следует брать по табл. 13 ССН, вып.3,ч.5.

Затраты времени на ядерно-физические исследования в скважинах при отдельном выезде определяются по табл. 13,14.

21. При производстве исследований в горных районах к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:

с абсолютной высотой	1501-2000 м - 1,05	4001-4500 м - 1,33

2001-3000 м - 1,10	св.4500 м   - 1,45

3001 4000 м - 1,25

22. Для учета независящих от каротажного отряда сверхнормативных затрат времени при выполнении каротажных работ в скважинах используется "коэффициент за отклонения от нормализованных условий" Кн ,применяющийся при:

- осложнениях в исследованиях из-за технического состояния скважин,

- неравномерном предъявлении скважин под ГИС,

осложнениях с транспортировкой каротажного отряда (распутица, затрудненный подъезд к скважине),

- выполнении ГИС каротажным отрядом только на одном объекте и невозможности использования на других объектах и др.

- работа с аппаратурой БКР-3 с одновременной регистрацией трех параметров и более.

Таблица 1.14.

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

ОБЩЕГО (ПОИСКОВОГО) МАСШТАБА ЗА НАКЛОН СКВАЖИН

( в отрядо-сменах на 1000 м исследования скважин )

| Номер нормы | Вид (комплекс) исследований | Число выездов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основной комплекс (структурно-картировочный и гидрогеологические скважины ): один зонд КС, ГК, кавернометрия, инклинометрия | 0,02 ------- 0,03 | 0,04 ------- 0,06 | 0,06 ------ 0,09 | 0,08 ------ 0,12 | 0,10 ------ 0,14 | 0,12 ------ 0,17 | 0,13 ------ 0,20 | 0,15 ------ 0,23 |
| 2 | Один зонд КС,ГК | 0,01 ------ 0,02 | 0,02 ------ 0,03 | 0,03 ------ 0,05 | 0,04 ------ 0,06 | 0,05 ------ 0,07 | 0,06 ------ 0,09 | 0,07 ------ 0,10 | 0,08 ------ 0,12 |
| 3 | ГК, АК геотермический градиент, инклином (отдельный выезд) | 0,01 ------ 0,01 | 0,01 ------ 0,02 | 0,02 ------ 0,02 | 0,02 ------ 0,03 | 0,03 ------ 0,04 | 0,03 ------ 0,05 | 0,04 ------ 0,05 | 0,04 ------ 0,06 |
| 4 | Один из методов дополнительного комплекса | - ------ 0,01 | 0,01 ------ 0,01 | 0,01 ------ 0,02 | 0,02 ------ 0,03 | 0,02 ------ 0,03 | 0,03 ------ 0,04 | 0,03 ------ 0,05 | 0,04 ------ 0,06 |
| 5 | Основной комплекс (структурно-картировочный и гидрогеологические скважины ): один зонд КС, ГК ,кавернометрия | 0,01 ------ 0,02 | 0,02 ------ 0,03 | 0,03 ------ 0,05 | 0,04 ------ 0,06 | - | - | - | - |
| 6 | Один из методов дополнительного комплекса | - ------ 0,01 | 0,01 ------ 0,01 | 0,01 ------ 0,01 | - ------ 0,02 | - | - | - | - |

Таблица 2

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К  НОРМАМ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ ДЕТАЛИЗАЦИОННОГО МАСШТАБА ЗА НАКЛОН СКВАЖИН

(в отрядо-сменах на 1000 м детализации)

| Номер нормы | Глубина скважины м | Суммарный интервал детализации, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 100 и более |
|  |  | Угол наклона , градус |
|  |  | св.15 | св.25 | св.15 | св.25 | св.15 | св.25 | св.15 | св.25 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 100 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | - | 0,01 |
| 2 | 200 | 0,19 | 0,28 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| 3 | 300 | 0,28 | 0,42 | 0,11 | 0,16 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| 4 | 400 | 0,38 | 0,56 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 0,03 | 0,05 |
| 5 | 500 | 0,47 | 0,71 | 0,19 | 0,28 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,06 |
| 6 | 600 | 0,57 | 0,85 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,16 | 0,05 | 0,08 |
| 7 | 700 | 0,66 | 0,99 | 0,26 | 0,39 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,09 |
| 8 | 800 | 0,76 | 1,14 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,11 |
| 9 | 900 | 0,85 | 1,28 | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 0,25 | 0,08 | 0,12 |
| 10 | 1000 | 0,95 | 1,42 | 0,38 | 0,56 | 0,19 | 0,28 | 0,09 | 0,14 |
| 11 | 1100 | 1,04 | 1,56 | 0,41 | 0,62 | 0,20 | 0,31 | 0,10 | 0,15 |
| 12 | 1200 | 1,14 | 1,71 | 0,45 | 0,68 | 0,22 | 0,34 | 0,11 | 0,16 |
| 13 | 1300 | 1,23 | 1,85 | 0,49 | 0,73 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,18 |
| 14 | 1400 | 1,33 | 1,99 | 0,53 | 0,79 | 0,26 | 0,39 | 0,13 | 0,19 |
| 15 | 1500 | 1,42 | 2,14 | 0,57 | 0,85 | 0,28 | 0,42 | 0,14 | 0,21 |
| 16 | 1600 | 1,52 | 2,28 | 0,60 | 0,91 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,22 |
| 17 | 1700 | 1,61 | 2,42 | 0,64 | 0,96 | 0,32 | 0,48 | 0,16 | 0,24 |
| 18 | 1800 | 1,71 | 2,56 | 0,68 | 1,02 | 0,34 | 0,51 | 0,17 | 0,25 |
| 19 | 1900 | 1,80 | 2,71 | 0,72 | 1,08 | 0,36 | 0,54 | 0,18 | 0,26 |
| 20 | 2000 | 1,90 | 2,85 | 0,76 | 1,13 | 0,38 | 0,56 | 0,19 | 0,28 |

Таблица 3.

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К  НОРМАМ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

ОБЩЕГО (ПОИСКОВОГО) МАСШТАБА ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

( в отрядо-сменах на 1 скважину )

| Номер нормы | Вид (комплекс) исследований | Число выездов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основной комплекс (уголь, руда и другие виды минерального сырья): для зонда КС,ГК-ГГК, кавернометрия | 0,067 ----- 0,112 | 0,134 ----- 0,224 | 0,201 ----- 0,336 | 0,268 ----- 0,448 | 0,335 ----- 0,559 | 0,402 ----- 0,671 | 0,469 ----- 0,783 | 0,536 ----- 0,895 |
| 2. | Два зонда КС,ГК-ГГК, кавернометрия и отбор образцов пород | 0,081 ----- 0,136 | 0,162 ----- 0,271 | 0,243 ----- 0,407 | 0,324 ----- 0,543 | 0,450 ----- 0,678 | 0,486 ----- 0,814 | 0,567 ----- 0,950 | 0,648 ----- 1,086 |
| 3. | один зонд КС, ГК | 0,038 ----- 0,064 | 0,077 ----- 0,128 | 0,115 ----- 0,193 | 0,154 ----- 0,257 | 0,192 ----- 0,321 | 0,231 ----- 0,385 | 0,269 ----- 0,449 | 0,308 ----- 0,514 |
| 4. | ГК, АК инклинометрия (отдельный выезд) | 0,025 ----- 0,042 | 0,050 ----- 0,083 | 0,075 ----- 0,125 | 0,100 ----- 0,166 | 0,125 ----- 0,208 | 0,150 ----- 0,250 | 0,175 ----- 0,291 | 0,200 ----- 0,333 |
| 5. | Инклинометрия гироскопическим инклинометром (отдельный выезд) | 0,045 ----- 0,075 | 0,090 ----- 0,150 | 0,135 ----- 0,225 | 0,180 ----- 0,300 | 0,225 ----- 0,375 | 0,270 ----- 0,450 | 0,315 ----- 0,525 | 0,360 ----- 0,600 |
| 6. | Основной комплекс (структурно-картировочный и гидрогеологические скважины ): один зонд КС, ГК ,кавернометрия, инклинометрия | 0,065 ----- 0,108 | 0,130 ----- 0,216 | 0,195 ----- 0,325 | 0,260 ----- 0,433 | - | - | - | - |
| 7. | Один зонд КС, ГК, кавернометрия | 0,056 ----- 0,093 | 0,111 ----- 0,186 | 0,167 ----- 0,278 | 0,223 ----- 0,371 | - | - | - | - |
| 8. | Один из методов дополнительного комплекса, кроме методов РК, с использованием источников радиоактивного излучения | 0,006 ----- 0,011 | 0,013 ----- 0,021 | 0,019 ----- 0,032 | 0,026 ----- 0,043 | 0,032 ----- 0,053 | 0,038 ----- 0,064 | 0,045 ----- 0,075 | 0,051 ----- 0,086 |
| 9. | Один из методов РК с использованием источников радиоактивного излучения | 0,033 ----- 0,055 | 0,066 ----- 0,109 | 0,098 ----- 0,164 | 0,131 ----- 0,219 | 0,164 ----- 0,273 | 0,197 ----- 0,328 | 0,230 ----- 0,383 | 0,262 ----- 0,438 |
| 10. | Отбор образцов пород | 0,027 ----- 0,045 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К  НОРМАМ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

ДЕТАЛИЗАЦИОННОГО МАСШТАБА ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

( в отрядо-сменах на 1 скважину )

| Номер строки | Вид (комплекс) исследования | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-350 | 351-650 | 651-850 | 851-1150 | 1151-1350 | 1351-1650 | 1651-1850 | 1851-2000 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Один из методов и видов работ, кроме методов РК, с использованием источников радиоактивного излучения с пересоединением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | в скважинах структурно-картировочного бурения и гидрогеологических | 0,006 ----- 0,011 | 0,013 ----- 0,021 | 0,019 ----- 0,032 | 0,026 ----- 0,043 |
| 2. | в скважинах на уголь, руду и другие виды минерального сырья | 0,006 ----- 0,011 | 0,013 ----- 0,021 | 0,019 ----- 0,032 | 0,026 ----- 0,043 | 0,032 ----- 0,053 | 0,038 ----- 0,064 | 0,045 ----- 0,075 | 0,051 ----- 0,086 |
|  | Один из методов РК с использованием источников радиоактивного излучения с пересоединением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | в скважинах структурно-картировочного бурения и гидрогеологических | 0,033 ----- 0,055 | 0,066 ----- 0,109 | 0,098 ----- 0,164 | 0,131 ----- 0,219 |
| 4. | в скважинах на уголь, руду и другие виды минерального сырья | 0,033 ----- 0,055 | 0,066 ----- 0,109 | 0,098 ----- 0,164 | 0,131 ----- 0,219 | 0,164 ----- 0,273 | 0,197 ----- 0,328 | 0,230 ----- 0,383 | 0,262 ----- 0,438 |

Таблица 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАЛИЗОВАННЫХ УСЛОВИЙ, И КОЭФФИЦИЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ

| Номер строки | Отношение нормативных затрат ГИС к годовому календарному времени | Кн | Кпз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный вес выездов, % |
|  |  |  | менее 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | более 40 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,1 | 0,10 |  |  | Менее 30 |  |  |
| 2 | 0,2 | 0,2 |  |  | Менее 30 |  |  |
| 3 | 0,3 | 0,35 | 30-40 |  | Менее 30 |  |
| 4 | 0,7 | 0,40 | 30-40 | Менее 30 |
| 5 | 0,4; 0,8;0,9 | 0,45 | 41-50 | 30-40 | Менее 30 |
| 6 | 0,5; 1,0;1,5 | 0,55 | 51-60 | 41-50 | 30-40 | Менее 30 |
| 7 | 1,1; 1,6; 1,7; 2,3 | 0,60 | 51-60 | 41-50 | 30-40 |
| 8 | 0,6; 1,2; 1,8; 2,4; 3,1 | 0,65 | Более 60 | 51-60 | 41-50 | 30-40 |
| 9 | 1,3; 1,9; 2,0; 2,5; 2,6; 3,2; 3,3; 4,0 | 0,70 | Более 60 | 51-60 | 41-50 | 30-40 |
| 10 | 1,4; 2,1; 2,7; 2,8; 3,4; 3,5; 4,1; 4,2; 4,8-5,0; 5,7 | 0,75 | Более 60 | 51-60 | 41-50 |
| 11 | 2,2; 2,9; 3,0; 3,6-3,8; 4,3-4,5; 5,1-5,3; 5,8-6,0; 6,6-6,8; 7,5; 7,6; 8,3 | 0,80 | Более 60 |  | 51-60 | 41-50 |
| 12 | 3,9; 4,6; 4,7; 5,4-5,6; 6,1-6,4; 6,9-7,2; 7,7-8,0; 8,4-8,8; 9,2- 9,6; 10,1-10,4; 11,0-11,2; 11,9- 12,0 | 0,85 | Более 60 | 51-60 | 41-50 |
| 13 | 6,5; 7,3; 7,4; 8,1; 8,2; 8,9-9,1; 9,7-10,0; 10,5-10,9; 11,3-11,8; 12,1-12,4 | 0,90 | Более 60 | 51-60 | 41-50 |

Коэффициент Кн определяется в соответствии с параметром "а" для одного отряда или "А" для нескольких отрядов (таблица 5). Значение параметра "а" и "А" рассчитывается как отношение нормативных затрат времени на объем геофизических исследований в скважинах, включающих поправочные коэффициенты за наклон скважин, низкие температуры и за работу в горных районах, с учетом переездов к календарному фонду рабочего времени (305 отрядо-смен).

Параметр "а", рассчитанный для одного отряда является одновременно и коэффициентом "Кн".

Значение параметра "А" определяется как сумма значений параметра "а" по объектам работ.

Коэффициенты отклонения от нормализованных условий (Кн), а также коэффициенты производительной загрузки (Кпз) рассчитываются экспедициями, осуществляющими геофизические исследования в скважинах, по каждому геофизическому отряду, исходя из объемов работ и затрат времени на всех объектах геологоразведочных работ за предыдущий год и утверждаются вышестоящей организацией.

Для вновь организуемых отрядов Кн и Кпз рассчитываются по проектным данным.

23. Если каротажный отряд кроме геофизических исследований в скважинах выполняет и другие геофизические работы (скважинная геофизика, магниторазведка, гравиразведка и др.) при расчете Кн следует учитывать нормативные затраты времени на все виды выполняемых работ.

24. На опытно-методические работы ГИС коэффициент Кн не распространяется.

25. В случае использования двух каротажных установок при расчете Кн учитываются суммарные нормативные затраты времени обеих установок.

26. Затраты времени на профилактику определяются по нормативным затратам времени ГИС без учета коэффициента Кн.

27. При Кн <0,7 затраты времени на профилактику дополнительно не предусматриваются.

28. Коэффициент производительной загрузки Кпз определяется по таблице 5 в соответствии с параметрами "а" и "А" и удельным весом выездов. Удельный вес выездов определяется как частное от деления нормативных затрат времени на выезды к нормативным затратам времени на геофизические исследования скважин на объекте без Кн.

29. Численность геофизического отряда приведена в соответствии с коэффициентом производительной загрузки (Кпз) (табл. 20,21).

30. Затраты времени на выезды определяются по таблице 6 в соответствии с предусмотренными проектом средними расстояниями до скважин, средним числом выездов на скважины, видом транспорта и группы дорог. Если по средним расстояниям до скважин, числу выездов или условиям транспортировки скважины на обслуживаемых партией объектах образуют отдельные группы , затраты времени на выезды определяются раздельно для каждой группы и потом суммируются.

12. Затраты времени в отрядо-сменах на геофизические исследования определяются исходя из установленных проектом комплекса и объема общих исследований в масштабе 1:500 (1:200) комплекса и объема детализационных исследований в масштабах 1:200, 1:50 и 1:20, количества отбираемых образцов пород, средней глубины скважины, среднего числа скважин, с учетом поправок за наклон скважин и температуру.

В тех случаях, когда по комплексу исследований, средней глубине скважин или числу выездов скважины на объекте образуют отдельные группы, затраты времени определяются раздельно для каждой группы и затем суммируются.

В соответствии с назначением скважин, установленными проектом средними глубинами их, средним числом выездов на скважину определяются затраты времени на выполнение основного комплекса исследований.

К затратам времени по основному комплексу исследований добавляется время на выполнение остальных, предусмотренных проектом видов общих исследований.

При средней глубине скважин ( или глубине исследований), не совпадающей с глубинами, приведенными в таблицах укрупненных норм времени, принимается норма времени, соответствующая глубине, ближайшей указанной в таблицах.

При средней глубине скважин, совпадающей с серединой интервала глубины, принимается норма времени, соответствующая большей глубине скважины.

Затраты времени на виды (методы) работ, не вошедшие в основной комплекс, либо входящие в него, но не предусматриваемые проектом, определяются по табл. 7,8,13,14 укрупненных нормативов на дополнительные исследования, при этом нормы времени на выполнение основного комплекса соответственно увеличиваются или уменьшаются на величину этих затрат.

Если в таблицах укрупненных норм времени общих или детализационных исследований по какому-либо виду минерального сырья отсутствуют нормы на проектируемый метод геофизических работ, необходимо пользоваться аналогичными таблицами по другому виду минерального сырья.

Затраты времени на общие исследования суммируются с затратами времени, необходимыми на выполнение предусмотренных проектом комплекса и объема детализационных исследований.

Если количество выездов превышает предусмотренное ССН, нормы времени следует принимать по максимальному количеству выездов за исключением случаев, предусмотренных п.52 ССН вып. 3, ч. 5.

Суммарные затраты времени на выполнение общих и детализационных исследований в одной скважине средней глубины умножаются на общее число запроектированных скважин или на число скважин в данной группе, а также на поправочный коэффициент за эталонирование и профилактику в зависимости от выполняемого комплекса работ: для методов КС, ПС, ГК, ГГК-П, кавернометрия - 1,085,те же и ядерно-физические методы - 1,134, при выполнении одного метода - 1,0.

Под суммарным интервалом детализации понимается сумма всех интервалов детализации, исследуемых за 1 выезд каротажного отряда. Укрупненные нормы времени, приведенные на суммарный интервал детализационных исследований, не зависят от количества интервалов детализации.

32. Суммарные затраты времени (в отрядо-сменах) определяются как частное от деления затрат времени на выполнение общих и детализационных исследований в скважинах, а также затрат времени на выезды - на предусмотренный проектом суммарный поправочный коэффициент на отклонение от нормализованных условий Кн.

33. В укрупненные нормы времени на выполнение основного комплекса и исследований одним методом при отдельном выезде м-ба 1:500 и 1:200 включены затраты времени на следующие виды работ:

- подготовительно-заключительные работы на базе отряда (партии):

получение задания и оформление необходимой технической документации; подготовка каротажной станции к выезду на скважину, заправка их на АЗС, проверка оборудования, аппаратуры и кабеля при получении из аппаратурного цеха, получение радиоактивных источников, специальных материалов для прострелочных работ и сдача их после проведения исследований; получение неокончательно снаряженных грунтоносов и перфораторов на специальных складах, погрузка вручную на средства передвижения, разгрузка и сдача аппаратуры и оборудования, чистка, уборка каротажно-перфораторной аппаратуры и оборудования, окончание

Таблица 6.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ВЫЕЗДЫ КАРОТАЖНОГО

ОТРЯДА НА СКВАЖИНЫ

(в отрядо-сменах на 100 км переезда)

| Номер нормы | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомобильный | АТЛ, ГТТ, ГАЗ-71 | трак тор- тягач |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементно- бетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) | 0,332 | - | - |
| 2 | 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 0,420 | - | - |
| 3 | 3 | Дороги естественные грунтовые | 0,571 | - | - |
| 4 |  | Бездорожье | 1,120 | 1,190 | 2,857 |

предварительной обработки каротажных кривых (без обводки)

-подготовительно- заключительные работы на скважине :

-установка каротажной станции; погрузка и разгрузка аппаратуры и оборудования вручную, установка блок-баланса на устье скважины, монтаж и демонтаж схемы с первичным присоединением и конечным отсоединением груза и скважинного прибора; монтаж и демонтаж средств откачки промывочной жидкости с определением глубины ее статистического уровня; проверка схемы и настройка станции, проверка кабеля на утечку и обрыв в конце работы, определение цены первой метки, установка скважинного прибора в устье скважины и подъем его из устья после окончания работы; промывка, чистка скважинной аппаратуры и оборудования; проявление, проверка, предварительное оформление каротажных кривых и составление необходимой документации; замер удельного сопротивления промывочной жидкости поверхностным резистивиметром; настройка гироскопического инклинометра, запуск гироскопа перенос инклинометра для контроля в ствол и его установка в стволе; при прострелочных работах; разметка опасной зоны; ее обозначение и т.д.;

- разметка и промер кабеля на скважине;

- пересоединение скважинных приборов - извлечение прибора из устья скважины, отсоединение кабеля, проверка кабеля и приборов на утечку, присоединение нового прибора, определение цены первой метки, вкладывание и извлечение источника радиоактивного излучения, установка прибора в устье скважины;

- спуск и подъем каротажного кабеля без замера;

- замер параметров ,определяемых основным комплексом ГИС, или исследования применяемым методом, включая установленные Технической инструкцией перекрытия, контрольные измерения, калибровку (эталонирование) скважинной аппаратуры на скважине;

- замер одним зондом кажущегося сопротивления (КС);

- в случае использования потенциала самопроизвольной поляризации его регистрация выполняется одновременно с замером зондом КС;

- замер рассеянного гамма-излучения пород (ГГК-П) одновременно с регистрацией естественной радиоактивности пород (ГК);

- замер других параметров, определяемых основным комплексом;

- оперативный анализ материалов по законченной бурением скважине, вскрывшей полезное ископаемое.

- Нормы времени на выполнение дополнительных методов общих исследований (масштаба 1:500, 1:200) содержат затраты времени на:

- пересоединение скважинного прибора, спуск и подъем кабеля без замера;

- замер соответствующего параметра, включая установленные Технической инструкцией перекрытия, контрольные измерения, калибровки (эталонирование) скважинной аппаратуры на скважине.

35.  Нормы времени на отбор образцов пород боковыми стреляющими грунтоносами устанавливают:

- зарядку боковых стреляющих грунтоносов, установку бокового грунтоноса в защитную трубу, оснащение его пиропатроном, проверку кабеля и оборудования на отсутствие тока, спуск на глубину 50м и проверку целостности цепи, установку на глубине отстрела, регистрацию кривой токового каротажа (или другого параметра), в масштабе 1:50 в интервале прострела, производство одного выстрела (включения) независимо от числа одновременно стреляющих камер, извлечение из бойков образцов пород и их установка.

36. В  нормы времени на геофизические исследования методом индукционной наклонометрии аппаратурой НИУС-1 входит время на обязательную запись кавернограммы.

Нормы времени на отбор образцов пород гидравлическим породоотборником ПГ-10 рассчитаны на отбор 100 образцов пород с учетом нормы времени на привязку к угольному пласту методом БТК.

В  нормы времени на выполнение детализационных исследований включены затраты времени на выбор интервала детализации и режима регистрации в каждом интервале, спуск прибора до нижней границы нижнего интервала детализации, замер в нижнем интервале детализации с привязкой к ближайшей метке кабеля, подъем без замера до второго интервала детализации, замер во втором интервале детализации и т.д., подъем прибора без замера от последнего интервала детализации до устья скважины; пересоединение скваженных приборов при использовании методов, которые не применяются при исследованиях в общем масштабе.

37. Нормы времени на специальные гидрогеологические исследования включают:

- подготовительно-заключительные работы на базе, на скважине.

- ожидание стабилизации и замер динамического уровня (при дебитометрии скважины): запуск насоса (компрессора),производство откачки (нагнетания), определение дебита откачки, замер динамического уровня жидкости;

- засолка промывочной жидкости (для резиствиметрии скважины): расчет необходимого количества соли; засыпка ее в солилку с последующим подсоединением к резистивиметру и конечным отсоединением от него; равномерное засолонение столба промывочной жидкости в интервале исследования; замер кривой равномерности засолки; ожидание опреснения (засолонения) промывочной жидкости;

- оперативный анализ полученных материалов каротажа.

38. Нормы времени усреднены: на геофизические исследования - по скорости записи в интервале разреза скважины, на спуско-подъемные операции - по диаметру скважины; все усреднения выполнены только для скважин соответствующего назначения; процент контрольных наблюдений установлен в соответствии с действующей "Технической инструкцией по проведению геофизических исследований в скважинах".

39. Интервалы детализации распределены равномерно по разрезу скважины; детализация выполняется в соответствии с принятой интервальностью бурения (в среднем через 250 м, в скважинах на воду через 500 м.); средняя величина единичного интервала детализации пересечений твердых полезных ископаемых 8 м.

40. При одновременной регистрации нескольких геофизических параметров за один спуск или подъем принимается единый укрупненный норматив времени соответствующий затратам времени на регистрацию наиболее трудоемкого параметра.

40. В состав работ ИТР каротажного отряда (партии) при обработке материалов ГИС входят: предварительная подготовка, увязка, копирование и монтаж кривых ГИС, построение геологической колонки по каротажу; качественное выделение продуктивных горизонтов в разрезе скважины без количественных определений; построение сводного геолого-геофизического разреза со снятием копий и т.д.

42. Обобщающая обработка материалов ГИС по законченным разведкой участкам с составлением раздела о каротажных работах к геологическому отчету  с подсчетом запасов нормами времени не учтены. Затраты времени на эти работы определяются согласно Основным положениям  по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

Затраты по количественному определению, а также выявлению на полях угольных шахт и разрезов малоамплитудных тектонических нарушений по материалам каротажа предусматриваются отдельным сметно-финансовым расчетом сверх установленных нормативов на камеральные работы.

# ГЛАВА 1

## ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНОГО БУРЕНИЯ И В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ

43. В таблице 7,8 представлены нормы времени на общие геофизические исследования масштаба 1:500 (1:200) в структурно- картировочных скважинах и в гидрогеологических скважинах.

Нормы времени даются в отрядо-сменах на исследование скважины различной глубины раздельно на основной комплекс и на каждый дополнительный метод и вид работ при различном числе выездов на скважину.

44. Нормы на специальные гидрогеологические работы методами дебитометрии скважин и резистивиметрии в отрядо - сменах на исследование 1000 м скважины при различных способах возбуждения скважины (дебитометрия табл.9) и в зависимости от числа регистрируемых кривых (резистивиметрия)(табл.10).

45. Нормы времени на детализационные исследования масштаба 1:200 в гидрогеологических скважинах рассчитаны на детализацию 1000 м скважины при различном суммарном интервале детализационных исследований в каждой скважине и различной средней глубине интервалов детализации раздельно на каждый метод и вид исследования.

46. Состав, содержание и условия производства работ приведены в " общих  положениях".

47. Нормы затрат живого труда по тарифно-квалификационной и должностной группе исполнителей даны в табл. 20 и 21 в соответствии с коэффициентом производительной загрузки Кпз.

48. Перечни основного оборудования и аппаратурно-технических средств, номенклатура используемых материалов и нормы их расходов, а также нормы износа представлены в таблицах 12, 25-30.

Таблица 7

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:500 В СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ

(В отрядо-сменах на 1000м исследования скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Основной комплекс | Отдельный выезд | Дополнительные методы и виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один зонд КС, ГК, кавернометрия, инклинометрия через 20-25м | Один зонд КС,ГК, каверномет рия | Определение геотермического градиента | Метод электрического каротажа | резистивиметрия | кавернометрия | ГК | Один из методов ГГК, НГК,ННК и другие | АК | Термометрия скважины | Инклинометрия скважины через |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-10м | 20-25м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | Один выезд на скважину |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 4,03 | 3,62 | 2,11 | 0,32 | 0,32 | 0,71 | 0,53 | 1,77 | 1,13 | 0,34 | 0,59 | 0,40 |
| 2 | 200 | 2,40 | 2,10 | 1,16 | 0,21 | 0,22 | 0,42 | 0,42 | 1,04 | 0,67 | 0,23 | 0,49 | 0,30 |
| 3 | 300 | 1,86 | 1,59 | 0,85 | 0,17 | 0,18 | 0,33 | 0,39 | 0,80 | 0,52 | 0,20 | 0,45 | 0,26 |
| 4 | 400 | 1,58 | 1,34 | 0,69 | 0,15 | 0,16 | 0,28 | 0,37 | 0,68 | 0,44 | 0,18 | 0,43 | 0,24 |
| 5 | 500 | 1,42 | 1,19 | 0,59 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,36 | 0,60 | 0,39 | 0,17 | 0,42 | 0,23 |
| 6 | 600 | 1,31 | 1,09 | 0,53 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,35 | 0,56 | 0,36 | 0,16 | 0,42 | 0,23 |
| 7 | 700-900 | 1,18 | 0,96 | 0,44 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,34 | 0,50 | 0,32 | 0,15 | 0,41 | 0,22 |
| 8 | 1000-1300 | 1,05 | 0,83 | 0,37 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,34 | 0,45 | 0,29 | 0,14 | 0,40 | 0,21 |
| 9 | 1400-2000 | 0,96 | 0,75 | 0,32 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,40 | 0,26 | 0,14 | 0,39 | 0,20 |
|  |  |  |  |  | Два выезда на скважину |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 | 7,52 | 6,78 | - | 0,56 | 0,56 | 1,31 | 0,79 | 3,27 | 2,10 | - | 0,91 | 0,74 |
| 11 | 200 | 4,21 | 3,73 | - | 0,35 | 0,36 | 0,74 | 0,57 | 1,82 | 1,17 | - | 0,66 | 0,48 |
| 12 | 300 | 3,11 | 2,71 | - | 0,28 | 0,29 | 0,55 | 0,50 | 1,33 | 0,86 | - | 0,58 | 0,39 |
| 13 | 400 | 2,56 | 2,21 | - | 0,24 | 0,25 | 0,45 | 0,47 | 1,09 | 0,71 | - | 0,54 | 0,53 |
| 14 | 500 | 2,23 | 1,91 | - | 0,22 | 0,23 | 0,39 | 0,45 | 0,94 | 0,62 | - | 0,51 | 0,33 |
| 15 | 600 | 2,01 | 1,70 | - | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,84 | 0,55 | - | 0,49 | 0,31 |
| 16 | 700 | 1,85 | 1,55 | - | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,42 | 0,77 | 0,51 | - | 0,48 | 0,33 |
| 17 | 800-1000 | 1,64 | 1,37 | - | 0,18 | 0,19 | 0,29 | 0,41 | 0,69 | 0,45 | - | 0,47 | 0,28 |
| 18 | 1100-1400 | 1,44 | 1,17 | - | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | - | 0,45 | 0,26 |
| 19 | 1500-2000 | 1,29 | 1,04 | - | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,38 | 0,53 | 0,35 | - | 0,44 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | Три выезда на скважину |  |  |  |  |  |
| 20 | 500 | 3,02 | 2,60 | - | 0,30 | 0,30 | 0,54 | 0,52 | 1,27 | 0,84 | - | 0,60 | 0,42 |
| 21 | 600 | 2,69 | 2,30 | - | 0,27 | 0,28 | 0,48 | 0,50 | 1,12 | 0,74 | - | 0,57 | 0,39 |
| 22 | 700-900 | 2,28 | 1,93 | - | 0,25 | 0,26 | 0,41 | 0,48 | 0,94 | 0,63 | - | 0,54 | 0,36 |
| 23 | 1000-1200 | 1,94 | 1,61 | - | 0,22 | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,79 | 0,53 | - | 0,51 | 0,33 |
| 24 | 1300-1500 | 1,75 | 1,44 | - | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,44 | 0,71 | 0,48 | - | 0,50 | 0,31 |
| 25 | 1600-2000 | 1,59 | 1,29 | - | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 0,43 | 0,64 | 0,43 | - | 0,49 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | Четыре выезда на скважину |  |  |  |  |  |
| 26 | 1000-1200 | 2,37 | 1,98 | - | 0,28 | 0,29 | 0,43 | 0,51 | 0,96 | 0,65 | - | 0,57 | 0,39 |
| 27 | 1300-1400 | 2,14 | 1,78 | - | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,49 | 0,86 | 0,59 | - | 0,56 | 0,37 |
| 28 | 1500-1600 | 2,02 | 1,67 | - | 0,25 | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,80 | 0,55 | - | 0,54 | 0,35 |
| 29 | 1700-2000 | 1,88 | 1,54 | - | 0,24 | 0,25 | 0,35 | 0,48 | 0,75 | 0,52 | - | 0,53 | 0,34 |

Таблица 8.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МАСШТАБА 1:200 В СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ

( В отрядо-сменах на 1000м исследования скважин )

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Основной комплекс | Дополнительные методы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один зонд КС,ГК кавернометрия | Метод электрического каротажа | ГК | Один из методов ГГК, НГК,ННК и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Один выезд на скважину |  |
| 1 | 100 | 3,69 | 0,35 | 0,56 | 1,80 |
| 2 | 200 | 2,17 | 0,24 | 0,45 | 1,07 |
| 3 | 300 | 1,66 | 0,21 | 0,42 | 0,82 |
| 4 | 400 | 1,40 | 0,19 | 0,40 | 0,71 |
| 5 | 500 | 1,25 | 0,18 | 0,39 | 0,63 |
| 6 | 600 | 1,15 | 0,17 | 0,38 | 0,59 |
| 7 | 700-900 | 1,02 | 0,16 | 0,37 | 0,53 |
| 8 | 1000-1300 | 0,90 | 0,16 | 0,36 | 0,47 |
| 9 | 1400-2000 | 0,82 | 0,15 | 0,36 | 0,43 |
|  |  | Два выезда на скважину |  |
| 10 | 100 | 6,84 | 0,60 | 0,82 | 3,41 |
| 11 | 200 | 3,80 | 0,38 | 0,60 | 1,84 |
| 12 | 300 | 2,78 | 0,31 | 0,53 | 1,36 |
| 13 | 400 | 2,28 | 0,28 | 0,50 | 1,12 |
| 14 | 500 | 1,97 | 0,26 | 0,48 | 0,97 |
| 15 | 600 | 1,77 | 0,24 | 0,46 | 0,88 |
| 16 | 700 | 1,62 | 0,23 | 0,45 | 0,80 |
| 17 | 800-1000 | 1,42 | 0,22 | 0,44 | 0,71 |
| 18 | 1100-1400 | 1,24 | 0,21 | 0,42 | 0,63 |
| 19 | 1500-2000 | 1,10 | 0,20 | 0,42 | 0,56 |
|  |  | Три выезда на скважину |  |
| 20 | 500 | 2,67 | 0,33 | 0,55 | 1,30 |
| 21 | 600 | 2,37 | 0,31 | 0,53 | 1,15 |
| 22 | 700-900 | 1,99 | 0,28 | 0,51 | 0,98 |
| 23 | 1000-1200 | 1,68 | 0,26 | 0,48 | 0,82 |
| 24 | 1300-1500 | 1,51 | 0,25 | 0,47 | 0,74 |
| 25 | 1500-2000 | 1,36 | 0,24 | 0,46 | 0,67 |
|  |  | Четыре выезда на скважину |  |
| 26 | 1000-1200 | 2,05 | 0,31 | 0,54 | 0,99 |
| 27 | 1300-1400 | 1,84 | 0,30 | 0,52 | 0,89 |
| 28 | 1500-1600 | 1,73 | 0,29 | 0,52 | 0,83 |
| 29 | 1700-2000 | 1,60 | 0,28 | 0,51 | 0,78 |

Таблица 9.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ МЕТОДОМ ДЕБИТОМЕТРИИ СКВАЖИН

(В отрядо-сменах на 1000м исследования скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Режим возбуждения скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | Естественный режим фильтрации х/ | Наливы (откачки) собственными средствами | Наливы (откачки)с использованием бурового оборудования | нагнетания |
|  |  | один вид работ при отдельном выезде | в комплексе | один вид работ при отдельном выезде | в комплексе | один вид работ при отдельном выезде | в комплексе | один вид работ при отдельном выезде | в комплексе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 50 | 8,37 | 6,38 | 11,66 | 9,24 | 13,56 | 10,19 | 36,0 | 32,6 |
| 2 | 100 | 5,97 | 4,97 | 7,64 | 6,40 | 8,59 | 6,88 | 29,9 | 28,2 |
| 3 | 200 | 4,78 | 4,28 | 5,61 | 4,99 | 6,09 | 5,23 | 26,8 | 26,0 |
| 4 | 300 | 4,37 | 4,04 | 4,93 | 4,52 | 5,25 | 4,68 | 25,9 | 25,3 |
| 5 | 400 | 4,17 | 3,92 | 4,59 | 4,28 | 4,83 | 4,40 | 25,3 | 24,9 |
| 6 | 500 | 4,05 | 3,85 | 4,39 | 4,14 | 4,58 | 4,23 | 25,1 | 24,6 |
| 7 | 600 | 3,97 | 3,81 | 4,25 | 4,04 | 4,41 | 4,12 | 24,8 | 24,5 |
| 8 | 700-800 | 3,89 | 3,76 | 4,12 | 3,95 | 4,24 | 4,01 | 24,6 | 24,4 |
| 9 | 900-1000 | 3,83 | 3,72 | 4,00 | 3,87 | 4,11 | 3,92 | 24,4 | 24,2 |
| 10 | 1100-1400 | 3,77 | 3,69 | 3,91 | 3,78 | 3,99 | 3,85 | 24,3 | 24,2 |
| 11 | 1500-2000 | 3,71 | 3,65 | 3,80 | 3,73 | 3,85 | 3,76 | 24,2 | 24,1 |

Таблица 10

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН МЕТОДОМ РЕЗИСТИВИМЕТРИИ С ЗАСОЛКОЙ (РАССОЛКОЙ) ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ

(В отрядо-сменах на 1000м исследования скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число кривых, включая кривую естественной минерализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 50 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 16,0 | 17,4 | 18,9 | 20,4 | 21,9 |
| 2 | 100 | 6,40 | 7,14 | 7,88 | 8,62 | 9,36 | 10,1 | 10,8 | 11,6 |
| 3 | 200 | 4,13 | 4,58 | 5,02 | 5,46 | 5,90 | 6,34 | 6,78 | 7,22 |
| 4 | 300 | 3,38 | 3,72 | 4,06 | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 |
| 5 | 400 | 3,00 | 3,29 | 3,58 | 3,87 | 4,16 | 4,45 | 4,75 | 5,04 |
| 6 | 500 | 2,77 | 3,03 | 3,29 | 3,55 | 3,82 | 4,08 | 4,34 | 4,60 |
| 7 | 600 | 2,62 | 2,86 | 3,10 | 3,34 | 3,58 | 3,83 | 4,07 | 4,31 |
| 8 | 700 | 2,51 | 2,73 | 2,96 | 3,19 | 3,42 | 3,65 | 3,87 | 4,10 |
| 9 | 800 | 2,43 | 2,64 | 2,86 | 3,08 | 3,29 | 3,51 | 3,73 | 3,95 |
| 10 | 900 | 2,36 | 2,57 | 2,78 | 2,99 | 3,20 | 3,40 | 3,61 | 3,82 |
| 11 | 1000 | 2,31 | 2,51 | 2,72 | 2,92 | 3,12 | 3,32 | 3,53 | 3,73 |

Таблица 11

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ДЕТАЛИЗАЦИОННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:200 В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ

( в отрядо-сменах на 1000 м детализации )

| Номер нормы | Глубина скважины м | Без пересоединения | С пересоединением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Метод электрического каротажа или один зонд БКЗ | Метод радиоактивного каротажа | Метод электрического Каротажа Или один Зонд БКЗ | Метод радиоактивного каротажа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суммарный интервал детализации10м |
| 1 | 100 | 1,07 | 1,23 | 3,22 | 5,04 |
| 2 | 200 | 1,69 | 1,85 | 3,83 | 5,66 |
| 3 | 300 | 2,31 | 2,47 | 4,45 | 6,28 |
| 4 | 400 | 2,93 | 3,09 | 5,07 | 6,90 |
| 5 | 500 | 3,55 | 3,71 | 5,69 | 7,52 |
| 6 | 600 | 4,17 | 4,32 | 10,3 | 13,8 |
| 7 | 700 | 4,79 | 4,94 | 11,2 | 14,7 |
| 8 | 800 | 5,41 | 5,56 | 12,2 | 15,7 |
| 9 | 900 | 6,02 | 6,18 | 13,1 | 16,6 |
| 10 | 1000 | 6,64 | 6,80 | 14,0 | 17,5 |
| 11 | 1100 | 7,26 | 7,42 | 20,5 | 25,7 |
| 12 | 1200 | 7,88 | 8,04 | 21,7 | 26,9 |
| 13 | 1300 | 8,50 | 8,66 | 23,0 | 28,1 |
| 14 | 1400 | 9,12 | 9,28 | 24,2 | 29,4 |
| 15 | 1500 | 9,74 | 9,90 | 25,4 | 30,6 |
| 16 | 1600 | 10,4 | 10,5 | 33,8 | 40,6 |
| 17 | 1700 | 11,0 | 11,1 | 35,3 | 42,2 |
| 18 | 1800 | 11,6 | 11,7 | 36,9 | 43,7 |
| 19 | 1900 | 12,2 | 12,4 | 38,4 | 45,2 |
| 20 | 2000 | 12,8 | 13,0 | 40,0 | 46,8 |
| Суммарный интервал детализации 25м |
| 21 | 100 | 0,70 | 0,86 | 1,56 | 2,38 |
| 22 | 200 | 0,95 | 11,1 | 1,81 | 2,63 |
| 23 | 300 | 1,19 | 1,35 | 2,05 | 2,88 |
| 24 | 400 | 1,44 | 1,60 | 2,30 | 3,13 |
| 25 | 500 | 1,69 | 1,85 | 2,55 | 3,37 |
| 26 | 600 | 1,94 | 2,10 | 4,40 | 5,89 |
| 27 | 700 | 2,18 | 2,34 | 4,77 | 6,26 |
| 28 | 800 | 2,43 | 2,59 | 5,14 | 6,63 |
| 29 | 900 | 2,68 | 2,84 | 5,51 | 7,00 |
| 30 | 1000 | 2,93 | 3,09 | 5,88 | 7,37 |
| 31 | 1100 | 3,18 | 3,33 | 8,47 | 10,6 |
| 32 | 1200 | 3,43 | 3,58 | 8,97 | 11,1 |
| 33 | 1300 | 3,67 | 3,82 | 9,46 | 11,6 |
| 34 | 1400 | 3,92 | 4,08 | 9,96 | 12,1 |
| 35 | 1500 | 4,17 | 4,33 | 10,4 | 12,6 |
| 36 | 1600 | 4,42 | 4,57 | 13,8 | 16,6 |
| 37 | 1700 | 4,66 | 4,82 | 14,4 | 17,2 |
| 38 | 1800 | 4,91 | 5,07 | 15,0 | 17,8 |
| 39 | 1900 | 5,16 | 5,32 | 15,6 | 18,5 |
| 40 | 2000 | 5,41 | 5,56 | 16,3 | 19,1 |
| Суммарный интервал детализации 50 м |
| 41 | 100 | 0,58 | 0,73 | 1,01 | 1,50 |
| 42 | 200 | 0,70 | 0,86 | 1,13 | 1,62 |
| 43 | 300 | 0,83 | 0,98 | 1,25 | 1,74 |
| 44 | 400 | 0,95 | 1,11 | 1,38 | 1,87 |
| 45 | 500 | 1,07 | 1,23 | 1,50 | 1,99 |
| 46 | 600 | 1,19 | 1,35 | 2,43 | 3,24 |
| 47 | 700 | 1,32 | 1,48 | 2,61 | 3,43 |
| 48 | 800 | 1,44 | 1,60 | 2,80 | 3,62 |
| 49 | 900 | 1,57 | 1,73 | 2,98 | 3,81 |
| 50 | 1000 | 1,69 | 1,85 | 3,17 | 3,99 |
| 51 | 1100 | 1,82 | 1,97 | 4,46 | 5,62 |
| 52 | 1200 | 1,94 | 2,10 | 4,71 | 5,87 |
| 53 | 1300 | 2,06 | 2,22 | 4,96 | 6,12 |
| 54 | 1400 | 2,19 | 2,34 | 5,21 | 6,36 |
| 55 | 1500 | 2,31 | 2,47 | 5,45 | 6,61 |
| 56 | 1600 | 2,43 | 2,59 | 7,12 | 8,61 |
| 57 | 1700 | 2,56 | 2,72 | 7,43 | 8,92 |
| 58 | 1800 | 2,68 | 2,84 | 7,74 | 9,23 |
| 59 | 1900 | 2,81 | 2,96 | 8,05 | 9,54 |
| 60 | 2000 | 2,93 | 3,09 | 8,36 | 9,85 |
| Суммарный интервал детализации 100 м и более |
| 61 | 100 | 0,52 | 0,67 | 0,73 | 1,05 |
| 62 | 200 | 0,58 | 0,73 | 0,79 | 1,12 |
| 63 | 300 | 0,64 | 0,80 | 0,85 | 1,18 |
| 64 | 400 | 0,70 | 0,86 | 0,92 | 1,24 |
| 65 | 500 | 0,76 | 0,92 | 0,98 | 1,30 |
| 66 | 600 | 0,82 | 0,98 | 1,44 | 1,93 |
| 67 | 700 | 0,87 | 1,04 | 1,53 | 2,02 |
| 68 | 800 | 0,95 | 1,11 | 1,63 | 2,12 |
| 69 | 900 | 1,01 | 1,17 | 1,72 | 2,21 |
| 70 | 1000 | 1,07 | 1,23 | 1,81 | 2,30 |
| 71 | 1100 | 1,13 | 1,29 | 2,46 | 3,12 |
| 72 | 1200 | 1,20 | 1,35 | 2,58 | 3,24 |
| 73 | 1300 | 1,26 | 1,42 | 2,71 | 3,36 |
| 74 | 1400 | 1,32 | 1,48 | 2,83 | 3,49 |
| 75 | 1500 | 1,38 | 1,54 | 2,95 | 3,61 |
| 76 | 1600 | 1,44 | 1,60 | 3,79 | 4,61 |
| 77 | 1700 | 1,51 | 1,66 | 3,94 | 4,77 |
| 78 | 1800 | 1,57 | 1,73 | 4,19 | 4,92 |
| 79 | 1900 | 1,63 | 1,79 | 4,25 | 5,07 |
| 80 | 2000 | 1,69 | 1,85 | 4,41 | 5,23 |

Таблица 12

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРНО-КАРТИРОВОЧНЫХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ

| Наименование | Каротажная установка |
| --- | --- |
|  | CК-1-74-М | СКС-1-АУ1-0,2 |
| Гидрогеологические скважины |
| Станция каротажная | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 |
| КМ-2,3 | 1 | 1 |
| РТ-65 | 1 | 1 |
| РЭТС-2 | 1 | 1 |
| УИПК-2 | 1 | 1 |
| ПСИ-34 | 1 | 1 |
| ПСИ-70 | 1 | 1 |
| Контрольно-измерит. аппарат. | 0,25 | 0,25 |
| Структурно-картировочные скважины |
| Станция каротажная | 1 | 1 |
| СПАК-6,ПАРУС-8 | 1 | 1 |
| АНК-М | 1 | 1 |
| УИПК-2 | 1 | 1 |
| КИТ, МИР-36 | 1 | 1 |
| КС-3 | 1 | 1 |
| Пультизм. КИТ | 1 | 1 |
| УСП-2 | 1 | 1 |
| СРК, КУРА | 1 | 1 |
| КУРА-2М-пультуправл. СРК | 1 | 1 |
| Контрольно-измерит. аппарат. | 0.25 | 0.25 |

# ГЛАВА II.

## ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ НА УГОЛЬ, РУДУ И ДРУГИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

49. В таблицах 13, 14, 15 приведены  нормы времени на общие геофизические исследования масштаба 1:500 (1:200) в скважинах бурящихся на уголь, руду и другие виды минерального сырья.

Нормы времени в отрядо- сменах рассчитаны на исследование 1000 м скважины различной глубины раздельно для основного комплекса и на каждый дополнительный метод и вид работ при различном числе выездов на скважину.

50.  Нормы времени на детализационные исследования масштабов 1:50 и 1:20 в отрядо- сменах рассчитаны на детализацию 1000 м скважины при различном суммарном интервале детализационных работ в каждой скважине при различной средней глубине интервалов детализации раздельно на каждый метод и вид исследований. (табл. 16 ,17). нормы на отбор образцов пород с помощью боковых стреляющих грунтоносов и ПГ-10 даются на 100 образцов пород.

51. Состав, содержание и условия производства работ приведены в "Общих положениях".

52. В случае проведения инклинометрических работ в скважинах наклонного бурения с интервальностью, отличающейся от приведенной в организационно-технических условиях к нормам времени табл. 13 применяется коэффициент 1,05 на каждый последующий выезд каротажного отряда для скважин соответствующей глубины.

53. Нормы затрат труда по тарифно-квалификационной и должностной группе исполнителей даны в табл. 20 и 21 в соответствии с коэффициентом производительной загрузки Кпз.

54. Перечни основного оборудования и аппаратурно-технических средств приведены в табл. 18 и 19 раздельно на черные металлы, цветные металлы, благородные металлы, радиоактивные элементы, редкие и рассеянные элементы, химическое сырье и стройматериалы, уголь, геолого-съемочные скважины дифференцированные по типу каротажных установок и применяемым комплексам.

55. Номенклатура используемых материалов и нормы их расходов, а также норма износа представлены в табл. 22 -30.

Таблица 13.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:500 В СКВАЖИНАХ, БУРЯЩИХСЯ НА УГОЛЬ, РУДУ И ДРУГИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

(в отрядо-сменах на 1000м исследования скважин)

| № нормы | Глубина скважины, м | Основной комплекс | Отдельный метод при отдельном выезде | Дополнительные методы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один зонд КС,ГК | ГК | Инклинометрия скважин через | Инклинометрия гироскопическая через | Определение геотермического градиента | Метод электрического или магнитного каротажа | кавернометрия | ГК | ГГК-П | Один из методов: ГГК-С, ННК, ГНК, СГК, СНГК, НГК, активационный и др. | РРК | Инклинометрия скважин через | Термометрия скважин |
|  |  |  |  | 5-10м | 20-25м | 5-10м | 20-25м |  |  |  |  |  |  |  | 5-10 м | 20-25 м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Один выезд на скважину |
| 1 | 100 | 3,20 | 2,03 | 2,09 | 1,90 | 2,68 | 2,49 | 2,13 | 0,40 | 0,75 | 0,55 | 1,07 | 2,13 | 2,71 | 0,61 | 0,42 | 0,25 |
| 2 | 200 | 1,87 | 1,19 | 1,25 | 1,06 | 1,55 | 1,36 | 1,17 | 0,29 | 0,47 | 0,44 | 0,70 | 1,40 | 2,17 | 0,50 | 0,31 | 0,21 |
| 3 | 300 | 1,43 | 0,91 | 0,97 | 0,78 | 1,17 | 0,98 | 0,85 | 0,25 | 0,37 | 0,40 | 0,58 | 1,16 | 1,98 | 0,47 | 0,28 | 0,20 |
| 4 | 400 | 1,21 | 0,77 | 0,83 | 0,64 | 0,98 | 0,79 | 0,69 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,52 | 1,04 | 1,89 | 0,45 | 0,26 | 0,19 |
| 5 | 500 | 1,08 | 0,69 | 0,75 | 0,56 | 0,87 | 0,68 | 0,60 | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,97 | 1,84 | 0,44 | 0,25 | 0,18 |
| 6 | 600 | 0,99 | 0,63 | 0,69 | 0,50 | 0,76 | 0,61 | 0,53 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 0,92 | 1,80 | 0,43 | 0,24 | 0,17 |
| 7 | 700-900 | 0,88 | 0,57 | 0,63 | 0,43 | 0,71 | 0,51 | 0,46 | 0,21 | 0,25 | 0,36 | 0,43 | 0,86 | 1,74 | 0,42 | 0,23 | 0,16 |
| 8 | 1000-1300 | 0,77 | 0,51 | 0,57 | 0,37 | 0,62 | 0,43 | 0,39 | 0,20 | 0,23 | 0,35 | 0,39 | 0,81 | 1,72 | 0,42 | 0,23 | 0,16 |
| 9 | 1400-2000 | 0,69 | 0,46 | 0,53 | 0,32 | 0,55 | 0,36 | 0,33 | 0,20 | 0,21 | 0,35 | 0,37 | 0,76 | 1,68 | 0,41 | 0,22 | 0,16 |
| Два выезда на скважину |
| 10 | 100 | 5,80 | 3,75 | 3,87 | 3,70 | 5,06 | 4,89 | - | 0,66 | 1,38 | 0,82 | 1,87 | 3,66 | 3,93 | 0,95 | 0,77 | - |
| 11 | 200 | 3,22 | 2,08 | 2,17 | 1,99 | 2,77 | 2,58 | - | 0,45 | 0,80 | 0,61 | 1,13 | 2,21 | 2,83 | 0,70 | 0,51 | - |
| 12 | 300 | 2,36 | 1,53 | 1,60 | 1,42 | 2,00 | 1,81 | - | 0,38 | 0,61 | 0,54 | 0,89 | 1,72 | 2,47 | 0,61 | 0,43 | - |
| 13 | 400 | 1,94 | 1,25 | 1,32 | 1,13 | 1,61 | 1,43 | - | 0,34 | 0,52 | 0,50 | 0,76 | 1,48 | 2,29 | 0,57 | 0,38 | - |
| 14 | 500 | 1,69 | 1,08 | 1,15 | 0,96 | 1,39 | 1,20 | - | 0,32 | 0,46 | 0,48 | 0,68 | 1,33 | 2,18 | 0,55 | 0,36 | - |
| 15 | 600 | 1,51 | 0,98 | 1,04 | 0,86 | 1,24 | 1,05 | - | 0,30 | 0,42 | 0,46 | 0,64 | 1,24 | 2,11 | 0,53 | 0,34 | - |
| 16 | 700-800 | 1,32 | 0,85 | 0,91 | 0,73 | 1,07 | 0,89 | - | 0,29 | 0,39 | 0,45 | 0,59 | 1,15 | 2,04 | 0,52 | 0,33 | - |
| 17 | 900-1100 | 1,17 | 0,74 | 0,80 | 0,61 | 0,92 | 0,73 | - | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 0,54 | 1,08 | 1,96 | 0,50 | 0,31 | - |
| 18 | 1200-1500 | 1,03 | 0,65 | 0,71 | 0,53 | 0,80 | 0,61 | - | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,50 | 0,97 | 1,91 | 0,48 | 0,29 | - |
| 19 | 1600-2000 | 0,93 | 0,58 | 0,65 | 0,46 | 0,72 | 0,53 | - | 0,26 | 0,30 | 0,42 | 0,47 | 0,91 | 1,86 | 0,47 | 0,28 | - |
| Три выезда на скважину |
| 20 | 500 | 2,27 | 1,47 | 1,55 | 1,36 | 1,91 | 1,72 | - | 0,41 | 0,62 | 0,57 | 0,89 | 1,69 | 2,47 | 0,65 | 0,47 | - |
| 21 | 600 | 2,02 | 1,30 | 1,37 | 1,19 | 1,68 | 1,48 | - | 0,39 | 0,57 | 0,55 | 0,81 | 1,54 | 2,36 | 0,62 | 0,44 | - |
| 22 | 700 | 1,84 | 1,19 | 1,26 | 1,07 | 1,51 | 1,33 | - | 0,37 | 0,53 | 0,54 | 0,76 | 1,43 | 2,29 | 0,61 | 0,42 | - |
| 23 | 800 | 1,71 | 1,09 | 1,16 | 0,97 | 1,39 | 1,20 | - | 0,36 | 0,50 | 0,52 | 0,73 | 1,36 | 2,23 | 0,59 | 0,40 | - |
| 24 | 900-1000 | 1,54 | 0,99 | 1,05 | 0,87 | 1,23 | 1,05 | - | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,67 | 1,27 | 2,16 | 0,58 | 0,39 | - |
| 25 | 1100-1200 | 1,40 | 0,90 | 0,96 | 0,77 | 1,11 | 0,93 | - | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,63 | 1,19 | 2,10 | 0,56 | 0,38 | - |
| 26 | 1300-1400 | 1,30 | 0,84 | 0,90 | 0,71 | 1,03 | 0,84 | - | 0,33 | 0,40 | 0,49 | 0,61 | 1,13 | 2,06 | 0,55 | 0,37 | - |
| 27 | 1500-2000 | 1,18 | 0,74 | 0,80 | 0,60 | 0,90 | 0,71 | - | 0,32 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 1,05 | 2,01 | 0,54 | 0,35 | - |
| Четыре выезда на скважину |
| 28 | 700-800 | 2,15 | 1,38 | 1,45 | 1,27 | 1,77 | 1,59 | - | 0,45 | 0,64 | 0,61 | 0,87 | 1,64 | 2,46 | 0,68 | 0,50 | - |
| 29 | 900-1000 | 1,89 | 1,21 | 1,27 | 1,09 | 1,53 | 1,34 | - | 0,43 | 0,57 | 0,59 | 0,80 | 1,48 | 2,34 | 0,66 | 0,47 | - |
| 30 | 1100-1200 | 1,71 | 1,09 | 1,16 | 0,97 | 1,36 | 1,18 | - | 0,41 | 0,53 | 0,57 | 0,75 | 1,38 | 2,26 | 0,64 | 0,45 | - |
| 31 | 1300-1500 | 1,57 | 0,98 | 1,04 | 0,86 | 1,21 | 1,03 | - | 0,39 | 0,50 | 0,56 | 0,70 | 1,28 | 2,19 | 0,62 | 0,43 | - |
| 32 | 1600-2000 | 1,41 | 0,88 | 0,94 | 0,75 | 1,07 | 0,88 | - | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,65 | 1,19 | 2,12 | 0,60 | 0,41 | - |
| Пять выездов на скважину |
| 33 | 900-1000 | 2,24 | 1,42 | 1,54 | 1,31 | 1,81 | 1,63 | - | 0,50 | 0,68 | 0,66 | 0,92 | 1,67 | 2,51 | 0,73 | 0,55 | - |
| 34 | 1100-1400 | 1,94 | 1,21 | 1,28 | 1,09 | 1,52 | 1,33 | - | 0,47 | 0,61 | 0,63 | 0,83 | 1,49 | 2,37 | 0,70 | 0,52 | - |
| 35 | 1500-2000 | 1,66 | 1,02 | 1,08 | 0,90 | 1,25 | 1,07 | - | 0,44 | 0,54 | 0,61 | 0,75 | 1,33 | 2,25 | 0,67 | 0,48 | - |
| Шесть выездов на скважину |
| 36 | 1100-1200 | 2,32 | 1,47 | 1,54 | 1,37 | 1,85 | 1,67 | - | 0,54 | 0,72 | 0,71 | 0,97 | 1,73 | 2,56 | 0,78 | 0,60 | - |
| 37 | 1300-1400 | 2,14 | 1,35 | 1,42 | 1,24 | 1,68 | 1,50 | - | 0,53 | 0,68 | 0,69 | 0,91 | 1,61 | 2,47 | 0,76 | 0,58 | - |
| 38 | 1500-2000 | 1,89 | 1,15 | 1,22 | 1,04 | 1,43 | 1,24 | - | 0,50 | 0,62 | 0,67 | 0,84 | 1,46 | 2,36 | 0,73 | 0,55 | - |
| Семь выездов на скважину |
| 39 | 1300-1500 | 2,40 | 1,47 | 1,55 | 1,36 | 1,85 | 1,66 | - | 0,58 | 0,76 | 0,75 | 1,01 | 1,74 | 2,59 | 0,82 | 0,64 | - |
| 40 | 1600-2000 | 2,09 | 1,28 | 1,35 | 1,17 | 1,58 | 1,40 | - | 0,56 | 0,70 | 0,72 | 0,92 | 1,58 | 2,47 | 0,79 | 0,60 | - |
| Восемь выездов на скважину |
| 41 | 1500-1600 |  | 1,55 | 1,63 | 1,45 | 1,94 | 1,75 | - | 0,64 | 0,82 | 0,80 | 1,07 | 1,82 | 2,65 | 0,88 | 0,69 | - |
| 42 | 1700-2000 |  | 1,41 | 1,47 | 1,29 | 1,74 | 1,55 | - | 0,62 | 0,77 | 0,78 | 1,01 | 1,70 | 2,56 | 0,85 | 0,67 | - |

Таблица 14

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:200 В СКВАЖИНАХ, БУРЯЩИХСЯ НА УГОЛЬ, РУДУ И ДРУГИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

(в отрядо-сменах на 1000м исследования скважин)

| № п/п | Глубина скважины, м | Основной комплекс | Отдельный метод при отдельном выезде | Дополнительные методы и виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Два зонда КС, ГК-ГГК, кавернометрия | С учетом в комплексе отбора образцов | Один зонд КС, ГК | С учетом в комплексе отбора образцов | ГК | АК | Метод электрического или магнитного каротажа | Кавернометрия | ГК | ГГК-II | Один из методов: ГГК-С, ГНК, ННК и др. | Один из методов: СГК, СНГК и др. | РРК | Активационный каротаж (СНАК, НАК) | АК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Один выезд на скважину |
| 1 | 100 | 4,96 | 5,44 | 3,34 | 3,82 | 2,10 | 2,78 | 0,45 | 0,81 | 0,62 | 1,15 | 2,21 | 4,56 | 3,76 | 3,11 | 0,55 |
| 2 | 200 | 3,05 | 3,29 | 2,00 | 2,24 | 1,26 | 1,56 | 0,35 | 0,52 | 0,51 | 0,77 | 1,48 | 3,92 | 3,21 | 2,56 | 0,44 |
| 3 | 300 | 2,42 | 2,58 | 2,01 | 2,17 | 0,98 | 1,19 | 0,31 | 0,43 | 0,48 | 0,65 | 1,24 | 3,68 | 3,03 | 2,38 | 0,40 |
| 4 | 400 | 2,10 | 2,22 | 1,34 | 1,46 | 0,84 | 0,99 | 0,29 | 0,38 | 0,46 | 0,59 | 1,12 | 3,55 | 2,94 | 2,29 | 0,39 |
| 5 | 500 | 1,91 | 2,00 | 1,21 | 1,30 | 0,76 | 0,87 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 1,05 | 3,48 | 2,89 | 2,23 | 0,38 |
| 6 | 600 | 1,78 | 1,86 | 1,12 | 1,20 | 0,71 | 0,79 | 0,27 | 0,33 | 0,44 | 0,53 | 1,00 | 3,43 | 2,85 | 2,19 | 0,37 |
| 7 | 700-900 | 1,62 | 1,68 | 1,01 | 1,07 | 0,64 | 0,70 | 0,26 | 0,31 | 0,43 | 0,50 | 0,92 | 3,36 | 2,80 | 2,13 | 0,36 |
| 8 | 1000-1300 | 1,46 | 1,51 | 0,89 | 0,94 | 0,58 | 0,61 | 0,25 | 0,29 | 0,42 | 0,47 | 0,89 | 3,32 | 2,77 | 2,11 | 0,35 |
| 9 | 1400-2000 | 1,36 | 1,39 | 0,82 | 0,85 | 0,52 | 0,53 | 0,25 | 0,27 | 0,42 | 0,44 | 0,84 | 3,28 | 2,73 | 2,08 | 0,35 |
| Два выезда на скважину |
| 10 | 100 | 8,60 | 9,56 | 5,93 | 6,89 | 3,72 | 5,22 | 0,72 | 1,44 | 0,90 | 1,95 | 3,75 | 6,30 | 5,03 | 4,35 | 0,82 |
| 11 | 200 | 4,99 | 5,47 | 3,36 | 3,84 | 2,16 | 2,84 | 0,51 | 0,86 | 0,68 | 1,21 | 2,29 | 4,85 | 3,94 | 3,25 | 0,61 |
| 12 | 300 | 3,78 | 4,10 | 2,50 | 2,82 | 1,60 | 2,04 | 0,44 | 0,67 | 0,61 | 0,96 | 1,81 | 4,36 | 3,57 | 2,89 | 0,54 |
| 13 | 400 | 3,17 | 3,41 | 2,08 | 2,32 | 1,32 | 1,65 | 0,40 | 0,58 | 0,57 | 0,84 | 1,57 | 4,12 | 3,39 | 2,70 | 0,50 |
| 14 | 500 | 2,82 | 3,01 | 1,82 | 2,01 | 1,16 | 1,41 | 0,38 | 0,52 | 0,55 | 0,76 | 1,42 | 3,97 | 3,28 | 2,59 | 0,48 |
| 15 | 600 | 2,58 | 2,74 | 1,65 | 1,81 | 1,04 | 1,25 | 0,36 | 0,48 | 0,54 | 0,71 | 1,32 | 3,88 | 3,21 | 2,52 | 0,46 |
| 16 | 700-800 | 2,29 | 2,42 | 1,45 | 1,58 | 0,94 | 1,10 | 0,35 | 0,45 | 0,53 | 0,66 | 1,23 | 3,79 | 3,14 | 2,45 | 0,45 |
| 17 | 900-1100 | 2,09 | 2,18 | 1,30 | 1,39 | 0,82 | 0,93 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 1,13 | 3,68 | 3,06 | 2,37 | 0,44 |
| 18 | 1200-1500 | 1,89 | 1,96 | 1,17 | 1,24 | 0,74 | 0,81 | 0,33 | 0,38 | 0,50 | 0,57 | 1,05 | 3,61 | 3,01 | 2,32 | 0,42 |
| 19 | 1600-2000 | 1,77 | 1,83 | 1,07 | 1,13 | 0,68 | 0,73 | 0,32 | 0,36 | 0,49 | 0,55 | 1,00 | 3,55 | 2,96 | 2,28 | 0,42 |
| Три выезда на скважину |
| 20 | 500 | 3,70 | 3,99 | 2,41 | 2,70 | 1,54 | 1,94 | 0,47 | 0,69 | 0,65 | 0,97 | 1,77 | 4,37 | 3,59 | 2,89 | 0,57 |
| 21 | 600 | 3,34 | 3,58 | 2,16 | 2,40 | 1,37 | 1,70 | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,89 | 1,62 | 4,22 | 3,48 | 2,78 | 0,55 |
| 22 | 700 | 3,09 | 3,29 | 1,98 | 2,19 | 1,26 | 1,53 | 0,43 | 0,59 | 0,61 | 0,83 | 1,52 | 4,11 | 3,40 | 2,70 | 0,54 |
| 23 | 800 | 2,89 | 3,08 | 1,85 | 2,03 | 1,17 | 1,41 | 0,42 | 0,56 | 0,60 | 0,80 | 1,45 | 4,04 | 3,34 | 2,65 | 0,52 |
| 24 | 900-1000 | 2,66 | 2,81 | 1,68 | 1,83 | 1,08 | 1,26 | 0,41 | 0,52 | 0,59 | 0,74 | 1,36 | 3,95 | 3,28 | 2,58 | 0,51 |
| 25 | 1100-1200 | 2,47 | 2,58 | 1,54 | 1,66 | 0,98 | 1,13 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,70 | 1,28 | 3,78 | 3,22 | 2,52 | 0,50 |
| 26 | 1300-1400 | 2,33 | 2,44 | 1,44 | 1,55 | 0,92 | 1,04 | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,68 | 1,22 | 3,82 | 3,18 | 2,48 | 0,49 |
| 27 | 1500-2000 | 2,17 | 2,25 | 1,32 | 1,41 | 0,82 | 0,92 | 0,38 | 0,44 | 0,56 | 0,64 | 1,15 | 3,77 | 3,13 | 2,43 | 0,48 |
| Четыре выезда на скважину |
| 28 | 700-800 | 3,56 | 3,82 | 2,29 | 2,55 | 1,48 | 1,82 | 0,51 | 0,70 | 0,69 | 0,95 | 1,73 | 4,34 | 3,59 | 2,89 | 0,60 |
| 29 | 900-1000 | 3,20 | 3,40 | 2,02 | 2,22 | 1,29 | 1,56 | 0,49 | 0,64 | 0,67 | 0,87 | 1,57 | 4,18 | 3,47 | 2,77 | 0,58 |
| 30 | 1100-1200 | 2,95 | 3,12 | 1,84 | 2,01 | 1,17 | 1,38 | 0,47 | 0,59 | 0,65 | 0,83 | 1,46 | 4,08 | 3,39 | 2,68 | 0,57 |
| 31 | 1300-1500 | 2,77 | 2,91 | 1,71 | 1,85 | 1,07 | 1,24 | 0,45 | 0,56 | 0,63 | 0,78 | 1,36 | 3,98 | 3,32 | 2,61 | 0,56 |
| 32 | 1600-2000 | 2,55 | 2,65 | 1,55 | 1,66 | 0,97 | 1,09 | 0,44 | 0,52 | 0,62 | 0,73 | 1,27 | 3,89 | 3,25 | 2,54 | 0,54 |
| Пять выездов на скважину |
| 33 | 900-1000 | 3,73 | 3,98 | 2,38 | 2,63 | 1,51 | 1,86 | 0,56 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,77 | 4,40 | 3,64 | 2,93 | 0,65 |
| 34 | 1100-1400 | 3,33 | 3,52 | 2,08 | 2,27 | 1,32 | 1,57 | 0,53 | 0,67 | 0,71 | 0,91 | 1,58 | 4,21 | 3,50 | 2,80 | 0,63 |
| 35 | 1500-2000 | 2,95 | 3,09 | 1,80 | 1,94 | 1,12 | 1,29 | 0,50 | 0,60 | 0,68 | 0,82 | 1,42 | 4,04 | 3,38 | 2,67 | 0,60 |
| Шесть выездов на скважину |
| 36 | 1100-1200 | 3,92 | 4,17 | 2,37 | 2,62 | 1,56 | 1,91 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 1,05 | 1,82 | 4,45 | 3,70 | 2,99 | 0,70 |
| 37 | 1300-1400 | 3,67 | 3,88 | 2,17 | 2,40 | 1,43 | 1,72 | 0,59 | 0,74 | 0,77 | 0,99 | 1,70 | 4,29 | 3,61 | 2,90 | 0,68 |
| 38 | 1500-2000 | 3,30 | 3,46 | 1,87 | 2,03 | 1,26 | 1,48 | 0,56 | 0,69 | 0,74 | 0,90 | 1,55 | 4,19 | 3,50 | 2,79 | 0,66 |
| Семь выездов на скважину |
| 39 | 1300-1500 | 4,09 | 4,33 | 2,53 | 2,77 | 1,57 | 1,89 | 0,64 | 0,82 | 0,82 | 1,07 | 1,83 | 4,47 | 3,72 | 3,01 | 0,75 |
| 40 | 1600-2000 | 3,70 | 3,88 | 2,25 | 2,44 | 1,39 | 1,64 | 0,62 | 0,76 | 0,80 | 0,99 | 1,67 | 4,31 | 3,60 | 2,89 | 0,72 |
| Восемь выездов на скважину |
| 41 | 1500-1600 | 4,62 | 4,87 | 2,64 | 2,89 | 1,64 | 1,92 | 0,70 | 0,88 | 0,88 | 1,14 | 1,91 | 4,55 | 3,79 | 3,08 | 0,79 |
| 42 | 1700-2000 | 4,32 | 4,53 | 2,47 | 2,68 | 1,51 | 1,78 | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 1,08 | 1,79 | 4,43 | 3,70 | 2,99 | 0,78 |

Таблица 15.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ИНДУКТИВНОЙ НАКЛОНОМЕТРИИ АППАРАТУРОЙ НИУС-1 МАСШТАБА 1:200 В СКВАЖИНАХ, БУРЯЩИХСЯ НА УГОЛЬ, РУДУ И ДР. ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

( в отрядо-сменах на 1000м исследования скважин )

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Отдельный метод индукционной наклонометрии при отдельном выезде | Метод индукционной наклонометрии как дополнительный метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Один выезд на скважину |
| 1 | 100 | 4,19 | 1,79 |
| 2 | 200 | 2,25 | 1,05 |
| 3 | 300 | 1,61 | 0,81 |
| 4 | 400 | 1,28 | 0,68 |
| 5 | 500 | 1,09 | 0,61 |
| 6 | 600 | 0,96 | 0,56 |
| 7 | 700-900 | 0,83 | 0,53 |
| 8 | 1000-1300 | 0,65 | 0,47 |
| 9 | 1400-2000 | 0,54 | 0,40 |
| Два выезда на скважину |
| 10 | 100 | 8,11 | 3,31 |
| 11 | 200 | 4,23 | 1,83 |
| 12 | 300 | 2,94 | 1,34 |
| 13 | 400 | 2,27 | 1,07 |
| 14 | 500 | 1,91 | 0,95 |
| 15 | 600 | 1,65 | 0,85 |
| 16 | 700-800 | 1,41 | 0,77 |
| 17 | 900-1100 | 1,14 | 0,66 |
| 18 | 1200-1500 | 0,93 | 0,58 |
| 19 | 1600-2000 | 0,80 | 0,53 |
| Три выезда на скважину |
| 20 | 500 | 2,71 | 1,27 |
| 21 | 600 | 2,33 | 1,13 |
| 22 | 700 | 2,05 | 1,02 |
| 23 | 800 | 1,84 | 0,94 |
| 24 | 900-1000 | 1,61 | 0,85 |
| 25 | 1100-1200 | 1,40 | 0,77 |
| 26 | 1300-1400 | 1,24 | 0,71 |
| 27 | 1500-2000 | 1,05 | 0,64 |
| Четыре выезда на скважину |
| 28 | 700-800 | 2,46 | 1,18 |
| 29 | 900-1000 | 2,05 | 1,04 |
| 30 | 1100-1200 | 1,76 | 0,93 |
| 31 | 1300-1500 | 1,52 | 0,84 |
| 32 | 1600-2000 | 1,27 | 0,74 |
| Пять выездов на скважину |
| 33 | 900-1000 | 2,48 | 1,22 |
| 34 | 1100-1400 | 2,00 | 1,04 |
| 35 | 1500-2000 | 1,55 | 0,87 |
| Шесть выездов на скважину |
| 36 | 1100-1200 | 2,48 | 1,22 |
| 37 | 1300-1400 | 2,27 | 1,12 |
| 38 | 1500-2000 | 1,80 | 0,98 |
| Семь выездов на скважину |
| 39 | 1300-1500 | 2,48 | 1,28 |
| 40 | 1600-2000 | 2,00 | 1,07 |
| Восемь выездов на скважину |
| 41 | 1500-1600 | 2,51 | 1,27 |
| 42 | 1700-2000 | 2,17 | 1,13 |

Таблица 16.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ДЕТАЛИЗАЦИОННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:50 В СКВАЖИНАХ БУРЯЩИХСЯ НА УГОЛЬ, РУДУ И ДРУГИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

( в отрядо-сменах на 1000 м детализации )

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Без пересоединения | С пересоединением | Отбор 100 образцов пород грунтоносами | Отбор 100 образцов ПГ-I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один из методов |  |  |
|  |  | КС, ПС, кавернометрия, магнитный каротаж, АК | МЭП, МСК, МК, БК, ТК, БТК и др. | ГК, ГГК, ННК, НГК | ГНК, СНГК, СГК, РРК, активационный каротаж | КС, ПС, кавернометрия, магнитный каротаж, АК | МЭП МСК, МК, БК, ТК, БТК и др. | ГК, ГГК, ННК, НГК | ГНК, СНГК, СГК, РРК, активационный каротаж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Суммарный интервал детализации 10 м |
| 1 | 100 | 1,83 | 2,42 | 2,80 | 6,89 | 3,97 | 4,57 | 6,61 | 10,7 | 3,93 | 1,84 |
| 2 | 200 | 2,78 | 3,37 | 3,76 | 7,84 | 4,92 | 5,52 | 7,57 | 11,6 | 4,08 | 2,14 |
| 3 | 300 | 3,73 | 4,33 | 4,71 | 8,79 | 5,87 | 6,47 | 8,52 | 12,6 | 4,23 | 2,44 |
| 4 | 400 | 4,68 | 5,28 | 5,66 | 9,75 | 10,9 | 11,5 | 15,2 | 19,3 | 4,38 | 2,74 |
| 5 | 500 | 5,64 | 6,23 | 6,61 | 10,7 | 12,3 | 12,9 | 16,6 | 20,7 | 4,53 | 3,04 |
| 6 | 600 | 6,59 | 7,18 | 7,57 | 11,6 | 13,7 | 14,3 | 18,0 | 22,1 | 4,68 | 3,34 |
| 7 | 700 | 7,54 | 8,14 | 8,52 | 12,6 | 20,6 | 21,2 | 26,6 | 30,7 | 4,83 | 3,64 |
| 8 | 800 | 8,49 | 9,09 | 9,47 | 13,6 | 22,5 | 23,1 | 28,5 | 32,6 | 4,98 | 3,94 |
| 9 | 900 | 9,45 | 10,0 | 10,4 | 14,5 | 30,9 | 31,8 | 38,5 | 42,6 | 5,13 | 4,24 |
| 10 | 1000 | 10,4 | 11,0 | 11,4 | 15,5 | 33,3 | 33,8 | 40,9 | 45,0 | 5,28 | 4,54 |
| 11 | 1100 | 11,3 | 11,9 | 12,3 | 16,4 | 35,6 | 36,2 | 43,3 | 47,4 | 5,43 | 4,84 |
| 12 | 1200 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 17,4 | 45,9 | 46,5 | 55,2 | 59,3 | 5,58 | 5,14 |
| 13 | 1300 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 18,3 | 48,7 | 49,3 | 58,0 | 62,1 | 5,73 | 5,44 |
| 14 | 1400 | 14,2 | 14,8 | 15,2 | 19,3 | 60,4 | 61,0 | 71,4 | 75,5 | 5,88 | 5,74 |
| 15 | 1500 | 15,2 | 15,8 | 16,1 | 20,2 | 63,7 | 64,3 | 74,7 | 78,8 | 6,03 | 6,04 |
| 16 | 1600 | 16,1 | 16,7 | 17,1 | 21,2 | 67,1 | 67,7 | 78,0 | 82,1 | 6,18 | 6,34 |
| 17 | 1700 | 17,1 | 17,7 | 18,0 | 22,1 | 80,6 | 81,2 | 93,3 | 97,4 | 6,33 | 6,64 |
| 18 | 1800 | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 23,1 | 84,4 | 85,0 | 97,1 | 101 | 6,48 | 6,94 |
| 19 | 1900 | 19,0 | 19,6 | 19,9 | 24,0 | 99,4 | 100 | 114 | 118 | 6,63 | 7,24 |
| 20 | 2000 | 19,9 | 20,5 | 20,9 | 25,0 | 104 | 104 | 118 | 122 | 6,78 | 7,54 |
| Суммарный интервал детализации 25 м |
| 21 | 100 | 1,02 | 1,64 | 1,99 | 6,08 | 1,87 | 2,47 | 3,52 | 7,60 | - | - |
| 22 | 200 | 1,40 | 1,99 | 2,37 | 6,48 | 2,25 | 2,85 | 3,90 | 7,98 | - | - |
| 23 | 300 | 1,78 | 2,37 | 2,75 | 6,84 | 2,64 | 3,23 | 4,28 | 8,36 | - | - |
| 24 | 400 | 2,16 | 2,75 | 3,14 | 7,22 | 4,64 | 5,23 | 6,95 | 11,0 | - | - |
| 25 | 500 | 2,54 | 3,14 | 3,52 | 7,60 | 5,21 | 5,80 | 7,52 | 11,6 | - | - |
| 26 | 600 | 2,92 | 3,52 | 3,90 | 7,98 | 5,78 | 6,37 | 8,09 | 12,2 | - | - |
| 27 | 700 | 3,30 | 3,90 | 4,28 | 8,36 | 8,54 | 9,14 | 11,57 | 15,6 | - | - |
| 28 | 800 | 3,68 | 4,28 | 4,66 | 8,75 | 9,30 | 9,90 | 12,3 | 16,4 | - | - |
| 29 | 900 | 4,06 | 4,66 | 5,04 | 9,13 | 12,6 | 13,2 | 16,3 | 20,4 | - | - |
| 30 | 1000 | 4,45 | 5,04 | 5,42 | 9,51 | 13,6 | 14,2 | 17,2 | 21,3 | - | - |
| 31 | 1100 | 4,83 | 5,42 | 5,80 | 9,89 | 14,5 | 15,1 | 18,2 | 22,3 | - | - |
| 32 | 1200 | 5,21 | 5,80 | 6,18 | 10,3 | 18,6 | 19,2 | 22,9 | 27,0 | - | - |
| 33 | 1300 | 5,59 | 6,18 | 6,56 | 10,6 | 19,8 | 20,4 | 24,1 | 28,2 | - | - |
| 34 | 1400 | 5,97 | 6,56 | 6,95 | 11,0 | 24,4 | 25,0 | 29,4 | 33,5 | - | - |
| 35 | 1500 | 6,35 | 6,95 | 7,33 | 11,4 | 25,8 | 26,4 | 30,7 | 34,8 | - | - |
| 36 | 1600 | 6,73 | 7,33 | 7,71 | 11,8 | 27,1 | 27,7 | 32,1 | 36,2 | - | - |
| 37 | 1700 | 7,11 | 7,71 | 8,09 | 12,2 | 32,5 | 33,1 | 38,2 | 42,3 | - | - |
| 38 | 1800 | 7,49 | 8,09 | 8,47 | 12,5 | 34,1 | 37,7 | 39,7 | 43,8 | - | - |
| 39 | 1900 | 7,87 | 8,47 | 8,85 | 12,9 | 40,1 | 40,7 | 46,4 | 50,5 | - | - |
| 40 | 2000 | 8,25 | 8,85 | 9,23 | 13,3 | 41,8 | 42,4 | 48,1 | 52,2 | - | - |
| Суммарный интервал детализации 50 м |
| 41 | 100 | 0,83 | 1,42 | 1,80 | 5,89 | 1,25 | 1,85 | 2,56 | 6,65 | - | - |
| 42 | 200 | 1,02 | 1,61 | 1,99 | 6,08 | 1,45 | 2,04 | 2,75 | 6,84 | - | - |
| 43 | 300 | 1,21 | 1,80 | 2,18 | 6,27 | 1,64 | 2,23 | 2,95 | 7,03 | - | - |
| 44 | 400 | 1,40 | 1,99 | 2,37 | 6,46 | 2,64 | 3,23 | 4,28 | 8,36 | - | - |
| 45 | 500 | 1,59 | 2,18 | 2,56 | 6,65 | 2,92 | 3,52 | 4,56 | 8,65 | - | - |
| 46 | 600 | 1,78 | 2,37 | 2,75 | 6,84 | 3,21 | 3,80 | 4,85 | 7,94 | - | - |
| 47 | 700 | 1,97 | 2,56 | 2,95 | 7,03 | 4,59 | 5,18 | 6,56 | 10,6 | - | - |
| 48 | 800 | 2,16 | 2,75 | 3,14 | 7,22 | 4,97 | 5,56 | 6,95 | 11,0 | - | - |
| 49 | 900 | 2,35 | 2,95 | 3,33 | 7,41 | 6,64 | 7,23 | 8,95 | 13,0 | - | - |
| 50 | 1000 | 2,54 | 3,14 | 3,52 | 7,60 | 7,11 | 7,71 | 9,42 | 13,5 | - | - |
| 51 | 1100 | 2,73 | 3,33 | 3,71 | 7,79 | 7,59 | 8,18 | 9,90 | 14,0 | - | - |
| 52 | 1200 | 2,92 | 3,52 | 3,90 | 7,98 | 9,64 | 10,2 | 12,3 | 16,4 | - | - |
| 53 | 1300 | 3,11 | 3,71 | 4,09 | 8,17 | 10,2 | 10,8 | 12,8 | 16,9 | - | - |
| 54 | 1400 | 3,30 | 3,90 | 4,28 | 8,36 | 12,5 | 13,1 | 15,5 | 19,6 | - | - |
| 55 | 1500 | 3,49 | 4,09 | 4,47 | 8,55 | 13,2 | 13,8 | 16,2 | 20,3 | - | - |
| 56 | 1600 | 3,68 | 4,28 | 4,66 | 8,74 | 13,9 | 14,5 | 16,8 | 20,9 | - | - |
| 57 | 1700 | 3,87 | 4,47 | 4,85 | 8,94 | 16,6 | 17,2 | 19,9 | 24,0 | - | - |
| 58 | 1800 | 4,06 | 4,66 | 5,04 | 9,13 | 17,3 | 17,9 | 20,7 | 24,7 | - | - |
| 59 | 1900 | 4,25 | 4,85 | 5,23 | 9,32 | 20,3 | 20,9 | 24,0 | 28,1 | - | - |
| 60 | 2000 | 4,45 | 5,04 | 5,42 | 9,51 | 21,2 | 21,8 | 24,8 | 28,9 | - | - |
| Суммарный интервал детализации 100 м и более |
| 61 | 100 | 0,73 | 1,33 | 1,71 | 5,79 | 0,95 | 1,54 | 2,09 | 6,17 | - | - |
| 62 | 200 | 0,83 | 1,42 | 1,80 | 5,89 | 1,04 | 1,64 | 2,18 | 6,27 | - | - |
| 63 | 300 | 0,92 | 1,52 | 1,90 | 5,98 | 1,14 | 1,73 | 2,28 | 6,36 | - | - |
| 64 | 400 | 1,02 | 1,61 | 1,99 | 6,08 | 1,64 | 2,23 | 2,95 | 7,03 | - | - |
| 65 | 500 | 1,11 | 1,71 | 2,09 | 6,17 | 1,78 | 2,37 | 3,09 | 7,17 | - | - |
| 66 | 600 | 1,21 | 1,80 | 2,18 | 6,27 | 1,92 | 2,52 | 3,23 | 7,32 | - | - |
| 67 | 700 | 1,30 | 1,90 | 2,28 | 6,36 | 2,61 | 3,21 | 4,09 | 8,17 | - | - |
| 68 | 800 | 1,40 | 1,99 | 2,37 | 6,46 | 2,80 | 3,40 | 4,28 | 8,36 | - | - |
| 69 | 900 | 1,49 | 2,09 | 2,47 | 6,55 | 3,64 | 4,23 | 5,28 | 9,36 | - | - |
| 70 | 1000 | 1,59 | 2,18 | 2,56 | 6,65 | 3,87 | 4,47 | 5,52 | 9,60 | - | - |
| 71 | 1100 | 1,68 | 2,28 | 2,66 | 6,75 | 4,11 | 4,71 | 5,75 | 9,84 | - | - |
| 72 | 1200 | 1,78 | 2,37 | 2,75 | 6,84 | 5,14 | 5,73 | 6,95 | 11,0 | - | - |
| 73 | 1300 | 1,87 | 2,47 | 2,85 | 6,94 | 5,42 | 6,02 | 7,23 | 11,3 | - | - |
| 74 | 1400 | 1,97 | 2,56 | 2,95 | 7,03 | 6,59 | 7,18 | 8,56 | 12,6 | - | - |
| 75 | 1500 | 2,06 | 2,66 | 3,04 | 7,13 | 6,92 | 7,52 | 8,90 | 13,0 | - | - |
| 76 | 1600 | 2,16 | 2,75 | 3,14 | 7,22 | 7,25 | 7,85 | 9,23 | 13,3 | - | - |
| 77 | 1700 | 2,25 | 2,85 | 3,23 | 7,32 | 8,61 | 9,21 | 10,7 | 14,8 | - | - |
| 78 | 1800 | 2,35 | 2,95 | 3,33 | 7,41 | 8,99 | 9,59 | 11,1 | 15,2 | - | - |
| 79 | 1900 | 2,45 | 3,04 | 3,42 | 7,51 | 10,5 | 11,1 | 12,8 | 16,9 | - | - |
| 80 | 2000 | 2,54 | 3,14 | 3,52 | 7,60 | 10,9 | 11,5 | 13,2 | 17,3 | - | - |

Таблица 17.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ДЕТАЛИЗАЦИОННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:20 В СКВАЖИНАХ БУРЯЩИХСЯ НА

УГОЛЬ, РУДУ И ДРУГИЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

( в отрядо-сменах на 1000 м детализации )

| № нормы | Глубина скважины, м | Без пересоединения | С пересоединением |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один из методов |
|  |  | КП, ПС, кавернометрия, магнитный каротаж, АК | МЭП, МКС, МК, БК, БТК и др. | ГК, ГГК | КП, ПС, кавернометрия, магнитный каротаж, АК | МЭП, МКС, МК, БК, БТК и др. | ГК, ГГК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Суммарный интервал детализации 10 м |
| 1 | 100 | 2,24 | 2,90 | 3,61 | 4,39 | 5,04 | 7,42 |
| 2 | 200 | 3,19 | 3,85 | 5,57 | 5,34 | 5,99 | 8,37 |
| 3 | 300 | 4,15 | 4,80 | 5,52 | 6,29 | 6,95 | 9,33 |
| 4 | 400 | 5,10 | 5,76 | 6,47 | 11,3 | 12,0 | 16,0 |
| 5 | 500 | 6,05 | 6,71 | 7,42 | 12,7 | 13,4 | 17,4 |
| 6 | 600 | 7,00 | 7,66 | 8,37 | 14,2 | 14,8 | 18,9 |
| 7 | 700 | 7,93 | 8,61 | 9,33 | 20,0 | 21,7 | 27,4 |
| 8 | 800 | 8,91 | 9,57 | 10,3 | 23,0 | 23,6 | 29,3 |
| 9 | 900 | 9,84 | 10,5 | 11,2 | 31,3 | 32,0 | 39,3 |
| 10 | 1000 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 33,7 | 34,3 | 41,7 |
| 11 | 1100 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 36,0 | 36,7 | 44,1 |
| 12 | 1200 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 46,3 | 47,0 | 56,0 |
| 13 | 1300 | 13,7 | 14,3 | 15,0 | 49,2 | 49,8 | 58,9 |
| 14 | 1400 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 60,8 | 61,5 | 72,2 |
| 15 | 1500 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 64,2 | 64,8 | 75,5 |
| 16 | 1600 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 67,5 | 68,1 | 78,9 |
| 17 | 1700 | 17,5 | 18,1 | 18,9 | 81,0 | 81,7 | 94,1 |
| 18 | 1800 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 84,8 | 85,5 | 97,9 |
| 19 | 1900 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 99,8 | 101 | 115 |
| 20 | 2000 | 20,4 | 21,0 | 21,7 | 104 | 105 | 119 |
| Суммарный интервал детализации 25 м |
| 21 | 100 | 1,43 | 2,09 | 2,80 | 2,29 | 2,95 | 4,33 |
| 22 | 200 | 1,82 | 2,47 | 3,18 | 2,67 | 3,33 | 4,71 |
| 23 | 300 | 2,20 | 2,85 | 3,56 | 3,05 | 3,71 | 5,09 |
| 24 | 400 | 2,58 | 3,23 | 3,94 | 5,05 | 5,71 | 7,75 |
| 25 | 500 | 3,00 | 3,61 | 4,33 | 5,62 | 6,28 | 8,33 |
| 26 | 600 | 3,44 | 3,99 | 4,71 | 6,20 | 6,85 | 8,90 |
| 27 | 700 | 3,72 | 4,37 | 5,09 | 8,96 | 9,61 | 12,3 |
| 28 | 800 | 4,10 | 4,75 | 5,47 | 9,72 | 10,4 | 13,1 |
| 29 | 900 | 4,48 | 5,13 | 5,85 | 13,0 | 13,7 | 17,1 |
| 30 | 1000 | 4,86 | 5,52 | 6,23 | 14,0 | 14,7 | 18,0 |
| 31 | 1100 | 5,24 | 5,90 | 6,61 | 15,0 | 15,6 | 19,0 |
| 32 | 1200 | 5,62 | 6,28 | 6,99 | 19,0 | 19,7 | 23,7 |
| 33 | 1300 | 6,00 | 6,66 | 7,37 | 20,2 | 20,8 | 24,9 |
| 34 | 1400 | 6,38 | 7,04 | 7,75 | 24,8 | 25,5 | 30,2 |
| 35 | 1500 | 6,76 | 7,42 | 8,13 | 26,2 | 26,8 | 31,6 |
| 36 | 1600 | 7,20 | 7,80 | 8,52 | 27,5 | 28,2 | 32,9 |
| 37 | 1700 | 7,53 | 8,18 | 8,90 | 33,0 | 33,6 | 39,0 |
| 38 | 1800 | 7,91 | 8,56 | 9,28 | 34,5 | 35,1 | 40,5 |
| 39 | 1900 | 8,29 | 8,94 | 9,66 | 40,5 | 41,1 | 47,2 |
| 40 | 2000 | 8,67 | 9,33 | 10,0 | 42,2 | 42,8 | 48,9 |
| Суммарный интервал детализации 50 м |
| 41 | 100 | 1,24 | 1,90 | 2,61 | 1,67 | 2,33 | 3,37 |
| 42 | 200 | 1,43 | 2,09 | 2,80 | 1,86 | 2,52 | 3,56 |
| 43 | 300 | 1,62 | 2,28 | 2,99 | 2,05 | 2,71 | 3,75 |
| 44 | 400 | 1,82 | 2,47 | 3,18 | 3,05 | 3,71 | 5,09 |
| 45 | 500 | 2,00 | 2,66 | 3,37 | 3,34 | 3,99 | 5,37 |
| 46 | 600 | 2,20 | 2,85 | 3,56 | 3,62 | 4,28 | 5,66 |
| 47 | 700 | 2,38 | 3,04 | 3,75 | 5,00 | 5,66 | 7,37 |
| 48 | 800 | 2,58 | 3,23 | 3,95 | 5,38 | 6,04 | 7,75 |
| 49 | 900 | 2,77 | 3,42 | 4,14 | 7,05 | 8,71 | 9,75 |
| 50 | 1000 | 2,96 | 3,61 | 4,33 | 7,53 | 8,18 | 10,2 |
| 51 | 1100 | 3,15 | 3,80 | 4,52 | 8,00 | 8,66 | 10,7 |
| 52 | 1200 | 3,34 | 3,99 | 4,71 | 9,25 | 10,7 | 13,1 |
| 53 | 1300 | 3,53 | 4,18 | 4,90 | 9,79 | 11,3 | 13,7 |
| 54 | 1400 | 3,72 | 4,37 | 5,09 | 13,0 | 13,6 | 16,3 |
| 55 | 1500 | 3,91 | 4,56 | 5,28 | 13,4 | 14,3 | 17,0 |
| 56 | 1600 | 4,10 | 4,75 | 5,47 | 14,3 | 15,0 | 17,7 |
| 57 | 1700 | 4,29 | 4,95 | 5,66 | 17,0 | 17,7 | 20,7 |
| 58 | 1800 | 4,48 | 5,14 | 5,85 | 17,8 | 18,4 | 21,5 |
| 59 | 1900 | 4,67 | 5,33 | 6,04 | 20,8 | 21,4 | 24,8 |
| 60 | 2000 | 4,86 | 5,52 | 6,23 | 21,6 | 22,3 | 25,7 |
| Суммарный интервал детализации 100 м и более |
| 61 | 100 | 1,15 | 1,80 | 2,52 | 1,36 | 2,02 | 2,89 |
| 62 | 200 | 1,24 | 1,90 | 2,61 | 1,46 | 2,11 | 3,00 |
| 63 | 300 | 1,34 | 1,99 | 2,71 | 1,55 | 2,21 | 3,09 |
| 64 | 400 | 1,43 | 2,09 | 2,80 | 2,05 | 2,71 | 3,75 |
| 65 | 500 | 1,53 | 2,18 | 2,90 | 2,20 | 2,85 | 3,90 |
| 66 | 600 | 1,62 | 2,28 | 2,99 | 2,34 | 2,99 | 4,04 |
| 67 | 700 | 1,72 | 2,37 | 3,09 | 3,03 | 3,68 | 4,90 |
| 68 | 800 | 1,82 | 2,47 | 3,18 | 3,22 | 3,87 | 5,09 |
| 69 | 900 | 1,91 | 2,56 | 3,28 | 4,05 | 4,71 | 6,09 |
| 70 | 1000 | 2,00 | 2,66 | 3,37 | 4,29 | 4,95 | 6,33 |
| 71 | 1100 | 2,10 | 2,75 | 3,47 | 4,03 | 5,18 | 6,56 |
| 72 | 1200 | 2,20 | 2,85 | 3,56 | 5,55 | 6,21 | 7,75 |
| 73 | 1300 | 2,29 | 2,95 | 3,66 | 5,84 | 6,49 | 8,04 |
| 74 | 1400 | 2,38 | 3,04 | 3,75 | 7,00 | 7,66 | 9,37 |
| 75 | 1500 | 2,48 | 3,14 | 3,85 | 7,34 | 7,99 | 9,71 |
| 76 | 1600 | 2,58 | 3,23 | 3,95 | 7,67 | 8,33 | 10,0 |
| 77 | 1700 | 2,67 | 3,33 | 4,04 | 9,03 | 9,68 | 11,6 |
| 78 | 1800 | 2,77 | 3,42 | 4,14 | 9,41 | 10,1 | 12,0 |
| 79 | 1900 | 2,86 | 3,52 | 4,23 | 10,9 | 11,6 | 13,6 |
| 80 | 2000 | 2,96 | 3,61 | 4,33 | 11,4 | 12,0 | 14,0 |

Таблица. 18.

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКВАЖИНАХ, БУРЯЩИХСЯ НА УГОЛЬ РУДУ И ДР.

| Наименование | Каротажная установка, кол-во |
| --- | --- |
|  | СК-1-74-М | СКС-1-АУ1-0,2 | СК_Р |
| 1.Черныеметаллы |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| РУР-2 | 1 |  | 1 |
| СПНАК-38 | 1 |  | 1 |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 | 2 |
| ЭМК-1,2 | 1 |  | 1 |
| РИМВ-2 | 1 | 1 | 1 |
| МСП-2 | 1 |  |  |
| ПАРУС-8спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2,3 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 |  | 1 |
| КИТ | 1 |  |  |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| СПНАК-50 |  | 1 |  |
| РАГ-М-101 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| СГСЛ-3-36 |  |  | 1 |
| МСКЦ-1 |  |  | 1 |
| КИТА,МИР-36 |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит. аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.Цветныеметаллы |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| РУР-2 | 1 |  | 1 |
| СПНАК-38 | 1 |  | 1 |
| ИНК-7 | 1 | 1 | 1 |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 | 2 |
| ВП-62 | 1 |  |  |
| ПАРУС-8спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2,3 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 | 1 | 1 |
| КИТ,МИР-36 | 1 |  |  |
| ЭМК-1,2 | 1 |  | 1 |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| СПНАК-50 |  | 1 |  |
| РАГ-М-101 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| СГСЛ-3-36 |  |  | 1 |
| АГА-201 |  |  | 1 |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3.Благородныеметаллы |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 | 2 |
| РУР-2 | 1 |  | 1 |
| ИНК-7 | 1 | 1 | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| ЭМК-1,2 | 1 |  | 1 |
| ПАРУС-6спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 | 1 | 1 |
| КИТ,МИР-36 | 1 |  |  |
| РАГ-М-101 |  | 1 |  |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| СГСЛ-3-36 |  | 1 |  |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4.Радиоактивныеэлементы. |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| РСС-006 | 1 | 1 | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| ИНК-7 | 1 | 1 | 1 |
| ПАРУС-8спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2,3 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 | 1 | 1 |
| КИТ | 1 |  |  |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36,МИР-36 |  | 1 |  |
| СГСЛ-3-36 |  | 1 |  |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5.Редкиеирассеянныеэлементы. |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| РУР-2 | 1 |  | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 | 2 |
| ИНК-7 | 1 | 1 | 1 |
| ПАРУС-8спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 |  |  |
| КИТ,МИР-36 | 1 |  |  |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| РАГ-М-101 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| СГСЛ-3-36 |  |  | 1 |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.Химическое сырье и стройматериалы |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| СПНАК-38 | 1 |  | 1 |
| СГСЛ-3-48 | 1 |  |  |
| РУР-2 | 1 |  | 1 |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 | 2 |
| ПАРУС-6спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 | 1 | 1 |
| КИТ | 1 |  |  |
| СПНАК-50 |  | 1 |  |
| СГСЛ-6 |  | 1 |  |
| РАГ-М-101 |  | 1 |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| СГСЛ-3-36 |  |  | 1 |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7.Уголь |
| Станция каротажная | 1 | 1 | 1 |
| ДРСТ-3-90,ДРСТ-3-60 | 1 | 1 | 1 |
| БКР-3,БКР-3М | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-3 | 1 | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 | 1 |
| АСПУ-3-36 | 1 | 1 | 1 |
| ПАРУС-6спультом | 1 |  |  |
| АНК-М |  |  |  |
| КМ-2,3 | 1 | 1 | 1 |
| ЭТС-2у | 1 | 1 | 1 |
| КИТ,МИР-36 | 1 |  |  |
| ПАРУС-4спультом |  | 1 | 1 |
| АНК-М |  |  |  |
| ИГ-36 |  | 1 |  |
| КИТА |  |  | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 19

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ И ОСНОВНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ

| Наименование | Каротажная установка |
| --- | --- |
|  | СК-1-74-М | СКС-1-АУ1-0,2 |
| Станция каротажная | 1 | 1 |
| КУРА-2М | 1 | 1 |
| КМ-2 | 1 | 1 |
| СПНАК-50 | 1 | 1 |
| ЭМК-1,2 | 1 | 1 |
| ПРК-1-36 | 2 | 2 |
| РУР-2 | 1 | 1 |
| МИР-36 | 1 | 1 |
| КУРА-3 | 1 | 1 |
| УИПК-2 | 1 | 1 |
| УСИ-2 | 1 | 1 |
| Контрольно-измерит.аппарат. | 0,25 | 0,25 |

Таблица 20

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА ИТР КАРОТАЖНОГО ОТРЯДА

| Наименование должности | Структурно-картировочные и гидрогеологические скважины | Скважины на уголь, руду и др. виды минерального сырья | Инклинометрия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент производительной загрузки, %% |  |
|  | =30 | 30-40 | 41-50 | Более 50 | =30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | более 60 |  |
|  | кол- во | кол- во | кол- во | Кол- во | кол- во | кол- во | кол- во | кол- во | кол- во | кол-во |
| Начальник отряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Геофизик 1кат. (оператор) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Техник 1кат. (оператор) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Геофизик 1кат. (интерпретатор) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,750,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | - |  |
| Техник 1кат. (интерпретатор) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Техник 2 кат. (Чертежник) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | - |
| Итого: | 2,85 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 2,85 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6,0 | 2,0 |

Таблица 21

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ КАРОТАЖНОГО ОТРЯДА

| Наименование должностей | Структурно-картировочные и гидрогеологические скважины | Скважины на уголь | Скважины на руду и другие виды минерального сырья | Инклинометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип каротажной станции |  |
|  | совмещенная | раздельная | Разборная | совмещенная | раздельная | Разборная | совмещенная | раздельная | Разборная |  |
|  | глубина скважины |  |
|  | До 1000м | св. 1000м | До 1000м | св. 1000м |  | До 1000м | св. 1000м | До 1000м | св. 1000м |  | До 1000м | св. 1000м | До 1000м | св. 1000м |  |  |
| Каротажник IV разр. | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - |
| V разр. | - | - | - | - |  | 1 | - | 1 | - |  | - | - | - | - |  | - |
| VI разр. | - | - | - | - |  | - | 1 | - | 1 |  | - | - | - | - |  | - |
| Машинист подъемника каротажной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV разр. | 1 | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 | - |  | 1 |
| V разр. | - | 1 | - | 1 |  | - | 1 | - | 1 |  | - | 1 | - | 1 |  | - |
| Моторист самоходной каротажной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV разр. | - | - | 1 | 1 |  | - | - | 1 | 1 |  | - | - | 1 | 1 |  | - |
| Рабочий III разр. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Итого: | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |

Таблица 22.

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИС ДЛЯ ОТБОРА 100 ОБРАЗЦОВ ГРУНТОВ С ПОМОЩЬЮ БОКОВЫХ СТРЕЛЯЮЩИХ ГРУНТОНОСОВ (НА ОТРЯДО-МЕСЯЦ)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Бойки | шт. | 31 |
| 2. Заряды к грунтоносу | шт. | 154 |
| 3. Прокладки поранитовые | шт. | 462 |
| 4. Прокладки металлические | шт. | 154 |
| 5. Пиропатроны ПП-9 | шт. | 35 |
| 6. Тросики 0,8-0,9м из жилы кабеля КТШ-2 | шт. | 154 |
| 7. Провод телефонный 0,2-0,25м | шт. | 35 |
| 8. Порох дымный | кг | 0,2 |

Таблица 23

НОРМЫ ИЗНОСА НА ИНВЕНТАРЬ И СНАРЯЖЕНИЕ ПРИ ГИС В СКВАЖИНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ОБЪЕМА РАБОТ.

| № п/п |  | Единица измерения | Годовая норма износа, % | До 1000 м | Свыше 1000 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Грунтоносы типа ГМК-50 | компл. | 100 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Кабель каротажный КГЗ-40- -100 | 1000 м | 100 | 0,75 | 1,5 |
| 3. | Пробник запалов | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 4. | Кабель КГЗ-18-70-ВО | 1000 м | 50 | 0,75 | 1,5 |

Таблица 24.

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ РАСХОДА (ПО МЕТОДАМ) РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИС

| № п/п | Наименование источника | Характеристика | Годовой расход, шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид излучения | Период полураспада, лет |  | Аппаратуры | Методы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кобальт 60Co | Гамма | 5,25 | 0,19 | КУРА-2 | ГГК |
|  | Селен 75Se | Гамма | 0,3 | 3,33 | КУРА-2М | ГГК |
|  | Цезий 137Os | Гамма | 29,6 | 0,03 | БКР-3М РСК-103 |  |
| 2. | Калифорний 252Cf | Нейтрон | 2,6 | 0,38 | КУРА-2 | НГК |
|  | Полоний-бериллиевый Ро-Ве | Нейтрон | 0,38 | 2,63 | КУРА-2М |  |
|  | Плутоний-бериллиевый Ри-Ве | Нейтрон | 2700 | 0,05 | ДРСТ-3-90 |  |
| 3. | Сурьма 124Sb | Гамма | 0,17 | 5,88 | КУРА-2 КУРА-2М ГНК-2 РСК-103 | ГНК |
| 4. | Кобальт 60Co | Гамма | 5,25 | 0,19 | КУРА-2 | ГГКП |
|  | Цезий 137Cs | Гамма | 29,6 | 0,03 | КУРА-2М |  |
| 5. | Селен 75Se | Гамма | 0,3 | 3,33 | КУРА-2 | ГГКС |
|  | Америций 241Am | Гамма | 458 | 0,33 | КУРА-2М |  |
|  | Туллий 170Tu | Гамма | 0,35 | 2,86 | РУР-2 |  |
|  | Кобальт 57Co | Гамма | 0,75 | 1,33 |  |  |
| 6. | Полоний-бериллиевый Ро-Ве | Нейтрон | 0,38 | 2,68 | СГСЛ-2 | СНГК |
|  | Плутоний-бериллиевый Ри-Ве | Нейтрон | 2700 | 0,05 | СГСЛ-3 |  |
|  | Калифорний 252Cf | Нейтрон | 2,6 | 0,38 | РСК-102 |  |
| 7. | Полоний-бериллиевый Ро-Ве | Нейтрон | 0,38 | 2,68 | СПНАК-38 | НАК |
|  | Плутоний-бериллиевый Ри-Ве | Нейтрон | 2700 | 0,05 | СПНАК-50 |  |
|  | Калифорний 252Cf | Нейтрон | 2,6 | 0,38 | РСК-102 |  |
| 8. | Полоний-бериллиевый Ро-Ве | Нейтрон | 0,38 | 2,68 | СГСЛ-3-36 | СНАК |
|  | Плутоний-бериллиевый Ри-Ве | Нейтрон | 2700 | 0,05 | СГСЛ-3-48 |  |
|  | Калифорний 252Cf | Нейтрон | 2,6 | 0,38 |  |  |
| 9. | Америций 241Am | гамма | 458 | 0,33 | РАГ-М-101 | РРК |
|  | Кадмий 109Cd | гамма | 1,3 | 0,77 | РСК-102 |  |
|  | Железо 55Fe | гамма | 2,6 | 0,38 | ПРК-1-36 |  |
|  | Олово 119Sn | гамма | 0,68 | 1,47 | РСК-103 |  |
|  | Кобальт 57Co | гамма | 0,75 | 1,33 |  |  |
|  | Самарий 145Sm | гамма | 1,12 | 0,89 |  |  |
| 10. | Полоний-бериллиевый Ро-Ве | нейтрон | 0,38 | 2,63 | КСКА-01П | ННК |
|  | Плутоний-бериллиевый Ри-Ве | нейтрон | 2700 | 0,05 | ДРСТ-3-90 |  |
|  | Калифорний 252Cf | нейтрон | 2,6 | 0,38 | ДРСА РСК-3 КУРА-2М РСК-103 |  |

Таблица 25

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ "МАТЕРИАЛЫ", ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В СКВАЖИНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА ОТРЯДО-МЕСЯЦ)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | .Нормы расхода материалов | Инклинометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Структурно - картировочные | Гидро - геологические | Уголь | Руда | Неметаллы, геол – съемка, хим. И стройматериалы |  |
|  |  |  |  |  |  | Черные металлы | Цветные металлы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Источники радиоактивные | шт. |  | (таблица 24.) |  |  |  |  |
| 2. | Контейнеры для источников всего в т.ч .КН-2 КЛ-7 | шт. | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |  |
|  |  | шт. | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  |  | шт. |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |  |
| 3. | Бумага регистрационная | бобина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Бумага осциллограф. | М 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Материалы для отбора породгрунтоносами | Компл. |  | 0,65 |  |  | (таблица 22) |  |

Таблица 26.

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В СКВАЖИНАХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ (НА ОТРЯДО-МЕСЯЦ)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Вода, уголь, руда и др. виды сырья | Инклинометрический отряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма расхода | Норма расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аккумуляторная кислота | литр | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Асбест шнуровой | кг | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Асбокартон (картон асбестовый) | шт. | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Ацетон марки "А" | кг | 0,15 | 0,15 |
| 5. | Батареи типа КБС-0,5, "Марс",МЦ-1.58 ,2СЛ-9, 145у, ФБС, ВБС, 343 | шт. | 3 | - |
| 6. | Бензин растворитель | литр | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Бумага копировальная | рулон/кг | 5/1 | 5/1 |
| 8. | Бумага чертежная прозрачная | -"- | 0,4 | 0,4 |
| 9. | Бумага миллиметровая | -"- | 0,15 | 0,15 |
| 10. | Бумага чертежная листовая | лист | 0,5 | 0,5 |
| 11. | Бумага настольная оберточная | лист/кг | 5/1,0 | 5/1,0 |
| 12. | Бумага наждачная Г-25 | лист/м2 | 5/1,5 | 5/1,5 |
| 13. | Вазелин технический | кг | 0,3 | 0,3 |
| 14. | Веревка хозяйственная | кг | 0,3 | 0,3 |
| 15. | Ветошь (обтирочный материал) | кг | 1,5 | 1,5 |
| 16. | Вилки бытовые соедин. 6А250В | шт. | 1 | 1 |
| 17. | Вода дистиллированная | литр | 1 | 1 |
| 18. | Войлок технический | кг | 0,9 | 0,9 |
| 19. | Выключатели и переключатели Типа "Тумблер" | шт. | 0,5 | 0,5 |
| 20. | Гвозди железные разные | кг | 0,5 | 0,5 |
| 21. | Гетипакс 20-28мм | кг | 0,25 | 0,25 |
| 22. | Гнезда контактные | шт. | 2 | 2 |
| 23. | Дермантин | м | 0,2 | 0,2 |
| 24. | Декартон 0,1-3А-101 | шт. | 0,2 | - |
| 25. | Доска брус | м | 0,05 | 0,05 |
| 26. | Журналы полевые | шт. | 1 | 1 |
| 27. | Канц. Принадлежности | набор | 1/0,5 | 1/0,5 |
| 28. | Канифоль сосновая марки "А" | кг | 0,06 | 0,06 |
| 29. | Керосин осветительный | кг | 0,7 | 0,7 |
| 30. | Кислота соляная техническая | кг | 0,1 | - |
| 31. | Клей резиновый | кг | 0,2 | 0,2 |
| 32. | Краска масляная разная | кг | 0,6 | 0,6 |
| 33. | Лампа для карманного фонаря | шт. | 2 | 2 |
| 34. | Лак БТ-95 | флакон/кг | 0,1 | 0,1 |
| 35. | Лакоткань | м | 0,5 | 0,5 |
| 36. | Лента изоляционная 2-сторон. Смоляная | кг | 2,5 | 2,5 |
| 37. | Изолента "Пара" | кг | 1,0 | 1,0 |
| 38. | Лента липкая | кг | 0,03 | 0,03 |
| 39. | Масло трансформаторное | кг | 1,8 | 1,8 |
| 40. | Масло веретенное | кг | 0,2 | 0,2 |
| 41. | Мешки джутовые | шт. | 0,1 | 0,1 |
| 42. | Мешки бумажные "крафт" | шт. | 0,9 | 0,9 |
| 43. | Мешковина суровая | м | 0,35 | 0,35 |
| 44. | Мыло хозяйственное | кг | 1,0 | 1,0 |
| 45. | Нитки суровые льняные Бытового назначения | кг | 0,01 | 0,01 |
| 46. | Нитроэмаль-17 | фл./кг | 0,4 | 0,4 |
| 47. | ОлифаК-2 | кг | 0,2 | 0,2 |
| 48. | Переключатель 2-полюсный пакетный ПП-10 | шт. | 1 | 1 |
| 49. | Пенопласт марки Б (плиточный) | кг | 0,05 | 0,05 |
| 50. | Перчатки резиновые Диэлектрические | пара | 0,2 | 0,2 |
| 51. | Полотно ножовочное | шт. | 1 | 1 |
| 52. | Предохранитель ПР-2 | шт. | 0,5 | 0,5 |
| 53. | Предохранители плавкие СП-40 | шт. | 5 | 5 |
| 54. | Проволока катанка | кг | 0,5 | 0,5 |
| 55. | Провода набор (для геоф.работ) | м | 5,0 | 5,0 |
| 56. | Резина сырая (коврик) | кг | 1,0 | 1,0 |
| 57. | Розетки | шт. | 0,3 | 0,3 |
| 58. | Сатин красный | м | 0,1 | 0,1 |
| 59. | Свинец уксусно – кислый | кг | 0,4 | 0,4 |
| 60. | Смола эпоксидная | кг | 0,05 | 0,05 |
| 61. | Свинцовый груз | кг | 0,1 | 0,1 |
| 62. | Спирт бутиловый | кг | 0,03 | 0,03 |
| 63. | Стекло текстолит | кг | 0,14 | 0,14 |
| 64. | Текстолит | кг | 0,2 | 0,2 |
| 65. | Трубка резиновая 6 мм | кг | 0,7 | 0,7 |
| 66. | Трос стальной 10 мм | м | 0,5 | 0,5 |
| 67. | Фанера 5 мм | м | 0,02 | 0,02 |
| 68. | Фторопласт | кг | 0,05 | 0,05 |
| 69. | Шпагат | кг | 0,07 | 0,07 |
| 70. | Шурупы разные | кг | 0,06 | 0,06 |
| 71. | Эбонит | кг | 0,05 | 0,05 |
| 72. | Элемент сухой универс. 1,6ФМ ЦУ-32 | шт. | 3 | - |
| 73. | Элемент сухой летний СПМЦ-0,6 | шт. | 2 | - |
| 74. | Электролампы | шт. | 2 | 2 |
| 75. | Электропатроны Ц-27 | шт. | 0,3 | 0,3 |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАБОР КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Карандаши чернографит | шт. | 10 |
| 2. | Карандаши цветные | шт. Коробка | 1 |
| 3. | Клей конторский | Флакон | 1 |
| 4. | Кнопки | коробка | 1 |
| 5. | Кисточки для клея | шт. | 1 |
| 6. | Ручки чертежные | шт. | 2 |
| 7. | Резинки (ластики) | шт. | 5 |
| 8. | Перья чертежные | коробка | 0,5 |
| 9. | Ручки шариковые | шт. | 10 |
| 10. | Стержни для шариковых ручек | шт. | 3 |
| 11. | Тушь разная | флакон | 2 |
| 12. | Скоросшиватели | шт. | 2 |
| 13. | Скрепки | коробка | 0,5 |
| 14. | Линейки разные | шт. | 3 |

Таблица 27.

НОРМЫ ИЗНОСА МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИС В СКВАЖИНАХ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ

(НА ОТРЯДО-ГОД)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Годовая норма износа, % | Геофиз. Исслед. В скважине | Инклинометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автотрансформатор ЛАТР-2М | шт. | 20 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Аккумулятор 5НК-6ст,5НЖ-125 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 3. | Ампервольтметр Ц-4312 (прибор комбинированный) | шт. | 25 | 1 | 1 |
| 4. | Бидон (алюминиевый) Б-200 20л | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 5. | Бочка (железная) 20-275л | шт. | 50 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Бочка деревянная для воды 100л | шт. | 100 | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Брезент защитный БЗ-4-8 | шт. | 50 | 1/0,25 | 1/0,25 |
| 8. | Бутыль стеклянная 20л | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 9. | Весы технические 2клТ-200 | Набор | 33 | 1/0,05 | 1/0,05 |
| 10. | Ведро оцинкованное | шт. | 100 | 2 | 2 |
| 11. | Вентилятор электр. Бытовой | шт. | 33 | 0,5 | 0,5 |
| 12. | Воронка железная бытовая | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 13. | Готовальня У-14 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 14. | Динамометр ИВ-300 | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 15. | Дрель ручная 2Др-00 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 16. | Дозиметр ДК-02 | Компл. | 33 | 0,5 | - |
| 17. | Замок висячий | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 18. | Зарядное устройство ЗД-3 | шт. | 33 | 0,5 | - |
| 19. | Зубило слесарное | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 20. | Клещи слесарные КМ-38 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 21. | Ключи разводные гаечные | шт. | 50 | 3 | 3 |
| 22. | Ключи цепные | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 23. | Ключ накидной | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 24. | Коврики резиновые бытовые | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 25. | Компас горный ГК-2 | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 26. | Круглогубцы | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 27. | Кувалда 5кг | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 28. | Лампа паяльная ПЛ-2 | шт. | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 29. | Лампа переносная ПЛ-36 | шт. | 50 | 0,2 | 0,2 |
| 30. | Лампа настольная бытовая | шт. | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 31. | Линейка металлическая масш. | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 32. | Линейка логарифмич. | шт. | 33 | 0,5 | 0,5 |
| 33. | Лента стальная мерная 20м | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 34. | Лом | шт. | 40 | 1 | 1 |
| 35. | Лопата штыковая | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 36. | Мегомметр М-4100/1-4 | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 37. | Метр металл. Складной | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 38. | Мешок спальный ватный С 2-мя вкладышами | шт. | 50 | 5 | 5 |
| 39. | Молоток слесарный | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 40. | Монокристалы (30х70,40х30,18х40идр.) | шт. | 100 | 4 | - |
| 41. | Муфта ПМ-60 | шт. | 100 | 3 | 3 |
| 42. | Надфили разные | компл. | 100 | 1 | 1 |
| 43. | Наконечник кабельный НК-3-60 | шт. | 100 | 3 | 3 |
| 44. | Напильники разные | 10шт. | 100 | 1 | 1 |
| 45. | Ножницы по металлу Г-24 | шт. | 20 | 0,2 | 0,2 |
| 46. | Микрокалькулятор МК-59 | шт. | 33 | 0,2 | 0,2 |
| 47. | Магазин сопротивлений Р-33 | шт. | 20 | 0,3 | 0,3 |
| 48. | Нож складной (перочинный) | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 49. | Ножницы канцелярские | шт. | 40 | 1 | 1 |
| 50. | Набор каротажных зондов | компл. | 100 | 3 | - |
| 51. | Отвертки разные | шт. | 100 | 3 | 3 |
| 52. | Пакетный переключатель 2+2,5 | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 53. | Паяльник электрический Е-75 | шт. | 100 | 2 | 2 |
| 54. | Пинцет хирургический | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 55. | Пила (ручная поперечная) | шт. | 50 | 0,2 | 0,2 |
| 56. | Подвес для грузов | шт. | 100 | 5 | 5 |
| 57. | Плоскогубцы | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 58. | Рейсшина 100-110 | шт. | 25 | 0,5 | 0,5 |
| 59. | Секундомер | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 60. | Стол походный | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 61. | Стол чертежный | шт. | 10 | 2 | 2 |
| 62. | Стул походный | шт. | 50 | 4 | 4 |
| 63. | Сейф металлический | шт. | 33 | 0,2 | 0,2 |
| 64. | Сумка полевая кирзовая | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 65. | Счетчик газоразрядный СИ-4Г | шт. | 100 | 3 | - |
| 66. | Сверла разные | шт. | 100 | 5 | 5 |
| 67. | Станок для ножовоч. Полотен | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 68. | Термос 12л | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 69. | Термометр 150С | шт. | 100 | 0,2 | 0,2 |
| 70. | Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 71. | Транспортир геодезич. ТГ-2 | шт. | 33 | 1 | 1 |
| 72. | Тиски ручные слесарные | шт. | 20 | 1 | 1 |
| 73. | Тиски настольные | шт. | 20 | 0,5 | 0,5 |
| 74. | Кусачки разные (острогубцы) | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 75. | Пассатижи | шт. | 50 | 1 | 1 |
| 76. | Угломер квадрант с нониусом УК-2 | шт. | 33 | 0,5 | 0,5 |
| 77. | Фонарь карманный электрич. | шт. | 100 | 1 | 1 |
| 78. | Фотоумножители (ФЭУ) 36х2,74х2 | шт. | 100 | 4 |  |

Таблица 28.

НОРМЫ ГОДОВОЙ АММОРТИЗАЦИИ, КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ

РЕЗЕРВ АППАРАТУРЫ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Тип и марка аппаратуры и основного оборудования | Оптовая цена за штуку | Норма амортизационных отчислений , % | Коэффициент за резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Станции каротажные СК-1-74М СКС-1АУ1-0,2 СКС-2АУ1-0,2 СК-Р |  |  |  |
|  |  |  | 20,0 | 1,15 |
|  |  |  | 20,0 | 1,15 |
|  |  |  | 20,0 | 1,15 |
|  |  |  | 20,0 | 1,15 |
| 2. | РРК-102 аппаратура рентгенорадиометрического каротажа |  | 28,6 | 1,15 |
| 3. | РРК-103 импульсный анализатор |  | 28,6 | 1,15 |
| 4. | КУРА-2М прибор радиоактивного каротажа |  | 28,6 | 1,15 |
| 5. | КУРА-3 прибор радиоактивного каротажа |  | 28,6 | 1,15 |
| 6. | СГСЛ-3,48 аппаратура спектрометр. каротажа |  | 28,6 | 1,15 |
| 7. | СГСЛ-6 аппаратура спектрометр. каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 8. | СГСЛ-3-36 аппаратура спектрометр. каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 9. | РУР-2 радиометр комбинир. скважин. |  | 28,6 | 1,25 |
| 10. | РИМВ-2 рудничный измеритель магн. влияния среды |  | 28,6 | 1,25 |
| 11. | РАГ-М-101 анализатор рентгено - радиометрический |  | 28,6 | 1,25 |
| 12. | СПНАК-38 аппаратура нейтронного Активационного каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 13. | СПНАК-50 аппаратура нейтронного активационного каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 14. | СПАК-6 аппаратура акустич. каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 15. | ПРК-1-36 прибор рентгено - радиометрического каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 16. | ЭМК-1,2 аппаратура электро –магнитного каротажа |  | 20,0 | 1,15 |
| 17. | МСКЦ-1 аппаратура электро - магнитногокаротажа |  | 20,0 | 1,15 |
| 18. | МСП-2 аппаратура электро –магнитного каротажа |  | 20,0 | 1,15 |
| 19. | ПАРУС-4 аппаратура акустич. каротажа |  | 20,0 | 1,15 |
| 20. | ПАРУС-6,8аппаратураакустич. каротажа |  | 20,0 | 1,15 |
| 21. | КМ-2,3 каверномер |  | 28,6 | 1,25 |
| 22. | ЭТС-2У электрометр скваж. |  | 28,6 | 1,25 |
| 23. | КИТ, КИТА инклинометры |  | 20,0 | 1,15 |
| 24. | МИР-36 инклинометр |  | 20,0 | 1,15 |
| 25. | ИГ-36 инклинометр гироскопич. |  | 28,6 | 1,25 |
| 26. | ИНК-7 аппаратура импульсного нейтронного каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 27. | ВП-62 электроразведочная аппаратура. |  | 20,0 | 1,15 |
| 28. | Аппаратура "Синус" электроразведочная |  | 20,0 | 1,15 |
| 29. | АГА-201 аппаратура радиоактив. каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 30. | БКР-3М прибор скважинный бокового и радиоактивного каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 31. | ДРСТ-3-90 прибор радиоактивного каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 32. | РТ-65 резистивиметр |  | 20,0 | 1,15 |
| 33. | РЭТС-2 расходомер электрический тахомер |  | 20,0 | 1,15 |
| 34. | ПСИ-70,34 аппаратура для расходометрии | 20,0 | 1,15 |  |
| 35. | СРК прибор скважинный для рентгено - радиометрического каротажа |  | 28,6 | 1,25 |
| 36. | УСИ-2 стол для проверки инклинометра | 20,0 | 1,15 |  |
| 37. | Гидравлический породоотборник ПГ-10 | 28,6 | 1,25 |  |
| 38. | НИУС-1 индукционный наклономер |  | 28,6 | 1,25 |
| 39. | Контрольно – измерительная аппаратура |  | 11,0 | 1,0 |

Таблица 29

РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ ПО СТАТЬЕ "АМОРТИЗАЦИЯ" (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА) (В РУБ. НА ОТРЯДО-ГОД)

| Контрольно-измерительная Аппаратура | Цена | Норма амортизации, % | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллограф |  | 11,0 | 1,0 |
| Генератор импульсов |  | 11,0 | 1,0 |
| Вольтметр универсальный |  | 11,0 | 1,0 |
| Источник постоянного тока |  | 11,0 | 1,0 |
| Источник постоянного и переменного тока |  | 11,0 | 1,0 |
| Испытатель транзисторов |  | 11,0 | 1,0 |
| Испытатель ламп |  | 11,0 | 1,0 |
| Измеритель универсальный |  | 11,0 | 1,0 |
| Генератор сигналов высокочастотный |  | 11,0 | 1,0 |
| Статический вольтметр |  | 11,0 | 1,0 |

Таблица 30.

НОРМЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

(НА ОТРЯДО-СМЕНУ)

| Тип каротажной установки | Единица измерения | Марка автомашин | Кол-во автомашин |
| --- | --- | --- | --- |
| Совмещенная |  |  |  |
| СК-1-74М | шт. | ЗИЛ-131 | 1 |
| СКС-2АУ1-0,2 | шт. | ГАЗ-66 | 1 |
| Раздельная |  |  |  |
| СКС-1АУ1-0,2 | Шт. | ГАЗ-71 | 2 |
| Разборная |  |  |  |
| СК-Р | Шт. | ГАЗ-66 | 1, бортовая |
| СК-Р | Шт. | ЗИЛ-131 | 1, бортовая |

# Глава III.

## Порядок определения сметных норм основных расходов на ГИС.

Расчет основных расходов производится в соответствии с Основными позициями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

56. Сметные нормы основных расходов на геофизические исследования в скважинах представляются в рублях на одну расчетную единицу (отрядо-смену).

57. Сметные нормы на отрядо-смену рассчитываются по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на государственное социальное и обязательное медицинское страхование", "Материалы", "Износ", "Амортизация", "Услуги".

58. Затраты на заработную плату (основную и дополнительную), отчисления на государственное социальное и обязательное медицинское страхование определяются по затратам труда на отрядо-смену, установленным нормативами для данного типа каротажной установки при проектном коэффициенте производительной загрузки и по установленным должностным окладам ИТР и рабочих.

Отчисления на государственное социальное и обязательное медицинское страхование принимаются в установленных процентах от сумм основной и дополнительной заработной платы.

Размер дополнительной заработной платы для ИТР и рабочих составляет 7,9 % от суммы основной заработной платы.

59. Затраты по статьям "Амортизация", "Материалы", "Износ" формируются из двух частей:

а) постоянной - это предусмотренные нормативами затраты, необходимые при любых комплексах и условиях выполнения работ.

б) переменной - это затраты на специальные технические средства, потребность в которых обосновывается в проекте в соответствии с конкретными задачами, комплексами и объемами работ, условиями их выполнения (тип каротажной установки, аппаратуры, источники радиоактивного каротажа и др.).

Нормы амортизационных отчислений и коэффициент за резерв аппаратуры и оборудования представлены в табл. 28.

Переменные расходы по статьям "Материалы" и "Износ" составляют преобладающую часть затрат, но количество позиций по этим затратам весьма ограниченно: источники радиоактивного излучения и контейнеры к ним, каротажный кабель, грунтоносы и зарядные комплекты к ним, осциллографическая бумага.

Переменные затраты по статьям "Материалы" и "Износ" составляют материалы, малоценный инвентарь и снаряжение, используемые как в скважинах всех назначений, так и в скважинах соответствующего назначения и зависят от объема работ, поэтому они перераспределяются в соответствии с коэффициентом производительной загрузки Кпз.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЯЕМОЙ ЧАСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КПЗ.

| Коэффициент перераспределения | Коэффициент производительной загрузки, % |
| --- | --- |
|  | Менее 30 | 30-40 | 41-50 | Более 50 |
|  | 0 | 0.486 | 0.826 | 1.0 |

Стоимость расходуемых материалов принимается по ценам поставщиков с учетом транспортно-заготовительных расходов.

60. Основные расходы по статье "Услуги" включают:

- затраты на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования. Доля заработной платы и отчислений на государственное социальное и обязательное медицинское страхование принимается 40 %, материальных затрат - 60 %.

- затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования полностью относятся к материальным затратам. Нормативные коэффициенты на проведение капитального ремонта оборудования, а также на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования устанавливаются предприятием.

- затраты на производственный транспорт, занятый на транспортировке разобранных каротажных установок. Расчет затрат на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования, инструментов и приборов производится по формуле:

где 	Уор - сметная норма на проведение тех. обслуж. и текущ. рем. руб.

Пio   - кол-во единиц i-го оборудования,

Цio   - стоимость единицы i-го оборуд. по цене поставщика,

Пiи   - кол-во единиц i-го инструмента, прибора,

Цiи   - стоимость i-го инструм., прибора по цене поставщика руб.

Ктрзо, Ктрзм - коэффициенты транспортно-заготовительных расходов, по оборудованию и материалам,

В - годовой фонд рабочего времени (отрядо-смен),

Нвр - норма времени в расчетных единицах на натуральную единицу работ,

Ку  - нормативные затраты на техобслуживание и текущий ремонт.

Расчет затрат на проведение капитальных ремонтов производится по формуле:

где 	Укр - сметная норма на проведение капитальных ремонтов,

Пi   - кол-во единиц i-го оборудования, по цене поставщ., руб.

Ктрзо - коэффициент транспортно-загот. расходов по оборудов.

В   - годовой фонд рабочего времени (отрядо-смен),

Цi   - стоимость единицы i-го оборуд. по цене поставщика, руб.

Ккр - нормативные затраты на проведение капитальных ремонтов.

Затраты производственного транспорта определяются исходя из нормативной потребности транспорта на единицу геологоразведочных работ (с учетом погрузочно- разгрузочных работ), приведенной в табл. 30 Сборника, и стоимости машино-смены, принимаемой по ССН, вып. 10, с учетом проходимости, грузоподъемности автомашин, пробега в смену и т.д.

| Группа дорог | Нормативный пробег за отрядо-смену, км |
| --- | --- |
| 1 | 301,2 |
| 2 | 238,1 |
| 3 | 175,1 |
| Бездорожье | 89,3 |

Затраты, связанные с содержанием технологического транспорта (каротажные станции), учтены в статьях основных расходов и дополнительно не предусматриваются.

61. Сметные затраты на выезды каротажного отряда от базы до скважины и обратно определяются по проектным условиям, объему выездов с использованием норм времени табл. 6 и проектной стоимости отрядо-смены без износа и материалов на геофизическую аппаратуру и оборудование.

Стоимость выездов учитывается в суммах на "Транспортировку грузов и персонала партий и экспедиций".

Затраты на переезды каротажного отряда с участка на участок, включая перегон установки, не связанные непосредственно с производством работ, определяются в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

62. Сметная стоимость каротажных работ определяется умножением стоимости отрядо-смены на проектный объем работ по методам, включая технологически связанные с ними сопутствующие затраты, затраты на переезды каротажного отряда от базы до скважины и обратно, а также на профилактику и эталонирование (в том случае, если Кн =0,7). Объемы работ в отрядо-сменах устанавливаются с использованием укрупненных норм времени.

63. Расценки рассчитываются по всем таблицам укрупненных норм времени и оформляются в виде таблиц по всей структуре, аналогично таблицам укрупненных норм времени, в рублях на 1000 м исследования скважин и отбор 100 грунтоносных образцов. Пример пользования сборником сметных норм.

Проектом предусматривается проведение геофизических исследований в скважинах на уголь.

Технико-экономические показатели.

| Показатели | Проектные данные |
| --- | --- |
| Назначение скважин | Поисково-разведочное бурение на уголь |
| Вид и тип используемых каротажных установок | СК-1-74М |
| Группа дорог | 3 |
| Среднее расстояние до скважины | 10 км |
| В том числе в осенне-зимний сезон | 7,5 мес |
| Среднемесячная температура в осенне-зимний сезон | -8 С |
| Угол заложения скважин к горизонту | 75 |

Проектные данные о разведочных скважинах, комплекс и условия выполнения геофизических работ.

1. Исследования в масштабе 1:200

| Основной комплекс | Группа скважин | Средняя глубина скважины, м | Число скважин | Число выездов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П (одновременно), кавернометрия | 1 | 475 | 63 | 2 |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П кавернометрия, БТК | 2 | 650 | 20 | 3 |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П (одновременно), кавернометрия, инклинометрия через 20м, термометрия | 3 | 973 | 15 | 5 |

2. Исследования в масштабе 1:20

| Основной комплекс | Интервал исследования | Число отбираемых образцов пород | Глубина залегания самого нижнего интер.дет., м | Средняя глубина отбора образцов пород, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П (одновременно), каверн. | 35 | 30 | 421 | 275 |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П (одновременно), БТК, ГГК-С | 57 | 50 | 630 | 345 |
| Два зонда КС, ГК и ГГК-П (одновременно), БТК,ГГК-С | 83 | 90 | 963 | 540 |

Приложение 1

МАКЕТ

Расценки на каротажные исследования углеразведочных скважин в масштабе глубин 1:200 Каротажная станция СК , Кпз=

(в рублях на 1000 м исследования скважин)

| Номер расценки | Глубина скважин | Обязательный комплекс КС+ ВК+(ГК-ГГК) | Дополнительные методы | Специализированный отряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КС, ВП, ПС | АК | Инклинометрия | Термометрия | Инклинометрия | АК |
|  |  |  |  |  | Через 5-10 м | Через 20-25 м | точечная | Неприрывная | Через 5-10 м | Через 20-25 м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Один выезд на скважину |  |  |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1600-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Два выезда на скважину |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1600-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.

МАКЕТ

РАСЦЕНКИ НА ДЕТАЛИЗАЦИОННЫЕ КАРОТАЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБА 1:50 В УГЛЕРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИНАХ КАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ СК, Кпз =

( в рублях на 1000 м исследования скважин или на отбор 100 образцов)

| Номер расценки | Глубина скважин | Без пересоединения | С пересоединением | Специализированный отряд АК | Отбор образцов пород грунтоносами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КС, ПС, АК, КВ | БК, БТК, ТК, МСК | (ГК-ГГК) ГГКС, ГГКП | КС, ПС, АК, КВ | БК, БТК, ТК, МСК | (ГК-ГГК) ГГКС, ГГКП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Суммарный интервал детализации 10 м |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарный интервал детализации 25 м |  |  |
| 21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

МАКЕТ Сметные расценки на выезды каротажных отрядов от базы к скважинам и обратно при выполнении исследований в скважинах, бурящихся на уголь

( в рублях на 100 км переездов)

| Группа дорог | Каротажные установки (станции) |
| --- | --- |
|  | СК-I-74 М | СКС-IAYI-02 | СКС-IAYI-0.2 | СК-Р |
|  | 2ЗИЛ-131 | 2ГАЗ-71 | ГАЗ-66 | ГАЗ-66 | ЗИЛ-131 |
|  |  | Кпз<0,3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Бездорожье |  |  |  |  |  |
|  |  | Кпз=0,3-0,4 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Бездорожье |  |  |  |  |  |
|  |  | ………… |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Footnotes

В числителе- поправки для угла наклона свыше 15 градусов, в знаменателе - свыше 25.

В числителе – для температуры –5…-150С, в знаменателе –15… -250С.

В числителе – для температуры –5…-150С, в знаменателе –15… -250С.

при переездах по горным и горно-таежным дорогам следует пользоваться нормами времени, указанными для "бездорожья"

При скорости движения фильтрационного потока менее 0.5 м в минуту к нормам времени применяется коэффициент 1.05.