КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

СБОРНИК

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(ССН)

Выпуск 3.

Геофизические работы

Часть 6

Скважинная геофизика

Москва ВИЭМС 1992

.

УДК 550.832.003.12:657.47 / 083.75 /

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы ССН, вып.3, геофизические работы, часть 6, Скважинная геофизика, 1992.

Содержит нормы времени и нормы расхода, трудовых и материальных ресурсов на скважинную геофизику и предназначен для определения на их основе сметной стоимости геофизических работ.

Сборник сметных норм разработан ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Госгеолкома Российской Федерации.

Данная часть сборника подготовлена с участием научно-производственного объединения "Рудгеофизика" и Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов "ЦНИГРИ".

Методическое руководство разработкой сметных норм осуществляли: А.М.Властовский, В.Х.Ахмет, А.В.Голубков, В.Ю.Зайченко, М.А.Комаров, Л.В.Коткина, В.М.Питерский, К.В.Шелепнев.

В разработке ССН принимали участие от ВИЭМСа: М.А.Комаров - научный руководитель, В.Х.Ахмет - ответственный исполнитель ССН, В.Ф. Ртищева, Г.Н.Тюрина - ответственные исполнители вып.3, часть 6, от ЦНИГРИ - В.А.Истратов, от НПО "Рудгеофизика" - Л.В.Лебедкин, И.Е.Конокотин.

##### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В настоящем сборнике,  выпуск 3, часть 6 - "Скважинная геофизика", приведены нормы времени и нормативы для проектирования и расчета смет на следующие виды и методы скважинной геофизики /скважинную электроразведку и магниторазведку/.

Глава 1. Методы скважинной электроразведки:

1. Метод электрической корреляции /МЭК/

2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин /ДЭМПС/

3. Метод поля токов /МПТ/

4. Метод радиоволнового просвечивания /РВЦ/

5. Скважинный вариант метода естественного электрического поля /ЕПС/

6. Скважинный вариант метода вызванной поляризации /ВПС/

7. Контактный способ поляризационных кривых /КСПК/.

Глава 2. Скважинная магниторазведка (СМ), в том числе и с использованием комплексного магнитометра МСКЦ-1.

Глава 3. Камеральные работы.

14. Основной производственной единицей по скважинной геофизике является отряд, оснащенный комплектом аппаратуры, оборудованием, транспортными средствами и материалами; отрядом называется производственное подразделение, организуемое для выполнения

работ при помощи одного комплекта аппаратуры и оборудования по скважинной геофизике.

15. В качестве натуральной единицы работы при около скважинных и межскважинных исследованиях, в зависимости от метода и вида исследований, приняты: 100 метров исследуемой скважины, одна линия "бесконечность", один контакт в рудном теле, один заземлитель, 100 метров записи регистрируемого параметра и 100 км  выезда.

За расчетную единицу принята одна отрядо-смена, в течение которой один отряд выполняет норму выработки, установленную на семичасовой рабочий день.

16. Укрупненные нормы времени и нормативы рассчитаны на выполнение работ по скважинной геофизике с учетом нормализованных технологических и организационно-технических условий:

- обеспечение отряда комплектом исправной аппаратуры и приборов, необходимым оборудованием, снаряжением и транспортными средствами, основными материалами, защитными приспособлениями и спецодеждой, с учетом норм и правил по технике безопасности, а также необходимой документацией на заданную работу;

- использование стандартных, серийно выпускаемых электроразведочных и каротажных станций с соответствующим комплектом скважинной аппаратуры, освоенных и внедренных в производство в последние годы;

- укомплектованность отряда составом рабочих и инженерно-технических работников, необходимом для проведения работ;

- работы проводятся в пробуренных с поверхности скважинах, подготовленных ко времени прибытия отряда в соответствии с "техническими условиями на подготовку скважин для проведения геофизических работ",  а качество полученных материалов должно отвечать требованиям действующих инструкций;

Процент контрольных наблюдений установлен согласно техническим инструкциям руководства по проведению работ соответствующими методами.

Приняты усредненные нормы:

- на геофизические  исследования - по скорости записи в интервале разреза скважины, а на спускоподъемные операции - по диаметру скважины;

- околоскважинные и межскважинные исследования  проводятся, как правило, после окончания буровых работ в скважине. Исключение составляет скважинная магниторазведка, которая выполняется одновременно с магнитным каротажем по-интервально в процессе бурения скважин.

17. При проведении работ в ненормализованных условиях к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты, которые распространяются на все операции, учтенные составом работ:

Таблица 1.

| Условия работ | Коэффициент |
| --- | --- |
| а) работа методом МЭК и ВПС с двумя установками, РВП – на двух частотах: |  |
| 25% глубины скважины | 1,20 |
| 50% глубины скважины | 1,40 |
| 75% глубины скважины | 1,60 |
| 100% глубины скважины | 1,80 |
| б) производство работ: |  |
| в летний период при температуре воздуха от 36'C до 40'C | 1,33 |
| в осенне-весенний период в районах I и II зон | 1,18 |
| в зимний период в районах I зоны | 1,18 |
| в зимний период в районах II зоны при температуре воздуха до 25'C | 1,33 |
| в зимний период в районах II зоны при температуре воздуха от -25'C до -40'C | 1,56 |
| в горных районах с абсолютной высотой, м |  |
| 1501-2000 | 1,05 |
| 2001-3000 | 1,10 |
| 3001-3500 | 1,18 |
| 3501-4000 | 1,25 |
| 4001-4500 | 1,33 |
| свыше 4500 | 1,45 |

18. При необходимости одновременного использования нескольких поправочных коэффициентов, последние перемножают и полученное произведение применяют к соответствующим нормам.

19. Нормами на производство работ по устройству и ликвидации линии "бесконечность" (МЭК,  ВПС, и МПТ), а также вспомогательного питающего заземления (КСПК) предусматриваются четыре категории трудности. Район работ отряда относят к той или иной категории трудности по совокупности следующих основных факторов: орогидрографии местности и способа размотки - смотки проводов.

I категория трудности. Работа проводится на участке равнинной, степной или лесостепной местности с отдельными возвышенностями, крутизна склонов которых не превышает 10';на территории, где до 20% площади заболочено, залесено, занято строениями; в местности, до 50% занятой пашнями и неубранными посевами (огородами).

Размотка-смотка проводов питающей и приемной линии осуществляется вручную и на 20% их длины затруднена.

II категория трудности. Работа проводится на участке слабохолмистой, степной или лесостепной местности с развитой сетью неглубоких оврагов, водостоков и наличием отдельных возвышенностей, с крутизной берегов и склонов до 20'; на территории, где до 40% площади заболочено, залесено, занято строениями; на участках, до 50% занятых пашнями, неубранными посевами (огородами).

Размотка-смотка проводов питающей и приемной линии осуществляется вручную и на 40% их длины затруднена.

III категория трудности. Работа проводится на участке сильно пересеченной местности с развитой сетью оврагов, водостоков и наличием отдельных возвышенностей, с крутизной берегов и склонов до 25'; поймах рек с не замерзшими старицами, протоками и водоемами, поросшими кустарником; в местности, где свыше 70% площади занято массивами пашен и неубранных посевов  (огородов), в слегка заболоченной тундре; на территории, до 60% занятой или не замерзшими солончаками или заболоченными, залесенными участками, или поливными культурами и строениями.

Размотка-смотка проводов питающей и приемной линии осуществляется вручную и на 80% их длины затруднена.

IV категория трудности. Работа проводится на участке горной местности, в пределах которого отдельные возвышенности имеют крутизну склонов, не превышающую 30'; в местности, занятой крупными сплошными массивами поливных культур; на территории сплошного распространения незакрепленных, барханных песков; в местности таежной или сплошь покрытой лесом с буреломом и сплошными зарослями кустарника; на участке, площадь которого более чем на 60% занята труднопроходимыми не замерзшими болотами, в болотистой тундре, лесотундре.

Размотка-смотка проводов питающей и приемной линии производится вручную и на всем протяжении затруднена.

20. Укрупненные нормы времени рассчитаны на состав работ, указанный в п.28 Сборника и включают как получение физических наблюдений, так и производство текущей камеральной обработки этих измерений с составлением предварительного отчета о геологических результатах полевых работ.

В связи с этим в типовой состав отряда включены должности начальника отряда, геофизика I или II категории, геолога I или II категории , инженера I категории (оператора), техников I или II категории и техника-вычислителя.

21. За расчетную единицу камеральных работ принимается один отрядо-месяц, в течение которого выполняется состав работ, предусмотренный в главе 3.

22. Типовой состав (квалификационный перечень должностей) отряда для производства около скважинных и межскважинных исследований: х/

Таблица 2

|  | ИТР |
| --- | --- |
| 1. | Начальник отряда |
| 2. | Геолог I или II категории |
| 3. | Геофизик I или II категории |
| 4. | Инженер I категории (оператор) |
| 5. | Техник (геофизик) I категории |
| 6. | Техник (оператор) II категории |
| 7. | Техник (вычислитель) |
|  | Рабочие |
| 1. | Наладчик геофизической аппаратуры-6 разряд |
| 2. | Моторист самоходной каротажной станции – 4 разряд |
| 3. | Машинист подъемника каротажной станции – 4 разряд |
| 4. | Каротажник – 5 разряд |
| 5. | Рабочий на геофизических работах – 3 разряд |
| 6. | Тракторист (водитель вездехода) – 4 разряд |
| 7. | Водитель автомобиля (технологического транспорта) - 2класс |

Х/ Численность отряда зависит от применяемого метода, типа аппаратуры и т.д.

23. Неполный состав ИТР или рабочих, необеспеченность оборудованием или транспортными средствами, выполнение работ ИТР или рабочими не тех категорий (должностей) или разрядов (квалификаций), которые предусмотрены в соответствии с инструкцией по скважинной геофизике и тарифно-квалификационным справочником, а также недостатки в организации труда и производства не могут служить основанием для изменения орм выработки (времени).

24. Затраты времени на выполнение проектируемых работ методами около скважинных и межскважинных исследований, необходимых для решения геологического задания определяют как сумму затрат времени на основные, детализационные и дополнительные работы, на профилактику, опытные и опытно-методические работы и выезды на скважину и обратно.

24.1 Затраты времени (в отрядо-сменах) на основные и детализационные работы определяют, исходя из запроектированного объема работ с учетом условий их производства (средней глубины скважин, общего числа скважин, а для скважинной магниторазведки и среднего числа выездов на скважину) по соответствующим нормам.

В случаях, когда интервал записи с одной стоянки (одной кривой) составляет менее 70% глубины исследуемой скважины, норма времени на исследование 100 м скважины определяется в зависимости от перерасчетного значения h', которое определяется по формуле:

К

h'= ------ * П,

0,7

где "К" - проектное значение отношения интервалов записи с одной стоянки к глубине скважины;

П - количество стоянок (записей) по проекту;

0,7 - значение параметра "К", принятое в расчете норм ССН.

При смене назначения скважин в методах РВП (шаговый способ), МЭК и ВПС (вариант  электрической корреляции) затраты времени определяют по соответствующим нормам отдельно на каждую из исследуемых скважин.

В тех случаях, когда скважины по средней глубине образуют отдельные группы, затраты времени определяют для каждой из таких групп и затем суммируют.

Если расчетные значения (предусматриваемые в проекте) тех или иных условий не совпадают с приведенными в Сборнике, то следует принимать нормы, в которых величины нормообразующих факторов

влияния наиболее близки к расчетным,  если расчетная величина какого-либо фактора влияния является средней между двумя нормируемыми, то используется норма для большей величины этого фактора.

24.2 Затраты времени в отрядо-сменах на дополнительные работы определяют, исходя из-за проектируемого объема этих работ с учетом условий их производства по соответствующим нормам.

К дополнительным работам, необходимым для выполнения основного производственного процесса и выполняемыми тем же составом исполнителей, что и основные, относятся: устройство и ликвидация линии "бесконечность" (МЭК, ВПС, МПТ), устройство заземлений электродов, устройство и ликвидацию вспомогательного питающего заземлителя (КСПК), увязка наблюдений по разным скважинам (ЕПС).

24.3 Затраты времени в отрядо-сменах на проверку и профилактический ремонт аппаратуры, оборудования и приборов в полевой период определяют, исходя из метода и продолжительности  полевых работ.

Для методов ДЭМПС,  МПТ и КСПК - три отрядо-смены в месяц.

Для методов МЭК, РВП, ВПС и СМ - две отрядо-смены в месяц.

Для ЕПС - 1 отрядо-смена в месяц.

24.4 Затраты времени на выезды (в отрядо-сменах) определяют по нормам, приведенным в таблице 2 в соответствии с предусмотренными проектом объемами выездов (исходя из средних расстояний до скважин, среднего числа выездов на них), видам транспорта и группы дорог.

Таблица 3

### Нормы времени на выезды отряда на скважины

(в отрядо-сменах на 100 км выезда)

| Номер нормы | Группа дорог | Тип дорожного покрытия | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автомобильный | вездеходный | транспортный |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием( асфальтобетонные, цементно – бетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) | 0,332 | - | - |
| 2. | 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и грунтовые улучшенные) | 0,420 | - | - |
| 3. | 3 | Дороги естественные, грунтовые | 0,571 | - | - |
| 4. | - | Бездорожье | 1,120 | 1,190 | 2,857 |

Если по средним расстояниям, числу выездов или условиям транспортировки, скважины образуют отдельные группы, затраты времени на выезды определяют раздельно для каждой из таких групп и затем суммируют.

25. При выполнении около скважинных и межскважинных исследований в комплексе с геофизическими исследованиями в скважинах (ГИС), а также при выполнении исследований в процессе бурения, суммарные затраты времени на выполнение исследований определяют путем деления затрат времени на основные, детализационные, дополнительные работы и выезды, на предусмотренный проектом поправочный коэффициент на отклонение от нормализованных условий (Кн).

25.1 Коэффициент на отклонение от нормализованных условий определяют согласно п.9, табл.5 ССН, выпуск 3, часть 5, Геофизические исследования в скважинах.

25.2 К подсчитанному объему расчетных единиц прибавляют соответствующее число отрядо-смен на опытные и опытно-методические исследования и путем деления на 25,4 (средняя продолжительность месяца в рабочих днях) определяют затраты времени на околоскважинные и межскважинные исследования в отрядо-месяцах.

##### Сметные нормы

26. В настоящем Сборнике приведены нормы времени в отрядо-сменах на методы скважинной геофизики (МЭК, ДЭМПС, МПТ, РВП, ЕПС, ВПС и КСПК) и на скважинную магниторазведку (СМ). Приводится также численный и квалификационный состав полевого отряда на одну расчетную единицу, перечень и количество аппаратуры и оборудования. Перечень и количество материалов ,малоценного инвентаря, снаряжения и количество специального транспорта по рассматриваемым методам приводятся в конце Сборника.

В главе III рассматриваются камеральные работы.

27. Нормы  времени в отрядо-сменах рассчитаны на 100 м скважины, 1 контакт в рудном теле, 1 линию "бесконечность", 100 м записи регистрируемого параметра, 1 заземлитель и учитывают затраты времени на основные и дополнительные работы (т.е. полный комплекс исследований ).

Состав работ, учтенный нормами, включает:

- подготовительно-заключительные работы на базе и на скважине;

- производство измерений на скважине;

- пересоединение скважинных приборов, промер кабеля на скважине, шаблонирование скважины, спуск и подъем каротажного кабеля с прибором, без замера.

28. Основные и детализационные работы.

Подготовительно-заключительные работы на базе: получение задания; ознакомление с геологическим разрезом исследуемой скважины; выбор точек стоянок приемника (РВП) и точек заряда (МЭК, ВПС); оформление необходимой технической документации; проверка аппаратуры, оборудования, кабеля; заправка и проверка автомашин; отметка нормального поля на контрольном пункте (СМ); погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения на автомашины, а также разгрузка их по возвращении на базу; сдача полевых материалов по окончании работ; чистка и уборка аппаратуры и оборудования.

Подготовительно-заключительные работы на скважине: установка автомашин (каротажная станция, подъемник); разгрузка и погрузка аппаратуры и оборудования; установка (снятие) блок баланса на устье скважины; сборка (разборка) схем с первичным присоединением (конечным отсоединением) прибора (установки)и груза; растягивание силовых и сигнальных кабелей для соединения аппаратурной, лебедочной и энергетической групп; проверка схемы и настройка аппаратуры; установка рабочих режимов аппаратуры; проверка кабеля на утечку и обрыв в конце работы; определение температурной поправки (ЕПС); определение цены первой метки; установка скважинного прибора в устье скважины и подъем его из устья после работы; отметка магнитного поля устья скважины до на- чала и после окончания измерений (СМ), установка неподвижного элемента (шаговый способ РВП); установка заряда (МЭК, ВПС); градуировка измерений при ДЭМПС и МПТ; регистрация профиля естественного поля, выбор места и установка электрода сравнения, установка или устройство заземления, при необходимости монтажа линии связи; устройство контакта с оруденением (КСПК); промывка и чистка аппаратуры и оборудования; проявление, первичное оформление диаграмм и необходимой документации.

Производство измерений.

Непрерывная запись: установка приборов в интервале замеров, подъем и запись в интервале исследований скважины, производство необходимых повторных измерений, контроль за работой аппаратуры, ведение необходимой полевой документации.

Точечные измерения: установка прибора в интервале замера, включение, замер, запись, компенсация сигнала первичного поля (ДЭМПС) и производство вычислений, подъем до следующей точки, производство необходимых повторных измерений, контроль за работой аппаратуры, ведение необходимой документации.

Пересоединение скважинных приборов (установок): извлечение прибора (установки) из устья скважины, отсоединение его от кабеля (разноса),  присоединение нового прибора (за- мена сменных элементов - узлов), градировочные измерения, проверка кабеля (разноса) и прибора на утечку, спуск нового прибора (установки) в устье скважины.

Пересоединение производится при смене установок в методах МЭК и ВПС, смене генераторной и приемной рамок, разносов при методе ДЭМПС, смене приемных рамок и разносов в методе МПТ, смене скважинных снарядов при изменении частоты в методе РВП и смене скважинных снарядов при переходе от измерений магнитного каротажа к  измерениям векторной магнитометрии в скважинной магниторазведке.

Промер кабеля на скважине (производится на каждой пятой скважине): промер кабеля без установок меток (измерение длины кабеля при помощи стальной ленты и проверка положения меток); спуск и подъем каротажного кабеля. При использовании бронированного кабеля - нанесение различных меток.

Шаблонирование скважины: присоединение (отсоединение) шаблона к каротажному кабелю; спуск и подъем шаблона; пробивка скважины.

Спуск и подъем каротажного кабеля без замера механический спуск (подъем) каротажного кабеля с прибором (установкой) беэ замера.

28.1 Дополнительные работы.

Устройство и ликвидация линии "бесконечность" (МЭК,ВПС,МПТ): выбор места для устройства линии "бесконечность"; разгрузка оборудования и снаряжения; размотка проводов линии "бесконечность" и демонтаж заземлений по окончании измерений; погрузка оборудования и снаряжения; переходы, связанные с устройством  и ликвидацией линии "бесконечность". Для МЭК и ВП устройство и ликвидация заземления, проведение токового каротажа.

Устройство и ликвидация вспомогательного питающего заземления (КСПК): выбор места для устройства питающего заземлителя; разгрузка оборудования и снаряжения; размотка проводов питающего заземлителя; устройство заземлителя путем забивания шпилек (электродов) или закапывания буровых штанг, труб и другого подручного материала в зависимости от условий заземления; подсоединение питающей линии к заземлителю; устройство ограждения, связанное с безопасностью работ; погрузка оборудования и снаряжения; переходы, связанные с устройством и ликвидацией вспомогательного питающего заземлителя.

Увязка наблюдений по разным скважинам (ЕПС): состав работ, характеристика условий их производства и нормы времени на этот вид работ приводится в вып.3, часть 2, (Электроразведка).

28.2 В содержании работ перечислены наиболее характерные производственные процессы и операции. Элементы работ, не перечисленные выше, но являющиеся неотъемлемой их частью, особой оплате не подлежат.

29. Сметные нормы корректируются в следующих случаях:

- при проведении работ в ненормализованных условиях (п.17);

- при продолжительности полевых работ менее 1 года к показателю "Амортизация" применяются поправочные коэффициенты.

### ГЛАВА 1

МЕТОДЫ СКВАЖИННОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

30. В настоящей главе приведены нормы времени и нормативы на скважинную электроразведку методами электрической корреляции (МЭК), дипольного электромагнитного профилирования (ДЭМПС), методом поля токов (МПТ), радиоволнового просвечивания (РВП), скважинные варианты методов естественного электрического поля (ЕПС) и

вызванной поляризации (ВП) и на контактный способ поляризационных

кривых (КСПК).

1. Метод электрической корреляции (МЭК)

31. Главным назначением этого метода является идентификация разрезов буровых скважин.

32. При расчете норм времени и нормативов на МЭК учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ.

33. Основные работы: глубина исследуемых скважин от 100 до 1500 м; способ измерений - непрерывная и точечная (с шагом 5, 10 и 20 м) запись потенциала или градиент - потенциала электрического поля; число записываемых кривых (число стоянок заряда в зарядной скважине) - от 1 до 15; измерения в каждой скважине выполняются с одной установкой.

Устройство и ликвидация линии "бесконечность"; категория трудности - I, II, III, IV; длина линии "бесконечность" от 1000 до 12000 м; условия заземления электродов - нормальные.

34. Затраты времени на работы по МЭК, при размещении заряда на дневной поверхности, в канавах или шурфах, определяются по табл.4.

При иной зависимости числа записей (кривых) или стоянок заряда от глубины скважины, чем это предусмотрено табл.4, следует руководствоваться п.24.1 данного ССН.

35. Характеристика условий производства работ по категориям трудности приведена в п.19. Состав работ, учтенный нормами, приведен в п.28 Сборника.

36. Нормы времени в отрядо-сменах на околоскважинные и межскважинные исследования методом электрической корреляции (МЭК)

приведены в табл.4.

Нормы времени на устройство и ликвидацию линии "бесконечность" - в табл.6.

37. Нормы времени на исследования методом электрической корреляции, проводимые при ненормализованных условиях, определяются путем умножения соответствующих норм (табл.4 и 6) на поправочные коэффициенты, приведенные в п.17.

38. Нормы затрат труда на методы скважинной геофизики (ИТР и рабочих) приведены в табл.32,33; перечень аппаратуры и оборудования - в табл.5; нормы затрат труда на камеральную обработку полевых материалов - в таблице 35.

39. Перечень и нормы расхода материалов (независимо от глубины  скважины) приведены в табл.36; нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры) - в табл.37.

Нормы износа инструмента, приборов и малоценного инвентаря - (независимо от глубины скважины) - в табл.38.

Таблица 4

Нормы времени на околоскважинные и межскважинные исследования МЭК с одной установкой

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер строки | Глубина скважины, м | Число записей (кривых) или стоянок заряда |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Точечная запись, Шаг 5 м |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,215 | 0,251 | 0,288 | 0,325 | 0,362 | 0,398 | 0,435 | 0,472 | 0,509 | 0,563 | 0,638 | 0,710 |
| 2 | 200 | 0,134 | 0,171 | 0,207 | 0,244 | 0,281 | 0,318 | 0,354 | 0,390 | 0,428 | 0,485 | 0,567 | 0,649 |
| 3 | 300-400 | 0,100 | 0,136 | 0,174 | 0,210 | 0,247 | 0,286 | 0,327 | 0,367 | 0,409 | 0,472 | 0,554 | 0,638 |
| 4 | 500-700 | 0,080 | 0,117 | 0,155 | 0,194 | 0,236 | 0,277 | 0,319 | 0,360 | 0,402 | 0,464 | 0,546 | 0,630 |
| 5 | 800-1500 | 0,068 | 0,107 | 0,148 | 0,189 | 0,231 | 0,272 | 0,314 | 0,355 | 0,397 | 0,459 | 0,542 | 0,626 |
|  |  |  |  | Точечная запись, Шаг 10 м |  |  |  |  |  |
| 6 | 100 | 0,200 | 0,223 | 0,246 | 0,268 | 0,291 | 0,314 | 0,337 | 0,359 | 0,382 | 0,416 | 0,461 | 0,506 |
| 7 | 200 | 0,119 | 0,142 | 0,165 | 0,188 | 0,210 | 0,233 | 0,256 | 0,279 | 0,301 | 0,335 | 0,380 | 0,426 |
| 8 | 300 | 0,093 | 0,116 | 0,138 | 0,160 | 0,183 | 0,206 | 0,229 | 0,251 | 0,274 | 0,308 | 0,357 | 0,409 |
| 9 | 400-500 | 0,074 | 0,097 | 0,120 | 0,143 | 0,166 | 0,189 | 0,212 | 0,237 | 0,262 | 0,300 | 0,351 | 0,402 |
| 10 | 600-800 | 0,062 | 0,085 | 0,107 | 0,130 | 0,155 | 0,180 | 0,205 | 0,231 | 0,257 | 0,296 | 0,346 | 0,397 |
| 11 | 900-1500 | 0,052 | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0,151 | 0,177 | 0,202 | 0,227 | 0,253 | 0,292 | 0,343 | 0,393 |
|  |  |  |  | Непрерывная и точечная запись, шаг 20 м |  |  |  |  |  |
| 12 | 100 | 0,195 | 0,212 | 0,228 | 0,244 | 0,262 | 0,279 | 0,296 | 0,312 | 0,328 | 0,354 | 0,388 | 0,421 |
| 13 | 200 | 0,115 | 0,130 | 0,147 | 0,164 | 0,181 | 0,198 | 0,214 | 0,231 | 0,248 | 0,273 | 0,306 | 0,340 |
| 14 | 300 | 0,087 | 0,103 | 0,120 | 0,138 | 0,154 | 0,170 | 0,187 | 0,204 | 0,222 | 0,245 | 0,280 | 0,313 |
| 15 | 400 | 0,073 | 0,090 | 0,107 | 0,124 | 0,141 | 0,157 | 0,174 | 0,190 | 0,207 | 0,232 | 0,269 | 0,308 |
| 16 | 500-600 | 0,062 | 0,079 | 0,096 | 0,113 | 0,130 | 0,146 | 0,163 | 0,181 | 0,200 | 0,227 | 0,265 | 0,304 |
| 17 | 700-1000 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,138 | 0,158 | 0,177 | 0,196 | 0,223 | 0,262 | 0,300 |
| 18 | 1100-1500 | 0,046 | 0,062 | 0,079 | 0,098 | 0,117 | 0,136 | 0,155 | 0,174 | 0,193 | 0,222 | 0,260 | 0,297 |

40. Нормы  износа  инструмента,  малоценного  инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) - в табл.39. Нормы транспорта в табл.40.

Таблица  5

Перечень аппаратуры и оборудования по методу электрической корреляции (МЭК)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 20,0 | 1,15 |  |  | 1,0 |  |
| 2. | СКС-1-АУ-1-0,2 | -"- | 1,15 |  |  | 1,0 |  |
| 3. | СК-1-74-М | -"- | 1,15 |  |  |  | 1 |
| 4. | СГС-74 с подъемником СКПР | -"- | -"- | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Контрольно- измерительная аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 6

Нормы времени на устройство и ликвидацию линии "бесконечность" при работе методом МЭК и ВПС

(условия заземления электродов нормальные)

( в отрядо-сменах на 1 линию "бесконечность")

| Номер нормы | Длинна линии “бесконечность” | Категория трудности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III | IV |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1000 | 0,144 | 0,194 | 0,305 |
| 2 | 1500 | 0,187 | 0,257 | 0,428 |
| 3 | 2000 | 0,230 | 0,321 | 0,530 |
| 4 | 3000 | 0,317 | 0,446 | 0,755 |
| 5 | 4000 | 0,403 | 0,573 | 0,979 |
| 6 | 5000 | 0,489 | 0,699 | 1,20 |
| 7 | 6000 | 0,576 | 0,826 | 1,43 |
| 8 | 8000 | 0,748 | 1,08 | 1,88 |
| 9 | 10000 | 0,922 | 1,32 | 2,33 |
| 10 | 12000 | 1,094 | 1,58 | 2,77 |

Примечание: При осложненных условиях устройства заземлений электродов нормы времени определяют, умножая соответствующие нормы времени табл.5 на коэффициент 1,05.

.2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС)

41. В настоящее время ДЭМПС осуществляется с помощью комплексной скважинной индукционной аппаратуры СИНУС и, частично, с выпускавшейся ранее аппаратурой АСМИ-40М.

41.1 Состав работ, учитывающий затраты времени на ДЭМПС при эксплуатации аппаратуры СИНУС,  включает: подготовительно-заключительные работы на базе партии и на скважине; спуск и подъем кабеля без замера, шаблонирование, промер кабеля на скважине, погружение установки в скважину, извлечение прибора (установки) из устья скважины, отсоединение от кабеля (разноса), присоединение нового прибора (замены сменных узлов), градировочные измерения, проверка кабеля (разнос прибора) на утечку, спуск нового прибора (установки) в устье скважины, компенсация сигнала первичного поля, калибровка, производство основных, повторных и контрольных измерений (см. в п.28).

42. При расчете норм на ДЭМПС учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ глубина исследуемых скважин от 100 до 1500 м; способ измерений - точечные измерения составляющих переменного электромагнитного поля с шагом 2,5 и 10 м, а разносы установки (фиксированное расстояние между источником и приемником магнитного поля) - 30, 60, 90, 120 и более метров. Рабочие частоты 125, 375, 1125, 5012 и 22000 Гц; число записываемых кривых (в зависимости от числа измеряемых составляющих электромагнитного поля и числа разносов и частот, на которых производятся наблюдения в скважине) от 1 до 18.

42.1 Нормы времени на околоскважинные исследования методом ДЭМПС с помощью аппаратуры СИНУС приведены в табл.7, 8, 9.

Указанные нормы времени распространяются также и на исследования с аппаратурой АСМИ - 40М.

Таблица 7

Нормы времени на околоскважинные  исследования методом ДЭМПС (разнос установки до 60 м включительно)

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число записей (кривых) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,344 | 0,475 | 0,607 | 0,738 | 0,870 | 1,00 | 1,14 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,84 | 2,14 | 2,45 | 2,77 |
| 2 | 200 | 0,216 | 0,315 | 0,415 | 0,515 | 0,626 | 0,744 | 0,861 | 0,979 | 1,10 | 1,21 | 1,40 | 1,63 | 1,86 | 2,10 |
| 3 | 300 | 0,172 | 0,262 | 0,351 | 0,453 | 0,559 | 0,664 | 0,769 | 0,874 | 0,98 | 1,08 | 1,24 | 1,45 | 1,67 | 1,87 |
| 4 | 400-500 | 0,144 | 0,227 | 0,321 | 0,418 | 0,515 | 0,613 | 0,709 | 0,807 | 0,904 | 1,00 | 1,14 | 1,34 | 1,54 | 1,74 |
| 5 | 600-800 | 0,126 | 0,214 | 0,308 | 0,403 | 0,497 | 0,591 | 0,685 | 0,779 | 0,873 | 0,967 | 1,11 | 1,30 | 1,48 | 1,67 |
| 6 | 900-1500 | 0,114 | 0,205 | 0,294 | 0,384 | 0,474 | 0,564 | 0,653 | 0,744 | 0,834 | 0,924 | 1,06 | 1,24 | 1,42 | 1,59 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100 | 0,324 | 0,438 | 0,550 | 0,662 | 0,774 | 0,888 | 1,00 | 1,11 | 1,24 | 1,39 | 1,58 | 1,85 | 2,11 | 2,38 |
| 8 | 200 | 0,196 | 0,275 | 0,354 | 0,434 | 0,515 | 0,603 | 0,696 | 0,791 | 0,884 | 0,979 | 1,12 | 1,31 | 1,50 | 1,69 |
| 9 | 300 | 0,152 | 0,222 | 0,290 | 0,360 | 0,440 | 0,524 | 0,605 | 0,686 | 0,768 | 0,849 | 0,972 | 1,14 | 1,30 | 1,46 |
| 10 | 400 | 0,131 | 0,195 | 0,258 | 0,332 | 0,407 | 0,483 | 0,559 | 0,634 | 0,709 | 0,785 | 0,898 | 1,05 | 1,20 | 1,35 |
| 11 | 500-600 | 0,114 | 0,174 | 0,242 | 0,312 | 0,385 | 0,455 | 0,527 | 0,598 | 0,670 | 0,741 | 0,849 | 0,991 | 1,13 | 1,28 |
| 12 | 700-900 | 0,100 | 0,162 | 0,230 | 0,298 | 0,365 | 0,433 | 0,502 | 0,570 | 0,638 | 0,706 | 0,808 | 0,945 | 1,08 | 1,21 |
| 13 | 1000-1500 | 0,090 | 0,154 | 0,219 | 0,284 | 0,349 | 0,414 | 0,478 | 0,543 | 0,608 | 0,672 | 0,771 | 0,900 | 1,03 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 100 | 0,308 | 0,403 | 0,498 | 0,594 | 0,689 | 0,784 | 0,879 | 0,975 | 1,07 | 1,18 | 1,34 | 1,57 | 1,79 | 2,02 |
| 15 | 200 | 0,176 | 0,238 | 0,299 | 0,361 | 0,422 | 0,484 | 0,546 | 0,616 | 0,689 | 0,761 | 0,87 | 1,01 | 1,15 | 1,31 |
| 16 | 300 | 0,134 | 0,185 | 0,235 | 0,286 | 0,337 | 0,392 | 0,451 | 0,511 | 0,572 | 0,631 | 0,722 | 0,841 | 0,961 | 1,08 |
| 17 | 400 | 0,112 | 0,158 | 0,203 | 0,249 | 0,298 | 0,352 | 0,406 | 0,460 | 0,513 | 0,568 | 0,647 | 0,755 | 0,862 | 0,97 |
| 18 | 500-600 | 0,097 | 0,137 | 0,180 | 0,227 | 0,275 | 0,326 | 0,374 | 0,425 | 0,473 | 0,524 | 0,597 | 0,697 | 0,796 | 0,895 |
| 19 | 700-900 | 0,081 | 0,121 | 0,163 | 0,209 | 0,255 | 0,301 | 0,346 | 0,393 | 0,439 | 0,485 | 0,554 | 0,646 | 0,737 | 0,829 |
| 20 | 1000-1500 | 0,070 | 0,110 | 0,153 | 0,196 | 0,239 | 0,282 | 0,324 | 0,367 | 0,410 | 0,453 | 0,517 | 0,603 | 0,689 | 0,775 |

Таблица 8

Нормы времени на околоскважинные  исследования методом ДЭМПС (разнос установки свыше 60 м )

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число записей (кривых) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,376 | 0,518 | 0,662 | 0,805 | 0,949 | 1,092 | 1,248 | 1,416 | 1,584 | 1,752 | 2,004 | 2,34 | 2,676 | 3,024 |
| 2 | 200 | 0,235 | 0,343 | 0,452 | 0,562 | 0,683 | 0,811 | 0,940 | 1,068 | 1,196 | 1,320 | 1,524 | 1,776 | 2,028 | 2,292 |
| 3 | 300 | 0,187 | 0,286 | 0,383 | 0,494 | 0,610 | 0,725 | 0,839 | 0,954 | 1,069 | 1,183 | 1,356 | 1,584 | 1,824 | 2,040 |
| 4 | 400-500 | 0,157 | 0,247 | 0,350 | 0,456 | 0,562 | 0,668 | 0,774 | 0,881 | 0,986 | 1,092 | 1,248 | 1,464 | 1,680 | 1,896 |
| 5 | 600-800 | 0,138 | 0,234 | 0,336 | 0,439 | 0,524 | 0,644 | 0,748 | 0,850 | 0,953 | 1,055 | 1,212 | 1,416 | 1,620 | 1,824 |
| 6 | 900-1500 | 0,125 | 0,223 | 0,320 | 0,419 | 0,517 | 0,616 | 0,713 | 0,811 | 0,910 | 1,008 | 1,152 | 1,356 | 1,548 | 1,740 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100 | 0,354 | 0,478 | 0,600 | 0,722 | 0,845 | 0,968 | 1,091 | 1,212 | 1,356 | 1,512 | 1,728 | 2,016 | 2,304 | 2,592 |
| 8 | 200 | 0,214 | 0,300 | 0,386 | 0,474 | 0,562 | 0,658 | 0,760 | 0,863 | 0,965 | 1,068 | 1,224 | 1,428 | 1,632 | 1,848 |
| 9 | 300 | 0,166 | 0,242 | 0,317 | 0,392 | 0,480 | 0,571 | 0,660 | 0,749 | 0,838 | 0,926 | 1,061 | 1,248 | 1,416 | 1,596 |
| 10 | 400 | 0,143 | 0,212 | 0,282 | 0,362 | 0,444 | 0,527 | 0,610 | 0,691 | 0,774 | 0,857 | 0,979 | 1,145 | 1,308 | 1,476 |
| 11 | 500-600 | 0,125 | 0,190 | 0,264 | 0,341 | 0,420 | 0,497 | 0,575 | 0,653 | 0,731 | 0,809 | 0,926 | 1,081 | 1,236 | 1,392 |
| 12 | 700-900 | 0,109 | 0,176 | 0,251 | 0,325 | 0,398 | 0,473 | 0,547 | 0,622 | 0,696 | 0,770 | 0,882 | 1,031 | 1,177 | 1,320 |
| 13 | 1000-1500 | 0,098 | 0,168 | 0,239 | 0,310 | 0,380 | 0,451 | 0,522 | 0,593 | 0,664 | 0,733 | 0,841 | 0,982 | 1,123 | 1,272 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 100 | 0,336 | 0,439 | 0,544 | 0,648 | 0,751 | 0,856 | 0,959 | 1,063 | 1,166 | 1,284 | 1,464 | 1,716 | 1,956 | 2,208 |
| 15 | 200 | 0,192 | 0,259 | 0,326 | 0,394 | 0,461 | 0,528 | 0,595 | 0,672 | 0,751 | 0,830 | 0,949 | 1,106 | 1,260 | 1,428 |
| 16 | 300 | 0,146 | 0,202 | 0,257 | 0,312 | 0,367 | 0,427 | 0,492 | 0,558 | 0,624 | 0,689 | 0,787 | 0,918 | 1,049 | 1,180 |
| 17 | 400 | 0,122 | 0,173 | 0,222 | 0,271 | 0,325 | 0,384 | 0,443 | 0,502 | 0,559 | 0,619 | 0,707 | 0,823 | 0,941 | 1,058 |
| 18 | 500-600 | 0,106 | 0,150 | 0,197 | 0,247 | 0,300 | 0,355 | 0,408 | 0,463 | 0,516 | 0,571 | 0,652 | 0,761 | 0,869 | 0,977 |
| 19 | 700-900 | 0,089 | 0,132 | 0,178 | 0,228 | 0,278 | 0,329 | 0,378 | 0,428 | 0,479 | 0,529 | 0,605 | 0,704 | 0,804 | 0,905 |
| 20 | 1000-1500 | 0,077 | 0,120 | 0,167 | 0,214 | 0,260 | 0,307 | 0,354 | 0,401 | 0,448 | 0,494 | 0,564 | 0,658 | 0,751 | 0,846 |

Таблица 8

Нормы времени на околоскважинные  исследования методом ДЭМПС (разнос установки 120 м и более)

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число записей (кривых) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 | 0,255 | 0,372 | 0,490 | 0,608 | 0,740 | 0,879 | 1,020 | 1,160 | 1,300 | 1,430 | 1,650 | 1,920 | 2,200 | 2,480 |
| 2 | 300 | 0,203 | 0,309 | 0,415 | 0,536 | 0,660 | 0,785 | 0,909 | 1,030 | 1,160 | 1,280 | 1,470 | 1,720 | 1,980 | 2,210 |
| 3 | 400-500 | 0,170 | 0,268 | 0,380 | 0,494 | 0,608 | 0,724 | 0,838 | 0,954 | 1,070 | 1,180 | 1,350 | 1,590 | 1,820 | 2,050 |
| 4 | 600-800 | 0,150 | 0,253 | 0,364 | 0,476 | 0,588 | 0,698 | 0,810 | 0,920 | 1,030 | 1,140 | 1,310 | 1,530 | 1,750 | 1,980 |
| 5 | 900-1500 | 0,135 | 0,242 | 0,347 | 0,454 | 0,560 | 0,667 | 0,772 | 0,879 | 0,985 | 1,090 | 1,250 | 1,470 | 1,680 | 1,880 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 200 | 0,231 | 0,325 | 0,418 | 0.514 | 0,608 | 0,712 | 0,823 | 0,935 | 1,040 | 1,160 | 1,320 | 1,550 | 1,770 | 2,000 |
| 7 | 300 | 0,179 | 0,263 | 0,343 | 0,425 | 0,520 | 0,619 | 0,715 | 0,811 | 0,907 | 1,000 | 1,150 | 1,350 | 1,530 | 1,730 |
| 8 | 400 | 0,155 | 0,230 | 0,305 | 0,393 | 0,481 | 0,571 | 0,660 | 0,749 | 0,838 | 0,928 | 1,060 | 1,240 | 1,420 | 1,600 |
| 9 | 500-600 | 0,135 | 0,205 | 0,286 | 0,369 | 0,455 | 0,538 | 0,623 | 0,707 | 0,792 | 0,876 | 1,000 | 1,170 | 1,340 | 1,510 |
| 10 | 700-900 | 0,118 | 0,191 | 0,272 | 0,352 | 0,432 | 0,512 | 0,593 | 0,673 | 0,754 | 0,835 | 0,955 | 1,120 | 1,270 | 1,430 |
| 11 | 1000-1500 | 0,107 | 0,182 | 0,259 | 0,335 | 0,412 | 0,489 | 0,565 | 0,642 | 0,719 | 0,794 | 0,911 | 1,060 | 1,220 | 1,380 |
|  |  |  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 200 | 0,208 | 0,281 | 0,354 | 0,426 | 0,499 | 0,572 | 0,645 | 0,728 | 0,814 | 0,900 | 1,030 | 1,200 | 1,360 | 1,550 |
| 13 | 300 | 0,159 | 0,218 | 0,278 | 0,338 | 0,398 | 0,463 | 0,533 | 0,604 | 0,676 | 0,746 | 0,853 | 0,994 | 1,140 | 1,280 |
| 14 | 400 | 0,133 | 0,187 | 0,240 | 0,294 | 0,352 | 0,416 | 0,480 | 0,543 | 0,606 | 0,671 | 0,766 | 0,892 | 1,020 | 1,150 |
| 15 | 500-600 | 0,114 | 0,162 | 0,213 | 0,268 | 0,325 | 0,385 | 0,442 | 0,502 | 0,559 | 0,619 | 0,706 | 0,824 | 0,941 | 1,060 |
| 16 | 700-900 | 0,096 | 0,143 | 0,192 | 0,247 | 0,302 | 0,356 | 0,409 | 0,464 | 0,519 | 0,573 | 0,655 | 0,763 | 0,871 | 0,980 |
| 17 | 1000-1500 | 0,083 | 0,130 | 0,181 | 0,231 | 0,282 | 0,333 | 0,383 | 0,434 | 0,485 | 0,536 | 0,611 | 0,712 | 0,814 | 0,916 |

Нормы затрат труда ИТР и рабочих приведены в табл.32,33.

Перечень аппаратуры и оборудования -  табл.11.

Нормы затрат труда на камеральные работы -  табл.35

42.2 Перечень  и  нормы расхода материалов (независимо от глубины скважины) - а также зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры приводятся в табл. 36 и 37.

Норма износа инструмента, приборов и малоценного инвентаря (независимо от глубины скважины) - в табл.38.

Нормы износа инструмента,  малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) - в табл.39.

Нормы транспорта - в табл.40.

3. Односкважинный вариант метода поля токов (МПТ)

43. Метод поля токов (МПТ)  основан на изучении пространственного распределения электрической составляющей поля токов, генерирующих через горные породы между питающими электродами.

Векторные трехкомпонентные измерения магнитного поля токов при МПТ осуществляются вдоль ствола скважины при заземлении одного или обоих питающих электродов в той же или соседней скважине или на дневной поверхности. Осуществляется МПТ в настоящее время с помощью скважинной индукционной аппаратуры СИНУС.

Таблица 10

Нормы времени на односкважинный вариант метода поля токов (МПТ)

( в отрядо-сменах на 100 м исследования скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число записей (кривых) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | Точечная запись, шаг 5 м |  |  |  |  |
| 1. | 100 | 0,464 | 0,569 | 0,695 | 0,819 | 0,944 | 1,069 | 1,194 | 1,319 | 1,444 | 1,57 |
| 2. | 200 | 0,266 | 0,314 | 0,362 | 0,41 | 0,458 | 0,506 | 0,554 | 0,602 | 0,65 | 0,698 |
| 3. | 300 | 0,197 | 0,228 | 0,259 | 0,290 | 0,321 | 0,352 | 0,383 | 0,414 | 0,445 | 0,476 |
| 4. | 400 | 0,159 | 0,184 | 0,209 | 0,234 | 0,259 | 0,284 | 0,309 | 0,334 | 0,359 | 0,384 |
| 5. | 500 | 0,141 | 0,160 | 0,179 | 0,198 | 0,217 | 0,236 | 0,255 | 0,274 | 0,293 | 0,312 |
| 6. | 600 | 0,127 | 0,143 | 0,159 | 0,175 | 0,191 | 0,207 | 0,223 | 0,239 | 0,255 | 0,271 |
| 7. | 700 | 0,117 | 0,131 | 0,145 | 0,159 | 0,173 | 0,187 | 0,201 | 0,215 | 0,229 | 0,243 |
| 8. | 800 | 0,094 | 0,122 | 0,135 | 0,146 | 0,159 | 0,172 | 0,185 | 0,198 | 0,211 | 0,224 |
|  |  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |  |  |
| 9. | 100 | 0,458 | 0,553 | 0,648 | 0,743 | 0,838 | 0,933 | 1,028 | 1,123 | 1,218 | 1,313 |
| 10. | 200 | 0,249 | 0,297 | 0,344 | 0,391 | 0,458 | 0,485 | 0,532 | 0,579 | 0,626 | 0,673 |
| 11. | 300 | 0,180 | 0,212 | 0,244 | 0,276 | 0,308 | 0,340 | 0,372 | 0,404 | 0,436 | 0,468 |
| 12. | 400 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,264 | 0,288 | 0,312 | 0,336 | 0,360 |
| 13. | 500 | 0,125 | 0,144 | 0,163 | 0,182 | 0,201 | 0,220 | 0,239 | 0,258 | 0,277 | 0,296 |
| 14. | 600 | 0,110 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,174 | 0,190 | 0,206 | 0,222 | 0,244 | 0,260 |
| 15. | 700 | 0,101 | 0,112 | 0,123 | 0,134 | 0,145 | 0,156 | 0,167 | 0,178 | 0,189 | 0,200 |
| 16. | 800 | 0,095 | 0,106 | 0,116 | 0,127 | 0,137 | 0,148 | 0,158 | 0,169 | 0,180 | 0,191 |

44. В состав работ по МПТ включаются подготовительно-заключительные работы на базе партии и на скважине; спуск и подъем кабеля без замера, шаблонирование скважин, устройство и ликвидация питающего заземления около исследуемой скважины и ликвидация линии "бесконечность". Подготовка аппаратуры к работе, погружение установки в скважину, пересоединение скважинных приборов, при смене приемных рамок и разносов, производство скважинных измерений, в том числе и градировочных измерений. Подъем установки (извлечение установки из скважины, отсоединение разноса).

Таким образом, подготовительные операции и процесс измерений с аппаратурой СИНУС в модификации МПТ во многом аналогичен ее работе в модификации ДЭМПС.

45. Нормы времени в отрядо-сменах на односкважинный вариант метода поля токов (МПТ) приведены в табл.10; нормы затрат труда ИТР и рабочих представлены в табл.32,33; перечень аппаратуры и оборудования - в табл.11; нормы затрат труда на камеральные работы - в табл.35.

Перечень и нормы расхода материалов (независимо от глубины скважины) - в табл.36., нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры) – в табл.37.

Норма износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения (независимо от глубины скважины) - в табл.38.

Нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) - в табл.39.

Нормы транспорта - в табл.40.

Таблица 11.

Перечень аппаратуры и оборудования по методу дипольного электромагнитного профилирования (ДЭМПС) и методу поля токов (МПТ) (односкважинные исследования)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования | Норма амортизации, % | Коэффициент за резерв | Количество, глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I скважина |
|  |  |  |  | <750 | >750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 20,0 | 1,15 | 1 | - |
| 2. | СКС-1-АУ-1-0,2 | -"- | 1,15 | 1 | - |
| 3. | СК-1-74-М | -"- | 1,15 | - | 1 |
| 4. | АСМИ-40М | -"- | 1,15 | 1 | 1 |
| 5. | Синус | -"- | 1,15 | 1 | 1 |
| 6. | СГС-74сподъемником СКПР | -"- | 1,15 | 1 | 1 |
| 7. | Контрольно - измерит. аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 |

4. Метод радиоволнового просвечивания (РВП)

46. В данном разделе представлены нормативные документы на проведение межскважинных (отдельно для шаговой) и околоскважинных (в варианте односкважинного профилирования) исследований одним из ведущих радиоволновых методов - методом радиоволнового просвечивания (РВП).

47. Работы методом РВП представлены в следующих вариантах:

- межскважинное радиопросвечивание шаговым (веерным) способом наблюдения;

- околоскважинные (в варианте односкважинного профилирования) исследования методом РВП;

- скважинно-наземное радиопросвечивание в варианте "скважина -поверхность".

48. Комплексные нормы времени по методам радиоволнового просвечивания, в отрядо-сменах на 100 м записи регистрируемого параметра приводятся отдельно для каждого вида работ и учитывают:

- затраты времени на исследование 100 м записи регистрируемого параметра, в зависимости от вида работ (варианта исследований) и способа измерений (непрерывная запись или точечные измерения), а также расстояния между точками наблюдений и интервала между стоянками неподвижного элемента установки;

- затраты времени на подготовительно-заключительные работы на базе и на скважине;

- затраты времени на спуск и подъем скважинной аппаратуры, на шаблонирование скважины, на пересоединение скважинных приборов и смену разносов;

- глубину скважин, интервал исследований и суммарный объем исследований в скважине.

48.1 При расчете норм учтены следующие нормализованные технологические  и  организационно-технические условия проведения работ, общие для всех вариантов исследований методом РВП: глубина исследуемых скважин от 100 до 200 м; интервал измерения в скважине от 100 до 200 м; число рабочих частот - 1.

Для варианта "скважина-поверхность" глубина скважины от 100 до 1200 м, а длина профиля наблюдений на поверхности равна глубине скважины; число профилей - 1; число рабочих мест - 1.

48.2 Дополнительные условия для различных вариантов.

А. Шаговая (веерная) схема наблюдений: способ измерений - непрерывная запись и точечные измерения (с шагом 5, 10 и 20 м) напряженности электромагнитного поля при перемещающемся передатчике и неподвижном приемнике или перемещающемся приемнике и неподвижном передатчике (когда  увеличение интервала исследований сопровождается линейным уменьшением единичных норм времени); интервал между стоянками неподвижного элемента установки (приемника или передатчика) 10, 20 и 40 м; число записываемых кривых с одной стоянки неподвижного элемента установки - 1, а длина профиля наблюдений c одной стоянки неподвижного элемента установки от 60 до 500 м.

Б. Околоскважинные исследования (односкважинное радиопрофилирование): способ измерений - точечные измерения (с шагом 2, 5, 10 и 20 м) напряженности электромагнитного поля в скважине по методике  профилирования (одновременное перемещение передатчика и приемника с фиксированным разносом между ними), число записываемых кривых (в зависимости от числа разносов,  с которыми производятся измерения в скважине) - 3, 4, 5.

В. Радиопросвечивание в варианте "скважина-поверхность" методом РВП (точечная запись) с аппаратурой РВМ - 6.

Измерения выполняются при неподвижных фиксированных стоянках передатчика в скважине, по одному или нескольким наземным профилям одновременно с шагом 5, 10 и 20 м. Для контроля качества измерений и увязки наблюдений проводятся 1-2  цикла измерения с меньшим шагом (5- 10 м).

48.3 При необходимости проведения измерений на 3-х частотах, расчет затрат времени проводится для каждой частоты отдельно, исходя из геолого-технических задач, по той же схеме, что и для основной рабочей частоты.

49. Состав и содержание работ, учтенные нормами, приведены в п.28.

50. Нормы времени на межскважинные исследования методом радиоволнового просвечивания рассчитаны для шаговой (веерной) схемы наблюдений (табл.12), на околоскважинные исследования методом радиоволнового просвечивания в варианте односкважинного профилирования (табл.13) и на околоскважинные исследования РВП в варианте "скважина-поверхность" (табл.14).

50.1 Для определения общих затрат времени на исследование одной пары скважин необходимо затраты времени (Нвр) из табл.12, 13, 14 умножить соответственно на величину интервала исследований в скважине, выраженную в сотнях метров (h'), независимо от глубины скважины.

50.2 Если определенные таким образом "чистые" затраты времени (Звр) на одну пару скважин превышают отрядо-смену и, следовательно, требуется неоднократный выезд на скважину, то для учета подготовительно-заключительных работ на базе и на скважине следует значение Звр умножить на коэффициент - 0,31.

При этом общие затраты времени на исследование одной пары скважин (Звр) определяются по формуле:

Звр = (Нвр * h') + (0,31 * Звр);

полученное значение Звр используется в дальнейшем и для расчетов на выезды.

51. Нормы времени на межскважинные и околоскважинные исследования методом РВП, проводимые при ненормализованных условиях, определяют, умножая соответствующие нормы табл.12, 13, 14 на поправочные коэффициенты, приведенные в п.17.

51.1 Затраты времени на работы методами околоскважинных исследований  определяются как сумма затрат времени на основные, детализационные и дополнительные работы, на профилактику и эталонировку аппаратуры, переезды на скважину и обратно, опытные и опытно-методические работы.

Затраты времени в отрядо-сменах на основные и детализационные работы определяют, исходя из запроектированного объема работ, с учетом условий производства (средней глубины скважин, общего числа скважин, масштаба исследований) по соответствующим нормам.

51.2 Затраты времени на дополнительные работы в отрядо-сменах определяют, исходя из запроектированного объема работ, с учетом условий их производства, по соответствующим нормам.

К дополнительным работам, необходимым для выполнения основного производственного процесса и выполняемым тем же составом исполнителей, что и основные, относятся:

- изготовление и испытание приемо-передающих антенн и разносов. Затраты времени составят - 0,15 отрядо-смен в месяц;

- расчистка участков скважинно-наземных измерений от искусственных проводников. Затраты времени составят - 0,5 отрядо-смены на 1 профиль и др.

Затраты времени на выезды определяются в отрядо-сменах по табл.3 Сборника.

51.3 При использовании амплитудно-фазовой радиоволновой аппаратуры "ФАРА", имеющей опорную линию связи "передатчик-приемник" и обеспечивающей измерение амплитуды и фазы электромагнитного поля, к расчетным нормам времени (табл.12, 13, 14) применяется коэффициент 1,3.

52. Нормы времени на межскважинное радиоволновое просвечивание (РВП) с аппаратурой АРМ-1 в подземных шахтах приведены в табл.15.

Таблица 12

Нормы времени на межскважинные исследования методом РВП шаговым (веерным) способом наблюдений

(в отрядо-сменах на 100 м записи регистрируемого параметра)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Интервал между стоянками неподвижного элемента установки,м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интервал измерения, м |
|  |  | 10 | 20 | 40 |
|  |  | 80 (100) | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Точечная запись, шаг 5 м |  |  |  |  |
| 1 | 1000,991 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 | 1,267 | 1,048 | 0,860 | 0,640 |  | 0,431 |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 1,290 | 1,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | 1,310 | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 500-600 | 1,330 | 1,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |  |  |
| 6 | 100 | 0,777 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 200 | 0,917 | 0,714 | 0,669 | 0,465 | - | - |  |  |  |  |
| 8 | 300 | 0,940 | 1,230 | 0,862 | 0,633 | 0,557 | - |  |  |  |  |
| 9 | 400 | 0,960 | 1,240 | 0,998 | 0,749 | 0,666 | 0,624 |  |  |  |  |
| 10 | 500-600 | 0,980 | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 700-800 | 1,050 | 1,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 900-1000 | 1,090 | 1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 12

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точечная запись,шаг 20 м |  |  |  |
| 13 | 200 | 0,640 | 0,514 | 0,555 | 0,361 | - | - |  |  |  |
| 14 | 300 | - | - | 0,679 | 0,466 | 0,395 | - | 0,528 | 0,341 | 0,270 |
| 15 | 400 | - | - | 0,769 | 0,539 | 0,463 | 0,424 | 0,583 | 0,386 | 0,298 |
| 16 | 500-600 | - | - | 0,983 | 0,718 | 0,629 | 0,585 | 0,712 | 0,493 | 0,388 |
| 17 | 700-800 | - | - | 1,198 | 0,896 | - | - | - | 0,600 | 0,479 |
| 18 | 900-1000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1100-1200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1300-1500 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1500-2000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непрерывная запись |  |  |  |
| 22 | 100 | 0,570 | - | 0,540 | - |  |  |  |  | - |
| 23 | 200 | 0,620 | 0,614 | 0,612 | 0,413 | - | - | 0,438 | 0,307 |  |
| 24 | 300 | 0,953 | 0,865 | 0,770 | 0,550 | 0,476 | - |  | 0,386 | 0,313 |
| 25 | 400 | 1,112 | 1,036 | 0,883 | 0,644 | 0,567 | 0,524 |  | 0,443 | 0,348 |
| 26 | 500-600 | - | 1,547 |  | 0,875 | 0,782 | 0,735 |  | 0,579 | 0,464 |
| 27 | 700-800 | - | - |  |  |  | 0,946 |  |  | 0,579 |
| 28 | 900-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1100-1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1300-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1500-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 12

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Интервал между стоянками неподвижного элемента установки,м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интервал измерения, м |
|  |  | 40 |
|  |  | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| А | Б | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | Точечная запись, шаг 5м |  |  |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 500-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точечная запись, шаг 10 м |  |  |
| 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 500-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 700-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 900-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 12

| А | Б | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точечная запись, шаг 20 м |  |  |  |
| 13 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 400 | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 500-600 | 0,360 | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 700-800 | 0,449 | 0,398 | 0,373 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 900-1000 | 0,538 | 0,482 | 0,454 | 0,437 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1100-1200 | 0,549 | 0,489 | 0,459 | 0,441 | 0,429 |  |  |  |  |
| 20 | 1300-1500 | 0,565 | 0,500 | 0,467 | 0,447 | 0,434 | 0,425 |  |  |  |
| 21 | 1500-2000 | 0,592 | 0,517 | 0,480 | 0,458 | 0,443 | 0,433 | 0,425 | 0,419 | 0,414 |
|  |  |  | Непрерывная запись |  |  |  |
| 22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 500-600 | 0,323 | 0,391 | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 700-800 | 0,438 | 0,500 | 0,473 | - |  |  |  |  |  |
| 28 | 900-1000 | 0,554 | 0,609 | 0,579 | 0,560 | - |  |  |  |  |
| 29 | 1100-1200 |  | 0,616 | 0,584 | 0,565 | 0,552 | - |  |  |  |
| 30 | 1300-1500 |  | 0,627 | 0,592 | 0,571 | 0,557 | 0,547 |  |  |  |
| 31 | 1500-2000 |  | 0,644 | 0,605 | 0,581 | 0,566 | 0,555 | 0,547 | 0,540 | 0,525 |

в) Итого на пару скважин: 1,08 + 0,33 = 1,41 бр.см.

Всего будет исследовано 10 пар скважин, в том числе: Нормы затрат труда ИТР и рабочих в табл.32, 33. Перечень аппаратуры и оборудования в табл.16.

Средняя длина профиля наблюдений с одной стоянки неподвижного элемента установки при  межскважинном радиопросвечивании (РВП) и глубина первой стоянки передатчика в скважине при скважинно-наземном радиопросвечивании, соответственно приводятся в таблицах 17, 18.

Нормы затрат труда на камеральную обработку полевых материалах приведены в табл.35. Перечень и нормы расхода материалов (независимо от  глубины  скважины) приведены в  табл.36; нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры) приведены в табл.37; перечень и нормы износа инструмента, приборов и малоценного инвентаря - (независимо от глубины скважины) - в табл. 38. Нормы износа инструмента, малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) - в табл. 39.

Нормы транспорта приведены в табл.40.

52.1 При определении затрат времени по табл. 12, 13, 14 рекомендуется соблюдать следующий порядок подсчета: условия работы проводятся в скважинах глубиной 500 м, с интервалом исследования - 400 м.

Число исследуемых скважин по МС - РВП = 10 пар, по О - РВП = 5 пар и по РВП - СП = 5 скважин по одному профилю.

Способ наблюдений - точечная запись с шагом 20 м.

Число частот - 2. Время работы: летом - 50%,  весной, осенью - 20% и зимой - 30%.

Расчет необходимого числа отрядо-смен при проведении исследований методом РВП для каждого варианта следующий:

Межскважинное радиопросвечивание (МС-РВП). По табл.12 данным условиям проведения работ соответствует норма 15.10, равная 0,270 отрядо-смен на 100 м записи регистрируемого параметра.

На исследование одной пары скважин с интервалом 400 м потребуется:

а) 0,270 * 4 = 1,08 бр.см.

б) 1,08 * 0,31 = 0,33 бр.см.

- летом - 50% - 5 пар * 1,41 = 7,05 бр.см.

- весной - 20% - 2 пары * 1,18 * 1,41 = 3,33 бр.см.

- зимой - 30% - 3 пары * 1,56 * 1,41 = 6,60 бр.см.

Итого для исследования 10 пар скважин потребуется:

7,05 + 3,33 + 6,6 = 16,98 отр.см.

Односкважинное профилирование. По табл.13 данным условиям соответствует норма 5.14, равная 0,213 отр.смен. Для исследования одной скважины в интервале 400 м потребуется:

0,213 * 4 = 0,852 отр.см.

Всего будет исследовано 6 скважин, в том числе:

- летом - 3 скв. * 0,852 = 2,556 отр.см.

- весной - 2 скв. * 0,852 * 1,18 = 2,011 отр.см.

Всего для односкважинного РВП потребуется: 4,567 отр.см.

Радиопросвечивание из скважин на поверхность будет проведено в 5 скважинах по 5 профилям длиной 500 м,что по табл.14 соответствует норме 5.7, равной 0,394 отр.смен. На исследование 1 профиля потребуется:

0,394 * 5 = 1,97 отр.см; 1,97 * 0,31 = 0,61 отр.см;

Итого на 1 профиль : 1,97 + 0,61 = 2,58 отр.см.

Всего будет исследовано 5 профилей (летом), на что потребуется: 2,58 * 5 = 12,9 отр.см.

Итого на проведение РВП потребуется:

16,98 + 4,567 + 12,9 = 34,447 отр.см.

Из общих затрат времени определяются затраты времени на выезды и камеральные работы.

Таблица 13

Нормы времени на околоскважинные ( в варианте односкважинного профилирования) исследования методом РВП (точечная запись)

(в отрядо-сменах на исследование 100 м записи регистрируемого параметра)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Интервал измерения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 |
|  |  | Шаг 2 м | Шаг 5 м | Шаг 10 м |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Число записей (кривых) - 3 |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,760 | - | 0,662 | - | - | - | 0,590 | - |  |
| 2 | 200 | 0,814 | 0,532 | 0,707 | 0,425 | - | - | 0,636 | 0,354 | - |
| 3 | 300 | 0,895 | 0,573 | 0,752 | 0,465 | 0,358 | - | 0,681 | 0,394 | 0,358 |
| 4 | 400 | 0,940 | 0,595 | 0,797 | 0,488 | 0,373 | 0,315 | 0,726 | 0,417 | 0,373 |
| 5 | 500 | 0,986 | 0,618 | 0,842 | 0,511 | 0,388 | 0,333 | 0,771 | 0,439 | 0,388 |
| 6 | 600 | 1,031 | 0,640 | 0,888 | 0,533 | 0,403 | 0,338 | 0,817 | 0,462 | 0,403 |
| 7 | 800 | 1,121 | 0,663 | 0,978 | 0,578 | 0,433 | 0,361 | 0,907 | 0,507 | 0,433 |
| 8 | 1000 | 1,212 | 0,686 | 1,069 | 0,623 | 0,464 | 0,383 | 0,998 | 0,552 | 0,468 |
| 9 | 1200 | 1,302 | 0,708 | 1,159 | 0,669 | 0,494 | 0,406 | 1,088 | 0,597 | 0,464 |
| 10 | 1400 | 1,393 | 0,731 | 1,250 | 0,714 | 0,524 | 0,428 | 1,179 | 0,643 | 0,524 |
| 11 | 1600 | 1,483 | 0,754 | 1,340 | 0,759 | 0,554 | 0,451 | 1,269 | 0,688 | 0,554 |
| 12 | 1800 | 1,574 | 0,776 | 1,430 | 0,804 | 0,584 | 0,474 | 1,360 | 0,733 | 0,584 |
| 13 | 2000 | 1,664 | 0,799 | 1,520 | 0,849 | 0,614 | 0,496 | 1,450 | 0,778 | 0,614 |

Продолжение таблицы 13

| Интервал измерения, м |
| --- |
| 400 | 500 | 600 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Шаг 20 м |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | 0,351 | - |  |  |  |  |  |  |
| 0,315 | - | - | 0,374 | 0,201 | - |  |  |  |  |  |
| 0,327 | 0,290 | - | 0,396 | 0,213 | - |  |  |  |  |  |
| 0,338 | 0,299 | 0,273 | 0,419 | 0,224 | 0,159 | - |  |  |  |  |
| 0,361 | 0,317 | 0,288 | 0,464 | 0,246 | 0,174 | 0,138 | - |  |  |  |
| 0,383 | 0,335 | 0,303 | 0,509 | 0,269 | 0,189 | 0,149 | 0,125 | - |  |  |
| 0,406 | 0,353 | 0,318 | 0,555 | 0,292 | 0,204 | 0,160 | 0,134 | 0,116 | - |  |
| 0,429 | 0,371 | 0,333 | 0,600 | 0,314 | 0,219 | 0,171 | 0,143 | 0,124 | 0,110 | - |
| 0,451 | 0,390 | 0,348 | 0,645 | 0,337 | 0,234 | 0,183 | 0,152 | 0,131 | 0,117 | 0,106 |
| 0,474 | 0,408 | 0,363 | 0,690 | 0,360 | 0,249 | 0,194 | 0,161 | 0,139 | 0,123 | 0,111 |
| 0,496 | 0,426 | 0,379 | 0,735 | 0,382 | 0,264 | 0,205 | 0,170 | 0,146 | 0,130 | 0,117 |

Продолжение таблицы 13

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число записей (кривых) - 4 |  |  |  |
| 14 | 100 |  |  | 0,776 | - | - | - |  |  |
| 15 | 200 |  |  | 0,833 | 0,512 | - | - |  |  |
| 16 | 300 |  |  | 0,938 | 0,564 | 0,440 | - |  |  |
| 17 | 400 |  |  | 0,995 | 0,593 | 0,459 | 0,392 |  |  |
| 18 | 500 |  |  | 1,052 | 0,621 | 0,478 | 0,406 |  |  |
| 19 | 600 |  |  | 1,109 | 0,650 | 0,497 | 0,420 |  |  |
| 20 | 800 |  |  | 1,224 | 0,707 | 0,535 | 0,449 |  |  |
| 21 | 1000 |  |  | 1,338 | 0,764 | 0,573 | 0,477 |  |  |
| 22 | 1200 |  |  | 1,452 | 0,821 | 0,611 | 0,506 |  |  |
| 23 | 1400 |  |  | 1,567 | 0,878 | 0,650 | 0,535 |  |  |
| 24 | 1600 |  |  | 1,681 | 0,935 | 0,688 | 0,563 |  |  |
| 25 | 1800 |  |  | 1,795 | 0,993 | 0,726 | 0,591 |  |  |
| 26 | 2000 |  |  | 1,909 | 1,050 | 0,764 | 0,620 |  |  |
|  |  | Число записей (кривых) - 5 |  |  |  |
| 27 | 200 |  |  | 0,960 | 0,599 | - | - |  |  |
| 28 | 300 |  |  | 1,088 | 0,663 | 0,521 | - |  |  |
| 29 | 400 |  |  | 1,157 | 0,698 | 0,544 | 0,468 |  |  |
| 30 | 500 |  |  | 1,226 | 0,732 | 0,567 | 0,485 |  |  |
| 31 | 600 |  |  | 1,295 | 0,767 | 0,590 | 0,502 |  |  |
| 32 | 800 |  |  | 1,433 | 0,836 | 0,636 | 0,537 |  |  |
| 33 | 1000 |  |  | 1,571 | 0,905 | 0,682 | 0,571 |  |  |
| 34 | 1200 |  |  | 1,709 | 0,974 | 0,728 | 0,606 |  |  |
| 35 | 1400 |  |  | 1,848 | 1,043 | 0,774 | 0,640 |  |  |
| 36 | 1600 |  |  | 1,986 | 1,112 | 0,820 | 0,675 |  |  |
| 37 | 1800 |  |  | 2,124 | 1,181 | 0,866 | 0,709 |  |  |
| 38 | 2000 |  |  | 2,262 | 1,250 | 0,912 | 0,744 |  |  |

Таблица 14

Нормы времени на околоскважинные исследования РВП (в варианте "скважина-поверхность")

(в отрядо-сменах на 100 м записи регистрируемого параметра)

| Номер нормы | Глубина скважины , м | Интервал между стоянками неподвижного элемента установки в скважине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 |
|  |  | Шаг 5 м | Шаг 10 м | Шаг 20м |
|  |  |  | Точечная запись |  |  |  |
| 1 | 100 | 1,05 | 0,848 | 0,864 | 0,643 | - | - | - |
| 2 | 200 | 1,448 | 0,874 | 0,902 | 0,588 | 0,393 | 0,431 | 0,336 |
| 3 | 300 |  | 1,656 | 1,117 | 0,679 | 0,456 | 0,465 | 0,327 |
| 4 | 400 |  |  |  | 0,833 | 0,501 | 0,548 | 0,343 |
| 5 | 500 |  |  |  |  |  | 0,618 | 0,394 |
| 6 | 600 |  |  |  |  |  |  | 0,427 |
| 7 | 700 |  |  |  |  |  |  | 0,462 |
| 8 | 800 |  |  |  |  |  |  | 0,521 |
| 9 | 900 |  |  |  |  |  |  | 0,559 |
| 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 0,575 |
| 11 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 0,723 |

Таблица 15

Укрупненные нормы времени на межскважинное радиоволновое просвечивание (РВП) с аппаратурой АРМ-1 в подземных шахтах

(в отрядо-сменах на 100 м исследований)

| Условия и технология производства работ | Норма времени (отр. смен) |
| --- | --- |
| 1. Исследования в скважине подземного бурения, веерный способ наблюдения; интервал между стоянками неподвижного элемента - 20 м; глубина скважины до100 м; точечная запись, шаг 5 м : |  |
| перемещение скважинных снарядов в горизонтальных и полого падающих скважинах с помощью штанг; | 0,310 |
| перемещение скважинных снарядов в крутопадающих скважинах на фале | 0,065 |

Таблица 16.

Перечень аппаратуры и оборудования по методу радиоволнового просвечивания (РВП)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция каротажная СКС-1-АУ-1-0,1 | 20,0 | 1,15 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 2. | Станция каротажная СКС-1-АУ-1-0,2 | -"- | 1,15 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 3. | Станция каротажная СК-1-74-М | -"- | 1,15 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4. | Станция каротажная СГС-74 с подъемником СКПР | -"- | 1,15 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | РВМ-6М | -"- | 1,15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6. | РВМ-6СП | -"- | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Радиостанция "Карат" | 12,5 | 1,15 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 8. | Аппаратура АРМ-1 | -"- | -"- | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Контр.- измерительная. Аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 17

Средняя длина профиля наблюдений с одной стоянки неподвижного элемента установки при межскважинном радиопросвечивании (РВП)

| Глубина скважины ,м | Средняя длина профиля, м |
| --- | --- |
| 100 | 60 |
| 200 | 100 |
| 300 | 160 |
| 400 | 200 |
| 500-600 | 300 |
| 700-800 | 400 |
| 900-1000 | 500 |
| 1100-2000 | 500 |

Таблица 18

Глубина первой стоянки передатчика в скважине при скважинно-наземном радио просвечивании

| Глубина скважины, м | Глубина первой стоянки, м |
| --- | --- |
| 100 | 20 |
| 200 | 40 |
| 300-400 | 60 |
| 500 | 80 |
| 600-1200 | 100 |

5. Скважинный вариант метода естественного электрического поля (ЕПС).

53. Настоящие нормы и нормативы рассчитаны на околоскважинные исследования методом естественного электрического поля.

54. При расчете норм учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ: глубины исследуемых скважин от 20 до 1500 м; способ измерений - непрерывная запись и точечные измерения (с шагом 1,2,5,10 и 20 м) потенциала естественного электрического поля;  работы выполняются  по  цикличной схеме измерений,  число рабочих циклов -1,2,3.

Состав работ, учтенный настоящими нормами, приведен в п.28 нормативных документов.

55. Нормы времени на околоскважинные исследования методом естественного электрического поля (ЕПС) приведены в табл.19.

Затраты времени на околоскважинные исследования методом естественного электрического поля, проводимые в ненормализованных условиях, определяются путем умножения соответствующих норм табл.19 на поправочные коэффициенты, приводимые в п.17.

55.1 Нормы затрат труда ИТР и рабочих - в табл.32, 33; нормы затрат труда на камеральные работы - в  табл.35; перечень аппаратуры и оборудования - в табл.20.

56. Перечень и нормы расхода материалов (независимо от глубины скважины) приводятся в табл.36; нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры) - в табл.37; перечень и нормы износа инструментов, приборов и малоценного инвентаря (независимо от глубины скважины) – в табл.38; нормы износа инструмента, малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) - в табл.39.

Нормы транспорта - в табл.40

Таблица 19

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ЕПС

(в отрядо-сменах на исследования 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Число рабочих циклов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|  | Точечная запись, шаг 1 м |  |
| 1 | 20 | 0,883 | 0,899 | 1,077 |
| 2 | 30 | 0,721 | 0,737 | 0,920 |
| 3 | 40 | 0,640 | 0,656 | 0,839 |
| 4 | 50 | 0,555 | 0,569 | 0,734 |
| 5 | 60-100 | 0,476 | 0,489 | 0,649 |
| 6 | 150-200 | 0,345 | 0,356 | 0,484 |
| 7 | 300-1500 | 0,313 | 0,325 | 0,463 |
|  | Точечная запись, шаг 2 м |  |
| 8 | 20 | 0,729 | 0,744 | 0,850 |
| 9 | 30 | 0,567 | 0,582 | 0,688 |
| 10 | 40 | 0,425 | 0,501 | 0,607 |
| 11 | 50 | 0,416 | 0,430 | 0,525 |
| 12 | 60-100 | 0,341 | 0,354 | 0,447 |
| 13 | 150-200 | 0,236 | 0,247 | 0,321 |
| 14 | 300-1500 | 0,197 | 0,209 | 0,288 |
|  | Точечная запись, шаг 5 м |  |
| 15 | 20 | 0,629 | 0,645 | 0,701 |
| 16 | 30 | 0,467 | 0,483 | 0,539 |
| 17 | 40 | 0,386 | 0,402 | 0,458 |
| 18 | 50 | 0,327 | 0,341 | 0,391 |
| 19 | 60-70 | 0,277 | 0,290 | 0,337 |
| 20 | 80-100 | 0,240 | 0,254 | 0,304 |
| 21 | 150-200 | 0,167 | 0,178 | 0,217 |
| 22 | 300-500 | 0,136 | 0,147 | 0,186 |
| 23 | 600-1500 | 0,121 | 0,133 | 0,175 |
|  | Точечная запись, шаг 10 м |  |
| 24 | 20 | 0,593 | 0,609 | 0,647 |
| 25 | 30 | 0,431 | 0,447 | 0,485 |
| 26 | 40 | 0,350 | 0,366 | 0,404 |
| 27 | 50 | 0,294 | 0,308 | 0,343 |
| 28 | 60-70 | 0,246 | 0,259 | 0,292 |
| 29 | 80-100 | 0,208 | 0,222 | 0,255 |
| 30 | 150 | 0,150 | 0,161 | 0,187 |
| 31 | 200 | 0,134 | 0,145 | 0,171 |
| 32 | 300-400 | 0,113 | 0,124 | 0,151 |
| 33 | 500-900 | 0,100 | 0,110 | 0,137 |
| 34 | 1000-1500 | 0,093 | 0,104 | 0,133 |
|  | Непрерывная запись и точечная запись, шаг 20м |  |
| 35 | 20 | 0,569 | 0,585 | 0,611 |
| 36 | 30 | 0,407 | 0,423 | 0,449 |
| 37 | 40 | 0,306 | 0,342 | 0,368 |
| 38 | 50 | 0,273 | 0,287 | 0,310 |
| 39 | 60-70 | 0,226 | 0,239 | 0,261 |
| 40 | 80-90 | 0,193 | 0,205 | 0,229 |
| 41 | 100 | 0,175 | 0,189 | 0,313 |
| 42 | 150 | 0,133 | 0,144 | 0,162 |
| 43 | 200 | 0,117 | 0,128 | 0,146 |
| 44 | 300-400 | 0,097 | 0,107 | 0,126 |
| 45 | 500-700 | 0,085 | 0,096 | 0,114 |
| 46 | 800-1500 | 0,077 | 0,088 | 0,107 |

Таблица 20

Перечень аппаратуры и оборудования по методу естественного электрического поля (ЕПС)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования | Норма амортизации, % | Коэффициент за резерв | Количество, глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <750 | >750 | <100 | >100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 20,0 | 1,15 | 1 |  |  |  |
| 2. | СКС-1-АУ-1-0,2 | -"- | 1,15 | 1 |  |  |  |
| 3. | СК-1-74-М | -"- | 1,15 |  | 1 |  |  |
| 4. | АЭ-72слебедкой | -"- | 1,15 |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Контр.-измерит. Аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

6. Скважинный вариант метода вызванной поляризации (ВПС).

57. Задачей геофизических исследований в скважинах методом вызванной поляризации (ВПС) является, главным образом, поиски и оконтуривание в пространстве зон сульфидной минерализации.

Нормы рассчитаны для различных модификаций околоскважинных (измерения с параметрической каротажной установкой, установками вертикального профиля и комбинированного  профилирования) и межскважинных (электрическая корреляция ВП) исследований методом вызванной поляризации.

57.1 При расчете норм учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ.

57.2 Основные работы: глубина исследуемых скважин от 100 до 1500 м; способ измерений - производство осциллографической записи или визуальных отсчетов значений разности потенциалов поляризующего поля и вызванной поляризации с шагом измерений 5, 10 и 20 м; режимы поляризующего тока (время зарядки):

а) короткопериодные разнополярные импульсы;

б) длительная зарядка одиночными импульсами тока;

время зарядки 1,2 и 3 мин.  на 1 физическое наблюдение; число записываемых кривых: для околоскважинных исследований - 1, для межскважинных исследований (электрическая корреляция ВП) в зависимости от числа стоянок питающего электрода А в зарядной скважине - от 1 до 5; измерения в каждой скважине выполняются с одной установкой.

57.3 Устройство и ликвидация линии "бесконечность": нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ те же, что и в методе электрической корреляции.

58. Характеристика условий производства работ по категориям трудности приведены в п.19, а состав работ, учтенный настоящими нормами в п.28 Сборника.

58.1 Нормы времени на околоскважинные исследования методом вызванной поляризации приведены в табл.22, а на межскважинные исследования - в табл.21; укрупненные нормы времени на устройство и ликвидацию линии "бесконечность" в табл.6.

Нормы времени на околоскважинные и межскважинные исследования методом ВП,  проводимые при нормализованных условиях определяют, умножая соответствующие нормы таблиц 21, 22 на поправочные коэффициенты, приведенные в п.17.

59. Нормы затрат труда на ВПС приводятся в табл. 32,33,нормы затрат труда на камеральные работы - в табл.35; перечень аппаратуры и оборудования - в табл.23; перечень и норма расхода материалов (независимо от глубины скважины) приводятся в табл.36; нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры) - в табл.37; Нормы износа инструментов, приборов и малоценного инвентаря (независимо от глубины  скважины) - табл.38; нормы износа инструмента,  малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) -  абл.39, а нормы транспорта, соответственно, табл.40.

Таблица 21

Нормы времени на межскважинные исследования  методом ВП (электрическая корреляция методом ВП)с одной установкой

(в отрядо-сменах  на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Время зарядки на 1 физическое наблюдение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Короткопериодные разнопол. Импульсы | 1 мин. |
|  |  | Ч и с л о з а п и с е й ( к р и в ы х ) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Шаг измерений 5 м |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,314 | 0,377 | 0,439 | 0,502 | 0,564 | 0,359 | 0,465 | 0,572 | 0,679 |
| 2 | 200 | 0,197 | 0,259 | 0,322 | 0,384 | 0,447 | 0,241 | 0,348 | 0,454 | 0,572 |
| 3 | 300 | 0,157 | 0,220 | 0,282 | 0,347 | 0,421 | 0,202 | 0,308 | 0,430 | 0,556 |
| 4 | 400-500 | 0,132 | 0,194 | 0,262 | 0,336 | 0,410 | 0,176 | 0,294 | 0,420 | 0,546 |
| 5 | 600-800 | 0,113 | 0,181 | 0,255 | 0,329 | 0,403 | 0,160 | 0,286 | 0,412 | 0,539 |
| 6 | 900-1500 | 0,102 | 0,177 | 0,250 | 0,323 | 0,397 | 0,154 | 0,280 | 0,407 | 0,533 |
|  |  |  | Шаг измерений 10 м |  |  |  |
| 7 | 100 | 0,290 | 0,329 | 0,367 | 0,406 | 0,444 | 0,313 | 0,373 | 0,434 | 0,494 |
| 8 | 200 | 0,173 | 0,211 | 0,250 | 0,288 | 0,327 | 0,195 | 0,255 | 0,316 | 0,377 |
| 9 | 300 | 0,133 | 0,172 | 0,210 | 0,249 | 0,287 | 0,156 | 0,216 | 0,277 | 0,338 |
| 10 | 400 | 0,114 | 0,152 | 0,191 | 0,229 | 0,271 | 0,136 | 0,197 | 0,259 | 0,330 |
| 11 | 500-600 | 0,098 | 0,136 | 0,176 | 0,220 | 0,264 | 0,120 | 0,182 | 0,252 | 0,324 |
| 12 | 700-900 | 0,085 | 0,124 | 0,168 | 0,214 | 0,259 | 0,107 | 0,175 | 0,247 | 0,318 |
| 13 | 1000-1500 | 0,074 | 0,118 | 0,164 | 0,209 | 0,255 | 0,099 | 0,171 | 0,242 | 0,314 |
|  |  |  | Шаг измерений 20 м |  |  |  |
| 14 | 100 | 0,277 | 0,303 | 0,329 | 0,354 | 0,380 | 0,289 | 0,325 | 0,362 | 0,398 |
| 15 | 200 | 0,160 | 0,185 | 0,211 | 0,236 | 0,262 | 0,171 | 0,207 | 0,244 | 0,281 |
| 16 | 300 | 0,120 | 0,146 | 0,172 | 0,197 | 0,223 | 0,132 | 0,168 | 0,205 | 0,241 |
| 17 | 400 | 0,101 | 0,126 | 0,152 | 0,178 | 0,203 | 0,112 | 0,149 | 0,185 | 0,222 |
| 18 | 500-600 | 0,085 | 0,111 | 0,136 | 0,162 | 0,189 | 0,096 | 0,133 | 0,170 | 0,210 |
| 19 | 700-800 | 0,074 | 0,099 | 0,125 | 0,153 | 0,184 | 0,084 | 0,121 | 0,162 | 0,206 |
| 20 | 900-1200 | 0,064 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,076 | 0,116 | 0,158 | 0,202 |
| 21 | 1300-1500 | 0,059 | 0,087 | 0,117 | 0,147 | 0,178 | 0,070 | 0,113 | 0,156 | 0,200 |

Продолжение таблицы 21

| Время зарядки на 1 физическое наблюдение |
| --- |
| 1 мин. | 2 мин. | 3 мин. |
| Число записи (кривых) |
|  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0,786 | 0,403 | 0,554 | 0,705 | 0,856 | 1,010 | 0,447 | 0,643 | 0,838 | 1,040 | 1,270 |
| 2 | 0,699 | 0,285 | 0,436 | 0,603 | 0,782 | 0,961 | 0,329 | 0,529 | 0,760 | 0,992 | 1,220 |
| 3 | 0,683 | 0,246 | 0,409 | 0,587 | 0,766 | 0,945 | 0,290 | 0,513 | 0,745 | 0,976 | 1,210 |
| 4 | 0,672 | 0,222 | 0,398 | 0,577 | 0,756 | 0,934 | 0,272 | 0,503 | 0,734 | 0,966 | 1,200 |
| 5 | 0,665 | 0,212 | 0,391 | 0,569 | 0,748 | 0,927 | 0,264 | 0,495 | 0,727 | 0,958 | 1,190 |
| 6 | 0,659 | 0,206 | 0,385 | 0,564 | 0,742 | 0,921 | 0,259 | 0,490 | 0,721 | 0,952 | 1,180 |
| 7 | 0,555 | 0,335 | 0,417 | 0,500 | 0,583 | 0,666 | 0,357 | 0,462 | 0,567 | 0,672 | 0,776 |
| 8 | 0,437 | 0,217 | 0,300 | 0,382 | 0,465 | 0,557 | 0,239 | 0,344 | 0,449 | 0,564 | 0,688 |
| 9 | 0,410 | 0,178 | 0,260 | 0,345 | 0,448 | 0,541 | 0,200 | 0,305 | 0,424 | 0,548 | 0,672 |
| 10 | 0,402 | 0,158 | 0,241 | 0,337 | 0,435 | 0,533 | 0,180 | 0,292 | 0,416 | 0,540 | 0,664 |
| 11 | 0,396 | 0,142 | 0,232 | 0,330 | 0,428 | 0,526 | 0,164 | 0,286 | 0,410 | 0,534 | 0,658 |
| 12 | 0,390 | 0,130 | 0,227 | 0,325 | 0,423 | 0,521 | 0,156 | 0,280 | 0,404 | 0,528 | 0,652 |
| 13 | 0,386 | 0,125 | 0,223 | 0,321 | 0,418 | 0,517 | 0,151 | 0,275 | 0,400 | 0,524 | 0,648 |
| 14 | 0,435 | 0,300 | 0,347 | 0,395 | 0,443 | 0,490 | 0,311 | 0,369 | 0,428 | 0,487 | 0,546 |
| 15 | 0,317 | 0,182 | 0,230 | 0,277 | 0,325 | 0,373 | 0,193 | 0,252 | 0,310 | 0,369 | 0,428 |
| 16 | 0,278 | 0,143 | 0,190 | 0,238 | 0,286 | 0,334 | 0,154 | 0,212 | 0,271 | 0,330 | 0,399 |
| 17 | 0,260 | 0,123 | 0,171 | 0,218 | 0,269 | 0,326 | 0,134 | 0,193 | 0,252 | 0,322 | 0,391 |
| 18 | 0,254 | 0,107 | 0,155 | 0,206 | 0,262 | 0,320 | 0,118 | 0,178 | 0,246 | 0,316 | 0,384 |
| 19 | 0,249 | 0,096 | 0,145 | 0,202 | 0,258 | 0,314 | 0,107 | 0,171 | 0,241 | 0,310 | 0,380 |
| 20 | 0,246 | 0,087 | 0,142 | 0,198 | 0,254 | 0,311 | 0,099 | 0,168 | 0,238 | 0,307 | 0,376 |
| 21 | 0,243 | 0,083 | 0,139 | 0,196 | 0,252 | 0,308 | 0,096 | 0,165 | 0,235 | 0,304 | 0,374 |

Таблица 22

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ВПС с одной установкой

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Время зарядки на 1 физическое наблюдение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Короткопериодные, разнополярные импульсы | 1 минута | 2 минуты | 3 минуты |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шаг измерений 5 м |  |  |
| 1 | 100 | 0,325 | 0,378 | 0,431 | 0,484 |
| 2 | 200 | 0,207 | 0,260 | 0,313 | 0,367 |
| 3 | 300 | 0,168 | 0,221 | 0,274 | 0,327 |
| 4 | 400-500 | 0,142 | 0,196 | 0,254 | 0,316 |
| 5 | 600-900 | 0,122 | 0,182 | 0,245 | 0,307 |
| 6 | 1000-1500 | 0,114 | 0,176 | 0,239 | 0,302 |
|  | Шаг измерений 10 м |  |  |
| 7 | 100 | 0,296 | 0,323 | 0,349 | 0,376 |
| 8 | 200 | 0,178 | 0,205 | 0,232 | 0,258 |
| 9 | 300 | 0,139 | 0,166 | 0,192 | 0,219 |
| 10 | 400 | 0,120 | 0,146 | 0,173 | 0,199 |
| 11 | 500-600 | 0,104 | 0,130 | 0,157 | 0,184 |
| 12 | 700-900 | 0,090 | 0,117 | 0,147 | 0,178 |
| 13 | 1000-1500 | 0,080 | 0,111 | 0,142 | 0,174 |
|  | Шаг измерений 20 м |  |  |
| 14 | 100 | 0,281 | 0,294 | 0,307 | 0,321 |
| 15 | 200 | 0,163 | 0,176 | 0,189 | 0,203 |
| 16 | 300 | 0,124 | 0,137 | 0,150 | 0,164 |
| 17 | 400 | 0,104 | 0,117 | 0,131 | 0,144 |
| 18 | 500-600 | 0,088 | 0,104 | 0,115 | 0,128 |
| 19 | 700-800 | 0,077 | 0,090 | 0,103 | 0,116 |
| 20 | 900-1200 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | 0,110 |
| 21 | 1300-1500 | 0,062 | 0,076 | 0,092 | 0,107 |

Таблица 23.

Перечень аппаратуры и оборудования по методу вызванной поляризации (ВПС)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования | Норма амортизации, % | Коэффициент за резерв | Количество скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 скважина | 2 скважины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВПС-63 | 20,0 | 1,15 | 1 | 1 |
| 2. | СВП-74 | -"- | 1,15 | 1 | 1 |
| 3. | Контр. - измерительная аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 |

7. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК).

60. В настоящем разделе приведены нормы и нормативы на работы контактным способом поляризационных кривых (КСПК).

60.1 Нормы рассчитаны на выполнение работ контактным способом поляризационных кривых для основного (односкважинного) варианта.

60.2 Нормы  времени на работы КСПК рассчитаны на исследование одного контакта в рудном теле.

Под исследованием одного контакта в рудном теле понимается весь комплекс работ, связанный со снятием катодных и анодных поляризационных кривых. Число поляризационных кривых зависит от сложности минерального состава руд и определяется техническим проектом работ в соответствии с действующей инструкцией.

60.3 При расчете норм приняты: средняя глубина исследуемых скважин - 500 м; для установки электрода сравнения выполняются измерения  естественного поля по профилю длиной 1000 м (по 500 м в обе стороны) с установкой пикетов через 20 м; затраты времени на выбор точки контакта с оруденением определены как средние для массивных и прожилковых руд и прожилково-вкрапленных руд; время на располяризацию равно времени на поляризацию данной кривой.

61. При расчете норм учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические  условия проведения работ.

61.1 Основные работы: величина максимального тока поляризации Jmax от 0,25 до 250 А; скорость нарастания тока dl/dt от 0,25 до 15 м А/с; минимальное число записей поляризационных кривых на один контакт - 3; число контактов в рудном теле в исследуемой скважине - 1, 2, 3.

61.2 Устройство и ликвидация вспомогательного питающего заземлителя: производство работ методом КСПК с токами не больше 25А; длина питающей линии - 500, 750, 1000 м; категория трудности - I-II,  III,  IV;  условия устройства заземления нормальные и осложненные.

62. Характеристика условий производства работ по категориям трудности приведены в п.19.

Нормальные условия устройства заземления: забивание шпилек (электродов) в количестве до 70 штук или подсоединение провода питающей линии к имеющимся на участке обсадным трубам.

Осложненные условия устройства заземления: забивание шпилек (электродов) в количестве 150 штук или забуривание до четырех шнеков на глубину до 15 м.

Работа буровой бригады в случае необходимости забуривании шнеков нормируется по ССН, вып.5 "Разведочное бурение".

63. Состав работ, учтенный нормами, приведен в п.28 Сборника. 64. Нормы времени на работу контактным способом поляризационных кривых приведены в табл.24.

Нормы времени на работу контактным способом поляризационных кривых при записи более 3-х кривых определяются по формуле:

Нвр (п) = Нвр + К(п - 3),

где:

Нвр - норма времени, определяемая по табл.24;

К - коэффициенты, определяемые по табл.25;

п - число записываемых кривых.

64.1 Нормы времени на устройство и ликвидацию вспомогательного питающего заземления приведены в табл.27.

65. Нормы  времени на работы контактным способом поляризационных кривых, проводимые в ненормализованных условиях, определяются путем умножения соответствующих норм табл.24 на поправочные коэффициенты, приведенные в п.17 настоящего Сборника.

66. Нормы затрат труда приводятся в табл.32, 33; нормы затрат труда на камеральные работы - в табл.35; перечень аппаратуры и оборудования - в табл.26; перечень и нормы расхода материалов (независимо от глубины скважин), а также и зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры приводятся в табл.36 и 37; нормы износа инструментов, приборов и малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) и независимо от глубины скважины) - в табл.38 и 39; нормы транспорта приведены в табл.40.

Таблица 24.

###### Нормы времени на исследование КСПК при записи трех кривых

(в отрядо-сменах на исследование 1 контакта в рудном теле)

| Номер нормы | Величина максимального тока поляризации, А | Скорость нарастания тока, мА/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Число контактов - 1 |  |  |  |
| 1 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,88 | 1,91 | 1,97 | 2,07 |
| 2 | 0,5 | - | - | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,97 | 2,07 | 2,30 |
| 3 | 1 | - | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 1,93 | 1,97 | 2,07 | 2,30 | 2,76 |
| 4 | 2 | 1,88 | 1,90 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | 2,07 | 2,30 | 2,76 | 3,66 |
| 5 | 4 | 1,91 | 1,94 | 2,03 | 2,07 | 2,15 | 2,30 | 2,76 | 3,66 | 5,47 |
| 6 | 5 | 1,93 | 1,97 | 2,07 | 2,13 | 2,22 | 2,41 | 2,98 | 4,11 | 6,37 |
| 7 | 7 | 1,96 | 2,00 | 2,17 | 2,24 | 2,38 | 2,64 | 3,43 | 5,02 | 8,18 |
| 8 | 10 | 2,00 | 2,07 | 2,30 | 2,41 | 2,60 | 2,98 | 4,11 | 6,37 | 10,50 |
| 9 | 15 | 2,07 | 2,18 | 2,53 | 2,70 | 2,98 | 3,54 | 5,24 | 8,64 | 15,40 |
| 10 | 20 | 2,15 | 2,30 | 2,76 | 2,98 | 3,35 | 4,11 | 6,37 | 10,90 | 20,00 |
| 11 | 25 | 2,22 | 2,41 | 2,98 | 3,27 | 3,73 | 4,67 | 7,51 | 13,10 | 24,50 |
| 12 | 30 | 2,30 | 2,53 | 3,21 | 3,54 | 4,11 | 5,24 | 8,64 | 15,40 | 29,00 |
| 13 | 40 | 2,45 | 2,76 | 3,66 | 4,11 | 4,86 | 6,37 | 10,90 | 20,00 | 38,00 |
| 14 | 50 | 2,60 | 2,98 | 4,11 | 4,67 | 5,62 | 7,50 | 13,10 | 24,50 | 47,10 |
| 15 | 60 | 2,76 | 3,21 | 4,56 | 5,24 | 6,37 | 8,64 | 15,40 | 29,00 | - |
| 16 | 70 | 2,91 | 3,43 | 5,02 | 5,80 | 7,12 | 9,78 | 17,70 | 33,50 | - |
| 17 | 80 | 3,06 | 3,66 | 5,47 | 6,37 | 6,94 | 10,90 | 20,00 | 38,00 | - |
| 18 | 90 | 3,21 | 3,89 | 5,92 | 6,93 | 8,64 | 12,10 | 22,20 | 42,60 | - |
| 19 | 100 | 3,35 | 4,11 | 6,37 | 7,51 | 9,38 | 13,10 | 24,50 | 47,10 | - |
| 20 | 150 | 4,11 | 5,24 | 8,64 | 10,40 | 13,10 | 18,80 | 35,80 | - | - |
| 21 | 200 | 4,86 | 6,37 | 10,90 | 13,10 | 16,90 | 24,50 | 47,10 | - | - |
| 22 | 250 | 5,62 | 7,51 | 13,10 | 16,00 | 20,70 | 30,10 | - | - | - |
|  |  |  |  | Число контактов - 2 |  |  |  |
| 23 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,27 | 1,30 | 1,36 | 1,47 |
| 24 | 0,5 | - | - | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,36 | 1,47 | 1,69 |
| 25 | 1 | - | 1,26 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,36 | 1,47 | 1,69 | 2,15 |
| 26 | 2 | 1,27 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,40 | 1,47 | 1,69 | 2,15 | 3,05 |
| 27 | 4 | 1,30 | 1,33 | 1,42 | 1,47 | 1,55 | 1,69 | 2,15 | 3,05 | 4,86 |
| 28 | 5 | 1,32 | 1,36 | 1,47 | 1,53 | 1,62 | 1,81 | 2,38 | 3,51 | 5,77 |
| 29 | 7 | 1,35 | 1,41 | 1,56 | 1,64 | 1,77 | 2,03 | 2,83 | 4,41 | 7,58 |
| 30 | 10 | 1,40 | 1,47 | 1,69 | 1,81 | 2,00 | 2,38 | 3,51 | 5,77 | 10,30 |
| 31 | 15 | 1,47 | 1,59 | 1,90 | 2,09 | 2,38 | 2,95 | 4,64 | 8,03 | 14,80 |
| 32 | 20 | 1,55 | 1,69 | 2,15 | 2,38 | 2,76 | 3,50 | 5,77 | 10,30 | 18,40 |
| 33 | 25 | 1,62 | 1,81 | 2,38 | 2,66 | 3,13 | 4,07 | 6,90 | 12,50 | 23,80 |
| 34 | 30 | 1,69 | 1,92 | 2,60 | 2,96 | 3,50 | 4,64 | 8,03 | 14,80 | 28,40 |
| 35 | 40 | 1,84 | 2,15 | 3,05 | 3,50 | 4,26 | 5,77 | 10,30 | 19,40 | 37,40 |
| 36 | 50 | 2,00 | 2,38 | 3,50 | 4,07 | 5,02 | 6,90 | 12,50 | 23,80 | 46,50 |
| 37 | 60 | 2,15 | 2,60 | 3,96 | 4,64 | 5,77 | 8,03 | 14,80 | 28,40 | - |
| 38 | 70 | 2,30 | 2,83 | 4,41 | 5,21 | 6,53 | 9,16 | 17,10 | 32,90 | - |
| 39 | 80 | 2,45 | 3,05 | 4,86 | 5,77 | 7,28 | 10,30 | 19,40 | 37,40 | - |
| 40 | 90 | 2,60 | 3,28 | 5,32 | 6,34 | 8,03 | 11,40 | 20,40 | 42,00 | - |
| 41 | 100 | 2,76 | 3,50 | 5,77 | 6,90 | 8,79 | 12,50 | 23,80 | 46,50 | - |
| 42 | 150 | 3,51 | 4,64 | 8,03 | 6,56 | 12,50 | 18,20 | 35,20 | - | - |
| 43 | 200 | 4,26 | 5,77 | 10,30 | 12,50 | 16,30 | 23,80 | 46,50 | - | - |
| 44 | 250 | 5,02 | 6,90 | 12,50 | 15,40 | 20,10 | 29,50 | - | - | - |
|  |  |  |  | Число контактов - 3 |  |  |  |
| 45 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,07 | 1,10 | 1,16 | 1,26 |
| 46 | 0,5 | - | - | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,16 | 1,26 | 1,49 |
| 47 | 1 | - | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,26 | 1,49 | 1,95 |
| 48 | 2 | 1,07 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,26 | 1,49 | 1,95 | 2,85 |
| 49 | 4 | 1,10 | 1,13 | 1,22 | 1,26 | 1,34 | 1,49 | 1,95 | 2,85 | 4,66 |
| 50 | 5 | 1,12 | 1,16 | 1,26 | 1,32 | 1,42 | 1,60 | 2,18 | 3,31 | 5,57 |
| 51 | 7 | 1,15 | 1,20 | 1,36 | 1,43 | 1,57 | 1,83 | 2,62 | 4,21 | 7,37 |
| 52 | 10 | 1,20 | 1,26 | 1,49 | 1,60 | 1,80 | 2,18 | 3,31 | 5,57 | 10,10 |
| 53 | 15 | 1,26 | 1,38 | 1,72 | 1,89 | 2,18 | 2,74 | 4,44 | 7,83 | 14,60 |
| 54 | 20 | 1,34 | 1,49 | 1,95 | 2,18 | 2,55 | 3,31 | 5,57 | 10,10 | 19,10 |
| 55 | 25 | 1,40 | 1,61 | 2,18 | 2,45 | 2,93 | 3,87 | 6,70 | 12,40 | 23,70 |
| 56 | 30 | 1,49 | 1,72 | 2,39 | 2,74 | 3,31 | 4,44 | 7,83 | 14,60 | 28,20 |
| 57 | 40 | 1,64 | 1,95 | 2,85 | 3,31 | 4,06 | 5,57 | 10,10 | 19,10 | 37,20 |
| 58 | 50 | 1,80 | 2,18 | 3,31 | 3,87 | 4,81 | 6,70 | 12,40 | 23,70 | 46,30 |
| 59 | 60 | 1,95 | 2,39 | 3,75 | 4,44 | 5,57 | 7,83 | 14,60 | 28,20 | - |
| 60 | 70 | 2,10 | 2,62 | 4,21 | 5,00 | 6,32 | 8,96 | 16,90 | 32,70 | - |
| 61 | 80 | 2,25 | 2,85 | 4,66 | 5,57 | 7,08 | 10,10 | 19,10 | 37,20 | - |
| 62 | 90 | 2,39 | 3,08 | 5,11 | 6,13 | 7,83 | 11,20 | 21,40 | 41,80 | - |
| 63 | 100 | 2,55 | 3,31 | 5,57 | 6,70 | 8,58 | 12,40 | 23,70 | 46,30 | - |
| 64 | 150 | 3,31 | 4,44 | 7,83 | 9,50 | 12,40 | 18,10 | 35,00 | - | - |
| 65 | 200 | 4,06 | 5,57 | 10,10 | 12,40 | 16,20 | 23,70 | 46,30 | - | - |
| 66 | 250 | 4,81 | 6,70 | 12,40 | 15,20 | 19,90 | 29,30 | - | - | - |

Таблица 25.

Коэффициенты для определения норм времени на работы КСПК при записи более трех кривых

| Номер нормы | Величина максимального тока поляризации, А | Скорость нарастания тока, мА/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,081 | 0,091 | 0,111 | 0,151 |
| 2 | 0,5 | - | - | 0,080 | 0,081 | 0,084 | 0,091 | 0,111 | 0,151 | 0,230 |
| 3 | 1 | - | 0,080 | 0,087 | 0,091 | 0,098 | 0,111 | 0,151 | 0,230 | 0,388 |
| 4 | 2 | 0,082 | 0,087 | 0,104 | 0,111 | 0,124 | 0,151 | 0,230 | 0,388 | 0,706 |
| 5 | 4 | 0,092 | 0,104 | 0,134 | 0,151 | 0,177 | 0,230 | 0,388 | 0,706 | 1,340 |
| 6 | 5 | 0,098 | 0,111 | 0,151 | 0,170 | 0,204 | 0,270 | 0,468 | 0,865 | 1,66 |
| 7 | 7 | 0,109 | 0,127 | 0,183 | 0,210 | 0,256 | 0,350 | 0,627 | 1,18 | 2,29 |
| 8 | 10 | 0,124 | 0,151 | 0,230 | 0,270 | 0,336 | 0,468 | 0,865 | 1,66 | 3,25 |
| 9 | 15 | 0,151 | 0,191 | 0,310 | 0,369 | 0,468 | 0,666 | 1,26 | 2,45 | 4,84 |
| 10 | 20 | 0,177 | 0,230 | 0,388 | 0,468 | 0,601 | 0,865 | 1,66 | 3,25 | 6,42 |
| 11 | 25 | 0,204 | 0,270 | 0,468 | 0,568 | 0,733 | 1,06 | 2,06 | 4,04 | 8,01 |
| 12 | 30 | 0,230 | 0,310 | 0,547 | 0,666 | 0,865 | 1,26 | 2,45 | 4,84 | 9,60 |
| 13 | 40 | 0,283 | 0,388 | 0,706 | 0,865 | 1,13 | 1,66 | 3,25 | 6,42 | 12,80 |
| 14 | 50 | 0,336 | 0,468 | 0,865 | 1,06 | 1,40 | 2,06 | 4,04 | 8,01 | 16,00 |
| 15 | 60 | 0,388 | 0,547 | 1,02 | 1,26 | 1,66 | 2,45 | 4,84 | 9,60 | 19,10 |
| 16 | 70 | 0,442 | 0,627 | 1,18 | 1,46 | 1,92 | 2,85 | 5,63 | 11,20 | - |
| 17 | 80 | 0,495 | 0,706 | 1,34 | 1,66 | 2,19 | 3,25 | 6,42 | 12,80 | - |
| 18 | 90 | 0,547 | 0,786 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,64 | 7,22 | 14,40 | - |
| 19 | 100 | 0,601 | 0,865 | 1,66 | 2,06 | 2,72 | 4,04 | 8,01 | 16,00 | - |
| 20 | 150 | 0,865 | 1,26 | 2,45 | 3,05 | 4,04 | 6,02 | 12,00 | - | - |
| 21 | 200 | 1,13 | 1,66 | 3,25 | 4,04 | 5,36 | 8,01 | 16,00 | - | - |
| 22 | 250 | 1,40 | 2,06 | 4,04 | 5,04 | 6,68 | 10,00 | - | - | - |

Таблица 26

Перечень аппаратуры и оборудования по метод  контактного способа поляризационных кривых (КСПК)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования | Норма амортизации, % | Коэффициент за резерв | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КСПК-1 | 20,0 | 1,15 | 1 |
| 2. | КСПК-1 | -"- | 1,15 | 1 |
| 3. | АЭ-72 | -"- | 1,15 | 1 |
| 4. | Контр. - измерительная аппаратура | 11,0 | - | 0,5 |

Таблица 27

Нормы времени на устройство и ликвидацию вспомогательного питающего заземления при исследованиях КСПК

(в отрядо-сменах на 1 заземлитель)

| Номер нормы | Длина питающей линии от скважины до заземления, м | Категория трудности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III | VI |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|  | Нормальные условия заземления |
| 1 | До 500 | 0,322 | 0,368 | 0,425 |
| 2 | До 750 | 0,359 | 0,422 | 0,502 |
| 3 | До 1000 | 0,396 | 0,476 | 0,579 |
|  | Осложненные условия устройства заземления |
| 4 | До 500 | 0,589 | 0,633 | 0,691 |
| 5 | До 750 | 0,626 | 0,689 | 0,767 |
| 6 | До 1000 | 0,662 | 0,742 | 0,845 |

Примечание: При производстве работ методом КСПК с током свыше 25А в осложненных условиях устройства заземления к нормам времени применяется поправочный коэффициент 1,5.

# Глава II

# СКВАЖИННАЯ МАГНИТОРАЗВЕДКА ( СМ )

67. В настоящей главе приведены сметные нормы и нормативы на околоскважинные исследования методом скважинной магниторазведки.

68. Нормами предусматриваются следующие возможные варианты работы:

А. В скважине выполняется только каротаж магнитной восприимчивости (КМВ) и магнитный каротаж вертикальной составляющей магнитного поля (МК-z), запись магнитной восприимчивости (Х) и приращений вертикальной составляющей магнитного поля ( z) - одновременная.

Б. Выполняется КМВ и Мк-z,  запись z и х - последовательная.

В. В скважине выполняется полный комплекс работ: КМВ, МК-z и векторная магнитометрия скважин (ВМС) - измерение трех составляющих вектора магнитного поля (Zoc,  X и V) запись Z-x, X и V, Zoc - V одновременная.

Г. Выполняется полный комплекс работ, запись всех кривых ( Z, x, X, V, Zoc) последовательная.

68.1. Нормы рассчитаны отдельно на общие (поисковые) масштабы исследований и на детальные исследования по рудным (аномальным) интервалам.

68.2. При расчете норм учтены следующие нормализованные технологические и организационно-технические условия проведения работ: глубина исследуемых скважин от 100 до 2000 м, способ измерений - непрерывная запись кривых Z,  x, X, V, Zoc, поисковые масштабы исследований - 1:1 000,  1:1500, 1:200, детализационные масштабы исследований - 1:50 и 1:20, число записей (в зависимости от числа регистрируемых параметров и способа их записи: одновременной или последовательной и в соответствии с п.68) - 1, 2, 3, 5, число выездов на скважину (поисковые масштабы исследований ) - 1, 2, 3, 4, свыше 4, суммарный интервал детализации в скважине  (детальные исследования) -10, 25, 50 и 100 м.

68.3. Нормы времени на скважинную магниторазведку учитывают затраты времени на подготовительно-заключительные работы на скважине и исследования в скважине.

Норма времени на подготовительно-заключительные работы на базе партии при околоскважинных исследованиях методом скважинной магниторазведки в летний период равна 0,131 отрядо-смены.

Нормы времени на околоскважинные исследования методом скважинной магниторазведки в поисковых масштабах (1:1 000, 1:500 и 1:200) приведены в табл. 28, а на исследования в детализационных масштабах (1:50 и 1:20) - в табл. 29.

Нормы времени на работы методом скважинной магниторазведки, проводимые в ненормализованных условиях, определяются путем умножения соответствующих норм таблиц 28, 29 и 30 на поправочные коэффициенты, приводимые в п. 17.

Состав работ, учтенный нормами по скважинной магниторазведки, приводится в п. 28.

# Скважинная магниторазведка с использованием

# комплексного магнитометра МСКЦ-1

69. Работа со скважинным магнитометром МСКЦ-1 имеет  ряд особенностей: в нем предусмотрена цифровая запись измеряемых параметров (запись диаграмм в цифровом и аналоговом масштабе и практически с одной скоростью подъема скважинного прибора), за счет чего достигается более высокая производительность скважинных и околоскважинных исследований. При этом можно за одну спуско-подъемную операцию одновременно измерять все три составляющих вектора магнитной индукции.

При выполнении с новой аппаратурой полного комплекса магнитометрических исследований в рудной скважине проводится четыре последовательные спуско - подъемные операции (записи).

Если при проведении работ с аппаратурой МСКЦ-1 цифровая регистрация результатов наблюдений по обоснованной причине не может быть обеспечена (используются лишь двухканальные регистраторы НО-28),  тогда к ним могут применяться нормы таблиц 28, 29.

69.1. Магнитометрические исследования проводятся в пробуренных с поверхности скважинах глубиной до 2000 м. Контрольные измерения составляют 10%. Затраты труда остаются в пределах норм, предусмотренных Сборником на скважинную магниторазведку.

Работы проводятся отрядом, оснащенным комплексным магнитометром МСКЦ-1 с магнитным цифровым регистратором, автоматической каротажной станцией с совмещенными лабораторией и подъемником (типа СК-1-74), типовым каротажным оборудованием, материалами и т.д.

69.2. Состав работ, учтенный нормами при работе с МСКЦ-1:

- подготовительно-заключительные работы на скважиен: сборка-разборка схем; введение аппаратуры и режим; измерение магнитной индукции устья скважины до начала и после скважинных измерений; ориентирование трехкомпонентного прибора на опорной точке; промывка и чистка аппаратуры и оборудования;

- пересоединение скважинных приборов (извлечение из устья скважины прибора, применяемого при предшествующих исследованиях, отсоединение его от кабеля, проверка кабеля и прибора на утечку, присоединение к кабелю нового прибора и установка его в устье скважины);

- производство измерений;

- спуск и подъем скважинного прибора без замера в пределах ранее исследованных интервалов (при повторных выездах отряда на скважину).

.

69.3. В случае применения скважинной магниторазведки с аппаратурой МСКЦ-1, как отдельного метода "при отдельном выезде", с затратами времени на подготовительно-заключительные работы на базе прибавляется 0,131 отрядо-смены на один выезд.

Нормы времени на исследования с использованием магнитометра МСКЦ-1 приведены в табл. 31.

70. Нормы затрат труда ИТР и рабочих приводятся в табл. 32, 33, перечень аппаратуры и оборудования - в табл. 30, а нормы затрат труда на камеральные работы - в табл. 35; перечень и нормы расхода материалов (независимо от глубины скважины) и нормы расхда материалов, зависящих от глубины скважины типа и марки используемой аппаратуры приводятся соответственно в табл. 36 и 37.

71. Нормы износа инструментов, приборов и малоценного инвентаря (независимо от глубины скважины) и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины) приводятся в табл. 38 и 39.

Нормы транспорта приведены в табл. 40.

Таблица 28

Нормы времени на околоскважинные исследования методом СМ в общих (поисковых) масштабах

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  |  | I : I000 | I : 500 | I : 200 |
|  |  | Число записей |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Число выездов – 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0,233 | 0,248 | 0,349 | 0,380 | 0,245 | 0,273 | 0,386 | 0,441 | 0,271 | 0,325 | 0,465 | 0,572 |
| 2 | 200 | 0,132 | 0,147 | 0,205 | 0,235 | 0,144 | 0,172 | 0,242 | 0,297 | 0,170 | 0,224 | 0,321 | 0,428 |
| 3 | 300 | 0,098 | 0,113 | 0,157 | 0,187 | 0,110 | 0,138 | 0,194 | 0,249 | 0,136 | 0,190 | 0,273 | 0,380 |
|  |  |  |  | Число выездов – 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 | 0,192 | 0,223 | 0,311 | 0,372 | 0,217 | 0,272 | 0,385 | 0,495 | 0,270 | 0,377 | 0,542 | 0,757 |
| 5 | 400 | 0,152 | 0,179 | 0,248 | 0,302 | 0,174 | 0,222 | 0,313 | 0,410 | 0,220 | 0,314 | 0,451 | 0,639 |
| 6 | 500 | 0,128 | 0,152 | 0,211 | 0,260 | 0,148 | 0,192 | 0,270 | 0,358 | 0,189 | 0,276 | 0,396 | 0,568 |
| 7 | 600 | 0,112 | 0,134 | 0,186 | 0,232 | 0,130 | 0,172 | 0,242 | 0,324 | 0,169 | 0,250 | 0,359 | 0,521 |
|  |  |  |  | Число выездов – 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 600 | 0,159 | 0,189 | 0,263 | 0,324 | 0,184 | 0,239 | 0,337 | 0,447 | 0,236 | 0,344 | 0,494 | 0,709 |
| 9 | 700-800 | 0,122 | 0,161 | 0,223 | 0,278 | 0,156 | 0,206 | 0,290 | 0,390 | 0,203 | 0,300 | 0,432 | 0,626 |
|  |  |  |  | Число выездов – 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 800-900 | 0,152 | 0,181 | 0,252 | 0,311 | 0,176 | 0,230 | 0,324 | 0,431 | 0,226 | 0,332 | 0,476 | 0,686 |
| 11 | 1000-1100 | 0,128 | 0,155 | 0,215 | 0,268 | 0,150 | 0,199 | 0,280 | 0,378 | 0,196 | 0,291 | 0,418 | 0,608 |
|  |  |  |  | Число выездов – 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1100 | 0,150 | 0,180 | 0,250 | 0,310 | 0,174 | 0,230 | 0,324 | 0,434 | 0,227 | 0,334 | 0,481 | 0,696 |
| 13 | 1200-1300 | 0,136 | 0,164 | 0,227 | 0,284 | 0,158 | 0,210 | 0,297 | 0,401 | 0,208 | 0,310 | 0,445 | 0,648 |
|  |  |  |  | Число выездов – 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1300-1400 | 0,146 | 0,177 | 0,245 | 0,304 | 0,171 | 0,226 | 0,318 | 0,426 | 0,222 | 0,328 | 0,472 | 0,684 |
| 15 | 1500-1600 | 0,132 | 0,160 | 0,221 | 0,277 | 0,154 | 0,206 | 0,289 | 0,390 | 0,202 | 0,302 | 0,434 | 0,632 |
|  |  |  |  | Число выездов – 7 – 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1600-2000 | 0,140 | 0,170 | 0,236 | 0,296 | 0,165 | 0,218 | 0,308 | 0,416 | 0,216 | 0,320 | 0,461 | 0,670 |

Таблица 29

Нормы времени на околоскважинные исследования методом СМ в детализационных масштабах по рудным (аномальным) интервалам

(в отрядо-сменах на исследование 100 м скважины)

| Номер нормы | Глубина скважины, м | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  |  | I : 50 | I : 20 |
|  |  | Число записей |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Суммарный интервал детализации 10 м |  |
| 1 | 100 | 0,017 | 0,034 | 0,137 | 0,171 | 0,023 | 0,046 | 0,155 | 0,201 |
| 2 | 200 | 0,014 | 0,029 | 0,086 | 0,115 | 0,018 | 0,035 | 0,095 | 0,130 |
| 3 | 300-400 | 0,014 | 0,026 | 0,066 | 0,092 | 0,016 | 0,030 | 0,070 | 0,101 |
| 4 | 500-700 | 0,013 | 0,026 | 0,053 | 0,079 | 0,014 | 0,028 | 0,056 | 0,084 |
| 5 | 800-2000 | 0,012 | 0,024 | 0,044 | 0,068 | 0,013 | 0,026 | 0,045 | 0,070 |
|  |  |  | Суммарный интервал детализации 25 м |  |
| 6 | 100 | 0,025 | 0,050 | 0,161 | 0,211 | 0,040 | 0,080 | 0,205 | 0,285 |
| 7 | 200 | 0,018 | 0,037 | 0,098 | 0,135 | 0,036 | 0,052 | 0,120 | 0,172 |
| 8 | 300 | 0,016 | 0,032 | 0,077 | 0,110 | 0,021 | 0,042 | 0,092 | 0,135 |
| 9 | 400-500 | 0,014 | 0,029 | 0,064 | 0,094 | 0,018 | 0,036 | 0,074 | 0,110 |
| 10 | 600-900 | 0,014 | 0,028 | 0,053 | 0,080 | 0,016 | 0,032 | 0,059 | 0,090 |
| 11 | 1000-2000 | 0,013 | 0,025 | 0,044 | 0,070 | 0,014 | 0,028 | 0,048 | 0,075 |
|  |  |  | Суммарный нтервал детализации 50 м |  |
| 12 | 100 | 0,038 | 0,076 | 0,200 | 0,276 | 0,068 | 0,136 | 0,289 | 0,425 |
| 13 | 200 | 0,025 | 0,050 | 0,118 | 0,168 | 0,040 | 0,080 | 0,162 | 0,242 |
| 14 | 300 | 0,021 | 0,041 | 0,090 | 0,132 | 0,030 | 0,061 | 0,120 | 0,181 |
| 15 | 400 | 0,018 | 0,037 | 0,077 | 0,114 | 0,026 | 0,052 | 0,099 | 0,151 |
| 16 | 500-600 | 0,016 | 0,033 | 0,066 | 0,100 | 0,022 | 0,044 | 0,082 | 0,126 |
| 17 | 700-900 | 0,015 | 0,030 | 0,056 | 0,087 | 0,019 | 0,038 | 0,068 | 0,106 |
| 18 | 1000-1500 | 0,014 | 0,027 | 0,449 | 0,077 | 0,016 | 0,033 | 0,056 | 0,090 |
| 19 | 1600-2000 | 0,013 | 0,027 | 0,045 | 0,072 | 0,015 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
|  |  |  | Суммарный интервал детализации 100 м |  |
| 20 | 100 | 0,064 | 0,128 | 0,278 | 0,407 | 0,124 | 0,248 | 0,457 | 0,705 |
| 21 | 200 | 0,038 | 0,076 | 0,157 | 0,233 | 0,068 | 0,136 | 0,246 | 0,382 |
| 22 | 300 | 0,029 | 0,059 | 0,117 | 0,175 | 0,049 | 0,098 | 0,176 | 0,275 |
| 23 | 400 | 0,025 | 0,050 | 0,096 | 0,146 | 0,040 | 0,080 | 0,141 | 0,221 |
| 24 | 500-600 | 0,022 | 0,043 | 0,080 | 0,123 | 0,032 | 0,064 | 0,113 | 0,178 |
| 25 | 700-900 | 0,018 | 0,037 | 0,066 | 0,103 | 0,026 | 0,052 | 0,089 | 0,141 |
| 26 | 1000-1300 | 0,016 | 0,033 | 0,057 | 0,090 | 0,022 | 0,043 | 0,073 | 0,116 |
| 27 | 1400-2000 | 0,015 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 0,018 | 0,037 | 0,061 | 0,098 |

Таблица 30

Перечень аппаратуры и оборудования по методу скважиной магниторазведки (СМ)

| № п/п | Тип станции, марка аппаратуры и оборудования | Норма амортизации, % | Коэффициент за резерв | Количество, глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <750 | >750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 20,0 | 1,15 | 0,5 | - |
| 2. | СКС-1-АУ-1-0,2 | -"- | -"- | 0,5 | - |
| 3. | СК-1-74-М | -"- | -"- |  | 1 |
| 4. | ТСМК-30 | -"- | -"- | 1 | 1 |
| 5. | МСКЦ-1 | 20,0 | 1,15 | 1 | 1 |
| 6. | Контрольно-измерительная аппаратура | 11,0 | - | 0,25 | 0,25 |

Таблица 31

Нормы времени на проведение работ методом скважинной магниторазведки с использованием комплексного магнитометра МСКЦ-1

(отрядо-смен на 100 м скважины)

| Глубина скважины, м | Число выездов на скважину |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Число пуско – подъемных операций (записей) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100 | 0,166 | 0,229 | 0,293 | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0,207 | 0,310 | 0,415 | 0,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,244 | 0,387 | 0,530 | 0,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 0,286 | 0,469 | 0,653 | 0,836 | 0,439 | 0,672 | 0,882 | 1,142 |  |  |  |  |
| 500 | 0,323 | 0,546 | 0,767 | 0,989 | 0,481 | 0,760 | 1,037 | 1,314 |  |  |  |  |
| 600 | 0,362 | 0,622 | 0,882 | 1,142 | 0,528 | 0,851 | 1,175 | 1,498 | 0,693 | 1,081 | 1,467 | 1,854 |
| 700 | 0,402 | 0,703 | 1,004 | 1,304 | 0,576 | 0,948 | 1,319 | 1,692 | 0,747 | 1,188 | 1,627 | 2,068 |
| 800 | 0,441 | 0,779 | 1,118 | 1,457 | 0,618 | 1,035 | 1,450 | 1,865 | 0,797 | 1,289 | 1,780 | 2,273 |
| 900 | 0,481 | 0,861 | 1,241 | 1,620 | 0,664 | 1,126 | 1,587 | 2,048 | 0,851 | 1,396 | 1,941 | 2,487 |
| 1000 | 0,520 | 0,937 | 1,356 | 1,773 | 0,710 | 1,218 | 1,725 | 2,232 | 0,902 | 1,498 | 2,094 | 2,690 |
| 1100 | 0,557 | 1,014 | 1,470 | 1,926 | 0,756 | 1,310 | 1,862 | 2,415 | 0,952 | 1,600 | 2,247 | 2,894 |
| 1200 | 0,599 | 1,096 | 1,592 | 2,089 | 0,802 | 1,402 | 2,000 | 2,598 | 1,006 | 1,707 | 2,407 | 3,108 |
| 1300 | 0,636 | 1,172 | 1,707 | 2,242 | 0,845 | 1,487 | 2,129 | 2,771 | 1,057 | 1,808 | 2,561 | 3,312 |
| 1400 | 0,677 | 1,253 | 1,830 | 2,405 | 0,895 | 1,585 | 2,275 | 2,965 | 1,111 | 1,915 | 2,721 | 3,526 |
| 1500 | 0,716 | 1,330 | 1,944 | 2,557 | 0,939 | 1,676 | 2,413 | 3,149 | 1,162 | 2,018 | 2,874 | 3,730 |
| 1600 | 0,754 | 1,406 | 2,059 | 2,710 | 0,983 | 1,763 | 2,542 | 3,322 | 1,212 | 2,120 | 3,026 | 3,933 |
| 1700 | 0,795 | 1,487 | 2,181 | 2,874 | 1,029 | 1,854 | 2,680 | 3,505 | 1,266 | 2,227 | 3,186 | 4,147 |
| 1800 | 0,834 | 1,564 | 2,295 | 3,026 | 1,075 | 1,946 | 2,817 | 3,689 | 1,317 | 2,328 | 3,339 | 4,352 |
| 1900 | 0,874 | 1,646 | 2,418 | 3,190 | 1,123 | 2,044 | 2,963 | 3,882 | 1,371 | 2,435 | 3,500 | 4,566 |
| 2000 | 0,912 | 1,723 | 2,533 | 3,343 | 1,166 | 2,129 | 3,092 | 4,055 | 1,421 | 2,537 | 3,653 | 4,769 |

Продолжение таблицы 31

| Глубина скважины, м | Число выездов на скважину |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 |
|  | Число пуско – подъемных операций (записей) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 0,976 | 1,544 | 2,112 | 2,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 1,037 | 1,666 | 2,295 | 2,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1,092 | 1,778 | 2,463 | 3,149 | 1,284 | 2,059 | 2,833 | 3,607 |  |  |  |  |
| 1100 | 1,149 | 1,891 | 2,632 | 3,373 | 1,348 | 2,186 | 3,024 | 3,863 |  |  |  |  |
| 1200 | 1,210 | 2,013 | 2,815 | 3,618 | 1,413 | 2,319 | 3,223 | 4,127 | 1,618 | 2,624 | 3,631 | 4,636 |
| 1300 | 1,269 | 2,129 | 2,991 | 3,852 | 1,478 | 2,446 | 3,413 | 4,382 | 1,686 | 2,762 | 3,837 | 4,911 |
| 1400 | 1.327 | 2,247 | 3,167 | 4,086 | 1,544 | 2,579 | 3,612 | 4,647 | 1,760 | 2,909 | 4,059 | 5,208 |
| 1500 | 1,384 | 2,359 | 3,335 | 4,310 | 1,607 | 2,705 | 3,804 | 4,902 | 1,832 | 3,052 | 4,273 | 5,942 |
| 1600 | 1,442 | 2,476 | 3,511 | 4,545 | 1,671 | 2,833 | 3,994 | 5,156 | 1,900 | 3,190 | 4,479 | 5,767 |
| 1700 | 1,503 | 2,598 | 3,694 | 4,789 | 1,738 | 2,965 | 4,193 | 5,422 | 1,972 | 3,332 | 4,693 | 6,053 |
| 1800 | 1,559 | 2,710 | 3,863 | 5,014 | 1,801 | 3,092 | 4,385 | 5,676 | 2,044 | 3,475 | 4,907 | 6,339 |
| 1900 | 1,618 | 2,828 | 4,038 | 5,248 | 1,867 | 3,225 | 4,583 | 5,941 | 2,116 | 3,623 | 5,129 | 6,634 |
| 2000 | 1,677 | 2,945 | 4,214 | 5,483 | 1,931 | 3,352 | 4,774 | 6,195 | 2,186 | 3,760 | 5,335 | 5,909 |

Таблица 32

Нормы затрат труда на методы скважинной геофизики (ИТР)

( в человеко-днях на отрядо-смену)

| Наименование должности, профессии | Методы скважинной геофизики |
| --- | --- |
|  | МЭК | ДЭМПС, МПТ | РВП | ЕПС | ВПС | СМ | КСПК |
|  | 2 скважины | 1 скважина | 1 скважина | 2 скважины назем. | 1 скважина |  | 2 скважины | 1 скважина |  |  |
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Начальник отряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| Геолог II категории | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Геофизик I категории (интерпритатор) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Геофизик II категории (оператор) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Техник I категории (оператор) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Техник II категории (оператор) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Техник I категории (вычислитель) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Техник II категории (вычислитель) | 1 | 1 | - | - | - | 1,5 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Итого человек: | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |

Таблица 33

Нормы затрат труда на методы скважинной геофизики (рабочие)

( в человеко-днях на отряд)

| Наименование должности, профессии | Методы скважинной геофизики |
| --- | --- |
|  | МЭК | ДЭМПС, МПТ | РВП | ЕПС | ВПС | СМ | КСПК |
|  | 2 скважины | 1 скважина | 1 скважина | 2 скважины назем. | 1 скважина | Скважина назем. |  | 2 скважины | 1 скважина |  |  |
|  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наладчик геофизической аппаратуры 6 разряда | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| Каротажник 5 разряда | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Машинист подъемника каротажной станции 4 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Моторист самоходной каротажной станции 4 разряда | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водитель автомобиля II разряда | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Рабочий на геофизических работах 3 разряда | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Рабочий на геофизических работах 2 разряда | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого человек: | 4,25 | 3,25 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |

# ГЛАВА III

# КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

72. Камеральные работы по скважинной геофизике имеют целью составление окончательного  геологического отчета о геологических результатах выполненных околоскважинных и межскважинных исследований.

Окончательный геологический отчет составляется и оформляется на основании результатов камеральной обработки всех материалов в соответствии с действующей инструкцией о содержании и порядке составления геологических отчетов.

Отчет должен содержать текстовую часть и необходимые табличные приложения. Содержание окончательного отчета и иллюстрирующего картографических материалов в каждом случае определяется техническим проектом.

73. Содержание камеральных работ предусматривает:

- составление календарного плана работ;

- приемку материалов полевых наблюдений и полевой документации и оценку их качества;

- сбор и изучение фондовых и литературных геологических и геофизических материалов по району работ партии, составление картотеки и аннотаций на просмотренные работы;

- систематизацию и полную, окончательную обработку, а также геологическую интерпретацию полученных материалов полевых работ;

- составление геологических разрезов по скважинам с графиками результатов работ по методам, составление сводных планов и картографиков изолиний и прочих графических приложений по методам;

- составление текста окончательного отчета;

- оформление отчета - печатание текста, таблиц, вычерчивание графического материала, размножение его в необходимом количестве экземпляров, переплетение работы;

- защиту и утверждение отчета в установленном порядке и сдачу его в геологические фонды.

74. Камеральная обработка материалов производится камеральной группой, организуемой  из работников отряда, типовой состав которой приведен в табл. 35.

75. Продолжительность камерального периода для всех методов скважинной геофизики установлена в объеме 75% от количества отрядо-смен, необходимых для выполнения исследований в скважинах (без профилактики и выездов на скважину и обратно).

76. В случае необходимости при расчете продолжительности камерального периода вводятся поправочные коэффициенты за сложность обработки полевого материала, представленные в табл. 34.

Сложность обработки полевого материала определяется комиссией при окончательной приемке полевых работ.

Таблица 34

Поправочные коэффициенты к продолжительности камерального периода на околоскважинные и межскважинные исследования в зависимости от сложности обработки полевого материала

| Характеристика полевого материала | Коэффициент к продолжительности камерального периода |
| --- | --- |
| Простой | 1,0 |
| Средней сложности | 1,2 |
| Сложный | 1,5 |

Простой материал - обусловлен простым геоэлектрическим и магнитным разрезом участка работ, отсутствием существенных естественных и искусственных помех, простым вещественным и внутренним строением изучаемых рудных тел. Материал, не требующий дополнительных приемов обработки

Материал средней сложности - обусловлен многослойным сложнодислоцированным геологическим разрезом участка работ, наличием существенных помех искусственного или естественного происхождения, сложным вещественным составом  и внутренним строением изучаемых рудных тел. материал требует трудоемких способов обработки. Интерпретация количественная  (полуколичественная) или качественная.

Сложный материал - количественная интерпретация материалов с оценкой размеров мощности , элементов залегания и электропроводности аномальных объектов в сложно построенных геоэлектрических средах с проведением специальных теоретических расчетов, математического (физического) моделирования, построения топографических карт и разрезов интерпритационных параметров.

78. Затраты на обработку полевых материалов на ЭВМ определяются сметно-финансовым расчетом. Стоимость этих работ предусматривается в смете сверх стоимости камеральной обработки материалов.

Таблица 35

Нормы затрат труда на камеральную обработку полевых материалов по методам скважинной геофизики

(чел.дней на отрядо-смену)

| Наименование должностей | Методы |
| --- | --- |
|  | РВП | ВПС | МЭК | ЕПС | МПТ, ДЭМПС | СМ | КСПК |
| Начальник отряда | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| Геолог II категории | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| Геофизик 1 категории | 0,75 | 0,25 | - | - | 0,75 | - | 1 |
| Геофизик II категории | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Техник 1 категории | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Техник II категории | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Итого чел.: | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 3,75 | 3,25 | 4,5 |

Таблица 36

Перечень и количество материалов по скважинной геофизике (независимо от глубины скважины) на 1 отрядо-месяц

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Затраты материалов по методам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МЭК | ДЭМПС, МПТ | РВП | ЕПС | ВПС | КСПК | СМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Автол | Кг |  | 27 | - | - | 27 | 27 | - |
| 2. | Асбест теплоизоляционный П2-15 | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Асбест шнуровой | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Ацетон технический | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Батарея сухая малогабаритная 87-ПМЦГ-0,15 | шт. | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 6. | Батарея сухая универсальная 11,5 ПМЦГУ-120 | -"- | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Батарея сухая летняя 48 ПМЦГ-64 | -"- | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 8. | Батарея -"-анодная универсальная 100 АМЦГ-у-190 | -"- | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 9. | Батарея -"-холодостойкая КБС-Х-0,7 | -"- | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | - | - |
| 10. | Батарея элемент. Сухой универсал. 145-Ц | -"- | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| 11. | Батарея- элемент 1,6-ФМЦ-у-3,2 | -"- | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 12. | Батарея- элемент сухой Марс-373 | -"- | 10 | 20 | 4 | 4 | 10 | - | - |
| 13. | Бензин для зарядного агрегата | Кг | - | 70 | - | - | 270 | 270 | - |
| 14. | Бланки ВЭЗ | шт. | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 15. | Бланки КСПК (30х40мм) | -"- | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 16. | Бумага копировочная специальная рулонная (калька) К-62 | Кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17. | Бумага миллиметровая | Рулон | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 18. | Бумага наждачная Г-25 | Кв. м | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19. | Бумага оберточная | Кг | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 20. | Бумага писчая N2 | -"- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21. | Бумага чертежная А | Кв. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. | Вазелин технический | Кг | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 23. | Веревка хозяйственная | -"- | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 24. | Ветошь обтирочная М-08 | -"- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25. | Вилки однополюсные | Шт. | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 26. | Вилки штепсельные Е-71 | -"- | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 27. | Вилки электрические РГ-80П | -"- | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 28. | Вода очищенная (дистил.) | Литр | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | - |
| 29. | Войлок технический Т-1,5 | Кг | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
| 30. | Вставки плавкие( предохран.) ВП-3Б | Шт. | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| 31. | Выключатели и переключатели типа "Тумблер" Т-3 | -"- | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 32. | Газ сжиженный Б-11 | Кг | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 33. | Гвозди железные разные | -"- | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| 34. | Гетинакс листовой эл. Технический | -"- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 35. | Гнездо двухпроводное(контакт.)ГК-2 | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 36. | Доски – брус (обрезные) | Куб. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 37. | Журналы разные | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38. | Журналы вычислительные | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39. | Канифоль сосновая "А"Л-43 | Кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 40. | Керосин осветительный | -"- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 41. | Канцелярские принадлежности | Набор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Кислота техническая, соляная | Кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 43. | Клей резиновыйКР-76 | Кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. | Краски масляные густотертые | Кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 45. | Купорос медный "А","Б" | -"- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 46. | Лампа накаливания А-28 | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 47. | Лампа накаливания коммутат. КМ-4 | -"- | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 48. | Лампа электрическая 3,5МН3,0-014 | -"- | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 49. | Лампа -"-Г215-225-150 | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50. | Лампа для оптич. приборов СЦ-78 | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51. | Лента изоляционная двухсторонняя | Кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 52. | Лента полихлорвиниловая электро изолированная ЛС-ЭПЛ | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 53. | Лента резиновая "Пара" | -"- | 2 | 3 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
| 54. | Масло веретенное Ау | -"- | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| 55. | Масло трансформаторноеТ-750 | -"- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| 56. | Мешок бумажный "Крафт" | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57. | Мыло хозяйственное Р-19 | Кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58. | Мешковина суровая | М | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 59. | Нитки льняные бытового назначения | Кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 60. | Нитроэмаль МС-17 | Кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 61. | Олифа комбинированная К-2 | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 62. | Олово ОВ-4000 | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,02 |
| 63. | Пенопласт плиточный "ФФ" | -"- | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 64. | Переключатель программный ПП-10-НВ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65. | Перчатки резиновые | Пара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 66. | Полотенце льняное хозяйственное М-76 | шт. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
| 67. | Полотно ножовочное | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Предохранители плавкие С-40 | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 69. | Провод монтажный НМВ 0,5 кв. мм | М | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 |
| 70. | Проволока катанка В-22 | Кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 71. | Резина сырая (коврик) Л-62 | Кг | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 |
| 72. | Резисторы разные СП | шт. | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 |
| 73. | Розетки СГЗ | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Рукавицы брезентовые | Пара | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 75. | Сатин х/б | М | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 76. | Свинцовый груз (каротаж) В-51 | шт. | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 77. | Свинец уксусно – кислый | Кг | 0,5 | - | - | - | 0,5- | - |  |
| 78. | Смола эпоксидная | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 79. | Спирт технический | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 80. | Стабилитрон Л-81-4Б | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 81. | Текстолит электротехнический | Кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 82. | Трос стальной 10 мм | М | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 83. | Фал капроновый | Кг | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 84. | Фанера 5 мм | куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 85. | Фотореактивы | Набор |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Тент брезентовый 2х3 | м2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 87. | Ционитовая смазка | Кг | - |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Фторопласт | Набор | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | 5 кв. м | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 89. | Шпагат технический М-78 | Кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 90. | Шурупы разного калибра Г-32 | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 91. | Эбонит электротехнический | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 92. | Электропатроны Ц-27 | шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| 93. | Цианитовая смазка | Кг | - | 0,05 | - | - | - | - | - |

Приложение к табл. 36

Перечень предметов, входящих в набор канцелярских принадлежностей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карандаши чернографитовые | Шт. | 10 |
| 2 | Карандаши цветные | Коробка | 1 |
| 3 | Клей конторский | Флакон | 1 |
| 4 | Кнопки | Коробка | 0,5 |
| 5 | Кисточки для клея | Шт. | 1 |
| 6 | Ручки чертежные | Шт. | 2 |
| 7 | Резинки (ластик) | Шт. | 5 |
| 8 | Перья чертежные | Коробка | 0,5 |
| 9 | Ручки шариковые | Шт. | 1 |
| 10 | Стержни для шариковых ручек | Шт. | 3 |
| 11 | Скоросшиватели | Шт. | 2 |
| 12 | Тушь разная | Флакон | 2 |
| 13 | Скрепки | Шт. | 0,5 |
| 14 | Линейки разные | Коробка | 3 |

Таблица 37

Нормы расхода материалов, зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры на 1 отрядо-месяц

| Методы, тип применяемой станции | Глубина скважины, м | Наименование материалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Батарея сухая | Бумага осцилограф. | Бумага регистрационная перфорир | Журналы полевые | Фотореактивы |
|  |  | Ед. измерения | Количество | Ед. измерения | Количество | Ед. измерения | Количество | Ед. измерения | Количество | Ед. измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК-1-74-М, СГС-74 | <750 | шт. | 3 | кв. м | 7,5 | бобина | 0,25 | - | - | компл. | 1,5 |
|  | >750 | -"- | 6 |  | 15 |  | 0,5 | - | - |  | 3 |
| ВПС-63, СВП-74 | <750 | шт. | - | кв. м | 7,5 | Бобина | 0,25 | - | - | компл. | 1,5 |
|  | >750 | -"- |  | -"- | 15 | -"- | 0,5 | - | - | -"- | 4 |
| ЕПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКС-1-АУ1-0,2 | <750 |  |  |  |  | бобина | 1 |  |  |  |  |
| СКС-1-АУТ-0,1 | >750 |  |  |  |  | -"- | 2 |  |  |  |  |
| СК-1-74М, СГС-74 | <750 |  |  | кв. м | 7,5 | -"- | 0,5 |  |  | -"- | 1,5 |
|  | >750 |  |  | -"- | 15 | -"- | 1 |  |  | -"- | 3 |
| АЭ-72, лебедки | до100 | м |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| АЭ-72, спускоподъемники | <750 |  |  |  |  |  | -"- | 8 |  |  |  |
| ВПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС-63, СВП-74 | <750 |  |  | кв. м | 5 | бобина | 0,25 | - | - | компл. | 1 |
|  | >750 |  |  | -"- | 10 | -"- | 0,5 | - | - | -"- | 2 |
| ДЭМПС АСМИ-40 | <750 |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | >750 |  |  |  |  |  |  | -"- | 8 |  |  |
| МПТ и ДЭМПС с "СИНУС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |
| РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС-РВП | <750 | шт. | 1 | кв. м | 10 | - | - | - | - | компл. | 2 |
|  | >750 | -"- | 2 | -"- | 20 | - | - | - | - | -"- | 4 |
| ОРВП | <750 | шт. | 1 | кв. м | 10 | - | - | - | - | компл. | 2 |
|  | >750 | -"- | 2 | -"- | 20 | - | - | - | - | -"- | 4 |
| РВ |  | -"- | 1 | -"- | - | - | - | - | - | - | - |
| СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКС-1-АУ1-0,1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКС-1-АУ1-02 | <750 | - | - | - |  | бобина | 1 | - | - | - | - |
|  | >750 | - | - | - |  | -"- | 2 | - | - | - | - |
| СК-1-74М, СГС-74 | <750 | - | - | кв. м | 12,5 | бобина | 0,5 | - | - | компл. | 2,5 |
|  | >750 |  |  | -"- | 25 | -"- | 1 | - | - | -"- | 5 |

Таблица 38

Перечень инструмента, приборов и малоценного инвентаря по скважинной геофизике (независимо от глубины скважины) на 1 отрядо-месяц

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ампервольтметр переносной Ц-4311 | шт. | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. | Ампервольтметр Ц-4312 | -"- | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3. | Автотрансформатор Латр-2М | -"- | 20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. | Аккумулятор 5НК-6СТ | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Бак алюминиевый (флягана25л) | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Баллон стальной для газов 20-50Л | -"- | 20 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 7. | Боты диэлектрические | пара | 100 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 8. | Бочка деревянная для воды 100Л | шт. | 100 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 9. | Брезент защитный 4х6м | -"- | 50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 10. | Бутыль стеклянная Д-92 | -"- | 100 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 11. | Ведро оцинкованное | -"- | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12. | Вентилятор бытовой Е-75 | -"- | 33 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 13. | Весы рычажные настольные гирные | -"- | 33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 14. | Воронка В-75-100 | -"- | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Воронка (стеклянная) лабораторная В-36-50 | -"- | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Готовальня У-14 | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Груша резиновая | -"- | 100 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 18. | Дрель ручная Р-4807 | -"- | 50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 19. | Доска чертежная Т-75 | -"- | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Дырокол конторский Т-73 | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Замок висячий У-18 | -"- | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 22. | Зарядное устройство зД-5 | -"- | 33 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 23. | Измеритель сопротивления заземл. М-416 | -"- | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 24. | Канистра КС-10 | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 25. | Катушка полевая большая | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 26. | Ключи гаечные разводные | -"- | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Ключи гаечные двусторонние | -"- | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28. | Ключи торцовые | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Ключи трещоточные | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Ключи трубные накладные | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Коврик резиновый диэлектрический | -"- | 33 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 32. | Компас горный ГК-2 | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Кровать раскладная походная ПРК-2М | -"- | 50 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 34. | Кувалды кузнечные | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 35. | Лампа настольная | -"- | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 36. | Лампа паяльная ПЛ-2 | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Лента землемерная стальная | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 38. | Линейка поверочная стальная Л-2 | -"- | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39. | Линейка счетная логарифмическая ЛСЛО-250-10-"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 40. | Линейка металлическая масштабная ЛПМ-1 | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41. | Ломы строительные ЛО-24 | -"- | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 42. | Лопаты садово-опорные Т-96 | -"- | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 43. | Магазин сопротивления Р-33 | -"- | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 44. | Машина ручная сверлильная ИЭ-1001 | -"- | 40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 45. | Мегомметр М4100/1-5 | -"- | 33 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 46. | Метр складной, металлический П-58 | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 47. | Мешки спальные с 2 вкладышами МСУ-4-5-282компл.50 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |  |  |
| 48. | Метчики ручные Г-23 | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49. | Микрокалькулятор СЗ-22 | шт. | 33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 50. | Нож монтерский | -"- | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 51. | Нож складной | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 52. | Ножницы канцелярские Н-16 | -"- | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 53. | Ножовка по дереву Г-96 | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Пакетный переключатель ПК-2х2,5 | -"- | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55. | Пантограф малый ПГП-44-01 | -"- | 20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 56. | Паяльник электрический ПЛМ-1 | -"- | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 57. | Пикеты стальные | -"- | 100 | 100100 | - | - | -200 | - |  |  |
| 58. | Пила поперечная по дереву | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59. | Пинцет | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 60. | Плита бытовая газовая ПГ-2 | -"- | 50 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 61. | Подставка к полевой катушке | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 62. | Рейсшина 100-110 | -"- | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63. | Рулетка измерительная металлическая П-42 | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 64. | Рюкзак Р-1 | -"- | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 65. | Розетка-удлинитель | -"- | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66. | Светильник переносной (фонарь с аккумулятором) | -"- | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67. | Слесарный набор | компл. 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 68. | Стол походный(складной) ССПЗ-000 | шт. | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 69. | Стол чертежный (рабочий) С-537-01 | -"- | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 70. | Стул конторский | -"- | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 71. | Стул походный ЦМЗ-000 | -"- | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 72. | Сумка полевая кирзовая СВ | -"- | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 73. | Термос на 12 л ТВН-12 | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74. | Термометр ртутный стеклянный СП-14 | -"- | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Топоры строительные с топорищем У-2 | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 76. | Точило настольное электрическое ИЭ9701 | -"- | 25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| 77. | Транспортир геофизический ТГ-А | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78. | Тубус для чертежей | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79. | Угломер-квадрант УК-2 | -"- | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 80. | Фонари карманные 2ФН-2-9-1 | -"- | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 81. | Штангель- циркуль двухсторонний ШЦ-1-125 | -"- | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82. | Электрод не поляризующий наземный ЭН-1 | компл.100 | - | - | - | - | - | 2 | - |  |
| 83. | Электрод не поляризующий скважины -"- | -"- | 100 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 84. | Ящик металлический (сейф) | шт. | 33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 |
| 85. | Ящик укладочный ЯВ-1М | -"- | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 86. | Электроплитка с регулируемой мощностью | -"- | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - |

Таблица 39

Нормы износа инструмента, малоценного инвентаря и снаряжения, зависящих от глубины скважины

(100% износа в год)

| Методы | Глубина скважины, м | Наименование изделия, марка, тип |
| --- | --- | --- |
|  |  | кабель, 1000 м | Головка зонда ГЗ, шт. | Наконечник кабеля, шт. | провод, 1000 м |
|  |  | КТБД-6 | КГ-3-18-70ВО | КГ-3-70Ш | КГПВ-6 |  |  | ГПМП | ГПСМПО | ПГВА | ГПСМП |
|  |  | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МЭК 2 скв. | <750 | 1,5 |  | 0,5 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | >750 | 3,0 |  | 1,0 |  | 3 | 2 |  |  |  | 5 |
| 1 скв. | <750 | 0,75 |  | 0,25 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
|  | >750 | 1,5 |  | 0,5 |  | 3 | 1 |  |  |  | 5 |
| ВПС 2 скв. | <750 |  | 1,5 | 0,5 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | >750 |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | 5 |
| 1 скв. | <750 |  | 0,75 | 0,25 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
|  | >750 |  | 1,5 | 0,5 |  | 3 | 1 |  |  |  | 5 |
| ЕПС до 100 м |  |  | 0,1 | 0,03 |  | 1 | 1 |  | 0,1 |  |  |
| ЕПС | <750 |  | 0,75 | 0,25 |  | 1 | 1 |  | 0,5 |  |  |
|  | >750 |  | 1,5 | 0,5 |  | 1 | 1 |  | 0,5 |  |  |
| ДЭМПС, МПТ | <750 |  | 0,75 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | >750 |  | 1,5 |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  |
| РВП 2 скв. | <750 | 1,7 |  | 0,25 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | >750 | 4,2 |  | 0,25 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1 скв. | <750 | 0,85 |  | 0,25 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | >750 | 2,1 |  | 0,25 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| скважинно - наземн. |  | 1,3 |  | 0,12 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
| КСПК |  |  |  |  | 1,5 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |
| СМ | <750 |  | 0,75 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | >750 |  | 2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |

Таблица 40

Нормы транспорта при работе методами скважинной геофизики

(в машино-сменах на 1 отряд)

| № п/п | Методы | Тип станции, подъемника | Марки машин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группы дорог |
|  |  |  | 1 - 3 | 1 – 3 (бортов. Машины) | бездорожье |
|  |  |  | ГАЗ-66 | ЗИЛ-131 | ГАЗ-66 | ЗИЛ-131 | ГТ-Т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МЭК 1 скв. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СКС-1-АУ-1-0,2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | СК-1-74-М |  | 1 |  |  |  |
|  | 2 скв. | СГС-74 с подъемн. СКПР |  | 2 |  |  |  |
| 2. | ДЭМПС с АСМИ-40 и МПТ или с "Синус" | СКС-1-АУ-1-0,1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СКС-1-АУ-1-0,2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | СК-1-74-М |  | 1 |  |  |  |
| 3. | РВП 1 скв. | СКС-1-АУ-1-0,1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СКС-1-АУ-1-0,2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | СК-1-74-М |  | 1 |  |  |  |
|  | 2 скв. | СГС-74 с подъемн. СКПР |  | 2 |  |  |  |
|  | шахтный вариант | С АРМ-1 |  |  | 2 |  |  |
| 4. | ЕПС | с АЭ-72 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ЕПС со станциями | СКС-1-АУ-1-0,1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СКС-1-АУ-1-0,2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | СК-1-74-М |  | 1 |  |  |  |
| 5. | ВПС | СВП-63 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | СПВ-74 |  | 2 |  |  |  |
| 6. | КСПК | КСПК | 1 | 2 |  |  |  |
| 7. | СМ | СКС-1-АУ-1-0,1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | СКС-1-АУ-1-0,2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | СК-1-74-М |  | 1 |  |  |  |

# Определение сметной стоимости основных расходов

1. Сметные нормы основных расходов рассчитываются в рублях на расчетную единицу: отрядо-смену полевых и один отрядо-месяц камеральных работ.

Сметные затраты на отрядо-смену рассчитываются по следующей номенклатуре статей: основная заработная плата, дополнительная заработная плата, отчисления на социальной и обязательное медицинское страхование, материалы, амортизация, износ и услуги.

Затраты на основную и дополнительную заработные платы, отчисления на государственное и обязательное медицинское страхование определяются исходя из норм затрат труда в человеко-днях и дневных ставок ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам), установленных для данного метода, согласно принятой на предприятии системе оплаты труда.

По всем видам работ расходы по заработной плате корректируются в следующих случаях:

- при производстве работ в северных районах, на Дальнем Востоке, в Восточной и Запалной Сибири, на Урале, при производстве морских геологоразведочных работ к расходам по заработной плате применяются районные коэффициенты;

- при производстве работ в высокогорных районах к расходам по заработной плате применяются следующие коэффициенты: на абсолютных высотах от

1500 до 1700 м - 1,1;

1701 до 2000 м - 1,15;

2001 до 3000 м - 1,3;

3001 м и выше  - 1,4;

- при производстве работ в пустынных и безводных районах применяются коэффициенты, утвержденные в установленном порядке.

В районах производства работ, где одновременно применяются районные коэффициенты за высокогорность, пустынность и безводность, общий коэффициент определяется путем суммирования районного коэффициента с дробной частью коэффициентов за высокогорность, пустынность и безводность. Дополнительная заработная плата принимается в процентах от суммы основной заработной платы ИТР и рабочих в размере - 7,9%.

Отчисления на государственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование принимаются в установленных процентах от суммы основной и дополнительной заработной платы.

2. Основные расходы по статье "Материалы" определяются исходя из наиболее типичных условий производства полевых работ, путем умножения количества расходуемых материалов на стоимость их единицы. Количество расходуемых материалов формируется в зависимости от применяемого оборудования, глубины скважины и других факторов, влияющих на расход материалов. Затраты на материалы рассчитаны с учетом перечней, приведенных в табл. 36 (независимо от глубины скважины) и зависящих от глубины скважины - в табл.37.

Затраты на материалы на технологический транспорт (станции каротажные) определяются по ССН, вып. 10, табл. 54.

Расчет затрат по статье "Материалы" на расчетную единицу производится по формуле:

где:

М - сметная норма по статье "Материалы" на натуральную единицу работ, руб.;

nip - норма расхода i-го материала на расчетную единицу работ (отрядо-смену);

Цi - стоимость единицы i-го материала по цене поставщика;

Ктзрм - коэффициент транспортно-заготовительных расходов по тзрм материалам;

Нвр - норма времени в расчетных единицах на натуральную вр. единицу работ.

Стоимость расходуемых материалов принимается по ценам поставщиков с учетом транспортно-заготовительных расходов.

3. Затраты по амортизации оборудования на натуральную единицу работ определяется исходя из стоимости применяемого вида, типа, марки аппаратуры, приборов и оборудования, транспортных средств с учетом нормативного коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановления основных фондов, годового фонда рабочего времени и продолжительности использования оборудования на единицу работ. Если в расчете используется балансовая стоимость оборудования, то коэффициент транспортно-заготовительных расходов не применяется.

Затраты по амортизации на натуральную единицу работ определяются по формуле:

где:

А - сметная стоимость по статье "Амортизация", руб.;

n1 - количество единиц i-го оборудования;

Крезi - коэффициент резерва i-го оборудования;

Цi - стоимость единицы i-го оборудования по цене i поставщика, руб.;

Ктзро - коэффициент транспортно-заготовительных расходов по тзро оборудованию;

Наi - норма амортизационных отчислений на полное аi восстановление;

В - годовой фонд рабочего времени (смен, месяцев);

Нвр - норма времени в расчетных единицах на натуральную вр. единицу работ.

Примечание: если в расчете используется балансовая стоимость оборудования, Ктзро не применяется.

4. Основные расходы по износу малоценного и быстроизнашивающихся предметов, норм их износа и времени, в течение которого они используются в производственном процессе.

К малоценным и быстроизнашивающимся предметам относятся:

- инструменты и приспособления общего назначения, хозяйственный и лабораторный инвентарь, полевое снаряжение, со сроком службы до одного года - независимо от их стоимости;

- сменное оборудование, предназначенное для производства геологоразведочных работ, приборы и другие предметы стоимостью до 300 руб. за единицу по цене приобретения независимо от срока службы, за исключением с.х. машин и орудий и взрослого рабочего скота, которые относятся к основным средствам независимо от их стоимости.

Первоначальная стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов определяется по ценам поставщика с начислением транспортно-заготовительных расходов.

Затраты по статье "Износ" зависят от перечня наименований предметов, которые расходуются соответственно независимо от глубины скважины (табл. 39).

Затраты по статье "Износ" на натуральную единицу определяются по формуле:

где:

И  - сметная стоимость по статье "Износ", руб.;

ni - количество единиц i-го малоценных и i быстроизнашивающихся предметов;

Цi - стоимость i-го предмета по цене поставщика, руб.;

Ктзрм - коэффициент транспортно-заготовительных расходов по тзрм материалам;

Нui - годовая норма износа i-го предмета, % ;

Если в расчете используется первоначальная стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, Ктзрм  не применяется.

5. Основные расходы по статье "Услуги" включают:

- затраты на проведение технического обслуживания текущего ремонта аппаратуры, оборудования и приборов, применяемых при производстве работ. При этом, доля заработной платы и отчислений на государственное социальное и обязательное медицинское страхование принимается 40%, а на материальные затраты - 60%;

- затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования. Эти расходы относятся к материальным затратам;

- затраты производственного транспорта, занятого обслуживанием работ (транспортировка разборных установок каротажных).

Затраты на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов оборудования, инструментов и приборов производится по формуле:

где:

Уop - сметная норма на проведение технического обслуживания ор и текущих ремонтов, руб.;

nio - количество единиц i-го оборудования;

Цio - стоимость единицы i-го оборудования по цене i поставщика, руб.;

niu- количество единиц i-го инструмента, приборов;

Цiu - стоимость i-го инструмента, прибора по цене i поставщика, руб.;

Ктзро, Ктзрм - коэффициенты транспортно-заготовительных расходов по оборудованию и материалам;

Кy - нормативный коэффициент.

Расчет затрат на проведение капитальных ремонтов оборудования производится по формуле:

где:

Уkp - сметная норма на проведение капитальных ремонтов, руб.;

ni - количество единиц i-го оборудования;

Цi - стоимость единицы i-го оборудования по цене i поставщика, руб.;

Ктзро - коэффициент транспортно-заготовительных расходов по оборудованию;

Ккр - нормативный коэффициент затрат на капитальный ремонт.

Нормативные коэффициенты на проведение технического обслуживания текущего ремонта, оборудования, а также и на проведение капитального ремонта оборудования устанавливаются предприятиями.

Если в расчете используется балансовая стоимость оборудования, то Ктзро не применяется.

Затраты на капитальный ремонт полностью относятся к материальным затратам.

Затраты производственного транспорта определяются исходя из нормативной потребности транспорта на единицу работ по скважинной геофизике (с учетом погрузочно-разгрузочных работ), приведенных в табл. сборника и стоимости машино-смены, принимаемой по ССН, вып.10 с учетом проходимости, грузоподъемности автомашин, пробега в одну смену и т.д.

Затраты, связанные с содержанием технологического транспорта (станции каротажные), учтены в статьях основных расходов и дополнительно не предусматриваются.

.8. Сметные затраты на выезды отряда с базы до скважины и обратно определяются в соответствии с проектными условиями, объемом переездов, с учетом норм времени из таблицы 1 и стоимости отрядо-смены без затрат на "Материалы" и "Износ" на геофизическую аппаратуру.

Затраты на переезды отряда с одного участка работ на другой, не связанные непосредственно с производством работ, определяются в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Расценки по межскважинному РВП рассчитываются в рублях на 100 м записи регистрируемого параметра.

Затраты на чертежные, машинописные копировальные, оформительские, фотографические и т.п. работы предусматриваются на камеральных работах в размере 15% от суммы основной, дополнительной заработной платы с учетом районного коэффициента и отчислений на государственное социальное и обязательное медицинское страхование.

Затраты на материалы в камеральный период – предусматривается 5% стоимости камеральных работ.

9. Сметная стоимость работ в целом определяется умножением стоимости отрядо-смены на проектируемый объем работ по методам, с учетом затрат на выезды, профилактику, включая сопутствующие затраты на технологически связанные с основным видом работ и определенным по сметно-финансовым расчетам.

Сметная стоимость геологоразведочных работ слагается из основных расходов, накладных расходов и плановых накоплений.

Основные расходы в расчетах по форме СМ6 суммируются по показателям норм основных расходов и на полученную сумму начисляются накладные расходы, а затем на сумму основных и накладных расходов начисляются плановые накопления.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПЕРИОДАМ

| Административно – территориальное наименование | Зона | Летний период | Зимний период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Продолжительность месяца | Начало | Окончание | Продолжительность месяца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российская Федерация |
| Края: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский, вт. ч. Горно-Алтайская ССР | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Краснодарский, вт. ч. CCР Адыгея | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Красноярский: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 68 град. с. ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| между 62-68 град. с. ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| между 56-62 град. с. ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| менее 56 град. с. ш. | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Приморский | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ставропольский, вт. ч. Карачаево - Черкесская ССР | I | 10.IV | 15.XI | 7,2 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Хабаровский: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 55 град. с. ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Южнее 55 град. с. ш. | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Области: |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская | II | 15.V | 1.XI | 5,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Архангельская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее Полярного круга | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Южнее Полярного круга | II | 20.V | 15.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Астраханская | I | 20.XI | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Белгородская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Брянская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Владимирская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Волгоградская | II | 25.IV | 20.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Вологодская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Воронежская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Нижегородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ивановская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ш 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иркутская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 56 град. с. ш. | II | 5.VI | 1.X | 3,8 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Южнее 56 град. с. ш. | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Калининградская | II | 1.V | 10.XI | 6,3 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Тверская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Калужская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Камчатская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 62 град. с. ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Между 56-62 град. с. ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Южнее 56 град. с. ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Кемеровская | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Кировская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Костромская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Самарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Курганская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Курская II | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Ленинградская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Липецкая | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Магаданская (без Чукотского автономного округа) | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Чукотский автономный округ | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Ш 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Московская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мурманская | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Новгородская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Новосибирская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Омская | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 1.XI | 31.III | 5,0 |
| Оренбургская | II | 5.V | 1.XI | 5,8 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Орловская | II | 25.IV | 10.XI | 6,5 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Пензенская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Пермская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Псковская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ростовская | I | 15.IV | 15.XI | 7,0 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Рязанская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Саратовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 1.XII | 1.IV | 4,0 |
| Сахалинская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 50 град. с. ш. | II | 1.VI | 20.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| южнее 50 град. с. ш. | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Свердловская | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Смоленская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Тамбовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Томская | II | 15.V | 1.X | 4,5 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Тульская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Ш 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюменская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 68 град. с. ш. | II | 15.IV | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Между 62-68 град. с. ш. | II | 1.VI | 1.X | 4,0 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Южнее 62 град. с. ш. | II | 10.V | 15.X | 5,2 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Ульяновская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Челябинская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Читинская | II | 25.V | 5.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Ярославская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советские социалистические республики |
| Башкирская | II | 10.V | 1.XI | 5,6 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Бурятская | II | 20.V | 10.X | 4,6 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Республика Дагестан | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Кабардино-Балкарская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Калмыцкая | I | 20.IV | 15.XI | 6,8 | 25.XI | 5.IV | 4,3 |
| Карельская АССР | II | 15.V | 10.X | 4,8 | 5.XI | 20.IV | 5,5 |
| Коми | II | 1.VI | 10.X | 4,3 | 1.XI | 1.V | 6,0 |
| Марийская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Мордовская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Северо-Осетинская | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 15.XII | 15.III | 3,0 |
| Татарская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Советская республика Тува | II | 15.V | 20.X | 5,2 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Удмуртская республика | II | 15.V | 15.X | 5,0 | 15.XI | 15.IV | 5,0 |
| Чечено - Ингушская республика | I | 10.IV | 20.XI | 7,3 | 10.XII | 25.III | 3,5 |
| Чувашская | II | 1.V | 1.XI | 6,0 | 20.XI | 5.IV | 4,5 |
| Якутская: |  |  |  |  |  |  |  |
| Севернее 72 град. с. ш. | II | 20.VI | 5.IX | 2,5 | 10.X | 15.V | 7,2 |
| Между 64-72 град. с. ш. | II | 15.VI | 15.IX | 3,0 | 20.X | 5.V | 6,5 |
| Южнее 64 град. с. ш. | II | 5.VI | 20.IX | 3,5 | 1.XI | 1.V | 6,0 |

*) 1 Дано  на 01.11.91г.

Примечание: 1. Начало и конец периодов в зависимости от конкретных климатических условий года могут быть изменены местными геологическими (геофизическими) организациями, состоящими на самостоятельном балансе по согласованию с вышестоящей организацией и соответствующими службами союзных республик, крайисполкомов или облисполкомов.

2. Время года, не указанное в таблице, относится к осеннему или весеннему периодам работ.

3. В горной местности допускается сокращение летнего периода и увеличение зимнего против установленных для данного административного района норм на следующие величины:

а) до одного месяца в пределах абсолютных высот от 1500 до 2500 м;

б) до двух месяцев на каждые 1000 м при абсолютных высотах свыше 2501 м. При это принятая продолжительность летнего периода не должна быть меньше 3 мес., а зимнего периода не должна превышать 7,5 месяцев.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Общие положения

Поправочные коэффициенты к условиям производства работ - табл.1

Нормы времени на переезды - табл.2

Сметные нормы

Глава I. МЕТОДЫ СКВАЖИННОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

1. Метод электрической корреляции (МЭК)

Нормы времени на околоскважинные и межскважинные исследования МЭК с одной установкой, табл.4

Перечень аппаратуры и оборудования на МЭК, табл.5

Нормы времени на устройство и ликвидацию линии "бесконечность" при работе методом МЭК и ВПС, табл.6

2. Метод дипольного электромагнитного профилирования скважин (ДЭМПС)

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ДЭМПС (разнос установки до 60 м включительно), табл.7

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ДЭМПС (разнос установки свыше 60 м ), табл.8

Нормы времени на околоскважинные исследования методомДЭМПС (разнос установки до 120 м и более ), табл.9

3. Односкважинный вариант метода поля токов (МПТ)

Нормы времени на односкважинный вариант метода поля токов (МПТ), табл.10

Перечень аппаратуры и оборудования по методу дипольного электромагнитного профилирования (ДЭМПС) и методу поля токов (МПТ), табл.11

4. Метод радиоволнового просвечивания (РВП)

Нормы времени на межскважинные исследования методом РВП шаговым (веерным) способом наблюдений, табл. 12

Нормы времени на околоскважинные (в варианте односкважинного профилирования) исследования методом РВП, (точечная запись), табл.13

Нормы времени на околоскважинные исследования методом РВП, (в варианте "скважина-поверхность") табл.14

Нормы времени на межскважинное радиоволновое просвечивание (РВП) с аппаратурой АРМ-1 в подземных шахтах, табл.15

Перечень аппаратуры и оборудования по РВП, табл.16

Средняя длина профиля наблюдений с одной стоянки неподвижного элемента установки при межскважинном РВП, табл.17

Глубина первой стоянки передатчика в скважине при скважинно-наземном РВП, табл.18

5. Скважинный вариант метода (ЕПС)

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ЕПС, табл.19

Перечень аппаратуры и оборудования по методу ЕПС, табл.20

.

6. Скважинный вариант метода (ВПС)

Нормы времени на околоскважинные исследования методом ВПС с одной установкой, табл.21

Нормы времени на межскважинные исследования методом ВП с одной установкой, табл.22

Перечень аппаратуры и оборудования по методу ВПС, табл.23

7. Контактный способ поляризационных кривых (КСПК)

Нормы времени на исследования КСПК при записи трех кривых, табл.24

Коэффициенты для определения норм времени на работы КСПК при записи более трех кривых, табл.25

Перечень аппаратуры и оборудования по методу КСПК, табл.26

Нормы времени на устройство и ликвидацию вспомогательного питающего заземления при исследованиях КСПК, табл.27

Глава II. СКВАЖИННАЯ МАГНИТОРАЗВЕДКА (СМ)

Нормы времени на околоскважинные исследования методом СМ, в общих (поисковых) масштабах, табл.28

Нормы времени на околоскважинные исследования методом СМ в детализационных масштабах по рудным (аномальным) интервалам, табл.29

Перечень аппаратуры и оборудования по СМ , табл.30

Нормы времени на СМ с использованием МСКЦ-1,табл.3186

Нормы затрат труда на методы скважинной геофизике- (ИТР и рабочие), табл.32, 33

Глава III. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Нормы затрат труда на камеральную обработку полевых материалов по методам скважинной геофизики, табл.35

.Глава IV. ТАБЛИЦЫ

Перечень и нормы расхода материалов по скважинной геофизике (независимо от глубины скважины), табл.36

Нормы расхода материалов (зависящих от глубины скважины, типа и марки используемой аппаратуры), табл.37

Нормы износа инструмента, приборов и малоценного инвентаря по скважинной геофизике (независимо от глубины скважины), табл.38

Нормы износа инструмента, малоценного инвентаря и снаряжения (зависящих от глубины скважины), табл.39

Нормы транспорта при работе по скважинной геофизике, табл.40

Определение сметной стоимости основных расходов

Пример пользования Сборником

Продолжительность полевых геофизических работ по периодам