Комитет Российской Федерации

по геологии и использованию недр

(Роскомнедра)

# СБОРНИК

сметных норм

на геологоразведочные работы

ССН

выпуск 4

часть 2

добычные работы

открытым способом (карьерами)

Москва «ВИЭМС» 1995

УКД 550.8.003.1

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. Вып. 4, часть 2. Добычные работы открытым способом (карьерами). ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). М., 1995. – …с.

Содержит укрупненные нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов при добыче полезных ископаемых открытым способом, предназначенные для определения сметной стоимости этих работ.

Методическое руководство и координацию работ по составлению Сборника осуществляли В.Х. Ахмет, Г.С. Ведерников (ВИЭМС), Ю.П. Москин (Роскомнедра).

Разработчики: Л.И. Попов (отв. исполнитель), О.В. Бонас, В.А. Пасынков, Т.С. Степанова, Т.Н. Кисленко (ВИЭМС); И.П. Сизов (ТОО «Геэокс»).

В В Е Д Е Н И Е

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. В СCН приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых

2. Геоэкологические работы

3. Геофизические работы

Часть 1. Сейсморазведка

Часть 2. Электроразведка

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная)

Часть 4. Аэрогеофизические работы

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах

Часть 6. Скважинная геофизика

Часть 7. Радиометрические работы

4. Горноразведочные работы

Часть 1. Горнопроходческие работы

Часть 2. Добычные работы открытым способом (карьерами)

5. Разведочное бурение

6. Морские геологоразведочные работы

7. Лабораторные работы

8. Торфоразведочные работы

9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы

10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ

11. Строительство зданий и сооружений

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе:

– действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

– широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

– применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

– действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормативы затрат по статьям «Износ» и «Услуги», нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ и учитывают комплекс производственных процессов, необходимых при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и размеры коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя – при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выработки) подлежат пересчету на 36-часовую неделю. Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0,9, а норм времени – на коэффициент 1,11.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геологосъемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом, исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "«Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий выпуск содержит укрупненные нормы времени и нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на производство подготовительных, вскрышных, очистных и прочих работ, связанных с добычей рудных и нерудных полезных ископаемых, декоративного сырья и блочных камней открытым способом (карьерами).

14. Нормативы сборника предназначены для расчета сметной стоимости проектов разработки мелких месторождений полезных ископаемых.

15. Сметные затраты по разработке россыпей драгами, гидравликами, строительству временных и постоянных дорог, монтажу технологического оборудования в карьере, вспомогательному и хозяйственному транспорту, строительству зданий и сооружений, строительству и содержанию временного и постоянного складов ВМ, освещению карьера, обогащению добываемого сырья и другим неучтенным работам определяются сметно-финансовым расчетом, исходя из трудовых и материальных затрат, предусмотренных проектом или с использованием ССН-92, вып. 10 и 11.

16. При разработке сметных норм использовались следующие нормативно-методические документы: Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (М., Недра, 1987); Нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов (Л., Союзгипронеруд, 1988); Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки (М., Недра, 1975); Нормативного справочника по буровзрывным работам (М., Недра, 1986); Единые нормы времени на проходку и крепление разведочных канав и шурфов (М., ВИЭМС, 1980); Единые нормы и расценки (ЕНИР) Госстроя СССР; Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. Вып.4. Горноразведочные работы. 4.1. Горнопроходческие работы (М., ВИЭМС, 1992); рабочие проекты опытно-промышленной разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом; отчет о НИР «Разработать нормативно-методические документы для проектирования и расчета смет на проведение разведочных канав, траншей и шурфов» (М.,ЦНИГРИ, 1989) и другие нормативно-справочные документы и литература. Тарифно-квалификационные характеристики регламентированы ЕТКС работ и профессий рабочих (М., 1986, Вып. 1, Вып.4 и др.).

17. Нормы времени приведены на объем пород в плотном теле (массиве).

18. Сметные нормы составлены с учетом оптимальных технологических схем добычи полезных ископаемых открытым способом (карьерами) и использования стандартного оборудования, машин и оснастки на определенные режимы и организацию работ. Технические условия и содержание работы приведены в соответствующих разделах выпуска. В содержании работы указан комплекс основных рабочих процессов, учтенных при определении норм времени.

Кроме того, нормами времени учтены затраты на следующие работы:

– при использовании землеройных и бурильных машин – установка машин на рабочем месте, передача машин при смене, вывод машин и инструментов за пределы опасной зоны на время взрывных работ, осуществление оцепления в процессе заряжания и взрывания шпуров и скважин;

– разметка шпуров и скважин, зачистка грунта, продувка шпуров и скважин, заготовка и забивка пробок;

– монтаж сетей электроосвещения, подготовительно-заключительные операции, подготовка к работе перфораторов и инструмента;

– заточка коронок, заправка пик и шанцевого инструмента, изготовление пыжей, смена коронок;

– профилактический осмотр оборудования и механизмов на рабочем месте, заправка машин ГСМ;

– инструктаж рабочих, технический надзор и контроль за выполнением работ.

19. В основу разработки норм времени и затрат труда, зависящих от крепости пород, положены: распределение типичных представителей пород по категориям в зависимости от способа их разработки (приложение 1), единая классификация пород по буримости (приложение 2) и классификация пород по отбойности отбойными молотками (приложение 3).

20. Нормы времени и материальные затраты определены на физический измеритель –
1 куб.м вскрышных и продуктивных пород, затраты труда – на 1 рабочую смену.

21. Нормы времени – время выполнения в часах физической единицы работ (1 куб.м породы) звеном (бригадой) основных производственных рабочих.

22. Для пересчета затрат труда ИТР и рабочих в чел.-днях на единицу объема работ
(1 куб. м) необходимо затраты труда ИТР и рабочих, выраженные в выпуске в чел.-днях на
1 смену, умножить на соответствующую этому способу (технологии) норму времени в часах на единицу объема работ и разделить на длительность смены.

23. Для содержания постов охраны (оцепления) на время производства взрывных работ необходимо дополнительно предусматривать затраты труда и заработную плату горнорабочего 2 разряда – 0,25 чел.-дня в смену.

24. При отклонении фактических условий производства вскрышных и добычных работ от расчетных, принятых в ССН, к нормам времени и затратам труда необходимо применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие отклонение горно-технических условий от расчетных

| Условия применения коэффициентов | Коэффициент |
| --- | --- |
| Разработка грунтов экскаватором: при мокрой подошве рабочей площадки и при передвижении по настилам и сланям при черпании грунтов из-под воды | 1,15 1,25 |
| Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами: по породам, налипающим на ковш или отвал (плуг бульдозера) с небольшим объемом работ, когда в течение смены приходится работать в двух и более местах | 1,20 1,20 |
| Разработка рыхлых отложений вручную: при содержании валунов и глыб размером более 300 мм по объему от 11 до 30% то же, свыше 30% | 1,15 1,30 |
| При работе в высокогорной местности на высоте над уровнем моря, м: 1501-2000 2001-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 свыше 4500 | 1,05 1,10 1,18 1,25 1,33 1,45 |
| Бурение шпуров и откалывание монолитов буро-клиновым способом: – при бурении горизонтальных шпуров – при работе на склоне | 1,30 1,25 |

При производстве работ в зимний период времени с отрицательной температурой воздуха к нормам времени применяются коэффициенты, приведенные в табл. 2.

### Таблица 2

Коэффициенты при среднемесячной температуре воздуха на рабочем месте

| Температура воздуха, град. |
| --- |
| от 0 до -10 | от –11 до -20 | от –21 до -30 | от –31 до -40 | ниже –40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,21 | 1,3 |

Общий поправочный коэффициент, учитывающий одновременное действие различных факторов, определяется перемножением соответствующих коэффициентов.

Коэффициенты, учитывающие необходимость работы экскаватора и бульдозера в течение смены в двух или более забоях, одновременно применять нельзя.

25. Нормы расхода материалов определены исходя из наиболее распространенных условий и обеспечения выполнения соответствующего комплекса производственных процессов и являются усредненными.

Расход материалов, неучтенных в данном выпуске, принимается в пределах 5% от стоимости основных материалов.

26. Методика расчета статей «Амортизация», «Износ» и «Услуги» представлена в Приложении 4.

27. Затраты труда геологического и топографо-геодезического персонала составляют:

– геолог II категории – 0,3 чел.-дня на 1 смену

– топограф-геодезист (маркшейдер) – 0,1 чел.-дня на 1 смену.

28. При обслуживании одной энергетической установки (компрессора или электростанции) на рабочем месте комплексной бригады рабочих принято совмещение профессий лицами бригады, прошедшими соответствующее обучение и получившими право на обслуживание этих установок.

При этом тарифная ставка совместителя увеличивается на 50% без увеличения нормы времени основных рабочих.

29. Если в таблицах норм времени принята 2-ая группа бульдозеров (мощностью до 118 кВт), то при использовании других групп бульдозеров необходимо применять переводные коэффициенты:

для 1-ой группы – 1,65 (по сравнению с нормами для 2-ой группы)

для 3-ей группы – 0,8 (по сравнению с нормами для 2-ой группы)

30. Примеры расчета сметной стоимости работ приведены в Приложении 5.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СМЕТНЫХ НОРМ НА ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ (КАРЬЕРАМИ)

31. Дается краткое описание оптимальных технологических схем и средств производства вскрышных, подготовительных, очистных и вспомогательных работ, а также нормы и правила технологического проектирования, используемые при разработке сметных норм на добычные работы открытым способом (карьерами).

К вскрышным отнесены работы, которые должны быть осуществлены к периоду сдачи карьера в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.

К подготовительным отнесены работы, проводимые в процессе добычи полезных ископаемых и обеспечивающие независимую работу очистных и вскрышных забоев.

Вскрышные и подготовительные работы: снятие плодородного слоя почвы и его складирование за пределами карьера, проходка въездных и выездных траншей за пределами контура полезного ископаемого, непосредственное вскрытие полезного ископаемого в пределах контура запасов продуктивных пород путем проходки разрезных траншей по висячему боку полезного ископаемого, нарезка вскрышных и добычных уступов.

32. Предусмотрены следующие технологии вскрышных и подготовительных работ: вручную, бульдозером, экскаватором, скреперами, буро-клиновым способом, которые сохраняют ненарушенным массив продуктивных пород.

В случае применения буро-взрывных работ для рыхления вскрышных пород предусмотрено контурное взрывание.

Предусмотрены наиболее типичные технологии очистных работ: вручную, экскаватором, буро-клиновым способом и с применением камнерезных машин.

Буро-взрывной способ предусмотрен для добычи рудных и нерудных полезных ископаемых и, в исключительных случаях, для рыхления продуктивных пород с целью добычи условно-годного сырья (аметистовых щеток, гематита, хрусталеносных тел и др.).

К вспомогательным работам относятся уборка снега с территории карьера, устройство эстакад, отвалообразование и проходка водоотводящей канавы (траншеи) экскаватором.

33. Нормы установлены при следующих значениях основных параметров разработки карьеров:

33.1 Высота вскрышных уступов при применении скважинных зарядов – 6 м, при применении шпуровых зарядов – 2 м. Ширина предохранительной бермы – 2 м. Высота очистного уступа при применении буро-взрывных работ – 1 м. При буро-клиновом способе отработки высота уступов (подуступов) – 0,5 м, а с применением камнерезных машин – 2 м.

33.2 Ширина въездных, выездных и разрезных траншей по низу рабочего полотна при экскаваторной разработке – 8 м. Ширина рабочей площадки добычного уступа – 4 м.

33.3 Углы откосов бортов траншей или уступов для скальных пород – 70 градусов, для рыхлых – 35 градусов.

33.4 Продольный уклон въездных (выездных) траншей для автотранспорта – i = 0,1.

33.5 Ширина проезжей части дороги при двухполосном движении автотранспорта –
7 м. Тип дорожного покрытия – щебеночный, высота слоя – 15 см.

Для маневрирования автотранспорта в траншеях через 60 м предусмотрено устройство разворотных площадок.

33.6 Расстояние транспортировки пород во внешний отвал – 300 м.

33.7 Погрузка кондиционного и условно-годного сырья в автомашины осуществляется вручную или краном в специальную тару (ведра, ящики).

34. В соответствии с принятой степенью агрегирования нормообразующих факторов нормы времени сформированы по следующим группам категорий пород: I; Iм; II, IIм; III,Шм; IV; IVм; V-X; XI-XV и XVI-XX (приложение 1 и 2).

Породы I-III категорий разрабатываются без применения механического рыхления и буровзрывных работ.

Породы IV категории разрабатываются с предварительным механическим рыхлением пород или с частичным рыхлением взрывным способом.

Мерзлые породы Iм – IVм разрабатываются с применением буро-взрывных работ или с предварительным механическим рыхлением.

Породы более V категории разрабатываются с применением буро-взрывных работ, за исключением сильно трещиноватых пород, которые разрабатываются с применением отбойных молотков.

35. Подбор оборудования в технологическом процессе на карьере осуществлен исходя из полной загрузки ведущей машины, например, экскаватора или бульдозера.

35.1 Для обеспечения бесперебойной работы ведущей машины подбиралось соответствующее количество перфораторов, буровых станков, автосамосвалов и прочего оборудования.

35.2 Предусмотрена одновременная погрузка ранее разрыхленной породы и бурение скважин (шпуров) на различных участках блоков разработки уступов. К моменту окончания погрузки должно заканчиваться бурение скважин или шпуров на прилегающем к месту погрузки буровом участке. Исходя из этого в зависимости от категории пород (скорости бурения) используется разное количество буровых станков (или перфораторов).

35.3 Взрывание пробуренных скважин (шпуров) производится после полной уборки породы на участке погрузки.

35.4 Нормы времени даны по трем наиболее представительным группам одноковшовых гидравлических экскаваторов с прямой лопатой (2, 3 и 4 группы). Во второй размерной группе с вместимостью ковша до 0,3 куб.м учтены экскаваторы с мощностью двигателя до
44 кВт. В третьей группе с вместимостью ковша 0,4-0,65 куб.м – мощностью до 60 кВт и в четвертой группе с вместимостью ковша 0,8-1,25 куб.м- мощностью до 80 кВт.

Нормами времени предусмотрено, что экскаваторы с ковшом вместимостью до 1 куб.м обслуживаются одним машинистом, а с ковшом, большим 1 куб.м – двумя рабочими: машинистом и его помощником.

35.5 Для технологий, где определяющей машиной является бульдозер, нормы времени установлены для трех групп бульдозеров, выделенных по мощности двигателя.

К первой группе относятся бульдозеры с двигателем мощностью 79 кВт (108 л.с.) на базе трактора Т-100, ко второй – бульдозеры с двигателем 118 кВт (160 л.с.) на базе трактора Т-130 и к третьей группе – мощностью 132 кВт (180 л.с.) на базе трактора Т-180.

Вторая и третья группы бульдозеров предусматриваются для разработки пород с предварительным механическим рыхлением специальными рыхлителями.

35.6 Для бурения скважин учтены станки ударно-вращательного бурения типа СБУ-100Г с пневмоударником П 105К или типа БМК-4 с пневмоударником МП-3 (диаметр скважин 105 мм).

Длина обуриваемого участка блоков разработки уступов при 4-х рядах скважин –45 м, при 5-ти рядах – 35 м; ширина участка – 10 м.

Буровые станки обслуживаются двумя рабочими: бурильщиком и его помощником.

35.7 Для бурения шпуров учтены ручные перфораторы типа ПП36В и ПП63В.

36. Соблюдены следующие технологические требования осуществления контурного взрывания при производстве вскрышных работ с применением буро-взрывного метода:

36.1 Предусмотрено оставление предохранительного целика со стороны висячего бока рудного тела (продуктивных пород) мощностью 0,5 м с целью предохранения залежи полезного ископаемого от воздействия взрывной волны.

36.2 Приняты станки ударно-вращательного бурения (шпуровой метод не приемлем) для соблюдения постоянного угла наклона плоскости пробуренных контурных скважин к висячему боку полезного ископаемого.

36.3 Расстояние между контурными скважинами в ряду – ¼ ширины предохранительного целика.

Расстояние между рядом контурных скважин и скважин рыхления – ½ расстояния между рядами скважин рыхления. Глубина контурных скважин превышает глубину скважины рыхления на 7-12 диаметров скважин.

36.4 Принята продольно-порядная схема электрического способа взрывания скважин и с применением коротко-замедленных электродетонаторов.

36.4.1 Фронт взрывания контурных скважин опережает фронт взрывания скважин рыхления на 5 м.

36.4.2 Интервал замедления между взрыванием контурных зарядов и зарядов рыхления предконтурного ряда – 75 мс в породах XI-XX категорий и 100 мс в породах менее XI категории.

36.4.3 Интервал замедления между рядами скважин рыхления - 20-25 мс.

36.4.4 Монтаж сети по рядам скважин осуществляется с помощью детонирующего шнура.

36.4.5 Для заряжания контурных скважин принят патронированный аммонит № 6ЖВ. Патроны подвязываются к нитке детонирующего шнура с интервалом «патрон через патрон».

Диаметр контурных скважин превышает диаметр патронов ВВ в 3-3,5 раза. Заряд не должен касаться стенок скважины.

36.4.6 Для заряжания скважин рыхления принят зерногранулит 79/21 или 30/70 в обводненных скважинах. Дополнительно в качестве боевика используется тротиловая шашка.

37. При буро-клиновом методе разработки продуктивных пород предусмотрено бурение вертикальных и горизонтальных шпуров глубиной 0,5 м.

При горизонтальной слоистости (трещиноватости) продуктивных пород предусмотрено бурение только вертикальных шпуров.

38. Для откалывания монолитов и раскалывания их на габаритные блоки (пассировке) учтены приспособления: отбойные молотки, клинья, плашки, ломы и кувалды.

# Вспомогательные работы (табл. 1-13)

## Уборка снега из карьеров экскаватором (табл. 1-4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Перед каждым рабочим сезоном карьеры необходимо очистить от снега. Снег сгребается бульдозером в навалы с последующей его погрузкой экскаватором одной из трех размерных групп в автосамосвал и транспортировкой за пределы карьера.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: Подгребка снега бульдозером, погрузка его экскаватором в автосамосвалы и транспортировка за пределы карьера.

Таблица 1

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на уборку снега из карьера экскаватором

(в ч на 100 куб. м снега)

| Номер строки | Размерная группа экскаваторов |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4,45 | 3,71 | 2,72 |

Таблица 2

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на уборку снега из карьера экскаватором

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд рабочих | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рабочие |  |  |
| 1 | Машинист бульдозера | 5 | 1,0 |
| 2 | Машинист экскаватора | 5 | 1,0 |
| 3 | Помощник машиниста экскаватора | 4 | 1,0 |
| 4 | Водитель автосамосвала | II кл. | 2,0 |
| 5 | Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования | 4 | 0,2 |
| 6 | Слесарь дежурный | 3 | 0,2 |
|  | Итого рабочих |  | 5,4 |

#### Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

базового оборудования на уборке снега из карьеров экскаваторами

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощность двигателя, кВт 118 | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 2 | Экскаватор | Емкость ковша 03 0,65 1,25 | 5700 14300 22400 | 1 1 1 | 1,61 1,08 1,08 | 16,6 16,6 16,6 | Э-2515 КМ-602А ЭО-6112 |
| 3 | Автомобиль-самосвал | Грузоподъемность 4,5 т (12 т) | 4500 (7500) | 2 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 (КрАЗ-256Б) |

Таблица 4

НОРМЫ РАСХОДА

материалов при уборке снега из карьера экскаватором

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/100 куб.м | 62,79 |
| 2 | Бензин | -«- | 1,95 |
| 3 | Смазочные | -«- | 8,68 |
| 4 | Обтирочные | -«- | 0,43 |
| 5 | Стальной канат | м/100 куб.м | 0,55 |

## 1.2. Снятие плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером (табл. 5-8)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: плодородный почвенно-растительный слой мощностью до 0,5 м удаляется с помощью бульдозера первой и второй группы. Толщина снимаемого слоя за один проход – 10-15 см.

Плодородный слой складируется и формируется в специальном отвале. Среднее расстояние одноразового перемещения транспортируемой горной массы в отвал до 50 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: приведение бульдозера в рабочее состояние. Перемещение горной массы с выгрузкой, с подъемом и опусканием отвала во время хода, возвращение бульдозера порожняком. Формирование отвала.

Таблица 5

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на снятие плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- |
|  | 79 (108) | 118 (160) |
|  | Категория пород |
|  | I – II | III - IV | I - II | III - IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3,1 | 3,6 | 1,89 | 2,20 |

Таблица 6

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 | ИТР Начальник участка Горный мастер Инженер-механик Инженер по горным работам ИТОГО ИТР Рабочие Машинист бульдозера Дежурный слесарь ИТОГО рабочих | - - - - 5 3 | 0,25 0,25 0,1 0,1 0,7 1,0 0,15 1,15 |

Таблица 7

П Е Р Е Ч Е Н Ь

базового оборудования для снятия плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощность двигателя, кВт 79 118 | 14000 15700 | 1 1 | 1,67 1,67 | 14,3 14,3 | ДЗ-17 ДЗ-28 |
| 2 | Переносной сварочный трансформатор | Мощность двигателя 13 кВт | 190 | 1 | 1,08 | 16,7 | ТДМ-3194 ХЛ-5 |

Таблица 8

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на снятие плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Единица | Мощность двигателя бульдозера,кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 79 (108) | 118 (160) |
|  |  |  | Категория пород |
|  |  |  | I-II | III-IV | I-II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/м3 | 0,56 | 0,65 | 0,34 | 0,40 |
| 2 | Бензин | -«- | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Керосин | кг/100 м3 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,09 |
| 4 | Смазочные материалы | -«- | 2,80 | 3,25 | 1,71 | 2,00 |
| 5 | Обтирочный материал | -«- | 0,29 | 0,34 | 0,18 | 0,21 |

## 1.3 Строительство деревянных эстакад на отвалах (табл. 9-11)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: строительство эстакад высотой 3 м и длиной 30 м на отвалах предусматривается при откатке породы в вагонетках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Монтаж эстакады: разработка грунта под стойки эстакады; изготовление стоек, прогонов и верхняков и подноска их на расстояние до 50 м; установка деревянных рам с раскосами, укладка прогонов, устройство трапов, ограждений и настилов из досок; укладка рельсовых путей, стрелочных переводов, концевого буферного упора; устройство опорного бруса для опрокидывания вагонеток; навеска линий электрического освещения, установка светильников; нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность эстакады.

Демонтаж эстакады: разборка опорного бруса; снятие линий электрического освещения, светильников; разборка концевого буферного упора, стрелочных переводов, рельсового пути, настилов, трапов, прогонов.

Таблица 9

НОРМЫ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТЫ ТРУДА

на строительство деревянных эстакад на отвалах

(в ч. и чел.-ч на 1 эстакаду)

| Номер строки | Наименование профессий | Разряд исполнителя | Эстакада длиной 30 м | На каждые следующие 2 м эстакады |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | монтаж | демонтаж | монтаж | демонтаж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Нормы времени Затраты труда ИТР Горный мастер Рабочие Монтажник Машинист автокрана Такелажник Итого рабочих | 4 5 3 | 326,07 94,56 326,07 2,21 4,42 332,70 | 143,25 41,54 143,25 2,21 4,42 149,88 | 12,64 3,67 12,64 0,145 0,29 13,08 | 6,12 1,77 6,12 0,145 0,29 6,56 |

#### Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на строительство деревянных эстакад на отвалах

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество, шт. | Коэффициент на резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автокран на пневмоходу | Грузоподъемность, кН-63 | 9154 | 1 | 1,0 |
| 2 | Молоток отбойный (тип МО) | Энергия ед.уд., ДЖ-29,5 | 8,5 | 1 | 1,33 |
| 3 | Аппарат сварочный | Мощность, кВт-11 | 37 | 1 | 1,08 |

Таблица 11

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на строительство деревянных эстакад на отвалах

(в измерителях на 1 эстакаду)

| №№ п/п | Наименование | Единица | Эстакада длиной до 30 м | На каждые последующие 2 м эстакады |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лес круглый | куб.м | 9,85 | 0,83 |
| 2 2.1 2.2 | Лес пиленый, в т.ч. брус доски | -«- -«- | 0,02 3,67 | 0,005 0,165 |
| 3 | Скобы строительные | кг | 124,60 | 9,80 |
| 4 | Сталь прокатная | -«- | 60,0 | - |
| 5 | Трубы металлические | -«- | 175,0 | - |
| 6 | Сталь арматурная диаметром 20 мм | -«- | 36,00 | - |
| 7 | Гвозди строительные | -«- | 25,52 | 1,16 |
| 8 | Рельсы Р 18 | -«- | 1517,0 | 72,20 |
| 9 | Метизы | -«- | 467,50 | 17,50 |
| 10 | Шпалы деревянные, тип 1 | шт. | 79 | 2,8 |

## 1.4. Сооружение отвалов (табл. 12,13)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: способ отвалообразования – бульдозерный, высота отвалов не превышает 20 м, отвалы одноярусные.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: приведение бульдозера в рабочее состояние. Перемещение пород бульдозером.

Норма времени в ч на перемещение 100 куб.м пород бульдозером – 1,72.

Затраты труда в чел.-днях на смену – 1,4.

в т.ч. бульдозерист – 5 разряда – 1 чел.

электрослесарь – 4 разряда – 0,2 чел.

слесарь – 3 разряда – 0,2 чел.

Таблица 12

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

при сооружении отвалов

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощность 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |

Таблица 13

НОРМЫ РАСХОДА

материалов при сооружении отвалов

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/100 куб.м | 18,7 |
| 2 | Бензин | -«- | 0,6 |
| 3 | Смазочные | -«- | 3,6 |
| 4 | Обтирочные | -«- | 0,17 |

## Проходка водоотводящей канавы (траншеи) экскаватором (табл. 14 – 16)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Нормы предусматривают применение универсальных гидравлических одноковшовых экскаваторов, оборудованных унифицированной обратной лопатой. Разработка канавы осуществляется без предварительного рыхления пород и с предварительным взрывным рыхлением.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ. Установка экскаватора у забоя. Разработка породы с перемещением вдоль канавы и с отсыпкой горной массы вдоль бортов канавы «на вымет». Бурение шпуров, подноска ВМ, заряжание и взрывание, осуществление оцепления.

Таблица 14

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на проходку водоотводящей канавы (траншеи) экскаватором

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Глубина канавы, м | Варианты технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без предварительного рыхления | С взрывным рыхлением пород |
|  |  |  | Категория пород |
|  |  |  | I | II,1 м | III,II м | IV, III м | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | до 4 | 3,5 | 4,5 | 6,3 | 8,7 | 1,87 | 3,37 | 7,57 |
| 2 | 3 | до 5 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 1,39 | 2,89 | 7,09 |

Таблица 15

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на проходку водоотводящей канавы (траншеи) экскаватором

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Варианты технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без предварительного рыхления пород | С взрывным рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Инженер по горным работам | - | 0,1 | 0,15 |
| 2 | Инженер-механик | - | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Начальник участка | - | 0,20 | 0,25 |
| 4 | Горный мастер | - | 0,20 | 0,25 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 0,60 | 0,75 |
|  | Рабочие |  |  |  |
| 5 | Машинист экскаватора | 4 | 1,0 | 0,25 |
| 6 | Бурильщик шпуров | 4 | - | 0,75 |
| 7 | Взрывник | 4 | - | 0,2 |
| 8 | Горнорабочий | 3 | 0,1 | 0,2 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 1,1 | 1,4 |

При проходке водоотводящей канавы (траншеи) используются экскаваторы 2 и 3 размерной группы.

#### Таблица 16

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на проходку водоотводящей канавы (траншеи) экскаватором

| NN пп | Наименование материалов | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | V-II | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизтопливо | кг/100 м3 | 20,20 | 288,13 | 316,90 | 350,40 |
| 2 | Бензин | -«- | 0,70 | 6,40 | 7,10 | 7,85 |
| 3 | Смазочные материалы | -«- | 3,90 | 28,17 | 32,40 | 37,30 |
| 4 | Обтирочные материалы | -«- | 0,19 | 1,33 | 1,83 | 2,52 |
| 5 | Стальной канат | -«- | 0,29 | 1,81 | 1,99 | 2,20 |
| 6 | Буровые коронки | шт./100 м3 | - | 0,113 | 0,86 | 6,62 |
| 7 | Буровая сталь | кг/100 м3 | - | 0,28 | 0,72 | 1,83 |
| 8 | Рукава напорные | м/100 м3 | - | 0,12 | 0,30 | 0,75 |
| 9 | Аммонит N 6ЖВ | кг/м3 | - | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
| 10 | Электродетонаторы | шт./м3 | - | 0,15 | 0,21 | 0,30 |
| 11 | Электрический провод | кг/м3 | - | 0,0009 | 0,0012 | 0,0018 |

- Вскрышные и подготовительные работы

(табл. 17-58)

  - Разработка пород вручную (табл. 17-27)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота уступа до 3 м, подуступов – до 1,5 м. Горная масса в процессе разработки пород перекидывается по уступам, а с последнего уступа – за пределы выработки. Нормами учтена откидка горной массы от бровки выработки в объеме 1,5 куб.м на 1 м фронта уступа для создания предохранительной бермы шириной до 0,5 м, а на промежуточном уступе пришивается борт из досок.

Из-за большой трудоемкости рыхления мерзлых пород отбойными молотками применение этого вида работ ограничено высотой уступа до 2 м.

В табл. 17 указан инструмент, применяемый при разработке породы вручную.

#### Таблица 17

##### Инструмент и оборудование для ручной разработки пород

| NN пп | Способ копания и рыхления пород | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лопатой | I |
| 2 | Лопатой с частичным кирки | II |
| 3 | Ломом или пневматическим отбойным молотком | III-IV |
| 4 | Компрессорная установка *) | - |

*) Применяется при варианте технологии с предварительным рыхлением пород отбойными молотками

    - Без предварительного рыхления пород

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка места для заложения выработки (удаление камней, кустарника и др.), разметка контура выработки. Копание породы, перекидка ее с уступа на уступ, выкидка за контур выработки, откидка горной массы от бровки, установка борта из досок. Оборка откоса уступа.

#### Таблица 18

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку породы вручную без предварительного

рыхления

(в ч на 1 куб. м породы)

| Номер строки | Глубина выработки, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1 | 0,79 | 1,41 | 2,24 | 3,54 |
| 2 | до 2 | 0,91 | 1,54 | 2,39 | 3,72 |
| 3 | до 3 | 1,07 | 1,74 | 2,61 | 4,00 |

    - С предварительным рыхлением пород отбойными

молотками

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п.2.1.1. содержанию работ добавляется: раскатка шланга и присоединение к молотку и компрессору, разрыхление породы отбойными молотками, смена затупившихся пик. Обслуживание молотка и компрессорной установки.

#### Таблица 19

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку породы вручную с предварительным

рыхлением отбойным молотком

(в ч на 1 куб.м породы)

| Номер строки | Глубина выработки, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | III | IV | 1 м | II м | III м | IV м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 1 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 6,1 |
| 2 | до 2 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 6,4 | 7,7 |
| 3 | до 3 | 2,4 | 3,3 | - | - | - | - |

    - С предварительным рыхлением пород отбойными

молотками и транспортированием горной массы

в отвал в тракторной тележке

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы установлены при следующих значениях основных параметров вскрыши: высота уступа – 6 м, рабочих подуступов - 1,0-1,5, угол откоса уступа – 50-60 градусов, минимальная ширина рабочей площадки – 4 м. Разработка трещиноватых скальных пород производится отбойным молотком с последующей ручной погрузкой породы в тракторную тележку и транспортировкой ее в отвал.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка отбойного молотка к работе, рыхление трещиноватых горных пород отбойными молотками. Смена затупившихся пик. Приведение бульдозера в рабочее состояние. Ручная погрузка породы в тракторную тележку и ее транспортировка бульдозером в отвал.

#### Таблица 20

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

На разработку породы вручную с предварительным

рыхлением отбойными молотками и транспортировкой

горной массы в отвал в тракторной тележке

(в ч на 1 куб. м породы)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | III | IV | V-IX*) | X-XIII*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,0 | 2,11 | 2,5 | 4,21 | 6,32 |
| 2 | 1,5 | 2,53 | 2,9 | 5,05 | 7,58 |

#### Таблица 21

##### НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород вручную

(в чел.-днях на 1 смену)

| Номер строки | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без предварительного рыхления пород | с предварительным рыхлением отбойными молотками | с предварит. рыхлен. от бойными молотками и транспор тир.породы в отвал в тракторной тележке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Начальник участка | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Инженер-механик | - | - | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | - | - | 0,1 |
|  | Итого ИТР |  | 0,66 | 0,66 | 0,86 |
|  | Рабочие |  |  |  |  |
| 6 | Горнорабочие | 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Машинист бульдозера | 5 | - | - | 0,5 |
| 8 | Машинист компрессорной установки | 3 | - | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Слесарь дежурный | 3 | - | - | 0,2 |
|  | Итого рабочих |  | 2,0 | 2,5 | 3,2 |

*) Трещиноватые породы

#### Таблица 22

##### ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород вручную

| NN пп | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количест во, шт.. | Коэф. на резерв | Годовая норма аморти зацион.отчисл., % | Типо размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отбойный молоток | Энергия единичного удара 29,5Дж | 8,5 | 2 | 1,43 | 50 | МО-7П |
| 2 | Бульдозер*) | Мощность 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 3 | Компрессорная установка | Производительность 10 куб.м/мин | 2780 | 1 | 1,67 | 14,3 | ПР-10М, НВ10/8 |
| 4 | Тракторная тележка*) | Вместимость 2 куб.м | 1000 | 1 | 1,67 | - | - |

*) Применяются при транспортировке горной массы в отвал в тракторной тележке

#### Таблица 23

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород вручную с предварительным

рыхлением отбойными молотками и транспортировкой

горной массы в отвал в тракторной тележке *)

| NN строки | Наименование материалов | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | V-IX*) | X-XII*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бензин А-76 | кг/куб.м | 0,35 | 0,41 | 0,67 | 1,06 |
| 2 | Дизтопливо | -«- | 43,79 | 51,34 | 84,56 | 132,8 |
| 3 | Смазочные материалы | -«- | 2,35 | 2,75 | 4,54 | 7,13 |
| 4 | Керосин | -«- | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,28 |

2.1.4. С предварительным рыхлением пород методом

шпуровых зарядов и транспортировкой

горной массы в отвал в вагонетке

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота рабочих уступов до 6 м, подуступов – до 2 м, минимальная ширина рабочей площадки – 4 м. Бурение шпуров осуществляется ручными перфораторами. Взорванная порода вручную сбрасывается на нижнележащий откаточный горизонт, где грузится в вагонетку и транспортируется во внешний отвал.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к бурению шпуров, бурение, заряжание и взрывание. Перекидка вручную взорванной горной массы на откаточный горизонт, погрузка в вагонетку и транспортировка ее в отвал. Настилка рельсового пути.

______________________________

*) В вариантах технологий 2.1.1 и 2.1.2 материалы и ГСМ не используются.

#### Таблица 24

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород вручную с предварительным

взрывным рыхлением методом шпуровых зарядов

и транспортировкой в отвал в вагонетке

(в ч на 1 куб.м породы)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 2 м | 4,15 | 4,30 | 4,46 |

#### Таблица 25

##### НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород вручную с предварительным

взрывным рыхлением методом шпуровых зарядов

и транспортировкой в отвал в вагонетке

(в чел.-днях на 1 смену)

| Номер строки | Наименование должностей и профессий | Разряд исполни теля | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,33 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,33 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 0,86 |
|  | Рабочие |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 5 | 1,0 |
| 6 | Взрывник | 4 | 0,5 |
| 7 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 8 | Горнорабочий | 2 | 1,0 |
| 9 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,5 |
| 10 | Слесарь дежурный | 3 | 0,3 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 4,3 |

#### Таблица 26

##### ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку породы вручную с предварительным взрыванием

и транспортировкой горной массы в отвал в вагонетке

| NN пп | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Коли чество в рабо те, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Энергия ед. удара 63,7 Дж | 32 | 1 | 1,33 | 50,0 | ПП63В |
| 2 | Вагонетка | Вместимость 0,8 куб.м | 520 | 1 | 2,0 | 25,0 | ВО-0,8 |
| 3 | Компрессорная установка | Производитель ность 10 куб.м/мин | 2780 | 1 | 1,67 | 14,3 | ДК-9 (ПР-10м) |

#### Таблица 27

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород вручную с предварительным

взрывным рыхлением методом шпуровых зарядов и

транспортировкой горной массы в отвал в вагонетке

| Номер строки | Наименование материалов | Единица измере ния | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизтопливо | кг/куб.м | 48,0 | 49,76 | 51,6 |
| 2 | Смазочные | -«- | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| 3 | Аммонит N 6ЖВ | -«- | 0,61 | 1,2 | 1,8 |
| 4 | Буровая сталь | -«- | 0,02 | 0,05 | 0,212 |
| 5 | Буровые коронки | шт./куб.м | 0,08 | 0,12 | 0,20 |
| 6 | Электродетонаторы | -«- | 0,30 | 0,45 | 0,5 |
| 7 | Электропровод | м/куб.м | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| Расход материалов на разделку негабаритных кусков |
| 8 | Аммонит N 6ЖВ | кг/куб.м | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
| 9 | Капсюли-детонаторы | шт./куб.м | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
| 10 | Огнепроводный шнур | м/куб.м | 2,67 | 4,00 | 5,00 |
| 11 | Буровые коронки | шт./куб.м | 0,025 | 0,03 | 0,08 |
| 12 | Буровая сталь | кг/куб.м | 0,01 | 0,02 | 0,023 |

  - Разработка пород с применением скреперной

установки (табл. 28-35)

    - Без предварительного рыхления пород (табл. 28-31)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота уступа до 0,6 м, подуступа – 1-1,5 м, угол откоса склона – 30-45 градусов. Разработка и подкидка породы на скреперную дорожку вручную на расстояние до 3 м. Транспортировка породы с верхнего уступа на нижнюю рабочую площадку на расстояние до 90 м осуществляется скреперной лебедкой, смонтированной на бульдозере. Лебедка приводится в движение от редуктора двигателя бульдозера. С рабочей площадки порода транспортируется в отвал бульдозером на расстояние до 50 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Разработка породы вручную с подкидкой ее на скреперную дорожку, скреперование по склону и перемещение породы в отвал бульдозером.

#### Таблица 28

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород вручную без предварительного

рыхления с транспортировкой вниз по склону

скреперной установкой

(в ч на 1 куб.м породы)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1,0-1,5 | 3,2 | 4,3 |

#### Таблица 29

##### НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород вручную без предварительного

рыхления с транспортировкой вниз по склону

скреперной установкой

(в чел.-днях на 1 смену)

| Номер строки | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,33 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,33 |
| 3 | Механик участка | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 0,86 |
|  | Рабочие |  |  |
| 5 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 6 | Бульдозерист | 5 | 0,5 |
| 7 | Машинист скреперной установки | 5 | 1,0 |
| 8 | Слесарь дежурный | 3 | 0,33 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 2,83 |

#### Таблица 30

##### ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород вручную без предварительного

рыхления и с транспортировкой вниз по склону

скреперной установкой

| NN пп | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Коли чество в рабо те, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 2 | Скреперная установка | Мощность двигателя 30 л.с. | 190 | 1 | 2,0 | 25,0 | 30-ЛС-2С |

#### Таблица 31

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на разработку пород вручную без предварительного

рыхления и с транспортировкой вниз по склону

скреперной установкой

| Номер строки | Наименование материалов | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дизтопливо | кг/куб.м | 36,0 | 49,9 |
| 2 | Смазочные | -«- | 6,7 | 8,1 |
| 3 | Стальной канат диаметром 15 мм | м/куб.м | 0,8 | 1,0 |
| 4 | Сталь для скрепера | кг/куб.м | 0,95 | 1,4 |
| 5 | Сетка стальная | кв.м/куб.м | 1,85 | 2,25 |
| 6 | Трубы водогазопроводные | м/куб.м | 0,60 | 1,0 |

    - С предварительным рыхлением пород буро-клиновым способом

(табл. 32-35)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Скальные породы вскрыши разрабатываются буро-клиновым способом. Высота уступа до 6 м, подуступов- 0,5 м. Бурение горизонтальных и вертикальных шпуров осуществляется ручными перфораторами, подкидка разрыхленной породы на скреперную дорожку осуществляется вручную на расстояние до 3 м. Транспортировка породы вниз по склону на расстояние до 90 м на рабочую площадку осуществляется скреперной лебедкой, смонтированной на бульдозере (приводится в движение от редуктора двигателя бульдозера) и далее порода перемещается в отвал бульдозером на расстояние до 50 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к бурению шпуров, забуривание и бурение шпуров. Подготовка инструмента для откалывания монолита. Откалывание монолита и его раскалывание на блоки, подкидка пород и блоков на скреперную дорожку, скреперование породы вниз по склону, перемещение породы с рабочей площадки в отвал бульдозером.

#### Таблица 32

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород скреперной установкой с

предварительным рыхлением буро-клиновым способом

(в ч на 1 куб.м породы)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,5 | 1,68 | 3,36 | 5,04 |

#### Таблица 33

##### НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород скреперной установкой с

предварительным рыхлением буро-клиновым способом

(в чел.-днях на 1 смену)

| Номер строки | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Механик участка | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 |
|  | Рабочие |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 4 | 2,0 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 1,0 |
| 7 | Машинист скреперной установки | 5 | 1,0 |
| 8 | Кольщик плит и блоков | 5 | 1,0 |
| 9 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 10 | Дежурный слесарь, электрослесарь дежурный и по ремонту | 3 | 0,33 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 6,33 |

#### Таблица 34

##### ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород скреперной установкой с предварительным

рыхлением буро-клиновым способом

| NN пп | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Коли чество в рабо те, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд.40 Дж | 24 | 2 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 2 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 квт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 3 | Скреперная лебедка | Мощность двигателя 30 л.с. | 190 | 1 | 2,0 | 25,0 | 30ЛС-2С |
| 4 | Компрессорная установка | Производит.10 куб.м/мин | 2780 | 1 | 1,67 | 14,3 | ПР-10М |
| 5 | Передвижной сварочный агрегат (двиг. внут.сгорания) | Мощность 11 кВт | 37 | 1 | 1,08 | 22,6 |  |
| 6 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд.29,5 Дж | 8,5 | 2 | 1,43 | 50,0 | МО-7П |
| 7 | Дизельная электростанция | Мощность 5 кВт | 700 | 1 | 1,67 | 22,2 | АД-5Т |

Таблица 35

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на разработку пород скреперной установкой с

предварительным рыхлением буро-клиновым способом

| Номер строки | Наименование материалов | Единица измере ния | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизтопливо | кг/куб.м | 37,43 | 74,9 | 112,33 |
| 2 | Смазочные | -“- | 6,2 | 12,14 | 18,14 |
| 3 | Бензин | -“- | 0,3 | 0,58 | 0,86 |
| 4 | Керосин | -“- | 0,11 | 0,21 | 0,31 |
| 5 | Буровые коронки диаметром 36 мм | шт./куб.м | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 6 | Буровая сталь диаметром 22 мм | кг/куб.м | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 7 | Рукава напорные диаметром 25 мм | м/куб.м | 0,09 | 0,18 | 0,27 |
| 8 | Рукава напорные диаметром 50 мм | -“- | 0,40 | 0,70 | 1,05 |
| 9 | Стальной канат диаметром 15 мм | -“- | 0,60 | 1,00 | 1,50 |
| 10 | Сталь для скрепера | кг/куб.м | 0,80 | 1,40 | 2,10 |

2.3. Разработка пород бульдозером (табл. 36-41)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы времени установлены для трех групп бульдозеров в зависимости от крепости пород.

2.3.1. Без предварительного рыхления пород

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Приведение бульдозера в рабочее состояние. Разработка породы вскрыши и перемещение горной массы с выгрузкой, с подъемом и опусканием отвала во время хода, возвращение бульдозера порожняком после разгрузки в отвал. Формирование въездной и разрезной траншеи.

#### Таблица 36

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород бульдозером

без предварительного рыхления

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Глубина вскрыши, м | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 79 (108) | 118 (160) |
|  |  | Категория пород |
|  |  | I-II | III-IV | I-II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1 | 2,14 | 2,46 | 1,33 | 1,52 |
| 2 | до 2 | 2,65 | 3,02 | 1,64 | 1,87 |
| 3 | до 3 | 3,16 | 3,58 | 1,94 | 2,22 |

2.3.2. С предварительным механическим рыхлением пород.

Рыхление и перемещение пород осуществляется бульдозерными рыхлителями. Рыхление осуществляется продольными проходами бульдозера с рыхлителем участками длиной до 30 м послойно до 0,5 м. В основном, эта технология применяется при разработке мерзлых пород.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п.2.3.1. содержанию работ добавляются: рыхление пород с регулированием глубины рыхления, очистка рыхлителя от корней и налипшей горной массы.

#### Таблица 37

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород бульдозером с предварительным

рыхлением бульдозерным рыхлителем

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Глубина слоя, м | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 118 (160) | 132 (180) |
|  |  | Категория пород |
|  |  | Iм-IIм | IIIм-IVм | Iм-IIм | IIIм-Ivм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | Рыхление верхнего слоя до 0,5 Перемещение породы до 0,5 | 1,06 1,66 | 1,7 2,84 | 0,86 1,18 | 1,45 1,93 |

2.3.3.С предварительным рыхлением пород методом

шпуровых зарядов

Нормы времени приведены на работы с применением в комплексе с бульдозером ручных перфораторов. Высота уступа до 2 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п. 2.3.1. содержанию работ добавляется: доставка и подготовка к работе перфораторов и инструмента, забуривание, бурение и продувка шпуров, уборка бульдозера и перфораторов в безопасное место, обслуживание энергетической установки.

#### Таблица 38

##### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород бульдозером с предварительным

рыхлением методом шпуровых зарядов

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Глубина вскрыши, м | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 79 (108) | 118 (160) |
|  |  | Категория пород |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 1 | 1,44 | 2,99 | 7,14 | 1,33 | 2,80 | 7,00 |
| 2 | до 2 | 1,52 | 3,02 | 7,22 | 1,36 | 2,86 | 7,06 |
| 3 | до 3 | 1,60 | 3,10 | 7,30 | 1,42 | 2,92 | 7,12 |

#### Таблица 39

##### НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород бульдозером

(в чел.-днях на 1 смену)

| NN пп | Наименование Должностей и профессий | Разряд исполнителя | Варианты технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без предварительного рыхления пород | С предварительным механическим рыхлением | С предварительным Рыхлением пород шпуровых зарядов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 | ИТР Начальник участка Горный мастер Инженер-механик Инженер по горным выработкам | - - - - | 0,25 0,25 0,10 0,1 | 0,25 0,25 0,20 0,1 | 0,35 0,50 0,20 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 0,70 | 0,80 | 1,15 |
| 5 6 7 8 9 | Рабочие Бурильщик Машинист бульдозера Взрывник Горнорабочий Слесарь дежурный | 4 5 4 3 3 | - 1,00 - 0,10 - | - 1,00 - 0,20 0,10 | 1,00 1,00 0,25 0,35 0,25 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 1,10 | 1,30 | 2,85 |

#### Таблица 40

##### ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород бульдозером

| NN пп | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Коли чество в рабо те, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд.63,7Дж | 32 | 1*) | 1,33 | 50,0 | ПП-63В |
| 2 | Бульдозер | Мощность двигателя 79 кВт 118 кВт 132 кВт | 11200 15700 18300 | 1 1 1 | 1,67 1,67 1,67 | 15,0 15,0 15,0 | ДЗ-17 ДЗ-28 ДЗ-9 |
| 3 | Рыхлитель | Глубина рыхления 0,5 м | 150 | 1**) | 1,67 | 15,0 | ДП-22С |
| 4 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб.м/мин | 2780 | 1 | 1,67 | 14,3 | ПР-10М (ДК-9М) |
| 5 | Дизельная электростанция | Мощность 5 кВт | 700 | 1 | 1,67 | 22,2 | АД-5Т |
| 6 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |

*) Применяется при варианте технологии с предварительным взрывным рыхлением пород методом шпуровых зарядов

**) Применяется при технологии с предварительным механическим рыхлением мерзлых пород

#### Таблица 41

##### НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород бульдозером

| NN пп | Наименование | Единица измере ния | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV (Iм-IVм ) | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизтопливо | г/100 м3 | 188 | 31 | 66 | 100 |
| 2 | Бензин | -«- | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 3 | Смазочные | -«- | 26 | 13 | 17 | 20 |
| 4 | Обтирочные | -«- | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 |
| 5 | Коронки буровые | шт./м3 | - | 0,08 | 0,12 | 0,2 |
| 6 | Буровая сталь | кг/м3 | - | 0,02 | 0,05 | 0,212 |
| 7 | Рукава напорные | м/м3 | - | 0,9 | 0,16 | 0,24 |
| 8 | Аммонит N 6ЖВ | кг/м3 | - | 0,61 | 1,2 | 1,8 |
| 9 | Детонирующий шнур | м/м3 | - | 2,46 | 3,34 | 4,47 |
| 10 | Электродетонаторы | шт./м3 | - | 0,3 | 0,45 | 0,5 |
| 11 | Электропровод | м/м3 | - | 2,5 | 2,8 | 2,9 |

  - Разработка пород одноковшовыми гидравлическими

экскаваторами и погрузкой породы в транспортные

средства (табл. 42-50)

2.4.1. Без предварительного рыхления пород

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы времени предусматривают применение гидравлических одноковшовых экскаваторов с прямой лопатой 3-х размерных групп. Высота уступа – до 6 м, ширина рабочей площадки не менее 8 м. Погрузка породы осуществляется в автосамосвал с транспортировкой в отвал на расстояние до 300 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка и установка экскаватора на месте. Разработка и погрузка вскрышных пород в автосамосвалы. Перемещение экскаватора вдоль оси отработки уступа, очистка ковша. Отодвигание негабаритных глыб в сторону. Очистка мест погрузки горной массы в транспортное средство.

Таблица 42

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород экскаваторами без предварительного рыхления

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II, I м | III, II м | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 24,8 |
| 2 | 3 | 6,1 | 7,4 | 9,6 | 12,3 |
| 3 | 4 | 3,9 | 4,7 | 6,1 | 8,1 |

### 2.4.2. С предварительным механическим рыхлением пород

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. К указанным в п. 2.4.1. техническим условиям добавляются: рыхление пород гидромолотом или зубом-рыхлителем, входящим в состав сменного рабочего оборудования экскаватора или оснащение экскаваторов 4-й размерной группы «активными» ковшами (встроенными молотами). При применении сменного рыхлительного оборудования разработка породы и ее уборка осуществляются последовательно, а при применении «активных» ковшей – параллельно.

Переоснастка экскаватора сменным оборудованием учтена из расчета 0,33 ч на одну замену при условии рыхления пород в объеме, обеспечивающем полную загрузку экскаватора в течение смены.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п. 2.4.1. содержанию работ добавляется замена ковша сменным рыхлительным оборудованием.

Таблица 43

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с механическим рыхлением

(в ч на 100 куб. м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | IIIм, IV | IVм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С применением сменного рыхлительного оборудования |
| 1 2 3 | 2 3 4 | 8,3 5,6 4,1 | 10,5 6,6 4,6 |
| C применением «активного» ковша |
| 4 | 4 | 3,7 | 4,2 |

Таблица 44

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород одноковшовым экскаватором

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Варианты технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без предварительного рыхления пород | с механическим рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,2 | 0,2 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,5 | 1,5 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |
| 5 | Машинист экскаватора | 5 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Водитель автосамосвала | 2 класса | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Дежурный слесарь | 3 | 0,25 | 0,45 |
| 9 | Горнорабочий | 3 | 0,10 | 0,20 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 2,5 | 2,8 |

Таблица 45

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород одноковшовым экскаватором

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт.. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Экскаватор | Вместимость ковша 0,65 куб.м | 14300 | 1 | 1,08 | 11,1 | ЭО-31218 |
| 2 | Автомобиль-самосвал | Грузоподъемность до 5,0 т | 4800 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 3 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 4 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность двигателя 13 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 16,7 | ТДМ-3194хЛ5 |

Таблица 46

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород одноковшовым экскаватором

| №№п/п | Наименование | Единица | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II, III | IV, IIIм | Ivм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/м3 | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,42 |
| 2 | Бензин | -“- | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,38 |
| 3 | Керосин | кг/100 м3 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
| 4 | Смазочные материалы | -“- | 2,00 | 2,40 | 3,15 | 4,00 |
| 5 | Обтирочные материалы | -“- | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,26 |

### 2.4.3.С предварительным рыхлением пород методом шпуровых зарядов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы времени предусматривают применение универсальных гидравлических одноковшовых экскаваторов, оборудованных прямой лопатой и сформированным по двум их размерным группам (2 и 3). Высота уступа до 6 м, подуступров – до 2 м, ширина рабочей площадки – не менее 8 м. Бурение шпуров осуществляется ручными перфораторами. Бурение шпуров и погрузка экскаватором ранее взорванной горной массы в транспортное средство осуществляется одновременно на разных участках блоков разработки уступов. Длина блоков – до 20 м.

Нормами предусмотрено, что в породах V-X категории крепости по буримости применяется одни перфоратор, а в породах XI-XV категорий – 2 перфоратора и в породах XVI-XX категории – 4 перфоратора.

Выход негабаритных кусков – 8-10% от объема взорванной породы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к бурению, бурение. Установка экскаватора у забоя, погрузка породы экскаватором в самосвал, отодвигание негабаритных кусков в сторону для их разбуривания, подгребка разбросанной взрывом породы бульдозером в навал для погрузки экскаватором. Транспортировка породы в самосвале в отвал.

Таблица 47

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом шпуровых зарядов

(в ч на 10 куб. м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X (1перфоратор) | XI-XV (2перфоратора) | XVI-XX (4перфоратора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 8,91 | 11,65 | 11,73 |
| 2 | 3 | 6,70 | 9,95 | 10,97 |
| 3 | 4 | 4,89 | 7,20 | 7,92 |

Таблица 48

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом шпуровых зарядов

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 перфоратор | 2 перфоратора | 4 перфоратора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТР |  |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |  |
| 5 | Машинист экскаватора | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Водитель автосамосвала | 2 кл. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Бурильщик шпуров | 5 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 9 | Взрывник | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Горнорабочий по подноске ВВ | 2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 11 | Слесарь дежурный | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования | 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 14 | Машинист дизельной электростанции | 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 8,30 | 9,30 | 11,3 |

Таблица 49

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом шпуровых зарядов

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт.. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд.63,7Дж | 32 | 1,2,3 | 1,33 | 50,0 | ПП-63В |
| 2 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 15,0 | ДЗ-28 |
| 3 | Экскаватор | Емкость ковша: 0,3 куб.м 0,65 куб.м | 5700 14300 | 1 1 | 1,61 1,08 | 11,1 11,1 | Э-2515 КМ-602А |
| 4 | Компрессорная установка | Производительность 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (ДК-9М) |
| 5 | Дизельная электростанция | Мощность 5 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | АД-5Т |
| 6 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |
| 7 | Автомобиль самосвал | Грузоподъемность до 5 т | 4800 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 |

Таблица 50

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом шпуровых зарядов

| Номер строки | Наименование материалов | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/100 м3 | 288,13 | 316,94 | 350,42 |
| 2 | Бензин | -“- | 6,40 | 7,10 | 7,85 |
| 3 | Смазочные | -«- | 28,17 | 32,40 | 37,30 |
| 4 | Обтирочные | -“- | 1,33 | 1,83 | 2,52 |
| 5 | Керосин | -“- | 0,04 | 0,21 | 1,10 |
| 6 | Стальной канат | -“- | 1,81 | 1,99 | 2,20 |
| 7 | Шины автомобильные | комп./100 м3 | 0,00026 | 0,00028 | 0,00031 |
| 8 | Буровые коронки | шт./м3 | 0,08 | 0,12 | 0,20 |
| 9 | Буровая сталь | кг/м3 | 0,02 | 0,05 | 0,212 |
| 10 | Рукава напорные | м/м3 | 0,9 | 0,16 | 0,24 |
| 11 | Аммонит № 6ЖВ | кг/м3 | 0,61 | 1,2 | 1,8 |
| 12 | Электродетонаторы | шт./м3 | 0,30 | 0,45 | 0,5 |
| 13 | Электрический провод | м/м3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |

### 2.4.4. С предварительным рыхлением пород методом вертикальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Предусмотрено применение универсальных гидравлических одноковшовых экскаваторов, оборудованных прямой лопатой. Высота уступа – 5-7 м, ширина рабочей площадки – не менее 8 м. Бурение скважин рыхления и контурных скважин станками ударно-вращательного бурения. Длина обуриваемого участка при 4-х рядах скважин – до 45 м, ширина – не менее 9-10 м. Бурение скважин и погрузка ранее разрыхленной взрывом горной массы в транспортное средство осуществляется одновременно на равных участках блоков разработки уступов. Расстояние транспортировки породы в отвал – до
300 м. Заряжание и взрывание пробуренных скважин и шпуров негабаритных кусков производится после окончания полной уборки породы на участке погрузки.

При разработке нормативов предусмотрено, что в породах V-X категорий крепости по буримости применяется один буровой станок, в породах XI-XV категории – 2 станка, в породах XVI-XX категории – 3 станка.

Погрузка породы экскаваторами осуществляется в транспортные средства (самосвалы).

Учтен выход негабаритных кусков в размере до 10% от объема взорванной породы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Доставка и подготовка к работе буровых станков. Бурение вертикальных скважин рыхления и наклонных контурных скважин, продувка скважины сжатым воздухом. Подготовка перфораторов к работе, бурение шпуров в негабаритных кусках. Установка экскаватора у забоя взорванной породы, погрузка породы в самосвал, отодвигание в сторону негабаритных кусков для их разбуривания, зачистка подошвы рабочей площадки бульдозером. Транспортировка породы в самосвале до породного отвала. Подготовка к заряжанию, подноска СВ и ВВ, заряжание и взрывание скважин и шпуров негабаритных глыб. Осуществление оцепления.

Таблица 51

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом скважинных зарядов с контурным взрыванием

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Вариант технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 станок | 2 станка | 3 станка |
|  |  | Категория пород |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 9,1 | 13,8 | 17,3 |
| 2 | 3 | 7,7 | 11,5 | 14,4 |
| 3 | 4 | 5,6 | 8,4 | 10,5 |

Таблица 52

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом скважинных зарядов с контурным взрыванием

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Варианты технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 станок | 2 станка | 3 станка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ИТР |  |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |  |
| 5 | Машинист экскаватора | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Помощник машиниста | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Бурильщик скважин | 5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 8 | Помощник бурильщика скважин | 4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 9 | Водитель автосамосвала | 2 класс | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Бурильщик шпуров | 4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 11 | Взрывник | 4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 12 | Горнорабочий по подноске ВВ | 2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 13 | Слесарь дежурный | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Машинист бульдозера | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Машинист компрессорной установки | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Машинист дизельной электростанции | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 12,5 | 16,0 | 19,5 |

Таблица 53

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом скважинных зарядов с контурным взрыванием

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Буровой станок | Диам.скважин-105мм, мощность-4кВт | 5000 | 1,2,3 | 1,35 | 20,0 | БМК-4 (СБУ-100Г) |
| 2 | Перфоратор | Эн.ед.уд.63,7Дж | 32 | 1,2,3 | 1,33 | 50,0 | ПП-63В |
| 3 | Экскаватор | Емкость ковша: 0,3 куб.м 0,65 куб.м 1,35 куб.м | 5700 14300 22400 | 1 1 1 | 1,61 1,08 1,08 | 11,1 11,1 11,1 | Э-2515 КМ-602А ЭО-6112Б |
| 4 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 15,0 | ДЗ-ШХЛ |
| 5 | Автомобиль самосвал | Грузоподъемность до 5 т | 4800 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 6 | Компрессорная установка | Производительность 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (ДК-9М, НВ-10/8М2 |
| 7 | Дизельная электростанция | Мощность 5 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | АД-5Т |
| 8 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |

Таблица 54

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при разработке пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом скважинных зарядов с контурным взрыванием

| Номер строки | Наименование материалов | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/100 м3 | 348,58 | 435,72 | 544,65 |
| 2 | Бензин | -«- | 4,8 | 6,0 | 7,5 |
| 3 | Смазочные | -“- | 21,36 | 27,77 | 36,23 |
| 4 | Обтирочные | -“- | 1,19 | 1,79 | 2,69 |
| 5 | Керосин | -“- | 0,06 | 0,27 | 1,24 |
| 6 | Стальной канат для экскаваторов и бульдозеров | м/100 м3 | 1,81 | 1,99 | 2,2 |
| 7 | Шины автомобильные | комп/100 м3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
| 8 | Буровые коронки а) диаметром 115 мм б) диаметром 42 мм | шт./100 м3 -“- | 0,012 0,17 | 0,032 1,12 | 0,084 7,44 |
| 9 | Пневмоударник МП-3 | -“- | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 10 | Буровые штанги | -“- | 0,008 | 0,017 | 0,345 |
| 11 | Буровая сталь | кг/100 м3 | 0,423 | 0,931 | 2,052 |
| 12 | Твердый сплав | -“- | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
| 13 | Аммонит № 6ЖВ | кг/м3 | 0,18 | 0,28 | 0,44 |
| 14 | Граммонит | -“- | 0,30 | 0,44 | 0,64 |
| 15 | Шашки тротиловые | кг/100 м3 | 1,3 | 2,6 | 5,2 |
| 16 | Электродетонаторы | шт./м3 | 4,008 | 4,048 | 4,084 |
| 17 | Капсюли-детонаторы | шт./100м3 | 24,0 | 48,0 | 96,0 |
| 18 | Детонирующий шнур | м/100 м3 | 31,4 | 38,0 | 46,0 |
| 19 | О П Ш | -“- | 30,38 | 48,0 | 76,0 |
| 20 | Электрический провод | км/1000 м3 | 4,23 | 4,40 | 4,57 |
| 21 | Рукава напорные | м/100 м3 | 0,18 | 0,38 | 0,84 |

### 2.4.5. С предварительным рыхлением пород методомгоризонтальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ВАРИАНТ 1. Предусмотрено применение универсальных гидравлических одноковшовых экскаваторов, оборудованных прямой лопатой. Бурение скважин рыхления и контурных скважин осуществляется станком ударно-вращательного действия с диаметром коронки
105 мм. Вертикальный ряд скважин рыхления глубиной до 2 м бурится под углом 65 градусов, а горизонтальный ряд скважин контурного взрывания бурится под углом 0 градусов. Длина горизонтальных скважин 15 м, высота уступа до 2 м. Направление скважин строго параллельно друг другу. Для обеспечения параллельности горизонтальных скважин станок снимается с ходовой части и устанавливается на направляющую раму, передвигающуюся по рельсовой колее. Расстояние между вертикальными скважинами 1,5 м, между горизонтальными скважинами контурного взрывания – 0,75 м. Снабжение сжатым воздухом обеспечивается от передвижного компрессора, а электроэнергией от дизельной электростанции.

Бурение скважин и погрузка ранее разрыхленной взрывом горной массы экскаватором в транспортное средство осуществляется одновременно на разных участках разработки уступов. Заряжание и взрывание скважин и шпуров негабаритных кусков производится после полной уборки породы.

Перемещение разрыхленных скальных пород к месту погрузки экскаватором для образования отвалов производится бульдозером на расстояние до 10 м. Погруженная экскаватором в автосамосвал порода транспортируется в отвал на расстояние до 300 м.

Негабарит разделывается шпуровыми зарядами. Бурение шпуров производится ручными перфораторами. Выход негабаритных кусков составляет около 10% от взорванной массы.

ВАРИАНТ 2. Отличается от варианта 1 глубиной вертикальных скважин рыхления, составляющей до 4 м, и длиной горизонтальных скважин контурного взрывания, составляющей 15-25 м.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Доставка и подготовка к работе буровых станков. Переоборудование станка и установка его на направляющую раму. Бурение вертикальных и горизонтальных контурных скважин, их продувка сжатым воздухом, подготовка перфораторов к работе, бурение шпуров в негабаритных кусках. Перемещение разрыхленной породы бульдозером в навал. Установка экскаватора перед навалом породы, погрузка в автосамосвал, отодвигание негабаритных кусков в сторону для их разбуривания, зачистка подошвы рабочей площадки бульдозером. Транспортировка породы в самосвале до породного отвала. Подготовка к заряжанию скважин и шпуров, заряжание и взрывание. Осуществление оцепления.

Таблица 55

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом горизонтальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

(в ч на 100 куб.м породы)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глубина горизонтальных скважин до 15 м, высота уступа до 2 м |
| 1 | 2 | 90,10 | 141,97 | 235,40 |
| 2 | 3 | 64,36 | 121,34 | 220,00 |
| 3 | 4 | 57,28 | 114,06 | 215,60 |
| Глубина горизонтальных скважин 15-25 м, высота уступа до 4 м |
| 4 | 2 | 77,50 | 115,06 | 186,18 |
| 5 | 3 | 55,36 | 98,34 | 174,00 |
| 6 | 4 | 49,27 | 92,44 | 170,52 |

Таблица 56

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом горизонтальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,5 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,3 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,2 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,5 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Бурильщик скважин | 5 | 1,00 |
| 6 | Помощник бурильщика скважин | 4 | 1,00 |
| 7 | Бурильщик шпуров | 4 | 1,00 |
| 8 | Машинист бульдозера | 5 | 1,00 |
| 9 | Машинист экскаватора | 5 | 1,00 |
| 10 | Взрывник | 4 | 0,50 |
| 11 | Машинист компрессорной установки | 4 | 0,50 |
| 12 | Машинист дизельной электростанции | 4 | 0,50 |
| 13 | Водитель автосамосвала | 3 класс | 1,00 |
| 14 | Горнорабочий | 1 | 1,00 |
| 15 | Горнорабочий по подноске ВВ | 2 | 0,50 |
| 16 | Слесарь дежурный | 3 | 0,50 |
| 17 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования | 4 | 0,50 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 10,00 |

Таблица 57

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом горизонтальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Буровой станок | Диам.скважин-105мм, мощность-4 кВт | 5000 | 1 | 1,35 | 20,0 | СБУ-100Г |
| 2 | Экскаватор | Емкость ковша 0,65 куб.м | 14300 | 1 | 1,08 | 16,6 | Э-652Б |
| 3 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-27С (Д-271) |
| 4 | Перфоратор | Эн.ед.уд.63,7Дж | 32 | 1 | 1,33 | 50,0 | ПП-63В |
| 5 | Автомобиль-самосвал | Грузоподъемность до 5 т | 4800 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 6 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (ДК-9М) |
| 7 | Дизельная электростанция | Мощность 5 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | АД-5П |
| 8 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |

Таблица 58

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на разработку пород одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением методом горизонтальных скважинных зарядов с контурным взрыванием

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аммонит № 6ЖВ | кг/м3 | 0,98 | 2,05 | 3,89 |
| 2 | Детонирующий шнур ДШ-А | м/м3 | 35,15 | 73,82 | 140,26 |
| 3 | Электродетонаторы | шт./м3 | 6,23 | 13,09 | 24,87 |
| 4 | Съемные буровые коронки диаметром 36мм | -«- | 0,36 | 0,75 | 1,42 |
| 5 | Буровая сталь диаметром 25 мм | кг/м3 | 0,11 | 0,24 | 0,46 |
| 6 | Провод для взрывных работ | м/м3 | 1,38 | 2,89 | 5,49 |
| 7 | Шлифовальные круги | кг/м3 | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| 8 | Резиновые шланги | м/м3 | 0,06 | 0,13 | 0,25 |
| 9 | Дизельное топливо | кг/м3 | 20,82 | 39,04 | 72,87 |
| 10 | Бензин | -«- | 0,84 | 1,57 | 2,93 |
| 11 | Керосин | -«- | 0,13 | 0,27 | 0,51 |
| 12 | Смазочные материалы | -«- | 3,03 | 5,7 | 10,65 |
| 13 | Обтирочные материалы | -«- | 0,17 | 0,33 | 0,63 |

# 3. Добычные работы (табл. 59-87)

## 3.1. Буро-клиновым способом (для добычи декоративных и блочных камней: яшмы, мрамора, гранита, серпантинитов, известняков и др.) /табл. 59 – 74/

### 3.1.1. Странспортировкой отходов и породы в отвал бульдозером (табл. 59 – 62)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Карьер отрабатывается сверху вниз добычными уступами высотой 0,7-1,0 м и подуступами – 0,5-0,7 м. Разработка осуществляется буро-клиновым способом с использованием перфораторов, отбойных молотков, клиньев, ломов и кувалд в сильно трещиноватых продуктивных рудных телах.

Скальные породы имеют трещиноватую слоистость, поэтому предусмотрено бурение вертикальных шпуров ручными перфораторами. Сжатый воздух подается от передвижной компрессорной станции. Отколотые негабаритные глыбы пород подвергаются плинтовке (разбивке) на блоки кондиционных размеров.

Кондиционные блоки грузятся вручную в автомашину для транспортировки на склад. Некондиционные разрушенные и измельченные при добыче отходы продуктивного пласта транспортируются бульдозером в отвал.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка уступа и рабочей площадки, разметка и бурение шпуров перфоратором, откалывание глыб по шпурам, отвалка глыб, переноска и откатка камня на разборную площадку, грубая обтеска, пассировка и плинтовка. Перекантовка при обработке и погрузке блоков в автомашину.

Таблица 59

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал бульдозером

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Высота уступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,7-1,0 | 5,78 | 6,96 | 17,08 |

Таблица 60

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал бульдозером

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Машинист бульдозера | 5 | 0,5 |
| 6 | Бурильщик шпуров | 5 | 1,0 |
| 7 | Кольщик плит и блоков | 5 | 2,0 |
| 8 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 9 | Дежурный слесарь (машинист компрессорной установки) | 3 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 5,0 |

Таблица 61

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для добычи сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-28 |
| 2 | Компрессорная станция | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 5,4 | НВ-10/8М2 |
| 3 | Перфоратор | Эн.ед.уд.63,7Дж | 32 | 2 | 1,33 | 50,0 | ПП-63В |
| 4 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд.42Дж | 9 | 2 | 1,43 | 50,0 | МО-3 |
| 5 | Передвижной сварочный трансформатор | Мощность 13 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 16,7 | ТДМ-3194хЛ-5 |

Таблица 62

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

для добычи сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/м3 | 70,90 | 93,04 | 282,80 |
| 2 | Смазочные материалы | -«- | 3,54 | 4,65 | 14,14 |
| 3 | Сталь буровая | -«- | 0,31 | 0,41 | 1,25 |
| 4 | Буровые коронки d=42 | шт./м3 | 0,71 | 0,89 | 2,43 |
| 5 | Наждачные круги | -«- | 0,21 | 0,28 | 0,85 |
| 6 | Рукава напорные: диаметром 25 мм диаметром 50 мм | м/м3 -“- | 0,18 0,53 | 0,28 0,70 | 0,55 2,13 |
| 7 | Обтирочные материалы | кг/м3 | 1,66 | 2,18 | 6,63 |

### 3.1.2. С транспортировкой отходов и породы в отвал в вагонетке (табл. 63 – 66)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота уступа – 2 м, подуступов – 0,5 м. Разборка и выборка кондиционного сырья производится после предварительного рыхления продуктивных пород буро-клиновым методом. Бурение вертикальных шпуров предусмотрено ручными перфораторами в трещиноватых породах (горизонтальная слоистость). Кондиционные блоки грузятся вручную в автомашину и отвозятся на склад. Оставшаяся пустая порода (до 80 %) и отходы перекидываются вручную на откаточный горизонт, где грузятся в вагонетки, отвозятся во внешний отвал и разгружаются на эстакаде.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка перфораторов к работе, подноска инструмента. Откалывание т раскалывание монолитов вручную. Разборка и выборка сырья, погрузка его в ящики, переноска вручную и погрузка в бортовую машину, сбрасывание пустой породы на нижнюю рабочую площадку, ручная погрузка и откатка вагонеток в отвал.

Таблица 63

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал в вагонетке

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,5 | 0,79 | 1,57 | 2,36 |

Таблица 64

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал в вагонетке

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 4 | 2,0 |
| 6 | Кольщик плит и блоков | 5 | 1,0 |
| 7 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 8 | Дежурный слесарь (дизельной электростанции) | 3 | 0,3 |
| 9 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 4,8 |

Таблица 65

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для добычи сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал в вагонетке

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд.40Дж | 24 | 2 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 2 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ДК-9 (ПР-10М) |
| 3 | Дизельная электростанция | Мощность 4 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | ДЭСМ-30 (ЭСД-20) |
| 4 | Бортовая автомашина | Грузоподъемность 4,5 т | 3250 | 1 | 1,00 | 0,5 | ГАЗ-53-12 |
| 5 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | - |
| 6 | Вагонетка | Емкость 0,8 куб.м | 520 | 1 | 2,00 | 25,0 | ВО-08 |

Таблица 66

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

для добычи сырья буро-клиновым способом с транспортировкой отходов и породы в отвал в вагонетке

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/м3 | 24,7 | 49,5 | 74,2 |
| 2 | Смазочные материалы | -«- | 2,11 | 4,21 | 6,32 |
| 3 | Обтирочные материалы | -«- | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
| 4 | Бензин | -«- | 0,02 | 0,03 | 0,076 |
| 5 | Сталь буровая | -«- | 0,31 | 0,41 | 1,25 |
| 6 | Буровые коронки | шт./м3 | 0,71 | 0,89 | 2,43 |
| 7 | Сетка стальная | м2/м3 | 1,15 | 2,25 | 3,25 |
| 8 | Трубы водогазопроводные | м/м3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 |
| 9 | Рукава напорные: диаметром 25 мм диаметром 50 мм | -«- -«- | 0,18 0,53 | 0,28 0,70 | 0,55 2,13 |

### 3.1.3. С транспортировкой сырья и отходов вниз по склону в скреперном контейнере (табл. 67 – 70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота уступа – 6 м, подуступов–1,0-1,5 м. Минимальная ширина рабочей площадки на уступах – не менее 4 м. Предварительное рыхление продуктивных пород осуществляется буро-клиновым способом. Бурение горизонтальных и вертикальных шпуров осуществляется ручным перфоратором. Габаритные блоки вручную подносятся на расстояние до 5 м до скреперной дорожки, грузятся в контейнер и с помощью скреперной лебедки, смонтированной на бульдозере, спускаются на нижнюю рабочую площадку. Из контейнера блоки перегружаются в транспортное средство (автомашину) для отправки на базу. Отходы от добычи, спущенные аналогичным путем на нижнюю рабочую площадку, бульдозером транспортируются в отвал.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к работе перфораторов, забуривание шпуров. Подноска инструмента, откалывание и раскалывание монолитов вручную. Приведение в рабочее состояние бульдозера и скреперной лебедки с контейнером, подноска блоков и отходов от добычи и погрузка их вручную в контейнер, спуск контейнера, перегрузка вручную блоков из контейнера в транспортное средство, транспортировка отходов в отвал бульдозером.

Таблица 67

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов вниз по склону в скреперном контейнере

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1,0-1,5 | 3,73 | 7,45 | 11,18 |

Таблица 68

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов вниз по склону в скреперном контейнере

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 4 | 2,0 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 0,5 |
| 7 | Машинист скреперной установки | 5 | 1,0 |
| 8 | Кольщик плит и блоков | 5 | 1,0 |
| 9 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 10 | Дежурный слесарь (дизельной электростанции) | 3 | 0,3 |
| 11 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих | - | 6,3 |

Таблица 69

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов вниз по склону в скреперном контейнере

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 40 Дж | 24 | 2 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 2 | Скреперная лебедка | Мощность 30 л.с. | 190 | 1 | 2 | 25,0 | 30ЛС-2С |
| 3 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-110ХЛ |
| 4 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (ДК-9) |
| 5 | Дизельная электростанция | Мощность 4 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | 7СД-20 (ДЭСМ-30) |
| 6 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | - |
| 7 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд.59,5Дж | 8,5 | 2 | 1,43 | 50,0 | МО-7П |
| 8 | Бортовая автомашина | - | 3000 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-130 |

Таблица 70

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов вниз по склону в скреперном контейнере

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин | кг/м3 | 0,18 | 1,29 | 1,92 |
| 2 | Дизельное топливо | -“- | 83,00 | 166,10 | 249,60 |
| 3 | Смазочные материалы | -“- | 13,45 | 26,90 | 40,30 |
| 4 | Керосин | -“- | 0,24 | 0,47 | 0,69 |
| 5 | Буровые коронки диаметром 36 мм | шт./м3 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 6 | Сталь буровая d=22 мм | кг/м3 | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 7 | Рукава напорные: диаметром 25 мм диаметром 50 мм | м/м3 -“- | 0,09 0,40 | 0,18 0,70 | 0,27 1,05 |
| 8 | Стальной канат d=15 мм | -“- | 0,60 | 1,00 | 1,50 |
| 9 | Сталь для скрепера | кг/м3 | 0,70 | 1,40 | 2,10 |
| 10 | Сетка стальная | м2/м3 | 1,15 | 2,25 | 3,38 |
| 11 | Трубы водогазопроводные | м/м3 | 0,60 | 1,00 | 1,50 |

### 3.1.4. С транспортировкой сырья и отходов в тракторной тележке (табл. 71 – 74)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы установлены при следующих значениях основных параметров системы отработки: высота уступа – до 6 м, подуступа – до 1,0-1,5 м, ширина рабочей площадки – не менее 4 м, угол откосов уступа - 60-70 градусов. Применяется буроклиновой метод разработки продуктивных пород слоями 0,3-0,5 м. Скальные породы имеют горизонтальные трещины (слои), поэтому предусмотрено бурение вертикальных шпуров глубиной до 0,4-0,7 м перфораторами. Габаритные блоки вручную грузятся в тракторную тележку и транспортируются на расстояние до 400 м (складируются), а отходы после пассировки отвозятся в тракторной тележке в отвал.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к работе перфораторов, забуривание шпуров. Откалывание монолитов, их раскалывание на габаритные блоки и пассировка. Приведение бульдозера с тележкой в рабочее состояние, погрузка, транспортировка и выгрузка габаритных блоков и отходов добычи, возвращение бульдозера с тележкой.

Таблица 71

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов в тракторной тележке

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Высота подуступа, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1,0-1,5 | 3,58 | 4,41 | 6,08 |

Таблица 72

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов в тракторной тележке

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,1 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 4 | 2,0 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 0,5 |
| 7 | Кольщик плит | 5 | 1,0 |
| 8 | Горнорабочий | 3 | 1,0 |
| 9 | Слесарь дежурный (машинист дизельной электростанции) | 3 | 0,3 |
| 10 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 5,3 |

Таблица 73

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов в тракторной тележке

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 40Дж | 24 | 2 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 2 | Бульдозер | Мощность двигателя 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | ДЗ-110ХЛ |
| 3 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (НВ-10/8М2) |
| 4 | Дизельная электростанция | Мощность 4кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | ЭСД-20 (АД-5Т) |
| 5 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 37 | 1 | 1,08 | 22,2 | - |
| 6 | Отбойный молоток | Эн.ед.уд. 29,5Дж | 8,5 | 2 | 1,43 | 50,0 | МО-7П |

Таблица 74

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на добычу сырья буро-клиновым способом с транспортировкой сырья и отходов в тракторной тележке

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензин А-76 | кг/м3 | 0,33 | 0,41 | 0,55 |
| 2 | Дизельное топливо | -«- | 41,18 | 51,48 | 69,50 |
| 3 | Смазочные материалы | -«- | 2,21 | 2,76 | 3,73 |
| 4 | Буровые коронки диаметром 36 мм | шт./м3 | 0,71 | 0,89 | 2,43 |
| 5 | Рукава напорные: диаметром 25 мм диаметром 50 мм | м/м3 -«- | 0,18 0,53 | 0,28 0,70 | 0,55 2,13 |
| 6 | Сетка стальная | м2/м3 | 0,62 | 0,78 | 1,05 |
| 7 | Сталь буровая | кг/м3 | 0,31 | 0,41 | 1,25 |
| 8 | Трубы стальные для ограды | м/м3 | 0,29 | 0,36 | 0,49 |

## 3.2. С применением камнерезных машин (для добычи пиленого камня: туфов, мраморов, известняков и др.) /табл.75 –78/

### 3.2.1. Вариант 1 (с применением камнерезной машины СМР-029)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Добычные работы проводятся по схеме, включающей последовательно выполняемые операции: горизонтальная подрезка массива камнерезной машиной, бурение шпуров для отделения монолита от массива, разделение монолита на блоки, пассировка блоков, погрузка блоков автокраном, уборка окола экскаватором.

Отделение монолитов (длиной до 25 м, шириной 1 м и высотой 2 м) производится путем проведения горизонтального пропила на глубину 1 м, бурения вертикальных шпуров и последующего защитного их взрывания методом контурной отбойки. Расстояние между параллельными шпурами – 25 см.

Отделенный монолит переворачивается при помощи бульдозера на сторону, равную
2,0 м, после этого проводится обуривание шпуров на всю глубину монолита через 25 см для образования отрезной щели с таким расчетом, чтобы ширина получаемых блоков составляла приблизительно 1,5 м.

Шпуры заряжаются 2-мя нитями детонирующего шнура. Отрыв блока производится мгновенным взрыванием шпуров по линии откола. Блоки, получаемые в результате раскалывания монолита, транспортируются бульдозером на площадку для придания блоку формы правильного прямоугольника путем его пассировки. Для этого через 7,5 см параллельно друг другу бурится ряд шпуров и с помощью камнеразрывной установки или металлических клиньев производится отрыв окола.

Пассированные блоки оттаскиваются бульдозером на погрузочную площадку и автокраном грузятся в автосамосвалы для транспортировки на камнеобрабатывающие предприятия.

Образовавшийся после пассировки блоков окол перемещается бульдозером в компактную кучу, грузится экскаватором в автосамосвал и вывозится в отвал на расстояние до 500 м.

Для перемещения камнерезной машины настилается рельсовый путь.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Настилка рельсового пути, монтаж камнерезной машины, подрезка породы камнерезной машиной, бурение вертикальных шпуров, взрывание шпуров, опрокидывание монолитов бульдозером, бурение шпуров для разделки монолита, взрывание шпуров монолита, перемещение бульдозером блоков на площадку для их пассировки, пассировка, включающая бурение шпуров и откалывание окола вручную, перемещение готовых блоков на погрузочную площадку и их погрузка автокраном в автосамосвал, перемещение окола бульдозером в навал, погрузка окола экскаватором в автосамосвал и транспортировка его в отвал.

### 3.2.2. Вариант 2 (с применением камнерезной машины СМ-177А)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Добычные работы проводятся по схеме, включающей последовательно выполняемые операции: поперечная и продольно-горизонтальная и вертикальная подрезка массива камнерезной машиной, пассировка блоков, погрузка блоков автокраном, уборка окола экскаватором.

Блоки вырезаются из массива за два подхода камнерезной машины вдоль фронта работ: при первом подходе делаются вертикальные поперечные резы через 2, 3 м, при втором – горизонтальный продольный и вертикальный продольный резы.

Блоки транспортируются бульдозером на площадку для пассировки, где производится их обработка (пассировка) в соответствии с ГОСТ 9479-79. Для этого через 7,5 см параллельно друг другу бурится ряд шпуров для оконтуривания блоков. Отрыв блоков осуществляется с помощью камнеразрывной установки или вручную с помощью клиньев.

Готовые блоки транспортируются бульдозером на погрузочную площадку, где автокраном грузятся в автосамосвал для отправки на камнеобрабатывающие предприятия.

Образовавшийся после пассировки блоков окол перемещается бульдозером в навал, грузится экскаватором в автосамосвал и вывозится в отвал на расстояние до 500 м.

Для перемещения камнерезной машины настилается рельсовый путь.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Настилка рельсового пути, подрезка монолита в вертикальной и горизонтальной плоскостях на блоки. Перемещение блоков бульдозером на площадку для пассировки, пассировка, включающая бурение шпуров и откалывание окола вручную, перемещение бульдозером готовых блоков на погрузочную площадку, погрузка блоков автокраном в автосамосвал, перемещение окола бульдозером в навал, погрузка окола экскаватором в самосвал и транспортировка в отвал.

Таблица 75

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья с применением камнерезных машин

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| №№п/п | Вариант технологии | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | С применением камнерезной машины СМР-029 (вариант 1) | 2,24 | 4,35 | 7,96 |
| 2 | С применением камнерезной машины СМ-177А (вариант 2) | 2,27 | 4,50 | 8,33 |

Таблица 76

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья с применением камнерезных машин

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,50 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,50 |
| 3 | Инженер-механик | - | 0,50 |
| 4 | Инженер по горным работам | - | 0,25 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,75 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |
| 5 | Машинист камнерезной машины | 5 | 1,00 |
| 6 | Машинист бульдозера | 5 | 1,00 |
| 7 | Машинист экскаватора | 5 | 1,00 |
| 8 | Машинист дизельной электростанции | 4 | 0,50 |
| 9 | Машинист компрессорной установки | 4 | 0,50 |
| 10 | Машинист гидроклина | 4 | 1,00 |
| 11 | Машинист автокрана | 3 | 1,00 |
| 12 | Бурильщик шпуров | 4 | 1,00 |
| 13 | Взрывник | 4 | 0,50 |
| 14 | Горнорабочий (такелажник) | 3 | 1,00 |
| 15 | Горнорабочий (такелажник) | 2 | 1,00 |
| 16 | Шофер | 3 класс | 1,00 |
| 17 | Дежурный слесарь | 3 | 0,50 |
| 18 | Электрослесарь и слесарь по ремонту оборудования | 4 | 0,50 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 11,50 |

Таблица 77

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на добычу сырья с применением камнерезных машин

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оборудование общее для двух вариантов технологии |
| 1 | Экскаватор | Вместимость ковша 0,65 куб.м | 14300 | 1 | 1,08 | 16,6 | Э-652Б |
| 2 | Бульдозер | Мощность 118 кВт | 15700 | 1 | 1,67 | 22,6 | Д-327С |
| 3 | Гидроклин |  | 80 | 2 | 1,43 | 50,0 | «Дарда» |
| 4 | Автокран | Грузоподъемность 63 кН | 9154 | 1 | 1,54 | 10,0 | КС-356А (АК-8; КР-17) |
| 5 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 63,7Дж | 32 | 1 | 1,33 | 50,0 | ПП-63В2 |
| 6 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 40Дж | 24 | 1 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 7 | Автомобиль-самосвал | Грузоподъемность 5 т | 4800 | 1 | 1,00 | 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 8 | Автомобиль | Грузоподъемность 7,5 т | 7500 | 1 | 1,00 | 0,5 | МАЗ |
| 9 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб.м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,3 | ПР-10М (ДК-10) |
| 10 | Дизельная электростанция | Мощность 4кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | ДЭСМ-50 |
| 11 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |
| Вариант технологии 1 |
| 12 | Камнерезная машина | Часовая производит. 2 м пропила мощность 17кВт | 6000 | 1 | 1,67 | 12,5 | СМР-029 |
| Вариант технологии 2 |
| 13 | Камнерезная машина | Часовая производит.2,28 м пропила, мощность 19кВт | 7000 | 1 | 1,67 | 12,5 | СМ-177А |

Таблица 78

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на добычу сырья с применением камнерезных машин

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 (СМР-029) |
| 1 | Детонирующий шнур | м/куб.м | 48,00 | 100,8 | 191,52 |
| 2 | Электродетонаторы | шт./куб.м | 1,07 | 2,24 | 4,26 |
| 3 | Съемные буровые коронки: диаметром 36 мм диаметром 32 мм | шт./куб.м шт./куб.м | 0,06 0,04 | 0,12 0,08 | 0,23 0,15 |
| 4 | Сталь буровая | кг/куб.м | 0,21 | 0,45 | 0,86 |
| 5 | Шлифовальные круги | кг/куб.м | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| 6 | Рукава напорные | м/куб.м | 0,11 | 0,24 | 0,46 |
| 7 | Кольцевые фрезы | шт./куб.м | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
| 8 | Твердый сплав | м/куб.м | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| 9 | Дизельное топливо | кг/куб.м | 109,0 | 211,3 | 387,1 |
| 10 | Бензин | кг/куб.м | 2,93 | 5,7 | 10,42 |
| 11 | Керосин | кг/куб.м | 0,36 | 0,71 | 1,29 |
| 12 | Смазочные материалы | кг/куб.м | 15,20 | 29,48 | 54,02 |
| 13 | Обтирочные материалы | кг/куб.м | 2,27 | 4,41 | 8,08 |
| Вариант 2 (СМ-177А) |
| 14 | Детонирующий шнур | м/куб.м | 7,85 | 16,50 | 31,33 |
| 15 | Электродетонаторы | шт./куб.м | 0,14 | 0,29 | 0,55 |
| 16 | Съемные буровые коронки: диаметром 36 мм диаметром 32 мм | шт./куб.м шт./куб.м | 0,07 0,37 | 0,15 0,78 | 0,28 1,48 |
| 17 | Сталь буровая | кг/куб.м | 0,11 | 0,24 | 0,46 |
| 18 | Шлифовальные круги | кг/куб.м | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
| 19 | Рукава напорные | м/куб.м | 0,06 | 0,13 | 0,25 |
| 20 | Кольцевые фрезы | шт./куб.м | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
| 21 | Твердый сплав | м/куб.м | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| 22 | Дизельное топливо | кг/куб.м | 112,22 | 222,5 | 411,35 |
| 23 | Бензин | кг/куб.м | 4,17 | 8,26 | 15,30 |
| 24 | Керосин | кг/куб.м | 0,29 | 0,57 | 1,06 |
| 25 | Смазочные материалы | кг/куб.м | 11,91 | 24,19 | 43,63 |
| 26 | Обтирочные материалы | кг/куб.м | 0,69 | 1,46 | 2,53 |

## 3.3 Вручную с предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов (для добычи кондиционного и условно-годного сырья: аметистовых щеток, гематита, хрусталеносных тел и др.) /табл.79-82/

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Разработка рудного тела осуществляется методом последовательной отработки небольших блоков шириной не менее 4 м и длиной до 20 м. Высота уступов – до 2 м.

Вариант 1. Предусмотрена одновременная работа на трех участках последовательно отрабатываемых блоков мощностью до 1 м: участок ручного выкалывания кондиционного сырья на глубину 1 м; участок бурения шпуров перфораторами и участок ручной выборки условно-годного сырья из разрыхленной взрывом продуктивной горной массы.

Вариант 2. Предусмотрена одновременная работа на двух участках последовательно отрабатываемых блоков мощностью до 2 м: участок бурения шпуров перфораторами и участок ручной выборки условно-годного сырья из разрыхленной взрывом продуктивной горной массы.

Оставшаяся после выборки условно-годного сырья рудная масса после подгребки бульдозером (мощностью 79 кВт в 1-м варианте и 118 кВт во 2-ом варианте) грузится экскаватором 2-ой размерной группы в 1-м варианте и 3-ей размерной группы – во 2-м варианте в самосвал (ЗИЛ – в 1-ом варианте и КрАЗ – во 2-ом варианте) и транспортируется в рудный отвал на расстояние до 300 м. Кондиционное и условно-годное сырье грузится в ведра или ящики, переносится на расстояние до 40 м и далее грузится в автомашину для транспортировки на базу экспедиции (партии).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Подготовка к бурению шпуров, бурение, продувка, заряжание, взрывание. Ручная выборка из разрыхленной взрывом продуктивной горной массы условно-годного сырья, загрузка его в ведра или ящики, переноска к месту погрузки в автомашину. Подгребка разрыхленной взрывом продуктивной горной массы в навал и погрузка ее экскаватором в транспортное средство для транспортировки в рудный отвал. Для варианта 1: промывка площадки водой из эрлифта для вскрытия выходов кондиционного сырья, его ручное выкалывание.

### Таблица 79

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья вручную с предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов

(в ч на 1 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Мощность отрабатываемого слоя, м | Вариант технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
|  |  | Категория пород | Категория пород |
|  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1,0 | 5,80 | 6,96 | 8,35 | - | - | - |
| 2 | 2,0 | - | - | - | 1,12 | 1,56 | 2,33 |

Таблица 80

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья вручную с предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ый вариант | 2-ой вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер по горным работам | - | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Инженер-механик | - | 0,1 | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |
| 5 | Проходчик (выбивка сырья) | 4 | 1,0 | - |
| 6 | Бурильщик шпуров | 5 | 1,0 | 1,5 |
| 7 | Взрывник | 4 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Горнорабочие (по выборке сырья) | 3 | 2,0 | 3,0 |
| 9 | Машинист бульдозера | 5 | 0,5 | 1,0 |
| 10 | Машинист экскаватора | 5 | 0,5 | 1,0 |
| 11 | Водитель автосамосвала | 2 класс | 0,5 | 1,0 |
| 12 | Дежурный слесарь | 3 | 0,25 | 0,3 |
| 13 | Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования | 4 | 0,25 | 0,3 |
| 14 | Машинист компрессорной установки | 3 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Машинист дизельной установки | 3 | 0,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 7,5 | 9,6 |

Таблица 81

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на добычу сырья вручную с предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 40Дж Эн.ед.уд. 63,7Дж | 24 32 | 1 1 | 1,33 1,33 | 50,0 50,0 | ПП-36В ПП-63В |
| 2 | Экскаватор | Емк. ковша 0,25 куб. м Емк. ковша 0,65 куб. м | 5700 14300 | 1 1 | 1,61 1,08 | 11,1 11,1 | Э-2515 КМ-602А |
| 3 | Бульдозер | Мощность двигателя 79 кВт Мощность двигателя 118 кВт | 10000 15700 | 1 1 | 1,67 1,67 | 15,0 15,0 | ДЗ-19 ДЗ-28 |
| 4 | Автомобиль-самосвал | г/п 4,5 т г/п 10 т | 4500 10000 | 1 1 | 1,00 1,00 | 0,5 0,5 | ЗИЛ-ММЗ-555 КрАЗ-256Б |
| 5 | Компрессорная установка | Производит. 10 куб. м/мин | 2780 | 1 | 1,25 | 14,4 | ПР-10М (ДК-9М) |
| 6 | Дизельная электростанция | Мощность 4 кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | АД-5Т (ЭСД-20) |
| 7 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 11 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |

Таблица 82

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на добычу сырья вручную с предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант технологии 1 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/куб.м | 216,4 | 359,65 | 431,6 |
| 2 | Бензин | -«- | 4,13 | 4,96 | 5,95 |
| 3 | Смазочные материалы | -«- | 18,38 | 22,05 | 26,5 |
| 4 | Обтирочные материалы | -«- | 0,98 | 1,18 | 1,42 |
| 5 | Керосин | -«- | 0,33 | 0,39 | 0,47 |
| 6 | Стальной канат | м/100куб.м | 1,81 | 1,99 | 2,20 |
| 7 | Шины (автосамосвал) | компл./1000м3 | 0,00015 | 0,00019 | 0,0002 |
| 8 | Сталь буровая | кг/куб.м | 0,01 | 0,03 | 0,051 |
| 9 | Буровые коронки | шт./куб.м | 0,005 | 0,03 | 0,21 |
| 10 | Аммонит № 6ЖВ | кг/куб.м | 0,4 | 0,48 | 0,58 |
| 11 | Электродетонаторы | шт./куб.м | 0,75 | 0,9 | 1,08 |
| 12 | Электрический провод | м/куб.м | 0,37 | 0,44 | 0,53 |
| 13 | Рукава напорные | м/куб.м | 0,04 | 0,13 | 0,28 |
| Вариант технологии 2 |
| 14 | Дизельное топливо | кг/куб.м | 66,4 | 70,4 | 74,3 |
| 15 | Бензин | -«- | 1,48 | 1,57 | 1,67 |
| 16 | Смазочные материалы | -«- | 6,54 | 7,20 | 7,91 |
| 17 | Обтирочные материалы | -«- | 0,31 | 0,41 | 0,53 |
| 18 | Керосин | -«- | 0,009 | 0,045 | 0,23 |
| 19 | Стальной канат | м/100куб.м | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 20 | Шины (автосамосвал) | компл./1000м3 | 0,000059 | 0,000063 | 0,00006 |
| 21 | Сталь буровая | кг/куб.м | 0,07 | 0,16 | 0,39 |
| 22 | Буровые коронки | шт./куб.м | 0,03 | 0,19 | 1,4 |
| 23 | Аммонит № 6ЖВ | кг/куб.м | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
| 24 | Электродетонаторы | шт./куб.м | 0,15 | 0,21 | 0,3 |
| 25 | Электрический провод | м/куб.м | 0,87 | 1,25 | 1,8 |
| 26 | Рукава напорные | м/куб.м | 0,03 | 0,07 | 0,16 |

## 3.4. С применением одноковшовых гидравлических экскаваторов (для добычи золота, алмазов, цветных металлов, нерудных ископаемых: песка, строительного камня и др.) /табл. 83-87/

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Высота уступа определяется высотой черпания ковшом экскаватора, ширина рабочей площадки уступа – 16 м. Разработка рыхлых пород крепостью I-IV (1м-II м) предусмотрена без предварительного рыхления пород, более IV категории и IIIм-IVм с применением буровзрывных работ. Бурение шпуров осуществляется ручными перфораторами, энергоснабжение от передвижной компрессорной станции. Погрузка пород осуществляется экскаватором в автосамосвалы.

### 3.4.1. Без предварительного рыхления продуктивных пород

СОДЕРДЖАНИЕ РАБОТЫ. Установка экскаватора у забоя. Разработка породы с перемещением экскаватора вдоль уступа и очистка ковша. Отодвигание негабаритных кусков, их дробление вручную, очистка мест погрузки горной массы и погрузка породы в транспортные средства.

Таблица 83

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья экскаваторами без предварительного рыхления пород

(в ч на 100 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 4,1 | 5,3 | 7,3 | 10,1 |
| 2 | 3 | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 5,0 |
| 3 | 4 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,3 |

### 3.4.2. С предварительным рыхлением продуктивных пород методом шпуровых зарядов

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п.3.4.1 содержанию работ добавляется: доставка и подготовка бурильного оборудования к работе, разметка, забуривание и продувка шпуров, смена коронок, заготовка и забивка пробок, уборка бурильного оборудования и инструмента в безопасное место. Обслуживание (по совместительству) компрессорной установки. Подготовка заряжания, заряжание и взрывание шпуров.

Таблица 84

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу сырья экскаваторами с предварительным рыхлением пород методом шпуровых зарядов

(в ч на 100 куб.м продуктивных пород)

| Номер строки | Размерная группа экскаватора | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | V-X (IIIм-IVм) | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 2,01 | 3,51 | 7,71 |
| 2 | 3 | 1,5 | 3,0 | 7,2 |
| 3 | 4 | 1,33 | 2,83 | 7,03 |

Таблица 85

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу сырья экскаваторами

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без предварительного рыхления и предварительного механического рыхления | с взрывным рыхлением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Инженер по горным работам | - | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Инженер-механик | - | 0,1 | 0,1 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 1,0 | 1,0 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |
| 5 | Бурильщик шпуров | 4 | - | 1,0 |
| 6 | Машинист экскаватора (2-й размерной группы) | 5 | 1,0 | - |
| 7 | Машинист экскаватора (3-й и 4-й размерной группы) | 5 | - | 1,0 |
| 8 | Помощник машиниста экскаватора | 4 | - | 1,0 |
| 9 | Машинист бульдозера | 5 | 0,25 | 0,3 |
| 10 | Взрывник | 4 | - | 0,25 |
| 11 | Горнорабочий | 3 | 0,25 | 0,45 |
| 12 | Слесарь дежурный | 3 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Машинист компрессорной установки | 3 | - | 1,0 |
| 14 | Машинист дизельной электростанции | 3 | 0,5 | 0,5 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 3,0 | 6,5 |

Таблица 86

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

при добыче сырья экскаваторами с предварительным рыхлением пород методом шпуровых зарядов

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одноковшовый гидравлический экскаватор | Мощность: 44 кВт 59 кВт 95 кВт | 5700 14300 22400 | 1 1 1 | 1,61 1,08 1,08 | 16,6 16,6 16,6 | ЭО-2621В2 ЭО-3121В ЭО-4121Б |
| 2 | Перфоратор | Эн.ед.уд. 40Дж | 24 | 1 | 1,33 | 50,0 | ПП-36В |
| 3 | Передвижная компрессорная станция | Производительность: 5 куб. м/мин 10 куб. м/мин | 2780 2780 | 1 1 | 1,25 1,25 | 14,3 14,3 | ЗИФ-ПВ-5 НВ-10/8М2 |
| 4 | Дизельная электростанция | Мощность 4кВт | 700 | 1 | 1,33 | 22,2 | АД-5Т |
| 5 | Бульдозер | Мощн.двиг.: 79 кВт 118 кВт 132 кВт | 14000 15700 18000 | 1 1 1 | 1,67 1,67 1,67 | 22,6 22,6 22,6 | ДЗ-17 ДЗ-27С ДЗ-24 |
| 6 | Ленточный транспортер с бункер-питателем | Длина доставки до 100 м | 20000 | 2-3 | 1,67 | 22,2 | УМТС |

Примечания: 1. При варианте технологии без предварительного рыхления и предварительном механическом рыхлении применяется только экскаватор.

2. Ленточные транспортеры применяются при разработке россыпных месторождений для доставки местных песков к промывочным приборам.

Таблица 87

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при добыче сырья экскаваторами с предварительным рыхлением пород методом шпуровых зарядов

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | V-X | XI-XV | XVI-XX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коронки буровые | шт./куб.м | - | 0,08 | 0,12 | 0,20 |
| 2 | Породные резцы | -“- | - | 0,11 | 0,12 | - |
| 3 | Буровая сталь: – для перфораторов | кг/куб.м | - | 0,02 | 0,05 | 0,21 |
| 4 | Карборунд | -“- | - | 0,001 | 0,004 | 0,04 |
| 5 | Рукава напорные | м/куб.м | - | 0,09 | 0,16 | 0,24 |
| 6 | Масло | кг/куб.м | 0,007 | 0,007 | 0,016 | 0,048 |
| 7 | Взрывчатые вещества | -“- | - | 0,61 | 1,2 | 1,8 |
| 8 | Детонирующий шнур | м/куб.м | - | 3,50 | 3,90 | 4,47 |
| 9 | Дизельное топливо (для экскаватора) | кг/куб.м | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Дизельное топливо (для компрессора) | -“- | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Гидросистемные, трансмиссионные, картерные и др. масла | -“- | 0,037 | 0,047 | 0,066 | 0,108 |
| 12 | Консистентные смазки | -“- | 0,030 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
| 13 | Бензин (для пуска двигателя) | -“- | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 14 | Стальной канат | м/100 куб.м | 0,62 | 1,81 | 1,99 | 2,20 |

Примечание. При варианте технологии без предварительного рыхления и предварительном механическом рыхлении применяется только дизтопливо, масла, смазка и бензин (для экскаватора).

## 3.5. С применением бульдозеров (табл. 88-92)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Нормы времени установлены для трех групп бульдозеров в зависимости от крепости пород. Максимальная длина перемещения песков бульдозером до бункера – 70-80 м.

### 3.5.1. Без предварительного рыхления пород

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ. Приведение бульдозера в рабочее состояние. Разработка россыпи и перемещение песков с выгрузкой, с подъемом и опусканием отвала во время хода, возвращение бульдозера порожняком после разгрузки в приемный бункер с питателем. Перемещение песков из приемного бункера до головки промывочного прибора с помощью ленточного транспортера.

Таблица 88

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу песков бульдозером без предварительного рыхления

(в ч на 100 куб.м песков)

| Номер строки | Глубина разработки, м | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 79 (108) | 118 (160) |
|  |  | Категория пород |
|  |  | I-II | III-IV | I-II | III-IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1 м | 2,15 | 2,49 | 1,39 | 1,55 |
| 2 | до 2 м | 2,70 | 3,04 | 1,67 | 1,90 |
| 3 | до 3 м | 3,17 | 3,60 | 2,01 | 2,27 |

### 3.5.2. С предварительным механическим рыхлением пород

Рыхление и перемещение пород осуществляется бульдозерными рыхлителями. Рыхление осуществляется продольными проходами бульдозера с рыхлителем участками длиной до 30 м послойно до 0,5 м. В основном, эта технология применяется при разработке мерзлых россыпей.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. К указанному в п.3.5.1. содержанию работ добавляются: рыхление пород с регулированием глубины рыхления, очистка рыхлителя от корней и налипшей горной массы.

Таблица 89

НОРМЫ ВРЕМЕНИ

на добычу песков бульдозером с предварительным механическим рыхлением

(в ч на 100 куб.м песков)

| Номер строки | Глубина слоя, м | Мощность двигателя бульдозера, кВт (л.с.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 118 (160) | 132 (180) |
|  |  | Категория пород |
|  |  | Iм-IIм | IIIм-IVм | Iм-IIм | IIIм-Ivм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рыхление верхнего слоя |
| 1 | до 0,5 | 1,09 | 1,79 | 0,93 | 1,5 |
| Перемещение песков |
| 2 | до 0,5 | 1,7 | 2,89 | 1,20 | 1,99 |

Таблица 90

НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА

на добычу песков бульдозером

(в чел.-днях на 1 смену)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Разряд исполнителя | Вариант технологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без предвари тельного рыхления пород | с предварительным механическим рыхлением пород |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | - | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Горный мастер | - | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Инженер по горным работам | - | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Инженер-механик | - | 0,10 | 0,20 |
|  | ИТОГО ИТР | - | 0,70 | 0,80 |
|  | РАБОЧИЕ |  |  |  |
| 5 | Машинист бульдозера | 5 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Горнорабочий | 3 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Слесарь дежурный | 3 | - | 0,1 |
|  | ИТОГО рабочих |  | 2,0 | 2,1 |

Таблица 91

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

на добычу песков бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Основная техническая характеристика | Масса, кг | Количество в работе, шт. | Коэффициент на резерв | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Типоразмер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бульдозер | Мощ.двиг.: 79 кВт 118 кВт 132 кВт | 11200 15700 18300 | 1 1 1 | 1,67 1,67 1,67 | 15,0 15,0 15,0 | ДЗ-17 ДЗ-28 ДЗ-9 |
| 2 | Рыхлитель | Глубина рыхления 0,5 м | 150 | 16 | 1,67 | 15,0 | ДП-22С |
| 3 | Ленточный транспортер с приемным бункером-питателем | Длина 78,5 м | 12000 | 2-3 | 1,67 | 22,2 | УМТС |
| 4 | Передвижной сварочный агрегат | Мощность 4 кВа | 190 | 1 | 1,08 | 22,2 | ГСО-30042 |

Таблица 92

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

при добыче песков бульдозером

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Категория пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-IV | Iм-IVм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/100 куб.м | 188 | 195 |
| 2 | Бензин | -«- | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Смазочные | -«- | 26 | 26,9 |
| 4 | Обтирочные | -«- | 2,0 | 2,1 |

# 4. Промывка песков при разработке россыпных месторождений (золота, платины, редких металлов) /табл. 93/

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Основной способ промывки – дезинтеграция (расслоение) песков в воде за счет движения пульпы по наклонной плоскости. Подача песков на промывочные приборы при разработке россыпей открытым способом осуществляется бульдозером или экскаватором через приемный бункер-питатель ленточного транспортера; в вагонетках, в тракторной тележке, автосамосвалами, в тачках, потоком воды в канаве (со скоростью воды не менее 2 м/с) и другими способами.

При разведке и предварительном опробовании песков в забое вручную применяются промывочные приборы: пробный ковш, лоток, колода (проходушка).

При ручной разработке песков большими старательскими артелями применяется бутара (вашгерд), сочетание колоды с бутарой, гидровашгерд и другие приборы.

Для промывки больших объемов песков при экскаваторной или бульдозерной разработке россыпей применяются шлюзы с подшлюзками, скрубберы, отсадные машины и винтовые сепараторы.

Наибольшее распространение при бульдозерной и экскаваторной разработке россыпей получил промывочный цельнометаллический прибор МЦД-5, состоящий из става скруббера, гидрожелоба, двух шлюзов, внутреннего и наружного грохотов скруббера, самородкоуловителя и дистанционного управления.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ. Разрыхление песков в головной части промывочного прибора с помощью напора воды и превращения их в пульпу, грохочение пульпы для отделения и удаления крупной фракции (куски диаметром более 100-150 мм отделяются на барабанных грохотах или вручную); получение концентрата на шлюзах (отсадных машинах, винтовых сепараторах и приборах ручной промывки); доводка концентрата в особом шлюзе с ручной окончательной доводкой на вашгерде с применением амальгамации (для золота и платины) или в отсадных машинах (для других минералов); удаление хвостов в отвал.

Таблица 93

НОРМЫ ВРЕМЕНИ, ЗАТРАТЫ ТРУДА И НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

на промывку песков при разработке россыпных месторождений

| Номер строки | Трудовые нормы и нормы расхода материалов | Варианты технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пробный | Колода, бутара (вашгерд) | Сочетание колоды с бутарой; гидровашгерд | Цельнометаллические приборы типа МПД-5 | Отсадные машины в комплексе со шлюзом8 |
|  |  |  | Длина шлюза, м |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нормы времени (в ч на 1 куб.м песков) | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,3 | 0,03 | 0,16 |
| 2 | Затраты труда (в чел.-днях на смену) в т.ч.: горнорабочих (промывщиков) слесарей | 1 1 - | 2 2 - | 2 2 - | 3 3 - | 3 3 0,25 | 2 2 0,25 | 2 2 0,25 |
| 3 | Нормы расхода материалов, в т.ч. воды, куб.м/куб.м песков | - | - | - | - | 15 | 10 | 10 |

##### П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

Распределение

типичных представителей пород по категориях в зависимости от способа их разработки

| Наименование и характеристика пород | Физическое состояние пород |
| --- | --- |
|  | Немерзлые | Мерзлые |
|  | Категории пород при их разработке |
|  | Экскаваторами | Бульдозерами | Буровыми шурфопроходческими установками | Вручную | Одноковшовыми экскаваторами, бульдозерами и скреперами | Вручную |
|  | Одноковшовыми | Многоковшовыми цепными |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Алевролиты слабые | IV | - | III | III | - | - | - |
| Глина мягкая без примесей | II | II | II | II | II | IIIм | IIIм |
| Глина мягкая с примесью щебня, гравия и гальки до 10% | II | II | III | II | II | IIIм | IIIм |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки более 10% | III | II | III | III | III | IIIм | IVм |
| Глина сухая, рыхлая в отвалах | I | I | II | II | I | IIм | IIм |
| Глина тяжелая жирная | IV | - | III | IV | IV | IIIм | IVм |
| Гравийно-галечные отложения, сцементированные мелкозернистым песком и супесью | IV | - | IV | III | IV | Iм | - |
| Гравийно-галечные грунты несцементированные с размером частиц до 80 мм | I | II | II | II | II | Iм | IIм |
| То же, с размером частиц более 80 мм | II | II | III | III | III | Iм | IIIм |
| Дресва | II | II | III | III | III | - | - |
| Лед | - | - | - | - | IIIм | - | - |
| Лесс мягкий без примесей | I | II | I | II | I | IIм | Iм |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки | I | II | I | II | II | IIм | IIм |
| Лесс отвердевший | IV | - | III | IV | III | IIIм | IIIм |
| Мел мягкий, мергель мягкий, трепел слабый | IV | - | III | III | - | IIIм | - |
| Песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки до 10% | I | II | II | II | I | 1м | Iм |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки до 30% | I | II | II | II | II | Iм | IIм |
| Песок и супесь с примесью щебня, гравия и гальки более 30% | I | II | II | III | III | Iм | IIIм |
| Песок и супесь с примесью гравия, гальки и валунов при количестве гравия и гальки до 10% | I | II | II | II | II | Iм | IIм |
| То же, с примесью гравия, гальки и валунов при количестве гравия и гальки более 10% | I | II | II | II | III | Iм | IIIм |
| Растительный слой без корней и примесей | I | I | I | I | I | Iм | Iм |
| То же, с корнями кустарника и деревьев толщиной до 30 мм с примесью щебня, гравия и гальки | I | I | II | II | II | Iм | IIм |
| Слабо связанные продукты механического разрушения скальных пород | IV | - | - | - | IV | - | - |
| Cолончак и солонец мягкие | I | II | I | II | II | II м | III м |
| То же, отвердевшие | III | - | III | III | IV | II м | IV м |
| Суглинок легкий без примесей | I | I | I | I | I | II м | I м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки до 10% | I | II | I | II | I | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки более 10% | II | II | II | II | II | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки до 10% | I | II | I | II | II | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки более 10% | II | II | II | II | III | II м | IV м |
| Суглинок тяжелый без примесей | II | II | II | II | I | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки до 10% | II | II | II | II | II | II м | II м |
| То же, с примесью щебня, гравия и гальки более 10% | III | II | II | III | II | III м | III м |
| То же, с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки до 10% | II | II | II | II | III | II м | IV м |
| То же, с примесью щебня, гравия, гальки и валунов при количестве щебня, гравия и гальки более 10% | III | II | II | III | IV | IIIм | IVм |
| Торф без древесных корней | I | I | I | I | I | Iм | 1м |
| То же, с древесными корнями толщиной до 30 мм | I | I | I | I | II | IIм | IIм |
| То же, с древесными корнями толщиной более 30 мм | II | II | II | II | II | II м | II м |
| Угли мягкие | IV | - | III | III | IV | - | - |
| Щебень размером до 50 мм | II | II | III | - | II | - | - |
| То же, размером до 100 мм | II | II | III | - | III | - | - |
| Щебнистые грунты плотные, сцементированные глиной, с крупными угловатыми обломками | IV | - | IV | IV | IV | III м | IV м |

Приложение 2

Единая классификация пород по буримости

| Категория пород по буримости | Наименование пород | Давление, при котором происходит разрушение породы, Н/кв.см | Коэффициент разрыхления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | Слабосвязанные продукты механического разрушения коренных пород. Глина тяжелая жирная. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия и гальки. Угли весьма мягкие. Соли мелко- и среднезернистые | 800 | 1,25-1,40 |
| V | Алевролиты глинистые, слабосцементированные. Аргиллиты слабые. Конгломераты осадочных пород. Марганцевые окисные руды. Мергель глинистый. Песчаники, слабосцементированные песчаноглинистым цементом. Угли мягкие. Мелкие желваки фосфорита | 1200 | 1,25-1,45 |
| VI | Мерзлые породы I-IV категорий. Гипс пористый. Доломиты, затронутые выветриванием. Железная руда – синька. Известняки оталькованные. Меловые породы мягкие. Мергель неизмененный. Руды охристоглинистые с включением желваков бурого железняка до 50%. Пемза. Сланцы углистые. Трепел. Угли средней крепости с ясно выраженными плоскостями напластования | 1600 | 1,30-1,45 |
| VII | Алевролиты плотные глинистые. Гипс плотный. Глины песчанистые. Доломиты неизмененные. Мартитовые руды мягкие. Змеевики оталькованные. Известняки мягкие. Ил плотный мелководный. Конгломераты осадочных пород с известково-глинистым цементом. Мергель известковистый. Опоки тонкозернистые. Сильвиниты с прослойками каменной соли. Сланцы сильновыветрелые: аспидные, хлоритовые, слюдистые. Сланцы охристые и углистые с прослойками глины. Соль каменная с мергелистыми прослойками и включениями ангидрита. Солончак плотный. Угли выше средней крепости | 2100 | 1,30-1,45 |
| VIII | Антрациты и другие крепкие угли Аргиллиты средней плотности. Глины отвердевшие. Железные руды, мягкие. Змеевики с включением асбеста. Колчеданы зоны выщелачивания. Карналлит. Ракушечник. Свинцово-цинковые окисленные руды. Сильвиниты мелкокристаллические. Сланцы: метаморфизованные хлоритовые, кальцито-хлоритовые, глинистые, углисто-глинистые, слабые песчанистые. Туфы выветрелые | 2700 | 1,35-1,50 |
| IX | Алевролиты песчано-глинистые. Антрациты плотные и весьма крепкие вязкие угли. Совершенно выветрелые каолинизированные: граниты, гранодиориты, диориты. Диабазы совершенно выветрелые. Выветрелые: железные руды пористые, известняки мергелистые. Лимониты. Мел плотный. Песчаники выветрелые каолинизированные и глинистые крупнозернистые. Совершенно выветрелые каолинизированные: порфириты, сиениты. Соль калийная. Туфы, затронутые выветриванием. | 3400 | 1,35-1,50 |
| X | Аппатитовая сахаровидная руда. Граниты сильновыветрелые. Гипсо-ангидрит. Дуниты сильновыветрелые. Руды бурожелезняковые фоолитовые. Змеевики сильновыветрелые. Известняки мергелистые средней крепости. Конгломераты с глинистым цементом. Перидотиты сильно выветрелые. Песчаники с глинистым цементом. Сланцы глинистые, кристаллические: слюдяные, серицитовые и талько-хлоритовые, углистые и горючие. Сульфидные медно-никелевые и сульфидные брекчиевидные руды. Фосфориты слабосцементированные желваковые. Перусситовые руды | 4300 | 1,35-1,50 |
| XI | Алевролиты с включением кварца. Амфиболиты выветрелые. Аргиллиты плотные. Березиты выветрелые. Бокситы слабоуплотненные. Ждаспероиды и роговики кварцевые, в значительной степени раздробленные. Гнейсы биотитовые и пироксеновые разрушенные. Сильновыветрелые: гранодиориты, диабазы. Дуниты выветрелые. Руды гематитовые и мартитовые. Змеевики выветрелые. Известняки крупнозернистые, доломитизированные, мраморизованные. Кварциты выветрелые минерализованные. Колчеданные руды выветрелые. Марганцевые руды крупнозернистые. Перидотиты выветрелые. Песчаники с известковым цементом. Роговики железистые выщелоченные. Сланцы известково-хлоритовые, известково-глинистые, серицитовые и кварцево-серицитовые, амфиболовые, плотные глинистые. Сульфидные свинцово-цинковые руды. Медно-никелевые руды. Туфы альбитофировые. Филлиты неокварцованные | 5400 | 1,35-1,55 |
| XII | Выветрелые андезиты. Апатито-нефелиновая руда. Аргиллиты весьма плотные. Ангидриты. Базальты, затронутые выветриванием. Березиты слабовыветрелые. Бокситы плотные. Выевтрелые: габбро, гнейсы, граниты, диабазы. Диориты крупнозернистые выветрелые. Доломиты плотные. Дуниты сильносерпантинизированные. Кварцево-турмалиновые выветрелые породы и кварцевые жильные породы с прожилками сульфидов. Змеевики неизмененные. Известняки среднезернистые доломитизированные плотные. Кварцево-карбонатные породы. Кварциты слабовыветрелые минерализованные. Медноколчеданные руды. Конгломераты с галькой из изверженных пород с известковым цементом. Липариты сильновыветрелые. Песчаники аркозовые медистые. Полиметаллические руды среднезернистые. Порфиры кварцевые сильновыветрелые. Роговики пироксенплагиоклазовые. Выветрелые сиениты, скарны. Сланцы бескварцевые, хлоритовые, хлоритсерицитовые, крепкие глинистые. Фосфориты пластовые. Слабые хромитовые руды в серпантинитах | 6600 | 1,35-1,55 |
| XIII | Амфиболиты среднезернистые. Андезиты крупнозернистые выветрелые. Березиты невыветрелые. Габбро крупнозернистые выветрелые. Слабовыветрелые: граниты, гранодиориты, диабазы. Диориты среднезернистые выветрелые. Железные руды магнетитовые крупнозернистые и мартитовые плотные. Змеевики плотные. Известняки мелкозернистые доломитизированные и слабоскарнированные. Кварциты крупнозернистые выветрелые. Кератофиры оруденелые кварцевые. Колчедан медный. Липариты крупнозернистые выветрелые. Магнезиты мелкокристаллические. Мончикиты выветрелые. Руды пентландитовые и пирротиновые медно-никелевые. Песчаники медистые мелкозернистые с известняково-кремнистым цементом. Пироксениты оруденелые. Руды полиметаллические с кварцем. Порфиры выветрелые крупнозернистые кварцевые. Роговики оруденелые баритоносные. Сиениты крупнозернистые выветрелые. Сидериты неизмененные. Руды сульфидные массивные. Хромитовые руды в серпентинитах | 8200 | 1,40-1,60 |
| XIV | Андезиты среднезернистые выветрелые. Березиты плотные. Габбро измененные. Крупнозернистые: гнейсы, граниты, гранодиориты. Джаспероиды дробленые и интенсивно трещиноватые. Диабазы крупнозернистые. Руды крупнозернистые магнетито-гематитовые. Змеевики весьма плотные. Известняки тонкозернистые баритизированные плотные и доломитизированные очень плотные. Кварцевые золотоносные жилы с большим содержанием сульфидов. Кварциты трещиноватые минерализованные. Меднопорфировые крупнозернистые руды. Опоки кремнистые. Пегматиты слюдистые оловосодержащие. Перидотиты слабовыветрелые. Песчаники среднезернистые плотные. Пироксениты измененные. Порфиры кварцевые среднезернистые выветрелые. Роговики оруденелые. Сиениты среднезернистые. Скарны слабовыветрелые. Липариты среднезернистые выветрелые. Магнезиты окварцованные. Сланцы окварцованные: глинистые, углисто-глинистые, слюдистые, хлоритовые, серицитовые, песчанистые, филлиты. Сульфидные магнетитовые руды. Титано-магнетитовые руды крупнозернистые. Туфо-песчаники. Плотные хромитовые руды в серпентинитах | 9900 | 1,40-1,60 |
| XV | Альбитофиры неизмененные. Амфиболиты мелкозернистые. Березиты окварцованные золотосодержащие. Среднезернистые: граниты, гранодиориты. Джаспероиды трещиноватые. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Диабазы среднезернистые. Доломиты окварцованные. Руды рассланцованные магнетитовые, гематитовые и окремнелые бурые железняки. Мраморы. Кварц жильный трещиноватый. Кератофиры неизмененные. Колчедан окварцованный. Конгломераты из галек изверженных пород с кремнистым цементом. Руды браунитпсиломелановые. Мончикиты, не затронутые выветриванием. Пироксениты оловорудные. Руды полиметаллические мелкозернистые с преобладанием пирита. Гранит-порфиры весьма плотные, мелкозернистые, кварцевые. Руды свинцово-цинковые и сурьмяные с прожилками кварца. Скарны с оруденением. Сланцы аспидные. Туфы порфировые. Туффиты известковые пористые. Туфобрекчии альбитофиров. Филлиты. | 11900 | 1,40-1,60 |
| XVI | Альбитофиры кварцевые. Базальты пористые. Габбро среднезернистые. Габбро-амфиболиты. Среднезернистые гнейсы. Диориты с включением рудных минералов. Дуниты среднезернистые. Магнетитовые руды с включением скарновых минералов. Известняки сильноокварцованные. Кварцево-турмалиновые породы и кварцевые жилы с небольшим содержанием сульфидов. Кварциты вторичные с прослойками железной руды. Кварциты мелкозернистые. Колчеданы сильноокварцованные. Липариты мелкозернистые. Руды браунитовые. Перидотиты среднезернистые. Песчаники кремнистые. Порфиры кварцевые среднезернистые. Роговики гидрогематитовые. Порфириты среднезернистые. Сидериты окремненные. Скарны гранатопироксеновые. Фосфориты окремненные. Хромитовые руды мелкозернистые | 14300 | 1,50-1,70 |
| XVII | Альбитофиры кварцевые плотные. Базальты среднезернистые. Мелкозернистые: габбро, граниты, гранодиориты. Грейзены среднезернистые. Джаспероиды сильноокремненные. Джеспилиты плотные. Диабазы мелкозернистые. Диориты окварцованные. Дуниты плотные. Руды магнетито-гематитовые, мелкозернистые. Змеевики окремненные. Известняки кремнистые. Кварц жильный без сульфидов. Микрокварциты с сульфидами. Колчеданы тонкозернистые окварцованные. Пегматиты слабые. Песчаники кремнистые плотные. Порфиры кварцевые очень плотные. Роговики с кварцево-турмалиновыми прожилками. Сиениты плотные нефелиновые. Скарны датолито-геденбергитовые. Сланцы кремнистые. Трахиты среднезернистые. Яшмы плотные. | 17100 | 1,50-1,80 |
| XVIII | Андезиты плотные. Базальты мелкозернистые. Гнейсы биотитовые, биотито-гранатовые и пироксеновые окварцованные. Грейзены кварцевые. Диориты мелкозернистые. Кварцевые брекчии с кварцевым цементом. Микрокварциты с прожилками кварца. Кератофиры мелкозернистые. Песчаники кварцитовыдные плотные. Сиенитпорфиры. Порфиры кварциевые. Порфиры мелкозернистые весьма плотные. Роговики железистые. Сиениты мелкозернистые весьма плотные. Скарны мелкозернистые. Сланцы яшмовые кремнистые. Титано-магнетитовые руды мелкозернистые. Трахиты мелкозернистые весьма плотные. Яшмы весьма плотные. | 20400 | 1,60-1,90 |
| XIX | Альбитофиры мелкозернистые сильно окварцованные. Весьма плотные: андезиты, базальты. Микрограниты. Джеспилиты очень плотные. Весьма плотные: диабазы, диориты. Руды плотные гематитовые. Микрокварциты неизмененные. Колчеданные мелкозернистые сильноокварцованные брекчеевидные руды. Песчаники кварцитовидные неизмененные. Порфириты весьма плотные, совершенно не затронутые выветриванием. Роговики железистые весьма плотные. Скарны окремненные. Титано-магнезитовые руды весьма плотные. Яшмы неизмененные. | 24200 | 1,70-2,00 |
| XX | Неизмененные сливные: андезиты, джеспилиты, базальты. Железные руды неизмененные гематитовые сливные. Кварц сливной. Кремень. Микрокварциты очень плотные сливные. Микрограниты. Роговики магнетитороговообманковые и магнетитовые. Скарны интенсивно окремненные. Титано-магнетитовые неизмененные сливные руды. Яшмы в высшей степени плотные, сливные | 30000 | 1,70-2,00 |

Буримость горных пород определена для следующих условий работы:

– диаметр коронки (резца) – 40 мм;

– давление сжатого воздуха у перфоратора – 0,5 МПа;

– частота вращения шпинделя для колонковых сверл оптимальная, а для ручных сверл –600-750 об/мин;

– угол наклона выработки до 15 градусов;

– воды на подошве выработки и капежа из кровли нет.

Приложение 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД ПО ОТБОЙНОСТИ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

| Категория пород | Наименование пород | Основное (чистое) время отбойки 1 куб.м породы в массиве, мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пределы времени |
|  |  | От | До | Среднее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III | Лед. Лесс отвердевший. Отвалы породы IV и более высоких категорий. Суглинок тяжелый, песок, супесь и суглинок легкий с примесью гравия, щебня и гальки. Угли с большим количеством развитых трещин, свободно отбиваются. | 6,266 | 8,333 | 7,30 |
| IV | Глина тяжелая жирная и сланцевая. Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия, гальки и валунов массой до 50 кг. Гравийно-галечные отложения, сцементированные мелкозернистым песком и лессовидной супесью. Мелкоразборные скальные породы, продукты механического разрушения коренных пород, слабосвязанные. Угли с выраженным кливажем и развитыми трещинами, хорошо отбиваются без предварительного подбоя. | 8,334 | 11,083 | 9,71 |
| V | Антрациты с явно выраженным кливажем и угли, при выемке которых необходимо производить подбой, отбиваются крупными кусками. Алевролиты глинистые, слабосцементированные. Аргиллиты слабые. Конгломераты осадочных пород, мергель глинистый, песчаники слабосцементированные с песчано-глинистым цементом, песчано-глинистые породы с включением мелких желваков фосфорита, сидерита и других пород. Угли мягкие. Мерзлые породы I-IV категорий. | 11,084 | 14,353 | 12,72 |
| VI | Гипс пористый. Железная руда-синька. Меловые породы мягкие. Мергели. Пемза. Сланцы углистые. Трепел. Антрациты со слабовыраженным кливажем и вязкие угли, не имеющие кливажа и трещин, требующие предварительного подбоя, отбиваются кусками средней величины. | 14,354 | 18,461 | 16,41 |
| VII | Антрациты плотные и весьма вязкие, угли, не имеющие кливажа и трещин, с большим количеством колчедана и почек, сильно спаянные с боковыми породами, выемка которых требует производства предварительного подбоя, отбиваются мелкими кусками и мелочью. Алевролиты плотные, глинистые. Глины песчанистые. Гипс плотный. Змеевики оталькованные. Известняки мягкие. Ил плотный мелководный. Конгломераты слабых осадочных пород с известково-глинистым цементом. Мартитовые руды мягкие. Опоки тонкозернистые. Сильновыветрелые аспидные, слюдистые, хлоритовые сланцы. Сланцы охристые и углистые с прослойками глины. Солончак плотный. | 18,462 | 23,213 | 20,84 |
| VIII | Аргиллиты. Глины отвердевшие. Железные руды мягкие. Колчеданы зоны выщелачивания. Ракушечник. Сажистые руды. Свинцово-цинковые окисленные руды. Туфы выветрелые. | 23,214 | 28,881 | 26,05 |
| IX | Алевролиты песчано-глинистые. Граниты и диориты совершенно выветрелые каолинизированные. Железные руды пористые, выветрелые. Известняки мергелистые. Лимониты. Мел плотный. Песчаники выветрелые каолинизированные и глинистые крупнозернистые. Совершенно выветрелые, каолинизированные: порфириты, сиениты. Сланцы углистоглинистые и соль калийная и каменная. | 28,882 | 35,195 | 32,04 |
| X | Апатитовая сахаровидная руда. Брекчии рудные. Граниты сильно выветрелые. Гипсоангидрит. Дуниты сильно выветрелые. Руды бурожелезняковые оолитовые. Змеевики сильно выветрелые. Известняки мергелистые средней крепости. Конгломераты с глинистым цементом. Перидотиты сильно выветрелые. Песчаники с глинистым цементом. Сланцы глинистые, кристаллические: слюдяные, серицитовые и талько-хлоритовые, углистые и горючие. Сульфидные брекчиевидные и сульфидно-медно-никелевые руды. Фосфориты слабо сцементированные желваковые. Церусситовые руды. | 35,196 | 42,338 | 38,78 |

Отбойность горных пород определена для следующих условий работы:

– отбойка производится отбойным молотком типа МО-9П (МО-10П);

– давление сжатого воздуха у молотка – 0,5 МПа;

– высота забоя от 1,61 м;

– угол наклона выработки до 15 градусов;

– воды на подошве выработки и капежа из кровли нет.

Приложение 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

статей «Амортизация», «Износ» и «Услуги»

1. Статья «Амортизация» определяется по формуле:

, руб./куб. м,

где:

Qc – стоимость оборудования принимается по ценам поставщика с начислением ТЗР, руб.;

Крез – коэффициент на резерв в соответствии с Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072;

Крен – норма амортизации на полное восстановление (реновацию) основных производственных фондов;

В – годовой фонд рабочего времени, смен; n – количество работающего оборудования; Нвр – комплексная норма времени, ч/куб. м (в соответствующих таблицах сборника).

2. Статья «Износ», включающая нормы износа инструмента, приборов, инвентаря и снаряжения, определяется в % от «Основной заработной платы ИТР и рабочих»: 3% - на подготовительных, вскрышных и добычных работах, осуществляемых механизированным способом; 20% - на вскрышных и добычных работах, осуществляемых вручную.

3. Статья «Услуги», включающая затраты на проведение капитального и текущего ремонтов, Техобслуживание № 2 и 3 оборудования и затраты на производственный транспорт внутри карьера, определяются в % от статьи «Амортизация»: 50% - на подготовительных, вскрышных и добычных работах, осуществляемых механизированным способом; 20% - на вскрышных и добычных работах, осуществляемых вручную. При этом стоимость зарплаты в стоимости «Услуг» составляет 50%.

Приложение 5

Примеры расчета сметной стоимости работ с использованием норм и нормативов и справочных материалов, приведенных в данном Сборнике

Общие положения

1. Стоимость оборудования, материалов, сжатого воздуха и электроэнергии; тарифные ставки рабочих и должностные оклады ИТР; накладные расходы и плановые накопления приняты условно.

2. Расчет статей затрат «Амортизация», «Износ», и «Услуги» производится в соответствии с Методикой, приведенной в Приложении 4 данного Сборника.

3. Коэффициенты на резерв оборудования и нормы амортизации взяты из таблиц «Перечня базового оборудования», приведенных в данном Сборнике для соответствующих технологий.

Пример 1. Расчет сметной стоимости снятия плодородного  почвенно-растительного слоя

В качестве примера дан расчет сметной стоимости снятия плодородного почвенно-растительного слоя – нескального грунта I-II категории пород до 0,5 м бульдозером мощностью до 79 кВт (ДЗ-17). Среднее расстояние одноразового перемещения грунта (горной массы) до 50 м.

Работы сезонные продолжительностью 6,0 мес., общий объем работ – 660 куб.м.

Таблица 1

Расчет единичной сметной расценки по статье «Заработная плата» на снятие 100 м3 плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером

(руб./100 куб. м)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Дневная ставка, руб. | Нормы затрат труда, чел.-дней/ см (табл. 6) | Зарплата, руб. (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | 610 | 0,5 | 305,0 |
| 2 | Горный мастер | 476 | 0,5 | 238,0 |
| 3 | Инженер по горным работам 1 категории | 539 | 0,5 | 269,5 |
| 4 | Инженер-механик | 476 | 0,5 | 238,0 |
| 5 | Итого основная зарплата ИТР | - | - | 1050,5 |
| 6 | Дополнительная зарплата- 9,6% | - | - | 100,85 |
| 7 | Сумма основной и дополнительной зарплаты (п.5+п.6) | - | - | 1151,35 |
| 8 | Отчисления на социальное страхование – 39% | - | - | 449,02 |
| 9 | Отчисления на медицинское страхование | - | - | - |
| 10 | Всего зарплата ИТР (п.7+п.8) | - | - | 1600,37 |
|  | Рабочие |  |  |  |
| 11 | Машинист бульдозера | 402 | 1,0 | 402,0 |
| 12 | Дежурный слесарь | 276 | 0,15 | 41,4 |
| 13 | Итого основная зарплата | - | - | 443,4 |
| 14 | Дополнительная зарплата – 9,6% | - | - | 42,56 |
| 15 | Сумма основной и дополнительной зарплаты | - | - | 485,96 |
| 16 | Отчисления на социальное страхование- 39% | - | - | 189,52 |
| 17 | Отчисления на медицинское страхование | - | - | - |
| 18 | Всего зарплата рабочих | - | - | 675,48 |
| 19 | Всего зарплата ИТР и рабочих |  |  | 2275,85 |
| 20 | Норма времени: зв.смена/100 куб.м – 0,44 (табл.5) |  |  |  |
| 21 | Заработная плата (2275,85х0,44=1001,37) |  |  | 1001,37 |

*) Данные 1992 г.

Таблица 2

Расчет единичной сметной расценки по статье «Материальные затраты» на снятие 100 куб.м плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером (руб/100 куб.м)

| №№ п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода | Стоимость с учетом Т.З.Р., руб./100 куб. м | Номера таблиц по Сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая (гр.4хгр.5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/куб. м | 0,56 | 2572,8 | 1440,9 | Табл.8 |
| 2 | Бензин | -«- | 0,01 | 3216,0 | 32,16 |  |
| 3 | Керосин | кг/100 м3 | 0,13 | 23,32 | 3,03 |  |
| 4 | Смазочные материалы | -«- | 2,80 | 80,4 | 225,12 |  |
| 5 | Обтирочные материалы | -«- | 0,29 | 1,61 | 0,47 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1701,68 |  |

Таблица 3

Расчет единичной сметной расценки по статье «Амортизация» на снятие 100 куб.м плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером (методика расчета «Амортизация» см. Приложение 4)

(руб/100 куб.м)

| №№ п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) оборудования | Стоимость оборудования, руб. (Qс) | Кол-во оборудования, шт. (n) | Общая стоимость оборудования, руб. (Qс) | Норма амортизационных отчислений, %, (Нрен) | Годовой фонд рабочего времени, смен (В) | Норма времени, зв.-см/100 куб. м (Нвр) | Коэффициент на резерв, (Крез) | Амортизационные отчисления, руб./100 куб. м (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бульдозер | ДЗ-17 | 1088620 | 1 | 1088620 | 14,3 | 305 | 0,44 | 1,67 | 750,0 |

В примере 1 коэффициент сезонности определяется как частное от деления 12:6=2 (см. «Инструкцию по составлению проектов и смет на ГРР, изд. 1993 г.), где 12 – количество месяцев в году, 6 – количество месяцев работы в году.

Статья «Износ» определяется в количестве 3% от «Основной заработной платы ИТР и рабочих» (см. методику расчета статьи «Износ» в Приложении 4).

Таблица 4

Расчет единичной сметной расценки по статье «Износ» на снятие 100 куб. м плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером (руб./100 куб. м)

| №№ п/п | Основная заработная плата | Сметные расценки по статье «Износ», руб./100 куб. м |
| --- | --- | --- |
|  | ИТР (табл.1) | Рабочих (табл.1) | Всего (гр.2+гр.3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1050,50 | 443,4 | 1493,90 | 44,8 |

Статья «Услуги» определяется в количестве 50% от «Амортизации», при этом 50% составляет зарплата и 50% материальные затраты.

Таблица 5

Расчет единичной сметной расценки по статье «Услуги» на снятие 100 куб. м плодородного почвенно-растительного слоя бульдозером (руб./100 куб. м)

(см. методику расчета статьи «Услуги» в Приложении 4)

| №№ п/п | Сметные расценки по статье «Амортизация», руб./100 куб. м (табл.3) | Сметные расценки по статье «Услуги», руб./100 куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | зарплата | материальные затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750,0 | 375,0 | 187,5 | 187,5 |

Расчет сметной стоимости снятия плодородного почвенно-растительного слоя производится перемножением единичных сметных расценок по всем статьям расходов на принятый в примере объем работ – 660 куб. м.

Таблица 6

Расчет сметной стоимости снятия плодородного почвенно-растительного слоя

| №№ п/п | Статьи расхода | Единичная сметная расценка, руб./100куб.м | Объем работ 100 куб. м | Общая сметная расценка, руб. | Номера таблиц по примеру 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 1001,37 | 6,6 | 6609,04 | 1 |
| 2 | Материальные затраты | 1701,68 | -«- | 11231,09 | 2 |
| 3 | Амортизация | 750,00 | -«- | 4950,00 | 3 |
| 4 | Износ | 44,80 | -«- | 295,68 | 4 |
| 5 | Услуги, в т.ч. | 375,00 | -«- | 2475,00 | 5 |
| 5.1 | Заработная плата | 187,50 | -«- | 1237,50 | 5 |
| 5.2 | Материальные затраты | 187,50 | -«- | 1237,50 | 5 |
| 6 | Итого основных расходов | 3830,25 | - | 25560,81 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата (пп.1+5.1) | 1188,87 |  | 7846,54 |  |
| 6.2 | Материальные затраты (пп.2+5.2) | 1889,18 |  | 12468,59 |  |
| 7 | Накладные расходы (28%) (п.6х0,28) |  |  | 7157,03 |  |
| 8 | Итого основных и накладных расходов (пп.6+7) |  |  | 32717,8 |  |
| 9 | Плановые накопления (14%) (п.8х0,14) |  |  | 4580,49 |  |
| 10 | ИТОГО сметная стоимость (пп.8+9) |  |  | 37298,3 |  |

Пример 2. Расчет сметной стоимости добычных работ буро-клиновым способом (вручную)

В качестве примера дан расчет сметной стоимости добычи яшм XI-XV категории в виде блочных камней. Добычной уступ карьера составляет 0,7 м.

Негабаритные блоки, отколотые по шпурам, обрабатываются до кондиционных размеров посредством пассировки, плинтовки, кантуются и грузятся вручную в автомашину.

Работа сезонная, продолжительностью 6 мес., общим объемом 147,67 куб. м.

Таблица 7

Расчет единичной сметной расценки по статье «Заработная плата» на добычные работы буро-клиновым способом (вручную)

(руб/куб.м)

| №№ п/п | Наименование должностей и профессий | Дневная ставка, руб. | Нормы затрат труда, чел.-дней/ см (табл. 60) | Зарплата, руб. (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТР |  |  |  |
| 1 | Начальник участка | 610 | 0,5 | 305,0 |
| 2 | Горный мастер | 476 | 0,5 | 238,0 |
| 3 | Инженер по горным работам | 539*) | 0,5 | 269,5 |
| 4 | Инженер-механик | 476 | 0,5 | 238,0 |
| 5 | Итого основная зарплата ИТР | - | - | 1050,0 |
| 6 | Дополнительная зарплата – 9,6% | - | - | 100,85 |
| 7 | Cумма основной и дополнительной зарплаты (п.5+п.6) | - | - | 1151,35 |
| 8 | Отчисления на социальное страхование – 39% | - | - | 449,02 |
| 9 | Отчисления на медицинское страхование | - | - | - |
| 10 | Всего зарплата ИТР (п.7+п.8) | - | - | 1600,37 |
|  | Рабочие |  |  |  |
| 11 | Машинист бульдозера | 402 | 0,3 | 120,60 |
| 12 | Бурильщик шпуров | 402 | 1,0 | 402,00 |
| 13 | Кольщик плит и блоков | 402 | 2,0 | 804,00 |
| 14 | Горнорабочий | 315 | 1,0 | 315,00 |
| 15 | Дежурный слесарь (машинист компрессорной установки) (276х1,5=414)*) | 414 | 1,0 | 414,00 |
| 16 | Итого основная зарплата Дополнительная зарплата – 9,6% | 2055,60 |
| 17 |  | 197,34 |
| 18 | Сумма основной и дополнительной зарплаты Отчисления на социальное страхование- 39% Отчисления на медицинское страхование Всего зарплата рабочих (п.18+п.19) Всего зарплата ИТР и рабочих Норма времени: зв.смена/куб.м = 0,99 (табл.59) Заработная плата (4371,96х0,99=4684,6) | 2252,94 |
| 19 |  | 878,65 |
| 20 |  | - |
| 21 |  | 3131,59 |
| 22 |  | 4731,96 |
| 23 24 |  |  |
|  |  | 4684,60 |

*) 50% доплата за совмещение профессий

Таблица 8

Расчет единичной сметной расценки по статье «Материальные затраты» на добычные работы буро-клиновым способом вручную

(руб/куб.м)

| №№ п/п | Наименование материалов | Единица | Норма расхода на 1 м3 | Стоимость с учетом Т.З.Р., руб./ куб. м | Номера таблиц по Сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая (гр.4хгр.5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дизельное топливо | кг/куб.м | 93,04 | 25,73 | 2393,2 | Таб. 62 |
| 2 | Смазочные материалы | -«- | 4,65 | 80,40 | 373,86 |  |
| 3 | Буровая сталь | -«- | 0,41 | 32,16 | 13,18 |  |
| 4 | Буровые коронки | шт./куб.м | 0,8 | 160,80 | 128,64 |  |
| 5 | Наждачные круги | -«- | 0,28 | 1940,30 | 543,28 |  |
|  | Рукава напорные: |  |  |  |  |  |
| 6 | – диаметром 25 мм | м/куб.м | 0,18 | 380,60 | 68,51 |  |
| 7 | – диаметром 50 мм | -«- | 0,7 | 503,80 | 352,66 |  |
| 8 | Обтирочные материалы | кг/куб.м | 2,18 | 1,61 | 3,51 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3877,56 |  |

Таблица 9

Расчет единичной сметной расценки по статье «Амортизация» на добычные работы буро-клиновым способом (вручную) /руб/куб.м/ (методику расчета «Амортизации» см. Приложение 4)

| №№ п/п | Наименование оборудования | Марка (тип) оборудования | Стоимость оборудования c учетом ТЗР, руб. (Qс) | Кол-во оборудования, шт. (n) | Общая стоимость оборудования, руб., (Qс) | Норма амортизационных отчислений, %, (Нрен) | Годовой фонд рабочего времени, смен (В) | Норма времени, зв.-см/ куб.м (Нвр) | Коэффициент на резерв, (Крез) | Амортизационные отчисления, руб./ куб. м, (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бульдозер | ДЗ-17 | 1088620 | 1 | 1088620 | 14,3 | 305 | 0,99 | 1,67 | 1687,7 |
| 2 | Компрессорная станция | НВ-10/8М2 | 630700 | 1 | 630700 | 5,4 | 305 | 0,99 | 1,67 | 369,2 |
| 3 | Перфоратор ручной | ПП-63СВП | 11130 | 1 | 11130 | 50,0 | 305 | 0,99 | 1,30 | 46,96 |
| 4 | Отбойный молоток | МО-3 | 6466 | 1 | 6466 | 50,0 | 305 | 0,99 | 1,43 | 30,01 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133,89 |

Статья «Износ» определяется в количестве 20% от «Основной заработной платы ИТР и рабочих» (см. методику расчета статьи «Износ» в Приложении 4).

Таблица 10

Расчет единичной сметной расценки по статье «Износ» на добычные работы буро-клиновым способом (вручную)

(руб/куб.м)

| №№ п/п | Основная заработная плата | Сметные расценки по статье «Износ», руб./ куб. м |
| --- | --- | --- |
|  | ИТР (табл.7) | Рабочих (табл.7) | Всего (гр.2+гр.3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1050,50 | 2055,60 | 3106,10 | 621,22 |

Статья «Услуги» определяется в количестве 20% от «Амортизации», при этом 50% составляет зарплата и 50% материальные затраты (см. методику расчета статьи «Услуги» в Приложении 4).

Таблица 11

Расчет единичной сметной расценки по статье «Услуги» на добычные работы буро-клиновым способом (вручную),

(руб/куб.м)

| №№ п/п | Сметные расценки по статье «Амортизация», руб./куб. м (табл.9) | Сметные расценки по статье «Услуги», руб./куб. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | зарплата | материальные затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2133,89 | 426,78 | 213,39 | 213,39 |

Расчет сметной стоимости добычных работ производится перемножением единичных сметных расценок по всем статьям расходов на принятый в примере объем работ –
147,67 куб. м

Таблица 12

Расчет сметной стоимости добычных работ буро-клиновым способом (вручную)

| №№ п/п | Статьи расхода | Единичная сметная расценка, руб/куб.м | Объем работ, куб. м | Общая сметная расценка, руб. | Номера таблиц по примеру 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 4684,6 | 147,67 | 691774,88 | 7 |
| 2 | Материальные затраты | 3877,56 | -«- | 572599,28 | 8 |
| 3 | Амортизация | 2133,89 | -«- | 315111,53 | 9 |
| 4 | Износ | 621,22 | -«- | 91735,56 | 10 |
| 5 | Услуги, в т.ч. | 426,78 | -«- | 63022,60 | 11 |
| 5.1 | Заработная плата | 213,39 | -«- | 31511,30 | 11 |
| 5.2 | Материальные затраты | 213,39 | -«- | 31511,30 | 11 |
| 6 | Итого основных расходов | 11744,05 | - | 1734243,85 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата (пп.1+5.1) | 4897,99 |  | 723286,18 |  |
| 6.2 | Материальные затраты (пп.2+5.2) | 4090,95 |  | 604110,58 |  |
| 7 | Накладные расходы (28%) (п.6х0,28) |  |  | 485588,26 |  |
| 8 | Итого основных и накладных расходов (пп.6+7) |  |  | 2219832,11 |  |
| 9 | Плановые накопления (14%) (п.8х0,14) |  |  | 310776,48 |  |
| 10 | ИТОГО сметная стоимость (пп.8+9) |  |  | 2530608,59 |  |

# Footnotes

Предусматривается при емкости ковша экскаватора более 1,0 куб. м

*) Могут использоваться и другие марки бульдозеров

1 станок – в породах V-X категорий, 2 станка – в породах XI-XV категорий, 3 станка – в породах XVI-XX категорий.

То же для перфораторов

*) Предусмотрено совмещение профессий

*) Предусмотрено совмещение профессий

Предусмотрено совмещение профессий

Применяется при технологии с предварительным механическим рыхлением.

Применяется при разработке россыпных месторождений для доставки мерзлых песков к промывочным приборам.

Для промывки сильносвязанных песков, добываемых вручную крупными старательными артелями или с применением бульдозеров и экскаваторов. подача воды осуществляется центробежными насосами.

Дистанционное управление