КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР (РОСКОМНЕДРА)

ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(ССН)

Выпуск 5. Разведочное бурение

Москва, ВИЭМС

1993

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы, вып. 5 "Разведочное бурение".

Содержит организационно-технические условия работ, нормы времени, нормы расхода материальных и трудовых ресурсов на бурение скважин, вспомогательные работы, сопутствующие бурению, а также монтаж , демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку и предназначен для определения на их основе сметной стоимости геологоразведочных работ.

Сборник разработан ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Комитета по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации и Академии наук Российской Федерации.

Подготовка данного выпуска осуществлена с участием СКБ, ВИТР, НПО "Геотехника", ЦНИГРИ, МГРИ.

Научно-методическое руководство и координацию работ по разработке Сборника осуществляли: ¦А.М. Властовский¦, В.Х. Ахмет (ответственный исполнитель ССН), М.А. Комаров (научный руководитель), В.М. Питерский, К.В. Шелепнев.

В разработке данного выпуска принимали участие: С.И. Голиков (руководитель), А.А. Киселева, С.С. Кузьмичев (ответственные исполнители), В.А. Пасынков, Е.К. Малеванная, Н.В. Харламова, З.П. Шиманова, В.Н. Волков, Л.Н. Думкин, Н.М. Панин (ВИЭМС), П.В. Полежаев (МГРИ), С.Д. Макаров, М.А. Бешерова (ЦНИГРИ).

Содержание

В В Е Д Е Н И Е	4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

С М Е Т Н Ы Е Н О Р М Ы	14

Глава 1. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ	14

Глава 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ БУРЕНИЮ СКВАЖИН	143

Глава 3. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК	161

Глава 4. БУРЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН КОМПЛЕКСАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ГИДРОТРАНСПОРТОМ КЕРНА	181

Глава 5. БУРЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШНЕКОВ	191

Глава 6. БУРЕНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН	199

Глава 7. УДАРНО- КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ	214

Глава 8. МЕДЛЕННО- ВРАЩАТЕЛЬНОЕ И УДАРНО- ЗАХВАТНОЕ БУРЕНИЕ УБСР-25	238

Глава 9. УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ	247

Приложение 1. Классификация горных пород по буримости для вращательного механического бурения скважин	249

Приложение 2. Классификация типичных представителей горных пород по буримости (шнековое бурение)	252

Приложение 3. Классификация горных пород по буримости для ударно-канатного бурения при разведке россыпных месторождений	252

Приложение 4. Классификация горных пород по буримости при ударно-канатном бурении (исключая разведку россыпных месторождений)	254

Приложение 5. Деление территории Российской Федерации на температурные зоны с указанием расчетных зимних периодов	254

# В В Е Д Е Н И Е

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. В ССН приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из 11 выпусков:

1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические (кроме съемок) и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

2. Геоэкологические работы.

3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

4. Горноразведочные работы.

5. Разведочное бурение.

6. Морские геологоразведочные работы.

7. Лабораторные работы.

8. Торфоразведочные работы.

9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

11. Строительство зданий и сооружений.

4. ССН разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно- квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормативы затрат по статьям "Износ" и "Услуги", нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно- технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ, и учитывают комплекс производственных процессов, необходимый при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и размеры коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя - при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выработки) подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0.90, а норм времени - на коэффициент 1.11.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геолого- съемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматривается только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года N 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно- финансовым расчетом, исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно- заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно- финансовых расчетов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. В настоящем выпуске приведены сметные нормы на следующие виды и способы бурения геологоразведочных скважин:

- вращательное механическое колонковым и бескерновым способами передвижными и самоходными буровыми установками с поверхности земли и из подземных горных выработок;

- комплексами технических средств со съемными керноприемниками типа ССК и КССК;

- комплексами технических средств с гидротранспортом керна;

- с применением шнеков при обязательном отборе проб;

- бескерновое для сейсморазведочных работ;

- ударно- канатными станками при разведке россыпных месторождений, а также всех месторождений, кроме россыпных;

- медленно- вращательное и ударно- захватное с помощью ковшовых буров и грейферов;

а также, на:

- вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин;

- монтаж, демонтаж буровых установок и их перемещение на новую точку;

- удорожание работ, проводимых в зимних условиях.

14. Сметные нормы на бурение и другие виды работ представлены отдельными главами. Каждая глава Сборника содержит нормы времени, поправочные коэффициенты к ним, нормы затрат труда, перечни и нормы расхода материалов, перечни бурового оборудования с нормами амортизационных отчислений на полное восстановление и коэффициентами на резерв, нормы расхода бурильных труб, перечни и нормы износа приборов, бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря, используемых при бурении геологоразведочных скважин.

15. Сметные нормы на бурение скважин определены:

- на 1 м скважины (физический измеритель): нормы времени, нормы расхода породоразрушающего инструмента, керновых ящиков, промывочной жидкости, колонковых, бурильных труб и элементов их соединений;

- на 1 станко- смену (расчетный измеритель): нормы затрат труда, транспорта, нормы расхода стального каната, горюче- смазочных материалов, прочих материалов, электроэнергии, нормы износа бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря.

На выполнение вспомогательных работ в главе 2 приведены только нормы времени. Остальные сметные нормы принимаются по нормам главы 1.

На проведение монтажно- демонтажных работ сметные нормы приведены на 1 монтаж, демонтаж буровой установки с учетом ее перемещения на расстояние до 1 км.

На перемещение буровых установок на расстояние, свыше учтенного в нормах, сметные нормы приведены на 1 км пути.

16. Нормы времени на бурение стационарными и передвижными буровыми установками с поверхности земли и из подземных горных выработок определены в расчете на круглосуточный режим работы, на бурение самоходными буровыми установками предусмотрена работа в одну, две и три смены.

17. Нормы, содержащиеся в Сборнике, разработаны с учетом следующих нормализованных организационно- технических и технологических условий:

- сметные нормы рассчитаны для стандартного параметрического ряда бурового оборудования. Группы скважин по номинальной глубине приняты в соответствии с определенными стандартом классами буровых установок. Принятые диаметры бурения соответствуют стандартам на породоразрушающий инструмент;

- буровая бригада укомплектована необходимым составом рабочих соответствующей квалификации;

- буровая бригада обеспечена в соответствии с действующими нормами и правилами необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом, контрольно-измерительной аппаратурой, транспортными средствами, материалами, защитными приспособлениями и спецодеждой;

- используется рациональная технология бурения для конкретных геолого- технических и организационных условий;

- работа проводится в соответствии с принятым годовым фондом рабочего времени, рассчитанного исходя из режима работы буровой установки.

18. Нормализованные условия проведения работ, относящиеся к отдельным видам работ, приведены в соответствующих главах Сборника.

19. В составе работ указан комплекс основных рабочих процессов, отражающий типовой перечень операций, который в конкретных условиях может изменяться без корректировки норм.

В типовом составе работ учтены: прием и передача смены, ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание N1 (по СТОИР) - система технического обслуживания и ремонта оборудования; обслуживание ДВС, инструктаж рабочих, технический надзор и контроль за выполнением работ.

20. Численный и квалификационный состав ИТР на обслуживании буровых работ принят в соответствии с типовым составом геологических организаций по должностям инженерно- технических работников (начальник участка, инженер по буровым работам, инженер- механик (энергетик), буровой мастер, техник- механик).

Численный состав смены буровой бригады принят в соответствии с ЕНВ по видам буровых работ, наименование профессий и разряда работ приняты в соответствии с "Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочий" (ЕТКС).

Затраты труда ИТР и рабочих приведены в чел.-днях на 1 станко- смену бурения в зависимости от типа буровой установки, ее привода, глубины бурения, диаметра скважины, режима работы буровой установки, вида бурения.

21. Затраты труда геологического персонала по документации скважин учтены в нормах на бурение:

- с применением комплексов с гидротранспортом керна,

- с применением шнеков с отбором проб,

- ударно- канатными станками при разведке россыпных месторождений.

В остальных случаях затраты геологического персонала по документации скважин определяются по нормам, приведенным в ССН, вып. 1, часть 1.

22. Для снабжения скважин материалами и водой на всех видах бурения предусмотрен автомобильный транспорт, при проведении монтажно- демонтажных работ - тракторный и автомобильный.

Нормы затрат производственного транспорта учитывают технологическое обслуживание буровых работ внутри участка, независимо от его размеров.

Нормы затрат производственного транспорта при монтаже, демонтаже буровых установок учитывают перемещение их на расстояние до 1 км. При перемещении на расстояние, свыше учтенного в нормах, предусмотрен транспорт по перевозке на каждый последующий 1 км.

При проведении буровых работ в горных районах с абсолютной высотой свыше 1500 м, к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда при работе на абсолютных высотах:

1501-2000 м - 1.05

2001-3000 м - 1.10

3001-3500 м - 1.18

3501-4000 м - 1.25

4001-4500 м - 1.33

свыше 4500 м - 1.45

23. Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, сметные нормы по износу (расходу) бурильных труб, бурового инструмента, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря, нормы затрат транспорта увеличиваются на 20 %.

24. Поправочные коэффициенты (к нормам времени), учитывающие отклонения от принятых условий бурения, применяются также к нормам расхода породоразрушающего инструмента.

25. В основу разработки норм времени, расхода породоразрушающего инструмента, бурильных и колонковых труб, промывочной жидкости (зависящих от крепости и состояния буримых пород) положено распределение типичных представителей пород по категориям.

Классификации горных пород приведены в приложении 1 - на вращательное механическое бурение; в приложении 2 - на бурение с применением шнеков; в приложении 3 - на бурение при разведке россыпных месторождений; в приложении 4 - на ударно- канатное бурение при разведке всех месторождений, исключая россыпные.

26. В основу разработки норм расхода алмазного породоразрушающего инструмента, норм времени на бурение с использованием снарядов со съемными керноприемниками положена классификация горных пород по трещиноватости (табл.7, глава 1).

27. Основные расходы по статье "Износ" определяются исходя из норм расхода бурильных труб и элементов их соединений, норм износа бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря, количества в комплекте и первоначальной стоимости указанных предметов.

28. Основные расходы по статье "Амортизация" определяются исходя из:

- перечня бурового оборудования (приведен в соответствующих главах по видам работ);

- нормативного коэффициента на резерв (табл.2);

- действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (табл.1);

- годового фонда рабочего времени, приведенного в тексте каждой главы.

Таблица 1

Нормы амортизационных отчислений на полное

восстановление основных фондов

(в %)

| Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Буровые установки геологоразведочного, геофизического и структурно- поискового бурения и буровое оборудование в карьерах (машины буровые на базе автомобиля и на базе трактора, станки для бурения взрывных скважин, шарошечного, ударно- вращательного, ударно- канатного бурения и т.п.) | 42700 | 20.00 |
| Оборудование, включая энергетическое и приборы, применяемые при горноразведочных работах, сейсморазведочная аппаратура для региональных и поисковых исследований | 42702 | 22.2 |
| Комплексы для бурения с гидротранспортом керна, оборудование для поискового бурения, мотобуры (без учета шасси автомобиля) | 42704 | 33.3 |
| Комплексы снарядов со съемными керноприемниками ССК и КССК | 42708 | 50.0 |

Таблица 2

Коэффициент на резерв бурового оборудования

| N п/п | Буровые установки | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стационарные и передвижные буровые установки при бурении: |  |
|  | - с поверхности земли | 1.31 |
|  | - из подземных горных выработок | 1.29 |
| 2 | Самоходные буровые установки | 1.26 |
| 3 | Установки для шнекового бурения | 1.28 |
| 4 | Ударно- канатные буровые установки | 1.23 |

29. Основные расходы по статье "Услуги" включают:

- затраты на проведение технического обслуживания N 2 и N 3, и текущих ремонтов оборудования, инструментов, приборов, применяемых при производстве геологоразведочных работ (в соответствии с положениями СТОИР);

- затраты на проведение капитальных ремонтов и оборудования;

- затраты производственного транспорта, занятого обслуживанием геологоразведочных работ внутри участка, независимо от его размеров.

Основные расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт бурового оборудования определяются исходя из его балансовой стоимости, годового фонда рабочего времени и нормативного коэффициента затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание.

Аналогично определяются основные расходы на проведение капитальных ремонтов, для расчета которых используется нормативный коэффициент затрат на капитальный ремонт.

Нормативные коэффициенты затрат на техническое обслуживание N 2 и N 3, текущие ремонты, а также на капитальный ремонт устанавливаются предприятием.

Основные расходы по производственному транспорту определяются исходя из норм затрат транспорта, приведенных в отдельных главах Сборника и стоимости 1 машино- смены транспортных средств, определяемой по вып.10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ". Характеристика, применяемых транспортных средств (грузоподъемность, норма пробега в смену, транспорт общего назначения или повышенной проходимости, категория условий эксплуатации - дорожные условия) обосновывается проектом.

30. Вспомогательные работы выполняются силами буровой бригады с использованием технических средств, применяемых для бурения, с привлечением в необходимых случаях дополнительных трудовых и материальных ресурсов.

31. Основные расходы по вспомогательным работам, сопутствующим бурению, определяются исходя из норм времени, приведенных в главе 2 и норм основных расходов на 1 станко- смену бурения, рассчитанных по нормам главы 1.

31.1. При выполнении таких работ, как искусственное искривление, проработка скважины, разбуривание цементного моста, расширение ствола скважины, кернометрия, отбор газокерновых проб из угольного пласта, к затратам, предусмотренным в п.31, добавляются затраты на породоразрушающий инструмент, промывочную жидкость, бурильные трубы и элементы их соединений, нормы расхода, которых приведены в главе 1, по категориям пород, диаметру бурения и интервалам глубин.

31.2. При выполнении таких работ, как установка пробки, цементирование обсадных труб, постановка цементного моста, тампонирование глиной, цементом, БСС, крепление скважин, установка фильтров, к основным расходам, определенным в соответствии с п.31, дополнительно включаются затраты:

- по материалам (цемент, глина, взрывчатые материалы, тампонажные смеси, обсадные трубы, пробка и др.), расход которых обосновывается в проекте.

32. Основные расходы на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок определяются исходя из норм времени, приведенных в главе 3 и норм основных расходов на 1 станко- смену бурения, рассчитанную по нормам главы 1, без учета затрат по производственному транспорту.

32.1. Дополнительно, по нормам главы 2 определяются затраты по материалам, лесоматериалам и транспорту. Затраты по транспорту включаются в статью "Услуги".

32.2. Аналогично рассчитываются основные расходы по перемещению буровых установок на расстояние, свыше учтенного в нормах.

33. При производстве работ в зимних условиях дополнительно определяется число станко- смен, выполняемых в зимних условиях, исходя из календарного графика производства буровых работ и продолжительности отопительного периода, приведенного в приложении 5. Нормы основных расходов рассчитываются по нормам главы 9.

34. По видам работ, на которые отсутствуют нормы или имеются нормы в ССН, но работы выполняются в геолого- технических и организационных условиях, отличающихся от принятых в справочнике и обусловливающих повышенный износ инструмента и оборудования или требующих привлечения дополнительного состава работающих и расходования материальных средств, сметная стоимость определяется по сметно- финансовому расчету. К таким работам и условиям относятся:

- бурение вращательным способом при поисках и разведке месторождений строительных материалов твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах выше VIII категории;

- бурение скважин вращательным способом средним диаметром более 350 мм;

- ударно- канатное бурение скважин диаметром более 478 мм;

- бурение скважин с продувкой сжатым воздухом;

- бурение скважин на термальные воды и пар;

- производство взрывных работ в скважине;

- бурение с оснований плотов и платформ, сооружаемых при буровых работах на воде;

- строительство вышек на высоких фундаментах, установка противовыбросовой аппаратуры при бурении скважин на жидкие, газообразные и другие полезные ископаемые и все сопутствующие работы;

- проведение различного рода испытаний и исследований скважин (гидрогеологических, геофизических и др.) при разведке на жидкие и газообразные полезные ископаемые, а также при проходке скважин без промывки для инженерно- геологических исследований;

- обустройство разведочных и поисковых гидрогеологических скважин (расширение скважин, установка фильтров, водоподъемных устройств и пр.), передаваемых для эксплуатации или проведения стационарных наблюдений;

- ликвидационное тампонирование скважин при бурении в зонах действующих горных выработок и в других необходимых случаях;

- доставка грузов от базы в партии, экспедиции до участка работ в горных условиях, при резко пересеченном рельефе, в заболоченных местах и районах вечномерзлых грунтов в теплый период времени;

- перегон с участка на участок своим ходом самоходных буровых установок без буровой бригады, исходя из затрат времени на перегон и стоимости машино- смены автомобиля, на котором смонтирована буровая установка;

- монтаж- демонтаж бурового оборудования с полной разборкой и перевозкой в условиях резко расчлененного горного рельефа.

35. Сметные нормы на работы, связанные с разведочным бурением приведены в следующих сборниках:

- в вып.1 часть 4 "Гидрогеологические (кроме съемок) и связанные с ними работы" - на производство отдельных видов гидрогеологических испытаний скважин (откачки, наливы, деглинизация и т.д.);

- в вып.3 "Геофизические работы" - на проведение каротажных и радиометрических работ и другие исследования в скважинах;

- в вып.4 "Горнопроходческие работы" - на устройство камер для бурения скважин из подземных горных выработок, спуск оборудования и материалов в шахту, транспортировку их по подземным горным выработкам, разработку скальных грунтов при устройстве площадок для буровых вышек, восстановление и поддержание горных выработок на период бурения разведочных скважин;

- в вып.11 "Строительство зданий и сооружений" - на земляные работы (устройство площадок для буровых вышек), устройство временных дорог и подъездных дорог к рабочим площадкам, очистку от снега, монтаж и демонтаж передвижных электростанций, электролиний, устройство водопроводов и пр.;

- в вып.9 "Топографо- геодезические и маркшейдерские работы"

- на привязку точек заложения скважин.

# С М Е Т Н Ы Е Н О Р М Ы

# Глава 1. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ

36. В данной главе приведены сметные нормы на бурение скважин вращательным механическим способом стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного и роторного типа с поверхности земли и из подземных горных выработок колонковым и бескерновым способом, с использованием снарядов со съемными керноприемниками типа ССК и КССК с применением алмазных, твердосплавных коронок и долот различного типоразмера.

37. Нормы времени дифференцированы по диаметру породоразрушающего инструмента: при колонковом бурении от 59 до 132 мм; при бескерновом бурении - от 59 до 346 мм.

Нормы затрат труда, транспорта, отдельных видов материальных затрат усреднены по диаметру породоразрушающего инструмента и даны для следующих градаций диаметра бурения: для вращательного колонкового - до 132 мм; для бескернового - до 132 мм; - от 133 до 250 мм; - от 251 до 350 мм.

38. Применительно к классу буровых установок определены группы скважин по номинальной глубине. Распределение скважин по группам глубин приведено в табл.3.

Таблица 3

Показатели, определяющие группу скважин по номинальной глубине

| Интервал глубин скважин, м | Номер группы | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
| от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Буровые установки с вращателем шпиндельного типа |
| 0 | 30 | 1 | 25 |
| 31 | 110 | 2 | 100 |
| 111 | 315 | 3 | 300 |
| 316 | 515 | 4 | 500 |
| 516 | 824 | 5 | 800 |
| 825 | 1236 | 6 | 1200 |
| 1237 | 1545 | 7 | 1500 |
| 1546 | 2060 | 8 | 2000 |
| Буровые установки с роторным вращателем |
| 0 | 30 | 1 | 25 |
| 31 | 110 | 2 | 100 |
| 111 | 315 | 3 | 300 |
| 316 | 515 | 4 | 500 |
| 516 | 721 | 5 | 700 |
| 722 | 1030 | 6 | 1000 |
| 1031 | 1545 | 7 | 1500 |

39. В соответствии с показателями табл.3 по каждой группе скважин определяется их средняя глубина. Норма времени для средней глубины принимается исходя из того, что к интервалу 0-25 относятся скважины глубиной до 37,5 м; к интервалу 0-100 - глубиной от 37,6 до 149 м; к интервалу 0-200 - глубиной от 150 м до 249 м и т.д.

40. Затраты времени на работы, не включенные в комплекс работ по бурению (крепление обсадными трубами, тампонирование скважин и специальные исследования в скважине) определяются по нормам, приведенным в главе 2 "Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин".

41. При бурении искусственно направленных и многоствольных скважин к нормам времени на вращательное механическое бурение применяются поправочные коэффициенты пп. "е", "ж" табл.4.

42. Сметная стоимость бурения многоствольных скважин, включая вспомогательные работы, сопутствующие бурению, проводимые из основного ствола, определяются по нормам, установленным для ствола скважины наибольшей глубины.

43. Организационно-технические и технологические условия бурения, учтенные нормами времени на вращательное механическое бурение:

– угол наклона скважины к горизонту при среднем диаметре скважин до 132 мм составляет 80-90(, свыше 132 мм - 90(.

– бурение производится в немерзлых породах (при бурении в мерзлых породах применяются поправочные коэффициенты);

– годовой фонд рабочего времени при бурении с поверхности земли стационарными и передвижными буровыми установками принят 1224 станко-смены, самоходными установками – 915, 610 и 305 станко-смен; при бурении из подземных горных выработок – 1071 станко-смен.

Категории пород приняты в соответствии с классификацией горных пород, приведенной в Приложении 1.

44. При обоснованных в проекте отклонениях от принятых технических и организационных условий бурения скважин к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл.4.

Таблица 4

Поправочные коэффициенты к нормам времени на вращательное механическое бурение

| Условия применения коэффициентов | Категория породы | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| а) Наклонные скважины при угле наклона к горизонту менее 80( при диаметре до 132 мм, менее 90( при диаметре свыше 132 мм | I-XII | 1.10 |
| б) Бурение горизонтальных, восстающих скважин при угле наклона, равном нулю и более градусов | I-XII | 1.20 |
| в) Бурение скважин с промывкой жидкостью в зонах устойчивой мерзлоты, а также выполнение в тех же скважинах вспомогательных работ (коэффициент применяется к норме времени по всей глубине скважины, независимо от мощности зоны распространения устойчивой мерзлоты в ней). | I-XII | 1.10 |
| г) Бурение пласта полезного ископаемого в сложных условиях отбора керна независимо от его мощности и по вмещающим его приконтактовым горным породам не более 10 м на каждый пласт полезного ископаемого. |  |  |
| При глубине скважин, м: |  |  |
| до 100 | I-X, | 1.20 |
| до 500 |  | 1.30 |
| свыше 500 |  | 1.50 |
| д) Бурение скважин диаметром свыше 132 мм с использованием утяжеленных промывочных жидкостей (плотность более 1.3 г/см2) | I-X | 1.10 |
| Бурение направленных и многоствольных скважин |  |  |
| е) Бурение первого искусственно направленного ствола скважины | I-XII | 1.30 |
| ж) Бурение второго и последующих стволов многоствольных скважин | I-XII3 | 1.50 |

45. Нормы времени на колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками, включая самоходные с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли (табл.5).

Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости; ведение технической документации.

Таблица 5

Нормы времени на колонковое бурение с поверхности земли передвижными и самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа

(в станко- сменах на 1м скважины)

| № п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Диаметр – 59 мм и менее |
| 1 | 0-25 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.59 |
| 2 | 0-100 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.61 |
| 3 | 0-200 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.64 |
| 4 | 0-300 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.69 |
| 5 | 0-400 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.71 |
| 6 | 400-500 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.86 |
| 7 | 0-500 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.74 |
| 8 | 500-600 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.92 |
| 9 | 0-600 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.77 |
| 10 | 600-700 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 1.02 |
| 11 | 0-700 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.80 |
| 12 | 700-800 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 1.08 |
| 13 | 0-800 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.83 |
| 14 | 800-900 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 1.09 |
| 15 | 0-900 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.86 |
| 16 | 900-1000 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 1.10 |
| 17 | 0-1000 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.88 |
| 18 | 1000-1100 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 1.14 |
| 19 | 0-1100 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.90 |
| 20 | 1100-1200 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 1.18 |
| 21 | 0-1200 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.92 |
| 22 | 1200-1300 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 1.37 |
| 23 | 0-1300 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.96 |
| 24 | 1300-1400 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 1.40 |
| 25 | 0-1400 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.99 |
| 26 | 1400-1500 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 1.43 |
| 27 | 0-1500 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 1.02 |
| 28 | 1500-1600 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 1.48 |
| 29 | 0-1600 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 1.05 |
| 30 | 1600-1700 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 1.54 |
| 31 | 0-1700 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 1.08 |
| 32 | 1700-1800 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 1.69 |
| 33 | 0-1800 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 1.11 |
| 34 | 1800-1900 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 1.73 |
| 35 | 0-1900 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 1.14 |
| 36 | 1900-2000 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 1.76 |
| 37 | 0-2000 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 1.17 |
| Диаметр – 76 мм |
| 38 | 0-25 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.67 |
| 39 | 0-100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.69 |
| 40 | 0-200 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.72 |
| 41 | 0-300 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.74 |
| 42 | 0-400 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.77 |
| 43 | 400-500 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.90 |
| 44 | 0-500 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.80 |
| 45 | 500-600 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.95 |
| 46 | 0-600 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.82 |
| 47 | 600-700 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 1.06 |
| 48 | 0-700 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.86 |
| 49 | 700-800 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 1.12 |
| 50 | 0-800 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.89 |
| 51 | 800-900 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 1.13 |
| 52 | 0-900 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.92 |
| 53 | 900-1000 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 1.14 |
| 54 | 0-1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.94 |
| 55 | 1000-1100 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 1.18 |
| 56 | 0-1100 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.96 |
| 57 | 1100-1200 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 1.23 |
| 58 | 0-1200 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.98 |
| 59 | 1200-1300 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 1.40 |
| 60 | 0-1300 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 1.02 |
| 61 | 1300-1400 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 1.45 |
| 62 | 0-1400 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 1.05 |
| 63 | 1400-1500 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.69 | 1.50 |
| 64 | 0-1500 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 1.08 |
| 65 | 1500-1600 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 1.55 |
| 66 | 0-1600 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 1.11 |
| 67 | 1600-1700 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 1.60 |
| 68 | 0-1700 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.14 |
| 69 | 1700-1800 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.49 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 1.65 |
| 70 | 0-1800 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 1.17 |
| 71 | 1800-1900 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 1.80 |
| 72 | 0-1900 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 1.20 |
| 73 | 1900-2000 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 1.85 |
| 74 | 0-2000 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 1.28 |
| Диаметр - 93- 112 мм |
| 75 | 0-25 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.75 |
| 76 | 0-100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.76 |
| 77 | 0-200 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.79 |
| 78 | 0-300 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.81 |
| 79 | 0-400 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.84 |
| 80 | 400-500 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.97 |
| 81 | 0-500 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.87 |
| 82 | 500-600 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 1.02 |
| 83 | 0-600 | 0.07 | 0.08 | 0,09 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.90 |
| 84 | 600-700 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 1.14 |
| 85 | 0-700 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.93 |
| 86 | 700-800 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 1.19 |
| 87 | 0-800 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.96 |
| 88 | 800-900 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 1.21 |
| 89 | 0-900 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.99 |
| 90 | 900-1000 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 1.28 |
| 91 | 0-1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 1.01 |
| 92 | 1000-1100 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 1.30 |
| 93 | 0-1100 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 1.04 |
| 94 | 1100-1200 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 1.36 |
| 95 | 0-1200 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.06 |
| 96 | 1200-1300 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 1.47 |
| 97 | 0-1300 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 1.09 |
| 98 | 1300-1400 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 1.52 |
| 99 | 0-1400 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 1.12 |
| 100 | 1400-1500 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 1.57 |
| 101 | 0-1500 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 1.15 |
| 102 | 1500-1600 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 1.62 |
| 103 | 0-1600 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 1.18 |
| 104 | 1600-1700 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 1.67 |
| 105 | 0-1700 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 1.21 |
| 106 | 1700-1800 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 1.72 |
| 107 | 0-1800 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.59 | 1.24 |
| 108 | 1800-1900 | 0.29 | 0.33 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 1.86 |
| 109 | 0-1900 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 1.27 |
| 110 | 1900-2000 | 0.31 | 0.34 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.92 |
| 111 | 0-2000 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 1.30 |
| Диаметр - 132 мм |
| 112 | 0-25 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |  |  |  |  |
| 113 | 0-100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |  |  |  |  |
| 114 | 0-200 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 |  |  |  |  |
| 115 | 0-300 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.28 |  |  |  |  |
| 116 | 0-400 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.29 |  |  |  |  |
| 117 | 400-500 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |  |  |  |  |
| 118 | 0-500 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |  |  |  |  |
| 119 | 500-600 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |  |  |  |  |
| 120 | 0-600 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |  |  |  |  |
| 121 | 600-700 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.53 |  |  |  |  |
| 122 | 0-700 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.34 |  |  |  |  |
| 123 | 700-800 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.56 |  |  |  |  |
| 124 | 0-800 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |  |  |  |  |
| 125 | 800-900 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.62 |  |  |  |  |
| 126 | 0-900 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 |  |  |  |  |
| 127 | 900-1000 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.69 |  |  |  |  |
| 128 | 0-1000 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.43 |  |  |  |  |
| 129 | 1000-1100 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 |  |  |  |  |
| 130 | 0-1100 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.46 |  |  |  |  |
| 131 | 1100-1200 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.65 | 0.82 |  |  |  |  |
| 132 | 0-1200 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.49 |  |  |  |  |
| 133 | 1200-1300 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.71 | 0.89 |  |  |  |  |
| 134 | 0-1300 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.52 |  |  |  |  |
| 135 | 1300-1400 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 0.91 |  |  |  |  |
| 136 | 0-1400 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.55 |  |  |  |  |
| 137 | 1400-1500 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.93 |  |  |  |  |
| 138 | 0-1500 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.57 |  |  |  |  |

46. Колонковое бурение скважин комплексами технических средств для бурения со съемными керноприемниками типа ССК и КССК.

Нормы времени разработаны с учетом следующих технических данных съемных керноприемников технологических и организационных условий:

Таблица 6

Техническая характеристика по типам снарядов

| Тип снаряда | Предельная глубина бурения, м | Диаметр бурения, мм | Диаметр керна, мм | Угол наклона скважин, градус | Длина керноприемника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ССК- 59 | 1200 | 59 | 35.4 | 90-75 | 1.7, 3.2, 4.7 |
| ССК- 76 | 1200 | 76 | 48.0 | 90-75 | 1.7, 3.2 |
| КССК- 76 | 2000 | 76 | 40 | 90-75 | 4.5 |

47. Классификация горных пород по степени трещиноватости приведена в табл.7.

Бурение в породах VI-XI осуществляется специальными алмазными коронками:

– для ССК- 59:К-01, К-01-1, К-01-2, К-08;

ССК-76: КАСК-4с, КАСК-К, КАСК-3, К-110-1,2, расширитель РСА-1, РАСК;

КССК- 76: К-16, К-18, К-31, К-41, 17А4 и расширитель РЦК;

– бурение производится в немерзлых грунтах;

– промывка осуществляется водой и малоглинистыми растворами с эмульсионными добавками;

– максимальная частота вращения бурового снаряда, об./мин:

для ССК- 59, 76 - 1500;

для КССК- 76 - 1000;

– предельная осевая нагрузка на коронку, даН:

для ССК- 59, 76 - 1700, 1800;

для КССК- 76 - 2000;

– расход промывочной жидкости, л/мин:

для ССК- 59, 76 - 15-30, 25-70;

для КССК- 76 - 30-100.

– классификация пород по категориям, принятая за основу при расчете норм времени приведена в Приложении 1.

– нормы времени дифференцированы по степени трещиноватости на бурение пород:

– монолитных и слаботрещиноватых;

– трещиноватых;

– средней трещиноватости;

– сильнотрещиноватых и разрушенных.

Таблица 7

Классификация горных пород по трещиноватости для

колонкового вращательного бурения

| Группы пород по трещиноватости | Степень трещиноватости | Критерии оценки степени трещиноватости |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельная кусковатость керна Ку, шт/м | Показатель трещиноватости W, ед./об | Выход керна Вк, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Монолитные | 1-5 | до 0.50 | 100-70 |
| 2. | Слаботрещиноватые | 6-10 | 0.51-1.00 | 90-60 |
| 3. | Трещиноватые | 11-30 | 1.01-2.00 | 80-50 |
| 4. | Сильнотрещиноватые | 31-50 | 2.01-3.00 | 70-40 |
| 5. | Весьма и исключительно сильнотрещиноватые | 51 и более | 3.01 и более | 60-30 и менее |

Ку - величина удельной кусковатости (количество кусков, обломков или столбиков породы на 1 м выхода керна).

W - показатель трещиноватости породы, который определяется количеством трещин, встречаемых коронкой за один оборот, и углом встречи плоскости трещин с осью скважины.

49. Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.

Таблица 8

Нормы времени на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками ССК- 59

(в станко- сменах на I м скважины)

| № п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные и слаботрещиноватые |
| 1 | 0-100 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| 2 | 100-200 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| 3 | 0-200 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| 4 | 200-300 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| 5 | 0-300 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
| 6 | 300-400 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.26 |
| 7 | 0-400 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
| 8 | 400-500 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 9 | 0-500 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| 10 | 500-600 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 11 | 0-600 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| 12 | 600-700 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| 13 | 0-700 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 14 | 700-800 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| 15 | 0-800 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 16 | 800-900 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| 17 | 0-900 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 18 | 900-1000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
| 19 | 0-1000 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 20 | 1000-1100 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.34 |
| 21 | 0-1100 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| 22 | 1100-1200 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.35 |
| 23 | 0-1200 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| Породы трещиноватые |
| 24 | 0-100 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| 25 | 100-200 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| 26 | 0-200 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| 27 | 200-300 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 28 | 0-300 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| 29 | 300-400 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 30 | 0-400 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| 31 | 400-500 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| 32 | 0-500 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 33 | 500-600 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.31 |
| 34 | 0-600 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.28 |
| 35 | 600-700 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.32 |
| 36 | 0-700 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
| 37 | 700-800 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| 38 | 0-800 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 |
| 39 | 800-900 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.35 |
| 40 | 0-900 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| 41 | 900-1000 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.36 |
| 42 | 0-1000 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
| 43 | 1000-1100 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 |
| 44 | 0-1100 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| 45 | 1100-1200 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| 46 | 0-1200 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| Породы сильнотрещиноватые и разрушенные |
| 47 | 0-100 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| 48 | 100-200 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| 49 | 0-200 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.29 |
| 50 | 200-300 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.32 |
| 51 | 0-300 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| 52 | 300-400 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| 53 | 0-400 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| 54 | 400-500 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.37 |
| 55 | 0-500 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| 56 | 500-600 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
| 57 | 0-600 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.34 |
| 58 | 600-700 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.42 |
| 59 | 0-700 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| 60 | 700-800 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.44 |
| 61 | 0-800 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| 62 | 800-900 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.47 |
| 63 | 0-900 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.38 |
| 64 | 900-1000 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.49 |
| 65 | 0-1000 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
| 66 | 1000-1100 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| 67 | 0-1100 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
| 68 | 1100-1200 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.54 |
| 69 | 0-1200 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |

Таблица 9

Нормы времени на бурение скважин с применением КССК- 76

(в станко- сменах на I м скважины)

| № п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Монолитные и слаботрещиноватые породы |
| 1 | 0-100 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.30 |
| 2 | 100-200 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.30 |
| 3 | 0-200 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.30 |
| 4 | 200-300 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 5 | 0-300 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.30 |
| 6 | 300-400 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.32 |
| 7 | 0-400 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 8 | 400-500 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 9 | 0-500 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 10 | 500-600 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 11 | 0-600 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.31 |
| 12 | 600-700 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.34 |
| 13 | 0-700 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.32 |
| 14 | 700-800 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| 15 | 0-800 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 16 | 800-900 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.36 |
| 17 | 0-900 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.33 |
| 18 | 900-1000 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| 19 | 0-1000 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 20 | 1000-1100 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.38 |
| 21 | 0-1100 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| 22 | 1100-1200 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.39 |
| 23 | 0-1200 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.34 |
| 24 | 1200-1300 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.40 |
| 25 | 0-1300 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| 26 | 1300-1400 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41 |
| 27 | 0-1400 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| 28 | 1400-1500 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.42 |
| 29 | 0-1500 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.36 |
| 30 | 1500-1600 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.43 |
| 31 | 0-1600 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.36 |
| 32 | 1600-1700 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.44 |
| 33 | 0-1700 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| 34 | 1700-1800 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.45 |
| 35 | 0-1800 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| 36 | 1800-1900 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.47 |
| 37 | 0-1900 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.38 |
| 38 | 1900-2000 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.48 |
| 39 | 0-2000 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| Породы трещиноватые |
| 40 | 0-100 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.30 |
| 41 | 100-200 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 42 | 0-200 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 43 | 200-300 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.32 |
| 44 | 0-300 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 45 | 300-400 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 46 | 0-400 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.31 |
| 47 | 400-500 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 48 | 0-500 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.32 |
| 49 | 500-600 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| 50 | 0-600 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 51 | 600-700 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.36 |
| 52 | 0-700 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 53 | 700-800 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| 54 | 0-800 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 55 | 800-900 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| 56 | 0-900 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.34 |
| 57 | 900-1000 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
| 58 | 0-1000 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| 59 | 1000-1100 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.40 |
| 60 | 0-1100 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| 61 | 1100-1200 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41 |
| 62 | 0-1200 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |
| 63 | 1200-1300 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.43 |
| 64 | 0-1300 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.36 |
| 65 | 1300-1400 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.44 |
| 66 | 0-1400 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| 67 | 1400-1500 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.45 |
| 68 | 0-1500 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| 69 | 1500-1600 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.46 |
| 70 | 0-1600 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| 71 | 1600-1700 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.47 |
| 72 | 0-1700 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.39 |
| 73 | 1700-1800 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.48 |
| 74 | 0-1800 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.39 |
| 75 | 1800-1900 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.50 |
| 76 | 0-1900 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.40 |
| 77 | 1900-2000 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.52 |
| 78 | 0-2000 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| Породы сильнотрещиноватые и разрушенные |
| 79 | 0-100 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 80 | 100-200 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 81 | 0-200 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 82 | 200-300 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| 83 | 0-300 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 84 | 300-400 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| 85 | 0-400 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| 86 | 400-500 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| 87 | 0-500 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.34 |
| 88 | 500-600 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.38 |
| 89 | 0-600 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |
| 90 | 600-700 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| 91 | 0-700 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.36 |
| 92 | 700-800 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.41 |
| 93 | 0-800 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.36 |
| 94 | 800-900 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.43 |
| 95 | 0-900 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
| 96 | 900-1000 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.44 |
| 97 | 0-1000 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| 98 | 1000-1100 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.46 |
| 99 | 0-1100 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.39 |
| 100 | 1100-1200 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.47 |
| 101 | 0-1200 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.39 |
| 102 | 1200-1300 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.49 |
| 103 | 0-1300 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| 104 | 1300-1400 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.51 |
| 105 | 0-1400 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.41 |
| 106 | 1400-1500 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.53 |
| 107 | 0-1500 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| 108 | 1500-1600 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.54 |
| 109 | 0-1600 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.43 |
| 110 | 1600-1700 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.55 |
| 111 | 0-1700 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| 112 | 1700-1800 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.57 |
| 113 | 0-1800 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.45 |
| 114 | 1800-1900 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.60 |
| 115 | 0-1900 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.46 |
| 116 | 1900-2000 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 0.62 |
| 117 | 0-2000 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.46 |

50. Нормы времени на бурение скважин с поверхности земли самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа (табл.10).

Содержание работ: бурение скважин; извлечение и укладка керна; техническое обслуживание, ремонт и чистка бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости.

Таблица 10

Нормы времени на колонковое бурение самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа

(в станко- сменах на 1м скважины

| № п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр - 76 мм и менее |
| 1 | 0 - 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| 2 | 0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| 3 | 0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| 4 | 0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| 5 | 300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| 6 | 0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| 7 | 400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| 8 | 0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| 9 | 500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.32 |
| 10 | 0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| 11 | 600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.44 |
| 12 | 0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.28 |
| 13 | 700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.47 |
| 14 | 0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 |
| 15 | 800 - 900 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.49 |
| 16 | 0 - 900 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 17 | 900 - 1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.52 |
| 18 | 0 - 1000 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| Диаметр - 93 - 112 мм |
| 19 | 0 - 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| 20 | 0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| 21 | 0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| 22 | 0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| 23 | 300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| 24 | 0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
| 25 | 400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.31 |
| 26 | 0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.26 |
| 27 | 500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| 28 | 0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| 29 | 600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.47 |
| 30 | 0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.30 |
| 31 | 700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.50 |
| 32 | 0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 33 | 800 - 900 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.52 |
| 34 | 0 - 900 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| 35 | 900 - 1000 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.55 |
| 36 | 0 - 1000 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.37 |
| Диаметр - 132 мм |
| 37 | 0 – 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.25 |
| 38 | 0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.25 |
| 39 | 0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.26 |
| 40 | 0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| 41 | 300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.33 |
| 42 | 0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| 43 | 400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.35 |
| 44 | 0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.30 |
| 45 | 500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.38 |
| 46 | 0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 |
| 47 | 600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.54 |
| 48 | 0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.35 |
| 49 | 700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.57 |
| 50 | 0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.38 |
| Диаметр - 151 мм |
| 51 | 0 – 25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.25 |
| 52 | 0 - 100 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.33 |
| 53 | 0 - 200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.34 |
| 54 | 0 - 300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.36 |
| 55 | 300 - 400 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.40 |
| 56 | 0 - 400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.37 |
| 57 | 400 - 500 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.42 |
| 58 | 0 - 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| 59 | 500 - 600 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.56 |
| 60 | 0 - 600 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.41 |
| 61 | 600 - 700 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.62 |
| 62 | 0 - 700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.44 |
| 63 | 700 - 800 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.51 | 0.76 |
| 64 | 0 - 800 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | 0.48 |

51. Нормы времени на бескерновое бурение скважин стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с поверхности земли (табл.11).

Содержание работ: бурение скважин; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР); ремонт и чистка бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами для приготовления промывочной жидкости и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.

52. Нормы времени на колонковое бурение скважин из подземных горных выработок (табл.12).

Содержание работ: бурение скважин, извлечение и укладка керна в керновые ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования инструмента; снабжение скважин водой, материалами и реагентами для приготовления промывочной жидкости, керновыми ящиками и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.

53. Нормы времени на бескерновое бурение скважин из подземных горных выработок (табл.13).

Содержание работ: бурение скважин; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин водой, материалами для приготовления промывочной жидкости и другими материалами; приготовление и замена промывочной жидкости и ведение технической документации.

Таблица 11

Нормы времени на бескерновое бурение скважин стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками с поверхности земли

(в станко- сменах на 1м скважины)

| Номер строки | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр- 59 мм и менее |
| 1 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| 2 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| 3 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| 4 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| 5 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
| 6 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| 7 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| 8 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| 9 | 500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.27 |
| 10 | 0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| 11 | 600-700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.32 |
| 12 | 0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| 13 | 700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.34 |
| 14 | 0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| 15 | 800-900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.37 |
| 16 | 0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.26 |
| 17 | 900-1000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.41 |
| 18 | 0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| 19 | 1000-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.44 |
| 20 | 0-1100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.30 |
| 21 | 1100-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.46 |
| 22 | 0-1200 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.31 |
| 23 | 1200-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.49 |
| 24 | 0-1300 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 25 | 1300-1400 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.52 |
| 26 | 0-1400 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.34 |
| 27 | 1400-1500 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.54 |
| 28 | 0-1500 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.36 |
| 29 | 1500-1600 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.57 |
| 30 | 0-1600 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.38 |
| 31 | 1600-1700 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.59 |
| 32 | 0-1700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.39 |
| 33 | 1700-1800 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.62 |
| 34 | 0-1800 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| 35 | 1800-1900 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.68 |
| 36 | 0-1900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.42 |
| 37 | 1900-2000 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.71 |
| 38 | 0-2000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.44 |
| Диаметр- 76 мм |
| 39 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| 40 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| 41 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| 42 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| 43 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
| 44 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| 45 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| 46 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| 47 | 500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| 48 | 0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| 49 | 600-700 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.36 |
| 50 | 0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| 51 | 700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.38 |
| 52 | 0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.27 |
| 53 | 800-900 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.41 |
| 54 | 0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.29 |
| 55 | 900-1000 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.44 |
| 56 | 0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 |
| 57 | 1000-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.47 |
| 58 | 0-1100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 59 | 1100-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.50 |
| 60 | 0-1200 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.33 |
| 61 | 1200-1300 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.53 |
| 62 | 0-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| 63 | 1300-1400 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.56 |
| 64 | 0-1400 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.37 |
| 65 | 1400-1500 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.58 |
| 66 | 0-1500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.38 |
| 67 | 1500-1600 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.61 |
| 68 | 0-1600 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.40 |
| 69 | 1600-1700 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.63 |
| 70 | 0-1700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.41 |
| 71 | 1700-1800 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.65 |
| 72 | 0-1800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.42 |
| 73 | 1800-1900 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.72 |
| 74 | 0-1900 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.44 |
| 75 | 1900-2000 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.75 |
| 76 | 0-2000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.46 |
| Диаметр- 93 - 112 мм |
| 77 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 78 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| 79 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.23 |
| 80 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| 81 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| 82 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| 83 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.31 |
| 84 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.27 |
| 85 | 500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.34 |
| 86 | 0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| 87 | 600-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.41 |
| 88 | 0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.29 |
| 89 | 700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.44 |
| 90 | 0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.31 |
| 91 | 800-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.47 |
| 92 | 0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.33 |
| 93 | 900-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.51 |
| 94 | 0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.35 |
| 95 | 1000-1100 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.54 |
| 96 | 0-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.36 |
| 97 | 1100-1200 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.57 |
| 98 | 0-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.38 |
| 99 | 1200-1300 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.42 | 0.61 |
| 100 | 0-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| 101 | 1300-1400 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.63 |
| 102 | 0-1400 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.41 |
| 103 | 1400-1500 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.66 |
| 104 | 0-1500 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.43 |
| 105 | 1500-1600 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.69 |
| 106 | 0-1600 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.46 |
| 107 | 1600-1700 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 0.71 |
| 108 | 0-1700 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.46 |
| 109 | 1700-1800 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.73 |
| 110 | 0-1800 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.47 |
| 111 | 1800-1900 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.81 |
| 112 | 0-1900 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.50 |
| 113 | 1900-2000 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.84 |
| 114 | 0-2000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.52 |
| Диаметр- 132 мм |
| 115 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| 116 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| 117 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| 118 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| 119 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| 120 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| 121 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| 122 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.31 |
| 123 | 500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.38 |
| 124 | 0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.32 |
| 125 | 600-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.47 |
| 126 | 0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
| 127 | 700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.50 |
| 128 | 0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 |
| 129 | 800-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.54 |
| 130 | 0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.38 |
| 131 | 900-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.59 |
| 132 | 0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.41 |
| 133 | 1000-1100 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.62 |
| 134 | 0-1100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.42 |
| 135 | 1100-1200 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.65 |
| 136 | 0-1200 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.44 |
| 137 | 1200-1300 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.69 |
| 138 | 0-1300 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.46 |
| 139 | 1300-1400 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.71 |
| 140 | 0-1400 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.47 |
| 141 | 1400-1500 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.75 |
| 142 | 0-1500 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.49 |
| Диаметр- 151 мм |
| 143 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| 144 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| 145 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.31 |
| 146 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.32 |
| 147 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.39 |
| 148 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.33 |
| 149 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.40 |
| 150 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |
| 151 | 500-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.43 |
| 152 | 0-600 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.36 |
| 153 | 600-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.54 |
| 154 | 0-700 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| 155 | 700-800 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.56 |
| 156 | 0-800 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.39 |
| 157 | 800-900 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.60 |
| 158 | 0-900 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.42 |
| 159 | 900-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.66 |
| 160 | 0-1000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.45 |
| Диаметр- 190 мм |
| 161 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| 162 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.34 |
| 163 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.36 |
| 164 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.37 |
| 165 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.47 |
| 166 | 0-400 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.39 |
| 167 | 400-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.49 |
| 168 | 0-500 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.42 |
| Диаметр- 243 мм |
| 169 | 0-25 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| 170 | 0-100 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.36 |
| 171 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
| 172 | 0-300 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.39 |
| 173 | 300-400 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.49 |
| 174 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.41 |
| 175 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.50 |
| 176 | 0-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.43 |
| Диаметр- 269 мм |
| 177 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
| 178 | 0-100 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
| 179 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| 180 | 0-300 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.41 |
| 181 | 300-400 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.51 |
| 182 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.42 |
| 183 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.52 |
| 184 | 0-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.44 |
| Диаметр- 295 мм |
| 185 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| 186 | 0-100 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.42 |
| 187 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.45 |
| 188 | 0-300 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.47 |
| 189 | 300-400 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.45 | 0.60 |
| 190 | 0-400 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.50 |
| 191 | 400-500 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.64 |
| 192 | 0-500 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.54 |
| Диаметр- 320 мм |
| 193 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.41 |
| 194 | 0-100 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.48 |
| 195 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.52 |
| 196 | 0-300 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.54 |
| 197 | 300-400 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.69 |
| 198 | 0-400 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.58 |
| 199 | 400-500 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.74 |
| 200 | 0-500 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.49 | 0.62 |
| Диаметр- 346 мм |
| 201 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.47 |
| 202 | 0-100 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.55 |
| 203 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.60 |
| 204 | 0-300 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.52 | 0.62 |
| 205 | 300-400 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.60 | 0.79 |
| 206 | 0-400 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.67 |
| 207 | 400-500 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.63 | 0.85 |
| 208 | 0-500 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.56 | 0.71 |

Таблица 12

Нормы времени на колонковое бурение из подземных горных выработок

(в станко- сменах на 1м скважины)

| Номер строки | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Диаметр - 59 мм и менее |
| 1 | 0 - 25 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.73 |
| 2 | 0 - 100 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.79 |
| 3 | 0 - 200 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.82 |
| 4 | 0 - 300 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.90 |
| 5 | 300 - 400 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 1.06 |
| 6 | 0 - 400 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.94 |
| 7 | 400 - 500 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 1.24 |
| 8 | 0 - 500 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.44 | 1.00 |
| 9 | 500 - 600 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.62 | 1.36 |
| 10 | 0 - 600 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 1.06 |
| 11 | 600 - 700 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.68 | 1.48 |
| 12 | 0 - 700 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 1.12 |
| 13 | 700 - 800 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.71 | 1.52 |
| 14 | 0 - 800 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.53 | 1.17 |
| 15 | 800 - 900 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.62 | 0.74 | 1.56 |
| 16 | 0 - 900 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 1.22 |
| 17 | 900 - 1000 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 1.60 |
| 18 | 0 - 1000 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.57 | 1.25 |
| 19 | 1000 - 1100 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.79 | 1.70 |
| 20 | 0 - 1100 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.59 | 1.30 |
| 21 | 1100 - 1200 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 0.83 | 1.78 |
| 22 | 0 - 1200 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.61 | 1.34 |
| Диаметр - 76 мм |
| 23 | 0 - 25 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.76 |
| 24 | 0 - 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.89 |
| 25 | 0 - 200 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.93 |
| 26 | 0 - 300 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.97 |
| 27 | 300 - 400 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.53 | 1.18 |
| 28 | 0 - 400 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 1.02 |
| 29 | 400 - 500 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.59 | 1.29 |
| 30 | 0 - 500 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 1.08 |
| 31 | 500 - 600 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.65 | 1.41 |
| 32 | 0 - 600 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 1.13 |
| 33 | 600 - 700 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.73 | 1.59 |
| 34 | 0 - 700 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.54 | 1.20 |
| 35 | 700 - 800 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.65 | 0.74 | 1.62 |
| 36 | 0 - 800 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.57 | 1.25 |
| 37 | 800 - 900 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.76 | 1.64 |
| 38 | 0 - 900 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.59 | 1.30 |
| 39 | 900 - 1000 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.71 | 0.81 | 1.74 |
| 40 | 0 - 1000 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.61 | 1.34 |
| 41 | 1000 - 1100 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.86 | 1.83 |
| 42 | 0 - 1100 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.55 | 0.64 | 1.39 |
| 43 | 1100 - 1200 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.81 | 0.90 | 1.93 |
| 44 | 0 - 1200 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.57 | 0.66 | 1.43 |
| Диаметр - 93-112 мм |
| 45 | 0 – 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.84 |
| 46 | 0 - 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.92 |
| 47 | 0 - 200 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.47 | 0.98 |
| 48 | 0 - 300 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.50 | 1.04 |
| 49 | 300 - 400 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.54 | 0.61 | 1.27 |
| 50 | 0 - 400 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 1.10 |
| 51 | 400 - 500 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.67 | 1.38 |
| 52 | 0 - 500 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.56 | 1.15 |
| 53 | 500 - 600 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 1.49 |
| 54 | 0 - 600 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.59 | 1.21 |
| 55 | 600 - 700 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 0.81 | 1.68 |
| 56 | 0 - 700 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.54 | 0.62 | 1.28 |
| 57 | 700 - 800 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.74 | 0.83 | 1.71 |
| 58 | 0 - 800 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.65 | 1.33 |
| 59 | 800 - 900 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 1.74 |
| 60 | 0 - 900 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.59 | 0.67 | 1.38 |
| 61 | 900 - 1000 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.80 | 0.89 | 1.83 |
| 62 | 0 - 1000 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 0.69 | 1.43 |
| 63 | 1000 - 1100 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.85 | 0.93 | 1.92 |
| 64 | 0 - 1100 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.64 | 0.72 | 1.47 |
| 65 | 1100 - 1200 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.90 | 0.98 | 2.02 |
| 66 | 0 - 1200 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.66 | 0.74 | 1.52 |
| Диаметр - 132 мм |
| 67 | 0 - 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |  |  |  |  |
| 68 | 0 - 100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |  |  |  |  |
| 69 | 0 - 200 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |  |  |  |  |
| 70 | 0 - 300 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |  |  |  |  |
| 71 | 300 - 400 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |  |  |  |  |
| 72 | 0 - 400 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |  |  |  |  |
| 73 | 400 - 500 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |  |  |  |  |
| 74 | 0 - 500 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |  |  |  |  |

Таблица 13

Нормы времени на бескерновое бурение из подземных горных выработок

(в станко- сменах на 1м скважины)

| № п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр- 59 мм и менее |
| 1 | 0-25 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| 2 | 0-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| 3 | 0-200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| 4 | 0-300 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| 5 | 300-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.34 |
| 6 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| 7 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.37 |
| 8 | 0-500 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| 9 | 500-600 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.44 |
| 10 | 0-600 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.32 |
| 11 | 600-700 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.53 |
| 12 | 0-700 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.35 |
| 13 | 700-800 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.56 |
| 14 | 0-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.38 |
| 15 | 800-900 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.59 |
| 16 | 0-900 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.41 |
| 17 | 900-1000 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.61 |
| 18 | 0-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.43 |
| 19 | 1000-1100 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | 0.66 |
| 20 | 0-1100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.45 |
| 21 | 1100-1200 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.69 |
| 22 | 0-1200 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.47 |
| Диаметр- 76 мм |
| 23 | 0-25 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| 24 | 0-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| 25 | 0-200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| 26 | 0-300 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| 27 | 300-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.38 |
| 28 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.30 |
| 29 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.44 |
| 30 | 0-500 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.33 |
| 31 | 500-600 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.49 |
| 32 | 0-600 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
| 33 | 600-700 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.59 |
| 34 | 0-700 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.39 |
| 35 | 700-800 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.62 |
| 36 | 0-800 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.42 |
| 37 | 800-900 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.64 |
| 38 | 0-900 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.45 |
| 39 | 900-1000 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.66 |
| 40 | 0-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.47 |
| 41 | 1000-1100 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.44 | 0.71 |
| 42 | 0-1100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.49 |
| 43 | 1100-1200 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.75 |
| 44 | 0-1200 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.51 |
| Диаметр- 93- 112 мм |
| 45 | 0-25 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| 46 | 0-100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| 47 | 0-200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.30 |
| 48 | 0-300 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.32 |
| 49 | 300-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.43 |
| 50 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.35 |
| 51 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.49 |
| 52 | 0-500 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.38 |
| 53 | 500-600 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.54 |
| 54 | 0-600 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.41 |
| 55 | 600-700 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.66 |
| 56 | 0-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.44 |
| 57 | 700-800 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.68 |
| 58 | 0-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.47 |
| 59 | 800-900 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.70 |
| 60 | 0-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.56 |
| 61 | 900-1000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.73 |
| 62 | 0-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.58 |
| 63 | 1000-1100 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.77 |
| 64 | 0-1100 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.60 |
| 65 | 1100-1200 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.50 | 0.82 |
| 66 | 0-1200 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.62 |
| Диаметр- 132 мм |
| 67 | 0-25 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 |
| 68 | 0-100 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.33 |
| 69 | 0-200 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.37 |
| 70 | 0-300 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.39 |
| 71 | 300-400 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.52 |
| 72 | 0-400 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.43 |
| 73 | 400-500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.38 | 0.60 |
| 74 | 0-500 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.46 |
| 75 | 500-600 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.42 | 0.66 |
| 76 | 0-600 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.50 |
| 77 | 600-700 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.51 | 0.81 |
| 78 | 0-700 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.54 |
| 79 | 700-800 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.52 | 0.83 |
| 80 | 0-800 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.57 |
| 81 | 800-900 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.54 | 0.85 |
| 82 | 0-900 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.68 |
| 83 | 900-1000 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.55 | 0.89 |
| 84 | 0-1000 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.71 |
| 85 | 1000-1100 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 0.94 |
| 86 | 0-1100 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.73 |
| 87 | 1100-1200 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.58 | 1.00 |
| 88 | 0-1200 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.76 |

Таблица 14

Нормы затрат труда инженерно-технических работников (ИТР) на бурение вращательным механическим способом передвижными, стационарными и самоходными буровыми установками для скважин всех групп

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| Наименование должностей и профессий | При бурении |
| --- | --- |
|  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  | всеми способами кроме ССК и КССК | с применением ССК и КССК |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Начальник участка | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Инженер по буровым работам | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
| Инженер- механик | 0.10 | 0.25 | 0.08 |
| Буровой мастер скважин I и II категорий | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| И т о г о: | 0.51 | 0.82 | 0.44 |

Таблица 15

Нормы затрат труда рабочих на бурение вращательным механическим способом передвижными стационарными буровыми установками с поверхности земли (в чел.-днях на станко- смену)

| № п/п | Наименование профессий | Разряд | Угол заложения скважин | Комплексами ССК и КССК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80-90( | менее 80( |  |
|  |  |  | Группы скважин по глубине, м |
|  |  |  | 25 | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 | 100 | 300 | 500-800 | 1200 | 1500 | 2000 | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Машинист буровой установки | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-ый | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | 3 | - | 0.29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4 | - | - | 0.5 | 0.66 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0.35 | - | - | - |
|  |  | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.5 | 0.66 | 1 |
| 4 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | И Т О Г О: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при использовании электродвигателя |  | 2 | 2.29 | 2.5 | 2.66 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.35 | 2.5 | 2.66 | 3.0 |
|  | -двигателя внутреннего сгорания |  | 2 | 3.29 | 3.5 | 3.66 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: 1. При бурении гидрогеологических, наклонно-направленных, многоствольных скважин, тарификация машиниста буровой установки и помощника машиниста буровой установки (первого) производится на 1 разряд выше

2. При бурении гидрогеологических и скважин средним диаметром свыше 132 мм в состав смены буровой бригады добавляется помощник машиниста буровой установки (второй) 3-его разряда

Таблица 16

Нормы затрат труда рабочих на бурение самоходными буровыми установками

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование профессий | Разряд | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 100 | 300 | 500 | 700-1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Машинист буровой установки | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-ый | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | 4 | - | - | - | 0.5 | 1 |
| 4 | Водитель автомобиля |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | И т о г о: |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |

Примечание: При бурении гидрогеологических скважин установками УРБ- ЗМ и 1БА- 15В в состав смены буровой бригады добавляется помощник машиниста буровой установки 2-ой - 3-го разряда. (бурение скважин глубиной до 800 м).

При бурении гидрогеологических скважин тарификация бурильщика и помощника бурильщика (первого) производится на 1 разряд выше.

Таблица 17

Нормы затрат труда рабочих на вращательное механическое бурение скважин из подземных горных выработок

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование профессий | Разряд | Угол заложения скважин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80-90( | менее 80( |
|  |  |  | Группы скважин по глубине, м |
|  |  |  | 25 | 100 | 300-800 | 1200 | 25 | 100 | 300-800 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Машинист буровой установки | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-ый | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | 3 | - | 0.25 | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1.5 | - |
|  |  | 5 | - | - | - | 1.25 | - | - | - | 1.5 |
|  | И т о г о: |  | 2.0 | 2.25 | 3.0 | 3.25 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

Таблица 18

Нормы затрат транспорта на бурение скважин с поверхности земли и из подземных горных выработок стационарными, передвижными самоходными буровыми установками

(в машино- сменах на 1 станко- смену)

| № п/п | Глубина скважины, м | Годовой фонд рабочего времени, станко- смен |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1224 | 915 | 610 | 305 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100-2000 | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 1.0 |

Нормы расхода материалов на вращательное механическое бурение с поверхности земли и из подземных горных выработок

54. Нормы расхода материалов приведены по следующей номенклатуре:

– породоразрушающий инструмент;

– промывочная жидкость (ПЖ);

– керновые ящики;

– стальной канат;

– электроэнергия;

– горюче-смазочные материалы;

– колонковые трубы;

– прочие материалы.

55. Нормы расхода породоразрушающего инструмента представлены алмазами, твердосплавными коронками, долотами.

По алмазному породоразрушающему инструменту приведены нормы расхода природных и синтетических алмазов на бурение скважин одинарными колонковыми снарядами и снарядами со съемными керноприемниками (табл.19, 20).

56. Нормы расхода алмазов, твердосплавных коронок, долот дифференцированы по категориям пород, диаметру бурения, с учетом рационального использования типов, марок породоразрушающего инструмента, применительно к категории пород по буримости.

57. Нормы расхода промывочной жидкости (табл.25) определены на 1 м бурения в нормализованных условиях и учитывают естественные потери ПЖ в процессе бурения, полную замену промывочной жидкости, потерявшей свои рабочие качества, оставление ее в скважине после окончания бурения.

58. Стоимость 1 м3 промывочной жидкости, применяемой в конкретных условиях, определяется сметно-финансовым расчетом. При этом учитывается стоимость материалов, используемых на приготовление ПЖ. Доставка нормативного количества ПЖ на скважину в пределах участка проведения работ учтена в затратах по статье "Услуги" (в нормах производственного, технологического транспорта).

59. Сверхнормативный расход ПЖ обосновывается в проекте, затраты на расходуемые материалы, воду, химреагенты, их доставку на скважины, а также на приготовление ПЖ определяются сметно-финансовым расчетом.

60. Нормы расхода керновых ящиков (табл.25) определены для стандартного размера ящика, на 1 м скважины и дифференцированы по диаметрам бурения.

61. Нормы расхода стального каната (табл.27) даны на 100 станко- смен бурения, дифференцированы по группам скважин, по глубине, типам буровых установок и местоположению скважин.

62. Нормы расхода электроэнергии приведены на 1 станко- смену (табл.29) и дифференцированы по категориям пород, группам скважин, по глубине и местоположению скважин.

63. Нормы расхода горюче-смазочных материалов рассчитаны на 1 станко- смену бурения и приведены по группам скважин по глубине и типам буровых установок.

64. Нормы расхода колонковых труб приведены в табл.31 на 1 м бурения по категориям пород и диаметру бурения.

65. Прочие материалы представлены номенклатурой малоценных материалов, нормы расхода которых приведены в табл.35 на 100 станко- смен и дифференцированы по глубинам и местоположению скважин.

Таблица 19

Нормы расхода природных алмазов на бурение скважин

одинарными колонковыми снарядами

(в каратах на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр, мм | Структурно текстурная характеристика пород | Объединенный показатель динамической прочности и абразивности (категория горных пород) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.8 (VI)э | 10.2 (VII) | 15.2-22.7 (VIII) | 22.8-34.1 (IX) | 34.2-51.2 (X) | 51.3-76.8 (XI) | 76.9-115.2 (XII) |
|  |  |  |  |  | Степень трещиноватости горных пород, Ку(кусков/м |
|  |  |  |  |  | (10-30 | более 30 | (10-30 | более 30 | (10-30 | более 30 | (10-30 | более 30 | (10-30 | более 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 36 | Однородные | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.29 | 0.45 | 0.36 | 0.58 | 0.51 | 0.70 | 0.60 | 1.00 |
| 2 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | - | - |
| 3 |  | Средние значения | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.65 | 0.80 |
| 4 | 46 | Однородные | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 1.17 | 1.63 |
| 5 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.57 | 0.51 | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.93 | 1.12 | - | - |
| 6 |  | Средние значения | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.73 | 0.96 | 1.40 |
| 7 | 59 | Однородные | 0.15 | 0.28 | 0.30 | 0.54 | 0.51 | 0.80 | 0.68 | 1.05 | 0.98 | 1.45 | 1.63 | 2.18 |
| 8 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.62 | 0.62 | 0.87 | 0.81 | 1.23 | 1.08 | 1.68 | - | - |
| 9 |  | Средние значения | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 0.71 | 0.96 | 1.30 | 1.85 |
| 10 | 76 | Однородные | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 0.68 | 0.60 | 0.96 | 0.84 | 1.30 | 1.11 | 1.65 | 1.86 | 2.46 |
| 11 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 0.75 | 0.74 | 1.10 | 1.03 | 1.54 | 1.32 | 1.91 | - | - |
| 12 |  | Средние значения | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.84 | 1.18 | 1.50 | 2.16 |
| 13 | 93 | Однородные | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.73 | 0.67 | 1.06 | 0.86 | 1.35 | 1.21 | 1,69 | 2.07 | 2.60 |
| 14 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.38 | 0.48 | 0.56 | 0.92 | 0.83 | 1.22 | 1.06 | 1.67 | 1.49 | 1.81 | - | - |
| 15 |  | Средние значения | 0.36 | 0.44 | 0.67 | 0.95 | 1.24 | 1.55 | 2.33 |
| 16 | 112 | Однородные | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.82 | 0.73 | 1.15 | 0.99 | 1.54 | 1.29 | 1.83 | - | - |
| 17 |  | Перемежающиеся по твердости | 0.39 | 0.55 | 0.62 | 0.98 | 0.90 | 1.35 | 1.21 | 1.82 | 1.59 | 1.94 | - | - |
| 18 |  | Средние значения | 0.37 | 0.50 | 0.73 | 1.03 | 1.39 | 1.66 | - |

Примечание: В нормах учтено применение расширителей

Ку- кусков/м - показатель удельной трещиноватости керна, определяется количеством полученных кусков кернового материала на 1 м поднятого керна в соответствии с "Отраслевой методикой по разработке технологии бурения на твердые полезные ископаемые", Ленинград, 1983 г.

Таблица 20

Нормы расхода синтетических алмазов на бурение скважин одинарными колонковыми снарядами

(в каратах на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр | Степень трещиноватости горных пород, Ку (кусков/м) | Объединенный показатель динамической прочности и абразивности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.8- | 10.2- | 15.2- | 22.8- | 34.2- | 51.3- |
|  |  |  | 10.1 | 15.1 | 22.7 | 34.1 | 51.2 | 76.8 |
|  |  |  | Категория породы |
|  |  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 46 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.60 | 0.72 |
| 2 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=10-30 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| 3 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.26 | 0.39 | 0.59 | 0.82 | 1.13 | 1.58 |
| 4 | 59 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 0.61 | 0.75 | 0.90 |
| 5 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=11-30 | 0.21 | 0.33 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.40 |
| 6 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.27 | 0.43 | 0.69 | 1.02 | 1.41 | 1.90 |
| 7 | 76 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.18 | 0.27 | 0.46 | 0.77 | 0.97 | 1.16 |
| 8 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=10-30 | 0.23 | 0.38 | 0.65 | 1.05 | 1.35 | 1.66 |
| 9 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.28 | 0.49 | 0.85 | 1.33 | 1.73 | 2.16 |
| 10 | 93 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.25 | 0.37 | 0.64 | 1.12 | 1.40 | 1.68 |
| 11 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=10-30 | 0.32 | 0.52 | 0.81 | 1.49 | 1.86 | 2.23 |
| 12 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.39 | 0.68 | 1.08 | 1.86 | 2.32 | 2.73 |
| 13 | 112 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.32 | 0.47 | 0.81 | 1.42 | 1.78 | 2.14 |
| 14 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=10-30 | 0.41 | 0.67 | 1.03 | 1.89 | 2.27 | 2.77 |
| 15 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(30 | 0.50 | 0.87 | 1.25 | 2.37 | 2.96 | 3.40 |

Примечание. Ку- кусков/м - показатель удельной трещиноватости керна определяется количеством полученных кусков кернового материала на 1м поднятого керна в соответствии с “Отраслевой методикой по разработке технологии бурения на твердые полезные ископаемые”, Ленинград, 1983 г.

Таблица 21

Поправочные коэффициенты к нормам расхода алмазов (природных, синтетических) в зависимости от глубины бурения скважин

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 | 1.00 |
| 2 | 300, 500 | 1.05 |
| 3 | 800 | 1.10 |
| 4 | 1000 | 1.15 |
| 5 | 1200 | 1.20 |
| 6 | 1500, 2000 | 1.25 |

Таблица 22

Нормы расхода природных алмазов на бурение скважин снарядами со съемными керноприемниками

(в каратах на 1 м скважины)

| № п/п | Наименование снаряда со съемными керноприемниками | Степень трещиноватости, Ку, шт./м | Объединенный показатель динамической прочности и абразивности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.8- | 10.2- | 15.2- | 22.8- | 34.2- | 51.3- |
|  |  |  | 10.1 | 15.1 | 22.7 | 34.1 | 51.2 | 76.8 |
|  |  |  | Категория породы |
|  |  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ССК- 46 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 0.43 | 0.51 |
| 2 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=11-30 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.41 | 0.58 | 0.68 |
| 3 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.08 | 0.26 | 0.50 | 0.70 | 0.99 | 1.18 |
| 4 | ССК- 59 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 0.66 | 1.02 |
| 5 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=11-30 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | 0.83 | 1.36 |
| 6 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.79 | 1.42 | 1.94 |
| 7 | ССК- 76 КССК- 76 | Монолитные слаботрещиноватые, Ку(10 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.90 | 1.20 |
| 8 |  | Трещиноватые перемежающиеся, Ку=11-30 | 0.29 | 0.42 | 0.56 | 0.69 | 1.08 | 1.62 |
| 9 |  | Сильнотрещиноватые, Ку(31 | 0.42 | 0.73 | 0.96 | 1.19 | 1.86 | 2.79 |

Примечание: Ку- шт./м - показатель удельной трещиноватости керна определяется количеством полученных кусков кернового материала на 1 м поднятого керна в соответствии с "Отраслевой методикой по разработке технологии бурения на твердые полезные ископаемые", Ленинград, 1983 г.

Таблица 23

Нормы расхода твердосплавных коронок на бурение скважин

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  |  | Коронки типа |
|  |  | М | СМ | СА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | до 80 | 0.033 | 0.050 | 0.090 | 0.120 | 0.170 | 0.250 | 0.350 |
| 2 | 81-112 | 0.033 | 0.060 | 0.100 | 0.150 | 0.270 | 0.380 | 0.550 |
| 3 | свыше 112 | 0.033 | 0.070 | 0.150 | 0.180 | 0.350 | 0.650 | - |

Таблица 24

Нормы расхода долот на бурение скважин

(в шт. на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Для группы скважин по глубине – 100-2000 м |
| 1 | до 80 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.028 | 0.048 | 0.069 | 0.087 | 0.126 |
| 2 | 81 - 112 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.017 | 0.030 | 0.050 | 0.072 | 0.090 | 0.129 |
| 3 | 113 - 151 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.021 | 0.035 | 0.053 | 0.078 | 0.100 | 0.132 |
| 4 | 152 - 250 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.023 | 0.032 | 0.040 | 0.058 | 0.090 | 0.120 | 0.170 |
| 5 | 251 - 350 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.033 | 0.037 | 0.046 | 0.065 | 0.104 | 0.144 | 0.221 |

Типы долот: М - для пород I-III категорий

С, Т - для пород IV-VIII категорий

К - для пород IX-XI категорий

Таблица 25

Норма расхода керновых ящиков на бурение скважин

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 76 | 0.20 |
| 2 | свыше 76 | 0.25 |

Размер кернового ящика, мм - 1050 х 600

Стоимость 1 кернового ящика определяется сметно-финансовым расчетом.

Таблица 26

Нормы расхода промывочной жидкости на бурение скважин с поверхности земли и из подземных горных выработок

(в м3 на 1м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы | Группы скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Колонковое бурение |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 59 | I-VI | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.035 | 0.044 | 0.056 | 0.068 |
| 2 |  | VII-XII | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.032 | 0.043 | 0.054 | 0.070 | 0.091 | 0.111 |
| 3 | 76 | I-VI | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.073 | 0.094 | 0.113 |
| 4 |  | VII-XII | 0.025 | 0.031 | 0.039 | 0.053 | 0.072 | 0.092 | 0.121 | 0.158 | 0.194 |
| 5 | 93 | I-VI | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.050 | 0.067 | 0.081 | 0.105 | 0.137 | 0.167 |
| 6 |  | VII-XII | 0.032 | 0.040 | 0.053 | 0.074 | 0.105 | 0.135 | 0.180 | 0.238 | 0.293 |
| 7 | 112 | I-VI | 0.038 | 0.044 | 0.054 | 0.070 | 0.095 | 0.117 | 0.153 | 0.201 | 0.246 |
| 8 |  | VII-XII | 0.043 | 0.056 | 0.076 | 0.108 | 0.156 | 0.202 | 0.273 | 0.365 | 0.450 |
| 9 | 132 | I-VI | 0.049 | 0.059 | 0.073 | 0.097 | 0.127 | 0.167 | 0.221 | - | - |
| 10 |  | VII-VIII | 0.057 | 0.076 | 0.107 | 0.107 | 0.229 | 0.300 | 0.408 | - | - |
| 11 | 151 | I-VI | 0.059 | 0.073 | 0.092 | 0.124 | 0.171 | - | - | - | - |
| 12 |  | VII-VIII | 0.072 | 0.102 | 0.144 | 0.218 | 0.319 | - | - | - | - |
| 13 | 190 | I-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | VII-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 243 | I-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | VII-X | - | - | - | - | - | - | - | - | 0- |
| 17 | 269 | I-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | VII-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 295 | I-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | VII-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 320 | I-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | VII-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 346 | I-VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 |  | VII-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл.26

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бескерновое бурение |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 59 | I-VI | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.031 |
| 2 |  | VII-XII | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.034 | 0.040 | 0.049 | 0.061 | 0.072 |
| 3 | 76 | I-VI | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.048 |
| 4 |  | VII-XII | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.080 | 0.101 | 0.121 |
| 5 | 93 | I-VI | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.054 | 0.065 | 0.074 |
| 6 |  | VII-XII | 0.031 | 0.037 | 0.046 | 0.060 | 0.079 | 0.096 | 0.122 | 0.155 | 0.185 |
| 7 | 112 | I-VI | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.047 | 0.055 | 0.064 | 0.077 | - | - |
| 8 |  | VII-XII | 0.040 | 0.050 | 0.064 | 0.087 | 0.116 | 0.143 | 0.183 | - | - |
| 9 | 132 | I-VI | 0.048 | 0.052 | 0.058 | 0.067 | 0.082 | 0.096 | 0.116 | - | - |
| 10 |  | VII-VIII | 0.056 | 0.073 | 0.097 | 0.134 | 0.184 | 0.229 | 0.296 | - | - |
| 11 | 151 | I-VI | 0.058 | 0.064 | 0.072 | 0.085 | 0.105 | - | - | - | - |
| 12 |  | VII-VIII | 0.070 | 0.094 | 0.130 | 0.185 | 0.253 | - | - | - | - |
| 13 | 190 | I-IV | 0.098 | 0.110 | 0.128 | 0.157 | 0.197 | - | - | - | - |
| 14 |  | VII-X | 0.125 | 0.181 | 0.261 | 0.381 | 0.534 | - | - | - | - |
| 15 | 243 | I-VI | 0.117 | 0.134 | 0.158 | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | VII-X | 0.156 | 0.236 | 0.352 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 269 | I-VI | 0.119 | 0.136 | 0.160 | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | VII-X | 0.158 | 0.238 | 0.347 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 295 | I-VI | 0.142 | 0.168 | 0.199 | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | VII-X | 0.195 | 0.310 | 0.476 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 320 | I-VI | 0.189 | 0.231 | 0.297 | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | VII-X | 0.214 | 0.355 | 0.767 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 346 | I-VI | 0.220 | 0.277 | 0.366 | - | - | - | - | - | - |
| 24 |  | VII-X | 0.330 | 0.574 | 0.956 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 27

Нормы расхода стального каната на бурение скважин

(в м на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование | Диаметр каната, мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
|  |  |  | - | - | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
|  |  |  | - | - | - | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. С поверхности земли |
| а. Передвижными буровыми установками вращателем шпиндельного типа |
| 1 | Канат стальной | 6.9 | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 15 | - |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 17 | - |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 |  | 21 | - |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 52 |
| б) самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа |
| 5 | Канат стальной | 15 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15.5 |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  |
| в) при бурении снарядами со съемными керноприемниками (лебедка Л-5) |
| 8 | Канат стальной | 6.9 |  |  | 83 | 83 | 83 |  |  |  |
| 9 |  | 5.1 |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 |
| 2. Из подземных горных выработок |
| 10 | Канат стальной | 15 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 17 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 12 |  | 21.5 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |

Таблица 28

Нормы расхода горюче-смазочных материалов на бурение скважин

(на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Средний диаметр скважин, мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 132 133-250 251-350 | 25 | 100 | 300 100 | 500 300 100 | 800 500 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Буровые установки с вращателем шпиндельного типа |
| 1 | Бензин | л |  | 30 | 13 | - | - | - |
| 2 | Дизельное топливо | кг |  | - | 11.4 | 40.0 | 53.0 | 59.0 |
| 3 | Смазочные материалы | кг |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.81 | 2.95 |
| Буровые установки с вращателем роторного типа |
| 4 | Бензин | л |  | - | 33.0 | 40.0 | - | - |
| 5 | Дизельное топливо | кг |  | 24.5 | - | - | 70.0 | 88.03 |
| 6 | Смазочные материалы | кг |  | 1.23 | 1.80 | 2.00 | 3.50 | 4.09 |

Таблица 29

Нормы расхода электроэнергии на бурение скважин с поверхности земли

(в кВт-час на 1 станко- смену)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м при среднем диаметре, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | I - III | IV - IX | X - XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100 | - | - | 97.1 | 114.5 | 123.5 |
| 2 | 300 | 100 | - | 100.3 | 118.6 | 127.9 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | 135.4 | 160.4 | 173.0 |
| 4 | 800 | 500 | 300 | 140.1 | 166.4 | 179.8 |
| 5 | 1200 | 800 | 500 | 265.3 | 316.5 | 342.6 |
| 6 | 1500 | – | – | 278.2 | 332.9 | 360.8 |
| 7 | 2000 | – | – | 299.9 | 360.6 | 391.8 |

Таблица 30

Нормы расхода электроэнергии на бурение скважин из подземных горных выработок

(в кВт-час на 1 станко- смену)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I - III | IV - IX | X - XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 83.51 | 98.47 | 106.12 |
| 2 | 300 | 86.26 | 102.00 | 110.00 |
| 3 | 500 | 116.44 | 137.94 | 148.78 |
| 4 | 800 | 120.49 | 143.10 | 154.63 |
| 5 | 1200 | 228.16 | 272.19 | 294.64 |

Таблица 31

Нормы расхода колонковых труб

(в м на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | до 76 мм | 0.017 | 0.032 | 0.045 | 0.058 | 0.065 | 0.078 | 0.118 | 0.173 | 0.434 |
| 2 | 93 мм и более | 0.019 | 0.037 | 0.050 | 0.069 | 0.078 | 0.096 |  |  |  |

Таблица 32

Нормы расхода ниппелей для колонковых труб

(в шт. на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | до 93 мм | 0.0046 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0061 |  |  |  |  |  |

Таблица 33

Нормы расхода двойных переходников с бурильных труб на колонковые

(в шт. на 1 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | до 76 мм | 0.001 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0071 | 0.035 |
|  | 93 мм и более | 0.001 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0065 | 0.0117 |  |  |  |

Таблица 34

Нормы расхода колонковых труб на бурение скважин комплексами ССК- 59 и КССК- 76

(м на 1 м скважины)

| № п/п | Тип съемного керноприемника | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ССК-59, КССК-76 | 0.029 | 0.034 | 0.041 | 0.050 | 0.075 | 0.110 |

Таблица 35

Нормы расхода прочих материалов на вращательное механическое бурение скважин с поверхности земли

(на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Болты с гайками | кг | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 3 | Гвозди разные | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Проволока вязальная | кг | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Кабель ГРШ 16 мм2 | м | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| 6 | Кабель КРПТ 36 мм2 | м | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Ремень приводной клиновидный | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Шланг всасывающий | м | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 9 | Шланг нагнетательный | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | Лента изоляционная | кг | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | Масло машинное | кг | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 12 | Масло веретенное | кг | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 13 | Солидол | кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Лампы электрические | шт. | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Веревка пеньковая | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | Шпагат | кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 17 | Сальниковая набивка | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Кулачки к гидропатрону станка | шт. | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | Бязь для мешочков | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | Обтирочный материал | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |

Таблица 36

Нормы расхода прочих материалов на вращательное механическое бурение скважин из подземных горных выработок

(на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | 800-1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 2.5 | 2.5 |
| 2 | Болты разные с гайками | кг | 0.9 | 1.2 |
| 3 | Гвозди разные | кг | 3.5 | 3.5 |
| 4 | Проволока вязальная | кг | 4.0 | 4.0 |
| 5 | Кабель ГРШ- 16 мм2 | м | 2.0 | 2.0 |
| 6 | Лампы электрические | шт. | 7,0 | 13,0 |
| 7 | Ремень приводной клиновидный | шт. | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Шланг всасывающий | м | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Шланг нагнетательный | м | 1.3 | 1.3 |
| 10 | Масло машинное | кг | 40 | 50 |
| 11 | Масло веретенное | кг | 26 | 26 |
| 12 | Солидол | кг | 13,0 | 13,0 |
| 13 | Обтирочный материал | кг | 7.0 | 11.0 |
| 14 | Сальниковая набивка | кг | 6.0 | 6.0 |
| 15 | Кулачки к гидропатрону станка | шт. | 6,0 | 6,0 |
| 16 | Бязь для мешочков | м | 6.0 | 6.0 |
| 17 | Лента изоляционная | кг | 0.2 | 0.2 |
| 18 | Веревка пеньковая | кг | 0.5 | 0.5 |
| 19 | Шпагат | кг | 0.3 | 0.3 |

66. Перечень бурового оборудования при вращательном механическом бурении скважин с поверхности земли и из подземных горных выработок приведен в следующих таблицах:

– при бурении стационарными и передвижными буровыми установками (табл.37);

– при бурении самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа (табл.38);

– при бурении самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (табл.39);

– при бурении с применением снарядов со съемными керноприемниками (табл.40).

Таблица 37

Перечень бурового оборудования на бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа

| № п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500-800 | 500-800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Марка буровой установки | УКБ-12/25 | БСК-2М-100 | БСК-2В-100 | УПБ-100 | СКБ-4 | ЗИФ-650М | СКБ-5 |
| 2 | Электродвигатель |  | АО2-51-4 | ВАО-51-4 |  | АО2-71-4 | АО2-72-4/6 | АО2-31-4 |
| 3 | Мощность, кВт |  | 7,5 | 7,5 |  | 22 | 30 | 30 |
| 4 | ДВС | "Дружба-4" |  |  | УД-25 | Д-144 | Д-54А |  |
| 5 | Мощность, кВт |  | 3 |  | 6 | 44 | 40 |  |
| 6 | Генератор |  |  |  |  |  |  | ЕС-52-4М/01 |
| 7 | Насос | НБ1-25/16 | НБ2-63/40 | НБ2-63/40 | НБ2-63/40 | НБ3-120/40 | НБ3-120/40 | НБ3-120/40 |
| 8 | Элеватор полуавтоматический |  | М3-50-80-1 | М3-50-80-1 | М3-50-80-1 | М3-50-80-1 | М3-50-80-1 | М3-50-80-1 |
| 9 | Труборазворот |  |  |  |  | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М |
| 10 | Мачта |  |  |  |  | БМТ-4А |  | БМТ-5 |
| 11 | Вышка |  |  |  |  |  | ВМ-18 |  |
| 12 | Блок талевый 1-роликовый |  |  |  |  | БИ-249-13600 |  |  |
| 13 | Блок талевый 2-роликовый |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Блок талевый 3-роликовый |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кронблок |  |  |  |  | БИ-249-139-00 |  | БИ-249-141-00 |
| 16 | Вертлюг- сальник |  |  |  |  | БИ-159-77-00 | БИ-159-77-00 | БИ-159-77-00 |
| 17 | Домкрат гидравлическ |  |  |  |  | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 18 | Переносная лаборатор |  |  |  |  |  | ЛРГ-3 | ЛГР-3 |
| 19 | Гидроциклон |  |  |  |  |  | ОПР | ОПР |
| 20 | КИП |  |  |  |  |  | КУРС-411 | КУРС-411 |
| 21 | Глиномешалка |  | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 22 | Емкость, м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | Трансформатор |  | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |  | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |
| 24 | Резервная электростанция |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.37

| № п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500-800 | 500-800 | 1200-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Марка буровой установки | УКБ-5П | СКБ-5130 | ЗИФ-1200МР | СКБ-7 | СКБ-7100 | СКБ-7112 | СКБ-8 |
| 2 | Электродвигатель | АО2-31-4 | СКБ-5131 | АК-2-91-6 | ТП-1200/ 2000-УЗ | АО2-82-8 |  |  |
| 3 | Мощность, кВт | 30 |  | 55 | 70 | 55 |  |  |
| 4 | ДВС | МДЭСМ-100 | Д-808-42 |  |  | ДЭСН | Д-812 | Д-812 |
| 5 | Мощность, кВт |  | 37 |  |  | 100 | 70 | 75 |
| 6 | Генератор |  |  |  |  |  |  | П 112 |
| 7 | Насос | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ5-320/100 | НБ4-320/63 | НБ-32(2 шт.) |
| 8 | Элеватор полуавтомат | УРАЛ-2 | УРАЛ-2 | ЭН-2/20 | УРАЛ-2, М3-50-80-1 | УРАЛ-2, М3-50-80-1 | УРАЛ-2, ЭН-12,5 | ЭК-32-54Н, ЭК-63,5 (2 шт.) |
| 9 | Труборазворот | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М |  |
| 10 | Мачта | БМТ-5 | БМТ-5 |  | БМТ-7 | БМ-2, ВРМ-24/30 | ВРМ-24/30 |  |
| 11 | Вышка | В-26/50 |  | В-26/50 |  |  |  | В-26/50 |
| 12 | Блок талевый 1-роликовый |  | БИ-242-14300 | БИ-249-13700 |  |  |  |  |
| 13 | Блок талевый 2-роликовый |  |  | БИ-249-13800 |  |  |  | 2-х ролик. |
| 14 | Блок талевый 3-роликовый |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кронблок | БИ-249-141-00 | БИ-249-141-00 |  | БИ-249-141-00 | БИ-249-141 | БИ-249-141-00 |  |
| 16 | Вертлюг- сальник | БИ-159-77-00 | ВС-12,5/20 | БИ-159-80-00 | ВС-12,5/20 | ВС-12,5/20 | ВС-12,5/20 | ВС-12,5/20 |
| 17 | Домкрат гидравлический | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 18 | Переносная лаборатор | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 |
| 19 | Гидроциклон | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР |
| 20 | КИП | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-613 | КУРС-613 | КУРС-613 | КУРС-713, РУМБ |
| 21 | Глиномешалка | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 22 | Емкость, м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Трансформатор | ТМ-100/10 |  | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |  | ТМ-100/10 |
| 24 | Резервная электростанция |  |  |  |  |  |  | ПЭС-15Л |

Таблица 38

Перечень бурового оборудования на бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа

| № п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 500 | 500 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Марка буровой установки | УГБ-50М | УГБ-1ВС | УГБ-1ВС-У | УГБ-1ВС-У | УРБ-2,5А | УРБ-2А-2 | УРБ-3АМ | УРБ-3АЗ | 1БА-15В |
| 2 | Транспортная база | ГАЗ-66-02 | ГАЗ-66-12 | ЗИЛ-131-А | УРАЛ-4320 | КАМАЗ | ЗИЛ-131А | МАЗ-5334 | МАЗ-5334 | МАЗ-5334 |
| 3 | Привод установки | Д-65ЛС | Д-65Н | Д-65Н | Д-65Н | от двигателя машины | от двигателя машины | Д-54А | Д-41 | ЯМЗ-236 |
| 4 | Мощность привода, кВт | 44 | 44 | 44 | 44 | 155 | 45 | 40 | 66 | 77 |
| 5 | Прицеп | 2ПН-2 |  | ТАПЗ-765 |  | 2ПН-2 | ГКБ-817 | 2ПН-4ПА | 2ПН-4ПА | МАЗ-8925 |
| 6 | Насос | НБ-32 |  |  |  | НБ-32 | НБ-32 | 11 ГрИ | НБ-50 | НБ-32 |
| 7 | Блок талевый однороликовый |  |  |  |  |  | БИ-249-13600 | БИ-249-13600 |  | БИ-249-14300 |
| 8 | Кронблок |  |  |  |  |  |  |  |  | БИ-249-14200 |
| 9 | Домкрат гидравлическ |  |  |  |  |  | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 10 | Элеватор полуавтомат |  |  |  |  | М3-50-80 | М3-50-80 | М3-50-80 | М3-50-80 | ЭН-2/20 |
| 11 | КИП |  |  |  |  | СОН-2 | СОН-2 | СОН-2 | СОН-2 | УАС-1 |
| 12 | Переносная лаборатория |  |  |  |  |  |  | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 |
| 13 | Глиномешалка |  |  |  |  | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА, ГМЭ-0,75 | ГКЛ-2МА ГМЭ-0,75 |
| 14 | Компрессор |  |  |  |  |  | КТ-7 |  |  |  |
| 15 | Емкость, м3, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 39

Перечень бурового оборудования на бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа

| № п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине , м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 300 | 300 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Марка буровой установки | УКБ-12/25С | УКБ-3СТ-Э | УКБ-200/300С | УКБ-500С |
| 2 | Транспортная база | УАЗ-469-Б | ТТ-4 | ЗИЛ-131АС | УРАЛ-4320 |
| 3 | Привод установки | "Дружба-4" | 4А-160-443 (эл.дв) | ДЗ7Е-С2 | Д-144 |
| 4 | Мощность привода, кВт | 3 | 60 | 30 | 44 |
| 5 | Гидродвигатель |  |  | Г15-224 |  |
| 6 | Насос | НБ1-25/16 | НБ3-120/40С | НБ3-120/40 | НБ3-120/40 |
| 7 | Труборазворот |  | РТ-300 | РТ-300 | РТ-1200 |
| 8 | Блок талевый 1-роликовый |  |  |  | БИ-249-136-00 |
| 9 | Вертлюг- сальник |  |  | СА.В-00 | СА.В-00 |
| 10 | Домкрат гидравлический |  | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 11 | Генератор |  | ЕСС5-92-4-М101 |  | ЕС-52-4С-М101 |
| 12 | Элеватор полуавтоматический |  | М3-50-80 | М3-50-80 | М3-50-80 |
| 13 | КИП |  | СОН-1 | СОН-2 | СОН-2 |
| 14 | Переносная лаборатория |  |  |  | ЛГР-3 |
| 15 | Глиномешалка |  | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 16 | Емкость, м3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Прицеп бортовой |  | 2ПН-2 | 2ПН-2 | 2ПН-4ПА |

Таблица 40

Перечень бурового оборудования на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками типа ССК и КССК

| № п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буровой станок | СКБ-4 | СКБ-5 | ЗИФ-650М | ЗИФ-1200МР | СКБ-7 |
| 2 | Электродвигатель к станку | АО2-72-4 | АО2-72-4 | АО2-72-4 | АК2-91-6 | ТП-1200/2000- |
|  |  | (22 кВт) | (33 кВт) | (30 кВт) | (55 кВт) | -УЗ (70 кВт) |
| 3 | Дизель- генератор | Д-144 |  | Д-54А |  |  |
|  |  | (40 кВт) |  | (40 кВт) |  |  |
| 4 | Насос | НБ3-120/40 | НБ3-120/40 | НБ3-120/40 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 |
|  |  |  |  |  | (2 шт.) |  |
| 5 | Электродвигатель к насосу | АО2-51-4 | АО2-51-4 | АО2-51-4 | АО2-82-8 | АО2-82-8 |
|  |  | (7,5 кВт) | (7,5 кВт) | (7,5 кВт) | (25 кВт) | (25 кВт) |
| 6 | Механизм свинчивания и развинчивания бурильных труб |  |  | РТ-1200 | РТ-1200 | РТ-1200 |
| 7 | Электродвигатель к труборазвороту | АОПС-2-31 | АОПС-2-31 | АОПС-2-31 | АОПС-2-31 | АОПС-2-31 |
|  |  | (3 кВт) | (3 кВт) | (3 кВт) | (3 кВт) | (3 кВт) |
| 8 | Элеватор полуавтоматический | М3-50-80 | М3-50-80 | М3-50-80 | ЭН2-20 | ЭН2-20 |
| 9 | Трубодержатель |  | ТР2-12,5 | ТР2-12,5 | ТР-12,5 | ТР2-12,5 |
| 10 | Мачта | БМТ-4А | БМТ-5 |  |  | БМТ-7 |
| 11 | Буровая вышка |  |  | ВМ-18/5 | ВРМ24-540 |  |
| 12 | Блок талевый | БИ-249-136-00 | БИ-249-136-00 | БИ-249-138-00 |
| 13 | Кронблок | БИ-249-141-00 | БИ-249-141-00 | БИ-249-142-00 |
| 14 | Сальник для алмазного бурения | СА | СА | СА |
| 15 | Вертлюг- сальник | БИ-159-77-00 | БИ-159-77-00 | БИ-159-80-00 | БИ-159-80-00 | БИ-159-80-00 |
| 16 | Промывочный сальник | СП | СП | СП | СП | СП |
| 17 | Вертлюг- амортизатор |  |  |  |  |  |
| 18 | Овершот |  |  |  |  |  |
| 19 | Домкрат гидравлический | ДГ | ДГ | ДГ | ДГ | ДГ |
| 20 | Лебедка керноприемника | Л-5 | Л-5 | Л-5 | Л-5 | Л-5 |
| 21 | Электродвигатель к лебедке | 4А112М4УЗ | 4А112М4УЗ | 4А112М4УЗ | 4А132М | 4А132М |
| 22 | Глиномешалка | ГКЛ-2М2 | ГКЛ-2М2 | ГКЛ-2М2 | ГКЛ-2М2 | ГКЛ-2М2 |
| 23 | Переносная лаборатория контроля промывочной жидкости | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 |
| 24 | Установка для очистки промывочной жидкости | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР |
| 25 | КИП | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-613 | КУРС-613 |
| 26 | Емкость | 3м (2шт.) | 3м (2шт.) | 3м (2шт.) | 3м (3шт.) | 3м (3шт.) |
| 27 | Трансформатор | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |

67. Нормы износа приведены по следующей номенклатуре:

– бурильных труб и элементов их соединений (замки, муфты, ниппели);

– бурового инструмента;

– вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря.

68. Нормы расхода бурильных труб и элементов их соединений разработаны для существующих серийных модификаций с учетом особенностей конструкции, материала и области их применения.

В основе расчета расхода бурильных труб на 1 м бурения в зависимости от глубины скважины и категории горных пород приняты гарантированные ресурсы труб для следующих типов бурильных колонн и их соединений:

– СБТМ - 42/44,

– СБТМ - 50/65, СБТМ - 50/57, СБТ 63,5/93 муфтово-замкового соединения;

– СБТН - 42, СБТН - 54, СБТН - 68 ниппельного соединения;

– ЛБТН - 42, ЛБТН - 54; ЛБТН - 68 легкосплавные ниппельного соединения, а также ТБ КССК- 76.

Для ТБ КССК -76 дополнительно учтена степень трещиноватости горных пород.

69. Буровой инструмент, вспомогательный инструмент и малоценный инвентарь представлен полным перечнем необходимого для проведения бурения инструмента и инвентаря с указанием его марки (типа). Нормы износа рассчитаны на 100 станко- смен и дифференцированны по глубине и месторасположению скважин.

Таблица 41

Поправочные коэффициенты к нормам расхода бурильных труб и элементов их соединений в различных горнотехнических условиях бурения скважин

| № п/п | Условия бурения | Значения коэффициентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вертикальные, наклонные и горизонтальные скважины. Породы трещиноватые, среднеаброзивные, не склонные к кавернообразованию и высокому естественному искривлению (3-40 на 100м). Частичные поглощения промывочной жидкости. Возможны 1-2 постановки клиньев. | 1.15 |
| 2 | Вертикальные, наклонные и горизонтальные скважины. Большие глубины. Породы сильнотрещиноватые, абразивные, склонны к кавернообразованию, обвалам стенок скважин и высокому естественному искривлению (более 4( на 100м). Поглощения промывочной жидкости (сильные или катастрофические), требующие тампонажа. Постановка клиньев (более 3-х) и других средств направленного бурения. | 1.50 |

Примечание: Значения коэффициентов должны уточняться при составлении геологотехнических проектов буровых работ с учетом опыта бурения скважин на конкретных месторождениях и эксплуатации бурильных колонн.

Таблица 42

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на алмазное бурение

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.032 | 0.080 |
| 2 | 200 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.044 | 0.064 | 0.160 |
| 3 | 300 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.066 | 0.096 | 0.241 |
| 4 | 400 | 0.039 | 0.048 | 0.058 | 0.087 | 0.128 | 0.321 |
| 5 | 500 | 0.049 | 0.060 | 0.073 | 0.109 | 0.160 | 0.401 |
| 6 | 600 | 0.058 | 0.072 | 0.087 | 0.131 | 0.192 | 0.481 |
| 7 | 700 | 0.075 | 0.091 | 0.111 | 0.169 | 0.247 | 0.618 |
| 8 | 800 | 0.086 | 0.104 | 0.127 | 0.193 | 0.284 | 0.706 |
| 9 | 900 | 0.097 | 0.117 | 0.143 | 0.217 | 0.318 | 0.795 |
| 10 | 1000 | 0.108 | 0.130 | 0.159 | 0.241 | 0.353 | 0.883 |
| 11 | 1100 | 0.118 | 0.144 | 0.175 | 0.265 | 0.389 | 0.971 |
| 12 | 1200 | 0.129 | 0.157 | 0.191 | 0.289 | 0.424 | 1.059 |
| 13 | 1300 | 0.154 | 0.187 | 0.229 | 0.343 | 0.505 | 1.264 |
| 14 | 1400 | 0.166 | 0.202 | 0.246 | 0.370 | 0.544 | 1.361 |
| 15 | 1500 | 0.177 | 0.216 | 0.264 | 0.396 | 0.583 | 1.459 |
| 16 | 1600 | 0.189 | 0.231 | 0.282 | 0.422 | 0.621 | 1.556 |
| 17 | 1700 | 0.201 | 0.245 | 0.299 | 0.449 | 0.660 | 1.653 |
| 18 | 1800 | 0.213 | 0.259 | 0.317 | 0.475 | 0.699 | 1.750 |
| 19 | 1900 | 0.225 | 0.274 | 0.334 | 0.501 | 0.738 | 1.848 |
| 20 | 2000 | 0.237 | 0.288 | 0.352 | 0.528 | 0.777 | 1.945 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.010 | 0.014 | 0.020 | 0.033 | 0.042 | 0.091 |
| 22 | 200 | 0.020 | 0.027 | 0.041 | 0.066 | 0.084 | 0.181 |
| 23 | 300 | 0.030 | 0.041 | 0.061 | 0.099 | 0.126 | 0.272 |
| 24 | 400 | 0.041 | 0.054 | 0.082 | 0.132 | 0.168 | 0.363 |
| 25 | 500 | 0.051 | 0.068 | 0.105 | 0.165 | 0.210 | 0.454 |
| 26 | 600 | 0.061 | 0.081 | 0.131 | 0.198 | 0.252 | 0.544 |
| 27 | 700 | 0.078 | 0.102 | 0.153 | 0.245 | 0.295 | 0.691 |
| 28 | 800 | 0.089 | 0.117 | 0.175 | 0.280 | 0.360 | 0.790 |
| 29 | 900 | 0.100 | 0.131 | 0.197 | 0.316 | 0.405 | 0.889 |
| 30 | 1000 | 0.111 | 0.146 | 0.218 | 0.350 | 0.451 | 0.988 |
| 31 | 1100 | 0.121 | 0.160 | 0.240 | 0.385 | 0.496 | 1.086 |
| 32 | 1200 | 0.133 | 0.175 | 0.262 | 0.420 | 0.573 | 1.185 |
| 33 | 1300 | 0.160 | 0.203 | 0.312 | 0.481 | 0.621 | 1.406 |
| 34 | 1400 | 0.172 | 0.219 | 0.336 | 0.518 | 0.669 | 1.514 |
| 35 | 1500 | 0.184 | 0.234 | 0.360 | 0.555 | 0.717 | 1.622 |
| 36 | 1600 | 0.197 | 0.250 | 0.383 | 0.592 | 0.765 | 1.731 |
| 37 | 1700 | 0.209 | 0.266 | 0.407 | 0.629 | 0.812 | 1.839 |
| 38 | 1800 | 0.221 | 0.281 | 0.431 | 0.666 | 0.860 | 1.947 |
| 39 | 1900 | 0.233 | 0.297 | 0.456 | 0.703 | 0.908 | 2.055 |
| 40 | 2000 | 0.251 | 0.312 | 0.479 | 0.740 | 0.956 | 2.163 |

Примечание. При необходимости перерасчета расхода стальных бурильных труб в весовые единицы (кг. на 1м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на:

К=6,13 (бурильные трубы диаметром 54 мм),

К=6,27 (бурильные трубы диаметром 50 мм).

Таблица 43

Нормы износа (расхода) легкосплавных труб на алмазное бурение

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.038 | 0.096 |
| 2 | 200 | 0.023 | 0.029 | 0.035 | 0.052 | 0.077 | 0.193 |
| 3 | 300 | 0.035 | 0.043 | 0.052 | 0.060 | 0.115 | 0.289 |
| 4 | 400 | 0.047 | 0.058 | 0.070 | 0.105 | 0.154 | 0.385 |
| 5 | 500 | 0.058 | 0.072 | 0.087 | 0.131 | 0.192 | 0.482 |
| 6 | 600 | 0.070 | 0.086 | 0.105 | 0.157 | 0.231 | 0.578 |
| 7 | 700 | 0.091 | 0.110 | 0.134 | 0.203 | 0.297 | 0.742 |
| 8 | 800 | 0.103 | 0.125 | 0.153 | 0.232 | 0.339 | 0.848 |
| 9 | 900 | 0.116 | 0.141 | 0.173 | 0.261 | 0.382 | 0.954 |
| 10 | 1000 | 0.129 | 0.157 | 0.191 | 0.290 | 0.424 | 1.060 |
| 11 | 1100 | 0.142 | 0.172 | 0.210 | 0.318 | 0.467 | 1.166 |
| 12 | 1200 | 0.155 | 0.188 | 0.229 | 0.347 | 0.509 | 1.272 |
| 13 | 1300 | 0.185 | 0.225 | 0.275 | 0.412 | 0.606 | 1.517 |
| 14 | 1400 | 0.199 | 0.242 | 0.296 | 0.444 | 0.653 | 1.634 |
| 15 | 1500 | 0.213 | 0.259 | 0.317 | 0.475 | 0.699 | 1.751 |
| 16 | 1600 | 0.227 | 0.277 | 0.338 | 0.507 | 0.746 | 1.867 |
| 17 | 1700 | 0.241 | 0.294 | 0.359 | 0.539 | 0.792 | 1.984 |
| 18 | 1800 | 0.256 | 0.311 | 0.380 | 0.570 | 0.839 | 2.101 |
| 19 | 1900 | 0.270 | 0.329 | 0.401 | 0.602 | 0.887 | 2.218 |
| 20 | 2000 | 0.284 | 0.346 | 0.422 | 0.634 | 0.932 | 2.334 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.040 | 0.051 | 0.109 |
| 22 | 200 | 0.024 | 0.032 | 0.049 | 0.079 | 0.101 | 0.218 |
| 23 | 300 | 0.037 | 0.049 | 0.074 | 0.119 | 0.152 | 0.327 |
| 24 | 400 | 0.049 | 0.065 | 0.098 | 0.158 | 0.202 | 0.436 |
| 25 | 500 | 0.061 | 0.081 | 0.123 | 0.198 | 0.253 | 0.544 |
| 26 | 600 | 0.073 | 0.097 | 0.147 | 0.237 | 0.304 | 0.653 |
| 27 | 700 | 0.093 | 0.122 | 0.184 | 0.294 | 0.379 | 0.830 |
| 28 | 800 | 0.106 | 0.140 | 0.210 | 0.336 | 0.433 | 0.948 |
| 29 | 900 | 0.120 | 0.157 | 0.236 | 0.379 | 0.427 | 1.067 |
| 30 | 1000 | 0.133 | 0.175 | 0.262 | 0.421 | 0.541 | 1.111 |
| 31 | 1100 | 0.146 | 0.192 | 0.288 | 0.463 | 0.595 | 1.304 |
| 32 | 1200 | 0.160 | 0.210 | 0.315 | 0.505 | 0.649 | 1.422 |
| 33 | 1300 | 0.192 | 0.244 | 0.374 | 0.578 | 0.746 | 1.688 |
| 34 | 1400 | 0.206 | 0.263 | 0.403 | 0.622 | 0.803 | 1.818 |
| 35 | 1500 | 0.221 | 0.281 | 0.432 | 0.666 | 0.860 | 1.947 |
| 36 | 1600 | 0.236 | 0.300 | 0.460 | 0.711 | 0.918 | 2.077 |
| 37 | 1700 | 0.251 | 0.319 | 0.489 | 0.755 | 0.975 | 2.207 |
| 38 | 1800 | 0.266 | 0.338 | 0.518 | 0.800 | 1.032 | 2.337 |
| 39 | 1900 | 0.280 | 0.356 | 0.547 | 0.844 | 1.090 | 2.467 |
| 40 | 2000 | 0.295 | 0.375 | 0.575 | 0.889 | 1.147 | 2.596 |

Примечание. При необходимости пересчета бурильных труб в весовые единицы (кг на 1 м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на К=4.40 (ЛБТН-54), К=5.80 (ЛБТН-68)

Таблица 44

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на алмазное бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.028 | 0.041 | 0.102 |
| 2 | 200 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.035 | 0.051 | 0.128 |
| 3 | 300 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.042 | 0.062 | 0.153 |
| 4 | 400 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.044 | 0.063 | 0.159 |
| 5 | 500 | 0.020 | 0.026 | 0.030 | 0.045 | 0.065 | 0.164 |
| 6 | 600 | 0.024 | 0.029 | 0.036 | 0.053 | 0.078 | 0.196 |
| 7 | 700 | 0.030 | 0.036 | 0.044 | 0.066 | 0.097 | 0.242 |
| 8 | 800 | 0.035 | 0.043 | 0.052 | 0.079 | 0.115 | 0.288 |
| 9 | 900 | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.081 | 0.119 | 0.297 |
| 10 | 1000 | 0.037 | 0.045 | 0.055 | 0.084 | 0.123 | 0.306 |
| 11 | 1100 | 0.038 | 0.046 | 0.057 | 0.086 | 0.127 | 0.315 |
| 12 | 1200 | 0.040 | 0.048 | 0.059 | 0.089 | 0.130 | 0.325 |
| 13 | 1300 | 0.047 | 0.058 | 0.070 | 0.105 | 0.155 | 0.388 |
| 14 | 1400 | 0.051 | 0.062 | 0.076 | 0.114 | 0.167 | 0.418 |
| 15 | 1500 | 0.055 | 0.066 | 0.081 | 0.122 | 0.179 | 0.448 |
| 16 | 1600 | 0.058 | 0.071 | 0.086 | 0.130 | 0.191 | 0.478 |
| 17 | 1700 | 0.062 | 0.075 | 0.092 | 0.138 | 0.203 | 0.508 |
| 18 | 1800 | 0.065 | 0.080 | 0.097 | 0.146 | 0.215 | 0.538 |
| 19 | 1900 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.154 | 0.227 | 0.567 |
| 20 | 2000 | 0.073 | 0.089 | 0.108 | 0.162 | 0.239 | 0.597 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.013 | 0.017 | 0.026 | 0.042 | 0.054 | 0.115 |
| 22 | 200 | 0.016 | 0.021 | 0.032 | 0.053 | 0.067 | 0.144 |
| 23 | 300 | 0.019 | 0.026 | 0.039 | 0.063 | 0.080 | 0.173 |
| 24 | 400 | 0.020 | 0.027 | 0.040 | 0.065 | 0.083 | 0.179 |
| 25 | 500 | 0.021 | 0.028 | 0.042 | 0.067 | 0.086 | 0.185 |
| 26 | 600 | 0.027 | 0.036 | 0.053 | 0.086 | 0.110 | 0.242 |
| 27 | 700 | 0.031 | 0.042 | 0.062 | 0.100 | 0.129 | 0.282 |
| 28 | 800 | 0.036 | 0.048 | 0.071 | 0.114 | 0.147 | 0.322 |
| 29 | 900 | 0.038 | 0.050 | 0.075 | 0.119 | 0.154 | 0.341 |
| 30 | 1000 | 0.040 | 0.052 | 0.080 | 0.125 | 0.161 | 0.360 |
| 31 | 1100 | 0.043 | 0.055 | 0.084 | 0.131 | 0.168 | 0.379 |
| 32 | 1200 | 0.045 | 0.057 | 0.088 | 0.136 | 0.176 | 0.399 |
| 33 | 1300 | 0.049 | 0.062 | 0.096 | 0.146 | 0.191 | 0.432 |
| 34 | 1400 | 0.053 | 0.067 | 0.103 | 0.159 | 0.205 | 0.465 |
| 35 | 1500 | 0.057 | 0.072 | 0.110 | 0.171 | 0.220 | 0.498 |
| 36 | 1600 | 0.060 | 0.077 | 0.118 | 0.182 | 0.235 | 0.532 |
| 37 | 1700 | 0.064 | 0.082 | 0.125 | 0.193 | 0.250 | 0.564 |
| 38 | 1800 | 0.068 | 0.086 | 0.133 | 0.205 | 0.264 | 0.598 |
| 39 | 1900 | 0.072 | 0.091 | 0.140 | 0.216 | 0.279 | 0.631 |
| 40 | 2000 | 0.075 | 0.096 | 0.147 | 0.227 | 0.294 | 0.664 |

Таблица 45

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения труб в свечу на алмазное бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.025 | 0.070 |
| 2 | 200 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.025 | 0.070 |
| 3 | 300 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.030 | 0.076 |
| 4 | 400 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.033 | 0.048 | 0.116 |
| 5 | 500 | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.045 | 0.065 | 0.156 |
| 6 | 600 | 0.026 | 0.031 | 0.039 | 0.059 | 0.087 | 0.216 |
| 7 | 700 | 0.031 | 0.037 | 0.046 | 0.069 | 0.101 | 0.252 |
| 8 | 800 | 0.035 | 0.043 | 0.052 | 0.079 | 0.115 | 0.288 |
| 9 | 900 | 0.041 | 0.050 | 0.061 | 0.093 | 0.135 | 0.338 |
| 10 | 1000 | 0.047 | 0.056 | 0.070 | 0.107 | 0.155 | 0.388 |
| 11 | 1100 | 0.053 | 0.064 | 0.079 | 0.121 | 0.175 | 0.438 |
| 12 | 1200 | 0.059 | 0.072 | 0.088 | 0.133 | 0.195 | 0.488 |
| 13 | 1300 | 0.071 | 0.086 | 0.105 | 0.146 | 0.215 | 0.582 |
| 14 | 1400 | 0.076 | 0.093 | 0.114 | 0.170 | 0.251 | 0.627 |
| 15 | 1500 | 0.082 | 0.100 | 0.122 | 0.182 | 0.268 | 0.672 |
| 16 | 1600 | 0.087 | 0.106 | 0.130 | 0.195 | 0.286 | 0.717 |
| 17 | 1700 | 0.093 | 0.113 | 0.138 | 0.207 | 0.304 | 0.762 |
| 18 | 1800 | 0.098 | 0.120 | 0.146 | 0.219 | 0.322 | 0.806 |
| 19 | 1900 | 0.104 | 0.126 | 0.154 | 0.231 | 0.340 | 0.851 |
| 20 | 2000 | 0.109 | 0.133 | 0.162 | 0.243 | 0.358 | 0.896 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.037 | 0.081 |
| 22 | 200 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.030 | 0.038 | 0.084 |
| 23 | 300 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.031 | 0.040 | 0.086 |
| 24 | 400 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 0.049 | 0.063 | 0.136 |
| 25 | 500 | 0.021 | 0.028 | 0.042 | 0.067 | 0.086 | 0.185 |
| 26 | 600 | 0.027 | 0.036 | 0.053 | 0.086 | 0.110 | 0.242 |
| 27 | 700 | 0.032 | 0.042 | 0.062 | 0.100 | 0.129 | 0.282 |
| 28 | 800 | 0.036 | 0.054 | 0.071 | 0.114 | 0.147 | 0.322 |
| 29 | 900 | 0.044 | 0.062 | 0.086 | 0.136 | 0.176 | 0.391 |
| 30 | 1000 | 0.052 | 0.070 | 0.102 | 0.159 | 0.205 | 0.460 |
| 31 | 1100 | 0.060 | 0.078 | 0.117 | 0.181 | 0.234 | 0.529 |
| 32 | 1200 | 0.068 | 0.086 | 0.133 | 0.205 | 0.264 | 0.598 |
| 33 | 1300 | 0.074 | 0.094 | 0.144 | 0.222 | 0.286 | 0.648 |
| 34 | 1400 | 0.079 | 0.101 | 0.155 | 0.239 | 0.308 | 0.698 |
| 35 | 1500 | 0.085 | 0.108 | 0.166 | 0.256 | 0.330 | 0.748 |
| 36 | 1600 | 0.091 | 0.115 | 0.177 | 0.273 | 0.352 | 0.798 |
| 37 | 1700 | 0.096 | 0.122 | 0.188 | 0.290 | 0.374 | 0.847 |
| 38 | 1800 | 0.102 | 0.130 | 0.199 | 0.307 | 0.396 | 0.897 |
| 39 | 1900 | 0.108 | 0.137 | 0.210 | 0.324 | 0.418 | 0.947 |
| 40 | 2000 | 0.113 | 0.144 | 0.221 | 0.341 | 0.440 | 0.997 |

Таблица 46

Нормы износа (расхода) бурильных труб на колонковое твердосплавное бурение

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.020 |
| 2 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.028 | 0.039 |
| 3 | 300 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.042 | 0.059 |
| 4 | 400 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.029 | 0.041 | 0.056 | 0.078 |
| 5 | 500 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.025 | 0.036 | 0.051 | 0.071 | 0.098 |
| 6 | 600 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.044 | 0.061 | 0.085 | 0.117 |
| 7 | 700 | 0.016 | 0.029 | 0.048 | 0.068 | 0.100 | 0.140 | 0.178 | 0.230 |
| 8 | 800 | 0.018 | 0.033 | 0.055 | 0.078 | 0.114 | 0.160 | 0.204 | 0.263 |
| 9 | 900 | 0.020 | 0.037 | 0.061 | 0.087 | 0.128 | 0.180 | 0.229 | 0.296 |
| 10 | 1000 | 0.023 | 0.041 | 0.068 | 0.097 | 0.143 | 0.200 | 0.255 | 0.329 |
| 11 | 1100 | 0.025 | 0.045 | 0.075 | 0.107 | 0.157 | 0.220 | 0.280 | 0.362 |
| 12 | 1200 | 0.027 | 0.049 | 0.082 | 0.117 | 0.171 | 0.240 | 0.306 | 0.395 |
| 13 | 1300 | 0.065 | 0.122 | 0.197 | 0.270 | 0.381 | 0.509 | 0.605 | 0.728 |
| 14 | 1400 | 0.070 | 0.132 | 0.212 | 0.291 | 0.410 | 0.548 | 0.652 | 0.783 |
| 15 | 1500 | 0.075 | 0.141 | 0.228 | 0.312 | 0.439 | 0.587 | 0.699 | 0.840 |
| 16 | 1600 | 0.080 | 0.150 | 0.243 | 0.333 | 0.468 | 0.626 | 0.745 | 0.896 |
| 17 | 1700 | 0.085 | 0.160 | 0.258 | 0.353 | 0.498 | 0.665 | 0.792 | 0.952 |
| 18 | 1800 | 0.090 | 0.169 | 0.273 | 0.374 | 0.527 | 0.704 | 0.838 | 1.008 |
| 19 | 1900 | 0.095 | 0.179 | 0.288 | 0.395 | 0.556 | 0.744 | 0.885 | 1.064 |
| 20 | 2000 | 0.100 | 0.188 | 0.303 | 0.416 | 0.586 | 0.783 | 0.931 | 1.120 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.022 |
| 22 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.043 |
| 23 | 300 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.034 | 0.047 | 0.065 |
| 24 | 400 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.033 | 0.045 | 0.062 | 0.087 |
| 25 | 500 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.041 | 0.056 | 0.078 | 0.108 |
| 26 | 600 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.031 | 0.049 | 0.067 | 0.094 | 0.130 |
| 27 | 700 | 0.016 | 0.029 | 0.054 | 0.071 | 0.113 | 0.155 | 0.200 | 0.256 |
| 28 | 800 | 0.018 | 0.033 | 0.062 | 0.081 | 0.129 | 0.177 | 0.228 | 0.292 |
| 29 | 900 | 0.020 | 0.037 | 0.070 | 0.091 | 0.145 | 0.199 | 0.257 | 0.329 |
| 30 | 1000 | 0.023 | 0.041 | 0.077 | 0.102 | 0.161 | 0.221 | 0.285 | 0.366 |
| 31 | 1100 | 0.025 | 0.045 | 0.085 | 0.112 | 0.177 | 0.244 | 0.314 | 0.402 |
| 32 | 1200 | 0.027 | 0.049 | 0.093 | 0.143 | 0.193 | 0.266 | 0.342 | 0.439 |
| 33 | 1300 | 0.065 | 0.122 | 0.231 | 0.284 | 0.408 | 0.562 | 0.676 | 0.809 |
| 34 | 1400 | 0.070 | 0.132 | 0.248 | 0.306 | 0.439 | 0.605 | 0.728 | 0.871 |
| 35 | 1500 | 0.075 | 0.141 | 0.266 | 0.328 | 0.471 | 0.648 | 0.780 | 0.933 |
| 36 | 1600 | 0.080 | 0.150 | 0.284 | 0.350 | 0.502 | 0.692 | 0.832 | 0.995 |
| 37 | 1700 | 0.085 | 0.160 | 0.302 | 0.371 | 0.534 | 0.735 | 0.885 | 1.057 |
| 38 | 1800 | 0.090 | 0.169 | 0.319 | 0.393 | 0.565 | 0.778 | 0.937 | 1.120 |
| 39 | 1900 | 0.095 | 0.179 | 0.337 | 0.415 | 0.597 | 0.821 | 0.989 | 1.182 |
| 40 | 2000 | 0.100 | 0.188 | 0.355 | 0.437 | 0.628 | 0.865 | 1.041 | 1.244 |
| Диаметр скважины - 132 - 151 мм |
| 41 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.028 |
| 42 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.037 | 0.056 |
| 43 | 300 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.041 | 0.056 | 0.083 |
| 44 | 400 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.039 | 0.054 | 0.075 | 0.111 |
| 45 | 500 | 0.005 | 0.011 | 0.020 | 0.030 | 0.049 | 0.068 | 0.093 | 0.139 |
| 46 | 600 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 0.035 | 0.058 | 0.081 | 0.112 | 0.167 |
| 47 | 700 | 0.017 | 0.032 | 0.062 | 0.081 | 0.132 | 0.185 | 0.239 | 0.328 |
| 48 | 800 | 0.019 | 0.036 | 0.070 | 0.092 | 0.150 | 0.211 | 0.273 | 0.375 |
| 49 | 900 | 0.022 | 0.041 | 0.079 | 0.104 | 0.169 | 0.238 | 0.307 | 0.432 |
| 50 | 1000 | 0.024 | 0.046 | 0.088 | 0.115 | 0.188 | 0.264 | 0.341 | 0.469 |
| 51 | 1100 | 0.027 | 0.050 | 0.097 | 0.126 | 0.207 | 0.290 | 0.375 | 0.516 |
| 52 | 1200 | 0.029 | 0.055 | 0.106 | 0.138 | 0.226 | 0.317 | 0.410 | 0.562 |
| 53 | 1300 | 0.073 | 0.134 | 0.258 | 0.319 | 0.479 | 0.670 | 0.807 | 1.035 |
| 54 | 1400 | 0.079 | 0.144 | 0.278 | 0.344 | 0.516 | 0.722 | 0.869 | 1.115 |
| 55 | 1500 | 0.084 | 0.155 | 0.298 | 0.369 | 0.553 | 0.774 | 0.931 | 1.195 |
| 56 | 1600 | 0.090 | 0.165 | 0.318 | 0.393 | 0.590 | 0.825 | 0.993 | 1.274 |
| 57 | 1700 | 0.095 | 0.175 | 0.338 | 0.418 | 0.627 | 0.877 | 1.055 | 1.354 |
| 58 | 1800 | 0.101 | 0.186 | 0.358 | 0.442 | 0.664 | 0.928 | 1.117 | 1.434 |
| 59 | 1900 | 0.107 | 0.196 | 0.378 | 0.467 | 0.700 | 0.980 | 1.179 | 1.513 |
| 60 | 2000 | 0.112 | 0.206 | 0.397 | 0.491 | 0.737 | 1.032 | 1.241 | 1.593 |

Примечание. При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб в весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной таблицы) умножается на:

К=6.13 (бурильные трубы диаметром 54 мм),

К=6.27 (бурильные трубы диаметром 50 мм).

Таблица 47

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на твердосплавное бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.025 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.031 |
| 3 | 300 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.037 |
| 4 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.036 | 0.050 |
| 5 | 500 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.026 | 0.036 | 0.048 | 0.065 |
| 6 | 600 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.034 | 0.047 | 0.060 | 0.080 |
| 7 | 700 | 0.006 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.041 | 0.057 | 0.073 | 0.094 |
| 8 | 800 | 0.007 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.047 | 0.065 | 0.083 | 0.107 |
| 9 | 900 | 0.010 | 0.018 | 0.031 | 0.043 | 0.062 | 0.085 | 0.105 | 0.132 |
| 10 | 1000 | 0.013 | 0.023 | 0.040 | 0.055 | 0.077 | 0.105 | 0.127 | 0.157 |
| 11 | 1100 | 0.015 | 0.029 | 0.048 | 0.067 | 0.093 | 0.125 | 0.150 | 0.182 |
| 12 | 1200 | 0.018 | 0.035 | 0.056 | 0.077 | 0.108 | 0.144 | 0.172 | 0.206 |
| 13 | 1300 | 0.020 | 0.038 | 0.061 | 0.083 | 0.117 | 0.156 | 0.186 | 0.224 |
| 14 | 1400 | 0.022 | 0.040 | 0.065 | 0.089 | 0.126 | 0.168 | 0.200 | 0.241 |
| 15 | 1500 | 0.023 | 0.043 | 0.070 | 0.096 | 0.135 | 0.180 | 0.215 | 0.258 |
| 16 | 1600 | 0.025 | 0.046 | 0.075 | 0.102 | 0.144 | 0.192 | 0.229 | 0.275 |
| 17 | 1700 | 0.026 | 0.049 | 0.079 | 0.109 | 0.153 | 0.204 | 0.243 | 0.292 |
| 18 | 1800 | 0.028 | 0.052 | 0.084 | 0.115 | 0.162 | 0.216 | 0.257 | 0.309 |
| 19 | 1900 | 0.029 | 0.055 | 0.089 | 0.121 | 0.171 | 0.228 | 0.272 | 0.327 |
| 20 | 2000 | 0.031 | 0.058 | 0.093 | 0.128 | 0.180 | 0.240 | 0.286 | 0.344 |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.032 |
| 22 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.029 | 0.040 |
| 23 | 300 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.048 |
| 24 | 400 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.036 | 0.050 |
| 25 | 500 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.037 | 0.052 |
| 26 | 600 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.023 | 0.032 | 0.045 | 0.062 |
| 27 | 700 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.031 | 0.044 | 0.059 | 0.079 |
| 28 | 800 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 0.040 | 0.056 | 0.073 | 0.096 |
| 29 | 900 | 0.006 | 0.012 | 0.023 | 0.030 | 0.049 | 0.068 | 0.088 | 0.114 |
| 30 | 1000 | 0.008 | 0.015 | 0.028 | 0.036 | 0.058 | 0.079 | 0.102 | 0.131 |
| 31 | 1100 | 0.009 | 0.016 | 0.030 | 0.040 | 0.063 | 0.087 | 0.112 | 0.144 |
| 32 | 1200 | 0.013 | 0.024 | 0.046 | 0.059 | 0.089 | 0.123 | 0.154 | 0.191 |
| 33 | 1300 | 0.018 | 0.033 | 0.062 | 0.077 | 0.116 | 0.159 | 0.196 | 0.239 |
| 34 | 1400 | 0.023 | 0.042 | 0.079 | 0.097 | 0.143 | 0.195 | 0.238 | 0.286 |
| 35 | 1500 | 0.027 | 0.051 | 0.095 | 0.117 | 0.169 | 0.232 | 0.280 | 0.334 |
| 36 | 1600 | 0.029 | 0.054 | 0.102 | 0.125 | 0.180 | 0.248 | 0.298 | 0.357 |
| 37 | 1700 | 0.030 | 0.057 | 0.108 | 0.133 | 0.191 | 0.263 | 0.317 | 0.379 |
| 38 | 1800 | 0.032 | 0.061 | 0.114 | 0.141 | 0.203 | 0.279 | 0.336 | 0.401 |
| 39 | 1900 | 0.034 | 0.064 | 0.121 | 0.149 | 0.214 | 0.294 | 0.354 | 0.423 |
| 40 | 2000 | 0.036 | 0.067 | 0.127 | 0.157 | 0.225 | 0.310 | 0.373 | 0.446 |
| Диаметр скважины - 132 - 151 мм |
| 41 | 100 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.028 | 0.041 |
| 42 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.034 | 0.051 |
| 43 | 300 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.030 | 0.041 | 0.061 |
| 44 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.031 | 0.042 | 0.063 |
| 45 | 500 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.032 | 0.044 | 0.068 |
| 46 | 600 | 0.005 | 0.010 | 0.019 | 0.024 | 0.043 | 0.060 | 0.079 | 0.126 |
| 47 | 700 | 0.008 | 0.015 | 0.029 | 0.035 | 0.063 | 0.088 | 0.114 | 0.187 |
| 48 | 800 | 0.011 | 0.020 | 0.040 | 0.049 | 0.082 | 0.115 | 0.145 | 0.218 |
| 49 | 900 | 0.014 | 0.026 | 0.051 | 0.063 | 0.101 | 0.142 | 0.176 | 0.249 |
| 50 | 1000 | 0.017 | 0.032 | 0.062 | 0.077 | 0.120 | 0.169 | 0.207 | 0.280 |
| 51 | 1100 | 0.021 | 0.038 | 0.073 | 0.092 | 0.139 | 0.196 | 0.238 | 0.371 |
| 52 | 1200 | 0.024 | 0.044 | 0.085 | 0.106 | 0.158 | 0.222 | 0.267 | 0.342 |
| 53 | 1300 | 0.026 | 0.048 | 0.093 | 0.114 | 0.172 | 0.240 | 0.289 | 0,371 |
| 54 | 1400 | 0.028 | 0.052 | 0.100 | 0.123 | 0.185 | 0.259 | 0.311 | 0.399 |
| 55 | 1500 | 0.030 | 0.055 | 0.107 | 0.132 | 0.192 | 0.277 | 0.331 | 0.428 |
| 56 | 1600 | 0.032 | 0.059 | 0.114 | 0.141 | 0.211 | 0.296 | 0.356 | 0.457 |
| 57 | 1700 | 0.034 | 0.063 | 0.121 | 0.150 | 0.225 | 0.314 | 0.378 | 0.485 |
| 58 | 1800 | 0.036 | 0.067 | 0.128 | 0.158 | 0.238 | 0.333 | 0.400 | 0.514 |
| 59 | 1900 | 0.038 | 0.070 | 0.135 | 0.167 | 0.251 | 0.351 | 0.422 | 0.542 |
| 60 | 2000 | 0.040 | 0.074 | 0.142 | 0.176 | 0.264 | 0.370 | 0.445 | 0.571 |

Таблица 48

Нормы износа (расхода) ниппелей, муфт для соединения бурильных труб в свечу на твердосплавное бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины,м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ниппели |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.017 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.018 |
| 3 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.022 |
| 4 | 400 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.025 |
| 5 | 500 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.029 | 0.040 |
| 6 | 600 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.024 | 0.035 | 0.049 | 0.062 | 0.081 |
| 7 | 700 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | 0.028 | 0.041 | 0.057 | 0.073 | 0.094 |
| 8 | 800 | 0.007 | 0.013 | 0.022 | 0.032 | 0.044 | 0.065 | 0.083 | 0.107 |
| 9 | 900 | 0.008 | 0.016 | 0.027 | 0.038 | 0.045 | 0.105 | 0,125 | 0,156 |
| 10 | 1000 | 0.010 | 0.019 | 0.031 | 0.045 | 0.066 | 0,136 | 0,161 | 0,193 |
| 11 | 1100 | 0.017 | 0.035 | 0.058 | 0.080 | 0.121 | 0,175 | 0,205 | 0,245 |
| 12 | 1200 | 0.028 | 0.052 | 0.084 | 0.115 | 0.162 | 0.216 | 0.257 | 0.309 |
| 13 | 1300 | 0.030 | 0.056 | 0.091 | 0.124 | 0.175 | 0.234 | 0.279 | 0.335 |
| 14 | 1400 | 0.032 | 0.061 | 0.098 | 0.134 | 0.189 | 0.252 | 0.300 | 0.361 |
| 15 | 1500 | 0.035 | 0.065 | 0.105 | 0.144 | 0.202 | 0.270 | 0.322 | 0.387 |
| 16 | 1600 | 0.037 | 0.069 | 0.112 | 0.153 | 0.216 | 0.289 | 0.343 | 0.413 |
| 17 | 1700 | 0.039 | 0.074 | 0.119 | 0.163 | 0.229 | 0.307 | 0.365 | 0.438 |
| 18 | 1800 | 0.042 | 0.078 | 0.126 | 0.172 | 0.243 | 0.325 | 0.386 | 0.464 |
| 19 | 1900 | 0.044 | 0.082 | 0.132 | 0.182 | 0.256 | 0.343 | 0.408 | 0.490 |
| 20 | 2000 | 0.046 | 0.087 | 0.140 | 0.192 | 0.270 | 0.429 | 0.473 | 0.516 |
| Муфты |
| Диаметр скважины - 93 - 112 мм |
| 21 | 100 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.025 | 0.034 | 0.050 | 0.065 |
| 22 | 200 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.035 | 0.051 | 0.070 |
| 23 | 300 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.027 | 0.037 | 0.052 | 0.072 |
| 24 | 400 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.036 | 0.050 | 0.069 | 0.096 |
| 25 | 500 | 0.006 | 0.013 | 0.025 | 0.036 | 0.059 | 0.080 | 0.112 | 0.155 |
| 26 | 600 | 0.008 | 0.016 | 0.030 | 0.044 | 0.070 | 0.096 | 0.134 | 0.186 |
| 27 | 700 | 0.023 | 0.041 | 0.077 | 0.102 | 0.161 | 0.221 | 0.285 | 0.366 |
| 28 | 800 | 0.026 | 0.047 | 0.088 | 0.116 | 0.184 | 0.253 | 0.325 | 0.418 |
| 29 | 900 | 0.029 | 0.053 | 0.099 | 0.131 | 0.206 | 0.285 | 0.367 | 0.470 |
| 30 | 1000 | 0.037 | 0.066 | 0.125 | 0.164 | 0.259 | 0.357 | 0.460 | 0.590 |
| 31 | 1100 | 0.040 | 0.073 | 0.137 | 0.180 | 0.285 | 0.393 | 0.506 | 0.649 |
| 32 | 1200 | 0.044 | 0.079 | 0.150 | 0.197 | 0.311 | 0.429 | 0.552 | 0.708 |
| 33 | 1300 | 0.105 | 0.197 | 0.372 | 0.458 | 0.658 | 0.907 | 1.091 | 1.304 |
| 34 | 1400 | 0.113 | 0.212 | 0.401 | 0.493 | 0.709 | 0.976 | 1.175 | 1.404 |
| 35 | 1500 | 0.121 | 0.228 | 0.429 | 0.528 | 0.760 | 1.046 | 1.259 | 1.505 |
| 36 | 1600 | 0.129 | 0.243 | 0.458 | 0.564 | 0.810 | 1.116 | 1.343 | 1.605 |
| 37 | 1700 | 0.137 | 0.258 | 0.487 | 0.599 | 0.861 | 1.185 | 1.427 | 1.705 |
| 38 | 1800 | 0.145 | 0.273 | 0.515 | 0.634 | 0.912 | 1.255 | 1.511 | 1.806 |
| 39 | 1900 | 0.153 | 0.288 | 0.544 | 0.669 | 0.962 | 1.325 | 1.595 | 1.906 |
| 40 | 2000 | 0.161 | 0.303 | 0.573 | 0.705 | 1.013 | 1.395 | 1.678 | 2.006 |
| Диаметр скважины - 132 - 151 мм |
| 41 | 100 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 0.040 | 0.057 | 0.082 |
| 42 | 200 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.019 | 0.030 | 0.043 | 0.060 | 0.090 |
| 43 | 300 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.032 | 0.045 | 0.062 | 0.093 |
| 44 | 400 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.026 | 0.043 | 0.060 | 0.083 | 0.123 |
| 45 | 500 | 0.008 | 0.015 | 0.028 | 0.042 | 0.069 | 0.096 | 0.133 | 0.198 |
| 46 | 600 | 0.009 | 0.018 | 0.034 | 0.051 | 0.083 | 0.116 | 0.160 | 0.238 |
| 47 | 700 | 0.024 | 0.046 | 0.088 | 0.115 | 0.188 | 0.264 | 0.341 | 0.469 |
| 48 | 800 | 0.028 | 0.052 | 0.101 | 0.132 | 0.215 | 0.302 | 0.390 | 0.536 |
| 49 | 900 | 0.031 | 0.059 | 0.113 | 0.148 | 0.242 | 0.339 | 0.439 | 0.603 |
| 50 | 1000 | 0.039 | 0.073 | 0.142 | 0.186 | 0.303 | 0.426 | 0.550 | 0.756 |
| 51 | 1100 | 0.043 | 0.081 | 0.156 | 0.205 | 0.334 | 0.468 | 0.606 | 0.832 |
| 52 | 1200 | 0.047 | 0.088 | 0.170 | 0.228 | 0.364 | 0.511 | 0.661 | 0.907 |
| 53 | 1300 | 0.118 | 0.216 | 0.417 | 0.515 | 0.773 | 1.081 | 1.301 | 1.670 |
| 54 | 1400 | 0.127 | 0.233 | 0.449 | 0.555 | 0.832 | 1.165 | 1.401 | 1.798 |
| 55 | 1500 | 0.136 | 0.250 | 0.481 | 0.595 | 0.892 | 1.248 | 1.501 | 1.927 |
| 56 | 1600 | 0.145 | 0.266 | 0.513 | 0.634 | 0.951 | 1.331 | 1.601 | 2.055 |
| 57 | 1700 | 0.154 | 0.283 | 0.545 | 0.674 | 1.011 | 1.414 | 1.701 | 2.184 |
| 58 | 1800 | 0.163 | 0.299 | 0.576 | 0.713 | 1.070 | 1.497 | 1.801 | 2.312 |
| 59 | 1900 | 0.172 | 0.316 | 0.609 | 0.753 | 1.130 | 1.581 | 1.901 | 2.441 |
| 60 | 2000 | 0.181 | 0.333 | 0.641 | 0.793 | 1.189 | 1.664 | 2.001 | 2.569 |

Таблица 49

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бескерновое бурение

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.017 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.033 |
| 3 | 300 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.029 | 0.038 | 0.042 | 0.050 |
| 4 | 400 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 0.033 | 0.038 | 0.050 | 0.056 | 0.066 |
| 5 | 500 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.041 | 0.048 | 0.063 | 0.071 | 0.083 |
| 6 | 600 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.022 | 0.034 | 0.049 | 0.057 | 0.076 | 0.085 | 0.099 |
| 7 | 700 | 0.003 | 0.014 | 0.028 | 0.038 | 0.055 | 0.064 | 0.100 | 0.127 | 0.136 | 0.152 |
| 8 | 800 | 0.005 | 0.016 | 0.032 | 0.044 | 0.063 | 0.085 | 0.114 | 0.146 | 0.155 | 0.174 |
| 9 | 900 | 0.006 | 0.018 | 0.035 | 0.049 | 0.071 | 0.096 | 0.128 | 0.164 | 0.175 | 0.195 |
| 10 | 1000 | 0.007 | 0.020 | 0.039 | 0.055 | 0.079 | 0.106 | 0.143 | 0.182 | 0.194 | 0.217 |
| 11 | 1100 | 0.008 | 0.022 | 0.043 | 0.060 | 0.087 | 0.117 | 0.157 | 0.200 | 0.214 | 0.239 |
| 12 | 1200 | 0.008 | 0.023 | 0.050 | 0.066 | 0.095 | 0.127 | 0.171 | 0.218 | 0.233 | 0.260 |
| 13 | 1300 | 0.016 | 0.046 | 0.091 | 0.120 | 0.177 | 0.245 | 0.270 | 0.339 | 0.363 | 0.373 |
| 14 | 1400 | 0.018 | 0.049 | 0.098 | 0.130 | 0.191 | 0.263 | 0.291 | 0.365 | 0.391 | 0.401 |
| 15 | 1500 | 0.019 | 0.053 | 0.105 | 0.139 | 0.205 | 0.282 | 0.312 | 0.391 | 0.419 | 0.430 |
| 16 | 1600 | 0.020 | 0.056 | 0.112 | 0.148 | 0.218 | 0.301 | 0.333 | 0.417 | 0.447 | 0.459 |
| 17 | 1700 | 0.021 | 0.060 | 0.119 | 0.157 | 0.232 | 0.320 | 0.353 | 0.444 | 0.474 | 0.487 |
| 18 | 1800 | 0.023 | 0.063 | 0.126 | 0.167 | 0.246 | 0.339 | 0.374 | 0.470 | 0.502 | 0.516 |
| 19 | 1900 | 0.024 | 0.067 | 0.133 | 0.176 | 0.259 | 0.357 | 0.395 | 0.496 | 0.530 | 0.545 |
| 20 | 2000 | 0.025 | 0.070 | 0.140 | 0.185 | 0.273 | 0.376 | 0.416 | 0.522 | 0.558 | 0.573 |
| Диаметр скважины - 93- 112 мм |
| 21 | 100 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.022 |
| 22 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.023 | 0.030 | 0.035 | 0.045 |
| 23 | 300 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 0.045 | 0.053 | 0.067 |
| 24 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.025 | 0.038 | 0.046 | 0.060 | 0.070 | 0.089 |
| 25 | 500 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.020 | 0.031 | 0.047 | 0.057 | 0.075 | 0.088 | 0.111 |
| 26 | 600 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.037 | 0.056 | 0.068 | 0.090 | 0.106 | 0.134 |
| 27 | 700 | 0.006 | 0.017 | 0.037 | 0.055 | 0.085 | 0.124 | 0.141 | 0.152 | 0.170 | 0.206 |
| 28 | 800 | 0.007 | 0.019 | 0.042 | 0.063 | 0.097 | 0.142 | 0.161 | 0.174 | 0.194 | 0.235 |
| 29 | 900 | 0.008 | 0.022 | 0.048 | 0.071 | 0.109 | 0.160 | 0.182 | 0.195 | 0.218 | 0.265 |
| 30 | 1000 | 0.009 | 0.024 | 0.053 | 0.079 | 0.121 | 0.177 | 0.202 | 0.217 | 0.243 | 0.294 |
| 31 | 1100 | 0.010 | 0.027 | 0.058 | 0.087 | 0.133 | 0.195 | 0.222 | 0.239 | 0.267 | 0.324 |
| 32 | 1200 | 0.010 | 0.029 | 0.064 | 0.095 | 0.146 | 0.213 | 0.339 | 0.260 | 0.291 | 0.353 |
| 33 | 1300 | 0.024 | 0.069 | 0.158 | 0.206 | 0.248 | 0.335 | 0.367 | 0.404 | 0.456 | 0.505 |
| 34 | 1400 | 0.026 | 0.074 | 0.170 | 0.221 | 0.268 | 0.361 | 0.395 | 0.435 | 0.491 | 0.544 |
| 35 | 1500 | 0.028 | 0.080 | 0.182 | 0.236 | 0.287 | 0.387 | 0.423 | 0.466 | 0.526 | 0.583 |
| 36 | 1600 | 0.030 | 0.085 | 0.194 | 0.252 | 0.306 | 0.413 | 0.451 | 0.498 | 0.561 | 0.621 |
| 37 | 1700 | 0.032 | 0.090 | 0.206 | 0.268 | 0.325 | 0.438 | 0.480 | 0.529 | 0.596 | 0.660 |
| 38 | 1800 | 0.034 | 0.096 | 0.218 | 0.284 | 0.344 | 0.464 | 0.508 | 0.560 | 0.631 | 0.699 |
| 39 | 1900 | 0.036 | 0.101 | 0.231 | 0.300 | 0.363 | 0.490 | 0.536 | 0.591 | 0.666 | 0.738 |
| 40 | 2000 | 0.038 | 0.106 | 0.243 | 0.316 | 0.382 | 0.516 | 0.564 | 0.622 | 0.701 | 0.777 |
| Диаметр скважины - 113- 151 мм |
| 41 | 100 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 |
| 42 | 200 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.029 | 0.039 | 0.046 | 0.056 |
| 43 | 300 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.044 | 0.058 | 0.070 | 0.084 |
| 44 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.045 | 0.056 | 0.077 | 0.093 | 0.112 |
| 45 | 500 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.056 | 0.073 | 0.096 | 0.116 | 0.140 |
| 46 | 600 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.027 | 0.044 | 0.067 | 0.087 | 0.116 | 0.139 | 0.167 |
| 47 | 700 | 0.006 | 0.021 | 0.042 | 0.063 | 0.100 | 0.154 | 0.181 | 0.193 | 0.224 | 0.258 |
| 48 | 800 | 0.007 | 0.024 | 0.049 | 0.072 | 0.114 | 0.176 | 0.206 | 0.221 | 0.256 | 0.295 |
| 49 | 900 | 0.008 | 0.027 | 0.055 | 0.081 | 0.128 | 0.198 | 0.232 | 0.248 | 0.288 | 0.332 |
| 50 | 1000 | 0.009 | 0.030 | 0.061 | 0.089 | 0.143 | 0.220 | 0.258 | 0.276 | 0.320 | 0.369 |
| 51 | 1100 | 0.010 | 0.033 | 0.067 | 0.098 | 0.157 | 0.242 | 0.284 | 0.304 | 0.352 | 0.405 |
| 52 | 1200 | 0.011 | 0.036 | 0.073 | 0.107 | 0.171 | 0.264 | 0.295 | 0.331 | 0.384 | 0.442 |
| 53 | 1300 | 0.026 | 0.089 | 0.176 | 0.229 | 0.361 | 0.428 | 0.471 | 0.519 | 0.598 | 0.633 |
| 54 | 1400 | 0.028 | 0.096 | 0.189 | 0.246 | 0.389 | 0.461 | 0.508 | 0.559 | 0.643 | 0.682 |
| 55 | 1500 | 0.030 | 0.102 | 0.203 | 0.264 | 0.416 | 0.494 | 0.544 | 0.598 | 0.689 | 0.730 |
| 56 | 1600 | 0.032 | 0.109 | 0.216 | 0.282 | 0.444 | 0.527 | 0.580 | 0.638 | 0.735 | 0.779 |
| 57 | 1700 | 0.034 | 0.116 | 0.230 | 0.299 | 0.472 | 0.560 | 0.616 | 0.678 | 0.781 | 0.828 |
| 58 | 1800 | 0.035 | 0.123 | 0.243 | 0.317 | 0.500 | 0.593 | 0.653 | 0.718 | 0.827 | 0.876 |
| 59 | 1900 | 0.037 | 0.130 | 0.257 | 0.334 | 0.527 | 0.625 | 0.689 | 0.758 | 0.873 | 0.925 |
| 60 | 2000 | 0.039 | 0.137 | 0.270 | 0.352 | 0.555 | 0.658 | 0.725 | 0.798 | 0.919 | 0.974 |
| Диаметр скважины - 152- 243 мм |
| 61 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.025 | 0.034 | 0.040 |
| 62 | 200 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.030 | 0.043 | 0.049 | 0.067 | 0.080 |
| 63 | 300 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.045 | 0.064 | 0.074 | 0.101 | 0.120 |
| 64 | 400 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.024 | 0.039 | 0.060 | 0.086 | 0.099 | 0.135 | 0.160 |
| 65 | 500 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.030 | 0.049 | 0.075 | 0.106 | 0.124 | 0.168 | 0.200 |
| 66 | 600 | 0.004 | 0.011 | 0.022 | 0.035 | 0.058 | 0.090 | 0.128 | 0.148 | 0.202 | 0.240 |
| 67 | 700 | 0.010 | 0.030 | 0.056 | 0.081 | 0.133 | 0.205 | 0.216 | 0.248 | 0.326 | 0.370 |
| 68 | 800 | 0.011 | 0.034 | 0.064 | 0.092 | 0.152 | 0.234 | 0.246 | 0.284 | 0.373 | 0.422 |
| 69 | 900 | 0.012 | 0.038 | 0.072 | 0.104 | 0.171 | 0.263 | 0.277 | 0.319 | 0.419 | 0.475 |
| 70 | 1000 | 0.014 | 0.042 | 0.080 | 0.115 | 0.190 | 0.293 | 0.310 | 0.355 | 0.466 | 0.528 |
| 71 | 1100 | 0.015 | 0.047 | 0.088 | 0.127 | 0.209 | 0.322 | 0.339 | 0.390 | 0.512 | 0.581 |
| 72 | 1200 | 0.016 | 0.051 | 0.096 | 0.138 | 0.228 | 0.351 | 0.370 | 0.426 | 0.559 | 0.633 |
| Диаметр скважины - 244- 346 мм |
| 73 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.029 | 0.039 | 0.049 |
| 74 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.035 | 0.050 | 0.058 | 0.079 | 0.099 |
| 75 | 300 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.034 | 0.052 | 0.075 | 0.086 | 0.118 | 0.148 |
| 76 | 400 | 0.003 | 0.008 | 0.017 | 0.027 | 0.046 | 0.070 | 0.100 | 0.115 | 0.157 | 0.197 |
| 77 | 500 | 0.004 | 0.010 | 0.021 | 0.034 | 0.057 | 0.087 | 0.124 | 0.144 | 0.196 | 0.247 |
| 78 | 600 | 0.005 | 0.012 | 0.025 | 0.041 | 0.068 | 0.105 | 0.149 | 0.173 | 0.236 | 0.296 |

Примечание. При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной табл.) умножается на:

К=6.13 (бурильные трубы диаметром 54 мм),

К=6.27 (бурильные трубы диаметром 50 мм).

При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб весовые единицы (кг на 1 м скважины) нормы расхода (данной табл.) при диаметре бурения 118-346 мм умножается на К=8.84 (бурильные трубы диаметром 63.5 мм).

Таблица 50

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения свечей бурильных труб на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.021 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.026 |
| 3 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.024 | 0.027 | 0.031 |
| 4 | 400 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.031 | 0.034 | 0.038 |
| 5 | 500 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.038 | 0.041 | 0.046 |
| 6 | 600 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.026 | 0.035 | 0.045 | 0.049 | 0.054 |
| 7 | 700 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.041 | 0.052 | 0.056 | 0.062 |
| 8 | 800 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 0.032 | 0.043 | 0.055 | 0.065 | 0.071 |
| 9 | 900 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.034 | 0.045 | 0.058 | 0.074 | 0.080 |
| 10 | 1000 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.019 | 0.026 | 0.036 | 0.047 | 0.061 | 0.083 | 0.089 |
| 11 | 1100 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.038 | 0.050 | 0.064 | 0.092 | 0.098 |
| 12 | 1200 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.020 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.067 | 0.101 | 0.105 |
| 13 | 1300 | 0.004 | 0.010 | 0.021 | 0.027 | 0.040 | 0.055 | 0.067 | 0.084 | 0.111 | 0.114 |
| 14 | 1400 | 0.005 | 0.013 | 0.026 | 0.035 | 0.051 | 0.071 | 0.082 | 0.102 | 0.120 | 0.123 |
| 15 | 1500 | 0.006 | 0.016 | 0.032 | 0.043 | 0.063 | 0.087 | 0.096 | 0.120 | 0.129 | 0.132 |
| 16 | 1600 | 0.006 | 0.017 | 0.034 | 0.045 | 0.067 | 0.092 | 0.102 | 0.128 | 0.137 | 0.141 |
| 17 | 1700 | 0.007 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.071 | 0.098 | 0.109 | 0.136 | 0.146 | 0.150 |
| 18 | 1800 | 0.007 | 0.019 | 0.039 | 0.051 | 0.075 | 0.104 | 0.115 | 0.144 | 0.154 | 0.158 |
| 19 | 1900 | 0.007 | 0.020 | 0.041 | 0.054 | 0.080 | 0.110 | 0.121 | 0.152 | 0.163 | 0.167 |
| 20 | 2000 | 0.008 | 0.022 | 0.043 | 0.056 | 0.084 | 0.116 | 0.128 | 0.160 | 0.171 | 0.176 |

Таблица 51

Нормы износа (расхода) ниппелей для соединения бурильных труб в свечу на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| 2 | 200 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 |
| 3 | 300 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.016 |
| 4 | 400 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.021 |
| 5 | 500 | 0.0008 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.029 | 0.034 |
| 6 | 600 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.023 | 0.031 | 0.035 | 0.040 |
| 7 | 700 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | 0.027 | 0.036 | 0.040 | 0.047 |
| 8 | 800 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.046 | 0.054 |
| 9 | 900 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.029 | 0.039 | 0.052 | 0.067 | 0.071 | 0.080 |
| 10 | 1000 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | 0.049 | 0.066 | 0.084 | 0.089 | 0.100 |
| 11 | 1100 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | 0.028 | 0.040 | 0.054 | 0.072 | 0.092 | 0.098 | 0.110 |
| 12 | 1200 | 0.004 | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.044 | 0.059 | 0.079 | 0.101 | 0.107 | 0.120 |
| 13 | 1300 | 0.007 | 0.021 | 0.042 | 0.055 | 0.082 | 0.113 | 0.124 | 0.156 | 0.167 | 0.172 |
| 14 | 1400 | 0.008 | 0.023 | 0.045 | 0.060 | 0.088 | 0.121 | 0.134 | 0.168 | 0.180 | 0.185 |
| 15 | 1500 | 0.009 | 0.024 | 0.048 | 0.064 | 0.094 | 0.130 | 0.144 | 0.180 | 0.193 | 0.198 |
| 16 | 1600 | 0.009 | 0.026 | 0.051 | 0.068 | 0.101 | 0.138 | 0.153 | 0.192 | 0.206 | 0.211 |
| 17 | 1700 | 0.010 | 0.027 | 0.055 | 0.072 | 0.107 | 0.147 | 0.163 | 0.204 | 0.219 | 0.225 |
| 18 | 1800 | 0.010 | 0.029 | 0.058 | 0.077 | 0.113 | 0.156 | 0.172 | 0.216 | 0.231 | 0.238 |
| 19 | 1900 | 0.011 | 0.031 | 0.061 | 0.081 | 0.120 | 0.165 | 0.182 | 0.228 | 0.244 | 0.251 |
| 20 | 2000 | 0.012 | 0.032 | 0.064 | 0.085 | 0.126 | 0.173 | 0.192 | 0.240 | 0.257 | 0.264 |

Таблица 52

Нормы износа (расхода) замков для соединения свечей бурильных труб на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.020 | 0.024 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.025 | 0.031 |
| 3 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.031 | 0.037 |
| 4 | 400 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.027 | 0.036 | 0.039 | 0.045 |
| 5 | 500 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.044 | 0.048 | 0.053 |
| 6 | 600 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.041 | 0.052 | 0.056 | 0.062 |
| 7 | 700 | 0.002 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.035 | 0.048 | 0.061 | 0.065 | 0.072 |
| 8 | 800 | 0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.023 | 0.033 | 0.045 | 0.058 | 0.073 | 0.078 | 0.084 |
| 9 | 900 | 0.003 | 0.010 | 0.021 | 0.028 | 0.041 | 0.055 | 0.068 | 0.085 | 0.090 | 0.096 |
| 10 | 1000 | 0.003 | 0.012 | 0.025 | 0.033 | 0.049 | 0.065 | 0.078 | 0.097 | 0.103 | 0.108 |
| 11 | 1100 | 0.003 | 0.013 | 0.027 | 0.036 | 0.053 | 0.072 | 0.085 | 0.106 | 0.113 | 0.117 |
| 12 | 1200 | 0.004 | 0.014 | 0.030 | 0.039 | 0.058 | 0.079 | 0.092 | 0.115 | 0.123 | 0.126 |
| 13 | 1300 | 0.004 | 0.015 | 0.032 | 0.042 | 0.062 | 0.086 | 0.099 | 0.124 | 0.132 | 0.135 |
| 14 | 1400 | 0.005 | 0.016 | 0.035 | 0.045 | 0.067 | 0.093 | 0.106 | 0.133 | 0.142 | 0.144 |
| 15 | 1500 | 0.006 | 0.018 | 0.037 | 0.049 | 0.072 | 0.101 | 0.112 | 0.142 | 0.151 | 0.154 |
| 16 | 1600 | 0.007 | 0.020 | 0.040 | 0.053 | 0.078 | 0.108 | 0.119 | 0.150 | 0.160 | 0.164 |
| 17 | 1700 | 0.008 | 0.021 | 0.043 | 0.056 | 0.083 | 0.115 | 0.126 | 0.159 | 0.170 | 0.175 |
| 18 | 1800 | 0.008 | 0.023 | 0.045 | 0.060 | 0.088 | 0.121 | 0.134 | 0.168 | 0.180 | 0.185 |
| 19 | 1900 | 0.009 | 0.024 | 0.048 | 0.063 | 0.093 | 0.129 | 0.141 | 0.178 | 0.190 | 0.195 |
| 20 | 2000 | 0.009 | 0.025 | 0.050 | 0.066 | 0.098 | 0.135 | 0.149 | 0.187 | 0.200 | 0.205 |
| Диаметр скважины - 93-112 мм |
| 21 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.033 |
| 22 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.032 | 0.041 |
| 23 | 300 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | 0.039 | 0.050 |
| 24 | 400 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.043 | 0.044 | 0.065 |
| 25 | 500 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 0.040 | 0.046 | 0.053 | 0.059 | 0.080 |
| 26 | 600 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.022 | 0.033 | 0.050 | 0.057 | 0.062 | 0.074 | 0.095 |
| 27 | 700 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.040 | 0.059 | 0.067 | 0.072 | 0.089 | 0.110 |
| 28 | 800 | 0.004 | 0.010 | 0.023 | 0.034 | 0.052 | 0.075 | 0.086 | 0.092 | 0.104 | 0.126 |
| 29 | 900 | 0.005 | 0.013 | 0.032 | 0.042 | 0.061 | 0.086 | 0.097 | 0.105 | 0.118 | 0.140 |
| 30 | 1000 | 0.006 | 0.017 | 0.041 | 0.052 | 0.070 | 0.097 | 0.108 | 0.118 | 0.133 | 0.154 |
| 31 | 1100 | 0.007 | 0.021 | 0.049 | 0.061 | 0.079 | 0.108 | 0.119 | 0.131 | 0.147 | 0.167 |
| 32 | 1200 | 0.009 | 0.025 | 0.057 | 0.073 | 0.089 | 0.120 | 0.131 | 0.145 | 0.163 | 0.181 |
| 33 | 1300 | 0.009 | 0.027 | 0.060 | 0.077 | 0.094 | 0.126 | 0.138 | 0.152 | 0.171 | 0.190 |
| 34 | 1400 | 0.010 | 0.028 | 0.062 | 0.081 | 0.099 | 0.132 | 0.145 | 0.159 | 0.179 | 0.199 |
| 35 | 1500 | 0.010 | 0.029 | 0.065 | 0.085 | 0.103 | 0.139 | 0.152 | 0.167 | 0.188 | 0.209 |
| 36 | 1600 | 0.011 | 0.030 | 0.070 | 0.090 | 0.110 | 0.148 | 0.162 | 0.178 | 0.201 | 0.223 |
| 37 | 1700 | 0.011 | 0.032 | 0.074 | 0.096 | 0.116 | 0.157 | 0.172 | 0.189 | 0.213 | 0.237 |
| 38 | 1800 | 0.012 | 0.034 | 0.078 | 0.102 | 0.123 | 0.166 | 0.182 | 0.201 | 0.226 | 0.250 |
| 39 | 1900 | 0.013 | 0.036 | 0.083 | 0.107 | 0.130 | 0.176 | 0.192 | 0.212 | 0.239 | 0.264 |
| 40 | 2000 | 0.013 | 0.038 | 0.087 | 0.113 | 0.137 | 0.185 | 0.202 | 0.223 | 0.251 | 0.278 |
| Диаметр скважины - 113-151 мм |
| 41 | 100 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.041 |
| 42 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.022 | 0.027 | 0.036 | 0.043 | 0.051 |
| 43 | 300 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.027 | 0.032 | 0.043 | 0.052 | 0.062 |
| 44 | 400 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.038 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.077 |
| 45 | 500 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.059 | 0.067 | 0.079 | 0.092 |
| 46 | 600 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.025 | 0.040 | 0.061 | 0.072 | 0.080 | 0.093 | 0.107 |
| 47 | 700 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.048 | 0.073 | 0.086 | 0.092 | 0.107 | 0.123 |
| 48 | 800 | 0.004 | 0.013 | 0.026 | 0.038 | 0.060 | 0.086 | 0.100 | 0.107 | 0.124 | 0.140 |
| 49 | 900 | 0.005 | 0.016 | 0.032 | 0.046 | 0.073 | 0.099 | 0.113 | 0.122 | 0.142 | 0.157 |
| 50 | 1000 | 0.006 | 0.019 | 0.039 | 0.054 | 0.085 | 0.112 | 0.127 | 0.137 | 0.159 | 0.174 |
| 51 | 1100 | 0.007 | 0.022 | 0.046 | 0.062 | 0.098 | 0.125 | 0.141 | 0.152 | 0.177 | 0.191 |
| 52 | 1200 | 0.008 | 0.026 | 0.053 | 0.070 | 0.110 | 0.138 | 0.154 | 0.167 | 0.194 | 0.208 |
| 53 | 1300 | 0.009 | 0.030 | 0.060 | 0.078 | 0.123 | 0.151 | 0.168 | 0.182 | 0.212 | 0.225 |
| 54 | 1400 | 0.010 | 0.033 | 0.066 | 0.086 | 0.136 | 0.164 | 0.182 | 0.197 | 0.230 | 0.242 |
| 55 | 1500 | 0.011 | 0.037 | 0.073 | 0.095 | 0.149 | 0.177 | 0.195 | 0.214 | 0.247 | 0.262 |
| 56 | 1600 | 0.011 | 0.039 | 0.077 | 0.101 | 0.159 | 0.189 | 0.208 | 0.228 | 0.263 | 0.279 |
| 57 | 1700 | 0.012 | 0.042 | 0.082 | 0.107 | 0.169 | 0.200 | 0.221 | 0.243 | 0.280 | 0.297 |
| 58 | 1800 | 0.013 | 0.044 | 0.087 | 0.113 | 0.179 | 0.212 | 0.234 | 0.257 | 0.296 | 0.314 |
| 59 | 1900 | 0.013 | 0.046 | 0.092 | 0.120 | 0.189 | 0.224 | 0.247 | 0.272 | 0.313 | 0.331 |
| 60 | 2000 | 0.014 | 0.049 | 0.096 | 0.126 | 0.199 | 0.235 | 0.260 | 0.286 | 0.329 | 0.349 |
| Диаметр скважины - 161-243 мм |
| 61 | 100 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.022 | 0.032 | 0.037 | 0.050 | 0.059 |
| 62 | 200 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.040 | 0.046 | 0.063 | 0.074 |
| 63 | 300 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.022 | 0.033 | 0.048 | 0.055 | 0.075 | 0.089 |
| 64 | 400 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.019 | 0.032 | 0.049 | 0.061 | 0.071 | 0.095 | 0.111 |
| 65 | 500 | 0.003 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.042 | 0.065 | 0.075 | 0.087 | 0.115 | 0.133 |
| 66 | 600 | 0.004 | 0.011 | 0.021 | 0.031 | 0.053 | 0.081 | 0.089 | 0.103 | 0.135 | 0.155 |
| 67 | 700 | 0.005 | 0.014 | 0.027 | 0.038 | 0.063 | 0.098 | 0.103 | 0.118 | 0.155 | 0.176 |
| 68 | 800 | 0.005 | 0.015 | 0.028 | 0.040 | 0.066 | 0.103 | 0.109 | 0.125 | 0.164 | 0.186 |
| 69 | 900 | 0.005 | 0.016 | 0.029 | 0.042 | 0.070 | 0.110 | 0.115 | 0.132 | 0.173 | 0.196 |
| 70 | 1000 | 0.005 | 0.016 | 0.031 | 0.044 | 0.074 | 0.115 | 0.121 | 0.139 | 0.182 | 0.207 |
| 71 | 1100 | 0.006 | 0.017 | 0.032 | 0.047 | 0.078 | 0.120 | 0.127 | 0.146 | 0.191 | 0.217 |
| 72 | 1200 | 0.006 | 0.018 | 0.035 | 0.050 | 0.082 | 0.126 | 0.132 | 0.153 | 0.200 | 0.227 |
| Диаметр скважины - 269-346 мм |
| 73 | 100 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.026 | 0.037 | 0.043 | 0.058 | 0.073 |
| 74 | 200 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.021 | 0.032 | 0.046 | 0.053 | 0.073 | 0.092 |
| 75 | 300 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.025 | 0.039 | 0.055 | 0.064 | 0.087 | 0.110 |
| 76 | 400 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.034 | 0.053 | 0.073 | 0.085 | 0.114 | 0.146 |
| 77 | 500 | 0.003 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.043 | 0.067 | 0.091 | 0.106 | 0.141 | 0.182 |
| 78 | 600 | 0.004 | 0.011 | 0.022 | 0.032 | 0.054 | 0.082 | 0.110 | 0.128 | 0.167 | 0.219 |

Таблица 53

Нормы износа (расхода) муфт для соединения бурильных труб в свечу на бескерновое бурение

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Диаметр скважины - 76 мм и менее |
| 1 | 100 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 0.037 | 0.042 | 0.050 |
| 2 | 200 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.026 | 0.028 | 0.040 | 0.045 | 0.050 |
| 3 | 300 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.032 | 0.042 | 0.047 | 0.055 |
| 4 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.036 | 0.042 | 0.056 | 0.063 | 0.073 |
| 5 | 500 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.026 | 0.040 | 0.059 | 0.068 | 0.090 | 0.101 | 0.118 |
| 6 | 600 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | 0.031 | 0.048 | 0.070 | 0.082 | 0.108 | 0.121 | 0.142 |
| 7 | 700 | 0.007 | 0.020 | 0.039 | 0.055 | 0.079 | 0.106 | 0.143 | 0.182 | 0.194 | 0.217 |
| 8 | 800 | 0.008 | 0.022 | 0.045 | 0.062 | 0.090 | 0.121 | 0.163 | 0.203 | 0.222 | 0.248 |
| 9 | 900 | 0.009 | 0.025 | 0.051 | 0.070 | 0.101 | 0.137 | 0.183 | 0.234 | 0.250 | 0.279 |
| 10 | 1000 | 0.011 | 0.032 | 0.064 | 0.088 | 0.127 | 0.171 | 0.230 | 0.294 | 0.313 | 0.350 |
| 11 | 1100 | 0.012 | 0.035 | 0.070 | 0.097 | 0.140 | 0.188 | 0.253 | 0.323 | 0.344 | 0.385 |
| 12 | 1200 | 0.014 | 0.038 | 0.076 | 0.106 | 0.153 | 0.206 | 0.276 | 0.352 | 0.375 | 0.420 |
| 13 | 1300 | 0.026 | 0.073 | 0.146 | 0.194 | 0.286 | 0.394 | 0.436 | 0.547 | 0.585 | 0.601 |
| 14 | 1400 | 0.028 | 0.079 | 0.158 | 0.209 | 0.308 | 0.425 | 0.469 | 0.589 | 0.630 | 0.647 |
| 15 | 1500 | 0.030 | 0.085 | 0.169 | 0.224 | 0.330 | 0.455 | 0.503 | 0.631 | 0.675 | 0.694 |
| 16 | 1600 | 0.032 | 0.090 | 0.180 | 0.239 | 0.352 | 0.485 | 0.536 | 0.673 | 0.720 | 0.740 |
| 17 | 1700 | 0.035 | 0.096 | 0.191 | 0.254 | 0.374 | 0.516 | 0.570 | 0.715 | 0.765 | 0.786 |
| 18 | 1800 | 0.037 | 0.101 | 0.203 | 0.269 | 0.396 | 0.546 | 0.603 | 0.757 | 0.810 | 0.832 |
| 19 | 1900 | 0.039 | 0.107 | 0.214 | 0.284 | 0.418 | 0.576 | 0.637 | 0.800 | 0.856 | 0.879 |
| 20 | 2000 | 0.041 | 0.113 | 0.225 | 0.298 | 0.440 | 0.607 | 0.670 | 0.842 | 0.900 | 0.925 |
| Диаметр скважины - 93-112 мм |
| 21 | 100 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 0.035 | 0.046 | 0.055 | 0.069 |
| 22 | 200 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.020 | 0.030 | 0.037 | 0.049 | 0.057 | 0.071 |
| 23 | 300 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.021 | 0.031 | 0.038 | 0.050 | 0.059 | 0.074 |
| 24 | 400 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.042 | 0.051 | 0.067 | 0.078 | 0.099 |
| 25 | 500 | 0.003 | 0.013 | 0.017 | 0.029 | 0.044 | 0.067 | 0.081 | 0.107 | 0.126 | 0.159 |
| 26 | 600 | 0.004 | 0.016 | 0.021 | 0.035 | 0.053 | 0.081 | 0.098 | 0.129 | 0.151 | 0.191 |
| 27 | 700 | 0.009 | 0.024 | 0.053 | 0.062 | 0.121 | 0.177 | 0.202 | 0.217 | 0.243 | 0.294 |
| 28 | 800 | 0.010 | 0.028 | 0.061 | 0.090 | 0.139 | 0.203 | 0.231 | 0.248 | 0.277 | 0.336 |
| 29 | 900 | 0.011 | 0.031 | 0.068 | 0.101 | 0.156 | 0.228 | 0.259 | 0.279 | 0.312 | 0.378 |
| 30 | 1000 | 0.014 | 0.039 | 0.086 | 0.127 | 0.196 | 0.286 | 0.325 | 0.350 | 0.370 | 0.475 |
| 31 | 1100 | 0.015 | 0.043 | 0.094 | 0.139 | 0.214 | 0.313 | 0.355 | 0.382 | 0.428 | 0.518 |
| 32 | 1200 | 0.017 | 0.047 | 0.103 | 0.153 | 0.235 | 0.344 | 0.390 | 0.420 | 0.470 | 0.570 |
| 33 | 1300 | 0.037 | 0.111 | 0.254 | 0.331 | 0.401 | 0.541 | 0.592 | 0.652 | 0.735 | 0.814 |
| 34 | 1400 | 0.042 | 0.120 | 0.274 | 0.356 | 0.432 | 0.582 | 0.637 | 0.702 | 0.791 | 0.877 |
| 35 | 1500 | 0.046 | 0.128 | 0.294 | 0.382 | 0.462 | 0.624 | 0.719 | 0.752 | 0.848 | 0.940 |
| 36 | 1600 | 0.049 | 0.137 | 0.313 | 0.407 | 0.493 | 0.666 | 0.767 | 0.803 | 0.904 | 1.002 |
| 37 | 1700 | 0.052 | 0.146 | 0.333 | 0.433 | 0.524 | 0.707 | 0.774 | 0.853 | 0.961 | 1.065 |
| 38 | 1800 | 0.055 | 0.154 | 0.352 | 0.458 | 0.555 | 0.748 | 0.819 | 0.903 | 1.017 | 1.127 |
| 39 | 1900 | 0.058 | 0.163 | 0.372 | 0.483 | 0.586 | 0.790 | 0.865 | 0.953 | 1.074 | 1.190 |
| 40 | 2000 | 0.061 | 0.171 | 0.391 | 0.509 | 0.617 | 0.832 | 0.910 | 1.003 | 1.130 | 1.253 |
| Диаметр скважины - 132-151 мм |
| 41 | 100 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.022 | 0.034 | 0.045 | 0.060 | 0.072 | 0.088 |
| 42 | 200 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.036 | 0.047 | 0.062 | 0.074 | 0.091 |
| 43 | 300 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.037 | 0.049 | 0.064 | 0.077 | 0.093 |
| 44 | 400 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.020 | 0.033 | 0.050 | 0.065 | 0.086 | 0.103 | 0.124 |
| 45 | 500 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.033 | 0.052 | 0.080 | 0.104 | 0.138 | 0.166 | 0.199 |
| 46 | 600 | 0.004 | 0.012 | 0.023 | 0.039 | 0.062 | 0.096 | 0.125 | 0.165 | 0.199 | 0.239 |
| 47 | 700 | 0.009 | 0.030 | 0.061 | 0.089 | 0.143 | 0.220 | 0.258 | 0.286 | 0.320 | 0.369 |
| 48 | 800 | 0.010 | 0.035 | 0.069 | 0.102 | 0.163 | 0.251 | 0.295 | 0.316 | 0.366 | 0.422 |
| 49 | 900 | 0.012 | 0.039 | 0.078 | 0.115 | 0.183 | 0.283 | 0.332 | 0.355 | 0.412 | 0.474 |
| 50 | 1000 | 0.015 | 0.049 | 0.098 | 0.144 | 0.230 | 0.355 | 0.416 | 0.445 | 0.516 | 0.595 |
| 51 | 1100 | 0.016 | 0.054 | 0.108 | 0.159 | 0.253 | 0.390 | 0.458 | 0.490 | 0.568 | 0.654 |
| 52 | 1200 | 0.023 | 0.059 | 0.117 | 0.173 | 0.276 | 0.426 | 0.499 | 0.534 | 0.620 | 0.713 |
| 53 | 1300 | 0.041 | 0.143 | 0.283 | 0.369 | 0.582 | 0.690 | 0.760 | 0.837 | 0.964 | 1.021 |
| 54 | 1400 | 0.045 | 0.154 | 0.305 | 0.397 | 0.627 | 0.743 | 0.819 | 0.901 | 1.038 | 1.100 |
| 55 | 1500 | 0.048 | 0.165 | 0.327 | 0.426 | 0.672 | 0.796 | 0.877 | 0.965 | 1.112 | 1.178 |
| 56 | 1600 | 0.051 | 0.176 | 0.348 | 0.454 | 0.716 | 0.850 | 0.936 | 1.030 | 1.186 | 1.257 |
| 57 | 1700 | 0.054 | 0.187 | 0.370 | 0.482 | 0.761 | 0.903 | 0.994 | 1.094 | 1.260 | 1.335 |
| 58 | 1800 | 0.057 | 0.198 | 0.392 | 0.511 | 0.806 | 0.956 | 1.053 | 1.158 | 1.334 | 1.414 |
| 59 | 1900 | 0.060 | 0.209 | 0.414 | 0.539 | 0.851 | 1.009 | 1.111 | 1.223 | 1.409 | 1.492 |
| 60 | 2000 | 0.064 | 0.220 | 0.436 | 0.568 | 0.895 | 1.062 | 1.170 | 1.287 | 1.483 | 1.571 |
| Диаметр скважины - 161-243 мм |
| 61 | 100 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.068 | 0.076 | 0.106 | 0.127 |
| 62 | 200 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.031 | 0.048 | 0.070 | 0.078 | 0.110 | 0.130 |
| 63 | 300 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.071 | 0.082 | 0.112 | 0.133 |
| 64 | 400 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.026 | 0.043 | 0.067 | 0.095 | 0.110 | 0.150 | 0.178 |
| 65 | 500 | 0.004 | 0.013 | 0.026 | 0.042 | 0.069 | 0.107 | 0.166 | 0.192 | 0.255 | 0.296 |
| 66 | 600 | 0.005 | 0.016 | 0.031 | 0.051 | 0.083 | 0.128 | 0.237 | 0.272 | 0.360 | 0.413 |
| 67 | 700 | 0.013 | 0.042 | 0.080 | 0.115 | 0.190 | 0.293 | 0.308 | 0.355 | 0.466 | 0.528 |
| 68 | 800 | 0.018 | 0.055 | 0.104 | 0.149 | 0.245 | 0.378 | 0.397 | 0.458 | 0.601 | 0.681 |
| 69 | 900 | 0.020 | 0.062 | 0.117 | 0.167 | 0.275 | 0.427 | 0.447 | 0.515 | 0.676 | 0.766 |
| 70 | 1000 | 0.022 | 0.069 | 0.130 | 0.186 | 0.306 | 0.472 | 0.497 | 0.573 | 0.751 | 0.851 |
| 71 | 1100 | 0.024 | 0.075 | 0.143 | 0.205 | 0.336 | 0.519 | 0.546 | 0.630 | 0.826 | 0.937 |
| 72 | 1200 | 0.026 | 0.082 | 0.156 | 0.223 | 0.367 | 0.567 | 0.596 | 0.687 | 0.901 | 1.022 |
| Диаметр скважины - 269-346 мм |
| 73 | 100 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.021 | 0.035 | 0.054 | 0.079 | 0.091 | 0.126 | 0.158 |
| 74 | 200 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.022 | 0.036 | 0.056 | 0.081 | 0.094 | 0.129 | 0.160 |
| 75 | 300 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.038 | 0.058 | 0.083 | 0.096 | 0.131 | 0.164 |
| 76 | 400 | 0.003 | 0.009 | 0.019 | 0.030 | 0.051 | 0.078 | 0.111 | 0.128 | 0.175 | 0.219 |
| 77 | 500 | 0.005 | 0.014 | 0.030 | 0.049 | 0.081 | 0.125 | 0.178 | 0.206 | 0.281 | 0.352 |
| 78 | 600 | 0.007 | 0.017 | 0.036 | 0.059 | 0.098 | 0.150 | 0.213 | 0.247 | 0.337 | 0.423 |

Таблица 54

Нормы расхода (износа) бурильных труб на бурение скважин с применением снаряда ССК- 59

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные |
| 1 | 100 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.032 |
| 2 | 200 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.029 | 0.044 | 0.065 |
| 3 | 300 | 0.022 | 0.025 | 0.036 | 0.044 | 0.066 | 0.097 |
| 4 | 400 | 0.030 | 0.034 | 0.048 | 0.059 | 0.088 | 0.129 |
| 5 | 500 | 0.037 | 0.042 | 0.060 | 0.073 | 0.110 | 0.162 |
| 6 | 600 | 0.044 | 0.051 | 0.072 | 0.088 | 0.132 | 0.194 |
| 7 | 700 | 0.052 | 0.059 | 0.083 | 0.102 | 0.154 | 0.226 |
| 8 | 800 | 0.059 | 0.068 | 0.095 | 0.117 | 0.176 | 0.259 |
| 9 | 900 | 0.067 | 0.076 | 0.107 | 0.132 | 0.198 | 0.291 |
| 10 | 1000 | 0.074 | 0.085 | 0.119 | 0.146 | 0.220 | 0.323 |
| 11 | 1100 | 0.081 | 0.093 | 0.131 | 0.161 | 0.242 | 0.356 |
| 12 | 1200 | 0.089 | 0.102 | 0.143 | 0.176 | 0.264 | 0.388 |
| Породы трещиноватые |
| 13 | 100 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.023 | 0.034 |
| 14 | 200 | 0.017 | 0.019 | 0.026 | 0.031 | 0.047 | 0.067 |
| 15 | 300 | 0.026 | 0.029 | 0.040 | 0.049 | 0.071 | 0.103 |
| 16 | 400 | 0.030 | 0.039 | 0.054 | 0.081 | 0.096 | 0.138 |
| 17 | 500 | 0.044 | 0.047 | 0.069 | 0.083 | 0.122 | 0.173 |
| 18 | 600 | 0.054 | 0.061 | 0.083 | 0.100 | 0.146 | 0.210 |
| 19 | 700 | 0.064 | 0.072 | 0.098 | 0.119 | 0.172 | 0.246 |
| 20 | 800 | 0.074 | 0.083 | 0.113 | 0.137 | 0.199 | 0.284 |
| 21 | 900 | 0.083 | 0.094 | 0.129 | 0.155 | 0.244 | 0.320 |
| 22 | 1000 | 0.094 | 0.105 | 0.144 | 0.173 | 0.252 | 0.357 |
| 23 | 1100 | 0.104 | 0.116 | 0.159 | 0.191 | 0.277 | 0.396 |
| 24 | 1200 | 0.113 | 0.128 | 0.174 | 0.209 | 0.305 | 0.434 |
| Породы сильнотрещиноватые |
| 25 | 100 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.040 |
| 26 | 200 | 0.025 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.058 | 0.079 |
| 27 | 300 | 0.041 | 0.049 | 0.076 | 0.083 | 0.089 | 0.124 |
| 28 | 400 | 0.058 | 0.062 | 0.080 | 0.093 | 0.127 | 0.172 |
| 29 | 500 | 0.074 | 0.081 | 0.106 | 0.122 | 0.165 | 0.221 |
| 30 | 600 | 0.095 | 0.101 | 0.130 | 0.151 | 0.203 | 0.271 |
| 31 | 700 | 0.106 | 0.121 | 0.157 | 0.183 | 0.245 | 0.328 |
| 32 | 800 | 0.130 | 0.142 | 0.183 | 0.214 | 0.286 | 0.381 |
| 33 | 900 | 0.149 | 0.165 | 0.211 | 0.246 | 0.327 | 0.436 |
| 34 | 1000 | 0.168 | 0.185 | 0.240 | 0.279 | 0.372 | 0.494 |
| 35 | 1100 | 0.188 | 0.206 | 0.267 | 0.312 | 0.417 | 0.553 |
| 36 | 1200 | 0.206 | 0.227 | 0.296 | 0.344 | 0.460 | 0.614 |

Примечание. При необходимости пересчета расхода ТБ ССК- 59,76 в весовые единицы (кг. на 1м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на К=4,399 (для ССК- 59) и К=5,800 (для ССК- 76)

Таблица 55

Нормы износа (расхода) бурильных труб на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные |
| 1 | 100 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.029 | 0.042 |
| 2 | 200 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.057 | 0.084 |
| 3 | 300 | 0.034 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.086 | 0.126 |
| 4 | 400 | 0.045 | 0.051 | 0.062 | 0.076 | 0.115 | 0.168 |
| 5 | 500 | 0.056 | 0.064 | 0.078 | 0.095 | 0.144 | 0.210 |
| 6 | 600 | 0.067 | 0.077 | 0.093 | 0.114 | 0.172 | 0.252 |
| 7 | 700 | 0.078 | 0.090 | 0.109 | 0.133 | 0.201 | 0.294 |
| 8 | 800 | 0.090 | 0.103 | 0.124 | 0.152 | 0.230 | 0.337 |
| 9 | 900 | 0.101 | 0.115 | 0.140 | 0.171 | 0.258 | 0.379 |
| 10 | 1000 | 0.112 | 0.128 | 0.155 | 0.190 | 0.287 | 0.421 |
| 11 | 1100 | 0.123 | 0.141 | 0.171 | 0.209 | 0.316 | 0.463 |
| 12 | 1200 | 0.134 | 0.154 | 0.186 | 0.228 | 0.345 | 0.505 |
| 13 | 1300 | 0.146 | 0.167 | 0.202 | 0.246 | 0.373 | 0.547 |
| 14 | 1400 | 0.157 | 0.179 | 0.217 | 0.265 | 0.402 | 0.589 |
| 15 | 1500 | 0.168 | 0.192 | 0.233 | 0.284 | 0.431 | 0.631 |
| 16 | 1600 | 0.179 | 0.205 | 0.248 | 0.303 | 0.459 | 0.673 |
| 17 | 1700 | 0.190 | 0.218 | 0.264 | 0.322 | 0.488 | 0.715 |
| 18 | 1800 | 0.202 | 0.231 | 0.280 | 0.341 | 0.517 | 0.757 |
| 19 | 1900 | 0.213 | 0.244 | 0.295 | 0.360 | 0.545 | 0.799 |
| 20 | 2000 | 0.224 | 0.256 | 0.311 | 0.379 | 0.574 | 0.841 |
| Породы трещиноватые |
| 21 | 100 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.043 |
| 22 | 200 | 0.024 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.059 | 0.085 |
| 23 | 300 | 0.036 | 0.041 | 0.050 | 0.059 | 0.089 | 0.130 |
| 24 | 400 | 0.049 | 0.056 | 0.067 | 0.079 | 0.120 | 0.174 |
| 25 | 500 | 0.062 | 0.070 | 0.083 | 0.101 | 0.150 | 0.218 |
| 26 | 600 | 0.075 | 0.086 | 0.101 | 0.123 | 0.182 | 0.262 |
| 27 | 700 | 0.088 | 0.100 | 0.119 | 0.143 | 0.213 | 0.307 |
| 28 | 800 | 0.101 | 0.114 | 0.135 | 0.165 | 0.244 | 0.351 |
| 29 | 900 | 0.114 | 0.129 | 0.155 | 0.186 | 0.277 | 0.396 |
| 30 | 1000 | 0.127 | 0.144 | 0.171 | 0.207 | 0.306 | 0.443 |
| 31 | 1100 | 0.140 | 0.158 | 0.188 | 0.229 | 0.339 | 0.489 |
| 32 | 1200 | 0.154 | 0.175 | 0.207 | 0.250 | 0.375 | 0.533 |
| 33 | 1300 | 0.167 | 0.189 | 0.224 | 0.273 | 0.401 | 0.579 |
| 34 | 1400 | 0.180 | 0.204 | 0.243 | 0.290 | 0.436 | 0.625 |
| 35 | 1500 | 0.194 | 0.219 | 0.262 | 0.315 | 0.466 | 0.671 |
| 36 | 1600 | 0.208 | 0.237 | 0.282 | 0.337 | 0.499 | 0.718 |
| 37 | 1700 | 0.222 | 0.250 | 0.299 | 0.358 | 0.531 | 0.770 |
| 38 | 1800 | 0.234 | 0.266 | 0.317 | 0.379 | 0.564 | 0.817 |
| 39 | 1900 | 0.249 | 0.280 | 0.334 | 0.402 | 0.595 | 0.851 |
| 40 | 2000 | 0.262 | 0.296 | 0.353 | 0.422 | 0.627 | 0.901 |
| Породы сильнотрещиноватые |
| 41 | 100 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.032 | 0.045 |
| 42 | 200 | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.044 | 0.064 | 0.091 |
| 43 | 300 | 0.044 | 0.049 | 0.058 | 0.068 | 0.099 | 0.139 |
| 44 | 400 | 0.061 | 0.068 | 0.080 | 0.094 | 0.134 | 0.189 |
| 45 | 500 | 0.078 | 0.087 | 0.100 | 0.121 | 0.169 | 0.239 |
| 46 | 600 | 0.097 | 0.108 | 0.126 | 0.148 | 0.207 | 0.261 |
| 47 | 700 | 0.115 | 0.127 | 0.148 | 0.175 | 0.248 | 0.388 |
| 48 | 800 | 0.134 | 0.149 | 0.173 | 0.202 | 0.287 | 0.399 |
| 49 | 900 | 0.154 | 0.171 | 0.198 | 0.232 | 0.327 | 0.452 |
| 50 | 1000 | 0.169 | 0.185 | 0.217 | 0.256 | 0.361 | 0.501 |
| 51 | 1100 | 0.192 | 0.213 | 0.247 | 0.292 | 0.409 | 0.565 |
| 52 | 1200 | 0.214 | 0.237 | 0.274 | 0.318 | 0.450 | 0.623 |
| 53 | 1300 | 0.233 | 0.247 | 0.298 | 0.349 | 0.489 | 0.675 |
| 54 | 1400 | 0.252 | 0.278 | 0.323 | 0.374 | 0.533 | 0.734 |
| 55 | 1500 | 0.256 | 0.301 | 0.349 | 0.409 | 0.574 | 0.793 |
| 56 | 1600 | 0.297 | 0.326 | 0.378 | 0.441 | 0.619 | 0.856 |
| 57 | 1700 | 0.319 | 0.349 | 0.403 | 0.469 | 0.661 | 0.892 |
| 58 | 1800 | 0.338 | 0.371 | 0.430 | 0.501 | 0.709 | 0.979 |
| 59 | 1900 | 0.355 | 0.390 | 0.451 | 0.545 | 0.766 | 1.045 |
| 60 | 2000 | 0.375 | 0.414 | 0.479 | 0.557 | 0.789 | 1.082 |

Примечание. При необходимости пересчета расхода ТБ КССК-76 в весовые единицы (кг на 1м скважины) норма расхода (данной таблицы) умножается на К=7,50 для КССК- 76М и К=8,30 для КССК- 76

Таблица 56

Нормы износа (расхода) ниппелей замковых на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные |
| 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 300 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.023 | 0.034 |
| 4 | 400 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.024 | 0.035 |
| 5 | 500 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.025 | 0.036 |
| 6 | 600 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.043 |
| 7 | 700 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.034 | 0.050 |
| 8 | 800 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.026 | 0.039 | 0.058 |
| 9 | 900 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.041 | 0.060 |
| 10 | 1000 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.043 | 0.063 |
| 11 | 1100 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.045 | 0.065 |
| 12 | 1200 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.031 | 0.047 | 0.068 |
| 13 | 1300 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.048 | 0.071 |
| 14 | 1400 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.051 | 0.076 |
| 15 | 1500 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.056 | 0.081 |
| 16 | 1600 | 0.023 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.059 | 0.087 |
| 17 | 1700 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.063 | 0.092 |
| 18 | 1800 | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.044 | 0.067 | 0.098 |
| 19 | 1900 | 0.027 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.070 | 0.103 |
| 20 | 2000 | 0.029 | 0.033 | 0.040 | 0.049 | 0.074 | 0.109 |
| Породы трещиноватые |
| 21 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 300 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.024 | 0.034 |
| 24 | 400 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.035 |
| 25 | 500 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 0.037 |
| 26 | 600 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.031 | 0.045 |
| 27 | 700 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.036 | 0.053 |
| 28 | 800 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.041 | 0.061 |
| 29 | 900 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.042 | 0.063 |
| 30 | 1000 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.043 | 0.065 |
| 31 | 1100 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.045 | 0.067 |
| 32 | 1200 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.048 | 0.069 |
| 33 | 1300 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.035 | 0.052 | 0.075 |
| 34 | 1400 | 0.023 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.057 | 0.081 |
| 35 | 1500 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.060 | 0.087 |
| 36 | 1600 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.065 | 0.093 |
| 37 | 1700 | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.069 | 0.100 |
| 38 | 1800 | 0.030 | 0.034 | 0.041 | 0.049 | 0.073 | 0.105 |
| 39 | 1900 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.077 | 0.110 |
| 40 | 2000 | 0.034 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.081 | 0.116 |
| Породы сильнотрещиноватые |
| 41 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 300 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.026 | 0.037 |
| 44 | 400 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.039 |
| 45 | 500 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.029 | 0.041 |
| 46 | 600 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.036 | 0.050 |
| 47 | 700 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.043 | 0.059 |
| 48 | 800 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.049 | 0.068 |
| 49 | 900 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.051 | 0.071 |
| 50 | 1000 | 0.025 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.053 | 0.074 |
| 51 | 1100 | 0.026 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.056 | 0.076 |
| 52 | 1200 | 0.028 | 0.031 | 0.035 | 0.041 | 0.058 | 0.080 |
| 53 | 1300 | 0.030 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.063 | 0.087 |
| 54 | 1400 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.069 | 0.095 |
| 55 | 1500 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.053 | 0.074 | 0.104 |
| 56 | 1600 | 0.038 | 0.042 | 0.049 | 0.057 | 0.080 | 0.111 |
| 57 | 1700 | 0.041 | 0.045 | 0.052 | 0.061 | 0.085 | 0.115 |
| 58 | 1800 | 0.044 | 0.048 | 0.055 | 0.065 | 0.091 | 0.125 |
| 59 | 1900 | 0.046 | 0.050 | 0.058 | 0.070 | 0.099 | 0.135 |
| 60 | 2000 | 0.048 | 0.053 | 0.062 | 0.087 | 0.102 | 0.140 |

Таблица 57

Нормы износа (расхода) муфт трубных на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(в шт. на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные |
| 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 300 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.053 | 0.080 | 0.117 |
| 4 | 400 | 0.042 | 0.048 | 0.058 | 0.071 | 0.107 | 0.157 |
| 5 | 500 | 0.067 | 0.077 | 0.093 | 0.114 | 0.172 | 0.252 |
| 6 | 600 | 0.081 | 0.092 | 0.112 | 0.137 | 0.207 | 0.303 |
| 7 | 700 | 0.094 | 0.108 | 0.130 | 0.159 | 0.241 | 0.353 |
| 8 | 800 | 0.107 | 0.123 | 0.149 | 0.182 | 0.276 | 0.404 |
| 9 | 900 | 0.121 | 0.138 | 0.168 | 0.205 | 0.310 | 0.454 |
| 10 | 1000 | 0.152 | 0.174 | 0.210 | 0.257 | 0.389 | 0.570 |
| 11 | 1100 | 0.167 | 0.191 | 0.231 | 0.283 | 0.428 | 0.627 |
| 12 | 1200 | 0.182 | 0.208 | 0.253 | 0.308 | 0.467 | 0.684 |
| 13 | 1300 | 0.197 | 0.226 | 0.274 | 0.334 | 0.506 | 0.741 |
| 14 | 1400 | 0.212 | 0.243 | 0.295 | 0.349 | 0.545 | 0.798 |
| 15 | 1500 | 0.228 | 0.261 | 0.316 | 0.386 | 0.584 | 0.855 |
| 16 | 1600 | 0.243 | 0.278 | 0.337 | 0.411 | 0.622 | 0.912 |
| 17 | 1700 | 0.258 | 0.295 | 0.358 | 0.437 | 0.661 | 0.969 |
| 18 | 1800 | 0.273 | 0.313 | 0.379 | 0.463 | 0.700 | 1.026 |
| 19 | 1900 | 0.288 | 0.330 | 0.400 | 0.488 | 0.739 | 1.083 |
| 20 | 2000 | 0.303 | 0.347 | 0.421 | 0.514 | 0.778 | 1.140 |
| Породы средней трещиноватости |
| 21 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 300 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.055 | 0.084 | 0.120 |
| 24 | 400 | 0.044 | 0.051 | 0.060 | 0.073 | 0.110 | 0.226 |
| 25 | 500 | 0.074 | 0.084 | 0.099 | 0.123 | 0.179 | 0.262 |
| 26 | 600 | 0.084 | 0.101 | 0.122 | 0.147 | 0.244 | 0.315 |
| 27 | 700 | 0.105 | 0.120 | 0.143 | 0.172 | 0.256 | 0.368 |
| 28 | 800 | 0.117 | 0.137 | 0.163 | 0.198 | 0.293 | 0.429 |
| 29 | 900 | 0.137 | 0.155 | 0.206 | 0.224 | 0.362 | 0.475 |
| 30 | 1000 | 0.172 | 0.194 | 0.229 | 0.281 | 0.415 | 0.596 |
| 31 | 1100 | 0.190 | 0.215 | 0.254 | 0.310 | 0.462 | 0.662 |
| 32 | 1200 | 0.206 | 0.234 | 0.283 | 0.339 | 0.502 | 0.725 |
| 33 | 1300 | 0.227 | 0.257 | 0.304 | 0.371 | 0.544 | 0.773 |
| 34 | 1400 | 0.244 | 0.276 | 0.331 | 0.392 | 0.591 | 0.849 |
| 35 | 1500 | 0.263 | 0.297 | 0.355 | 0.427 | 0.631 | 0.912 |
| 36 | 1600 | 0.282 | 0.321 | 0.383 | 0.457 | 0.677 | 0.982 |
| 37 | 1700 | 0.301 | 0.343 | 0.404 | 0.485 | 0.719 | 1.050 |
| 38 | 1800 | 0.317 | 0.360 | 0.430 | 0.514 | 0.764 | 1.097 |
| 39 | 1900 | 0.337 | 0.380 | 0.453 | 0.545 | 0.806 | 1.155 |
| 40 | 2000 | 0.355 | 0.401 | 0.478 | 0.572 | 0.851 | 1.221 |
| Породы сильнотрещиноватые |
| 41 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 300 | 0.041 | 0.046 | 0.054 | 0.064 | 0.092 | 0.130 |
| 44 | 400 | 0.077 | 0.082 | 0.087 | 0.102 | 0.148 | 0.209 |
| 45 | 500 | 0.094 | 0.099 | 0.119 | 0.139 | 0.203 | 0.287 |
| 46 | 600 | 0.118 | 0.131 | 0.152 | 0.180 | 0.255 | 0.353 |
| 47 | 700 | 0.138 | 0.153 | 0.177 | 0.210 | 0.298 | 0.412 |
| 48 | 800 | 0.156 | 0.179 | 0.207 | 0.243 | 0.345 | 0.479 |
| 49 | 900 | 0.191 | 0.217 | 0.251 | 0.295 | 0.417 | 0.553 |
| 50 | 1000 | 0.227 | 0.255 | 0.294 | 0.347 | 0.489 | 0.626 |
| 51 | 1100 | 0.261 | 0.291 | 0.336 | 0.395 | 0.555 | 0.764 |
| 52 | 1200 | 0.290 | 0.321 | 0.371 | 0.431 | 0.594 | 0.842 |
| 53 | 1300 | 0.317 | 0.335 | 0.404 | 0.472 | 0.662 | 0.905 |
| 54 | 1400 | 0.342 | 0.377 | 0.437 | 0.506 | 0.722 | 0.997 |
| 55 | 1500 | 0.371 | 0.408 | 0.473 | 0.554 | 0.778 | 1.074 |
| 56 | 1600 | 0.402 | 0.442 | 0.512 | 0.597 | 0.837 | 1.159 |
| 57 | 1700 | 0.430 | 0.473 | 0.576 | 0.635 | 0.896 | 1.211 |
| 58 | 1800 | 0.458 | 0.503 | 0.583 | 0.680 | 0.959 | 1.301 |
| 59 | 1900 | 0.483 | 0.529 | 0.612 | 0.737 | 1.038 | 1.415 |
| 60 | 2000 | 0.508 | 0.582 | 0.649 | 0.756 | 1.070 | 1.465 |

Таблица 58

Нормы износа (расхода) муфт замковых на бурение скважин с применением снарядов со съемными керноприемниками КССК- 76

(в м на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Породы монолитные |
| 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 300 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.053 | 0.080 | 0.117 |
| 4 | 400 | 0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.055 | 0.083 | 0.122 |
| 5 | 500 | 0.034 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.086 | 0.126 |
| 6 | 600 | 0.040 | 0.046 | 0.056 | 0.068 | 0.103 | 0.151 |
| 7 | 700 | 0.047 | 0.054 | 0.065 | 0.080 | 0.121 | 0.177 |
| 8 | 800 | 0.054 | 0.062 | 0.075 | 0.091 | 0.138 | 0.202 |
| 9 | 900 | 0.056 | 0.064 | 0.077 | 0.094 | 0.142 | 0.208 |
| 10 | 1000 | 0.058 | 0.066 | 0.080 | 0.097 | 0.147 | 0.217 |
| 11 | 1100 | 0.060 | 0.068 | 0.082 | 0.100 | 0.151 | 0.223 |
| 12 | 1200 | 0.061 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.156 | 0.228 |
| 13 | 1300 | 0.066 | 0.075 | 0.091 | 0.111 | 0.168 | 0.247 |
| 14 | 1400 | 0.071 | 0.081 | 0.098 | 0.120 | 0.182 | 0.266 |
| 15 | 1500 | 0.076 | 0.087 | 0.105 | 0.128 | 0.195 | 0.285 |
| 16 | 1600 | 0.081 | 0.093 | 0.112 | 0.137 | 0.207 | 0.304 |
| 17 | 1700 | 0.086 | 0.098 | 0.119 | 0.146 | 0.220 | 0.323 |
| 18 | 1800 | 0.091 | 0.104 | 0.126 | 0.154 | 0.233 | 0.342 |
| 19 | 1900 | 0.096 | 0.110 | 0.133 | 0.163 | 0.246 | 0.361 |
| 20 | 2000 | 0.101 | 0.116 | 0.140 | 0.171 | 0.259 | 0.380 |
| Породы трещиноватые |
| 21 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 300 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.055 | 0.084 | 0.120 |
| 24 | 400 | 0.035 | 0.040 | 0.048 | 0.058 | 0.087 | 0.126 |
| 25 | 500 | 0.037 | 0.042 | 0.050 | 0.061 | 0.090 | 0.131 |
| 26 | 600 | 0.045 | 0.051 | 0.061 | 0.073 | 0.122 | 0.158 |
| 27 | 700 | 0.048 | 0.060 | 0.071 | 0.086 | 0.128 | 0.184 |
| 28 | 800 | 0.060 | 0.069 | 0.081 | 0.099 | 0.147 | 0.237 |
| 29 | 900 | 0.063 | 0.071 | 0.084 | 0.101 | 0.152 | 0.241 |
| 30 | 1000 | 0.066 | 0.073 | 0.088 | 0.104 | 0.157 | 0.245 |
| 31 | 1100 | 0.069 | 0.075 | 0.091 | 0.108 | 0.162 | 0.249 |
| 32 | 1200 | 0.071 | 0.078 | 0.094 | 0.112 | 0.167 | 0.253 |
| 33 | 1300 | 0.075 | 0.086 | 0.101 | 0.124 | 0.181 | 0.258 |
| 34 | 1400 | 0.081 | 0.092 | 0.110 | 0.131 | 0.197 | 0.283 |
| 35 | 1500 | 0.088 | 0.099 | 0.118 | 0.142 | 0.210 | 0.304 |
| 36 | 1600 | 0.094 | 0.107 | 0.128 | 0.152 | 0.226 | 0.324 |
| 37 | 1700 | 0.100 | 0.114 | 0.135 | 0.162 | 0.240 | 0.349 |
| 38 | 1800 | 0.106 | 0.121 | 0.143 | 0.171 | 0.255 | 0.366 |
| 39 | 1900 | 0.112 | 0.127 | 0.151 | 0.182 | 0.269 | 0.385 |
| 40 | 2000 | 0.118 | 0.134 | 0.159 | 0.191 | 0.284 | 0.407 |
| Породы сильнотрещиноватые |
| 41 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 300 | 0.039 | 0.044 | 0.052 | 0.062 | 0.090 | 0.127 |
| 44 | 400 | 0.043 | 0.047 | 0.055 | 0.066 | 0.096 | 0.136 |
| 45 | 500 | 0.047 | 0.050 | 0.059 | 0.070 | 0.102 | 0.143 |
| 46 | 600 | 0.058 | 0.065 | 0.075 | 0.089 | 0.125 | 0.175 |
| 47 | 700 | 0.069 | 0.077 | 0.089 | 0.105 | 0.149 | 0.206 |
| 48 | 800 | 0.080 | 0.089 | 0.104 | 0.121 | 0.172 | 0.240 |
| 49 | 900 | 0.084 | 0.091 | 0.110 | 0.126 | 0.178 | 0.250 |
| 50 | 1000 | 0.088 | 0.096 | 0.116 | 0.132 | 0.185 | 0.261 |
| 51 | 1100 | 0.092 | 0.101 | 0.122 | 0.139 | 0.191 | 0.271 |
| 52 | 1200 | 0.096 | 0.107 | 0.128 | 0.144 | 0.198 | 0.281 |
| 53 | 1300 | 0.106 | 0.112 | 0.134 | 0.157 | 0.221 | 0.305 |
| 54 | 1400 | 0.114 | 0.126 | 0.146 | 0.169 | 0.241 | 0.332 |
| 55 | 1500 | 0.124 | 0.136 | 0.158 | 0.185 | 0.259 | 0.358 |
| 56 | 1600 | 0.134 | 0.147 | 0.171 | 0.199 | 0.279 | 0.386 |
| 57 | 1700 | 0.143 | 0.158 | 0.182 | 0.212 | 0.298 | 0.404 |
| 58 | 1800 | 0.153 | 0.168 | 0.194 | 0.227 | 0.320 | 0.434 |
| 59 | 1900 | 0.161 | 0.176 | 0.204 | 0.245 | 0.346 | 0.472 |
| 60 | 2000 | 0.169 | 0.186 | 0.216 | 0.252 | 0.357 | 0.488 |

Таблица 59

Нормы износа бурового инструмента на бурение скважин среднего диаметра до 132 мм с поверхности земли и из подземных горных выработок

(в % на 100 станко-смен)

| Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед.изм. | Группа скважин по глубине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
|  |  |  |  | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Вертлюг-амортизатор | БИ-249-144-00 |  | шт | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ-249-147-00 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  | БИ-249-146-00 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | БИ-249-192-00 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| Вертлюг-сальник | ВС-2,5 |  | шт | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС-5 |  | шт |  |  | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |  |  |
|  | ВС-10 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
|  | БИ-159-80 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ-249-248 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| Кольцевые элеваторы | 1А-33,5 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Н-42 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5МЗ-42 |  | шт |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5МЗ-50 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5МЗ-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,5МЗ-63,5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10МЗ-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | 15МЗ50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Полуавтоматический элеватор | МЗ-50-80-2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Уралец-22 |  | шт |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
|  | Урал-2 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Урал-12 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Э-18/50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  | ЭН-2-20 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | ЭНЗ-2 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| Метчик ловильный с правой резьбой | А-33,5 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-42 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | В-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | Г-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | Б-57 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
|  | Д-73 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | Д-108 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Метчик ловильный с левой резьбой | А-33,5 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-42 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | Г-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | Б-57 |  | шт | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метчик ловильный | Д-73 |  | шт |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-89 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 |
|  | Д-108 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Метчик коронка | МК-46 |  | шт | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  | МК-59 |  | шт |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
|  | МК-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колокол ловильный с правой резьбой для БТ и замков | А-76 |  | шт |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-76 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | Б-89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | А-76-1 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Колокол ловильный с левой резьбой | А-76 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | Б-89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | А-76-1 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| Зажимы для каната | Зк-9,5-11,0 | ТУ-41-01-049-080 | шт | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 30 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 |
|  | Зк-9,5-11,0 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 12 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 |
| Коуши для каната | К-40, 45, 56, 63, 75 |  | шт |  |  | 5 | 7 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Ключи шарнирные для бурильных труб | КШ-46 | ТУ-41-01-453-86 | шт | 15 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | КШ-59 |  | шт |  |  |  |  | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | КШ-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | КШ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Ключи шарнирные для обсадных и колонковых труб | БИ-179-118-000 | 73/89 | шт | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | БИ-179-119-000 | 108/127 | шт |  |  | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|  | БИ-179-120-000 | 146 | шт |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-179-121-000 | 168/188 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-179-122-000 | 219/243 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 |
| Ключи для коронок, корпусов кернорвателей | КБ-46 |  | шт | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КБ-59 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | КБ-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|  | КБ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | К-112 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | К-132 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
|  | К-151 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключи отбойные для замков и ниппелей | Н-42 | ТУ-41-01-405-79 | шт | 15 | 2 | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-50 |  | шт |  |  |  |  | 15 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЗ-42 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
|  | МЗ-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
|  | МЗ-63,5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |
| Переходники | ПОА-32/44 |  | шт | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО-33,5/44 |  | шт | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО-42/57 |  | шт |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-42/57 |  | шт |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-42/73 |  | шт |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-42/89 |  | шт |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-42/108 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-50/73 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | П1-50/89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  | П1-50/108 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  | П1-50/127 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  | П1-63,5/127 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 |
|  | П1-63,5/146 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 |
|  | П1-73/108 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 |
|  | П1-73/127 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | П2-73/146 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  | П3-42/72 |  | шт |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П3-42/89 |  | шт |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | П3-50/89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | П3-50/108 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |
|  | П3-50/127 |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |
| Переходники разные |  |  | шт |  |  | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 18 |
| Переходники цанговые | БИ-149-412А-00СБ |  | шт | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ-149-413-00СБ |  | шт |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ-149-416-00СБ |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Отсоединительные переходники | БИ-149-315-000сб |  | шт | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ-149-316-000сб |  | шт |  |  |  |  |  |  | 50 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| Фрезерная коронка | ФК-46 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФК-59 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | ФК-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Фрезы с направлением | ФН-46 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФН-59 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | ФН-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Кольцевые фрезы | БИ-279-269 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | БИ-279-270 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Комбинированные труборезки-труболовки | ТТ-59 | ТУ-41-01-244-79 | шт |  |  | 7 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТТ-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
|  | ТТ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Ловители | ЛОМ-50 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОГ-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Магнитная ловиушка | ЛМ-46 |  | шт | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛМ-59 |  | шт |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛМ-76 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|  | ЛМ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Опора для монтажа колонкового набора | ОКН | ТУ-01-269-87 | шт |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Сальник буровой | СВ | ТУ-41-13-05-85 | шт | 30 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Серьга подъемная | БИ-249-140-00 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертлюг-сальник |  |  | шт |  |  |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Двойные колонковые трубы | ТНД-46-2/0 | ТУ-41-13-6-86 | шт |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНД-59-2/0 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  | ТНД-76-2/0 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Хомуты для обсадных труб | БИ-199-79-000 0 73 |  | шт |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-199-80-000 0 89 |  | шт |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-199-81-000 0 108 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-199-82-000 0 127 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  | БИ-199-83-000 0 146 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |

Таблица 60

Нормы износа бурового инструмента на бескерновое бурение скважин диаметром 133-350 мм

(в % на 100 станко-смен)

| № п/п | Наименование инструмента | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Группа скважин по глубине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
|  |  |  |  |  | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Вертлюг-амортизатор | БИ-249-89А-00 |  | шт | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БИ-249-144-00 |  | шт |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | БИ-249-147-00 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | БИ-249-146-00 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| 2 | Вертлюг-сальник | ВС-10 | ТУ-41-13-05-85 | шт | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БИ-159-80 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | БИ-249-248 |  | шт |  |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Кольцевые элеваторы | 5МЗ-63,5 |  | шт | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5МЗ-50 |  | шт |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5МЗ-63,5 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 15МЗ-63,5 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |
| 4 | Полуавтоматические элеваторы | МЗ-50-80-2 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Урал-2 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Урал-12 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Э-18-50 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Зажимы для каната | Зк-9,5-11,0 | ТУ-44-01-452-82 | шт | 5 | 21 | 5 | 30 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 |
|  |  | Зк-15,5-18 | ТУ-44-01-452-82 | шт |  |  | 5 | 12 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 |
| 6 | Коуши для каната | К-40, 45, 56, 63, 75 |  | шт | 5 | 7 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 7 | Ключи шарнирные для буровых труб | БИ-179-180-000 | 63,5 | шт | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 8 | Ключи шарнирные для обсадных труб |  | 108/127 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  |  |  | 146 | шт | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  |  |  | 168/188 | шт | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
|  |  |  | 219/243 | шт | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Ключи отбойные | МЗ-63,5 |  | шт | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 10 | Метчики ловильные с правой резьбой | Г-50 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  |  | Д-89 |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
|  |  | Д-108 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 11 | Метчики ловильные с левой резьбой | Г-50 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | Д-89 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | Д-108 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Колокол ловильный с правой резьбой для БТ и замков | А-76 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  |  | Б-76 |  | шт |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
|  |  | Б-89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 13 | Колокол ловильный с левой резьбой | А-76 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | Б-76 |  | шт |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  |  | Б-89 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Магнитный фрезер | ЛМ-145 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛМ-190 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Фрезерная коронка | ФК-76 | ТУ-41-01-264-77 | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | Фрезы с направлением | ФН-76 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Кольцевые фрезеры | БИ-279-270 | Д=112 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | Комбинированные труборезы-труболовки | ТТ-76 | ТУ-41-01-317-83 | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТТ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Магнитная ловушка | ЛМ-76 |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ЛМ-93 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 20 | Отсоединительный переходник | ПО-76 |  | шт | 60 | 2 | 60 | 2 | 65 | 2 | 70 | 2 | 75 | 2 | 80 | 1 |
| 21 | Переходники | П1-63,5/127 |  | шт | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П1-63,5/146 |  | шт | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П2-73/108 |  | шт |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П2-73/127 |  | шт |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | П2-73/146 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |  |  |
|  |  | П2-73/168 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 10 | 3 |
|  |  | П2-73/219 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |
| 22 | Переходники разные |  |  | шт | 5 | 15 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 20 |
| 23 | Наголовники для БТ | БИ-249-277-000 |  | шт | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | БИ-249-239-040 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 72 | 10 | 90 |
| 24 | Серьга подъемная | БИ-249-140-000 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 |
| 25 | Буровой сальник | Д-42 |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 26 | Хомуты шарнирные для БТ | БИ-199-60-000сб |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БИ-199-61-00сб |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |

Таблица 61

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение с поверхности земли и из подземных горных выработок

(% на 100 станко-смен)

| № п/п | Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Норма | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Слесарный инструмент |
| 1 | Вороток слесарный | ГОСТ 72147-72 |  | шт | 15 | 1 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 |  | шт | 10 | 1 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | шт | 15 | 2 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ 32-УТВВ-141-71 | 1981/1-38 | шт | 7 | 1 |
| 5 | Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 |  | шт | 35 | 1 |
| 6 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-32 |  | шт | 18 | 1 |
| 7 | Кронциркуль |  |  | шт | 6 | 1 |
| 8 | Кусачки | ГОСТ 7282-75 | 200 | шт | 7 | 1 |
| 9 | Лампа паяльная | ТУ-70-73464-74 |  | шт | 6 | 1 |
| 10 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 07-75 |  | шт | 6 | 1 |
| 11 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 0,6 кг | шт | 15 | 1 |
| 12 | Набор ключей со съемными головками (средний набор) | ТУ-2-035-90-68 |  | компл. | 15 | 1 |
| 13 | Набор щупов №4 | ГОСТ 832-75 |  | компл. | 5 | 1 |
| 14 | Набор торцовых ключей | ТУ 217-028-7 |  | шт | 5 | 1 |
| 15 | Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | ТИП Г | компл. | 100 | 1 |
| 16 | Нутромеры НИ-160 | ГОСТ 868-72 | НИ 160 | шт | 5 | 1 |
| 17 | Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 |  | шт | 13 | 1 |
| 18 | Пассатижи | ГОСТ 17438-72 | 200 | шт | 10 | 1 |
| 19 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 |  | шт | 10 | 1 |
| 20 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | ТИП 1 | шт | 250 | 1 |
| 21 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | 16 | шт | 200 | 1 |
| 22 | Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-21 |  | шт | 5 | 1 |
| 23 | Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | 45 | шт | 5 | 1 |
| 24 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 |  | шт | 5 | 1 |
| 25 | Точило ручное (центратор) | ТУ 30-34-67 |  | шт | 5 | 1 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9392-75 |  | шт | 4 | 1 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ 166-80 |  | шт | 8 | 1 |
| Плотничный инструмент |
| 1 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 |  | шт | 3 | 1 |
| 2 | Рулетки стальные 20 м | ГОСТ 7502-55 |  | шт | 3 | 1 |
| 3 | Столярные стамески |  |  | шт | 50 | 1 |
| 4 | Топоры | ТУ 3-667-78 |  | шт | 10 | 2 |
| 5 | Пила-ножовка |  |  | шт | 10 | 1 |
| Малоценный инвентарь |
| 1 | Бидон 20 л |  |  | шт | 15 | 1 |
| 2 | Бочки железные 200 л |  |  | шт | 20 | 1 |
| 3 | Ведра железные |  |  | шт | 25 | 1 |
| 4 | Воронки железные |  |  | шт | 9 | 1 |
| 5 | Кайла |  |  | шт | 10 | 2 |
| 6 | Кувалда железная | ГОСТ 11401-75 | 2 кг | шт | 10 | 1 |
| 7 | Лаборатория для испытания глинистого раствора |  |  | шт | 8 | 1 |
| 8 | Лампы переносные |  |  | шт | 15 | 1 |
| 9 | ЛОМ ЛТ-1,7 | ГОСТ 1405-72 |  | шт | 7 | 2 |
| 10 | Лопаты железные |  |  | шт | 25 | 1 |
| 11 | Масленки |  |  | шт | 7 | 1 |
| 12 | Сетки защитные для электроламп |  |  | шт | 20 | 1 |
| 13 | Фонарь карманный | ТУ 84545-75 | арт. 594 | шт | 4 | 1 |
| 14 | Часы технические | ТУ 2509-69 |  | шт | 2 | 1 |
| 15 | Манометры В-600 | ТУ 25-05-1309-78 |  | шт | 10 | 1 |

Таблица 62

Нормы износа (расхода) бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение со съемными керноприемниками ССК-59

(% на 100 станко-смен)

| № п/п | Наименование инструментов | Размер, тип | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | Норма | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Технологический инструмент |
| 1 | Переходник | 70х210 | ССК-59.02.301 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 150 | 6 |
| 2 | Переходник | 57х140 | ССК-59.02.301 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 150 | 2 |
| 3 | Переходник | 57х140 | ССК-59.02.303 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 150 | 2 |
| 4 | Переходник | 55х200 | ССК-59.02.304 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 150 | 2 |
| 5 | Зажимы для каната |  |  | ТУ-34-9-13300-29 | шт | 30 | 48 |
| 6 | Ключи для алмазных коронок | КБ-59 | КБ-59 | ТУ-41-01-005-80 | шт | 30 | 1 |
| 7 | Ключи для алмазных коронок | КБ-76 | КБ-76 | ТУ-41-01-005-80 | шт | 30 | 1 |
| 8 | Ключи короночные шарнирные | КК-76 | КК-76 | ГОСТ 10465 | шт | 20 | 2 |
| 9 | Ключи короночные шарнирные | КК-93 | КК-93 | ГОСТ 10465 | шт | 20 | 2 |
| 10 | Наголовники для бурильных труб | Н-42/50 | Н-42/50 |  | шт | 15 | 30 |
| 11 | Ключи шарнирные | -42 |  | ГОСТ 6491-71 | шт | 15 | 1 |
| 12 | Ключи шарнирные | -50 |  | ГОСТ 6491-71 | шт | 15 | 1 |
| 13 | Опора для монтажа колонкового набора |  | ОКН | ТУ-41-01-80 | шт | 3 | 1 |
| 14 | Опора для монтажа колонкового набора |  |  | ТУ-41-01-402-79 | шт | 20 | 1 |
| 15 | Хомуты шарнирные для бурильных труб |  |  | ТУ-41-01-403-79 | шт | 8 | 1 |
| 16 | Элеватор МЗ-50/80 |  |  |  | шт | 8 | 1 |
| 17 | Приспособление для упаковки труб |  | ПУТ 55.000 | ТУ-41-01-250-84 | шт | 3 | 1 |
| 18 | Шаблон оправка |  | ССК-59.02-203 | ТУ-41-01-250-84 | шт | 5 | 1 |
| 19 | Шаблон для бурильных труб |  | ССК-59.02-205 | ТУ-41-01-250-84 | шт | 5 | 1 |
| 20 | Скоба-шаблон |  | ССК-59.02-206 | ТУ-41-01-250-84 | шт | 5 | 1 |
| Вспомогательный инструмент |
| 1 | Опора для труб | 720х340х340 | ССК-59.03-100 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 15 | 3 |
| 2 | Ключ для внутренней трубы | 365х37-34 | ССК-59.03-200 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 30 | 4 |
| 3 | Ключ гладкозахватный | 615х95х80 | ССК-59.03-300 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 30 | 4 |
| 4 | Хомут шарнирный | 520х212х90 | ССК-59.03-400 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 15 | 1 |
| 5 | Ключ шарнирный | 565х185х70 | ССК-59.03-500 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 20 | 3 |
| 6 | Воронка | 500х220 | ССК-59.03-800 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 15 | 1 |
| 7 | Патрубок | 70х140 | ССК-59.03-002 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 15 | 1 |
| 8 | Овершот | 04-100 | ССК-59.04-100 |  | шт | 20 | 2 |
| 9 | Сальник |  | СА |  | шт | 30 | 2 |
| 10 | Амортизатор |  | 04-400 |  | шт | 10 | 1 |
| 11 | Выколотка |  | ССК-59.03-80 |  | шт | 10 | 2 |
| 12 | Подпятник |  | ССК-59.03-001 |  | шт | 5 | 50 |
| 13 | Наголовники | КНСН | ССК-59.04-200 |  | шт | 5 | 90 |
| Аварийный инструмент |
| 1 | Пика ловильная | 49х340 | ССК-59.05-001 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 5 | 1 |
| 2 | Труболовка гидравлическая | 43,5х555 | ССК-59.05-100 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 5 | 2 |
| 3 | Труболовка гидравлическая | 43,5х340 | ССК-59.05-200 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 4 | 1 |
| 4 | Керноприемник | 58х240 | ССК-59.05-300 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 12 | 1 |
| 5 | Пробка для опрессовки колонны | 44х550 | ССК-59.05-400 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 10 | 1 |
| 6 | Ерш | 44х820 | ССК-59.05-500 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 12 | 1 |
| 7 | Ловушка секторов матриц | 58х337 | ССК-59.05-600 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 10 | 1 |
| 8 | Фрезер с направлением | 58х320 | ССК-59.05-700 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 10 | 1 |
| 9 | Метчик-коронка | 57х320 | ССК-59.05-800 | ТУ-41-01-250-77 | шт | 10 | 1 |
| Малоценный инвентарь |
| 1 | Щетка для чистки резьбовых соединений |  |  |  | шт | 20 | 2 |
| 2 | Шанцевый инструмент: |  |  |  |  |  |  |
|  | Лопата совковая |  |  |  | шт | 20 | 1 |
|  | Лопата штыковая |  |  |  | шт | 20 | 2 |
|  | Кирка (кайло) |  |  |  | шт | 15 | 1 |
|  | Лом |  |  |  | шт | 7 | 1 |
|  | Багор |  |  |  | шт | 7 | 2 |
| 3 | Кошма, |  |  |  | кв. м | 15 | 2 |
| 4 | Воронка металлическая |  |  |  | шт | 9 | 1 |
| 5 | Ведро железное |  |  |  | шт | 25 | 1 |
| 6 | Бидон 20 л |  |  |  | шт | 10 | 1 |
| 7 | Керноприемное устройство (лотки) |  |  |  | шт | 20 | 8 |
| Слесарно-плотничный инструмент |
| 1 | Бородки слесарные |  |  |  | шт | 15 | 2 |
| 2 | Вороток | 10,5х200 |  |  | шт | 7 | 1 |
| 3 | Вороток | 12,5х250 |  |  | шт | 7 | 1 |
| 4 | Вороток | 16,0х320 |  |  | шт | 7 | 1 |
| 5 | Дрель ручная |  |  |  | шт | 7 | 1 |
| 6 | Ключ гаечный | 11х14 |  |  | шт | 35 | 1 |
| 7 | Ключ гаечный | 12х14 |  |  | шт | 35 | 1 |
| 8 | Ключ гаечный | 17х19 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 9 | Ключ гаечный | 22х24 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 10 | Ключ гаечный | 22х2 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 11 | Ключ гаечный | 22х17 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 12 | Ключ гаечный | 22х30 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 13 | Ключ гаечный | 32х36 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 14 | Ключ гаечный | 8х9 |  |  | шт | 35 | 2 |
| 15 | Ключ гаечный торцовый | 14х19 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 16 | Ключ гаечный торцовый | 17х22 |  |  | шт | 18 | 2 |
| 17 | Ключ гаечный торцовый | 27х32 |  |  | шт | 18 | 2 |
| 18 | Ключ для круглых гаек | 100х100 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 19 | Ключ для круглых гаек | 90х95 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 20 | Ключ для круглых гаек | 115х130 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 21 | Ключ для круглых гаек | 135х145 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 22 | Ключ двусторонний для круглых гаек | 55х66 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 23 | Ключ двусторонний для круглых гаек | 78х85 |  |  | шт | 18 | 1 |
| 24 | Ключ разводной |  |  |  | шт | 18 | 1 |
| 25 | Круглогубцы |  |  |  | шт | 10 | 1 |
| 26 | Лампа паяльная |  |  |  | шт | 7 | 1 |
| 27 | Зубило слесарное |  |  |  | шт | 10 | 2 |
| 28 | Ножовка по металлу |  |  |  | шт | 35 | 1 |
| 29 | Полотна ножовочные |  |  |  | шт | 250 | 10 |
| 30 | Пила поперечная одноручная |  |  |  | шт | 35 | 1 |
| 31 | Топор |  |  |  | шт | 20 | 2 |
| 32 | Тиски слесарные |  |  |  | шт | 5 | 1 |
| 33 | Кувалда массой 2,5 кг |  |  |  | шт | 10 | 1 |
| 34 | Молоток слесарный |  |  |  | шт | 10 | 2 |
| 35 | Отвертки разные |  |  |  | компл. | 13 | 1 |
| 36 | Плоскогубцы |  |  |  | шт | 10 | 2 |
| 37 | Напильники разные |  |  |  | шт | 250 | 10 |
| Контрольно-измерительные приборы и приспособления |
| 1 | Метр складной металлический |  |  |  | шт | 6 | 1 |
| 2 | Рулетка металлическая 20 м |  |  |  | шт | 6 | 1 |
| 3 | Штангенциркуль |  |  |  | шт | 8 | 1 |
| 4 | Манометр бурового насоса |  |  |  | шт | 10 | 1 |
| 5 | Манометр гидросистемы |  |  |  | шт | 10 | 1 |
| 6 | Расходомер промывочной жидкости |  |  |  | шт | 8 | 1 |

Таблица 63

Нормы износа бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение скважин со съемными керноприемниками КССК-76

(% на 100 станко-смен)

| № п/п | Наименование инструментов | Марка, тип и модель | Стандарт или ТУ | Ед. изм. | 1200 м | 2000 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма | Кол-во | Норма | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Технологический инструмент |
| 1 | Муфта | БИ-109-253 |  | шт | 8 | 280 | 8 | 400 |
| 2 | Ниппель | БИ-109-256 |  | шт | 8 | 100 | 8 | 180 |
| 3 | Муфта | БИ-109-259 |  | шт | 8 | 130 | 8 | 220 |
| 4 | Труба бурильная | БИ-109-282 |  | шт | 8 | 300 | 8 | 450 |
| 5 | Переходник | БИ-149-1016 |  | шт | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | Переходник | БИ-149-1017 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 7 | Керногазонаборник | КГНС |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Конус | Конус |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 9 | Набор колонковый | НК-76 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | Комплекс средств тампонирования | КСТ-1 |  | шт | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Наголовники | Р 70/110 |  | шт | 5 | 80 | 5 | 100 |
| 12 | Снаряд колонковый | БИ-129-110.00.000 |  | шт | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 13 | Зажимы для каната |  | ТУ-34-9-13000-29 | шт | 30 | 48 | 30 | 48 |
| 14 | Элеватор | ЗН-2-20 | ТУ 41-01-369-80 | шт | 16 | 1 | 16 | 1 |
| Вспомогательный инструмент |
| 15 | Ключи шарнирные – 48 | БИ-179-208-000 | ТУ 41-01-361-79 | шт | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 16 | Ключи шарнирные – 70 | БИ-179-191-000 | ТУ 41-01-361-79 | шт | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 17 | Ключи шарнирные – 73 | БИ-179-192-000 | ТУ 41-01-361-79 | шт | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 18 | Оголовок | БИ-149-1018 |  | шт | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 19 | Вилка ведущая | БИ-159-168-000 | ТУ 41-01-361-79 | шт | 17 | 2 | 17 | 2 |
| 20 | Вилка подкладная | БИ-159-219-000 |  | шт | 34 | 4 | 34 | 4 |
| 21 | Струбница | БИ-141-000 |  | шт | 20 | 1 | 20 | 1 |
| Ловильный инструмент |
| 22 | Ловители | БИ-129-99-01-000 |  | шт | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Комплект запасных частей |
| 23 | Труба приемная | БИ-129-110.01-000 |  | шт | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 24 | Центратор | БИ-129-110.02-000 |  | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Переходник | БИ-129-110.00-001 |  | шт | 200 | 5 | 200 | 5 |
| 26 | Переходник | БИ-129-110.00-003 |  | шт | 200 | 5 | 200 | 5 |
| 27 | Опора | БИ-129.110.00-002 |  | шт | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 28 | Труба колонковая | БИ-129.110.00-004 |  | шт | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 29 | Центратор внутренний | БИ-110.00-005 |  | шт | 10 | 25 | 10 | 25 |
| 30 | Кольцо стопорное | БИ-129.110.01-001 |  | шт | 18 | 150 | 18 | 150 |
| 31 | Корпус кернорвателя | БИ-129.110.01-002 |  | шт | 25 | 40 | 25 | 40 |
| 32 | Кольцо рвательное | БИ-129.110.01-003 |  | шт | 25 | 150 | 25 | 150 |
| 33 | Пружина | БИ-129.110.01.06 |  | шт | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 34 | Пружина | БИ-129.110.01.06 |  | шт | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 35 | Ключ гаечный | 32х36 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 36 | Ключ гаечный | 8х9 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 37 | Ключ гаечный торцовый | 14х19 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 38 | Ключ гаечный торцовый | 17х22 |  | шт | 18 | 2 |  |  |
| 39 | Ключ гаечный торцовый | 27х32 |  | шт | 18 | 2 |  |  |
| 40 | Ключ для круглых гаек | 100х100 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 41 | Ключ для круглых гаек | 90х95 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 42 | Ключ для круглых гаек | 115х130 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 43 | Ключ для круглых гаек | 135х145 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 44 | Ключ двусторонний для круглых гаек | 55х66 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 45 | Ключ двусторонний для круглых гаек | 78х85 |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 46 | Ключ разводной |  |  | шт | 18 | 1 |  |  |
| 47 | Круглогубцы |  |  | шт | 10 | 1 |  |  |
| 48 | Лампа паяльная |  |  | шт | 7 | 1 |  |  |
| 49 | Зубило слесарное |  |  | шт | 10 | 2 |  |  |
| 50 | Ножовка по металлу |  |  | шт | 35 | 1 |  |  |
| 51 | Полотна ножовочные |  |  | шт | 250 | 10 |  |  |
| 52 | Пила поперечная |  |  | шт | 35 | 1 |  |  |
| 53 | Топор |  |  | шт | 20 | 2 |  |  |
| 54 | Тиски слесарные |  |  | шт | 5 | 1 |  |  |
| 55 | Кувалда массой 2,5 м |  |  | шт | 10 | 1 |  |  |
| 56 | Молоток слесарный 0,5 кг |  |  | шт | 10 | 2 |  |  |
| 57 | Отвертки разные |  |  | компл. | 13 | 1 |  |  |
| 58 | Плоскогубцы |  |  | шт | 10 | 2 |  |  |
| 59 | Напильники разные |  |  | шт | 250 | 10 |  |  |
| Малоценный инвентарь |
| 1 | Щетка для чистки резьбовых соединений |  |  | шт | 20 | 2 |  |  |
| 2 | Шанцевый инструмент: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лопата штыковая |  |  | шт | 20 | 1 |  |  |
|  | Лопата штыковая |  |  | шт | 20 | 1 |  |  |
|  | Кирка (кайло) |  |  | шт | 15 | 1 |  |  |
|  | Лом |  |  | шт | 7 | 1 |  |  |
|  | Багор |  |  | шт | 7 | 2 |  |  |
| 3 | Кошма |  |  | кв. м | 15 | 2 |  |  |
| 4 | Воронка металлическая |  |  | шт | 9 | 1 |  |  |
| 5 | Ведро железное |  |  | шт | 25 | 1 |  |  |
| 6 | Бидон 20 л |  |  | шт | 10 | 1 |  |  |
| 7 | Керноприемное устройство (лотки) |  |  | шт | 10 | 8 |  |  |
| Слесарно-плотничный инструмент |
| 1 | Бородки слесарные |  |  | шт | 15 | 2 |  |  |
| 2 | Вороток | 10,5х200 |  | шт | 7 | 1 |  |  |
| 3 | Вороток | 12,5х250 |  | шт | 7 | 1 |  |  |
| 4 | Вороток | 16,0х320 |  | шт | 7 | 1 |  |  |
| 5 | Дрель ручная |  |  | шт | 7 | 1 |  |  |
| 6 | Ключ гаечный | 11х14 |  | шт | 35 | 1 |  |  |
| 7 | Ключ гаечный | 12х14 |  | шт | 35 | 1 |  |  |
| 8 | Ключ гаечный | 17х19 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 9 | Ключ гаечный | 22х24 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 10 | Ключ гаечный | 22х29 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 11 | Ключ гаечный | 22х17 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| 12 | Ключ гаечный | 22х30 |  | шт | 35 | 2 |  |  |
| Контрольно-измерительные приборы и приспособления |
| 1 | Метр складной металлический |  |  | шт | 6 | 1 |  |  |
| 2 | Рулетка металлический 20 м |  |  | шт | 6 | 1 |  |  |
| 3 | Штангенциркуль |  |  | шт | 8 | 1 |  |  |
| 4 | Манометр бурового насоса |  |  | шт | 10 | 1 |  |  |
| 5 | Манометр гидросистемы |  |  | шт | 10 | 1 |  |  |
| 6 | Расходомер промывочной жидкости |  |  | шт | 8 | 1 |  |  |

# Глава 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ БУРЕНИЮ СКВАЖИН

70. В данной главе приведены нормы времени на выполнение работ, связанных с углубкой скважины, но не вошедших в технологический комплекс бурения скважин: промывку скважины; проработку ствола скважины; установку пробки в скважине; цементирование колонны обсадных труб; постановку цементного моста; тампонирование скважин глиной; тампонирование скважин заливкой глинистым или цементным раствором; тампонирование скважин быстросхватывающимися смесями; разбуривание цементного моста; крепление скважин обсадными трубами и извлечение их при вращательном бурении; расширение скважин; опрессовка колонны обсадных труб; искусственное искривление скважин; кернометрию; отбор газокерновых проб из угольного пласта; исследование газоводоносных, газоносных угольных пластов и пород; дефектоскопию; установку фильтров в скважины и их извлечение.

71. Затраты времени на выполнение перечисленных вспомогательных работ определяются по таблицам данной главы как дополнительные к затратам времени на бурение.

72. При выполнении гидрогеологических и геофизических исследований в скважинах нормы времени принимаются соответственно по Сборникам вып.1, часть 4 "Гидрогеологические работы" и вып.3 "Геофизические работы", сметные нормы - по настоящему Сборнику.

73. Нормы времени приведены раздельно для условий бурения с поверхности земли и из подземных горных выработок.

74. Вспомогательные работы могут выполняться силами буровой бригады с использованием технических средств, применяемых для бурения, а также с привлечением дополнительного состава работающих и материальных средств (искусственное искривление скважин, кернометрия, отбор газокерновых проб из угольных пластов, исследование газоносности пород, дефектоскопия).

75. Определение расхода дополнительных материалов (цемент, обсадные трубы и т.п.), износа специальных инструментов и приспособлений (керноскопы, отклонители, газокернонаборники и т.п.), услуг специального оборудования (цементировочный агрегат, дефектоскопическая станция и т.п.), а также затраты транспорта по их доставке производится в проекте с учетом конкретных геолого-технических условий проведения работ.

76. Промывка скважины (табл.64).

Содержание работ: спуск колонкового набора и колонны бурильных труб до конечной глубины промывки; промывка скважины при помощи бурового насоса; подъем колонкового набора и колонны бурильных труб.

77. Проработка (калибровка) ствола скважины (табл.65).

Содержание работ: чередование расширения или повторного бескернового бурения отдельных участков ствола ранее пробуренной скважины долотом или толстостенной специальной коронкой, смонтированными на жестком колонковом снаряде (длиной не менее 6 м), со свободным спуском снаряда на колонне бурильных труб на ненарушенных участках ствола скважины с нормальными диаметром и траекторией подъема снаряда.

78. Установка пробки в скважине (табл.66).

Содержание работ: подготовка (сборка) пробки и соединение ее с колонной бурильных труб; спуск пробки на колонне бурильных труб в заданный интервал; закрепление пробки в стволе скважины; отсоединение пробки; подъем колонны бурильных труб.

79. Цементирование колонны обсадных труб (табл.67).

Содержание работ: промывка скважины (нормируется по нормам табл.64), приготовление цементного раствора; оборудование устья скважины заливочной головкой; соединение ее с нагнетательной линией бурового насоса или цементировочного агрегата; закачивание цементного раствора в скважину, спуск разделительной пробки; продавливание цементного раствора в затрубное пространство, нагнетание промывочной жидкости поверх пробки; демонтаж и промывка заливочной головки и нагнетательной линии.

80. Постановка цементного моста (табл.68).

Содержание работ: приготовление цементного раствора, оборудование устья заливочной головкой, закачивание цементного раствора в скважину, спуск разделительной пробки, нагнетание промывочной жидкости под давлением, снятие заливочной головки, промывка нагнетающей системы от цементного раствора.

81. Тампонирование скважин глиной (табл.69).

Содержание работ: подготовка тампонажного материала; доставка его на забой скважины в два приема; двукратный спуск трамбовочного снаряда на колонне бурильных труб, послойное трамбование глиной с конечной толщиной каждого слоя 1.0 м и двукратный подъем промывочного снаряда на колонне труб.

82. Тампонирование скважин заливкой глинистым или цементным раствором (табл 70).

Содержание работ: приготовление раствора; спуск колонны бурильных труб на заданную глубину; закачивание раствора до излива его из устья скважины, подъем колонны бурильных труб, промывка системы от остатков раствора. Заливка скважины глубиной более 300 м производится снизу вверх порциями раствора с одновременным заполнением не более 300 м ствола с последующим подъемом труб на высоту этого интервала.

83 . Тампонирование скважин быстросхватывающимися смесями (табл. 71).

Содержание работ: загрузка БСС в контейнер; спуск контейнера на колонне бурильных труб; выгрузка (выдавливание) БСС на интервале тампонирования; подъем контейнера; спуск шнекового затирочного тампонирующего устройства на колонне бурильных труб; тампонирование участка ствола (затирка смеси в стенки скважины); подъем тампонирующего устройства.

84 . Разбуривание цементного моста.

Содержание работ: этот вид работ полностью аналогичен процессу бескернового бурения пород IV категории по буримости на соответствующих интервалах глубин. В связи с этим нормы на разбуривание цементного моста принимаются равными нормам на бурение скважин без отбора керна в указанных выше условиях.

85 . Крепление скважин обсадными трубами и извлечение их при вращательном бурении (табл.72 ).

Содержание работ:

а) при спуске труб:

- проработка ствола скважины (объем операции обосновывается проектом, затраты времени определяются по нормам табл.65 );

- подбор, замер труб , калибровка резьбовых соединений, подноска труб к скважине;

- оборудование устья скважины и троса лебедки такелажными и крепящими приспособлениями (универсальная головка, клинья и т.п.);

- свинчивание и спуск колонны труб, задавливание башмака колонны в забой;

- демонтирование приспособлений;

б) при извлечении труб:

- установка гидравлического домкрата;

- оборудование устья скважины и троса лебедки такелажными и крепящими приспособлениями;

- извлечение труб домкратом и лебедкой (с расхаживанием);

- развинчивание колонны и укладка труб;

- демонтирование домкрата и других приспособлений.

86 . Расширение скважин.

Содержание работ: однократное или многократное разбуривание кольцевого забоя скважины исходного диаметра до достижения проектного диаметра скважины; проработка ствола скважины (нормируется отдельно по нормам табл.65 ). Нормы времени на расширение скважин определяется по нормам на бескерновое бурение долотом проектного диаметра с учетом поправочных коэффициентов, при расширении: а) на последующий диаметр - 0.50; б) через один диаметр - 0.60; в) через два диаметра более - 1.00.

87. Опрессовка колонны обсадных труб.

Содержание работ: установка заливочной головки на колонне обсадных труб; присоединение ее к нагнетательной линии бурового насоса; опрессовка колонны с выдержкой; демонтаж оборудования.

Норма времени на 1 опрессовку обсадных труб - 0.22 станко- смены.

88 . Искусственное искривление скважины (табл.73 ).

Содержание работ:

а) при использовании неизвлекаемых (стационарных) клиньев:

- подготовительные работы на поверхности земли (подготовка снаряда к спуску в скважину);

- спуск клина в скважину на колонне бурильных труб и подъем освободившейся колонны;

- ориентирование клина в скважине;

- раскрепление клина;

- отбуривание нового ствола по скосу клина;

- бурение ниже скоса несколькими рейсами с набором кривизны и стабилизацией нового ствола на всем интервале искривления. При забуривании выше основного забоя нового ствола в многоствольных скважинах добавляется операция по установке пробки - искусственного забоя (нормируется по табл.66 ).

б) при использовании отклоняющихся снарядов однократного и непрерывного действия:

- подготовка к спуску и ориентирование отклонителя на поверхности;

- спуск отклонителя на колонне бурильных труб;

- ориентирование и раскрепление отклонителя в скважине;

- бурение- пилот – скважины малого диаметра;

- забуривание (расширение) ствола скважины нормального диаметра в новом направлении с набором кривизны;

- бурение нового ствола с его стабилизацией несколькими рейсами на всем интервале искривления до получения керна полного диаметра.

89 . Кернометрия (табл.74 ).

Содержание работ: разборка и чистка керноскопа; сборка отбурочных снарядов; подготовка и сборка ориентатора; сборка керноскопа; спуск керноскопа в скважину на колонне бурильных труб; постановка на забой и выравнивание забоя; нанесение ориентированной метки; выдержка ориентатора на забое скважины; подъем керноскопа; извлечение специальной коронки и ориентирующего стержня; просушивание ориентирующего стержня и помещение его в контейнер; оформление документации. Выбуривание, срыв, подъем и извлечение керна с ориентированной меткой производится в процессе дальнейшего бурения скважины.

90 . Отбор газокерновых проб из угольных пластов (табл.75).

Содержание работ: подготовка газокернонаборника (ГКН) к работе; спуск ГКН на колонне бурильных труб; бурение по углю с ограничением проходки за рейс до 0,5 м; подъем ГКН на колонне бурильных труб; извлечение приемной кассеты из ГКН.

91 . Исследование газоводоносных пород, газоносных угольных пластов и пород (табл.76).

Содержание работ: подготовка испытательного и измерительного инструмента к работе; присоединение газового счетчика к сальнику- вертлюгу, установка циркулярно-противовыбросовой головки; промывка скважины (нормируется отдельно по табл.64 ), спуск испытательного инструмента на колонне бурильных труб; испытание пород и пластов; измерение их газовых параметров; отбор проб воды и газа; подъем испытательного инструмента на колонне бурильных труб.

92 . Дефектоскопия бурильных труб и подъемного инструмента в процессе бурения скважин.

Содержание работ: подготовка и настройка приборов, подготовка поверхности труб и оборудования, проведение измерений, запись результатов, демонтаж приборов.

Норма на дефектоскопию бурильных труб в процессе бурения - 1 приборо- смена на 100 станко- смен бурения скважин.

93 . Установка фильтров в скважины и их извлечение (табл.77).

Содержание работ: подготовительно-заключительные операции; операции, связанные с обслуживанием рабочего места; забивка деревянной пробки в нижнюю часть отстойника и ее извлечение; прикрепление направляющих фонарей для центрирования фильтра и снятия их; спуск фильтра на заданную глубину и подъем его; закрепление и раскрепление обсадных труб над устьем буровой скважины (фильтры, устанавливаемые на колонне обсадных труб); техническое обслуживание буровой установки; документация.

Дополнительно в состав работ включается:

а) при установке фильтров "впотай" – установка сальника на надфильтровой трубе и подъем бурильных труб;

б) при установке фильтров с гравийной засыпкой – спуск и подъем труб, по которым засыпается гравий, подсчет требуемого количества гравия, засыпка гравия;

в) при установке фильтров в скважину, незакрепленную обсадными трубами – проработка ствола скважины;

г) при установке фильтров в скважину, закрепленную обсадными трубами – подъем обсадных труб с целью обнажения рабочей части фильтра и закрепление их над устьем скважины (подъем обсадных труб производится с помощью гидравлического домкрата и лебедки буровой установки);

д) при извлечении фильтров, установленных "впотай" – спуск бурильных труб и соединение их с замком фильтра;

Нормы времени на установку и извлечение фильтров приведены в табл. 77,78,79.

Таблица 64

Нормы времени на промывку скважин

(в станко- сменах на 1 промывку)

| № п/п | Глубина промывки | Бурение скважин |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | свыше 132 | до 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| 2 | 200 | 0.12 | 0.24 | 0.18 |
| 3 | 300 | 0.17 | 0.37 | 0.27 |
| 4 | 400 | 0.22 | 0.49 | 0.36 |
| 5 | 500 | 0.27 | 0.61 | 0.45 |
| 6 | 600 | 0.32 | 0.74 | 0.54 |
| 7 | 700 | 0.40 | 0.86 | 0.63 |
| 8 | 800 | 0.45 | 1.02 | 0.72 |
| 9 | 900 | 0.51 | 1.12 | 0.81 |
| 10 | 1000 | 0.56 | 1.26 | 0.90 |
| 11 | 1100 | 0.61 |  | 1.00 |
| 12 | 1200 | 0.67 |  | 1.11 |
| 13 | 1300 | 0.79 |  |  |
| 14 | 1400 | 0.85 |  |  |
| 15 | 1500 | 0.91 |  |  |
| 16 | 1600 | 0.97 |  |  |
| 17 | 1700 | 1.03 |  |  |
| 18 | 1800 | 1.08 |  |  |
| 19 | 1900 | 1.23 |  |  |
| 20 | 2000 | 1.30 |  |  |

Таблица 65

Нормы времени на проработку скважины

(в станко- сменах на 1 проработку)

| № п/п | Глубина проработки | Бурение скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | свыше 132 | до 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 - 100 | 0.38 | 0.38 | 0.47 |
| 2 | 100 - 200 | 0.41 | 0.42 | 0.54 |
| 3 | 200 - 300 | 0.44 | 0.46 | 0.61 |
| 4 | 300 - 400 | 0.48 | 0.50 | 0.70 |
| 5 | 400 - 500 | 0.51 | 0.54 | 0.76 |
| 6 | 500 - 600 | 0.55 | 0.59 | 0.84 |
| 7 | 600 - 700 | 0.58 | 0.63 | 0.92 |
| 8 | 700 - 800 | 0.62 | 0.67 | 1.00 |
| 9 | 800 - 900 | 0.66 | 0.72 | 1.09 |
| 10 | 900 -1000 | 0.70 | 0.78 | 1.17 |
| 11 | 1000 -1100 | 0.74 |  | 1.26 |
| 12 | 1100 -1200 | 0.79 |  | 1.36 |
| 13 | 1200 -1300 | 0.83 |  |  |
| 14 | 1300 -1400 | 0.88 |  |  |
| 15 | 1400 -1500 | 0.92 |  |  |
| 16 | 1500 -1600 | 0.97 |  |  |
| 17 | 1600 -1700 | 1.02 |  |  |
| 18 | 1700 -1800 | 1.06 |  |  |
| 19 | 1800 -1900 | 1.11 |  |  |
| 20 | 1900 -2000 | 1.15 |  |  |

Таблица 66

Нормы времени на установку пробки в скважине

(в станко- сменах на 1 установку пробки)

| № п/п | Интервал установки пробки, м | Скважины, бурящиеся |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | свыше 132 | до 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 - 100 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 2 | 100 - 200 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| 3 | 200 - 300 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| 4 | 300 - 400 | 0.17 | 0.20 | 0.34 |
| 5 | 400 - 500 | 0.20 | 0.24 | 0.42 |
| 6 | 500 - 600 | 0.24 | 0.28 | 0.50 |
| 7 | 600 - 700 | 0.28 | 0.32 | 0.58 |
| 8 | 700 - 800 | 0.31 | 0.36 | 0.66 |
| 9 | 800 - 900 | 0.35 | 0.41 | 0.74 |
| 10 | 900 -1000 | 0.39 | 0.47 | 0.82 |
| 11 | 1000 -1100 | 0.43 |  | 0.90 |
| 12 | 1100 -1200 | 0.48 |  | 0.98 |
| 13 | 1200 -1300 | 0.55 |  |  |
| 14 | 1300 -1400 | 0.59 |  |  |
| 15 | 1400 -1500 | 0.63 |  |  |
| 16 | 1500 -1600 | 0.67 |  |  |
| 17 | 1600 -1700 | 0.71 |  |  |
| 18 | 1700 -1800 | 0.75 |  |  |
| 19 | 1800 -1900 | 0.88 |  |  |
| 20 | 1900 -2000 | 0.93 |  |  |

Таблица 67

Нормы времени на цементирование колонны обсадных труб

(в станко- сменах на 1 цементирование)

| № п/п | Глубина спуска колонны или постановки цементного моста, м | С применением |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бурового насоса | Цементировочного агрегата |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | до 132 | свыше 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 0.18 | 0.20 | 0.28 |
| 2 | 200 | 0.22 | 0.22 | 0.46 |
| 3 | 300 | 0.26 | 0.24 | 0.64 |
| 4 | 400 | 0.32 | 0.26 | 0.82 |
| 5 | 500 | 0.36 | 0.27 | 1.08 |
| 6 | 600 |  | 0.29 | 1.14 |
| 7 | 700 |  | 0.30 | 1.21 |
| 8 | 800 |  | 0.31 | 1.28 |
| 9 | 900 |  | 0.32 | 1.35 |
| 10 | 1000 |  | 0.33 | 1.39 |
| 11 | 1100 |  | 0.36 | 1.60 |
| 12 | 1200 |  | 0.39 | 1.75 |
| 13 | 1300 |  | 0.40 | 1.90 |
| 14 | 1400 |  | 0.43 | 2.01 |
| 15 | 1500 |  | 0.45 | 2.16 |
| 16 | 1600 |  | 0.61 |  |
| 17 | 1700 |  | 0.63 |  |
| 18 | 1800 |  | 0.66 |  |
| 19 | 1900 |  | 0.70 |  |
| 20 | 2000 |  | 0.73 |  |

Примечание к табл.67: 1. Для скважин, бурящихся из подземных горных выработок, применяются нормы, рассчитанные на применение бурового насоса.

2. Время на выстойку скважины для затвердевания цемента предусматривается не более 24 часов, а для быстросхватывающихся смесей - не более 8 часов. При цементировании в условиях вечной мерзлоты или при наличии в скважине соляных растворов время выстойки скважины увеличивается вдвое.

3. Нормы данной таблицы предполагают подъем цементного кольца в затрубном пространстве до устья скважины с оставлением цементной пробки в трубах высотой 10 метров.

Таблица 68

Нормы времени на постановку цементного моста

(в станко- сменах на 1 мост)

| № п/п | Глубина постановочного моста, м | С применением |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бурового насоса | Цементировочного агрегата |
|  |  | Бурение скважины |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок | С поверхности земли |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 32 | свыше 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 0.13 | 0.19 | 0.13 |
| 2 | 200 | 0.16 | 0.26 | 0.16 |
| 3 | 300 | 0.20 | 0.33 | 0.20 |
| 4 | 400 | 0.23 | 0.41 | 0.23 |
| 5 | 500 | 0.27 | 0.49 | 0.27 |
| 6 | 600 |  | 0.54 | 0.29 |
| 7 | 700 |  | 0.56 | 0.32 |
| 8 | 800 |  | 0.71 | 0.36 |
| 9 | 900 |  | 0.80 | 0.40 |
| 10 | 1000 |  | 0.88 | 0.44 |
| 11 | 1100 |  | 0.98 | 0.48 |
| 12 | 1200 |  | 1.08 | 0.53 |
| 13 | 1300 |  |  | 0.58 |
| 14 | 1400 |  |  | 0.62 |
| 15 | 1500 |  |  | 0.67 |
| 16 | 1600 |  |  | 0.72 |
| 17 | 1700 |  |  | 0.77 |
| 18 | 1800 |  |  | 0.82 |
| 19 | 1900 |  |  | 0.86 |
| 20 | 2000 |  |  | 0.91 |

Примечание к табл.68: 1. Проработка скважины, постановка пробки в скважине нормируется соответственно по табл.65 и табл.66.

2. Нормы предполагают постановку цементного моста мощностью до 40 м.

3. Время на выстойку скважины для затвердения цемента предусматривается не более 24 часов, а для быстросхватывающихся смесей - не более 8 часов. При цементировании в условиях вечной мерзлоты или при наличии в скважине соляных растворов время выстойки скважины увеличивается вдвое.

Таблица 69

Нормы времени на тампонирование скважин глиной

(в станко- сменах на 1 м тампонирования)

| № п/п | Интервал тампонирования, м | Бурение скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | свыше 132 | до 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 - 100 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| 2 | 100 - 200 | 0.15 | 0.21 | 0.31 |
| 3 | 200 - 300 | 0.22 | 0.29 | 0.45 |
| 4 | 300 - 400 | 0.29 | 0.37 | 0.60 |
| 5 | 400 - 500 | 0.35 | 0.46 | 0.75 |

Таблица 70

Нормы времени на тампонирование скважин заливкой цементным или глинистым раствором

(в станко- сменах на 1 заливку)

| № п/п | Глубина скважины, м | С применением |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бурового насоса | Цементировочного агрегата |
|  |  | Бурение скважины |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок | С поверхности земли |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | до 132 | свыше 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
| 2 | 200 | 0.29 | 0.29 | 0.50 |
| 3 | 300 | 0.39 | 0.44 | 0.72 |
| 4 | 400 | 0.49 | 0.61 | 1.01 |
| 5 | 500 | 0.60 | 0.78 | 1.29 |
| 6 | 600 | 0.64 | 0.95 | 1.57 |
| 7 | 700 | 0.78 | 1.12 | 1.85 |
| 8 | 800 | 0.89 | 1.29 | 2.14 |
| 9 | 900 | 1.00 | 1.48 | 2.42 |
| 10 | 1000 | 1.12 | 1.65 | 2.72 |
| 11 | 1100 | 1.24 | 1.84 |  |
| 12 | 1200 | 1.38 | 2.02 |  |
| 13 | 1300 | 1.50 |  |  |
| 14 | 1400 | 1.62 |  |  |
| 15 | 1500 | 1.75 |  |  |
| 16 | 1600 | 1.88 |  |  |
| 17 | 1700 | 2.01 |  |  |
| 18 | 1800 | 2.12 |  |  |
| 19 | 1900 | 2.16 |  |  |
| 20 | 2000 | 2.39 |  |  |

Примечание: Время на выстойку скважины для затвердения цемента предусматривается не более 24 часов, а для быстросхватывающихся смесей - не более 8 часов. При цементировании в условиях вечной мерзлоты или при наличии в скважине соляных растворов время выстойки скважины увеличивается вдвое.

Таблица 71

Нормы времени на тампонирование скважин быстросхватывающимися смесями

(в станко- сменах на 1 м тампонирования)

| № п/п | Интервал тампонирования, м | Бурение скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Диаметр скважины, мм |
|  |  | до 132 | до 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 – 100 | 0.61 | 0.69 |
| 2 | 100 - 200 | 0.68 | 1.06 |
| 3 | 200 - 300 | 0.73 | 1.49 |
| 4 | 300 - 400 | 0.80 | 1.94 |
| 5 | 400 - 500 | 1.02 | 2.39 |
| 6 | 500 - 600 | 1.22 | 2.85 |
| 7 | 600 - 700 | 1.42 | 3.30 |
| 8 | 700 - 800 | 1.61 | 3.81 |
| 9 | 800 - 900 | 1.80 | 4.34 |
| 10 | 900 -1000 | 2.02 | 4.85 |
| 11 | 1000 -1100 | 2.22 | 5.38 |
| 12 | 1100 -1200 | 2.46 | 5.98 |
| 13 | 1200 -1300 | 2.72 |  |
| 14 | 1300 -1400 | 2.94 |  |
| 15 | 1400 -1500 | 3.20 |  |
| 16 | 1500 -1600 | 3.44 |  |
| 17 | 1600 -1700 | 3.66 |  |
| 18 | 1700 -1800 | 3.91 |  |
| 19 | 1800 -1900 | 4.16 |  |
| 20 | 1900 -2000 | 4.38 |  |

Примечание: Время на выстойку скважины для затвердения быстросхватывающихся смесей предусматривается не более 8 часов. При тампонировании в условиях вечной мерзлоты или при наличии в скважине соляных растворов время выстойки скважины увеличивается вдвое.

Таблица 72

Нормы времени на крепление скважин обсадными трубами и извлечение их при вращательном бурении

(в станко- сменах на 1 м крепления)

| № п/п | Группа скважин по среднему диаметру, мм | Спуск труб | Извлечение труб | Спуск или извлечение труб в трубах большего диаметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С ниппельными и муфтовыми соединениями | Со сваркой стыков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 132 мм | 0.80 | 1.13 | 1.35 |  |
| 2 | от 133 до 250 мм | 0.87 | 1.37 | 1.46 | 0.39 |
| 3 | от 251 до 350 мм | 0.95 | 1.61 | 1.63 |  |

Примечание: 1. При спуске обсадных труб в скважину со среднем диаметром свыше 132 мм на глубину более 300 м к нормам времени , приведенным в табл.72, применяется поправочный коэффициент, равный 2.0;

2. При креплении скважин, пробуренных из подземных горных выработок к нормам табл.72 применяется коэффициент 1.14;

3. При необходимости перед спуском труб дополнительно производится операция опрессовки колонны обсадных труб, которая нормируется по п.87.

Таблица 73

Нормы времени на искусственное искривление скважин

(в станко- сменах на 1 искривление)

| № п/п | Интервал искривления скважины, м | Тип отклонителя и длина интервала отбуривания по скосу клина |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стационарный клин, 10 м | Съемный клин, 7 м | Отклонитель непрерывного действия, 7 м |
|  |  | При бурении скважин |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок | С поверхности земли | Из подземных горных выработок | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 - 100 | 3.42 | 4.17 | 2.80 | 3.44 | 2.52 | 3.10 |
| 2 | 100 - 200 | 3.66 | 4.71 | 2.94 | 3.85 | 2.63 | 3.44 |
| 3 | 200 - 300 | 3.94 | 5.57 | 3.10 | 4.43 | 2.75 | 3.93 |
| 4 | 300 - 400 | 4.26 | 6.23 | 3.23 | 4.81 | 2.86 | 4.26 |
| 5 | 400 - 500 | 4.57 | 6.89 | 3.43 | 5.27 | 2.98 | 4.59 |
| 6 | 500 - 600 | 4.98 | 8.05 | 3.75 | 6.16 | 3.09 | 4.82 |
| 7 | 600 - 700 | 6.05 | 9.32 | 4.55 | 7.13 | 3.21 | 5.04 |
| 8 | 700 - 800 | 6.36 | 9.88 | 4.80 | 7.60 | 3.34 | 5.28 |
| 9 | 800 - 900 | 6.78 | 10.73 | 5.13 | 8.27 | 3.44 | 5.54 |
| 10 | 900 - 1000 | 7.10 | 11.39 | 5.39 | 8.81 | 3.56 | 5.80 |
| 11 | 1000 - 1100 | 7.52 | 12.35 | 5.72 | 9.56 | 3.75 | 6.26 |
| 12 | 1100 - 1200 | 7.87 | 13.01 | 6.01 | 10.10 | 3.92 | 6.59 |
| 13 | 1200 - 1300 | 9.63 |  | 7.32 |  | 4.08 |  |
| 14 | 1300 - 1400 | 10.06 |  | 7.66 |  | 4.27 |  |
| 15 | 1400 - 1500 | 10.49 |  | 8.00 |  | 4.46 |  |
| 16 | 1500 - 1600 | 10.82 |  | 8.27 |  | 4.62 |  |
| 17 | 1600 - 1700 | 11.26 |  | 8.62 |  | 4.86 |  |
| 18 | 1700 - 1800 | 11.69 |  | 8.96 |  | 5.00 |  |
| 19 | 1800 - 1900 | 12.89 |  | 9.89 |  | 5.16 |  |
| 20 | 1900 - 2000 | 13.34 |  | 10.25 |  | 5.35 |  |

Таблица 74

Нормы времени на кернометрию

(в станко- сменах на 1 замер)

| № п/п | Интервал проведения кернометрии, м | Бурение скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
|  |  | Категории пород |
|  |  | III-V | VI-VIII | IX-XI | III-V | VI-VIII | IX-XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 - 100 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| 2 | 100 - 200 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.54 |
| 3 | 200 - 300 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.65 |
| 4 | 300 - 400 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.79 |
| 5 | 400 - 500 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.77 | 0.97 |
| 6 | 500 - 600 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.87 | 0.91 | 1.15 |
| 7 | 600 - 700 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.98 | 1.02 | 1.32 |
| 8 | 700 - 800 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 1.04 | 1.09 | 1.42 |
| 9 | 800 - 900 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 1.12 | 1.18 | 1.53 |
| 10 | 900 - 1000 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 1.19 | 1.23 | 1.62 |
| 11 | 1000 - 1100 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 1.25 | 1.31 | 1.72 |
| 12 | 1100 - 1200 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.31 | 1.38 | 1.83 |
| 13 | 1200 - 1300 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |  |  |  |
| 14 | 1300 - 1400 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |  |  |  |
| 15 | 1400 - 1500 | 1.09 | 1.11 | 1.12 |  |  |  |

Таблица 75

Нормы времени на отбор газокерновых проб из угольного пласта

(в станко- сменах на 1 пробу)

| № п/п | Интервал отбора пробы, м | Бурение скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 - 100 | 0.34 | 0.42 |
| 2 | 100 - 200 | 0.37 | 0.49 |
| 3 | 200 - 300 | 0.40 | 0.56 |
| 4 | 300 - 400 | 0.44 | 0.63 |
| 5 | 400 - 500 | 0.47 | 0.72 |
| 6 | 500 - 600 | 0.51 | 0.80 |
| 7 | 600 - 700 | 0.58 | 0.92 |
| 8 | 700 - 800 | 0.62 | 1.02 |
| 9 | 800 - 900 | 0.67 | 1.10 |
| 10 | 900 - 1000 | 0.71 | 1.19 |
| 11 | 1000 - 1100 | 0.75 | 1.28 |
| 12 | 1100 - 1200 | 0.79 | 1.37 |
| 13 | 1200 - 1300 | 0.95 |  |
| 14 | 1300 - 1400 | 1.00 |  |
| 15 | 1400 - 1500 | 1.05 |  |
| 16 | 1500 - 1600 | 1.10 |  |
| 17 | 1600 - 1700 | 1.14 |  |
| 18 | 1700 - 1800 | 1.19 |  |
| 19 | 1800 - 1900 | 1.33 |  |
| 20 | 1900 - 2000 | 1.38 |  |

Таблица 76

Нормы времени на проведение исследований газоводоносных пород, газоносных угольных пластов и пород

(в станко- сменах на 1 исследование, испытание)

| № п/п | Интервал исследований м | Исследования газоносных угольных пластов и пород | Испытание газоводоносных пород |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С поверхности земли | Из подземных горных выработок | С поверхности земли | Из подземных горных выработок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 - 100 | 1.88 | 1.89 | 1.17 | 1.18 |
| 2 | 100 - 200 | 1.91 | 1.95 | 1.20 | 1.26 |
| 3 | 200 - 300 | 1.95 | 2.02 | 1.24 | 1.32 |
| 4 | 300 - 400 | 2.00 | 2.10 | 1.29 | 1.40 |
| 5 | 400 - 500 | 2.03 | 2.17 | 1.32 | 1.47 |
| 6 | 500 - 600 | 2.08 | 2.25 | 1.37 | 1.55 |
| 7 | 600 - 700 | 2.12 | 2.33 | 1.41 | 1.63 |
| 8 | 700 - 800 | 2.16 | 2.41 | 1.47 | 1.71 |
| 9 | 800 - 900 | 2.21 | 2.50 | 1.50 | 1.80 |
| 10 | 900 - 1000 | 2.25 | 2.59 | 1.55 | 1.89 |
| 11 | 1000 - 1100 | 2.31 | 2.67 | 1.60 | 1.98 |
| 12 | 1100 - 1200 | 2.36 | 2.78 | 1.64 | 2.07 |
| 13 | 1200 - 1300 | 2.42 |  | 1.71 |  |
| 14 | 1300 - 1400 | 2.48 |  | 1.76 |  |
| 15 | 1400 - 1500 | 2.53 |  | 1.82 |  |
| 16 | 1500 - 1600 | 2.57 |  | 1.88 |  |
| 17 | 1600 - 1700 | 2.64 |  | 1.93 |  |
| 18 | 1700 - 1800 | 2.69 |  | 1.98 |  |
| 19 | 1800 - 1900 | 2.74 |  | 2.03 |  |
| 20 | 1900 - 2000 | 2.80 |  | 2.09 |  |

Таблица 77

Нормы времени на установку фильтров на колонне труб в скважине независимо от диаметра фильтра

(в станко- сменах на 1 фильтр)

| № п/п | Глубина установки фильтра, м | Скважины, закрепленные трубами фильтр с гравийной засыпкой | Скважина, незакрепленная трубами независимо от длины фильтра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина рабочей части фильтра, м |  |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | 0.60 |  |  |  |  | 0.23 |
| 2 | 20 | 0.70 | 0.97 | 1.27 |  |  | 0.32 |
| 3 | 30 | 0.84 | 1.11 | 1.38 | 1.64 | 1.94 | 0.44 |
| 4 | 40 | 0.99 | 1.25 | 1.52 | 1.78 | 2.05 | 0.57 |
| 5 | 50 | 1.13 | 1.39 | 1.66 | 1.93 | 2.19 | 0.69 |
| 6 | 60 | 1.27 | 1.53 | 1.80 | 2.07 | 2.33 | 0.81 |
| 7 | 80 | 1.48 | 1.74 | 2.01 | 2.28 | 2.54 | 1.00 |
| 8 | 100 | 1.76 | 2.03 | 2.30 | 2.42 | 2.68 | 1.25 |
| 9 | 120 |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 10 | 150 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 11 | 180 |  |  |  |  |  | 2.17 |
| 12 | 220 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 13 | 260 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 14 | 300 |  |  |  |  |  | 3.59 |
| 15 | 350 |  |  |  |  |  | 4.15 |
| 16 | 400 |  |  |  |  |  | 4.77 |

Таблица 78

Нормы времени на установку фильтров в скважину, закрепленную трубами, независимо от диаметра фильтра

(в станко- сменах на 1 фильтр)

| № п/п | Глубина установки фильтра, м | На колонне трубы | На замке (впотай) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина рабочей части фильтра, м |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10 | 0.28 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 0.37 | 0.40 | 0.47 |  |  | 0.37 | 0.42 | 0.49 |  |  |
| 3 | 30 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.59 |  | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.67 |
| 4 | 40 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.73 |
| 5 | 50 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.82 |
| 6 | 60 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
| 7 | 80 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.03 |
| 8 | 100 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.20 |
| 9 | 120 | 1.34 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.03 | 1.17 | 1.28 | 1.33 | 1.38 |
| 10 | 150 | 1.38 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | 1.06 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.59 |
| 11 | 180 | 1.51 | 2.10 | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 1.08 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 |
| 12 | 220 | 1.60 | 2.41 | 2.53 | 2.56 | 2.60 | 1.10 | 1.93 | 2.05 | 2.10 | 2.15 |
| 13 | 260 | 1.72 | 2.67 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 1.13 | 1.94 | 2.39 | 2.43 | 2.48 |
| 14 | 300 | 1.85 | 2.72 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 1.15 | 1.97 | 2.73 | 2.78 | 2.83 |
| 15 | 350 | 2.00 | 2.86 | 3.71 | 3.97 | 4.01 | 1.18 | 2.00 | 2.90 | 3.17 | 3.22 |
| 16 | 400 | 2.15 | 3.02 | 3.87 | 4.54 | 4.57 | 1.20 | 2.03 | 2.92 | 3.60 | 3.65 |

Таблица 79

Нормы времени на извлечение фильтра из буровой скважины независимо от диаметра фильтра

(в станко- сменах на 1 фильтр)

| № п/п | Глубина установки фильтра, м | Фильтр установлен на колонне труб | Фильтр установлен на замке (впотай) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина рабочей части фильтра, м |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10 | 0.16 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |  |  | 0.16 | 0.18 | 0.21 |  |  |
| 3 | 30 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| 4 | 40 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| 5 | 50 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 6 | 60 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 7 | 80 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| 8 | 100 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| 9 | 120 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| 10 | 150 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| 11 | 180 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| 12 | 220 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| 13 | 260 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| 14 | 300 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| 15 | 350 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| 16 | 400 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |

Таблица 80

Нормы затрат труда специалистов и рабочих на выполнение вспомогательных работ (дополнительно к нормам затрат труда на собственно бурение)

( в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование должностей и квалификаций | Искусственное искривление скважин | Кернометрия | Отбор газокерновых проб из угольных пластов | Исследования газоводоносных угольных пластов | Дефектоскопия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инженер-технолог I категории | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | Инженер-технолог II категории | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | Техник-технолог I категории | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 1.0 | - |
| 4 | Рабочий V разряда | - | - | - | - | 1.0 |
| 5 | Рабочий IV разряда | - | - | - | 1.0 | 1.0 |

# Глава 3. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

94. В данной главе Сборника приведены сметные нормы на монтаж, демонтаж буровых установок и их перемещение на новую точку бурения.

95. Сметные нормы рассчитаны на физический измеритель - 1 монтаж, демонтаж и перемещение буровой установки до 1 км. При перевозке на расстояние свыше учтенного в нормах - на 1 км перевозки, при монтаже, демонтаже буровых зданий - на 1 буровое здание.

Нормами учтены следующие условия:

- тип буровой установки (передвижная, самоходная);

- тип бурового здания - брусчатое;

- тип буровой вышки - металлическая башенного типа, мачта.

При проведении монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок на новую точку в районах устойчивой мерзлоты к нормам времени применятеся коэффициент – 1,10.

При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, нормы транспорта увеличиваются на 20%.

96. В нормах на монтаж, демонтаж учтен тракторный транспорт для перевозки буровой установки, здания и различных грузов на расстояние до 1 км.

97. При перемещении буровых установок на расстояние свыше 1 км (учтенного нормами на монтаж, демонтаж) дополнительно рассчитываются затраты на каждый километр перевозки по нормам, приведенным в таблицах затрат труда и транспорта на расстояние, свыше учтенного в нормах.

98. Нормами на перевозку буровых установок, на расстояние свыше учтенного в нормах, учтено сопровождение в пути перевозимых грузов, дополнительные отцепки, прицепки.

99. В нормах, кроме перевозки буровой установки, учтена перевозка глиномешалки, емкостей для промывочной жидкости, бурового инструмента и других вспомогательных грузов.

100. Соответствие буровых установок глубинам буримых скважин устанавливается с учетом диаметра бурения по ниже приведенной схеме.

| Средний диаметр скважин | Глубина скважин, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| до 132 мм | 25 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
| от 133 до 250 мм | - | - | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
| от 251 до 350 мм | - | - | - | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 |

101. Нормы приведены на следующие виды монтажа- демонтажа и перемещение буровых установок на новую точку:

101.1. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием. Перевозка осуществляется одним блоком, без разборки.

Нормы приводятся для глубин от 25 м до 800 м.

В случаях, когда для скважин, глубиной до 800 м буровая установка перевозится с разборкой, условия перевозки обосновываются в проекте, затраты определяются сметно-финансовым расчетом.

101.2. Монтаж, демонтаж и перемещение передвижных буровых установок с башенными вышками.

Нормы приведены для следующих вариантов:

а) без разборки бурового здания:

- с разборкой буровой вышки;

- без разборки буровой вышки (двумя блоками);

б) с разборкой бурового здания:

- буровая вышка разбирается по секциям, буровой агрегат – блоками;

- буровая вышка разбирается по деталям, агрегат – блоками.

Нормы приведены для глубин от 500 м до 2000 м.

Перевозка глиномешалки, бурового инструмента и других вспомогательных грузов учтены нормами на монтаж, демонтаж буровой установки, как перевозка дополнительных блоков.

101.3. Монтаж, демонтаж и перемещение самоходных буровых установок.

Нормы приводятся в зависимости от типа буровой установки и ее транспортной базы для глубин от 25 м до 1000 м.

101.4. Монтаж, демонтаж агрегатов в подземных горных выработках.

101.5. Перевозка буровых зданий. Нормы даны для условий перевозки с разборкой и без разборки бурового здания.

## 102. Монтаж, демонтаж и перемещение передвижных буровых установок с мачтами смонтированными вместе со зданием (один блок)

Условия проведения работ:

Передвижные буровые установки с мачтами, смонтированные на собственной транспортной базе, на одном основании с буровым зданием, перевозятся буксированием одним блоком без разборки. Глиномешалка, емкости, буровой инструмент и другие вспомогательные грузы учтены в нормах как перевозка дополнительных отдельных блоков.

Содержание работ: разбивка мест расположения буровой установки, очистной системы и привышечных сооружений; выравнивание поверхности площадки с раскидыванием грунта и срезкой неровностей; устройство и разборка циркулярной системы; установка и стаскивание металлических емкостей; разборка бурильной колонны; установка и извлечение направляющей трубы; размещение передвижной буровой установки на подготовленной площадке; подъем мачты, центровка ее, закрепление; устройство заземления установки и электрооборудования, проверка и приведение в рабочее состояние талевой системы; установка глиномешалки; заполнение отстойников промывочной жидкостью или технической водой; после демонтажа буровой установки подготовка емкостей, глиномешалок и др. оборудования к транспортировке; прицепка, отцепка блоков; перемещение буровой установки на расстояние до 1 км; погрузка, разгрузка бурового инструмента и др. груза с укладкой на транспортные средства; сопровождение буровой установки с перевозимым оборудованием и инструментом; выполнение в пути необходимых работ; засыпка котлована и траншей после окончания бурения; установка репера; выравнивание почвы после перевозки.

Таблица 81

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием (один блок)

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 25 | - | - | 0.71 | 0.06 |
| 2 | 100 | - | - | 2.20 | 0.08 |
| 3 | 300 | 100 | - | 2.20 | 0.08 |
| 4 | 500 | 300 | 100 | 3.88 | 0.08 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | 5.09 | 0.10 |

Таблица 82

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием (один блок)

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25 | - | - | 1.41 | 0.36 | 0.13 | 0.03 |
| 2 | 100 | - | - | 5.03 | 1.12 | 0.19 | 0.04 |
| 3 | 300 | 100 | - | 5.03 | 1.12 | 0.19 | 0.04 |
| 4 | 500 | 300 | 100 | 10.32 | 1.98 | 0.20 | 0.04 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | 13.53 | 2.60 | 0.26 | 0.05 |

Примечание: Нормы на каждый последующий километр приведены на 1 км перевозки.

Таблица 83

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием (один блок)

(маш.-смен на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 25 | - | - | 0.207 | 0.079 |
| 2 | 100 | - | - | 0.543 | 0.107 |
| 3 | 300 | 100 | - | 0.729 | 0.229 |
| 4 | 500 | 300 | 100 | 1.057 | 0.286 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | 1.200 | 0.343 |

Примечание. Перевозка ДЭС для всех глубин - 0.321 маш.- смены на первый и каждый последующий километр.

Таблица 84

Нормы расхода лесоматериалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием (один блок)

(в м3 на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Средний диаметр скважин, мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 132 133-250 251-350 | 100-300 100 - | 500-800 300-500 100-300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пилом.III с. лиственных пород |  | 0.051 | 0.064 |
| 2 | Пилом.IV с. хвойных пород |  | 0.054 | 0.075 |
| 3 | Пилом.III с. лиственных пород |  | 0.072 | 0.10 |
| 4 | Пилом.III с. лиственных пород |  | 0.008 | 0.016 |
| 5 | Брусья III с. хвойных пород |  | 0.24 | 0.30 |

Таблица 85

Нормы расхода материалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными на полозьях вместе со зданием (один блок)

(на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Средний диаметр скважин мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 132 133-251 252-350 | 100 - - | 300 100 - | 500-800 300-500 100-300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроматериалы |
| 1 | Лампы электрические | шт. |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Патроны электрические | шт. |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 3 | Предохранители плав. | шт. |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Провод ГРШЭЧ мм 500 В | м |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Ролики фарфоровые | шт. |  | 9,0 | 9,0 | 11,0 |
| 6 | Элек. провод ПРК 500 В | м |  | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Прочие материалы |
| 7 | Болты с гайками | кг |  | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Гвозди проволочные | кг |  | 7 | 9 | 11 |
| 9 | Замазка оконная | кг |  | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
| 10 | Канат стальной | м |  | 2.5 | 3.7 | 7.6 |
| 11 | Петли дверные | комп. |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Ручки- скобы дверные | шт. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Скобы строительные (поковки) | кг |  | 5 | 7 | 12.5 |
| 14 | Стекло 2,5 мм III с. | м2 |  | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 15 | Толь | м2 |  | 30 | 45 | 50 |
| 16 | Шурупы разные | кг |  | 0.02 | 0.03 | 0.1 |

## 103. Монтаж, демонтаж и перемещение передвижных буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания.

Условия проведения работ:

При перемещении буровых установок без разборки бурового здания нормы приведены на следующие условия производства работ:

а) при перемещении на новую точку буровая вышка разбирается по секциям, буровой агрегат разбирается отдельными блоками, буровое здание перемещается без разборки; способ перемещения условно обозначен в таблицах - с разборкой буровой вышки и агрегата;

б) при перемещении на новую точку буровая вышка перемещается без разборки (один блок); способ перемещения условно обозначен в таблицах - двумя блоками.

Перемещение глиномешалок, емкостей, бурового инструмента и других вспомогательных грузов учтены в нормах, как перевозка дополнительных отдельных блоков.

Содержание работ: разбивка мест расположения буровой установки очистной системы и привышечных сооружений; выравнивание поверхности площадки с раскидыванием грунта и срезкой неровностей; устройство и разборка циркулярной системы; установка и стаскивание металлических емкостей; устройство бутобетонных фундаментов: разборка бурильной колонны; установка и извлечение направляющей трубы; для варианта "а" буровая вышка разбирается по деталям; для вариантов "б" - буровая вышка перевозится без разборки соответственно в горизонтальном или вертикальном положениях; монтаж, демонтаж бурового агрегата, перевозка бурового здания без разборки; устройство заземления буровой установки и электрооборудования; заполнение отстойников приготовленной промывочной жидкостью; регулирование бурового агрегата; после демонтажа буровой установки подготовка оборудования к транспортировке; перемещение буровой установки на расстояние до 1 км; прицепка, отцепка тракторов в пути, их сопровождение; засыпка котлованов и траншей после окончания бурения; установка репера; выравнивание почвы после перевозки.

Таблица 86

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (с разборкой буровой вышки и агрегата)

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | - | - | 10.68 | 0,45 |
| 2 | 800 | 500 | - | 12.41 | 0,47 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 15.96 | 0,61 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 17.44 | 0,61 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 20.69 | 0,64 |

Таблица 87

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (с разборкой буровой вышки и агрегата)

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 500 | - | - | 28.40 | 5.45 | 0,90 | 0,18 |
| 2 | 800 | 500 | - | 33.02 | 6.33 | 0,94 | 0,19 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 47.89 | 8.14 | 1,22 | 0,24 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 52.31 | 9.05 | 1,22 | 0,24 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 62.06 | 10.55 | 1,28 | 0,26 |

Таблица 88

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (двумя блоками)

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | - | - | 7.04 | 0,29 |
| 2 | 800 | 500 | - | 8.65 | 0,35 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 11.63 | 0,51 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 12.82 | 0,51 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 16.27 | 0,56 |

Таблица 89

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (двумя блоками)

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 500 | - | - | 18.73 | 3.59 | 0,58 | 0,12 |
| 2 | 800 | 500 | - | 23.02 | 4.41 | 0,70 | 0,14 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 34.90 | 5.93 | 1,02 | 0,20 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 38.47 | 6.54 | 1,02 | 0,20 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 48.81 | 8.30 | 1,12 | 0,22 |

Таблица 90

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (с разборкой буровой вышки и агрегата)

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м при среднем диаметре, мм | На первый километр перевозки | На каждый последующий километр перевозки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | - | - | 1.11 | 0.76 |
| 2 | 800 | 500 | - | 1.20 | 0.82 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 1.50 | 1.05 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 1.60 | 1.11 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 1.60 | 1.11 |

Таблица 91

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (двумя блоками)

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м при среднем диаметре, мм | На первый километр перевозки | На каждый последующий километр перевозки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | - | - | 0.950 | 0.890 |
| 2 | 800 | 500 | - | 1.030 | 0.940 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 1.500 | 1.340 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 1.570 | 1.400 |
| 5 | 2000 | 1500 | 1200 | 1.570 | 1.400 |

Таблица 92

Нормы расхода лесоматериалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания.

(в м3 на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Средний диаметр, мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 132 | 500-800 | 1200-2000 |
|  |  | 133-250 | 300-500 | 800-1500 |
|  |  | 251-350 | 100-300 | 500-800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брусья III с. хвойных пород необрезные для стен |  | 0.80 | 0.905 |
| 2 | Пиломатериалы IV с. хвойных пород обрезные для крыши (30 мм) |  | 0.075 | 0.090 |
| 3 | Пиломатериалы III с. лиственных пород обрезные для полов (40 мм) |  | 0.100 | 0.120 |
| 4 | Пиломатериалы III с. лиственных пород обрезные для дверей и окон (40 мм) |  | 0.010 | 0.010 |
| 5 | Брусья хвойных пород III с. необрезные для половых лаг и балок |  | 0.1875 | 0.2185 |

Таблица 93

Нормы расхода материалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки буровых зданий

(на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Средний диаметр скважин, мм | Нормы расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для групп скважин по глубине, м |
|  |  |  | до 132 | 500-800 | 1200-2000 |
|  |  |  | 133-251 | 300-500 | 800-1500 |
|  |  |  | 252-350 | 100-300 | 500-800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроматериалы |
| 1 | Лампы электрические | шт. |  | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Патроны электрические | шт. |  | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Предохранители плав. | шт. |  | 0.15 | 0.15 |
| 4 | Провод ГРШЭЧ мм 500 В | м |  | 3 | 3 |
| 5 | Ролики форфоровые | шт. |  | 11 | 12 |
| 6 | Электропровод ПРК 500 В | м |  | 3.6 | 4.1 |
| Прочие материалы |
| 7 | Болты с гайками | кг |  | 3 | 4 |
| 8 | Гвозди проволочные | кг |  | 11 | 11 |
| 9 | Замазка оконная | кг |  | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Канат стальной | м |  | 6.4 | 6.4 |
| 11 | Петли дверные | комп. |  | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Ручки- скобы дверные | шт. |  | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Скобы строительные (поковки) | кг |  | 12.3 | 12.3 |
| 14 | Стекло 2,5 мм III с. | м2 |  | 0.6 | 0.6 |
| 15 | Толь | м2 |  | 50 | 50 |
| 16 | Шурупы разные | кг |  | 0.1 | 0.1 |

## 104. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой бурового здания.

Условия проведения работ:

Нормы приведены для следующих условий: буровая вышка разбирается по деталям, по секциям, буровой агрегат - на отдельные блоки, буровое здание перевозится с полной разборкой.

Содержание работ: Разбивка мест расположения буровой установки, очистной системы и привышечных сооружений; выравнивание поверхности площадки с раскидыванием грунта и срезкой неровностей; устройство и разбивка циркуляционной системы; установка и стаскивание металлических емкостей; устройство бутобетонных фундаментов; разборка бурильной колонны; установка и извлечение направляющей трубы; сборка, разборка металлической вышки по деталям; монтаж, демонтаж бурового агрегата - отдельными блоками; оснастка трактора, затаскивание отдельных блоков и частей агрегата на подготовительные фундаменты и основания; обвязка насосов. Полная сборка и разборка бурового здания; устройство заземления буровой установки и электрооборудования; установка глиномешалки; заполнение отстойников приготовленной промывочной жидкостью; регулировка бурового агрегата; после демонтажа буровой установки подготовка емкостей, глиномешалок и другого оборудования к транспортировке; погрузка, разгрузка с укладкой деталей буровой вышки, отдельных блоков бурового агрегата и разобранного бурового здания, бурового инструмента на транспортные средства; перемещение на расстояние до 1 км; прицепка, отцепка и пути тракторов, сопровождение; засыпка котлованов и траншей после окончания бурения; установка репера; выравнивание почвы после перевозки.

Таблица 94

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (вышка - по секциям, агрегат- блоками)

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при среднем диаметре, мм |  |  |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 19,33 | 0,56 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 21,69 | 0,59 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 24,90 | 0,75 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 26,12 | 0,75 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 30,07 | 0,78 |

Таблица 95

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (вышка - по секциям, агрегат - блоками)

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при среднем диаметре, мм |  |  |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 51,42 | 9,86 | 1,12 | 0,22 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 57,70 | 11,06 | 1,18 | 0,24 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 74,69 | 12,70 | 1,50 | 0,30 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 78,35 | 13,32 | 1,50 | 0,30 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 90,20 | 15,33 | 1,56 | 0,31 |

Таблица 96

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (вышка - по деталям, агрегат- блоками)

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при среднем диаметре, мм |  |  |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 24.41 | 0,55 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 26.75 | 0,60 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 33.28 | 0,85 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 34.47 | 0,85 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 38.00 | 0,90 |

Таблица 97

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (вышка - по деталям, агрегат - блоками)

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при среднем диаметре, мм |  |  |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 64.93 | 12.45 | 1,10 | 0,22 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 71.16 | 13.64 | 1,20 | 0,24 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 99.84 | 16.97 | 1,70 | 0,34 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 103.42 | 17.58 | 1,70 | 0,34 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 114.01 | 19.38 | 1,80 | 0,36 |

Таблица 98

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (с разборкой вышки - по секциям, агрегата - блоками)

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; | Норма |
| --- | --- | --- |
|  | при среднем диаметре, мм | На первый километр перевозки | На каждый последующий 1 км перевозки |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 1.09 | 0.771 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 1.17 | 0.829 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 1.56 | 1.086 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 1.64 | 1.171 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 1.64 | 1.171 |

Таблица 99

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания (с разборкой вышки - по деталям, агрегата - блоками)

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первый километр перевозки | На каждый последующий километр перевозки |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500 | 300 | 100 | 0.779 | 0.543 |
| 2 | 800 | 500 | 300 | 0.857 | 0.600 |
| 3 | 1200 | 800 | 500 | 1.250 | 0.886 |
| 4 | 1500 | 1200 | 800 | 1.329 | 0.943 |
| 5 | 2000 | 1500 | - | 1.329 | 0.943 |

Таблица 100

Нормы расхода лесоматериалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания.

(в м3 на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Средний диаметр скважин, мм | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для групп скважин по глубине, м |
|  |  | до 132 | 500-800 | 1200-2000 |
|  |  | 133-250 | 300-500 | 800-1500 |
|  |  | 251-350 | 100-300 | 500-800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брусья III с. хвойных пород необрезные для стен |  | 1.60 | 1.80 |
| 2 | Пиломатериалы IV с. хвойных пород обрезные для крыши (толщ. 30 мм) |  | 0.30 | 0.36 |
| 3 | Пиломатериалы III с. лиственных пород обрезные для полов (толщ. 40 мм) |  | 0.20 | 0.24 |
| 4 | Пиломатериалы III с. лиственных пород обрезные для дверей и окон (40 мм) |  | 0.04 | 0.04 |
| 5 | Брусья хвойных пород III с. необрезные для половых лаг и балок (250х250 мм) |  | 0.375 | 0.437 |

Таблица 101

Нормы расхода материалов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания

(на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Средний диаметр скважин | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для групп скважин по глубине, м |
|  |  |  | до 132 | 500-800 | 800-1200 | 1500-2000 |
|  |  |  | до 250 | 300-500 | 500-800 | 1200-1500 |
|  |  |  | до 350 | 100-300 | 500-800 | 800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроматериалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели | шт. |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Лампы электрические | шт. |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Патроны электрические | шт. |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | Предохранители плав. | шт. |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Провод ГРШЭЧ мм 500В | м |  | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ролики фарфоровые | шт. |  | 11.25 | 11.25 | 12.75 |
| 7 | Электропровод ПРК 500В | м |  | 7.5 | 7.5 | 8.25 |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 8 | Болты с гайками | кг |  | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Гвозди проволочные | кг |  | 55 | 55 | 70 |
| 10 | Замазка оконная | кг |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | Петли дверные | комп |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Ручки- скобы дверные | шт. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Скобы строительные (поковки) | кг |  | 12.5 | 12.5 | 15.0 |
| 14 | Стекло 2,5 мм III с. | м2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 15 | Толь | м2 |  | 50 | 50 | 0 |
| 16 | Шурупы разные | кг |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | Цемент | т |  | - | 0.37 | 0.37 |

## 105. Монтаж, демонтаж и перевозка самоходных буровых установок.

Содержание работ: разбивка мест расположения буровой установки, очистной системы, привышечных сооружений; выравнивание площадки; устройство и разбивка циркуляционной системы; заполнение отстойников промывочной жидкостью; установка и извлечение направления; монтаж, демонтаж буровой установки, установка и стаскивание металлических емкостей; разборка бурильной колонны для транспортировки; погрузка и разгрузка оборудования и инструмента на транспортные средства с укладкой; приведение самоходной буровой установки в состояние, позволяющее производить перевозку; переезд самоходной буровой установки и сопровождение в пути грузов на расстояние до 1 км; засыпка котлованов и траншей после окончания бурения; установка репера; вырывнивание почвы после переезда.

Таблица 102

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перевозку самоходных буровых установок с вращателем роторного типа на новую точку

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м; при среднем диаметре, мм |  |  |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  |  |
|  |  | до 250 | до 350 |  | по дорогам | по бездорожью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | - | - | 0.70 | 0.011 | 0.017 |
| 2 | 100 | - | - | 1.35 | 0.011 | 0.017 |
| 3 | 300 | 100 | - | 1.80 | 0.015 | 0.026 |
| 4 | 500 | 300 | 100 | 3.69 | 0.020 | 0.037 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | 4.36 | 0.026 | 0.047 |
| 6 | 1000 | 700 | 500 | 5.39 | 0.026 | 0.047 |
| 7 | 1500 | 1000 | 700 | 6.70 | 0.026 | 0.047 |
| 8 | сейсморазведочные скважины | 0,06 | – | 0,017 |

Таблица 103

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перевозку самоходных буровых установок с вращателем роторного типа

а) на первый километр

(в чел.-днях. на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | При среднем диаметре, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25 | 2.10 | 0.36 | - | - | - | - |
| 2 | 100 | 4.05 | 0.69 | 5.40 | 0.92 | 11.07 | 1.88 |
| 3 | 300 | 5.40 | 0.92 | 14.76 | 1.88 | 17.44 | 2.22 |
| 4 | 500 | 12.92 | 1.88 | 17.44 | 2.22 | 21.56 | 2.75 |
| 5 | 700 | 17.44 | 2.22 | 21.56 | 2.75 | 26.80 | 3.42 |
| 6 | 1000 | 21.56 | 2.75 | 26.80 | 3,42 | - | - |

б) на каждый последующий километр

(в чел.-днях. на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | По дорогам | По бездорожью |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При среднем диаметре, мм |
|  |  | до 132 | свыше 132 | до 132 | свыше 132 |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 25 | 0.033 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 100 | 0.033 | 0.01 | 0.033 | 0.01 | 0.051 | 0.01 | 0.051 | 0.01 |
| 3 | 300 | 0.045 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.078 | 0.01 | 0.104 | 0.01 |
| 4 | 500 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.130 | 0.02 | 0.148 | 0.02 |
| 5 | 700 | 0.104 | 0.01 | 0.104 | 0.02 | 0.188 | 0.02 | 0.188 | 0.02 |
| 6 | 1000 | 0.104 | 0.01 | 0.104 | 0.02 | 0.188 | 0.02 | 0.188 | 0.02 |

Таблица 104

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение самоходных буровых установок с вращателем шпиндельного типа

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по номинальной глубине, м. При среднем диаметре, мм до 132 | На первый километр | На каждый последующий 1 км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по дорогам | по бездорожью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 25 | 0.65 | 0.011 | 0.017 |
| 2 | 100 | 1.26 | 0.011 | 0.017 |
| 3 | 300 | 1.67 | 0.020 | 0.026 |
| 4 | 500 | 3.20 | 0.026 | 0.037 |

Таблица 105

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перевозку самоходных буровых установок с вращателем шпиндельного типа диаметром до 132 мм

(в чел.-днях. на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по дорогам | по бездорожью |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25 | 1.95 | 0.33 | 0.033 | 0.01 | 0.051 | 0.01 |
| 2 | 100 | 3.78 | 0.64 | 0.033 | 0.01 | 0.051 | 0.01 |
| 3 | 300 | 5.01 | 0.85 | 0.060 | 0.01 | 0.078 | 0.01 |
| 4 | 500 | 11.20 | 1.63 | 0.091 | 0.01 | 0.130 | 0.02 |

Таблица 106

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перевозку самоходных буровых установок

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м; при среднем диаметре, мм | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 | от 251 |  | по дорогам | по бездорожью |
|  |  | до 250 | до 350 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | - | - | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| 2 | 100 | - | - | 0.15 | 0.02 | 0.04 |
| 3 | 300 | 100 | - | 0.25 | 0.06 | 0.10 |
| 4 | 500 | 300 | 100 | 0.50 | 0.15 | 0.27 |
| 5 | 700 | 500 | 300 | 0.50 | 0.19 | 0.35 |
| 6 | 1000 | 700 | 500 | 0.50 | 0.19 | 0.35 |
| 7 | 1500 | 1000 | 700 | 0.50 | 0.19 | 0.35 |

## 106. Монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

Содержание работ: монтаж и демонтаж бурового аграгата и оборудования; погрузка, разгрузка бурового оборудования и инструмента; установка направлений, укладка настила; устройство и разборка циркуляционной системы; установка репера.

Таблица 107

Нормы времени на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Норма времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 | 1.32 |
| 2 | 300 | 2.03 |
| 3 | 500 | 2.89 |
| 4 | 800 | 3.72 |
| 5 | 1200 | 5.55 |

Примечание: Затраты на оснащение камеры - установка рабочих полков, кронблоков, лестниц, а также устройство зумпфов для циркуляционной системы, транспортировка по подземным горным выработкам оборудования и промывочных жидкостей в каждом отдельном случае определяются особым расчетом.

Таблица 108

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 | 2.97 | 0.58 |
| 2 | 300 | 6.09 | 0.89 |
| 3 | 500 | 8.67 | 1.27 |
| 4 | 800 | 11.16 | 1.64 |
| 5 | 1200 | 18.04 | 2.44 |

Таблица 109

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

(в маш.-смен на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 | 0.03 |
| 2 | 300 | 0.14 |
| 3 | 500 | 0.25 |
| 4 | 800 | 0.32 |
| 5 | 1200 | 0.60 |

Таблица 110

Нормы расхода лесоматериалов на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

(в м3 на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Глубина скважины, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Брусья хвойных пород необрезные | м3 | 0.47 | 0.82 | 1.10 | 1.35 | 2.56 |
| 2 | Пиломатериалы III с. лиственных пород обрезные (толщ. 40 мм) | м3 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |

Таблица 111

Нормы расхода материалов на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках

(на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Анкерные болты | т | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 2 | Цемент | т | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | Гвозди | кг | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Лампы электрические | шт. | 7 | 9 | 10 | 16 | 16 |
| 5 | Выключатели | шт. | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## 107. Перевозка буровых зданий на новую точку

Условия проведения работ.

Буровые здания используются при бурении стационарными и передвижными буровыми установками круглогодично и при бурении самоходными буровыми установками - в зимнее время. Сборка буровых зданий производится из готовых элементов.

Нормы времени приведены для следующих условий производства работ:

- перевозка буровых зданий с разборкой и сборкой;

- перевозка буровых зданий без разборки.

## 107.1. Перевозка буровых зданий с разборкой и сборкой

Содержание работ: подноска материалов и приспособлений, установка оснований; сборка сруба здания, прокладка пазов паклей или мхом; настилка полов и потолка; утепление потолков; установка оконных и дверных рам; подготовка и оснастка приспособления для разборки бурового здания; разборка бурового здания; изготовление дополнительных венцов для замены негодных элементов; погрузка и разгрузка материалов для зданий; перевозка материалов на 1 км, сопровождение в пути.

Таблица 112

Нормы времени на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой

(в станко- сменах на 1 перевозку)

| № п/п | При среднем диаметре, мм | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 132 | 100-300 | 8.10 | 0.06 |
| 2 | 133-250 | 500-800 | 8.96 | 0.12 |
| 3 | 251-350 | 1200-2000 | 9.86 | 0.15 |

Таблица 113

Нормы затрат труда на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой

(в чел.-днях на 1 перевозку)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | на первый километр | на каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 – 300 | 20.26 | 4.13 | 0.11 | 0.03 |
| 2 | 500 - 800 | 23.83 | 4.57 | 0.23 | 0.06 |
| 3 | 1200 - 2000 | 27.79 | 5.03 | 0.29 | 0.08 |

Таблица 114

Нормы затрат транспорта на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой

(в маш.-сменах на 1 перевозку)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 - 300 | 0.28 | 0.07 |
| 2 | 500 - 800 | 0.37 | 0.14 |
| 3 | 1200 - 2000 | 0.44 | 0.19 |

Таблица 115

Нормы расхода лесоматериалов на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой

(в м3 на 1 буровое здание)

| № п/п | Наименование материалов | Норма расхода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  | 100-300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брусья III с хвойных пород необрезные для стен | 1.275 | 1.600 | 1.810 |
| 2 | Пиломатериалы IV с хвойных пород, обрезные для крыши (40 мм) | 0.216 | 0.300 | 0.360 |
| 3 | Пиломатериалы III с лиственных пород, обрезные для полов (40 мм) | 0.144 | 0.200 | 0.240 |
| 4 | Пиломатериалы III с лиственных пород, обрезные для дверей и окон (40 мм) | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 5 | Брусья хвойных пород III с. необрезные для половых лаг и балок (250х250 мм) | 0.300 | 0.375 | 0.437 |

Таблица 116

Нормы расхода материалов на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой

(на 1 буровое здание)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроматериалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Лампы электрические | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Патроны электрические | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | Предохранители плавкие | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Провод ГРШЭ 4мм 500В | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ролики фарфоровые | шт. | 6 | 9 | 11.25 | 12.75 |
| 7 | Электропровод ПРК 500В | м | 3 | 4.5 | 7.5 | 8.25 |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 8 | Болты с гайками | кг | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Гвозди проволочные | кг | 35 | 40 | 55 | 70 |
| 10 | Замазка оконная | кг | 1.2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | Петли дверные | комп | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Ручки- скобы дверные | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Скобы строительные (поковки) | кг | 5 | 7 | 12.5 | 15 |
| 14 | Стекло 2.5 мм III с. ГОСТ III- 78 | м2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 15 | Толь ГОСТ 1099-64 | м2 | 3 | 4.5 | 5 | 6 |
| 16 | Шурупы | кг | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |

## 107.2. Перевозка буровых зданий без разборки (одним блок)

Содержание работ: прицепки и отцепка блока (здания) к трактору; перемещение блока на расстояние до 1 км, сопровождение груза в пути.

Таблица 117

Нормы времени на перевозку буровых зданий без разборки

(в станко- сменах на 1 перевозку)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100-300 | 0.13 | 0.06 |
| 2 | свыше 300 | 0.20 | 0.10 |

Таблица 118

Нормы затрат труда на перевозку буровых зданий без разборки

(в чел.-днях на 1 перевозку)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | ИТР | Рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 | 0.30 | 0.07 | 0.14 | 0.03 |
| 2 | 300 | 0,33 | 0.07 | 0.14 | 0.03 |
| 3 | свыше 300 | 0.53 | 0.10 | 0.27 | 0.05 |

Таблица 119

Нормы затрат транспорта на перевозку буровых зданий без разборки

(в маш.-сменах на 1 буровое здание)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | На первый километр | На каждый последующий километр |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 - 300 | 0.221 | 0.221 |
| 2 | свыше 300 | 0.407 | 0.407 |

Таблица 120

Нормы расхода лесоматериалов на перевозку буровых зданий без разборки

(в м3 на 1 буровую установку)

| № п/п | Наименование материалов | Норма расхода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  | 100-300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Брусья III с хвойных пород необрезные для стен 50% | 0.6375 | 0.800 | 0.905 |
| 2 | Пиломатериалы IV с хвойных пород, обрезные для крыши (40 мм) - 50% | 0.108 | 0.150 | 0.180 |
| 3 | Пиломатериалы III с лиственных пород, обрезные для полов (40 мм) - 50% | 0.072 | 0.100 | 0.120 |
| 4 | Пиломатериалы III с лиственных пород, обрезные для дверей и окон (40 мм) - 50% | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 5 | Брусья хвойных пород III с. необрезные для половых лаг и балок (250х250 мм) - 50% | 0.150 | 0.1875 | 0.2185 |

Таблица 121

Нормы расхода материалов на перевозку буровых зданий без разборки

(на 1 буровую установку)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроматериалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Лампы электрические | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | Патроны электрические | шт. | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | Предохранители плавкие | шт. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Провод ГРШЭ 4мм 500 В | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Ролики фарфоровые | шт. | 6 | 9 | 11.25 | 12.75 |
| 7 | Электропровод ПРК 500 В | м | 3 | 4.5 | 7.5 | 8.25 |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 8 | Болты с гайками | кг | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Гвозди проволочные | кг | 21 | 28 | 53 | 66.3 |
| 10 | Замазка оконная | кг | 1.5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | Петли дверные | комп | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Ручки- скобы дверные | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Скобы строительные (поковки) | кг | 5 | 7 | 12.5 | 15 |
| 14 | Стекло 2.5 мм III с. ГОСТ III- 78 | м2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 15 | Толь | м2 | 3 | 4.5 | 5 | 6 |
| 16 | Шурупы разные | кг | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |

# Глава 4. БУРЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН КОМПЛЕКСАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ГИДРОТРАНСПОРТОМ КЕРНА

108. В данной главе приведены сметные нормы в натуральном выражении на бурение геологоразведочных скважин комплексами технических средств для бурения с гидротранспортом керна (КГК) стальными бурильными трубами и легкосплавными, самоходными и передвижными буровыми установками с подвижным вращателем, на монтаж, демонтаж и перевозку буровых установок на новую точку.

109. Общие положения, не предусмотренные в данной главе, следует принимать по главе 1.

110. При определении затрат на вспомогательные работы, сопутствующие бурению, используются нормы, приведенные в главе 2.

111. Для материально-технического снабжения при бурении предусмотрен автомобильный транспорт, на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку - автомобильный и тракторный.

112. В нормах затрат производственного транспорта учтена доставка воды на скважину (1 машино- смена на 1 станко- смену).

113. В настоящих нормах не учтены и рассчитываются дополнительно затраты на ликвидационное тампонирование скважин, вывозку керна со скважины и перевозку балков (вагон- домиков).

114. Затраты труда ИТР и рабочих приведены в табл.124 нормы расхода материалов - в табл.126, 127.

115. Расход воды и материалов на приготовление промывочной жидкости обосновывается проектом, затраты определяются сметно-финансовым расчетом.

116. Перечень бурового оборудования, коэффициент на резерв приведены в табл.130. Затраты по ст. расхода "Амортизация”, “Услуги" рассчитываются в соответствии с п.28, 29 "Общих положений" Сборника.

117. Организационно-технические и технологические условия:

Годовой фонд рабочего времени принят: для передвижных буровых установок 1224, 915, 610 станко- смен и для самоходных буровых установок- 915,610 и 305 станко- смен.

Конкретный годовой фонд рабочего времени обосновывается проектом, исходя из условий производства, организации и объема работ.

Нормы времени на бурение приведены в станко- сменах на 100 м скважины. Нормы определены для бурения вертикальных скважин передвижными и самоходными буровыми установками с подвижным вращателем с поверхности земли.

Диаметр бурения до 92 мм.

Категория пород- I-VI. При бурении в породах более высоких категорий сметная стоимость на бурение определяется путем составления временных проектно-сметных норм.

Классификация горных пород по категориям приведена в Приложении 1.

118. Для расчета затрат времени скважины группируются по следующим интервалам: 0-50, 0-100, 0-300. При этом к интервалу 0-50 относятся скважины глубиной до 75 м, к интервалу 0-100- глубиной от 75 до 149 м, к интервалу 0-300- от 250 до 349 м.

119. При отклонении от принятых организационно-технических и технологических условий к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, предусмотренные табл 122.

Таблица 122

Поправочные коэффициенты к нормам времени на вращательное механическое бурение с гидротранспортом керна

| № п/п | Условия применения коэффициентов | Категория пород | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бурение в песках | II | 1.10 |
| 2 | Бурение в валунно-галечных отложениях | VI | 1.40 |

120. Содержание работ при вращательном механическом бурении с гидротранспортом керна: подготовка к забуриванию; углубка скважины; наращивание бурильной колонны; прокачивание системы промывки до полного выноса кернового материала и шлама; подъем и спуск колонны бурильных труб; замена буровой коронки; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № I (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования; очистка керноприемного устройства от шлама; укладка керна в керновые ящики; ведение геологической и технической документации; изучение керна и составление геологического разреза по скважине.

Таблица 123

Нормы времени на колонковое бурение геологоразведочных скважин гидротранспортом керна

(в станко- сменах на 100 м скважины)

| № п/п | Интервал глубины скважин, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 50 | 0.50 | 1.00 | 1.47 | 1.96 | 2.46 | 2.94 |
| 2 | 100 | 1.17 | 1.67 | 2.16 | 2.64 | 3.14 | 3.62 |
| 3 | 200 | 1.79 | 2.29 | 2.77 | 3.26 | 3.76 | 4.24 |
| 4 | 300 | 2.96 | 3.46 | 3.94 | 4.43 | 4.93 | 5.41 |

Таблица 124

Затраты труда ИТР и рабочих на бурение скважин комплексами с гидротранспортом керна

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование должностей | Тарифный разряд | Буровые установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Передвижные | Самоходные |
|  |  |  | Годовой фонд рабочего времени |
|  |  |  | 1224 | 915 | 610 | 915 | 610 | 305 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Начальник участка |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | Инженер по буровым работам |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3 | Инженер- механик |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Геолог 1 категории |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 5 | Техник- геолог 1 кат. |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Буровой мастер 1 кат. |  | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 1.00 |
|  | И т о г о: |  | 2.45 | 2.57 | 2.74 | 2.57 | 2.74 | 3.24 |
|  | Рабочие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Машинист буровой установки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Помощник машиниста буровой установки 1-ый | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Водитель |  | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | И т о г о |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

Кроме того в затратах по статье "Услуги" предусмотрен водитель водовозки.

Таблица 125

Нормы затрат автомобильного транспорта на бурение скважин комплексом с гидротранспортом керна

(в машино- сменах на 1 станко- смену)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100 | 1.33 |
| 2 | 300 | 1.50 |

Таблица 126

Нормы расхода породоразрушающего инструмента на бурение скважин с гидротранспортом керна

(в шт. на 100 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | до 93 | 0.25 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 4.20 |

Таблица 127

Нормы расхода горюче-смазочных материалов

(на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензин | л | 80 | 100 |
| 2 | Смазочные масла | кг | 4.0 | 5.0 |
| 3 | Обтирочные материалы | кг | 0.30 | 0.30 |

Таблица 128

Нормы расхода прочих материалов на бурение скважин комплексами КГК

(на 100 м скважины)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рукав керноотводящий | м | 0.10 | 0.10 |
| 2 | Рукав нагнетательный | м | 0.10 | 0.10 |
| 3 | Лесоматериалы для керновых ящиков | м3 | 0.60 | 0.60 |

Нормы расхода каната стального (в м на 100 ст.-смен) для групп скважин по глубине, м: 100 - 23; 300 - 35

Таблица 129

Нормы расхода бурильных труб на бурение скважин с гидротранспортом керна

(в м на 100 м скважины)

| № п/п | Диаметр бурения, мм | Категория пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 50 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.20 |
| 2 | 100 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 0.48 |
| 3 | 200 | 0.27 | 0.38 | 0.50 | 0.73 | 0.87 | 1.11 |
| 4 | 300 | 0.66 | 0.86 | 1.10 | 1.50 | 1.72 | 2.20 |

При необходимости пересчета расхода бурильных труб в весовых единицах (кг на 100 м скважины) норма расхода данной таблицы умножается на К=11.8, для ТБДС- 73 и К=6.17 для ТБДЛ- 75.

Таблица 130

Перечень бурового оборудования на бурение разведочных скважин буровой установкой УРБ-2А-2 ГК с комплексом КГК-100,300

| № п/п | Перечень бурового оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Количество в комплекте | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Буровая установка | УРБ-2А-2ГК | 1 |  |
| 2 | Транспортная база | автомашина ЗИЛ-131 | 1 | В комплекте на шасси ЗИЛ-131 |
| 3 | Мачта (сварная с гидравлическими опорными домкратами) | - | 1 | В комплекте |
| 4 | Система промывки | - | 1 | В комплекте |
| 5 | Керноприемное устройство | - | 8 лотков | Металлические в комплекте на прицепе |
| 6 | Прицепная емкость (прицеп ГКБ-817 автомобильный двухостный) | ПЕ-2.5 м3 | 1 | - |
| 7 | Стеллаж | - | 1 | На 50 укладываемых труб в комплекте на прицепе |
| 8 | Насос | НБ4-320/63 | 1 | В комплекте буров. устан. |
| 9 | Элеватор | МЗ-50-80-1 | 1 | - |
| 10 | Колонна бурильных труб | ТБДС | 50 | L= 4 м штука |

Коэффициент на резерв - 1.26

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление- 33,3%

Примечание: В случае применения передвижных буровых установок, из перечня бурового оборудования исключается транспортная база.

Таблица 131

Нормы износа бурового вспомогательного инструмента на бурение скважин с гидротранспортом керна комплексами КГК-100, КГК-300

(% на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сальник | С 35.02.000 |  | шт. | 1 | 23 |
| 2 | Элеватор | С 35.03.000 |  | шт. | 1 | 11 |
| Трубы и их соединения |
| 2 | Проставка | ПР.1000 |  | шт. | 10 | 10 |
| 3 | Керноприемная труба | БИ 109-337.000 |  | шт. | 2 | 10 |
| 4 | Компенсатор | БИ-159.252.000 |  | шт. | 3 | 10 |
| 5 | Корпус | БИ-109.252.000 |  | шт. | 10 | 10 |
| 6 | Патрубок | БИ.109.337.030 |  | шт. | 3 | 10 |
| 7 | Трубы с ниппелями (108 |  |  | шт. | 2 | 10 |
| 8 | Трубы колонковые (73 |  |  | шт. | 2 | 10 |
| Принадлежности для труб |
| 1 | Ключ отбойный (63 | БИ-179-215.000 |  | шт. | 1 | 20 |
| 2 | Ключ 73/89 | БИ-179-214.000 |  | шт. | 2 | 20 |
| 3 | Ключ шарнирный (89/73 | БИ-179-73/89.00А |  | шт. | 2 | 20 |
| 4 | Переходник | БИ-149.1004 |  | шт. | 1 | 100 |
| 5 | Отсоединительный переходник |  |  | шт. | 1 | 15 |
| 6 | Трубные переходники |  |  | шт. | 1 | 200 |
| 7 | Хомуты шарнирные для бурильных труб (89 мм |  | ГОСТ 6669-53 | шт. | 2 | 10 |
| 8 | Подкладная вилка |  |  | шт. | 1 | 60 |
| 9 | Серьга подъемная |  |  | шт. | 1 | 60 |
| 10 | Опора для монтажа колонкового набора |  |  | шт. | 1 | 4 |
| 11 | Зажимы для каната |  |  | шт. | 6 | 50 |
| 12 | Коуши для каната |  |  | шт. | 17 | 60 |
| 13 | Скоба |  |  | шт. | 1 | 10 |
| Аварийный инструмент |
| 1 | Ловильные колокола | В1 | ГОСТ 8483-81 | шт. | 2 | 50 |
|  |  | Д1 |  | шт. | 2 | 50 |
| 2 | Ловильные метчики | Д-50, Д-73 | ГОСТ 8483-81 | шт. | 2 | 50 |
| 3 | Труборез-труболовка |  |  | шт. | 1 | 10 |
| 4 | Фрезерная коронка |  |  | шт. | 1 | 15 |
| Вспомогательное оборудование и приспособление |
| 1 | Щетка для чистки резьбовых соединений |  |  | шт. | 2 | 20 |
| 2 | Шанцевый инструмент |  |  |  |  |  |
| в том числе: |
|  | Лопата совковая |  |  | шт. | 1 | 20 |
|  | Лопата штыковая |  |  | шт. | 2 | 20 |
|  | Кирка (кайло) |  |  | шт. | 1 | 15 |
|  | Лом |  |  | шт. | 1 | 7 |
|  | Багор |  |  | шт. | 2 | 7 |
|  | Кошма |  |  | шт. | 2 | 15 |
| 3 | Воронка металлическая |  |  | шт. | 1 | 9 |
| 4 | Ведро железное |  |  | шт. | 1 | 25 |
| 5 | Бидон 20л |  |  | шт. | 1 | 15 |
| 6 | Керноприемное устройство (лотки) |  |  | шт. | 8 | 20 |
| Контрольно- измерительные приборы и приспособления |
| 1 | Метр складной металлич. |  |  | шт. | 1 | 6 |
| 2 | Рулетка металлическая длиной 20м |  |  | шт. | 1 | 6 |
| 3 | Штангенциркуль |  |  | шт. | 1 | 8 |
| 4 | Манометр бурового насоса |  |  | шт. | 1 | 10 |
| 5 | Манометр гидросистемы |  |  | шт. | 1 | 10 |
| 6 | Расходомер промывочной жидкости |  |  | шт. | 1 | 8 |
| Слесарно-плотничный инструмент |
| 1 | Бородки слесарные |  |  | шт. | 2 | 15 |
| 2 | Верстак 10.5х200 |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 3 | Верстак 12.5х250 |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 4 | Верстак 16.0х320 |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 5 | Дрель ручная |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 6 | Ключ гаечный 11х14 |  |  | шт. | 1 | 35 |
| 7 | Ключ гаечный 12х14 |  |  | шт. | 1 | 35 |
| 8 | Ключ гаечный 17х19 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 9 | Ключ гаечный 22х24 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 10 | Ключ гаечный 22х27 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 11 | Ключ гаечный 22х17 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 12 | Ключ гаечный 22х30 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 13 | Ключ гаечный 32х36 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 14 | Ключ гаечный 42х46 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 15 | Ключ гаечный 50х55 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 16 | Ключ гаечный 8х9 |  |  | шт. | 2 | 35 |
| 17 | Ключ гаечный торцевой 14х19 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 18 | Ключ гаечный торцевой 17х22 |  |  | шт. | 2 | 18 |
| 19 | Ключ гаечный торцевой 27х32 |  |  | шт. | 2 | 18 |
| 20 | Ключ гаечный торцевой 46х50 |  |  | шт. | 2 | 18 |
| 21 | Ключ для круглых гаек 100х110 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 22 | Ключ для круглых гаек 90х95 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 23 | Ключ для круглых гаек 115х130 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 24 | Ключ для круглых гаек 135х145 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 25 | Ключ восьмигранный 10х12 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 26 | Ключ восьмигранный 12х14 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 27 | Ключ восьмигранный 14х19 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 28 | Ключ восьмигранный 17х19 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 29 | Ключ двухсторонний для круглых гаек 55х66 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 30 | Ключ двухсторонний для круглых гаек 78х85 |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 31 | Ключ разводной |  |  | шт. | 1 | 18 |
| 32 | Круглогубцы |  |  | шт. | 1 | 10 |
| 33 | Лампа паяльная |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 34 | Зубила слесарные |  |  | шт. | 2 | 10 |
| 35 | Ножовка по металлу |  |  | шт. | 1 | 35 |
| 36 | Полотно ножовочное |  |  | шт. | 10 | 100 |
| 37 | Ножовка по дереву |  |  | шт. | 1 | 35 |
| 38 | Пила поперечная одноручная |  |  | шт. | 1 | 35 |
| 39 | Топор |  |  | шт. | 2 | 20 |
| 40 | Тиски слесарные |  |  | шт. | 1 | 5 |
| 41 | Кувалда массой 2,5 кг |  |  | шт. | 1 | 10 |
| 42 | Молоток слесарный 0,5 кг |  |  | шт. | 2 | 10 |
| 43 | Отвертки разные (комплект) |  |  | шт. | 1 | 13 |
| 44 | Плоскогубцы |  |  | шт. | 2 | 10 |
| 45 | Напильники разные |  |  | шт. | 10 | 100 |

Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок

121. Нормы на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку при бурении с гидротранспортом керна приведены для самоходных и передвижных буровых установок.

122. При производстве монтажа, демонтажа и перемещение буровых установок на новую точку в районах устойчивой мерзлоты к нормам основных расходов применяется поправочный коэффициент 1.10.

123. Содержание работ: подготовка площадки на точке бурения скважин, установка автоприцепа- емкости, отсоединение прицепа, размещение буровой установки на точке, подготовка пульта управления к работе, подъем и закрепление мачты, установка гидравлического домкрата, монтаж системы промывки, разгрузка стеллажа бурильных труб, отсоединение фиксаторов, демонтаж домкратов, разъединение циркуляционной системы, опускание и закрепление мачты, погрузка труб и стеллажа, отсоединение прицепа- емкости от буровой установки, подготовка буровой установки к переезду и перемещение буровой установки на
1 км.

124. Содержание работ при перемещении буровых установок на расстояние свыше учтенного в нормах: сопровождение в пути, отцепки, прицепки перевозимых блоков.

Таблица 132

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок на бурение с комплексами КГК-100 и КГК-300

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Группа скважин по глубине, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | равнины | леса | уклоны | уклоны в лесу | по дорогам | по бездорожью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Самоходные буровые установки |
| 1 | 100-300 | 0.172 | 0.179 | 0.186 | 0.194 | 0.011 | 0.017 |
| Передвижные буровые установки |
| 2 | 100-300 | 0.227 | 0.237 | 0.246 | 0.255 | - | 0.036 |

Таблица 133

Нормы затрат труда ИТР на монтаж, демонтаж и перемещение установок КГК

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Характеристика местности | Буровые установки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Передвижные | Самоходные |
|  |  | Годовой фонд рабочего времени, ст.-смен |
|  |  | 1224,915 | 610 | 915 | 610 | 305 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Равнина | 0.58 | 0.62 | 0.44 | 0.47 | 0.56 |
| 2 | Лес | 0.61 | 0.65 | 0.46 | 0.49 | 0.58 |
| 3 | Уклон | 0.63 | 0.67 | 0.48 | 0.51 | 0.60 |
| 4 | Уклон в лесу | 0.66 | 0.70 | 0.50 | 0.53 | 0.63 |

Таблица 134

Нормы затрат труда рабочих на монтаж, демонтаж и перемещение установок КГК

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Характеристика местности | Буровые установки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Передвижные | Самоходные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Равнина | 0.68 | 0.55 |
| 2 | Лес | 0.71 | 0.57 |
| 3 | Уклон | 0.74 | 0.60 |
| 4 | Уклон в лесу | 0.77 | 0.62 |

Таблица 135

Нормы затрат труда ИТР и рабочих на перемещение буровых установок КГК на расстояние, свыше учтенного в нормах

(в чел.-днях на 1 км)

| № п/п | Буровые установки | По дорогам | По бездорожью |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передвижные | - | - | 0.11 | 0.09 |
| 2 | Самоходные | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |

Таблица 136

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок КГК

(в маш.-сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| № п/п | Характеристика местности | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  |  | на первый километр | на каждый последующий километр |
|  |  | самоходные | передвижные | по дорогам | по бездорожью |
|  |  |  |  | самоходные | передвижные | самоходные | передвижные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Равнина | 0.172 | 0.227 | 0.011 | - | 0.017 | 0.036 |
| 2 | Лес | 0.179 | 0.237 | 0.011 | - | 0.017 | 0.036 |
| 3 | Уклон | 0.186 | 0.246 | 0.011 | - | 0.017 | 0.036 |
| 4 | Уклон в лесу | 0.194 | 0.255 | 0.011 | - | 0.017 | 0.036 |

# Глава 5. БУРЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШНЕКОВ

125. В данной главе приведены нормы на бурение скважин с применением шнеков при обязательном отборе проб и образцов.

126. При бурении с применением шнеков без отбора проб следует пользоваться нормами времени, приведенными в главе “Бескерновое бурение скважин для сейсморазведочных работ".

127. При необходимости крепления скважин обсадными трубами затраты времени определяются по нормам, приведенным в главе 2 "Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин". Стоимость обсадных труб определяется отдельным расчетом.

Глубина бурения до 50 м.

Диаметр шнеков до 175 мм.

Классификация горных пород приведена в приложении 2.

Бурение производится в немерзлых и мерзлых породах.

Годовой фонд рабочего времени принят 610 станко- смен.

Транспорт автомобильный.

128. При отклонениях от принятых технических и организационных условий бурения скважин к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл.137.

Таблица 137

Поправочные коэффициенты к нормам времени на бурение скважин с применением шнеков

| Условия применения коэффициентов | Категория породы | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бурение скважин средним диаметром свыше 175 мм | III-VI | 1.20 |
| Подъем образцов грунтоноской | I-IV | 0.50 |
|  | V-VI | 0.75 |

129. Нормы времени на бурение скважин с применением шнеков

Содержание работ: бурение скважин; отбор проб и образцов в интервалах, предусмотренных проектом; снабжение скважин необходимыми материалами и инструментом; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) оборудования и бурового инструмента. Ведение технической документации.

Нормы времени на бурение скважин с применением шнеков приведены в табл.138.

Таблица 138

Нормы времени на бурение скважин с применением шнеков

(в станко- сменах на 1м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При работе во все периоды, кроме зимнего |
| 1 | 0-10 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.044 |
| 2 | 0-25 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.039 | 0.051 |
| 3 | 0-50 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.046 | 0.057 | 0.073 |
| При работе в зимний период времени |
| 4 | 0-10 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.031 | 0.039 | 0.052 |
| 5 | 0-25 | 0.026 | 0.027 | 0.030 | 0.036 | 0.046 | 0.062 |
| 6 | 0-50 | 0.042 | 0.043 | 0.047 | 0.055 | 0.069 | 0.088 |

Таблица 139

Нормы затрат труда рабочих и инженерно-технических работников на бурении скважин с применением шнеков

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование должностей | Разряд, категория | Для всех районов, исключая труднопроходимые | Для труднопроходимых районов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | И Т Р |  |  |  |
| 1 | Начальник участка |  | 0.08 | 0.08 |
| 2 | Геолог | II категория | 0.16 | 0.16 |
| 3 | Буровой мастер | II категория | 0.50 | 0.50 |
| 4 | Техник- геолог | I категория | 0.50 | 0.50 |
| 5 | Инженер- механик (энергетик) |  | 0.20 | 0.20 |
|  | И т о г о: |  | 1.44 | 1.44 |
|  | Рабочие : |  |  |  |
| 6 | Машинист буровой установки | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Помощник машиниста буровой установки (первый) | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Водитель автомобиля |  | 1 | - |
| 9 | Тракторист |  | - | 1 |
|  | И т о г о: |  | 3 | 3 |

Таблица 140

Нормы затрат транспорта на бурение с применением шнеков с отбором проб и образцов

(в маш. -сменах на 1 станко- смену)

| № п/п | Глубина скважин, м | Для всех районов, исключая труднопроходимые | Для труднопроходимых районов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0-50 | 0.12 | 0.15 |

Примечание: Нормы затрат транспорта приведены для 2-сменного режима работы (610 ст-смен). Для односменного режима работы (305 ст-смен), приведенные в таблице нормы увеличиваются в два раза.

Таблица 141

Нормы расхода горюче-смазочных материалов на бурение скважин с применением шнеков

(на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | При бурении установками, смонтированными на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомашине | тракторе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензин | л | 40.0 | - |
| 2 | Дизельное топливо | кг | - | 89.68 |
| 3 | Смазочные материалы | кг | 2.0 | 4.50 |

Таблица 142

Нормы расхода стального каната на бурение

с применением шнеков

(на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование материалов | Тип буровой установки |
| --- | --- | --- |
|  |  | УШ-2Т | УГБ-50М |
| 1 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | Канат стальной ГОСТ 2688-80 Д -7.5 мм | 20 | 22 |

Таблица 143

Нормы расхода прочих материалов при бурение скважин с применением шнеков

(на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Нормы расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Болты разные с гайками | кг | 1.0 |
| 2 | Гвозди разные | -"- | 0.3 |
| 3 | Проволока вязальная | -"- | 2.0 |
| 4 | Лента изоляционная | -"- | 0.1 |
| 5 | Масло машинное | -"- | 40.0 |
| 6 | Солидол | -"- | 15.0 |
| 7 | Веревка пеньковая | -"- | 0.30 |
| 8 | Канат пеньковый | -"- | 1.70 |
| 9 | Бязь для мешочков | м | 2.0 |
| 10 | Обтирочные материалы | кг | 10.0 |

Таблица 144

Перечень бурового оборудования на бурение скважин с применением шнеков

а) смонтированы на тракторе

| № п/п | Наименование оборудования | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Марка буровой установки | УШ -1Т | УГБ50МТ | УГБ-1ВС-С | УГБ-1ВС-Т | УШ-2Т | УШ-2ТВ |
| 2 | Транспортная база | ТТ-4 | ТТ-4 | Т-170М | ТТ-4 | Т-100 | Т-130 ВГ-1 |
| 3 | Привод установки | от двигателя трактора | Дизель Д-65Н | от двигателя трактора |
| 4 | Мощность привода, кВт | 81 |  | 44 | 73.5 |
| 5 | Насос | 11ГРИ |  |  |  |  |  |
| 6 | Прицеп |  | 2ПН2 | ТАПЗ-755 |  |  |

б) смонтированы на автомашине

| № п/п | Наименование оборудования | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Марка буровой установки | УГБ-50М | УГБ-1ВС | УГБ-1ВС-ЗИЛ | УГБ-1ВС-У |
| 2 | Транспортная база | ГАЗ-66-02 | ГАЗ-66-12 | ЗИЛ-131-А | УРАЛ-4320 |
| 3 | Привод установки | Д-65ЛС | Д-65Н | Д-65Н | Д-65Н |
| 4 | Мощность привода, кВт | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 5 | Прицеп | 2ПН-2 | ТАПЗ-755 | ТАПЗ-755 | ТАПЗ-755 |

Годовая норма амортизационных отчислений - 20%; коэффициент на резерв бурового оборудования - 1.28

Таблица 145

Нормы износа бурового инструмента при бурении скважин с применением шнеков

(в % на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурильные трубы | БИ-229-866-00 | дл. 3000 мм | шт. | 1 | 1.3 |
| 2 | Специальные (-73 мм |  | дл. 1590 мм | -"- | 1 | 1.3 |
| 3 | Долото лопастное(шнековое) | 1ДРШ-151Ш |  | -"- | 1 | 300 |
| 4 | Лезвие для бура |  |  | -"- | 1 | 30 |
| 5 | Ключи для шнеков (-62 мм | БИ-179-203-00 |  | -"- | 2 | 20 |
| 6 | Ловильные колокола | БИЛ-50-24 |  | -"- | 3 | 30 |
| 7 | Ловильные метчики | БИЛ-50-23 |  | -"- | 3 | 20 |
| 8 | Пальцы к шнекам | БИ-229-92Б005В |  | -"- | 20 | 50 |
| 9 | Вилка для шнеков | БИ-19-00-04 |  | -"- | 2 | 20 |
| 10 | Серьга для подъема шнеков | БИ-249-108-00 | ТУ 20-02-176-75 | -"- | 1 | 50 |
| 11 | Шнеки | БИ-229-90-А00 | -"- | -"- | 20 | 30 |
| 12 | Шнек колонковый | МШ-14-00Б | -"- | -"- | 1 | 20 |
| 13 | Шнеколовка | БИ-279-1256-00 | -"- | -"- | 1 | 10 |

Таблица 146

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря при бурении скважин с применением шнеков

(в % на 100 станко- смен)

| № п/п | Наименование материалов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Слесарный инструмент |  |  |  |
| 1 | Бородок слесарный | ГОСТ 7214-72 |  | шт. | 1 | 15 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 |  | -"- | 1 | 10 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | -"- | 2 | 10 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ32-УТВВ-141-71 |  | -"- | 1 | 7 |
| 5 | Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 |  | -"- | 1 | 35 |
| 6 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-33 |  | -"- | 1 | 10 |
| 7 | Кронциркуль |  |  | -"- | 1 | 5 |
| 8 | Кусачки | ГОСТ 7282-75 | 200 | -"- | 1 | 6 |
| 9 | Лампа паяльная | ТУ-70 73464-74 |  | -"- | 1 | 6 |
| 10 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 07-75 |  | -"- | 1 | 5 |
| 11 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 0.6 кг | -"- | 1 | 15 |
| 12 | Набор ключей со съемными головками (средний набор) | ТУ-2-035-90-68 |  | комп. | 1 | 15 |
| 13 | Набор щупов № 4 | ГОСТ 832-75 |  | шт. | 1 | 4 |
| 14 | Набор торцовых ключей | ТУ 217-028-7 |  | -"- | 1 | 4 |
| 15 | Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | тип Г | комп. | 1 | 100 |
| 16 | Нутромеры НИ 160 | ГОСТ 868-72 | НИ -160 | шт. | 1 | 4 |
| 17 | Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 |  | -"- | 1 | 7 |
| 18 | Пассатижи | ГОСТ 17438-72 | 200 | -"- | 1 | 6 |
| 19 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 |  | -"- | 1 | 8 |
| 20 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | тип 1 | -"- | 1 | 150 |
| 21 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | 16 | -"- | 1 | 150 |
| 22 | Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 |  | -"- | 1 | 3 |
| 23 | Тиски ручные | ГОСТ 7276-72 | 45 | -"- | 1 | 3 |
| 24 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 |  | -"- | 1 | 3 |
| 25 | Точило ручное (центратор) | ТУ-30-34-67 |  | -"- | 1 | 5 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9392-75 |  | -"- | 1 | 3 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ 166-80 |  | -"- | 1 | 7 |
|  |  | Плотничий инструмент |  |  |  |
| 1 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 |  | шт. | 1 | 2 |
| 2 | Рулетки стальные | ГОСТ 7502-55 | 20 М | -"- | 1 | 2 |
| 3 | Столярные стамески |  |  | -"- | 1 | 3 |
| 4 | Топоры | ТУЗ 667-78 |  | -"- | 2 | 5 |
|  |  | Малоценный инвентарь |  |  |  |
| 1 | Бидоны 20 л |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 2 | Бочки железные | 200 л |  | -"- | 1 | 15 |
| 3 | Ведра железные |  |  | -"- | 1 | 10 |
| 4 | Воронки железные |  |  | -"- | 1 | 7 |
| 5 | Кайла |  |  | -"- | 1 | 10 |
| 6 | Кувалда железная | ГОСТ Н40-1-75 | 2 кг | -"- | 1 | 10 |
| 7 | Лом ЛТ-1.7 | ГОСТ 1405-72 |  | -"- | 1 | 5 |
| 8 | Лопаты железные |  |  | -"- | 1 | 15 |
| 9 | Масленки |  |  | -"- | 1 | 5 |
| 10 | Сетки защитные для электроламп |  |  | -"- | 1 | 15 |
| 11 | Часы технические | ТУ 2509-189-69 |  | -"- | 1 | 2 |

# Глава 6. БУРЕНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

130. В данной главе сборника приведены сметные нормы в натуральном выражении на бескерновое бурение сейсморазведочных скважин самоходными буровыми установками: УРБ-2А-2, УРБ-2,5А, УГБ-1ВС, УШ-2Т, УШ-2ТВ.

131. Нормы времени учитывают следующие условия:

- глубина бурения с применением долот - до 100 м; шнеков - до 50 м;

- диаметр бурения 112-175 мм;

- очистка забоя скважины водой, глинистым раствором и сжатым воздухом;

- диаметр бурильных труб - 60.3 мм с предельной длиной свечи (шнека) для соответствующей буровой установки.

Нормы времени дифференцированы по технологии и организации (сезонности) проведения работ следующим образом:

- при работе в зимний период времени;

- при работе во все периоды времени, кроме зимнего.

Классификация горных пород принята в соответствии с Приложением 1.

133. При отклонениях от принятых условий нормы времени корректируются с учетом поправочных коэффициентов в случаях, предусмотренных в табл.147, а при бурении сейсморазведочных скважин с применением шнеков к нормам времени табл.150 применяются коэффициенты табл.137, глава 5 "Шнековое бурение".

Таблица 147

Поправочные коэффициенты к нормам времени на бурение скважин для сейсмораэведочных работ

| № п/п | Условия применения коэффициентов | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бурение скважин диаметром свыше 175 мм | 1.20 |
| 2 | Бурение малых скважин без наращивания бурильной колонны (к нормам времени для глубин до 10 м) | 0.80 |
| 3 | Бурение в условиях устойчивой мерзлоты | 1.10 |

134. При повторном использовании сейсморазведочных скважин в случае разбуривания их в связи с обвалом стенок применяются следующие нормы времени (см. табл.148):

- для пород I-III категории - нормы для I категории;

- для пород IV-V - нормы для II категории;

- для пород VI-VIII - нормы для IV категории.

135. Годовой фонд рабочего времени принят 915, 610 и 457 станко- смен.

136. При необходимости крепления скважин обсадными трубами затраты времени определяются по нормам времени, приведенным в главе 5 "Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин".

Затраты на крепление скважин обсадными трубами определяются сметно-финансовым расчетом.

137. Для материально-технического снабжения буровых работ, проводимых в труднопроходимых районах предусмотрен тракторный транспорт, для остальных районов - автомобильный. Нормы затрат транспорта учитывают обслуживание буровых работ внутри участка, независимо от его размера.

138. Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, нормы затрат по статьям "Износ", "Услуги" увеличиваются на 20%.

## Бескерновое бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением долот.

139. Содержание работ: бурение; спуск и подъем снаряда; подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда; очистка забоя скважины промывочной жидкостью (сжатым воздухом); отбор шлама, удаление пробок; смена бурового долота; наращивание бурильных труб, ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) оборудования и инструмента; снабжение водой, материалами для приготовления промывочной жидкости и другими необходимыми материалами и инструментами; ведение геолого-технической документации.

Таблица 148

Нормы времени на бескерновое бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением долот с очисткой забоя промывочной жидкостью

(в станко- сменах на 100 м скважины)

| № п/п | Глубина скважин, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| При работе во все периоды времени, кроме зимнего |
| 1 | 10 | 0.22 | 0.30 | 0.45 | 0.66 | 0.99 | 1.66 | 3.38 | 8.29 | 12.31 | 15.82 |
| 2 | 25 | 0.27 | 0.38 | 0.53 | 0.75 | 1.12 | 1.92 | 3.95 | 9.73 | 14.45 | 18.57 |
| 3 | 50 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.82 | 1.26 | 2.24 | 4.75 | 10.96 | 16.28 | 20.91 |
| 4 | 75 | 0.34 | 0.45 | 0.61 | 0.90 | 1.49 | 2.61 | 5.94 | 12.69 | 18.84 | 24.21 |
| 5 | 100 | 0.37 | 0.48 | 0.70 | 1.10 | 2.01 | 3.90 | 7.26 | 14.40 | 21.79 | 27.98 |
| При работе в зимний период |
| 6 | 10 | 0.27 | 0.36 | 0.54 | 0.79 | 1.19 | 2.00 | 4.05 | 9.95 | 14.77 | 18.98 |
| 7 | 25 | 0.33 | 0.46 | 0.63 | 0.90 | 1.34 | 2.30 | 4.74 | 11.67 | 17.34 | 22.28 |
| 8 | 50 | 0.36 | 0.52 | 0.69 | 0.98 | 1.52 | 2.69 | 5.70 | 13.15 | 19.53 | 25.10 |
| 9 | 75 | 0.40 | 0.54 | 0.73 | 1.08 | 1.79 | 3.13 | 7.12 | 15.22 | 22.62 | 29.06 |
| 10 | 100 | 0.44 | 0.58 | 0.84 | 1.32 | 2.42 | 4.68 | 8.72 | 17.28 | 26.14 | 33.58 |

Таблица 149

Нормы времени на бескерновое бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением долот, с очисткой забоя сжатым воздухом

(в станко- сменах на 100 м скважины)

| № п/п | Глубина скважин, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| При работе во все периоды времени, кроме зимнего |
| 1 | 10 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.59 | 0.85 | 1.20 | 2.37 | 5.39 | 7.39 | 8.70 |
| 2 | 25 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.69 | 0.96 | 1.44 | 2.77 | 6.32 | 8.67 | 10.21 |
| 3 | 50 | 0.30 | 0.40 | 0.51 | 0.74 | 1.07 | 1.60 | 3.33 | 7.12 | 9.77 | 11.50 |
| 4 | 75 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.80 | 1.26 | 1.95 | 4.16 | 8.24 | 11.30 | 13.32 |
| 5 | 100 | 0.37 | 0.44 | 0.61 | 0.99 | 1.71 | 2.93 | 5.09 | 9.36 | 13.07 | 15.39 |
| При работе в зимний период |
| 6 | 10 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.71 | 1.02 | 1.50 | 2.84 | 6.47 | 8.86 | 10.43 |
| 7 | 25 | 0.33 | 0.44 | 0.58 | 0.83 | 1.15 | 1.73 | 3.32 | 7.58 | 10.40 | 12.25 |
| 8 | 50 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.88 | 1.29 | 1.92 | 3.99 | 8.54 | 11.72 | 13.80 |
| 9 | 75 | 0.40 | 0.52 | 0.65 | 0.96 | 1.51 | 2.34 | 4.99 | 9 89 | 13.57 | 15.98 |
| 10 | 100 | 0.44 | 0.54 | 0.73 | 1.19 | 2.05 | 3.51 | 6.11 | 11.23 | 15.69 | 18.47 |

## Бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением шнеков.

140. Содержание работ: бурение; наращивание колонны шнеков; очистка и проработка скважин; подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом колонных шнеков; подъем колонны шнеков; ежесменное техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового оборудования и инструмента; снабжение скважин необходимыми материалами и инструментом; ведение геолого- технической документации.

Таблица 150

Нормы времени на бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением шнеков

(в станко- сменах на 100 м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| При работе во все периоды, кроме зимнего |
| 1 | 10 | 0.43 | 0.53 | 0.72 | 0.99 | 1.78 | 2.51 |
| 2 | 25 | 0.51 | 0.61 | 0.80 | 1.17 | 1.89 | 2.88 |
| 3 | 50 | 0.56 | 0.66 | 0.88 | 1.28 | 2.11 | 3.38 |
| При работе в зимний период времени |
| 4 | 10 | 0.52 | 0.63 | 0.86 | 1.19 | 2.13 | 3.01 |
| 5 | 25 | 0.61 | 0.73 | 0.96 | 1.40 | 2.27 | 3.46 |
| 6 | 50 | 0.67 | 0.79 | 1.06 | 1.54 | 2.53 | 4.05 |

Таблица 151

Нормы затрат труда инженерно-технических работников на бурение скважин для сейсморазведочных работ долотами и шнеками

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование должностей | Годовой фонд рабочего времени, станко- смен |
| --- | --- | --- |
|  |  | 915 | 610 | 457 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начальник участка | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 2 | Буровой мастер II категории | 0.33 | 0.50 | 0.67 |
|  | И т о г о: | 0.36 | 0.53 | 0.70 |

Таблица 152

Нормы затрат труда рабочих при бурении скважин долотами и шнеками для сейсморазведочных работ самоходными буровыми установками с роторным вращателем

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| № п/п | Наименование профессий | Разряд | Буровые установки, смонтированные на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автомашине | тракторе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Рабочие |  |  |  |
| 1 | Машинист буровой установки | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Водитель | 1 класс | 1 | - |
| 4 | Тракторист | 5 | - | 1 |
|  | И т о г о: |  | 3 | 3 |

Примечание: 1. Перемещение и обслуживание транспортной базы самоходной установки осуществляется водителем автомобиля или трактористом.

2. В необходимых случаях для документации сейсморазведочных скважин (при поисково- съемочных работах) разрешается дополнительно учитывать затраты на геологический персонал (техник- геолог I категории в количестве 0.20 чел.-дня на 1 станко- смену)

Таблица 153

Нормы затрат транспорта на бурение скважин для сейсморазведочных работ

(в маш.-сменах на 1 станко- смену)

| № п/п | Глубина скважин, м | Годовой фонд рабочего времени, станко- смен |
| --- | --- | --- |
|  |  | 915 | 610 | 457 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с применением долот |
| 1 | 0 - 100 | 0.33 | 0.50 | 0.67 |
| с применением шнеков |
| 2 | 0 - 100 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |

Таблица 154

Нормы расхода горюче-смазочных материалов при

бурении скважин для сейсморазведочных работ

(на 1 станко- смену)

|  |  | Единица | При бурении скважин буровыми установками |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование материалов | измерения | с вращателем роторного типа | для шнекового бурения |
|  |  |  | на автомашине | на тракторе | на автомашине | на тракторе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бензин | л | 40.0 | - | 40.0 | - |
| 2 | Дизельное топливо | кг | - | 46.37 | - | 89.68 |
| 3 | Смазочные материалы | кг | 2.0 | 2.32 | 2.0 | 4.50 |

Таблица 155

Нормы расхода долот при бурении

сейсморазведочных скважин

(в штуках на 100 м скважины)

| N п/п | Категория пород | Норма расхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I | 0.30 |
| 2 | II | 0.40 |
| 3 | III | 0.50 |
| 4 | IV | 0.70 |
| 5 | V | 1.00 |
| 6 | VI | 1.70 |
| 7 | VII | 2.80 |
| 8 | VIII | 4.70 |
| 9 | IX | 5.80 |
| 10 | X | 7.30 |

Таблица 156

Нормы расхода материалов на бурение

сейсморазведочных скважин

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Канат стальной | м/100 ст.смен | 16 |
| 2 | Промывочная жидкость | м3/1м | 0.035 |

Таблица 157

Нормы расхода прочих материалов на бурение скважин

для сейсморазведочных работ

(на 100 станко- смен)

| N | Наименование | Единица | Бурение с применением |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | долот | шнеков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Болты с гайками | " | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Гвозди разные | " | 5.0 | 0.30 |
| 4 | Проволока вязальная | " | 3.0 | 2.0 |
| 5 | Кабель ГРШ 16 мм2 | м | 2.0 | - |
| 6 | Шланг всасывающий | м | 0.60 | - |
| 7 | Шланг нагнетательный | " | 1.50 | - |
| 8 | Лента изоляционная | кг | 0.20 | 0.10 |
| 9 | Масло машинное | кг | 40.0 | 40.0 |
| 10 | Масло веретенное | " | 20.0 | - |
| 11 | Солидол | " | 15.0 | 15.0 |
| 12 | Лампы электрические | шт. | 5.0 | 5.0 |
| 13 | Веревка пеньковая | кг | 0.50 | 0.30 |
| 14 | Шпагат | " | 0.30 | 0.30 |
| 15 | Сальниковая набивка | " | 6.0 | - |
| 16 | Обтирочный материал | " | 8.0 | 8.0 |

Таблица 158

Перечень бурового оборудования на бурение скважин для

сейсморазведочных работ самоходными буровыми установками

с вращателем роторного типа

| N | Наименование | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
| п/п | оборудования | 50 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Марка буровой установки | УГБ-50М | УГБ-1ВС | УГБ-1ВС-ЗИЛ | УГБ-1ВС-У | УРБ-2,5А | УРБ-2А-2 |
| 2 | Транспортная база | ГАЗ-66-02 | ГАЗ-66-12 | ЗИЛ-131-А | УРАЛ-4320 | КАМАЗ | ЗИЛ-131А |
| 3 | Привод установки | Д-65ЛС | Д-65Н | Д-65Н | Д-65Н | от двигателя машины | от двигателя машины |
| 4 | Мощность привода | 44 | 44 | 44 | 44 | 155 | 45 |
| 5 | Прицеп | 2ПН-2 |  | ТАПЗ-755 |  | 2ПН-2 | ГКБ-817 |
| 6 | Насос |  |  |  |  | НБ-32 | НБ-32 |
| 7 | Блок талевый |  |  |  |  |  | БИ-249-13600 |
| 8 | Кронблок |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вертлюг- сальник |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Домкрат гидравлический |  |  |  |  |  | ДГ-40 |
| 11 | Элеватор полуавтом. |  |  |  |  | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 |
| 12 | КИП |  |  |  |  | СОН-2 | СОН-2 |
| 13 | Переносная лаборатор. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Глиномешалка |  |  |  |  | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 15 | Компрессор |  |  |  |  |  | КТ-7 |
| 16 | Емкость м3, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Таблица 159

Перечень бурового оборудования на бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением шнеков

а) смонтированы на тракторе

| N | Наименование | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- |
| п/п | оборудования | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Марка буровой установки | УШ-1Т | УГБ-50МТ | УГБ-1ВС-С | УГБ-1ВС-Т | УШ-2Т | УШ-2ТВ |
| 2 | Транспортная база | ТТ-4 | ТТ-4 | Т-170М | ТТ-4 | Т-100 | Т-130ВГ-1 |
| 3 | Привод установки | от двигателя трактора | Д-65Н | от двигателя трактора |
| 4 | Мощность привода, кВт 81 | 81 | 44 | 44 | 44 | 73.5 |
| 5 | Прицеп |  | 2ПН-2 | ТАПЗ-755 |  |  |
| 6 | Насос | 11ГРИ |  |  |  |  |  |

б) смонтированы на автомашине

| N | Наименование | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- |
| п/п | оборудования | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Марка буровой установки | ЛБУ-50 | УГБ-50М | УГБ-1ВС | УГБ-1ВС-ЗИЛ | УГБ-1ВС-У |
| 2 | Транспортная база | ЗИЛ-131 | ГАЗ-66-02 | ГАЗ-66-12 | ЗИЛ-131-А | УРАЛ-4320 |
| 3 | Привод установки | от двигателя машины | Д-65ЛС | Д-65Н | Д-65Н | Д-65Н |
| 4 | Мощность привода, кВт | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 5 | Прицеп | 2ПН-4 | 2ПН-2 | ТАПЗ-755 | ТАПЗ-755 | ТАПЗ-755 |

Коэффициент на резерв - 1.26

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 20%.

Таблица 160

Нормы расхода бурильных труб на бурение скважин для

сейсморазведочных работ

(в м на 1м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважин, м | I-II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | (С применением долот) |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |

Таблица 161

Нормы износа бурового инструмента на бурение скважин для

сейсморазведочных работ с применением долот

(в % на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Тип, марка, модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буровой сальник | ( - 42 мм | ТУЗ-829-77 | шт. | 2 | 20 |
| 2 | Зажимы для каната |  | ТУ-34-9-13306-79 | " | 12 | 20 |
| 3 | Долота 2-х лопастные | 2Л- 132 МС | 1282-75 | " | 1 | 150 |
| 4 | Ключи отбойные | МЗ-42 | ТУ-41-01-405-79 | " | 1 | 10 |
| 5 | Муфтово- замковые | МЗ-50 |  | " | 1 | 10 |
| 6 | Ключи шарнирные | БИ-179-177-000 | ГОСТ 6494-71 | " | 1 | 35 |
|  |  | БИ-179-178-000 |  | " | 1 | 30 |
| 7 | Коуши для каната | К-40, 45, 56 | ГОСТ 2224-72 | " | 1 | 15 |
| 8 | Ловильные колокола | А-76, А-76Л |  | " | 2 | 5 |
| 9 | Ловильные метчики | Г-50 |  | " | 2 | 5 |
| 10 | Отсоединительный переходник | БИ-149-315-000СВ |  | " | 1 | 50 |
| 11 | Подкладная вилка | Э-18/50 | ТУ-41-01-197-80 | " | 1 | 10 |
| 12 | Серьга подъемная | БИ-249-140-00 | ТУ-3-829-77 | " | 1 | 5 |
| 13 | Трубные переходники | П1-50/73 | ГОСТ 8004-80 | " | 1 | 100 |
| 14 | Хомут шарнирный для бурильных труб | БИ-199-60-000СБ | ТУ-41-01-403-79 | " | 1 | 10 |
| 15 | Элеватор | БИ-249-164-000 | 7.5 т | " | 1 | 10 |

Таблица 162

Нормы износа бурового инструмента на бурение скважин

для сейсморазведочных работ с применением шнеков

(в % на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Тип, марка, модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурильные трубы, специальные 4.5 м | БИ-229-876-00 | ТУ-26-02-176-75 | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Долота | 1ДРШ-151М |  | " | 1 | 650 |
| 3 | Ключи для шнеков | БИ-179-203-000 | ТУ-26-02-711-76 | " | 2 | 20 |
| 4 | Ловильные колокола | БИЛ-50-24 | ТУ-26-02-154-75 | " | 2 | 20 |
| 5 | Ловильные метчики | БИЛ-50-23 |  | " | 2 | 15 |
| 6 | Пальцы к шнекам | БИ-229-92Б05В | ВУ-26-02-176-75 | " | 20 | 30 |
| 7 | Вилка для шнеков | БИ-19-00-04 | ТУ-26-02-711-76 | " | 2 | 10 |
| 8 | Серьга для подъема шнеков | БИ-249-108-00 | ТУ-26-02-176-75 | " | 1 | 50 |
| 9 | Шнеки | БИ-229-90-А-00 | ТУ-26-02-176-75 | " | 20 | 20 |
| 10 | Шнеколовка | БИ-279-125-Б-00 | ТУ-26-02-176-75 | " | 1 | 10 |

Таблица 163

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря

на бурение сейсморазведочных скважин с применением долот

(в % на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Тип, марка, модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Слесарный инструмент |  |  |
| 1 | Бородок слесарный | ГОСТ 7214-72 |  | шт. | 1 | 8 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 |  | " | 1 | 5 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | " | 2 | 5 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ-32-УТВВ-141-71 |  | " | 1 | 4 |
| 5 | Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 |  | " | 1 | 15 |
| 6 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-33 |  | " | 1 | 10 |
| 7 | Кронциркуль |  |  | " | 1 | 3 |
| 8 | Кусачки | ГОСТ 728275 | 200 | " | 1 | 3 |
| 9 | Лампа паяльная | ТУ-70 73464-74 |  | " | 1 | 3 |
| 10 | Линейка измерительная | ГОСТ 07-75 |  | " | 1 | 3 |
| 11 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 0.6 | " | 1 | 8 |
| 12 | Набор ключей со съемными головками (ср.набор) | ТУ-2-035-90-68 |  | комп. | 1 | 7 |
| 13 | Набор щупов N 4 | ГОСТ 832-75 |  | " | 1 | 2 |
| 14 | Набор торцовых ключей | ТУ-217-028-7 |  | " | 1 | 2 |
| 15 | Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | ТИП-Г | " | 1 | 80 |
| 16 | Нутромеры НИ 160 | ГОСТ 868-72 | НИ-160 | " | 1 | 2 |
| 17 | Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 |  | " | 1 | 5 |
| 18 | Пассатижи | ГОСТ-17438-72 | 200 | комп. | 1 | 5 |
| 19 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 |  | " | 1 | 5 |
| 20 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | тип 1 | " | 1 | 100 |
| 21 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | 16 | " | 1 | 100 |
| 22 | Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 |  | " | 1 | 2 |
| 23 | Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | 45 | " | 1 | 2 |
| 24 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 |  | " | 1 | 2 |
| 25 | Точило ручное (центратор) | ТУ 30-34-67 |  | " | 1 | 2 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9392-75 |  | " | 1 | 2 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ-166-80 |  | " | 1 | 3 |
|  | Плотничный инструмент |  |  |
| 1 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 | шт. |  | 1 | 2 |
| 2 | Рулетки стальные | ГОСТ 7502-55 | 20М | " | 1 | 2 |
| 3 | Столярные стамески |  |  | " | 1 | 20 |
| 4 | Топоры | ТУЗ 667-78 |  | " | 2 | 5 |
|  | Малоценный инвентарь |  |  |
| 1 | Бидоны 20л |  |  | шт. | 1 | 5 |
| 2 | Бочки железные 200л |  |  | " | 1 | 10 |
| 3 | Ведра железные |  |  | " | 1 | 5 |
| 4 | Воронки железные |  |  | " | 1 | 5 |
| 5 | Кайла |  |  | " | 2 | 5 |
| 6 | Кувалда железная | ГОСТ 11401-75 | 2кг | " | 1 | 5 |
| 7 | Лом ЛТ-1.7 | ГОСТ 1405-72 |  | шт. | 2 | 5 |
| 8 | Лопаты железные |  |  | " | 2 | 5 |
| 9 | Масленки |  |  | " | 1 | 3 |
| 10 | Сетки защитные для эл. ламп |  |  | " | 1 | 10 |
| 11 | Тиски технич. | ТУ 2509-189-69 |  | " | 1 | 2 |

Таблица 164

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря

на бурение скважин с применением шнеков

(в % на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Тип, марка, модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Слесарный инструмент |  |
| 1 | Бородок слесарный | ГОСТ 7214-72 |  | шт. | 1 | 15 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 |  | " | 1 | 10 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | " | 2 | 10 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ-32-УТВВ-141-71 |  | " | 1 | 7 |
| 5 | Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 |  | " | 1 | 35 |
| 6 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-33 |  | " | 1 | 10 |
| 7 | Кронциркуль |  |  | " | 1 | 5 |
| 8 | Кусачки | ГОСТ 7282-75 | 200 | " | 1 | 6 |
| 9 | Лампа паяльная | ТУ-70 73464-74 |  | " | 1 | 6 |
| 10 | Линейка измерительная | ГОСТ 07-75 |  | " | 1 | 5 |
| 11 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 0.6 кг | " | 1 | 15 |
| 12 | Набор ключей со съемными головками (ср. набор) | ТУ-2-035-90-68 |  | комп. | 1 | 15 |
| 13 | Набор щупов N 4 | ГОСТ 832-75 |  | шт. | 1 | 4 |
| 14 | Набор торцовых ключей | ТУ-217-028-7 |  | " | 1 | 4 |
| 15 | Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | ТИП-Г | " | 1 | 100 |
| 16 | Нутромеры НИ 160 | ГОСТ 868-72 | НИ-160 | " | 1 | 4 |
| 17 | Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 |  | " | 1 | 7 |
| 18 | Пассатижи | ГОСТ-17438-72 | 200 | комп. | 1 | 6 |
| 19 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 |  | " | 1 | 8 |
| 20 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | тип 1 | " | 1 | 150 |
| 21 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | 16 | " | 1 | 150 |
| 22 | Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-71 |  | " | 1 | 3 |
| 23 | Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | 45 | " | 1 | 3 |
| 24 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 |  | " | 1 | 3 |
| 25 | Точило ручное(центратор) | ТУ 30-34-67 |  | " | 1 | 5 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9332-75 |  | " | 1 | 3 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ-166-80 |  | " | 1 | 7 |
|  | Плотницкий инструмент |  |
| 1 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 |  | шт. | 1 | 2 |
| 2 | Рулетки стальные | ГОСТ 7502-55 | 20м | " | 1 | 2 |
| 3 | Столярные стамески |  |  | " | 1 | 3 |
| 4 | Топоры | ТУЗ 667-78 |  | " | 2 | 5 |
| 5 | Лопаты штыковые |  |  | " | 1 | 3 |
| 6 | Лопаты совковые |  |  | " | 2 | 5 |
|  | Малоценный инвентарь |  |
| 1 | Бидоны 20 л |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 2 | Бочки железные 200 л |  |  | " | 1 | 15 |
| 3 | Ведра железные |  |  | " | 1 | 10 |
| 4 | Воронки железные |  |  | " | 1 | 7 |
| 5 | Кайла |  |  | " | 1 | 10 |
| 6 | Кувалда железная | ГОСТ Н40-1-75 | 2 кг | " | 1 | 10 |
| 7 | Лом ЛТ-1.7 | ГОСТ 1405-72 |  | шт. | 2 | 5 |
| 8 | Лопаты железные |  |  | " | 1 | 15 |
| 9 | Масленки |  |  | " | 1 | 5 |
| 10 | Сетка защитная для эл. ламп |  |  | " | 1 | 15 |
| 11 | Тиски технич. | ТУ 2509-189-69 |  | " | 1 | 2 |

# Глава 7. УДАРНО- КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ

141. В данной главе приведены сметные нормы на бурение скважин ударно- канатными станками с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания. Сметные нормы разработаны для двух условий:

а) при разведке всех месторождений, кроме россыпных;

б) при разведке россыпных месторождений.

Сметные нормы приведены для групп скважин:

- диаметром до 273 мм

- диаметром 273 мм и более.

142. Затраты на вспомогательные работы, сопутствующие бурению, кроме работ, предусмотренных в данной главе, определяются по нормам, приведенным в главе 2.

143. Производственный транспорт на бурение принят автомобильный, при монтаже, демонтаже и перемещении буровых установок - тракторный.

## Ударно- канатное бурение при разведке всех месторождений, кроме россыпных

144. Технико- технологические и организационные условия:

- глубина скважины - до 200 м;

- диаметр бурения - под обсадные трубы диаметром: 168, 219, 273, 325, 377, 426, 478;

- углубка за рейс принята для пород I-IV кат.- 1 м, для пород V-VI кат. - 0.5 м;

- годовой фонд рабочего времени - 915 и 610 станко- смен;

- нормы времени на бурение приведены без учета крепления обсадными трубами;

- затраты времени на крепление рассчитываются по нормам, приведенным в таблице;

- расход обсадных труб обосновывается в проекте;

- стоимость обсадных труб определяется по сметно- финансовому расчету;

- классификация горных пород по буримости приведена в приложении 4.

145. Содержание работ: сборка и подготовка бурового снаряда, собственно бурение, ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание N1 (по СТОИР) оборудования и бурового инструмента, снабжение скважин технологическими материалами и водой, ведение технической документации.

Таблица 165

Нормы времени на ударно- канатное бурение скважин

при разведке всех месторождений, кроме россыпных

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | (тр. =168 мм |  |  |  |
| 1 | 0-50 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.34 | 0.56 | 1.01 |
| 2 | 0-100 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.37 | 0.60 | 1.08 |
| 3 | 0-150 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.39 | 0.64 | 1.16 |
| 4 | 0-200 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | 0.69 | 1.31 |
|  |  |  | (тр. =219 мм |  |  |  |
| 5 | 0-50 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.35 | 0.58 | 1.07 |
| 6 | 0-100 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.38 | 0.63 | 1.15 |
| 7 | 0-150 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.40 | 0.67 | 1.23 |
| 8 | 0-200 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.43 | 0.73 | 1.40 |
|  |  |  | (тр. =273 мм |  |  |  |
| 9 | 0-50 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.37 | 0.64 | 1.21 |
| 10 | 0-100 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.40 | 0.69 | 1.31 |
| 11 | 0-150 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.43 | 0.75 | 1.41 |
| 12 | 0-200 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.47 | 0.86 | 1.65 |
|  |  |  | (тр. =325 мм |  |  |  |
| 13 | 0-50 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.67 | 1.29 |
| 14 | 0-100 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.74 | 1.41 |
| 15 | 0-150 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.80 | 1.54 |
| 16 | 0-200 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.48 | 0.87 | 1.76 |
|  |  |  | (тр. =377 мм |  |  |  |
| 17 | 0-50 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | 1.38 |
| 18 | 0-100 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.43 | 0.78 | 1.50 |
| 19 | 0-150 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.47 | 0.84 | 1.63 |
|  |  |  | (тр. =426 мм |  |  |  |
| 20 | 0-50 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | 0.76 | 1.49 |
| 21 | 0-100 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.45 | 0.83 | 1.63 |
|  |  |  | (тр. =476 мм |  |  |  |
| 22 | 0-50 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.42 | 0.79 | 1.57 |

Примечание: здесь (тр. = диаметр обсадных труб

## Ударно- канатное бурение при разведке россыпных месторождений

146. Для данного вида предусмотрено бурение станками с электродвигателем - БУ-20-2УШМ, УГБ-3УК, УГБ-4УК и "АМУРЕЦ-100" с двигателем внутреннего сгорания.

147. Технические, технологические и организационные условия бурения:

- бурение производится в талых и мерзлых породах I-VI категорий. Классификация горных пород приведена в приложении 5;

- вес бурового снаряда подбирается в соответствии с твердостью породы и мощностью бурового станка, бурение ведется с одновременным креплением скважин обсадными трубами, в устойчивой мерзлоте допускается бурение без крепления;

- весь выжелоненный материал поступает в промывку на промывочных установках;

- нормы времени приведены через 20-ти метровые интервалы для скважин, глубиной до 100 м (0-20, 0-40, 0-60, 0-80, 0-100);

- в зависимости от требований к интервалам опробования углубка за рейс принята 0.20 и 0.50 м. При увеличении углубки за рейс вводятся поправочные коэффициенты (табл.167), которые применяются к нормам времени при углубке за рейс 0.5 м;

- для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, приведены нормы транспорта, который используется в технологическом процессе ударно- канатного бурения и обработки скважинных проб на промприборах, предназначен для обеспечения всего комплекса работ в пределах одного участка;

- годовой фонд рабочего времени принят: 1224, 915, 610 и 305 станко- смен.

148. При отклонении от принятых условий к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 166.

Таблица 166

Поправочные коэффициенты к нормам времени на бурение

станками типа БУ-20-2УШМ, УГБ-3УК, УГБ-4УК, "АМУРЕЦ-100"

при разведке россыпных месторождений

| Условия применения коэффициентов | Поправочные коэффициенты |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| а) Повторное разбуривание, вызванное обвалом стенок скважины | 0.75 |
| б) Бурение в плывунах при высоте наборной пробки: |  |
| -до 1 м | 1.20 |
| -от 1 до 3 м | 1.50 |
| -свыше 3 м | 2.00 |
| в) Бурение скважин в мощных моренных отложениях и аллювиальных отложениях, содержащих свыше 45% крупных валунов, диаметром более 1 м | 1.40 |
| г) Бурение в зимнее время: |  |
| - в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним | 1.18 |
| - в остальных районах | 1.10 |

Таблица 167

Поправочные коэффициенты к нормам времени

при увеличении углубки за рейс

| При углубке | Категория породы |
| --- | --- |
| за рейс, м | I | II | III | IV-VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| При бурении в устойчивой мерзлоте |
| 1 - 1.5 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 2.0 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| При бурении в талых породах |
| 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| 1.5 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| 2.0 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.93 |

При бурении с креплением скважин обсадными трубами нормы приведены по диаметрам обсадных труб ((тр.). При бурении без крепления нормы указаны по диаметру долота ((д.).

149. Нормы времени на бурение станками БУ-20-2УШ в талых породах и в мерзлоте с креплением обсадными трубами приведены в табл. 168 и на бурение без крепления - в табл. 170

150. Нормы времени на бурение станками "АМУРЕЦ-100" в талых породах и в мерзлоте с креплением обсадными трубами приведены в табл.171,172 .

151. Нормы времени на бурение станками УГБ-3УК, УГБ-4УК в талых породах приведены в табл. 173 и в мерзлоте с креплением обсадными трубами и без крепления - в табл.174

152. Содержание работ: сборка и подготовка бурового снаряда, собственно бурение с креплением обсадными трубами и углубкой на один цикл опробования, отбор проб и извлечение обсадных труб, ежесменное техническое обслуживание оборудования и бурового инструмента, снабжение скважин технологическими материалами и водой, ведение технической и геологической документации, предварительная камеральная обработка материалов.

Таблица 168

Нормы времени на бурение скважин с креплением

трубами в талых породах буровыми станками

БУ-20-2УШ при разведке россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бурение с опережающим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.35 |
| 2 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 3 | 0-60 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |
| 4 | 0-80 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 5 | 0-20 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 6 | 0-40 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 7 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.39 |
| 8 | 0-80 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.42 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 9 | 0-20 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| 10 | 0-40 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.43 |
| 11 | 0-60 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.46 |
| 12 | 0-80 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.50 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 13 | 0-20 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 14 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.41 |
| 15 | 0-60 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
| 16 | 0-80 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.47 |
| Бурение с последующим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
| 17 | 0-20 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.32 |
| 18 | 0-40 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 19 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 20 | 0-80 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.37 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
| 21 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.35 |
| 22 | 0-40 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.37 |
| 23 | 0-60 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
| 24 | 0-80 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |

Таблица 169

Нормы времени на бурение скважин с креплением

в мерзлоте буровыми станками БУ-20-2УШ при разведке

россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | 0-40 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| 3 | 0-60 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.32 |
| 4 | 0-80 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.40 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
| 5 | 0-20 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| 6 | 0-40 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.33 |
| 7 | 0-60 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.39 |
| 8 | 0-80 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.45 |
|  |  | (тр. = 426 мм |  |  |
| 9 | 0-20 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.51 | 0.70 |
| 10 | 0-40 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.52 | 0.74 |
| 11 | 0-60 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.75 |
|  |  | (тр. = 508 мм |  |  |
| 12 | 0-20 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.65 | 0.82 |
| 13 | 0-40 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.66 | 0.93 |
| 14 | 0-60 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 0.94 |
|  |  | (тр. = 530 мм |  |  |
| 15 | 0-20 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.47 | 0.71 | 0.88 |
| 16 | 0-40 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.77 | 1.18 |
| 17 | 0-60 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 0.82 | 1.55 |

Таблица 170

Нормы времени на бурение скважин без крепления

в мерзлоте буровыми станками БУ-20-2УШ при разведке

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | (д. = 195 мм |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| 2 | 0-40 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 3 | 0-60 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| 4 | 0-80 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.26 |
|  |  | (д. = 248 (245) мм |  |  |
| 5 | 0-20 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| 6 | 0-40 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| 7 | 0-60 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.24 |
| 8 | 0-80 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.28 |
|  |  | (д. = 395 мм |  |  |
| 9 | 0-20 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.40 |
| 10 | 0-40 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.41 |
| 11 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | 0.42 |
|  |  | (д. = 495 мм |  |  |
| 12 | 0-20 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.50 |
| 13 | 0-40 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.51 |
| 14 | 0-60 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.53 |

Таблица 171

Нормы времени на бурение скважин с креплением

трубами в талых породах буровыми станками

"АМУРЕЦ-100" при разведке россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бурение с опережающим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.35 |
| 2 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 3 | 0-60 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 4 | 0-20 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 5 | 0-40 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 6 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.39 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 7 | 0-20 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| 8 | 0-40 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.43 |
| 9 | 0-60 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.46 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 10 | 0-20 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 11 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.41 |
| 12 | 0-60 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
| Бурение с последующим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
| 13 | 0-20 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.32 |
| 14 | 0-40 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 15 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
| 16 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.35 |
| 17 | 0-40 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.37 |
| 18 | 0-60 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |

Таблица 172

Нормы времени на бурение скважин с креплением трубами

в мерзлоте буровыми станками "АМУРЕЦ-100" при разведке

россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | 0-40 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| 3 | 0-60 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.32 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
| 4 | 0-20 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| 5 | 0-40 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.33 |
| 6 | 0-60 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.39 |

Таблица 173

Нормы времени на бурение скважин с креплением

обсадными трубами в талых породах буровыми станками

УГБ-3УК, УГБ-4УК при разведке россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бурение с опережающим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.35 |
| 2 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 3 | 0-60 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |
| 4 | 0-80 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
| 5 | 0-100 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.48 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 6 | 0-20 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 7 | 0-40 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 8 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.39 |
| 9 | 0-80 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.42 |
| 10 | 0-100 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.45 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 11 | 0-20 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| 12 | 0-40 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.43 |
| 13 | 0-60 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.46 |
| 14 | 0-80 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.50 |
| 15 | 0-100 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.54 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 16 | 0-20 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
| 17 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.41 |
| 18 | 0-60 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
| 19 | 0-80 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.47 |
| 20 | 0-100 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.51 |
|  |  | (тр. = 273 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 21 | 0-20 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.43 |
| 22 | 0-40 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.51 |
| 23 | 0-60 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.51 |
| 24 | 0-80 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.54 |
| 25 | 0-100 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.59 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 26 | 0-20 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |
| 27 | 0-40 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.49 |
| 28 | 0-60 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.29 | 0.49 |
| 29 | 0-80 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.51 |
| 30 | 0-100 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.56 |
|  |  | (тр. = 325 мм |  |  |
|  |  | Рейс - 0.2 м |  |  |
| 31 | 0-20 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.51 |
| 32 | 0-40 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.60 |
| 33 | 0-60 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.61 |
| 34 | 0-80 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.64 |
| 35 | 0-100 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.70 |
|  |  | Рейс - 0.5 м |  |  |
| 36 | 0-20 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.49 |
| 37 | 0-40 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.58 |
| 38 | 0-60 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.58 |
| 39 | 0-80 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 0.61 |
| 40 | 0-100 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.67 |
| Бурение с последующим креплением скважины обсадными трубами |
|  |  | (тр. = 168 мм |  |  |
| 41 | 0-20 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.32 |
| 42 | 0-40 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| 43 | 0-60 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.36 |
| 44 | 0-80 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.37 |
| 45 | 0-100 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.38 |
|  |  | (тр. = 219 мм |  |  |
| 46 | 0-20 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.35 |
| 47 | 0-40 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.37 |
| 48 | 0-60 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
| 49 | 0-80 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.41 |
| 50 | 0-100 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.44 |
|  |  | (тр. = 273 мм |  |  |
| 51 | 0-20 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.39 |
| 52 | 0-40 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.41 |
| 53 | 0-60 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.42 |
| 54 | 0-80 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.45 |
| 55 | 0-100 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.49 |
|  |  | (тр. = 325 мм |  |  |
| 56 | 0-20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.46 |
| 57 | 0-40 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.49 |
| 58 | 0-60 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.50 |
| 59 | 0-80 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.32 | 0.54 |
| 60 | 0-100 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.58 |

Таблица 174

Нормы времени на бурение скважин в мерзлоте

буровыми станками УГБ-3УК, УГБ-4УК при разведке

россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Глубина | Категория породы |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | С креплением |  |  |
|  |  |  | (тр. = 508 мм |  |  |
| 1 | 0-20 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.65 | 0.82 |
| 2 | 0-40 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.66 | 0.93 |
| 3 | 0-60 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 0.94 |
|  |  |  | (тр. = 530 мм |  |  |
| 4 | 0-20 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.47 | 0.71 | 0.88 |
| 5 | 0-40 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.77 | 1.18 |
| 6 | 0-60 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 0.82 | 1.55 |
|  |  |  | Без крепления |  |  |
|  |  |  | (д. = 495 мм |  |  |
| 7 | 0-20 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.50 |
| 8 | 0-40 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.51 |
| 9 | 0-60 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.53 |

Таблица 174а

Нормы времени на ударно-канатное бурение скважин глубиной 0-50 м буровыми установками УГБ-50М, УГБ-1ВС при разведке

россыпных месторождений

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| Номер нормы | Категория пород |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Без крепления |
| dтр.=168 мм |
| 1 | 0,024 | 0,028 | 0,050 | 0,093 | 0,174 | 0,350 | 0,702 |
| dтр.=219 мм |
| 2 | 0,028 | 0,032 | 0,057 | 0,109 | 0,209 | 0,412 | 0,824 |
| В. С креплением обсадными трубами (при опережающем бурении) |
| dтр.=168 мм |
| 3 | 0,037 | 0,041 | 0,063 | 0,106 | 0,187 | 0,363 | 0,715 |
| dтр.=219 мм |
| 4 | 0,041 | 0,046 | 0,071 | 0,119 | 0,222 | 0,425 | 0,837 |
| В. С креплением обсадными трубами (при опережающем креплении) |
| I группа пород по устойчивости |
| dтр.=168 мм |
| 5 | 0,050 | 0,054 | 0,077 | 0,119 | 0,200 | 0,377 | 0,728 |
| dтр.=219 мм |
| 6 | 0,054 | 0,059 | 0,084 | 0,135 | 0,235 | 0,438 | 0,850 |
| II группа пород по устойчивости |
| dтр.=168 мм |
| 7 | 0,077 | 0,081 | 0,103 | 0,146 | 0,227 | 0,404 | 0,755 |
| dтр.=219 мм |
| 8 | 0,081 | 0,086 | 0,111 | 0,162 | 0,262 | 0,465 | 0,877 |

Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин

Приготовление воды из снега или льда.

154. Содержание работ: распиловка плотного снега (льда), отделение снега (льда) от общей массы, затаривание снега (льда) в бойлер (печь) с подноской до 30 м.

Таблица 175

Нормы времени на приготовление воды из снега или льда

(в станко- сменах на 1 м скважины)

| N | Расход воды на бурение 1 м скважины, м | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | до 273 | 273 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | до 70 л | 0.105 | - |
| 2 | до 90 л | - | 0.135 |

Тампонирование скважин глиной.

155. Содержание работ: подготовка глиняных шариков и доставка их на забой скважины; спуск трамбовочного снаряда на колонне бурильных труб; трамбование глины; подъем трамбовочного снаряда на колонне бурильных труб.

Таблица 176

Нормы времени на тампонирование скважин глиной

(в станко- сменах на 1 м тампонирования)

| N | Интервал | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- |
| п/п | тампонирования, м | до 273 | 273 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0-100 | 0.11 | 0.14 |

Торпедирование скважин.

(разбивка негабаритов в скважинах при помощи зарядов ВМ)

156. Содержание работ: подъем обсадных труб над забоем на 2-3 м (согласно паспорту буровзрывных работ для предохранения башмака обсадной колонны); отход рабочих на безопасное расстояние; приготовление заряда и спуск торпеды в скважину; постановка деревянной пробки; отход взрывника на безопасное расстояние; присоединение проводов к взрывной машине, производство взрыва; выход бригады из укрытия, подход к станку и подготовка к работе; разбурка завала породы после взрыва (2-3 м породы III категории); обсадка трубами до забоя (2-3 м).

Таблица 177

Нормы на однократное торпедирование скважин

(станко- смен на одно торпедирование)

| N п/п | Интервал глубин скважин, м | Норма времени |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 3 |
| 1 | 0 - 20 | 0.09 |
| 2 | 20 - 40 | 0.15 |
| 3 | 40 - 60 | 0.24 |
| 4 | 60 - 80 | 0.30 |

Отбор проб грунтоносом на канате.

157. Содержание работ: подготовка грунтоносов; сборка инструмента; соединение с канатом; забивка грунтоноса в породу; подъем грунтоноса, отбор и документация пробы; разборка инструмента.

Таблица 178

Норма времени на отбор проб грунтоносом на канате

(в станко- сменах на 1 пробу)

| N п/п | Глубина скважины, м | Норма времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 100 м | 0.18 |

Крепление скважин обсадными трубами и их извлечение.

158. Содержание работы:

1. Крепление скважины трубами при муфтовом соединении: подбор труб, проверка резьбы и калибровка, навинчивание труб, постановка и снятие хомутов, спуск колонны в закрепленный участок, посадка колонны в незакрепленную часть скважины, оснащение станка забивной бабой и работа ею, постановка и снятие забивной головки, очистка скважины перед спуском колонны и после посадки труб.

2. Крепление скважины трубами при сварном соединении: подбор труб, калибровка стыков, постановка и снятие хомутов, спуск колонны в закрепленный участок, посадка колонны в незакрепленную часть скважины, оснащение станка забивной бабой и работа ею, очистка скважины.

3. При извлечении труб с помощью лебедки станка; извлечение труб из скважины (с их расхаживанием); постановка и снятие хомутов; отвинчивание труб или оказание помощи сварщику при газовой резке труб; переноска труб на расстояние до 20 м; укладка труб в штабель; сборка и разборка талевого блока.

4. При извлечении труб с помощью домкратов: укладка швеллеров на шпалы у устья скважины. Установка домкратов и опробование их. Постановка и снятие хомутов. Извлечение труб из скважины с расхаживанием. Отвинчивание труб или оказание помощи сварщику при газовой резке труб. Относка труб на расстояние до 20 м. Укладка труб в штабель. Сборка и разборка талевого блока.

Таблица 179

Группа горных пород по устойчивости

| Группа | Наименование и характеристика пород |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Породы слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро, диабазы и т.п. Землистые, глинистые и песчано- глинистые породы, частицы которых связаны между собой землистым или глинистым цементом, наносы глины. Породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистыми, отчасти известковым цементом, сланцы глинистые, конгломераты и брекчии, мергели и туфы |
| II | Песчано- глинистые частицы, насыщенные водой: плывучие пески (плывуны) и разжиженные грунты. Разбухающие породы (глины, мел, гипс, и т.п.). Породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой; рыхлые горные породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Совершенно разбитые трещинами породы I группы. |

Таблица 180

Нормы времени на крепление скважин обсадными трубами

и их извлечение из скважины.

(в станко- сменах на 1 м обсадной трубы)

|  |  | Крепление трубами | Извлечение труб | Спуск или извлечение труб в трубах большого диаметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Диаметр обсадных труб, мм | Вид соединения | лебедкой | домкратом |  |
| п/п |  | муфтовое | сварное | муфтовое | сварное |  |  | независимо | Вид соединения |
|  |  | Группа пород по устойчивости | от группы |  |  |
|  |  | I | I | II | II | I | II | пород | муфтовое | сварное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 168 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.02 |
| 2 | 219 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.02 |
| 3 | 273 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
| 4 | 326 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.03 |
| 5 | 377 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.32 | 0.02 | 0.03 |
| 6 | 426 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.03 |
| 7 | 478 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.37 | 0.02 | 0.03 |
| 8 | 508 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.43 | 0.02 | 0.03 |
| 9 | 530 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 0.03 |

Таблица 181

Нормы затрат труда ИТР на бурение скважин

ударно- канатными станками

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

|  |  | Квалифика | Годовой фонд рабочего времени, |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | ционная | станко- смен |
| п/п | должностей | категория | 1224 | 915 | 610 | 305 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Начальник участка |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 | Геолог | 2 кат. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 3 | Инженер- механик (энергетик) |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | Техник- геолог | 2 кат. | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 1.00 |
| 5 | Буровой мастер | 2 кат. | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 1.00 |
|  | И т о г о: |  | 0.92 | 1.00 | 1.34 | 2.34 |

Таблица 182

Нормы затрат труда рабочих на бурение скважин

ударно- канатными станками

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| N | Наименование |  | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | профессий | Разряд | до 273 | 273 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Машинист буровой установки 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста, первый 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста, второй3 | 3 | - | 1 |
| 4 | Водитель гусеничного транспорта4 | 4 | 0.20 | 0.20 |
|  | И т о г о: |  | 2.20 | 3.20 |

Таблица 183

Нормы затрат автомобильного транспорта при

ударно- канатном бурении

(в маш.-сменах на 1 станко- смену)

|  | Глубина | Годовой фонд рабочего времени, станко- смен |
| --- | --- | --- |
| N | скважины, | 1224 | 915 | 610 | 305 | 610 | 305 |
| п/п | м | Привод |
|  |  | электродвигатель | ДВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-200 | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 |

159. Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним при разведке россыпных месторождений нормы затрат транспорта, приведенные в табл.183, увеличиваются на 0.25 машино- смены.

Таблица 184

Нормы расхода материалов на бурение

ударно- канатными станками

(на 1 станко- смену)

|  |  | Еди | Марка, тип буровой установки | "АМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | ница | БУ-20-2УШ | УГБ-3УК | УГБ-4УК | РЕЦ" |
| п/п | материала | изме | Диаметр бурения, мм | 100 |
|  |  | рения | до 273 | 273 и более | до 273 | 273 и более | до 273 | 273 и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электроэнергия | кВт. | 78 | 120 | 78 | 120 | 78 | 120 |  |
|  | Канат стальной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | инструментальный | м | 0.1 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.16 |
| 3 | желоночный | м | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| 4 | талевый | м | - | - | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
|  | Горюче- смазочные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дизельное топливо | кг |  |  |  |  |  |  | 46.37 |
| 6 | Дизельное масло | кг |  |  |  |  |  |  | 2.32 |

Таблица 185

Нормы расхода прочих материалов на бурение скважин

ударно- канатными станками

(на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 2.30 |
| 2 | Болты с гайками | кг | 0.90 |
| 3 | Гвозди | кг | 1.40 |
| 4 | Проволока вязальная | кг | 20.00 |
| 5 | Кабель ГРШ | м | 1.00 |
| 6 | Провод | м | 3.50 |
| 7 | Лампы электрические | шт. | 5 |
| 8 | Лента изоляционная | кг | 0.30 |
| 9 | Ремни клиновидные | шт. | 2 |
| 10 | Солидол | кг | 15.0 |
| 11 | Вода | т | 80-100 |
| 12 | Веревка пеньковая | кг | 1.30 |
| 13 | Обтирочные материалы | кг | 10.0 |
| 14 | Дрова для отопления в зимний период | м3 | 5.0 |

Таблица 186

Перечень бурового оборудования на бурение разведочных

скважин ударно- канатными станками

| N п/п | Наименование оборудования | Марка, тип, количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Марка буровой установки | БУ-20-2УШ | "АМУРЕЦ-100" | УГБ-3УК (УКС-22М) | УГБ-4УК (УКС-30) |
| 2 | Электродвигатель | АО-73-6 | - | АО-73-6 | АО-93-8 |
| 3 | Мощность, кВт | 22 | - | 22 | 40 |
| 4 | ДВС | - | Д-22А | - | - |
| 5 | Мощность, кВт | - | 22 | - | - |
| 6 | Трансформатор | ТМ-380/36 | - | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |
| 7 | Емкости для ГСМ и воды 3.5 м3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Бойлер для подогрева воды | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Насос | 1 | 1 | 1 | 1 |

Коэффициент на резерв бурового оборудования - 1.23

Нормы амортизационных отчислений на полное восстановление - 20%

Таблица 187

Нормы износа бурового инструмента на бурение

скважин ударно- канатными станками

(в % на 100 станко- смен)

|  |  |  |  | Еди | Кол-во | При разведке месторождений | При разведке всех месторождений, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Марка, тип | Стандарт | ница | в | с | без | кроме россыпных |
| п/п | инструментов | или модель | или ТУ | измерения | комплекте | креплением | крепления | до 273 мм | 273 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Башмаки желоночные | БФ-168 |  | шт. | 1 | 200 | 200 |  | 202 |
| 2 |  | БФ-219 |  | шт. | 1 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 |  | БФ-273 |  | шт. | 1 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4 |  | БФ-325 |  | шт. | 1 | 100 | 100 | 370 | 370 |
| 5 | Головки универсальные | ГУ-168 | ТУ-34-9-13306-79 | шт. | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 6 |  | ГУ-219 |  | шт. | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 7 |  | ГУ-273 |  | шт. | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 8 |  | ГУ-324 |  | шт. | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 9 | Долота плоские | БИ-10601-1-Э |  | шт. | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 |  | БИ-10801-1-Э |  | шт. | 1 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 11 |  | БИ-11001-1-Э |  | шт. | 1 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| 12 |  | БИ-11201-1-Э |  | шт. | 1 | 30 | 30 | 33 | 30 |
| 13 | Долота крестовые | БИ-060601-1-Э |  | шт. | 1 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 14 |  | БИ-060801-2-Э |  | шт. | 1 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 15 |  | БИ-061001-1-1Э |  | шт. | 1 |  | 30 | 25 | 30 |
| 16 |  | БИ-061201-1-Э |  | шт. | 1 |  | 30 | 25 | 30 |
| 17 | Долота округляющие | БИ-110602-1-С-Э |  | шт. | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 |  | БИ-110802 |  | шт. | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 |  | БИ-111002-1-С-Э |  | шт. | 1 |  | 22 | 22 | 22 |
| 20 |  | БИ-111202-1-С-Э |  | шт. | 1 |  | 22 | 22 | 22 |
| 21 | Ерш однорогий |  |  | шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Желонки | Ж-168 | ТУ-34-2213-74 | шт. | 1 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 23 |  | Ж-219 |  | шт. | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 |  | Ж-273 |  | шт. | 1 | 8 | 10 | 5 | 15 |
| 25 |  | Ж-325 |  | шт. | 1 | 5 | 7 |  |  |
| 26 | Зажимы для каната |  | ТУ-349-13306-79 | шт. | 24 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 27 | Канаторезка |  |  | шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | Замок канатный |  | УПБ-20-6СБ | шт. | 2 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 29 | Коуши для каната | К-63 |  | шт. | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 30 |  | К-75 |  | шт. | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 31 | Ловильник с плашками |  |  | шт. | 1 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 32 | Ножницы ловильные |  |  | шт. | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | Ножницы рабочие |  |  | шт. | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 34 | Переходники |  |  | шт. | 2 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| 35 | Серьга подъемная |  |  | шт. | 1 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 36 | Трещотка затяжная |  |  | шт. | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 37 | Ушко желоночное |  |  | шт. | 1 | 25 | 25 | 31 | 31 |
| 38 | Ушко | УЗ-63.5 | ТУ-34-9-2227-79 | шт. | 1 | 10 | 10 |  | 11 |
| 39 | Ударная штанга |  |  | шт. | 1 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 40 | Шаблон универсальн |  |  | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 6 |

Таблица 188

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного

инвентаря на бурение скважин ударно- канатными буровыми установками

(% на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Стандарт или ТУ | Единица измерен | Кол-во в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Слесарный инструмент |  |  |  |
| 1 | Бородок слесарный | ГОСТ 7214-72 |  | шт. | 1 | 30 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 |  | шт. | 1 | 50 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | 220х175 | шт. | 2 | 25 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ-32-УТВВ-141-75 |  | шт. | 1 | 6 |
| 5 | Ключи гаечные разные |  |  | шт. | 1 | 60 |
| 6 | Кронциркуль |  |  | шт. | 1 | 5 |
| 7 | Кусачки | ГОСТ 7282-75 | 200 | шт. | 1 | 6 |
| 8 | Лампа паяльная | ТУ-70-73464-74 |  | шт. | 1 | 6 |
| 9 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ-07-75 |  | шт. | 1 | 8 |
| 10 | Молоток слесарный | ГОСТ-2310-77 | 0.6 | шт. | 1 | 15 |
| 11 | Набор ключей со съемными головками (ср. набор) | ТУ-2-035-90-68 |  | компл. | 1 | 15 |
| 12 | Набор шурупов N4 | ГОСТ-832-75 |  | шт. | 1 | 4 |
| 13 | Набор торцовых ключей | ТУ-217-028-7 |  | шт. | 1 | 4 |
| 14 | Напильники разные | ГОСТ 1465-80 | ТИП Г | компл. | 1 | 100 |
| 15 | Нутромеры НИ-160 | ГОСТ 868-72 НИ-160 |  | шт. | 1 | 10 |
| 16 | Отвертки разные | ГОСТ 17199- 71 |  | шт. | 1 | 15 |
| 17 | Пассатижи | ГОСТ 7438-72 | 200 | шт. | 1 | 8 |
| 18 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 |  | шт. | 1 | 10 |
| 19 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | ТИП-1 | шт. | 1 | 250 |
| 20 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | 16 | шт. | 1 | 180 |
| 21 | Станки ножовочные | ГОСТ 17270-71 |  | шт. | 1 | 4 |
| 22 | Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | 45 | шт. | 1 | 4 |
| 23 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 |  | шт. | 1 | 4 |
| 24 | Точило ручное (центратор) | ТУ-30-34-67 |  | шт. | 1 | 5 |
| 25 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-33 |  | шт. | 1 | 25 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9392-75 |  | шт. | 1 | 11 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ 166-80 |  | шт. | 1 | 5 |
|  | Плотницкий инструмент |  |  |  |
| 28 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 |  | шт. | 1 | 3 |
| 29 | Рулетки стальные | ГОСТ 7502-55 | 20 м | шт. | 1 | 3 |
| 30 | Стамески столярные |  |  | компл. | 1 | 50 |
| 31 | Топоры | ТУЗ 667-78 |  | шт. | 2 | 10 |
|  | Малоценный инвентарь |  |  |  |
| 32 | Бидоны 20 л |  |  | шт. | 1 | 8 |
| 33 | Бочка железная 200 л |  |  | шт. | 1 | 50 |
| 34 | Ведра железные |  |  | шт. | 1 | 50 |
| 35 | Воронки железные |  |  | шт. | 1 | 12 |
| 36 | Кайла |  |  | шт. | 2 | 10 |
| 37 | Кувалда железная | ГОСТ11401-75 | 2 кг | шт. | 1 | 20 |
| 38 | Лампы переносные |  |  | шт. | 1 | 15 |
| 39 | Лом ЛТ-1.7 | ГОСТ 1405-72 |  | шт. | 1 | 5 |
| 40 | Лопаты железные |  |  | шт. | 1 | 30 |
| 41 | Масленки |  |  | шт. | 1 | 7 |
| 42 | Сетки защитные для электроламп |  |  | шт. | 1 | 20 |
| 43 | Фонарь карманный | ТУ-84-545-75 | Арт.594 | шт. | 1 | 4 |
| 44 | Часы технические | ТУ-2509-189-69 |  | шт. | 1 | 2 |

Таблица 189

Нормы износа обсадных труб на бурение скважин

ударно- канатными буровыми установками при разведке

россыпных месторождений

(% на 1 станко- смену)

| N | Наименование | Единица | Кол-во в | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | комплекте | до 273 | свыше 273 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трубы обсадные | м |  | 10 | 15 |
| 2 | Муфты для обсадных труб | шт. |  |  |  |
|  | (168 | шт. | 1 | - | 3 |
|  | (219 | шт. | 1 | - | 3 |
| 3 | Хомуты для обсадных труб |  |  |  |  |
|  | (168 | шт. | 1 | - | 3 |
|  | (219 | шт. | 1 | - | 3 |
| 4 | Башмаки забивные | шт. | 1 | - | 5 |
| 5 | Головки забивные |  |  |  |  |
|  | (168 | шт. | 1 | - | 5 |
|  | (219 | шт. | 1 | - | 3 |

## Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок ударно- канатного бурения

160. Содержание работ: перед установкой станка - выравнивание площадки; укладка рамы из брусьев; установка станка за раму и закрепление его растяжками, по окончании бурения отсоединение бурового снаряда и инструмента от канатов, наматывание канатов на барабан, соединение кабеля, подводящего электроэнергию от станка;

а) при монтаже: подноска и укладка рамы под станок, установка монтажного мостика, подъем мачты, укрепление мачты станка растяжками; крепление станка к фундаменту; установка ограждений; пробный пуск;

б) при демонтаже: отключение станка от электросети, открепление станка от рамы фундамента, спуск мачты, подготовка станка, инструмента и оборудования к транспортировке, установка репера, прицепка станка к трактору, перевозка станка (трактором или своим ходом), погрузка оборудования и инструмента, отцепка станка и установка на новой точке, сопровождение грузов при перевозке.

161. Содержание работ при перевозке ударно- канатных буровых установок на 1 км свыше расстояния, учтенного в нормах: осмотр, проверка транспортных средств; сопровождение буровой установки, оборудования и инструмента; выполнение необходимых работ в пути для обеспечения нормальной транспортировки установки с оборудованием.

162. Содержание работ при перемещении буровых установок по разведочной линии: перетаскивание буровой установки, оборудования и бурового инструмента на точку заложения новой скважины; монтаж буровой установки и подготовка к бурению; демонтаж буровой установки и подготовка к перемещению на следующую точку заложения скважины; установку репера.

163. Нормы затрат труда на перемещение буровых установок по разведочной линии приведены в табл.193.

Таблица 190

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение

буровых установок ударно- канатного бурения

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| N п/п | Диаметр скважины, мм | На первый километр | На каждый последующий километр | Перемещение по разведочной линии на расстояние 100 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 273 | 1.53 | 0.09 | 0.32 |
| 2 | 273 и более | 1.80 | 0.14 | 0.46 |

164. В нормах учтена перевозка передвижной электростанции, емкостей и бурового инструмента.

165. В районах устойчивой мерзлоты к нормам времени на монтажно- демонтажные работы применяется коэффициент - 1.10.

166. При производстве монтажа, демонтажа в зимнее время нормы времени увеличиваются за счет дополнительного времени на обогрев рабочих. Поправочные коэффициенты на зимние условия работ приведены в главе 9.

Таблица 191

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение

буровой установки ударно- канатного бурения

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

|  |  | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | до 273 | 273 и более |
| п/п |  | Годовой фонд рабочего времени, станко-смен |
|  |  | 915 | 610 | 915 | 610 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИТР | 0.78 | 1.04 | 0.92 | 1.22 |
| 2 | Рабочие | 3.37 | 3.37 | 5.76 | 5.76 |
|  | И т о г о: | 4.15 | 4.41 | 6.68 | 6.98 |

Примечание: Монтаж, демонтаж буровых установок производится силами буровой бригады. Квалификационный состав рабочих принимается по табл. 182. ИТР по должностям в соответствии с табл.181.

Таблица 192

Нормы затрат труда на перемещение буровых установок

ударно- канатного бурения на расстояние свыше учтенного в нормах

(в чел.-днях на 1 км)

|  |  | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | до 273 | 273 и более |
| п/п |  | Годовой фонд рабочего времени, станко-смен |
|  |  | 915 | 610 | 915 | 610 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИТР | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| 2 | Рабочие | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
|  | И т о г о: | 0.25 | 0.26 | 0.52 | 0.55 |

Таблица 193

Нормы затрат труда на перемещение буровых установок

ударно- канатного бурения по разведочной линии

(в чел.-днях на 1 перевозку)

|  |  | Диаметр бурения, мм |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | до 273 | 273 и более |
| п/п |  | Годовой фонд рабочего времени |
|  |  | 915 | 610 | 915 | 610 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ИТР | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| 2 | Рабочие | 0.70 | 0.70 | 1.47 | 1.47 |
|  | И т о г о: | 0.86 | 0.92 | 1.7 | 1.78 |

# Глава 8. МЕДЛЕННО- ВРАЩАТЕЛЬНОЕ И УДАРНО- ЗАХВАТНОЕ БУРЕНИЕ УБСР-25

167. В данной главе Сборника приведены сметные нормы в натуральном выражении трудовых и материальных ресурсов на проходку с отбором проб шурфоскважин самоходными буровыми установками типа УБСР-25, предусматривающими комбинированный способ бурения- медленно- вращательный ковшовыми бурами и ударно- захватный грейферами. Процесс бурения совмещается с креплением обсадными трубами путем их вращения и задавливания.

Нормы времени рассчитаны с учетом следующих условий:

- диаметр бурения до 720 мм;

- глубина бурения до 25 м;

- частота вращения бурового инструмента, об/мин. 5,14,23,37

168. Нормы приведены с учетом способа спуска- подъема бура и извлечения породы:

а) при спуске- подъеме ковшового бура на штангах (бурильных трубах);

б) при спуске- подъеме ковшового бура на канате;

в) при извлечении ( черпании) породы ударными грейферами с предварительным дроблением крупных валунов долотами (спуск- подъем грейфера производится на канате)

169. Нормами предусмотрена средняя углубка за 1 рейс ковшовыми бурами 0.5 м, грйферами - 0.3 м.

170. Для материально-технического снабжения скважин предусмотрен тракторный транспорт.

171. Годовой фонд рабочего времени принят- 610 станко- смен.

172. При отклонениях от принятых условий к нормам времени применяются поправочные коэффициенты, приведенные в табл.194.

Таблица 194

Поправочный коэффициент к нормам

времени на бурение шурфо- скважин

| N | Условия применения коэффициента | Поправочный |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | коэффициент |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бурение в сложных геологических условиях, характеризующихся валунно- галечными отложениями и сильно обводненными горизонтами - до плывунов | 1.20 |

173. Бурение шурфо- скважин с одновременным креплением обсадными трубами.

Содержание работ: подготовка агрегата к работе: заправка двигателя ГСМ и водой, ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание N1 (по СТОИР) бурового оборудования и инструмента, опробование агрегата на холостом ходу; подготовительно- заключительные операции, связанные со спуском и подъемом бура, спуско- подъемные операции, наращивание обсадных и бурильных труб, углубка шурфо- скважины с креплением обсадными трубами, очистка бура от породы и укладывание ее в емкости.

Таблица 195

Нормы времени на бурение шурфо- скважин

(в станко- сменах на 1м скважины)

| N | Глубина скважины, м | Категория пород |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| а) Ковшовый бур на штангах |
| 1 | 5 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | - |
| 2 | 10 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | - |
| 3 | 15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | - |
| 4 | 20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | - |
| 5 | 25 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | - |
| б) Ковшовый бур на канате |
| 1 | 5 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | - |
| 2 | 10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | - |
| 3 | 15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | - |
| 4 | 20 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | - |
| 5 | 25 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | - |
| в) Ударно- захватные грейферы |
| 1 | 5 |  |  |  | 0.21 | 0.33 |
| 2 | 10 |  |  |  | 0.23 | 0.35 |
| 3 | 15 |  |  |  | 0.24 | 0.38 |
| 4 | 20 |  |  |  | 0.26 | 0.40 |
| 5 | 25 |  |  |  | 0.27 | 0.44 |

174. Нормы времени на извлечение обсадных труб.

Содержание работ: подготовительно- заключительные работы; подъем труб гидравлической системой станка; извлечение соединительных пальцев; снятие обсадной трубы и установка ее на рабочую площадку или транспортное средство.

Норма времени на извлечение 1 обсадной трубы в станко- сменах - 0.02.

Таблица 196

Нормы затрат труда ИТР и рабочих на

бурение шурфо- скважин установками типа УБСР-25

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| N |  |  | Самоходные буровые установки |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование должностей | Разряд | Годовой фонд рабочего времени 610 станко- смен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ИТР: |  |  |
| 1 | Начальник участка |  | 0.07 |
| 2 | Инженер по бурению |  | 0.20 |
| 3 | Геолог II категории |  | 0.25 |
| 4 | Техник- геолог II кат. |  | 0.50 |
| 5 | Инженер- механик (энергетик) |  | 0.20 |
| 6 | Буровой мастер II кат. |  | 0.50 |
|  | И т о г о: |  | 1.72 |
|  | Рабочие |  |  |
| 1 | Машинист буровой установки | V | 1.0 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-ый | IV | 1.0 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-ой | II | 1.0 |
|  | И т о г о: |  | 3.0 |

Таблица 197

Нормы затрат тракторного транспорта

на бурение шурфо- скважин установками УБСР-25

(в тракторо- сменах на 1 станко- смену)

| N | Глубина | Годовой фонд рабочего времени, станко- смена |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважины, м | 610 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0-25 | 0.3 |

При проведении работ районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, к нормам затрат транспорта применяется К-1,20.

Таблица 198

Нормы расхода материалов на бурение

шурфо- скважин установками УБСР-25

|  |  |  | Глубина бурения, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица | Категория породы |  |
| п/п | материалов | измерения | 0 - 25 | Примечание |
|  |  |  | I-II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бур ковшовой | шт./м | 0.0008 | 0.001 | 0.0013 |  |
| 2 | Канат (трос) стальной | м/ст-см | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Независимо от категории |

Таблица 199

Нормы расхода горюче-смазочных материалов

на бурение шурфо- скважин установками УБСР-25

(на 100 станко- смен)

| N | Наименование | Единица | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 0 - 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 36.9 |
| 2 | Дизельное масло | кг | 0.84 |
| 3 | Бензин | л | 0.93 |
| 4 | Нигрол | кг | 0.45 |
| 5 | Солидол | кг | 0.18 |

Таблица 200

Нормы расхода прочих материалов на

бурение шурфо- скважин установками УБСР-25

(на 100 станко- смен)

| N | Наименование | Единица | Глубина бурения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | материалов | измерения | 0 - 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 1 |
| 2 | Болты с гайками | кг | 0.5 |
| 3 | Гвозди разные | кг | 1.5 |
| 4 | Проволока вязальная | кг | 2 |
| 5 | Лампы электрические | шт. | 3 |
| 6 | Лента изоляционная | кг | 0.1 |
| 7 | Веревка пеньковая | кг | 0.5 |
| 8 | Шпагат | кг | 0.2 |
| 9 | Щетка для чистки резьбовых соединений | шт. | 0.4 |

Таблица 201

Перечень бурового оборудования на

бурение шурфо- скважин установками УБСР-25

| N п/п | Наименование оборудования и его технических параметр | Единица измерения | Предельная номинальная глубина бурения, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 - 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка буровой установки |  | УБСР-25М |
| 2 | Транспортная база |  | Трактор ТТ-4 |
| 3 | Привод установки |  | Дизель трактора А-01МЛ-115 |
| 4 | Мощность привода | кВт | 80 |
| 5 | Масса установки | т | 15 |

Коэффициент на резерв оборудования К - 1.23. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 20%

Таблица 202

Нормы износа бурового инструмента на бурение

шурфо- скважин УБСР-25

(в %% на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Тип, марка, модель | Кол-во в компл. | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обсадные трубы | шт | БИ2.05.00.000 | 24 | 14 |
| 2 | Основная обсадная труба | шт. | БИ2.06.00.000 | 1 | 100 |
| 3 | Башмак | шт. | БИ2.07.00.000 | 1 | 200 |
| 4 | Штанга в сборке (3м) | шт. | БИ2.21.00.000 | 8 | 10 |
| 5 | Штанга (1м) | шт. | БИ2.22.00.000 | 5 | 20 |
| 6 | Труба ведущая | шт. |  | 1 | 20 |
| 7 | Бур с упорами | шт. |  | 1 | 100 |
| 8 | Бур ковшово- шарошечный | шт. | БИ08.00.000 | 1 | 200 |
| 9 | Бур колонковый вакуумный | шт. |  | 1 | 100 |
| 10 | Долото с утяжелителем | шт. |  | 1 | 50 |
| 11 | Грейфер | шт. |  | 1 | 5 |
| 12 | Элеватор | шт. |  | 1 | 100 |
| 13 | Серьга для подъема бурильных труб | шт. | БИ2.18.00.000 | 1 | 100 |
| 14 | Крючок для отвода инструмента | шт. |  | 2 | 100 |
| 15 | Ключ специальный | шт. |  | 1 | 200 |
| 16 | Болты для сухарей | шт. |  | 52 | 100 |
| 17 | Сухарь | шт. | БИ2.00.00.000 | 1 | 3 |
| 18 | Емкость приемная | шт. |  | 1 | 3 |
| 19 | Подставка под бур | шт. |  | 1 | 3 |
| 20 | Укосина ротора | шт. |  | 1 | 5 |
| 21 | Площадка рабочая | шт. |  | 1 | 5 |
| 22 | Крышка шурфа | шт. |  | 1 | 1 |
| 23 | Вилка ротора | шт. | БИ2.03.01.000 | 1 | 15 |
| 24 | Штанга ведущая | шт. | БИ.10.00.000 | 1 | 15 |

Таблица 203

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного

инвентаря на бурение шурфо- скважин УБСР-25

(в % на 100 станко- смен)

| N п/п | Наименование материалов | Тип, марка, модель | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество в комплекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Слесарный инструмент |  |  |  |
| 1 | Бородок слесарный |  | ГОСТ 7214-72 | шт. | 1 | 8 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе |  | ППЛ-1 | " | 1 | 5 |
| 3 | Зубило слесарное | 220х175 | ГОСТ 72117 | " | 2 | 5 |
| 4 | Дрель ручная |  | ТУ-32-УТВВ-141-71 | " | 1 | 4 |
| 5 | Ключи гаечные разные |  | ГОСТ 7813-00-32 | компл. | 1 | 15 |
| 6 | Кусачки | 200 | ГОСТ 728275 | шт. | 1 | 3 |
| 7 | Лампа паяльная |  | ТУ-70 73464-74 | " | 1 | 3 |
| 8 | Линейка измерительная |  | ГОСТ 07-75 | " | 1 | 3 |
| 9 | Молоток слесарный | 0.6 | ГОСТ 2310-77 | " | 1 | 8 |
| 10 | Набор ключей со съемными головками |  | ТУ-2-035-90-68 | компл. | 1 | 7 |
| 11 | Напильники разные | ТИП-Г | ГОСТ 1465-80 | " | 1 | 80 |
| 12 | Нутромер НИ-160 | НИ-160 | ГОСТ 868-72 | " | 1 | 2 |
| 13 | Отвертки разные |  | ГОСТ 17199-71 | " | 1 | 5 |
| 14 | Пассатижи | 200 | ГОСТ 17438-72 | " | 1 | 5 |
| 15 | Плоскогубцы |  | ГОСТ 5547-75 | " | 1 | 5 |
| 16 | Полотна ножовочные | ТИП 1 | ГОСТ 6645-68 | " | 1 | 100 |
| 17 | Станки ножовочные ручные |  | ГОСТ 17270-71 | " | 1 | 2 |
| 18 | Сверла по металлу | 16 | ГОСТ 8034-67 | " | 1 | 100 |
| 19 | Тиски слесарные |  | ГОСТ 4045-75 | " | 1 | 2 |
| 20 | Штангенциркуль |  | ГОСТ 166-80 | " | 1 | 3 |
|  |  | Малоценный инвентарь |  |  |  |
| 21 | Бидоны 20 л |  |  | шт. | 1 | 2 |
| 22 | Бочки железные 200 л |  |  | " | 1 | 10 |
| 23 | Ведра железные |  |  | " | 1 | 7 |
| 24 | Воронки железные |  |  | " | 1 | 5 |
| 25 | Кайла |  |  | " | 2 | 5 |
| 26 | Кувалда железная | 2 кг | ГОСТ 11401-75 | " | 1 | 5 |
| 27 | Лом ЛТ-1.7 |  | ГОСТ 1405-72 | " | 2 | 5 |
| 28 | Лопаты железные |  |  | " | 2 | 5 |
| 29 | Масленки |  |  | " | 1 | 3 |
| 30 | Сетки защитные для электроламп |  |  | " | 1 | 10 |
| 31 | Тиски технические |  | ТУ-2509-189-69 | " | 1 | 2 |

175. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок УБСР-25.

176. В данном разделе приводятся нормы на монтаж, демонтаж и перевозку установок УБСР-25 на новую точку или профиль.

177. При монтаже, демонтаже и перевозке установок УБСР-25 на новую точку в районах устойчивой мерзлоты к нормам времени применяется поправочный коэффициент - 1.10.

Содержание работ: подготовка площадки на точке заложения шурфо- скважины (планировка площадки, рубка кустарника и леса, устройство лежневки- настила, водоотводной канавы), размещение буровой установки и передвижных (санных) блоков оборудования, инструмента (прицепов под ГСМ и воду, дизельной станции, рабочей площадки, склада, вагон- дома),подготовка пульта управления к работе, установка винтовых домкратов, подъем и закрепление мачты с установкой ее в рабочее вертикальное положение по отвесу с помощью винтовых домкратов, разгрузка и размещение бурового и вспомогательного инструмента и оборудования на рабочей площадке, снятие бура с бурильной штанги, открепление и опускание мачты гидросистемой станка, закрепление ее на раме установки в транспортном положении, погрузка бурового оборудования и инструмента, подготовка буровой установки и передвижных блоков к транспортировке, ликвидационные работы на шурфо- скважине, установка репера, перемещение буровой установки и сопровождение в пути грузов на расстояние до 1 км.

Таблица 204

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перемещение

установок УБСР-25 по бездорожью

(в станко- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| N п/п | Глубина скважин, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 - 25 | 1.03 | 0.16 |

Таблица 205

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж

и перемещение установок УБСР-25

(в чел.-днях на 1 монтаж, демонтаж)

| N | Глубина | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважин, м | рабочих | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 - 25 | 3.08 | 0.93 |

Таблица 206

Норма затрат труда на перемещение установок УБСР-25

на расстояние свыше учтенного в нормах

(в чел.- днях на 1 км)

| N | Глубина | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| п/п | скважин, м | рабочих | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 - 25 | 0.48 | 0.14 |

Таблица 207

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и

перемещение установок УБСР-25

(в тракторо- сменах на 1 монтаж, демонтаж)

| N п/п | Глубина скважин, м | На первый километр | На каждый последующий километр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по бездорожью | по бездорожью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для всех районов, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним |
| 1 | 0 - 25 | 0.73 | 0.06 |
| При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним |
| 2 | 0 - 25 | 0.88 | 0.07 |

# Глава 9. УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

178. В данной главе приведены сметные нормы на удорожание работ при бурении скважин в зимних условиях, которые включают в себя затраты по отоплению буровых, обогреву рабочих, работающих на открытых площадках и на работы по расчистке снега у стеллажей и подъездных площадок у вышки.

179. Для расчета затрат по зимнему удорожанию буровых работ определяется количество станко- смен, приходящихся на бурение в зимний период времени, исходя из календарного графика производства буровых работ и продолжительности отопительного периода, указанного в прилож.5 "Деление территории РФ по температурным зонам".

180. При этом количество станко- смен принимается на бурение и на вспомогательные работы, включая исследования, откачки и технологические простои, связанные с цементированием скважин, проводимые в зимнее время.

Сметные нормы приведены на 1 станко- смену.

181. Удорожание монтажно- демонтажных работ, проводимых в зимних условиях, учитывается поправочными коэффициентами, которые учитывают увеличение норм на монтаж, демонтаж и перевозку буровых установок за счет учета времени на обогрев рабочих в зимний период.

Таблица 208

Поправочные коэффициенты к нормам времени при

производстве монтажа, демонтажа и перевозок

буровых установок, зданий в зимний период времени

| Номер строки | Температурные зоны | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I | 1.05 |
| 2 | II | 1.06 |
| 3 | III | 1.10 |
| 4 | IV | 1.12 |
| 5 | V | 1.14 |
| 6 | VI | 1.18 |
| 7 | VII-X | 1.25 |

182. При выполнении монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок в местностях, не отнесенных к температурным зонам, а также в высокогорных районах, где отрицательная температура воздуха может иметь место в любое время года; поправочные коэффициенты, учитывающие увеличение затрат времени при производстве работ в зимний период времени, приведены в табл.209.

Таблица 209

Поправочные коэффициенты к нормам времени при производстве

монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок, зданий в

высокогорных районах и местностях, не отнесенных к

температурным зонам

| N | Среднемесячная температура | Поправочные |
| --- | --- | --- |
| п/п | воздуха (С) на рабочем месте | коэффициенты |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | от 1 до -10 | 1.10 |
| 2 | от -11 до -20 | 1.17 |
| 3 | от -21 до -30 | 1.25 |
| 4 | от -31 до -40 | 1.35 |
| 5 | ниже 40 | 1.50 |

Таблица 210

Нормы затрат труда на удорожание бурения

и вспомогательных работ в зимних условиях

(в чел.-днях на 1 станко- смену)

| N | Наименование | Тарифный | Норма при глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | разряд | до 1000 | свыше 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рабочий | 2 | 0.30 | 0.50 |

Таблица 211

Нормы расхода материалов на удорожание работ при

бурении в зимних условиях

(на 1 станко- смену)

| N | Наименование | Единица | Норма при глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | до 1000 | свыше 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дрова | м3 | 0.05 | 0.06 |
| 2 | Уголь | т | 0.03 | 0.04 |

Таблица 212

Нормы затрат автомобильного транспорта на удорожание

работ при бурении в зимних условиях

(в маш. сменах на 1 станко- смену)

| N п/п | Глубина скважин, м | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | до 1000 | 0.02 |
| 2 | свыше 1000 | 0.04 |

183. При производстве монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок и буровых зданий на новую точку в зимнее время нормы времени на выполнение этих работ увеличиваются за счет дополнительного времени на обогрев рабочих.

# Приложение 1. Классификация горных пород по буримости для вращательного механического бурения скважин

| Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Торф и растительный слой без корней; рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня; ил влажный и иловатые грунты; суглинки лессовидные; трепел; мел слабый |
| II | Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки и щебня; супеси и суглинки с примесью до 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня; пески плотные; суглинок плотный; лесс; мергель рыхлый; плывун без напора; лед; глины средней плотности (ленточные и пластичные); мел; диатомит; сажи; каменная соль (галит); нацело каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород; железная руда охристая |
| III | Суглинки и супеси с примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки или щебня; лесс плотный; дресва; плывун напорный; глины с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные, мергелистые, загипсованные, песчанистые; алевролиты глинистые слабосцементированные; песчаники, слабосцементированные глинистым и известковистым цементом; мергель; известняк- ракушечник; мел плотный; магнезит; гипс тонкокристаллический, выветрелый; каменный уголь слабый; бурый уголь; сланцы тальковые, разрушенные всех разновидностей; марганцевая руда; железная руда окисленная, рыхлая; бокситы глинистые |
| IV | Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород; мерзлые водоносные пески, ил, торф; алевролиты плотные глинистые; песчаники глинистые; мергель плотный; неплотные известняки и доломиты; магнезит плотный; пористые известняки, туфы; опоки глинистые; гипс кристаллический; ангидрит; калийные соли; каменный уголь средней твердости; бурый уголь крепкий; каолин (первичный); сланцы глинистые, песчано- глинистые, горючие, углистые, алевролитовые; серпентиниты (змеевики) сильно выветрелые и оталькованные; неплотные скарны хлоритового и амфибол- слюдистого состава; апатит кристаллический; сильно выветрелые дуниты, перидотиты; кимберлиты, затронутые выветриванием; мартитовые и им подобные руды, сильно выветрелые; железная руда мягкая вязкая; бокситы |
| V | Галечно- щебенистые грунты; галечник мерзлый, связанный глинистым или песчано- глинистым материалом с ледяными прослойками; мерзлые; песок крупнозернистый и дресва, ил плотный, глины песчанистые, песчаники на известковистом и железистом цементе; алевролиты; аргиллиты; глины аргиллитоподобные, весьма плотные, плотные сильно песчанистые; конгломерат осадочных пород на песчано- глинистом или другом пористом цементе; известняки; мрамор; доломиты мергелистые; ангидрит весьма плотный; опоки пористые выветрелые; каменный уголь твердый; антрацит, фосфориты желваковые; сланцы глинисто- слюдяные, слюдяные, тальково- хлоритовые, хлоритовые, хлорито- глинистые, серицитовые; серпентиниты (змеевики); выветрелые альбитофиры, кератофиры; туфы серпентинизированные вулканические; дуниты, затронутые выветриванием; кимберлиты брекчеевидные; мартитовые и им подобные руды, неплотные |
| VI | Ангидриты плотные, загрязненные туфогенным материалом; глины плотные мерзлые; глины плотные с прослоями доломита и сидеритов; конгломерат осадочных пород на известковистом цементе; песчаники полевошпатовые, кварцево- известковистые; алевролиты с включением кварца; известняки плотные доломитизированные, скарнированные; доломиты плотные; опоки; сланцы глинистые, кварцево- серицитовые, кварцево- слюдяные, кварцево- хлоритовые, кварцево- хлорито- серицитовые, кровельные; хлоритизированные и рассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфириты; габбро; аргиллиты слабо окремненные; дуниты, незатронутые выветриванием; перидотиты, затронутые выветриванием; амфиболиты; пироксениты крупнокристаллические; тальково- карбонатные породы; апатиты, скарны эпидото- кальцитовые; колчедан сыпучий; бурые железняки ноздреватые; гематито- мартитовые руды; сидериты |
| VII | Аргиллиты окремненные; галечник изверженных и метаморфических пород (речник); щебень мелкий без валунов; конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано- глинистом цементе; песчаники кварцевые; доломиты весьма плотные; окварцованные полевошпатовые песчаники, известняки; каолин альгаматолитовый; опоки крепкие плотные; фосфоритовая плита; сланцы слабо окремненные; амфибол- магнититовые, куммингтонитовые, роговообманковые, хлорито- роговообманковые; слабо рассланцованные альбитофиры, кератофиры, порфиры, порфириты, диабазовые туфы; затронутые выветриванием: порфиры, порфириты; крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты, диориты, пироксениты рудные; кимберлиты базальтовидные; скарны кальцитосодержащие авгито- гранатовые; кварцы пористые (трещиноватые, ноздреватые, охристые); бурые железняки ноздреватые пористые; хромиты; сульфидные руды; мартито- сидеритовые и гематитовые руды; амфибол- магнетитовые руды |
| VIII | Аргиллиты кремнистые; конгломераты изверженных пород на известковистом цементе; доломиты окварцованные; окремненные известняки и доломиты; фосфориты плотные пластовые; сланцы окремненные: кварцево- хлоритовые, кварцево- серицитовые, кварцево- хлорито- эпидотовые, слюдяные; гнейсы; среднезернистые альбитофиры и кератофиры; базальты выветрелые; диабазы; порфиры и порфириты; андезиты; диориты, незатронутые выветриванием; лабрадориты; перидотиты; мелкозернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты, габбро; затронутые выветриванием гранито- гнейсы, пегматиты, кварцево- турмалиновые породы; скарны крупно- и среднезернистые кристаллические авгито- гранатовые, авгито- эпидотовые; эпидозиты; кварцево- карбонатные и кварцево- баритовые породы; бурые железняки пористые; гидрогематитовые руды плотные; кварциты гематитовые, магнетитовые; колчедан плотный; бокситы диаспоровые |
| IX | Базальты, незатронутые выветриванием; конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе; известняки карстовые; кремнистые песчаники, известняки; доломиты кремнистые; фосфориты пластовые окремненные; сланцы кремнистые; кварциты магнетитовые и гематитовые тонкополосчатые, плотные мартито- магнетитовые; роговики амфибол- магнетитовые и серицитизированные; альбитофиры и кератофиры; трахиты; порфиры окварцованные; диабазы тонкокристаллические; туфы окремненные; ороговикованные; затронутые выветриванием липариты, микрограниты; крупно- и среднезернистые граниты, гранито- гнейсы, гранодиориты; сиениты; габбро- нориты; пегматиты; березиты; скраны мелкокристаллические авгито- эпидото- гранатовые; датолито- гранато- геденбергитовые; скарны крупнозернистые, гранатовые; окварцованные амфиболиты, колчедан; кварцево- турмалиновые породы, незатронутые выветриванием; бурые железняки плотные; кварцы со значительным количеством колчедана; бариты плотные |
| X | Валунно- галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород; песчаники кварцевые сливные; джеспилиты; затронутые выветриванием, фосфатно- кремнистые породы; кварциты неравномернозернистые; роговики с вкрапленностью сульфидов; кварцевые альбитофиры и кератофиры; липариты; мелкозернистые граниты, гранито- гнейсы и гранодиориты; микрограниты; пегматиты плотные, сильно кварцевые; скарны мелкозернистые гранатовые, датолито- гранатовые; магнетитовые и мартитовые руды, плотные, с прослойками роговиков; бурые железняки окремненные; кварц жильный; порфириты сильно окварцованные и ороговикованные |
| XI | Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные; джеспилиты, незатронутые выветриванием; сланцы яшмовидные кремнистые; кварциты; роговики железистые, очень твердые; кварц плотный; корундовые породы; джеспилиты гематито- мартитовые и гематито- магнетитовые |
| XII | Совершенно незатронутые выветриванием монолито- сливные джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгириновые и корундовые породы |

# Приложение 2. Классификация типичных представителей горных пород по буримости (шнековое бурение)

| Категория горной породы | Типичные представители горных пород для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия, иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки, рыхлый лесс, трепел |
| II | Рыхлые пески и песчано- глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, пластичные, песчаные. Диатомит. Сажи |
| III | Песчано- глинистые грунты с примесью (10-30 %) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергели, плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел слабый. Сухие пески, уголь бурый, плывуны |
| IV | Песчано- глинистые грунты со значительной ( свыше 30 %) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие глины, валунные глины, каолин. Пористый известняк- ракушечник, плотный мел, гипс, бокситы, ангидрит, фосфориты, опока, каменная соль, каменный уголь. Мерзлые грунты; песок, ил, торф, суглинки |
| V | Мерзлые глины аргиллитоподобные, весьма плотные, глинистый песчаник плотный; крупнозернистый песчаник с примесью галечника. Плотный ил и дресва с ледяными прослойками. Лед |
| VI | Мерзлые: галечники, связанные глинистыми или песчано- глинистыми материалами; плотные глины с включением доломитов и сидеритов; глины плотные. Валунно- галечные отложения |

# Приложение 3. Классификация горных пород по буримости для ударно-канатного бурения при разведке россыпных месторождений

| Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Растительный слой и рыхлые пески, торф и растительный слой с примесью глины и песка, чернозем нормальной влажности, устойчивые слабосцементированные (неплывунные) пески и рыхлые песчано- глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня, рыхлый лесс; водоносные илы и болотные грунты, не дающие пробки |
| II | Несвязанные мелкогалечные и песчано- глинистые грунты, устойчивые пески и супеси, связанные глиной, с небольшой примесью гальки и щебня, несвязанные глиной; песчано- глинистые грунты с небольшим количеством гальки и щебня; лесс, лессовидные суглинки, каолин; плывуны, дающие пробку и лед |
| III | Глинистые и связанные глиной галечные грунты с редкими валунами; крупногалечные и песчано- щебневые грунты, слабосцементированные глиной, плотная сухая или сырая, жирная, вязкая глина, плотные суглинки; рыхлые каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизованных пород, каменный уголь, рыхлый мергель, глинистые сланцы, пористые известняки и туфы; в плотике; сильно разрушенные коренные породы, превращенные в дресву и прочие мелкие продукты выветривания |
| IV | Плотносцементированные крупногалечные грунты с редкими валунами; крепкий каменный уголь, каменная соль, бокситы. мергель, аргиллиты, опоки, известняк- ракушечник, магнезит, мокрая мягкая железная руда; плотная сухая или жирная вязкая глина (месника) с крупной галькой, щебнем и ребровиком; крупногалечные грунты, сцементированные плотной жирной глиной (месникой); плотные щебенистые грунты, сцементированные глиной, с крупными угловатыми обломками (элювия, валунные глины); разрушенные мелкоразборные (в плотике): песчаники, известняки; глинистые, песчано- глинистые, углистые, слюдистые и известковистые сланцы; плотные мергели; сталькованные и плотные породы с весьма частыми трещинами |
| V | Кристаллический гипс, крепкий каменный уголь с включением конкреций колчедана и кремния; доломиты, конгломерат ( “запека” или “горелка”) с песчано- глинистым веществом между галькой, скрепленной железистым известковистым и прочим средней крепости цементом; сильно валунистые грунты с содержанием от 20 до 40 % крупных (диаметром до 0.3 м) валунов и угловатые, беспорядочно расположенные обломки плотика (ребровики, плиты, глыбы); крупноразборные трещиноватые ( в плотике) песчаники; известняки, песчано- глинистые, глинистые, углистые, тальковые и слюдистые сланцы и прочие коренные породы средней трещиноватости |
| VI | Сильно валунистые грунты с содержанием свыше 40 % крупных валунов ( диаметр до 0.5 м), требующих применения взрывных работ; трещиноватые (в плотике); метаморфические и кристаллические сланцы, изверженные (граниты, диориты, сиениты, габбро и др.) и крепкие осадочные (известняки, доломиты, песчаники, толстослоистые сланцы и др.) породы |

# Приложение 4. Классификация горных пород по буримости при ударно-канатном бурении (исключая разведку россыпных месторождений)

| Категория породы | Горные породы, типичные для каждой категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты, рыхлые песчано- глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня, лессовидные суглинки; рыхлый лесс, трепел |
| II | Торф и растительный слой с корнями или небольшой примесью мелкой гальки и гравия; рыхлые песчано- глинистые грунты с примесью (до 20 %) мелкой гальки и гравия; разновидности песков, не вошедших в I и III категории; глины ленточные, пластичные, песчаные, диатомит, сажи, увлажненный слабый мел |
| III | Песчано- глинистые грунты со значительной примесью (свыше 20 %) щебня, гравия и мелкой гальки; рыхлые мергели; плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел; сухие пески, лед чистый |
| IV | Песчано- глинистые грунты с большим (свыше 30 %) содержанием гравия и гальки; плотные вязкие глины, валунные глины, первичный каолин; мягкие глинистые углистые и тальково- хлоритовые сланцы, мергель, глинистые песчаники, известняк- ракушечник; гипс, твердый мел, бокситы, ангидрит, фосфорит, опока, каменная соль (галит); мерзлые: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки |
| V | Мелкий галечник без валунов; аспидные, кровельные, слюдистые сланцы; песчаники на известковистом и железистом цементе; известняки, доломиты, мрамор; аргиллиты, ангидриты и ноздреватые бурые железняки; крепкий каменный уголь; выветрелые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п.; конгломераты осадочных пород на известковом цементе; мерзлые грунты: маловодоносные пески и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками |
| VI | Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов; окварцованные сланцы, известняки и песчаники; крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе |
| VII | Галечник с большим количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород; кремнистые сланцы, известняки; песчаники; мелкозернистые изверженные породы; граниты, сиениты, диориты, габбро; плотные и сильно кварцевые пегматиты; конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе |

Примечание . При разбуривании валунов их следует относить к категории пород, которые присущи данным валунам

# Приложение 5. Деление территории Российской Федерации на температурные зоны с указанием расчетных зимних периодов

| № п\п |  | Температурная | Расчетный зимний период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Республика, край, область | зона | начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РСФСР |
| 1 | Алтайский край | IV | 25.X | 15.IV |
| 2 | Краснодарский край: |  |  |  |
|  | а) территория, за исключением указанных ниже городов и побережья Черного моря | I | 10.XII | 10.II |
|  | б) г. Новороссийск | I | 20.XII | 10.II |
|  | в) города Анапа, Геленджик, Красная поляна | I | 5.I | 31.I |
| 3 | Красноярский край: |  |  |  |
|  | а) территория Таймырского (Долгано- Ненецкого ) автономного округа севернее линии Сидоровск- Потапово- Норильск- Кожевниково (включительно) и ближайшие острова ( архипелаг Северная Земля и др.) | VI | 10.IX | 25.V |
|  | б) остальная часть автономного округа | VI | 10.IX | 25.V |
|  | в) Эвенкийский автономный округ и территория края севернее линии Верхнеимбатское- р. Тав (включительно) | VI | 1.X | 5.V |
|  | г) территория южнее линии Копьево- Новоселово- Ачинское (включительно) | V | 20.X | 15.IV |
|  | д) остальная часть края | V | 10.X | 20.IV |
| 4 | Приморский край: |  |  |  |
|  | а) территория, расположенная северней линии Трудовое- Сучан (включительно) - Преображение (исключительно), кроме территории, указанной в п. “б” | V | 1.XI | 5.IV |
|  | б) побережье Японского моря от Преображения до Адими (включительно) | V | 1.XI | 5.IV |
|  | в) территория, расположенная южнее линии Трудовое- Сучан- Преображение, за исключением территории, указанной в п.”г” | IV | 10.XI | 25.III |
|  | г) побережье Японского моря от Преображения до Хасан | IV | 10.XI | 25.III |
| 5 | Ставропольский край: |  |  |  |
|  | а) территория, кроме Карачаево- Черкессой автономной области | I | 1.XII | 10.III |
|  | б) Карачаево- Черкесская автономная область | I | 1.XII | 1.III |
| 6 | Хабаровский край: |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Облучье- Комсомольск- на- Амуре (исключительно), далее по р. Амур, за исключением побережья Татарского пролива | VI | 15.X | 20.IV |
|  | б) побережье от залива Счастье до Нижнего Пронге (исключительно) | VI | 15.X | 20.IV |
|  | в) остальная часть края, за исключением побережья Татарского пролива | V | 25.X | 15.IV |
|  | г) побережье Татарского пролива от Нижнего Пронге (исключительно) до Адами (исключительно) | V | 25.X | 15.IV |
| 7 | Амурская область | VI | 15.X | 20.IV |
| 8 | Архангельская область: |  |  |  |
|  | а)территория южнее линии Кушкушера (исключительно)- пересечение Северного Полярного Круга с границей Республики Коми | IV | 10.X | 20.IV |
|  | б) территория севернее линии Кушкушара (включительно)- пересечение Северного Полярного Круга с границей Республики Коми- Ермица- Черная (сключительно) и о. Колгуев | IV | 10.X | 20.IV |
|  | в) территория восточней линии Ермица- Черная (включительно) и о. Вайгач | V | 20.X | 5.V |
|  | г) острова Новая Земля | V | 25.IX | 15.VI |
|  | д) острова Земля Франца- Иосифа | V | 20. VIII | 30.VI |
| 9 | Астраханская область | II | 20.XI | 20.III |
| 10 | Белгородская область | III | 15.XI | 25.III |
| 11 | Брянская область | III | 15.XI | 31.III |
| 12 | Владимирская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 13 | Волгоградская область | III | 15.XI | 25.III |
| 14 | Вологодская область: |  |  |  |
|  | а) территория западнее линии оз. Воже- Устье- Вологда- Вохтора (включительно) | III | 1.XI | 10.IV |
|  | б) остальная часть области | IV | 1.XI | 15.IV |
| 15 | Воронежская область | III | 15.XI | 31.III |
| 16 | Нижнегородская область | IV | 1.XI | 4.IV |
| 17 | Ивановская область | III | 5.XI | 10.IV |
| 18 | Иркутская область: |  |  |  |
|  | а) территория севернее 62-й параллели | VI | 1.X | 5.V |
|  | б) территория северо- восточной линии Токма- Улькан- Нижнеангарск ( включительно ), за исключением территории, указанной в п.”а” | VI | 5.X | 30.IV |
|  | в) остальная часть области | V | 10.X | 25.IV |
| 19 | Калининградская область | I | 1.XII | 10.III |
| 20 | Тверская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 21 | Калужская область | III | 10.XI | 5.IV |
| 22 | Камчатская область: |  |  |  |
|  | а) территория северо- западнее линии Парень- Слаутное ( исключительно ) | V | 1.X | 15.V |
|  | б) территория юго- восточнее линии Парень- Слаутное ( включительно ) и севернее линии Рекинники- Тиличики (включительно ) | V | 1.X | 15.V |
|  | в) территория южнее линии Рекинники- Тиличики, за исключением территории, указанной в п.”г” | IV | 10.X | 15.IV |
|  | г) территория, ограниченная линией Ивашка- Хайлюля- Нижнекамчатск- Елизово- 52-я параллель ( включительно )- Апача- Анавгай ( исключительно )- Ивашка | IV | 10.X | 15.IV |
| 23 | Кемеровская область | V | 25.X | 20.IV |
| 24 | Кировская область | IV | 25.X | 10.IV |
| 25 | Костромская область: |  |  |  |
|  | а) вся территория, за исключенем г. Костромы | IV | 1.XI | 10.IV |
|  | б) г. Кострома | III | 1.XI | 5.IV |
| 26 | Самарская область | IV | 10.XI | 10.IV |
| 27 | Курганская область | IV | 25.X | 15.IV |
| 28 | Курская область | III | 10.XI | 31.III |
| 29 | Ленинградская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 30 | Липецкая область | III | 10.XI | 5.IV |
| 31 | Магаданская область: |  |  |  |
|  | а) территория южнее линии Мяунджа- Таскан- Сеймчан- Буксунда ( включительно )- Гарманда ( исключительно ), за исключенем территории юго- восточнее линии Гижига- Гарманда- Тахтоянск и южное побережье Тауйской губы ( включительно ) | VI | 25.IX | 10.V |
|  | б) территория юго- восточнее линии Гижига- Гарманда- Тахтоямск- Ямок- побережье Тауйской губы ( включительно ) | VI | 25.IX | 10.V |
|  | в) территория Чукотского автономного округа восточнее линии Марково- Усть- Белая- м. Шмидта- и о. Врангеля ( включительно ) | V | 25.IX | 25.V |
|  | г) остальная часть области, за исключением территории юго- восточней линии Парень- Гарманда ( исключительно ) | VI | 20.IX | 25.V |
|  | д) территория юго- восточней линии Парень- Гарманда ( включительно ) | VI | 20.IX | 25.V |
| 32 | Московская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 33 | Мурманская область: |  |  |  |
|  | а) территория плато Расвумчорр ( район строительства апатито- нефелинового рудника Центральный ) | VI | 5.X | 30.IV |
|  | б) территория северо- восточнее линии Заполярный- Североморск- Каневка (включительно )- и юго- восточнее линии Каневка- Кузомень ( включительно ) | IV | 10.X | 25.IV |
|  | в) остальная часть области | IV | 10.X | 25.IV |
| 34 | Новгородская область | III | 10.XI | 5.IV |
| 35 | Новосибирская область | V | 20.X | 25.IV |
| 36 | Омская область | V | 20.X | 25.IV |
| 37 | Орловская область | II | 10.XI | 31.III |
| 38 | Оренбургская область | IV | 5.XI | 10.IV |
| 39 | Пензенская область | IV | 5.XI | 5.IV |
| 40 | Пермская область | IV | 25.X | 10.IV |
| 41 | Псковская область | II | 10.XI | 31.III |
| 42 | Ростовская область: |  |  |  |
|  | а) территория северо- восточнее линии Миллерово- Морозовск ( включительно ) | II | 20.XI | 20.III |
|  | б) остальная часть области | II | 25.XI | 10.III |
| 43 | Рязанская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 44 | Саратовская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 45 | Сахалинская область: |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шахтерск- Поронайск ( включительно ), за исключением территории побережья Татарского пролива и Охотского моря | V | 20.X | 15.IV |
|  | б) территория побережья Татарского пролива и Охотского моря севернее линии Шахтерск- Поронайск ( исключительно ) | V | 20.X | 15.IV |
|  | в) территория южнее линии Шахтерск- Поронайск и севернее линии Холмск- Южно- Сахалинск ( включительно ), за исключением побережья Татарского пролива | IV | 5.XI | 5.IV |
|  | г) побережье Татарского пролива между Шахтерск- Холмск | IV | 5.XI | 5.IV |
|  | д) остальная часть острова, за исключением побережья между Холмск- Невельск | III | 5.XI | 1.IV |
|  | е) территория побережья Татарского пролива между Холмск- Невельск ( включительно ) | III | 5.IX | 1.IV |
|  | ж) Курильские острова | II | 1.XII | 1.IV |
| 46 | Свердловская область | IV | 20.X | 15.IV |
| 47 | Смоленская область | III | 10.XI | 5.IV |
| 48 | Тамбовская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 49 | Томская область | V | 20.X | 25.IV |
| 50 | Тульская область | III | 5.XI | 5.IV |
| 51 | Тюменьская область: |  |  |  |
|  | а) территория севернее Северного Полярного Круга | V | 15.IX | 25.V |
|  | б) территория южнее Северного Полярного Круга и севернее 65-й параллели | V | 15.IX | 25.V |
|  | в) территория севернее линии Пионерский- Ханты- Мансийск- Нижневартовск ( включительно ) и южнее 65-й пареллели | v | 5.X | 5.V |
|  | г) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV |
| 52 | Ульяновская область | IV | 5.XI | 10.IV |
| 53 | Челябинская область | IV | 25.X | 10.IV |
| 54 | Читинская область: |  |  |  |
|  | а) территория севернее линии Шипишка- Тунгокочен- Букачача- Сретенск- Шелопугино- Приаргунск ( включительно ) | IV | 10.X | 30.IV |
|  | б) остальная часть области | V | 15.X | 20.IV |
| 55 | Ярославская область | III | 5.XI | 10.IV |

# Footnotes

Коэффициенты используются также при бурении опорных скважин, глубиной более 350 м.

Коэффициенты используются также на интервалах бурения скважин с регламентированным выходом керна.

1. Коэффициенты пп. "е", "ж" применяются на всю длину искусственно искривленного ствола скважины, начиная с глубины постановки первого отклонителя или применения другого технического (технологического) средства и до проектной глубины.

2. Затраты времени на постановку отклонителя и отбуривание от отклонителей до получения керна полного диаметра в искусственно направленных и многоствольных скважинах определяются по табл.73 главы 2 "Вспомогательные работы, сопутствующие бурению".

"Отраслевая методика по разработке технологии бурения на твердые полезные ископаемые", Мингео СССР ВПО "Союзгеотехника", ВИТР,Ленинград,1983 г.

1. К первой категории относятся скважины структурно- поискового бурения; наклонно-направленные скважины с углом наклона менее 80 град., многоствольные; скважины средним диаметром свыше 160 мм; скважины глубиной более 800 м.

2. Вторая категория включает все скважины, кроме перечисленных в пунктах 1 и 3.

3. К третьей категории относятся: сейсморазведочные скважины; скважины, бурящиеся ручными, переносными буровыми установками и комплектом "Эмпайр"

4. Нормы затрат труда бурового мастера при бурении самоходными буровыми установками в чел.-днях на1 станко- смену в чел.-днях при 3-х сменном режиме 0,33, при 2-х сменном - 0,50, при односменном – 1,00.

Группы скважин (сверху вниз) указаны для средних диаметров скважин (мм) соответственно до 132, от 133 до 250, от 251 до 350.

Буровая установка с вращателем роторного типа

Буровая установка с подвижным вращателем

Установка с подвижным вращателем

Буровой агрегат перемещается вместе с буровым зданием (один блок)

Для уточнения классификации пород по буримости по каждому отдельному району работ составляется своя эталонная коллекция, в которой категории по буримости должны подтверждаться соответствующим актом.

Буровая установка с подвижным вращателем

Относительно нормы при углубке за рейс 0.5 м

Группы пород по устойчивости приведены в таблице 179.

Затраты геологического персонала предусматриваются при разведке россыпных месторождений.

Затраты геологического персонала предусматриваются при разведке россыпных месторождений.

Норма расхода воды при бурении скважин диаметром до 273 мм - 80.0 т; 273 мм и более - 100.0 т.

B процентах от объема крепления трубами.

B процентах от объема крепления трубами.

При проведении работ в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, к нормам затрат транспорта применяется коэффициент К = 1.20

Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, применяется коэффициент 1.80.

Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, применяется коэффициент 1.80.