Комитет Российской Федерации

по геологии и использованию недр

(Роскомнедра)

Всероссийский научно-исследовательский институт

экономики минерального сырья и недропользования

(ВИЭМС)

# ДОПОЛНЕНИЕ

к сборнику сметных норм

на геологоразведочные работы

(ССН-92)

выпуск 5

Разведочное бурение

Москва «ВИЭМС» 1995

Дополнение к сборнику сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92). Вып. 5. Разведочное бурение. (ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). – М.: ВИЭМС, 1995. – 66 с

Содержит трудовые нормы, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечни основных производственных фондов, предназначенные для определения сметной стоимости видов буровых работ, не вошедших в ССН-92, вып.5.

Методическое руководство и координацию работ по составлению Дополнения к ССН-92 осуществляли: В.Х. Ахмет, Г.С. Ведерников (ВИЭМС), Ю.П. Мокин (Роскомнедра).

## Разработчики: А.А. Киселева, С.С. Кузьмичев

### ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

- Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92) и является его дополнением.

- Дополнение к ССН-92 подготовлено согласно Техническому заданию на выполнение НИР по теме 19 Л.2.1/ (2) 25.07, утвержденному начальником Экономического управления Роскомнедра, и обязательно для применения в организациях и на предприятиях, проводящих геологоразведочные и геолого-экологические работы за счет средств Российской Федерации на ГРР.

- В Дополнении к ССН-92 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков ССН и их отдельных частей без приведения (в силу идентичности) разделов «Введение» и «Общие положения». В тех случаях, когда трудовые нормы установлены в  зависимости от факторов, сгруппированных в ССН-92 по отдельным таблицам, последние в данном документе не приводятся; указывается лишь ссылка на них.

НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ

- В настоящем Дополнении к ССН-92 вып. 5 «Разведочное бурение»*) приведены сметные нормы в физическом выражении на следующие виды буровых работ:

- бурение геологоразведочных скважин с применением гидро- и пневмоударных машин;

- вращательное механическое бурение скважин колонковым способом твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах выше УШ категории;

- сооружение буровых установок;

- монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок в условиях пересеченной местности.

- При составлении проектно-сметной документации на работы, охваченные данным Дополнением следует пользоваться положениями, приведенными в разделе «Общие положения» ССН.

- Сметные нормы на:

- вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин;

*)  Далее вместо «ССН-92, вып. 5» указывается «ССН»

- монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку;

- удорожание буровых и монтажно-демонтажных работ, проводимых в зимнее время, принимаются соответственно по нормам глав 2, 3, 9 ССН

- БУРЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ

### ГИДРО- И ПНЕВМОУДАРНЫХ МАШИН

- Нормы времени на бурение скважин с применением гидроударных машин приведены для колонкового способа бурения. Бурение производится с использованием обычных твердосплавных и алмазных коронок диаметром 59, 76 и 93 мм, а также специальными коронками типа  ГПИ 74МВ, ГПИ 126М.

В основу разработки норм времени, расхода породоразрушающего инструмента, бурильных и колонковых труб (зависящих от крепости и состояния буримых пород) положено распределение типичных представителей пород по категориям. Классификация горных пород на вращательное механическое бурение приведена в Приложении 1 к ССН.

Бурение производится в немерзлых породах. При бурении скважин в зонах устойчивой мерзлоты к нормам времени (табл. 1) применяется поправочный коэффициент – 1,11.

- Нормы времени на бурение с применением пневмоударных машин приведены для колонкового и без кернового способов бурения (табл.2).

Бурение производится в немерзлых породах.

Классификация горных пород приведена в приложении 1 к ССН.

При отклонении от принятых условий бурения к нормам времени (табл.2) применяются следующие поправочные коэффициенты:

- при бурении с притоком воды от 0,01 до 0,15 л/с – 1,15;

- при бурении в зоне устойчивой мерзлоты – 1,11.

- Содержание работы: бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики (при бурении с отбором керна): ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание № 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин промывочной жидкостью (сжатым воздухом); керновыми ящиками и другими материалами, замена промывочной жидкости (на гидроударном бурении); ведение технической документации.

#### Таблица 1

### Нормы времени

на колонковое бурение скважин с применением гидроударных машин

стационарными и передвижными буровыми установками

(в станко-сменах на 1 м скважины)

| Ном ер строки | Интервал глубины скважины, м | К а т е г о р и я п о р о д ы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0-100 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,26 |
| 2 | 100-200 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,28 |
| 3 | 0-200 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,27 |
| 4 | 200-300 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,30 |
| 5 | 0-300 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,28 |
| 6 | 300-400 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,32 |
| 7 | 0-400 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,29 |
| 8 | 400-500 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,37 |
| 9 | 0-500 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,31 |
| 10 | 500-600 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,37 |
| 11 | 0-600 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,32 |
| 12 | 600-700 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,40 |
| 13 | 0-700 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,34 |
| 14 | 700-800 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 0,43 |
| 15 | 0-800 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,35 |
| 16 | 800-900 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 0,46 |
| 17 | 0-900 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,36 |
| 18 | 900-1000 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,48 |
| 19 | 0-1000 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,38 |
| 20 | 1000-1100 | 0,17 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,54 |
| 21 | 0-1100 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,39 |
| 22 | 1100-1200 | 0,20 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,46 | 0,58 |

#### Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0-1200 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,40 |
| 24 | 1200-1300 | 0,21 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 0,60 |
| 25 | 0-1300 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,42 |
| 26 | 1300-1400 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,63 |
| 27 | 0-1400 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,44 |
| 28 | 1400-1500 | 0,21 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,45 | 0,53 | 0,66 |
| 29 | 0-1500 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,45 |
| 30 | 1500-1600 | 0,25 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,69 |
| 31 | 0-1600 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,37 | 0,46 |
| 32 | 1600-1700 | 0,25 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 0,70 |
| 33 | 0-1700 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,47 |
| 34 | 1700-1800 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,72 |
| 35 | 0-1800 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,48 |
| 36 | 1800-1900 | 0,27 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,54 | 0,62 | 0,74 |
| 37 | 0-1900 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,52 |
| 38 | 1900-2000 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,60 | 0,67 | 0,87 |
| 39 | 0-2000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,53 |

#### Таблица 2

Нормы времени

на бурение скважин с применением пневмоударных машин

стационарными, передвижными и самоходными установками

с вращателем шпиндельного и роторного типа

(в станко-сменах на 1 м скважин)

| Номер строки | Интервал глубины скважины, м | К а т е г о р и я п о р о д ы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонковое бурение |
| 1 | 0-50 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
| 2 | 50-100 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| 3 | 0-100 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| 4 | 100-150 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
| 5 | 0-150 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Бескерновое бурение |
| 1 | 0-50 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | 50-100 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,21 |
| 3 | 0-100 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,21 |
| 4 | 100-150 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,21 |
| 5 | 0-150 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,21 |

#### Таблица 3

### Нормы затрат труда

инженерно-технических работников на бурение скважин

с применением гидро- и пневмоударных машин стационарными,

передвижными и самоходными буровыми установками

для скважин всех групп

(в чел.-днях на 1 станко-смену)

| N п/п | Наименование должностей и профессий | При круглосуточном режиме работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник участка | 0,07 |
| 2 | Инженер по буровым работам | 0,05 |
| 3 | Инженер-механик | 0,10 |
| 4 | Буровой мастер *) | 0,29 |
|  | И т о г о: | 0,51 |

Примечание: затраты труда геологического персонала по документации

скважин определяются по нормам, приведенным в ССН-92,

вып. 1, часть 1.

*)  При бурении самоходными буровыми установками нормы затрат труда

бурового мастера на 1 станко-смену при 3-х сменном режиме составляет

0,33 чел.-дня, при 2-х сменном – 0,50 чел.-дня.

#### Таблица 4

### Нормы затрат труда

рабочих на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных

машин стационарными и передвижными буровыми установками

(в чел.-днях на 1 станко-смену)

| N п/п | Наименование профессий | Ра з ряд | Угол заложения скважин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80-90о | менее 80о |
|  |  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 800 | 12002000 | 100 | 300 | 500 800 | 1200 | 1500 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Машинист буровой установки | 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-й | 4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-й | 3 4 5 | 0,29 | 0,5 | 0,66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Машинист дви гателей внутре ннего сгорания | 3 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого при ис пользовании: -двигателя внутреннего сгорания -электро- двигателя |  | 3,29 2,29 | 3,5 2,5 | 3,66 2,66 | 3 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 3 | 3 |

##### Примечание: при бурении гидрогеологических, наклонно-направленных и

многоствольных скважин тарификация рабочих смены

производится на 1 разряд выше, но для машиниста не более 6,

для помощника не более 5 разряда.

#### Таблица 5

### Нормы затрат труда

рабочих на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных

машин самоходными буровыми установками

(в чел.-днях на 1 станко-смену)

| N п/п | Наименование профессий | Разряд | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 700-1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Машинист буровой установки | 5 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Помощник машиниста буровой установки 1-й | 4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Помощник машиниста буровой установки 2-й | 5 |  |  | 0,5 | 1 |
| 4 | Водитель автомобиля |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого |  | 3 | 3 | 3,5 | 4 |

##### Примечание: при бурении гидрогеологических скважин глубиной до 700 м

установками УРБ-ЗАМ и 1БА-15В в состав смены буровой

бригады добавляется помощник машиниста буровой

установки 2-й – 4 разряда.

#### Таблица 6

### Нормы затрат

транспорта на бурение скважин с применением

гидро- и пневмоударных машин стационарными, передвижными

и самоходными буровыми установками

(в машино-сменах 1 станко-смену)

| Группа скважины по глубине, м | Годовой фонд рабочего времени, станко-смен |
| --- | --- |
|  | 1224 | 915 | 610 | 305 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100-2000 | 0,29 | 0,33 | 0,50 | 1,0 |

- Нормы расхода материалов приведены по следующей номенклатуре:

- породоразрушающий инструмент;

- промывочная жидкость (ПЖ) (на гидроударном бурении);

- сжатый воздух (на пневмоударном бурении);

- керновые ящики (на бурении с отбором керна);

- стальной канат;

- электроэнергия;

- горюче-смазочные материалы;

- колонковые трубы;

- прочие материалы.

- Нормы расхода породоразрушающего инструмента представлены алмазными, твердосплавными и специальными коронками для гидроударного бурения.

- Нормы расхода породоразрушающего инструмента дифференцированы по категориям пород с учетом рационального использования типов, марок породообразующего инструмента, применительно к категориям пород по буримости.

- Нормы расхода специальных коронок для гидроударного бурения приведены в табл. 7.

- При бурении с применением гидроударных машин алмазными и твердосплавными коронками нормы расхода породоразрушающего инструмента принимаются соответственно на табл. 19, 23 ССН.

- Нормы расхода породоразрушающего инструмента при бурении скважин с применением пневмоударных машин приведены в табл. 8.

- Нормы расхода промывочной жидкости (ПЖ) (табл. 9) определены на 1 м бурения в нормализованных условиях и учитывают естественные потери ПЖ в процессе бурения, полную замену промывочной жидкости, потерявшей свои рабочие качества, оставление ее в скважине после окончания бурения.

- Нормы расхода сжатого воздуха приведены на 1 м бурения в зависимости от способа бурения (колонковый, бескерновый) учитывают бурение сухих скважин (табл.10). Для обеспечения необходимого количества сжатого воздуха, нагнетаемого в скважину, в проекте определяется производительность и количество компрессоров.

- Нормы расхода стального каната (табл.11) даны на 100 станко-смен бурения дифференцированно по группам скважин по глубине, типам буровых установок.

- Нормы расхода электроэнергии приведены на 1 станко-смену (табл. 12, 13) дифференцированно по группам скважин по глубине.

- Нормы расхода горюче-смазочных материалов рассчитаны на 1 станко-смену бурения и приведены по группам скважин по глубине и типам буровых установок (табл. 14).

- Нормы расхода колонковых труб приведены в табл. 15 на 1 м бурения по категориям пород.

- Прочие материалы представлены номенклатурой малоценных материалов, нормы расхода которых приведены в табл. 16 на 100 станко-смен, дифференцированно по глубинам.

#### Таблица 7

### Нормы расхода

специальных твердосплавных коронок на бурение скважин

с применением гидроударных машин

(в штуках на 100 м скважины)

| N п/п | Категория породы |
| --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коронки типа КГ, ГПИ |
| 1 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 6,1 | 13,9 | 19,6 |

Таблица 8

### Нормы расхода

породоразрушающего инструмента на бурение скважин

с применением пневмоударных машин

(в штуках на 100 м скважин)

| N п/п | Категория породы |
| --- | --- |
|  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коронки типа КП |
| 1 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 5,3 | 10,4 | 14,7 |
| Долота типа КПС |
| 2 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 7,3 | 10,3 |

- Норма расхода керновых ящиков на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин составляет 0,25 штук на 1 м скважины. Размер кернового ящика – 1050 х 600 мм

#### Таблица 9

### Нормы расхода

промывочной жидкости на бурение скважин

с применением гидроударных машин

(в м3  на 1 м скважины)

| N п/п | Группа скважин по глубине, м | Диаметр скважины, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 76 | 93 |
|  |  | Категория породы |
|  |  | IV-VII | VIII-XI | IV-VII | VIII-XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 | 0,020 | 0,021 | 0,026 | 0,028 |
| 2 | 300 | 0,022 | 0,026 | 0,029 | 0,035 |
| 3 | 500 | 0,024 | 0,031 | 0,032 | 0,043 |
| 4 | 800 | 0,029 | 0,042 | 0,040 | 0,058 |
| 5 | 1200 | 0,038 | 0,058 | 0,053 | 0,083 |
| 6 | 1500 | 0,046 | 0,073 | 0,064 | 0,106 |
| 7 | 2000 | 0,062 | 0,104 | 0,089 | 0,151 |

#### Таблица 10

### Нормы расхода

сжатого воздуха при бурении скважин с применением

пневмоударных машин

(в м3 на 1м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонковое бурение |
| 1 | 0-150 | 208 | 238 | 328 | 417 | 566 | 715 |
| Бескерновое бурение |
| 2 | 0-150 | 175 | 218 | 306 | 437 | 655 | 918 |

#### Таблица 11

### Нормы расхода

стального каната на бурение скважин с применением

гидро- и пневмоударных машин

(в м на 100 станко-смен)

| N п/п | Диаметр каната, мм | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| а) передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа |
| 1 | 6,9 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 17 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 21 |  |  |  | 40 | 50 | 50 | 52 |
| б) самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа |
| 5 | 15 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15,5 |  | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 7 | 18 |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  |

#### Таблица 12

### Нормы расхода

электроэнергии на бурение скважин

с применением гидроударных машин

(в кВт.ч на 1 станко-смену)

| N п/п | Группа скважин по глубине, м | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 100-300 | 122 |
| 2 | 500-800 | 155 |
| 3 | 1200-2000 | 239 |

#### Таблица 13

### Нормы расхода

электроэнергии на бурение скважин

с применением пневмоударных машин

(в кВт.ч на 1 станко-смену)

| N п/п | С отбором керна | Без отбора керна |
| --- | --- | --- |
|  | Глубина скважины, м |
|  | 0 – 150 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 105 | 145 |

#### Таблица 14

### Нормы расхода

горюче-смазочных материалов на бурение скважин

с применением гидро- и пневмоударных машин

(на 1 станко-смену)

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Буровые установки с вращателем шпиндельного типа |
| 1 | Бензин | л | 13 | - | - | - |
| 2 | Дизельное топливо | кг | 11,4 | 40,0 | 53,0 | 59,0 |
| 3 | Смазочные материалы | кг | 1,0 | 2,0 | 2,81 | 2,95 |
| Буровые установки с вращателем роторного типа |
| 4 | Бензин | л | 33,0 | 40,0 | - | - |
| 5 | Дизельное топливо | кг | - | - | 70,0 | 88,03 |
| 6 | Смазочные материалы | кг | 1,80 | 2,00 | 3,50 | 4,09 |

#### Таблица 15

### Нормы расхода

колонковых труб на бурение скважин

с применением гидро- и пневмоударных машин

(в м на 1 м скважины)

| N п/п | Категория породы |
| --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,17 |

#### Таблица 16

### Нормы расхода

прочих материалов на бурение скважин

с применением гидро- и пневмоударных машин

(на 100 станко-смен)

| N п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | 800-1200 | 1500-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сталь кровельная | кг | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Болты с гайками | -«- | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 3 | Гвозди разные | -«- | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Проволока вязальная | -«- | 20 | 30 | 30 |
| 5 | Кабель ГРШ 16 мм2 | м | 2 | - | - |
| 6 | -«- КРПТ 36 мм2 | -«- | - | 2 | 2 |
| 7 | Ремень приводной, клиновидный | шт | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Шланг всасывающий | м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 9 | Шланг нагнетательный | -«- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Лента изляционная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Масло машинное | -«- | 40 | 60 | 80 |
| 12 | Масло веретенное | -«- | 25 | 30 | 35 |
| 13 | Солидол | -«- | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Лампы электрические | шт | 5 | 10 | 10 |
| 15 | Веревка пеньковая | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Шпагат | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 17 | Сальниковая набивка | -«- | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 18 | Кулачки к гидропатрону станка | шт | 4 | 6 | 6 |
| 19 | Бязь для мешочков | м | 6 | 6 | 6 |
| 20 | Обтирочный материал | кг | 8 | 13 | 13 |

- Нормы износа приведены по следующей номенклатуре:

- бурильных труб и элементов их соединений (замки, муфты, ниппели) (табл. 17-22);

- бурового инструмента (табл. 23);

- вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря (табл. 24).

- Нормы расхода бурильных труб и элементов их соединений разработаны для существующих серийных модификаций с учетом особенностей конструкции, материала и области их применения.

В основе расчета расхода бурильных труб на 1 м бурения в зависимости от глубины скважины и категории горных пород приняты гарантированные ресурсы труб для следующих типов бурильных колонн и их соединений:

- СБТМ – 42/44;

- СБТМ – 50/65, СБТМ – 50/57, СБТ-63,5/93 муфтово-замкового соединения;

- СБТН 42, 50,68 ниппельного соединения.

- Буровой инструмент, вспомогательный инструмент и малоценный инвентарь представлены полным перечнем необходимого для проведения бурения инструмента и инвентаря с указанием его марки (типа). Нормы износа рассчитаны на 100 станко-смен и дифференцированы по глубине скважин.

Перечни бурового оборудования приведены в табл. 25, 26 и 27.

###### Таблица 17

Нормы износа (расхода)

стальных бурильных труб на бурение скважин с применением

гидроударных машин

(в м на 1 м скважины)

| № п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 100 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,026 |
| 2 | 200 | 0,010 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,052 |
| 3 | 300 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,078 |
| 4 | 400 | 0,019 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,056 | 0,074 | 0,104 |
| 5 | 500 | 0,024 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,070 | 0,092 | 0,130 |
| 6 | 600 | 0,029 | 0,034 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,084 | 0,111 | 0,156 |
| 7 | 700 | 0,033 | 0,039 | 0,052 | 0,064 | 0,077 | 0,099 | 0,129 | 0,182 |
| 8 | 800 | 0,038 | 0,045 | 0,059 | 0,073 | 0,088 | 0,113 | 0,147 | 0,208 |
| 9 | 900 | 0,043 | 0,051 | 0,066 | 0,082 | 0,099 | 0,127 | 0,166 | 0,234 |
| 10 | 1000 | 0,048 | 0,056 | 0,074 | 0,091 | 0,111 | 0,141 | 0,184 | 0,260 |
| 11 | 1100 | 0,052 | 0,062 | 0,081 | 0,100 | 0,122 | 0,155 | 0,203 | 0,286 |
| 12 | 1200 | 0,057 | 0,068 | 0,088 | 0,109 | 0,133 | 0,169 | 0,221 | 0,312 |
| 13 | 1300 | 0,062 | 0,073 | 0,096 | 0,118 | 0,144 | 0,183 | 0,239 | 0,338 |
| 14 | 1400 | 0,067 | 0,079 | 0,103 | 0,127 | 0,155 | 0,197 | 0,258 | 0,364 |
| 15 | 1500 | 0,072 | 0,084 | 0,111 | 0,137 | 0,166 | 0,211 | 0,276 | 0,390 |
| 16 | 1600 | 0,076 | 0,090 | 0,118 | 0,146 | 0,177 | 0,253 | 0,295 | 0,416 |
| 17 | 1700 | 0,081 | 0,096 | 0,125 | 0,156 | 0,188 | 0,239 | 0,313 | 0,442 |
| 18 | 1800 | 0,086 | 0,101 | 0,133 | 0,164 | 0,199 | 0,253 | 0,332 | 0,468 |
| 19 | 1900 | 0,091 | 0,107 | 0,140 | 0,173 | 0,210 | 0,268 | 0,350 | 0,494 |
| 20 | 2000 | 0,095 | 0,113 | 0,147 | 0,182 | 0,221 | 0,282 | 0,368 | 0,520 |

Таблица 18

Нормы износа (расхода)

замков (ниппелей)

(в штуках на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 100 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,038 |
| 2 | 200 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,045 |
| 3 | 300 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,028 | 0,036 | 0,051 |
| 4 | 400 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | 0,041 | 0,058 |
| 5 | 500 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,036 | 0,046 | 0,065 |
| 6 | 600 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,039 | 0,050 | 0,071 |
| 7 | 700 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,043 | 0,055 | 0,078 |
| 8 | 800 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,046 | 0,059 | 0,084 |
| 9 | 900 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,033 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,088 |
| 10 | 1000 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,038 | 0,050 | 0,066 | 0,093 |
| 11 | 1100 | 0,018 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,042 | 0,055 | 0,072 | 0,102 |
| 12 | 1200 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,040 | 0,047 | 0,060 | 0,079 | 0,111 |
| 13 | 1300 | 0,022 | 0,026 | 0,035 | 0,043 | 0,051 | 0,065 | 0,085 | 0,120 |
| 14 | 1400 | 0,024 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,070 | 0,092 | 0,130 |
| 15 | 1500 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,049 | 0,059 | 0,076 | 0,098 | 0,139 |
| 16 | 1600 | 0,027 | 0,032 | 0,042 | 0,052 | 0,063 | 0,081 | 0,105 | 0,148 |
| 17 | 1700 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | 0,055 | 0,067 | 0,086 | 0,111 | 0,157 |
| 18 | 1800 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,059 | 0,071 | 0,091 | 0,118 | 0,167 |
| 19 | 1900 | 0,032 | 0,038 | 0,050 | 0,062 | 0,075 | 0,096 | 0,125 | 0,176 |
| 20 | 2000 | 0,034 | 0,040 | 0,053 | 0,065 | 0,079 | 0,101 | 0,131 | 0,185 |

###### Таблица 19

Нормы износа (расхода)

муфт (ниппелей)

(в штуках на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 100 | 0,010 | 0,012 | 0,017 | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,041 | 0,058 |
| 2 | 200 | 0,012 | 0,014 | 0,020 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,048 | 0,068 |
| 3 | 300 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | 0,047 | 0,061 | 0,086 |
| 4 | 400 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,040 | 0,049 | 0,063 | 0,081 | 0,115 |
| 5 | 500 | 0,034 | 0,040 | 0,053 | 0,065 | 0,079 | 0,101 | 0,131 | 0,185 |
| 6 | 600 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,078 | 0,121 | 0,121 | 0,157 | 0,222 |
| 7 | 700 | 0,047 | 0,056 | 0,074 | 0,091 | 0,141 | 0,141 | 0,184 | 0,259 |
| 8 | 800 | 0,054 | 0,064 | 0,085 | 0,104 | 0,161 | 0,161 | 0,210 | 0,296 |
| 9 | 900 | 0,065 | 0,077 | 0,102 | 0,125 | 0,191 | 0,191 | 0,249 | 0,351 |
| 10 | 1000 | 0,076 | 0,091 | 0,120 | 0,147 | 0,228 | 0,228 | 0,296 | 0,418 |
| 11 | 1100 | 0,083 | 0,100 | 0,132 | 0,161 | 0,250 | 0,250 | 0,326 | 0,476 |
| 12 | 1200 | 0,091 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,273 | 0,273 | 0,355 | 0,502 |
| 13 | 1300 | 0,099 | 0,118 | 0,156 | 0,191 | 0,296 | 0,296 | 0,385 | 0,544 |
| 14 | 1400 | 0,106 | 0,127 | 0,168 | 0,206 | 0,319 | 0,319 | 0,414 | 0,586 |
| 15 | 1500 | 0,114 | 0,136 | 0,180 | 0,220 | 0,341 | 0,341 | 0,444 | 0,627 |
| 16 | 1600 | 0,121 | 0,145 | 0,192 | 0,235 | 0,364 | 0,364 | 0,474 | 0,669 |
| 17 | 1700 | 0,129 | 0,154 | 0,204 | 0,250 | 0,387 | 0,387 | 0,503 | 0,711 |
| 18 | 1800 | 0,137 | 0,163 | 0,216 | 0,264 | 0,410 | 0,410 | 0,533 | 0,753 |
| 19 | 1900 | 0,144 | 0,172 | 0,228 | 0,279 | 0,432 | 0,432 | 0,562 | 0,795 |
| 20 | 2000 | 0,152 | 0,181 | 0,240 | 0,294 | 0,456 | 0,456 | 0,592 | 0,837 |

###### Таблица 20

Нормы износа (расхода)

стальных бурильных труб на бурение скважин

с применением пневмоударных  машин

(в м на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонковое бурение |
| 1 | 50 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,012 |
| 2 | 100 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,018 | 0,024 |
| 3 | 150 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,019 | 0,027 | 0,036 |
| Бескерновое бурение |
| 4 | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 5 | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,023 |
| 6 | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,016 | 0,024 | 0,035 |

Примечание. При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб в весовые единицы вышеприведенные нормы расхода умножаются на: К = 6,13 (бурильные трубы Д = 54 мм)  К = 6,27 (бурильные трубы Д = 50 мм)

###### Таблица 21

Нормы износа (расхода)

замков на бурение скважин с применением пневмоударных машин

(в штуках на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонковое бурение |
| 1 | 50 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,018 |
| 2 | 100 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,018 | 0,027 | 0,036 |
| 3 | 150 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| Бескерновое бурение |
| 4 | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,017 |
| 5 | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,016 | 0,024 | 0,034 |
| 6 | 150 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,036 | 0,052 |

###### Таблица 22

Нормы износа (расхода)

муфт на бурение скважин с применением пневмоударных машин

(в штуках на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колонковое бурение |
| 1 | 50 | 0,006 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 2 | 100 | 0,012 | 0,014 | 0,020 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 3 | 150 | 0,018 | 0,022 | 0,030 | 0,043 | 0,060 | 0,082 |
| Бескерновое бурение |
| 4 | 50 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,026 |
| 5 | 100 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,024 | 0,036 | 0,051 |
| 6 | 150 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,035 | 0,053 | 0,077 |

###### Таблица 23

Нормы износа

бурового инструмента на бурение скважин

с применением гидро- и пневмоударных машин

(в % на 100 станко-смен)

| N п/п | Наимено вание инстру ментов | Типо размер | Еди ница | Группа скважин по глубине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-300 | 500-800 | 1200-2000 |
|  |  |  |  | Коли чест во в комп лекте | Нор ма из носа | Коли чест во в комп лекте | Нор ма из носа | Коли чест во в комп лекте | Нор ма из носа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вертлюги амортиза торы | БИ- -144-00 -147-00 -146-00 | шт -«- -«- | 2 | 10 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 5 5 |
| 2 | Вертлюги сальники | ВС-5 ВС-10 | шт -«- | 2 | 12 | 1 1 | 6 6 | 1 1 | 6 6 |
| 3 | Кольцевые элеваторы | 2.5МЗ-42 5МЗ-50 7.5МЗ-63,5 10МЗ-50 15МЗ-50 | шт -«- -«- -«- -«- | 1 1 | 5 5 | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 |
| 4 | Полуавтома тические элеваторы | МЗ-50- -80-2 Э-18/50 | шт -«- | 1 | 5 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 5 5 |
| 5 | Метчики ло вильные с правой резьбой | А-33,5 В-42 В-50 Г-50 Б-57 Д-73 | шт -«- -«- -«- -«- -«- | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 |
| 6 | Метчики ло вильные с левой резь бой | А-33,5 В-42 В-50 Б-57 | шт -«- -«- -«- | 1 1 | 5 5 | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 | 5 5 5 |
| 7 | Метчики ло вильные | Д-73 Д-89 Д-108 | шт -«- -«- |  |  | 1 1 1 | 2,0 2,0 2,0 | 1 1 1 | 2,0 2,0 2,0 |
| 8 | Метчики коронки | МК-46 МК-59 МК-76 | шт -«- -«- | 1 1 | 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 9 | Колокола ло вильные с правой резь бой для бу рильных труб и зам ков | А-76 Б-89 А-76-1 | шт -«- -«- | 1 1 | 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 |
| 10 | Колокола ло вильные с левой резь бой | А-76 Б-76 Б-89 | шт -«- -«- | 1 | 2 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 |
| 11 | Зажимы для каната | ЗК-9,5-11,0 ЗК-15,5-18,0 | шт -«- | 12 30 | 5 5 | 12 30 | 5 5 | 12 30 | 5 5 |
| 12 | Коуши для каната | К-40,45, 56,63,75, | шт | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 |
| 13 | Ключи шар нирные для бурильных труб | КШ-46 КШ-59 КШ-76 КШ-93 | шт -«- -«- -«- | 2 2 | 10 10 | 2 2 2 | 10 10 5 | 2 2 2 2 | 10 10 10 5 |
| 14 | Ключи шар нирные для обсадных и колонковых труб | БИ-179- 118-000 БИ-179- 119-000 120-000 121-000 | шт -«- -«- -«- | 2 2 | 5 5 | 2 2 2 | 5 5 5 | 2 2 2 | 5 5 5 |
| 15 | Ключи для коронок,кор пусов кер норвателей | КБ-46 КБ-59 КБ-76 КБ-93 К-112 К-132 | шт -«- -«- -«- -«- | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 |
| 16 | Ключи от бойные для замков и ниппелей | Н-42 Н-50 МЗ-42 МЗ-50 МЗ-63,5 | шт -«- -«- -«- -«- | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 2 2 2 2 2 | 10 10 10 10 5 | 2 2 2 2 2 | 10 10 10 10 5 |
| 17 | Переход ники | ПО-42/57 П1-42/57 П1-42/73 П1-42/89 П1-42/108 П1-50/73 П1-50/89 П1-50/108 П1-50/127 П1-63,5/ 127 П1-63,5/ 146 | шт -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 2 2 2 2 2 2 2 | 10 10 10 10 10 10 10 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 |
| 18 | Отсоедини тельные пе реходники | БИ-149-315-000СБ БИ-149-316-000СБ | шт -«- | 1 | 25 | 1 1 | 25 25 | 1 1 | 25 25 |
| 19 | Фрезерная коронка | ФК-59 ФК-76 | шт -«- | 1 | 5 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 5 5 |
| 20 | Фрезы с на правлением | ФН-59 ФН-76 | шт -«- | 1 | 5 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 5 5 |
| 21 | Магнитная ловушка | ЛМ-46 ЛМ-59 ЛМ-76 ЛМ-93 | шт -«- -«- -«- | 1 1 | 3 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 |
| 22 | Опора для монтажа ко лонкового набора | ОКН | шт | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Сальник буровой | СВ | шт | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 24 | Серьга подъ емная | БИ-249-140-00 | шт |  |  | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 25 | Вертлюг- сальник | -«- | -«- |  |  | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 26 | Хомуты для обсадных труб | БИ-199-79-000 0 73 БИ-199-80-000 0 89 БИ-199-81-000 0 108 БИ-199-82-000 0 127 БИ-199-83-000 0 146 | шт -«- -«- -«- -«- | 2 2 2 | 5 5 5 | 2 2 2 2 | 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 |
| 27 | Гидроудар ник (на гид роударном бурении) | Г-76, 7-59, «У, В» | шт | 3 | 85 | 3 | 65 | 3 | 55 |
| 28 | Пневмоудар ник (на пнев моударном бурении) | РП-94 РП-111 РП-130 | шт | 2 | 150 | 2 | 120 | 2 | 100 |

###### Таблица 24

Нормы износа

вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря

на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин

(% на 100 станко-смен)

| N п/п | Наименование инструментов | Марка, тип или модель | Едини ца изме рения | Количест во в комп лекте | Норма износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Слесарный инструмент |
| 1 | Вороток слесарный | ГОСТ 7214-72 | шт | 1 | 15 |
| 2 | Горелка к паяльной лампе | ППЛ-1 | -«- | 1 | 10 |
| 3 | Зубило слесарное | ГОСТ 72117 | -«- | 2 | 15 |
| 4 | Дрель ручная | ТУ 32-УТВВ-141-71 | -«- | 1 | 7 |
| 5 | Ключи гаечные разные | ГОСТ 7813-00-32 | -«- | 1 | 35 |
| 6 | Ключи разворотные | ГОСТ 7813-00-32 | -«- | 1 | 18 |
| 7 | Кронциркуль |  | -«- | 1 | 6 |
| 8 | Кусачки | ГОСТ 7282-75 | -«- | 1 | 7 |
| 9 | Лампа паяльная | ТУ-70-73464-74 | -«- | 1 | 6 |
| 10 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 07-75 | -«- | 1 | 6 |
| 11 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | -«- | 1 | 15 |
| 12 | Набор ключей со съемны ми головками (средний набор) | ТУ-2-035-90-68 | компл. | 1 | 15 |
| 13 | Набор щупов N 4 | ГОСТ 832-75 | -«- | 1 | 5 |
| 14 | Набор торцовых ключей | ТУ 217-028-7 | шт | 1 | 5 |
| 15 | Напильники разные | ГОСТ1465-80 | компл. | 1 | 100 |
| 16 | Нутромеры НИ-160 | ГОСТ 868-72 | шт | 1 | 5 |
| 17 | Отвертки разные | ГОСТ 17199-71 | -«- | 1 | 13 |
| 18 | Пассатижи | ГОСТ 17438-72 | -«- | 1 | 10 |
| 19 | Плоскогубцы | ГОСТ 5547-75 | -«- | 1 | 10 |
| 20 | Полотна ножовочные | ГОСТ 6645-68 | -«- | 1 | 250 |
| 21 | Сверла по металлу | ГОСТ 8034-67 | -«- | 1 | 200 |
| 22 | Станки ножовочные ручные | ГОСТ 17270-21 | -«- | 1 | 5 |
| 23 | Тиски ручные | ГОСТ 7226-72 | -«- | 1 | 5 |
| 24 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 | -«- | 1 | 5 |
| 25 | Точило ручное (центратор) | ТУ 30-34-67 | -«- | 1 | 5 |
| 26 | Уровни | ГОСТ 9392-75 | -«- | 1 | 4 |
| 27 | Штангенциркуль | ГОСТ-166-80 | -«- | 1 | 8 |
| Плотничный инструмент |
| 1 | Пилы поперечные | ГОСТ 979-70 | шт | 1 | 3 |
| 2 | Рулетки стальные | ГОСТ 7502-55 | -«- | 1 | 3 |
| 3 | Столярные стамески |  | -«- | 1 | 50 |
| 4 | Топоры | ТУЗ-667-78 | -«- | 2 | 10 |
| 5 | Пила-ножовка |  | -«- | 1 | 10 |
| Малоценный инвентарь |
| 1 | Бидон 20 л |  | шт | 1 | 15 |
| 2 | Бочки железные 200 л |  | -«- | 1 | 20 |
| 3 | Ведра железные |  | -«- | 1 | 25 |
| 4 | Воронки железные |  | -«- | 1 | 9 |
| 5 | Кайла |  | -«- | 2 | 10 |
| 6 | Кувалда железная | ГОСТ 11401-75 | -«- | 1 | 10 |
| 7 | Лаборатория для испыта ния глинистого раствора |  | -«- | 1 | 8 |
| 8 | Лампы переносные |  | -«- | 1 | 15 |
| 9 | ЛОМ ЛТ-1,7 | ГОСТ 1405-72 | -«- | 2 | 7 |
| 10 | Лопаты железные |  | -«- | 1 | 25 |
| 11 | Масленки |  | -«- | 1 | 7 |
| 12 | Сетки защитные для электроламп |  | -«- | 1 | 20 |
| 13 | Фонарь карманный | ТУ 84545-75 | -«- | 1 | 4 |
| 14 | Часы технические | ТУ 2509-69 | -«- | 1 | 2 |
| 15 | Манометры В-600 | ТУ 25-05-1309-7 |  | 1 | 10 |

###### Таблица 25

Перечень бурового оборудования

на бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем

шпиндельного типа

| N п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 1200-2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Марка буровой установки | СКБ-4 | ЗИФ-650М | СКБ-5 | УКБ-5П | СКБ-5130 | ЗИФ-1200МР | СКБ-7 | СКБ-7100 | СКБ-7112 |
| 2 | Электродвигатель | АО2-71-4 | АО2-72-4/6 | АО2-31-4 | АО2-31-4 |  | АК-2-91-6 | ТП-1200/2000-УЗ | АО2-82-8 |  |
| 3 | Мощность, кВт | 22 | 30 | 30 | 30 |  | 55 | 70 | 55 |  |
| 4 | Д В С | Д-144 | Д-54А |  | МДЭСМ-100 | Д-808-42 |  |  | ДЭСН | Д-812 |
| 5 | Мощность, кВт | 44 | 40 |  |  | 37 |  |  | 100 | 70 |
| 6 | Генератор |  |  | ЕС-52-4М/01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насос | НБЗ-120/40 | НБЗ-120/40 | НБЗ-120/40 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ4-320/63 | НБ5-320/100 | НБ4-320/63 |
| 8 | Элеватор полу автоматический | МЗ-50- 80-1 | МЗ-50- 80-1 | МЗ-50- 80-1 | Урал-2 | Урал-2 | ЭН-2/20 | Урал-2, МЗ-50- 80-1 | Урал-2, МЗ-50- 80-1 | Урал-2, ЭН-12,5 |
| 9 | Труборазворот | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М | РТ-1200М |
| 10 | Мачта | БМТ-4А |  | БМТ-5 | БМТ-5 | БМТ-5 |  | БМТ-7 | БМ-2, ВРМ-24/30 | ВРМ-24/3 |
| 11 | Вышка |  | ВМ-18 |  | В-26/50 |  | В-26/50 |  |  |  |
| 12 | Блок талевый 1-роликовый 2-роликовый 3-роликовый | БИ-249-13600 |  |  |  | БИ-242-14300 БИ-249-141-00 | БИ-249-13700 БИ-249-13800 | БИ-249-141-00 | БИ-249-141-00 | БИ-249-141-00 |
| 13 | Кронблок | БИ-249-139-00 |  | БИ-249-141-00 | БИ-249-141-00 | ВС-12,5/20 | БИ-159- 80-00 | ВС-12,5/20 | ВС-12,5/20 | ВС-12,5/20 |
| 14 | Вертлюг-сальник | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 | БИ-159- 77-00 |
| 15 | Домкрат гидрав лический | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 16 | Переносная лаборатория |  | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 | ЛГР-3 |
| 17 | Гидроциклон |  | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР | ОПР |
| 18 | К И П |  | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-411 | КУРС-613 | КУРС-613 | КУРС-613 |
| 19 | Глиномешалка | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 20 | Емкость, 2 куб.м | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Трансформатор | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |  | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 | ТМ-100/10 |  |
| 22 | Компрессор *) | НВ-10ЭМ (электри ческий) |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) При бурении с применением пневмоударников

###### Таблица 26

Перечень бурового оборудования

на бурение скважин самоходными буровыми установками

с вращателем роторного типа

| N п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-300 | 500-700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Марка буровой установки | УРБ-2,5А | УРБ-2А-2*) | УРБ-ЗАМ | УРБ-ЗАЗ |
| 2 | Транспортная база | КАМАЗ | ЗИЛ-131А | МАЗ-5334 | МАЗ-533 |
| 3 | Привод установки | от двигателя машины | от двигателя машины | Д-54А | Д-41 |
| 4 | Мощность привода | 155 | 45 | 40 | 66 |
| 5 | Прицеп | 2ПН-2 | ГКБ-817 | 2ПН-4ПА | 2ПН-4ПА |
| 6 | Насос | НБ-32 | НБ-32 | 11 ГрИ | НБ-50 |
| 7 | Блок талевый однороликовый |  | БИ-249- 13600 | БИ-249- 13600 |  |
| 8 | Кронблок |  |  |  |  |
| 9 | Домкрат гидравли ческий |  | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 10 | Элеватор полуавто матический | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 |
| 11 | КИП | СОН-2 | СОН-2 | СОН-2 | СОН-2 |
| 12 | Переносная лаборатория |  |  | ЛГР-3 | ЛГР-3 |
| 13 | Глиномешалка | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА ГМЭ-0,75 |
| 14 | Компрессор**) | ПР-6/8М2 |  |  |  |
| 15 | Емкость 3 куб.м, шт | 1 | 2 | 2 | 2 |

*) Буровая установка с подвижным вращателем

**) На пневмоударном  бурении

###### Таблица 27

Перечень бурового оборудования

на бурение скважин самоходными буровыми установками

с вращателем шпиндельного типа

| N п/п | Наименование оборудования | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 300 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Марка буровой установки | УКБ-3СТ-Э | УКБ-200/300С | УКБ-500С |
| 2 | Транспортная база | ТТ-4 | ЗИЛ-131АС | УРАЛ-4320 |
| 3 | Привод установки | 4А-160-443 (эл.двигат.) | Д37Е-С2 | Д-144 |
| 4 | Мощность привода, кВт | 60 | 30 | 44 |
| 5 | Гидродвигатель |  | Г15-224 |  |
| 6 | Насос | НБЗ-120/40С | НБЗ-120/40 | НБЗ-120/40 |
| 7 | Труборазворот | РТ-300 | РТ-300 | РТ-1200 |
| 8 | Блок талевый одно роликовый |  |  | БИ-249-136-00 |
| 9 | Вертлюг-сальник |  | СА.В-00 | СА.В-00 |
| 10 | Домкрат гидравлический | ДГ-40 | ДГ-40 | ДГ-40 |
| 11 | Генератор | ЕСС5-92-4-М101 |  | ЕС-52-4С-М101 |
| 12 | Элеватор полуавто матический | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 | МЗ-50-80 |
| 13 | КИП | СОН-1 | СОН-2 | СОН-2 |
| 14 | Переносная лаборатория |  |  | ЛГР-3 |
| 15 | Глиномешалка | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА | ГКЛ-2МА |
| 16 | Емкость 3 куб.м, шт | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Прицеп бортовой | 2ПН-2 | 2ПН-2 | 2ПН-2 |
| 18 | Компрессор*) |  | Р-6/8М2 |  |

*) На пневмоударном бурении

II. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН КОЛОНКОВЫМ СПОСОБОМ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ КОРОНКАМИ

ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 93 ММ В ПОРОДАХ СВЫШЕ

VIII КАТЕГОРИИ ПО БУРИМОСТИ

- Раздел содержит проектно-сметные нормы для условий буреиия твердосплавными коронками диаметром 112 и 132 мм в породах IX, X, XI  категорий и является дополнением к главе 1 ССН.

- Проектно-сметная документация на данный способ бурения составляется в соответствии с положениями, изложенными в «Общей части» и пп. 38 – 44 главы 1 ССН.

Нормы времени на указанный способ бурения приведены в табл.28. Нормы затрат труда инженерно-технических работников и рабочих принимаются по ССН (табл. 14, 15 и 16). Нормы затрат транспорта – по

табл. 18 ССН.

- Нормы расхода  материалов на бурение скважин твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах выше VIII категории приведены по номенклатуре, соответствующей пункту 54 ССН.

- Нормы расхода материалов приведены в табл. 29-32:

- нормы расхода породоразрушающего инструмента представлены твердосплавными коронками дифференцированно по категориям пород и диаметру бурения (табл. 29);

- нормы расхода промывочной жидкости (табл. 30). Характеристика норм расхода промывочной жидкости приведена в пп. 57, 58, 59 ССН:

- нормы расхода электроэнергии (табл. 31);

- нормы расхода колонковых труб (табл. 32). Нормы приведены на 1 м бурения по категориям пород и диаметрам бурения.

Норма расхода керновых ящиков для данного способа бурения составляет – 0,25 шт на 1 м скважины. Норма определена для стандартного размера ящика -–1050 х 600 мм.

- По остальным видам материалов нормы расхода принимаются по ССН. К ним относятся нормы расхода стального каната (табл. 27 ССН), горюче-смазочных материалов (табл. 28 ССН), прочих материалов (табл. 35 ССН). Характеристика норм расхода стального каната, ГСМ, прочих материалов приведена соответственно в пп. 61, 63, 65 ССН.

- Содержание работы. Бурение скважин, извлечение и укладка керна в ящики; ежесменное техническое обслуживание и техническое обслуживание N 1 (по СТОИР) бурового и вспомогательного оборудования и инструмента; снабжение скважин промывочной жидкостью, керновыми ящиками и др. материалами.

#### Таблица 28

### Нормы времени

на колонковое бурение скважин твердосплавными коронками

диаметром 112, 132 мм в породах свыше VIII категории.

(в станко-сменах на 1 м скважины)

| N п/п | Интервал глубины скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI | IX | X | XI |
|  |  | Диаметр бурения, мм |
|  |  | 112 | 132 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-100 | 0,46 | 0,78 | 1,87 | 0,49 | 0,84 | 2,12 |
| 2 | 100-200 | 0,49 | 0,88 | 2,09 | 0,52 | 0,97 | 2,39 |
| 3 | 0-200 | 0,47 | 0,83 | 1,98 | 0,50 | 0,91 | 2,26 |
| 4 | 200-300 | 0,52 | 1,00 | 2,34 | 0,55 | 1,10 | 2,70 |
| 5 | 0-300 | 0,49 | 0,89 | 2,10 | 0,52 | 0,97 | 2,26 |
| 6 | 300-400 | 0,55 | 1,12 | 2,59 | 0,59 | 1,23 | 3,02 |
| 7 | 0-400 | 0,50 | 0,94 | 2,22 | 0,54 | 1,04 | 2,45 |
| 8 | 400-500 | 0,61 | 1,32 | 3,02 | 0,65 | 1,47 | 3,57 |
| 9 | 0-500 | 0,52 | 1,02 | 2,38 | 0,56 | 1,12 | 2,67 |
| 10 | 500-600 | 0,64 | 1,40 | 3,30 | 0,69 | 1,62 | 3,93 |
| 11 | 0-600 | 0,54 | 1,08 | 2,54 | 0,58 | 1,21 | 2,88 |

#### Таблица 29

### Нормы расхода

твердосплавных коронок на бурение скважин

(штук на 1 м скважины)

| N п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI |
|  |  | Коронки типа СА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 112 | 0,67 | 2,5 | 5,26 |
| 2 | 132 | 0,71 | 2,86 | 6,67 |

#### Таблица 30

### Нормы расхода

промывочной жидкости на бурение скважин

(в куб.м на 1 м скважины)

| N п/п | Диаметр бурения, мм | Категория пород | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 112 | IX-XI | 0,081 | 0,105 | 0,143 | 0,171 |
| 2 | 132 | IX-XI | 0,107 | 0,143 | 0,201 | 0,241 |

#### Таблица 31

### Нормы расхода

электроэнергии на бурение скважин

(в кВт.час. на 1 ст.-см.)

| N п/п | Диаметр бурения, мм | Категория пород | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 300 | 500 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 112 | IX-XI | 147,6 | 153,5 | 207,6 | 215,8 |
| 2 | 132 | IX-XI | 154,4 | 159,9 | 216,3 | 224,8 |

#### Таблица 32

### Нормы расхода

колонковых труб на бурение скважин

твердосплавными коронками

(в м на 1 м скважины)

| N п/п | Диаметр бурения, мм | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 112 | 0,161 | 0,252 | 0,754 |
| 2 | 132 | 0,169 | 0,265 | 0,792 |

- Нормы износа на способ бурения твердосплавными коронками диаметром 112 и 132 мм по породам свыше VIII категории приведены по номенклатуре согласно п. 67 ССН.

- В данном Дополнении приведены нормы износа бурильных труб (табл. 33), замков к бурильным трубам (табл. 34), муфт (табл. 35). Характеристика норм расхода бурильных труб и элементов их соединений приведены в п. 68 ССН.

- Нормы износа бурового, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря принимаются по ССН: бурового инструмента по табл. 59 ССН, вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря по табл. 61 ССН.

- Перечень бурового оборудования для данных условий бурения, используемый при расчете затрат по статье «Амортизация» принимается по табл. 37 ССН при бурении стационарными и передвижными буровыми установками и по табл. 38, 39 ССН при бурении самоходными буровыми установками. Коэффициенты на резерв бурового оборудования принимаются по табл. 2 ССН.

#### Таблица 33

### Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бурение скважин

твердосплавными коронками диаметром свыше 93 мм

(в м на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр скважины 112 мм |
| 1 | 100 | 0,045 | 0,065 | 0,166 |
| 2 | 200 | 0,090 | 0,133 | 0,333 |
| 3 | 300 | 0,134 | 0,198 | 0,499 |
| 4 | 400 | 0,179 | 0,266 | 0,666 |
| 5 | 500 | 0,224 | 0,331 | 0,832 |
| 6 | 600 | 0,269 | 0,400 | 0,998 |
| Диаметр скважины 132 мм |
| 7 | 100 | 0,043 | 0,070 | 0,182 |
| 8 | 200 | 0,095 | 0,144 | 0,364 |
| 9 | 300 | 0,143 | 0,215 | 0,546 |
| 10 | 400 | 0,190 | 0,289 | 0,728 |
| 11 | 500 | 0,238 | 0,359 | 0,910 |
| 12 | 600 | 0,286 | 0,433 | 1,092 |

Примечание: При необходимости пересчета расхода стальных бурильных труб в весовые единицы вышеприведенные нормы расхода умножаются на: К = 6,27 (бурильные трубы d = 50 мм).

###### Таблица 34

Нормы износа ( расхода)

замков (ниппелей) на бурение скважин

твердосплавными коронками диаметром свыше 93 мм

(штук на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр скважины 112 мм |
| 1 | 100 | 0,067 | 0,096 | 0,246 |
| 2 | 200 | 0,078 | 0,112 | 0,287 |
| 3 | 300 | 0,089 | 0,128 | 0,328 |
| 4 | 400 | 0,100 | 0,144 | 0,369 |
| 5 | 500 | 0,115 | 0,166 | 0,425 |
| 6 | 600 | 0,130 | 0,186 | 0,475 |
| Диаметр скважины 132 мм |
| 7 | 100 | 0,072 | 0,103 | 0,269 |
| 8 | 200 | 0,084 | 0,120 | 0,314 |
| 9 | 300 | 0,096 | 0,137 | 0,359 |
| 10 | 400 | 0,108 | 0,154 | 0,404 |
| 11 | 500 | 0,124 | 0,177 | 0,465 |
| 12 | 600 | 0,138 | 0,199 | 0,518 |

###### Таблица 35

Нормы износа (расхода)

муфт на колонковое бурение скважин твердосплавными коронками

в породах свыше VIII категории

(штук на 1 м скважины)

| N п/п | Глубина скважины, м | Категория породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр скважины 112 мм |
| 1 | 100 | 0,101 | 0,145 | 0,371 |
| 2 | 200 | 0,117 | 0,170 | 0,435 |
| 3 | 300 | 0,152 | 0,217 | 0,556 |
| 4 | 400 | 0,203 | 0,290 | 0,742 |
| 5 | 500 | 0,325 | 0,466 | 1,192 |
| 6 | 600 | 0,390 | 0,559 | 1,430 |
| Диаметр скважины 132 мм |
| 7 | 100 | 0,108 | 0,155 | 0,405 |
| 8 | 200 | 0,125 | 0,182 | 0,475 |
| 9 | 300 | 0,162 | 0,233 | 0,607 |
| 10 | 400 | 0,216 | 0,310 | 0,809 |
| 11 | 500 | 0,347 | 0,498 | 1,300 |
| 12 | 600 | 0,416 | 0,598 | 1,560 |

III. СООРУЖЕНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

38.Настоящий раздел является дополнением к главе 3 ССН и содержит комплексные сметные нормы на сооружение буровых установок, а также отдельно нормы на сооружение буровых зданий.

39. Сметные нормы приведены: на одно сооружение буровой установки, строительство одного бурового здания с перемещением до 1 км. Для расчета затрат на перемещение на расстояние свыше 1 км, дополнительно приведены нормы времени, затраты труда и транспорта на каждый последующий километр перевозки.

40. При сооружении буровых установок и буровых зданий в районах устойчивой мерзлоты к нормам основных расходов применяется коэффициент, равный 1,10.

41. При сооружении буровых установок и буровых зданий в зимний период времени дополнительно определяются затраты на зимнее удорожание по нормативам, приведенным в главе 9 ССН.

42. Сметные нормы на сооружение буровых установок включают в себя сооружение дощато-щитовых буровых зданий, сборку, разборку буровых вышек, буровых агрегатов, энергетического и другого оборудования, необходимого при бурении скважин.

43. При проектировании буровых работ определяется потребность в буровых установках (количестве сооружений буровых установок и их перевозок).

44. Количество вновь сооружаемых буровых установок зависит от способа перевозки (с разборкой, без разборки).

45. количество сооружений определяется исходя из допустимого количества перевозок одной буровой установки до полного износа бурового здания.

46. В тех случаях, когда при работе одиночными буровыми установками их перевозка крайне затруднена, в проекте обосновывается экономическая целесообразность сооружения буровых установок вместо перевозки. в этом случае количество перевозок не учитывается.

47. Нормы оборачиваемости буровых вышек приведены в табл. 36.

###### Таблица 36

Нормативное количество перевозок буровых установок

| Глубина скважины |
| --- |
| 300 | 500 | 800 | 1200-1500 |
| При перевозке |
| с раз боркой | без раз борки | с раз боркой | без раз борки | с раз боркой | без раз борки | с раз боркой | без раз борки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 40 | 12 | 20 | 10 | 20 | 7 | 14 |

48. Нормы времени на сооружение буровых установок рассчитаны с учетом следующих условий: буровая вышка принята двух типов – металлическая, бревенчатая. Металлическая разбирается по секциям, бревенчатая – по деталям, по секциям.

Буровой агрегат разбирается: по частям, блоками. Буровое здание предусмотрено двух типов: утепленное, неутепленное. Нормы рассчитаны для групп скважин по номинальной глубине, м: 300, 500, 800, 1200, 1500, 2000.

49. Нормы разработаны на наиболее типичные организационно-технические условия. В отдельных случаях,  при бурении скважин с использованием более мощных технических средств, чем учтено в данном Дополнении, могут быть запроектированы дополнительные затраты, связанные с монтажем,  демонтажем фактически применяемого оборудования.

Нормы времени и затрат труда на сооружение буровых установок приведены в табл. 37-39. Нормы затрат транспорта в машино-сменах при перемещении грузов на расстояние до 1 км и на перемещение грузов на каждый последующий 1 км пути приведены в табл. 40

50. Нормы расхода лесоматериалов при сооружении буровых установок приведены в куб.м на одну буровую установку (табл. 41, 42) дифференцированно по группам глубин скважин и по типам буровых зданий: утепленное, неутепленное. Нормы расхода материалов при сооружении буровых установок приведены в табл. 43.

51. Содержание работ при сооружении буровых установок: разбивка мест расположения буровой установки, очистной системы и привышечных сооружений, выравнивание поверхности площадки, устройство узлов циркуляционной системы и фундаментов; погрузка, разгрузка блоков буровой вышки, агрегатов и оборудования, буровых зданий, инструмента и других грузов с укладкой на транспортные средства; доставка необходимых материалов, агрегатов, блоков бурового оборудования, инструмента и других грузов в районе работ на расстояние до 1 км; изготовление деревянных щитов, сборка зданий, оснащение бурового здания отопительным, осветительным и другим необходимым оборудованием, приспособлениями; сборка буровых вышек, агрегатов, оборудования, разборка бурильных труб; устройство заземлений буровой установки и электрооборудования; заполнение отстойников приготовленной промывочной жидкостью.

- Содержание работ при сооружении буровых зданий: изготовление деревянных щитов; сборка здания; оснащение бурового здания отопительным, осветительным и др. необходимым оборудованием, приспособлениями и технологической оснасткой; погрузка, разгрузка необходимых материалов, доставка материалов для строительства и оборудования бурового здания на расстояние 1 км.

- Содержание работ при перемещении грузов на расстояние свыше учтенного в нормах:  сопровождение перевозимых грузов при перевозке на каждый последующий километр, выполнение в пути необходимых работ.

- Нормы времени на сооружение буровых зданий приведены в табл. 44, нормы затрат труда – в табл. 45, транспорта – в табл. 46, лесоматериалов – в табл. 47.

- Нормы расхода других материалов приведены в табл. 43.

#### Таблица  37

### Нормы времени

на сооружение буровых установок

(в станко-сменах на 1 буровую установку)

| Номер строки | Группа скважин: по номинальной глубине*) при среднем диаметре, мм | Способ монтажа | Тип буровой вышки | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | буровой вышки | бурового агрегата | бревенчатая | металлическая |  |
|  |  |  |  |  |  | буровое здание |  |
|  |  |  |  |  |  | утеплен ное | неутеп ленное | утеплен ное | неутеп ленное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 300 | 100 | 1 | по деталям | по частям | 19,54 | 16,73 | 22,76 | 19,05 | 0,43 |
| 2 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 17,32 | 13,47 | 0,43 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | по деталям | по частям | 28,11 | 24,31 | 32,72 | 27,69 | 0,51 |
| 4 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 25,47 | 20,44 | 0,51 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | по деталям | по частям | 30,37 | 26,58 | 35,01 | 29,47 | 0,51 |
| 6 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 27,76 | 22,22 | 0,51 |
| 7 | 1200 | 800 | 500 | по деталям | по частям | 35,62 | 31,56 | 42,98 | 37,32 | 0,60 |
| 8 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 31,67 | 26,01 | 0,60 |
| 9 | 1500 | 1200 | - | по деталям | по частям | 37,33 | 33,16 | 44,69 | 38,94 | 0,60 |
| 10 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 33,38 | 27,63 | 0,60 |
| 11 | 2000 | 1500 | - | по деталям | по частям | - | - | 48,40 | 43,53 | 0,68 |
| 12 | -«- | -«- |  | по секциям | блоками | - | - | 37,09 | 32,22 | 0,68 |

*)  Распределение скважин по группам глубин приведено в табл. 3 ССН

#### Таблица 38

### Нормы затрат труда

на сооружение буровых установок с бревенчатым копром

(в чел.-днях на 1 буровую установку)

| Номер строки | Группа скважин: по номинальной глубине*) при среднем диаметре, мм | Способ монтажа | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах рабочие ИТР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | буровой вышки | бурового агрегата | утепленное | неутепленное |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 300 | 100 | - | по деталям | по частям | 48,84 | 9,97 | 41,84 | 8,53 | 1,05 | 0,22 |
| 2 | 500 | 300 | 100 | по деталям | по частям | 74,76 | 14,34 | 64,66 | 12,40 | 1,26 | 0,26 |
| 3 | 800 | 500 | 300 | по деталям | по частям | 80,81 | 15,49 | 70,71 | 13,56 | 1,26 | 0,26 |
| 4 | 1200 | 800 | 500 | по деталям | по частям | 106,87 | 18,17 | 94,65 | 16,10 | 1,78 | 0,31 |
| 5 | 1500 | 1200 | 800 | по деталям | по частям | 111,99 | 19,04 | 99,49 | 16,91 | 1,78 | 0,31 |

#### Таблица 39

### Нормы затрат труда

на сооружение буровых установок с металлическим копром

(в чел. – днях на 1 буровую установку)

| Номер строки | Группа скважин: по номинальной глубине*) при среднем диаметре, мм | Способ монтажа | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах рабочие ИТР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | буровой вышки | бурового агрегата | утепленное | неутепленное |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 300 | 100 | - | по деталям | по частям | 49,74 | 10,15 | 46,16 | 9,71 | 1,05 | 0,22 |
| 2 |  |  |  | по секциям | блоками | 43,06 | 8,78 | 33,68 | 6,87 | 1,05 | 0,22 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | по деталям | по частям | 87,03 | 16,69 | 73,66 | 14,12 | 1,26 | 0,26 |
| 4 |  |  |  | по секциям | блоками | 67,74 | 13,00 | 54,36 | 10,42 | 1,26 | 0,26 |
| 5 | 800 | 500 | 300 | по деталям | по частям | 93,13 | 17,86 | 78,39 | 15,03 | 1,26 | 0,26 |
| 6 |  |  |  | по секциям | блоками | 73,83 | 14,16 | 59,11 | 11,33 | 1,26 | 0,26 |
| 7 | 1200 | 800 | 500 | по деталям | по частям | 128,94 | 21,92 | 111,96 | 19,03 | 1,78 | 0,31 |
| 8 |  |  |  | по секциям | блоками | 95,01 | 16,15 | 78,03 | 13,27 | 1,78 | 0,31 |
| 9 | 1500 | 1200 | 800 | по деталям | по частям | 134,07 | 22,79 | 116,83 | 19,86 | 1,78 | 0,31 |
| 10 |  |  |  | по секциям | блоками | 100,14 | 17,02 | 82,89 | 14,09 | 1,78 | 0,31 |
| 11 | 2000 | 1500 | 1200 | по деталям | по частям | 145,20 | 24,68 | 130,60 | 22,20 | 2,36 | 0,35 |
| 12 |  |  |  | по секциям | блоками | 111,26 | 18,91 | 96,63 | 16,43 | 2,36 | 0,35 |

#### Таблица 40

### Нормы затрат

транспорта при сооружении буровых установок

(в машино-сменах на сооружение 1 буровой установки)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | На первый километр | На каждый последую щий кило метр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 300 | 100 | - | 0,790 | 0,430 |
| 2 | 500 | 300 | 100 | 0,986 | 0,470 |
| 3 | 800 | 500 | 300 | 1,071 | 0,514 |
| 4 | 1200 | 800 | 500 | 1,357 | 0,729 |
| 5 | 1500-2000 | 1200 | 800 | 1,586 | 0,770 |

#### Таблица 41

### Нормы расхода

лесоматериалов при сооружении буровых установок с бревенчатым копром

(в куб.м на 1 буровую установку)

| Номер строки | Наименование материалов | Средний диаметр скважины, мм | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 132 от 132 до 250 от 251 до 350 | 300 100 - | 500-800 300-500 100- | 1200-1500 800-500 500-300 |
|  |  |  | тип бурового здания |
|  |  |  | утеп ленное | неутеп ленное | утеп ленное | неутеп ленное | утеп ленное | неутеп ленное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бревна III сорта хвойных пород |  | 2,20 | 2,20 | 3,82 | 3,82 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Брусья III сорта хвойных пород, обрезные |  | - | - | - | - | 10,20 | 10,20 |
| 3 | Брусья III сорта хвойных пород, необрезные |  | 4,95 | 4,95 | 8,87 | 8,87 | - | - |
| 4 | Пиломатериалы хвойных пород, обрезные |  | 8,30 | 6,32 | 20,40 | 16,32 | 23,20 | 18,76 |

#### Таблица 42

### Нормы расхода

лесоматериалов на сооружение буровых установок с металлическим копром

(в куб.м на 1 буровую установку)

| Номер строки | Наименование материалов | Средний диаметр скважины, мм | Группа скважин по номинальной глубине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 132 от 132 до 250 от 251 до 350 | 300 100 - | 500-800 300-500 100- | 1200-1500 800-500 500-300 |
|  |  |  | тип бурового здания |
|  |  |  | утеп ленное | неутеп ленное | утеп ленное | неутеп ленное | утеп ленное | неутеп ленное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Брусья III сорта хвойных пород, обрезные |  | - | - | - | - | 5,40 | 5,40 |
| 2 | Брусья III сорта хвойных пород, необрезные |  | 4,55 | 4,55 | 3,76 | 3,76 | - | - |
| 3 | Пиломатериалы IV сорта хвойных пород, обрезные |  | 7,30 | 5,32 | 11,90 | 11,90 | 17,50 | 15,90 |

#### Таблица 43

### Нормы расхода

материалов при сооружении буровых установок и буровых зданий

(на 1 сооружение буровой установки,

на 1 буровое здание)

| Номер строки | Наименование | Еди ница изме рения | Буровое здание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утепленное | Неутепленное |
|  |  |  | Группа скважин по глубине, м |
|  |  |  | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 | 100 | 300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Электроматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатели | шт. | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | Лампы электрические | шт. | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | Патроны электрические | шт. | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Предохранители плавкие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Провод ГРШ 4 мм 500в | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Ролики фарфоровые | шт. | 40 | 60 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 80 |
| 7 | Электропровод ПКР 500в | м | 20 | 30 | 50 | 60 | 20 | 30 | 50 | 60 |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Болты с гайками | кг | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 |
| 9 | Войлок строительный шлаковата | м2 | 40 | 75 | 90 | 90 | – | – | – | – |
| 10 | Гвозди проволочные | кг | 35 | 45 | 55 | 60 | 30 | 40 | 45 | 70 |
| 11 | Гравий | т | – | – | 2,2 | 2,2 | – | – | 2,2 | 2,2 |
| 12 | Замазка оконная | т | 1,5 | 2 | 5 | 5 | 0,75 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | Канат стальной | м | 25 | 37 | 76 | 93 | 25 | 37 | 76 | 93 |
| 14 | Песок стальной | т | – | – | 0,81 | 0,81 | – | – | 0,81 | 0,81 |
| 15 | Петли дверные | компл. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Ручки, скобы дверные | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Скобы строительные | кг | 50 | 70 | 125 | 150 | 50 | 70 | 125 | 150 |
| 18 | Стекло 2,5 мм | м2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 15 |
| 19 | Толь | м2 | 30 | 45 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 60 |
| 20 | Шурупы разные | кг | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Цемент М-300 | т | – | – | 0,37 | 0,37 | – | – | 0,37 | 0,37 |

#### Таблица 44

### Нормы времени

### на сооружение буровых зданий

(в станко-сменах на 1 буровое здание)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | Утепленное | Неутепленное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 300 | 100 | – | 8,69 | 5,76 | 0,09 |
| 2 | 500 | 300 | 100 | 10,82 | 6,82 | 0,18 |
| 3 | 800 | 500 | 300 | 10,82 | 6,82 | 0,18 |
| 4 | свыше 800 |  |  | 11,49 | 7,18 | 0,18 |

#### Таблица 45

### Нормы затрат труда

на сооружение буровых зданий

(в чел.-днях на 1 буровое здание)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | Утепленное | Неутепленное |  |
|  |  |  |  | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 300 | 100 | – | 21,72 | 4,43 | 14,40 | 2,94 | 0,22 | 0,05 |
| 2 | 500 | 300 | 100 | 28,80 | 5,52 | 18,15 | 3,48 | 0,44 | 0,09 |
| 3 | 800 | 500 | 300 | 28,80 | 5,52 | 18,15 | 3,48 | 0,44 | 0,09 |
| 4 | свыше 800 |  |  | 34,48 | 5,86 | 21,54 | 3,66 | 0,44 | 0,09 |

#### Таблица 46

### Нормы затрат

транспорта при сооружении буровых зданий

(в машино-сменах на сооружение 1 бурового здания)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | На первый километр | На каждый последующий километр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 300 | 100 | – | 0,190 | 0,430 |
| 2 | 500 | 300 | 100 | 0,986 | 0,470 |
| 3 | 800 | 500 | 300 | 1,071 | 0,514 |
| 4 | 1200 | 800 | 500 | 1,357 | 0,729 |
| 5 | 1500-2000 | 200 | 800 | 1,586 | 0,770 |

#### Таблица 47

### Нормы расхода

лесоматериалов при сооружении буровых зданий

(в м3 на одно буровое здание)

| Номер строки | Наименование материалов | Тип бурового здания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бревенчатое | Брусчатое | Дощатое или дощато-щитовое |
|  |  | Номинальная глубина скважин, м |
|  |  | 300 | 500-800 | 1200-2000 | 300 | 500-800 | 1200-2000 | 100-300 | 500-800 | 1200-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Бревна (для стен) | 11,2 | 14,63 | 15,95 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Брусья (для стен) | – | – | – | 16,50 | 20,90 | 24,20 | – | – | – |
| 3 | Брусья: лаги, балки | 3,30 | 4,18 | 4,84 | 3,30 | 4,18 | 4,84 | 3,30 | 4,18 | 4,84 |
| 4 | для каркаса | – | – | –- | – | – | – | 4,95 | 6,60 | 7,48 |
| 5 | Пиломатериалы: для стен | – | – | – | – | – | – | 1,12 | 1,41 | 1,60 |
| 6 | для кровли | 1,19 | 1,65 | 1,98 | 1,19 | 1,65 | 1,80 | 1,19 | 1,65 | 1,80 |
| 7 | для полов | 1,58 | 2,20 | 2,64 | 1,58 | 2,20 | 2,64 | 1,58 | 2,20 | 2,64 |
| 8 | для дверей, окон | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Примечание. Нормы расхода лесоматериалов предусмотрены для неутепленных буровых зданий, при сооружении утепленных буровых зданий нормы расхода пиломатериалов для стен, дверных и оконных блоков увеличиваются вдвое.

IV. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

- Настоящий раздел является дополнением к главе 3 ССН и содержит нормы на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку в условиях горного, резко-расчлененного рельефа местности.

- В отличие от условий, принятых в ССН монтаж, демонтаж буровых установок в данных условиях производится с полной разборкой бурового здания, буровая вышка разбирается по деталям, буровой агрегат – по частям. Перемещение буровой установки производится с привлечением дополнительных транспортных средств, а также снижением скорости их передвижения.

- Общие положения, не предусмотренные в данных дополнениях следует принимать по ССН, глава 3.

- Для условий перемещения буровой установки на новую точку буровое здание, вышка, агрегат, вспомогательное оборудование, инструмент разбираются на отдельные блоки.

- Условно под понятием «один блок» принимается объем груза, перевозимый за один рейс одним трактором. Расчет количество блоков для каждой группы скважины приведен в табл. 48.

- Номы, содержащиеся в данном разделе, разработаны с учетом следующих нормализованных организационно-технических условий:

- тип буровой вышки – металлическая башенного типа, бревенчатая;

- тип бурового здания – бревенчатое, дощато-щитовое; утепленное, неутепленное;

- принятые группы глубин скважин – 100, 300, 500, 800, 1200, 1500, 2000.

- Номы времени на монтаж-демонтаж и перемещение буровых установок на новую точку в условиях пересеченной местности приведены в станко-сменах на одну буровую установку (табл. 49). В графе – табл. 49 приведены нормы времени в станко-сменах на перемещение буровых установок на каждый последующий км пути, сверх расстояния, учтенного в нормах.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 50, нормы затрат транспорта – в табл. 51.

###### Таблица 48

### Расчет количества блоков для групп скважин по номинальной глубине

| Номинальная глубина скважины, м | Количество блоков |
| --- | --- |
|  | Буровая вышка | Буровое здание*) I тип/II тип | Буровой агрегат | Глиномешалка | Емкость | Инструмент | Всего I тип/II тип |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 100 | 2 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/7 |
| 300 | 4 | 4/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14/11 |
| 500 | 4 | 4/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14/11 |
| 800 | 4 | 4/1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16/13 |
| 1200 | 5 | 5/2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19/16 |
| 1500 | 5 | 5/2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20/17 |
| 2000 | 5 | 5/2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20/17 |

Примечание к таблице 48:

Для данных условий каждый блок перевозится 2-мя тракторами.

Сопровождают блок – 2 человека.

Скорость движения тракторов:

– с грузом – 3 км/час;

– без груза – 5 км/час.

Условия резко пересеченного рельефа и состояние дорог вызывают необходимость проведения сцепок и расцепок в среднем через каждые 300 м пути, т.е. количество сцепок, расцепок на 1 км пути составляет – 3,3.

- Содержание работ: разбивка мест расположения буровой установки, очистной системы и привышечных сооружений; выравнивание поверхности площадки с раскидыванием грунта и срезкой неровностей; устройство и разборка циркуляционной системы; установка и стаскивание металлических емкостей; устройство бутобетонных фундаментов; разборка бурильной колонны; установка и извлечение направляющей трубы; разборка буровой вышки; монтаж, демонтаж бурового агрегата; полная разборка бурового здания; устройство заземления буровой установки и электрооборудования; установка глиномешалки; заполнение отстойников приготовленной промывочной жидкостью; регулирование бурового агрегата.

После демонтажа буровой установки: подготовка емкостей, глиномешалки, оборудования к транспортировке, погрузка, разгрузка с укладкой деталей буровой вышки, частей агрегата. Перемещение грузов на расстояние до 1 км. Засыпка котлованов, траншей после окончания бурения, установка репера.

- Содержание работ по перемещению буровых установок на каждый последующий километр пути: сопровождение перевозимых грузов, выполнение в пути необходимых работ, прицепка, отцепка тракторов.

#### Таблица 49

### Нормы времени

на монтаж, демонтаж и перевозку буровых установок с полной разборкой буровой вышки, агрегата, здания

(в станко-сменах на 1 буровую установку)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | Бревенчатое | Дощато-щитовое |  |
|  |  |  |  | утепленное | неутепленное | утепленное | неутепленное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а) Металлическая буровая вышка |
| 1 | 100 | – | – | 20,15 | 17,83 | 15,15 | 14,37 | 1,24 |
| 2 | 300 | 100 | – | 35,52 | 32,99 | 30,95 | 30,35 | 2,17 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | 40,14 | 37,19 | 34,23 | 33,61 | 2,48 |
| 4 | 800 | 500 | 300 | 43,53 | 40,39 | 37,29 | 36,63 | 2,95 |
| 5 | 1200 | 800 | 500 | 47,67 | 44,86 | 41,78 | 41,18 | 2,95 |
| 6 | 1500 | 1200 | 800 | 50,31 | 47,49 | 44,42 | 43,82 | 3,10 |
| 7 | 2000 | 1500 | 1200 | 54,79 | 51,96 | 48,91 | 48,31 | 3,10 |
| б) Бревенчатая буровая вышка |
| 8 | 100 | – | – | 19,75 | 17,43 | 14,76 | 13,97 | 1,24 |
| 9 | 300 | 100 | – | 25,84 | 23,32 | 21,28 | 20,68 | 2,17 |
| 10 | 500 | 300 | 100 | 30,47 | 27,51 | 24,56 | 23,94 | 2,48 |
| 11 | 800 | 500 | 300 | 33,24 | 30,11 | 26,47 | 25,97 | 2,95 |
| 12 | 1200 | 800 | 500 | 36,56 | 33,73 | 30,67 | 30,07 | 2,95 |
| 13 | 1500 | 1200 | 800 | 39,10 | 36,37 | 33,31 | 32,71 | 3,10 |
| 14 | 2000 | 1500 | 1200 | 43,68 | 40,75 | 37,79 | 37,19 | 3,10 |

#### Таблица 50

### Нормы затрат труда

на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с полной разборкой буровой вышки, агрегата и бурового здания

(в чел.-днях на 1 буровое установку)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | Буровое здание | Перевозка на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | Бревенчатое | Дощато-щитовое |  |
|  |  |  |  | Утепленное | Неутепленное | Утепленное | Неутепленное |  |
|  |  |  |  | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР | рабочие | ИТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| а) Металлическая буровая вышка |
| 1 | 100 | – | – | 44,86 | 10,28 | 39,55 | 9,09 | 32,68 | 7,73 | 31,68 | 7,33 | 2,48 | 0,63 |
| 2 | 300 | 100 | – | 85,69 | 18,12 | 79,38 | 16,82 | 74,55 | 15,78 | 73,05 | 15,48 | 4,34 | 1,11 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | 96,41 | 20,47 | 89,01 | 18,97 | 81,93 | 17,46 | 80,39 | 17,14 | 4,96 | 1,26 |
| 4 | 800 | 500 | 300 | 100,79 | 22,20 | 93,43 | 20,60 | 86,31 | 19,02 | 84,81 | 18,68 | 5,89 | 1,50 |
| 5 | 1200 | 800 | 500 | 132,09 | 24,31 | 123,61 | 22,87 | 115,28 | 21,31 | 113,48 | 21,00 | 5,89 | 1,50 |
| 6 | 1500 | 1200 | 800 | 139,02 | 25,66 | 130,54 | 24,22 | 122,21 | 22,65 | 120,41 | 22,35 | 6,20 | 1,58 |
| 7 | 2000 | 1500 | 1200 | 150,69 | 27,94 | 142,21 | 26,50 | 133,88 | 24,94 | 132,08 | 24,64 | 6,20 | 1,58 |
| б) Бревенчатая вышка |
| 8 | 100 | – | – | 43,96 | 10,07 | 38,65 | 8,89 | 32,68 | 7,53 | 30,88 | 7,12 | 2,48 | 0,63 |
| 9 | 300 | 100 | – | 61,51 | 13,18 | 55,20 | 11,89 | 50,37 | 10,85 | 48,87 | 10,55 | 4,34 | 1,11 |
| 10 | 500 | 300 | 100 | 72,23 | 15,54 | 64,83 | 14,03 | 57,75 | 12,53 | 56,21 | 12,21 | 4,96 | 1,25 |
| 11 | 800 | 500 | 300 | 76,62 | 16,95 | 69,26 | 15,36 | 62,12 | 13,50 | 60,64 | 13,24 | 5,89 | 1,50 |
| 12 | 1200 | 800 | 500 | 98,76 | 18,65 | 90,28 | 17,20 | 81,95 | 15,64 | 80,15 | 15,34 | 5,89 | 1,50 |
| 13 | 1500 | 1200 | 800 | 105,86 | 19,94 | 97,20 | 18,55 | 88,87 | 17,00 | 87,07 | 16,68 | 6,20 | 1,58 |

#### Таблица 51

### Нормы затрат транспорта

на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с полной разборкой в условиях горного рельефа

(в машино-сменах на  1 монтаж, демонтаж)

| Номер строки | Группа скважин по номинальной глубине, м при среднем диаметре, мм | При перемещении |
| --- | --- | --- |
|  | до 132 | от 133 до 250 | от 251 до 350 | На первый километр | На каждый последующий километр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 | – | – | 2,84 | 1,88 |
| 2 | 300 | 100 | – | 4,97 | 3,29 |
| 3 | 500 | 300 | 100 | 5,29 | 3,61 |
| 4 | 800 | 500 | 300 | 6,16 | 4,24 |
| 5 | 1200 | 800 | 500 | 6,74 | 4,35 |
| 6 | 1500 | 1200 | 800 | 7,10 | 4,70 |
| 7 | 2000 | 1500 | 1200 | 7,10 | 4,70 |

- Нормы расхода лесоматериалов для условий монтажа, демонтажа и перемещения буровых установок в условиях пересеченной местности приведены в табл. 52, других материалов – в табл. 43.

###### Таблица 52

Нормы расхода материалов

при монтаже, демонтаже буровых установок с металлическим копром

(в м3 на 1 буровую установку)

| Номер строки | Наименование материалов | Средний диаметр, мм | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для групп скважин по глубине, м |
|  |  | до 132 133-250 251-350 | 100-300 100 | 500-800 300-500 100-300 | 1200-2000 800-1500 500-800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пиломатериалы III с обрезные для стен (20 мм) |  | 0,102 | 0,128 | 0,145 |
| 2 | Пиломатериалы IV с обрезные для крыши (30 мм) |  | 0,216 | 0,300 | 0,360 |
| 3 | Пиломатериалы обрезные для полов (40 мм) |  | 0,144 | 0,200 | 0,240 |
| 4 | Пиломатериалы III с обрезные для дверных и оконных блоков |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Брусья III с необрезные для половых лаг и балок (250(250 мм) |  | 0,300 | 0,375 | 0,437 |
| 6 | Брусья III с необрезные для обвязки каркаса (150(150 мм) |  | 0,450 | 0,600 | 0,675 |
| Для буровых установок с бревенчатым копром дополнительно включается расход лесоматериалов по следующим нормам: |
| 7 | Бревна |  | 0,220 | 0,382 | 0,440 |
| 8 | Пиломатериалы |  | 0,110 | 0,500 | 0,850 |
| 9 | Брусья |  | 0,04 | 0,350 | 0,477 |

Примечание. Нормы расхода лесоматериалов приведены для неутепленных буровых установок. При монтаже, демонтаже утепленных буровых установок расход пиломатериалов для стен, дверных и оконных блоков увеличивается в два раза.

# Содержание

##### Общая часть …………………………………………………………………………..

Нормативная часть ……………………………………………………………………

1. Бурение геологоразведочных скважин с применением гидро- и пневмоударных машин …………………………………………………………………………….

Нормы времени на колонковое бурение скважин с применением гидроударных машин стационарными и передвижными установками (табл. 1) ………………….

Нормы времени на бурение скважин с применением пневмоударных машин стационарными, передвижными и самоходными установками с вращателем шпиндельного и роторного типа (табл. 2) …………………………………………..

Нормы затрат инженерно-технических работников на бурение скважин с применением гидро-и пневмоударных машин стационарными, передвижными и самоходными буровыми установками для скважин всех групп (табл. 3) …………..

Нормы затрат труда рабочих на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин стационарными и передвижными буровыми установками (табл. 4) ………………………………………………………………………………...

Нормы затрат труда рабочих на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин самоходными буровыми установками (табл. 5) ………………

Нормы затрат транспорта на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин стационарными, передвижными и самоходными установками (табл. 6) ………………………………………………………………………………..

Нормы расхода специальных твердосплавных коронок на бурение скважин с применением гидроударных машин (табл. 7) ……………………………………….

Нормы расхода породоразрушающего инструмента на бурение скважин с применением пневмоударных машин (табл. 8) …………………………………………

Нормы расхода промывочной жидкости на бурение скважин с применением гидроударных машин (табл. 9) ……………………………………………………….

Нормы расхода сжатого воздуха при бурении скважин с применением пневмоударных машин (табл. 10) ……………………………………………………………

Нормы расхода стального каната на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 11) ……………………………………………………

Нормы расхода электроэнергии на бурение скважин с применением гидроударных машин (табл. 12) …………………………………………………………………

Нормы расхода электроэнергии на бурение скважин с применением пневмоударных машин (табл. 13) ……………………………………………………………

Нормы расхода горюче-смазочных материалов на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 14) …………………………………..

Нормы расхода колонковых труб на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 15) ……………………………………………………

Нормы расхода прочих материалов  на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 16) …………………………………………………

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бурение скважин с применением гидроударных машин (табл. 17) …………………………………………

Нормы износа (расхода) замков (ниппелей) (табл. 18) …………………………….

Нормы износа (расхода) муфт (ниппелей) (табл. 19) ………………………………

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бурение скважин с применением пневмоударных машин (табл. 20) ……………………………………….

Нормы износа (расхода) замков на бурение скважин с применением пневмоударных машин (табл. 21) ……………………………………………………………

Нормы износа (расхода) муфт на бурение скважин с применением пневмоударных  машин (табл. 22) ………………………………………………………………...

Нормы износа бурового инструмента на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 23) ………………………………………………….

Нормы износа вспомогательного инструмента и малоценного инвентаря на бурение скважин с применением гидро- и пневмоударных машин (табл. 24) ………

Перечень бурового оборудования на бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (табл. 25) ..

Перечень бурового оборудования на бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем роторного  типа (табл. 26) ……………………………..

Перечень бурового оборудования на бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного  типа (табл. 27) ………………………..

2. Вращательное механическое бурение скважин колоковым способом твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах свыше VIII категории по буримости …………………………………………………………………………..

Нормы времени на колонковое бурение скважин твердосплавными коронками диаметром 112, 132 мм в породах свыше VIII категории (табл. 28) ………………

Нормы расхода твердосплавных коронок на бурение скважин (табл. 29) ………..

Нормы расхода промывочной жидкости на бурение скважин (табл. 30) …………

Нормы расхода электроэнергии на бурение скважин (табл. 31) …………………..

Нормы расхода колонковых труб на бурение скважин твердосплавными коронками (табл. 32) ………………………………………………………………………...

Нормы износа (расхода) стальных бурильных труб на бурение скважин твердосплавными коронками диаметром свыше 93 мм (табл. 33) ……………………….

Нормы износа (расхода) замков (ниппелей) на бурение скважин твердосплавными коронками диаметром свыше 93 мм (табл. 34) ……..……………………….

Нормы износа (расхода) муфт на колонковое бурение скважин твердосплавными коронками в породах свыше VIII категории (табл. 35) …………………………

3. Сооружение буровых установок …………………………………………………..

Нормативное количество перевозок буровых установок (табл. 36) ……………….

Нормы времени на сооружение буровых установок (табл. 37) ……………………

Нормы затрат труда на сооружение буровых установок с бревенчатым копром (табл. 38) ……………………………………………………………………………….

Нормы затрат труда на сооружение буровых установок с металлическим копром (табл. 39) ……………………………………………………………………………….

Нормы затрат транспорта при сооружении буровых установок (табл. 40) ……….

Нормы расхода лесоматериалов при сооружении буровых установок с бревенчатым копром (табл. 41) ………………………………………………………………...

Нормы расхода лесоматериалов на сооружение буровых установок с металлическим копром (табл. 42) ………………………………………………………………

Нормы расхода материалов при сооружении буровых установок и буровых зданий (табл. 43) ………………………………………………………………………….

Нормы времени на сооружение буровых зданий (табл. 44) ………………………..

Нормы затрат труда на сооружение буровых зданий (табл. 45) …………………...

Нормы затрат транспорта при сооружении буровых зданий (табл. 46) …………...

Нормы расхода лесоматериалов при сооружении буровых зданий (табл. 47) ……

4. Монтаж, демонтаж и перемещение стационарных буровых установок в условиях пересеченной местности ………………………………………………………..

Расчет количества блоков для групп скважин по номинальной глубине (табл .48)

Нормы времени на монтаж, демонтаж и перевозку буровых установок с полной разборкой буровой вышки, агрегата, здания (табл. 49) …………………………….

Нормы затрат труда на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с полной разборкой буровой вышки, агрегата и бурового здания (табл. 50) ……….

Нормы затрат транспорта на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с полной разборкой в условиях горного рельефа (табл. 51) …………………..

Нормы расхода лесоматериалов при монтаже, демонтаже буровых установок с металлическим копром (табл. 52) ……………………………………………………

# Footnotes

*)  Тип здания: I – здание бревенчатое, брусчатое;

II – здание дощато-щитовое, щитовое.