КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

(РОСКОМНЕДРА)

ВНИИ ЭКОНОМИКИ

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

(ВИЭМС)

##### С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ  НОРМ  НА  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  РАБОТЫ

( С С Н )

ВЫПУСК 8

ТОРФОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

###### Москва,  ВИЭМС, 1993

Сборник сметных норм  на  геологоразведочные  работы, выпуск 8 – Торфоразведочные  работы. М., 1992 г.

Содержит укрупненные нормы  времени, нормы затрат труда и нормативы расхода материальных ресурсов на торфоразведочные работы. Предназначен для расчета единичных и комплексных расценок и определения на их основе сметной стоимости геологоразведочных работ.

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы разработан Научно-исследовательским институтом экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) и Специализированным геологическим предприятием по разведке «Торфгеология» Геолкома Российской Федерации.

Методическое руководство и координацию работ по разработке сборника сметных норм осуществляли: А.М.Властовский, В.М.Питерский, М.А.Комаров – научный руководитель, В.Х.Ахмет – ответственный исполнитель ССН, А.В.Голубков, К.В.Шелепнев.

В разработке данного выпуска принимали  участие:
В.Н. Сорокин (руководитель), В.В. Киселев (отв. исполнитель), А.П. Буканова.

# ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при  Правительстве  Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях,  осуществляющих  геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. В ССН приведены нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке           твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно- проходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7.  Лабораторные работы.

Выпуск 8.  Торфоразведочные работы.

Выпуск 9.  Топографо- геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах           геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемые малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, их количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ, и учитывают комплекс производственных процессов, необходимых при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. содержание работ приведено перед таблицами норам времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ними работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и значения коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя – при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выраьотки)подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0,9, а норм времени – на коэффициент 1,1.

9. в затратах труда ИТР учтены начальники геологосъемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных  приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом (СФР), исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов), и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Геологоразведочные работы на торф проводятся в целях планомерного изучения торфяных и сапропелевых ресурсов, необходимых для удовлетворения нужд народного хозяйства.

1. При выполнении геологоразведочных работ на торф выполняются:

– полевые топографические работы, исследование торфяной залежи, исследование озерных отложений сапропеля, гидрогеологические, гидрологические и лесотаксационные работы;

– лабораторные исследования полезных ископаемых(торф, сапропель и др.), воды и минеральных грунтов;

– камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований с составлением геологического отчета.

2. При составлении проектно-сметной документации на разведку торфяных месторождений и озерных месторождений сапропеля используются сметные нормы и нормативы настоящего сборника и других выпусков нормативных сборников на геологоразведочные и геоэкологические работы.

3. Организационно-технические условия работ приняты согласно действующих ЕНВ и других нормативных справочников, а также с учетом требований, предъявляемых к различным видам геологоразведочных работ по разведке торфа и сапропеля, установленных:

– Инструкцией по разведке торфяных месторождений;

– Инструкцией по разведке озерных месторождений сапропеля;

– Методическим руководством по разведке торфяных месторождений;

– Методическими указаниями по разведке озерных месторождений сапропеля.

4. Состав работ, приведенный в сборнике, является кратким перечнем основных операций, входящих в процесс работы, который в зависимости от конкретных условий может частично изменяться без корректировки норм.

5. Характеристика категорий трудности установлена с учетом основных факторов, влияющих на трудоемкость работ. При определении категорий трудности для отдельного вида работ необходимо руководствоваться только теми факторами, которые характеризуют трудоемкость данного вида работ. В тех случаях, когда условия работ характеризуются факторами, находящимися между смежными категориями трудности, нормы определяются как среднее между соответствующими категориями.

Если на объекте условия производства работ не одинаковы, могут быть приняты разные категории трудности для каждого участка.

6. Нормы, указанные в таблицах, установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ. Для других условий в сборнике приводятся поправочные коэффициенты.

В тех случаях, когда к нормам требуется применение нескольких поправочных коэффициентов, окончательный результат получают путем умножения табличной нормы на произведение всех поправочных коэффициентов.

7. По видам работ, выполняемым при разведке озерных месторождений сапропеля, на которые прямые сметные нормы отсутствуют (например, технико-экономическое обследование, составление паспорта и т.д.), при определении сметной стоимости можно использовать нормы на соответствующие виды работ при разведке торфяных месторождений, без корректировки.

8. Интервалы площадей торфяных месторождений, приведенные в графе «Вид работ», даны в границах нулевой глубины торфяной залежи, а для озерных месторождений сапропеля – в общих границах месторождения сапропеля, включая площадь озера в границах зеркала воды.

9. Если объем полевых работ на проектируемом торфяном месторождении или озерном месторождении сапропеля не превышают 10 бригадо-дней, то нормы времени, а также нормы затрат труда и транспорта для этих видов работ увеличиваются на 10%.

10. При зондировании торфяной залежи и отборе проб торфа в условиях многолетней («вечной») мерзлоты, сметная стоимость работ определяется по сметно-финансовым расчетам.

11. В нормах учтено время на подготовительно-заключительные операции, на обслуживание рабочего места, на текущий контроль работ (за исключением затрат на контрольные повторные измерения в поле) и исправления по замечаниям контролирующих лиц, на составление геолого-технической отчетности, сдачу работ.

Затраты на контрольные повторные измерения, объемы которых регламентируются инструкциями и директивными документами, подсчитываются по сметным нормам настоящего сборника.

12. Нормами на камеральные работы учтены затраты на корректуру и контроль вычислительных работ во вторую руку.

13. Сметные нормы на полевые работы даны с учетом применения одного из видов производственного (автомобильного или вездеходного) транспорта. Выбор того или иного вида транспорта определяется проектом в зависимости от природных условий местности, наличия дорог и т.д.

Вездеходный транспорт применяется в основном при разведке крупных торфяных месторождений и при производстве геологоразведочных работ в условиях бездорожья в отдаленных труднодоступных районах.

Производственный транспорт учитывает затраты на переезды в пределах участка работ (от базы бригады до места работ и обратно), а также на погрузку и разгрузку материалов, оборудования, снаряжения и других грузов.

Если производственный транспорт используется в качестве технологической машины, позволяющей исключить или сократить пешие переходы на участке работ, потребность транспорта определяется сметно-финансовым расчетом.

При производстве работ в условиях, требующих использование транспорта, не предусмотренного нормами настоящего сборника (лодки, вертолеты и т.д.), вид и количество транспорта обосновывается в проекте.

В исключительных случаях, при невозможности использовать транспортные средства, доставка материалов, оборудования, снаряжения и других грузов может производится рабочими. Затраты на переноску грузов рассчитывается в каждом случае в проекте в зависимости от местных условий.

14. В случаях проживания торфоразведочных бригад в палатках или геологическим домиках, в проектах разрешается предусматривать одного рабочего II разряда (палаточника) на бригаду. Обязанности палаточника определяются начальником отряда (охрана имущества лагеря, приготовление пищи и пр.).

15. Нормы на полевые работы даны на выполнение в нормализованный (полевой) период времени.

При производстве полевых работ в неблагоприятный период года, не предусмотренный таблицей «Продолжительность полевого периода в различных районах Российской Федерации» (приложение 1), к нормам времени применяются поправочные коэффициенты (табл. 1). Среднегодовые коэффициенты применяются для круглогодичных геологоразведочных партий и отрядов.

Таблица 1

Поправочные коэффициенты к нормам времени, затратам труда и транспорта, при проведении полевых работ в ненормализованный период

| Продолжительность полевого (нормализованного) периода времени в месяцах | Поправочные коэффициенты |
| --- | --- |
|  | Средние для ненормализованного полевого периода | Среднегодовые |
| 8 | 1,13 | 1,04 |
| 7,5 | 1,16 | 1,05 |
| 7 | 1,19 | 1,07 |
| 6,5 | 1,24 | 1,10 |
| 6 | 1,28 | 1,12 |
| 5,5 | 1,33 | 1,16 |
| 5 | 1,37 | 1,19 |
| 4,5 | 1,37 | 1,26 |
| 4 | 1,56 | 1,32 |
| 3,5 | 1,56 | 1,35 |
| 3 | 1,57 | 1,37 |

# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

Г л а в а  1

## ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РАЗБИВКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНИКОВ (нормы №1, 2).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) неосушенные, легкопроходимые, невязкие, с малой кочковатостью;

б) заросшие редкими лесными насаждениями (полнотой до 0,3) с несложной ситуацией и рельефом;

в) частично осушенные с редкой сетью канав (без карьеров).

К а т е г о р и я II. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) проходимые, вязкие, с наличием кочек высотой свыше 0,3 м и полнотой более 0,3;

б) заросшие кустарником или лесом средней густоты (полнотой 0,4-0,5);

в) осушенные, слабо изрезанные канавами, ямами-копанцами и карьерами.

К а т е г о р и я III	. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) очень вязкие, труднопроходимые, сильно обводненные, с наличием трясин и окнищ камышовых и тростниковых зарослей;

б) заросшие густым кустарником или густым лесом с подлеском суммарной полнотой 0,6 и более;

в) осушение, сильно изрезанные карьерами, ямами-копанцами и канавами.

Состав работ.

Разбивка направлений поперечников с прорубкой и прочисткой визирок шириной 0,3-0,4 м. Закрепление направлений вехами на длину не менее 100 м. Переезды и переходы на участке работ.

ОПОЗНАВАНИЕ КОНТУРНЫХ ТОЧЕК (нормы №3).

Характеристика категорий трудности та же, что и при разбивке направлений поперечников (нормы №1, 2).

Состав работ.

Опознавание контурных точек и накол их на фотоплан (фотосхему) или контактные отпечатки. Привязка геодезических знаков, створных линий и других характерных точек к опознанным точкам и производство необходимых наземных измерений. Переезды и переходы на участке работ.

ПРОМЕРЫ ГЛУБИН РЕК И КАНАЛОВ ПРИ ОТКРЫТОМ РУСЛЕ (нормы №4-6).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I:

а) водотоки с малоизвилистым руслом без рукавов и стариц, берега свободны от древесной растительности;

б) берега русла низкие;

в) пойма, поросшая редкими лесными насаждениями или кустарником полнотой до 0,3.

К а т е г о р и я II:

а) водотоки с извилистым руслом при наличии рукавов и стариц;

б) берега русла высокие;

в) пойма заболочена, заросшая крупным лесом с подлеском и подростом суммарной полнотой 0,4-0,6 или кустарником средней густоты.

К а т е г о р и я III:

а) водотоки с сильно извилистым руслом и большим числом протоков, стариц, рукавов;

б) берега русла высокие, крутые;

в) пойма заболочена, заросшая крупным лесом с подлеском и подростом суммарной полнотой 0,7 и более, или густым кустарником, или камышовыми и тростниковыми зарослями.

Состав работ.

Разбивка промерного створа. Промеры глубин вброд или с мостика по размеченному тросу. Закрепление горизонта воды кол-точкой и урезным колом. Однодневная связка горизонта воды. Ведение полевого журнала. Переезды и переходы на участке работ.

ПРОМЕРЫ ГЛУБИН РЕК И КАНАЛОВ ПРИ ЛЕДОСТАВЕ. (нормы
№7-9).

Характеристика категорий трудности та же, что и при промере глубин рек и каналов при открытом русле (нормы №4-6).

Состав работ.

Разбивка промерного створа и промерных точек на льду. Расчистка снега и пробивка во льду лунок. Промеры глубин воды с замером толщины льда. Однодневная связка горизонтов воды. Ведение полевого журнала. Переезды и переходы на участке работ.

Таблица 2

Нормы времени на топографические работы

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разбивка направлений поперечников при расстоянии между поперечниками, м: |  |  |  |  |
| 1 | до 200 | направление | 0,037 | 0,048 | 0,066 |
| 2 | 201 и более | направление | 0,040 | 0,051 | 0,070 |
| 3 | Опознавание контурных точек | опознак | 0,053 | 0,073 | 0,100 |
|  | Промеры глубин рек и каналов шириной до 10 м при открытом русле и расстоянии между створами, м: |  |  |  |  |
| 4 | 100 | створ | 0,089 | 0,111 | 0,148 |
| 5 | 200 | створ | 0,095 | 0,119 | 0,155 |
| 6 | 400 | створ | 0,108 | 0,134 | 0,172 |
|  | То же, при ледоставе и расстоянии между створами, м: |  |  |  |  |
| 7 | 100 | створ | 0,106 | 0,129 | 0,165 |
| 8 | 200 | створ | 0,113 | 0,136 | 0,172 |
| 9 | 400 | створ | 0,125 | 0,151 | 0,190 |

П р и м е ч а н и е. К нормам №4-9. При ширине реки от 10 до 20 м к нормам времени применяются коэффициент 1,5 и от 20 до 50 м – 1,7.

Таблица 3

Нормы затрат труда и транспорта на топографические работы
(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник II категории | рабочий 3 разряда | рабочий 2 разряда | Итоги | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Разбивка направлений поперечников при расстоянии между поперечниками, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 200 | направление | I | 0,009 | 0,037 | 0,160 | – | 0,206 | 0,009 | 0,018 |
|  |  | направление | II | 0,012 | 0,048 | 0,211 | – | 0,271 | 0,012 | 0,024 |
|  |  | направление | III | 0,017 | 0,066 | 0,292 | – | 0,375 | 0,017 | 0,034 |
| 2 | 201 и более | направление | I | 0,010 | 0,040 | 0,172 | – | 0,222 | 0,010 | 0,020 |
|  |  | направление | II | 0,013 | 0,051 | 0,223 | – | 0,287 | 0,013 | 0,026 |
|  |  | направление | III | 0,018 | 0,070 | 0,308 | – | 0,396 | 0,018 | 0,036 |
| 3 | Опознавание контурных точек | опознак | I | 0,013 | 0,053 | – | 0,053 | 0,119 | 0,013 | 0,026 |
|  |  | опознак | II | 0,018 | 0,073 | – | 0,073 | 0,164 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | опознак | III | 0,025 | 0,100 | – | 0,100 | 0,225 | 0,025 | 0,050 |
|  | Промеры глубин рек и каналов шириной до 10 м при открытом русле и расстоянии между створами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 | створ | I | 0,022 | 0,089 | 0,267 | – | 0,378 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | створ | II | 0,028 | 0,111 | 0,335 | – | 0,474 | 0,028 | 0,056 |
|  |  | створ | III | 0,037 | 0,148 | 0,444 | – | 0,629 | 0,037 | 0,074 |
| 5 | 200 | створ | I | 0,024 | 0,095 | 0,287 | – | 0,406 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | створ | II | 0,030 | 0,119 | 0,357 | – | 0,506 | 0,30 | 0,060 |
|  |  | створ | III | 0,039 | 0,155 | 0,465 | – | 0,659 | 0,039 | 0,078 |
| 6 | 400 | створ | I | 0,027 | 0,108 | 0,324 | – | 0,459 | 0,027 | 0,054 |
|  |  | створ | II | 0,034 | 0,134 | 0,403 | – | 0,571 | 0,034 | 0,068 |
|  |  | створ | III | 0,043 | 0,172 | 0,518 | – | 0,733 | 0,043 | 0,086 |
|  | То же, при ледоставе и расстоянии между створами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100 | створ | I | 0,027 | 0,106 | 0,339 | – | 0,472 | 0,027 | 0,054 |
|  |  | створ | II | 0,032 | 0,129 | 0,386 | – | 0,547 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | створ | III | 0,041 | 0,165 | 0,464 | – | 0,670 | 0,041 | 0,082 |
| 8 | 200 | створ | I | 0,028 | 0,113 | 0,354 | – | 0,495 | 0,028 | 0,056 |
|  |  | створ | II | 0,034 | 0,136 | 0,404 | – | 0,574 | 0,034 | 0,068 |
|  |  | створ | III | 0,043 | 0,172 | 0,482 | – | 0,697 | 0,043 | 0,086 |
| 9 | 400 | створ | I | 0,031 | 0,125 | 0,382 | – | 0,538 | 0,031 | 0,062 |
|  |  | створ | II | 0,038 | 0,151 | 0,436 | – | 0,625 | 0,038 | 0,076 |
|  |  | створ | III | 0,048 | 0,190 | 0,520 | – | 0,758 | 0,048 | 0,096 |

П р и м  е ч е н и е. Коэффициенты к нормам затрат труда и транспорта те же, что и к нормам времени.

Г л а в а  2

## ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

ЗОНДИРОВАНИЕ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ (нормы №10-2).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) неосушенные, легкопроходимые, невязкие, с малой кочковатостью;

б) заросшие редкими лесными насаждениями (полнотой до 0,3);

в) частично осушенные с редкой сетью канав (без карьеров);

г) покрытые снежным покровом до 0,2 м или промерзшие до 0,2 м.

К а т е г о р и я II. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) проходимые, вязкие, с наличием кочек высотой свыше 0,3 м и полнотой более 0,3;

б) заросшие кустарником или лесом средней густоты (полнотой 0,4-0,5);

в) осушенные, слабо изрезанные канавами, ямами-копанцами и карьерами;

г) покрытые снежным покровом до 0,3 м или промерзшие до 0,2 м.

К а т е г о р и я III	. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) очень вязкие, труднопроходимые, сильно обводненные, с наличием трясин и окнищ камышовых и тростниковых зарослей;

б) заросшие густым кустарником или густым лесом с подлеском суммарной полнотой 0,6 и более;

в) осушение, сильно изрезанные карьерами, ямами-копанцами и канавами;

г)покрытые снежным покровом 0,3-0,5 м или промерзшие на 0,2-0,4 м.

Состав работ.

Определение общей глубины торфяной залежи от поверхности до минерального дна, мощности и характера минерального наноса, глубины залегания пней в залежи, мощности и глубины залегания водных и минеральных прослоек и донных отложений, характера минеральных прослоек, донных отложений и грунта минерального дна. Ведение полевого журнала. Переноска бурового комплекта.

Составление рабочего плана торфяного месторождения с выдачей уточненных данных о местоположении пунктов опробования торфяной залежи, площадок на пнистость.

ОТБОР ПРОБ (норма №13).

Характеристика категорий та же, что и при зондировании торфяной залежи (нормы №10-12).

Состав работ.

Отбор проб торфа, минеральных прослоек и донных отложений для лабораторных исследований. Установление строения торфяной залежи путем глазомерного определения вида и степени разложения торфа, определение мощности очесного слоя, описание растительного покрова, микрорельефа и обводненности участка торфяного месторождения. Визуальный осмотр подстилающего торф минерального грунта. Ведение полевого журнала. Переноска бурового комплекта. Выноска проб. Взвешивание проб. Составление ведомости, монтаж проб по пунктам и их упаковка.

ЗАЛОЖЕНИЕ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДОК НА ПНИСТОСТЬ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ (норма №14).

Характеристика категорий трудности та же, что и при зондировании торфяной залежи (нормы №10-12).

Состав работ.

Разбивка сети зондирования. Зондирование торфяной залежи (стоточечный метод зондирования) по точкам при расстоянии между ними 1 м с определением общей глубины торфяной залежи и глубины попадания на пень. Ведение полевого журнала. Переноска бурового комплекта.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (нормы №15-22).

Состав работ.

Ознакомление с картографическими материалами. Обследование окружающей торфяной месторождение местности с описанием дорожной сети и ее сооружений. Фотографирование характерных объектов.

Сбор данных о землепользователях и хозяйственном использовании торфяного месторождения и прилегающих территорий. Административное и географическое положение торфяного месторождения. Наличие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и экономические сведения о районе расположения торфяного месторождения. Средства связи и пути сообщения. Составление пояснительной записки.

Таблица 4

Нормы времени на исследование торфяной залежи

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Зондирование торфяной залежи при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |
| 10 | до 50 | пункт | 0,013 | 0,021 | 0,039 |
| 11 | 100 | пункт | 0,016 | 0,025 | 0,048 |
| 12 | 200 | пункт | 0,022 | 0,035 | 0,062 |
| 13 | Отбор проб массой 0,4 кг | проба | 0,012 | 0,017 | 0,022 |
| 14 | Заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи | площадка | 0,266 | 0,291 | 0,334 |
|  | Технико-экономическое обследование при площади торфяного месторождения, га: |  |  |  |  |
| 15 | до 100 | объект | 1,8 |  |  |
| 16 | 101-300 | объект | 2,5 |  |  |
| 17 | 301-600 | объект | 4,0 |  |  |
| 18 | 601-1000 | объект | 5,0 |  |  |
| 19 | 1001-3000 | объект | 6,5 |  |  |
| 20 | 3001-6000 | объект | 8,0 |  |  |
| 21 | 6001-10000 | объект | 10,0 |  |  |
| 22 | свыше 10000 за каждые 1000 га | объект | 0,2 |  |  |

П р и м е ч а н и е. К нормам №10-12. При зондировании торфяной залежи с одновременным выявлением мощности торфа малой степени разложения или водных прослоек, или донных отложений к нормам времени применяется коэффициент 1,20 (для каждого фактора в отдельности).

К нормам №10-12, 14. При наличии минеральных прослоек или наноса более 0,3 м или при сильно уплотненной торфяной залежи, а также при наличии снежного покрова более 0,5 м или промерзшего слоя более 0,4 м к нормам времени применяется коэффициент 1,30 (для каждого фактора в отдельности).

К нормам №10-12, 14. Нормы даны для торфяных месторождений или отдельных участков со средней глубиной торфяной залежи до 2,0 м. При средней глубине от 2,01 до 3,0 м к нормам времени применяется коэффициент 1,35; более 3,0 м – 1,5.

К нормам №15-22. Нормы на технико-экономическое обследование даны для стадии детальной разведки. При предварительной разведке к нормам времени применяется коэффициент 0,6; при поисково-оценочных работах – 0,25.

Таблица 5

Нормы затрат труда и транспорта на исследование торфяной залежи

(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | геолог II категории | техник I категории | техник II категории | рабочий 3 разряда | Итоги | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Зондирование торфяной залежи при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | до 50 | пункт | I | 0,003 | – | 0,013 | – | 0,026 | 0,042 | 0,003 | 0,006 |
|  |  | пункт | II | 0,005 | – | 0,021 | – | 0,042 | 0,068 | 0,005 | 0,010 |
|  |  | пункт | III | 0,010 | – | 0,039 | – | 0,117 | 0,166 | 0,010 | 0,020 |
| 11 | 100 | пункт | I | 0,004 | – | 0,016 | – | 0,032 | 0,052 | 0,004 | 0,008 |
|  |  | пункт | II | 0,006 | – | 0,025 | – | 0,050 | 0,081 | 0,006 | 0,012 |
|  |  | пункт | III | 0,012 | – | 0,048 | – | 0,144 | 0,204 | 0,012 | 0,024 |
| 12 | 200 | пункт | I | 0,006 | – | 0,022 | – | 0,044 | 0,072 | 0,006 | 0,012 |
|  |  | пункт | II | 0,009 | – | 0,035 | – | 0,070 | 0,114 | 0,009 | 0,018 |
|  |  | пункт | III | 0,016 | – | 0,062 | – | 0,186 | 0,264 | 0,016 | 0,032 |
| 13 | Отбор проб массой 0,4 кг | проба | I | 0,003 | – | 0,012 | – | 0,036 | 0,051 | 0,003 | 0,006 |
|  |  | проба | II | 0,004 | – | 0,017 | – | 0,051 | 0,072 | 0,004 | 0,008 |
|  |  | проба | III | 0,006 | – | 0,022 | – | 0,066 | 0,094 | 0,006 | 0,012 |
| 14 | Заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи | площадка | I | 0,066 | – | – | 0,266 | 0,798 | 1,130 | 0,066 | 0,132 |
|  |  | площадка | II | 0,073 | – | – | 0,291 | 0,873 | 1,237 | 0,073 | 0,146 |
|  |  | площадка | III | 0,084 | – | – | 0,334 | 1,002 | 1,420 | 0,084 | 0,168 |
|  | Технико-экономическое обследование при площади торфяного месторождения, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | до 100 | объект |  | 0,45 | 1,8 | – | – | 1,8 | 4,05 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | 101-300 | объект |  | 0,62 | 2,5 | – | – | 2,5 | 5,62 | 2,5 | 2,5 |
| 17 | 301-600 | объект |  | 1,00 | 4,0 | – | – | 4,0 | 9,00 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | 601-1000 | объект |  | 1,25 | 5,0 | – | – | 5,0 | 11,25 | 5,0 | 5,0 |
| 19 | 1001-3000 | объект |  | 1,62 | 6,5 | – | – | 6,5 | 14,62 | 6,5 | 6,5 |
| 20 | 3001-6000 | объект |  | 2,00 | 8,0 | – | – | 8,0 | 18,00 | 8,0 | 8,0 |
| 21 | 6001-10000 | объект |  | 2,50 | 10,0 | – | – | 10,0 | 22,50 | 10,0 | 10,0 |
| 22 | свыше 10000 за каждые 1000 га | объект |  | 0,05 | 0,2 | – | – | 0,2 | 0,45 | 0,2 | 0,2 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты к нормам затрат труда и транспорта те же, что и к нормам времени.

Г л а в а  3

## ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ САПРОПЕЛЯ

ЗОНДИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ САПРОПЕЛЯ С ЛОДКИ (нормы №23-25).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I:

а) озерные месторождения сапропеля открытые или заросшие камышовыми или тростниковыми зарослями до 10% площади;

б) подступы к озеру легкодоступны, прибрежная полоса открытая или покрыта редкими лесными насаждениями или кустарником полнотой до 0,3;

в) озерные месторождения сапропеля округлой или слабо овальной формы;

г) глубина воды в озере от 0,5 до 2,0 м.

К а т е г о р и я II:

а) озерные месторождения сапропеля, заросшие камышовыми или тростниковыми зарослями от 10 до 50% площади;

б) подступы к озеру затруднены, прибрежная полоса заболочена или покрыта лесными насаждениями или кустарником полнотой 0,4-0,5;

в) озерные месторождения сапропеля вытянутые, длина месторождения превышает его ширину в 2-3 раза (для озер площадью до 100 га);

г) глубина воды в озере от 2,0 до 4,0 м.

К а т е г о р и я III	:

а) озерные месторождения сапропеля, заросшие камышовыми или тростниковыми зарослями более 50% площади;

б) подступы к озеру труднопроходимые, прибрежная полоса сплошь заболочена или покрыта лесными насаждениями или кустарником полнотой 0,6 и более;

в) озерные месторождения сложной конфигурации с наличием заводей или сильно вытянутые месторождения, когда длина превышает ширину более чем в 3 раза (для озер площадью до 100 га);

г) глубина воды в озере до 0,5, или более 4,0 м.

Состав работ.

Разбивка и закрепление на местности промерных створов. Установка створных знаков на берегах озера. Определение положения зондировочных точек по тросу (капроновой нити) или засечками с берега теодолитом.

Зондирование отложений с определением глубины воды, мощности отложений сапропеля и торфа (при его наличии), характера подстилающего грунта. Глазомерный просмотр отложений сапропеля по слоям через 0,5 м в 50% пунктов зондирования с описанием генетических слоев и определением вида сапропеля. Описание водной растительности и выявление границ ее распространения. Описание водоема и берегов. Определение линии зеркала воды и закрепление уровня воды кол-точкой и урезным колом. Ведение полевого журнала. Перемещение по участку работ с перевозкой инструмента.

Составление рабочего плана озерного месторождения сапропеля с выдачей уточненных данных о местоположении пунктов отбора проб.

ЗОНДИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ САПРОПЕЛЯ СО ЛЬДА (нормы №26-28).

Характеристика категорий трудности та же, что и при зондировании отложений сапропеля с лодки (нормы №23-25).

Состав работ.

Разбивка и проложение по льду промерных створов. Разбивка зондировочных точек. Расчистка снега и пробивка лунок.

Зондирование отложений с определением глубины воды, толщины льда, мощности отложений сапропеля и торфа (при его наличии), характера подстилающего грунта. Глазомерный просмотр отложений сапропеля по слоям через 0,5 м в 50% пунктов зондирования с описанием генетических слоев и определением вида сапропеля. Описание водной растительности и выявление границ ее распространения.

Описание водоемов и берегов. Определение границ озера. Ведение полевого журнала. Перемещение по участку работ с перевозкой инструмента.

Составление рабочего плана озерного месторождения сапропеля с выдачей уточненных данных о местоположении пунктов отбора проб.

ОТБОР ПРОБ САПРОПЕЛЯ С ЛОДКИ (нормы №29-30).

Характеристика категорий трудности та же, что и при зондировании отложений сапропеля с лодки (нормы №23-25).

Состав работ.

Определение местоположения пункта отбора проб. Промер глубины воды. Отбор проб для лабораторных исследований. Глазомерное определение вида сапропеля, описание минеральных включений, остатков растительного и животного происхождения. Описание надводной и подводной растительности, прозрачности и цвета воды. Ведение полевого журнала. Перевозка бурового комплекта. Вывозка и взвешивание проб. Составление ведомости, монтаж проб по пунктам и их упаковка.

ОТБОР ПРОБ САПРОПЕЛЯ СО ЛЬДА (нормы №31-32).

Характеристика категорий трудности та же, что и при зондировании сапропеля с лодки (нормы №23-25).

Состав работ.

Расчистка снега и пробивка лунок во льду. Промер глубины воды с замером толщины льда. Отбор проб для лабораторных исследований. Глазомерное определение вида сапропеля, описание минеральных включений, остатков растительного и животного происхождения. Описание надводной и подводной растительности, прозрачности и цвета воды. Закрепление пункта отбора проб пикетом. Ведение полевого журнала. Переноска комплекта с пункта на пункт. Составление ведомости, монтаж проб по пунктам и их упаковка.

Таблица 6

Нормы времени на исследование озерных отложений сапропеля
(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Зондирование озерных отложений сапропеля с лодки при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |
| 23 | до 50 | пункт | 0,053 | 0,070 | 0,096 |
| 24 | 100 | пункт | 0,068 | 0,086 | 0,113 |
| 25 | 200 | пункт | 0,087 | 0,112 | 0,142 |
|  | То же, со льда при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |
| 26 | до 50 | пункт | 0,059 | 0,080 | 0,124 |
| 27 | 100 | пункт | 0,065 | 0,090 | 0,134 |
| 28 | 200 | пункт | 0,080 | 0,105 | 0,158 |
|  | Отбор проб сапропеля с лодки массой, кг: |  |  |  |  |
| 29 | 0,6 | проба | 0,040 | 0,049 | 0,062 |
| 30 | 5,0 | проба | 0,341 | 0,437 | 0,578 |
|  | То же, со льда массой, кг: |  |  |  |  |
| 31 | 0,6 | проба | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| 32 | 5,0 | проба | 0,179 | 0,223 | 0,298 |

П р и м е н ч а н и е. К нормам №23-28. 1. При промере глубин воды в озере без производства зондирования отложений сапропеля к нормам времени применяются следующие коэффициенты: при производстве работ с лодки –0,6; со льда – 0,8.

2. При зондировании отложений сапропеля со средней глубиной по месторождению (участку) от 300 до 4,0 м к нормам времени применяется коэффициент 1,10; при глубине от 4,0 до 5,0 м – 1,25; свыше 5,0 м – 1,35.

Таблица 7

Нормы затрат труда и транспорта на исследование озерных отложений сапропеля

(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | геолог II кат. (геоботаник) | техник II категории | рабочий 3 разряда | Итоги | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Зондирование озерных отложений сапропеля с лодки при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | до 50 | пункт | I | 0,013 | 0,035 | 0,018 | 0,160 | 0,226 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | пункт | II | 0,018 | 0,050 | 0,020 | 0,208 | 0,296 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | пункт | III | 0,024 | 0,075 | 0,021 | 0,288 | 0,408 | 0,096 | 0,096 |
| 24 | 100 | пункт | I | 0,017 | 0,050 | 0,018 | 0,204 | 0,289 | 0,068 | 0,068 |
|  |  | пункт | II | 0,022 | 0,066 | 0,020 | 0,255 | 0,363 | 0,086 | 0,086 |
|  |  | пункт | III | 0,028 | 0,092 | 0,021 | 0,341 | 0,482 | 0,113 | 0,113 |
| 25 | 200 | пункт | I | 0,022 | 0,069 | 0,018 | 0,262 | 0,371 | 0,087 | 0,087 |
|  |  | пункт | II | 0,028 | 0,092 | 0,020 | 0,336 | 0,476 | 0,112 | 0,112 |
|  |  | пункт | III | 0,036 | 0,121 | 0,021 | 0,426 | 0,604 | 0,142 | 0,142 |
|  | То же, со льда при расстоянии между пунктами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | до 50 | пункт | I | 0,015 | 0,025 | 0,034 | 0,224 | 0,298 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | пункт | II | 0,020 | 0,034 | 0,046 | 0,298 | 0,398 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | пункт | III | 0,031 | 0,053 | 0,071 | 0,508 | 0,663 | 0,062 | 0,062 |
| 27 | 100 | пункт | I | 0,016 | 0,026 | 0,039 | 0,243 | 0,324 | 0,033 | 0,033 |
|  |  | пункт | II | 0,023 | 0,038 | 0,052 | 0,325 | 0,438 | 0,045 | 0,045 |
|  |  | пункт | III | 0,034 | 0,056 | 0,078 | 0,537 | 0,705 | 0,067 | 0,067 |
| 28 | 200 | пункт | I | 0,020 | 0,031 | 0,049 | 0,271 | 0,371 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | пункт | II | 0,026 | 0,041 | 0,064 | 0,353 | 0,484 | 0,053 | 0,053 |
|  |  | пункт | III | 0,040 | 0,065 | 0,093 | 0,591 | 0,789 | 0,079 | 0,079 |
|  | Отбор проб сапропеля с лодки массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,6 | проба | I | 0,010 | 0,040 | – | 0,160 | 0,210 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | проба | II | 0,012 | 0,049 | – | 0,196 | 0,257 | 0,049 | 0,049 |
|  |  | проба | III | 0,016 | 0,062 | – | 0,248 | 0,326 | 0,062 | 0,062 |
| 30 | 5,0 | проба | I | 0,085 | 0,341 | – | 1,364 | 1,790 | 0,341 | 0,341 |
|  |  | проба | II | 0,109 | 0,437 | – | 1,748 | 2,294 | 0,437 | 0,437 |
|  |  | проба | III | 0,145 | 0,578 | – | 2,312 | 3,035 | 0,578 | 0,578 |
|  | То же, со льда массой, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 0,6 | проба | I | 0,005 | 0,021 | – | 0,084 | 0,110 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | проба | II | 0,006 | 0,025 | – | 0,100 | 0,131 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | проба | III | 0,008 | 0,032 | – | 0,128 | 0,168 | 0,016 | 0,016 |
| 32 | 5,0 | проба | I | 0,045 | 0,179 | – | 0,716 | 0,940 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | проба | II | 0,056 | 0,223 | – | 0,892 | 1,171 | 0,112 | 0,112 |
|  |  | проба | III | 0,075 | 0,298 | – | 1,192 | 1,565 | 0,149 | 0,149 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты к нормам затрат труда и транспорта те же, что и к нормам времени.

Г л а в а  4

## ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РУЧНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН (нормы №33-40).

Характеристика категорий трудности (классификация горных пород по буримости).

К а т е г о р и я I. Легко буримые породы, деформирующиеся под собственным весом бурового снаряда; хорошо разложившийся торф и рыхлый почвенный слой; чернозем, рыхлые влажные пески, сильно влажные иловатые, болотные и рыхлые песчано-глинистые породы; рыхлый лесс.

К а т е г о р и я II. Торф и почвенно-растительный слой с корнями растений (дерн) и редкими включениями гальки и гравия. Неуплотненные пески, супеси и суглинки, с примесью до 10% мелкой гальки, щебня и гравия. Пластичные глины, суглинки, супеси. Диатомит.

К а т е г о р и я III. Супеси и суглинки пластичные с примесью щебня и гравия от 10 до 20%. Плотные глины, супеси, лесс. Рыхлые мергели. Мел слабоплотный, каолин. Плывуны и водонасыщенные пески. Мусор преимущественно из органических отходов.

К а т е г о р и я IV. Плотные пески. Песчано-глинистые пластичные породы с содержанием гравия, гальки и щебня от 20 до 35%. Очень плотные глины, суглинки, супеси, пески. Плотный каолин. Слабые аргиллиты. Пористый известняк-ракушечник. Гипс. Твердый мел. Ангидрид. Мягкий каменный (бурый) уголь. Бокситы. Фосфориты. Опоки, за исключением окрашенных разновидностей. Мерзлые: глины, суглинки, супеси, ил, торф. Лед. Строительный мусор с битым кирпичом без железного лома.

К а т е г о р и я V. Мелкий галечник (речник) и щебень. Дресва и гравий. Песчано-глинистые породы с содержанием гальки и щебня более 35%. Плотные мергели. Песчано-глинистые сланцы и другие разновидности мягких сланцев. Слабо сцементированные песчаники и известняки. Аргиллиты. Каменный уголь. Слабые конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Льдонасыщенные пески. Плотно слежавшийся строительный мусор с битым кирпичом и железным ломом.

Состав работ.

Бурение скважин ручным ударно-вращательным комплектом с креплением скважин трубами. Определение мощности и границ различных литологических слоев с описанием литологического состава грунтов, фиксацией глубины залегания водоносных горизонтов и водоупоров, измерение уровня водя в скважине. Отбор проб грунта и воды для производства лабораторных определений и анализов. Закрепление буровых скважин столбами. Ведение полевого журнала. Сводка древесной растительности на пункте бурения, планировка площади. Устройство бревенчатой треноги, установка и разборка треноги и оборудования (для скважины глубиной более 10 м).

Перевозка комплекта ручного бурения на участке работ с производством погрузочно-разгрузочных работ. Перемещение по разведочной линии комплекта бурения, треноги, проб грунта и воды.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН МОТОБУРОМ (нормы №41-42).

Характеристика категорий трудности та же, что и при ручном бурении скважин (нормы №33-40).

Состав работ.

Бурение скважин мотобуром с креплением трубами. Определение мощности и границ различных литологических слоев с описанием литологического состава грунтов, фиксацией глубины залегания водоносных горизонтов и водоупоров, измерение уровня воды в скважине.

Отбор проб грунта и воды для производства лабораторных определений и анализов. Закрепление буровых скважин столбами. Ведение полевого журнала.

Сводка древесной растительности на пункте бурения, планировка площади.

Монтаж и демонтаж установки и ее техническое обслуживание. Перевозка на участке работ и перемещение по разведочной линии комплекта бурения, проб грунта и воды.

Таблица 8

Нормы времени на бурение скважин

(в бригадо-днях на м скважины)

| № нормы | Вид работ | Категория трудности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ручное бурение скважин без крепления трубами при диаметре комплекта 60 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |
| 33 | до 10,0 | 0,066 | 0,073 | 0,089 | 0,144 | – |
| 34 | 10,1-20,0 | 0,085 | 0,090 | 0,113 | 0,178 | – |
|  | То же, при диаметре комплекта 89 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |
| 35 | до 10,0 | 0,074 | 0,083 | 0,103 | 0,180 | 0,366 |
| 36 | 10,1-20,0 | 0,091 | 0,099 | 0,127 | 0,211 | 0,403 |
|  | Ручное бурение скважин с креплением трубами при диаметре комплекта 60 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |
| 37 | до 10,0 | 0,096 | 0,133 | 0,149 | 0,204 | – |
| 38 | 10,1-20,0 | 0,115 | 0,150 | 0,174 | 0,238 | – |
|  | То же, при диаметре комплекта 89 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |
| 39 | до 10,0 | 0,112 | 0,156 | 0,176 | 0,253 | 0,440 |
| 40 | 10,1-20,0 | 0,129 | 0,172 | 0,200 | 0,284 | 0,477 |
| 41 | Бурение скважин мотобуром без крепления трубами | 0,055 | 0,062 | 0,079 | 0,142 | – |
| 42 | То же, с креплением трубами | 0,085 | 0,092 | 0,139 | 0,202 | – |

Таблица 9

Нормы затрат труда и транспорта на гидрогеологические работы

(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | инженер по буровым работам | рабочий 3 разряда | рабочий 2 разряда | Итоги | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ручное бурение скважин без крепления трубами при диаметре комплекта 60 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | до 10,0 | м скважины | I | 0,017 | 0,066 | 0,165 | 0,042 | 0,290 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  | II | 0,018 | 0,073 | 0,179 | 0,042 | 0,312 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  | III | 0,022 | 0,089 | 0,211 | 0,042 | 0,364 | 0,044 | 0,044 |
|  |  |  | IV | 0,036 | 0,144 | 0,321 | 0,042 | 0,543 | 0,072 | 0,072 |
| 34 | 10,1-20,0 | м скважины | I | 0,021 | 0,085 | 0,236 | 0,016 | 0,358 | 0,043 | 0,043 |
|  |  |  | II | 0,023 | 0,090 | 0,247 | 0,016 | 0,376 | 0,045 | 0,045 |
|  |  |  | III | 0,028 | 0,113 | 0,293 | 0,016 | 0,450 | 0,057 | 0,057 |
|  |  |  | IV | 0,045 | 0,178 | 0,422 | 0,016 | 0,661 | 0,089 | 0,089 |
|  | То же, при диаметре комплекта 89 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | до 10,0 | м скважины | I | 0,019 | 0,074 | 0,249 | 0,042 | 0,384 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  | II | 0,021 | 0,083 | 0,276 | 0,042 | 0,422 | 0,042 | 0,042 |
|  |  |  | III | 0,026 | 0,103 | 0,337 | 0,042 | 0,508 | 0,052 | 0,052 |
|  |  |  | IV | 0,045 | 0,180 | 0,567 | 0,042 | 0,834 | 0,090 | 0,090 |
|  |  |  | V | 0,092 | 0,366 | 1,127 | 0,042 | 1,627 | 0,183 | 0,183 |
| 36 | 10,1-20,0 | м скважины | I | 0,023 | 0,091 | 0,348 | 0,016 | 0,478 | 0,046 | 0,046 |
|  |  |  | II | 0,025 | 0,099 | 0,371 | 0,016 | 0,511 | 0,050 | 0,050 |
|  |  |  | III | 0,032 | 0,127 | 0,455 | 0,016 | 0,630 | 0,064 | 0,064 |
|  |  |  | IV | 0,053 | 0,211 | 0,706 | 0,016 | 0,986 | 0,106 | 0,106 |
|  |  |  | V | 0,101 | 0,403 | 1,284 | 0,016 | 1,804 | 0,202 | 0,202 |
|  | Ручное бурение скважин с креплением трубами при диаметре комплекта 60 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | до 10,0 | м скважины | I | 0,024 | 0,096 | 0,272 | 0,042 | 0,434 | 0,048 | 0,048 |
|  |  |  | II | 0,033 | 0,133 | 0,347 | 0,042 | 0,555 | 0,067 | 0,067 |
|  |  |  | III | 0,037 | 0,149 | 0,379 | 0,042 | 0,607 | 0,075 | 0,075 |
|  |  |  | IV | 0,051 | 0,204 | 0,489 | 0,042 | 0,786 | 0,102 | 0,102 |
| 38 | 10,1-20,0 | м скважины | I | 0,029 | 0,115 | 0,329 | 0,016 | 0,489 | 0,058 | 0,058 |
|  |  |  | II | 0,038 | 0,150 | 0,401 | 0,016 | 0,605 | 0,075 | 0,075 |
|  |  |  | III | 0,044 | 0,174 | 0,447 | 0,016 | 0,681 | 0,087 | 0,087 |
|  |  |  | IV | 0,060 | 0,238 | 0,578 | 0,016 | 0,892 | 0,119 | 0,119 |
|  | То же, при диаметре комплекта 89 мм и глубине скважин, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | до 10,0 | м скважины | I | 0,028 | 0,112 | 0,438 | 0,042 | 0,620 | 0,056 | 0,056 |
|  |  |  | II | 0,039 | 0,156 | 0,571 | 0,042 | 0,808 | 0,078 | 0,078 |
|  |  |  | III | 0,044 | 0,176 | 0,633 | 0,042 | 0,895 | 0,088 | 0,088 |
|  |  |  | IV | 0,063 | 0,253 | 0,862 | 0,042 | 1,220 | 0,127 | 0,127 |
|  |  |  | V | 0,110 | 0,440 | 1,422 | 0,042 | 2,014 | 0,220 | 0,220 |
| 40 | 10,1-20,0 | м скважины | I | 0,032 | 0,129 | 0,516 | 0,016 | 0,693 | 0,065 | 0,065 |
|  |  |  | II | 0,043 | 0,172 | 0,645 | 0,016 | 0,876 | 0,086 | 0,086 |
|  |  |  | III | 0,050 | 0,200 | 0,729 | 0,016 | 0,995 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  | IV | 0,071 | 0,284 | 0,981 | 0,016 | 1,352 | 0,142 | 0,142 |
|  |  |  | V | 0,119 | 0,477 | 1,559 | 0,016 | 2,171 | 0,239 | 0,239 |
| 41 | Бурение скважин мотобуром без крепления трубами | м скважины | I | 0,014 | 0,055 | 0,109 | 0,035 | 0,213 | 0,028 | 0,028 |
|  |  |  | II | 0,016 | 0,062 | 0,130 | 0,035 | 0,243 | 0,031 | 0,031 |
|  |  |  | III | 0,020 | 0,079 | 0,182 | 0,035 | 0,316 | 0,040 | 0,040 |
|  |  |  | IV | 0,036 | 0,142 | 0,370 | 0,035 | 0,583 | 0,071 | 0,071 |
| 42 | То же, с креплением трубами | м скважины | I | 0,021 | 0,085 | 0,177 | 0,035 | 0,318 | 0,043 | 0,043 |
|  |  |  | II | 0,023 | 0,092 | 0,198 | 0,035 | 0,348 | 0,046 | 0,046 |
|  |  |  | III | 0,035 | 0,139 | 0,310 | 0,035 | 0,519 | 0,070 | 0,070 |
|  |  |  | IV | 0,051 | 0,202 | 0,499 | 0,035 | 0,787 | 0,101 | 0,101 |

Г л а в а  5

## ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОДОЕМОВ, ВОДОТОКОВ ИЛИ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ (норма №43).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I. Мало пересеченная, открытая, легкопроходимая местность.

К а т е г о р и я II. Заболоченная или пересеченная местность, покрытая до 50% лесом, кустарником, камышовыми или тростниковыми зарослями.

К а т е г о р и я III. Сильно пересеченная или полностью заболоченная местность, покрытая свыше 50% лесом, кустарником или камышовыми или тростниковыми зарослями.

Состав работ.

Дешифрирование гидрографической сети, элементов рельефа и ситуации на фотопланах (фотосхемах) или контактных отпечатках.

Обследование водоемов или водотоков с описанием  берегов, озерной котловины, русла и поймы (долины) реки и местности, примыкающей к долине. Сбор сведений о сезонных колебаниях уровней воды, установление по местным признакам горизонтов высоких вод весеннего половодья и дождевых паводков. Поплавочные наблюдения на водотоках. Описание гидротехнических сооружений, мест деформации русла, грунтов.

Обследование водосборной площади с описанием водоемов, водотоков, оврагов, балок, топи и т.п. Определение озерности, заболоченности, залесенности и площади водосбора по крупномасштабным картам.

Ведение полевого журнала и фотографирование характерных объектов. Переезды и переходы на участке работ.

УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНЫХ ВОДОМЕРНЫХ РЕЕК (норма №44).

Состав работ.

Обследование участка, выбор места, изготовление и установка максимальной водомерной рейки. Высотная привязка рейки двойным ходом к ближайшим реперам. Ведение полевого журнала. Замер горизонта воды. Переезды и переходы на участке работ.

УСТРОЙСТВО ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ СТВОРОВ (норма №45-46).

Состав работ.

Рекогносцировочное обследование участка реки с глазомерной зарисовкой, предварительные промеры русла. Поплавочные наблюдения для определения направления створа. Перевозка строительного материала. Выбор и устройство створа, закрепление его вехами и столбами. Составление технического списка.

УСТРОЙСТВО ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ (нормы №47-48).

Состав работ.

Обследование участка реки и выбор места для устройства гидрологического поста. Перевозка строительного материала. Изготовление и установка свай, водомерных реек, деревянного репера. Нивелирование постовых устройств и репера. Фиксация высшего исторического уровня. Составление технического списка.

УСТРОЙСТВО ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ МОСТИКОВ (нормы №49-51).

Состав работ.

Перевозка строительного материала, инструмента, оборудования. Производство строительных и монтажных работ по устройству гидрометрических балочных мостиков на свайных опорах.

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ (нормы №52-55).

Состав работ.

Описание состояния реки и обстановки работы при определении расходов воды. Промер глубины по гидроствору. Измерение скорости течения в отдельных точках живого сечения. Ведение полевого журнала. Обработка материалов наблюдений. Переезды и переходы на участке работ.

НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ ПОСТУ (норма №56).

Состав работ.

Промеры по створу гидрологического поста. Производство наблюдений над колебаниями уровня воды, температурой воздуха и воды. Визуальные наблюдения над состоянием погоды и реки, сплавом и судоходством, над ледовыми явлениями. Контрольное нивелирование постовых устройств. Ремонт гидрологического поста. Инспектирование гидрологического поста. Обработка материалов наблюдений. Переходы на участке работ.

Таблица 10

Нормы времени на гидрологические работы

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади | км маршрута | 0,231 | 0,282 | 0,394 |
| 44 | Установка максимальных водомерных реек | пункт | 1,734 |  |  |
|  | Устройство гидрометрических створов при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 45 | до 20,0 | створ | 0,650 |  |  |
| 46 | 20,1-100,0 | створ | 1,335 |  |  |
|  | Устройство гидрологических постов при количестве свай: |  |  |  |  |
| 47 | до 5 | пост | 1,311 |  |  |
| 48 | 6-10 | пост | 2,099 |  |  |
|  | Устройство гидрометрических мостиков при длине, м: |  |  |  |  |
| 49 | до 5,0 | мостик | 0,795 |  |  |
| 50 | 5,1-10,0 | мостик | 1,623 |  |  |
| 51 | 10,1-20,0 | мостик | 3,246 |  |  |
|  | Измерение расходов воды вертушкой при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 52 | до 20,0 | расход | 0,766 |  |  |
| 53 | 20,1-100,0 | расход | 1,259 |  |  |
|  | Измерение расходов воды поплавками при ширине реки, м: |  |  |  |  |
| 54 | до 20,0 | расход | 0,807 |  |  |
| 55 | 20,1-100,0 | расход | 0,987 |  |  |
| 56 | Наблюдение на гидрологическом посту | месяц наблюдений | 15,173 |  |  |

П р и м е ч а н и е: К нормам №45-48. При устройстве гидрометрических створов и гидрологических постов в зимних условиях при глубине промерзания грунта более 0,5 м к нормам времени применяется коэффициент 1,2.

К нормам №52-55. При поверхностной скорости течения менее 0,5 м/с или более 2,5 м/с к нормам времени применяется коэффициент 1,25.

К нормам №52, 53. При Толщине льда более 0,5 м или сильно зешугованном русле (более 30%) к нормам времени применяется коэффициент 1,15.

К норме №56.

1. При удаленности поста от ближайшего населенного пункта от 3 до 5 км к норме времени применяется коэффициент 1,5, а более 5 км – коэффициент 1,6.

2. При возможности обслуживания постов одним наблюдателем к норме времени применяется коэффициент 0,7.

3. При наблюдениях в период устойчивого ледостава к норме времени применяется коэффициент 1,15.

Таблица 11

Нормы затрат труда и транспорта на гидрологические работы

(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | гидрогеолог II категории | техник II категории | рабочий 3 разряда | рабочий 2 разряда | Итого | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43 | Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади | км маршрута | I | 0,058 | 0,231 | – | 0,231 | – | 0,520 | 0,231 | 0,231 |
|  |  |  | II | 0,070 | 0,282 | – | 0,282 | – | 0,634 | 0,282 | 0,282 |
|  |  |  | III | 0,098 | 0,394 | – | 0,394 | – | 0,886 | 0,394 | 0,394 |
| 44 | Установка максимальных водомерных реек | пункт | – | 0,434 | 1,734 | – | 1,734 | 3,468 | 7,370 | 1,734 | 1,734 |
|  | Устройство гидрометрических створов при ширине реки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | до 20,0 | створ | – | 0,163 | 0,325 | 0,325 | 1,300 | 1,300 | 3,413 | 0,650 | 0,650 |
| 46 | 20,1-100,0 | створ | – | 0,334 | 0,667 | 0,668 | 2,670 | 2,670 | 7,009 | 1,335 | 1,335 |
|  | Устройство гидрологических постов при количестве свай: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | до 5 | пост | – | 0,328 | 0,655 | 0,656 | 2,622 | 2,622 | 6,883 | 1,311 | 1,311 |
| 48 | 6-10 | пост | – | 0,525 | 1,049 | 1,050 | 4,198 | 4,198 | 11,020 | 2,099 | 2,099 |
|  | Устройство гидрометрических мостиков при длине, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | до 5,0 | мостик | – | 0,199 | 0,398 | 0,397 | 1,590 | 1,590 | 4,174 | 0,795 | 0,795 |
| 50 | 5,1-10,0 | мостик | – | 0,406 | 0,812 | 0,811 | 3,246 | 3,246 | 8,521 | 1,623 | 1,623 |
| 51 | 10,1-20,0 | мостик | – | 0,812 | 1,623 | 1,623 | 6,492 | 6,492 | 17,042 | 3,246 | 3,246 |
|  | Измерение расходов воды вертушкой при ширине реки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | до 20,0 | расход | – | 0,192 | 0,383 | 0,383 | 1,532 | – | 2,490 | 0,766 | 0,766 |
| 53 | 20,1-100,0 | расход | – | 0,315 | 0,630 | 0,629 | 2,518 | – | 4,092 | 1,259 | 1,259 |
|  | Измерение расходов воды поплавками при ширине реки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | до 20,0 | расход | – | 0,202 | 0,404 | 0,403 | 1,614 | – | 2,623 | 0,807 | 0,807 |
| 55 | 20,1-100,0 | расход | – | 0,247 | 0,494 | 0,493 | 1,974 | – | 3,208 | 0,987 | 0,987 |
| 56 | Наблюдение на гидрологическом посту | месяц наблюдений | – | 0,759 | 1,517 | 1,517 | 15,170 | – | 18,963 | – | – |

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты к нормам затрат труда и транспорта те же, что и к нормам времени.

Г л а в а  6

## ЛЕСОТАКСАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ТАКСАЦИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (норма №57).

Характеристика категорий трудности.

К а т е г о р и я I. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) слегка подсушенные со слабо выраженным рельефом. Микрорельеф развит слабо. Моховой покров до 15 см с наличием вересковых полукустарников;

б) лесные насаждения несложные, покрывающие до 50% площади месторождения. Молодняк диаметром 0,5-2,0 см с примесью ивняка, с пнями по старой гари;

в) пустыри и прогалины с одиночными деревьями, с редким молодняком или кустарником.

К а т е г о р и я II. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) верхового типа, проходимые, с наличием мочажин, моховых валов, густо покрытых вересковыми кустарниками. Редкие окнища и трясины. Мощность мохового покрова до 30 см;

б) низинного типа, проходимые, с наличием частых осоковых кочек или с камышовыми и тростниковыми зарослями;

в) смешанные лесные насаждения со средним диаметром ствола 8-16 см, с подростом и подлеском различной густоты. Заросли ивняков с примесью молодняка, с валежником, с пнями различной полноты по заболоченным старым гарям.

К а т е г о р и я III. Торфяные месторождения или отдельные участки:

а) низинного типа, вязкие, весьма труднопроходимые с большим количеством трясин, топей, окнищ и сплошь кочковатые;

б) древостой сложной форм, покрывающий 100% площади, III-V классов возраста, с 3-5 составляющими породами с валежом, буреломом, с густым подростом и подлеском.

Состав работ.

Установление границ выделов по съемочным ходам (поперечникам). Таксация насаждений, вырубок и прочих площадей. Выявление количества подроста, подлеска, валежа и пней на вырубках и среди древостоя, а также выявление наличия пней в очесном моховом слое. Ведение абриса и журнала таксации.

ЗАКЛАДКА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДОК В ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ (нормы №58-60).

Характеристика категорий трудности та же, что и при таксации лесных насаждений (норма №57).

Состав работ.

Закрепление пробных площадок в натуре. Глазомерная таксация пробных площадок. Сплошной пересчет основного древостоя по породам пней от бывшего древостоя; измерение диаметров всех деревьев, валежа и верхового пня; расчленение деревьев на деловые и дровяные стволы; измерение высот; определение возраста насаждений преобладающих пород. Выявление степени разложения пней. Запись данных в ведомость пересчета по породам, ступеням толщены и по ярусам. Переходы на участке работ.

Таблица 12

Нормы времени на лесотаксационные работы

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Таксация лесных насаждений | км | 0,125 | 0,140 | 0,151 |
|  | Закладка пробных площадок в лесонасаждениях со средним диаметром деревьев 4 см и выше или пней на вырубках размером, м: |  |  |  |  |
| 58 | 10(100 | площадка | 0,174 | 0,214 | 0,299 |
| 59 | 10(200 | площадка | 0,266 | 0,342 | 0,470 |
| 60 | То же, для учета молодняка и кустарника (подлеска и подроста) со средним диаметром менее 4 см, размером 10(100 м, с вырубкой на пробе 4 учетных площадок размером 5(5 м | площадка | 0,189 | 0,256 | 0,470 |

Таблица 15

Нормы затрат труда и транспорта на лесотаксационные работы

(в человеко-днях и машино-сменах на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Затраты труда | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | инженер II категории | рабочий 3 разряда | Итого | автомобильный | вездеходный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | Таксация лесных насаждений | км | I | 0,031 | 0,125 | 0,125 | 0,281 | 0,031 | 0,062 |
|  |  |  | II | 0,035 | 0,140 | 0,140 | 0,315 | 0,035 | 0,070 |
|  |  |  | III | 0,038 | 0,151 | 0,151 | 0,340 | 0,038 | 0,076 |
|  | Закладка пробных площадок в лесонасаждениях со средним диаметром деревьев 4 см и выше или пней на вырубках размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10(100 | площадка | I | 0,044 | 0,174 | 0,696 | 0,914 | 0,044 | 0,088 |
|  |  | площадка | II | 0,054 | 0,214 | 0,856 | 1,124 | 0,054 | 0,108 |
|  |  | площадка | III | 0,075 | 0,299 | 1,196 | 1,570 | 0,075 | 0,150 |
| 59 | 10(200 | площадка | I | 0,066 | 0,266 | 1,064 | 1,396 | 0,066 | 0,132 |
|  |  | площадка | II | 0,086 | 0,342 | 1,368 | 1,796 | 0,086 | 0,172 |
|  |  | площадка | III | 0,118 | 0,470 | 1,880 | 2,468 | 0,118 | 0,236 |
| 60 | То же, для учета молодняка и кустарника (подлеска и подроста) со средним диаметром менее 4 см, размером 10(100 м, с вырубкой на пробе 4 учетных площадок размером 5(5 м | площадка | I | 0,047 | 0,189 | 0,756 | 0,992 | 0,047 | 0,094 |
|  |  | площадка | II | 0,064 | 0,256 | 1,024 | 1,344 | 0,064 | 0,128 |
|  |  | площадка | III | 0,118 | 0,470 | 1,880 | 2,468 | 0,118 | 0,236 |

Г л а в а  7

## КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Состав работ.

КАМЕРАЛЬНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ НА ФОТОПЛАНАХ ИЛИ УТОЧНЕННЫХ ФОТОСХЕМАХ (нормы №61-62).

Отбивка рамок на фотоплане или уточненной фотосхеме. Камеральное топографическое или специальное (геоботаническое, лесотаксационное или гидрографическое) дешифрирование. Вычерчивание контуров, сводки по рамкам и изготовление выкопировок.

СОСТАВЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПО ВОДОПРИЕМНИКАМ И КАНАЛАМ (норма №63).

Проверка журналов одновременной связки горизонтов воды. Вычисление отметок уровней воды. Составление ведомости срезки. Вычисление отметок дна реки или канала по промерным вертикалям. Составление поперечных профилей с обозначением литологического состава грунта и нанесением мощности торфа. Копирование профилей.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПО ВОДОПРИЕМНИКАМ И КАНАЛАМ (нормы №64-65).

Проверка журналов однодневной связки горизонтов воды. Вычисление отметок уровней воды Составление ведомости срезки. Вычисление отметок дна реки или канала по промерным вертикалям. Составление продольного и поперечного профилей, схем искусственных сооружений. Нанесение буровых скважин с обозначением литологического состава грунтов, мощности торфа, мест впадения водотоков и т.д. Составление условных обозначений. Копирование профилей.

ОПИСАНИЕ ВОДОПРИЕМНИКОВ (норма №66).

Анализ материалов обследования водоприемников, промерных работ, результатов камеральной обработки материалов и лабораторных исследований.

Описание состояния поймы, берегов и русла водоприемников, характер их использования, наличие и состояние гидротехнических сооружений, описание грунтов, характеристика древесной и водной растительности, уклон водной поверхности, затопляемость поймы паводковыми водами, уровни воды.

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (нормы №67-70).

Пантографирование с технологического плана крупномасштабных карт контуров торфяного месторождения, границ участков, водоприемников, дорожной сети и населенных пунктов. Увязка элементов ситуации. Зарамочное оформление. Копирование схемы.

СОСТАВЛЕНИЕ ГИПСОМЕТРИЧЕСКОГО ПЛАНА (нормы №71-73).

Копирование с технологического плана топографической основы с нанесением постоянных, временных и исходных знаков, нулевой границы торфяного месторождения, границы промышленной глубины торфяной залежи, участков с донными отложениями и наносами (с выпиской глубин в пунктах  их определения), границы затопления торфяного месторождения, буровых скважин.

Нанесение карьеров, полей добычи торфа, осушительной сети, водоприемников, водоисточников и дорожной сети с сооружениями на них, населенных пунктов и других элементов ситуации. Проведение горизонталей поверхности и дна. Зарамочное оформление плана.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (норма №74).

Анализ результатов лабораторных исследований. Составление ведомости технических свойств с разделением проб торфа органо-минеральных отложений по категориям сырья и подсчетом послойных и средних значений. Выдача исходных данных для составления сборных проб. Составление ведомости характеристики основных категорий сырья по результатам анализа сборных проб.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ (нормы №75-86).

Обработка материалов изучения торфяной залежи, составление ведомости зондирования, отметок поверхности и дна торфяного месторождения, планиметрирование площадей, вычисление средней глубины, подсчет и увязка запасов торфа, донных и органо-минеральных отложений. Определение объемов очеса, а также воды в озерах, расположенных в пределах торфяного месторождения.

Обработка пробных площадок на пнистость торфяной залежи. Вычисление послойных и средних значений пнистости по отдельным площадкам, участкам и всему торфяному месторождению. Составление ведомости.

Составление таблиц и экспликаций к планам торфяного месторождения и тексту отчета по изучению торфяной залежи.

СОСТАВЛЕНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ (норма №87).

Составление стратиграфических разрезов торфяной залежи с нанесением на них рельефа поверхности и дна торфяного месторождения, пунктов стратиграфического бурения и опробования торфяной залежи, видов торфа, послойных значений степени разложения и зольности, границ напластования различных видов торфа, слоев торфа малой степени разложения, минерального наноса, минеральных и водных прослоек, донных отложений и литологического состава грунтов (в штриховке), слагающих берега и дно торфяного месторождения. Копирование разрезов. Раскрашивание светокопий по выделенным категориям сырья.

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПЛОЩАДЕЙ И ЗАПАСОВ ТОРФА ПО КАТЕГОРИЯМ СЫРЬЯ.

Составление и вычерчивание плана с распределением площадей и запасов торфа по категориям сырья, залегающего с поверхности, с нанесением на него нулевой границы торфяного месторождения, границ промышленной глубины торфяной залежи, типовых и стратиграфических участков, границ категорий сырья. Нанесение пунктов опробования с выписыванием на них индекса категорий сырья для слоя, залегающего с поверхности, и мощности этого слоя. Выписывание индекса и площади контуров в пределах каждого стратиграфического участка. Нанесение экспликации, вычерчивание рамки и зарамочное оформление плана. Копирование плана. Раскрашивание светокопий плана по контурам.

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА (нормы №92-97).

Составление паспорта торфяного месторождения в двух экземплярах на стандартном бланке установленного образца с выборкой из материалов разведки результатов количественной и качественной оценки торфяной залежи, общих сведений и данных, характеризующих торфяное месторождение. Составление и вычерчивание схемы торфяного месторождения, отображающей его конфигурацию и расположение типовых и других выделенных участков. Нанесение ситуации. Окраска схемы по типовым участкам.

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНА (нормы №98-101).

Нанесение планово-высотного обоснования и съемочных ходов с разбивкой пикетов, пунктов зондирования с выписыванием глубин, пунктов опробования торфяной залежи, пробных площадок на пнистость, нулевой границы торфяного месторождения, границ промышленной глубины торфяной залежи, типовых и стратиграфических участков, границ распространения донных и орагано-минеральных отложений, минерального наноса и минеральных прослоек. Нанесение буровых скважин, лесотаксационных выделов и пробных площадок, водоприемников и водоисточников, осушительной сети, карьеров, гидротехнических сооружений, границ затопления, дорожной сети, границ землепользователей, населенных пунктов и других элементов ситуации. Проведение горизонталей поверхности. Выписывание отметок горизонтов воды. Нанесение на поля таблиц качественной характеристики торфяной залежи и экспликации площадей. Зарамочное оформление. Вычерчивание и копирование плана.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ (норма №102).

Разборка, макроскопическое описание и отбор характерных проб для лабораторных исследований. Обработка результатов лабораторных исследований проб грунта и воды с составлением сводных таблиц. Составление колонок (каталога) буровых скважин, каталогов шурфов, родников и колодцев. Копирование колонок буровых скважин.

СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ (нормы №103-106).

Составление геолого-гидрогеологической карты (в пределах съемки торфяного месторождения и водоприемников) с нанесением нулевой границы торфяного месторождения, буровых скважин, шурфов, пунктов отбора проб воды и грунта на лабораторные анализы, точек наблюдения при гидрогеологическом обследовании, границ участков, сложенных различными литологическими разностями, возраста и стратиграфии пород четвертичного чехла. Нанесение зоны с различной глубиной залегания грунтовых вод с их характеристикой. Нанесение гидроизогипс первого от поверхности водоносного горизонта, колодцев, водоприемников и водоисточников с выписыванием отметок уровней воды. Вычерчивание и копирование карты (в штриховке или раскрашивание светокопий). Вычерчивание рамки и зарамочного оформления.

СОСТАВЛЕНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ (норма №107).

Составление гидрогеологических разрезов с нанесением рельефа поверхности и дна торфяного месторождения, буровых скважин и шурфов с выписыванием отметок устья и забоя, выработок, отметок уровней воды. Нанесение границ литологических слоев и условных обозначений. Копирование разрезов.

СБОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (нормы №108-111).

Подбор станций. Ознакомление с метеорологическими и гидрологическими материалами наблюдений прежних лет в гидрометфондах, на гидрометеорологических станциях, в ведомственных организациях. Выписка данных по метеорологии за многолетний период наблюдений (температура, влажность воздуха, ветер, снежный покров, осадки, испарение с водной поверхности и др.). Выписка материалов за многолетний период наблюдений по рекам-аналогам (режим уровней и стока). Счистка выписанных данных наблюдений.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ (нормы №112-115).

Построение графиков колебаний ежедневных уровней и расходов воды с составлением вспомогательных таблиц, построение кривых уровней и расходов воды, перенос кривой расходов из опорного створа в створ гидрологического поста. Графическая и гидравлическая экстраполяция кривой расходов для русла и поймы. Построение хронологических графиков уровней и расходов воды, хронологического графика переходных коэффициентов (Кзар., Кзимн.), вычисление параметров характеристик стока.

СОСТАВЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (нормы №116-119).

Обобщение и анализ полевых материалов и данных, полученных при камеральной обработке. Составление гидрологического очерка с разделами: введение, климатическая характеристика района торфяного месторождения и бассейна водоприемника, описание гидрографической сети, гидрологическая изученность, описание выполненных при разведке торфяных месторождений гидрометрических и других работ, характеристика уровенного и ледового режима, гидрологические расчеты, выводы об условиях осушения торфяного месторождения. Составление схемы водосборной площади и других графических и табличных приложений.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ РАБОТ (нормы №120).

Камеральная обработка пробных площадок ленточного пересчета древостоя и пней по породам и ступеням толщины. Вывод средних показателей на 1 га по всем таксационным элементам и определение запасов древесины. Планиметрирование площадей, увязка площадей с общей площадью в нулевых границах торфяного месторождения. Составление таксационного описания, составление ведомости количества деревьев и пней по выделам. Распределение запасов древесины по породам.

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ (НОРМЫ №121-124).

Составление и вычерчивание плана лесонасаждений с нанесением на него нулевой границы торфяного месторождения, границы промышленной глубины торфяной залежи, границ растительных группировок, лесотаксационных выделов и землепользователей, квартальной сети, пробных площадок, населенных пунктов, дорожной сети, геодезических знаков и подробностей ситуации. Нанесение на поля плана экспликации. Зарамочное оформление. Раскрашивание светокопий по преобладающим породам.

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА О ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКЕ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (нормы №125-137).

сбор и анализ материалов изученности торфяного месторождения и района его расположения.

Составление текста отчета в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией и методическим руководством по разведке торфяных месторождений, включающего следующие разделы:

– введение;

– общие сведения о торфяном месторождении;

– топографическая изученность района расположения торфяного месторождения, административное положение и землепользование;

– характеристика торфяной залежи, характерные особенности торфяного месторождения и оценка разведанных запасов;

– геоморфология и геологическое строение района торфяного месторождения, физико-механические свойства грунтов, гидрогеологические условия, условия осушения торфяного месторождения;

– характеристика покрытой лесом площади, нелесных площадей и запасов древесины;

– методика и объемы выполненных работ;

– хозяйственное использование и природоохранное значение торфяного месторождения;

– эффективность геологоразведочных работ;

– заключение.

Оформление табличных и графических приложений. Составление информационной карты с рефератом.

Таблица 14

Нормы времени на камеральные работы

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| № нормы | Вид работ | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Камеральное дешифрирование на фотопланах или уточненных фотосхемах масштаба: |  |  |
| 61 | 1:10 000 | км2 | 0,07 |
| 62 | 1:25 000 | км2 | 0,05 |
| 63 | Составление поперечных профилей по водоприемникам и каналам | профиль | 0,30 |
|  | Составление продольного и поперечных профилей по водоприемникам и каналам при количестве поперечных профилей на 1 км водоприемника: |  |  |
| 64 | до 5 | 1 км продольного профиля | 2,28 |
| 65 | 6 и более |  | 3,26 |
| 66 | Описание водоприемников | 1 км поймы водоприемника | 0,30 |
|  | Составление схемы района расположения торфяного месторождения при площади, га: |  |  |
| 67 | до 300 | схема | 1,02 |
| 68 | от 301 до 1000 | схема | 1,40 |
| 69 | от 1001 до 10000 | схема | 4,82 |
| 70 | свыше 10000 | схема | 5,24 |
|  | Составление гипсометрического плана в масштабе: |  |  |
| 71 | 1:5 000 | дм2 | 0,51 |
| 72 | 1:10 000 | дм2 | 0,72 |
| 73 | 1:25 000 | дм2 | 1,40 |
| 74 | Камеральная обработка материалов лабораторных исследований | 100 проб | 6,51 |
|  | Подсчет запасов при площади торфяного месторождения, га: |  |  |
| 75 | до 40 | 100 га | 16,24 |
| 76 | 41-70 | 100 га | 10,23 |
| 77 | 71-100 | 100 га | 7,73 |
| 78 | 101-200 | 100 га | 5,71 |
| 79 | 201-300 | 100 га | 4,62 |
| 80 | 301-400 | 100 га | 4,05 |
| 81 | 401-600 | 100 га | 3,57 |
| 82 | 601-1000 | 100 га | 3,09 |
| 83 | 1001-3000 | 100 га | 2,20 |
| 84 | 3001-6000 | 100 га | 1,57 |
| 85 | 6001-10000 | 100 га | 1,27 |
| 86 | свыше 10000 | 100 га | 1,00 |
| 87 | Составление стратиграфических разрезов | км | 0,72 |
|  | Составление плана с распределением площадей и запасов торфа по категориям сырья, залегающего с поверхности в масштабе: |  |  |
| 88 | 1:2 000 | дм2 | 0,38 |
| 89 | 1:5 000 | дм2 | 0,48 |
| 90 | 1:10 000 | дм2 | 0,54 |
| 91 | 1:25 000 | дм2 | 0,95 |
|  | Составление паспорта при числе участников: |  |  |
| 92 | 1-3 | паспорт | 1,98 |
| 93 | 4-5 | паспорт | 2,96 |
| 94 | 6-10 | паспорт | 4,56 |
| 95 | 11-15 | паспорт | 5,95 |
| 96 | 16-20 | паспорт | 8,36 |
| 97 | свыше 20 за каждый участок | участок | 0,33 |
|  | Составление технологического плана в масштабе: |  |  |
| 98 | 1:2 000 | дм2 | 1,11 |
| 99 | 1:5 000 | дм2 | 1,50 |
| 100 | 1:10 000 | дм2 | 1,91 |
| 101 | 1:25 000 | дм2 | 3,05 |
| 102 | Камеральная обработка материалов разведочного бурения | 10 п.м | 2,20 |
|  | Составление геолого-гидрогеологической карты в масштабе: |  |  |
| 103 | 1:2 000 | дм2 | 0,32 |
| 104 | 1:5 000 | дм2 | 0,43 |
| 105 | 1:10 000 | дм2 | 0,54 |
| 106 | 1:25 000 | дм2 | 0,70 |
| 107 | Составление гидрогеологических разрезов | км | 0,55 |
|  | Сбор метеорологических и гидрологических материалов при числе аналогов: |  |  |
| 108 | 1 | объект | 5,45 |
| 109 | 2-3 | объект | 9,77 |
| 110 | 4-5 | объект | 14,03 |
| 111 | 6 и более | объект | 20,06 |
|  | Камеральная обработка материалов и производство гидрологических расчетов при числе изучаемых створов: |  |  |
| 112 | 1 | объект | 11,12 |
| 113 | 2-3 | объект | 13,62 |
| 114 | 4-5 | объект | 16,42 |
| 115 | 6 и более | объект | 21,62 |
|  | Составление гидрологического очерка при числе изучаемых створов: |  |  |
| 116 | 1 | очерк | 25,03 |
| 117 | 2-3 | очерк | 30,26 |
| 118 | 4-5 | очерк | 32,96 |
| 119 | 6 и более | очерк | 42,41 |
| 120 | Камеральная обработка материалов лесотаксационных работ | выдел | 0,60 |
|  | Составление плана лесонасаждений в масштабе: |  |  |
| 121 | 1:2 000 | дм2 | 0,36 |
| 122 | 1:5 000 | дм2 | 0,43 |
| 123 | 1:10 000 | дм2 | 0,55 |
| 124 | 1:25 000 | дм2 | 0,85 |
|  | Составление текста отчета о детальной разведке при площади торфяного месторождения, га: |  |  |
| 125 | до 40 | отчет | 5,13 |
| 126 | 41-70 | отчет | 6,60 |
| 127 | 71-100 | отчет | 8,21 |
| 128 | 101-200 | отчет | 10,26 |
| 129 | 201-300 | отчет | 13,20 |
| 130 | 301-400 | отчет | 17,60 |
| 131 | 401-600 | отчет | 20,23 |
| 132 | 601-1000 | отчет | 25,22 |
| 133 | 1001-3000 | отчет | 35,92 |
| 134 | 3001-6000 | отчет | 50,15 |
| 135 | 6001-10000 | отчет | 64,37 |
| 136 | 10000-30000 | отчет | 85,04 |
| 137 | свыше 30000 на каждые 10000 га | отчет | 18,33 |

П р и м е ч а н и е. К нормам №75-86. Нормы на подсчет запасов даны для стадии детальной разведки. При предварительной разведке к нормам времени применяется коэффициент 0,5; при поисково-оценочных работах – 0,2.

К норме №87. При составлении совмещенных стратиграфических и гидрогеологических разрезов к норме времени применяется коэффициент 1,35.

К нормам №92-97. При составлении паспорта торфяного месторождения, разведанные запасы торфа которого разделены на две категории изученности (А+В) к нормам времени применяется коэффициент 1,2, при трех категориях изученности (А+В+С1) – 1,5.

К нормам №98-101.

1. Нормы на составление технологического плана даны для стадии детальной разведки. При предварительной разведке торфяных месторождений к нормам времени применяется коэффициент 0,4; при поисково-оценочных работах на торф – 0,2.

2. При детальной разведке озерных месторождений сапропеля к нормам времени на составление технологического плана применяется коэффициент 0,7; предварительной разведке – 0,4; поисково-оценочных работах на сапропель – 0,2.

3. При составлении совмещенного технологического плана с гипсометрическим к нормам времени применяется коэффициент 1,2.

К нормам №103-106. При составлении геолого-литологической карты к нормам времени применяется коэффициент 0,7.

К нормам №116-119. К нормам времени применяются следующие коэффициенты:

– при разнообразных физико-географических условиях в бассейне – 1,15;

– при весьма сложных физико-географических условиях – 1,25;

– при искажении режима (перемычный подпор и пр.) – 1,3;

– для озерных рек в случае подсчета притока воды в озеро – 1,3;

– при неустойчивом и зарастающем русле (для гидрологических постов не применяется) – 1,5;

– при составлении гидрологической записки – 0,5.

К нормам №125-137. 1. При составлении текста отчета о предварительной разведке торфяных месторождений к нормам времени применяется коэффициент – 0,6; о поисково-оценочных работах на торф – 0,25.

2. При составлении текста отчета о детальной разведке озерных месторождений сапропеля к нормам времени применяется коэффициент 0,7; о о предварительной разведке – 0,45; о поисково-оценочных работах на сапропель – 0,25.

Таблица 15

Нормы затрат труда на камеральные работы

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Начальник отряда | Геолог I категории | Геолог II категории | Топограф I категории | Техник I категории | Техник II категории | Техник | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Камеральное дешифрирование на фотопланах или уточненных фотосхемах масштаба: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1:10 000 | км2 | 0,01 | – | – | 0,07 | – | – | – | 0,08 |
| 62 | 1:25 000 | км2 | 0,01 | – | – | 0,05 | – | – | – | 0,06 |
| 63 | Составление поперечных профилей по водоприемникам и каналам | профиль | 0,03 | – | – | 0,30 | – | 0,30 | – | 0,63 |
|  | Составление продольного и поперечных профилей по водоприемникам и каналам при количестве поперечных профилей на 1 км водоприемника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | до 5 | 1 км продольного профиля | 0,23 | – | – | 2,28 | – | 2,28 | – | 4,79 |
| 65 | 6 и более |  | 0,33 | – | – | 3,26 | – | 3,26 | – | 6,85 |
| 66 | Описание водоприемников | 1 км поймы водоприемника | 0,03 | – | 0,30 | – | 0,30 | – | – | 0,63 |
|  | Составление схемы района расположения торфяного месторождения при площади, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | до 300 | схема | 0,10 | – | – | 0,51 | – | 1,02 | – | 1,63 |
| 68 | от 301 до 1000 | схема | 0,14 | – | – | 0,70 | – | 1,40 | – | 2,24 |
| 69 | от 1001 до 10000 | схема | 0,48 | – | – | 2,41 | – | 4,82 | – | 7,71 |
| 70 | свыше 10000 | схема | 0,52 | – | – | 2,62 | – | 5,24 | – | 8,38 |
|  | Составление гипсометрического плана в масштабе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 1:5 000 | дм2 | 0,05 | – | – | 0,51 | – | 0,51 | – | 1,07 |
| 72 | 1:10 000 | дм2 | 0,07 | – | – | 0,72 | – | 0,72 | – | 1,51 |
| 73 | 1:25 000 | дм2 | 0,14 | – | – | 1,40 | – | 1,40 | – | 2,94 |
| 74 | Камеральная обработка материалов лабораторных исследований | 100 проб | 0,65 | 6,51 | – | – | – | 6,51 | – | 13,67 |
|  | Подсчет запасов при площади торфяного месторождения, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | до 40 | 100 га | 1,62 | 16,24 | – | – | 8,12 | 8,12 | – | 34,10 |
| 76 | 41-70 | 100 га | 1,02 | 10,23 | – | – | 5,12 | 5,12 | – | 21,49 |
| 77 | 71-100 | 100 га | 0,77 | 7,73 | – | – | 3,86 | 3,86 | – | 16,22 |
| 78 | 101-200 | 100 га | 0,57 | 5,71 | – | – | 2,86 | 2,86 | – | 12,00 |
| 79 | 201-300 | 100 га | 0,46 | 4,62 | – | – | 2,31 | 2,31 | – | 9,70 |
| 80 | 301-400 | 100 га | 0,41 | 4,05 | – | – | 2,03 | 2,03 | – | 8,52 |
| 81 | 401-600 | 100 га | 0,36 | 3,57 | – | – | 1,79 | 1,79 | – | 7,51 |
| 82 | 601-1000 | 100 га | 0,31 | 3,09 | – | – | 1,55 | 1,55 | – | 6,49 |
| 83 | 1001-3000 | 100 га | 0,22 | 2,20 | – | – | 1,10 | 1,10 | – | 4,71 |
| 84 | 3001-6000 | 100 га | 0,16 | 1,57 | – | – | 0,79 | 0,79 | – | 3,31 |
| 85 | 6001-10000 | 100 га | 0,13 | 1,27 | – | – | 0,64 | 0,64 | – | 2,68 |
| 86 | свыше 10000 | 100 га | 0,10 | 1,00 | – | – | 0,50 | 0,50 | – | 2,10 |
| 87 | Составление стратиграфических разрезов | км | 0,07 | 0,72 | – | – | – | 0,72 | – | 1,51 |
|  | Составление плана с распределением площадей и запасов торфа по категориям сырья, залегающего с поверхности в масштабе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1:2 000 | дм2 | 0,04 | – | 0,38 | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,80 |
| 89 | 1:5 000 | дм2 | 0,05 | – | 0,48 | – | – | 0,24 | 0,24 | 1,01 |
| 90 | 1:10 000 | дм2 | 0,06 | – | 0,54 | – | – | 0,27 | 0,27 | 1,14 |
| 91 | 1:25 000 | дм2 | 0,10 | – | 0,95 | – | – | 0,48 | 0,48 | 2,01 |
|  | Составление паспорта при числе участников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 1-3 | паспорт | 0,20 | – | 1,98 | – | 1,98 | – | – | 4,16 |
| 93 | 4-5 | паспорт | 0,30 | – | 2,96 | – | 2,96 | – | – | 6,22 |
| 94 | 6-10 | паспорт | 0,46 | – | 4,56 | – | 4,56 | – | – | 9,58 |
| 95 | 11-15 | паспорт | 0,60 | – | 5,95 | – | 5,95 | – | – | 12,50 |
| 96 | 16-20 | паспорт | 0,84 | – | 8,36 | – | 8,36 | – | – | 17,56 |
| 97 | свыше 20 за каждый участок | участок | 0,03 | – | 0,33 | – | 0,33 | – | – | 0,69 |
|  | Составление технологического плана в масштабе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 1:2 000 | дм2 | 0,11 | – | 1,11 | – | – | 0,56 | 0,56 | 2,33 |
| 99 | 1:5 000 | дм2 | 0,15 | – | 1,50 | – | – | 0,75 | 0,75 | 3,15 |
| 100 | 1:10 000 | дм2 | 0,19 | – | 1,91 | – | – | 0,96 | 0,96 | 4,02 |
| 101 | 1:25 000 | дм2 | 0,31 | – | 3,05 | – | – | 1,53 | 1,53 | 6,42 |
| 102 | Камеральная обработка материалов разведочного бурения | 100 п.м | 0,22 | – | 2,20 | – | – | 2,20 | – | 4,62 |
|  | Составление геолого-гидрогеологической карты в масштабе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1:2 000 | дм2 | 0,03 | 0,32 | – | – | 0,16 | 0,16 | – | 0,67 |
| 104 | 1:5 000 | дм2 | 0,04 | 0,43 | – | – | 0,22 | 0,22 | – | 0,91 |
| 105 | 1:10 000 | дм2 | 0,05 | 0,54 | – | – | 0,27 | 0,27 | – | 1,13 |
| 106 | 1:25 000 | дм2 | 0,07 | 0,70 | – | – | 0,35 | 0,35 | – | 1,47 |
| 107 | Составление гидрогеологических разрезов | км | 0,06 | – | 0,55 | – | – | 0,55 | – | 1,16 |
|  | Сбор метеорологических и гидрологических материалов при числе аналогов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1 | объект | 0,54 | – | 5,45 | – | 5,45 | – | – | 11,44 |
| 109 | 2-3 | объект | 0,98 | – | 9,77 | – | 9,77 | – | – | 20,52 |
| 110 | 4-5 | объект | 1,40 | – | 14,03 | – | 14,03 | – | – | 29,46 |
| 111 | 6 и более | объект | 2,01 | – | 20,06 | – | 20,06 | – | – | 42,13 |
|  | Камеральная обработка материалов и производство гидрологических расчетов при числе изучаемых створов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1 | объект | 1,11 | – | 11,12 | – | 11,12 | – | – | 23,35 |
| 113 | 2-3 | объект | 1,35 | – | 13,62 | – | 13,62 | – | – | 28,60 |
| 114 | 4-5 | объект | 1,64 | – | 16,42 | – | 16,42 | – | – | 34,48 |
| 115 | 6 и более | объект | 2,16 | – | 21,62 | – | 21,62 | – | – | 45,40 |
|  | Составление гидрологического очерка при числе изучаемых створов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1 | очерк | 2,50 | 25,03 | – | – | 25,03 | – | – | 52,56 |
| 117 | 2-3 | очерк | 3,03 | 30,26 | – | – | 30,26 | – | – | 63,55 |
| 118 | 4-5 | очерк | 3,30 | 32,96 | – | – | 32,96 | – | – | 69,22 |
| 119 | 6 и более | очерк | 4,24 | 42,41 | – | – | 42,41 | – | – | 89,06 |
| 120 | Камеральная обработка материалов лесотаксационных работ | выдел | 0,06 | – | 0,60 | – | – | 0,60 | – | 1,26 |
|  | Составление плана лесонасаждений в масштабе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 1:2 000 | дм2 | 0,04 | – | – | 0,36 | 0,36 | – | – | 0,76 |
| 122 | 1:5 000 | дм2 | 0,04 | – | – | 0,43 | 0,43 | – | – | 0,90 |
| 123 | 1:10 000 | дм2 | 0,06 | – | – | 0,55 | 0,55 | – | – | 1,16 |
| 124 | 1:25 000 | дм2 | 0,08 | – | – | 0,85 | 0,85 | – | – | 1,78 |
|  | Составление текста отчета о детальной разведке при площади торфяного месторождения, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | до 40 | отчет | 0,51 | 5,13 | 3,00 | – | – | 2,13 | – | 10,77 |
| 126 | 41-70 | отчет | 0,66 | 6,60 | 3,60 | – | – | 3,00 | – | 13,86 |
| 127 | 71-100 | отчет | 0,82 | 8,21 | 4,21 | – | – | 4,00 | – | 17,24 |
| 128 | 101-200 | отчет | 1,03 | 10,26 | 5,26 | – | – | 5,00 | – | 21,55 |
| 129 | 201-300 | отчет | 1,32 | 13,20 | 7,00 | – | – | 6,20 | – | 27,72 |
| 130 | 301-400 | отчет | 1,76 | 17,60 | 9,60 | – | – | 8,00 | – | 36,96 |
| 131 | 401-600 | отчет | 2,02 | 20,23 | 10,23 | – | – | 10,00 | – | 42,48 |
| 132 | 601-1000 | отчет | 2,52 | 25,22 | 15,00 | – | – | 10,22 | – | 52,96 |
| 133 | 1001-3000 | отчет | 3,59 | 35,92 | 18,92 | – | – | 17,00 | – | 75,43 |
| 134 | 3001-6000 | отчет | 5,02 | 50,15 | 25,15 | – | – | 25,00 | – | 105,32 |
| 135 | 6001-10000 | отчет | 6,44 | 64,37 | 32,37 | – | – | 32,00 | – | 135,18 |
| 136 | 10000-30000 | отчет | 8,50 | 85,04 | 43,00 | – | – | 42,04 | – | 178,58 |
| 137 | свыше 30000 на каждые 10000 га | отчет | 1,83 | 18,33 | 9,33 | – | – | 9,00 | – | 38,49 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты к нормам затрат труда те же, что и к нормам времени.

# НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Г л а в а  8

## ПЕРЕЧНИ БАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ

Таблица 16

Перечень и количество базового оборудования и приборов на бригаду при топографических, торфоисследовательских, лесотаксационных работах и исследований озерных месторождений сапропеля

| Вид работ | Теодолит Т-30М | Нивелир технический Н-10КЛ | Микроскоп биологический МБУ-5 | Фотоаппарат «Зоркий» | Катамаран разборный надувной | Лодка весельная металлическая трехместная | Лодка моторная «Прогресс» | Лодочный мотор «Вихрь 25» | Снегоход «Буран» | Палатки для жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухместные ПП-2 | четырехместные ПП-4 |
|  | Годовая норма амортизационных отчислений, % |
|  | 12,5 | 12,5 | 20,0 | 10,5 | 25,0 | 19,0 | 19,0 | 21,3 | 21,3 | 22,2 | 22,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Разбивка направлений съемочных ходов | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Опознавание контурных точек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Промеры глубин на реках и каналах | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Зондирование торфяной залежи | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Отбор проб | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Исследование пнистости торфяной залежи | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Зондирование отложений сапропеля с лодки | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| То же, со льда | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Отбор проб отложений сапропеля с лодки | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| То же, со льда | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Таксация лесных насаждений | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Закладка пробных площадок в лесонасаждениях | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициент резерва оборудования – 1,25.

Таблица 17

Перечень и количество базового оборудования и приборов на бригаду при гидрогеологических и гидрологических работах

| Вид работ | Комплекты ручного бурения диаметром, мм | Мотобур М-1 (болотной модификации) | Лодка весельная металлическая трехместная | Нивелир технический Н-10КЛ | Палатки для жилья | Фотоаппарат «Зоркий» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 89 |  |  |  | двухместные ПП-2 | четырехместные ПП-4 |  |
|  | Годовая норма амортизационных отчислений, % |
|  | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 19,0 | 12,5 | 22,2 | 22,2 | 10,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ручное бурение скважин комплектами диаметром 60 мм | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| То же, диаметром 89 мм | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Бурение скважин мотобуром М-1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Установка максимальных водомерных реек | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| устройство гидрометрических створов | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Устройство гидрологических постов | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Устройство гидрометрических мостиков | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Измерение расходов воды | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Производство наблюдений на гидрологическом посту | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициент резерва оборудования – 1,25.

Таблица 18

Перечень и количество базового оборудования и приборов на бригаду при камеральных работах

| Вид работ | Машины вычислительные электронные клавишные «Искра-124» |
| --- | --- |
|  | годовая норма амортизационных отчислений 11,1% |
| 1 | 2 |
| Составление продольного и поперечных профилей и описание водоприемников | 1,0 |
| Камеральная обработка материалов лабораторных исследований | 1,0 |
| Подсчет запасов | 1,0 |
| Камеральная обработка материалов и производство гидрологических расчетов | 1,0 |
| Составление гидрологических очерков | 1,0 |
| Камеральная обработка материалов лесотаксационных работ | 1,0 |
| Составление текста отчета | 1,0 |

П р и м е ч а н и е. Коэффициент резерва оборудования – 1,25.

Г л а в а  9

## НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Нормы расхода материалов на геологоразведочные работы при разведке торфяных месторождений

Таблица 19

Нормы расхода материалов на топографические работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Разбивка направлений поперечников (на 100 направлений) | Опознавание контурных точек (на 100 опознаков) | Промеры глубин рек и каналов (на 100 створов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при открытом русле | при ледоставе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,05 | – | 0,4 | 0,4 |
| Бумага писчая | кг | – | 0,1 | – | – |
| Бланки разные | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Журналы разные | шт. | 1 | – | 7 | 7 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |
| Лес для изготовления вешек и кольев ( 10 см, длиной 6 м | м3 | 0,13 | – | 0,2 | 0,2 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |
| Канцтоварых/ | % | 65 | 100 | 24 | 24 |

Таблица 20

Нормы расхода материалов на работы по исследованию торфяной залежи

| Наименование материалов | Единица измерения | Зондирование торфяной залежи (на 100 пунктов) | Заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи (на 100 площадок) | Отбор проб (на 100 проб) | Технико-экономическое обследование (на объект) при площади торфяного месторождения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 300 | 301-1000 | свыше 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Бумага пергамент | кг | – | – | 1,5 | – | – | – |
| Бумага писчая | кг | – | – | – | 0,04 | 0,09 | 0,16 |
| Бумага промокательная | кг | – | – | 0,5 | – | – | – |
| Бумага упаковочная | кг | – | – | 1,0 | – | – | – |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,04 | – | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 |
| Бланки разные | шт. | 1 | 2 | 1 | 0,43 | 0,90 | 1,63 |
| Ведомости разные | шт. | – | – | 10 | – | – | – |
| Журналы разные | шт. | 1 | – | 3 | – | – | – |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди тарные 2(40 мм | кг | – | – | 0,3 | – | – | – |
| Жетоны алюминиевые | шт. | – | – | 110 | – | – | – |
| Проволока | кг | – | – | 0,3 | – | – | – |
| Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Водорода перекись 30% | кг | – | – | 0,05 | – | – | – |
| Соляная кислота 10% | кг | – | – | 0,05 | – | – | – |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Бирки фанерные | шт. | – | – | 1,3 | – | – | – |
| Краска масляная | тюбик | – | – | 0,5 | – | – | – |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| Мешки из полиэтиленовой пленки | шт. | – | – | 330 | – | – | – |
| Нитки суровые | 1000 м | – | – | 0,01 | – | – | – |
| Проявитель для фотопленки | патрон | – | – | – | 0,43 | 0,90 | 1,63 |
| Фиксаж кислый | патрон | – | – | – | 0,43 | 0,90 | 1,63 |
| Фотопленка | катушка | – | – | – | 0,22 | 0,45 | 0,82 |
| Шпагат | кг | – | – | 0,2 | – | – | – |
| Ящики разные | шт. | – | – | 1,3 | – | – | – |
| Канцтовары | % | 36 | 73 | 5 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 21

Нормы расхода материалов на работы по исследованию озерных отложений сапропеля

| Наименование материалов | Единица измерения | Зондирование отложений сапропеля (на 100 пунктов) | Отбор проб отложений сапропеля (на 100 проб) массой, кг: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,01 | – | – |
| Бумага промокательная | кг | – | 0,1 | 0,1 |
| Бумага писчая | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бумага упаковочная | кг | – | 0,8 | 2,0 |
| Ведомости разные | шт. | – | 6 | 3 |
| Журналы разные | шт. | 1 | 3 | 3 |
| Метизы |  |  |  |  |
| Гвозди тарные 2(40 мм | кг | – | 0,3 | 3,0 |
| Жетоны алюминиевые | шт. | – | 110 | 110 |
| Проволока вязальная | кг | – | 0,3 | 3,0 |
| Химикаты |  |  |  |  |
| Водорода перекись 30% | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Соляная кислота 10% | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Разные материалы |  |  |  |  |
| Бирки разные | шт. | – | 1,6 | 17 |
| Краска масляная | тюбик | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Мешки из полиэтиленовой пленки | шт. | – | 330 | 220 |
| Нитки суровые | бобина 1000 м | – | 0,01 | 0,01 |
| Шпагат | кг | – | 0,2 | 1,5 |
| Ящики разные | шт. | – | 1,6 | 17 |
| Канцтовары | % | 100 | 12 | 68 |

Таблица 22

Нормы расхода материалов на бурение скважин

(на 100 м скважины)

| Наименование материалов | Единица измерения | Ручные ударно-вращательные комплекты диаметром, мм | Мотобур М-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 89 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 0,79 | 1,15 | 0,64 |
| Бумага упаковочная | кг | 0,66 | 0,96 | 0,54 |
| Журналы разные | шт. | 3,28 | 4,80 | 2,68 |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |
| Бревна III сорт | м3 | – | 1,44 | – |
| Бревна II сорт | м3 | 0,39 | – | 0,54 |
| Пиломатериалы (доски) III сорт | м3 | – | 0,73 | – |
| Метизы |  |  |  |  |
| Болты разные с гайками | кг | 0,66 | 4,99 | 0,64 |
| Гвозди строительные 3(100 мм | кг | 0,13 | 2,88 | 0,21 |
| Жетоны алюминиевые | шт. | 131,00 | 192,00 | 107,00 |
| Канат стальной оцинкованный ( 6,1 мм | 10 м | – | 0,29 | – |
| Скобы разные (поковки массой до 1,6 кг) | кг | – | 0,50 | – |
| Сталь кровельная в листах толщиной 0,4 мм | кг | 0,24 | 1,00 | 0,19 |
| Шурупы разные | кг | – | 0,19 | - |
| Горюче-смазочные и обтирочные материалы |  |  |  |  |
| Бензин А-72 | кг | – | – | 13,91 |
| Масло машинное | кг | 0,12 | 0,21 | 0,96 |
| Керосин | кг | 0,20 | 0,50 | – |
| Пакля обтирочная | кг | 0,34 | 0,67 | 0,37 |
| Солидол | кг | 0,12 | 0,27 | 0,21 |
| Разные материалы |  |  |  |  |
| Бутылки стекл.емк. 0,5 л | шт. | 13,10 | 19,20 | 10,70 |
| Веревка или канат капроновый | кг | 0,23 | 0,84 | 0,21 |
| Гвозди тарные 2(40 мм | кг | 0,10 | 0,29 | 0,21 |
| Проволока вязальная | кг | 0,15 | 0,55 | 0,21 |
| Мешки из полиэтиленовой пленки | шт. | 131,00 | 192,00 | 107,00 |
| Трубы обсадные ( 50, 57 и 89 мм | м | 0,29 | 0,67 | 0,27 |
| Шпагат | кг | 0,25 | 0,36 | 0,20 |
| Штанги (трубы бурильные ниппельного соединения ( 33,5 мм, 42,5 и 50 мм) | м | 0,34 | 0,75 | 0,42 |
| Ящики разные | шт. | 1,31 | 1,92 | 1,07 |
| Канцтовары | % | 70 | 70 | 70 |

Таблица 23

Нормы расхода материалов на гидрографическое обследование и установку максимальных водомерных реек

| Наименование материалов | Единица измерения | Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади (на 100 км маршрута) | Установка максимальных водомерных реек (на 100 реек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 2 | 1 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,2 | – |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,4 | 0,1 |
| Бумага писчая | кг | 0,3 | 0,1 |
| Ведомости разные | шт. | 5 | 10 |
| Журналы технического нивелирования | шт. | 1 | 3 |
| Журналы разные | шт. | 2 | – |
| Строительные материалы |  |  |  |
| Гвозди строительные разные | кг | – | 1,0 |
| Белила МА-15 и краски масляные разные | кг | – | 0,5 |
| Лес круглый III сорт ( 22-34 мм | м3 | – | 1,0 |
| Фотоматериалы |  |  |  |
| Проявитель для фотопленки | патрон | 6 | – |
| Фиксаж кислый | патрон | 3 | – |
| Фотопленка | катушка | 3 | – |
| Разные материалы |  |  |  |
| Канцтовары | % | 50 | 58 |

Таблица 24

Нормы расхода материалов на устройство гидрометрических сооружений

| Наименование материалов | Единица измерения | Гидрометрический створ (на створ) | Гидрологический пост (на пост) | Гидрометрический мостик при длине, м (на мостик) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 5 | 5,1-10 | 10,1-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 | 0,02 | – | – | – |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,05 | 0,02 | – | – | – |
| Бумага упаковочная | кг | 0,1 | 0,1 | – | – | – |
| Бумага писчая | кг | 0,2 | 0,20 | – | – | – |
| Журналы разные | шт. | 1 | 0,5 | – | – | – |
| Фотоматериалы |  |  |  |  |  |  |
| Проявитель для фотопленки | патрон | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фиксаж кислый | патрон | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Фотопленка | катушка | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Белила МА-15 и краски масляные разные | кг | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Гвозди строительные разные | кг | 2,0 | 0,6 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| Грунт засыпной | кг | – | – | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Лес круглый III сорт | м3 | 2,7 | 0,2 | 1,0 | 2,8 | 6,0 |
| Лес пиленый (доски) III сорт | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Поковки массой до 1,6 кг | кг | – | – | 35,0 | 50,0 | 3,0 |
| Трос стальной оцинкованный диаметром 6,1 мм | м | 2,5 | – | – | – | – |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Канцтовары | % | 5 | 14 | 2 | 3 | 7 |

Таблица 25

Нормы расхода материалов на измерение расходов воды

| Наименование материалов | Единица измерения | Измерение расходов воды (на 10 расходов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертушкой | поплавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 2 | 1 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,1 | 0,1 |
| Ведомости разные | шт. | 20 | 20 |
| Журналы разные | шт. | 2 | 2 |
| Разные материалы |  |  |  |
| Батареи (элемент сухой 373 «Орион») | шт. | 5 | – |
| Лампочки для карманного фонаря | шт. | 1 | – |
| Канцтовары | % | 44 | 51 |

Таблица 26

Нормы расхода материалов на производство гидрометрических наблюдений

(на месяц наблюдений)

| Наименование материалов | Единица измерения | Наблюдения на гидрологическом посту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |
| Бланки разные | шт. | 4 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,1 |
| Бумага писчая | кг | 0,05 |
| Журналы наблюдений | шт. | 1 |
| Метизы |  |  |
| Гвозди строительные разные | кг | 0,05 |
| Фотоматериалы |  |  |
| Проявитель для фотопленки | патрон | 0,2 |
| Фиксаж кислый | патрон | 0,1 |
| Фотопленка | катушка | 0,5 |
| Разные материалы |  |  |
| Батареи (элемент сухой 373 «Орион») | шт. | 2 |
| Белила МА-15 и краски масляные разные | кг | 0,02 |
| Лампочки для карманного фонаря | шт. | 1 |
| Канцтовары | % | 70 |

Таблица 27

Нормы расхода материалов на лесотаксационные работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Таксация лесных насаждений (на 10 км) | Закладка пробных площадок в лесонасаждениях (на 100 пробных площадок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бумажные изделия |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 1 | 2 |
| Журналы разные | шт. | 1 | 5 |
| Разные материалы |  |  |  |
| Канцтовары | % | 50 | 100 |

Таблица 28

Нормы расхода материалов на камеральные топографические работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Камеральное дешифрирование на фотопланах или уточненных фотосхемах (на 100 км2) | Составление поперечных профилей по водоприемникам и каналам (на профиль) | Составление продольного и поперечных профилей и описание водоприемников (на км) | Составление схемы района расположения торфяного месторождения (на схему) | Составление гипсометрического плана (на 100 дм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Бланки вычислительные разные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Бумага ватман (640(878) | лист | – | – | – | 1 | 3,0 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | – | 0,01 | 0,05 | – | – |
| Бумага промокательная | кг | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бумага писчая | кг | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Ведомости разные | шт. | – | 1 | 1 | – | – |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Вата | пакет (0,25 кг) | – | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Квасцы жженые | банка (25 г) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Краски акварельные | набор | – | – | – | 0,05 | – |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | – | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Масло машинное | флакон | – | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Уксусная эссенция | бутылка (0,1 кг) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Канцтовары | % | 100 | 14 | 28 | 27 | 100 |

Таблица 29

Нормы расхода материалов на камеральные торфоисследовательские работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Составление стратиграфических разрезов торфяной залежи (на 10 км) | Подсчет запасов (на 100 га) | Составление плана с распределением площадей и запасов торфа по категориям сырья, залегающего с поверхности (на 100 дм2) | Составление паспорта (на паспорт) | Составление технологического плана (на 100 дм2) | Камеральная обработка материалов лабораторных исследований (на 100 проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 1 | 11 | – | 4 | – | 5 |
| Бумага ватман (640(878) | лист | – | – | – | 0,1 | 3 | – |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,10 | 0,01 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,05 | 0,02 | 0,05 | – | 0,05 | 0,02 |
| Бумага промокательная | кг | 0,1 | – | 0,05 | – | 0,1 | 0,05 |
| Бумага писчая | кг | – | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,15 |
| Ведомости разные | шт. | – | 30 | – | 1 | 2 | 20 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий листовой (600(600(0,8 мм) | м2 | – | – | – | – | 1,2 | – |
| Вата | пакет (250 г) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – |
| Квасцы | банка (25 г) | 0,10 | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | – |
| Краски акварельные | набор | – | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | – | 0,05 | – | 0,05 | – | – |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Уксусная эссенция | бутылка (0,1 кг) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | – |
| Канцтовары | % | 94 | 36 | 100 | 100 | 100 | 8 |

Таблица 30

Нормы расхода материалов на камеральные гидрогеологические работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Камеральная обработка материалов разведочного бурения (на 10 м скважины) | Составление геолого-гидрогеологической карты (на 100 дм2) | Составление гидрогеологических разрезов (на 100 км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 10 | – | – |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бумага миллиметровая | рулон (40 м) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бумага промокательная | кг | – | 0,1 | 0,1 |
| Бумага писчая | кг | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
| Разные материалы |  |  |  |  |
| Краски акварельные | набор | – | 0,5 | 0,05 |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | рулон (15 м) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Канцтовары | % | 12 | 100 | 38 |

Таблица 31

Нормы расхода материалов на камеральные гидрологические работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Сбор метеорологических и гидрологических материалов при числе аналогов (на объект) | Камеральная обработка материалов и производство гидрологических расчетов при числе изучаемых створов (на объект) | Составление гидрологического очерка изучаемых створов (на очерк) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | 4 и более | до 3 | 4 и более | до 3 | 4 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 38 | 85 | 62 | 95 | – | – |
| Бумага калька | рулон | – | – | 0,12 | 0,19 | 0,55 | 0,75 |
| Бумага миллиметровая | рулон | 0,38 | 0,85 | 1,24 | 1,90 | 0,55 | 0,75 |
| Бумага писчая | кг | 0,11 | 0,26 | 0,19 | 0,29 | 0,55 | 0,75 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | – | – | – | – | 0,30 | 0,40 |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | рулон (15 м) | 0,10 | 0,20 | – | – | 0,30 | 0,40 |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | – | – | – | – | 0,10 | 0,20 |
| Канцтовары | % | 18 | 18 | 10 | 10 | 28 | 28 |

Таблица 32

Нормы расхода материалов на камеральные лесотаксационные работы

| Наименование материалов | Единица измерения | Камеральная обработка материалов лесотаксационных работ (на 10 выделов) | Составление плана лесонасаждений (на 100 дм2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 2 | 2 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 | 0,1 |
| Бумага промокательная | кг | – | 0,05 |
| Бумага писчая | кг | 0,02 | 0,02 |
| Ведомости разные | шт. | 2 | – |
| Разные материалы |  |  |  |
| Краски акварельные | набор | – | 0,5 |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | 0,1 | 0,1 |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | 0,1 | 0,1 |
| Канцтовары | % | 100 | 77 |

Таблица 33

Нормы расхода материалов на составление отчета о детальной разведке торфяных месторождений (на отчет)

| Наименование материалов | Единица измерения | Площадь торфяного месторождения, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 301-1000 | 1001-10000 | свыше 10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 90 | 150 | 200 | 300 |
| Бумага калька | рулон (40 м) | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| Бумага упаковочная | кг | 0,35 | 0,85 | 2,00 | 4,00 |
| Бумага писчая | кг | 0,90 | 2,10 | 5,00 | 10,00 |
| Ведомости разные | шт. | 45 | 75 | 100 | 150 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |
| Лейкопластырь 4(500 см | пачка | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
| Лента склеивающая | рулон (33 м) | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 |
| Шпагат | кг | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| Канцтовары | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Г л а в а  10

## НОРМЫ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА, ПРИБОРОВ, МАЛОЦЕННОГО ИНВЕНТАРЯ И СНАРЯЖЕНИЯ

Таблица 34

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при производстве топографических работ

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | разбивка направлений поперечников | опознавание контурных точек | промеры глубин на реках и каналах |
|  |  |  |  | при открытом русле | при ледоставе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бинокли БПЦ 5-18(50 | 20 | – | 1 | – | – |
| Башмаки нивелирные | 50 | – | – | 2 | 2 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бруски шлифовальные (150(75(25 мм) | 100 | 2 | – | 1 | 2 |
| Буссоли БГ-1 | 33 | 1 | – | – | – |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Готовальни разные | 50 | – | 1 | 1 | 1 |
| Жилеты спасательные | 50 | – | – | 3 | – |
| Кастрюли 3-5 л | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 | 1 | – |
| Кровати раскладные | 50 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Круги спасательные | 50 | – | – | 3 | – |
| Ледорубы (буры ледовые) | 100 | – | – | – | 1 |
| Ленты стальные 20-метровые | 66 | – | 1 | 1 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые «Нырок» | 100 | – | 1 | 1 | 1 |
| Лодки «Нырок» из прорезиненной ткани 2-х местные с веслами | 100 | – | – | 1 | – |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лопаты штыковые железные с ручкой | 100 | – | – | – | 1 |
| Лоты промерные | 100 | – | – | 1 | 1 |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | – | 1 | – | – |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 5 | 3 | – | 4 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Накомарники из бязи | 100 | 5 | 3 | 4 | – |
| Наметки (футштоки) | 66 | – | – | 1 | 1 |
| Напильники разные | 100 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы канцелярские | 40 | – | 1 | 1 | 1 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 60 | 1 | – | 1 | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пешни | 100 | – | – | – | 1 |
| Пилы поперечные двуручные длиной 1250 мм | 50 | 1 | – | – | – |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пологи марлевые | 100 | 1 | 1 | 1 | – |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулетки стальные 20-метровые | 50 | – | 1 | – | – |
| Разводки для пил | 100 | 1 | – | – | – |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рейки нивелирные (комплект) | 66 | – | – | 2 | 2 |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сейфы металлические малые | 10 | 1 | 1 | – | – |
| Сковородки | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Точила ручные | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тросы мерные, стальные ((=6 мм, длиной 100 м) | 50 | – | – | 1 | 1 |
| Угольники пластмассовые | 100 | – | 1 | 1 | 1 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Циркули пропорциональные | 25 | – | 1 | – | – |
| Чайники | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | – | – | – | 1 |
| Ящики дощатые 1,1(0,9(0,30 м | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 35

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при исследовании торфяной залежи

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | зондирование торфяной залежи | отбор проб торфа | заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи | технико-экономическое обследование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бачки для проявления фотопленки | 100 | – | – | – | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бинокли БПЦ-5-18(50 | 20 | – | – | – | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Буры зондировочные | 100 | 1 | – | 2 | – |
| Буры пробоотборные | 100 | – | 1 | – | – |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Весы технические с разновесом | 40 | – | 1 | – | – |
| Готовальни разные | 50 | 1 | – | – | 1 |
| Грузики металлические | 10 | 4 | – | – | 2 |
| Груши резиновые | 100 | – | – | – | – |
| Доски чертежные | 50 | 1 | – | – | 1 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Иглы препаровальные | 100 | – | 1 | – | – |
| Канистры металлические емкостью 20 л | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Капельницы для кислот (на 6 месяцев) | 100 | 1 | 1 | – | – |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Кружки алюминиевые | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 | 2 | – |
| Лампы паяльные ПЛ-72 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ленты стальные 20-метровые | 66 | – | – | 1 | – |
| Линейки логарифмические | 33 | 1 | – | 1 | – |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | – | – | 1 |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ломы массой 4,0 кг | 50 | 1 | 1 | 1 | – |
| Лопаты штыковые железные | 100 | 1 | 1 | 1 | – |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | 1 | 1 | – | 1 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Накомарники из бязи | 100 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Напильники разные | 100 | 1 | – | 1 | – |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы канцелярские | 40 | 1 | – | 1 | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пинцеты | 100 | 1 | 1 | – | – |
| Пипетки | 100 | 1 | 1 | – | – |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 | 1 | – |
| Пологи марлевые | 100 | 2 | 2 | 2 | – |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулетки стальные 10-метровые | 100 | – | – | – | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Сейфы металлические малые | 10 | 1 | – | – | 1 |
| Скальпели | 50 | 1 | – | – | – |
| Сковородки | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стекла покровные 24(24 мм (100 шт.) | 100 | – | 1 | – | – |
| Стекла предметные (100 шт.) | 100 | – | 1 | – | – |
| Стулья походные складные | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тазы оцинкованные | 100 | – | 1 | – | – |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чайники | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чашки фарфоровые | 100 | – | 1 | – | – |
| Черенки для лопат | 100 | 1 | 1 | 1 | – |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шпатели | 100 | – | 1 | – | – |
| Ящики для инструмента (МКН-1-08-000) | 50 | 1 | 1 | 1 | – |

Таблица 36

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при исследовании озерных отложений сапропеля

| Наименование | Нормы износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зондирование отложений сапропеля | Отбор проб сапропеля |
|  |  | с лодки при определении положения зондировочных точек | со льда | с лодки массой, кг | со льда массой, кг |
|  |  | натяжением капроновой нити или троса | засечками с берега теодолитом |  | 0,5 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бинокли БПЦ-5-18(50 | 20 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Бруски шлифовальные (на 6 месяцев) | 100 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Буры зондировочные | 100 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Буры пробоотборные | 100 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Весы технические с разновесом | 40 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Готовальни разные | 50 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Доски чертежные | 50 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Жилеты спасательные | 50 | 4 | 6 | – | 5 | 5 | – | – |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Кровати раскладные | 50 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Круги спасательные | 50 | 4 | 6 | – | 5 | 5 | – | – |
| Ледорубы (буры ледовые) | 100 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Ленты стальные 20-метровые | 66 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Линейки логарифмические | 33 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лодки «Нырок» из прорезиненной ткани двухместные | 100 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лопаты штыковые железные | 100 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | – | – | 4 | – | – | 5 | 5 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наметки (футштоки) | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напильники разные | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Накомарники из бязи | 100 | 4 | 6 | – | 5 | 5 | – | – |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 50 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пешки | 100 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Пилы поперечные двуручные длиной 1250 мм | 50 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поплавки с якорями | 100 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разводки для пил | 100 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Рейки нивелирные (комплект) | 66 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Рейки ледоснегомерные | 66 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Сейфы металлические малые | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Транспортиры геодезические | 33 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Тросы (барабаны с мерным тросом) | 50 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фал капроновый | 60 | 10 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Циркули пропорциональные | 25 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Чайники | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Якоря лодочные | 33 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Ящики упаковочные 1,1(0,9(0,3 м | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 37

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при ручном бурении скважин

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду при бурении скважин диаметром: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 мм | 89 мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Буровой инструмент |  |  |  |
| Башмаки фрезерные для труб ( 60 мм | 100 | 2 | – |
| То же, 89 мм | 100 | – | 4 |
| Блоки однороликовые грузоподъемностью 1,0 т | 30 | – | 1 |
| Бруски шлифовальные (на 6 месяцев) | 100 | – | 3 |
| Буравы по дереву (ИТ9А) | 100 | – | 2 |
| Буры ложковые ( 47 мм (БИ(119(102А) | 80 | 1 | – |
| То же, 74 мм (БИ(119(101А) | 100 | – | 2 |
| Буры спиральные ( 47 мм (БИ(119(171) | 100 | 1 | – |
| То же, 74 мм (БИ(119(181) | 100 | – | 1 |
| Вилки подкладные для штанг, (33,5 мм | 15 | 1 | 1 |
| Головки универсальные ( 60 мм (БИ(249(403) | 30 | 1 | – |
| Головки универсальные ( 89 мм (БИ(249(404) | 40 | – | 1 |
| Диски подкладные пол обсадные трубы ( 89 мм (БИ(219(62) | 50 | – | 1 |
| Долота двутавровые ( 47 мм (БИ(119(115А) | 100 | 1 | – |
| Долота двутавровые ( 74 мм (БИ(119(114А) | 100 | – | 3 |
| Долота пирамидальные ( 74 мм | 55 | – | 1 |
| Желонки с шаровым клапаном ( 44 мм | 50 | 1 | 1 |
| Желонки с плоским клапаном ( 70 мм | 100 | – | 1 |
| Замки соединительные для штанг ( 33,5 мм | 100 | 1 | 1 |
| Зажимы для троса диам. 9,5 мм (3К9,5-1,0) | 100 | – | 1 |
| Ключи штанговые винтовые | 70 | 1 | 1 |
| Ключи откидные шарнирные для штанг ( 33,5 мм (БИ(179(177(000) | 100 | 1 | – |
| ТО же, для штанг ( 42 мм (БИ(179(178(000) | 100 | – | 1 |
| Ключи отбойные ( 42 мм (Н(42) | 15 | 1 | – |
| То же, ( 50 мм (Н(50) | 15 | – | 1 |
| Колокола ловильные для штанг ( 33,5 мм (А-44) | 15 | 1 | – |
| То же, ( 42 мм (А-57) | 40 | – | 1 |
| Коуши для троса диам. каната 7,8-9,5 мм (С 1,2) | 60 | – | 1 |
| Крюки вертлюжные 1,5 т | 40 | – | 1 |
| Кусачки слесарные (острогубцы) | 66 | – | 1 |
| Метчики ловильные для штанг ( 33,5-42 мм (А-33,5; Б-44) | 25 | 1 | 1 |
| Ушки для подвешивания желонки с ниппельной замковой резьбой ( 33,5 мм (БИ(239(84(000) | 20 | 1 | – |
| Ушки для подвешивания желонки с замковой резьбой ( 42 мм и ниппельно-замковой резьбой ( 33,5 мм (БИ(239(85(000) | 20 | – | 1 |
| Форштули (элеваторы) для штанг ( 33,5 мм (БИ(249(90(000) | 40 | 1 | – |
| То же, ( 42 мм (БИ(159(34(00А-1) | 55 | – | 1 |
| Хомуты шарнирные для труб ( 33,5 мм | 55 | 1 | – |
| То же, ( 42 мм (БИ(199(61) | 80 | – | 1 |
| Хомуты для обсадных труб ( 57 мм (БИ(199(78) | 30 | 1 | – |
| То же, ( 89 мм (БИ(199(79) | 30 | – | 1 |
| Шкворни с серьгой, ( 38 мм (БИ(249(402) | 40 | – | 1 |
| Штанги ударные длиной 1250 мм, ( 89 мм (БИ(129(86) | 20 | – | 1 |
| Слесарный инструмент |  |  |  |
| Бородки слесарные (200(80 мм) | 45 | 1 | 1 |
| Горелки к паяльным лампам | 30 | 1 | 1 |
| Зубила слесарные (200(20 мм) | 100 | 1 | 1 |
| Клуппы "Дуплекс" | 30 | 1 | 1 |
| Ключи разводные (36 мм) | 45 | 1 | 3 |
| Крейцмейсели (160(5 мм) | 60 | 1 | 1 |
| Кусачки слесарные (острогубцы) | 66 | 1 | 1 |
| Лампы паяльные (ПЛ-72) | 6 | 1 | 1 |
| Линейки стальные (1000 мм) | 6 | 1 | 1 |
| Ломики монтажные (ЛМ-32) | 30 | – | 1 |
| Молотки разные | 30 | 1 | 3 |
| Напильники разные | 100 | 2 | 4 |
| Ножовки по металлу | 66 | 1 | 1 |
| Отвертки разные | 15 | 1 | 1 |
| Пассатижи длиной 200 мм | 66 | 1 | 1 |
| Паяльники электрические | 100 | 10 | 15 |
| Полотна ножовочные (450(32(1,6 мм) | 100 | 10 | 15 |
| Станки ножовочные ручные | 15 | 1 | 1 |
| Тиски ручные слесарные массой 11,0 кг | 15 | 1 | 1 |
| Кузнечный инструмент |  |  |  |
| Бородки кузнечные (200(8 мм) | 30 | 1 | 1 |
| Горны походные | 15 | 1 | 1 |
| Зубила кузнечные (200(20 мм) | 100 | 1 | 2 |
| Клещи разные | 10 | 1 | 3 |
| Кувалды, 6 кг | 10 | 1 | 1 |
| Метры стальные складные | 10 | 1 | 1 |
| Молотки разные | 30 | 1 | 1 |
| Наковальни массой 95 кг | 5 | 1 | 1 |
| Рашпили (длина 350 мм, насечка №1) | 100 | – | 2 |
| Тиски массой 11,0 кг | 15 | 1 | 1 |
| Плотничий инструмент |  |  |  |
| Долота столярные (350(20 мм) | 100 | – | 1 |
| Клещи строительные (длина 250 мм) | 66 | – | 1 |
| Метры деревянные складные | 50 | 1 | 2 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 50 | – | 1 |
| Пилы поперечные двуручные (длина 1250 мм) | 50 | – | 1 |
| Разводки для пил | 50 | – | 1 |
| Рашпили (длина 350 мм, насечка №1) | 100 | – | 1 |
| Рубанки-шерхебели (ИР(738) | 50 | – | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 100 | 1 | 3 |
| Точила электрические (ИЭ(9701) | 10 | – | 1 |
| Малоценный инвентарь |  |  |  |
| Банки металлические емкостью 1 л | 30 | 2 | 4 |
| Бочки деревянные емкостью 100 л | 100 | 1 | 1 |
| Кайла двусторонние массой 2,9 кг (К-2) | 30 | 1 | 1 |
| Круги карборундовые шлифовальные (300(40(76 мм) | 70 | 1 | 1 |
| Ломы массой 4,0 кг | 50 | 1 | 1 |
| Лопаты штыковые железные с ручкой | 100 | 1 | 1 |
| Снаряжение |  |  |  |
| Аптечка первой помощи, универсальная | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 4 | 4 |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 4 | 4 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 4 | 5 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 |
| Накомарники из бязи | 100 | 4 | 5 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 4 | 5 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 |
| Пологи марлевые | 100 | 3 | 4 |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 |
| Сковородки | 100 | 1 | 1 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 4 | 5 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 |
| Чайники | 100 | 2 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | 1 | 1 |
| Ящики для инструмента (МКН-1-08-000) | 50 | 1 | 1 |

Таблица 38

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при бурении скважин мотобуром М-1

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду при глубине скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 м | 0-10 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Буровой инструмент |  |  |  |
| Бурильные трубы (штанги буровые специальные) БТ-1 ( 20(2,5 мм, длиной 1,0 м | 100 | 6 | 10 |
| Долота конусные ТО-1 к обсадной трубе | 100 | 1 | 1 |
| Долота пирамидальные | 100 | 2 | 2 |
| Пробоотборники боковые ПБ-1 (50(2,5 мм, длиной 0,25 м | 100 | 1 | 1 |
| Пробоотборники торцевые ПТ-1 (40(2,5 мм, длиной 1,0 мм с пятью смешанными наконечниками | 100 | 1 | 1 |
| Трубы обсадные ТО-1 (50(2,5 мм, длиной 1,0 м | 100 | 6 | 10 |
| Шнеки Ш-1 (50 мм, длиной 1,0 м | 100 | 6 | 10 |
| Подсобно-вспомогательный инструмент | 100 | 1 | – |
| Лопатки (вилки) подкладные Л-1 к шнекам | 100 | 1 | 1 |
| Наголовники Н-1 ( 50 мм, длиной 0,25 м к обсадным трубам | 100 | 1 | 1 |
| Переходники от обсадных труб к бурильным | 100 | 1 | 1 |
| Переходники от шпинделя мотобура к буровому инструменту | 100 | 1 | 1 |
| Расчетный домкрат от а/м «Москвич» или лебедка Л-1, оборудованные захватом для извлечения обсадных труб | 30 | 1 | 1 |
| Ручки Р-2 к обсадным и бурильным трубам и шнекам | 100 | 1 | 1 |
| Рюкзаки с рамкой Р-1 для упаковки мотобура | 100 | 1 | 1 |
| Хомуты Х-1 к обсадным трубам | 100 | 1 | 1 |
| Чехлы брезентовые Ч-1 для упаковки и переноса инструмента | 100 | 1 | 1 |
| Шнеколовки Ш-1 спиральные ( 50 мм, длиной 0,25 м | 100 | 1 | 1 |
| Слесарный инструмент |  |  |  |
| Бородки слесарные (200(80 мм) | 45 | 1 | 1 |
| Кусачки слесарные (острогубцы) | 66 | 1 | 1 |
| Металлические щетки | 100 | 1 | 1 |
| Молотки разные | 30 | 1 | 1 |
| Напильники разные | 100 | 2 | 2 |
| Отвертки разные | 45 | 1 | 1 |
| Пассатижи длиной 200 мм | 66 | 1 | 1 |
| Малоценный инвентарь |  |  |  |
| Канистры металлические емкостью 20 л | 50 | 1 | 1 |
| Бочки деревянные емкостью 100 л | 100 | 1 | 1 |
| Ломы массой 4,0 кг | 50 | 1 | 1 |
| Лопаты штыковые железные с ручкой | 100 | 1 | 1 |
| Снаряжение |  |  |  |
| Аптечка первой помощи, универсальная | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 4 | 5 |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 4 | 5 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 4 | 5 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 |
| Накомарники из бязи | 100 | 4 | 5 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 4 | 5 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 |
| Сковородки | 100 | 1 | 1 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 4 | 5 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 |
| Пологи марлевые | 100 | 3 | 5 |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 |
| Чайники | 100 | 2 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | 1 | 1 |
| Ящики для инструмента (МКН-1-08-000) | 50 | 1 | 1 |

Таблица 39

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при производстве гидрологических работ

| Наименование | Нормы износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | гидрографическое обследование водоемов или водосборной площади | установка максимальных водомерных реек | измерение расходов воды |
|  |  |  |  | вертушкой | поплавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Башмаки нивелирные | 50 | 2 | 2 | – | – |
| Бачки для проявления фотопленки | 100 | 1 | – | – | – |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бинокли БПЦ-5-18(50 | 20 | 1 | 1 | – | – |
| Бруски шлифовальные (на 6 месяцев) | 100 | – | 1 | – | – |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Вертушки гидрометрические ГР-21М | 20 | – | – | 1 | – |
| Готовальни разные | 50 | 1 | – | 1 | 1 |
| Грузики металлические | 10 | 6 | – | – | – |
| Доски чертежные | 50 | 1 | – | – | – |
| Жилеты спасательные | 50 | 2 | – | 3 | 3 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кисти малярные | 50 | – | 1 | – | – |
| Компасы наручные | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Круги спасательные | 50 | 2 | – | 3 | 3 |
| Ледорубы (буры ледовые) | 100 | – | – | 1 | – |
| Ленты стальные 20 м | 66 | 1 | – | 1 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ложки разливные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лодки «Нырок» из прорезиненной ткани двухместные | 100 | 1 | – | 1 | 1 |
| Лопаты штыковые железные | 100 | 1 | 1 | 1 | – |
| Ломы массой 4,0 кг | 50 | – | 1 | – | – |
| Лоты промерные | 100 | – | – | 1 | 1 |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | 1 | – | – | – |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | – | – | 1 | 1 |
| Наметки (футштоки) | 66 | 1 | – | 1 | 1 |
| Напильники разные | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 50 | – | 1 | – | – |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвесы | 20 | – | 1 | – | – |
| Очки предохранительные | 100 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пешни | 100 | 1 | – | 1 | – |
| Пилы поперечные двуручные длиной 1250 мм | 50 | – | 1 | – | – |
| Планиметры | 13 | 1 | – | – | – |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разводки для пил | 100 | – | 1 | – | – |
| Рейки водомерные | 66 | – | – | 1 | 1 |
| Рейки ледоснегомерные | 66 | – | – | 1 | 1 |
| Рейки максимальные | 66 | – | 2 | – | – |
| Рейки нивелирные | 66 | 2 | 2 | – | – |
| Рулетки 10-метровые | 100 | 1 | 1 | – | – |
| Рубанки-шерхебели (ИР-738) | 25 | – | 1 | – | – |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сейфы металлические малые | 10 | 1 | – | – | – |
| Сковородки | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стереоскопы | 33 | 1 | – | – | – |
| Секундомеры | 33 | – | – | 1 | 1 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Тросы стальные ( 6 мм (100 м) | 66 | – | – | 1 | – |
| Угольники деревянные (для строительных работ) | 100 | – | 1 | – | – |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фотоэкспонометры М 470210 | 33 | 1 | – | – | – |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Чайники | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Часы | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | 1 | 1 | 1 | – |
| Штанги к вертушкам (ГР-56) | 20 | – | – | 1 | – |
| Ящики для инструментов (МКН-1-08-000) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 40

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при устройстве гидрометрических сооружений и производстве гидрометрических наблюдений

| Наименование | Нормы износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Устройство гидрометрических сооружений | Наблюдения на гидрологическом посту |
|  |  | гидрометрический створ | гидрологический пост |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Бачки для проявления фотопленки | 100 | – | 1 | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Бруски шлифовальные (на 6 месяцев) | 100 | 1 | 1 | – |
| Буравы по дереву | 100 | 1 | 1 | – |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Готовальни разные | 50 | – | – | 1 |
| Долота столярные (350(20 мм) | 100 | 1 | 1 | – |
| Жилеты спасательные | 50 | 2 | 2 | 1 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 | 2 |
| Зубила слесарные (200(20 мм) | 100 | 1 | 1 | – |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 | 2 |
| Кисти малярные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Клещи строительные длиной 250 мм | 66 | 1 | 1 | – |
| Кошма | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 6 | 6 | 3 |
| Круги спасательные | 50 | 2 | 2 | 2 |
| Кусачки (острогубцы) | 66 | 1 | 1 | – |
| Ледорубы (буры ледовые) | 100 | – | – | 1 |
| Ленты стальные 20-метровые | 100 | – | – | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | – | – | 1 |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 | 2 |
| Ломы массой 4,0 кг | 50 | 1 | 1 | – |
| Лодки «Нырок» из прорезиненной ткани двухместные | 100 | – | 1 | 1 |
| Лопаты штыковые железные | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Лоты промерные | 100 | – | – | 1 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | – | – | 3 |
| Метры складные деревянные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 6 | 6 | 3 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | – | – | 1 |
| Молотки разные | 50 | 1 | 1 | – |
| Наметки (футштоки) | 66 | 1 | – | 1 |
| Напильники разные | 100 | 10 | 10 | 1 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 50 | 1 | 1 | – |
| Отвесы для строительных работ | 20 | 1 | 1 | – |
| Очки предохранительные | 100 | 6 | 6 | 3 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Пешни | 100 | – | – | 1 |
| Пилы поперечные двуручные длиной 1250 мм | 50 | 1 | 1 | – |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 | – |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Разводки для пил | 100 | 1 | 1 | – |
| Рейки водомерные | 66 | – | 1 | 1 |
| Рейки ледоснегомерные | 66 | – | – | 1 |
| Рейки максимальные | 66 | – | 1 | 1 |
| Рейки нивелирные | 66 | 2 | 2 | 1 |
| Рулетки 10-метровые | 100 | 1 | 1 | – |
| Рубанки-шерхебели (ИР-738) | 25 | 1 | 1 | – |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 | – |
| Секундомеры | 33 | 1 | – | 1 |
| Сковородки | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 | – |
| Стулья походные складные | 50 | 6 | 6 | 3 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Термометры гидрогеологические (АМ-6) на 6 месяцев | 100 | – | – | 1 |
| Термометры гидрогеологические (М-102) на 6 месяцев | 100 | – | – | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 3 | 3 | 1 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Фотоэкспонометры М 470210 | 33 | – | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 | 1 |
| Чайники | 100 | 2 | 2 | 1 |
| Часы | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Ящики упаковочные | 50 | 2 | 2 | 1 |

Таблица 41

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при производстве лесотаксационных работ

| Наименование | Нормы износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | таксация лесных насаждений | закладка пробных площадок в лесонасаждениях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аптечки первой помощи, универсальные | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны для керосина 10-20 л | 100 | 1 | 1 |
| Бидоны 3 л | 100 | 1 | 1 |
| Брезенты 2(3 м | 50 | 1 | 1 |
| Бруски шлифовальные (на 6 месяцев) | 100 | – | 1 |
| Буравы Пресслера | 100 | – | 1 |
| Буссоли БГ-1 | 33 | – | 1 |
| Ведра разные | 100 | 3 | 3 |
| Веревка хозяйственная (кг) | 100 | 0,3 | 0,3 |
| Вилки мерные | 100 | – | 2 |
| Высотомеры (эклиметры) ЭВ-1 | 100 | – | 1 |
| Замки висячие | 100 | 2 | 2 |
| Кастрюли 3 и 5 л | 100 | 2 | 2 |
| Компасы ручные | 33 | 1 | 1 |
| Кошма | 33 | 1 | 1 |
| Кровати раскладные | 50 | 3 | 5 |
| Ленты стальные 20-метровые | 66 | – | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | – | 1 |
| Ложки разливные | 100 | 2 | 2 |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | – | 1 |
| Лыжи охотничьи с креплениями, палками и резиновыми накладками | 50 | 3 | 5 |
| Мешки продуктовые брезентовые | 100 | 5 | 5 |
| Мешки спальные, ватные с вкладышами | 50 | 3 | 5 |
| Микрокалькуляторы «Электроника» | 20 | 1 | 1 |
| Напильники разные | 100 | – | 5 |
| Ножи кухонные | 100 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | 50 | 1 | 1 |
| Ножовки по дереву комбинированные длиной 350-410 мм | 50 | – | 1 |
| Очки предохранительные | 100 | 3 | 5 |
| Печки походные | 100 | 1 | 1 |
| Пилы поперечные двуручные длиной 1250 мм | 50 | – | 1 |
| Плиты газовые с баллонами | 50 | 1 | 1 |
| Примусы «Шмель-4» | 33 | 1 | 1 |
| Радиоприемники ВЭФ-206 | 13 | 1 | 1 |
| Разводки для пил | 100 | – | 1 |
| Рулетки стальные, 10 м | 100 | – | 1 |
| Рюкзаки | 50 | 1 | 1 |
| Сейфы металлические малые | 10 | 1 | – |
| Сковородки | 100 | 1 | 1 |
| Стереоскопы ЗЛС-1 | 33 | 1 | – |
| Столы походные складные | 50 | 1 | 1 |
| Стулья походные складные | 50 | 3 | 5 |
| Сумки полевые брезентовые | 100 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | 100 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи разные | 50 | 1 | 2 |
| Фляги молочные | 50 | 1 | 1 |
| Фонари электрические карманные | 100 | 2 | 2 |
| Чайники | 100 | 1 | 2 |
| Часы | 20 | 1 | 1 |
| Ящики для инструмента (МКН-1-08-000) | 50 | 1 | 1 |

Таблица 42

Нормы износа личного снаряжения на полевых работах

| Наименование | Норма износа в год, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Вилки столовые | 100 |
| Вкладыши в спальные мешки (два) | 50 |
| Кружка эмалированная | 100 |
| Ложка столовая | 100 |
| Ложка чайная | 100 |
| Матрац резиновый | 50 |
| Миска | 100 |
| Нож столовый | 100 |
| Полотенца (два) | 100 |
| Рукавицы брезентовые | 100 |
| Рюкзак геологический | 50 |
| Сумка полевая | 100 |
| Фляга солдатская | 100 |

Таблица 43

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке топографических работ

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | камеральное дешифрирование на фотопланах или уточненных фотосхемах | составление продольного и поперечных профилей и описание водоприемников | составление схемы района расположения т.м. и гипсометрического плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Альбомы эталонов | 33 | 1 | – | – |
| Готовальни разные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Грузики металлические | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Доски чертежные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Курвиметры | 33 | – | 1 | – |
| Лекала пластмассовые | 100 | – | 2 | 3 |
| Линейки Дробышева или ЛБ1 | 20 | – | 2 | 3 |
| Линейки логарифмические | 33 | – | 1 | 1 |
| Линейки масштабные металлические | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | – | – | 1 |
| Лупы панорамные | 50 | 1 | – | – |
| Ножницы канцелярские | 40 | – | 1 | 1 |
| Пантографы ПУШ-600 | 13 | 1 | – | 1 |
| Рейсшины деревянные | 25 | – | 1 | 1 |
| Скальпели | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Стереоскопы ЗЛС-1 | 33 | 1 | – | – |
| Транспортиры геодезические | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Угольники чертежные с поворотной линейкой и шкалой транспортира | 33 | – | – | 1 |
| Циркули пропорциональные | 25 | 1 | – | 1 |

Таблица 44

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке материалов по исследованию торфяной залежи

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | составление стратиграфических разрезов | составление плана с распределением площадей и запасов торфа по категориям сырья, залегающего с поверхности | камеральная обработка материалов лабораторных исследований, подсчет запасов | составление паспорта торфяного месторождения | составление технологического плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Альбомы эталонов | 33 | – | – | 1 | – | – |
| Готовальни разные | 50 | 1 | 2 | – | 1 | 1 |
| Грузики металлические | 10 | 4 | 4 | – | 4 | 4 |
| Доски чертежные | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Лекала пластмассовые | 100 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Линейки логарифмические | 33 | – | – | 1 | – | – |
| Линейки масштабные металлические | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лупы увеличительные ЛИ-4-10х | 50 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| Лупы панорамные | 50 | – | – | 1 | – | 1 |
| Ножницы канцелярские | 40 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пантографы ПУШ-600 | 13 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рейсшины деревянные | 25 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Планиметры полярные ППМ | 13 | – | 1 | 1 | – | – |
| Скальпели | 50 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| Стереоскопы ЗЛС-1 | 33 | – | – | – | – | 0,5 |
| Транспортиры геодезические | 50 | – | – | – | 1 | 1 |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Угольники чертежные с поворотной линейкой и шкалой транспортира | 33 | – | – | – | 1 | 1 |
| Циркули пропорциональные | 25 | 1 | 1 | – | – | 1 |

Таблица 45

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке гидрогеологических и гидрологических материалов

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | камеральная обработка материалов разведочного бурения | составление геолого-гидрогеологической карты | составление гидрогеологических разрезов | сбор метеорологических и гидрологических материалов | камеральная обработка материалов и производство гидрологических расчетов | составление гидрологических очерков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Готовальни разные | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грузики металлические | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Доски чертежные | 50 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
| Лекала пластмассовые | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки масштабные металлические | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки логарифмические | 33 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Лупы панорамные | 50 | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Ножницы канцелярские | 40 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| Нумераторы машинные НТ-3 | 50 | – | – | – | – | – | 1 |
| Планиметры полярные ППМ | 13 | – | – | – | – | 1 | – |
| Рейсшины деревянные | 25 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Пантографы ПУШ-600 | 13 | – | 0,3 | – | – | – | – |
| Скальпели | 50 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Стереоскопы ЗЛС-1 | 33 | – | – | – | – | – | 1 |
| Транспортиры геодезические | 33 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Циркули пропорциональные | 25 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |

Таблица 46

Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при камеральной обработке лесотаксационных работ, составлении геологического отчета о детальной разведке торфяного месторождения

| Наименование | Норма износа в год, % | Количество предметов на бригаду |
| --- | --- | --- |
|  |  | камеральная обработка материалов лесотаксационных работ | составление плана лесонасаждений | составление текста отчета о детальной разведке т.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Готовальни разные | 50 | – | 1 | 2 |
| Грузики металлические | 10 | 6 | 6 | 2 |
| Доски чертежные | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Курвиметры | 33 | – | – | 1 |
| Лекала пластмассовые | 100 | – | 3 | – |
| Линейки масштабные металлические | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки чертежные пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки логарифмические | 33 | 1 | – | 1 |
| Лупы увеличительные ЛИ—4-10х | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Ножницы канцелярские | 40 | – | 1 | 1 |
| Нумераторы машинные НТ-3 | 50 | – | – | 1 |
| Пантографы ПУШ-600 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Планиметры полярные ППМ | 13 | 1 | – | – |
| Скальпели | 50 | – | 1 | 1 |
| Таблицы таксационные | 40 | 1 | – | – |
| Транспортиры геодезические | 33 | – | 1 | 1 |
| Угольники пластмассовые | 100 | 1 | 1 | 1 |
| Циркули пропорциональные | 25 | 1 | – | 1 |

Приложение1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПЕРИОДАМ

| Республика, край и областьх | Полевой период |
| --- | --- |
|  | Начало | Окончание | Продолжительность в месяцах |
| 1 | 3 | 4 |  |
| Алтайский край, в том числе Горно-Алтайская ССР: | 20.IV | 20.X | 6,0 |
| в горной части | 15.V | 1.X | 4,5 |
| в высокогорной части | 20.V | 20.IX | 4,0 |
| Краснодарский, в т.ч. CCР Адыгея | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Красноярский край, в том числе Хакасская ССР, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа: |  |  |  |
| севернее широты 720 | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 68-720 | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| между широтами 64-680 | 20.V | 20.IX | 4,0 |
| между широтами 60-640 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| между широтами 56-600 | 20.IV | 5.X | 5,5 |
| между широтами 52-560 | 10.IV | 25.X | 6,5 |
| в горной части между широтами 64-720 | 1.VI | 1.XI | 3,0 |
| в горной части между широтами 52-560 | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Приморский край: | 1.IV | 1.XI | 7,0 |
| в горной части | 15.V | 1.X | 4,5 |
| в высокогорной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Ставропольский, в т.ч. Карачаево – Черкесская ССР | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Хабаровский край, в том числе Еврейская автономная область: |  |  |  |
| севернее широты 560 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| севернее широты 560 в горной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| севернее широты 560 в высокогорной части | 15.VI | 15.IX | 3,0 |
| между широтами 52-560 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| между широтами 52-560 в горной части | 10.V | 25.IX | 4,5 |
| между широтами 52-560 в высокогорной части | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| южнее широты 520 | 20.IV | 20.X | 6,0 |
| южнее широты 520 в горной части | 1.IV | 1.X | 5,0 |
| южнее широты 520 в высокогорной части | 20.V | 20.IX | 4,0 |
| Амурская область: | 15.V | 1.XI |  |
| севернее широты 520 | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| севернее широты 520 в горной части | 15.V | 15.X | 5,0 |
| южнее широты 520 | 1.IV | 15.X | 6,5 |
| южнее широты 520 в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| Архангельская область, в том числе Ненецкий автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 680 | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| между широтами 64-680 | 25.V | 10.X | 4,5 |
| южнее широты 640 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| Астраханская область | 1.IV | 15.XI | 7,5 |
| Белгородская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Брянская область | 15. IV | 1.XI | 6,5 |
| Владимирская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Волгоградская область | 1.IV | 1.XI | 7,0 |
| Вологодская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Воронежская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Ивановская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Иркутская область, в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ: |  |  |  |
| между широтами 60-640 | 10.V | 10.X | 5,0 |
| между широтами 60-640 в горной части | 15.VI | 15.IX | 3,0 |
| между широтами 56-600 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| между широтами 52-560 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| между широтами 52-560 в горной части | 1.IV | 15.IX | 3,5 |
| Калининградская | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| Калужская | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Камчатская область, в том числе Корякский автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 600 | 15.V | 1.X | 4,5 |
| севернее широты 600 в горной части | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| севернее широты 600 в высокогорной части | 15.VI | 1.X | 3,5 |
| между широтами 56-600 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| между широтами 56-600 в горной части | 15.V | 1.X | 4,0 |
| между широтами 56-600 в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| южнее широты 560 | 15.IV | 1.X | 5,5 |
| южнее широты 560 в горной части | 1.V | 1.X | 5,0 |
| южнее широты 560 в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| Кемеровская область: | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в горной части | 15.V | 1.X | 4,5 |
| Кировская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Костромская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Курганская область | 10.IV | 25.X | 6,5 |
| Курская область | 20.IV | 5.XI | 6,5 |
| Ленинградская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Липецкая область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Магаданская область, в том числе Чукотский автономный округ |  |  |  |
| севернее широты 680 | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| севернее широты 680 в горной части | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 64-680 | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| между широтами 64-680 в горной части | 15.VI | 15.IX | 3,0 |
| южнее широты 640 | 15.V | 1.X | 4,5 |
| южнее широты 640 в горной части | 10.VI | 25.IX | 3,5 |
| Московская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Мурманская область | 15.V | 1.X | 4,5 |
| Нижегородская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Новгородская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Новосибирская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Омская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Оренбургская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Орловская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Пензенская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Пермская область, в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ |  |  |  |
| севернее широты 600 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| южнее широты 600 | 10.IV | 25.X | 6,5 |
| Псковская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Ростовская область | 15.III | 1.XI | 7,5 |
| Рязанская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Саратовская область | 25.IV | 10.XI | 6,5 |
| Самарская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Сахалинская область: |  |  |  |
| севернее широты 520 | 15.V | 15.X | 5,0 |
| между широтами 48-520 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| между широтами 480–520 в горной части | 15.V | 1.X | 4,5 |
| южнее широты 480 | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| южнее широты 480 в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| Свердловская область: |  |  |  |
| севернее широты 600 | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| севернее широты 600 в горной части | 25.V | 25.IX | 4,0 |
| южнее широты 600 | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| южнее широты 600 в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| Смоленская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Тамбовская область | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Тверская область | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Томская область | 5.V | 20.X | 5,5 |
| Тульская область | 15.IV | 1.IX | 6,5 |
| Тюменская область, в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 720 | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 68-720 | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| между широтами 64-680 | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| между широтами 60-640 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| южнее широты 600 | 20.IV | 5.X | 5,5 |
| Ульяновская область | 1.IV | 15.X | 6,5 |
| Челябинская область | 10.IV | 25.X | 6,5 |
| Читинская область, в том числе Агинский Бурятский автономный округ: |  |  |  |
| севернее широты 560 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| севернее широты 560 в горной части | 15.V | 1.X | 4,5 |
| севернее широты 560 в высокогорной части | 10.VI | 5.IX | 3,5 |
| между широтами 52-560 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| между широтами 52-560 в горной части | 20.V | 15.X | 4,5 |
| южнее широты 520 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| южнее широты 520 в горной части | 10.V | 10.X | 5,0 |
| южнее широты 520 в высокогорной части | 25.V | 25.IX | 4,0 |
| Ярославская область | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| Башкирская ССР | 5.IV | 20.X | 6,5 |
| в горной части | 15.IV | 1.X | 5,5 |
| Бурятская ССР: | 20.V | 10.X |  |
| севернее широты 560 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| севернее широты 560 в горной части | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| севернее широты 560 в высокогорной части | 10.VI | 25.IX | 3,5 |
| между широтами 52-560 | 1.V | 15.X | 5,5 |
| между широтами 52-560 в горной части | 20.V | 5.X | 4,5 |
| между широтами 52-560 в высокогорной части | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| южнее широты 520 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| южнее широты 520 в горной части | 10.V | 10.X | 5,0 |
| южнее широты 520 в высокогорной части | 25.V | 25.IX | 4,0 |
| Республика Дагестан: | 15.III | 1.XII | 8,5 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Кабардино-Балкарская ССР: | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| Калмыцкая ССР | 15.III | 1.XI | 7,5 |
| Карельская АССР: | 15.V | 10.X |  |
| севернее широты 640 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| южнее широты 640 | 15.IV | 15.X | 6,0 |
| Коми ССР: |  |  |  |
| между широтами 64-680 | 1.VI | 1.X | 4,0 |
| между широтами 60-640 | 15.V | 15.X | 5,0 |
| Марийская ССР | 1.V | 1.XI | 6,0 |
| Мордовская ССР | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Северо-Осетинская ССР: | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| Татарская ССР | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Советская республика Тува: | 15.V | 20.X |  |
| в горной части | 25.V | 10.X | 4,5 |
| в высокогорной части | 5.VI | 20.IX | 3,5 |
| Удмуртская Республика | 15.IV | 25.X | 6,5 |
| Чечено - Ингушская республика: | 1.IV | 1.XII | 8,0 |
| в горной части | 1.V | 15.X | 5,5 |
| в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| Чувашская ССР | 15.IV | 1.XI | 6,5 |
| Якутская Саха ССР: |  |  |  |
| севернее широты 720 | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 68-720 | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| между широтами 68-720 в горной части | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 64-680 | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| между широтами 64-680 в горной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| между широтами 64-680 в высокогорной части | 1.VI | 1.IX | 3,0 |
| между широтами 60-640 | 15.V | 1.X | 4,5 |
| между широтами 60-640 в горной части | 15.V | 15.IX | 4,0 |
| между широтами 60-640 в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |
| между широтами 56-600 | 1.V | 1.X | 5,0 |
| между широтами 56-600 в горной части | 1.V | 15.IX | 4,5 |
| между широтами 56-600 в высокогорной части | 1.VI | 15.IX | 3,5 |

Примечание: 1. К горной части относятся районы с высотами относительно уровня моря от 1500 до 2000 м.

2. К высокогорной части – районы с высотами выше 2000 м.

3. В горах с ледниковыми и вечными снегами продолжительность полевого периода устанавливается в каждом отдельном случае особо.

4. Сроки конца и начала полевого периода могут быть перенесены в зависимости от конкретных условий по согласованию с вышестоящей организацией.

Приложение 2

Состав бригад на торфоразведочных работах

| № п/п | Вид работ | Начальник отряда | Геолог, геоботаник, гидрогеолог II категории | Инженер II категории | Инженер по буровым работам | Техник I категории | Техник II категории | Рабочий 3 разряда | Рабочий 2 разряда | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Топографические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разбивка направлений поперечников | 0,25 | – | – | – | – | 1,00 | 4,35 | – | 5,60 |
| 1.2. | Опознавание контурных точек | 0,25 | – | – | – | – | 1,00 | – | 1,00 | 2,25 |
| 1.3. | Промер глубин рек и каналов | 0,25 | – | – | – | – | 1,00 | 3,00 | – | 4,25 |
| 2. | Исследование торфяной залежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зондирование торфяной залежи при глубине до 6,0 м | 0,25 | – | – | – | 1,00 | – | 2,00 | – | 3,25 |
| 2.2. | То же, свыше 6,0 м | 0,25 | – | – | – | 1,00 | – | 3,00 | – | 4,25 |
| 2.3. | Отбор проб торфа | 0,25 | – | – | – | 1,00 | – | 3,00 | – | 4,25 |
| 2.4. | Заложение пробных площадок на пнистость торфяной залежи | 0,25 | – | – | – | – | 1,00 | 3,00 | – | 4,25 |
| 2.5. | Технико-экономическое обследование торфяного месторождения | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | 1,00 | – | 2,25 |
| 3. | Исследование озерных отложений сапропеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Зондирование озерных отложений сапропеля с лодки | 0,25 | 0,80 | – | – | – | 0,20 | 3,00 | – | 4,25 |
| 3.2. | То же, со льда | 0,25 | 0,40 | – | – | – | 0,60 | 3,70 | – | 4,95 |
| 3.3. | Отбор проб сапропеля | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | 4,00 | – | 5,25 |
| 4. | Гидрогеологические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ручное бурение скважин без крепления трубами при диаметре комплекта 60 мм | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – | 2,25 | 0,35 | 3,85 |
| 4.2. | То же, при диаметре комплекта 89 мм | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – | 3,45 | 0,30 | 5,00 |
| 4.3. | Ручное бурение скважин с креплением трубами при диаметре комплекта 60 мм | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – | 2,60 | 0,25 | 4,10 |
| 4.4. | То же, при диаметре комплекта 89 мм | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – | 3,70 | 0,20 | 5,15 |
| 4.5. | Бурение скважин мотобуром | 0,25 | – | – | 1,00 | – | – | 2,25 | 0,40 | 3,90 |
| 5. | Гидрологические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Гидрографическое обследование водоемов, водотоков или водосборной площади | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | 1,00 | – | 2,25 |
| 5.2. | Установка максимальных водомерных реек | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | 1,00 | 2,00 | 4,25 |
| 5.3. | Устройство гидрометрических створов | 0,25 | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 5,25 |
| 5.4. | Устройство гидрологических постов | 0,25 | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 5,25 |
| 5.5. | Устройство гидрометрических мостиков | 0,25 | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 5,25 |
| 5.6. | Измерение расходов воды | 0,25 | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 2,00 | – | 3,25 |
| 5.7. | Наблюдения на гидрологическом посту | 0,25 | 0,10 | – | – | – | 0,10 | 1,00 | – | 1,25 |
| 6. | Лесотаксационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Таксация лесных насаждений | 0,25 | – | 1,00 | – | – | – | 1,00 | – | 2,25 |
| 6.2. | Закладка пробных площадок в лесонасаждениях | 0,25 | – | 1,00 | – | – | – | 4,00 | – | 5,25 |

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение

Общие положения

Сметные нормы

Глава 1. Топографические работы

Глава 2. Исследование торфяной залежи

Глава 3. Исследование озерных отложений сапропеля

Глава 4. Гидрогеологические работы

Глава 5. Гидрологические работы

Глава 6. Лесотаксационные работы

Глава 7. Камеральные работы

Нормативно-справочные материалы

Глава 8. Перечни базового оборудования и приборов

Глава 9. Нормы расхода материалов

Глава 10. Нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения

Приложение 1. Продолжительность полевого периода в различных районах Российской Федерации

Приложение 2. Состав бригад на торфоразведочных работах

# Footnotes

х/  Здесь и в дальнейшем нормы расхода канцтоваров приведены в процентах от стоимости бумаги и бумажных изделий.

х  По состоянию на 01.02.92 г.