ССН  выпуск 9   Топографо-геодезические и маркшейдерские работы

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы утверждены Комитетом по геологии и минеральным ресурсам Министерства экологии и природопользования для обязательного применения в организациях и предприятиях всех министерств и ведомств, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств госбюджета на территории Российской федерации.

2. В ССН приведены укрупненные нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет не геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и общие поиски

полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке по-

лезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические (кроме съемок) и связанные с

ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

2. Геоэкологические работы.

3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

4. Горнопроходческие работы.

5. Разведочное бурение.

6. Морские геологоразведочные работы.

7. Лабораторные работы.

8. Торфоразведочные работы.

9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе :

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемый малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, его количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ и учитывают комплекс производственных процессов, необходимый при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. Содержание работ приведено перед таблицами норм времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ним работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и размеры коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.  8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя - при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выработки) подле жат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. Пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 1.11, а норм времени - на коэффициент 0.9.

9. В затратах труда ИТР учтены начальники геолого-съемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые номы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В настоящем сборнике приведены сметные нормы на следующие комплексы и виды работ:

- сгущение геодезического обоснования геологоразведочных работ (триангуляция и микротриангуляция, полигонометрия 1 и 2 разрядов, теодолитные, тахеометрические и нивелирные ходы, закладка знаков, вычислительные работы);

- топографические съемки;

- разбивочно-привязочные работы;

- маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ;

- разные сопутствующие работы.

2.2. Состав работ, приведенный в сборнике для каждого вида или комплекса работ, является кратким перечнем основных операций, которые в зависимости от конкретных условий могут изменяться без корректировки норм.

2.3. Характеристики категорий трудности приведены в соответствующих главах и пунктах сборника и, в основном, соответствуют тем, которые приведены в "Единых нормах выработки (времени) на геодезические и топографические работы", части I и II, изд. 1989 г.

2.4. Организационно-технические условия работ приняты в соответствии с ЕНВ(в), части I и II, изд. 1989 г., наставлениями и инструкциями, регламентирующими проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ.

2.5. В таблицах затрат труда сборника предусмотрены затраты начальника отряда 0.25 человеко-дня на полевых и 0.10 человеко-дня на камеральных работах на один бригадо-день. Состав бригады соответствует численно-квалификационному составу исполнителей по видам работ.

2.6. В сезонных партиях в нормированных работах предусматриваются дополнительно затраты труда начальника партии - 0.25 человеко-дня на один бригадо-день.

2.7. При выполнении любых полевых топографо-геодезических работ учтены трудовые затраты замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2-го разряда (палаточника).

2.8. Выполнение работ исполнителями не тех разрядов (квалификации), которые указаны в сборнике, не может служить основанием для корректировки сметных норм.

2.9. В сметных нормах предусмотрены затраты на автомобильный (в условиях 1-3 категорий трудности) и вьючный (в условиях 4-5 категорий трудности) транспорт.

Необходимость применения других видов транспорта обосновывается в проекте, а затраты на его содержание определяются сметно-финансовым расчетом в установленном порядке.

2.10. Перевозимый транспортом груз партии (отряда) относится ко 2-ой категории грузов. Нормы веса грузов приведены в сборнике, выпуск 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ".

2.11. В сметных нормах учтены затраты на подготовительно-заключительные операции (получение задания, подготовку и обслуживание рабочего места, сдачу работ и т.п.), контроль работ (за исключением затрат на контрольные повторные измерения, объемы которых регламентируются инструкциями и директивными документами), исправления по замечаниям контролирующих лиц, составление финансовой и технической документации.

2.12. Сметные нормы рассчитаны на выполнение полевых работ в период времени, предусмотренный таблицей "Продолжительность полевого периода в различных районах РФ", ЕНВ(в), часть I, изд. 1989 г. , приложение 4.2.

2.13. В тех случаях, когда выполнение части объема работ предусматривается в другие сроки (в ненормализованный период времени), к нормам времени применяются поправочные коэффициенты согласно таблице 1.

2.14. Поправочные коэффициенты, указанные в таблице 1, не при меняются к нормам времени на прорубку просек и на все камеральные работы.

Таблица 1

Поправочные коэффициенты к нормам времени при выполнении

работ в ненормализованный период времени

| Объем работ, выпол няемый в ненормали зованный период вре мени, в % | Продолжительность ненормализованного периода времени, мес. |
| --- | --- |
|  | до 3,9 | от 4,0 до 5,9 | от 6,0 до 7,9 | от 8,0 до 8,9 | от 9,0 до 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| 20 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 |
| 30 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,15 | 1,17 |
| 40 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,20 | 1,23 |
| 50 | 1,06 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,29 |
| 60 | 1,07 | 1,13 | 1,21 | 1,30 | 1,35 |
| 70 | 1,08 | 1,15 | 1,24 | 1,35 | 1,41 |
| 80 | 1,10 | 1,18 | 1,28 | 1,40 | 1,46 |
| 90 | 1,11 | 1,20 | 1,32 | 1,45 | 1,52 |
| 100 | 1,12 | 1,22 | 1,35 | 1,50 | 1,58 |

2.15. При выполнении небольшого объема полевых работ, когда на отдельные их виды затрачивается не более 10 дней, к нормам времени на эти виды работ применяется коэффициент 1.20.

2.16. В главе 4 настоящего сборника приведены:

- исходные нормативные данные для расчета затрат по статье расходов "Амортизация";

- типовой перечень основного оборудования по видам работ;

- нормы расхода материалов на физическую единицу по видам работ;

- перечень и нормы износа личного снаряжения;

- перечень и нормы износа инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения по видам работ.

2.17. Глава 5 "Приложения" настоящего сборника содержит:

- таблицу с рекомендуемыми объемами обязательных геодезических работ для расчета комплексных норм геодезического обеспечения отдельных видов геологоразведочных работ, отнесенных на физическую единицу работ (кв.км);

- таблицу показателей для перехода от площадной расчетной единицы к единицам, выраженным в точках (пунктах);

- методику и пример расчета сметной стоимости основных расходов.

2.18. Приведенные в ССН значения числовых показателей, для которых указано "до", следует понимать включительно.

2.19. Нормативные материалы сборника не могут быть использованы для трудового нормирования работ.

2.20. При внедрении на предприятиях более совершенной, чем это предусмотрено в сборнике, организации производства, труда, технологии работы, оборудования и т.п., следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные нормы.

3. СМЕТНЫЕ НОРМЫ

3.1 Сгущение геодезического обоснования

для геологоразведочных работ

3.1.1. Сгущение геодезического обоснования предусматривается для выполнения топографических съемок в масштабах 1:5000 и крупнее, а также при выполнении разбивочно-привязочных работ. Плотность сгущения государственной геодезической сети регламентируется требованиями "Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", М.,Недра, 1985 г., а также необходимой точностью привязки пунктов геологоразведочных наблюдений.

3.1.2. Сгущение государственной геодезической сети производится: в открытых и горных районах - методом триангуляции 1 и 2 разрядов; в залесенных районах - полигонометрией 1 и 2 разрядов. Высоты пунктов триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разрядов, в зависимости от требуемой точности, определяются техническим или три гонометрическим нивелированием.

3.1.3. Базисы в триангуляции 1 и 2 разрядов измеряются только в тех случаях, когда невозможно выбрать исходную сторону согласно требованиям по развитию сетей триангуляции 1 и 2 разрядов.

3.1.4. Комплекс работ по созданию триангуляции 1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность с резко выраженным рельефом, с развитой сетью улучшенных дорог. Водоразделы и вершины открытые. Визирный луч проходит по всем направлениям высоко.

Грунт места закладки центра мягкий (разрыхление грунта производится штыковыми лопатами с частичным применением кирки или лома).

2 категория трудности.

Местность залесенная или степная с холмистым рельефом, с развитой сетью грунтовых дорог. Визирный луч по большей части направлений проходит высоко.

Грунт места закладки центра средней твердости (разрыхление грунта производится кирками и ломами).

3 категория трудности.

Местность со слабо выраженным рельефом, полузакрытая или залесенная и частично заболоченная, или открытая степная равнинная, или горно-таежная с закрытыми вершинами и водоразделами. Проезд возможен на автомашине повышенной проходимости.

Грунт места закладки центра выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками, ломами, клиньями, молотами).

4 категория трудности.

Местность горная, частично залесенная, или равнинная, залесенная с массивами болот. Развитые промышленные районы и территории крупных городов. Передвижение возможно с применением гусеничного или вьючного транспорта.

Грунт места закладки твердый (разрыхление грунта производится ломами, клиньями и молотами).

5 категория трудности.

Местность высокогорная или районы пустынь и тундр, или местность горно-таежная, или равнинная таежная, сплошь заболоченная. Передвижение возможно с применением гусеничного или вьючного транспорта.

Грунт места закладки центра твердый или разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями и молотами).

Состав работы

Рекогносцировка местности. Выбор места для пункта. Изготовление и установка вехи. Закладка центра. Наружное оформление пункта. Полевые проверки приборов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Измерение высоты вехи. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и вьюко-днях

на единицу измерения)

| Номер строки | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс работ по созданию триангуляции I и 2 разрядов | пункт | 0,83 | 1,04 | 1,49 |
|  | транспорт | -«- | 0,79 | 1,00 | 3,97 |

3.1.5. Комплекс работ по созданию съемочной сети

методом триангуляции (микротриангуляции)

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая равнинная или всхолмленная.

Грунт места закладки центра мягкий или средней твердости (раз рыхление грунта производится штыковыми лопатами с частичным применением кирки или лома).

2 категория трудности.

Местность пересеченная или заболоченная.

Грунт места закладки центра выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками, ломами и молотами).

3 категория трудности.

Местность горная или районы пустынь и тундр.

Грунт места закладки центра выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками, ломами, клиньями и молотами), скальные грунты.

Состав работы

Рекогносцировка местности. Выбор места для пункта. Заготовка и установка вехи и столба с крестовинами. Закладка центра. Наружное оформление пункта. Расстановка вех. Измерение высоты вех. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл.4 и 5.

Таблица 4

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер строки | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | С закладкой центра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в нескальных грунтах | в скальных грунтах |
|  |  |  | категория трудности |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангу ляции (микротриангуля ции) | пункт | 0,44 | 0,64 | 0,66 | 0,38 |
|  | транспорт | -«- | 0,21 | 0,23 | 0,73 | 0,73 |

3.1.6. Измерение базисов светодальномером в триангуляции

1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность открытая, степная, равнинная или слабо всхолмленная.

2.Дороги со слабым движением транспорта и пешеходов.

2 категория трудности.

1.Местность пересеченная полузакрытая или залесеная равнинная; открытая речная пойма; полупустынные районы.

2.Дороги со среднеинтенсивным движением транспорта и пешеходов.

3 категория трудности.

1.Местность пересеченная, закрытая или частично заболоченная; речная пойма, частично закрытая и заболоченная.

2.Дороги с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

4 категория трудности.

Местность горная и горно-таежная или горная тундра; залесённая, сплошь заболоченная; районы пустынь.

5 категория трудности.

Заболоченные участки тундры и тайги; высокогорные районы; песчаные пустыни; территории горнопромышленных предприятий.

Состав работы

Установка прибора и отражателей на пунктах. Измерение линий. Ведение журналов измерений. Предварительное вычисление длин сторон. Зарядка аккумуляторов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл.6-7.

3.1.7. Полигонометрия 1 и 2 разрядов с измерением сторон

светодальномером

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность равнинная, открытая без балок и оврагов.

2.Дороги со слабым движением транспорта и пешеходов.

2 категория трудности.

1.Местность пересеченная полузакрытая или залесённая равнинная, или открытая речная пойма.

2.Дороги со среднеинтенсивным движением транспорта и пешеходов.

3 категория трудности.

1.Открытая горная или полузакрытая всхолмленная местность, или пересеченная закрытая и частично заболоченная.

2.Речная пойма частично закрытая и заболоченная.

3.Улицы городов (промышленных центров) с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

4 категория трудности.

1.Открытая высокогорная или закрытая горная местность.

2.Участки открытых труднопроходимых, полузакрытых средней про ходимости и закрытых легкопроходимых болот.

3.Закрытая речная пойма.

4.Главные магистрали крупных промышленных городов.

5 категория трудности.

1.Высокогорная, частично залесённая местность или участки закрытых труднопроходимых или средней проходимости болот.

2.Заболоченная озерная тундра.

3.Районы пустынь с незакрепленными бугристыми песками.

4.Улицы крупных городов с большой интенсивностью движения.

5.Территории горнопромышленных предприятий.

Состав работы

Рекогносцировка участка работ. Выбор местоположения пунктов полигонометрии. Измерение углов на пунктах полигонометрии по трехштативной системе и примычных углов на пунктах триангуляции. Определение элементов приведения.

Установка светодальномера и отражателей. Измерение длин сторон. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е.  Изготовление и закладка центров нормируется отдельно.

Нормы приведены в табл. 6-7.

3.1.8. Короткобазисная параллактическая полигонометрия

1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность равнинная, открытая.

2.Дороги со слабым движением транспорта и пешеходов.

2 категория трудности

1.Местность пересеченная полузакрытая или залесённая равнинная, или открытая речная пойма.

2.Дороги со среднеинтенсивным движением транспорта и пешеходов.

3 категория трудности.

1.Местность пересеченная закрытая или частично заболоченная или речная пойма частично закрытая и заболоченная.

2.Широкие (не менее 20 м) улицы городов и поселков со средне интенсивным движением транспорта и пешеходов.

4 категория трудности.

1.Местность горная с частично изрезанным рельефом и крутизной склонов до 30 градусов.

2.Территория промышленных и строительных площадок со средней интенсивностью движения транспорта и пешеходов.

5 категория трудности.

1.Местность горная с сильно изрезанным рельефом и крутизной склонов свыше 30 градусов.

2.Территория промышленных и строительных площадок с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

Состав работы

Рекогносцировка участка работ. Выбор местоположения пунктов полигонометрии. Установка штативов на пунктах полигонометрии и концах вспомогательного базиса. Измерение углов поворота. Измерение параллактических углов на жезл и вспомогательный базис. Измерение прибазисных углов (между линией вспомогательного базиса и измеряе мой линией). Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схем. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е.  Изготовление и закладка центра нормируются отдельно.

Нормы приведены в табл. 6-7.

3.1.9. Теодолитные ходы точности 1:2000, 1:1000, 1:500

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная, открытая, незаболоченная, с развитой сетью дорог.

2 категория трудности.

Местность слабо пересеченная или с крупными пологими формами рельефа, залесённая до 30 % с наличием расчищенных просек.

3 категория трудности.

1.Местность пересеченная, залесённая до 50 %, с наличием редкой дорожной сети или сильно всхолмленная открытая.

2.Местность с кочковатой и бугристой поверхностью или поверхностью такыров.

3.Пашня или поймы рек.

4.Болото проходимое открытое.

5.Закрепленные ровные пески.

4 категория трудности.

1. Местность пересеченная и залесённая более 50 % или равнинная, но сплошь залесённая или покрытая кустарником.

2.Лесные районы с заболоченным грунтом или сухие участки ягельниковой и луговой тундры и лесотундры.

3.Площади поливного земледелия.

4.Поймы рек со старицами, заболоченные и залесённые до 50 %.

5.Районы полузакрепленных и закрепленных бугристых песков.

6.Районы с густой сетью оврагов, промоин, обрывов и уступов.

5 категория трудности.

1.Местность пересеченная, сплошь покрытая лесом или кустарником.

2.Болото полностью закрытое, кочковатое, вязкое, мари, сильно заболоченные участки тундры и тайги.

3.Районы незакрепленных песков.

4.Территории горнопромышленных предприятий.

5.Местность горная.

Состав работы

Рекогносцировка местности и выбор направления хода. Вешение линий. Заготовка кольев. Закрепление точек хода с наружным их оформлением. Измерение линий. Измерение горизонтальных и вертикальных углов на точках поворота. Ведение журналов наблюдений с конт рольными вычислениями. Составление схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 6-7.

3.1.10. Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность открытая ,равнинная с развитой сетью дорог.

2.Улицы городов и дороги со слабым движением транспорта.

2 категория трудности.

1.Местность равнинная или всхолмленная, покрытая до 30% лесом с наличием расчищенных просек.

2.Улицы городов и дороги со среднеинтенсивным движением транспорта и пешеходов.

3 категория трудности.

1.Местность пересеченная, залесённая до 50 %.

2.Пашня или поймы рек.

3.Поверхность такыров или местность с кочковатой и бугристой поверхностью.

4.Болото проходимое открытое.

5.Закрепленные ровные пески.

6.Дороги с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

4 категория трудности.

1.Местность пересеченная и залесённая до 50 % или равнинная, сплошь залесённая.

2.Поймы рек со старицами, заболоченные или залесенные до 50 %; заболоченные участки тайги или сухие участки ягельниковой тундры и лесотундры.

3.Площади поливного земледелия.

4.Полузакрепленные и закрепленные бугристые пески.

5.Дороги с большой интенсивностью движения транспорта и пешеходов.

5 категория трудности.

1.Местность пересеченная, сплошь покрытая лесом или горнотаежная, полностью закрытая местность, горная тундра.

2.Болото закрытое, мари, сильно заболоченные участки тундры и тайги.

3.Незакрепленные пески.

4.Улицы городов и территории горнопромышленных предприятий с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

Состав работ

Рекогносцировка местности. Вешение линий. Заготовка кольев. Закрепление точек хода с наружным их оформлением. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Установка светодальномера. Измерение длин сторон. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 6-7.

3.1.11. Тахеометрические ходы.

Характеристика категорий трудности

Характеристика категорий трудности работ та же, что и для теодолитных ходов (см. раздел 3.1.9).

Состав работы

Рекогносцировка местности. Заготовка кольев. Закрепление точек хода с наружным их оформлением. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Измерение линий нитяным дальномером. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 6-7.

Таблица 6

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах

и вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Измерение базисов светодально мером в триангуляции 1 разряда транспорт | базис -«- | 0,11 0,11 | 0,15 0,15 | 0,52 2,06 |
| 2 | Измерение базисов светодально мером в триангуляции 2 разряда транспорт | -«- -«- | 0,08 0,08 | 0,11 0,11 | 0,34 1,35 |
| 3 | Полигонометрия 1 разряда с измерением сторон светодально мером транспорт | км -«- | 0,53 0,53 | 0,62 0,62 | 0,74 1,94 |
| 4 | Полигонометрия 2 разряда с измерением сторон светодально мером транспорт | -«- -«- | 0,88 0,88 | 1,04 1,04 | 1,24 3,24 |
| 5 | Короткобазисная параллактичес кая полигонометрия 1 разряда при средней длине сторон до 200 м транспорт | -«- -«- | 1,39 1,40 | 1,56 1,57 | 1,79 5,01 |
| 6 | То же, при средней длине сторон от 201 до 400 м транспорт | -«- -«- | 0,94 0,95 | 1,07 1,07 | 1,24 3,46 |
| 7 | То же, при средней длине сторон от 401 до 600 м транспорт | -«- -«- | 0,64 0,65 | 0,72 0,72 | 0,86 2,56 |
| 8 | Короткобазисная параллактичес кая полигонометрия 2 разряда при средней длине сторон от 100 до 150 м транспорт | км -«- | 1,88 1,88 | 2,13 2,13 | 2,46 5,93 |
| 9 | То же, при средней длине сторон от 151 до 200 м транспорт | -«- -«- | 1,20 1,21 | 1,37 1,37 | 1,60 3,91 |
| 10 | То же, при средней длине сторон от 201 до 300 м транспорт | -«- -«- | 0,89 0,89 | 1,01 1,02 | 1,19 3,03 |
| 11 | Теодолитные ходы точности 1:2000 транспорт | -«- -«- | 0,19 0,10 | 0,27 0,14 | 0,35 1,04 |
| 12 | Теодолитные ходы точности 1:1000 транспорт | -«- -«- | 0,15 0,08 | 0,21 0,11 | 0,29 0,86 |
| 13 | Теодолитные ходы точности 1:500 транспорт | -«- -«- | 0,14 0,07 | 0,16 0,08 | 0,21 0,63 |
| 14 | Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером при длине сторон до 300 м транспорт | -«- -«- | 0,22 0,22 | 0,27 0,27 | 0,34 1,36 |
| 15 | То же, при длине сторон от 301 до 500 м транспорт | -«- -«- | 0,16 0,16 | 0,19 0,19 | 0,25 0,98 |
| 16 | То же, при длине сторон от 501 до 700 м транспорт | -«- -«- | 0,11 0,11 | 0,13 0,13 | 0,18 0,73 |
| 17 | То же, при длине сторон от 701 м и более транспорт | -«- -«- | 0,09 0,09 | 0,10 0,10 | 0,14 0,55 |
| 18 | Тахеометрические ходы со сторонами до 200 м транспорт | -«- -«- | 0,15 0,08 | 0,20 0,10 | 0,28 0,85 |
| 19 | Тахеометрические ходы со сторонами от 201 м и более транспорт | -«- -«- | 0,12 0,06 | 0,17 0,08 | 0,24 0,70 |

П р и м е ч а н и я.  1. К нормам 3-10. При измерении вертикальных углов  для передачи высот на пункты полигонометрии к  нормам времени применяются коэффициенты:

а) в ходах полигонометрии 1 разряда - 1.11;

б) в ходах полигонометрии 2 разряда - 1.16.

2. К нормам 11-17. Если вертикальные углы не измеряются, то к нормам времени применяется коэффициент 0.91.

3.1.12. Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сторон

дальномерными насадками

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность равнинная или слегка всхолмленная, открытая или заболоченная, но проходимая.

2.Территории городов и промышленных районов со слабым движением транспорта и пешеходов.

3.Полузакрепленные и закрепленные ровные пески.

2 категория трудности.

1.Местность холмистая или предгорная, полузакрытая, или сильно заболоченная.

2.Территории городов и промышленных районов с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

3.Полузакрепленные и закрепленные бугристые пески.

3 категория трудности.

1.Местность горная и высокогорная с крутыми склонами.

2.Труднопроходимые болота.

3.Незакрепленные пески.

Состав работы

Рекогносцировка местности. Заготовка кольев. Закрепление точек хода на местности с наружным их оформлением. Измерение параллактических углов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Составление схемы. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 8-9.

Таблица 3

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник-геоде зист 1 катего рии | техник-геоде зист II ка тего рии | техник-геоде зист | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс работ по созданию триангуляции 1 и 2 разрядов | пункт -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,21 0,26 0,37 | 0,33 0,34 0,39 | 0,12 0,15 0,26 | 0,71 0,88 1,22 | 0,13 0,18 0,29 | 1,62 2,14 3,18 | 3,12 3,95 5,71 |

Таблица 5

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-геодезист II категории | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангуляции (микротриангуляции) с закладкой центра в нескольких грунтах | пункт | 1 2 3 | 0,11 0,16 0,16 | 0,21 0,23 0,24 | 0,89 1,46 1,48 | 1,21 1,85 1,88 |
|  | Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангуляции (микротриангуляции с закладкой центра в скальных грунтах | -«- | 3 | 0,10 | 0,24 | 0,66 | 1,00 |

Таблица 7

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | геоде зист | техник-геоде зист 1 катего рии | техник-геоде зист II катего рии | техник-геоде зист | замер щик з разря да | замер щик 2 разря да | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Измерение базисов светодально мером в триангуляции I разряда | базис | 1-2 3 4-5 | 0,03 0,04 0,13 | 0,11 0,15 0,52 | - - - | 0,11 0,15 0,52 | 0,11 0,15 0,52 | - - - | 0,33 0,45 1,56 | 0,69 0,94 3,25 |
| 2 | То же, в триангуляции 2 разряда | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,03 0,08 | 0,08 0,11 0,34 | - - - | 0,08 0,11 0,34 | 0,08 0,11 0,34 | - - - | 0,24 0,33 1,02 | 0,50 0,69 2,12 |
| 3 | Полигонометрия I разряда с измерением сторон светодально мером | км | 1-2 3 4-5 | 0,13 0,16 0,18 | 0,53 0,62 0,75 | - - - | 0,34 0,40 0,49 | 0,34 0,40 0,49 | - - - | 1,40 1,64 1,98 | 2,74 3,22 3,89 |
| 4 | Полигонометрия 2 разряда с измерением сторон светодально мером | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,22 0,26 0,31 | 0,88 1,04 1,24 | - - - | 0,57 0,67 0,81 | 0,57 0,67 0,81 | - - - | 2,33 2,75 3,29 | 4,57 5,39 6,46 |
| 5 | Короткобазисная параллакти ческая полигонометрия I разряда при средней длине сторон до 200 м | км | 1-2 3 4-5 | 0,35 0,39 0,45 | 1,40 1,57 1,79 | - - - | - - - | 1,01 1,10 1,25 | 1,01 1,10 1,25 | 3,80 4,23 4,81 | 7,57 8,39 9,55 |
| 6 | То же, при средней длине сторон от 201 до 400 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,24 0,27 0,31 | 0,95 1,07 1,24 | - - - | - - - | 0,68 0,75 0,87 | 0,68 0,75 0,87 | 2,57 2,89 3,35 | 5,12 5,73 6,64 |
| 7 | То же, пр средней длине сторон от 401 до 600 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,16 0,18 0,22 | 0,65 0,72 0,86 | - - - | - - - | 0,49 0,54 0,65 | 0,49 0,54 0,65 | 1,77 1,98 2,36 | 3,56 3,96 4,74 |
| 8 | Короткобазисная параллакти ческая полигонометрия 2 разряда при средней длине сторон от 100 до 150 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,47 0,53 0,62 | 1,88 2,13 2,47 | - - - | - - - | 1,19 1,29 1,49 | 1,19 1,29 1,49 | 4,94 5,55 6,42 | 9,67 10,79 12,49 |
| 9 | То же, при средней длине сторон от 151 до 200 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,30 0,34 0,40 | 1,21 1,37 1,60 | - - - | - - - | 0,77 0,84 0,98 | 0,77 0,84 0,98 | 3,17 3,58 4,18 | 6,22 6,97 8,14 |
| 10 | Короткобазисная параллакти ческая полигонометрия 2 разряда при средней длине сторон от 201 до 300 м | км | 1-2 3 4-5 | 0,22 0,25 0,30 | 0,89 1,02 1,20 | - - - | - - - | 0,59 0,64 0,76 | 0,59 0,64 0,76 | 2,37 2,67 3,14 | 4,66 5,22 6,16 |
| 11 | Теодолитные ходы точности 1:2000 | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,05 0,07 0,09 | - - - | 0,19 0,27 0,35 | - - - | - - - | 0,39 0,54 0,69 | 0,58 0,81 1,04 | 1,21 1,69 2,17 |
| 12 | Теодолитные ходы точности 1:1000 | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,07 | - - - | 0,15 0,21 0,29 | - - - | - - - | 0,15 0,21 0,29 | 0,61 0,85 1,15 | 0,95 1,32 1,80 |
| 13 | Теодолитные ходы точности 1:500 | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,04 0,05 | - - - | - - - | 0,14 0,16 0,21 | - - - | 0,14 0,16 0,21 | 0,54 0,65 0,84 | 0,86 1,01 1,31 |
| 14 | Теодолитные ходы с измерени ем сторон светодальномером при длине сторон до 300 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,06 0,07 0,08 | 0,22 0,27 0,34 | - - - | - - - | 0,22 0,27 0,34 | 0,22 0,27 0,34 | 0,66 0,80 1,02 | 1,38 1,68 2,12 |
| 15 | Теодолитные ходы с измерени ем сторон светодальномером при длине от 301 до 500 м | км | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,06 | 0,16 0,19 0,25 | - - - | - - - | 0,16 0,19 0,25 | 0,16 0,19 0,25 | 0,47 0,57 0,74 | 0,99 1,19 1,55 |
| 16 | То же, при длине сторон от 501 до 700 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,03 0,03 0,04 | 0,11 0,13 0,18 | - - - | - - - | 0,11 0,13 0,18 | 0,11 0,13 0,18 | 0,33 0,39 0,54 | 0,69 0,81 1,12 |
| 17 | То же, при длине сторон от 701 м и более | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,02 0,04 | 0,09 0,10 0,14 | - - - | - - - | 0,09 0,10 0,14 | 0,09 0,10 0,14 | 0,27 0,30 0,42 | 0,56 0,62 0,88 |
| 18 | Тахеометрические ходы со сторонами до 200 м | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,07 | - - - | - - - | 0,15 0,20 0,28 | - - - | 0,15 0,20 0,28 | 0,45 0,60 0,84 | 0,79 1,05 1,47 |
| 19 | То же, со сторонами от 201 м и более | -«- | 1-2 3 4-5 | 0,03 0,04 0,06 | - - - | - - - | 0,12 0,17 0,24 | - - - | 0,12 0,17 0,24 | 0,36 0,50 0,72 | 0,63 0,88 1,26 |

П р и м е ч а н и е. К нормам 1-4, 14-17. При работе в необжитых районах в составе бригады вместо замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда предусматривается машинист передвижных электростанций 4 разряда.

Таблица 9

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист I категории | замерщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сторон дальномерными насадками при средней длине стороны хода 300 м | км | 1 2 3 | 0,06 0,08 0,11 | 0,23 0,32 0,44 | 0,46 0,64 0,87 | 0,69 0,96 1,31 | 1,44 2,00 2,73 |
| 2 | То же, при средней длине стороны хода от 301 до 500 м | -«- | 1 2 3 | 0,04 0,06 0,08 | 0,17 0,24 0,32 | 0,34 0,48 0,65 | 0,51 0,72 0,97 | 1,06 1,50 2,02 |
| 3 | То же, при средней длине стороны хода от 501м и более | -«- | 1 2 3 | 0,03 0,05 0,07 | 0,13 0,20 0,28 | 0,27 0,39 0,56 | 0,40 0,59 0,84 | 0,83 1,23 1,75 |

Таблица 8

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сторон дальномерными насадками при средней длине стороны хода до 300 м транспорт | км -«- | 0,23 0,23 | 0,32 0,32 | 0,44 1,74 |
| 2 | То же, при средней длине стороны хода от 301 до 500 м транспорт | -«- -«- | 0,17 0,17 | 0,24 0,24 | 0,32 1,30 |
| 3 | То же, при средней длине стороны хода от 501 м и более транспорт | -«- -«- | 0,13 0,13 | 0,20 0,20 | 0,28 1,11 |

П р и м е ч а н и е. Если вертикальные углы не измеряются, то к нормам времени применяется коэффициент 0,91.

3.1.13. Нивелирование IV класса и техническое нивелирование.

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Нивелирную линию прокладывают:

1.В равнинной местности с уклоном до 0.02. Число штативов на км хода до 8. Передвижение не затруднено. Условия видимости благоприятные.

2.В равниной степной местности без дорог.

2 категория трудности.

Нивелирную линию прокладывают:

1.В пересеченной местности с уклоном до 0.03. Число штативов на 1 км хода до 9-11.

2.Через крупные населенные пункты сельского типа.

3.В открытых поймах больших рек с наличием стариц, протоков и рукавов.

3 категория трудности.

Нивелирную линию прокладывают:

1.В сильно пересеченной местности с уклоном до 0.045. Число штативов на 1 км хода до 12-17.

2.В заболоченной или песчаной местности, или вдоль полузаросших берегов рек, или по закрепленным ровным пескам.

3.В местах расположения крупных железнодорожных станций.

4 категория трудности.

Нивелирную линию прокладывают:

1.В местности со среднегорным рельефом с уклоном до 0.07. Число штативов на 1 км хода 18-27.

2.Вдоль заросших труднопроходимых берегов рек с переброской хода через реку или в зоне поливного земледелия, или по полузакрепленным и закрепленным бугристым пескам.

3.По труднопроходимой залесённой местности с моховым покровом без дорог и троп.

4.По заросшей труднопроходимой местности, где требуется выбивка кольев (до 20%) для установки штативов или по тундре.

5 категория трудности.

Нивелирную линию прокладывают:

1.В горной или горно-таежной местности с уклоном более 0.07. Число штативов на 1 км хода более 27. Передвижение затруднено.

2.По заросшим труднопроходимым болотам, где требуется забивка кольев для установки 30% штативов или по берегам горных рек без дорог и троп с большим количеством изгибов.

3.В районах тундр или пустынных песчаных районах.

Состав работы

Поверка нивелира и реек. Отыскание, вскрытие и закрытие репе ров. Нивелирование. Ведение журналов наблюдений с контрольными вычислениями. Оформление временных реперов на местных предметах. Опознавание местоположения реперов на картах или аэрофотоснимках и составление их описания. Составление ведомости превышений, списка занивелированных знаков и схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 10-11.

Таблица 10

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нивелирование IV класса транспорт | км -«- | 0,11 0,11 | 0,15 0,15 | 0,18 0,18 | 0,27 1,09 | 0,40 1,59 |
| 2 | Техническое нивелирование транспорт | -«- -«- | 0,08 0,08 | 0,10 0,10 | 0,14 0,14 | 0,19 0,75 | 0,28 1,12 |

П р и м е ч а н и е. При проложении нивелирных линий по свежевспаханным  землям к нормам времени применяется коэффициент 1.11.

3.1.14. Закладка рядовых грунтовых реперов в районах

сезонного промерзания грунта, изготовленных

централизованным путем

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Грунт места закладки репера мягкий (разрыхление грунта в немёрзлом состоянии производится при помощи штыковых лопат, в мерзлом - ломами и кирками).

1.Грунт растительного слоя без корней кустарника и деревьев.

2.Лёсс влажный, естественной влажности и рыхлый.

3.Песок естественной влажности без примесей.

4.Супесь без примесей.

5.Суглинок легкий и лёссовидный.

6.Торф без корней кустарников и деревьев.

2 категория трудности.

Грунт места закладки репера средней твердости (разрыхление грунта в немёрзлом состоянии производится штыковыми лопатами с частичным применением кирки, в мерзлом - ломами и кирками).

1.Гравий мелкий и средний.

2.Глина жирная, мягкая.

3.Грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью щебня и гравия.

4.Лёсс влажный, естественной влажности и рыхлый с примесью гравия.

5.Песок естественной влажности с примесью щебня или гравия до 40 % объема.

6.Песок сухой, барханный и дюнный.

7.Суглинок с примесью щебня или гравия до 40 % объема.

8.Суглинок тяжелый.

9.Солончак и солонец мягкие.

10.Торф с корнями.

11.Чернозём и каштановый грунт естественной влажности.

12.Щебень мелкий.

3 категория трудности.

Грунт места закладки репера выше средней твердости (разрыхление грунта производится кирками и ломами).

1.Галька и гравий мелкие и средние с примесью валунов.

2.Глина тяжелая, ломовая.

3.Глина мягкая, ломовая с примесью щебня, гальки и валунов.

4.Глина сланцевая.

5.Лёсс плотный и отвердевший.

6.Песок естественной влажности с примесью щебня или гравия более 40 % объема.

7.Суглинок тяжелый с примесью щебня, гравия и валунов.

8.Супесь с примесью щебня или гравия более 40 % объема.

9.Чернозём и каштановый грунт сухой отвердевший.

10.Щебень крупный.

4 категория трудности.

Грунт места закладки репера твердый (разрыхление грунта производится ломами, клиньями, молотами).

1.Глина твердая.

2.Глина моренная с валунами до 30 % объема.

5 категория трудности.

Грунт места закладки репера разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями и молотами).

1.Гипс.

2.Дресва.

3.Мел мягкий.

4.Мергель мягкий.

5.Опока.

6.Сланцы выветрившиеся.

7.Трепел слабый.

6 категория трудности.

Грунт места закладки репера разборно-скальный (разрыхление грунта производится ломами, клиньями и молотами).

1.Известняк мягкий, пористый, выветрившийся.

2.Мел плотный.

3.Ракушечник.

4.Сланцы глинистые, средней крепости и слабо выветрившиеся.

5.Трепел плотный.

6.Туф.

Состав работы

Выбор места для закладки репера. Разметка котлована и канавы. Рытье котлована и канавы. Устройство и разборка креплений стенок котлована в необходимых случаях. Установка репера в котловане. Определение разности высот скрытого и основного реперов. Засыпка ре пера и его наружное оформление. Составление описания местоположения репера. Сдача заложенного репера на наблюдение за сохранностью. Составление списка заложенных реперов и нанесение на карту их местоположения. Переезд на следующий пункт.

Нормы приведены в табл. 12-13.

3.1.15. Закладка рядовых грунтовых реперов в районах

сезонного промерзания грунта, изготовленных

на месте закладки

Характеристика категорий трудности

Характеристика категорий грунтов приведена в разделе 3.1.14.

Состав работы.

Выбор места для закладки репера. Разметка и рытье котлована и канавы. Сборка и установка формы для отливки репера и опознавательного знака. Приготовление бетонной массы, арматуры для пилона. Изготовление репера. Поддержание режима для затвердения бетона. Снятие формы. Установка репера в котловане. Определение разности высот скрытого и основного реперов. Наружное оформление репера. Составление описания местоположения репера. Сдача заложенного репера на наблюдение за сохранностью. Составление списка заложенных реперов и на несение на карту их местоположения. Переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 12-13.

Таблица 12

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Закладка рядовых грун товых реперов в зонах се зонного промерзания грунта, изготовленных централизованным пу тем, глубина закладки 2,5 м транспорт | репер -«- | 0,73 0,73 | 1,13 1,13 | 1,41 5,64 | 2,03 8,12 |
| 2 | То же, глубина закладки 1,8 м транспорт | -«- -«- | 0,52 0,52 | 0,79 0,79 | 1,01 4,03 | 1,38 5,52 |
| 3 | Закладка рядовых грунто вых реперов в зонах се зонного промерзания грунта, изготовленных на месте закладки, глубина закладки 2,5 м транспорт | -«- репер -«- | 0,93 0,93 0,93 | 1,33 1,33 1,33 | 1,60 1,60 6,41 | 2,22 2,22 8,86 |
| 4 | То же, глубина закладки 1,8 м транспорт | -«- -«- | 0,72 0,72 | 0,99 0,99 | 1,21 4,83 | 1,58 6,30 |

3.1.16. Закладка рядовых грунтовых реперов в районах

многолетней мерзлоты

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Грунт растительного слоя. Торф, лёсс, песок и супесь без примесей.

2 категория трудности.

Суглинок и глина без примесей. Лёсс, песок и супесь с примесью гравия, гальки и щебня.

3 категория трудности.

Гравий, галька или щебень. Суглинок и глина с примесью гравия, гальки или щебня. Разборно-скальный грунт.

Состав работы

Выбор места закладки репера. Разметка и рытье котлована и канавы. Сборка и установка формы. Приготовление бетонной массы, арматуры для пилона. Изготовление репера. Поддержание режима для затвердевания бетона. Снятие формы. Установка репера в котловане. Определение разности высот скрытого и основного реперов. Наружное оформление репера. Составление описания местоположения репера. Сдача заложенного репера на наблюдение за сохранностью. Составление списка заложенных реперов и нанесение на карту их местоположения. Переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 14-15.

Таблица 14

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях  на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Глубина промерза ния 2,0 м. Глубина закладки 2,0 м | Глубина промерзания 2,5 м. Глубина закладки 2,5 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория трудности |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-2 | Закладка рядовых грун товых реперов в зонах многолетней мерзлоты транспорт | репер -«- | 1,28 1,28 | 1,72 1,72 | 2,32 2,32 | 1,64 1,64 | 2,26 2,26 | 3,09 3,09 |

3.1.17. Закладка скальных марок

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Марки закладываются в скалы, выходящие на поверхность земли.

2 категория трудности.

Марки закладываются в скалы, расположенные ниже поверхности земли до 0.5 м.

Состав работ

Выбор места закладки марки. Закладка и наружное оформление марки (знака). Описание и зарисовка местоположения марки (знака). Составление списка заложенных марок (знаков) и нанесение на карту их местоположения. Сдача марок (знаков) на наблюдение за сохранностью. Переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 16-17.

3.1.18. Закладка стенных марок и реперов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Марки и репера закладываются в зданиях и сооружениях из кирпича или камня мягких пород (известняк, песчаник и др.).

2 категории трудности.

Марки и репера закладывают в зданиях и сооружениях из железо бетона или камня твердых пород (гранит, гнейс, базальт, кремень и др.).

Состав работы

Выбор места закладки знака. Пробивка отверстия в стене и промывка его. Приготовление раствора. Закладка и окраска знака. Описание и зарисовка местоположения знака. Составление списка заложенных знаков и нанесение на карту их местоположения. Сдача знаков на наблюдение за сохранностью. Переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 16-17.

Таблица 16

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях  на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закладка скальных марок транспорт | марка -«- | 0,42 0,42 | 0,54 0,54 |
| 2 | Закладка стенных марок и реперов транспорт | знак -«- | 0,20 0,20 | 0,35 0,35 |

3.1.19. Закладка центров на пунктах полигонометрии

1 и 2 разрядов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Грунт места закладки центра мягкий (разрыхление грунта осу ществляется при помощи лопат).

2 категория трудности.

Грунт места закладки центра средней твердости (разрыхление грунта осуществляется с частичным применением кирки).

3 категория трудности.

Грунт места закладки центра выше средней твердости (разрыхление грунта осуществляется кирками и ломами).

4 категория трудности.

Грунт места закладки центра твердый (разрыхление грунта осуществляется ломами, клиньями, молотами).

5 категория трудности.

Грунт места закладки центра разборно-скальный (разрыхление грунта осуществляется ломами, клиньями, молотами).

Таблица 11

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист II категории | замерщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нивелирование IV класса | км | 1 2 3 4 5 | 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 | 0,11 0,15 0,18 0,27 0,40 | 0,11 0,15 0,18 0,27 0,40 | 0,45 0,59 0,74 1,09 1,59 | 0,70 0,93 1,14 1,70 2,49 |
| 2 | Техническое нивелирование | км | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,04 0,05 0,07 | 0,08 0,10 0,14 0,19 0,28 | 0,08 0,10 0,14 0,19 0,28 | 0,23 0,30 0,42 0,56 0,84 | 0,41 0,52 0,74 0,99 1,47 |

Таблица 13

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист | реперщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закладка рядовых грунтовых реперов в зонах сезонного промерзания грунта, изготовленных централизованным путем, глубина закладки 2,5 м | репер | 1-2 3 4 5-6 | 0,18 0,28 0,35 0,51 | 0,73 1,13 1,41 2,03 | 2,94 4,51 5,64 8,12 | 0,73 1,13 1,41 2,03 | 4,58 7,05 8,81 12,69 |
| 2 | То же, глубина закладки 1,8 м | -«- | 1-2 3 4 5-6 | 0,13 0,20 0,25 0,34 | 0,52 0,79 1,01 1,38 | 2,08 3,17 4,03 5,52 | 0,52 0,79 1,01 1,38 | 3,25 4,95 6,30 8,62 |
| 3 | Закладка рядовых грунтовых реперов в зонах сезонного промерзания грунта, изготовленных на месте закладки, глубина закладки 2,5 м | -«- | 1-2 3 4 5-6 | 0,23 0,33 0,40 0,55 | 0,93 1,33 1,60 2,22 | 3,74 5,30 6,41 8,86 | 0,93 1,33 1,60 2,22 | 5,83 8,29 10,01 13,85 |
| 4 | Закладка рядовых грунтовых реперов в зонах сезонного промерзания грунта, изготовленных на месте закладки, глубина закладки 1,8 м | -«- | 1-2 3 4 5-6 | 0,18 0,25 0,30 0,39 | 0,72 0,99 1,21 1,58 | 2,86 3,96 4,83 6,30 | 0,72 0,99 1,21 1,58 | 4,48 6,19 7,55 9,85 |

Таблица 15

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист | реперщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закладка рядовых грунтовых реперов в зонах многолетней мерзлоты, глубина закладки 2м, толщина мерзлого грунта 2 м | репер | 1 2 3 | 0,32 0,43 0,58 | 1,28 1,72 2,32 | 5,14 6,89 9,29 | 1,28 1,72 2,32 | 8,02 10,76 14,51 |
| 2 | Закладка рядовых грунтовых реперов в зонах многолетней мерзлоты, глубина закладки 2,5 м, толщина мерзлого грунта 2,5 м | -«- | 1 2 3 | 0,41 0,57 0,77 | 1,64 2,26 3,09 | 6,58 9,06 12,36 | 1,64 2,26 3,09 | 10,27 14,15 19,31 |

Таблица 17

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист | реперщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закладка скальных марок | марка | 1 2 | 0,11 0,13 | 0,42 0,54 | 0,84 1,08 | 0,42 0,54 | 1,79 2,29 |
| 2 | Закладка стенных марок и реперов | знак | 1 2 | 0,05 0,09 | 0,20 0,35 | 0,20 0,35 | 0,20 0,35 | 0,65 1,14 |

Таблица 19

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист | реперщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закладка центров на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов | пункт | 1-2 3 4-5 | 0,07 0,08 0,11 | 0,28 0,33 0,42 | 0,03 0,03 0,03 | 0,80 0,95 1,21 | 1,18 1,39 1,77 |

Состав работы

Изготовление центра, Выбор места закладки центра. Разметка положения центра. Рытье ям для центра и опознавательного столба. Рытье ям для центра и опознавательного столба. Закладка центра и установка опознавательного столба. Привязка центра к местным пред метам. Составление карточки закладки. Сдача знака на наблюдение за сохранностью. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 18-19.

Таблица 18

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закладка центров на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов транспорт | пункт -«- | 0,28 0,25 | 0,33 0,30 | 0,43 0,39 |

3.1.20. Централизованное изготовление грунтовых трубчатых

реперов

Состав работы

Распиливание труб. Битумное покрытие трубы. Заполнение трубы цементным раствором, изготовление бетонного якоря. Поддержание режима, необходимого для затвердевания раствора.

Нормы приведены в табл. 20-21.

Таблица 20

Нормы времени

( в бригадо-днях на единицу измерения )

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Нормы времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Централизованное изготовление грунтовых трубчатых реперов | знак | 0,05 |

Таблица 21

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица из мере ния | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началь ник от ряда | техник-геодезист | репер щик 3 раз ряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Централизован ное изготовле ние грунтовых трубчатых реперов | знак | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,26 |

3.1.21. Камеральная обработка материалов триангуляции

1 и 2 разрядов и пунктов съемочной сети

Состав работы

Проверка полевых журналов. Составление таблиц элементов приведения, сводок горизонтальных направлений, треугольников. Вычисление поправок за центрировку и редукцию и приведение направлений к центру. Составление таблиц приведенных направлений. Вычисление невязок треугольников. Вычисление рабочих координат. Составление сводок зенитных расстояний и вычисление превышений. Уравнивание координат и высот. Составление и считка каталога координат и высот. Составление и вычерчивание схемы триангуляции (микротриангуляции).

Нормы приведены в табл. 22-23.

3.1.22. Вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 разрядов

Состав работы

Проверка полевых материалов. Вычисление длин линий с оценкой точности. Вычисление поправок и введение их в длины линий.

Нормы приведены в табл. 22-23.

3.1.23. Вычисление полигонометрических ходов 1 и 2 разрядов

Состав работы

Проверка полевых материалов. Вычисление поправок в длины линий, составление ведомости вычисления длин линий с оценкой точности. Увязка углов хода, вычисление приращений координат и увязка их, вычисление координат. Уравнивание координат узловых точек. Составление и считка каталога координат и высот. Составление и вычерчивание схемы ходов полигонометрии.

Нормы приведены в табл. 22-23.

3.1.24. Вычисление теодолитных и дальномерно-теодолитных ходов

Состав работы

Проверка полевых материалов. Вычисление координат и высот точек одиночного хода. Уравнивание координат и высот узловых точек. Составление и считка каталога координат и высот. Составление и вычерчивание схемы теодолитных ходов.

Нормы приведены в табл. 22-23.

2.1.25. Вычисление теодолитных ходов с измерением сторон

светодальномером

Состав работы

Проверка полевых материалов. Вычисление поправок в длины линий. Составление ведомости вычисления длин линий с оценкой точности. Вычисление координат и высот точек одиночного хода. Уравнивание координат и высот узловых точек. Составление и считка катал га координат и высот. Составление и вычерчивание схемы теодолитных ходов.

Нормы приведены в табл. 22-23.

3.1.26. Вычисление тахеометрических ходов

Состав работы

Проверка полевых материалов. Вычисление горизонтальных расстояний по дальномерным отсчетам при готовых таблицах поправок за коэффициент дальномера. Вычисление и увязка координат и отметок хода. Составление и считка каталога. Составление и вычерчивание схемы тахеометрических ходов.

Нормы приведены в табл. 22-23.

3.1.27. Вычисление нивелирования IV класса и технического

нивелирования

Состав работы

Проверка полевых материалов. Составление ведомости превышений. Уравнивание группы линий. Составление и считка каталога высот. Составление и вычерчивание схемы нивелирных линий. Составление объяснительной записки.

Нормы приведены в табл. 22-23.

Таблица 22

Нормы времени и транспорта

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Нормы времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камеральная обработка материалов триангуляции 1 и 2 разрядов | пункт | 1,00 |
| 2 | Камеральная обработка материалов микротриангуляции | -“- | 0,55 |
| 3 | Вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 разрядов | базис | 0,04 |
| 4 | Вычисление полигонометрических ходов 1 разряда с измерением длин сторон светодальномером | км | 0,52 |
| 5 | То же, 2 разряда | -“- | 0,81 |
| 6 | Вычисление короткобазисной параллактической полигонометрии 1 разряда | -“- | 1,55 |
| 7 | То же, 2 разряда | -“- | 1,07 |
| 8 | Вычисление теодолитных и дальномерно-теодолит ных ходов | км | 0,34 |
| 9 | Вычисление теодолитных ходов с измерением сторон светодальномером | -“- | 0,48 |
| 10 | Вычисление тахеометрических ходов | -“- | 0,18 |
| 11 | Вычисление нивелирования IV класса | -“- | 0,13 |
| 12 | Вычисление технического нивелирования | -“- | 0,05 |

3.2. Топографические съемки

3.2.1 Мензульная съемка в масштабе 1:10000

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность степная, открытая, с небольшими оврагами, балками, имеющими пологие склоны. Число контуров незначительное. Рельеф равнинный.

2 категория трудности.

1.Местность равнинная, без микрорельефа, залесённая до 30 %.

2.Местность равнинная, с отдельными сопками и холмами, со степной растительностью. Число контуров незначительное.

3.Местность степная, открытая, со значительным числом крупных озер, лиманов, западин, солончаков и т.д.

4.Местность открытая, с крупными площадями пашен, рельеф слабо всхолмленный, с небольшими оврагами и балками. Число контуров незначительное.

3 категория трудности.

1.Местность равнинная, залесённая и заболоченная до 20 %, болото проходимое.

2.Местность степная, открытая с небольшими населенными пункта ми и значительным числом контуров или степная открытая, изрезанная балками и оврагами.

3.Болото проходимое, заросшее до 40 % кустарниковой или древесной растительностью.

4.Поймы рек с редкой кустарниковой растительностью, с небольшим числом стариц, проток и рукавов.

4 категория трудности.

1.Местность степная, открытая, с мелкосопочным рельефом и незначительным числом контуров.

2.Местность залесённая до 75 % с резко выраженными формами рельефа.

3.Болото проходимое, заросшее до 60 % кустарниковой или древесной растительностью.

4.Район тундр с крупнохолмистым рельефом; лесотундры.

5.Поймы рек с редкой кустарниковой или древесной растительностью, со значительным числом стариц, проток и рукавов; поймы больших рек, заросшие до 50 % кустарником, с микрорельефом, частично заболоченные.

6.Полупустыня с микрорельефом; закрепленные ровные и бугристые пески.

7.Населенные пункты сельского типа с плановой застройкой.

5 категория трудности.

1.Местность частично заросшая лесом и кустарником с мелкосопочным или холмисто-моренным рельефом, с большим числом мелких кон туров.

2.Территория крупных населенных пунктов сельского типа и рабочих поселков с бессистемной застройкой и большим числом мелких кон туров; крупные города; застроенные территории крупных промышленных районов.

3.Местность всхолмленная, залесённая полностью.

4.Пески незакрепленные; пески с мелкобугристым микрорельефом, полностью покрытые лесом или кустарником.

5.Болото труднопроходимое, заросшее, с рельефом, выраженным в виде отдельных гряд.

6.Поймы больших рек, полностью заросшие древесной и кустарниковой растительностью, с труднопроходимыми болотами, большим числом стариц и проток, с наличием микрорельефа по всей площади; тундра озерная, с большим числом проток между ними, с мелкохолмистым рельефом.

7.Местность открытая, горная, малонаселенная, с большим числом озер.

8.Местность горная, залесённая до 50 % со сложным рельефом и превышениями до 300 метров, с большим числом контуров.

9.Местность открытая, горная, с сильно расчлененным рельефом, с крутизной ската до 20 градусов и превышениями до 300 метров, с большим числом контуров.

10.Местность горная, полностью залесённая, с резко выраженным рельефом, крутизна ската до 25 градусов.

Состав работы

Рекогносцировка местности. Развитие сети планового и высотного обоснования. Съемка рельефа и контуров. Прорубка визирок на пикеты. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик объектов съемки. Полевое вычерчивание контуров и рельефа. Составление кальки высот и контуров. Составление выкопировок и сводок по рамкам. Оформление полевой документации. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е.  При производстве рекогносцировок старых съемок к нормам времени применяется коэффициент 0.52.

Нормы приведены в табл. 24-25.

3.2.2. Мензульная съемка в масштабах 1:5000 - 1:500

Характеристика категорий трудности.

1 категория трудности.

1.Местность открытая, с незначительным числом контуров, рельеф равнинный, плоский, без балок, оврагов и микрорельефа. Рельеф слабоволнистый с небольшим числом мелких лощин, западин или бугров.

2.Местность открытая, с крупными площадями пашен, степной или луговой травянистой растительностью. Рельеф пологоволнистый.

2 категория трудности.

1.Местность равнинная, распаханная или с луговой растительностью. Рельеф равнинный, с мелкими западинами или буграми, или местность равнинная, расчлененная редкими балками или руслами мелких, пересыхающих водотоков или с долинами рек, с крутыми, изрезанными скатами.

2.Местность равнинная, с простыми, пологими формами рельефа, залесённая до 50 %.

3.Местность равнинная, с густой сетью арыков.

4.Поймы больших рек, покрытые камышом и редким кустарником, с залесёнными берегами.

5.Болото открытое, чистое, проходимое.

6.Местность полупустынная с грядовым микрорельефом, закрепленные ровные пески.

3 категория трудности.

1.Местность открытая, всхолмленная, с часто изрезанными склонами, расчлененная сетью рек и оврагов, поросшая порослью, редким лесом, кустарником или степная равнинная с небольшими населенными пунктами.

2.Местность равнинная, залесённая до 75 %, с редкой сетью просек и дорог.

3.Местность всхолмленная, залесённая до 50 %, с крупными площадями пашен или лугов, или слабо расчлененная.

4.Открытые поймы больших рек, с микрорельефом, большим числом стариц, проток и рукавов.

5.Проходимое болото, заросшее лесом или кустарником.

6.Озерная тундра, с мелкохолмистым рельефом или заболоченная тундра.

7.Участки поливных культур с густой сетью арыков.

8.Пески закрепленные, бугристые.

4 категория трудности.

1.Местность всхолмленная, расчлененная глубокими оврагами, залесённая до 80 %.

2.Местность всхолмленная, полностью залесённая, рельеф крупный, несложный.

3.Поймы рек с микрорельефом, заросшие и заболоченные, со старицами и протоками.

4.Район тундр с крупнохолмистым рельефом; лесотундра.

5.Пески незакрепленные.

6.Местность горно-таежная, со сложным рельефом.

7.Местность горная, со сложным рельефом, залесённая до 50 %.

8.Населенные пункты сельского типа с плановой застройкой.

5 категория трудности.

1.Местность открытая, горная, малонаселенная, с большим числом озер.

2.Болото труднопроходимое, заросшее, с рельефом, выраженным в виде отдельных гряд.

3.Поймы больших рек, полностью заросшие, с труднопроходимыми болотами, с большим числом стариц и проток, с наличием микрорельефа.

4.Местность горная, со сложным рельефом, залесённая более 50 %.

5.Территории крупных населенных пунктов сельского типа и рабочих поселков с бессистемной застройкой и большим числом мелких кон туров; крупные города, застроенные территории крупных промышленных районов.

Состав работы

Рекогносцировка местности. Сгущение съемочного обоснования. Прорубка визирок на пикеты. Съемка ситуации и рельефа. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик объектов съемки. Рисовка рельефа и ситуации. Составление кальки высот и контуров. Составление выкопировок и сводок по рамкам. Оформление полевой до кументации. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и я : 1. Создание съемочного обоснования в состав работы не  входит и нормируется отдельно .

2. При производстве рекогносцировок старых съемок к  нормам времени применяется коэффициент 0.52.

Нормы приведены в табл. 24-25.

3.2.3. Тахеометрическая съемка в масштабах 1:2000, 1:1000,   1:500

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для мензульных съемок в масштабах 1:5000 - 1:500 (см. раздел 3.2.2).

Состав работы

Рекогносцировка участка съемки. Прорубка визирок на пикеты. Съемка элементов рельефа и ситуации (набор пикетов). Составление абриса. Определение и оформление переходных дополнительных точек для съемки контуров и рельефа. Обработка полевых журналов. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Создание съемочного обоснования в состав работ не входит и нормируется отдельно.

Нормы приведены в табл. 24-25.

3.2.4. Комбинированная съемка на фотопланах в масштабах

1:5000, 1:2000

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая без балок, оврагов и микрорельефа с пологи ми склонами. Число контуров незначительное.

2 категория трудности.

1.Местность открытая, с редкими балками и оврагами. Число объектов ситуации незначительное.

2.Местность равнинная, без балок и оврагов, залесённая и заболоченная до 20 % (болота проходимые).

3.Болото проходимое, не заросшее лесом и кустарником.

4.Местность с крупными несложными формами рельефа, с небольшим числом резко выраженных объектов ситуации.

5.Местность равнинная с сопочным рельефом, застроенная до 20 %

.

3 категория трудности.

1.Местность с редкими балками, оврагами и крупными правильными формами рельефа, застроенная до 30 %.

2.Местность открытая, равнинная, со сложным микрорельефом.

3.Поймы рек, заросшие лесом и кустарником до 30%, частично заболоченные, изрезанные мелкими протоками и старицами.

4.Местность холмистая, слабо пересеченная, залесённая до 40 %.

5.Болото проходимое, покрытое лесом или кустарником до 30 %, с несложной ситуацией и равнинным рельефом.

6.Населенные пункты сельского типа с редкой застройкой, расположенные в равнинной, слабо пересеченной местности.

4 категория трудности.

1.Местность горная, заросшая лесом и кустарником до 50 %.

2.Местность с резко выраженными формами рельефа, заросшая до 75 %, частично заболоченная, с наличием горных выработок.

3.Поймы рек, заросшие лесом или кустарником до 70 %, со старицами, протоками и озерами или с большим количеством геологоразведочных выработок.

4.Местность равнинная, застроенная до 40 %, и с большим числом объектов ситуации.

5 категория трудности.

1.Местность горно-таежная.

2.Болото заросшее, труднопроходимое с наличием островков и гривок.

3.Поймы рек с микрорельефом, заросшие и заболоченные, со старицами и протоками.

4.Местность залесённая, со сложными мелкими формами рельефа.

5.Местность частично заросшая лесом и кустарником, с большим числом мелких контуров, застроенная до 50 %. Рельеф мелкосопочный.

6.Местность с рельефом, нарушенным в результате проходки горных выработок.

7.Застроенные площади в горной местности.

8.Промышленные площадки заводов и горнодобывающих предприятий.

9.Территории дражных полигонов в сплошь залесённой местности.

Состав работы

Проложение съемочных ходов. Определение склонения магнитной стрелки. Съемка рельефа и дешифрирование контуров. Прорубка визирок на пикеты. Измерения для определения цифровых характеристик объектов. Обработка полевых журналов. Составление кальки высот. Полевое вычерчивание фотоплана. Сводки по рамкам, изготовление выкопировок. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 24-25.

3.2.5. Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах,

уточненных фотосхемах или контактных отпечатках

масштабов 1:10000, 1:5000, 1:2000

Характеристика категорий трудности

На фотопланах или уточненных фотосхемах

масштаба 1:10000

1 категория трудности.

1.Местность равнинная, открытая или полностью залесённая (леса благоустроенные). Число объектов ситуации незначительное.

2.Поймы рек с редкой древесной и кустарниковой растительностью, с незначительным числом объектов ситуации.

3.Местность равнинная, не заросшая или частично заросшая лесом и кустарником, с числом объектов ситуации в среднем 20 на кв.дм плана.

4.Местность открытая холмистая или предгорные районы с дорожной сетью и небольшим числом объектов ситуации.

2 категория трудности.

1.Местность открытая, равнинная или частично заросшая лесом и кустарником с числом объектов ситуации до 40 на кв.дм плана.

2.Местность равнинная, залесённая, с большими заболоченными до   - 56 40-50 % площади массивами.

3.Местность песчаная, закрепленная травянистой растительностью, со значительным числом объектов ситуации.

4.Поймы рек, заросшие до 30 % лесом и кустарником.

5.Районы предгорий с плантациями технических культур, фруктовыми садами и огородами.

3 категория трудности.

1.Местность частично заросшая лесом и кустарником с числом объектов ситуации до 100 на кв.дм плана.

2.Местность равнинная, заросшая лесом и кустарником, заболоченная до 80 %, сухие участки расположены отдельными островками по всей территории.

3.Местность открытая с плантациями технических, фруктовых культур, огородами и густой мелиоративной сетью, с рассредоточенной застройкой.

4.Поймы больших рек, заросшие лесом и кустарником, со старицами, протоками и озерами.

4 категория трудности.

1.Населенные пункты сельского типа, районные центры, железнодорожные станции.

2. Поймы рек, покрытые до 70 % заболоченным лесом, с рассредоточенными пашнями и лугами.

3.Местность горно-таежная или горная с большим количеством мелких контуров.

5 категория трудности.

1.Крупные города или промышленные районы с развитой сетью железных и шоссейных дорог; крупные железнодорожные узлы или населенные пункты с бессистемной застройкой среди садов, огородов и плантаций технических культур.

2.Населенные пункты в горной местности с бессистемной застрой кой и сложной конфигурацией приусадебных участков.

3.Местность со сложным микрорельефом, сплошь покрытая лесом.

На фотопланах или контактных отпечатках

масштабов 1:5000, 1:2000

1 категория трудности.

1.Местность открытая без балок, оврагов и микрорельефа с однообразными пологими скатами или сплошь залесённая (леса благоустроенные), число объектов ситуации незначительное.

2.Поймы рек с редкой древесной и кустарниковой растительностью, с незначительным числом объектов ситуации.

3.Местность равнинная, открытая или полузакрытая, с числом объектов ситуации в среднем до 20 на кв.дм плана.

4.Местность открытая, холмистая или предгорные районы с нали чием дорожной сети и небольшим числом объектов ситуации.

2 категория трудности.

1.Местность открытая с редкими балками и оврагами с числом объектов ситуации до 40 на кв.дм плана.

2.Местность равнинная, залесённая, с большими заболоченными до 40-50 % массивами.

3.Районы предгорий с плантациями технических культур, фруктовыми садами и огородами.

3 категория трудности.

1.Местность, частично заросшая лесом и кустарником, с числом объектов ситуации до 50 на кв.дм плана.

2.Поймы больших рек, заросшие лесом и кустарником, со старица ми, протоками и озерами.

3.Районы технических, огородных культур, виноградников, садов с отдельными постройками и сооружениями.

4 категория трудности.

1.Местность таежная, с наличием мелких геологических объектов.

2.Районы технических культур, фруктовых садов, виноградников, огородов с густой ирригационной сетью.

3.Открытая или полузакрытая горная местность с большим числом объектов ситуации.

5 категория трудности.

Местность горно-таежная с горными разработками и большим числом геологических объектов или горная местность с большим числом мелких объектов ситуации и отдельных сооружений.

Состав работы.

Нанесение рамок на фотосхеме (фотоплане) или полезной площади на аэрофотоснимках. Полевое дешифрирование контуров. Полевое вычерчивание контуров. Сводки по рамкам и изготовление выкопировок. Составление схемы маршрутов. Оформление и систематизация материалов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 24-25.

Таблица 24

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях  на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица из мере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:10000: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с высотой сечения рельефа через 5 м транспорт | км2 -«- | 0,33 0,11 | 0,75 0,25 | 1,36 0,45 | 2,19 6,58 | 3,23 9,68 |
| 2 | с высотой сечения рельефа через 2,5 м транспорт | -«- -«- | 0,51 0,17 | 1,15 0,38 | 1,94 0,64 | 2,96 8,88 | 4,00 12,00 |
| 3 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 0,69 0,23 | 1,54 0,51 | 2,56 0,85 | 3,74 11,24 | 5,05 15,15 |
| 4 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 0,90 0,30 | 2,11 0,70 | 3,56 1,17 | 5,00 15,00 | 6,41 19,23 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:5000: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с высотой сечения рельефа через 5 м транспорт | -«- -«- | 0,77 0,19 | 1,05 0,26 | 1,87 0,47 | 2,96 2,96 | 4,54 4,54 |
| 6 | с высотой сечения рельефа через 2 м транспорт | -«- -«- | 1,01 0,25 | 1,61 0,40 | 2,26 0,56 | 3,73 3,73 | 6,85 6,85 |
| 7 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 1,28 0,32 | 2,08 0,52 | 3,25 0,81 | 5,16 5,16 | 8,20 8,20 |
| 8 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 2,11 0,53 | 2,70 0,68 | 4,10 1,02 | 6,41 6,41 | 9,80 9,80 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:2000: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с высотой сечения рельефа через 2 м транспорт | -«- -«- | 3,45 0,86 | 4,50 1,13 | 6,49 1,62 | 9,52 9,52 | 13,51 13,51 |
| 10 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 3,55 0,89 | 4,85 1,21 | 8,00 2,00 | 12,99 12,99 | 20,00 20,00 |
| 11 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 5,21 1,30 | 7,46 1,87 | 12,20 3,05 | 18,18 18,18 | 24,39 24,39 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:1000: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 8,93 2,23 | 14,29 3,57 | 19,61 4,90 | 31,25 31,25 | 52,63 52,63 |
| 13 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 12,99 3,25 | 19,23 4,81 | 27,78 6,94 | 40,00 40,00 | 58,82 58,82 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:500: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 23,26 5,81 | 38,46 9,62 | 70,42 17,60 | 119,05 119,05 | 188,68 188,68 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:2000: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 2,00 0,50 | 3,12 0,78 | 4,76 1,19 | 7,69 7,69 | 12,50 12,50 |
| 16 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 2,63 0,66 | 4,17 1,04 | 6,25 1,56 | 10,53 10,53 | 17,86 17,86 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 4,64 1,16 | 7,93 1,98 | 10,03 2,51 | 16,72 16,72 | 27,55 27,55 |
| 18 | с высотой сечения рельефа 0,5 м транспорт | -«- -«- | 7,35 1,84 | 9,17 2,29 | 15,87 3,97 | 28,57 28,57 | 45,45 45,45 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 7,96 1,99 | 14,53 3,63 | 21,13 5,28 | 30,39 30,39 | 42,58 42,58 |
| 20 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 12,66 3,16 | 17,54 4,39 | 25,00 6,25 | 35,71 35,71 | 49,75 49,75 |
|  | Комбинированная съемка на фотопланах масштаба 1:5000: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с высотой сечения рельефа через 2 м транспорт | -«- -«- | 1,07 0,27 | 1,62 0,41 | 2,40 0,60 | 4,13 4,13 | 7,19 7,19 |
| 22 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 1,30 0,32 | 1,97 0,49 | 3,42 0,81 | 5,24 5,24 | 8,33 8,33 |
| 23 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 1,58 0,40 | 2,73 0,68 | 4,52 1,13 | 6,76 6,76 | 10,64 10,64 |
|  | Комбинированная съемка на фотопланах масштаба 1:2000: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с высотой сечения рельефа через 1 м транспорт | -«- -«- | 3,68 0,92 | 5,44 1,36 | 8,62 2,16 | 12,15 12,15 | 15,85 15,85 |
| 25 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м транспорт | -«- -«- | 4,33 1,08 | 6,94 1,74 | 12,00 3,00 | 17,73 17,73 | 25,58 25,58 |
| 26 | Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах или уточненных фотосхемах масштаба 1:10000 транспорт | -«- -«- | 0,12 0,06 | 0,20 0,10 | 0,33 0,16 | 0,56 1,12 | 0,92 1,83 |
|  | Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах или контактных отпечатках: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | масштаба 1:5000 транспорт | -«- -«- | 0,45 0,22 | 0,62 0,31 | 0,92 0,46 | 1,30 2,60 | 1,86 3,72 |
| 28 | масштаба 1:2000 транспорт | -«- -«- | 1,80 0,90 | 2,94 1,47 | 4,35 2,17 | 5,38 10,75 | 7,04 14,08 |

Таблица 23

Нормы затрат труда

( в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | началь ник отряда | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | геодезист | техник-геодезист I категории | техник-геодезист II категории | техник-геодезист | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Камеральная обработка материалов триангуляции 1и 2 разрядов | пункт | 0,10 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | 0,59 | 1,12 |
| 2 | Камеральная обработка материалов микротриангуляции | -«- | 0,05 | 0,26 | 0,05 | 0,004 | 0,24 | 0,60 |
| 3 | Вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 разрядов | базис | 0,004 | - | 0,04 | - | - | 0,044 |
| 4 | Вычисление полигонометри ческих ходов 1 разряда с измерением длин сторон свето дальномером | км | 0,05 | 0,32 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,57 |
| 5 | То же, 2 разряда | -«- | 0,08 | 0,47 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,88 |
| 6 | Вычисление короткобазисной параллактической полигонометрии 1 разряда | -«- | 0,16 | 1,54 | - | 0,01 | 0,01 | 1,72 |
| 7 | Вычисление короткобазисной параллактической полигонометрии 2 разряда | -«- | 0,11 | 1,05 | - | 0,01 | 0,01 | 1,18 |
| 8 | Вычисление теодолитных и дальномерно-теодолитных ходов | -«- | 0,03 | - | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,38 |
| 9 | Вычисление теодолитных ходов с измерением сторон светодальномером | -«- | 0,05 | - | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,55 |
| 10 | Вычисление тахеометрических ходов | -«- | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,22 |
| 11 | Вычисление нивелирования IV класса | -«- | 0,01 | 0,04 | - | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
| 12 | Вычисление технического нивелирования | -«- | 0,01 | 0,01 | - | 0,03 | 0,02 | 0,07 |

Таблица 25

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | топог раф I кате гории | топог раф II катего рии | топог раф | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:10000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с высотой сечения рельефа через 5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,08 0,19 0,34 0,55 0,81 | 0,33 0,75 1,36 2,19 3,23 | - - - - - | - - - - - | 0,33 0,75 1,36 2,19 3,23 | 0,98 2,24 4,09 6,58 9,68 | 1,72 3,93 7,15 11,51 16,95 |
| 2 | с высотой сечения рельефа через 2,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,13 0,29 0,48 0,74 1,00 | 0,51 1,15 1,94 2,96 4,00 | - - - - - | - - - - - | 0,51 1,15 1,94 2,96 4,00 | 1,54 3,44 5,82 8,88 12,00 | 2,69 6,03 10,18 15,54 21,00 |
| 3 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,17 0,38 0,64 0,94 1,26 | 0,69 1,54 2,56 3,74 5,05 | - - - - - | - - - - - | 0,69 1,54 2,56 3,74 5,05 | 2,08 4,63 7,69 11,23 15,15 | 3,63 8,09 13,45 19,65 26,51 |
| 4 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,22 0,53 0,89 1,25 1,60 | 0,90 2,11 3,56 5,00 6,41 | - - - - - | - - - - - | 0,90 2,11 3,56 5,00 6,41 | 2,71 6,33 10,68 15,00 19,23 | 4,73 11,08 18,69 26,25 33,65 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:5000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с высотой сечения рельефа через 5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,19 0,26 0,47 0,74 1,14 | 0,77 1,05 1,87 2,96 4,54 | - - - - - | - - - - - | 0,77 1,05 1,87 2,96 4,54 | 2,31 3,15 5,61 8,88 13,62 | 4,04 5,51 9,82 15,54 23,84 |
| 6 | с высотой сечения рельефа через 2 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,25 0,40 0,56 0,93 1,71 | 1,01 1,61 2,26 3,73 6,85 | - - - - - | - - - - - | 1,01 1,61 2,26 3,73 6,85 | 3,03 4,84 6,78 11,19 20,55 | 5,30 8,46 11,86 19,58 35,96 |
| 7 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,32 0,52 0,81 1,29 2,05 | 1,28 2,08 3,25 5,16 8,20 | - - - - - | - - - - - | 1,28 2,08 3,25 5,16 8,20 | 3,85 6,23 9,74 15,47 24,59 | 6,73 10,91 17,05 27,08 43,04 |
| 8 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,53 0,68 1,03 1,60 2,45 | 2,11 2,70 4,10 6,41 9,80 | - - - - - | - - - - - | 2,11 2,70 4,10 6,41 9,80 | 6,34 8,11 12,30 19,23 29,41 | 11,09 14,19 21,53 33,65 51,46 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:2000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с высотой сечения рельефа через 2 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,86 1,12 1,62 2,38 3,38 | 3,45 4,50 6,49 9,52 13,51 | - - - - - | - - - - - | 3,45 4,50 6,49 9,52 13,51 | 10,35 13,51 19,48 28,57 40,54 | 18,11 23,63 34,08 49,99 70,94 |
| 10 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,89 1,21 2,00 3,25 5,00 | 3,55 4,85 8,00 12,99 20,00 | - - - - - | - - - - - | 3,55 4,85 8,00 12,99 20,00 | 10,64 14,56 24,00 38,96 60,00 | 18,63 25,47 42,00 68,19 105,00 |
| 11 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 1,30 1,86 3,05 4,54 6,10 | 5,21 7,46 12,20 18,18 24,39 | - - - - - | - - - - - | 5,21 7,46 12,20 18,18 24,39 | 15,63 22,39 36,59 54,54 73,17 | 27,35 39,17 64,04 95,44 128,05 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:1000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 2,23 3,57 4,90 7,81 13,16 | 8,93 14,29 19,61 31,25 52,63 | - - - - - | - - - - - | 8,93 14,29 19,61 31,25 52,63 | 26,79 42,86 58,83 93,75 157,89 | 46,88 75,01 102,95 164,06 276,31 |
| 13 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 3,25 4,81 6,94 10,00 14,70 | 12,99 19,23 27,78 40,00 58,82 | - - - - - | - - - - - | 12,99 19,23 27,78 40,00 58,82 | 38,96 57,69 83,34 120,00 176,47 | 68,19 100,96 145,84 210,00 308,81 |
|  | Мензульная съемка в масштабе 1:500: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 5,82 9,62 17,60 29,76 47,17 | 23,26 38,46 70,42 119,05 188,68 | - - - - - | - - - - - | 23,26 38,46 70,42 119,05 188,68 | 69,77 115,38 211,26 357,15 566,04 | 122,11 201,92 369,70 625,01 990,57 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:2000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,50 0,78 1,19 1,92 3,12 | - - - - - | - - - - - | 2,00 3,12 4,76 7,69 12,50 | 2,00 3,12 4,76 7,69 12,50 | 6,00 9,37 14,28 23,07 37,50 | 10,50 16,39 24,99 40,37 65,62 |
| 16 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,66 1,04 1,56 2,63 4,46 | - - - - - | - - - - - | 2,63 4,17 6,25 10,53 17,86 | 2,63 4,17 6,25 10,53 17,86 | 7,89 12,50 18,75 31,59 53,58 | 13,81 21,88 32,81 55,28 93,76 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 1,16 1,98 2,51 4,18 6,89 | - - - - - | - - - - - | 4,64 7,93 10,03 16,72 27,55 | 4,64 7,93 10,03 16,72 27,55 | 13,92 23,79 30,09 50,16 82,65 | 24,36 41,63 52,66 87,78 144,64 |
| 18 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 1,84 2,29 3,97 7,14 11,36 | - - - - - | - - - - - | 7,35 9,17 15,87 28,57 45,45 | 7,35 9,17 15,87 28,57 45,45 | 22,06 27,52 47,62 85,71 136,36 | 38,60 48,15 83,33 149,99 238,62 |
|  | Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 1,99 3,63 5,28 7,60 10,64 | - - - - - | - - - - - | 7,96 14,53 21,13 30,39 42,58 | 7,96 14,53 21,13 30,39 42,58 | 23,88 43,59 63,39 91,17 127,74 | 41,79 76,28 110,93 159,55 223,54 |
| 20 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 3,16 4,38 6,25 8,93 12,44 | - - - - - | - - - - - | 12,66 17,54 25,00 35,71 49,75 | 12,66 17,54 25,00 35,71 49,75 | 37,98 52,63 75,00 107,14 149,25 | 66,46 92,09 131,25 187,49 261,19 |
|  | Комбинированная съемка на фотопланах масштаба1:5000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с высотой сечения рельефа через 2 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,27 0,40 0,60 1,03 1,80 | - - - - - | 1,07 1,62 2,40 4,13 7,19 | - - - - - | 1,07 1,62 2,40 4,13 7,19 | 3,20 4,87 7,21 12,39 21,58 | 5,61 8,51 12,61 21,68 37,76 |
| 22 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,32 0,49 0,81 1,31 2,08 | - - - - - | 1,30 1,97 3,24 5,24 8,33 | - - - - - | 1,30 1,97 3,24 5,24 8,33 | 3,90 5,91 9,71 15,71 25,00 | 6,82 10,34 17,00 27,50 43,74 |
| 23 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,40 0,68 1,13 1,69 2,66 | - - - - - | 1,58 2,73 4,52 6,76 10,64 | - - - - - | 1,58 2,73 4,52 6,76 10,64 | 4,75 8,19 13,57 20,27 31,92 | 8,31 14,33 23,74 35,48 55,86 |
|  | Комбинированная съемка на фотопланах масштаба 1:2000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с высотой сечения рельефа через 1 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,92 1,36 2,16 3,04 3,96 | - - - - - | 3,68 5,44 8,62 12,15 15,85 | - - - - - | 3,68 5,44 8,62 12,15 15,85 | 11,03 16,31 25,86 36,45 47,55 | 19,31 28,55 45,26 63,79 83,21 |
| 25 | с высотой сечения рельефа через 0,5 м | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 1,08 1,74 3,00 4,43 6,40 | - - - - - | 4,33 6,94 12,00 17,73 25,58 | - - - - - | 4,33 6,94 12,00 17,73 25,58 | 12,99 20,83 36,01 53,19 76,73 | 22,73 36,45 63,01 93,08 134,29 |
| 26 | Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах или уточненных фотосхемах масштаба 1:10000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,03 0,05 0,08 0,14 0,23 | - - - - - | 0,12 0,20 0,33 0,56 0,92 | - - - - - | - - - - - | 0,24 0,40 0,66 1,12 1,84 | 0,39 0,65 1,07 1,82 2,99 |
|  | Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах или контактных отпечатках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | масштаба 1:5000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,11 0,16 0,23 0,32 0,46 | - - - - - | 0,45 0,62 0,92 1,30 1,86 | - - - - - | - - - - - | 0,90 1,24 1,84 2,60 3,72 | 1,46 2,02 2,99 4,22 6,04 |
| 28 | масштаба 1:2000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,45 0,74 1,09 1,34 1,76 | - - - - - | 1,80 2,94 4,35 5,38 7,04 | - - - - - | - - - - - | 3,60 5,88 8,70 10,76 14,08 | 5,85 9,56 14,14 17,48 22,88 |

П р и м е ч а н и я. 1. К нормам 1-20. При съемке залесенных участков для расчистки направлений видимости на пикеты состав бригады   увеличивается: а) на одного замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда – при залесенности участка до 50%;  б) на двух замерщиков на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда – при залесенности участка свыше 50%.

2. К нормам 21-25. При съемке залесенного участка для расчистки направлений видимости при проложении съемочных ходов     и на пикеты состав бригады увеличивается на одного замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда.

Таблица 27

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геоде зист I катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Планово-высотная привязка аэрофотоснимков: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | для съемки в масштабе 1:10000 с высотой сечения рельефа 2 м (2,5 м) в районах с равнинным, равнинно-пересеченным и всхолмленным рельефом | опознак -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,11 0,13 0,21 0,28 | 0,43 0,52 0,83 1,13 | 0,43 0,52 0,83 1,13 | 0,86 1,04 2,48 3,40 | 1,83 2,21 4,35 5,94 |
| 2 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 2,5 м в районах с плоскоравнинным рельефом | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,14 0,18 0,26 0,37 | 0,58 0,70 1,06 1,49 | 0,58 0,70 1,06 1,49 | 1,16 1,40 3,19 4,47 | 2,46 2,98 5,57 7,82 |
| 3 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м в районах с равнинно-пересеченным и всхолмленным рельефом | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,16 0,20 0,30 0,44 | 0,64 0,79 1,19 1,75 | 0,64 0,79 1,19 1,75 | 1,28 1,58 3,57 5,25 | 2,72 3,36 6,25 9,19 |
| 4 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м в районах песчаных пустынь | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | - 0,20 0,29 0,42 | - 0,79 1,16 1,68 | - 0,79 1,16 1,68 | - 1,58 3,48 5,05 | - 3,36 6,09 8,83 |
| 5 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м в районах плоскогорий, низких, средневысоких и высоких гор | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | - 0,22 0,32 0,48 | - 0,86 1,26 1,90 | - 0,86 1,26 1,90 | - 1,72 3,78 5,70 | - 3,66 6,62 9,98 |

Таблица 29

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | аэрофото геодезист | техник- геоде зист II катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Фототеодолитная съемка в масштабах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,17 0,20 0,25 | 0,69 0,82 0,99 | 0,92 1,09 1,32 | 1,38 1,64 1,98 | 2,07 2,46 2,97 | 5,23 6,21 7,51 |
| 2 | 1:2000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,60 0,66 0,76 | 2,38 2,63 3,03 | 3,18 3,51 4,04 | 4,76 5,26 6,06 | 7,14 7,89 9,09 | 18,06 19,95 22,98 |
| 3 | 1:1000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,74 0,81 0,92 | 2,94 3,23 3,70 | 3,92 4,30 4,94 | 5,88 6,45 7,41 | 8,82 9,68 11,11 | 22,30 24,47 28,08 |
| 4 | 1:500 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 1,42 2,12 4,22 | 5,66 8,47 16,86 | 7,52 11,27 22,42 | 11,31 16,94 33,72 | 16,97 25,41 50,58 | 42,88 64,21 127,80 |

3.2.6. Планово-высотная привязка аэрофотоснимков методом

триангуляции при создании топографических основ

в масштабах 1:25000 и 1:10000

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая, равнинная или с пологими склонами форм рельефа. Координаты опознаков определяются прямыми или обратными засечками без вспомогательных построений. Объектов местности, четко отобразившихся на аэрофотоснимках и пригодных для выбора в качестве опознаков, достаточно. Условия видимости благоприятные. Дорожная сеть развита хорошо, переезды по участку повсеместно возможны на всех видах транспорта.

2 категория трудности.

1.Местность залесённая до 25 %, всхолмленная или открытая равнинно-всхолмленная. Координаты опознаков определяются прямыми и обратными засечками и у 15-25 % опознаков - дополнительными построениями. Выбор и опознавание отдельных объектов затруднено. Условия для работы благоприятные. Переезды на автомобиле и гужевом транспорте возможны по лесным и степным дорогам, встречаются объезды препятствий.

2.Степные участки с ограниченным числом объектов, которые могут служить опознаками.

3 категория трудности.

1.Местность, частично заросшая лесом и кустарником, предгорная с крупными холмами или частично залесённая, со слабо выраженными формами рельефа, вспомогательные построения необходимы для определения координат 25-50 % опознаков. Передвижение возможно на автомашине или на гужевом транспорте, с пешим переходом к части опознаков до 1-2 км.

2.Местность болотистая полузакрытая.

3.Открытые районы средне-высоких гор с наличием троп. Координаты опознаков определяются прямыми и обратными засечками. Опознавание объектов не встречает особых затруднений.

4.Закрепленные ровные пески, опознавание объектов на местности затруднено.

4 категория трудности.

1.Местность залесённая, частично заболоченная, с небольшим числом объектов, пригодных для опознавания на аэрофотоснимках. Вспомогательные построения с постройкой дополнительных сооружений необходимы для определения координат 50-80 % опознаков.  Ориентирование на местности затруднено. Передвижение возможно только вьючным транспортом.

2.Местность горно-таежная с открытыми вершинами. Координаты опознаков определяются прямыми и обратными засечками с незначительным числом дополнительных построений. Опознавание опознаков не вызывает особых затруднений, передвижение возможно только вьючным транспортом и пешком.

3.Местность горно-таежная, заросшая лесом и кустарником, с высотами до 1700 м над уровнем моря. Планово-высотные опознаки на местности маркированы, и их координаты определяются прямыми и обратными засечками со значительными вспомогательными построениями. Передвижение возможно только пешком и вьючным транспортом.

4.Местность горная, частично заросшая лесом и кустарником, с плоскими, местами каменистыми вершинами, изрезанная глубокими доли нами рек, ручьёв и балок. Выбор объектов для опознавания затруднен. Передвижение вьючным транспортом и пешком затруднено.

5.Местность заболоченная с зарослями густого камыша. Выбор объектов для опознавания затруднен. Передвижение вьючным транспортом и пешком затруднено.

6.Тайга равнинная или всхолмленная, заболоченная. Передвижение возможно вьючным транспортом и пешком.

7.Пески закрепленные бугристые. Число объектов для опознавания незначительное. Передвижение затруднено.

5 категория трудности.

1.Местность таежная труднопроходимая, координаты более 80 % опознаков определяются дополнительными построениями. Дорожные сети и тропы отсутствуют. Передвижение возможно только вьючным транспортом и пешком.

2.Местность высокогорная открытая (высота до 3500 м над уровнем моря) с крутыми склонами, скалами, осыпями и обрывами. Передвижение возможно пешком, в отдельных случаях вьючным транспортом.

3.Местность с труднопроходимыми и непроходимыми болотами. Передвижение возможно с большими затруднениями только пешком.

4.Тундра заболоченная.

5.Пески незакрепленные. Условия для работы неблагоприятные. Передвижение затруднено.

Состав работы.

Рекогносцировка местности и отыскание исходных геодезических пунктов. Расстановка вех на пунктах с утраченными наружными знаками и на вспомогательных точках. Выбор объектов на местности и опознавание их на аэрофотоснимках, накол контурных точек, оформление контактных отпечатков. Закрепление и оформление опознаков на местности. Измерение горизонтальных и вертикальных углов и линий. Веде ние журналов наблюдений. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е.  Изготовление центров для закладки точек в состав работы не входит.

Нормы приведены в табл. 26-27.

Таблица 26

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Планово-высотная привязка аэрофотоснимков: |  |  |  |  |  |
| 1 | для съемки в масштабе 1:10000 с высотой сечения рельефа 2 м (2,5 м) в районах с равнинным, равнинно-пересеченным и всхолмленным рельефом транспорт | опознак -«- | 0,43 0,43 | 0,52 0,52 | 0,83 3,30 | 1,13 4,54 |
| 2 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 2,5 м в районах с плоскоравнинным рельефом транспорт | -«- -«- | 0,58 0,58 | 0,70 0,70 | 1,06 4,25 | 1,49 5,95 |
| 3 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м в районах с равнинно-пересеченным и всхолмленным рельефом транспорт | -«- -«- | 0,64 0,64 | 0,79 0,79 | 1,19 4,76 | 1,75 7,00 |
| 4 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения 5 м в районах плоскогорий, низких, средневысоких и высоких гор транспорт | -«- -«- | - - | 0,79 0,79 | 1,16 4,64 | 1,68 6,74 |
| 5 | для съемки в масштабе 1:25000 с высотой сечения рельефа 5 м в районах плоскогорий, низких, средневысоких и высоких гор транспорт | -«- -«- | - - | 0,86 0,86 | 1,26 5,03 | 1,90 7,60 |

3.2.7. Фототеодолитная съемка а масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность открытая, горная. Крутизна скатов не более 25 градусов. Превышение между фотостанциями не более 500 м. Передвижение возможно только с применением вьючного транспорта.

2.Местность открытая, горная. Средние превышения между фотостанциями 300 м. Количество контуров незначительное. Передвижение возможно только с применением вьючного транспорта.

3.Местность открытая с крупным горным рельефом и средними абсолютными высотами фотостанций 2000-2500 м. Передвижение возможно только с применением вьючного транспорта.

2 категория трудности.

1.Местность горная, абсолютные высоты фотостанций не свыше 2000 м, рельеф сложный, пересеченный, крутизна скатов не более 35 градусов, количество контуров значительное. Передвижение возможно только вьючным транспортом.

2.Местность высокогорная, с абсолютными высотами фотостанций свыше 3000 м, превышения между станциями более 500 м. Рельеф сложный, сильно пересеченный. Количество контуров незначительное. Передвижение возможно только вьючным транспортом.

3.Местность горная, скалистая, изрезанная. Количество контуров незначительное. Передвижение возможно только пешком.

3 категория трудности.

1.Местность горная или высокогорная, со скалистым сильно пересеченным рельефом, редколесьем и со значительным числом контуров.

2.Местность высокогорная, с абсолютными высотами фотостанций свыше 4000 м, со сложным, сильно пересеченным рельефом и значительным числом контуров. Передвижение возможно только с применением альпинистской техники.

3.Местность горная или высокогорная, покрытая сплошь скалами или ледниками. Передвижение между фотостанциями возможно только с помощью альпинистского снаряжения.

Состав работы

Рекогносцировка участка работ. Полевые поверки и исследования фототеодолита. Определение фокусного расстояния фотокамеры. Устройство полевого компаратора и определение коэффициента К. Выбор, закрепление и маркировка фотостанций и контрольных пунктов. Выбор  базисов фотографирования. Геодезические работы по определению планового и высотного положения контрольных пунктов и левых точек ба зисов фотографирования. Определение дирекционных углов и длин базисов фотографирования. Вычисление рабочих координат левых точек базисов и контрольных пунктов. Составление схемы расположения фотостанций, опорных и контрольных пунктов с нанесением секторов сфотографированной площади. Фотографирование с базисов. Фотолабораторная обработка негативов и оценка их качества. Изготовление контактных отпечатков и фотопанорам, дешифрирование их. Съемка "мертвых пространств". Составление стереограмм и каталогов пунктов. Составление объяснительной записки. Оформление материалов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 28-29.

Таблица 28

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях  на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Фототеодолитная съемка в масштабах: |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 транспорт | км2 -«- | 0,69 2,76 | 0,82 3,28 | 0,99 - |
| 2 | 1:2000 транспорт | -«- -«- | 2,38 9,52 | 2,63 10,53 | 3,03 - |
| 3 | 1:1000 транспорт | -«- -«- | 2,94 8,82 | 3,23 9,68 | 3,70 - |
| 4 | 1:500 транспорт | -«- -«- | 5,66 16,97 | 8,47 25,42 | 16,86 - |

3.2.8. Составление планов тахеометрической съемки

в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная с незначительным числом объектов ситуации.

2 категория трудности.

Местность всхолмленная, с огородами, садами, виноградниками и т.д.

3 категория трудности.

1.Местность всхолмленная, изрезанная оврагами и балками.

2.Поймы рек с наличием стариц, проток, заболоченных и заросших участков.

4 категория трудности.

1.Местность предгорная, с садами и огородами.

2.Поймы рек с большим числом стариц, проток, мелких озер, заросших и заболоченных участков.

5 категория трудности.

1.Местность горная со сложными формами рельефа.

2.Мелкие площади садов, огородов в горных районах.

3.Заросшие и заболоченные поймы рек со сложным микрорельефом.

Состав работы

Проверка на заранее подготовленной основе нанесения сетки, углов рамок трапеции и нанесение точек съемочного обоснования. Накладка пикетных точек. Вычерчивание ситуации и рисовка рельефа в карандаше. Зарамочное оформление. Сводки по рамкам и составление выкопировок.

Нормы приведены в табл. 30-31.

Таблица 30

Нормы времени

( в бригадо-днях на единицу измерения )

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Составление планов тахео метрической съемки: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 1 м | дм2 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,34 | 0,50 |
| 2 | в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5 м | -«- | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,37 | 0,55 |
| 3 | в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 1 м | -«- | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
| 4 | в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м | -«- | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,33 |
| 5 | в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 1 м, 0,5 м | -«- | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,21 |

Таблица 31

Норма затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник- геодезист II катего рии | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Составление планов тахе ометрической съемки: |  |  |  |  |  |
| 1 | в масштабе 1:2000 с вы сотой сечения рельефа 1 м | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 | 0,10 0,15 0,22 0,34 0,50 | 0,11 0,17 0,24 0,37 0,55 |
| 2 | в масштабе 1:2000 с высо той сечения рельефа 0,5 м | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 | 0,11 0,16 0,25 0,37 0,55 | 0,12 0,18 0,27 0,41 0,61 |
| 3 | в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 1 м | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,06 0,08 0,11 0,16 0,22 | 0,07 0,09 0,12 0,18 0,24 |
| 4 | в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 | 0,09 0,14 0,18 0,24 0,33 | 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 |
| 5 | в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 1 м, 0,5 м | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,05 0,07 0,12 0,17 0,21 | 0,06 0,08 0,13 0,19 0,23 |

3.2.9. Вычерчивание оригинала плана в масштабах 1:2000

1:1000, 1:500 (полевого оригинала)

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая, незастроенная, с крупными плавными формами рельефа и отдельными контурами несложных очертаний.

2 категория трудности.

1.Местность с крупными, плавными формами рельефа, застроенная до 10 %.

2.Отдельные участки проходимых болот или ровных пеков с редкой растительностью.

3.Участки, покрытые до 40 % контурами несложных очертаний.

3 категория трудности.

1.Местность с крупными плавными формами рельефа, застроенная до 25 %.

2.Участки с небольшими контурами бугристых и грядовых песков или сплошные массивы проходимых болот.

3.Поймы рек с наличием стариц, проток, заболоченных или заросших участков.

4.Незастроенные участки, на 50 % покрытые контурами сложных очертаний.

4 категории трудности.

1.Местность с крупными плавными формами рельефа, застроенная до 50 % или с расчлененным рельефом, крутыми склонами и значительным количеством обрывов и оврагов.

2.Участки с насыпями, ямами и котлованами, распространенными на 50 % площади.

3.Поймы рек с большим количеством проток, стариц, мелких озер.

5 категория трудности.

1.Местность с крупными плавными формами рельефа, застроенная до 60 % или с горным рельефом со скалами, обрывами и резко расчлененными склонами.

2.Поймы рек со сложным рельефом (микрорельефом).

3.Участки со скоплениями мелких строений.

Состав работы

Вычерчивание в туши всех элементов ситуации и рельефа в соответствии с установленными условными знаками. Подписи названий и высот соответствующими шрифтами. Зарамочное оформление. Исправление корректурных замечаний. Отметка в формуляре.

Нормы приведены в табл. 32-33.

Таблица 32

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вычерчивание оригинала плана в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:2000 | дм2 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,38 |
| 2 | 1:1000 | -«- | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 |
| 3 | 1:500 | -«- | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,31 |

Таблица 33

Норма затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник- геодезист | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вычерчивание оригинала плана в масштабах: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:2000 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 | 0,12 0,19 0,26 0,32 0,38 | 0,13 0,21 0,29 0,35 0,42 |
| 2 | 1:1000 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,12 0,18 0,25 0,31 0,37 | 0,13 0,20 0,27 0,34 0,41 |
| 3 | 1:500 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 | 0,09 0,15 0,20 0,26 0,31 | 0,10 0,17 0,22 0,29 0,34 |

3.2.10. Комплексное вычерчивание топографических планов

масштабов 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что в разделе 3.2.9.

Состав работы

Проверка, нанесение и вычерчивание рамок трапеции и координатной сетки. Вычерчивание в туши всех элементов ситуации и рельефа в соответствии с установленными условными знаками. Подписи названий и высот соответствующими шрифтами. Зарамочное оформление. Сводки и выкопировки по рамкам. Отметка в формуляре.

Нормы приведены в табл. 34-35.

Таблица 34

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вычерчивание топографи ческих планов в масштабе 1:10000 | км2 | 0,13 | 0,22 | 0,37 | 0,55 | 0,72 |
|  | Комплексное вычерчива ние топографических планов в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1:5000 | дм2 | 0,15 | 0,27 | 0,46 | 0,73 | 1,29 |
| 3 | 1:2000 | -«- | 0,12 | 0,23 | 0,40 | 0,65 | 1,08 |
| 4 | 1:1000 | -«- | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,58 | 0,96 |
| 5 | 1:500 | -«- | 0,07 | 0,16 | 0,31 | 0,50 | 0,84 |

Таблица 35

Норма затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | топо граф | техник- геоде зист II катего рии | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вычерчивание топог рафических планов в масштабе 1:10000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,07 | 0,13 0,22 0,37 0,55 0,72 | - - - - - | 0,14 0,24 0,41 0,61 0,79 |
|  | Комплексное вычер чивание топографи ческих планов в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1:5000 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,05 0,07 0,13 | - - - - - | 0,15 0,27 0,46 0,73 1,29 | 0,17 0,30 0,51 0,80 1,42 |
| 3 | 1:2000 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,11 | - - - - - | 0,12 0,23 0,40 0,65 1,08 | 0,13 0,25 0,44 0,71 1,19 |
| 4 | 1:1000 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 | - - - - - | 0,10 0,21 0,35 0,57 0,94 | 0,11 0,23 0,39 0,63 1,03 |
| 5 | 1:500 | дм2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 | - - - - - | 0,07 0,16 0,31 0,50 0,84 | 0,08 0,18 0,34 0,55 0,92 |

3.2.11. Рисовка рельефа и составление оригинала карты

по материалам фототеодолитной съемки в масштабах

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500

Характеристика категорий трудности.

1 категория трудности.

1.Рельеф горный с крупными пологими формами, равномерным заложением горизонталей. Крутизна скатов до 35 градусов. Местность открытая. Число контуров незначительное.

2.Рельеф горный, пересеченный. Число контуров незначительное.

2 категория трудности.

1.Рельеф высокогорный с равномерным заложением горизонталей. Крутизна скатов свыше 35 градусов. Небольшое количество каменистых осыпей, скал, обрывов. Попадаются лесные массивы, кустарник.

2.Рельеф горный пересеченный. Большое количество промоин, ручьёв, троп. Местность на 30 % покрыта лесом и кустарником.

3 категория трудности.

1.Рельеф высокогорный с крупными формами. Крутизна скатов до 45°. Большое количество скал, каменистых осыпей. Местность на 50 % покрыта лесом и кустарником. Значительное число контуров.

2.Рельеф горный, сильно пересеченный с очень сложными формами и редкой растительностью. Большое число контуров.

3.Рельеф горный, высокогорный. Большое количество скал и ледников.

Состав работы.

Подбор и подготовка негативов (диапозитивов) с проверкой качества. Просмотр планшетов, панорам. Определение площадей рисовки. Нанесение дополнительных точек на планшет. Закладка (снятие) негативов (диапозитивов) в кассету, ориентирование по штрихам, установка кассеты в прибор. Установка на отсчетных устройствах при бора базисных компонентов, фокусных расстояний. Установка (снятие) планшета на координатограф прибора. Ориентирование планшета. Корректура модели по точкам. Стереоскопическая рисовка рельефа и контуров. Измерения, связанные с получением цифровых характеристик объектов съемки. Сводки по рамкам. Вычерчивание оригинала в карандаше. Оформление планшета. Составление калек обработки. Заполнение формуляра.

Нормы приведены в табл. 36-37.

Таблица 36

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Рисовка рельефа и составле ние оригинала карты по материалам фототеодолит ной съемки в масштабах: |  |  |  |  |
| 1 | 1:10000 | км2 | 0,54 | 0,80 | 1,07 |
| 2 | 1:5000 | -«- | 1,94 | 2,55 | 3,65 |
| 3 | 1:2000 | -«- | 8,34 | 11,24 | 14,52 |
| 4 | 1:1000 | -«- | 25,11 | 35,49 | 47,27 |
| 5 | 1:500 | -«- | 109,52 | 168,96 | 273,46 |

Таблица 37

Норма затрат труда

(в человеко-днях на единицу

измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | аэрофо тогеоде зист II катего рии | техник- геоде зист II катего рии | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Рисовка рельефа и составление оригина ла карты по материа лам фототеодолит ной съемки в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:10000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,05 0,08 0,11 | 0,54 0,80 1,07 | 0,54 0,80 1,07 | 1,13 1,68 2,25 |
| 2 | 1:5000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,19 0,26 0,36 | 1,94 2,55 3,65 | 1,94 2,55 3,65 | 4,07 5,36 7,66 |
| 3 | 1:2000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,83 1,12 1,45 | 8,34 11,24 14,52 | 8,34 11,24 14,52 | 17,51 23,60 30,49 |
| 4 | 1:1000 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 2,51 3,55 4,73 | 25,11 35,49 47,27 | 25,11 35,49 47,27 | 52,73 74,53 99,27 |
| 5 | 1:500 | км2 -«- -«- | 1 2 3 | 10,95 16,90 27,35 | 109,52 168,96 273,46 | 109,52 168,96 273,46 | 229,99 354,82 574,27 |

3.2.12. Вычерчивание и оформление оригинала плана

на фотоплане в масштабах 1:5000, 1:2000

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность с крупными, плавными формами рельефа с отдельными контурами несложных очертаний.

2.Местность с крупными, плавными формами рельефа, застроенная до 15 %.

2 категория трудности.

1.Местность с крупными, плавными формами рельефа, застроенная до 25 %.

2.Отдельные участки проходимых болот или ровных песков с редкой растительностью.

3 категория трудности.

1.Местность с крупными, плавными формами рельефа, застроенная до 40 %.

2.Массивы бугристых и грядовых песков или труднопроходимых болот.

3.Поймы рек с наличием стариц, проток, заболоченных или заросших участков.

4 категория трудности.

1.Местность горно-таежная, с контурами полей, садов.

2.Участки с насыпями, ямами и котлованами, занимающие 50 % территории.

3.Поймы рек с большим количеством проток, стариц, мелких озер.

4.Местность застроенная до 60 %.

5 категория трудности.

1.Горная местность с резко расчлененным рельефом, с крутыми склонами, обрывами.

2.Участки, сплошь изрытые (ямы, насыпи, котлованы).

3.Заросшие и заболоченные поймы рек со сложным микрорельефом.

4.Местность, застроенная до 90 %.

5.Сельские населенные пункты в горной местности с плотностью застройки до 60 % среди садов, виноградников.

Состав работы

Проверка нанесения и вычерчивания рамок трапеции и координатной сетки. Корректура рисунка рельефа и контуров. Вычерчивание в туши всех элементов ситуации и рельефа в соответствии с установленными условными знаками. Подписи названий и высот соответствующими шрифтами. Зарамочное оформление. Сводки и выкопировки по рамкам. Оформление материалов.

Нормы приведены в табл. 38-39.

Таблица 38

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вычерчивание и оформле ние оригинала плана на фотоплане в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | км2 | 0,43 | 0,79 | 1,41 | 2,11 | 2,82 |
| 2 | 1:2000 | -“- | 2,19 | 4,46 | 8,55 | 13,16 | 17,24 |

Таблица 39

Норма затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | топогрф | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вычерчивание и оформ ление оригинала плана на фотоплане в масштабах: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,04 0,08 0,14 0,21 0,28 | 0,43 0,79 1,41 2,11 2,82 | 0,47 0,87 1,55 2,32 3,10 |
| 2 | 1:2000 | км2 -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,22 0,45 0,86 1,32 1,72 | 2,19 4,46 8,55 13,16 17,24 | 2,41 4,91 9,41 14,48 18,96 |

3.3. Разбивочно-привязочные работы

3.3.1. Вешение профиля

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная открытая, распаханная до 30 %, с развитой сетью дорог.

2 категория трудности.

1.Местность слабо пересеченная с промоинами, оврагами или балками, распаханная или залесённая до 30 %, заболоченные луга.

2.Поливные земли в межполивной период.

3.Посевы зерновых или технических культур высотой до 1.5 м.

3 категория трудности.

1.Местность горная, открытая, слабо расчлененная.

2.Местность залесённая, равнинная или холмистая с подлеском, без завалов.

3.Участки свежей пахоты.

4.Тундра безозерная, с крупнохолмистым рельефом.

5.Заболоченные пойменные луга со старицами и участками кустарников.

6.Проходимые болота.

7.Поймы больших рек, заросшие лесом и кустарником до 30 %.

8.Местность кочковатая, бугристая или такыры.

9.Закрепленные ровные пески.

10.Посевы технических культур высотой более 1.5 м.

4 категория трудности.

1.Местность горная, сильно расчлененная, покрытая лесом до 60 %.

2.Местность, полностью заросшая лесом или кустарником, равнинная или холмистая, с подлеском и завалами.

3.Местность заболоченная и залесённая до 60 % со старицами и озерами.

4.Поливные земли в период орошения.

5.Сухие участки ягельниковой или луговинной тундры с мелкохолмистым рельефом.

6.Полузакрепленные или закрепленные бугристые пески.

5 категория трудности.

1.Местность горная, с большим числом скальных обнажений и осыпей, или горная, полностью поросшая лесом и кустарником, сильно расчлененная.

2.Местность таежная с завалами и подлеском, сильно заболоченная.

3.Заболоченные участки тундры и лесотундры.

4.Труднопроходимые болота.

5.Заболоченная пойма реки, заросшая камышом и кустарником.

6.Незакрепленные пески.

Состав работы

Ориентирование линии профиля. Расстановка вех по линии профиля, закрепление линии профиля вехами с окопкой. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Заготовка вех в состав работы не входит.

Нормы приведены в табл. 40-41.

Таблица 40

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и вьюко-днях

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вешение профиля с помощью теодолита транспорт | км -«- | 0,06 0,06 | 0,09 0,09 | 0,14 0,28 |
| 2 | Вешение профиля с помощью бинокля транспорт | -«- -«- | 0,05 0,05 | 0,07 0,07 | 0,11 0,22 |

3.3.2. Разбивка профиля

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для вешения профиля (см. раз дел 3.3.1).

Состав работы

Компарирование или изготовление мерного шнура. Вешение по линии профиля. Разбивка профиля, установка и окопка пикетажных кольев, измерение углов наклона линий. Вычисление поправок за наклон и введение их в длины линий, ведение пикетажного журнала. Подпись и подборка кольев. Переходы на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Заготовка вех и кольев в состав работы не входит, за исключением работ в лесу.

Нормы приведены в табл. 42-43.

Таблица 42

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и вьюко-днях

на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разбивка профиля (предвари тельно провешенного или в комплексе с вешением) при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |
| 1 | 10 транспорт | км -«- | 0,16 0,16 | 0,22 0,22 | 0,30 0,60 |
| 2 | от 20 до 25 транспорт | -«- -«- | 0,12 0,12 | 0,16 0,16 | 0,23 0,46 |
| 3 | от 40 до 50 транспорт | -«- -«- | 0,09 0,09 | 0,13 0,13 | 0,20 0,39 |
| 4 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,07 0,07 | 0,11 0,11 | 0,17 0,33 |
| 5 | 200 и более транспорт | -«- -«- | 0,07 0,07 | 0,09 0,09 | 0,15 0,29 |
|  | Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе с вешением и тригонометричес ким нивелированием при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |
| 6 | 50 транспорт | км -«- | 0,23 0,23 | 0,27 0,27 | 0,38 0,76 |
| 7 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,16 0,16 | 0,21 0,21 | 0,28 0,56 |
| 8 | 200 и более транспорт | -«- -«- | 0,11 0,11 | 0,15 0,15 | 0,23 0,46 |

3.3.3. Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе

с вешением и тригонометрическим нивелированием

Характеристики категорий трудности

Категории трудности те же, что и для вешения профиля (см. раз дел 3.3.1.).

Состав работы

Рекогносцировка трассы профиля. Ориентирование профиля по за данному напрвлению. Вешение профиля. Разбивка пикетажа мерным шнуром или лентой. Измерение вертикальных углов и углов поворота про филя. Закрепление точек и пикетов кольями. Ведение пикетажного журнала. Вычисления в полевых журналах, составление схем. Нанесение результатов измерений на топооснову. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Заготовка вех и кольев в состав работы не входит, за исключением работ в лесу.

Нормы приведены в табл. 42-43.

3.3.4. Разбивка профиля нитяным дальномером

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для вешения профиля (см. раз дел 3.3.1.).

Состав работы

Разбивка пикетажа дальномером по провешенному направлению. Закрепление пикетов кольями. Измерение углов наклона линий, вычисление поправок за наклон и введение их в длины линий. Ведение пикетажного журнала. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Заготовка вех и кольев в состав работ не входит, за  исключением работ в лесу.

Нормы приведены в табл. 44-45.

3.3.5. Разбивка профиля нитяным дальномером вместе с

с тригонометрическим нивелированием

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для вешения профиля (см. раз дел 3.3.1.).

Состав работы

Ориентирование линии профиля. Вешение и разбивка профиля дальномером с измерением расстояний по рейке. Измерение углов наклона. Вычисление поправок за наклон и введение их в длины линий. Закрепление пикетов кольями. Ведение пикетажного журнала и журнала измерения длин линий и превышений. Подсчет превышений и невязок в ходах. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Заготовка вех и кольев в состав работ не входит, за исключением работ в лесу.

Нормы приведены в табл. 44-45.

Таблица 44

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и вьюко-днях

на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разбивка профиля нитяным дальномером при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 транспорт | км -«- | 0,14 0,14 | 0,17 0,17 | 0,21 0,43 | 0,29 0,59 |
| 2 | 200 транспорт | -«- -«- | 0,10 0,10 | 0,12 0,12 | 0,16 0,33 | 0,23 0,45 |
| 3 | 300 и более транспорт | -«- -«- | 0,08 0,08 | 0,10 0,10 | 0,14 0,28 | 0,20 0,39 |
|  | Разбивка профиля нитяным дальномером вместе с тригонометри ческим нивелировани ем при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 транспорт | км -«- | 0,17 0,17 | 0,20 0,20 | 0,24 0,48 | 0,30 0,61 |
| 5 | 200 транспорт | -«- -«- | 0,13 0,13 | 0,15 0,15 | 0,19 0,38 | 0,25 0,50 |
| 6 | 300 и более транспорт | -«- -«- | 0,10 0,10 | 0,13 0,13 | 0,16 0,33 | 0,23 0,45 |

3.3.6. Теодолитные ходы точности 1:1000 и 1:500

с разбивкой пикетажа

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для теодолитных ходов точности 1:2000, 1:1000, 1:500 (см. раздел 3.1.9).

Состав работ

Рекогносцировка местности. Вешение линий. Заготовка кольев. Закрепление точек хода на местности с наружным их оформлением. Измерение линий. Разбивка пикетажа. Установка и окопка пикетажных кольев. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Ведение пикетажного журнала. Вычисления в полевых журналах. Составление схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 46-47.

Таблица 46

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и вьюко-днях

на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Теодолитные ходы точности 1:1000 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |
| 1 | 25 транспорт | км -«- | 0,19 0,10 | 0,27 0,14 | 0,35 2,06 |
| 2 | 50 транспорт | -«- -«- | 0,18 0,09 | 0,26 0,13 | 0,34 1,02 |
| 3 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,17 0,09 | 0,24 0,12 | 0,32 0,97 |
| 4 | 200 и более транспорт | -«- -«- | 0,16 0,08 | 0,23 0,11 | 0,31 0,93 |
|  | Теодолитные ходы точности 1:500 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |
| 5 | 25 транспорт | км -«- | 0,17 0,08 | 0,21 0,10 | 0,29 0,86 |
| 6 | 50 транспорт | -«- -«- | 0,15 0,07 | 0,19 0,09 | 0,26 0,78 |
| 7 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,14 0,07 | 0,18 0,09 | 0,25 0,74 |
| 8 | 200 и более транспорт | -«- -«- | 0,14 0,07 | 0,17 0,09 | 0,23 0,70 |

П р и м е ч а н и е . Если вертикальные углы не измеряются, то к нормам  времени применяется коэффициент 0.91.

Таблица 41

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник- геоде зист | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вешение профиля с помощью теодолита | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,02 0,04 | 0,06 0,09 0,14 | 0,18 0,27 0,42 | 0,26 0,38 0,60 |
| 2 | Вешение профиля с помощью бинокля | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,02 0,03 | 0,05 0,07 0,11 | 0,15 0,21 0,33 | 0,21 0,30 0,47 |

Таблица 43

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник-геоде зист I катего рии | техник-геоде зист II катего рии | техник-геоде зист | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Разбивка профиля мерным шнуром или лентой в комплек се с вешением при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,06 0,08 | - - - | - - - | 0,16 0,22 0,30 | 0,16 0,22 0,30 | 0,72 0,99 1,35 | 1,08 1,49 2,03 |
| 2 | от 20 до 25 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,03 0,04 0,06 | - - - | - - - | 0,12 0,16 0,23 | 0,12 0,16 0,23 | 0,54 0,72 1,03 | 0,81 1,08 1,55 |
| 3 | от 40 до 50 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,03 0,05 | - - - | - - - | 0,09 0,13 0,19 | 0,09 0,13 0,19 | 0,40 0,58 0,86 | 0,60 0,87 1,29 |
| 4 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,03 0,04 | - - - | - - - | 0,07 0,11 0,17 | 0,07 0,11 0,17 | 0,32 0,50 0,76 | 0,48 0,75 1,14 |
| 5 | 200 и более | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,02 0,02 0,04 | - - - | - - - | 0,07 0,09 0,15 | 0,07 0,09 0,15 | 0,32 0,40 0,68 | 0,48 0,60 1,02 |
|  | Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе с вешением и тригонометричес ким нивелированием при рас стоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,06 0,07 0,10 | - - - | 0,23 0,27 0,38 | - - - | 0,23 0,27 0,38 | 1,15 1,35 1,90 | 1,67 1,96 2,76 |
| 7 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,07 | - - - | 0,16 0,21 0,28 | - - - | 0,16 0,21 0,28 | 0,82 1,04 1,40 | 1,18 1,51 2,03 |
| 8 | 200 и более | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,03 0,04 0,06 | - - - | 0,11 0,15 0,23 | - - - | 0,11 0,15 0,23 | 0,52 0,74 1,14 | 0,77 1,08 1,66 |

П р и м е ч а н и е. К нормам 1-5. При разбивке профиля по заранее провешенному направлению к затратам труда применяется коэффициент 0,73.

Таблица 45

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геоде зист II катего рии | техник- геоде зист | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Разбивка профиля нитяным дальномером при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | км -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,04 0,04 0,05 0,07 | - - - - | 0,14 0,17 0,21 0,29 | 0,14 0,17 0,21 0,29 | 0,56 0,69 0,85 1,18 | 0,88 1,07 1,32 1,83 |
| 2 | 200 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,03 0,03 0,04 0,06 | - - - - | 0,10 0,12 0,16 0,23 | 0,10 0,12 0,16 0,23 | 0,41 0,50 0,66 0,91 | 0,64 0,77 1,02 1,43 |
| 3 | 300 и более | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,03 0,05 | - - - - | 0,08 0,10 0,14 0,20 | 0,08 0,10 0,14 0,20 | 0,33 0,42 0,56 0,78 | 0,51 0,65 0,87 1,23 |
|  | Разбивка профиля нитяным дальномером вместе с тригонометрическим нивелирова нием при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 | км -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,04 0,05 0,06 0,08 | 0,17 0,20 0,24 0,30 | - - - - | 0,17 0,20 0,24 0,30 | 0,85 0,98 1,19 1,52 | 1,23 1,43 1,73 2,20 |
| 5 | 200 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,03 0,04 0,05 0,06 | 0,13 0,15 0,19 0,25 | - - - - | 0,13 0,15 0,19 0,25 | 0,65 0,76 0,94 1,25 | 0,94 1,10 1,37 1,81 |
| 6 | 300 и более | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,06 | 0,10 0,13 0,16 0,23 | - - - - | 0,10 0,13 0,16 0,23 | 0,50 0,64 0,82 1,14 | 0,72 0,93 1,18 1,66 |

Таблица 47

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геоде зист I катего рии | техник- геоде зист II катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Теодолитные ходы точности 1:1000 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,05 0,07 0,09 | 0,19 0,27 0,35 | - - - | 0,39 0,54 0,71 | 0,78 1,08 1,41 | 1,41 1,96 2,56 |
| 2 | 50 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,06 0,08 | 0,18 0,26 0,34 | - - - | 0,36 0,51 0,68 | 0,73 1,03 1,36 | 1,31 1,86 2,46 |
| 3 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,06 0,08 | 0,17 0,24 0,32 | - - - | 0,35 0,48 0,64 | 0,69 0,95 1,29 | 1,25 1,73 2,33 |
| 4 | 200 и более | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,06 0,08 | 0,16 0,23 0,31 | - - - | 0,33 0,45 0,62 | 0,65 0,91 1,24 | 1,18 1,65 2,25 |
|  | Теодолитные ходы точности 1:500 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25 | км -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,07 | - - - | 0,17 0,21 0,29 | 0,34 0,42 0,57 | 0,51 0,63 0,86 | 1,06 1,31 1,79 |
| 6 | 50 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,05 0,06 | - - - | 0,15 0,19 0,26 | 0,30 0,38 0,52 | 0,45 0,57 0,78 | 0,94 1,19 1,62 |
| 7 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,04 0,06 | - - - | 0,14 0,18 0,25 | 0,28 0,35 0,49 | 0,42 0,53 0,74 | 0,88 1,10 1,54 |
| 8 | 200 и более | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,04 0,04 0,06 | - - - | 0,14 0,17 0,23 | 0,27 0,34 0,47 | 0,41 0,51 0,70 | 0,86 1,06 1,46 |

Таблица 49

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геоде зист I катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразве дочных наблюдений: а) при пеших переходах с расстоя нием между точками, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 500 | точка -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,04 0,05 0,07 0,10 | 0,04 0,05 0,07 0,10 | 0,12 0,15 0,21 0,29 | 0,21 0,26 0,37 0,51 |
| 2 | от 501 до 1000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,02 0,03 | 0,06 0,08 0,10 0,13 | 0,06 0,08 0,10 0,13 | 0,17 0,23 0,30 0,39 | 0,31 0,41 0,52 0,68 |
|  | б) при использовании автомобильного и вьючного транс порта с расстоянием между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | от 500 до 1000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,03 | 0,04 0,04 0,10 0,13 | 0,04 0,04 0,10 0,13 | 0,11 0,13 0,30 0,39 | 0,20 0,22 0,52 0,68 |
| 4 | от 1002 до 2000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,04 0,06 | 0,04 0,06 0,16 0,23 | 0,04 0,06 0,16 0,23 | 0,13 0,17 0,48 0,70 | 0,22 0,31 0,84 1,22 |
| 5 | от 2001 до 3000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,06 0,09 | 0,05 0,08 0,24 0,37 | 0,05 0,08 0,24 0,37 | 0,16 0,23 0,73 1,11 | 0,27 0,41 1,27 1,94 |
| 6 | от 3001 до 5000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,09 0,14 | 0,07 0,10 0,37 0,56 | 0,07 0,10 0,37 0,56 | 0,21 0,30 1,11 1,67 | 0,37 0,52 1,94 2,93 |

П р и м е ч а н и е. При выполнении привязки точек геологоразведочных наблюдений по топографической карте в составе бригады заменяется техник-геодезист I категории на техника-геодезиста II категории  и к затратам труда замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда применяется коэффициент 0,5.

3.3.7. Перенесение на местность проекта расположения точек

геологоразведочных наблюдений или привязка их по

топографической карте

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная, открытая, незаболоченная или распаханная до 30 % с развитой сетью дорог; объектов ситуации и ориентиров для опознавания много.

Передвижение на машине возможно всюду.

2 категория трудности.

Местность слабо пересеченная с промоинами, оврагами или балками, распаханная или залесенная до 30 %; объектов ситуации и ориентиров для опознавания достаточно.

Передвижение на машине не затруднено, но с небольшими объездами.

3 категория трудности.

1.Местность горная, открытая, слабо расчлененная.

2.Местность равнинная или холмистая, залесенная, без завалов.

3.Заболоченные пойменные луга со старицами и участками кустарников.

4.Поймы небольших рек, заросшие кустарником и лесом до 30 %.

5.Закрепленные ровные пески.

Опознавание и привязка связаны с частичными промерами. Передвижение на автомашине повышенной проходимости возможно с объездами.

4 категория трудности.

1.Местность горная, сильно расчлененная, открытая или слабо расчлененная, покрытая лесом до 60 %.

2.Местность равнинная или холмистая, полностью покрытая лесом с подлеском и завалами, частично заболоченная.

3.Болота средней проходимости.

4.Ренчная пойма, заболоченная до 60 % со старицами и озерами.

5.Поливные земли в период орошения.

6.Сухие участки ягельниковой или луговинной тундры с мелкохолмистым рельефом.

7.Полузакрепленные и закрепленные бугристые пески.

5 категория трудности.

1.Местность горная с большим числом скальных обнажений и осыпей.

2.Местность горная, сплошь закрытая, сильно расчлененная.

3.Местность таежная с завалами и подлеском, сильно заболоченная.

4.Сор.

5.Заболоченные участки тундры и лесотундры.

6.Труднопроходимые болота, заболоченная пойма рек, заросшая камышом и кустарником.

7.Незакрепленные пески.

Опознавание объектов связано с промерами.

Состав работы

Рекогносцировка и опознавание на местности запроектированных и привязываемых точек, производство в необходимых случаях промеров. Закрепление точек кольями с окопкой. Составление кроки. Нанесение точки на карту (материалы аэрофотосъемки). Определение по карте (материалам аэрофотосъемки) координат и высот точек. Составление каталога координат и высот точек. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и я : 1. Разбивка профиля и заготовка кольев в состав работ не входят.

2. Привязочные ходы протяженностью более 500 м, прокладываемые к опознанным контурам, нормируются отдельно.

Нормы приведены в табл. 48-49.

3.3.8. Аналитическая привязка точек геологоразведочных

наблюдений способом засечек

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная, открытая, распаханная до 30 %, с развитой сетью дорог.

Возможно передвижение на автомашине. Условия для измерения углов хорошие.

2 категория трудности.

Местность слабо пересеченная с промоинами, оврагами или балками, распаханная или залесенная до 30 %.

Передвижение на автомашине возможно с небольшими объездами. Условия для измерения углов хорошие.

3 категория трудности.

1.Местность горная открытая, слабо расчлененная.

2.Местность открытая, равнинная или слегка всхолмленная, большей частью распахана.

3.Поймы небольших рек, заросшие кустарником до 30 %.

4.Закрепленные ровные пески.

Передвижение возможно на автомашине повышенной проходимости. Условия для измерения углов удовлетворительные.

4 категория трудности.

1.Местность горная, сильно расчлененная, открытая или слабо расчлененная, заросшая кустарником и лесом до 60 %.

2.Местность полностью залесённая, равнинная или холмистая, с подлеском и завалами или заболоченная и залесённая до 60 %, со старицами и озерами.

3.Поливные земли в период орошения.

4.Сухие участки ягельниковой или луговинной тундры с мелкохолмистым рельефом.

5.Полузакрепленные и закрепленные бугристые пески.

5 категория трудности.

1.Местность горная, с большим числом скальных обнажений и осы пей.

2.Горная, полностью заросшая кустарником и лесом, сильно расчлененная.

3.Таежная с завалами и подлеском, сильно заболоченная.

4.Сор.

5.Заболоченные участки тундры и лесотундры.

6.Труднопроходимые болота.

7.Заболоченная пойма реки, заросшая камышом и кустарником.

8.Незакрепленные пески.

Состав работы

Отыскание на местности определяемых точек и исходных пунктов. Измерение высоты инструмента и высот визирных целей на исходных пунктах. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Ведение полевых журналов. Вычисления, необходимые для контроля работ. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 50-51.

Таблица 48

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Едини ца из мере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразведочных наблю дений или привязка их по топографической карте: а) при пеших переходах с расстоянием между точками, м |  |  |  |  |  |
| 1 | до 500 | точка | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| 2 | от 501 до 1000 | -«- | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
|  | б) при использовании автомо бильного и вьючного транспорта с расстоянием между точками, м: |  |  |  |  |  |
| 3 | от 500 до 1000 транспорт | точка -«- | 0,04 0,04 | 0,04 0,04 | 0,10 0,20 | 0,13 0,26 |
| 4 | от 1001 до 2000 транспорт | -«- -«- | 0,04 0,04 | 0,06 0,06 | 0,16 0,32 | 0,23 0,47 |
| 5 | от 2001 до 3000 транспорт | -«- -«- | 0,05 0,05 | 0,08 0,08 | 0,24 0,49 | 0,37 0,74 |
| 6 | от 3001 до 5000 транспорт | -«- -«- | 0,07 0,07 | 0,10 0,10 | 0,37 0,74 | 0,56 1,11 |

Таблица 50

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах

и вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Едини ца из мере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аналитическая привязка точек гео логоразведочных наблюдений спо собом засечек с передачей высот тригонометрическим нивелирова нием: |  |  |  |  |
|  | а) при пеших переходах с рассто янием между точками, м: |  |  |  |  |
| 1 | до 500 | точка | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| 2 | от 501 до 1000 | -«- | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
|  | б) при использовании автомобильного и вьючного транспорта с расстоянием между точками, м: |  |  |  |  |
| 3 | до 500 транспорт | точка -«- | 0,11 0,11 | 0,14 0,44 | 0,18 0,54 |
| 4 | от 501 до 1000 транспорт | -«- -«- | 0,12 0,12 | 0,18 0,56 | 0,24 0,73 |
| 5 | от 1001 до 1500 транспорт | -«- -«- | 0,13 0,13 | 0,22 0,67 | 0,31 0,94 |
| 6 | от 1501 до 2000 транспорт | -«- -«- | 0,15 0,15 | 0,28 0,83 | 0,40 1,20 |
| 7 | от 2001 до 3000 транспорт | -«- -«- | 0,16 0,16 | 0,37 1,11 | 0,53 1,58 |
| 8 | от 3001 до 5000 транспорт | -«- -«- | 0,19 0,19 | 0,48 1,44 | 0,72 2,16 |

Примечание. Если вертикальные углы не измеряются, то к нормам времени применяется коэффициент 0.81.

3.3.9. Привязка точек геологоразведочных наблюдений

теодолитными ходами

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для теодолитных ходов точности 1:2000, 1:1000, 1:500 (см. раздел 3.1.9).

Состав работы

Рекогносцировка местности с отысканием точек геологоразведочных наблюдений. Измерение линий. Измерение вертикальных и горизонтальных углов. Вычисления в полевых журналах. Составление схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 52-53.

Таблица 52

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях  на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Едини ца из мере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Привязка точек геологоразведоч ных наблюдений теодолитными ходами точности 1:1000 при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |
| 1 | 50 транспорт | точка -«- | 0,02 0,01 | 0,03 0,01 |  |
| 2 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,03 0,02 | 0,04 |  |
| 3 | 200 транспорт | -«- -«- | 0,04 0,02 |  |  |
| 4 | 300 транспорт | -«- -«- | 0,05 0,03 |  |  |
|  | Привязка точек геологоразведоч ных наблюдений теодолитными ходами точности 1:500 при расстоянии между точками, м |  |  |  |  |
| 5 | 50 транспорт | точка -«- | 0,02 0,01 | 0,02 0,01 | 0,02 0,07 |
| 6 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,02 0,01 | 0,02 0,01 | 0,03 0,09 |
| 7 | 200 транспорт | -«- -«- | 0,02 0,01 | 0,03 0,02 | 0,04 0,13 |
| 8 | 300 транспорт | -«- -«- | 0,03 0,02 | 0,04 0,02 | 0,06 0,17 |

Примечания: 1. При расстоянии между точками более 300 м необходимо пользоваться нормами для теодолитных ходов (см.   раздел 3.1.9., табл. 6).

2. Если вертикальные углы не измеряются, то к нормам времени применяется коэффициент 0.91.

3.3.10. Привязка точек геологоразведочных наблюдений

при помощи мензулы

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и в разделе 3.3.6.

Состав работы

Отыскание на местности привязываемых и исходных пунктов. Определение положения пунктов с помощью мензулы в плане и по высоте. Графичеcкое определение координат пунктов. Вычисление высот точек. Вычерчивание и подписи тушью. Составление каталога координат и высот точек. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 54-55.

Таблица 54

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Привязка точек геолого разведочных наблюде ний при помощи мензулы: |  |  |  |  |  |
|  | а) при пеших переходах с расстоянием между привязываемыми точками, м |  |  |  |  |  |
| 1 | до 100 | точка | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | от 101 до 250 | -«- | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 3 | от 251 до 500 | -«- | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 4 | от 501 до 1000 | -«- | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
|  | б) с использованием ав томобильного и вьюч ного транспорта с рас стоянием между точками, м: |  |  |  |  |  |
| 5 | от 251 до 500 транспорт | точка -«- | 0,05 0,05 | 0,06 0,06 | 0,08 0,25 | 0,10 0,30 |
| 6 | от 501 до 1000 транспорт | -«- -«- | 0,06 0,06 | 0,07 0,07 | 0,12 0,35 | 0,15 0,45 |
| 7 | от 1001 до 2000 транспорт | -«- -«- | 0,07 0,07 | 0,08 0,08 | 0,18 0,56 | 0,26 0,77 |
| 8 | от 2001 до 3000 транспорт | -«- -«- | 0,08 0,08 | 0,10 0,10 | 0,28 0,83 | 0,40 1,20 |
| 9 | от 3001 до 5000 транспорт | -«- -«- | 0,09 0,09 | 0,13 0,13 | 0,42 1,25 | 0,59 1,76 |

3.3.11. Техническое нивелирование по готовым пикетам

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для технического нивелирования (см. раздел 3.1.13).

Состав работы

Тот же, что и для технического нивелирования ( раздел 3.1.13).

Нормы приведены в табл. 56-57

3.3.12. Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений

тригонометрическим нивелированием

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная, открытая, с хорошо развитой сетью дорог.

2 категория трудности.

Местность равнинная или с крупными пологими формами рельефа, или слабо пересеченная, с развитой сетью дорог, закрытая до 30%

3 категория трудности.

1.Местность всхолмленная или пересеченная, с поймами небольших рек, закрытая до 30 %.

2.Местность равнинная, закрытая до 60 %.

3.Речная пойма, закрытая до 30 % (старицы, озера и болота занимают до 20 % площади).

4.Легкопроходимые болота.

5.Тундра чистая, безозерная.

6.Закрепленные ровные пески.

4 категория трудности.

1.Местность сильно пересеченная, закрытая до 60 %.

2.Местность равнинная или с крупными пологими формами рельефа, закрытая.

3.Речные поймы, закрытые до 60 %, со старицами, озерами и болотами.

4.Массивы полузакрепленных и закрепленных бугристых песков.

5 категория трудности.

1.Местность горная.

2.Местность сильно пересеченная, сплошь закрытая.

3.Труднопроходимые болота.

4.Массивы незакрепленных песков.

5.Озерные и заболоченные участки тундры и лесотундры.

Состав работы

Отыскание исходных реперов. Измерение или контроль расстояний по рейке. Измерение вертикальных углов. Ведение журнала измерений и вычисление превышений. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 58-59.

Таблица 56

Нормы времени и транспорта

(в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Техническое нивелирова ние по готовым пикетам при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 транспорт | км -«- | 0,18 0,18 | 0,20 0,20 | 0,23 0,23 | 0,27 1,10 | 0,36 1,43 |
| 2 | 20-25 транспорт | -«- -«- | 0,11 0,11 | 0,14 0,14 | 0,18 0,18 | 0,22 0,88 | 0,30 1,21 |
| 3 | 50 транспорт | -«- -«- | 0,09 0,09 | 0,11 0,11 | 0,15 0,15 | 0,19 0,76 | 0,28 1,12 |

П р и м е ч а н и я. 1. При расстоянии между пикетами 100 и более следует пользоваться нормами на техническое нивелирование (см. раздел 3.1.13, табл. 10).

2. При проложении нивелирных линий по свежевспаханным землям к нормам времени применяется коэффициент 1,11.

Таблица 51

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геоде зист I катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Аналитическая привязка точек гео логоразведочных наблюдений способом засечек с передачей высот тригонометрическим ни велированием: а) при пеших переходах с расстоя нием между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 500 | точка -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,03 0,04 0,04 | 0,11 0,14 0,18 | 0,11 0,14 0,18 | 0,11 0,28 0,36 | 0,36 0,60 0,76 |
| 2 | от 501 до 1000 | -«- -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,04 0,04 0,06 | 0,14 0,18 0,24 | 0,14 0,18 0,24 | 0,14 0,36 0,48 | 0,46 0,76 1,02 |
|  | б) при использовании автомобильного и вьючного транспорта с расстоянием между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | до 500 | точка -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,03 0,04 0,04 | 0,11 0,14 0,18 | 0,11 0,14 0,18 | 0,11 0,28 0,36 | 0,36 0,60 0,76 |
| 4 | от 501 до 1000 | -«- -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,03 0,04 0,06 | 0,12 0,18 0,24 | 0,12 0,18 0,24 | 0,12 0,36 0,48 | 0,39 0,76 1,02 |
| 5 | от 1001 до 1500 | -«- -«- -« | 1-2-3 4 5 | 0,03 0,06 0,08 | 0,13 0,22 0,31 | 0,13 0,22 0,31 | 0,13 0,44 0,62 | 0,42 0,94 1,32 |
| 6 | от 1501 до 2000 | -«- -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,04 0,07 0,10 | 0,15 0,28 0,40 | 0,15 0,28 0,40 | 0,15 0,56 0,80 | 0,49 1,19 1,70 |
| 7 | от 2001 до 3000 | -«- -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,04 0,09 0,13 | 0,16 0,37 0,53 | 0,16 0,37 0,53 | 0,16 0,74 1,06 | 0,52 1,57 2,25 |
| 8 | от 3001 до 5000 | -«- -«- -«- | 1-2-3 4 5 | 0,05 0,12 0,18 | 0,19 0,48 0,72 | 0,19 0,48 0,72 | 0,19 0,96 1,44 | 0,62 2,04 3,06 |

Таблица 53

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник- геоде зист I катего рии | техник- геоде зист II катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Привязка точек геолого разведочных наблюде ний теодолитными ходами точности 1:1000 при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | точка -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,03 0,04 | - - - | 0,02 0,03 0,04 | 0,09 0,12 0,15 | 0,14 0,19 0,24 |
| 2 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,01 | 0,03 0,04 0,05 | - - - | 0,03 0,04 0,05 | 0,12 0,14 0,19 | 0,19 0,23 0,30 |
| 3 | 200 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,02 | 0,04 0,05 0,06 | - - - | 0,04 0,05 0,06 | 0,16 0,19 0,25 | 0,25 0,30 0,39 |
| 4 | 300 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,02 0,02 | 0,05 0,06 0,09 | - - - | 0,05 0,06 0,09 | 0,20 0,25 0,35 | 0,31 0,39 0,55 |
|  | Привязка точек геолого разведочных наблюде ний теодолитными хода ми точности 1:500 при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,01 | - - - | 0,02 0,02 0,02 | 0,02 0,02 0,02 | 0,06 0,08 0,09 | 0,11 0,13 0,14 |
| 6 | 100 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,01 | - - - | 0,02 0,02 0,03 | 0,02 0,02 0,03 | 0,07 0,09 0,12 | 0,12 0,14 0,19 |
| 7 | 200 | -«- -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,01 | - - - | 0,02 0,03 0,04 | 0,02 0,03 0,04 | 0,10 0,13 0,17 | 0,15 0,20 0,26 |
| 8 | 300 | -«- -«- -« | 1-2 3 4-5 | 0,01 0,01 0,02 | - - - | 0,03 0,04 0,06 | 0,03 0,04 0,06 | 0,13 0,17 0,23 | 0,20 0,26 0,37 |

Таблица 55

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | топограф | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Привязка точек геологоразведоч ных наблюдений при помощи мензулы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) при пеших переходах с расстоя нием между привязываемыми точками, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 100 | точка -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,04 0,05 0,05 0,05 | 0,04 0,05 0,05 0,05 | 0,08 0,10 0,15 0,15 | 0,17 0,21 0,26 0,26 |
| 2 | от 101 до 250 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,05 0,05 0,06 0,07 | 0,05 0,05 0,06 0,07 | 0,10 0,10 0,18 0,21 | 0,21 0,21 0,32 0,37 |
| 3 | от 251 до 500 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,02 0,02 | 0,06 0,08 0,08 0,10 | 0,06 0,08 0,08 0,10 | 0,12 0,16 0,25 0,30 | 0,26 0,34 0,43 0,52 |
| 4 | от 501 до 1000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,08 0,10 0,12 0,15 | 0,08 0,10 0,12 0,15 | 0,16 0,20 0,35 0,45 | 0,34 0,42 0,62 0,79 |
|  | б) с использованием автомобильно го транспорта с расстоянием между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | от 251 до 500 | точка -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,02 | 0,05 0,06 0,08 0,10 | 0,05 0,06 0,08 0,10 | 0,10 0,12 0,25 0,30 | 0,21 0,26 0,43 0,52 |
| 6 | от 501 до 1000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,06 0,07 0,12 0,15 | 0,06 0,07 0,12 0,15 | 0,12 0,14 0,35 0,45 | 0,26 0,30 0,62 0,79 |
| 7 | от 1001 до 2000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,04 0,06 | 0,07 0,08 0,18 0,26 | 0,07 0,08 0,18 0,26 | 0,14 0,16 0,55 0,77 | 0,30 0,34 0,95 1,35 |
| 8 | от 2001 до 3000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,07 0,10 | 0,08 0,10 0,28 0,40 | 0,08 0,10 0,28 0,40 | 0,16 0,20 0,84 1,20 | 0,34 0,42 1,47 2,10 |
| 9 | от 3001 до 5000 | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,10 0,15 | 0,09 0,13 0,42 0,59 | 0,09 0,13 0,42 0,59 | 0,18 0,26 1,25 1,77 | 0,38 0,55 2,19 3,10 |

Таблица 57

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геодезист II катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Техническое нивелирование по го товым пикетам при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 | 0,18 0,20 0,23 0,27 0,36 | 0,18 0,20 0,23 0,27 0,36 | 0,53 0,60 0,69 0,82 1,08 | 0,93 1,05 1,21 1,43 1,89 |
| 2 | 20-25 | -«- -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 | 0,11 0,14 0,18 0,22 0,30 | 0,11 0,14 0,18 0,22 0,30 | 0,33 0,43 0,53 0,66 0,91 | 0,58 0,75 0,93 1,16 1,59 |
| 3 | 50 | -«- -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 | 0,09 0,11 0,15 0,19 0,28 | 0,09 0,11 0,15 0,19 0,28 | 0,27 0,34 0,44 0,57 0,84 | 0,47 0,59 0,78 1,00 1,47 |

Таблица 59

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геодезист II катего рии | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Передача высот на точки геолого разведочных наблюдений тригоно метрическим нивелированием | км -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,05 | 0,08 0,11 0,14 0,19 | 0,08 0,11 0,14 0,19 | 0,24 0,33 0,43 0,57 | 0,42 0,58 0,75 1,00 |
|  | Передача высот на точки геолого разведочных наблюдений тригоно метрическим нивелированием по готовым пикетам с расстоянием между пикетами, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 | км -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,04 0,04 0,06 0,08 | 0,15 0,18 0,24 0,31 | 0,15 0,18 0,24 0,31 | 0,44 0,53 0,71 0,93 | 0,78 0,93 1,25 1,63 |
| 3 | 100 | -« -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,03 0,04 0,04 0,06 | 0,11 0,14 0,18 0,24 | 0,11 0,14 0,18 0,24 | 0,33 0,41 0,53 0,72 | 0,58 0,73 0,93 1,26 |
| 4 | 200 и более | -«- -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,05 | 0,08 0,11 0,14 0,19 | 0,08 0,11 0,14 0,19 | 0,24 0,32 0,42 0,57 | 0,42 0,57 0,74 1,00 |

Таблица 58

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Передача высот на точки геологоразведочных наблюде ний тригонометрическим ниве лированием транспорт | км -«- | 0,08 0,04 | 0,11 0,05 | 0,14 0,44 | 0,19 0,57 |
|  | Передача высот на точки геологоразведочных наблюде ний тригонометрическим ниве лированием по готовым пикетам с расстоянием между пикетами, м: |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 транспорт | км -«- | 0,15 0,07 | 0,18 0,09 | 0,24 0,71 | 0,31 0,93 |
| 3 | 100 транспорт | -«- -«- | 0,11 0,06 | 0,14 0,07 | 0,18 0,52 | 0,24 0,71 |
| 4 | 200 и более транспорт | -«- -«- | 0,08 0,04 | 0,11 0,05 | 0,14 0,42 | 0,19 0,57 |

3.3.13. Передача высот на точки геологоразведочных

наблюдений гидромеханическим нивелированием

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

1.Местность открытая, пересеченная.

2.Местность лесная с густой сетью дорог и просек.

2 категория трудности.

1.Местность всхолмленная, открытая, с развитой сетью оврагов и балок.

2.Местность залесённая, пересеченная.

3.Участки свежей пахоты.

4.Тундра чистая, безозерная с крупнохолмистым рельефом.

Величина уклонов по линии нивелирования до 25 %.

3 категория трудности.

1.Местность горная, открытая, с высотами до 2000 м.

2.Местность всхолмленная, сплошь залесённая.

Величина уклонов по линии нивелирования до 30 %.

4 категория трудности.

1.Местность высокогорная, с высотами свыше 2000 м.

2.Местность горно-таежная.

3.Местность сплошь залесённая с подлеском и валежником, тайга, мари.

Передвижение затруднено. Величина уклонов по линии нивелирования более 30 %.

Состав работ

Отыскание исходных реперов. Вскрытие и закрытие реперов. Сверка приборов и проверка нуля шкалы индикатора на начальной и конечной точках хода и в процессе работы. Снятие отсчетов по шкалам при боров. Ведение полевого журнала с контрольными вычислениями. Составление схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 60-61.

Таблица 60

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Передача высот на точки гео логоразведочных наблюдений гтдромеханическим нивелиро ванием при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 транспорт | км -«- | 0,15 0,15 | 0,19 0,19 | 0,26 0,26 | 0,32 0,97 |
| 2 | 50 и более транспорт | -«- -«- | 0,10 0,10 | 0,13 0,13 | 0,18 0,18 | 0,25 0,75 |

3.3.14. Передача высот на точки геологоразведочных

наблюдений барометрическим нивелированием

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая (или лесостепная), непересеченная, с развитой сетью дорог.

Проезд на автомашине возможен всюду.

2 категория трудности.

1.Местность лесостепная, слабо пересеченная.

2.Местность залесённая, с густой сетью дорог и просек.

3.Целинная степь без дорог.

3 категория трудности.

1.Местность лесная, пересеченная со слабо развитой дорожной сетью.

2.Сухая, безозерная тундра.

3.Закрепленные ровные пески.

Проезд на автомашине возможен с объездами.

4 категория трудности.

1.Местность сильно пересеченная, закрытая до 60 %.

2.Местность равнинная закрытая.

3.Заболоченная речная пойма, закрытая до 60 %.

4.Заболоченная лесотундра.

5.Болота (с кочкарником) средней проходимости.

6.Открытые предгорные и горные районы с каменистыми россыпями и выходами крупнообломочных пород.

7.Массивы полузакрепленных и закрепленных бугристых песков.

Дорожная сеть отсутствует.

5 категория трудности.

1.Плоскоравнинная местность, покрытая заболоченным лесом, с большим количеством труднопроходимых болот.

2.Горно-таежная местность с гарями, валежником и буреломом.

3.Залесённые горные районы и открытые высокогорные районы с крутыми склонами, скальными выходами и обрывами.

4.Заболоченные участки лесотундры.

5.Массивы незакрепленных песков.

Состав работы

Организация рабочего места на В.Б.С. Сравнение стационарных и рейсовых приборов. Запись отсчетов по приборам и температуры воздуха на В.Б.С. Составление графика изменений давления за время рейса (график превышений). Установка микробарометров на точках хода, снятие отсчетов по приборам и измерение температуры воздуха. Записи в журнале. Полевые вычисления значений давления для каждой точки хода. Зарисовка схемы ходов. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 62-63.

Таблица 62

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений барометричес ким нивелированием: а) при пеших переходах (1-3 категорий трудности) и использовании вьючно го транспорта (4-5 катего рии трудности), с расстоя нием между точками, м, до: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 250 транспорт | точка -«- | 0,02 - | 0,02 - | 0,02 - | 0,03 0,09 | 0,04 0,14 |
| 2 | 500 транспорт | -«- -«- | 0,03 - | 0,03 - | 0,04 - | 0,06 0,18 | 0,08 0,25 |
| 3 | 1000 транспорт | -«- -«- | 0,05 - | 0,06 - | 0,08 - | 0,11 0,33 | 0,17 0,50 |
| 4 | 2000 транспорт | -«- -«- | 0,09 - | 0,12 - | 0,17 - | 0,20 0,60 | 0,33 1,00 |
| 5 | 3000 транспорт | -«- -«- | 0,14 - | 0,17 - | 0,25 - | 0,33 1,00 | 0,50 1,50 |
|  | б) при использовании автомобильного (1-3 кате гории трудности) и везде ходного транспорта (4-5 категории трудности), с расстоянием между точками, м, до: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 500 транспорт | точка -«- | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,02 0,02 | 0,04 0,04 | 0,05 0,05 |
| 7 | 1000 транспорт | -«- -«- | 0,01 0,01 | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 | 0,08 0,08 | 0,10 0,10 |
| 8 | 2000 транспорт | -«- -«- | 0,02 0,02 | 0,03 0,03 | 0,04 0,04 | 0,14 0,14 | 0,20 0,20 |
| 9 | 3000 транспорт | -«- -«- | 0,03 0,03 | 0,05 0,05 | 0,07 0,07 | 0,20 0,20 | 0,33 0,33 |

3.3.15. Вынос в натуру и привязка точек геологоразведочных

наблюдений с помощью топопривязчика в комплексе с

барометрическим нивелированием

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность открытая, равнинная, передвижение на автомашине возможно всюду. Грунт сухой. Число контуров местности достаточное.

2 категория трудности.

Местность частично залесённая, всхолмленная, передвижение на машине не затруднено. Грунт сухой. Число контуров местности незначительное.

3 категория трудности.

Местность всхолмленная, частично вспаханная или залесённая до 50 %, проезд на автомашине затруднен. Грунт сырой.

Состав работы

Рекогносцировка участка работ. Заготовка вех и кольев. Перенесение в натуру и определение плановых координат точек топопривязчиком с одновременным определением высот барометрическим нивелированием. Закрепление на местности точек кольями. Ведение полевой документации. Камеральная обработка материалов. Переходы и переезды на участке работ.

П р и м е ч а н и е. Если барометрическое нивелирование не выполняется, то к  нормам времени применяется коэффициент 0.80.

Нормы приведены в табл. 64-65.

Таблица 64

Нормы времени и транспорта

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вынос в натуру и привязка пунктов геологоразведочных наблюдений при помощи топо привязчика в комплексе с баро метрическим нивелированием при расстоянии между пункта ми, м: |  |  |  |  |
| 1 | до 200 | пункт | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | от 201 до 500 | -«- | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 3 | от 501 до 1000 | -«- | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 4 | от 1001 до 2000 | -«- | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | от 2001 до 3000 | -«- | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| 6 | от 3001 до 5000 | -«- | 0,11 | 0,13 | 0,16 |

3.3.16. Определение координат точек по картам

Состав работы

Определение координат точек с карт, запись координат в каталог, считка первой и второй руки, вывод средних значений.

Нормы приведены в табл. 66-67.

Таблица 66

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Нормы времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение координат точек по картам | точка | 0,01 |
|  | Вычисление теодолитных ходов точности 1:1000 и 1:500 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |
| 2 | 25 | км | 1,20 |
| 3 | 50 | -«- | 0,66 |
| 4 | 100 | -«- | 0,38 |
| 5 | 200 и более | -«- | 0,24 |
|  | Вычисление координат пунктов геофизических наблюдений, буровых скважин и опознаков (привязанных аналитическим способом засечек): |  |  |
| 6 | а) обратная или прямая засечка | точка | 0,16 |
| 7 | б) полярный способ | -«- | 0,10 |
| 8 | Вычисление тригонометрического нивелирования | км | 0,04 |
|  | То же, при расстоянии между пикетами, м: |  |  |
| 9 | 50 | -«- | 0,30 |
| 10 | 100 | -«- | 0,15 |
| 11 | 200 и более | -«- | 0,06 |
|  | Вычисление технического нивелирования по пикетам при расстоянии между ними, м: |  |  |
| 12 | 10 | км | 0,54 |
| 13 | 25 | -«- | 0,22 |
| 14 | 50 | -«- | 0,11 |
|  | Вычисление гидромеханического нивелирова ния при расстоянии между точками, м: |  |  |
| 15 | 25 | точка | 0,19 |
| 16 | 50 и более | -«- | 0,09 |
| 17 | Вычисление барометрического нивелирования | точка | 0,01 |

3.3.17. Вычисление теодолитных ходов точности 1:1000 и 1:500

с разбивкой пикетажа

Состав работы

Проверка журналов измерений. Вычисление координат и высот то чек одиночного хода. Составление и считка каталога координат и высот. Составление схемы ходов.

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.3.18. Вычисление координат пунктов геофизических

наблюдений, буровых скважин и опознаков

(привязанных аналитическим способом засечек)

Состав работы

Проверка журналов измерений. Вычисление координат и высот пунктов. Составление и считка ведомости координат и высот.

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.3.19. Вычисление тригонометрического нивелирования

Состав работы

Проверка полевых журналов. Составление ведомости превышений. Составление и считка каталога.

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.3.20. Вычисление технического нивелирования по пикетам

Состав работы

Тот же, что и для технического нивелирования (раздел 3.1.13).

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.3.21. Вычисление гидромеханического нивелирования

Состав работы

Проверка журналов измерений, вычисление превышений, увязка хода, вычисление отметок, составление ведомости высот и схемы хода.

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.3.22. Вычисление барометрического нивелирования

Состав работы

Проверка журналов наблюдений. Определение разности давления -р и барических ступеней, вычисление отметок и невязки хода, введение поправки, вычисление высот, составление каталога.

Нормы приведены в табл. 66-67.

3.4. Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ

3.4.1. Геометрическое ориентирование подземных маркшейдерских

опорных сетей

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Стволы прямые (или незначительные искривления до 0.3 м), капеж слабый, водоприток до 2 куб.м/час, вентиляционная струя слабая; высота околоствольных выработок от 1.9 до 2.25 м, стационарное освещение, сигнализация удобная.

2 категория трудности.

1.Стволы имеют искривления от 0.3 до 0.5 м, капеж средней интенсивности, приток воды от 2 до 5 куб.м/час.

2.Стволы прямые, капеж сильный, приток воды от 5 до 10 куб.м/час, скорость вентиляционной струи до 4 м/сек.

3.Стволы прямые, капеж средней интенсивности, околоствольные выработки высотой более 2.25 м.

3 категория трудности.

1.Стволы имеют большие искривления (свыше 0.5 м), сильный капеж, приток воды от 5 до 10 куб.м/час при большой скорости вентиляционной струи (более 4 м/сек), околоствольные выработки высотой более 2.25 м, стационарное освещение в околоствольном дворе отсутствует, сигнализация неудобная.

2.Старые нерабочие стволы с нарушенной армировкой, строящиеся стволы (шахты новостройки) сильно обводнены, приток воды от 10 до 20 куб.м/час, стволы, требующие устройства водоотводящего приспособления.

3.Стволы прямые, без нарушений армировки при водотоке свыше 25 куб.м/час.

Состав работы.

Рекогносцировка и подготовка ориентирования. Спуск бригады и оборудования на ориентируемые горизонты и подъем их на поверхность. Установка лебедок, блоков, инструментов, опускание отвесов в шахту.      Перекрытие ствола и разборка перекрытий на рабочих горизонтах. Примыкание к отвесам, смещение отвесов. Ведение маркшейдерской документации, камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

П р и м е ч а н и я: 1.При одновременном ориентировании двух или более гори  зонтов для каждого последующего горизонта (сверх одного) к нормам времени применяется коэффициент 1.10.

2.Ориентирование через наклонные горные выработки при углах наклона до 45 градусов нормируется как подземные полигонометрические ходы.

Нормы приведены в табл. 68-69.

Таблица 68

Нормы времени

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Геометрическое ориентирова ние подземных маркшейдерс ких опорных сетей |  |  |  |  |
|  | а) ориентирование через два вертикальных шахтных ствола при глубине ствола, м: |  |  |  |  |
| 1 | до 300 | одно при мыкание в двух ство лах | 2,24 | 2.69 | 3,16 |
| 2 | от 301 до 700 | -«- | 3,09 | 3,81 | 4,35 |
| 3 | более 700 | -«- | 4,87 | 5,48 | 7,22 |
|  | б) ориентирование через один вертикальный шахтный ствол при глубине ствола, м: |  |  |  |  |
| 4 | до 500 | одно при мыкание | 2,82 | 3,37 | 4,07 |
| 5 | более 500 | -«- | 4,25 | 5,03 | 6,30 |
| 6 | Гигроскопическое ориентиро вание подземных маркшейдер ских опорных сетей | ориентиро вание од ной стороны | 1,80 | - | - |

3.4.2. Гироскопическое ориентирование подземных

маркшейдерских опорных сетей

Состав работы

Рекогносцировка и подготовка ориентирования. Зарядка аккумуляторов. Транспортировка приборов на пункт. Приведение гирокомпаса в рабочее состояние. Спуск бригады и приборов в шахту и подъем их на поверхность. Производство наблюдений на поверхности и в шахте. Ведение маркшейдерской документации, камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 68-69.

3.4.3. Подземные полигонометрические ходы

А. С измерением длин сторон компарированными рулетками

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Выработки прямые, стандартного сечения. Высота выработки не более 1.8 м. Скорость вентиляционной струи небольшая, наличие стационарного освещения. Откатка мало интенсивная.

2 категория трудности.

1.Выработки прямые, стандартного сечения, высота выработки не более 2 м. Скорость вентиляционной струи до 5 м/сек.

2.Выработки с механизированной откаткой средней интенсивности.

3.Выработки искривленные : средняя длина стана равна 30-35 м.

3 категория трудности.

1.Выработки с интенсивным движением подземного транспорта. Выработки нестандартного сечения. Высота выработки 2.5 м и более.

2.Вентиляционные выработки и выработки со скоростью вентиляционной струи более 5 м/сек.

3.Обводненные выработки, частично залитые водой.

4.Сильно искривленные выработки: средняя длина стана 20-30 м.

4 категория трудности.

1.Сильно искривленные выработки (средняя длина стана менее 20 м) нестандартного сечения, высота выработки более 3 м, в твердых породах, без деревянного крепления. Требуются замеры сечений чаще, чем через 5 м.

2.Выработки сильно обводненные (глубина более 0.5 м).

Состав работы

Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность. Рекогносцировка трассы хода, выбор местоположения пунктов. Измерение углов. Вешение линий. Измерение длин линий в прямом и об ратном направлениях. Замеры выработки. Ведение маркшейдерской документации. Вычисления в полевых журналах. Переезды и переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 70-71.

Таблица 61

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геодезист | замер щик 3 разря да | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Передача работ на точки геолого разведочных наблюдений гидро механическим нивелированием при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | км -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,04 0,05 0,06 0,08 | 0,15 0,19 0,26 0,32 | 0,15 0,19 0,26 0,32 | 0,15 0,38 0,52 0,64 | 0,49 0,81 1,10 1,36 |
| 2 | 50 и более | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,02 0,03 0,04 0,06 | 0,10 0,13 0,18 0,25 | 0,10 0,13 0,18 0,25 | 0,10 0,26 0,36 0,50 | 0,32 0,55 0,76 1,06 |

Таблица 63

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | техник- геодезист II катего рии | техник- геодезист | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Передача высот на точки геолого разведочных наблюдений баромет рическим нивелированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) при пеших переходах (1-3 категории трудности) и использо вании вьючного транспорта (4-5 категории трудности), с рассто янием между точками, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 250 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,05 0,06 0,07 0,09 0,13 | 0,10 0,11 0,12 0,16 0,22 |
| 2 | 500 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 | 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 | 0,08 0,10 0,12 0,18 0,25 | 0,15 0,17 0,21 0,32 0,43 |
| 3 | 1000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,05 0,06 0,08 0,11 0,17 | 0,05 0,06 0,08 0,11 0,17 | 0,15 0,18 0,25 0,33 0,50 | 0,26 0,32 0,43 0,58 0,88 |
| 4 | 2000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 | 0,09 0,12 0,17 0,20 0,33 | 0,09 0,12 0,17 0,20 0,33 | 0,27 0,37 0,50 0,60 1,00 | 0,47 0,64 0,88 1,05 1,74 |
| 5 | 3000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,04 0,04 0,06 0,08 0,12 | 0,14 0,17 0,25 0,33 0,50 | 0,14 0,17 0,25 0,33 0,50 | 0,43 0,50 0,75 1,00 1,50 | 0,75 0,88 1,31 1,74 2,62 |
|  | б) при использовании автомобиль ного (1-3 категории трудности) и вездеходного транспорта (4-5 категории трудности), с расстояни ем между точками, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 500 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 | 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 | 0,03 0,03 0,05 0,12 0,16 | 0,06 0,06 0,10 0,21 0,27 |
| 7 | 1000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 | 0,01 0,02 0,02 0,08 0,10 | 0,01 0,02 0,02 0,08 0,10 | 0,03 0,06 0,07 0,23 0,30 | 0,06 0,11 0,12 0,41 0,52 |
| 8 | 2000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 | 0,02 0,03 0,04 0,14 0,20 | 0,02 0,03 0,04 0,14 0,20 | 0,06 0,10 0,13 0,43 0,60 | 0,11 0,17 0,22 0,75 1,05 |
| 9 | 3000 | точка -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,05 0,08 | 0,03 0,05 0,07 0,20 0,33 | 0,03 0,05 0,07 0,20 0,33 | 0,09 0,15 0,20 0,60 1,00 | 0,16 0,26 0,36 1,05 1,74 |

П р и м е ч а н и е. При производстве барометрического нивелирования в комплексе с геофизическими работами с использованием вертолета предусматриваются на одну точку затраты труда 0,05 человеко-дня техника-геодезиста II категории, а нормы амортизации, расхода материалов и износа приведены соответственно в таблицах 94, 104, 113 настоящего сборника.

Таблица  65

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | геоде зист | техник -геоде зист I катего рии | техник -геоде зист II катего рии | техник-геоде зист | замер щик 3 разряда | замер щик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Вынос в натуру и привяз ка пунктов геологоразве дочных наблюдений при помощи топопривязчика в комплексе с барометричес ким нивелированием при расстоянии между пункта ми, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 200 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,04 0,05 0,05 | 0,10 0,11 0,11 |
| 2 | от 201 до 500 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,02 0,03 | 0,02 0,02 0,03 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,02 0,03 | 0,06 0,06 0,08 | 0,15 0,15 0,20 |
| 3 | от 501 до 1000 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,03 0,04 | 0,02 0,03 0,04 | 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,03 0,04 | 0,06 0,09 0,11 | 0,15 0,21 0,26 |
| 4 | от 1001 до 2000 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,04 0,04 0,05 | 0,04 0,04 0,05 | 0,01 0,01 0,02 | 0,01 0,01 0,02 | 0,04 0,04 0,05 | 0,11 0,13 0,15 | 0,26 0,28 0,35 |
| 5 | от 2001 до 3000 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,02 0,02 0,02 | 0,06 0,08 0,09 | 0,06 0,08 0,09 | 0,01 0,02 0,02 | 0,01 0,02 0,02 | 0,06 0,08 0,09 | 0,15 0,20 0,23 | 0,37 0,50 0,56 |
| 6 | от 3001 до 5000 | пункт -«- -«- | 1 2 3 | 0,02 0,03 0,04 | 0,10 0,12 0,15 | 0,10 0,12 0,15 | 0,01 0,02 0,02 | 0,01 0,02 0,02 | 0,10 0,12 0,15 | 0,23 0,28 0,34 | 0,57 0,61 0,87 |

Таблица 67

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальник отряда | техник- геодезист II категории | техник-геодезист | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Определение координат точек по картам | точка | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 |
|  | Вычисление теодолитных ходов точности 1:1000 и 1:500 с разбивкой пикетажа при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 | км | 0,02 | 0,25 | 0,94 | 1,21 |
| 3 | 50 | -«- | 0,01 | 0,13 | 0,53 | 0,67 |
| 4 | 100 | -«- | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 0,39 |
| 5 | 200 и более | -«- | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,24 |
|  | Вычисление координатных пунктов геофизических наблюдений, буровых скважин и опознаков (привязанных аналитическим способом засечек): |  |  |  |  |  |
| 6 | а) обратная или прямая засечка | точка | 0,02 | - | 0,16 | 0,18 |
| 7 | б) полярный способ | -«- | 0,01 | - | 0,10 | 0,11 |
| 8 | Вычисление тригонометрического нивелирования | км | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 |
|  | То же, при расстоянии между пикетами, м: |  |  |  |  |  |
| 9 | 50 | км | 0,03 | - | 0,30 | 0,33 |
| 10 | 100 | -«- | 0,02 | - | 0,15 | 0,17 |
| 11 | 200 и более | -«- | 0,01 | - | 0,06 | 0,07 |
|  | Вычисление технического нивелирования по пикетам при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |
| 12 | 10 | км | 0,05 | - | 0,54 | 0,59 |
| 13 | 20-25 | -«- | 0,02 | - | 0,22 | 0,24 |
| 14 | 50 | -«- | 0,01 | - | 0,11 | 0,12 |
|  | Вычисление гидромеханического нивелирования при расстоянии между точками, м: |  |  |  |  |  |
| 15 | 25 | км | 0,02 | - | 0,19 | 0,21 |
| 16 | 50 и более | -«- | 0,01 | - | 0,09 | 0,10 |
| 17 | Вычисление барометрического нивелирования | точка | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 |

Таблица 69

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | маркшей дер | техник-маркшей дер II ка тегории | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Геометрическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ориентирование через два вер тикальных шахтных ствола при глубине ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 300 | одно при мыкание в двух стволах | 1 2 3 | 0,42 0,53 0,65 | 2,24 2,69 3,16 | 1,31 1,75 2,22 | 2,61 3,51 4,44 | 6,58 8,48 10,47 |
| 2 | от 301 до 700 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,63 0,81 0,95 | 3,09 3,81 4,35 | 2,16 2,88 3,42 | 4,31 5,75 6,83 | 10,19 13,25 15,55 |
| 3 | более 700 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 1,08 1,23 1,66 | 4,87 5,48 7,22 | 3,94 4,55 6,28 | 7,88 9,09 12,57 | 17,77 20,35 27,73 |
|  | б) ориентирование через один вертикальный шахтный ствол при глубине ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | до 500 | одно при мыкание -«- | 1 2 3 | 0,58 0,72 0,89 | 3,63 4,19 4,88 | 2,00 2,56 3,25 | 4,01 5,11 6,51 | 10,22 12,58 15,53 |
| 5 | более 500 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,94 1,13 1,45 | 5,06 5,84 7,12 | 3,44 4,22 5,48 | 6,87 8,44 10,97 | 16,31 19,63 25,02 |
| 6 | Гироскопическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | ориенти рование одной сто роны | - | 0,45 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 5,85 |

Таблица 70

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подземные полигонометричес кие ходы |  |  |  |  |  |
|  | а) с измерением длин сторон компарированными рулетками при углах наклона выработок, градусы: |  |  |  |  |  |
| 1 | до 6 | км | 1,55 | 2,51 | 3,24 | 4,86 |
| 2 | от 6 до 20 | -«- | 1,86 | 3,01 | 3,89 | 5,83 |
| 3 | от 21 до 30 | -«- | 2,33 | 3,76 | 4,86 | 7,28 |
| 4 | от 31 и более | -«- | 2,91 | 4,71 | 6,08 | 9,10 |
| 5 | б) с измерением длин сторон светодальномером | -«- | 0,16 | 0,63 | 0,84 | 1,06 |
|  | Вычисление подземных полиго нометрических ходов: |  |  |  |  |  |
| 6 | а) с измерением длин сторон компарированными рулетками | -«- | 1,93 | - | - | - |
| 7 | б) с измерением длин сторон светодальномером | -«- | 0,66 | - | - | - |

Б. С измерением длин сторон светодальномером

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

.Выработки без освещения. Загрязненность воздуха отсутствует.

Откатка не препятствует производству измерений. Высота выработок 2-2.5 м. Вентиляционная струя слабая ( до 2 м/сек).

2.Длина линий до 150 м.

2 категория трудности.

1.Освещение выработок мало влияет на процесс измерений. Откатка мало препятствует производству измерений. Высота выработок 2.5-3.2 м. Скорость вентиляционной струи до 5 м/сек.

2.Длины линий от 150 до 200 м.

3 категория трудности.

1.Освещение мешает производству измерений. Откатка интенсивная. Высота выработок более 3.2 м. Скорость вентиляционной струи более 5 м/сек. Обводненные выработки (уровень воды до 10 см).

2.Длина линий от 200 до 250 м.

4 категория трудности.

1.Околоствольные выработки. Измерение длин линий производится частями. Линии проходят вблизи работающих механизмов. Запыленные выработки с плохой вентиляцией. Обводненные выработки (уровень воды более 10 см).

2.Длины линий от 250 до 300 м.

Состав работы

Спуск бригады с инструментом и оборудованием в шахту и подъем их на поверхность. Рекогносцировка трассы хода. Поиск и вскрытие центра. Установка прибора и отражателей на пунктах. Измерение длин линий. Контрольное измерение длины линии рулеткой. Измерение углов. Ведение маркшейдерской документации. Вычисления длин линий, введение поправок. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 70-71.

3.4.4. Вычисление подземных полигонометрических ходов

Состав работы

Проверка полевых журналов. Обработка результатов линейных измерений в две руки (только при измерении линий компарированными рулетками). Вычисление координат пунктов одиночного хода. Составление каталога координат. Составление и вычерчивание схемы подземных маркшейдерских опорных сетей.

Нормы приведены в табл. 70-71.

3.4.5. Подземные теодолитные ходы 1 и 2 разрядов

и пополнительные съемки.

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Выработки прямые, сухие, нормального сечения с небольшой скоростью воздушной струи, наличием стационарного освещения. Откатка малоинтенсивная.

2 категория трудности.

1.Выработки прямые, нормального сечения, местами небольшой капеж. Скорость воздушной струи до 4 м/сек.

2.Выработки с механизированной откаткой средней интенсивности (перерывы между проездом составов вагонеток составляют не менее 30 мин).

3.Выработки, имеющие значительные искривления до 0.6 м, средняя длина стороны теодолитного хода 25-35 м. Стационарным освещением все выработки обеспечены на 50 %.

3 категория трудности.

1.Откаточные выработки с интенсивным движением подземного транспорта или нестандартного сечения.

2.Сильно искривленные выработки до 0.8 м и более, средняя длина стороны теодолитного хода 15-25 м.

3.Выработки обводненные, местами залиты водой. Скорость воздушной струи более 4 м/сек. В выработках стационарное освещение отсутствует или есть в местах производства горных работ (забоях).

Состав работы

Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность. Рекогносцировка выработок. Закладка постоянных знаков (для теодолитных ходов 1 разряда). Разбивка сторон хода с закреплением временных знаков (для теодолитных ходов 2 разряда). Измерение горизонтальных и вертикальных углов, длин линий. Замеры сечений выработок, съемка подробностей (пополнительная съемка). Ведение маркшейдерской документации, камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 72-73.

3.4.6. Передача высот по горизонтальным горным выработкам

техническим нивелированием

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Прямолинейные рельсовые выработки, освещение стационарное,   высота выработки не более 2.5 м. Количество штативов не более 20 на 1 км хода.

2 категория трудности.

1.Прямолинейные рельсовые выработки, освещение стационарное, высота выработки более 2.5 м.

2.Конвейерные выработки с углами наклона на отдельных участках до 3 градусов. Количество штативов не более 25 на 1 км хода.

3 категория трудности.

1.Выработки высотой более 3.5 м.

2.Однопутевые выработки нестандартного сечения с интенсивным движением транспорта.

3.Искривленные выработки, наибольшая длина прямолинейного участка 20 м.

4.Выработки с углами наклона отдельных участков до 6 градусов (выработки с движением самоходного транспорта). Количество штативов не более 25 на 1 км хода.

Состав работы

Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность. Рекогносцировка трассы хода. Нивелирование по всем реперам и пунктам опорных сетей, заложенным по трассе хода. Ведение маркшейдерской документации. Камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 72-73.

Таблица 72

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подземные теодолитные ходы I разряда при углах наклона выработок, градусы: |  |  |  |  |
| 1 | до 6 | км | 3,64 | 4,33 | 5,35 |
| 2 | от 6 до 35 | -«- | 4,78 | 6,06 | 6,99 |
| 3 | более 35 | -«- | 6,06 | 6,99 | 8,26 |
|  | Подземные теодолитные ходы 2 разряда и пополнительные съемки при углах наклона выработок, градусы: |  |  |  |  |
| 4 | до 6 | км | 2,84 | 3,79 | 4,33 |
| 5 | от 6 до 35 | -«- | 3,25 | 4,13 | 5,05 |
| 6 | более 35 | -«- | 4,13 | 5,05 | 6,49 |
| 7 | Техническое нивелирование по реперам или пунктам подземных маркшейдерских опорных сетей | км | 0,54 | 0,57 | 0,74 |
|  | Геометрическое нивелирова ние по пикетам при расстоя нии между ними, м: |  |  |  |  |
| 8 | 10 | км | 0,51 | 0,63 | 0,75 |
| 9 | 20 | -«- | 0,42 | 0,52 | 0,63 |
| 10 | Профильная съемка армиров ки вертикальных шахтных стволов | 10 ярусов от двух от весов | 0,29 | 0,37 | 0,46 |

П р и м е ч а н и я. К норме 10. 1. При производстве профильной съемки  стенок ствола и одновременно проводников, от одних и тех же отвесов, к нормам времени применяется коэффициент 1.3.

2. При профилировании армировки вертикальных шахтных стволов глубиной до 100 м к нормам  времени применяется коэффициент 1.3.

3.4.7. Геометрическое нивелирование по пикетам

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и в разделе 3.4.6.

Состав работы

Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность. Рекогносцировка трассы хода. Разбивка пикетажа и маркировка пикетов. Передача отметок по кровле или почве выработок. Нивелирование по пикетам. Ведение маркшейдерской документации. Камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 72-73.

3.4.8. Профильная съемка армировки вертикальных

шахтных  стволов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Стволы без заметных искривлений. Приток воды до 5 куб.м/час. Величина зазоров между элементами армировки и подъемным сосудом более 200 мм. Порода на элементах армировки ствола не мешает свободному прохождению отвесов.

2 категория трудности.

Искривление ствола до 0.2 м. Приток воды от 5 до 10 куб.м/час. Величина зазоров между элементами армировки и подъемным сосудом 100-200 мм. Пропуск отвесов требует чистки элементов армировки ствола. Скорость вентиляционной струи 4 м/сек.

3 категория трудности.

Искривление ствола более 0.2 м. Приток воды более 10 куб.м в час. Величина зазоров между элементами армировки 50-100 мм. Пропуск отвесов невозможен без тщательной чистки элементов армировки ствола. Скорость вентиляционной струи более 4 м/сек.

Состав работы.

Рекогносцировка и подготовка профильной съемки армировки стволов. Разработка и изготовление необходимых шаблонов. Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность.

Спуск, проверка, успокоение, центрировка и закрепление отвесов.

Измерение расстояний между отвесами на поверхности и в шахте. Измерение расстояний между парными проводниками одного отделения на каждом ярусе (все измерения проводятся дважды). Ведение маркшейдерской документации, камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 72-73.

3.4.9. Маркшейдерские работы при проходке горизонтальных

горных выработок

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и в разделе 3.4.5.

Состав работы

Вычисление необходимых данных для задания проектного направления горных выработок. Спуск бригады с инструментом в шахту и их подъем на поверхность. Задание направления оси выработки и проектного уклона. Закрепление осевых точек в забое и съемка сечений. Ведение маркшейдерской документации. Камеральная обработка материа лов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 74-75.

Таблица 74

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маркшейдерские работы при проходке горизонтальных горных выработок | м | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Маркшейдерские работы при проходке вертикальных и нак лонных горных выработок | -«- | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| 3 | Маркшейдерские работы при подземном разведочном бурении (камер, руддвора, компрессорной, насосной и т.д. | камера | 0,74 | 0,82 | 0,91 |
| 4 | Маркшейдерское обслужива ние проходки глубоких шур фов | м | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Маркшейдерское обслужива ние проходки мелких шурфов (глубиной до 5 м) | -«- | 0,01 | - | - |
| 6 | Маркшейдерское обслужива ние проходки канав, траншей | -«- | 0,005 | - | - |

3.4.10. Маркшейдерские работы при проходке вертикальных

и наклонных горных выработок

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Стволы шахты глубиной до 100 м при сечении горных выработок: вертикальных - 6.0 кв.м, наклонных - 4.0 кв.м. Горные выработки сухие. Стволы шахт прямые, искривление незначительное до 0.3 м. Скорость воздушной струи до 2 м/сек. Стволы имеют постоянное освещение.

2 категория трудности.

Стволы шахт глубиной до 200 м, при сечении горных выработок: вертикальных - 9.0 кв.м, наклонных - 6.0 кв.м. Искривление стволов 0.3 - 0.8 м. Капеж средний. Скорость воздушной струи до 4 м/сек.

3 категория трудности.

Стволы шахты глубиной от 201 до 300 м при сечении горных выработок: вертикальных - от 12,5 до 13,8 кв.м, наклонных - 6.4 кв.м. Капеж сильный. Искривление стволов более 0.8 м. Скорость воздушной струи более 4 м/сек.

Состав работы

Рекогносцировка поверхности площадки. Разбивка центра ствола или наклонной выработки. Закрепление осей горной выработки на местности. Контроль за установлением проходческой рамы ствола. Спуск бригады и оборудования в ствол, в наклонную выработку и подъем их на поверхность. Съемка сечений выработок. Измерение глубины ствола шахтной лентой, проволокой или длиномером. Ведение маркшейдерской документации. Камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 74-75.

3.4.11. Маркшейдерские работы при подземном разведочном

бурении (камер, руддвора, компрессорной, насосной и т.д.)

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и в разделе 3.4.5.

Состав работы

Вычисление необходимых данных для разбивочных работ. Спуск бригады с инструментом в шахту и подъем их на поверхность. Разбивка контура камеры и задание направления буровой скважины. Проверка проходки скважины. Ведение маркшейдерской документации. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 74-75.

3.4.12. Маркшейдерское обслуживание проходки глубоких

шурфов

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Шурфы прямые, поперечное сечение 1.25-2.50 кв.м. Глубина шурфов до 20 м.

2 категория трудности.

Шурфы имеют искривление до 0.2 м. Сечение - 2.00 кв.м. Глубина шурфов до 20 м.

3 категория трудности.

Шурфы имеют искривления 0.2-0.4 м. Сечение 4.00 кв.м. Глубина шурфов до 40 м.

Состав работы

Вычисление необходимых данных для разбивки шурфа аналитическим или графическим методами (с топографического плана). Рекогносцировка местности. Разбивка и закрепление центра шурфа. Перенос осей с поверхности в шурф. Съемка поперечных сечений шурфа. Ведение маркшейдерской документации. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 74-75.

3.4.13. Маркшейдерское обслуживание проходки мелких

шурфов, канав и траншей

Состав работ.

Вычисление необходимых данных для задания проектного направления горных выработок аналитическим или графическим ( с топографического плана) методами. Разбивка направлений горных выработок и закрепление их на местности. Проверка проходки, съемка горных выработок. Ведение маркшейдерской документации. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 74-75.

3.4.14. Закрепление постоянных пунктов в шахте

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Породы довольно мягкие. Выработки сухие, высотой не более 1.8 м, подсыпка почвы не требуется. Выработки без контактного провода.

2 категория трудности.

Породы средней крепости. Выработки высотой не более 2 м, с небольшим количеством воды, требуется подсыпка почвы не более 0.5 м.

3 категория трудности.

Породы крепкие. Выработки высотой 2-3 м, обводнены, требуется подсыпка почвы более 0.5 м.

4 категория трудности.

Породы очень крепкие. Выработки высотой более 3 м или сильно обводненные до 0.5 м (залитые водой).

Состав работы

Уточнение места закладки по схеме рекогносцировки в натуре. Ручное или механическое бурение шпуров для пунктов; доставка материалов и воды для составления раствора бетонной смеси. Ведение маркшейдерской документации. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 76-77.

Таблица 76

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Закрепление постоянных пунктов в шахте |  |  |  |  |  |
|  | 1) Закладка пунктов при ручном бурении: |  |  |  |  |  |
| 1 | а) в кровлю или стенки выработки | пункт | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,52 |
| 2 | б) в почву выработки | -«- | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,67 |
| 3 | 2) Закладка пунктов при механическом бурении в стенку или почву выработки | -«- | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |

3.4.15. Разбивка комплекса надшахтных сооружений

и маркшейдерский контроль за правильностью

установки подъемной машины и копра

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Местность равнинная степная или с крупными пологими формами рельефа.

2 категория трудности.

Местность холмистая, пересеченная оврагами.

3 категория трудности.

Местность горная, открытая или залесённая.

Состав работы

Вычисление необходимых данных для разбивки комплексов надшахтных сооружений. Рекогносцировка площадки. Разбивка и закрепление осей ствола и копра, машинного здания, фундаментов подъемной машины. Проверка установки подкопровой рамы, элементов копра, подшкивной площадки. Определение положения подъемной машины, шкивов. Ведение маркшейдерской документации. Камеральная обработка материалов. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 78-79.

3.4.16. Замеры складов и отвалов методом профилей

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Отвал правильной геометрической формы; число сечений до 10.

2 категория трудности.

Отвалы, не имеющие правильной формы, высотой не более 4 м; число сечений до 25.

3 категория трудности.

Отвалы сложной формы, высотой более 4 м; число сечений более 25.

Состав работы

Разбивка профильных линий, измерение расстояний между пикетами, нивелирование по профилям. Ведение маркшейдерской документации. Составление плана расположения профилей и контура отвала, построение профилей. Определение площадей, вычисление объемов и весов, составление ведомости. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 78-79.

Таблица 78

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разбивка комплекса надшахт ных сооружений и маркшей дерский контроль за правиль ностью установки подъемной машины и копра | комплекс | 3,37 | 4,13 | 5,05 |
| 2 | Замеры складов и отвалов методом профилей | га | 0,41 | 0,64 | 1,12 |

3.4.17. Составление и вычерчивание планов горных работ

в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 и 1:200

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Планы со слабой нагрузкой: на 1 кв.дм 5-7 основных и вспомогательных выработок и до 5 дополнительных контуров несложной конфигурации (геологические нарушения, границы охранных целиков и др.).

2 категория трудности.

Планы со средней нагрузкой: на 1 кв.дм 8-15 основных и вспомогательных выработок и столько же дополнительных контуров (геологические нарушения, границы охранных целиков и др.).

3 категория трудности.

Планы с интенсивной нагрузкой: на 1 кв.дм 16-20 и более основных и вспомогательных выработок со значительным количеством дополнительных контуров. Планы горных работ по крутопадающим жилам и пластам со сложными элементами залегания и простой структурой, с углами падения 60 градусов и более

.

Состав работы

Подбор и систематизация материалов. Разбивка координатной сетки. Нанесение точек по координатам. Нанесение горных выработок и геологических контуров (данных). Перенесение недостающих данных со старых планов. Вычерчивание всех элементов содержания плана, раскраска, штриховка контуров. Выполнение всех надписей и зарамочное оформление. Исправления по корректурным замечаниям.

П р и м е ч а н и е. Если составление плана не выполняется, к нормам времени применяется коэффициент 0.70.

Нормы приведены в табл. 80-81.

3.4.18. Составление и вычерчивание профилей

вертикальных шахтных стволов

Состав работы

Разбивка сетки в масштабе 1:100, 1:200 и 1:500 по вертикали. Построение поперечного сечения ствола в масштабе 1:20, 1:50, 1:100. Дополнительные построения для определения взаимного положения отвесов и проводников. Выписки из ведомостей на разрез необходимых цифровых данных. Построение кривой профиля в заданном горизонталь ном масштабе (1:2, 1:5, 1:10). Проверка построения кривой. Вычерчивание профилей по стволами. Вычерчивание необходимых подписей внутри чертежа (профиля). Зарамочное оформление чертежа. Сверка всего цифрового материала с ведомостью вычислений.

Примечание. Если составление профиля не выполняется, то к нормам  времени применяется коэффициент 0.70.

Нормы приведены в табл. 80-81.

Таблица 71

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | маркшей дер | техник-маркшей дер I кате гории | техник маркшей дер | замер щик 2 разря да | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подземные полигонометрические ходы: а) с измерением длин сторон компарированны ми рулетками при углах наклона выработок, градусы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 6 | км -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,39 0,63 0,81 1,22 | 1,55 2,51 3,24 4,86 | - - - - | 1,55 2,51 3,24 4,86 | 3,11 5,02 6,48 9,71 | 6,60 10,67 13,77 20,65 |
| 2 | от 6 до 20 | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,46 0,75 0,97 1,46 | 1,86 3,01 3,89 5,83 | - - - - | 1,86 3,01 3,89 5,83 | 3,73 6,02 7,78 11,65 | 7,91 12,79 16,53 24,77 |
| 3 | от 21 до 30 | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,58 0,94 1,22 1,82 | 2,33 3,76 4,86 7,28 | - - - - | 2,33 3,76 4,86 7,28 | 4,66 7,53 9,72 14,57 | 9,90 15,99 20,66 30,95 |
| 4 | от 31 и более | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,73 1,18 1,52 2,28 | 2,91 4,71 6,08 9,10 | - - - - | 2,91 4,71 6,08 9,10 | 5,83 9,41 12,15 18,21 | 12,38 20,01 25,83 38,69 |
| 5 | б) с измерением длин сторон светодальномером | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,04 0,16 0,21 0,26 | 0,17 0,63 0,84 1,06 | - - - - | 0,17 0,63 0,84 1,06 | 0,32 1,26 1,67 2,11 | 0,70 2,68 3,56 4,49 |
|  | Вычисление подземных полигонометрических ходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | а) с измерением длин сторон компарированны ми рулетками | км | - | 0,19 | 1,91 | 0,12 | 0,06 | - | 2,28 |
| 7 | б) с измерением длин сторон светодальномером | -«- | - | 0,05 | 0,49 | 0,12 | 0,06 | - | 0,72 |

Таблица 73

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | марк шейдер | техник-марк шейдер I кате гории | техник-марк шейдер II кате гории | замер щик 3 разряда | замер щик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подземные теодолитные ходы I разряда при углах наклона выработок, градусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 6 | км -«- -«- | 1 2 3 | 0,91 1,08 1,34 | 3,64 4,33 5,35 | - - - | 3,64 4,33 5,35 | 3,64 4,33 5,35 | 3,64 4,33 5,35 | 15,47 18,40 22,74 |
| 2 | от 6 до 35 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 1,20 1,52 1,75 | 4,78 6,06 6,99 | - - - | 4,78 6,06 6,99 | 4,78 6,06 6,99 | 4,78 6,06 6,99 | 20,32 25,76 29,71 |
| 3 | более 35 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 1,52 1,75 2,06 | 6,06 6,99 8,26 | - - - | 6,06 6,99 8,26 | 6,06 6,99 8,26 | 6,06 6,99 8,26 | 25,76 29,71 35,10 |
|  | Подземные теодолитные ходы 2 разряда при углах наклона выработок, градусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | до 6 | км -«- -«- | 1 2 3 | 0,71 0,95 1,08 | - - - | - - - | 5,68 7,58 8,66 | 2,84 3,79 4,33 | 2,84 3,79 4,33 | 12,07 16,11 18,40 |
| 5 | от 6 до 35 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,81 1,03 1,26 | - - - | - - - | 6,49 8,26 10,10 | 3,25 4,13 5,05 | 3,25 4,13 5,05 | 13,80 17,55 21,46 |
| 6 | более 35 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 1,03 1,26 1,62 | - - - | - - - | 8,26 10,10 12,99 | 4,13 5,05 6,49 | 4,13 5,05 6,49 | 17,55 21,46 27,59 |
| 7 | Техническое нивелирова ние по реперам или пунктам подземных марк шейдерских опорных сетей | км -«- -«- | 1 2 3 | 0,12 0,13 0,17 | - - - | 0,54 0,57 0,74 | 0,44 0,47 0,64 | - - - | 0,88 0,94 1,28 | 1,98 2,11 2,83 |
|  | Геометрическое нивелирование по пикетам при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10 | км -«- -«- | 1 2 3 | 0,12 0,16 0,19 | - - - | 0,50 0,62 0,75 | 0,51 0,63 0,76 | - - - | 1,00 1,24 1,49 | 2,13 2,65 3,19 |
| 9 | 20 | км -«- -«- | 1 2 3 | 0,10 0,13 0,16 | - - - | 0,42 0,52 0,62 | 0,43 0,53 0,63 | - - - | 0,83 1,04 1,24 | 1,78 2,22 2,65 |
| 10 | Профильная съемка армировки вертикальных шахтных стволов | 10 яру сов от двух от весов | 1 2 3 | 0,05 0,07 0,09 | 0,21 0,29 0,37 | - - - | 0,32 0,48 0,66 | 0,12 0,20 0,28 | 0,12 0,20 0,28 | 0,82 1,24 1,68 |

Таблица 75

Нормы  затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник от ряда | марк шейдер | техник-марк шейдер I кате гории | техник-марк шейдер II кате гории | техник-маркшей дер | замер щик 3 разряда | замер щик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Маркшейдерские работы при проходке горизонталь ных горных выработок | м | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,03 0,03 0,04 | - - - | - - - | - - - | 0,03 0,03 0,04 | 0,03 0,03 0,04 | 0,10 0,10 0,13 |
| 2 | Маркшейдерские работы при проходке вертикаль ных и наклонных горных выработок | -«- | 1 2 3 | 0,02 0,02 0,03 | 0,02 0,02 0,02 | 0,01 0,01 0,01 | - - - | 0,08 0,09 0,10 | 0,08 0,09 0,10 | 0,08 0,09 0,10 | 0,30 0,33 0,37 |
| 3 | Маркшейдерские работы при подземном разведочном бурении (камер, руддвора, компрессорной насосной и т.д.) | камера | 1 2 3 | 0,18 0,20 0,23 | - - - | - - - | 0,74 0,82 0,91 | - - - | 0,74 0,82 0,91 | 0,74 0,82 0,91 | 2,40 2,66 2,96 |
| 4 | Маркшейдерское обслужи вание проходки глубоких шурфов | м | 1 2 3 | 0,01 0,01 0,01 | 0,02 0,03 0,03 | - - | - - | - - | 0,02 0,03 0,03 | 0,02 0,03 0,03 | 0,07 0,10 0,10 |
| 5 | Маркшейдерское обслужи вание проходки мелких шурфов (глубиной до 5 м) | -«- | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 6 | Маркшейдерское обслужи вание проходки канав, траншей | -«- | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | 0,005 | 0,005 | 0,020 |

Таблица 77

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-маркшейдер | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Закрепление постоянных пунктов в шахте I) Закладка пунктов при ручном бурении: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | а) в кровлю или стенки выработки | пункт -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,02 0,03 0,06 0,13 | 0,09 0,13 0,22 0,52 | 0,19 0,26 0,43 1,03 | 0,30 0,42 0,71 1,68 |
| 2 | б) в почву выработки | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,03 0,04 0,07 0,17 | 0,12 0,17 0,28 0,67 | 0,24 0,33 0,56 1,34 | 0,39 0,54 0,91 2,18 |
| 3 | 2) Закладка пунктов при механическом бурении в стенку или почву выработки | -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,02 0,02 0,03 0,03 | 0,06 0,08 0,11 0,12 | 0,13 0,16 0,22 0,24 | 0,21 0,26 0,36 0,39 |

Таблица 79

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | марк шейдер | топограф | техник-марк шейдер I | замер щик 3 разряда | замер щик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разбивка комплекса надшахтных сооружений и маркшейдерский конт роль за правильностью установки подъемной машины и копра | комп лекс | 1 2 3 | 0,84 1,03 1,26 | 3,37 4,13 5,05 | - - - | 3,37 4,13 5,05 | 3,37 4,13 5,05 | 3,37 4,13 5,05 | 14,32 17,55 21,46 |
| 2 | Замеры складов и отвалов методом профилей | га | 1 2 3 | 0,10 0,16 0,28 | 0,02 0,04 0,05 | 0,39 0,61 1,06 | 0,39 0,61 1,06 | - - - | 0,78 1,21 2,13 | 1,68 2,63 4,58 |

Таблица 80

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Составление и вычерчива ние планов горных работ в масштабах: |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | дм2 | 0,61 | 0,98 | 1,37 |
| 2 | 1:2000 | -«- | 0,39 | 0,54 | 0,66 |
| 3 | 1:1000 | -«- | 0,28 | 0,38 | 0,50 |
| 4 | 1:500 | -«- | 0,09 | 0,12 | 0,22 |
| 5 | 1:200 | -«- | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
|  | Составление и вычерчива ние профилей вертикаль ных шахтных стволов в масштабах: |  |  |  |  |
| 6 | 1:100, 1:200 | дм2 | 0,12 | - | - |
| 7 | 1:500 | -«- | 0,15 | - | - |

3.5. Разные сопутствующие работы

3.5.1. Нивелирование площадок вокруг гравиметрических

пунктов

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для технического или тригонометрического нивелирования. (см. разделы 3.1.13 или 3.3.12).

Состав работы.

Ориентирование и разбивка "звездочки". Определение превышений точек, расположенных на 8 лучах относительно центра "звездочки" различными методами нивелирования. Ведение полевой документации. Составление ведомости превышений. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 82-83.

Таблица 82

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Нивелирование площадок вокруг гравиметрических пунктов при длине луча, м: |  |  |  |  |  |
| 1 | до 25 транспорт | пункт -«- | 0,08 0,02 | 0,08 0,04 | 0,10 0,15 | 0,11 0,20 |
| 2 | от 26 до 100 транспорт | -«- -«- | 0,14 0,07 | 0,17 0,11 | 0,21 0,47 | 0,27 0,66 |
| 3 | от 101 до 300 транпорт | -«- -«- | 0,28 0,21 | 0,39 0,31 | 0,50 1,32 | 0,69 1,90 |
| 4 | более 300 транспорт | -«- -«- | 0,38 0,30 | 0,52 0,43 | 0,70 1,90 | 0,97 2,72 |

3.5.2. Прорубка визирок и просек

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Редкий молодой лес, редкий кустарник, заросли камыша.

2 категория трудности.

Редкий лес или молодой лес средней густоты, кустарник средней густоты.

3 категория трудности.

Густой молодой лес, густой кустарник, лес средней густоты.

4 категория трудности.

Густой лес с подлеском и валежником, густые заросли колючей кустарниковой растительности, сплошные заросли стланника и тальника, таежный лес.

5 категория трудности.

Таежный лес с подлеском и буреломом или особенно густой лес.

П р и м е ч а н и я: 1. Под лесом подразумевается древесная растительность диаметром ствола свыше 16 см, под молодым лесом - диаметром ствола от 8 до 16 см,    под кустарником - диаметром до 8 см.

2. Под редким лесом подразумевается лес, с расстоянием между деревьями более 10 м, под лесом  средней густоты - с расстоянием от 4 до 10 м, густой лес - с расстоянием до 4 м.

3. Понятие "таежный лес" подразумевает древесную  растительность, проекции крон которой образуют  сплошной полог, с густым подлеском, валежником и буреломом, лес труднопроходимый.

4. К мягким и средней твердости породам отнесены  ель, сосна, кедр, пихта, ольха, осина, береза;    к твердым породам - граб, дуб, бук, клен, лиственница.

5. В зимний период для всех пород леса применяются  нормы твердых пород.

Состав работы

Прорубка визирок и просек по заданному направлению. Валка леса подпиливанием и подрубкой вручную. Обрубка сучьев. Раскряжовка древесных стволов (для просек шириной 4.0 м). Очистка просек (визирок) и уборка порубочных остатков.

П р и м е ч а н и я: 1. Нормами учтены затраты труда техника-геодезиста на  вешение профиля.

2. При рубке визирок и просек в заболоченной местности к нормам времени применяется коэффициент 1.33.

3. При глубине снежного покрова свыше 0.5 м к нормам времени применяется коэффициент 1.25.

4. Ошкуровка, штабелевка и сжигание порубочных остатков в состав работы не входят.

Нормы приведены в табл. 84-85.

Таблица 84

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Прорубка просек (визирок) шириной, м, до: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мягкие и средней твердости породы транспорт | км -«- | 0,21 0,04 | 0,29 0,06 | 0,47 0,09 | 0,66 0,13 | 1,05 0,21 |
| 2 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 0,28 0,06 | 0,38 0,08 | 0,58 0,12 | 0,88 0,18 | 1,54 0,31 |
|  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мягкие и средней твердости породы транспорт | км -«- | 0,29 0,06 | 0,41 0,08 | 0,62 0,12 | 0,86 0,17 | 1,45 0,29 |
| 4 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 0,38 0,08 | 0,54 0,11 | 0,83 0,16 | 1,19 0,24 | 2,17 0,43 |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | мягкие и средней твердости породы транспорт | -«- -«- | 0,41 0,08 | 0,58 0,12 | 0,88 0,18 | 1,19 0,24 | 2,13 0,43 |
| 6 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 0,54 0,11 | 0,78 0,16 | 1,12 0,22 | 1,70 0,34 | 3,12 0,62 |
|  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | мягкие и средней твердости породы транспорт | -«- -«- | 0,84 0,17 | 1,16 0,23 | 1,79 0,36 | 2,44 0,49 | 4,17 0,83 |
| 8 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 1,10 0,22 | 1,54 0,31 | 2,27 0,45 | 3,45 0,69 | 7,69 1,54 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | мягкие и средней твердости породы транспорт | -«- -«- | 2,00 0,40 | 2,86 0,57 | 4,17 0,83 | 6,67 1,33 | 10,00 2,00 |
| 10 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 2,70 0,54 | 3,57 0,71 | 5,56 1,11 | 8,33 1,67 | 14,29 2,86 |
|  | Прорубка просек шириной 4 м с использованием мотобензопилы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | мягкие и средней твердости породы транспорт | км -«- | 1,79 0,21 | 2,52 0,29 | 3,62 0,41 | 5,73 0,72 | 8,53 1,05 |
| 12 | твердые породы транспорт | -«- -«- | 2,38 0,26 | 3,11 0,35 | 4,78 0,52 | 7,11 0,86 | 12,60 1,46 |

3.5.3. Прорубка просек с использованием бензопилы

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и в разделе 3.5.2.

Состав работы

Изготовление вех. Вешение линии просеки по заданному направлению. Валка леса с применением мотобензопилы. Заправка мотобензопилы горючим и замена цепей. Вырубка кустарника и подлеска топором. Об рубка сучьев. Раскряжевка стволов мотобензопилой. Очистка просеки и уборка порубочных остатков.

П р и м е ч а н и я: 1. Ошкуровка и штабелёвка древесины, а также сжигание   порубочных остатков в состав работы не входят.

2. При прорубке просеки шириной 5 м к нормам времени применяется коэффициент 1.19, а при прорубке просеки шириной 6 м - коэффициент 1.42.

3. При прорубке просек шириной 4 м и более и подготовке их для проезда транспорта с сейсмооборудованием  к нормам времени применяется коэффициент 1.24.

4. При глубине снежного покрова свыше 0.5 м к нормам времени применяется коэффициент 1.25.

5. При прорубке просек в заболоченной местности к нормам времени применяется коэффициент 1.25.

Нормы приведены в табл. 84-85.

3.5.4. Определение в натуре заданного азимута наклонного

бурения скважин

Характеристика категорий трудности

Категории трудности те же, что и для теодолитных ходов (см. раздел 3.1.9).

Состав работы

Рекогносцировка местности. Проложение привязочного теодолитного хода. Закрепление столбами точек наведения. Контрольные наблюдения. Ведение журналов измерений. Обработка материалов измерений с оценкой точности. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 86-87.

Таблица 86

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3 | 4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин транспорт | скважина -«- | 0,20 0,02 | 0,31 0,03 | 0,42 0,22 |

3.5.5. Приближенное определение азимута

Состав работ

Определение азимута по Солнцу или по способу Красовского. Ведение журналов измерений. Обработка материалов измерений с оценкой точности. Переходы и переезды на участке работ.

Нормы приведены в табл. 88-89.

Таблица 88

Нормы времени и транспорта

( в бригадо-днях, машино-сменах и

вьюко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ, транспорт | Единица измерения | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приближенное определение азимута транспорт | пункт -«- | 1,07 1,00 |
| 2 | Полевое компарирование рулеток и лент | компариро вание | 0,13 |

3.5.6. Полевое компарирование рулеток и лент

Состав работы

Измерение пролета эталоном. Нивелирование пролета. Измерение пролета рулеткой или лентой. Ведение журналов измерений. Обработка материалов измерений с оценкой точности. Вычисление поправок к рабочим длинам рулетки или ленты. Переходы на участке работ.

Нормы приведены в табл. 88-89.

3.5.7. Закрепление на местности пунктов рабочего

обоснования и точек геологоразведочных

наблюдений долговременными знаками

А. Закрепление в нескальных грунтах

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Грунт места закладки центра мягкий (разрыхление грунта осуществляется при помощи лопат).

2 категория трудности.

Грунт места закладки центра средней твердости (разрыхление грунта осуществляется с частичным применением кирки).

3 категория трудности.

Грунт места закладки центра выше средней твердости (разрыхление грунта осуществляется кирками и ломами).

4 категория трудности.

Грунт места закладки центра твердый (разрыхление грунта осуществляется ломами, клиньями, молотами ).

П р и м е ч а н и я: 1. Грунты мерзлые и многолетней мерзлоты приравниваются к 4 категории.

2. В зимний период все грунты относятся к 4 категории.

3. В ненормализованный период времени (за исключением зимних месяцев) категория грунтов повышается на одну  категорию.

Состав работы

Выбор места закрепления точки. Заготовка столбов и центра. Рытье котлована и закладка центра. Установка столба. Наружное оформление. Составление описания места закладки знака и нанесение его на карту (аэрофотоснимок).

П р и м е ч а н и е. При производстве работ без заготовки столбов к нормам  времени применяется коэффициент 0.70.

Нормы приведены в табл. 90-91.

Б. Закрепление в скальных грунтах

Характеристика категорий трудности

1 категория трудности.

Скала покрыта слоем грунта толщиной до 0.2 м.

2 категория трудности.

Скала покрыта слоем грунта толщиной до 0.6 м.

Состав работы

Отыскание точки. Заготовка столба с крестовинами. Расчистка грунта. Насечка перекрестья на скале. Установка столба. Сбор камней и выкладка тура. Составление описания местоположения закрепленной точки и нанесение ее на карту.

П р и м е ч а н и е. При производстве работ без заготовки столбов к нормам времени применяется коэффициент 0,70.

Нормы приведены в табл. 90-91.

Таблица 81

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-маркшейдер I категории | техник-маркшейдер II категории | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Составление и вычерчивание планов горных работ в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1:5000 | дм2 -«- -«- | 1 2 3 | 0,13 0,22 0,30 | 0,73 1,18 1,64 | 0,61 0,98 1,37 | 1,47 2,38 3,31 |
| 2 | 1:2000 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,09 0,12 0,14 | 0,47 0,65 0,79 | 0,39 0,54 0,66 | 0,95 1,31 1,59 |
| 3 | 1:1000 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,06 0,08 0,11 | 0,34 0,46 0,60 | 0,28 0,38 0,50 | 0,68 0,92 1,21 |
| 4 | 1:500 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,02 0,03 0,05 | 0,11 0,14 0,26 | 0,09 0,12 0,22 | 0,22 0,29 0,53 |
| 5 | 1:200 | -«- -«- -«- | 1 2 3 | 0,01 0,02 0,02 | 0,07 0,11 0,13 | 0,06 0,09 0,11 | 0,14 0,22 0,26 |
|  | Составление и вычерчивание профилей вертикальных шахтных стволов в масштабах: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1:100, 1:200 | дм2 | - | 0,01 | - | 0,12 | 0,13 |
| 7 | 1:500 | -«- | - | 0,01 | - | 0,14 | 0,15 |

Таблица 83

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | техник-геодезист II категории | техник-геодезист | замерщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Нивелирование площадок вокруг гравиметрических пунктов при длине луча, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 25 | пункт -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,02 0,03 | 0,02 0,02 0,03 0,04 | 0,06 0,06 0,06 0,08 | 0,04 0,04 0,05 0,07 | 0,09 0,12 0,14 0,18 | 0,23 0,26 0,30 0,40 |
| 2 | от 26 до 100 | пункт -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,03 0,04 0,05 0,07 | 0,05 0,07 0,10 0,13 | 0,08 0,10 0,12 0,14 | 0,09 0,12 0,18 0,23 | 0,26 0,34 0,46 0,62 | 0,51 0,67 0,91 1,19 |
| 3 | от 101 до 300 | пункт -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,07 0,10 0,12 0,17 | 0,14 0,19 0,25 0,36 | 0,15 0,20 0,24 0,32 | 0,24 0,35 0,45 0,64 | 0,64 0,92 1,23 1,72 | 1,24 1,76 2,29 3,21 |
| 4 | более 300 | пункт -«- -«- -«- | 1-2 3 4 5 | 0,10 0,13 0,17 0,24 | 0,19 0,27 0,36 0,53 | 0,20 0,25 0,33 0,43 | 0,34 0,48 0,65 0,92 | 0,90 1,28 1,74 2,44 | 1,73 2,41 3,25 4,56 |

Таблица 85

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-геодезист | лесоруб 4 разряда | лесоруб 3 разряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Прорубка просек (визирок) шириной, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 | 0,04 0,06 0,09 0,13 0,21 | - - - - - | 0,21 0,29 0,47 0,66 1,05 | 0,04 0,06 0,09 0,13 0,21 | 0,30 0,42 0,67 0,95 1,51 |
| 2 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 | 0,06 0,08 0,12 0,18 0,31 | - - - - - | 0,28 0,38 0,58 0,88 1,54 | 0,06 0,08 0,12 0,18 0,31 | 0,41 0,56 0,84 1,28 2,22 |
|  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 | 0,06 0,08 0,12 0,17 0,29 | - - - - - | 0,29 0,41 0,62 0,86 1,45 | 0,06 0,08 0,12 0,17 0,29 | 0,42 0,59 0,88 1,23 2,09 |
| 4 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,03 0,05 0,09 | 0,08 0,11 0,16 0,24 0,43 | - - - - - | 0,38 0,54 0,83 1,19 2,17 | 0,08 0,11 0,16 0,24 0,43 | 0,56 0,78 1,18 1,72 3,12 |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,02 0,04 0,05 0,09 | 0,08 0,12 0,18 0,24 0,43 | - - - - - | 0,41 0,58 0,88 1,19 2,13 | 0,08 0,12 0,18 0,24 0,43 | 0,59 0,84 1,28 1,72 3,07 |
| 6 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,02 0,03 0,04 0,07 0,12 | 0,11 0,16 0,22 0,34 0,62 | - - - - - | 0,54 0,78 1,12 1,70 3,12 | 0,11 0,16 0,22 0,34 0,62 | 0,78 1,13 1,60 2,45 4,48 |
|  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,03 0,05 0,07 0,10 0,17 | 0,17 0,23 0,36 0,49 0,83 | - - - - - | 0,84 1,16 1,79 2,44 4,17 | 0,17 0,23 0,36 0,49 0,83 | 1,21 1,67 2,58 3,52 6,00 |
| 8 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,04 0,06 0,09 0,14 0,31 | 0,22 0,31 0,45 0,69 1,54 | - - - - - | 1,10 1,54 2,27 3,45 7,69 | 0,22 0,31 0,45 0,69 1,54 | 1,58 2,22 3,26 4,97 11,08 |
|  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,08 0,11 0,17 0,27 0,40 | 0,40 0,57 0,83 1,33 2,00 | - - - - - | 2,00 2,86 4,17 6,67 10,00 | 0,40 0,57 0,83 1,33 2,00 | 2,88 4,11 6,00 9,60 14,40 |
| 10 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,11 0,14 0,22 0,33 0,57 | 0,54 0,71 1,11 1,67 2,86 | - - - - - | 2,70 3,57 5,56 8,33 14,29 | 0,54 0,71 1,11 1,67 2,86 | 3,89 5,13 8,00 12,00 20,58 |
|  | Прорубка просек шириной 4 м с использованием мотобензопилы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | мягкие и средней твердости породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,07 0,10 0,14 0,23 0,34 | 0,06 0,07 0,09 0,12 0,16 | 1,66 2,37 3,46 5,53 8,30 | - - - - - | 0,55 0,72 0,98 1,47 2,10 | 2,34 3,26 4,67 7,35 10,90 |
| 12 | твердые породы | км -«- -«- -«- -«- | 1 2 3 4 5 | 0,10 0,12 0,19 0,28 0,50 | 0,06 0,07 0,09 0,12 0,16 | 2,24 2,96 4,61 6,92 12,37 | - - - - - | 0,67 0,84 1,22 1,74 2,91 | 3,07 3,99 6,11 9,06 15,94 |

Таблица 87

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-геодезист I категории | техник-геодезист | замерщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин | скважина -«- -«- | 1-2 3 4-5 | 0,05 0,08 0,10 | 0,04 0,05 0,08 | 0,16 0,26 0,34 | 0,04 0,05 0,08 | 0,64 0,99 1,32 | 0,93 1,43 1,92 |

Таблица 89

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Едини ца из мере ния | Катего рия труд ности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | началь ник отряда | геодезист | техник-геодезист I категории | техник-геодезист II категории | замер щик 3 разряда | замер щик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приближенное определение азимута | пункт | - | 0,26 | 0,07 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,33 |
| 2 | Полевое компарирова ние рулеток и лент | компа рирова ние | - | 0,03 | - | 0,13 | 0,26 | - | 0,65 | 1,07 |

Таблица 91

Нормы затрат труда

( в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Категоия трудности | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальник отряда | техник-геодезист | замерщик 3 разряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | А. Закрепление в нескольких грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрепление пунктов рабочего обоснования долговременными знаками | пункт -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,06 0,07 0,10 0,12 | 0,22 0,27 0,39 0,48 | 0,03 0,03 0,03 0,03 | 0,65 0,81 1,15 1,44 | 0,96 1,18 1,67 2,07 |
|  | Закрепление на местности точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с закладкой центра | точка -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,03 0,04 0,05 0,06 | 0,12 0,15 0,20 0,26 | - - - - | 0,37 0,45 0,60 0,77 | 0,52 0,64 0,85 1,09 |
| 3 | без закладки центра | точка -«- -«- -«- | 1 2 3 4 | 0,03 0,03 0,04 0,06 | 0,11 0,13 0,17 0,22 | - - - - | 0,33 0,39 0,51 0,66 | 0,47 0,55 0,72 0,94 |
|  | Б. Закрепление в скальных грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закрепление на местности пунктов рабочего обоснования и точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками | пункт (точка) -«- | 1 2 | 0,03 0,04 | 0,12 0,14 | - - | 0,36 0,41 | 0,51 0,59 |

Таблица 90

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измере ния | Категория трудности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | А. Закрепление в нескальных грунтах |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрепление на местности пунктов рабочего обоснования долговременными знаками | пункт | 0,22 | 0,27 | 0,38 | 0,48 |
|  | Закрепление на местности точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками: |  |  |  |  |  |
| 2 | с закладкой центра | точка | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,26 |
| 3 | без закладки центра | -“- | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
|  | Б. Закрепление в скальных грунтах |  |  |  |  |  |
| 4 | Закрепление на местности пунктов рабочего обоснования и точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками | пункт (точка) | 0,12 | 0,14 | - | - |

Таблица 92

Нормы времени

(в бригадо-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Централизованное изготовление вех и кольев ручным способом: |  |  |
| 1 | вех длиной от 1,5 до 2,0 м | веха | 0,02 |
| 2 | кольев длиной от 0,25 до 1,0 м | кол | 0,01 |

Таблица 93

Нормы затрат труда

(в человеко-днях на единицу измерения)

| Номер нормы | Вид работ | Единица измерения | Трудовые затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальник отряда | замерщик 2 разряда | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Централизованное изготовление вех и кольев ручным способом: |  |  |  |  |
| 1 | вех длиной от 1,5 до 2,0 м | веха | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | кольев длиной от 0,25 до 1,0 м | кол | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

3.5.8. Централизованное изготовление вех и кольев

ручным способом

Состав работы

Ошкуривание заготовок. Распиловка заготовок на вехи и колья. Заострение нижних концов вех и кольев. Затес плоскостей для надписей. Уборка остатков заготовок. Перенос и укладка готовой продук ции.

П р и м е ч а н и е. Доставка заготовок для вех и кольев к месту изготовления в состав работы не входит.

Нормы приведены в табл. 92-93.

4. НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ, РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ИЗНОСА

4.1. Исходные нормативные данные для расчета

затрат по статье «Амортизация»

Таблица 94

| Группы и виды основных фондов | Шифр | Коэффициент резерва оборудования | Норма амортизацио-нных отчислений на полное восстановле-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приборы, инструменты, оборудование для топографо-геодезических и маркшейдерских работ, подвергающиеся интенсивной эксплуатации и используемые при неблагоприятных условиях | 47033 | 1,43 | 12,5 |
| Светодальномер | 47034 | 1,25 | 16,7 |
| Топопривязчик | 42702 | 1,22 | 22,2 |
| Фотограмметрические и стереотопографические приборы и оборудование | 47035 | 1,25 | 10,5 |
| Клавишные электронные вычислительные машины | 48001 | 1,25 | 10,0 |

4.2. Типовой перечень основного оборудования

Таблица 95

| Вид работ | Наименование инструментов | Марки инструментов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Сгущение геодезического обоснования для геологоразведочных работ |
| Комплекс работ по созданию триангуляции 1 и 2 разрядов | теодолит | 2Т5К | комплект | 1 |
| Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангуляции (микротриангуляции) | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Измерение базисов светодальномером в триангуляции 1 и 2 разрядов | светодаль- номер теодолит | 2СМ-2 Т 5 | -«- -«- | 1 1 |
| Полигонометрия 1 и 2 разрядов с измерением сторон светодальномером | теодолит светодаль- номер | 2Т5К 2СМ-2 | -«- -«- | 1 1 |
| Короткобазисная параллактическая полигонометрия 1 и 2 разрядов | теодолит жезл инварный | Т5 «Карл-Цейс» | -«- -«- | 1 1 |
| Теодолитные ходы точности 1:2000, 1:1000, 1:500 | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сторон дальномерными насадками | теодолит насадка даль-номерная | Т 15 ДН-10 | -«- -«- | 1 1 |
| Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером | светодаль-номер теодолит | 2СМ-2 Т 15 | -«- -«- | 1 1 |
| Тахеометрические ходы | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| 3.2. Топографические съемки |
| Мензульная съемка в масштабе 1:10000 | мензула с кипрегелем теодолит | КН Т 15 | комплект -«- | 1 1 |
| Мензульная съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | мензула с кипрегелем | КН | -«- | 1 |
| Тахеометрическая съемка в масштабах 1:2000, 1:1000, 1:500 | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Планово-высотная привязка аэрофотоснимков методом триангулции при создании топографических основ в масштабах 1:2500 и 1:10000 | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Комбинированная съемка на фотопланах масштабов 1:5000 и 1:2000 | мензула с кипрегелем | КН | -«- | 1 |
| Фототеодолитная съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 | фототеодолит теодолит насадка даль-номерная | Photheo 19/1318 Т 15 ДН-10 | -«- -«- -«- | 1 1 1 |
| Рисовка рельефа и составление оригинала карты по материалам фото-теодолитной съемки | стереоавтограф | Цейсс 13х18 EL | -«- | 1 |
| 3.3. Разбивочно-привязочные работы |
| Вешение профиля | теодолит | Т 15 | комплект | 1 |
| Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе с вешением | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Разбивка профиля нитяным дальномером | теодолит насадка дальномерная | Т 15 ДН-10 | -«- -«- | 1 1 |
| Теодолитные ходы точности 1:1000 и 1:500 с разбивкой пикетажа | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразведочных наблюдений или привязка их по топографической карте | теодолит | Т 15 | комплект | 1 |
| Аналитическая привязка точек геологоразведочных наблюдений способом засечек | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений теодолитными ходами | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений при помощи мензулы | мензула с кипрегелем | КН | -«- | 1 |
| Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений нивелированием: |  |  |  |  |
| тригонометрическим | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| барометрическим | микробарометр | МБНП | шт. | 4 |
| гидромеханическим | гидромехани- ческий нивелир | ГСН-Д1 | комплект | 1 |
| Вынос в натуру и привязка точек геологоразведочных наблюдений с помощью топопривязчика в комплексе с барометрическим нивелированием | микробарометр топопривязчик | МБНП ГАЗ-66 | шт. комплект | 4 1 |
| 3.4. Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ |
| Геометрическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | теодолит | Т5 | комплект | 1 |
| Гироскопическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | гиротеодолит | МВТ-2 | -«- | 1 |
| Подземные полигонометри-ческие ходы с измерением сторон: |  |  |  |  |
| компарированными рулетками | теодолит | Т 15 | комплект | 1 |
| светодальномером | светодально-мер маркшей- дерский теодолит | МСД 1 М Т5 | -«- -«- | 1 1 |
| Подземные теодолитные ходы 1 и 2 разрядов и пополнительные съемки | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Профильная съемка армировки вертикальных шахтных стволов | теодолит | Т 30М | -«- | 1 |
| Маркшейдерские работы при проходке горизонталь-ных, вертикальных и наклонных горных выработок | теодолит | Т 30М | -«- | 1 |
| Маркшейдерские работы при подземном разведочном бурении, маркшейдерское обслуживание проходки глубоких и мелких шурфов, канав, траншей | теодолит | Т 30М | -«- | 1 |
| Разбивка комплекса надшахтных сооружений | теодолит | Т5 | -«- | 1 |
| Замеры складов и отвалов методом профилей | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| 3.5. Разные сопутствующие работы |
| Прорубка просек с использованием мотобензопилы | теодолит | Т 15 | комплект | 1 |
| Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |
| Приближенное определение азимута | теодолит | Т 15 | -«- | 1 |

Таблица 101

| Наименование материалов | Единица измере ния | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фототеодолитная съемка (на км2) |
|  |  | в масштабах |
|  |  | 1:5000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 2,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Блокноты разные | шт. | 0,25 | 1,30 | 4,00 | 16,00 |
| Бумага вычислительная | лист | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 16,00 |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,32 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Бумага рисовальная | лист | 0,15 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Журналы разные | шт. | 0,50 | 2,30 | 3,20 | 4,00 |
| Калька бумажная | м | 0,20 | 1,00 | 2,50 | 4,00 |
| Горючее, смазочное |  |  |  |  |  |
| Бензин | кг | 0,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Метизы |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные |  |  |  |  |  |
| 7-10 см | кг | 0,06 | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
| 7-12 см | кг | 0,006 | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
| Марки чугунные | шт. | 1,00 | 5,00 | 8,00 | 12,00 |
| Трубы стальные диаметром 60 мм | м | 0,80 | 4,00 | 6,40 | 8,00 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |
| Лес круглый диаметром 10-15 см | м3 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| Портландцемент | кг | 8,00 | 40,00 | 64,00 | 80,00 |
| Фанера толщ. 1,5 мм | м3 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Текстиль |  |  |  |  |  |
| Вата хлопчатобумажная гигроскопическая | кг | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Марля | м | 0,48 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Мешковина суровая | м | 0,24 | 0,80 | 1,20 | 1,50 |
| Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| Ткань белая (миткаль отбеленный) | м | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
| Химикаты |  |  |  |  |  |
| Вазелин медицинский | г | 4,80 | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| Гидрохинон | г | 19,2 | 30,00 | 40,00 | 60,00 |
| Гипосульфит | г | 144,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| Глицерин, фото х.ч. | г | 4,80 | 20,00 | 24,00 | 30,00 |
| Калий бромистый | г | 14,40 | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
| Квасцы хромовые или алюминиевые | г | 6,40 | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| Кислота уксусная или лимонная | г | 11,20 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Метол | г | 4,80 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| Сода кальцинированная | г | 11,20 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Сульфат натрия кристаллический | г | 32,00 | 80,00 | 120,00 | 140,00 |
| Фотоматериалы |  |  |  |  |  |
| Фотобумага 13х18 см, разная | лист | 18,08 | 66,00 | 120,00 | 180,00 |
| Фотопластинки (фото-теодолитные) 13х18 см | дюжина | 1,40 | 4,50 | 12,00 | 20,00 |
| Электроматериалы |  |  |  |  |  |
| Батареи для карманного фонаря | шт. | 0,05 | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
| Лампы электрические разные | шт. | 0,11 | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
| Лента электроизоляцион- ная, шириной 15 мм | м | 0,40 | 0,60 | 1,10 | 1,70 |
| Шнур Гупер, 1 мм | м | 0,08 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Шнур электрический | м | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 0,60 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |
| Бутыли 3-литровые | шт. | 0,04 | 0,30 | 0,60 | 0,90 |
| Крахмал | кг | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Мензурка с делениями | шт. | 0,02 | 0,10 | 0,40 | 0,50 |
| Мыло хозяйственное | шт. | 0,02 | 0,10 | 0,40 | 0,50 |
| Перчатки резиновые | пара | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| Шпагат | кг | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |

Таблица 102

| Наименование материалов | Едини ца изме рения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | рисовка рельефа и составление оригинала карты по материалам фототеодолитной съемки (на км2) | Составление и вычерчива ние топогра фических планов (на м2 плана) |
|  |  | в масштабах |  |
|  |  | 1:5000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 2,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - |
| Бумага вычислительная | лист | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | - |
| Бумага масштабно- координатная | м | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | - |
| Бумага чертежная | лист | 0,19 | 1,20 | 4,80 | 9,60 | - |
| Бумага оберточная | кг | - | - | - | - | 0,32 |
| Журналы разные | шт. | 0,25 | 1,15 | 2,60 | 5,20 | - |
| Калька бумажная | м | 0,16 | 0,80 | 2,00 | 4,00 | 1,50 |
| Калька лавсановая | м | - | - | - | - | 1,50 |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | - |
| Вата хлопчатобумаж ная гигроскопическая | г | - | - | - | - | 8,00 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,002 |

4.3. Нормы расхода материалов

3.1. Сгущение геодезического обоснования для геологоразведочных работ

Таблица 96

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | комплекс работ по созданию триангуля-ции | комплекс работ по созданию микротриангуляции (на пункт) | измерение светодаль-номером базисов в триангуля-ции 1 и 2 разрядов (на базис) | полигомет-рия 1 и 2 разрядов с измерени-ем сторон светодаль-номером (на км) | короткоба-зисная параллактическая полигоно-метрия 1 и 2 разрядов (на км) | проложе-ние теодо-литных, дальномер-нотеодолитных и тахео метричес-ких ходов (на км) | теодолит-ные ходы с измерени-ем сторон светодаль-номером (на км) | нивелирование IV кл. (на км) | техничес-кое нивелирование (на км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 5,30 | 2,00 | 4,00 | 5,40 | 0,80 | 0,10 | 0,60 | 0,23 | 0,23 |
| Бумага вычислительная | лист | 0,50 | 0,50 | 1,10 | 1,20 | 0,30 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,02 |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,10 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 0,002 |
| Бумага оберточная | кг | - | 0,025 | 0,06 | 0,08 | 0,21 | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Бумага упаковочная | кг | 0,02 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Бумага чертежная | лист | 0,04 | 0,05 | - | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,002 |
| Журналы разные | шт. | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,05 |
| Калька бумажная | м | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-10 см | кг | - | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 7-12 см | кг | 0,11 | - | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,06 | - | - |
| 7-20 см | кг | 0,35 | - | 0,06 | 0,41 | 0,05 | - | - | - | - |
| Гвозди кованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-35 см | кг | 0,60 | 0,03 | 0,14 | 0,74 | 0,40 | 0,01 | 0,21 | - | - |
| Марки чугунные | шт. | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Олово | кг | - | - | 0,003 | 0,003 | - | - | 0,001 | - | - |
| Сталь круглая диаметром 16 мм | кг | 1,09 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Трубы стальные диаметром 60 мм | м | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Битумный лак | кг | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доски обрезные толщиной 2,5 см | м3 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краска масляная разная | кг | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,005 | 0,005 | - | - |
| Лес для всех диам. 10 см длиной 6-10 м | м3 | 0,16 | 0,09 | - | 0,10 | - | 0,005 | 0,005 | - | - |
| Лес круглый диам. 10-15 см | м3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
| Портландцемент | кг | 4,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Песок | м3 | 4,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Щебень | м3 | 4,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| Нитки суровые | кг | - | - | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - | - |
| Обтирочный материал (ветошь) | кг | - | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,003 |
| Ткань белая (миткаль отбеленный) | м | - | - | 0,06 | 0,16 | - | - | - | - | - |
| Ткань для маркировки | м | 0,20 | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,03 | 0,005 |
| Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вазелин технический | кг | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,02 | - | - |
| Спирт этиловый гидролизный | л | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| Электроматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батареи для карманного фрнаря | шт. | 0,05 | - | 0,20 | 0,20 | 0,01 | - | - | - | - |
| Лампы накаливания миниатюрные 3,5 В | шт. | 0,10 | - | 1,10 | 1,20 | - | - | 0,20 | - | - |
| Лента электроизоляци-онная, шириной 15 мм | м | - | - | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,05 | - | - |
| Шнур Гупер, 1 мм | м | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль | кг | - | - | 0,005 | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - |
| Шпагат | кг | 0,004 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | - | 0,005 | 0,025 | 0,008 | 0,002 |

Таблица 97

| Наименование материалов | Единица из мере ния | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | закладка рядовых грунтовых реперов в районах сезонного промерзания грунта | закладка рядовых грунтовых реперов в районах многолетней мерзлоты (на репер) | закладка скальных марок и реперов (на марку) | закладка стенных марок и реперов (на знак) | закладка центров на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов (на пункт) | централизованное изготовление грунтовых трубчатых реперов с бетонным якорем (на знак) |
|  |  | изготовлен-ных центра-лизованным путем (на репер) | изготовленных на месте закладки (на репер) | глубина закладки |  |  |  | глубина закладки |
|  |  |  | глубина закладки | 1,8 м | 2,5 м |  |  |  | 1,8 м | 2,5 м |
|  |  |  | 1,8 м | 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | - | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | - | - |
| Бумага рисовальная | лист | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,50 | - | - |
| Журналы разные | шт. | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
| Калька бумажная | м | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | - | - |
| Горючее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | л | - | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | 0,20 | 0,20 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-10 см | кг | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| 7-12 см | кг | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
| Гвозди кованные 12-35 см | кг | - | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 |
| Марки чугунные | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 |
| Сталь круглая диаметром 16 мм | кг | - | - | - | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| Трубы стальные диаметром 60 мм | м | - | 2,00 | 2,45 | 2,40 | 3,00 | - | - | - | 1,30 | 2,70 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Битумный лак | кг | - | 0,10 | 0,10 | 1,40 | 1,40 | 0,80 | 0,10 | 0,75 | 1,00 | 1,40 |
| Бруски деревянные 8х8 см | м3 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| Доски обрезные толщиной 2,5 см | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| Краска масляная разная | кг | - | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
| Олифа натуральная | кг | - | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| Портландцемент | кг | 32,80 | 29,30 | 35,60 | 15,30 | 17,00 | 2,00 | 0,20 | 7,50 | 12,00 | 9,00 |
| Песок | м3 | 39,00 | 35,00 | 42,14 | 20,00 | 20,00 | - | - | 8,57 | - | - |
| Щебень | м3 | 35,04 | 31,28 | 37,84 | 22,40 | 22,40 | - | - | 11,20 | - | - |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешковина суровая | м | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - |

Таблица 98

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | камеральная обработка материалов триангуляции 1 и 2 разрядов и пунктов съемочной сети (на пункт) | вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 разрядов, полигонометрии 1 и 2 разрядов (на пункт, базис) | вычисление теодолитных и тахеометричес-ких ходов (на км) | вычисление теодолитных ходов с измерением сторон светодальноме-ром ( на км) | вычисление нивелирования (на км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,11 |
| Бумага вычислительная | лист | 1,00 | 0,20 | - | 0,10 | 0,02 |
| Бумага масштабно-координатная | м | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,002 |
| Бумага рисовальная | лист | - | 0,05 | 0,50 | 0,28 | 0,002 |
| Бумага чертежная | лист | 0,005 | - | - | - | - |
| Калька бумажная | м | 0,01 | 0,05 | 0,50 | 0,28 | 0,10 |
| Картон переплетный | кг | 0,005 | 0,005 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |

Таблица 99

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | мензульная съемка ( на км2) | тахеометрическая съемка (на км2) |
|  |  | масштаб съемки | масштаб съемки |
|  |  | 1:10000 | 1:5000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумага упаковочная | кг | 0,004 | 0,02 | 0,07 | 0,28 | 0,18 | 0,05 | 0,24 | 0,16 |
| Бумага чертежная | лист | 0,05 | 0,20 | 1,80 | 4,80 | 16,00 | 1,38 | 4,15 | 14,75 |
| Журналы разные | шт. | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 2,00 | 8,00 | 0,31 | 1,73 | 7,38 |
| Калька бумажная | м | 0,05 | 0,20 | 2,60 | 4,80 | 19,20 | 2,00 | 4,15 | 17,70 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий листовой на лист размером 60х60х0,08 см | кг | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Гвозди строительные 7-12 см | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Пруток латунный диаметром 6 мм | кг | 0,003 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,80 | - | - | - |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска эмалевая | кг | 0,002 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,34 | 0,04 | 0,09 | 0,31 |
| Лес для вех диаметром 10 см, длиной 6-10 м | м3 | 0,02 | 0,12 | 0,21 | 0,33 | 0,58 | 0,16 | 0,28 | 0,53 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,30 | 0,80 | 0,08 | 0,26 | 0,74 |

Таблица 100

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | комбинированная съемка на фотоплане (на км2) | дешифрирование объектов ситуации на фотопланах, уточненных фотосхемах или контактных отпечатках (на км2) | планово-высотная привязка аэрофотосним-ков методом триангуля-ции для съемки в масштабах 1:25000, 1:10000 (на трапецию) |
|  |  | масштаб съемки | в масштабах |  |
|  |  | 1:5000 | 1:2000 | 1:10000 | 1:5000 | 1:2000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт | 4,50 | 18,00 | 0,56 | 2,25 | 9,00 | 18,00 |
| Бумага вычислительная | лист | - | - | - | - | - | 0,02 |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,06 | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
| Бумага упаковочная | кг | 0,05 | 0,20 | 0,02 | 0,002 | 0,10 | 0,025 |
| Бумага чертежная | лист | 0,45 | 1,80 | - | - | - | 0,05 |
| Журналы разные | шт. | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,40 |
| Калька бумажная | м | 0,50 | 2,00 | 0,08 | 0,30 | 1,20 | 0,05 |
| Формуляры разные | шт. | 0,31 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | - |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные 7-12 см | кг | 0,02 | 0,06 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,04 |
| Гвозди кованные 12-35 см | кг | - | - | - | - | - | 0,40 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Белила цинковые | кг | 0,01 | 0,05 | - | - | - | - |
| Краска масляная разная | кг | 0,10 | 0,40 | - | - | - | 0,02 |
| Лес для вех диаметром 10 см, длиной 6-10 м | м3 | 0,11 | 0,45 | - | - | - | 0,06 |
| Лес круглый диаметром 10-15 см | м3 | - | - | - | - | - | 0,02 |
| Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,15 | - | - | - | - |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | 0,06 | 0,25 | - | - | - | - |
| Ткань для маркировки | м | 0,06 | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | 0,002 | 0,01 | - | - | - | 0,01 |

3.3. Разбивочно-привязочные работы

Таблица 103

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | вешение профиля (на км) | разбивка профиля (на км) | разбивка профиля вместе с вешением и тригонометрическим нивелированием (на км) | теодолит-ные ходы точности 1:1000. 1:500 с разбивкой пикетажа (на км) | перенесение в натуру проекта расположе-ния точек геологоразве-дочных наблюдений по топокарте (на точку) | привязка точек геологоразведочных наблюде ний по топокарте (на точку) | аналитическая привязка точек геологоразведочных наблюде ний способом засечек (на точку) | привязка точек геологоразведочных наблюде ний при помощи мензулы (на точку) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | - | 0,10 | 0,33 | 0,10 | 0,10 | 1,10 | 0,50 | - |
| Бумага вычислительная | лист | - | 0,02 | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,02 | - |
| Бумага масштабно-координатная | м | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | - |
| Бумага рисовальная | лист | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | 0,005 | 0,08 | 0,005 | 0,01 |
| Бумага упаковочная | кг | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,025 | 0,01 |
| Бумага чертежная | лист | - | - | 0,002 | 0,05 | - | - | - | - |
| Журналы разные | шт. | - | 0,25 | 0,30 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,20 | 0,02 |
| Калька бумажная | м | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-10 см | кг | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| 7-12 см | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - |
| Гвозди кованные 12-35 см | кг | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска масляная разная | кг | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - |
| Краска эмалевая | кг | - | - | - | - | 0,001 | - | - | - |
| Лес для вех диаметром 10 см, длиной 6-10 м | м3 | - | - | - | 0,005 | 0,002 | - | - | - |
| Лес для кольев | м3 | С разбивкой пикетажа через, м: |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | более 200 |  |  |
|  |  |  |  | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,003 |  |  |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | - | 0,005 | 0,006 | 0,005 | - | - | - | - |
| Обтирочный материал (ветошь) | кг | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - |
| Ткань для маркировки | м | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,002 |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | - | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |

Таблица 104

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | техническое нивелирование по готовым пикетажам (на км) | передача высот на точки геологоразведочных наблюдений нивелированием | вынос в нату ру и привязка точек геолого разведочных наблюдений с помощью топопривязчика (на точку) |
|  |  |  | тригонометрическим (на км) | гидромеханическим (на км) | барометрическим (на точку) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  | с разбивкой пикетажа через, м: |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 100 |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 0,10 | 1,10 |
| Бумага вычислительная | лист | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - |
| Бумага оберточная | кг | 0,01 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Бумага рисовальная | лист | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| Бумага чертежная | лист | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | - | - |
| Журналы разные | шт. | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Калька бумажная | м | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,1 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные 7-10 см 7-12 см | кг кг | 0,01 - | 0,01 - | 0,01 - | 0,01 - | 0,01 - | 0,01 - | 0,01 - | - 0,04 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |
| Лес круглый диаметром 10-15 см | м3 | 0,02 | - | - | - | - |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| Обтирочный материал (ветошь) | кг | 0,003 | - | 0,003 | - | - |
| Ткань белая (миткаль отбеленный) | м | 0,005 | - | 0,005 | - | - |
| Ткань для маркировки | м | - | - | - | - | 0,005 |
| Химикаты |  |  |  |  |  |  |
| Спирт этиловый гидролизный | л | - | - | - | 0,001 | - |
| Сульфат натрия кристаллический | кг | - | - | - | 0,0002 | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Шпагат | кг | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,005 |

3.4. Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ

Таблица 105

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | геометрическое и гироскопическое ориентирование подземных марк шейдерских опорных сетей (на одно ориен тирование или измерение) | подземные полигонометрические ходы с изме рением длин сторон компари рованными рулет ками (на км) | подземные поли гонометрические ходы с измерени ем длин сторон светодальноме ром (на км) | подземные теодо литные ходы 1 и 2 разрядов и пополнительные съемки (на км) | передача высот по горизонталь ным горным выработкам техническим нивелированием (на км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 8,00 | 2,30 | 1,50 | 6,00 | 12,00 |
| Бумага вычислительная | лист | 1,00 | - | 0,20 | 1,00 | 2,00 |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,40 | 0,10 | 0,10 | - | 1,00 |
| Бумага рисовальная | лист | 0,50 | 0,15 | - | 0,50 | - |
| Журналы разные | шт. | 0,06 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |
| Калька бумажная | м | - | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 0,50 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные 7-10 см 7-12 см 7-20 см | кг кг кг | 1,00 0,40 5,00 | - 0,01 - | - 0,01 - | 0,30 0,10 - | 0,20 0,10 - |
| Гвозди кованные 12-35 см | кг | - | - | - | 0,40 | 0,10 |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |
| Жидкое стекло | кг | - | - | - | 0,45 | 0,25 |
| Краска масляная разная | кг | - | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,05 |
| Краска эмалевая | кг | 0,40 | - | - | - | - |
| Портландцемент | кг | - | - | - | 2,70 | 1,50 |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |
| Ткань белая (миткаль отбеленный) | м | - | 0,05 | - | - | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Кордовая нить (леска) | моток | 1,00 | - | - | 1,00 | - |
| Шпагат | кг | 0,50 | 0,07 | - | 0,50 | - |

Таблица 106

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | профиль ная съем ка арми ровки шахтных стволов (на 10 ярусов от двух отве сов) | маркшей дерские работы при проходке горизон тальных горных вырабо ток (на м) | маркшейдерские работы при проход ке верти кальных и наклон ных горных вырабо ток (на м) | маркшей дерские работы при под земном разведоч ном бурении (камер, руддвор ра, комп рессор ной, на сосной и т.д.) (на м) | маркшей дерское обслужи вание проход ки глубо ких шур фов (на м) | маркшей дерское обслужи вание проход ки мел ких шур фов, канав, траншей (на м) | закреп ление посто янных пунк тов в шахте (на пункт) | разбивка комплек са надша хтных сооруже ний и маркшей дерский контроль за прави льностью установ ки подъ емной машины и копра (комп лекс) | замеры складов и отва лов ме тодом профи лей (на 100 га) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 12,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | 5,00 | - |
| Бумага вычислительная | лист | - | 0,03 | 0,09 | 0,88 | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,50 | 0,03 | 0,09 | 0,88 | 0,02 | 0,01 | - | 1,00 | - |
| Бумага рисовальная | лист | - | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,005 | 0,50 | 1,00 | 16,00 |
| Журналы разные | шт. | 5,00 | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | - | 0,26 | 8,00 |
| Калька бумажная | м | 0,50 | 0,03 | 0,09 | 0,88 | 0,02 | 0,01 | 0,50 | 1,00 | 19,20 |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные 7-12 см | кг | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | 0,10 | 0,04 |
| Гвозди кованные 12-35 см | кг | - | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | - | 0,10 | - |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Битумный лак | кг | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - |
| Доски обрезные толщиной 2,5 см | м3 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краска эмалевая | кг | - | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | - | 0,10 | 0,34 |
| Лес круглый, диаметром 10-15 см | м3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - |
| Лес для кольев | м3 | - | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | - | - | 0,58 |
| Портландцемент | кг | - | - | - | - | - | - | 7,50 | 60,00 | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кордовая нить (леска) | моток | 1,00 | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,005 | - | 1,00 | - |
| Шпагат | кг | - | 0,003 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,001 | - | 0,40 | 0,80 |

3.5. Разные сопутствующие работы

Таблица 108

| Наименование материалов | Единица измерения | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | нивелиро вание площадок вокруг гравимет рических пунктов (на км) | прорубка визирок и просек (на км) | прорубка просек с использо ванием мотобен зопилы (на км) | определе ние в нату ре задан ного азимута наклонного буре ния скважин (на сква жину) | приближенное опре деление азимута (на пункт) | полевое компари рование рулеток и лент (на одно ком парирова ние) | закрепле ние на местности пунктов рабочего обоснова ния и точек гео логоразве дочных наблюде ний долговре менными знаками (на пункт) | централи зованное изготовление вех и кольев (на 100 вех или кольев) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 9,00 | 0,50 | - | - |
| Бумага вычислительная | лист | 0,02 | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| Бумага масштабно-координатная | м | 0,002 | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| Бумага оберточная | кг | 0,01 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| Бумага рисовальная | лист | - | - | 0,005 | - | - | - | - | - |
| Бумага чертежная | лист | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - |
| Журналы разные | шт. | 0,05 | - | - | 0,10 | 2,00 | - | - | - |
| Калька бумажная | м | 0,01 | - | 0,10 | - | 0,20 | - | - | - |
| Горючее, смазочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | л | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные 7-10 см 7-12 см 7-20 см | кг кг кг | 0,01 - - | - 0,03 - | - 0,06 - | 0,10 - 0,10 | - - 0,20 | 0,01 0,01 - | - 0,06 - | 0,50 - - |
| Олово | кг | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
| Сталь круглая диаметром 16 мм | кг | - | - | - | - | - | - | 1,09 | - |
| Текстиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байка или фланель | м | 0,001 | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
| Лента электроизоляцион ная шириной 15 мм | м | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| Стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска масляная разная | кг | - | - | - | 0,01 | - | 0,005 | - | - |
| Краска эмалевая | кг | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - |
| Лес для вех диаметром 10-15 см, длиной 6-10 м | м3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,49 |
| Лес круглый диаметром 10-15 см | м3 | 0,002 | - | - | - | - | - | 0,02 | - |
| Лес для кольев | м3 | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 0,14 |
| Обтирочный материал (ветошь) | кг | 0,003 | - | - | - | 0,20 | 0,02 | - | - |
| Ткань белая (миткаль отбеленный) | м | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| Ткань для маркировки | м | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| Химикаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спирт этиловый гидролизный | л | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
| Электроматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батареи для карманного фонаря | шт. | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| Лампы накаливания миниатюрные 3,5 В | шт. | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| Портландцемент | кг | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - |
| Разные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль | кг | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - |
| Шпагат | кг | 0,002 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,005 | - | - |

4.4. Перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного

инвентаря и снаряжения по видам работ

3.1. Сгущение геодезического обоснования для геологоразведочных работ

Таблица 110

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа, % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | комплекс работ по созданию триангуля ции 1 и 2 разрядов | комплекс работ по созданию микротриангуляции | измере ние светодальномером базисов в триангуля ции 1 и 2 разрядов | полигонометрия 1 и 2 разря дов с измерени ем сторон светодальномером | короткоба зисная параллак тическая полигонометрия 1 и 2 разрядов | продолже ние теодо литных, дальномерно-теодолит ных и тахеомет рических ходов | теодолит ные ходы с измере нием сторон светодальномером |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Барометры-анероиды | шт. | 66 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Бидоны для керосина 20-10 л | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бидоны 3-литровые | шт. | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Бинокли 6-кратные | шт. | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Бинокли 8-кратные | шт. | 20 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Блоки одношкивные | шт. | 33 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Брезенты возовые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| Бурова по дереву | шт. | 100 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Буссоли БШ-1 | шт. | 33 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Ведра оцинкованные | шт. | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ведра эмалированные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Веревка возовая 20 м | шт. | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Веревка хозяйственная | кг | 100 | 0,20 | 0,01 | 0,60 | 0,71 | 0,01 | 0,01 | 0,60 |
| Гипсометры | шт. | 100 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Долота 13 мм | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Замки висячие | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зубила разные | шт. | 100 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Кайло | шт. | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Канат диаметром 4,1 мм, дл. 60 м | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Канистра 20 л | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Кастрюли 3 и 5 л | шт. | 100 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Клещи столярные | шт. | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Колуны | шт. | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компасы ручные | шт. | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кувалда 3 кг | шт. | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Лебедки ручные | шт. | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ленты мерные стальные, дл. 20 м | шт. | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Линейки визирные | шт. | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Линейки логарифмические | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ложки разливные | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Лом обыкновенный | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Лопаты железные, штыковые | шт. | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Лупы | шт. | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Лопаты совковые | шт. | 100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Метр складной | шт. | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Мешки продуктовые брезентовые | шт. | 100 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Мешкотара | шт. | 100 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Молотки 1 кг 0,5 кг | шт. шт. | 50 50 | 1 1 | 1 - | 2 - | 2 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Напильники полукруглые | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Напильники трехгранные | шт. | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ножи кухонные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отвес тяжелый 1,5 кг | шт. | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Отвертки разные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Очки предохранительные | шт. | 100 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Пассатижи | шт. | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Печки походные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Пояса предохранительные | шт. | 66 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Полотна к ножовкам | шт. | 100 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Примус «Шмель-4» | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Психометры | шт. | 66 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Пробойники для металла | шт. | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Проволока сталистая диам. 0,8 мм | кг | 30 | 1,20 | 0,56 | - | - | - | - | - |
| Радиоприемник ВЭФ-206 | шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разводки для пил | шт. | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Рашпили 250 мм | шт. | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Рубанок плотничный одинарный | шт. | 25 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Рулетки металлические, 20-50 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Релетки тесмяные, 10 м | шт. | 100 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Сковородка | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Стамеска столярная | шт. | 50 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Стол походный складной | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стул походны складной | шт. | 50 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Сумка вьючная конная | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Тазы эмалированные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Термометры-пращи | шт. | 100 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Термометр ртутный | шт. | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Точило ручное | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Транспортиры геодезические | шт. | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Треугольники чертежные | шт. | 100 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Тросы диам. 5,5 мм, дл. 100-125 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Фляга молочная | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Чайник | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Часы | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Черенки для лопат | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ящики упаковочные деревянные (тара большая) | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ящики упаковочные деревянные (тара малая) | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ящик вьючный | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Палатка 2-местная ПП-2х | шт. | 33 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Палатка 4-местная ПП-4х | шт. | 33 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Палатка 6-местная ПП-6х | шт. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Микрокалькулятор х «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

__________________

х При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

Таблица 107

| Наименование материалов | Единица измере ния | Вид работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | составление и вычерчивание планов горных работ (на 100 дм2) | составление и вычерчивание профилей вертикальных шахтных стволов (на м2) | вычисление подземных полигонометри ческих ходов (на км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бумага и бумажные изделия |  |  |  |  |
| Бланки разные | шт. | - | - | 0,30 |
| Бумага вычислительная | лист | - | - | 0,20 |
| Бумага масштабно-координатная | м | 1,44 | 1,50 | - |
| Бумага рисовальная | лист | - | - | 0,05 |
| Калька бумажная | м | 1,44 | 1,50 | 0,005 |
| Текстиль |  |  |  |  |
| Вата хлопчатобумажная гигроскопическая | кг | 0,20 | - | - |

4.4. Перечень и нормы износа инструмента, приборов,

малоценного инвентаря и снаряжения

4.4.1. Перечень и нормы износа личного снаряжения

(на одного человека)

Таблица 109

| Наименование личного снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вилка столовая | шт. | 100 |
| Вкладыши в спальные мешки (два) | шт. | 50 |
| Койка походная | шт. | 50 |
| Кружка эмалированная | шт. | 100 |
| Ложка столовая | шт. | 100 |
| Матрац резиновый | шт. | 50 |
| Мешок спальный | шт. | 50 |
| Миска | шт. | 100 |
| Нож столовый | шт. | 100 |
| Полотенца (два) | шт. | 100 |
| Рукавицы брезентовые | пара | 100 |
| Рюкзак геологический | шт. | 50 |
| Спички охотничьи | коробок | 100 |
| Сумка полевая | шт. | 100 |
| Фляга солдатская | шт. | 100 |
| Фонарь электрический карманный | шт. | 100 |

Таблица 111

| Наименование инструментов, приборов, малоценн ного инвентаря и снаряжения | Единица измере ния | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нивелиро вание IV класса и техничес кое ниве лирование | закладка рядовых грунтовых реперов | закладка скальных марок | закладка стенных марок и реперов | закладка центров на пунктах полигоно метрии | централи зованное изготовле ние грунтовых трубчатых реперов | вычисли тельные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Башмаки нивелирные | шт. | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Бидоны для керосина 20-10 л | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Бинокли 6-кратные | шт. | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Брезенты возовые (2х3 м) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ведра оцинкованные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| ведра эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| веревка возовая 20 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Веревка хозяйственная | кг | 100 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Грузы металлические | шт. | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Замки висячие | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Зубила разные | шт. | 33 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Кайло | шт. | 100 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| Канистры 20 л | шт. | 50 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Кастрюли 3-5 л | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Клещи столярные | шт. | 66 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Колуны | шт. | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Компасы ручные | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Кувалда | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ленты мерные стальные, длиной 20 м | шт. | 66 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Линейки логарифмические | шт. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Ложки разливные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Лом | шт. | 100 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Лопаты совковые | шт. | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Лупы | шт. | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Метр складной | шт. | 50 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Мешки продуктовые брезентовые | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | - |
| Мешкотара | шт. | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
| Напильники трехгранные | шт. | 100 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Ножи кухонные | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Ножовки по металлу | шт. | 66 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Очки предохранительные | шт. | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| Пассатижи | шт. | 50 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Печки походные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Примус «Шмель-4» | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Проволока сталистая диаметром 0,8 мм | кг | 30 | - | От 0,56 до 1,14 | - | - | 1,20 | 0,99 | - |
| Полотна к ножовкам | шт. | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Радиоприемник ВЭФ-206 | шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Рейки шашечные | шт. | 66 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Рубанок плотничный одинарный | шт. | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Рулетки металлические 20-50м | шт. | 50 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Скальпель | шт. | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сковородка | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Стол походный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стул походный | шт. | 50 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| Сумка вьючная конная | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Тазы эмалированные | шт. | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Точило ручное | шт. | 100 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Транспортиры геодезические | шт. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Фляга молочная | шт. | 50 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Чайник | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Часы | шт. | 20 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Черенки для лопат | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Ящики упаковочные деревянные (тара большая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Ящики упаковочные деревянные (тара малая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Ящик вьючный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| Нивелир, Н-3х | компл. | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Палатка 2-местная ПП-2х | шт. | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Палатка 4-местная ПП-4х | шт. | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Микрокалькулятор «Электроника» МК-44х | шт. | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 |

____________________________

х При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

Таблица 112

3.2. Топографические съемки

| Наименование инструментов | Еди ница изме рения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мензуль ная съемка в масшта бах 1:10000-1:500 | тахеометрическая съемка в масшта бах 1:2000-1:500 | комбини рованная съемка на фотопла нах масш табов 1:5000-1:2000 | дешифрирование объектов ситуации на фото планах, уточнен ных фотосхе мах или контакт ных отпечат ках | фототео долит ная съемка | планово-высотная привязка фотоснимков мето дом триа ангуляции | составле ние и вычерчи вание топогра фических планов | рисовка рельефа и составле ние ориги нала карты по материалам фото теодолит ной съемки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бидоны для керосина 20-10 л | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Бидоны 3-литровые | шт. | 100 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Бинокли 6-кратные | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Брезенты возовые (2х3 м) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Буссоли БШ-1 | шт. | 33 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ведра оцинкованные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Ведра эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Веревка возовая 20 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Веревка хозяйственная | кг | 100 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| Готовальни большие | шт. | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Грузы металлические | шт. | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Долота 13 мм | шт. | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Замки висячие | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Зубила разные | шт. | 100 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Инструкции разные | шт. | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Канистры 20 л | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| Кастрюли 3-5 л | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Кисти малярные | шт. | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Клещи столярные | шт. | 66 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Компасы ручные | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Кувалда | шт. | 33 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ленты мерные стальные дл. 20 м | шт. | 66 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Линейки контрольные КЛ | комп | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Линейки логарифмические | шт. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Линейки синусные | шт. | 20 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ложки разливные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Лом | шт. | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Лопаты железные, штыковые | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| Лупы | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мешки продуктовые брезентовые | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - |
| Мешкотара | шт. | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Напильники полукруглые | шт. | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ножи кухонные | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Отвертки разные | шт. | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Очки предохранительные | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - |
| Печки походные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Полотна к ножовкам | шт. | 100 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Примус «Шмель-4» | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Проволока сталистая, диаметром 0,8 мм | кг | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Радиоприемник ВЭФ-206 | шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Рулетки тесьмяные 20 м | шт. | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Скальпель | шт. | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Сковородка | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Стол походный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стул походный | шт. | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | - | - |
| Сумка вьючная конная | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Термометр ртутный | шт. | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Точило ручное | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Транспортиры | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Треугольники чертежные | шт. | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Фляга молочная | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Циркуль пропорциональный | шт. | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Чайник | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Часы | шт. | 20 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Черенки для лопат | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Штангенциркуль | шт. | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ящики упаковочные деревянные (тара большая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Ящики упаковочные деревянные (тара малая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Ящик вьючный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Нивелир Н-3х | комп | 20 | 1 (для м-ба 1:10000) | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Палатка 2-местная ПП-2х | шт | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Палатка 4-местная ПП-4х | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Микрокалькулятор «Электроника» МК-42х | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Стереоскоп полевой СП-180х | шт. | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

_______________________

х При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

3.3. Разбивочно-привязочные работы

Таблица 113

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вешение профиля | разбивка профиля | перенесение на местность проекта рас положения точек геолого разведочных наблюдений или привязка их по топогра фической карте | аналити ческая привязка точек геологоразведочных наблюде ний способом засечек | привязкаточек геолого разведочных наб людений при помощи мензулы | передача высот на точки гео логоразведочных наблюде ний три гонометрическим нивелированием | передача высот на точки гео логоразведочных наблюде ний гидро механическим ниве лирова нием | передача высот на точки гео логоразведочных наблюде ний баро метричес ким ниве лирова нием | вынос в натуру и привязка точек гео логоразведочных наблюде ний с по мощью топопри вязчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бидоны для керосина 20-10 л | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Бидоны 3-литровые | шт. | 100 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Бинокли 6х | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Брезенты возовые (2х3 м) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Буссоли БШ-1 | шт. | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ведра оцинкованные | шт. | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ведра эмалированные | шт. | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Веревка возовая 20 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Веревка хозяйственная | кг | 100 | - | 0,01 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Замки висячие | шт. | 100 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Канистры 20 л | шт. | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кастрюли | шт. | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кисти малярные | шт. | 100 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Клещи столярные | шт. | 66 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Компасы ручные | шт. | 33 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ленты мерные стальные, дл. 20 м | шт. | 66 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Линейки логарифмические | шт. | 33 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ложки разливные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мешки продуктовые брезентовые | шт. | 100 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мешкотара | шт. | 100 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Молотки: 1 кг 0,5 кг | шт. | 50 50 | 1 - | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| Напильники полукруглые | шт. | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Напильники трехгранные | шт. | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ножи кухонные | шт. | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Ножовки по металлу | шт. | 66 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Очки предохранительные | шт. | 100 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Печки походные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Примус «Шмель-4» | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Психометр МВ-4 | шт. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Радиоприемник ВЭФ-206 | шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 50 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Рулетки тесьмяные 20 м | шт. | 100 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Сковородка | шт. | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стол походный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стул походный | шт. | 50 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Сумка вьючная конная | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Таблицы разные | экз. | 33 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Тазы эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Термометры пращи | шт. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Точило ручное | шт. | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортиры | шт. | 33 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Чайник | шт. | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Часы | шт. | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Черенки для лопат | шт. | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Шнур метный 50 м | шт. | 100 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Эклиметр-высотомер ЭВ-1 | шт. | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ящики упаковочные деревянные (тара большая) | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ящики упаковочные деревянные (тара малая) | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ящик вьючный | шт. | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Палатка 2-местная ПП-2х/ | шт. | 33 | 2 | 1 | 1 (для перенесения) 2 (для привязки) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Палатка 4-местная ПП-4х/ | шт. | 33 | - | - | 1 (для перенесения) | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Палатка 6-местная ПП-6х/ | шт. | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

3.4. Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ

Таблица 114

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | геометрическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | гироскопическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | подземные полигонометрические ходы с измерением длин сторон компарированными рулетками | подземные полигонометрические ходы с измерением длин сторон светодальномером | вычисление подземных полигонометрических ходов | подземные теодолитные ходы и пополнительные съемки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Блоки одношкивные | шт. | 33 | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Буссоли БШ-1 | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – | – |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Грузы для отвесов, лент, рулеток, железные, 10-15 кг | шт. | 20 | 10 | – | 2 | 1 | – | – |
| Долота 13 мм | шт. | 100 | – | – | – | 1 | – | – |
| Зубила разные | шт. | 100 | – | – | 2 | – | – | – |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 2 |
| Кайло | шт. | 100 | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | – | – | 1 | – | – | – |
| Компасы ручные | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – | – |
| Кувалда | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Лебедки ручные ЛР1М | шт. | 20 | 1 | – | – | – | – | – |
| Ленты мерные стальные, дл. 20 м | шт. | 66 | – | –- | –- | – | – | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | – | – | – | 1 | – | – |
| Линейки контрольные КЛ | компл. | 20 | – | –- | – | – | – | 1 |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Лом | шт. | 100 | – | – | 1 | – | – | – |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | – | – | 6 | 2 | – | 2 |
| Метр складной | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
| Напильники полукруглые | шт. | 100 | – | – | 1 | – | – | – |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | – | – | 1 | – | – | – |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | – | – | 4 | – | – | – |
| Отвес тяжелый 2 кг | шт. | 20 | 2 | – | – | – | – | – |
| Отвертки разные | шт. | 100 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Проволока сталистая Д=0,8 мм | кг | 30 | 2,71 | – | – | – | – | – |
| Расшпили 250 мм | шт. | 100 | – | – | 2 | – | – | – |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 33 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 2 |
| Рулетки тесьмяные 20 м | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Светильник рудничный | шт. | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 3 |
| Стамеска столярная | шт. | 50 | – | – | 1 | – | – | – |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | 3 |
| Термометры пращи | шт. | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 1 |
| Топоры плотничьи | шт. | 100 | 2 | 1 | 5 | 2 | – | 1 |
| Транспортиры | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Шлямбуры | шт. | 100 | – | – | 4 | – | – | 4 |
| Лебедка шахтнаях/ вспомогательная ШВ-2000 | шт. | 50 | 1 | – | – | – | – | – |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-44 | шт. | 20 | – | – | – | – | 1 | – |

Таблица 115

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | передача высот по горизонтальным горным выработкам техническим нивелирование | профильная съемка армировки вертикальных шахтных стволов | маркшейдерские работы при проходке горизонтальных, вертикальных и наклонных горных выработок, подземном разведочном бурении, проходке шурфов | закрепление постоянных пунктов в шахте | разбивка комплекса надшахтных сооружений и маркшейдерский контроль за правильностью установки подъемной машины и копра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Блоки одношкивные | шт. | 100 | – | 1– | 1 | – | – |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Готовальни большие | шт. | 50 | 1 | – | – | – | 1 |
| Грузы для отвесов, лент, рулеток, железные, 10-15 кг | шт. | 20 | – | 2 | 6 | – | 1 |
| Зубила разные | шт. | 100 | – | – | – | 2 | – |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| Кайло | шт. | 100 | – | – | – | 1 | – |
| Канаты спиральные, дл. 60 м типа ЛК-0 | шт. | 50 | – | – | 1 | – | – |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | – | – | – | 1 | – |
| Кувалда | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лебедки ручные ЛР1М | шт. | 20 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Ленты мерные стальные, дл. 20 м | шт. | 66 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | – | – | – | – | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – |
| Линейки контрольные КЛ | компл. | 20 | 1 | 1 | – | – | – |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лом | шт. | 100 | – | – | – | 1 | – |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | 1 | – | 1 | 2 | 2 |
| Лопаты совковые | шт. | 100 | – | – | – | 1 | – |
| Лупы | шт. | 50 | 2 | – | – | – | – |
| Метр складной | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Напильники полукруглые | шт. | 100 | – | – | – | 1 | – |
| Отвертки разные | шт. | 100 | – | – | – | 2 | – |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Пояса предохранительные | шт. | 66 | – | 5 | – | – | – |
| Проволока сталистая Д=0,8 мм | кг | 30 | – | – | 1,35 | – | – |
| Расшпили 250 мм | шт. | 100 | – | – | – | 2 | 2 |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рулетки тесьмяные 20 м | шт. | 100 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Светильник рудничный | шт. | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
| Стамеска столярная | шт. | 50 | – | – | – | 1 | – |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 1 | 3 | 4 | – | 3 |
| Термометры пращи | шт. | 100 | – | 1 | – | 2 | – |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | 1 | – | 2 | – |
| Транспортиры | шт. | 33 | – | – | – | – | 1 |
| Шлямбуры | шт. | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Лебедка шахтнаях/ вспомогательная ШВ-2000 | шт. | 50 | – | 1 | – | – | – |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Нивелир Н-3х/ | компл. | 20 | 1 | – | 1 | – | – |

Таблица 116

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | замеры складов и отвалов методом профилей | составление и вычерчивание планов горных работ | составление и вычерчивание профилей вертикальных шахтных стволов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | – | – |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | 1 | 2 |
| Готовальни большие | шт. | 50 | – | – | 1 |
| Грузы металлические | шт. | 10 | – | 4 | – |
| Инструкции разные | экз. | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | – | – |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Линейки масштабные | шт. | 33 | 1 | – | – |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | – | 1 | 4 |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 1 | 1 | 4 |
| Линейки синусные | шт. | 20 | 1 | – | – |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | 1 | – | – |
| Лупы | шт. | 50 | – | 1 | 1 |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | – | – |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | – | – |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | – | – |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 50 | 1 | – | – |
| Рулетки тесьмяные 20 м | шт. | 100 | 1 | – | – |
| Таблицы разные | экз. | 33 | 1 | 1 | 1 |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | – | – |
| Транспортиры | шт. | 33 | 1 | 1 | – |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | 1 | – | – |

Таблица 117

3.5. Разные сопутствующие работы

| Наименование инструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения | Единица измерения | Годовая норма износа в % | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нивелирвоание площадок вокруг гравиметрических пунктов | прорубка просек и визирок | прорубка просек с использованием мотобензопилы | определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин | приближенное определение азимута | полевое компарирование рулеток и лент | закрепление на местности пунктов рабочего обоснования и точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками | централизованное изготовление вех и кольев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Башмаки нивелирные | шт. | 50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Бидоны для керосина 20-10 л | шт. | 100 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Бидоны 3-литровые | шт. | 100 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Бинокли 6-кратные | шт. | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Бинокли 8-кратныые | шт. | 20 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Брезенты возовые (2(3 м) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Бруски точильные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Бурова | шт. | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Ведра оцинкованные | шт. | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | – |
| Ведра эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Веревка возовая 20 м | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Веревка хозяйственная | кг | 100 | 0,02 | – | – | 0,01 | 0,20 | – | – | – |
| Готовальни малые | шт. | 50 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Долота 13 мм | шт. | 100 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Замки висячие | шт. | 100 | 2 | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 | – |
| Инструкции разные | шт. | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Кайло | шт. | 100 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Канистры 20 л | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Кастрюли | шт. | 100 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | – |
| Кисти малярные | шт. | 100 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Клещи слесарные | шт. | 66 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Клещи столярные | шт. | 66 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Колуны | шт. | 30 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Компасы ручные | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Кувалда | шт. | 33 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Ленты мерные стальные, дл. 20 м | шт. | 66 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Линейки металлические ЛБЛ | шт. | 20 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Линейки логарифмические | шт. | 33 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Линейки чертежные деревянные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Линейки металлические с делениями | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Ложки разливные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
| Лупы | шт. | 50 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| Лопаты железные штыковые | шт. | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – |
| Мешки продуктовые брезентовые | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | – |
| Мешкотара | шт. | 100 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | – |
| Молотки 1 кг, 0,5 кг | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мотобензопила «Урал» | шт. | 33 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Напильники трехгарнные | шт. | 100 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – |
| Ножовки по дереву | шт. | 50 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Ножи кухонные | шт. | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – |
| Ножи перочинные | шт. | 50 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Отвертки разные | шт. | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Очки предохранительные | шт. | 100 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | – |
| Печки походные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Пилы поперечные | шт. | 100 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Плоскогубцы большие | шт. | 50 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Полотна к ножовкам | шт. | 50 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Примус «Шмель-4» | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Радиоприемник ВЭФ-206 | шт. | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Разводки для пил | шт. | 100 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Рейки шашечные | шт. | 66 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Рубанок плотничий одинарный | шт. | 25 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Рулетки металлические 20-50 м | шт. | 50 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Сковородка | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Стол походный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Стул походный | шт. | 50 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | – |
| Сумка вьючная конная | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Таблицы разные | шт. | 33 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
| Тазы эмалированные | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Топоры плотничьи | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Точило ручное | шт. | 100 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Транспортиры | шт. | 33 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Тросы Д=6 мм, дл. 100-125 м | шт. | 50 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Фляги молочные | шт. | 50 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Чайник | шт. | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Часы | шт. | 20 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Черенки для лопат | шт. | 100 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – |
| Ящики упаковочные деревянные (тара большая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Ящики упаковочные деревянные (тара малая) | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Ящик вьючный | шт. | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| Микрокалькуляторх/ «Электроника» МК-42 | шт. | 20 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Нивелир Н-3х/ | компл. | 20 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Палатка 2-местная ПП-2х/ | шт. | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
| Палатка 4-местная ПП-4х/ | шт. | 33 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Палатка 6-местная ПП-6х/ | шт. | 33 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Реукомендуемые объемы обязательных геодезических работ для расчета комплексных норм геодезического обемпечения отдельных видов геологоразведочных работ

Таблица 118

| № п/п | Виды и стадии геологоразведочных работ | Площадь участка | На единицу измерения | Сгущение геодезической сети | Создание съемочного оборудования | Привязочные работы | Закрепление точек геологоразведочной сети (п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открытые (горные) районы | закрытые (залесенные) районы | теодол. ходы т.т. 1:2000, 1:1000 (км) | техническое нивелирование (км) | закрепление (п) | теодол. ходы т.т. 1:1000, 1:500 (км) | аналитические засечки (п) | техническое нивелирование (км) | тригонометрическое нивелирование (км) |  |
|  |  |  |  | трианг. 1, 2р. (п) | техн. нивел. (км) | полиг. 1, 2р. (км) | техн. нивел. (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Гравиметричсекая съемка, поисково-оценочные (предварительные) работы и детальная съемка в масштабе 1:5000 и крупнее | До 2,0 | км2 | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 2,40 |
|  |  | От 2,1 до 5,0 | км2 | 0,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 2,40 |
|  |  | От 5,1 до 10,0 | км2 | 0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 2,00 |
| 2 | Гравимтерическая съемка в масштабах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:10 000 | От 10,1 и более | км2 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 1,30 |
|  | 1:25 000 | От 10,1 и более | км2 | – | 0,45 | – | 0,45 | – | – | – | 0,10 | – | 0,10 | – | 0,60 |
|  | 1:50 000 | От 10,1 и более | км2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | – | 0,10 | – | 0,50 |
| 3 | Электро- и магниторазведка в масштабе 1:5000 и крупенее, поисково-оценочные работы и предварительная разведка в масштабах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:10 000 | От 10,1 и более | км2 | 0,05 | – | 0,45 | – | – | –- | –- | 0,20 | – | –- | – | 0,30 |
|  | 1:25 000 | От 10,1 и более | км2 | – | – | –- | –- | – | – | – | 0,10 | – | – | – | 0,20 |
|  | 1:50 000 | От 10,1 и более | км2 | – | – | –- | –- | – | – | – | 0,10 | – | – | – | 0,20 |
| 4 | Топографические съемки в масштабах: | До 2,0 | км2 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | – | – | – | –- | – | –- | – |
|  |  | От 2,1 до 5,0 | км2 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – | – | – | – | –- | – | –- | – |
|  |  | От 5,1 до 10,0 | км2 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – | – | – | –- | – | –- | – |
|  | 1:5 000 |  | км2 | – | – | – | – | 1,50 | 1,50 | 1,00 | – | – | – | – | – |
|  | 1:2 000 |  | км2 | – | – | – | – | 3,00 | 3,00 | 2,00 | – | – | – | – | – |
|  | 1:1 000 |  | км2 | – | – | – | – | 6,00 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – |
|  | 1:500 |  | км2 | – | – | – | – | 12,00 | 12,00 | 8,00 | – | – | – | – | – |
| 5 | Привязка скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) поисковые и структурные скважины при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 | – | – | 0,50 | – |
|  | от 501 до 1000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 1,10 | – | – | 1,10 | – |
|  | от 1001 до 2000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – | – | 2,00 | – |
|  | от 2001 до 3000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | – | – | 3,00 | – |
|  | от 3001 до 4000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – | – | 4,00 | – |
|  | от 4001 до 5000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | – | – | 5,00 | – |
|  | более 5000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 10,00 | – | – | 10,00 | – |
|  | б) разведочные скважины при расстоянии между ними, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 | – | скв. | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | 0,50 | 1,00 | 0,45 | – | – |
|  | от 501 до 1000 | – | скв. | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | 0,90 | 1,00 | 0,45 | – | – |
|  | от 1001 до 2000 | – | скв. | 0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – | – | 1,70 | 1,00 | 0,90 | – | – |
|  | от 2001 до 3000 | – | скв. | 0,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – | – | – | 2,50 | 1,00 | 1,80 | – | – |
|  | от 3001 до 4000 | – | скв. | 0,40 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | – | – | 3,50 | 1,00 | 3,60 | – | – |
|  | от 4001 до 5000 | – | скв. | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – | – | – | 4,50 | 1,00 | 4,50 | – | – |
|  | более 5000 | – | скв. | – | – | – | – | – | – | – | 10,00 | 1,00 | 10,00 | – | – |
| 6 | Поисково-оценочные работы, предварительная и детальная разведка россыпных месторождений при расстоянии между разведочными линиями, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 50 до 400 | – | км2 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 4,00 |
|  | 800 | – | км2 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 2,80 |
|  | 1600 | – | км2 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 1,40 |
|  | 3200 | – | км2 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 0,20 | – | 0,20 | – | 0,80 |

5.2. Показатели для прехода отплощадей расчетной единицы к единицам, выражнным в точках (пунктах)

Таблица 119

| Площадная сеть пунктов (м(м) | Число точек (пунктов) в км2 | Площадная сеть пунктов (м(м) | Число точек (пунктов) в км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3000(3000 | 0,2 | 300(100 | 35 |
| 3000(1000 | 0,5 | 300(50 | 70 |
| 2000(2000 | 0,3 | 250(250 | 17 |
| 2000(1000 | 0,5 | 250(150 | 28 |
| 1000(1000 | 1,1 | 250(100 | 42 |
| 1000(500 | 2,2 | 250(50 | 84 |
| 1000(250 | 4 | 200(200 | 26 |
| 500(500 | 4 | 200(150 | 35 |
| 500(200 (250) | 9 | 200(100 | 52 |
| 500(100 | 21 | 200(50 | 105 |
| 500(50 | 42 | 200(25 | 210 |
| 400(400 | 7 | 100(100 | 105 |
| 400(200 (250) | 13 | 100(50 | 210 |
| 400(100 | 26 | 100(25 | 420 |
| 400(50 | 52 | 50(50 | 420 |
| 300(300 | 12 | 50(25 | 840 |
| 300(200 (250) | 18 | 20(20 | 2625 |
| 300(150 | 23 | 20(10 | 5250 |

5.3. Численный и квалификационный состав бригад по видам и комплексам, приведенным в ССН, вып. 9

| Вид работ | Состав работ |
| --- | --- |
|  | исполнители | числнность |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Сгущение геодезического обоснования для геологоразведочных работ |
| Комплекс работ на пунктах триангуляции 1 и 2 разрядов | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 3 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 5 |
| Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангуляции (микротриангуляции) | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Измерение базисов светодальномером в триангуляции 1 и 2 разрядов | Геодезист | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Полигонометрия 1 и 2 разрядов с измерением светодальномером | Геодезист | 2 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Короткобазисная параллактическая полиногометрия 1 и 2 разряддов | Геодезист | 2 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Теодолитные ходы точности 1:2000 | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Теодолитные ходы точности 1:1000 | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Теодолитные ходы точности 1:500 | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Теодолитные ходы с измерение сторон светодальномером | Геодезист | 2 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Тахеометрические ходы | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сорон дальномерными насадками | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Нивелирование IV класса | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Техническое нивелирование | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Закладка рядовых грунтовых реперов | Техник-геодезист | 1 |
|  | Реперщик 3 разряда | 4 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Реперщик 3 разряда | 2 |
| Закладка стенных марок и реперов | Техник-геодезист | 1 |
|  | Реперщик 3 разряда | 1 |
| Централизованное изготовление железобетонных пилонов для грунтовых реперов | Техник-геодезист | 1 |
|  | Реперщик 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Закладка центров на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов | Техник-геодезист | 2 |
|  | Реперщик 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Кмеральная обработка материалов триангуляции 1 и 2 разрядов и микротриангуляции | Геодезист | 1 |
|  | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
| Вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 разрядов | Техник-геодезист I катгории | 1 |
| Вычисление полигонометрии 1 и 2 разрядов | Геодезист | 1 |
|  | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
| Вычисление короткобазисной параллактической полигонометрии 1 и 2 разрядов | Геодезист | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
| Вычисление теодолитных дальномерно-теодолитных и тахеометрических ходов | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
| Вычисление нивелирования IV класса и технического нивелирования | Геодезист | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
| 3.2. Топографические съемки |
| Мензульная съемка в масштабах 1:10 000-1:500 Тахеометрическая съемка в масштабах 1:2 000-1:500 | Топограф I категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | ? |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Комбинированная съемка на фотопланах масштабов 1:5 000, 1:2 000 | Топограф II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах, уточненных фотосхемах или контактных отпечатках масштабов 1:10 000-1:2 000 | Топограф II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Планово-высотная привязка аэрофотоснимков методом триангуляции при создании топографических основ в масштабах 1:25 000 и 1:10 000 | Техник-геодезист I катгории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 (для 1-3 категорий трудности работ) 2 (для 4-5) |
| Фототеодолитная съемка в масштабах 1:5 000 – 1:500 | Аэрофотогеодезист | 1 |
|  | Техник-фотолаборант | 1/3 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
|  | Примечание. На три бригады предусматривают дополнительно одного техника II категории для фотолабораторной обработки негативов |  |
| Составление планов тахеометрической съемки в масштабах 1:2 000 – 1:500 | Техник-геодезист II катгории | 1 |
| Вычерчивание оригинала плана в масштабах 1:2 000 – 1:500 (полевого оригинала) | Техник-геодезист | 1 |
| Комплексное вычерчивание топографических планов масштаба 1:10 000 | Топограф | 1 |
| То же масштабов 1: 5 000 – 1:500 | Техник-геодезист II катгории | 1 |
| Рисовка рельефа и составление оригинала карты по материалам фототеодолитной съемки в масштабах 1:5 000 – 1:500 | Аэрофотогеодезист II категории | 1 |
|  | Техник-геодезист II катгории | 1 |
| Вычерчивание и оформление оригинала плана на фотоплане в масштабах 1:5 000, 1:2 000 | Топограф | 1 |
| 3.3. Разбивочно-привязочные работы |
| Вешение профиля: с помощью теодолита | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| с помощью бинокля | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Разбивка профиля мерным шнуром или лентой | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик 3 разряда на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3,5 |
| Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе с вешением и тригонометрическим нивелированием | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Разбивка профиля нитяным дальномером | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Разбивка профиля нитяным дальномером вместе с тригонометрическим нивелированием | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Теодолитные ходы точности 1:1000 с разбивкой пикетажа | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Теодолитные ходы точности 1:500 с разбивкой пикетажа | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразведочных наблюдений | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений на топоргафической карте | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | ? |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Аналитическая привязка точек геологоразведочных наблюдений способом засечек | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 (4-5 кат.) |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений ходами точности 1:1000 | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений ходами точности 1:500 | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Привязка точек геологоразведочных наблюдений при помощи мензулы | Топограф | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
|  | При работах в IV-V категориях трудности состав бригады увеличивают на одного замерщика на топогрпфо-геодезических и маркшейдерских работах 2 разряда |  |
| Техническое нивелирование по готовым пикетам | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений тригонометрическим нивелированием | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 3 |
| Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений гидромеханическим нивелированием | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 (2, 3, 4 кат.) |
| 3.4. Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ |
| Геометрическое ориентирвоание подземных маркшейдерских опорных сетей: |  |  |
| а) через два вертикальных шахтных ствола | Маркшейдер (подземные работы) | 1 |
|  | Маркшейдер (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| б) через один вертикальный шахтный ствол | Маркшейдер (подземные работы) | 1 |
|  | Маркшейдер (камеральные работы) | 2 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Гироскопическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей | Маркшейдер | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Подземные полигонометрические ходы с изменением длин сторон стальными рулетками | Маркшейдер | 1 |
|  | Техник-маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Подземные полигонометрические ходы с изменением длин сторон светодальномером | Маркшейдер | 2 |
|  | Техник-маркшейдер | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Вычисление подземных полигонометрических ходов | Маркшейдер | 1 |
|  | Техник-маркшейдер I категории | 1 |
|  | Техник-маркшейдер | 1 |
| Подземные теодолитные ходы 1 разряда | Маркшейдер | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Подземные теодолитные ходы 2 разряда и пополнительные съемки | Техник-маркшейдер II категории | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Техническое нивелирование по реперам или пунктам подземных маркшейдерских опорных сетей | Техник-маркшейдер I категории | 2 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
| Геометрическое нивелирование по пикетам | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Профильная съемка армировка вертикальных шахтных стволов | Маркшейдер (подземные работы) | 1 |
|  | Маркшейдер (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории (камеральные работы) | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Маркшейдерские работы при проходке горизонтальных горных выработок | Маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Маркшейдерские работы при проходке вертикальных и наклонных горных выработок | Маркшейдер (подземные работы) | 1 |
|  | Маркшейдер (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-маркшейдер I категории | 1 |
|  | Техник-маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Маркшейдерские работы при подземном разведочном бурении | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Маркшейдерское обслуживание проходки глубоких шурфов | Маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Маркшейдерское обслуживание проходки мелких шурфов, канав, траншей | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Закрепление постоянных пунктов в шахте | Техник-маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Разбивка комплекса надшахтных сооружений и маркшейдерский контроль за правильностью установки подъемной машины и копра | Маркшейдер | 1 |
|  | Техник-маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |
| Замеры складов и отвалов методом профилей | Маркшейдер (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-маркшейдер I категории | 1 |
|  | Топограф | 1 |
|  | Техник-маркшейдер | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Составление и вычерчивание планов горных работ | Техник-маркшейдер I категории | 1 |
|  | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
| Составление и вычерчивание профилей выртикальных шахтных стволов | Техник-маркшейдер II категории | 1 |
| 3.5. Разные сопутствующие работы |
| Нивелирование площадок вокгур гравиметрических пунктов | Техник-геодезист II категории (полевые работы) | 1 |
|  | Техник-геодезист II категории (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-геодезист | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 3 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 7,5 |
| Прорубка просек (визирок ) | Техник-геодезист | 0,20 |
|  | Лесоруб 3 разряда | 1 |
| Прорубка просек шириной 4 м с использованием мотобензопилы | Техник-геодезист | 1 |
|  | Лесоруб 4 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 5 |
| Приближенное определение азимута | Геодезист (камеральные работы) | 1 |
|  | Техник-геодезист II категории | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
| Полевое компарирование рудеток и лент | Техник-геодезист I категории | 1 |
|  | Техник-геодезист II категории | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Закрепление пунктов рабочего обоснования долговременными знаками в нескальных грунтах | Техник-геодезист | 2 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 4 |
| Закрепление на местности точек геологоразведочных наблюдений в нескальных грунтах | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Закрепление на местности пунктов рабочего обоснования и точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками в скальных грунтах | Техник-геодезист | 1 |
|  | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 2 |
| Централизовнное изготовление вех и кольев ручным способом | Замерщик на топоргафогеодезических и маркшейдерских работах 2 разряда | 1 |

# Оглавление

- Введение

- Общие положения

- Сметные нормы

  - Сгущение геодезического обоснования для геологоразведочных работ

3.1.4. Комплекс работ по созданию триангуляции 1 и 2 разрядов

3.1.5. Комплекс работ по созданию съемочной сети методом триангуляции (микротриангуляции)

3.1.6. Измерение базисов светодальномером в триангуляции 1 и 2 разрядов

3.1.7. Полигонометрия 1 и 2 разрядов с измерением сторон светодальномером

3.1.8. Короткобазисная параллактическая полигонометрия 1 и 2 разрядов

3.1.9. Теодолитные ходы точности 1:2000, 1:1000, 1:500

3.1.10. Теодолитные ходы с измерением сторон светодальномером

3.1.11. Тахеометрические ходы

3.1.12. Дальномерно-теодолитные ходы с измерением сторон дальномерными насадками

3.1.13. Новелирование IV класса и техническое нивелирование

3.1.14. Закладка рядовых грунтовых реперов в районах сезонного промерзания грунта, изготовленных центарализованным путем

3.1.15. Закладка рядовых грунтовых реперов в районах сезонного промерзания грунта, изготовленных на месте закладки

3.1.16. . Закладка рядовых грунтовых реперов в районах многолетней мерзлоты

3.1.17. Закладка скальных марок

3.1.18. Закладка стенных марок и реперов

3.1.19. Закладка центров на пунктах полигонометрии 1 и 2 разрядов

3.1.20. Централизованное изготовление грунтовых трубчатых реперов

3.1.21. Камеральная обработка материалов триангуляции 1 и 2 разрядов и пунктов съемочной сети

3.1.22. Вычисление базисов в триангуляции 1 и 2 раязрдов

3.1.23. Вычисление полигонометрических ходов 1 и 2 разрядов

3.1.24. Вычисление теодолитных ходов и дальномерно-теодолитных ходов

3.1.25. Вычисление теодолитных ходов с измерением сторон светодальномером

3.1.26. Вычисление тахеометрических ходов

3.1.27. Вычисление нивелирования IV класса и технического нивелирования

  - Топографические съемки

    - Мензульная съемка в масштабе 1:10 000

    - Мензульная съемка в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Тахеометрическая съемка в масштабах 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Комбинированная съемка на фотопланах  масштабов 1:5 000, 1:2 000

    - Дешифрирование объектов ситуации на фотопланах, уточненных фотосхемах или контактных отпечатках масштабов 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000

    - Планово-высотная привязка аэрофотоснимков методом триангуляции при создании топографических основ в масштабах 1:25 000 и 1:10 000

    - Фототеодолитная съемка в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Составление планов тахеометрической съемки в масштабах 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Вычерчивание оригинала плана в масштабах 1:2 000, 1:1 000, 1:500 (полевого оригинала)

    - Комплексное вычерчивание топографических планов масштабов 1:10 000,
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Рисовка рельефа и составление оригинала карты по материалам фототеодолитной съемки в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500

    - Вычерчивание и оформление ориганала на фотопленке в масштабах 1:5 000, 1:2 000

  - Разбивочно-привязочные работы

    - Вешение профиля

    - Разбивка профиля

    - Разбивка профиля мерным шнуром или лентой вместе с вешением и тригонометрическим нивелированием

    - Разбивка профиля нитяным дальномером

    - Разбивка профиля нитяным дальномером вместе с тригонометрическим нивелированием

    - Теодолитные ходы точности 1:1 000 и 1:500 с разбивкой пикетажа

    - Перенесение на местность проекта расположения точек геологоразведочных наблюдений и привязка их по топографической карте

    - Аналитическая привязка точек геологоразведочных наблюдений способом засечек

    - Привязка точек геологоразведочных наблюдений теодолитными ходами

    - Привязка точек геологоразведочных наблюдений при помощи мензулы

    - Техническое нивелирование по готовым пикетам

    - Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений тригонометрическим нивелированием

    - Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений гидромеханическим нивелированием

    - Передача высот на точки геологоразведочных наблюдений барометрическим нивелированием

    - Вынос в натуру и привязка точек геологоразведочных наблюдений с помощью топопривязчика в комплексе с барометрическим нивелированием

    - Определение координат точек по картам

    - Вычисление теодолитных ходов точности 1:1 000 и 1:500 с разбивкой пикетажа

    - Вычисление координат пунктов в геофизических наблюдений, буровых скважин и опознаков (привязанных аналитическим способом засечек)

    - Вычисление тригиниметрического нивелирования

    - Вычисление технического нивелирования по пикетам

    - Вычисление гидромеханического нивелирования

    - Вычисление барометрического нивелирования

  - Маркшейдерское обеспечение горнопроходческих работ

    - Геометрическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей

    - Гироскопическое ориентирование подземных маркшейдерских опорных сетей

    - Подземные полигонометрические ходы

    - Вычисление подземных полигонометрических ходов

    - Подземные теодолитные ходы 1 и 2 разрядов и пополнительные съемки

    - Передача высот по горизонтальным горным выработкам техническим нивелированием

    - Геометрическое нивелирование по пикетам

    - Профильная съемка армировки вертикальных шахтных стволов

    - Маркшейдерские работы при проходке горизонтальных горных выработок

    - Маркшейдерские работы при проходке вертикальных и наклонных горных выработок

    - Маркшейдерские работы при подземном разведочном бурении (камер, руддвора, компрессорной, насосной и т.д.)

    - Маркшейдерское обслуживание проходки глубоких шурфов

    - Маркшейдерское обслуживание проходки мелких шурфов, канав, траншей

    - Закрепление постоянных пунктов в шахте

    - Разбивка комплекса надшахтных сооружений и маркшейдерский контроль за правильностью установки подъемной машины и копра

    - Замеры складов и отвалов методом профилей

    - Составление и вычерчивание планов горных работ в масштабах 1:5 000,
1:2 000, 1:1 000, 1:500 и 1:200

    - Составление и вычерчивание профилей веритикальных шахтных стволов

  - Разные сопутствующие работы

    - Нивелирование площадок вокруг гравиметрических пунктов

    - Прорубка визирок и просек

    - Прорубка просек с использованием мотобензопилы

    - Определение в натуре заданного азимута наклонного бурения скважин

    - Приближенное определение азимута

    - Полевое компарирование рулеток и лент

    - Закрепление на местности пунктов рабочего обоснования и точек геологоразведочных наблюдений долговременными знаками

    - Централизованное изготовление вех и кольев

- Нормы амортизации, расхода материалов и износа

  - Исходные нормативные данные для расчета затрат по статье «Амортизация»

  - Типовой перечень основного оборудоввания

  - Нормы расхода материалов

  - Перечень и нормы износа инструмента, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения

- Приложения

  - Рекомендуемые объемы обязательных геодезических работ для расчета комплексных норм геодезического обеспечения отдельных видовгеологоразведочных работ

  - Показатели для перехода отлпщадной расчетной единицы к единицам, выраженным в точках (пунктах)

  - Численный и квалификационный состав бригад

# Footnotes

х/  При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

х/ При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

х/ При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

х/ При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.

х/ При изменении балансовой стоимости относятся к основному оборудованию и являются объектом для начисления амортизации.