Комитет Российской Федерации

по геологии и использованию недр

(Роскомнедра)

# Д О П О Л Н Е Н И Е

к сборнику сметных норм

на геологоразведочные работы

(ССН-92)

выпуск 9

топографо-геодезические

и маркшейдерские работы

## Москва «ВИЭМС» 1995

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник сметных норм на геологоразведочные работы /ССН-92/.

- Дополнение к ССН-92 подготовлено согласно Техническому заданию Роскомнедра и обязательно для применения в организациях и на предприятиях, проводящих геологоразведочные и геологоэкологические работы за счет средств Российской Федерации на ГРР.

- В Дополнении к ССН-92 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков ССН и их отдельных частей без приведения (в силу идентичности) разделов «Введение» и «Общие положения».

- Нормативные материалы представлены трудовыми нормами, нормами расхода материалов, нормами износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечнем основных производственных фондов, используемых для выполнения конкретной работы.

- При установлении трудовых норм учтены нормообразующие факторы, определяющие трудоемкость работы. Эти факторы сгруппированы в отдельные таблицы по категориям трудности выполняемой работы и указаны в подразделах по разновидностям работ.

- Нормы расхода материалов, нормы расхода малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечень основных производственных фондов сведены в отдельные таблицы, размещенные в конце Дополнения.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

- В настоящем документе приведены нормативные материалы на следующие работы:

- подготовка материалов для картосоставительских работ;

- работы по составлению, вычерчиванию и оформлению топографических основ;

- разные работы (измерение площадей планиметром, пантографирование картографических материалов и т.п.).

Нормативные материалы по подготовке оригиналов специальной нагрузки геологических и других карт, кроме работ по изготовлению макетов фоновой окраски вод и площадей и макетов ретуши штриховых элементов, приведены в ССН-92, вып. 1, ч.1.

- При выполнении картосоставительских и чертежно-оформительских работ предусмотрены затраты начальника отряда 0,01 человеко-дня на одну человеко-смену.

- При изготовлении копий с составительских оригиналов к нормам затрат труда на копируемый материал применяется коэффициент 0,50.

- При подготовке оригинала под издание к нормам затрат труда применяется коэффициент 1,30.

- При подготовке оригинала методом гравирования на пластике к нормам затрат труда применяется коэффициент 1,25.

А. Трудовые нормы

- Подготовка материалов для картосоставительских работ.

  - Изготовление схем расположения картографических материалов, используемых для составительских работ.

- Содержание работы. Отбор и выделение площадей на картографических материалах, используемых при составлении карт. Нанесение на бланковую основу контуров картографических материалов, отобранных для составления. Вычерчивание тушью схемы контуров с выделением их перекрытий. Проставление порядковых номеров и запись наименований материалов на полях схемы. Написание названия схемы.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 3.

Таблица 1

Категории трудности изготовления схем расположения

картографических материалов, используемых для составительских работ

| Категория трудности | Характеристика категорий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Количество листов картографических материалов в схеме-2 |
| 2 | Количество листов картографических материалов в схеме-3 |
| 3 | Количество листов картографических материалов в схеме-4 |
| 4 | Количество листов картографических материалов в схеме – более 4 |

  - Подготовка оригиналов топографических основ для составительских работ

- Содержание работы. Построение на жесткой основе с помощью линейки ЛБЛ или координатографа координатной сетки и рамок трапеций в карандаше. Нанесение по координатам опорных геодезических пунктов для контроля монтажа синек. Определение деформации материалов, монтируемых на основу. Монтаж синих копий на основу.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 3.

Таблица 2

Категории трудности подготовки оригиналов

топографических основ для составительских работ

| Категория трудности | Характеристика категорий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Размер искажений составляет до 0,4 мм в одном или двух направлениях на 10 см синей копии |
| 2 | Размер искажений составляет до 0,6 мм в двух направлениях или до 0,8 мм в одном направлении на 10 см синей копии |
| 3 | Размер искажений составляет 0,7 мм и более в двух направлениях на 10 см синей копии |

Таблица 3

Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на 10 дм2 )

| Номер строки | Категория трудности (табл.1,2) | Началь ник отряда | Картограф I категории | Картограф II категории | Техник-картограф I категории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление схем расположения картографических материалов, используемых для составления карт |
| 1 | 1 | 0,01 | 0,06 | 0,70 | - | 0,77 |
| 2 | 2 | 0,01 | 0,08 | 1,04 | - | 1,13 |
| 3 | 3 | 0,01 | 0,11 | 1,38 | - | 1,50 |
| 4 | 4 | 0,02 | 0,17 | 2,09 | - | 2,28 |
| Подготовка оригиналов топографических основ для составительских работ а) с помощью линейки ЛБЛ |
| 5 | 1 | 0,01 | 0,05 | - | 0,63 | 0,69 |
| 6 | 2 | 0,01 | 0,05 | - | 0,81 | 0,88 |
| 7 | 3 | 0,01 | 0,05 | - | 1,09 | 1,19 |
| б) с помощью координатографа |
| 8 | 1 | 0,01 | 0,04 | - | 0,49 | 0,54 |
| 9 | 2 | 0,01 | 0,05 | - | 0,67 | 0,73 |
| 10 | 3 | 0,01 | 0,08 | - | 0,95 | 1,04 |

- Работы по составлению, вычерчиванию и оформлению топографических основ

  - Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ

- Содержание работы. Подготовка тиражных оттисков исходных топографических карт к репродуцированию: отбор и поднятие тушью гидрографии и пересечений географической сетки.

Проверка размеров рамок и диагоналей трапеции с выпиской теоретических размеров трапеции на полях бледно-синей копии.

Составление и вычерчивание в туши всех элементов содержания топографических основ, включая надписи названий (или их наклейку с выпиской названий в набор) и нанесение необходимых точек по координатам.

Построение внешней рамки и зарамочного оформления с вычерчивание рисунка тушью и красками в условных обозначениях.

Выполнение сводок и выкопировок по двум рамкам. Заполнение формуляра.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 5.

Таблица 4

Категория трудности комплекса работ по составлению и вычерчиванию топографических основ

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Открытые, незастроенные участки с крупными, плавными формами рельефа и отдельными контурами несложных очертаний Участки сплошных массивов леса или ровных песков |
| 2 | Степные и полустепные районы или районы тундр с полого-холмистым рельефом и отдельными реками и озерами, или районы сплошных песков с участками солончаков и такыров Участки проходимых болот, лесные районы с полого-холмистым рельефом, участки, в пределах 40% площади которых имеются контуры несложных очертаний Участки с крупными, плавными формами рельефа, застроенные до 10% |
| 3 | Незастроенные участки, в пределах 50% площади которых имеются контуры сложных очертаний Участки бугристых, грядовых или барханных песков Участки с мелкохолмистым рельефом типа мелкосопочника Участки с сильно извилистыми водоразделами или грядовыми формами рельефа Участки с низкими и редкими горами, имеющие округлые формы, или участки с ледниковым рельефом (кары, друмлины, озы) Участки с развитой сетью рек или со скоплением мелких озер в отдельных местах, или заболоченные районы с незначительным количеством озер Участки труднопроходимых болот с редким лесом или непроходимых болот Лесные участки с большим количеством просек и несложным рельефом Участки с крупными, плавными формами рельефа, застроенные до 25% |
| 4 | Горные участки с сильно расчлененным рельефом предгорий и значительным количеством обрывов и оврагов, а также густой гидрографической сетью Поймы крупных рек с протоками, озерами, большим количеством излучин, стариц, озер величиной от 1 км2 и гривистыми формами рельефа Участки с большим количеством мелких озер и равнинным рельефом Лесостепные участки с частыми перелесками, озерами Участки с крупными, плавными формами рельефа, застроенные до 50% Участки, от 40% до 50% поверхности которых нарушены горными работами |
| 5 | Дельты крупных рек с большим количеством протоков или участки с большим количеством озер, связанных между собой протоками, а также участки с сильно изрезанной береговой линией и большим числом гидрографических названий, мысов, бухт, заливов и т.д. Участки с большим количеством мелких озер и сильно развитой сетью мелких речек и протоков Участки высоких гор с альпийскими формами рельефа - крутыми склонами, скалистыми гребнями, обрывами, ледниками и большим количеством контуров Участки с рельефом, обусловленным сильной глубинной эрозией (глубина врезания свыше трех сечений рельефа при малом заложении скатов: 3 – 4 горизонтали на 1 миллиметр), и развитой гидрографической сетью Участки с крупными, плавными формами рельефа, застроенные до 60%. Участки, более 50% поверхности которых нарушены горными работами |

### Таблица 5

#### Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на 10 дм2 )

| Номер строки | Катего рия труд ности (табл.4) | Началь ник отряда | Картог раф I катего рии | Картог раф II катего рии | Картог раф | Техник-картог раф I ка тегории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ по материалам смежных масштабов: 1:5000 |
| 1 | 1 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 1,22 | 0,26 | 1,67 |
| 2 | 2 | 0,03 | 0,24 | 0,05 | 2,52 | 0,40 | 3,24 |
| 3 | 3 | 0,06 | 0,45 | 0,05 | 4,93 | 0,70 | 6,19 |
| 4 | 4 | 0,10 | 0,78 | 0,05 | 8,52 | 1,13 | 10,58 |
| 5 | 5 | 0,16 | 1,18 | 0,05 | 12,82 | 1,88 | 16,09 |
| 1:10000 – 1:50000 |
| 6 | 1 | 0,03 | 0,21 | 0,05 | 2,21 | 0,36 | 2,86 |
| 7 | 2 | 0,05 | 0,36 | 0,05 | 3,96 | 0,53 | 4,95 |
| 8 | 3 | 0,09 | 0,65 | 0,05 | 7,14 | 0,96 | 8,89 |
| 9 | 4 | 0,16 | 1,18 | 0,05 | 13,20 | 1,54 | 16,13 |
| 10 | 5 | 0,30 | 2,24 | 0,05 | 25,29 | 2,62 | 30,50 |
| 1:100000 – 1:200000 |  |
| 11 | 1 | 0,06 | 0,42 | 4,87 | - | 0,36 | 5,71 |
| 12 | 2 | 0,09 | 0,66 | 7,73 | - | 0,53 | 9,01 |
| 13 | 3 | 0,15 | 1,15 | 13,38 | - | 0,96 | 15,64 |
| 14 | 4 | 0,27 | 1,98 | 23,26 | - | 1,54 | 27,05 |
| 15 | 5 | 0,48 | 3,52 | 41,37 | - | 2,62 | 47,99 |
| 1:500000 – 1:1000000 |
| 16 | 1 | 0,09 | 0,66 | 7,88 | - | 0,36 | 8,99 |
| 17 | 2 | 0,17 | 1,24 | 14,91 | - | 0,53 | 16,85 |
| 18 | 3 | 0,32 | 2,37 | 28,69 | - | 0,96 | 32,34 |
| 19 | 4 | 0,58 | 4,32 | 52,44 | - | 1,54 | 58,88 |
| 20 | 5 | 0,90 | 6,65 | 80,53 | - | 2,62 | 90,70 |
| Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ по материалам того же масштаба: 1:5000 |
| 21 | 1 | 0,01 | 0,11 | 0,05 | 1,03 | 0,26 | 1,46 |
| 22 | 2 | 0,03 | 0,19 | 0,05 | 1,87 | 0,40 | 2,54 |
| 23 | 3 | 0,05 | 0,39 | 0,05 | 4,07 | 0,70 | 5,26 |
| 24 | 4 | 0,08 | 0,63 | 0,05 | 6,68 | 1,13 | 8,57 |
| 25 | 5 | 0,13 | 0,99 | 0,05 | 10,40 | 1,88 | 13,45 |
| 1:10000 – 1:50000 |
| 26 | 1 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 1,77 | 0,36 | 2,38 |
| 27 | 2 | 0,04 | 0,30 | 0,05 | 3,17 | 0,53 | 4,09 |
| 28 | 3 | 0,07 | 0,54 | 0,05 | 5,71 | 0,96 | 7,33 |
| 29 | 4 | 0,13 | 0,97 | 0,05 | 10,57 | 1,54 | 13,26 |
| 30 | 5 | 0,25 | 1,83 | 0,05 | 20,22 | 2,62 | 24,97 |
| 1:100000 – 1:200000 |
| 31 | 1 | 0,05 | 0,34 | 3,91 | - | 0,36 | 4,66 |
| 32 | 2 | 0,07 | 0,54 | 6,19 | - | 0,53 | 7,33 |
| 33 | 3 | 0,13 | 0,93 | 10,70 | - | 0,96 | 12,72 |
| 34 | 4 | 0,22 | 1,62 | 18,64 | - | 1,54 | 22,02 |
| 35 | 5 | 0,39 | 2,86 | 33,10 | - | 2,62 | 38,97 |
| 1:500000 – 1:1000000 |
| 36 | 1 | 0,07 | 0,53 | 6,31 | - | 0,36 | 7,27 |
| 37 | 2 | 0,13 | 1,00 | 11,93 | - | 0,53 | 13,59 |
| 38 | 3 | 0,26 | 1,92 | 22,99 | - | 0,96 | 26,13 |
| 39 | 4 | 0,47 | 3,48 | 41,99 | - | 1,54 | 47,48 |
| 40 | 5 | 0,72 | 5,36 | 64,45 | - | 2,62 | 73,15 |
| Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ масштабов 1:100000 и мельче по материалам тех же масштабов для структурных, геофизических, фациальных и других специальных карт с разряженной ситуацией и рельефом без изображения контуров почвенно-растительного покрова |
| 41 | 1 | 0,02 | 0,13 | 0,05 | - | 1,57 | 1,77 |
| 42 | 2 | 0,03 | 0,20 | 0,05 | - | 2,44 | 2,72 |
| 43 | 3 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | - | 3,97 | 4,38 |
| 44 | 4 | 0,06 | 0,48 | 0,05 | - | 5,91 | 6,50 |
| 45 | 5 | 0,10 | 0,72 | 0,05 | - | 8,90 | 9,77 |
| То же, с разряженной ситуацией без изображения рельефа и контуров почвенно- растительного покрова |
| 46 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | - | 0,56 | 0,67 |
| 47 | 2 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | - | 1,06 | 1,21 |
| 48 | 3 | 0,02 | 0,16 | 0,05 | - | 1,97 | 2,20 |
| 49 | 4 | 0,04 | 0,29 | 0,05 | - | 3,55 | 3,93 |
| 50 | 5 | 0,06 | 0,45 | 0,05 | - | 5,63 | 6,19 |

Примечания:

- Если на топографических основах почвенно-растительный покров не изображается, то к нормам затрат труда применяется коэффициент 0,79.

- Если на топографических основах не изображается рельеф и почвенно-растительный покров, то к нормам затрат труда применяется коэффициент 0,54.

  - Вычерчивание и оформление топографических основ для геологических и других специальных карт и планов

- Содержание работы. Проверка нанесения вычерчивания рамок трапеций километровой сетки и геодезической основы.

Вычерчивание в туши элементов содержания топографической основы в соответствии с установленными условными знаками.

Подписи названий и высот соответствующими шрифтами (или выписка названий в набор и их наклейка). Зарамочное оформление. Сводки и выкопировки по двум рамкам. Заполнение формуляра.

- Категории трудности те же, что и для комплекса работ по составлению и вычерчиванию топографических основ (см. табл. 4).

- Нормы затрат труда приведены в табл. 6.

##### Таблица 6

## Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на 10 дм2 )

| Номер строки | Категория трудности (табл. 4) | Начальник отряда | Картограф I категории | Техник-картограф I категории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вычерчивание и оформление топографических основ без изображения почвенно-растительного покрова, масштабов: 1:500 – 1:1000 |
| 1 | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,10 | 0,111 |
| 2 | 2 | 0,002 | 0,01 | 0,18 | 0,192 |
| 3 | 3 | 0,01 | 0,04 | 0,44 | 0,49 |
| 4 | 4 | 0,01 | 0,07 | 0,93 | 1,01 |
| 5 | 5 | 0,02 | 0,18 | 2,20 | 2,40 |
| 1:2000 – 1:5000 |
| 6 | 1 | 0,002 | 0,02 | 0,21 | 0,232 |
| 7 | 2 | 0,004 | 0,03 | 0,36 | 0,394 |
| 8 | 3 | 0,01 | 0,07 | 0,91 | 0,99 |
| 9 | 4 | 0,03 | 0,19 | 2,33 | 2,55 |
| 10 | 5 | 0,05 | 0,37 | 4,60 | 5,02 |
| 1:10000 |
| 11 | 1 | 0,004 | 0,03 | 0,40 | 0,434 |
| 12 | 2 | 0,01 | 0,06 | 0,71 | 0,78 |
| 13 | 3 | 0,02 | 0,13 | 1,62 | 1,77 |
| 14 | 4 | 0,04 | 0,32 | 4,02 | 4,38 |
| 15 | 5 | 0,08 | 0,57 | 7,18 | 7,83 |
| 1:25000 – 1:50000 |
| 16 | 1 | 0,01 | 0,07 | 0,83 | 0,91 |
| 17 | 2 | 0,02 | 0,15 | 1,87 | 2,04 |
| 18 | 3 | 0,05 | 0,37 | 4,58 | 5,00 |
| 19 | 4 | 0,08 | 0,62 | 7,78 | 8,48 |
| 20 | 5 | 0,15 | 1,09 | 13,62 | 14,86 |
| 1:100000 – 1:200000 |
| 21 | 1 | 0,02 | 0,12 | 1,53 | 1,67 |
| 22 | 2 | 0,03 | 0,24 | 2,94 | 3,21 |
| 23 | 3 | 0,09 | 0,63 | 7,93 | 8,65 |
| 24 | 4 | 0,15 | 1,12 | 14,00 | 15,27 |
| 25 | 5 | 0,25 | 1,82 | 22,80 | 24,87 |
| 1:500000 – 1:1000000 |
| 26 | 1 | 0,04 | 0,28 | 3,54 | 3,86 |
| 27 | 2 | 0,07 | 0,49 | 6,10 | 6,66 |
| 28 | 3 | 0,12 | 0,90 | 11,31 | 12,33 |
| 29 | 4 | 0,22 | 1,60 | 19,95 | 21,77 |
| 30 | 5 | 0,38 | 2,82 | 35,22 | 38,42 |
| Вычерчивание и оформление топографических основ без изображения рельефа и почвенно-растительного покрова, масштабов: 1:500 – 1:1000 |
| 31 | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,08 | 0,091 |
| 32 | 2 | 0,001 | 0,01 | 0,13 | 0,141 |
| 33 | 3 | 0,003 | 0,02 | 0,30 | 0,323 |
| 34 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,53 | 0,58 |
| 35 | 5 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 1,20 |
| 1:2000 – 1:5000 |
| 36 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,16 | 0,172 |
| 37 | 2 | 0,003 | 0,02 | 0,27 | 0,293 |
| 38 | 3 | 0,01 | 0,05 | 0,62 | 0,68 |
| 39 | 4 | 0,01 | 0,10 | 1,30 | 1,41 |
| 40 | 5 | 0,03 | 0,19 | 2,33 | 2,55 |
| 1:10000 |
| 41 | 1 | 0,004 | 0,03 | 0,36 | 0,394 |
| 42 | 2 | 0,01 | 0,04 | 0,56 | 0,61 |
| 43 | 3 | 0,01 | 0,09 | 1,16 | 1,26 |
| 44 | 4 | 0,03 | 0,19 | 2,35 | 2,57 |
| 45 | 5 | 0,04 | 0,29 | 3,58 | 3,91 |
| 1:25000 - 1:50000 |
| 46 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,68 | 0,74 |
| 47 | 2 | 0,02 | 0,11 | 1,43 | 1,56 |
| 48 | 3 | 0,03 | 0,26 | 3,22 | 3,51 |
| 49 | 4 | 0,05 | 0,37 | 4,61 | 5,03 |
| 50 | 5 | 0,07 | 0,53 | 6,66 | 7,26 |
| 1:100000 – 1:200000 |
| 51 | 1 | 0,01 | 0,10 | 1,25 | 1,36 |
| 52 | 2 | 0,02 | 0,18 | 2,26 | 2,46 |
| 53 | 3 | 0,06 | 0,44 | 5,54 | 6,04 |
| 54 | 4 | 0,09 | 0,67 | 8,44 | 9,20 |
| 55 | 5 | 0,13 | 0,93 | 11,66 | 12,72 |
| 1:500000 – 1:1000000 |
| 56 | 1 | 0,03 | 0,23 | 2,88 | 3,14 |
| 57 | 2 | 0,05 | 0,38 | 4,80 | 5,23 |
| 58 | 3 | 0,09 | 0,64 | 8,06 | 8,79 |
| 59 | 4 | 0,13 | 0,94 | 11,76 | 12,83 |
| 60 | 5 | 0,19 | 1,41 | 17,64 | 19,24 |
| Вычерчивание и оформление топографических основ для геологических, геофизических, фациальных и других специальных карт масштаба 1:10000 и мельче с разряженной ситуацией и рельефом без изображения почвенно-растительного покрова |
| 61 | 1 | 0,01 | 0,07 | 0,90 | 0,98 |
| 62 | 2 | 0,01 | 0,11 | 1,32 | 1,44 |
| 63 | 3 | 0,03 | 0,25 | 3,07 | 3,35 |
| 64 | 4 | 0,05 | 0,34 | 4,30 | 4,69 |
| 65 | 5 | 0,07 | 0,49 | 6,10 | 6,66 |
| То же, с разряженной ситуацией без изображения рельефа и почвенно-растительного покрова |
| 66 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,14 | 0,152 |
| 67 | 2 | 0,005 | 0,04 | 0,45 | 0,495 |
| 68 | 3 | 0,01 | 0,06 | 0,81 | 0,88 |
| 69 | 4 | 0,02 | 0,13 | 1,58 | 1,73 |
| 70 | 5 | 0,03 | 0,21 | 2,58 | 2,82 |

Примечание.  Если на топографических основах названия не наносятся, то к нормам затрат труда применяется коэффициент 0,90.

- Разные работы

3.1. Измерение площадей на картах и планах планиметром

20.Содержание работы. Проверка и определение цены деления планиметра с осмотром и чисткой прибора. Измерение площадей двумя приемами с обводами контуров в прямом и обратном направлениях в каждом приеме. Записи и вычисления в ведомостях. Контроль вычислений.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 7.

  - Пантографирование картографических материалов

- Содержание работы. Установка пантографа, взаимное ориентирование оригинала и картматериала, пантографирование, выправление рисунка карандашом. Выполнение сводок по двум рамкам.

- Категории трудности те же, что и для комплекса работ по составлению и вычерчиванию топографических основ (см. табл. 4).

- Нормы затрат труда приведены в табл. 7.

  - Выписка названий в набор

- Содержание работы. Составление и считка списка названий, цифровых и буквенных обозначений с разбивкой по шрифтам и кеглям для типографского фотонабора по первичным материалам составления или по материалам редакционного отбора.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 7.

##### Таблица 7

## Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на единицу)

| Номер строки | Единица | Категория | Началь ник отряда | Картограф I категории | Техник-картограф I категории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Измерение площадей на картах и планах планиметром, при площади фигуры: не менее 0,33 дм2 |
| 1 | 10 дм2 | - | 0,004 | 0,03 | 0,32 | 0,354 |
| от 0,32 до 0,10 дм2 |
| 2 | -«- | - | 0,01 | 0,05 | 0,68 | 0,74 |
| менее 0, 10 дм2 |
| 3 | -«- | - | 0,01 | 0,11 | 1,34 | 1,46 |
| Пантографирование картографических материалов с уменьшением масштаба до 2,5 и более раз: пантографирование исходных материалов масштаба 1:500 |
| 4 | 10 дм2 ис ходного материала | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,05 | 0,061 |
| 5 | -«- | 2 | 0,001 | 0,01 | 0,07 | 0,081 |
| 6 | -«- | 3 | 0,001 | 0,01 | 0,10 | 0,111 |
| 7 | -«- | 4 | 0,002 | 0,01 | 0,17 | 0,182 |
| 8 | -«- | 5 | 0,004 | 0,03 | 0,40 | 0,434 |
| Пантографирование исходных материалов масштабов 1:1000 – 1:2000 |
| 9 | -«- | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,08 | 0,091 |
| 10 | -«- | 2 | 0,001 | 0,01 | 0,13 | 0,141 |
| 11 | -«- | 3 | 0,003 | 0,02 | 0,27 | 0,293 |
| 12 | -«- | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,56 | 0,61 |
| 13 | -«- | 5 | 0,01 | 0,07 | 0,92 | 1,00 |
| Пантографирование исходных материалов масштаба 1:5000 |
| 14 | 10 дм2 исходного мате риала | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,11 | 0,121 |
| 15 |  | 2 | 0,002 | 0,02 | 0,21 | 0,232 |
| 16 |  | 3 | 0,005 | 0,04 | 0,44 | 0,485 |
| 17 |  | 4 | 0,01 | 0,07 | 0,87 | 0,95 |
| 18 |  | 5 | 0,01 | 0,10 | 1,30 | 1,41 |
| Пантографирование исходных материалов масштабов 1:10000 – 1:25000 |
| 19 | -«- | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,13 | 0,141 |
| 20 | -«- | 2 | 0,002 | 0,02 | 0,26 | 0,282 |
| 21 | -«- | 3 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 0,57 |
| 22 | -«- | 4 | 0,01 | 0,08 | 1,02 | 1,11 |
| 23 | -«- | 5 | 0,02 | 0,13 | 1,66 | 1,81 |
| Пантографирование исходных материалов масштабов 1:50000 – 1:100000 |
| 24 | -«- | 1 | 0,002 | 0,02 | 0,19 | 0,212 |
| 25 | -«- | 2 | 0,004 | 0,03 | 0,39 | 0,424 |
| 26 | -«- | 3 | 0,01 | 0,06 | 0,77 | 0,84 |
| 27 | -«- | 4 | 0,02 | 0,12 | 1,53 | 1,67 |
| 28 | -«- | 5 | 0,03 | 0,19 | 2,40 | 2,62 |
| Пантографирование картографических материалов масштабов 1:25000 – 1:100000 с увеличением масштаба до 2,5 раз |
| 29 | -«- | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,10 | 0,111 |
| 30 | -«- | 2 | 0,002 | 0,02 | 0,20 | 0,222 |
| 31 | -«- | 3 | 0,004 | 0,03 | 0,39 | 0,424 |
| 32 | -«- | 4 | 0,01 | 0,06 | 0,75 | 0,82 |
| 33 | -«- | 5 | 0,01 | 0,09 | 1,15 | 1,25 |
| Выписка названий в набор по первичным материалам составления |
| 34 | 1000 слов из 6 букв | - | 0,01 | 0,08 | 0,97 | 1,06 |
| То же, по материалам редакционного отбора |
| 35 | -«- | - | 0,01 | 0,04 | 0,54 | 0,59 |

  - Изготовление макетов фоновой окраски вод и площадей

- Содержание работы. Подбор и разведение красок согласно легенде. Выборка и окраска на штриховых оттисках площадей, подлежащих изображению при печати краской одного цвета. Нанесение геологических индексов на макеты фоновой окраски карты.

- Нормы затрат труда приведены в табл. 9.

##### Таблица 8

## Категории трудности изготовления макетов

фоновой окраски вод и площадей

| Категория трудности | Характеристика категорий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 4 контуров изрезанной формы До 8 контуров плавной формы |
| 2 | От 5 до 8 контуров изрезанной формы От 9 до 15 контуров плавной формы |
| 3 | От 9 до 15 контуров изрезанной формы От 16 до 25 контуров плавной формы |
| 4 | От 16 до 25 контуров изрезанной формы От 26 до 35 контуров плавной формы |
| 5 | От 26 до 35 контуров изрезанной формы От 36 до 60 контуров плавной формы |
| 6 | Свыше 35 контуров изрезанной формы Свыше 60 контуров плавной формы |

Таблица 9

## Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на 10 дм2 )

| Номер строки | Категория трудности (табл. 8) | Начальник отряда | Картограф I категории | Техник-картограф I категории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изготовление макетов фоновой окраски вод и площадей |
| 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,16 | 0,172 |
| 2 | 2 | 0,003 | 0,02 | 0,28 | 0,303 |
| 3 | 3 | 0,01 | 0,04 | 0,57 | 0,61 |
| 4 | 4 | 0,01 | 0,09 | 1,13 | 1,23 |
| 5 | 5 | 0,02 | 0,15 | 1,89 | 2,06 |
| Изготовление макетов фоновой окраски площадей в зависимости от количества красок в легенде с нанесением на них геологических индексов: до 20 красок |
| 6 | 1 | 0,003 | 0,02 | 0,26 | 0,283 |
| 7 | 2 | 0,005 | 0,04 | 0,46 | 0,505 |
| 8 | 3 | 0,01 | 0,06 | 0,71 | 0,78 |
| 9 | 4 | 0,01 | 0,08 | 0,98 | 1,07 |
| 10 | 5 | 0,02 | 0,11 | 1,40 | 1,53 |
| 11 | 6 | 0,02 | 0,16 | 2,01 | 2,19 |
| от 21 до 40 красок |
| 12 | 1 | 0,004 | 0,03 | 0,36 | 0,394 |
| 13 | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,64 | 0,70 |
| 14 | 3 | 0,01 | 0,08 | 0,98 | 1,07 |
| 15 | 4 | 0,01 | 0,11 | 1,34 | 1,46 |
| 16 | 5 | 0,02 | 0,15 | 1,87 | 2,04 |
| 17 | 6 | 0,03 | 0,20 | 2,52 | 2,75 |
| свыше 40 красок |
| 18 | 1 | 0,01 | 0,04 | 0,53 | 0,58 |
| 19 | 2 | 0,01 | 0,06 | 0,79 | 0,86 |
| 20 | 3 | 0,01 | 0,09 | 1,18 | 1,28 |
| 21 | 4 | 0,02 | 0,13 | 1,65 | 1,80 |
| 22 | 5 | 0,03 | 0,19 | 2,37 | 2,59 |
| 23 | 6 | 0,04 | 0,26 | 3,27 | 3,57 |

3.5. Изготовление макетов ретуши штриховых элементов

| Категория трудности | Характеристика категорий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 3-х цветных линий при несложной сети окружающего рисунка |
| 2 | Более 3-х цветных линий при несложной сети окружающего рисунка |

##### Таблица 11

## Нормы затрат труда исполнителей

(в человеко-сменах на 10 дм2 )

| Номер строки | Категория трудности (табл. 10) | Начальник отряда | Картограф I категории | Картограф II категории | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изготовление макетов ретуши штриховых элементов |
| 1 | 1 | 0,002 | 0,02 | 0,19 | 0,212 |
| 2 | 2 | 0,004 | 0,03 | 0,33 | 0,364 |

Б. Прочие нормативные материалы

31. В данном разделе приведены в табличной форме перечень основных производственных фондов, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении работ.

Таблица 12

Типовой перечень основных производственных фондов

| Разновидность работ | Наименование | Марка, модель | Еди ница | Коли чество (на 10 чело век) | Годовая норма амортиза ционных отчисле ний на полное восстановление, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка оригиналов топографических основ для составительских работ с помощью коор динатографа | Прецизионный координатограф | ПК-1 | комплект | 1 | 12,5 |
| Составление оригина лов масштабов 1:500 – 1:1000000 методом гра вирования | Электрический кронциркуль | ЭК | шт | 2 | 10,0 |
|  | Прибор для гравирования линий | ГПЛ | -«- | 1 | 10,0 |
|  | Штриховальный прибор | ШП | -«- | 1 | 10,0 |
| Составление оригина лов масштабов 1:10000-1:1000000 методом гравирования | Прибор для гравирования строений | ГПС (ГП-4) | -«- | 1 | 10,0 |
|  | Горизонтальный гравировальный пантограф | ГГП-1 | -«- | 2 | 10,0 |
| Изготовление схем расположения картогра фических материалов, используемых для сос тавительских работ | Микрокалькуля тор «Электроника» | МК-44 | -«- | 10 | 10,0 |
| Измерение площадей на картах и планах пла ниметром | Микрокалькуля тор «Электроника» | МК-44 | -«- | 10 | 10,0 |

Примечание. Коэффициент резерва оборудования – 1,25.

### Таблица 13

#### Нормы расхода материалов

по разновидностям работ

| Наименование | Еди ница | Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ по масштабам (на трапецию) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:500-!:5000 | 1:10000-1:50000 | 1:100000-1:200000 | 1:500000-1:1000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |
| Бланки разные | шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бумага картографическая, плотность 140 г/м2 | г | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 |
| Бумага «Крафт» оберточ ная, плотность 140 г/м2 | -«- | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 320,0 |
| Бумага писчая | -«- | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Бумага фильтровальная | -«- | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Калька бумажная | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
| Картон переплетный | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Формуляры | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Целлофан рулонный, шириной 120 см | г | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Канцматериалы |
| Авторучки шариковые | шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Карандаши чертежные | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Карандаши мягкие | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кисти колонковые NN1,2 | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| То же N 3 | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кисти для клея | -«- | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Краски темпера художест венные | фла кон | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Краски акварельные разные тонкотертые | тю бик | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Клей канцелярский | г | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Лезвия | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Перья чертежные | -«- | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 24,0 |
| Рейсфедеры стеклянные | набор | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ручки чертежные | шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резинки разные | -«- | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Скоросшиватели | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Скрепки канцелярские | кор. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Стержни для авторучек | шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тушь черная концентрир. | тюбик | 0,35 | 0,35 | 1,0 | 1,0 |
| Тушь цветная концентр. | -«- | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
| Текстиль |
| Ткань х/б (бязь отбеленная) | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Химикаты |
| Клей (крахмал) | г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Клей резиновый | -«- | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Спирт этиловый ректификат 96% | -«- | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Разное |
| Лейкопластырь | шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Лента склеивающая ЛТ-19 | г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Шпагат | -«- | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Примечание. Трапеция в 16 дм2 .

##### Продолжение табл. 13

| Наименование | Еди ница | Изготовле ние схем расположе ния картма териалов, используе мых для со ставления карт (на трапецию) | Подготовка ориги налов то пографи ческих основ для состави тельских работ (на трапецию | Измерение площадей на картах и планах планимет ром (на трапецию) | Выписка названий в набор (на 1000 слов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |
| Бланки разные | шт | - | - | 1,0 | - |
| Бумага масштабно-координатная | м | 1,0 | - | - | - |
| Бумага «Бланковая карта» | шт | 1,0 | - | - | - |
| Бумага писчая | г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 |
| Бумага фильтровальная | -«- | 20,0 | - | - | - |
| Канцматериалы |
| Авторучки шариковые | шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Карандаши чертежные | -«- | 0,4 | 0,4 | - | - |
| Карандаши мягкие | -«- | 0,5 | - | - | 0,3 |
| Лезвия | -«- | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Перья чертежные | -«- | 2,0 | - | - | - |
| Ручки чертежные | -«- | 0,1 | - | - | - |
| Резинки разные | -«- | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
| Стержни для авторучек | -«- | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Тушь черная концентрированная | тю бик | 0,25 | - | - | - |
| Тушь цветная концентрированная | -«- | 0,35 | - | - | - |
| Текстиль |
| Марля | м | - | 0,05 | - | - |
| Химикаты |
| Спирт этиловый ректификат 96% | г | - | - | 5,0 | - |
| Разное |
| Лейкопластырь | шт | - | 0,1 | - | - |

Примечание. Трапеция в 16 дм2 .

##### Продолжение табл.13

| Наименование | Еди ница | Гравиро вание ори гиналов топооснов масштабов 1:5000-1:000000 (на трапе цию) | Вычерчи вание и оформление топо графических ос нов для геологи ческих и других специаль ных карт и планов (на трапе цию) | Пантографиро вание картографических матери алов (на тра пецию) | Изготов ление макетов фоно вой ок раски вод и площа дей и макетов ретуши штриховых эле ментов (на тра пецию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бумага и бумажные изделия |
| Бланки разные | шт | 0,1 | - | 0,1 | 15,0 |
| Бумага картографическая, плотность 140 г/м2 | г | 10,0 | - | 60,0 | - |
| Бумага «Крафт» оберточ ная, плотность 140 г/м2 | -«- | 80,0 | 160,0 | 60,0 | - |
| Бумага писчая | -«- | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 |
| Бумага фильтровальная | -«- | 15,0 | - | 15,0 | - |
| Бумага чертежная, плотность 160 г/м2 | -«- | - | - | - | 178,0 |
| Калька бумажная | м | 3,0 | 7,0 | 1,0 | - |
| Картон переплетный | кг | 0,5 | - | - | - |
| Папки с завязками | шт | 0,1 | - | - | - |
| Формуляры | -«- | 1,0 | - | - | - |
| Целлофан рулонный, шири ной 120 см | г | 20,0 | 10,0 | - | - |
| Канцматериалы |
| Авторучки шариковые | шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| Карандаши чертежные | -«- | - | 0,7 | 1,0 | 0,2 |
| Карандаши мягкие | -«- | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Карандаши «Стеклограф» | -«- | 0,5 | - | - | - |
| Карандаши цветные разные | -«- | 0,15 | - | - | 0,5 |
| Карандаши цветные в коробках | кор. | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Гуашь | фла кон | - | 0,4 | - | - |
| Кисти колонковые NN 1.2 | шт | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| То же, N 3 | -«- | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 |
| Кисти беличьи NN 1-4 | -«- | - | - | - | 0,2 |
| Кисти беличьи NN 5, 6 | -«- | - | - | - | 0,1 |
| Кисти беличьи NN 7-10 | -«- | - | - | - | 0,1 |
| Кисти для клея | -«- | 0,05 | - | 0,05 | - |
| Краски темпера художественные | фла кон | - | 0,3 | - | - |
| Краски акварельные раз ные тонкотертые | тю бик | 1,05 | 0,3 | - | 0,3 |
| Краски акварельные в коробках без кистей | кор. | - | - | - | 0,1 |
| Клей канцелярский | г | - | 10,0 | 10,0 | 0,05 |
| Кнопки канцелярские | кор. | 0,02 | - | - | - |
| Лезвия | шт | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| Перья чертежные | -«- | - | 24,0 | - | 2,0 |
| Перья плакатные | кор. | 0,1 | - | - | - |
| Пластилин | палочка | 0,03 | - | - | - |
| Рейсфедеры стеклянные | наб. | - | 0,2 | - | - |
| Ручки чертежные | шт | - | 0,1 | - | 0,1 |
| Резинки разные | -«- | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Скоросшиватели | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Скрепки канцелярские | кор. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Стержни для авторучек | шт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Тушь черная концентрированная | тю бик | - | 1,0 | - | 0,1 |
| Тушь цветная концентрированная | -«- | - | 0,5 | - | - |
| Текстиль |
| Вата гигроскопическая | г | 5,0 | - | - | 8,0 |
| Нитки суровые | -«- | 1,0 | - | - | - |
| Ткань х/б (бязь отбеленная) | м | - | 0,05 | - | 0,05 |
| Химикаты |
| Бензин | г | 20,0 | - | - | - |
| Глицерин технический (98%) | -«- | - | 5,0 | - | - |
| Клей (крахмал) | -«- | - | 20,0 | - | - |
| Клей для наклейки названий на пластике | -«- | 22,0 | - | - | - |
| Коей резиновый | -«- | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Коллодий медицинский, 2% | -«- | 22,0 | - | - | - |
| Спирт этиловый ректификат 96% | -«- | 15,0 | 5,0 | - | - |
| Разное |
| Лейкопластырь | шт | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Лента склеивающая ЛТ-19 | г | - | 20,0 | - | - |
| Шпагат | -«- | 2,0 | 2,0 | - | - |

Примечание. Трапеция в 16 дм2

##### Таблица 14

## Нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов

| Наименование предмета | Еди ница | Годо вая норма изно са в % | Количество на 1 человека по разновидностям работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изготовление схем расположе ния картматериа лов, используе мых для составле ния карт | Подготовкаоригиналов топографи ческих ос нов для сос тавительс ких работ | Масштабы 1:500-1:1000000 | Вычерчива ние и оформ ление топог рафических основ для ге ологических и других спе циальных карт и планов | Изготовление макетов фоно вой окраски вод и площадей и макетов ретуши штриховых элементов |
|  |  |  |  |  | Комплекс работ по составлению и вычерчиванию топографических основ | Гравиро вание ори гиналов топоос нов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Атласы | шт | 33 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Бутыли для раство ров, 20 л | -«- | 50 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Готовальни большие | -«- | 25 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Готовальни малые | -«- | 50 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Грузики металли ческие | -«- | 10 | - | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Инструкции разные | экз. | 33 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кисти малярные для клея | шт | 50 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Кронциркули чертежные | шт | 33 | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Лекала картогра фические | компл. | 20 | - | - | 0,1 | 1,0 | 0,1 | - |
| Линейки контроль ные, «КЛ» | -«- | 20 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Линейки ЛБЛ | -«- | 20 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Линейки масштабные | -«- | 33 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Линейки синусные | ком. | 20 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Линейки со скошен ными краями | шт | 33 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Линейки целлуло идные | -«- | 33 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Лупы увеличитель ные 2-10х | -«- | 50 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Наколки фотограви метрические | -«- | 100 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Пантограф ПУШ-600 | компл. | 25 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
| Планиметр поляр ный ПП-2К | шт | 25 | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Пинцеты | шт | 33 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приборы штрихо вальные | -«- | 25 | - | - | 0,2 | - | - | - |
| Пуасоны | -«- | 33 | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Рейсфедеры одинарные | -«- | 33 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| Рейсфедеры двойные | -«- | 25 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Рейсфедеры кривоножки одинарные | -«- | 100 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - |
| Рейсфедеры кривоножки двойные | -«- | 25 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
| Резцы | ком. | 50 | - | - | - | 0,3 | - | - |
| Ручки для резцов РГЦ | шт | 20 | - | - | - | 1,0 | - | - |
| Скальпели | -«- | 50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Справочники разные | экз. | 33 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
| Стереоскопы | шт | 33 | - | - | 0,1 | - | - | - |
| Таблицы разные | -«- | 33 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Транспортиры металлические большие | шт | 33 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Трафареты металлические | компл. | 20 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Трафареты пластмассовые | -«- | 33 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Треугольники целлулоидные (прозрачные) | шт | 33 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Тушницы стеклян ные с крышкой | -«- | 100 | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | 1,0 |
| Условные знаки то пографических карт | компл. | 33 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Циркули-измерители | шт | 66 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Циркули пропорци ональные | -«- | 25 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Шаблоны ШМП, ШРЦ | -«- | 20 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Штангенциркули | -«- | 33 | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| Электроплитки | -«- | 100 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - |