## Slide 1
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
г. Пермь, 2018-2019
ФГБОУ ВПО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых
2. Основные параметры кондиций, общий порядок их обоснования и выбор
А.Г. Попов

## Slide 2: Параметры кондиций – это числовые предельные значения количества, качества полезного ископаемого и требования по его оконтуриванию.
(Параметры для подсчета забалансовых (потенциально экономиче­ских) запасов аналогичны кондициям для подсчета балансовых запасов, исключая ми­нимальное промышленное содержание).
Для подсчета балансовых (экономических) запасов рудных месторождений чер­ных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов, нерудного сырья (фосфоритов, апатитов, бора, серы, ископаемых солей), плавикового шпата, барита, графита, талька, ас­беста, слюды разведочные кондиции необходимо включать следующие параметры:

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ параметры кондиций
Бортовое содержание полезного компонента в пробе (Сборт.);
Минимальное содержание полезного компонента в краевой выработке (МСК);
Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке (Cmin);
Минимальные мощности тел полезных ископаемых (пластов, залежей, жил и т.п.) или соответствующий минимальный метропроцент (метрограмм); при необходимости - мини­мальные мощности полезного ископаемого по типами и сортам;
Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов;
Условия оконтуривания рудных тел в геологических границах;
Максимальная глубина подсчета запасов, требования, предусматривающие проведение подсчета запасов в экономически обоснованных контурах разработки с выделением, при необходимости, охранных целиков;

## Slide 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ параметры кондиций
8. Перечень попутных компонентов, подсчитываемых в рудах совместно с основными компонентами (по типам руд);
9. Коэффициенты для приведения в комплексных рудах содержаний полезных компо­нентов к содержанию условного основного компонента; минимальные содержания компо­нентов, учитываемые при приведении;
10. Максимально допустимые содержания вредных примесей в краевой пробе, в оконтуривающей выработке и подсчетном блоке;
12. Минимальные запасы изолированных тел полезных ископаемых, участков;
13. Минимальный коэффициент рудоносности в подсчетном блоке;
14.Требования к выделению (по содержанию компонентов, степени окисления или вы­ветривания рудообразующих минералов, другим технологическим характеристикам) и подсчету запасов (статистически или в геометризованных контурах) промышленных (тех­нологических) типов или сортов полезного ископаемого;
15. Градиент увеличения минимального промышленного содержания на единицу вскрыши – для россыпных месторождений (в Методических рекомендациях отсутствует).

## Slide 5
ПАРАМЕТРЫ КОНДИЦИЙ,
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОМ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
15. Максимально допустимое содержание карбонатов по подсчетному блоку (для серно­кислотного выщелачивания);
16. Максимально допустимое содержание глинисто-алевритовой фракции в рудовмещающей толще (для проницаемых руд);
17. Минимальный коэффициент фильтрации по блоку (залежи);
предельная глубина залегания уровня подземных вод.

## Slide 6
Требования к качеству полезного ископаемого (или к получаемой из него товарной продукции) в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ, устанавливаемые на пробу, интервал, соответствующий высо­те эксплуатационного уступа, или в целом по пересечению по данным технологических испытаний;
Условия подсчета запасов (статистически или в геометризованных контурах) полез­ного ископаемого по сортам (классам, маркам) конечной продукции;
Минимальный выход конечной продукции (например, для месторождений облицо­вочного камня - минимальный выход облицовочных плит или блоков); минимальная мощность тела полезного ископаемого;
Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых в подсчетный контур полезного ископаемого;
Максимальная глубина подсчета запасов или требования, предусматривающие про­ведение подсчета в экономически обоснованных контурах разработки;
Минимальная мощность полезной толщи;
Максимальная мощность вскрыши.
ОСНОВНЫЕ параметры кондиций для ОПИ

## Slide 7
Для ОПИ кондициями часто являются оценочные параметры геологического задания – требования заказчика, а ТЭО кондиций не разрабатывается.
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ВЫБОРА КОНДИЦИЙ
В зависимости от вида полезного ископаемого, наличия компонентов и условий месторождения и его разработки
устанавливаются только те из перечисленных параметров кондиций, кото­рые необходимы для геолого-экономической оценки данного месторождения.

## Slide 8
Основой ТЭО является обоснование кондиций по 7 позициям, или условиям месторождения:
геологическим,
гидрогеологическим,
инженер­но-геологическим,.
экологическим,
горно-геологическим, горно-техническим,
условиям переработки и обогащения,
экономическим услови­ям разработки с подсчетом запасов, принимаемым в ТЭО.
Основным условием обоснования является экономическое обоснование.
ПОРЯДОК ОБОСНОВАНИЯ КОНДИЦИЙ

## Slide 9: Парадокс ТЭО:
Запасы подсчитываются по кондициям, обоснованными в ТЭО, а для обоснования кондиций необходимы подсчитанные запасы.

## Slide 10: Параметры эксплуатационных кондиций
Предельно допустимое качество (ПДК) запасов на контуре выемочного участка. Этот пара­метр является аналогом бортового содержания и в зависимости от конкретных горно-геологических, технологических и прочих параметров оцениваемого выемочного участка может быть большим или меньшим величины, установленной разведочными кондициями;
Предельно допустимое качество запасов в целом по эксплуатационному блоку или его части (выемочной единице), которая может быть раздельно добыта, - аналог минимально­го промышленного содержания в блоке, рассчитываемый по предстоящим затратам. Этот параметр соответствует содержанию полезного компонента, при котором извлекаемая ценность минерального сырья обеспечивает возмещение предстоящих эксплуатационных затрат;
Минимальные запасы обособленного тела полезного ископаемого (с учетом качества минерального сырья, его извлекаемой стоимости), целесообразные к отработке исходя из окупаемости предстоящих затрат;
Минимальная выемочная мощность тела полезного ископаемого;
Максимальная мощность пустых или некондиционных прослоев, а при необходимости - длина безрудного участка залежи, включаемые в выемочный контур;
Углы падения пласта (залежи) и т.д.
При обосновании эксплуатационных кондиций по разрабатываемым месторожде­ниям по возможности следует использовать материалы утвержденных ГКЗ ТЭО постоян­ных разведочных кондиций с дополнениями, учитывающими результаты доразведки и раз­работки месторождения, с корректировкой технико-экономических показателей освоения запасов и уточнением параметров кондиций, которые дополнительно могут включать в се­бя:

## Slide 11
ВЫБОР КОНДИЦИЙ

## Slide 12: ВЫБОР КОНДИЦИЙ, ВВОДНАЯ
Часто применяемые основные параметры кондиций для рудного полезного ископаемого.
Бортовое содержание полезного компонента в пробе (Сборт.);
Минимальное содержание полезного компонента в краевой выработке (МСК);
Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке (Cmin);
Минимальная мощность полезного ископаемого (mmin) или соответствующий минимальный метропроцент, метрограмм (m%, mc);
Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов (mнк)

## Slide 13: ВЫБОР БОРТА
1. Бортовое содержание (Сборт.) - это наименьшее содержание полезных компонентов в пробе, включаемой в подсчет запасов при оконтуривании тела полезного ископаемого по мощности (в разрезе) в случае отсутствия четких геологических границ.
Бортовое содержание в ме­сторождениях комплексных руд выражается суммой, имеющих промышленное значение, содержаний полезных компонентов, приведенных к содержанию условного основного компонента. Для монокомпонентных руд – содержанием по одному компоненту.

## Slide 14
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА при выборе бортовых содержаний
1. Разница в запасах руды вариантов борта должна быть не менее 10% от общих запасов ближайшего варианта. При меньшей разнице применение вариантов бортового со­держания не имеет смысла:
PСборт1 – PСборт2  10%.
2. Нижний предел бортового содержания определяется технологическим фактором - бортовое содержание не должно быть ниже неизвлекаемых содержаний:
Сборт1 = Сизвл.
3. Количество вариантов бортового содержания (N) д.б. не менее 3 и не более 5, с оптимальным вариантом в центре:
3  N [Cборт]  5.
4. Содержание в прирезках должно находиться между соседними оцениваемыми бортовыми со­держаниями; при отклонении от этого правила в материалах ТЭО должны быть проанали­зированы обусловившие его причины, т.е. доказана достоверность этих повариантных расчетов:
Cприрезка = Сборт1 –Сборт2 .
5. Бортовое содержание д.б. меньше минимального промышленного содержания :
С борт. < C min.
6. Бортовое содержание не должно превышать среднего содержания по подсчетной единице:
С борт. < C ср.,

## Slide 15
1
3
2
2
4
3
1
3
2
3
1
2
2
1
12
8
10
5
3
1
1
3
2
1
1
15,0
15,0
15,0
15,0
17,0
1
2
3
4
5
6
С борт , г/м3
1
2
3
Разрез Л.1
2; 2,3; 3
2,7; 3,5; 3,5
2,3; 2,7; 2,7
1,7; 2; 0
5,7; 7,6; 7,6
1,8; 2,5; 3
Графический смысл бортового содержания

## Slide 16
Аналитический смысл бортового содержания
=

где Спер. – содержание по пересечению, сi – содержание по рядовой пробе интервала опробования – mi , сimi – метрограмм, метропроцент.
Принцип оконтуривания по разрезу по бортовому содержанию

## Slide 17
Таблица. Расчет среднего содержания по пересечению (С пер.) при бортовом содержании 0,5 (С борт = 0,5) |  |  |  |  | 
№ | от | до | Интервал (mi) | Содержание (Сi), г/т | Метрограмм (mi ci)
1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
3 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8
4 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,8 | 4,2
5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
6 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0
7 | 7,5 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0
8 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
9 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8
10 | 11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2
11 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
12 | 13,0 | 14,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2
13 | 14,5 | 15,0 | 0,5 | 1,9 | 1,0
14 | 15,0 | 16,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5
15 | 16,0 | 17,2 | 1,2 | 0,4 | 0,5
16 | 17,2 | 18,0 | 0,8 | 3,5 | 2,8
17 | 18,0 | 19,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2
18 | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
19 | 20,0 | 21,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9
20 | 21,0 | 22,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
21 | 22,0 | 23,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
22 | 23,0 | 24,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
23 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
24 | 25,0 | 25,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0
25 | 25,5 | 26,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0
26 | 26,0 | 27,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
27 | 28,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
Сумма |  |  | 42,8 |  | 18,3
Сумма |  |  | 22,0 |  | 17,8
Содержание |  |  |  | 0,4 | 
Содержание |  |  |  | 0,8 | 
Разрез. Оконтуривание запасов по рядовым пробам керна скважин по бортовому содержанию 0,5 г/т. Слева – интервал опробования, м
Справа – содержание, г/т
Выбор контура рудного тела (РТ) по бортовому содержанию 0,5 г/т

## Slide 18
Статистический смысл и выбор (обоснование) бортового содержания
Количество классов – формула Стёрджесса: k =1+(3,322 Lg[n]) | Шаг классов интервалов: Сшаг = (Cmax - Cmin)/k
Устанавливается количество классов значений содержания генеральной совокупности содержаний и шаг класса с учетом минимального извлекаемого содержания, строятся гистограммы распределения содержаний по классам и делаются выводы о принятии бортовых значений и его шаге.
Пример выбора борта основного компонента приведен на следующих слайдах (цинковорудное месторождения Урала)

## Slide 19
Параметры | Значения
Среднее | 0,33
Медиана | 0,08
Мода | 0,03
Стандартное отклонение | 1,02
Дисперсия выборки | 1,05
Эксцесс | 104,0
Асимметричность | 8,8
Интервал | 20,05
Минимум | 0
Максимум | 20,05
Сумма | 1009,61
n | 3034
Параметры | Значения
Среднее | 2,02
Медиана | 1,13
Мода | 0,65
Стандартное отклонение | 2,44
Дисперсия выборки | 5,94
Эксцесс | 14,30
Асимметричность | 3,36
Интервал | 19,55
Минимум | 0,50
Максимум | 20,05
Сумма | 696,42
n | 344
Chart: Классы содержаний
| 0 | 1.5950180697185314 | 3.1900361394370629 | 4.7850542091555948 | 6.3800722788741258 | 7.9750903485926568 | 9.5701084183111877 | 11.165126488029719 | 12.76014455774825 | 14.355162627466781 | 15.950180697185312 | 17.545198766903845 | 19.140216836622375 | 20.735234906340906
Частота | 1 | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Классы содержаний
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5
Частота | 2 | 193 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1
Характеристика распределение содержаний Zn по 3034 рядовым пробам
Гистограмма частоты содержаний Zn с шагом в 1,6 по генеральной совокупности с содержаниями 0-20,05
Характеристика распределения содержаний Zn
по n=344 и С >0,5 (неизвлекаемое)
Гистограмма частоты содержаний Zn с шагом в 2 по выборке содержаний 0,5-20,5

## Slide 20
Параметры | Значения
Среднее | 0,99
Медиана | 0,86
Мода | 0,65
Стандартное отклонение | 0,39
Дисперсия выборки | 0,16
Эксцесс | -0,31
Асимметричность | 0,84
Интервал | 1,49
Минимум | 0,50
Максимум | 1,99
Сумма | 244,93
n | 248
Chart: Классы содержаний
| 0.5 | 0.7 | 0.89999999999999991 | 1.0999999999999999 | 1.2999999999999998 | 1.4999999999999998 | 1.6999999999999997 | 1.8999999999999997 | 2.0999999999999996
Частота | 4 | 67 | 57 | 38 | 28 | 19 | 16 | 12 | 7
Chart: Классы содержаний
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004 | 2.1000000000000005
Частота | 4 | 32 | 35 | 34 | 23 | 22 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0
Характеристика распределения содержаний
Zn по n=248 и 0,5 < С <2
(среднего по предыдущей выборке)
Итак, выборка содержаний сократилась от 0,5 до 1,99 (≈2).
По гистограмме А – по правилам можно выделить всего 4 варианта борта: 0,5; 0,7 и 0,9.
По гистограмме Б можно выделить 4 варианта борта: 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8. Вариант в 0,9 почти равен среднему значению по выборке – исключается (правило 6).
Гистограмма частоты содержаний Zn
по выборке содержаний 0,5-2,0
с шагом: А – 0,2; Б – 0,1
А
Б

## Slide 21
Следующим шагом является проверка количества запасов по вариантам бортового содержаний. Количество запасов должно находится между соседними вариантами, а прирезка запасов должна составлять не более 10 %.

## Slide 22
2. Минимальное содержание полезного компонента в краевой выработке (МСК) - это наименьшее среднее содержание полезного компонента по пересечению мощности полезного ископаемого, включаемого в подсчет запасов при оконтуривании тела полезного ископаемого в плане (проекции на горизонт) в случае отсутствия четких геологических границ.

## Slide 23
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА для МСК
1. МСК устанавливать, когда наблюдается зако­номерное снижение содержания полезного компонента по краям залежи.
2. Расчеты МСК в краевой (оконтуривающей) выработке (скважине) вы­полняются повариантно, как и Сборт. Когда сравнение вариантов нецелесообразно, значение минимального содержания в краевой выработке определяется аналитически.
3. Расчет минимального содержания в краевой выработке выполняется по основ­ному компоненту, а в комплексных рудах - по условному основному компоненту через ко­эффициенты перевода.
4. При крутопадающих и сложных залежей МСК можно не рассчитывать, а оконтуривание проводится только по Сборт. в разрезе.

## Slide 24
Графический смысл МСК
1
3
2
2
4
3
1
3
2
3
1
2
2
1
12
8
10
5
3
1
1
3
2
1
1
15,0
15,0
15,0
15,0
17,0
18,0
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
С борт , г/м3
1
2
3
Л.1
Разрез Л.1
План Л.1
2; 2,3; 3
2,7; 3,5; 3,5
2,3; 2,7; 2,7
1,7; 2; 0
5,7; 7,6; 7,6
1,8; 2,5; 3
2; 2,3; 3
2,7; 3,5; 3,5
2,3; 2,7; 2,7
1,7; 2; 0
5,7; 7,6; 7,6
1,8; 2,5; 3
Минимальные содержания в краевой (МСК) скважине по вариантам.
В данном случае МСК = Сборт. по значениям вариантов.

## Slide 25
Варианты СМСК , г/м3:
1
2
3
- скважина, в числителе - номер, в знаменателе - содержание Au в г/м3
Варианты оконтуривания полезного ископаемого по минимальному содержанию в краевой выработке (МСК) в плане
1/2
2/3
3/1
6/1
5/3
4/5
7/0
8/2
9/3
10/8
11/5
12/1
13/1
14/2
15/3
16/4
17/2

## Slide 26
Аналитический смысл МСК
= = С МСК

## Slide 27
Таблица. Расчет среднего содержания по пересечению (С пер.) при бортовом содержании 0,5 (С борт = 0,5) |  |  |  |  | 
№ | от | до | Интервал (mi) | Содержание (Сi), г/т | Метрограмм (mi ci)
1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
3 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8
4 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,8 | 4,2
5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
6 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0
7 | 7,5 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0
8 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
9 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8
10 | 11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2
11 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
12 | 13,0 | 14,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2
13 | 14,5 | 15,0 | 0,5 | 1,9 | 1,0
14 | 15,0 | 16,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5
15 | 16,0 | 17,2 | 1,2 | 0,4 | 0,5
16 | 17,2 | 18,0 | 0,8 | 3,5 | 2,8
17 | 18,0 | 19,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2
18 | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
19 | 20,0 | 21,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9
20 | 21,0 | 22,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
21 | 22,0 | 23,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
22 | 23,0 | 24,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
23 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
24 | 25,0 | 25,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0
25 | 25,5 | 26,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0
26 | 26,0 | 27,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
27 | 28,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
Сумма |  |  | 42,8 |  | 18,3
Сумма |  |  | 22,0 |  | 17,8
Содержание |  |  |  | 0,4 | 
Содержание |  |  |  | 0,8 | 
Разрез. Оконтуривание запасов по рядовым пробам керна скважин по бортовому содержанию 0,5 г/т. Слева – интервал опробования, м
Справа – содержание, г/т. МСК = С борт.
Среднее содержание по пересечению – 0,8 г/т.
При МСК = 0,5, входит в контур подсчета запасов в плане.

## Slide 28
где МКВ – минимальное содержание в краевой выработке при нулевой вскрыши, г/м3,
Спрд.о– затраты на добычу и обогащенгие 1 м3 песков без вскрыши, руб./м3,
Ки – коэффициент технологического извлечения, дол.ед.
где : ^МКВ – увеличение МСК на единицу коэффициента вскрыши, «градиент» по вскрыше, г/м3,
Зэ– прямые затраты на вскрышу песков, руб./м3,
Ки – коэффициент технологического извлечения, дол.ед.
В рекомендациях ГКЗ по россыпям золота с учётом вскрыши:
ДЛЯ РОССЫПЕЙ ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР - МКВ при нулевой вскриши и ^МСК градиент уменьшения содержания на 1 м3 вскрыши
Градиент увеличения МКВ по всрыше:

## Slide 29
3. Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке (Cmin) - это такое содержание, при котором достигается равенство извлекаемой ценности минерального сырья с эксплуатационным затратам на получение товарной продукции.
Это содержание, отвечающее отношению значений эксплуатационных затрат по добыче и обогащению 1 т руды ( или 1м3 песков) полезного ископаемого к стоимости единицы полезного компонента извлекаемого из этой 1 т (или 1 м3 песков) с учетом разубоживания руды (песков):

## Slide 30
=;
=;
=;
где
Cmin - минимальное промышленное содержание полезного компонента, %;
Уд.Зэ – удельные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение 1 т руды или 1 м3 песков, руб./т или руб./м3;
Ц - оптовая цена* товарной продукции, получаемой при переработке 1 т руды или 1 м3 песков, номенклатура которой обоснована в ТЭО кондиций, руб.;
И - сквозное извлечение полезного компонента в товарную продукцию из минерального сырья, доли ед.; принимается на уровне, обосно­ванном в технологической части ТЭО и учтенном в расчетах ТЭП освоения месторождения (при повариантном обосновании кондиций - на уровне, соответствующем рекомендованному варианту);
Р - разубоживание при добыче, значение которого обосновано в горнотехнической части ТЭО кон­диций, доли ед.
* под оптовой ценой понимается цена производителей и оптовых поставщиков.
В формуле в числите 100, когда содержание измеряется в %, 200 – когда в каратах.

## Slide 31
Формулы расчета
минимального промышленного содержания, в зависимости от номенклатуры товарной продукции
Товарная продукция металл:
Товарная продукция концентрат:
Сmin – минимальное промышленное содержание полезного компонента в руде, %;
Зд – себестоимость добычи 1 т добываемой руды, руб.;
Зо – себестоимость обогащения 1 т добываемой руды, включая общерудничные (комбинатские и коммерческие расходы), руб.;
Зтр.к – затраты на транспортировку концентрата в расчете на 1 т добытой руды, руб.;
Зм – затраты на металлургический передел в пересчете на 1 т добытой руды, руб.;
Н – налоги, не входящие в структуру себестоимости (кроме налога на прибыль) на 1 т добытой руды, руб.;
Цм – цена 1 т товарного металла (без налога на добавленную стоимость), руб./т;
Цк – цена 1 т концентрата, руб./т;
Цм кон – цена 1 т металла (полезного компонента) в концентрате (с учетом затрат на транспортировку концентрата и себестоимости металлургического передела концентрата), руб./т;
Ск –содержание металла (полезного компонента) в концентрате, %;
Ио – коэффициент извлечения металла (полезного компонента) в концентрат при обогащении, доли единицы;
Им – коэффициент извлечения металла при металлургическом переделе, доли ед.;
Р – коэффициент, учитывающий разубоживание руд при добыче, доли единицы.

## Slide 32
Формулы расчета
минимального промышленного содержания, при наличии попутных компонентов
З – полная себестоимость добычи и переработки 1 т руды, руб./т;
Н – налоги, не входящие в структуру себестоимости (кроме налога на прибыль) на 1 т добытой руды, руб.;
П – суммарная извлекаемая ценность попутных компонентов, приходящаяся на 1 т добытой руды, руб./т;
Ц – цена 1 т главного основного полезного компонента (металла), руб./т;
И – коэффициент сквозного извлечения основного полезного компонента (металла) в товарную продукцию, получаемую из минерального сырья, доли единицы;
Р – разубоживание руд при добыче, доли единицы.

## Slide 33
Условия применения: открытый способ, простое и несложное залегание.
1. Сначала устанавливается минимальное промышленное содержание исходя из затрат при нулевой вскрыше.
2. Полученное значение увеличивается на содержание, компенсирующее затраты на вскрышные работы, которые определяются с учетом линейного коэффициента вскрыши по выработкам оцениваемого подсчетного блока.
3. Минимальное промышленное содержание по оцениваемому блоку без вскрыши и со вскрышей определяется по формулам:
Расчет минимального промышленного содержания с учетом линейного коэффициента вскрыши по градиенту вскрыши
где
С min н.в – минимальное промышленное содержание при нулевой вскрыше, % или г/т, г/м3;
С min – минимальное промышленное содержание по оцениваемому блоку, % или г/т, г/м3;
Зн.в – затраты на добычу и переработку 1т, 1 м3 руды (песков) при нулевой вскрыше, руб.;
Кв – линейный коэффициент вскрыши по выработкам оцениваемого блока, т/т, м3/м3, м3/т;
Зв – затраты на 1 т или 1 м3 вскрыши ( «градиент» ), руб.

## Slide 34
По рекомендациям ГКЗ (2016) для россыпного золота:
где МПС0 – минимальное промышленное содержание при нулевой вскрыши, г/м3,
Сд.о. – полная себестоимость добычи и переработки 1 м3 песков без вскрыши, руб./м3,
Ки – коэффициент технологического извлечения, дол.ед.
где ^МПС0 – минимальное промышленное содержание градиента вскрыши, г/м3,
Св. – полная себестоимость 1 м3 вскрыши, руб./м3,
ДЛЯ РОССЫПЕЙ ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР - МПС0 при нулевой вскриши и градиент ^МПС0 – градиент увеличения МПС на 1 м3 вскрыше

## Slide 35
Минимальное промышленное содержание применяется к подсчетному блоку с запасами, примерно равными, объему годовой добычи.
При небольших размерах блоков допускается применение минимального промыш­ленного содержания к сумме блоков с запасами не более годовой производительности карьера. Для месторождений, отрабатываемых мелкими карьерами с годовой производи­тельностью менее 300 тыс. т, допускается применение минимального промышленного со­держания к группе подсчетных блоков или в целом к месторождению.
Сср. > Cmin

## Slide 36
Минимальное содержание в подсчетном блоке, определяемое исходя из условий окупаемости эксплуатационных затрат
(«льготный промминимум» или «минимальное про­мышленное содержание в попутно вскрываемом блоке»)
Условия применения: эксплуатационные кондиции, при разведочных кондициях, крайне редко, при не высоком качестве руды (?), расчет ведется на определенный блок.
Смысл льготного промминимума: в эксплуатационные затраты включаются только затраты по определенному блоку (без ГПР и ГКР по месторождению). Затраты на погашение ГПР и ГКР по месторождению пропорционально по долям включают в себестоимость руды. Эти затраты называются - постоянные условно-пропорциональные расходы. В случае не пропорционального увеличения добычи используется формула расчета доли условно-пропорциональных расходов относительно прироста добычи.

## Slide 37
Коэффициенты для приведения содержаний полезных компонентов
комплекс­ных руд к содержанию условного компонента
Если из руд месторождения извлекаются несколько компонентов, то для расче­тов минимального промышленного, краевого и бортового содержаний используется поня­тие «условный металл» или «условный минерал». Все расчеты с условным металлом или минералом основываются на соотношении извлекаемой стоимости. Первая формула, для сортов руд, вторя для компонентов:
где
Цic - цена i-го сорта; Ц1c - цена основного сорта;
Цi - цена единицы товарного металла (минерала) извлекаемого из i-го компонента руды, руб.;
Ц1 - цена единицы товарного металла (минерала) главного компонента, руб.;
Иi - сквозное извлечение i-го компонента при обогащении и металлургическом переделе, до­ли ед.;
И1 - сквозное извлечение главного компонента при обогащении и металлургиче­ском переделе, доли ед.
Сквозное извлечение:
И скв. = Икон. И пром. И металла

## Slide 38
Для месторождений, рудные концентраты которых не будут подвергаться переделу формула приобретает вид:
где
Цi - цена единицы товарного концентрата i-го минерала, руб.;
Иi - извлечение i-го минерала в одноименный концентрат, доли ед.;
Сi - содержание i-го минерала в этом кон­центрате, доли ед.;
Ц1 - цена единицы товарного концентрата главного минерала, руб.;
И1- извлечение главного минерала при обогащении в концентрат, доли ед.;
С1 - содержание главного минерала в одноименном концентрате, доли ед.

## Slide 39
4. Минимальная мощность полезного ископаемого (mmin) или соответствующий минимальный метропроцент, метрограмм (m%, mc) - это наименьшая мощ­ность, которая учитывается при подсчете балансовых запасов или еще меньшая мощность, но с учетом содержания полезного компонента в этой мощности экономически выгодной для разработки.
Условия НЕПРИМЕНЕНИЯ:
штокверк,
гнездовое распределение полезного ископаемого,
частое переслаивание с пустыми породами и некондиционными рудами, не позволяющее выделить лимитирующую максимальную мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, которые можно включить в подсчет запасов.

## Slide 40
1. Минимальная мощность устанавливается по истинной мощность тела полезного ископаемого по формуле Леонотовского и ли по иным тригонометрическим, геометрическим формулам.
2. Замена истинной мощности на длину рудного интервала по выработке (скважине), высоту добычного уступа (подуступа), горизонтальную или иную мощность проводится по специальному обоснованию.
Тогда в параметре кондиций вводится иная формулировка, к примеру: «минимальная длина рудного интервала по разведочной выработке – 2 метра»; «минимальная горизонтальная мощность по горизонту – 3 м», или «минимальная высота рабочего уступа с минимальным метрограммом – 10 м».

## Slide 41
Минимальная мощность обосновывается геологически и горнотехнически.
При ее горнотехническом обосновании учитываются:
условия залегания тел полезного ископаемого (крутое, пологое, горизонтальное),
морфология и размеры,
сложность внутреннего строения и степень изменчивости по простиранию и падению, в значительной мере определяющие выбор системы разработ­ки месторождения,
ширина очистного пространства, возможность отработки отдельных тел полезных ископаемых,
крепость и устойчивость полезного ископаемого и вмещающих пород, определяющие возможность применения тех или иных систем разработки и выбор обору­дования для механизации добычи.

## Slide 42
Геологическое обоснование проводится:
а) описательно и б) статистически.
А. Описательное обоснование проводится по условию залегания залежи, вариации мощности, установления минимальных, максимальных и средних значений в различных частях залежи.
Б. Статистическое обоснование проводится при статистическом изучении и исследовании генеральной совокупности значений мощности полезного ископаемого с делением на классы мощностей (при необходимости); с установлением минимальных значений.
Горнотехническое обоснование проводится с учетом минимальной и номинальной шириной очистной разработки.
Причем если мощность будет менее минимальной, но содержания высокие, тогда используется метропроцент или метрограмм.

## Slide 43
Парадокс минимальной мощности полезного ископаемого заключается в том, что в контур подсчета запасов может попасть полезное ископаемое по выклиниванию залежи (рудного тела или пласта), когда наблюдается уменьшение мощности вплоть до значений меньше принятой минимальной мощности или нуль.
тупое
в линию
в точку
mmin
mф

## Slide 44
Парадокс разрешается с помощью метропроцента, метрограмма.
Для оконтуривания рудных тел с учетом метропроцента используется формула:
cф mф ≥ сборт. mmin ,
где cф - фактическое по пересечению содержание полезного компонента, mф - фактическая мощность рудного тела, м.
При наличии извлекаемых содержаний полезных компонентов во вмещающих поро­дах целесообразно пользоваться следующим выражением для расчета метропроцента, метрограмма:
cф mф + cв (mmin - mф) ≥ cборт. mmin ,
где cв - содержание полезного компонента во вмещающих породах.

## Slide 45
=
где сimi метропроцент или метрограмм

Сф mф ≥ Сборт.mм (ГКЗ).
Однако, лучше
Сф mф ≥ Сборт. (условие борта).
Данное условие дополняет второе (если даже отменяет).
К примеру, минимальная мощность mmin=2 м, С борт = 0,5 г/м3.
При Сф = 1,5 г/м3 и mф = 0,5 м метрограмм составляет:
1,5 х 0,5 = 0,75 > C борт. = 0,5.
По методике ГКЗ с учетом mmin = 2 м:
0,75< 1 г /м3 (0,5 х 2).
Таким образом, для принятия фактической мощность в 0,5 м в 4 раза меньше кондиционной необходима оговорка - при меньшей мощности , но высоким содержанием с учетом метрограмма или метропроцента более бортового содержания.

## Slide 46
Сф mф ≥ Сборт.mmin (ГКЗ).
Сф mф ≥ Сборт. (условие борта).
Для минимальной мощности полезного ископаемого:

## Slide 47
4. Максимальная допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов (mнк) - это наибольшая мощность пустых прослоев и некондиционных руд включаемая в пересечение при подсчете запасов с средневзвешенным содержанием полезного компонента по пересечению не превышающим принятое бортовое содержание.
Параметр обосновывается геологическими, горно-геологическими, горнотехническими условиями разработки и условиями обогащения.
Геологическое и горно-геологическое обоснование основано на расчетах при повариантном подсчете запасов с выделением некондиции в контуре запасов.

## Slide 48
По месторождениям полезных ископаемых, используемых без обогащения, максимальную мощность некондиции следует устанав­ливать исходя из требований потребителя к качеству добываемого сырья. В этих целях производятся рас­четы качества добываемого сырья при различном соотношении мощностей полезных ис­копаемых и некондиционных прослоев (а при необходимости - технологические испыта­ния) и на их основе устанавливается предельная мощность прослоя, при которой еще воз­можно получение товарной продукции требуемого качества. Ее величина и регламентируется кондициями в качестве параметра максимальной допустимой мощности прослоев пустых пород и некондиционных полезных ископаемых.
По полезным ископаемым с последующим обогащением, необходимо произвести подсчет запасов при различных мощностях некондиции по вариантам бор­тового содержания и оценить влияние прослоев на размеры и форму рудных тел. Варианты подсчета запасов выбираются с учетом статистической оценки распределения мощностей прослоев (чтобы избежать подсчетов по классам мощностей, не имеющих значительного распространения) по представительным для оцениваемого участка телам или подсчетным блокам. Для каждого из вариантов обосновываются наиболее рациональные системы раз­работки и технологии обогащения (передела) добываемых руд. Выбор оптимального вари­анта кондиций осуществляется на основе сопоставления технико-экономических расчетов.

## Slide 49
Вообще между мощностью полезного ископаемого и мощностью некондиции существует некая закономерность, которая может выражаться определенной функцией (различной для каждого месторождения).
Для того, что бы избежать этой неопределенности в параметр кондиции добавляют условие – «при большой максимальной мощности пустых… руководствоваться метропроцентом, метрграммом или бортовым содержанием.
=

Некондиция включается

## Slide 50
Таблица. Расчет среднего содержания по пересечению (С пер.) при бортовом содержании 0,5 (С борт = 0,5) |  |  |  |  | 
№ | от | до | Интервал (mi) | Содержание (Сi), г/т | Метрограмм (mi ci)
1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
3 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8
4 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,8 | 4,2
5 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
6 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0
7 | 7,5 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0
8 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
9 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8
10 | 11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2
11 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
12 | 13,0 | 14,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2
13 | 14,5 | 15,0 | 0,5 | 1,9 | 1,0
14 | 15,0 | 16,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5
15 | 16,0 | 17,2 | 1,2 | 0,4 | 0,5
16 | 17,2 | 18,0 | 0,8 | 3,5 | 2,8
17 | 18,0 | 19,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2
18 | 19,0 | 20,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
19 | 20,0 | 21,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9
20 | 21,0 | 22,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
21 | 22,0 | 23,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1
22 | 23,0 | 24,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
23 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
24 | 25,0 | 25,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0
25 | 25,5 | 26,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0
26 | 26,0 | 27,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
27 | 28,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0
Сумма |  |  | 42,8 |  | 18,3
Сумма |  |  | 22,0 |  | 17,8
Содержание |  |  |  | 0,4 | 
Содержание |  |  |  | 0,8 | 
Разрез. Оконтуривание запасов по рядовым пробам керна скважин по бортовому содержанию 0,5 г/т. Слева – интервал опробования, м
Справа – содержание, г/т. МСК = С борт.
Среднее содержание по пересечению – 0,8 г/т.
При МСК = 0,5, входит в контур подсчета запасов в плане.
5 м
Максимальная мощность некондиции

## Slide 51
Часто параметр кондиций минимальное промышленное содержание (МПР) в подсчетном блоке при открытой разработке заменяет параметр:
балансовые запасы подсчитать в экономически обоснованном контуре карьера разработки.
Принципиально этот параметр поглощает все выбираемые параметры, кроме бортового содержания и содержания в краевой выработке (скважине).