## Slide 1
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
г. Пермь, 2018-19
ФГБОУ ВПО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых
2. Геологическое и инженерно-геологическое обоснование кондиций
А.Г. Попов

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ КОНДИЦИИ ИХ ПАРАМЕТРЫ, ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
Бортовое содержание полезного компонента в пробе (Сборт.);
Минимальное содержание полезного компонента в краевой выработке (МСК);
Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке (Cmin);
Минимальные мощности тел полезных ископаемых (пластов, залежей, жил и т.п.) или соответствующий минимальный метропроцент (метрограмм); при необходимости - мини­мальные мощности полезного ископаемого по типами и сортам;
Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов;
Условия оконтуривания рудных тел в геологических границах;
Максимальная глубина подсчета запасов, требования, предусматривающие проведение подсчета запасов в экономически обоснованных контурах разработки с выделением, при необходимости, охранных целиков;

## Slide 3
Геологическое обоснование кондиций проводится
а) вербально, б) аналитически, в) статистически,
г) графически.
А. Вербальное обоснование
описание геологического строения района месторождения;
описание геологического строения месторождения;
характеристика полезного ископаемого;
методика проведенных ГРР;
выбор и обоснование условия оконтуривания полезного ископаемого;
обоснование группы сложности месторождения.
основные показатели предполагаемого или существующего месторождения.
Б. Аналитическое обоснование
выбор и обоснование вариантов бортового содержания;
обоснование группы сложности по параметрам изменчивости;
иные расчеты показателей месторождения.
В. Статистическое обоснование
выбор и обоснование вариантов бортового содержания;
статистические параметры мощности, содержания, объемной массы;
иные показатели.

## Slide 4: Описание геологического строения района месторождения
Геологическая позиция.
Очень краткая стратиграфия.
Магматизм.
Тектоника.
Описание геологического строения месторождения
Геолого-тектоническая позиция месторождения /проявления.
Размеры месторождения/проявления.
Характеристика полезной толщи, условия залегания и морфология.
Характеристика вскрыши/торфов, подстилающих/вмещающих пород.
Генетический и геолого-промышленнй тип месторождения/проявления.
Характеристика полезного ископаемого
Тип руды, характеристика песков, полезной толщи.
Состав руды, состав песков, полезной толщи.
Описание полезных компонентов и их содержания.
А. Вербальное обоснование

## Slide 5
Методика проведенных ГРР
для ТЭО кондиций – не обязательно, но необходима для подсчета запасов…., по которым проводится ТЭО…

## Slide 6: Выбор и обоснование условия оконтуривания полезного ископаемого
1. По геологическим границам. Дается описание факто­ров, на основе которых устанавливаются границы полезного ископаемого с вмещающими его породами.
2. По результатам опробования. По одному или нескольких па­раметрам (содержание полезных компонентов, характеристика физико-механических свойств и т.п.), используемых для оконтуривания. Например, на большинстве железоруд­ных месторождений оконтуривание рудных тел производится по результатам опробования на один компонент - железо общее или связанное с магнетитом, а на полиметаллических месторождениях - по сумме содержаний цветных металлов, приведенной к содержанию условного основного компонента.
3. Комбинированно (в геологических границах и по результа­там опробования). Следует применять при наличии промышленного оруденения как в телах полезных ископаемых с геологическими границами, так и в непосредственно вмещающих эти тела породах, а также в тех случаях, когда при четких геологических границах тел по­лезных ископаемых по мощности установлено закономерное снижение содержаний полез­ных компонентов по простиранию или падению этих тел.
4. По горной массе. В случае, когда невозможно установить распределение полезного ископаемого/компонента, т.е. невозможно выделить залежь по опробованию и геологическим границам оконтуривание проводится на условную горную массу, ограниченной границами разведки и будущей разработки.

## Slide 7
В соответствие с Методическими рекомендациями по применению Классификации запасов….. (ГКЗ, 2007) и курса «Поиски и разведка…».
Обоснование группы сложности

## Slide 8
Основные показатели месторождения/проявления
1. Запасы / ресурсы полезных ископаемых и компонентов по категориям официальные, авторские или предполагаемые.
2. Количество тел полезного ископаемого, их форма, размеры (площадь, длина по про­стиранию и падению, колебания мощностей и средние их значения), доля заключенных в них запасов (от общих по месторождению);
3. Характеристика полезного ископаемого по содержанию полезных компонентов и вредных примесей, формам их нахождения и балансу распределения по минералам и про­дуктам обогащения, физико-механическим свойствам, гранулярному составу и другим па­раметрам, лимитируемым для минерального сырья действующими нормативными доку­ментами или требованиями потребителя;
4. Наличие промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, подлежащих раздельной добыче и переработке или шихтовке (при совместной их перера­ботке), характеристика их качества и соответствие качества получаемой продукции требо­ваниям действующих нормативных документов, требованиям потребителя, пространст­венное распределение (наличие горизонтальной и вертикальной зональности) и запасы по­лезного ископаемого по типам и сортам, а также запасы содержащихся в них полезных компонентов;
5. Наличие и закономерности пространственного распределения безрудных прослоев, характеристика слагающих их пород и содержаний в них полезных компонентов и вред­ных примесей, статистические данные о распределении по классам мощностей;
6. Характер изменения внутреннего строения, морфологии и размеров тел полезного ис­копаемого, содержаний полезных компонентов и вредных примесей в их пределах при пе­реходе от одного варианта к другому по простиранию и падению с количественной оцен­кой методами вариационной статистики, графическими и другими методами.

## Slide 9
Б. Аналитическое обоснование
Выбор и обоснование вариантов бортового содержание
(см. Выбор и обоснование кондиций)
Обоснование группы сложности месторождения по параметрам
(см. курс «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых)
Иные расчетные показатели
Статистические расчеты средних значений содержания, мощности, объемной массы их вариций, ковариаций, корреляций и иных статистических параметров….
В. Статистическое обоснование

## Slide 10: Г. Графическое обоснование кондиций
Геологические карты района и месторождения.
План подсчета запасов по вариантам.
Геологические разрезы по разведочным линиям.
Продольные геологические разрезы (при крутом и сложном залегании).
План по горизонтам (при крутом и сложном залегании).
На графике обязательно:
подразрезные таблицы с расчетами подсчетных параметров или таблицы расположенные рядом,
числовые данные подсчетных блоков (S, m, c, Q, P),
различная цветовая раскраска вариантов подсчета запасов.
7. Иная дополнительная графика….

## Slide 11
Пример оформления графики по россыпному месторождению. Условных обозначений к повариантному плану подсчета запасов

## Slide 12
Пример оформления повариантного плана подсчета запасов

## Slide 13
Пример оформления геологического разреза по вариантам бортового содержания

## Slide 14
Пример оформления геологического разреза по вариантам бортового содержания рудного месторождения с наклонными РТ

## Slide 16: Инженерно-геологическое обоснование кондиций
Нормативные документы (могут быть пересмотрены):
«Методическим руководством по изучению инженерно-геологических ус­ловий рудных месторождений при разведке», (2000 г.),
«Инженер­но-геологические, гидрогеологические и геоэкологические исследования при разведке и эксплуатации рудных месторождений» (2002 г.)

## Slide 17: Необходимые инженерно-геологические параметры и условия, которые надо получить при ГРР:
тип месторождения по сложности инженерно-геологических условий разработки;
сейсмичность района, трещиноватость горных пород, степень выветрелости, закарстованность;
физико-механические свойства пород и руд - сопротивление сдвигу и сжатию, коэф­фициент Пуассона, коэффициент крепости по М.М. Протодьяконову, слоистость, сланце­ватость, пористость, кусковатость, разрыхляемость, плотность в массиве, естественная влажность, способность к оплыванию, вспучиванию, слеживанию, налипанию, глини­стость и размокаемость, абразивность, угол внутреннего трения, сцепление, объемная масса, гранулометрический состав и т.д.;
газоносность и загазованность, опасность внезапных выбросов пород, взры-воопасность, силикозоопасность, геотермические условия;
инженерно-криологические условия;
результаты агрохимических анализов вскрышных и вмещающих пород, включая верхний плодородный слой и почвообразующую породу, с оценкой их пригодности к раз­личным видам рекультивации в соответствии с требованиями государственного стандарта.

## Slide 18: Основной параметр
Объемная масса определяется тремя способами:
в целике,
в лаборатории по пробам,
по формулам.

## Slide 19
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
Для установления физико-механических параметров отбираются пробы, часто являющиеся групповыми пробами дубликатов рядовых проб.
Необходимо соблюдать статистическую значимость для каждой литологической разности.
В ТЭО обязательно создаётся таблица физико-механических параметров полезного ископаемого и иных горных пород и отложений.
Протоколы испытаний, прикладываются в приложении.