## Slide 1
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
г. Пермь, 2018-19 гг.
ФГБОУ ВПО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых
4. Гидрогеологическое обоснование кондиций
А.Г. Попов

## Slide 2
Гидрогеологическое обоснование кондиций основано на:
А) гидрогеологической характеристике месторождения,
Б) расчетах водопритока в горные выработки будущей разработки.
А. Гидрогеологическая характеристика месторождения включает в себя:
сведения о количе­стве и мощности водоносных горизонтов,
характер и степень водоносности пород,
коэффициенты фильтрации,
условиях питания и дренажа подземных вод,
связи между водоносными горизонтами и поверхностными водами,
гидростатистическое давление,
степени изоляции тел по­лезного ископаемого водоупорными слоями,
химический состав и бактериологическое состояние вод,
агрессивности вод по отношению к бетону, металлам и полимерам, содержании в них полезных и вредных примесей.

## Slide 3: А. Гидрогеологическая характеристика месторождения дается по результатам гидрогеологических работ, проведенных при ГРР, результатом которых является:
1. Установление появления ПВ в скважинах и горных выработках, установления уровня ПВ на соответствующую дату с отметкой их на геологических разрезах.
2. Опытные гидрогеологические работы в скважинах, горных выработках: откачки и наливы для установления Кф, иных коэффициентов и дебита.
3. При необходимости - режимные наблюдения по скважинам и горным выработкам в течении 1 года с установлением режима. При необходимости режимные наблюдения над поверхностными водами.
Необходимость режимных наблюдений – это затопляемые ПВ запасы с изменением в течении года УПВ более минимальной мощности полезного ископаемого !!!

## Slide 4
УПВ на 10.08.2018г.
Вынесения уровня ПВ на разрезы,
УПВ – установившийся уровень ПВ через, к примеру, - 5 дней после бурения.
Уровень появления ПВ – отмечен в буровых журналах и в тексте.
1. Установление УПВ

## Slide 5
УПВ
H
R
Скважина
откачивающая
Скважины
наблюдательные
r0
Схема проведения откачки из совершенной скважины
r0 – радиус скважины , фильтра
R – радиус влияния откачки
2. Опытные гидрогео-логические работы в скважинах

## Slide 6
Коэффициент фильтрации и иные коэффициенты рассчитываются по формулам Руководства П-717-80 – некоторые примеры приведены на рисунках…
РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДОНОСНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ
П-717-80 Гидропроект
Москва Энергоиздат 1981

## Slide 7
РТ
3. Режимные наблюдения
организуются по гидрогеологическим наблюдательным скважинам, рассоложенных по линии разреза. Часто линия разреза продолжает гидрологический створ. Наблюдения проводятся с частотой 2- 4 раза в месяц, круглый год.
река
Гидроствор
С-1
С-2
Л-1
С-2
С-1
План
Разрез
апрель
январь
Залежь сезонно затапливается ПВ это показывается на разрезах и дополнительно строится график изменения УПВ за год.

## Slide 8
Коэффициенты, которые должны быть получены при гидрогеологических работах при ГРР:
коэффициент фильтрации - Кф (м/сут);
коэффициент проницаемости – С (Дарси);
коэффициент водопроводимости - Т (м2/сут);
коэффициент пъезопроводности (уровнепроводности) - a (м2/сут);
коэффициент водоотдачи - Кв, μ (%);
уклон потока подземных вод (карта гидроизогипс при необходимости).

## Slide 9
Коэффициент фильтрации Кф по закону Дарси:
Кф = v/J = Q/(FJ) ,
при J = 1
Кф = v = Q/F ,
где v - скорость фильтрации (расход воды через единицу площади поперечного сечения грунта, включая площадь сечения порового пространства и скелета грунта); J - напорный градиент; Q - расход фильтрационного потока; F - площадь поперечного сечения потока. И иные формулы…
Проницаемость - это свойство горных пород пропускать через себя жидкости при наличии перепада давления (напора); проницаемость зависит от размера сообщающихся между собой пор и трещин в горных породах.
Коэффициент проницаемости представляет собой расход жидкости, имеющей вязкость 1 мПа·с, фильтрующейся через поперечное сечение площадью 1 см2 при перепаде давления 0,1 МПа. Он измеряется в дарси (1 дарси=1,02·10-8см2).
Коэффициент проницаемости:
C = QμΔl/(ΔРF) ,
где Q - объемный расход жидкости, см3/с; μ - коэффициент динамической вязкости жидкости, мПа·с; Δl - отрезок пути фильтрации, на котором происходит изменение давления ΔР, см; ΔР - перепад давления, МПа; F - площадь поперечного сечения потока, см2.
Для воды коэффициент проницаемости в 1 Дарси, соответствующим коэффициенту фильтрации 1 м/сут.
РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДОНОСНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ
П-717-80 Гидропроект

## Slide 10
Коэффициентом водопроводимости Т называется произведение коэффициента фильтрации на мощность водоносного пласта т
Т = Кфт.
Коэффициент характеризует единичный расход (на 1 м ширины) потока подземных вод при градиенте, равном единице.
Коэффициент пьезопроводности а характеризует скорость перераспределения напора в процессе неустановившегося движения подземных вод и определяется как частное от деления коэффициента водопроводимости на водоотдачу пласта μ. Коэффициент пьезопроводности в напорных водах выражается формулой
а = Kфm/μ.
В безнапорных водоносных пластах коэффициент пьезопроводности называют коэффициентом уровнепроводности. За значение μ в этом случае принимают водоотдачу пласта при его осушении, определяемую по разности между общей пористостью и максимальной молекулярной влагоемкостью, а за мощность пласта - среднюю мощность фильтрационного потока hcp. Формула для определения коэффициента уровнепроводности имеет вид:
aу = Кф hcp/μ.

## Slide 11
Гидрогеологические параметры необходимы нам для расчета водопритока в горные выработки.
Б. Расчет водопритока в горные выработки планируемой разработки
Горные выработки разработки месторождения :
открытые,
закрытые,
подводные.
В качестве примера рассмотрим открытую выработку - карьер

## Slide 12
Общий водоприток в карьер:
Qо = QПВ + Qпов. + Qд+ Qт ,
где водопритоки (Q)
QПВ – подземных вод,
Qпов. – поверхностных вод,
Qд – дождевых и ливневых вод (атмосферных осадков),
Qт – талых вод (в зависимости от климатических условий).
Расчеты проводятся с учетом многолетних режимных климатических наблюдений, и режимных наблюдений за ПВ. По объекту берется справка с Гидромета с необходимыми данными по метеостанции, гидростворам и створам по ПВ расположенных в непосредственной близости!!!

## Slide 13
Схема расчета водопритока ПВ в карьер
Приведенный радиус карьера «большого колодца» при неправильной, но близкой к круговой форме, r0, м, вычисляется по формуле:
где F, м2 – площадь карьера на глубине вскрытия карьером подземных вод.
Один из примеров расчета водопритока подземных вод в карьер QПВ

## Slide 14
Прогнозный приток подземных вод в карьер, QПВ м3/сут, по формуле «большого колодца»:
H, м – вскрытая карьером мощность водоносного горизонта;
R, м – приведенный радиус депрессии от центра карьера.
где S – понижение уровня воды, м.
При понижении уровня воды в карьере на всю его глубину S = H.

## Slide 15
Расчет водопритоков дождевых и ливневых вод (атмосферных осадков) Qд.; талых вод (в зависимости от климатических условий) Qтал..
Суточный приток дождевых вод в карьер, Qд, м3/сут:
Qд = 10 ψmt ⨯ Ад ⨯ F
Ψmt – коэффициент поверхностного стока;
Ад – слой суточных осадков в теплый период (без учета зимы) по многолетним наблюдениям;
F – площадь карьера по поверхности. (Площадь водосбора отсекается нагорной канавой или обваловкой).
При Ад равным годовому слою осадков – рассчитывается годовой приток дождевых вод.
Так же можно рассчитать приток дождевых вод по депрессионной воронке с учетом площади воронки и понижения.

## Slide 16
Суточный приток дождевых (ливневых) вод в, Qл, м3/сут:
Qл =10 ψmt ⨯ Ал ⨯ F
Ψmt – коэффициент поверхностного стока;
Ал – слой суточных осадков для периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя, равного n- годам, превышающий среднесуточный.

## Slide 17
Среднегодовой приток талых вод Qт, м3, определен по формуле
QТ = 10 ψmt ⨯ Kу ⨯ АТ ⨯ F
Ат – среднегодовое количество твердых осадков;
Ψт – коэффициент стока талых вод для водонепроницаемых поверхностей;
Ку – коэффициент, учитывающий частичную уборку снега.
Среднесуточный приток за счет талых вод, QТсут, м3/сут, вод при периоде таяния в среднем n-дней определяется по формуле
.

## Slide 18
Расчет водопритока поверхностных вод (если такой имеется).
Расчет проводится по многолетнему стоку водного объекта между ближайшими створами с учетом интерполяции по расстояниям с учетом многолетних превышений (к примеру, одноразовое превышение в 5 лет), необходимых для расчетов :
Qпов. = ,
L – расстояние между створами,
l – расстояние от карьера до ближайшего створа по водному объекту,
– расходы по створам.
При одном створе – экстраполяцией, с учетом расположения створа:
Qпов. = ke l Q
ke – коэффициент экстраполяции.

## Slide 19
При отсутствии наблюдений гидрологические характеристики определяют с помощью основных гидрологических стоковых характеристик и построения региональных зависимостей их от основных физико-географических факторов водосбора (Свод Правил (СП 33-101-2003) «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»).

## Slide 20
Основные стоковые характеристики и физико-географические факторы :
1) площадь водосбора, км2;
2) гидрографическая длина водотока, км;
3) уклон водотока I, ‰,
4) средняя высота водосбора над уровнем моря H, м ;
5) относительная лесистость водосбора: fл , %;
6) относительная заболоченность водосбора: fб, % ;
7) относительная озерность водосбора: fоз, %;
8) средневзвешенная озерность: f′оз , %;
9) закарстованность водосбора: fк , %;
10) относительная распаханность водосбора: fр ,%;
11) характеристика типа почвогрунтов, слагающих поверхность водосбора;
12) средняя глубина залегания уровня грунтовых вод (первого водоносного горизонта): м;
13) зарегулированность речной системы;
14) характеристика рельефа.

## Slide 21
Пример расчета ливневых вод по характеристика и параметрам, без данных:
Qл = а j F g ,
а – расчетные ливневые осадки, соответствующие заданной вероятности превышения ливневого района подрайона (по Инструкции для района по СП);
j - коэффициент полноты стока;
F - площадь водосбора;
g - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения осадков по площади;
fi = коэффициенты физико-географических условий.

## Slide 22
При получении значения общего водопритока в карьер Qо ( м3/ч, м3/сут, м3/год)
можно определить V воды в м3/год и
коэффициент обводненности запасов:
К обв. = , м3/т
При обводнённости месторождения (в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при разработке МПИ, 2003) должны быть разработаны соответствующие меры по осушению и обеспечению безопасности работ!!!

## Slide 23
В горной практике применяются поверхностный, подземный и комбинированный способы осушения.
В сложных гидрогеологических условиях осушения карьерных полей составляет до 20% от общих капитальных затрат и до 20% эксплуатационных затрат.
Очень важно определить мероприятия по осушению запасов. В зависимости от вариантов расчетов ТЭО мероприятия и их объемы могут быть очень различны, что сказывается на различие в затратах и обоснование параметров кондиций!!!

## Slide 24
Мероприятия по осушению карьера.
Для ликвидации водопритока дождевых, ливневых и отчасти талых вод проводится нагорная канава и строятся дамбы.
Для ликвидации общего водопритока карьер осушается:
- карьерными насосами,
откачивающими скважинами,
водоотоводящими канавами.
Для ликвидации водопритока поверхностными водами проводится руслоотводящая канава и строятся дамбы.

## Slide 25
направление поверхностного стока
нагорная
водотоводящая
канава
руслоотводящая канава
дамба
старое русло
технодороги
откачивающая скважина
и ее депрессионная воронка
карьер
Пример мероприятий по осушению карьера

## Slide 26
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГКЗ – для справки
Гидрогеологическая характеристика месторождения включает сведения о количе­стве и мощности имеющихся водоносных горизонтов, характере и степени водоносности пород, их фильтрационных свойствах, условиях питания и дренажа подземных вод, связи между водоносными горизонтами, а также связи подземных вод с поверхностными водо­емами и водотоками, величине гидростатистического давления, степени изоляции тел по­лезного ископаемого водоупорными слоями со стороны почвы или кровли, химическом составе и бактериологическом состоянии вод, агрессивности вод по отношению к бетону, металлам и полимерам, содержании в них полезных и вредных примесей. Полнота изучен­ности гидрогеологических условий месторождения и полученной информации должна обеспечивать надежность расчета предполагаемых водопритоков в горные выработки, оценку их влияния на условия разработки месторождения и, при необходимости, проекти­рование мероприятий по его осушению.
Обязательны расчеты максимальных водоприто­ков в горные выработки за счет подземных вод и с учетом атмосферных осадков (ливневые воды). Предусматриваются мероприятия по осушению и водоотливу, а также очистке (хи­мической, бактериологической, механической) карьерных (шахтных) вод и извлечению из них полезных компонентов. Производится оценка возможности использования карьерных (шахтных) вод, а также вод, удаляемых при предварительном осушении месторождений, для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения и для орошения; определяется целесообразность подсчета балансовых запасов воды для этих целей. Решение о сбросе карьерных (шахтных) вод в поверхностные водотоки (водоемы), впадины необходимо со­гласовывать с природоохранными органами в установленном порядке.
При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на действующие или проектируемые водозаборы (попадание некондиционных по химическому составу или бактериологическому состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение под­земных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией горного оборудования) обязательна разработка соответствующих мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчетами по охране действующих или проектируемых водозаборов. Производится оценка влияния вод поверхностных водотоков (водоемов) на условия разра­ботки месторождения и при необходимости разрабатываются рекомендации по соответст­вующим предохранительным мероприятиям.
В соответствующих случаях необходима оценка возможности формирования на пре­дусмотренных в ТЭО площадях хвостохранилищ и гидроотвалов.

## Slide 27
Затраты на мероприятия по осушению полезного ископаемого входят в состав капитальных и эксплуатационных затрат.
Капитальные затраты по осушению – Зкосуш.
В составе горноподготовительных работ (ГПР) - проходка осушительных штреков, штольней, шурфовы, нагорных или водоотводящих канав, каналов отводящих русло рек, дренажных, осушительных каналов.
В составе основных средств (ОС) или непроизводственных фондов – затраты на оборудование осушения: насосы, осушающие дренажные скважины с буровым оборудованием (трубы, фильтры и пр.), водоотводящие трубы и шланги, создание водоемов отстойников ПВ, дамб и обваловок.
Эксплуатационные затраты на осушение – Зэосуш.
Стоимость энергии.
Приобретение расходных материалов (РМ) и ремонт ОС оборудования осушения и поддержание в рабочем состоянии горнопроходческих объектов.
Амортизация ОС оборудования осушения.
Последние два пункта м.б. в составе общих эксплуатационных затрат.

## Slide 28: УСЛОВИЯ ВЛИЯНИЯ НА КОНДИЦИИ
Пвал. = Цt – Зt ,
Пвал. – прибыль валовая,
Цt – стоимость реализованной товарной продукции (выручка),
Зt – годовые эксплуата­ционные затраты с учетом налогов и затрат на осушение.
Условие некондиционности по эксплуатационным затратам:
Пвал.= Цt – Зt <0
Пвал.= Цt – Зt – Зэ осуш.>0
Условие некондиционности по капитальным затратам с учетом затрат на осушение – это увеличение их окупаемости на неприемлемый срок (10 и более лет) или ЧДД<0 при ставке дисконта в 10% при лаге в 10 и более лет.