## Slide 1
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
г. Пермь, 2020
ФГБОУ ВПО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых
6. Экологическое обоснование кондиций
А.Г. Попов

## Slide 2
В рекомендациях ГКЗ выполняется в соответствии с
«Временными требованиями к геологическому изучению и прогнозированию воздействия разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую среду», утвержденными Председателем ГКЗ СССР 22 июня 1990 г.
«Методическими указаниями к экологическому обоснованию проектов разведочных кондиций на минеральное сырье», утвержденными заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 1995 г.
«Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99), утвержденными Минздравом России 2 июля 1999 г.
И обязательно в соответствии с действующим и изменяющимся природоохранным законодательством!

## Slide 3
Пункты раздел экономического обоснования кондиций в ТЭО
Общие сведение об районе месторождения
Существующее состояние окружающей природной среды месторождения
3. Оценка воздействия на природные объекты окружающей среды при разработке месторождения
4. Природоохранные мероприятия - мероприятия по ликвидации или уменьшению воздействия на природные объекты при разработке месторождения
5. Экономическая оценка природоохранных мероприятий

## Slide 4
Общие сведение об районе месторождения
Даются в общей части материалов ТЭО, но могут быт повторены в разделе более расширено.
Обязательно указание наличие-отсутствия ООПТ.
На ООПТ федерального значения (заповедники) – любая хозяйственная деятельность запрещена!
Обязательное указание наличие-отсутствия представителей животного и растительного миров занесенных в Красную Книгу – местного, федерального и мирового значения.
Обязательное указание наличие-отсутствия источников питьевого и технического водоснабжения и за счсет каких вод.

## Slide 5
2. Существующее состояние окружающей природной среды месторождения.
Дается описание природных объектов с фоновыми показателями
воздуха атмосферы,
поверхностных вод ,
леса, кустарников, травостоя,
почвенно-растительного слоя,
подземных вод,
животного мира,
биоценоза.

## Slide 6
Ппоказатели окружающей среды устанавливаются по разведке месторождения по объектам:
воздух атмосферы априори принимается чистым,
поверхностные воды – химико-физический состав с установленными природными аномальными значениями химических элементов и физическими параметрами,
лес и пр.растительность принимается по материалам таксации и лесоустройств ,
почвенно-растительный слой характеризуется в соответствии с Почвоведением и установление значения земли - по хозяйственному назначению,
подземные воды – химико-физический состав с установленными природными аномальными значениями химических элементов и физическими параметрами (гидрогеологическое обоснование) ,
животный мир – перечисление обитаемых животных…,
описание сложившегося биоценоза (экоситемы)…

## Slide 7
Вредные вещества – это вещества, которые приносят физический и моральный вред человеку и природе.
Вредные загрязняющие вещества – это вещества загрязняющие объекты окружающей среды, тем самым принося физический и моральный вред человеку, животному и растительному миру.
Сброс – загрязнение поверхностных вод вредными загрязняющими веществами.
Выброс – загрязнение воздуха вредными загрязняющими веществами.
Сбросы и выбросы м.б. постоянные и залповые.
ПДК – предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, утвержденные законодательно.

## Slide 8
Классы опасности | I – чрезвычайно опасные | II – высоко- опасные | III – умеренно опасные | IV – мало- опасные
Вещества | Акролеин, бенз(а)пирен, бериллий, ртуть, и др. | Бор, висмут, кадмий, кобальт, молибден, нитриты, селен, свинец, серебро, ДДТ, цианиды и др. | Железо, марганец, медь, метанол, нитраты, хлор, хром и др. | Сероводород и сульфиды, фенол, толуол, нефть и др.
Загрязняющие вещества воду и иные…
Основным вредным загрязняющим веществом поверхностных вод являются – механические взвеси, образующиеся при разработке месторождения.

## Slide 9
Основные загрязняющие вещества атмосферу от работы горной техники и транспорта не считая микроэлементы…
Источник | Вредные вещества т год (365 смен) |  |  |  |  | 
 | CO (оксид углерода) | NOx (окислы азота) | CH (углеводороды) | C (сажа) | SO2 (диоксид серы) | пыль
Автосамосвал БелАЗ -7540, 3 машины | 4,67 | 11,24 | 1,47 | 0,41 | 3,06 | 6,00
Экскаватор CAT-350 | 3,77 | 6,11 | 0,46 | 0,46 | 5,78 | 0,39
Бульдозер Komatsu D155A |  |  |  |  |  | 
Погрузчик фронтальный Komatsu WA-420-3 |  |  |  |  |  | 
Итого | 8,44 | 17,35 | 1,93 | 0,88 | 8,84 | 6,39

## Slide 10
Нормативы платы за сбросы и выбросы рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" .
Может изменится

## Slide 11
Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в волу (Пв/с) определяется по формуле:
Пв/с = k Mв/c Cст
k – экологический коэффициент,
Mв/с – масса выбрасываемого, сбрасываемого вредного вещества, т/год,
Cст – ставка по определенному выбрасываемому, сбрасываемому веществу и определенному классу отходов в рублях за 1 т.
Примечание. Ставка платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.

## Slide 12
Взвешенные вещества | 937 | 977,2 | 977,2
Барий и его соли (в пересчете на барий) | 1061,9 | 1108,1 | 1108,1
Бенз(а)пирен* | 5247490,6 | 5472968,7 | 5472968,
Пример ставки
2016 год | 2017 год | 2018 год
* бензапирен - полициклический углеводород, канцероген; чрезвычайно токсичен, относится к I (высшему) классу опасности. Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива .
ПДК в воздухе = 0,000001 мг/м3 , в почве = 0,02 мг/кг в сумме с фоновым уровнем .

## Slide 13
Масса загрязняющих веществ сбросов и выбросов рассчитывается специальным исследованиями своими силами или привлекаемыми предприятиями….
Отчисления по выбросам и сбросам относят на эксплуатационные затраты.

## Slide 14
Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов рассчитывается по формуле:
Пот = k Mот Cст
k – понижающий коэффициент, равный:
0,3 – при размещении отходов на принадлежащих природопользователям специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с требуемыми нормами, и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия;
1 – при размещении отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных в течение 11 месяцев с момента размещения в собственном производстве или переданных для использования в течение отчетного периода.

## Slide 15
1. | Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) | 4452,4 | 4643,7 | 4643,7
2. | Отходы II класса опасности (высокоопасные) | 1908,2 | 1990,2 | 1990,2
3. | Отходы III класса опасности (умеренно опасные) | 1272,3 | 1327 | 1327
4. | Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)) | 635,9 | 663,2 | 663,2
5. | Отходы V класса опасности (практически неопасные): |  |  | 
 | добывающей промышленности | 1 | 1,1 | 1,1
 | перерабатывающей промышленности | 38,4 | 40,1 | 40,1
 | прочие | 16,6 | 17,3 | 17,3

## Slide 16
Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12174914/#ixzz6dq1ZsHKP
Установление класса опасности отходов.
Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 (с изм. от 01.07.2016) "Об утверждении Порядка отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40331)
Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей. часть 9 статьи 8.2. КоАП РФ.

## Slide 17
Наименование и код отхода по ФККО* | Класс опасности
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 7 33 100 01 72 4 | 4
Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, 7 29 000 00 00 0 | 4
Рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные, 2 00 120 99 40 5 | 5
Скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные, 2 22 110 99 20 5 | 5
* ФККО – Федеральный классификационный каталог отходов

## Slide 18
Экологический мониторинг
получение объективной и достоверной информации для оценки фактического состояния контролируемых сред в границах осуществления мониторинговых наблюдений;
оценка экологической эффективности реализуемых природоохранных мероприятий;
соответствие экологических последствий ведения горно-транспортных работ нормативным требованиям;
своевременную регистрацию сверхнормативных воздействий производства на компоненты окружающей среды, в том числе возможных техногенных аварий, что позволит обоснованно и оперативно принять решения по уменьшению негативных экологических последствий;
получение достаточной по полноте информации для нормирования экологических воздействий (нормативов ПДВ, НДС, ПНООЛР) и составления годовых отчетных документов по производственному объекту;
контроль состояния окружающей среды, поверхностных водных объектов, атмосферы, почв и пр.
В программе мониторинга также необходимо предусмотреть мероприятия по слежению за размещением и утилизацией бытовых и производственных отходов.