## Slide 1
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Пермь, 2020
ФГБОУ ВПО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых
7. Экономическое обоснование кондиций
А.Г. Попов

## Slide 2
Литература:
Баранников А.Г., Макарова С.В. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральской государственной горно-геологической академии, 2002. 95 с.
Нормативный документ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по технико-экономическому
обоснованию кондиций для подсчета
запасов месторождений твердых
полезных ископаемых
(кроме углей и горючих сланцев)
http://gkz-rf.ru/tverdye-poleznye-iskopaemye
источники

## Slide 3
Расчеты основных экономических показателей
ТЭП – это технико-экономические показатели разработки месторождения выбранным способом.
ТЭП различаются на:
повариантные ТЭП – это расчет показателей по вариантам бортового содержания полезного компонента либо по иным каким-либо измысленным вариантам,
- основные ТЭП, - это ТЭП, отвечающие базовому варианту, т.е. выбранному и обоснованному варианту.

## Slide 4
ДП - денежный поток, Cash Flow (CF) –
это движение денежных средств направленных на строительства объектов для разработки месторождения, инновации основных средств и эксплуатации месторождения с учетом его ликвидации, т.е. - это общий приход и расход денежных средств за все время разработки месторождения.
Время разработки (эксплуатации) месторождения – Тэкс – это полный период времени разработки месторождения.

## Slide 5
Тэкс = Тобс + Тстр + Тлик
Тобс – обеспеченность запасами, лет.
Тстр – время строительства и запуск предприятия на проектную мощность, лет.
Тлик – время ликвидации предприятия, лет.
ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

## Slide 6
Тобс =
Зэ – эксплуатационные запасы.
Пр – производительность карьера, шахты, прииска, фабрики, ГОК совместно или отдельно, лет.
Зэ = Зр – Зп + Зрз
Зр – разведанные запасы,
Зп – потерянные запасы в ходе разработки,
Зрз – разубоженные запасы.
Зэ = , Р – разубоживание в д.ед.

## Slide 7
Цена или стоимость полезного ископаемого – Ц –
это стоимость единицы полезного ископаемого в долларах или рублях по результатам оценки, маркетинговых исследований и по предварительной договоренности с потребителем.
Выручка или стоимость товарной продукции – Цt - это годовая стоимость годовой добычи полезного ископаемого, который предполагается к реализации или реализуется:
Цt = Ц Пр
Пр – производительность по полезному ископаемому, которое реализуется.

## Slide 8
Цt - стоимость товарной продукции определяется без учета НДС, исходя из среднего значения цены внутреннего или мирового рынка на конечную продукцию за год или несколько ближайших лет, предшествующих дате составления ТЭО кондиций.
Продолжительность учитываемого при расчетах периода времени (год или несколько ближайших лет) зависит от устойчивости мировых цен .
При учете цен мирового рынка вычитаются таможенные пошлины, транспортные расходы и страховка. Перевод выручки в рубли осуществляется по действующему курсу ЦБ РФ.

## Slide 9
ЗАТРАТЫ
Капитальные затраты или капитальные вложения – Кз, Кt
– это затраты, необходимые для подготовки к разработке месторождения.
В рекомендациях ТЭО применяется термин – инвестиционные затраты.
Инвестиционные затраты - Из
– это затраты, необходимые для подготовки к разработке и начала разработки месторождения.

## Slide 10
размер капиталовложений в максимальной степени определяется прямым расчетом без учета НДС…
В состав капитальных затрат входят непроизводственные фонды (НПФ) и производственные фонды (ПФ) или основные средства (ОС).
Кз = НПФ + ПФ.

## Slide 11
Примерный состав НПФ:
получение лицензии на право пользования недрами;
компенсирующие затраты ГРР;
проектно-сметная документация разработки;
проектно-сметная документация ЛЭП;
проектно-сметная документация дорог;
проектно-сметная документацию иных допобъектов;
строительство ЛЭП;
строительство дорог;
строительство иных объектов;
затраты на природоохранные объекты и мероприятия;
затраты по водоотведение;
расчистка и подготовка территории;
горно-подготовительные работы;
плата за лесоустройство и пр. устройства;
административно-хозяйственная деятельность…

## Slide 12
Состав ПФ или ОС:
остаточная стоимость ОС, если имеются;
стоимость вновь приобретаемых ОС горно-обогатительного оборудования (бульдозера, экскаваторы, краны, скрепера, погрузчики, дробильно-сортировочные установки, обогатительные фабрики, драги, , конвейера транспортеры, комбайны, гиромониторы, трубопроводы, шланги, инструмент горный и специальный слесарный и пр., транспортные средства); в стоимость вновь приобретаемых ОС входят СМР и ПНР и транспортировка на объект;
стоимость реноваций – приобретение и замена изношенных ОС через определенное время по классификации ОС;
стоимость объектов энергоснабжения и освещения;
стоимость объектов жилищно-коммунального и бытового назначения;
стоимость объектов пожарной безопасности;
стоимость прочих объектов…;
резервный фонд, при необходимости…

## Slide 13
Состав инвестиционных затрат, такой же, как и капитальных затрат с учетом оборотного капитала (Коб):
Из = Кз + Коб.
-

## Slide 14
Оборотный капитал – Коб – это денежные средства, необходимые для начала разработки месторождения.
…размер оборотных средств по рекомендациям ТЭО обычно принимается равным величине двух-трех месячных (лучше 6-месяцев, авт.)
эксплуатационных затрат и учитывается в расходной части первых лет эксплуатации ( в первом годе авт.) и в доходной части последнего года;
Расчет может проводится через коэффициент привидения по месяцу с умножение на количество месяцев

## Slide 15
Удельные капитальные затраты– Куд – это полные капитальные затраты единицы полезного ископаемого – руды, песков ли полезной толщи:
Куд = .

## Slide 16
Окупаемость капитальных затрат - это время, отвечающее отношению чистой прибыли к капитальным затратам или сок, за который чистая прибыль станет больше капитальных затрат:
Окупаемость Кз = .
По рекомендациям ТЭО - срок окупаемости капиталовложений – это минимальный период времени от начала реализации проекта, за пределами которого величина накопленного (кумулятивного) денежного потока становится неотрицательной. Срок окупаемости определяется с использованием процедуры дисконтирования и без нее. -

## Slide 17
Эксплуатационные затраты – Эз – это текущие затраты разработки месторождения, обогащения, первичного передела и транспортировки полезного ископаемого.
- эксплуатационные затраты по методике ТЭО
определяются с использованием нормативов на базе решений технологических частей ТЭО или постатейно по элементам затрат без учета НДС;
- эксплуатационные затраты лучше считать прямым счетом
Эксплуатационные затраты, связанные с добычей и обогащением полезного ископаемого, определяют себестоимость продукции горного (горно-обогатительного) предприятия.

## Slide 18
Состав эксплуатационных затрат
заработная плата или ФОТ по штатному расписанию с доплатами;
начисления на заработную плату (+ НПФ, НСС, НМС, допстрахование и ЕСН);
стоимость сырья и материалов;
затраты на энергию;
затраты на ГСМ;
текущие затраты на природовосстановление;
ремонт и содержание основных фондов;
амортизационные отчисления;
цеховые и общерудничные расходы (могут приниматься в процентах от основных расходов);
коммерческие расходы (с расшифровкой их размеров и направлений использования);
налоги и платежи, выплачиваемые из себестоимости;
НДПИ
Величина НДПИ определяется исходя из стоимости первого товарного продукта, имеющего потребительскую ценность и определяется по ставкам НК РФ по видам полезного ископаемого.

## Slide 19
. Для определения их величины основные производственные фонды делятся на две части:
а) основные фонды, связанные со вскрытием, подготовкой и отработкой запасов полезного ископаемого (горно-капитальные выработки, специализированные здания, сооружения и передаточные устройства) и предназначенные только для нужд данного горного (обогатительного) предприятия; начисления амортизации по ним производятся по потонной ставке – отчислением на 1т погашенных запасов полезного ископаемого;
б) остальные основные фонды предприятия – машины, оборудование, транспорт, инвентарь и т.п., начисления амортизации по которым осуществляются в общем порядке по единым нормам, установленным для данного вида или группы основных средств
Амортизационные отчисления

## Slide 20
Эксплуатационные затраты делятся на
переменные (зарплата, материалы и т.п.), абсолютная величина которых меняется пропорционально изменению объемов производства, а относительная величина в расчете на единицу продукции остается неизменной,
условно-постоянные (цеховые, общерудничные и др.), абсолютная величина которых практически не меняется в зависимости от объемов производства, а относительная (в расчете на единицу продукции), напротив, изменяется.

## Slide 21
Затраты на металлургическую переработку обычно представляются в виде калькуляции себестоимости металлургической переработки концентратов, товарной руды и др.
В случае отсутствия информации по затратам на металлургическую переработку сырья могут использоваться данные договорных отношений (подписанные в двухстороннем
формате договоры) об условиях оплаты продукции, поступающей на металлургический завод.
На практике затраты могут устанавливаться в процентах от мировых или внутренних цен на основные виды полезных ископаемых. В договоре указываются премии или штрафы на изменение качественных характеристик поступающей на завод продукции, а также условия оплаты попутных компонентов.
Для месторождений благородных металлов учитываются затраты на аффинаж, которые составляют 1–1,5 % от стоимости чистого металла.

## Slide 22
предусматривается возмещение убытков землепользователей путем следующих компенсаций: за находящиеся на отчуждаемой территории жилые дома, производственные и непроизводственные здания и сооружения, плодоносящие и неплодоносящие насаждения;
предусматривается рекультивация земель
за устройство водоснабжения (по фактическим затратам на их сооружение или по стоимости строительства новых источников равного дебита);
за оросительные, осушительные, противоэрозионные, противоселевые сооружения в случае нарушения их работы (по сметной стоимости
строительства новых или реконструкции нарушенных систем).
Состав эксплуатационных затрат так же предусматривает

## Slide 23
Затраты природоохранных мероприятий осуществляется в соответствии с «Методическими указаниями к экологическому обоснованию проектов разведочных кондиций на минеральное сырье», утвержденными заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
г.
В стоимость строительства предприятий включаются все затраты на природоохранные мероприятия при добыче и переработке минерального сырья, а также по ликвидации предприятия и рекультивации территорий, предоставляемых во временное пользование на период строительства предприятия (прокладка линейных сооружений, создание
карьеров стройматериалов, используемых только в период строительства, отвалов от планировочных работ), затраты по снятию плодородного слоя, его укладке в специальные отвалы, затраты по организации породных отвалов и др.

## Slide 24
Удельные эксплутационные затраты– Эуд – это годовые эксплуатационные затраты (Зt) единицы полезного ископаемого – руды, песков или полезной толщи:
Эуд = .

## Slide 25
Прибыль валовая - Пв – это годовая выручка (годовая стоимость реализованной продукции) с учетом годовых эксплуатационных затрат:
Пв = Цt – Зt.
Прибыль налогооблагаемая - Пн - это валовая прибыль с учетом всех налогов и платежей, погашаемых из валовой прибыли (или разность между стоимостью товарной продукции и эксплуатационными затратами):
Пн = Пв – Нф – По ,
Пн = Цt – Зt – Нф – По,
где Н ф – налоги погашаемые из валовой прибыли (налог на имущество);
П о – освобождаемая, в соответствии с условиями лицензионного соглашения, от налогообложения часть прибыли.

## Slide 26
Прибыль чистая – Пч - это налогооблагаемая прибыль с учетом налога на прибыль:
Пч = Пн –Нп .
Налог на прибыль определяется НГ РФ и составляет 20% от налогооблагаемой прибыли.

## Slide 27
Коэффициент дисконтирования - q :
q = ,
Расчет ДП осуществляется с использованием процедуры дисконтирования.
где
E – ставка дисконтирования, доли ед.;
t – номер расчетного года.
При отсутствии документального обоснования ставки дисконтирования обычно принимаются равными 10 и 15 %, а при обосновании эксплуатационных кондиций расчеты осуществляются, как правило, без дисконтирования или в соответствии с условиями кредитования.

## Slide 28
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
для постоянной нормы дисконтирования (Е сonst ) вычисляется как сумма приведенных к начальному этапу оценки всех доходов от эксплуатации месторождения за весь расчетный период. Величина ЧДД рассчитывается по формуле:
ЧДД =
Если величина чистого дисконтированного дохода положительная, освоение месторождения экономически эффективно. В указанной формуле в конце последнего (Т-го) шага учитывается реализация активов при ликвидации (завершение отработки месторождения) производства.

## Slide 29
Графический смысл ЧДД
Chart: года
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Чистая прибыль с нарастающим | 0 | 59.9936 | 119.9872 | 179.9808 | 239.9744 | 299.968 | 359.9616 | 419.9552 | 479.9488 | 539.9424 | 599.936 | 659.9296 | 719.9232 | 779.9168 | 839.9104 | 899.904 | 959.8976 | 1019.8912
ЧДД (пред.знач. п.17+п.16 ДП) | -168.837 | -110.7556 | -60.2501 | -16.3322 | 21.8573 | 55.0655 | 83.9422 | 109.0524 | 130.8874 | 149.8743 | 166.3846 | 180.7415 | 193.2257 | 204.0815 | 213.5213 | 221.7299 | 228.8678 | 235.0746
Прибыль с нарастающим
ЧДД

## Slide 30
Внутренняя норма доходности (ВНД)
представляет собой ту норму дисконтирования (Е), при которой величина приведенных доходов равна приведенным капиталовложениям.
Или
ВНД = Е (%), при ЧДД = 0.
В случае, если ВНД больше величины нормы дисконтирования, инвестиционный проект имеет запас прочности при его реализации.

## Slide 31
Индекс доходности (ИД)
представляет собой отношение суммы приведенных до-
ходов (лучше чистой прибыли) к величине приведенных капиталовложений:
в экономически эффективных проектах величина ИД больше единицы.

## Slide 32
Условие рентабельной разработки месторождения:
лаг разработки (t), при котором
ЧДД > 0,
ИД > 1,
Причем время t должно удовлетворять недропользователя.
Очевидно, что при t > 20 разработка экономически неэффективна, а при t = 1-5 лет – эффективна.

## Slide 33
вместо коэффициента дисконтирования может использоваться коэффициент ежегодной ренты b n (коэффициент аннуитета), рассчитанный по формуле :
где q = (1 + Е); n – срок эксплуатации объекта.

## Slide 34
Основные ТЭП разработки месторождения
1. Геологические запасы
2. Геологические запасы компонентов
3. Среднее содержание компонентов в геологических запасах
4. Промышленные запасы
5. Промышленные запасы компонентов
6. Среднее содержание компонентов в промышленных запасах
7. Потери
8. Разубоживание
9. Эксплуатационные запасы
10. Эксплуатационные запасы компонентов
11. Среднее содержание компонентов
в эксплуатационных запасах
12. Срок обеспеченности
предприятия запасами лет
13. Горизонт расчета лет
14. Год выхода предприятия на
полную производственную мощность
15. Производственная мощность
предприятия по руде
16. Тоже по полезным компонентам
17. Коэффициент вскрыши)
18. Горная масса)
19. Показатели обогащения
20. Выпуск конечной товарной продукции т, кг, м 3
21. Цена реализации единицы (г, т, м 3 ) товарной продукции
22. Стоимость товарной продукции
23. Капитальные затраты,
24. Оборотный капитал млн. руб.
25. Удельные капитальные затраты
26. Эксплуатационные затраты, в т. ч. амортизация и НДПИ .
27. Затраты на 1 т (м 3)
28. Валовая прибыль млн. руб.
29. Налог на имущество и прочие платежи млн. руб.
30. Налогооблагаемая прибыль млн. руб.
31. Налог на прибыль млн. руб.
32. Чистая прибыль млн. руб.
33. Ставка дисконтирования % 1 2 3 4
34. Чистый дисконтированный доход млн. руб.
35. Индекс доходности доли ед.
36. Срок окупаемости капитальных вложений лет
37. Внутренняя норма доходности %
38. Бюджетная эффективность млн. руб

## Slide 35
№ | Показатели | подг. | Интервал планирования, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | Операционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Выручка от реализации продукции | 0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 3213,0
2 | Себестоимость выпуска продукции | 0 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 1926,9
3 | - в том числе амортизация | 0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 115,6
4 | Балансовая прибыль (п.1 – п. 2) | 0 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 1286,1
5 | Налог на имущество и прочие платежи | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 11,2
6 | Налогооблагаемая прибыль (п. 4 – п. 5) | 0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 1274,9
7 | Налог на прибыль | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 255,0
8 | Чистая прибыль (п. 6 – п. 7) | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1019,9
9 | Сальдо потока от операционной деятельности (п. 8 + п. 3) | 0 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 1135,5
 | Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Капитальные затраты | 140,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,5
11 | Прирост оборотного капитала | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,3
12 | Реализация имущества при прекращении инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
13 | Возврат оборотного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3
14 | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п.10 + п.11 - п.12 - п.13) | 168,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,5
15 | Сальдо суммарного денежного потока (п. 9 – п. 14) | -168,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 995,0
16 | Чистая прибыль привиденна по коэффициенту дисконта (п.8 х п.19) | -169 | 58 | 51 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 235
17 | ЧДД (пред.знач. п.17+п.16 ДП) | -169 | -111 | -60 | -16 | 22 | 55 | 84 | 109 | 131 | 150 | 166 | 181 | 193 | 204 | 214 | 222 | 229 | 235 | 
18 | Стака дисконта | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
19 | Коэффициент дисконта (1/(1+п.18)^t) | 1,00 | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 
20 | Чистая прибыль с нарастающим | 0,0 | 60,0 | 120,0 | 180,0 | 240,0 | 300,0 | 360,0 | 420,0 | 479,9 | 539,9 | 599,9 | 659,9 | 719,9 | 779,9 | 839,9 | 899,9 | 959,9 | 1019,9 | 
21 | Иднекс доходности | 0,00 | 0,43 | 0,85 | 1,28 | 1,71 | 2,14 | 2,56 | 2,99 | 3,42 | 3,84 | 4,27 | 4,70 | 5,12 | 5,55 | 5,98 | 6,41 | 6,83 | 7,26 | 

## Slide 36
Анализ чувствительности экономической модели разработки – изменение ЧДД относительно изменения параметров
Chart: Изменение параметров, %
| -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
капитальные затраты | 60.1 | 59.7 | 59.3 | 58.8657 | 58.5 | 58.1 | 57.7
эксплутационные затраты | 175.6 | 135.5 | 94.8 | 58.8657 | 23 | -12.9 | -46.8
стоимость концентрата | -63.3 | -22.6 | 18.2 | 58.8657 | 99.6 | 140.3 | 181